核 心 提 示

★2013年我市环境空气质量达到二级以上的天数为138天，达标率为37.8%。环境空气质量优9天，良129天、轻度污染106天、中度污染54天、重度污染33天，严重污染34天，分别占监测总天数的2%、36%、29%、15%、9%和9%。

★2013年我市13条河流中7条河流水质好转，6条河流污染加重。河流整体水质有所好转，综合污染指数较上年下降10.0%。

★2013年我市功能区噪声与上年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有5个功能区均达标，夜间有2个功能区达标。

12月份环境质量与监测

◆环境空气质量状况简介

12月份共监测31天，环境空气质量达到二级天数为10天，其中优0天，良10天，轻度污染9天，中度污染3天，重度污染1天，严重污染8天。

图1    2013年12月AQI指数变化曲线图

◆饮用水源监测

12月份西安市饮用水源地取水总量3581.96万立方米，100%达标。4个监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆辐射环境质量监测

12月份西安市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，月平均值为0.10682μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图2    2013年12月辐射监测日均值变化曲线图

2013年度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2013年监测365天，西安市环境空气质量达到二级以上的天数为138天，达标率为37.8%。环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优9天，良129天、轻度污染106天、中度污染54天、重度污染33天，严重污染34天，分别占监测总天数的2%、36%、29%、15%、9%和9%。

图3   2013年环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，分别为12个趋势点位：高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团和广运潭，一个清洁对照点位：草滩。

1、二氧化硫

本年度全市二氧化硫年平均值为46微克/立方米，低于国家环境空气质量二级标准0.23倍。24小时平均第98百分位数的浓度为147微克/立方米，低于国家环境空气质量日平均值二级标准0.02倍。日达标率为98.1%。监测点位日平均值范围为1-372微克/立方米，最大超标倍数为1.48倍。详见图4、图5。

图4   2013年各国控监测子站二氧化硫年平均值

图5   2013年全市二氧化硫季平均值曲线图

从图中可以看出，高压开关厂二氧化硫年平均值最高，广运潭二氧化硫年平均值最低。一季度二氧化硫季平均值明显高于其它季度。

2、二氧化氮

本年度全市二氧化氮年平均浓度值为57微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准0.43倍。24小时平均第98百分位数的浓度为107微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准0.34倍。日达标率为84.4%。监测点位日平均值范围为6-277微克/立方米，最大超标倍数为2.46倍。详见图6、图7。

图6   2013年各国控监测子站二氧化氮年平均值

图7   2013年全市二氧化氮季平均值曲线图

从图中可以看出，高压开关厂二氧化氮年平均值最高，清洁对照点二氧化氮年平均值最低。一季度和四季度的二氧化氮季平均值偏高。

3、颗粒物（PM10）

本年度全市颗粒物（PM10）年平均浓度值为190微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准1.71  倍。24小时平均第95百分位数的浓度为423微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准1.82倍。日达标率为50.4%。监测点位日平均值范围为13-1229微克/立方米，最大超标倍数为7.19倍。详见图8、图9。

图8   2013年各国控监测子站颗粒物PM10年平均值

图9  2013年全市颗粒物PM10季平均值曲线图

从图中可以看出，市人民体育场的颗粒物（PM10）年平均值最高，其次是清洁对照点。一季度的颗粒物（PM10）季平均值高于其它季度。

4、颗粒物（PM2.5）

本年度全市颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为105微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准2.00倍。24小时平均第95百分位数的浓度为308微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准3.11倍。日达标率为48.2%。监测点位日平均值范围为2-749微克/立方米，最大超标倍数为8.99倍。详见图10、图11。

图10   2013年各国控监测子站颗粒物PM2.5年平均值

图11   2013年全市颗粒物PM2.5季平均值曲线图

从图中可以看出，清洁对照点的颗粒物（PM2.5）年平均值最高。一季度的颗粒物（PM2.5）季平均值偏高。

5、一氧化碳

本年度全市一氧化碳日平均最大值为10.8毫克/立方米。24小时平均第95百分位数的浓度为4.4毫克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准0.10倍。日达标率为91.2%。监测点位日平均值范围为0.1-10.8毫克/立方米，最大超标倍数为1.70倍。

6、臭氧日最大8小时平均值

本年度全市臭氧日最大8小时平均值的最大值为264微克/立方米。日最大8小时平均第90百分位数的浓度为131微克/立方米，低于国家环境空气质量二级标准0.18倍。日达标率为97.5%。日最大8小时平均值的范围为2-264微克/立方米，最大超标倍数为0.65倍。

7、降尘

2013年度降尘监测点位14个，取得有效数据168个，自然降尘量月平均值范围在2.29-47.09吨/（平方公里·30天）之间，年平均值为17.06吨/（平方公里·30天）。与上年度相比，降尘年平均浓度下降了9.2%，详见图12。

图12    2013年降尘量与上年同期比较

8、降水

全市有3个降水监测点位，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本91个，其中酸雨样本数1个。全年降水pH值监测范围为5.3-7.9，pH年平均值为6.8，酸雨发生频率为1.1%。上年度酸雨样本数3个，酸雨发生频率为3.2%。

三、小结

监测结果表明，2013年我市环境空气中的二氧化硫和臭氧达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）和一氧化碳均超过国家环境空气质量二级标准。降尘年平均值与上年相比有所下降。酸雨污染情况比上年略有好转。颗粒物为环境空气中首要污染物。

- 水环境质量监测分析

# 2013年对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面、景观娱乐用水的2个断面、河流源头的19个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。

# 1、评价因子

选取高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类为主要评价因子，进行2013年水质状况评价，并与2012年同期水质做以比较。

24#灞河口、34#严家渠、130#兴庆湖湖心、140#荆峪沟4个“城考”断面的项目选取pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮为评价因子。

# 2、评价标准

各河流、河流源头和景观娱乐用水的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价；饮用水源地水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系4个断面的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准； 4个“城考”断面分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准24#灞河口Ⅴ类、34#严家渠Ⅲ类、130#兴庆湖湖心和140#荆峪沟Ⅳ类标准进行评价。

3、评价结果

河流水质评价结果见表1和图13，城市排污渠系和河流水质综合评价结果见表2，主要污染物评价结果见图14，河源水质评价结果见图15。

| 表1 2013年度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| IV类 | 15 | 50.0 |
| V类 | 2 | 6.7 |
| 劣V类 | 13 | 43.3 |
| 表2 2013年度排污渠系水质综合评价结果 |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2012年 | 2013年 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 28.33 | 34.16 | 20.6 | 氨氮、化学需氧量、挥发酚 |
| 92 | 贾家滩 | 25.37 | 8.27 | -67.4 | 氨氮 |
| 100 | 西兴隆 | 15.72 | 10.41 | -33.8 | 氨氮 |
| 121 | 小北门 | 13.02 | 7.55 | -42.0 | 氨氮 |
| 合 计 | 82.44 | 60.39 | -26.7 |  |

图13   2013年度河流水质与上年同期比较

图14   2013年度河流主要污染物与上年同期比较

图15   2013年度河源水质与上年同期比较

监测结果表明：

2013年西安市13条河流的30个监测断面中，有5个断面水质达到划分类别，它们是2#咸阳铁桥、24#灞河口、34#严家渠、36#三里桥和86#零口镇断面，其余25个断面水质均未达到其功能区划分类别。在30个监测断面中，有15个断面达到IV类水质，2个断面达到V类水质，其余13个断面均为劣V类水质。与上年监测结果相比，西安市13条河流中7条河流水质好转，它们是渭河、灞河、皂河、黑河、涝河、新河和零河，其综合污染指数分别较上年同期分别下降了7.2%、22.0%、22.3%、17.2%、13.6%、21.0%和10.7%。其余6条河流（浐河、沣河、潏河、滈河、临河和辋川河）水质污染状况均有不同程度地加重，综合污染指数较上年增幅在8.1%～44.9%之间。河流整体水质有所好转，综合污染指数较上年下降10.0%。河流水质污染状况由重至轻依次为：皂河〉潏河〉滈河〉临河〉新河〉浐河〉辋川河〉渭河〉灞河〉沣河〉黑河〉涝河〉零河。

本年度西安市河流的主要污染物依次为：氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总镉和挥发酚，其污染分担率分别为：33.3%、26.7%、12.6%、9.8%、7.1%、4.1%和3.9%，6项主要污染物的污染负荷为97.6%。与上年相比各项主要污染物污染程度与上年相比均有不同程度的减轻。在30个监测断面中，氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数共5项主要污染物的最大值均出现在53#丈八沟断面。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

2013年排污渠系4个断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，均为劣V类水质。与上年同期相比，76#北石桥断面的水质污染状况有所加重，综合污染指数较上年上升了20.6%，其余3个断面（92#贾家滩、100#西兴隆、121#小北门）水质污染均有所减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了67.4%、33.8%和42.0%。排污渠系整体水质好转，综合污染指数较上年同期下降26.7%。主要污染物由重至轻依次为氨氮、化学需氧量、生化需氧量、挥发酚、高锰酸盐指数和石油类，且 6项主要污染物浓度的最大值均出现在76#北石桥断面。

景观娱乐用水的2个监测断面均未达到其功能区划分类别。130#兴庆湖湖心断面水质为Ⅴ类水质，超标污染物为化学需氧量；140#荆峪沟断面水质为Ⅳ类水质，超标污染物为石油类。

4个“城考”断面（24#灞河口、34#严家渠、130#兴庆湖湖心、140#荆峪沟）的各项“城考”项目均分别达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅳ类标准。

2013年西安市饮用水源地的取水总量为42505.64万立方米，其中地表水36547.17万立方米，地下水5958.47万立方米，全年水质达标率为100%。饮用水源地4个监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。

河流源头的19个监测断面中，有7个断面（太平峪、高冠峪、祥峪、沣峪、太乙峪、小峪、大峪）水质达标，其余12个断面水质未达到其功能区水质划分类别。与上年同期相比，9个断面的水质污染有所减轻，它们分别是：田峪、涝峪、太平峪、高冠峪、祥峪、沣峪、太乙峪、岱峪和石头河断面，综合污染指数降幅均在5.2%～46.4%之间，其余10个断面的水质污染状况均有不同程度地加重，其中辋川断面的水质污染加重最为明显，综合污染指数较上年同期上升了104.6%，其余断面综合污染指数增幅均在6.7%～75.8%之间。河源整体水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升4.4%。主要污染物由重至轻依次为石油类、总镉、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮和挥发酚。

综上所述，与2012年相比，全市13条河流中7条河流水质好转，6条河流水质污染加重。河流整体水质有所好转，综合污染指数较上年下降10.0%。河流水质污染状况由重至轻依次为：皂河〉潏河〉滈河〉临河〉新河〉浐河〉辋川河〉渭河〉灞河〉沣河〉黑河〉涝河〉零河。全市30个监测断面中，有5个断面水质达标，其余25个断面水质均未达到其功能区划分类别。河流主要污染物依然为氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总镉和挥发酚，属有机型污染。

2013年西安市河流源头的19个监测断面中，有7个断面达到其功能区水质划分类别。与上年相比，9个断面的水质污染减轻， 10个断面的水质污染加重。河源整体水质污染加重。主要污染物为高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、挥发酚、总镉和石油类。

◆声环境质量监测

2013年全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次,全年共监测4次。

2013年对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图16至图18。

| 表3 2013年西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 2012年 | 51 | 47 | 54 | 55 | 49 | 57 | 57 | 50 | 58 | 62 | 57 | 64 | 64 | 59 | 66 |
| 2013年 | 48 | 45 | 52 | 53 | 45 | 54 | 57 | 51 | 59 | 61 | 55 | 63 | 66 | 61 | 68 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测5个区域中，昼间噪声均达标,分别低于昼间噪声标准2分贝-4分贝；夜间噪声除居民文教区和工业集中区外均超标，即特殊住宅区、混杂区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准5分贝、1分贝和6分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区和居民文教区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图16至图18可看出：与上年相比，特殊住宅区的昼间、夜间以及昼夜间噪声均低于上年，即分别下降3分贝、2分贝和2分贝；居民文教区昼间、夜间以及昼夜间噪声均低于上年，即分别下降2分贝、4分贝和3分贝；混杂区昼间与上年相同,夜间和昼夜间噪声均高于上年1分贝；工业集中区的昼间、夜间以及昼夜间噪声均低于上年同期，即分别下降1分贝、2分贝和1分贝；交通干线道路两侧区的昼间、夜间和昼夜间噪声较上年均上升了2分贝。

2013年功能区噪声与上年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有5个功能区均达标，夜间有2个功能区达标。

图16   2013年度昼间噪声与上年变化比较

图17   2013年度夜间噪声与上年变化比较

图18   2013年度昼夜间噪声与上年变化比较

2、道路交通噪声监测

按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》夜间监测每五年1次，在每个五年计划的第三年监测，2013年首次进行了夜间道路交通噪声监测。

2013年道路交通噪声网格布点为156个，实测点位为155个，监测道路总长202.35公里，平均路宽31.5米，平均车流量为2766（辆／小时），道路交通噪声等效声级为68.2分贝。2013年平均车流量比2012年减少了530（辆/小时），道路交通噪声与上年相同，按照道路交通噪声质量等级划分强度等级属于二级，评价为较好。变化趋势为污染程度稳定。道路交通噪声监测结果详见表4。

2013年夜间道路交通噪声监测路段与昼间相同，等效声级为59.9分贝，按照质量等级划分强度等级属于二级，评价为较好。

| 表4 西安市道路交通噪声监测结果 |
| --- |
| 时间 | Leq | 平均车流量 （辆/小时） | 平均路宽（米） | 总路长（公里） | 测点数（个） |
| 2012年 | 68.2 | 3296 | 26.1 | 204.02 | 155 |
| 2013年 | 68.2 | 2766 | 31.5 | 202.35 | 155 |

3、区域环境噪声监测

按照《声环境质量常规监测暂行技术规定》夜间监测每五年1次，在每个五年计划的第三年监测，2013年首次进行了夜间区域环境噪声监测。

2013年全市区域环境噪声网格布点200个，实测200个，昼间平均等效声级为55.3分贝，与上年相同，按照城市区域环境质量等级划分强度等级属于三级，评价为一般。变化趋势为污染程度稳定。

2013年夜间监测布点不变，平均等效声级为48.1分贝，按照质量等级划分强度等级属于三级，评价为一般。

◆辐射环境质量监测

2013年全市辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.902～0.126 μGy/h，年平均值为0.1067 μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图19    2013年度辐射自动检测月均值变化曲线图

工 作 简 讯

◆我站围绕全年目标任务采取五项措施抓狠工作落实

12月6日上午，我站召开中层以上干部会议，围绕全年目标任务，采取五项措施狠抓工作落实：一是扎实做好党的群众路线教育实践活动第二环节的各项工作，精心准备，认真开好领导班子民主生活会和党员干部组织生活会，制定好下一步整改落实的具体措施；二是围绕全年目标任务，各科室进行认真的总结，突出亮点，找准问题，全面谋划明年工作；三是按照市局下发的《关于空气质量自动监测站管理暂行规定》，加强子站管理，增加巡检频次，采取必要措施，确保子站正常运行；四是加强对在建项目的督促检查，跟踪问效，确保项目按期完成；五是加大验收项目工作力度，按照轻重缓急合理调配人员、设备，确保重点验收项目顺利完成。

站领导要求，全站各位工作人员要以市局技术大比武“贺信”为动力，继续发扬大比武活动的优良传统和作风，加强团结、攻坚克难，真抓实干，狠抓落实，确保全年目标任务顺利完成。

◆梁朝总工程师指导我站领导班子专题民主生活会

12月10日上午，我站召开了党的群众路线教育实践活动领导班子专题民主生活会，梁朝总工程师率第五督导组全程参加指导。

在听取站领导班子、班子成员对照检查后，梁朝总工程师肯定了我站领导班子团结一致、齐心协力带领干部职工在完成例行监测、应急监测能力建设上取得的成绩，特别是参加省厅第四届监测技术大比武取得的辉煌成绩给予了高度评价。梁朝总工程师对下一步工作提出四点要求：一是全面深入学习党的十八届三中全会精神，努力把握环保工作的新要求，作为今后工作的出发点和落脚点，不断推动工作创新；二是努力用好批评和自我批评这个有力武器，相互帮助、相互提醒、相互提高，增进团结，促进工作，本着对自己、对同志、对班子、对党高度负责的精神，开展批评和自我批评；三是采取强有力的措施抓好整改，针对查找出的问题制定好整改方案，切实抓好落实，扎扎实实的办几件实实在在的好事，让群众看到教育实践活动的成效；四是以“治污减霾”重点工作任务为抓手，做好“冬季保卫蓝天行动活动”的各项监测工作，为西安天蓝地绿水清做出贡献。

◆我站积极参加中国石化西安分公司应急演练

12月19日下午14:00时, 我站接到市应急办电话通知，在建章路北段，中国石化有限公司西安分公司有危险物泄漏，现场有刺激性不明气体，我站应急监测小组立即响应，迅速出发赶往事发地点，在向现场指挥中心简要了解现场情况后，立即开展现场勘查、采样，经综合分析认为：现场有大量硫化氢气体泄漏，为有毒有害气体，建议立即组织人员疏散、保护现场。直到泄漏点被完全控制，特征污染物浓度明显降低，圆满完成了应急演练任务。

◆我站召开党总支领导班子专题民主生活会情况通报会

12月16日下午，我站党总支召开了领导班子教育实践活动专题民主生活会情况通报会，市局第五督导组领导成员出席会议。

第五督导组从五个方面肯定了我站此次民主生活会取得的成绩，并提出四点要求：一是及时组织回头看，看是否扎实、聚焦、深刻、充分、认真、见成效；二是加强学习，充分认识整改落实，建章立制的重要性；三是抓好整改落实，解决好群众反映强烈的突出问题；四是完善制度机制，全面提升教育实践活动的效果。在接下来的第三环节，督导组将加强督导，希望我站认真抓好整改落实，以党的群众路线教育实践活动的成效，取信于民，为西安市“治污减霾”环境质量的改善做出贡献。

报送：西安市环境保护局局领导及各相关处室

主办：西安市环境监测站综合信息室