核 心 提 示

★ 一季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为14天，占一季度总天数的15.6%。

★一季度我市二氧化硫季平均浓度值为65微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为62微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为225微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为133微克/立方米。

★一季度我市13条河流与上年同期相比，8条河流水质污染减轻，5条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了7.6%，整体水质略有好转。

★一季度功能区噪声与上年同期相比，特殊住宅区噪声下降明显，居民文教区和混杂区有所升高，工业集中区和交通干线两侧区整体基本稳定。

2014年一季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2014年1-3月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）良14天、轻度污染30天、中度污染14天、重度污染26天、严重污染6天，分别占监测总天数（90天）的16%、32%、16%、29%、7%。

图3   2014年一季度环境空气质量分级比例

2013年1-3月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）良5天、轻度污染16天、中度污染23天、重度污染20天、严重污染26天，分别占监测总天数（90天）的6%、18%、26%、22%、28%。

图4  2013年一季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，经监测获得二氧化硫有效样本数1079个,二氧化氮有效样本数1041个,颗粒物（PM10）有效样本数990个,颗粒物（PM2.5）有效样本数1073个,一氧化碳有效样本数1022个,臭氧（日最大8小时平均）有效样本数1011个。

一季度全市环境空气中二氧化硫季均浓度值比上年同期下降22.6％，二氧化氮季均浓度值比上年同期下降12.7％，颗粒物（PM10）季均浓度值比上年同期下降了25.5％，颗粒物（PM2.5）季均浓度值比上年同期下降了24.9％。

1、二氧化硫

一季度全市二氧化硫季均浓度值为65微克/立方米，季均浓度值范围在3-237微克/立方米之间，日均最大浓度值出现在1月15日的阎良区点位，最大超标倍数为0.58倍，有51个超标样本，超标率为4.7%。与上年同期相比，季均浓度值下降22.6%。详见图5、图6。

图5  2014年一季度各国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图6  2014年一季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

一季度全市二氧化氮季均浓度值为62微克/立方米，季均浓度值范围在8-170微克/立方米之间，日均最大浓度值出现在1月30号的曲江文化产业集团点位，最大超标倍数为1.13倍，有223个超标样本，超标率为21.4%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比下降了12.7％。详见图7、图8。

图7   2014年一季度各国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图8   2014年一季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

一季度全市颗粒物（PM10）季均浓度值为225微克/立方米，季均浓度值范围在63-1004微克/立方米之间，日均最大浓度值出现在1月31号的市人民体育场点位，最大超标倍数为5.69倍，全市超标样本数为757个，超标率76.5%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了25.5％。详见图9、图10。

图9  2014年一季度各国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图10   2014年一季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

一季度全市颗粒物（PM2.5）季均浓度值为133微克/立方米，季均浓度范围在14-648微克/立方米之间，日均最大浓度值出现在1月31号的高压开关厂点位，最大超标倍数为7.64倍。全市超标样本数为764个，超标率71.2%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了24.9％。详见图11、图12。

图11   2014年一季度各国控点颗粒物PM2.5季均值

图12   2014年一季度全市颗粒物PM2.5月均值

5、一氧化碳

一季度全市一氧化碳日均最大值为7.490毫克/立方米，日均浓度范围在0.311-7.490毫克/立方米之间，日均最大浓度值出现在1月16日的草滩点位，最大超标倍数为0.87倍。

6、臭氧日最大8小时滑动均值

一季度全市臭氧日最大8小时滑动均值的最大值为137微克/立方米，8小时滑动均值的范围在3-137微克/立方米之间，日均最大浓度值出现在3月26号的经开区点位。

7、降尘

2014年一季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月均值范围在7.20-24.51吨/平方公里·30天之间，一季度中自然降尘的最高值出现在3月份的高压开关厂点位，为24.51 吨/平方公里·30天。一季度季均值为16.62 吨/平方公里·30天，低于标准12.8%，与上年同期相比季均值下降了18.7%，详见图13。

图13    2014年一季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2014年一季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本14个，未出现酸雨样本，pH季均值为6.6。上年同期，共获取降水样本6个，pH季均值为7.0，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2014年一季度对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面、“城考”的4个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系4个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价；“城考”4个断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖和严家渠）的城考项目分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类、Ⅳ类、Ⅳ类和Ⅲ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图14，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图15。

| 表1 2014年一季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| IV类 | 9 | 30.00 |
| V类 | 5 | 16.7 |
| 劣V类 | 16 | 53.3 |

图14   2014年一季度各河流水质评价结果

| 表2 2014年一季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2013年 一季度 | 2014年 一季度 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 34.4 | 58.4 | 69.8 | 氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、挥发酚、高锰酸盐指数 |
| 92 | 贾家滩 | 10.96 | 5.42 | -50.5 | 化学需氧量 |
| 100 | 西兴隆 | 15.30 | 9.48 | -38.0 | 氨氮、化学需氧量、石油类 |
| 121 | 小北门 | 7.33 | 2.81 | -61.7 | 化学需氧量 |
| 合 计 | 67.99 | 76.11 | 11.9 |  |

图15　2014年一季度河流主要污染物比较

监测结果表明：

2014年一季度西安市13条河流中，有8条河流水质好转，它们分别是渭河、灞河、滈河、皂河、黑河、涝河、新河和辋川河，综合污染指数较上年同期降幅在3.9%～38.3%之间。其余5条河流（即浐河、沣河、潏河、临河、零河）污染均有不同程度的加重，综合污染指数较上年同期增幅在24.8%～64.1%之间。13条河流污染程度由重至轻排序依次为：皂河〉潏河〉浐河〉新河〉临河〉滈河〉沣河〉渭河〉灞河〉涝河〉黑河〉辋川河〉零河。河流综合污染指数较上年同期下降了7.6%，河流整体水质略有好转。

2014年一季度13条河流的30个监测断面中有2个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是灞河口和零口镇断面。在30个监测断面中，有9个断面达到Ⅳ类水质，5个断面达到V类水质，16个断面为劣V类水质。

一季度河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数和挥发酚，其污染分担率分别为37.3%、25.7%、12.2%、8.4%、5.9%、3.9%。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

排污渠系4个监测断面中，除小北门断面的水质达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准外，其余3个监测断面的水质均为劣V类水质。4个监测断面中，北石桥断面的水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升了69.8%，其余3个断面（贾家滩、西兴隆、小北门）的水质污染均有所减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了50.5%、38.0%和61.7%。与上年同期相比，排污渠系整体水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升了11.9%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、挥发酚、高锰酸盐指数。

2014年一季度我市“城考”4个水质断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖湖心和严家渠）的5项考核指标（即pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮）均达到其相应《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的标准。

2014年一季度饮用水源地取水总量为10350.41万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2014年一季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2014年第1季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图16至图18。

| 表3 2014年一季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 去年同期 | 55 | 46 | 55 | 55 | 46 | 55 | 57 | 50 | 58 | 63 | 57 | 65 | 66 | 62 | 69 |
| 本季度 | 50 | 35 | 49 | 57 | 50 | 58 | 58 | 52 | 60 | 62 | 58 | 65 | 67 | 62 | 69 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响分别超标2分贝，其余4个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除特殊住宅区外均超标，即居民文教区、混杂区、工业集中区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准5分贝、2分贝、3分贝和7分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图16至图18可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间、夜间和昼夜间噪声均低于上年同期，分别下降5分贝、11分贝和6分贝；居民文教区昼间、夜间和昼夜间噪声均高于上年同期，分别上升2分贝、4分贝和3分贝；混杂区昼间、夜间以及昼夜间噪声分别高于上年同期1分贝、2分贝和2分贝；工业集中区的昼间噪声低于上年同期1分贝，夜间噪声高与上年同期1分贝，昼夜间噪声与上年同期持平；交通干线道路两侧区的昼间噪声与上年同期相比上升了1分贝，夜间和昼夜间噪声与上年同期持平。

2014年一季度功能区噪声与去年同期相比，特殊住宅区噪声下降明显，居民文教区和混杂区有所升高，工业集中区和交通干线两侧区整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间仅有1个功能区达标。对此，噪声污染管理和治理工作应该加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图16   2014年一季度昼间噪声与上年同期变化比较

图17   2014年一季度夜间噪声与上年同期变化比较

图18   2014年一季度昼夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2014年一季度2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.126 μGy/h，月平均值为0.1068 μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图19    2014年一季度辐射自动检测值变化曲线图