核 心 提 示

★ 二季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为66天，占二季度总天数的73%。

★二季度我市二氧化硫季平均浓度值为15微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为37微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为130微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为54微克/立方米。

★二季度我市13条河流与上年同期相比，9条河流水质污染减轻，4条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期上升了5.0%，整体水质污染加重。

★二季度我市5个功能区中，昼间噪声有3个功能区达标，夜间有2个功能区达标。

6月份环境质量状况

6月份共监测30天，环境空气质量达到二级以上天数为27天，其中优0天，良27天；轻度污染3天。

去年同期，环境空气质量达到二级以上天数为25天，其中优3天，良22天；轻度污染2天；中度污染3天。

今年1月—6月，西安市环境空气质量优0天、良80天、轻度污染52天、中度污染16天、重度污染27天、严重污染6天，监测总天数为181天，优良天数占监测总天数的44.2%。

图1   2014年6月AQI指数变化曲线图

◆饮用水源监测

6月份西安市饮用水源地取水总量3742.49万立方米，100%达标。4个监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆辐射环境质量监测

6月2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1254μGy/h，月平均值为0.1069μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图2    2014年6月辐射监测日均值变化曲线图

2014年第二季度环境质量监测分析

2014年4-6月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优0天，良66天、轻度污染22天、中度污染2天、重度污染1天，分别占监测总天数（91天）的0、73%、24%、2%、1%。

图3  2014年二季度环境空气质量分级比例

2013年4-6月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优5天，良47天、轻度污染29天、中度污染8天、重度污染2天，分别占监测总天数（91天）的5%、52%、32%、9%、2%。

图4  2013年二季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，经监测获得二氧化硫有效样本数1087个,二氧化氮有效样本数1097个,颗粒物（PM10）有效样本数1009个,颗粒物（PM2.5）有效样本数1044个,一氧化碳有效样本数1082个,臭氧（日最大8小时平均）有效样本数1052个。

二季度全市环境空气中二氧化硫季均浓度值比上年同期下降34.8％，二氧化氮季均浓度值比上年同期下降24.5％，颗粒物（PM10）季均浓度值比上年同期下降了2.3％，颗粒物（PM2.5）季均浓度值比上年同期下降了11.5％。

1、二氧化硫

二季度全市二氧化硫季平均浓度值为15微克/立方米，日平均浓度值范围在2-67微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月2日的市人民体育场点位，无超标样本，超标率为0。与上年同期相比，季均浓度值下降34.8%。详见图5、图6。

图5  2014年二季度各国控监测子站二氧化硫季平均值

图6   2014年二季度全市二氧化硫月平均值曲线图

2、二氧化氮

二季度全市二氧化氮季平均浓度值为37微克/立方米，日平均浓度值范围在2-118微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在6月30日的经开区点位，最大超标倍数为0.48倍，有18个超标样本，超标率为1.6%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比下降了24.5％。详见图7、图8。

图7   2014年二季度各国控监测子站二氧化氮季平均值

图8   2014年二季度全市二氧化氮月平均值曲线图

3、颗粒物（PM10）

二季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为130微克/立方米，日平均浓度值范围在36-452微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在5月25日的临潼区点位，最大超标倍数为2.01倍，全市超标样本数为320个，超标率为31.7%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了2.3％。详见图9、图10。

图9   2014年二季度各国控监测子站颗粒物PM10季平均值

图10   2014年二季度全市颗粒物PM10月平均值曲线图

4、颗粒物（PM2.5）

二季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为54微克/立方米，日平均浓度范围在9-171微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在5月25日的市人民体育场点位，最大超标倍数为1.28倍。全市超标样本数为183个，超标率为17.5%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了11.5％。详见图11、图12。

图11  2014年二季度各国控监测子站颗粒物PM2.5季平均值

图12   2014年二季度全市颗粒物PM2.5月平均值曲线图

5、一氧化碳

二季度全市一氧化碳日平均最大值为4.0毫克/立方米，日平均浓度范围在0.2-4.0毫克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月18日的高压开关厂点位。

6、臭氧日最大8小时滑动平均值

二季度全市臭氧日最大8小时滑动平均值的最大值为213微克/立方米，8小时滑动平均值的范围在3-213微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在6月8日的广运潭点位，最大超标倍数为0.33倍。

7、降尘

2014年二季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月平均值范围在9.31 -23.85吨/平方公里·30天之间，二季度中自然降尘的最高值出现在4月份的纺织城点位，为23.85 吨/平方公里·30天。上年同期的最高值出现在4月份的未央区站点位，为31.33吨/平方公里·30天。二季度季平均值为15.49 吨/平方公里·30天，低于标准29.0%，与上年同期相比季平均值下降了13.9%，详见图13。

图13    2014年二季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2014年二季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本46个，无酸雨样本，pH季平均值为6.5。上年同期，共获取降水样本30个，pH季平均值为6.7，有1个酸雨样本。

◆水环境质量监测

2014年二季度对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面、“城考”的4个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，项目为61项；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价，项目为23项；排污渠系4个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价；“城考”4个断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖和严家渠）的城考项目分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类、Ⅳ类、Ⅳ类和Ⅲ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图14，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图15。

| 表1 2014年二季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 2 | 6.7 |
| Ⅲ类 | 4 | 13.3 |
| IV类 | 8 | 26.7 |
| V类 | 3 | 10.0 |
| 劣V类 | 13 | 43.3 |

图14   2014年二季度各河流水质评价结果

图15　2014年二季度河流主要污染物比较

| 表2 2014年二季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2013年 二季度 | 2014年 二季度 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 51.23 | 37.51 | -26.8 | 氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 92 | 贾家滩 | 7.02 | 3.69 | -47.4 | 化学需氧量 |
| 100 | 西兴隆 | 6.44 | 4.60 | -28.6 | 化学需氧量 |
| 121 | 小北门 | 8.05 | 9.50 | 18.0 | 氨氮 |
| 合 计 | 72.74 | 55.30 | -24.0 |  |

监测结果表明：

2014年二季度西安市13条河流中，有4条河流水质污染加重，它们分别是皂河、新河、临河、零河，其综合污染指数较上年同期分别上升了,51.2%、12.9%、122.0%和12.5%。其余9条河流（即渭河、灞河、潏河、黑河、涝河、浐河、沣河、滈河和辋川河）污染均有不同程度的减轻，其综合污染指数较上年同期降幅均在1.8%～61.1%之间。13条河流污染程度由重至轻排序依次为：皂河〉新河〉浐河〉临河〉滈河〉潏河〉沣河〉灞河〉渭河〉涝河〉辋川河〉黑河〉零河。河流综合污染指数较上年同期上升了5.0%，整体水质污染加重。

2014年二季度13条河流的30个监测断面中有11个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是蓝田县城、灞河口、严家渠、三里桥、黑河入渭口、涝河入渭口、零口镇、艾蒿坪、田峪、孙家卫桥和白家坪监测断面。在30个监测断面中，有2个断面达到Ⅱ类水质，4个断面达到Ⅲ类水质，8个断面达到Ⅳ类水质，3个断面达到V类水质，13个断面为劣V类水质。

二季度河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、挥发酚和总镉，其污染分担率分别为32.2%、28.7%、12.5%、8.5%、6.1%、5.7%和4.2%。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

二季度排污渠系4个监测断面中，除贾家滩断面水质达标外，其余3个断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，西兴隆断面为V类水质，北石桥和小北门断面均为劣V类水质。与上年同期相比，排污渠系整体水质好转，综合污染指数较上年同期下降了24.0%。4个监测断面中，除小北门断面的综合污染指数较上年同期上升了18.0%外，其余3个断面（北石桥、贾家滩、西兴隆）的水质污染均有不同程度的减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了26.8%、47.4%和28.6%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚。

2014年二季度我市“城考”4个水质断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖湖心和严家渠）的5项考核指标（即pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮）均达到其相应《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的标准。

2014年二季度饮用水源地取水总量为10947.8万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2014年二季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2014年二季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图16至图18。

| 表3 2014年二季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 去年同期 | 53 | 45 | 54 | 68 | 48 | 67 | 56 | 50 | 58 | 61 | 55 | 62 | 66 | 60 | 68 |
| 本季度 | 51 | 34 | 50 | 60 | 51 | 60 | 57 | 51 | 59 | 61 | 55 | 63 | 68 | 62 | 70 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的特殊住宅区和居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响分别超标1分贝和5分贝，其余3个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除特殊住宅区和工业集中区外均超标，即居民文教区、混杂区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准6分贝、1分贝和7分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图16至图18可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间、夜间和昼夜间噪声均低于上年同期，分别下降2分贝、11分贝和4分贝；居民文教区昼间和昼夜间噪声均低于上年同期，分别下降8分贝和7分贝，夜间噪声上升3分贝；混杂区昼间、夜间以及昼夜间噪声均高于上年同期1分贝；工业集中区的昼夜间噪声高于上年同期1分贝，夜间噪声和昼夜间噪声与上年同期持平；交通干线道路两侧区的昼间、夜间和昼夜间噪声均比上年同期升高2分贝。

2014年二季度功能区噪声与去年同期相比，特殊住宅区噪声下降明显，混杂区和交通干线两侧区有所升高，工业集中区整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间有2个功能区达标。对此，噪声污染管理和治理工作应该加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图16   2014年二季度昼间噪声与上年同期变化比较

图17   2014年二季度夜间噪声与上年同期变化比较

图18   2014年二季度昼夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2014年二季度2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，月平均值为0.1069 μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图19   2014年二季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站综合信息室