核 心 提 示

★ 三季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为82天，占总天数的89%。

★三季度我市二氧化硫季平均浓度值为12微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为39微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为85微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值40微克/立方米。

★三季度我市13条河流与上年同期相比，8条河流水质污染减轻，5条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降20%，整体水质污染减轻。

★三季度我市功能区噪声与上年相比，污染整体稳中向好。与国标相比，5个功能区中昼间噪声均达标，夜间有2个功能区达标。

9月份环境质量状况

9月份共监测30天，环境空气质量达到二级以上天数为29天，其中优8天，良21天；轻度污染1天。

去年同期，环境空气质量达到二级以上天数为14天，其中优0天，良14天；轻度污染10天，中度污染5天，重度污染1天。

今年1月—9月，西安市环境空气质量优16天、良146天、轻度污染62天、中度污染16天、重度污染27天、严重污染6天，监测总天数为273天，优良天数占监测总天数的59.3%。

图1   2014年9月AQI指数变化曲线图

◆饮用水源监测

9月份西安市饮用水源地取水总量4192.79万立方米，100%达标。4个监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆辐射环境质量监测

9月2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，月平均值为0.1069μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图2    2014年9月辐射监测日均值变化曲线图

2014年第三季度环境质量监测分析

2014年7-9月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优16天，良66天、轻度污染10天，分别占监测总天数（92天）的17%、72%和11%。

图3   2014年三季度环境空气质量分级比例

2013年7-9月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优3天，良43天、轻度污染33天、中度污染11天、重度污染2天，分别占监测总天数（92天）的3%、47%、36%、12%和2%。

图4   2013年三季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，经监测获得二氧化硫有效样本数1121个,二氧化氮有效样本数1118个,颗粒物（PM10）有效样本数1036个,颗粒物（PM2.5）有效样本数1060个,一氧化碳有效样本数1110个,臭氧（日最大8小时平均）有效样本数1081个。

三季度全市环境空气中二氧化硫季均浓度值比上年同期下降45.5％，二氧化氮季均浓度值比上年同期下降9.3％，颗粒物（PM10）季均浓度值比上年同期下降了26.7％，颗粒物（PM2.5）季均浓度值比上年同期下降了36.5％。

1、二氧化硫

三季度全市二氧化硫季平均浓度值为12微克/立方米，日平均浓度值范围在1-36微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在8月26日的市人民体育场点位和高新西区点位，无超标样本，超标率为0。与上年同期相比，季均浓度值下降45.5%。详见图5、图6。

图5   2014年三季度各国控监测子站二氧化硫季平均值

图6  2014年三季度全市二氧化硫月平均值曲线图

2、二氧化氮

三季度全市二氧化氮季平均浓度值为39微克/立方米，日平均浓度值范围在2-95微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在8月26日的曲江文化产业集团点位，最大超标倍数为0.19倍，有10个超标样本，超标率为0.9%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比下降了9.3％。详见图7、图8。

图7   2014年三季度各国控监测子站二氧化氮季平均值

图8   2014年三季度全市二氧化氮月平均值曲线图

3、颗粒物（PM10）

三季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为85微克/立方米，日平均浓度值范围在15-214微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在7月1日的市人民体育场点位和8月21日的高新西区点位，最大超标倍数为0.43倍，全市超标样本数为77个，超标率为7.4%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了26.7％。详见图9、图10。

图9   2014年三季度各国控监测子站颗粒物PM10季平均值

图10   2014年三季度全市颗粒物PM10月平均值曲线图

4、颗粒物（PM2.5）

三季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为40微克/立方米，日平均浓度范围在3-113微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在8月1日的市人民体育场点位，最大超标倍数为0.51倍。全市超标样本数为49个，超标率为4.6%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了36.5％。详见图11、图12。

图11   2014年三季度各国控监测子站颗粒物PM2.5季平均值

图12   2014年三季度全市颗粒物PM2.5月平均值曲线图

5、一氧化碳

三季度全市一氧化碳日平均最大值为3.0毫克/立方米，日平均浓度范围在0.2-3.0毫克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在7月1日的高压开关厂点位。

6、臭氧日最大8小时滑动平均值

三季度全市臭氧日最大8小时滑动平均值的最大值为246微克/立方米，8小时滑动平均值的范围在13-246微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在7月7日的小寨点位，最大超标倍数为0.54倍。

7、降尘

2014年三季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月平均值范围在3.00 -30.45吨/平方公里·30天之间，自然降尘的最高值出现在7月份的第二织袜厂点位。三季度季平均值为12.66 吨/平方公里·30天，低于标准40.0%，与上年同期相比季平均值下降了6.3%，详见图13。

图13    2014年三季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2014年三季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本70个，无酸雨样本，pH季平均值为6.7。上年同期，共获取降水样本40个，pH季平均值为7.0，无酸雨样本。

◆水环境质量监测

2014年三季度对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面、“城考”的4个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，项目为61项；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价，项目为23项；排污渠系4个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价；“城考”4个断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖和严家渠）的城考项目分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类、Ⅳ类、Ⅳ类和Ⅲ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图14，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图15。

| 表1 2014年三季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 1 | 3.3 |
| Ⅲ类 | 5 | 16.7 |
| IV类 | 7 | 23.3 |
| V类 | 5 | 16.7 |
| 劣V类 | 12 | 40.0 |

图14   2014年三季度各河流水质评价结果

图15　2014年三季度河流主要污染物比较

| 表2 2014年三季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2013年 三季度 | 2014年 三季度 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 16.85 | 20.14 | 19.5 | 氨氮、生化需氧量 |
| 92 | 贾家滩 | 6.84 | 3.74 | -45.3 | 氨氮 |
| 100 | 西兴隆 | 8.99 | 3.42 | -62.0 | 化学需氧量 |
| 121 | 小北门 | 7.26 | 7.94 | 9.4 | 氨氮 |
| 合 计 | 39.94 | 35.24 | -11.8 |  |

监测结果表明：

2014年三季度西安市13条河流中，有5条河流水质污染加重，它们分别是渭河、浐河、沣河、新河和零河，其综合污染指数较上年同期分别上升了29.4%、45.2%、8.4%、11.0%和44.2%。其余8条河流（即灞河、潏河、滈河、皂河、黑河、涝河、临河、辋川河）的综合污染指数较上年同期均有所下降，降幅均在21.0%～71.6%之间，其中降幅最大的为潏河。13条河流污染程度由重至轻排序依次为：皂河〉浐河〉新河〉沣河〉潏河〉渭河〉临河〉黑河〉辋川河〉灞河〉涝河〉零河〉滈河。河流综合污染指数较上年同期下降了20.0%，整体水质污染减轻。

2014年三季度13条河流的30个监测断面中有10个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是新丰桥、张义、蓝田县城、田王桥、灞河口、杜曲、滈入潏、零口镇、艾蒿坪和田峪断面。在30个监测断面中，有1个断面达到Ⅱ类水质，5个断面达到Ⅲ类水质，7个断面达到Ⅳ类水质，5个断面达到V类水质，12个断面为劣V类水质。

三季度河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数、生化需氧量、总镉和挥发酚，其污染分担率分别为23.8%、10.7%、8.8%、7.6%、7.5%、3.7%和3.6%。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

三季度排污渠系4个监测断面中，除西兴隆断面水质达标外，其余3个断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，贾家滩断面为V类水质，北石桥和小北门断面均为劣V类水质。与上年同期相比，排污渠系整体水质好转，综合污染指数较上年同期下降了11.8%。4个监测断面中，北石桥和小北门断面的综合污染指数较上年同期分别上升了19.5%和9.4%，其余2个断面（贾家滩、西兴隆）的水质污染均有所减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了45.3%和62.0%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、挥发酚。

2014年三季度我市“城考”4个水质断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖湖心和严家渠）的5项考核指标（即pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮）均达到其相应《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的标准。

2014年三季度饮用水源地取水总量为12254.61万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2014年三季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2014年三季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图16至图18。

| 表3 2014年三季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 去年同期 | 51 | 50 | 56 | 60 | 55 | 62 | 60 | 55 | 62 | 58 | 53 | 60 | 65 | 60 | 68 |
| 本季度 | 43 | 40 | 47 | 53 | 48 | 55 | 53 | 49 | 56 | 61 | 56 | 64 | 70 | 64 | 72 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声均达标,其中特殊住宅区和居住、商业、工业混杂区噪声均低于标准7分贝； 5个功能区的夜间噪声中除特殊住宅区和居住、商业、工业混杂区外，其余3个功能区均超标，即居民文教区、工业集中区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准3分贝、1分贝和9分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图16至图18可看出：与上年同期相比，特殊住宅区、居民文教区和居住、商业、工业混杂区的昼间、夜间和昼夜间噪声与上年同期相比均有所降低，降幅在6-10分贝之间；而工业集中区和交通干线道路两侧区昼间、夜间和昼夜间噪声均有所上升，升幅在3-5分贝之间。

2014年三季度功能区噪声与去年相比，噪声污染整体稳中向好。与国标相比，5个功能区中昼间噪声均达标，夜间有2个功能区达标。

图16   2014年三季度昼间噪声与上年同期变化比较

图17   2014年三季度夜间噪声与上年同期变化比较

图18   2014年三季度昼夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2014年三季度2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0900～0.1260μGy/h，季平均值为0.1065μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图19    2014年三季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站综合信息室