核 心 提 示

★ 一季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为52天，占一季度总天数的57%。

★一季度我市二氧化硫季平均浓度值为41微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为45微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为154微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为74微克/立方米。

★一季度我市13条河流与上年同期相比，12条河流水质污染减轻，1条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了43.9%，整体水质略有好转。

★一季度我市功能区噪声与上年同期相比，特殊住宅区噪声等效声级上升明显，居民文教区、工业集中区和交通干线两侧区有所升高，居住商业工业混杂区整体有所降低。

2015年一季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2015年1-3月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）良52天、轻度污染23天、中度污染7天、重度污染8天，分别占监测总天数（90天）的57%、26%、8%、9%。

图1  2015年一季度环境空气质量分级比例

2014年1-3月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）良14天、轻度污染30天、中度污染14天、重度污染26天、严重污染6天，分别占监测总天数（90天）的16%、32%、16%、29%、7%。

图2   2014年一季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点位）。一季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值比上年同期下降36.9％，二氧化氮季平均浓度值比上年同期下降27.4％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期下降了31.6％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期下降了44.4％。

1、二氧化硫

一季度全市二氧化硫季平均浓度值为41微克/立方米，日平均浓度值范围在13-96微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期相比，季均浓度值下降36.9%。详见图3、图4。

图3  2015年一季度各国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图4  2015年一季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

一季度全市二氧化氮季平均浓度值为45微克/立方米，日平均浓度值范围在17-82微克/立方米之间，最大超标倍数为0.03倍。超标样本数为1个，超标率为1.1%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比下降了27.4％。详见图5、图6。

图5   2015年一季度各国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图6   2015年一季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

一季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为154微克/立方米，日平均浓度值范围在58-348微克/立方米之间，最大超标倍数为1.32倍。全市超标样本数为35个，超标率38.9%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了31.6％。详见图7、图8。

图7  2015年一季度各国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图8   2015年一季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

一季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为74微克/立方米，日平均浓度值范围在21-197微克/立方米之间，最大超标倍数为1.63倍。全市超标样本数为30个，超标率33.3%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了44.4％。详见图9、图10。

图9   2015年一季度各国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图10   2015年一季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

一季度全市一氧化碳平均浓度值为2.3毫克/立方米，日平均浓度值范围在1.2-4.0毫克/立方米之间，无超标样本。

6、臭氧日最大8小时平均值

一季度全市臭氧日最大8小时平均值为43微克/立方米，日最大8小时平均值的范围在10-106微克/立方米之间，无超标样本。

7、降尘

2015年一季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月均值范围在6.39-25.61吨/平方公里·30天之间，一季度中自然降尘的最高值出现在3月份的小寨点位，为25.61吨/平方公里·30天。一季度季均值为15.65 吨/平方公里·30天，低于标准54.9%，与上年同期相比季均值下降了5.8%，详见图11。

图11    2015年一季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2015年一季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本18个，未出现酸雨样本，pH季均值为6.8。上年同期，共获取降水样本14个，pH季均值为6.6，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2015年一季度对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系4个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图12，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图13。

| 表1 2015年一季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 1 | 3.3 |
| Ⅲ类 | 3 | 10.0 |
| IV类 | 7 | 23.3 |
| V类 | 5 | 16.7 |
| 劣V类 | 14 | 46.7 |

图12   2015年一季度各河流水质评价结果

| 表2 2015年一季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2014年 一季度 | 2015年 一季度 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 58.4 | 69.15 | 18.4 | 氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 92 | 贾家滩 | 5.42 | 28.74 | 430.3 | 氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 100 | 西兴隆 | 9.48 | 12.34 | 30.2 | 氨氮、化学需氧量、生化需氧量 |
| 121 | 小北门 | 2.81 | 4.2 | 49.5 | 氨氮 |
| 合 计 | 76.11 | 114.43 | 50.4 |  |

图13　2015年一季度河流主要污染物比较

监测结果表明：

2015年一季度西安市13条河流中，除临河的综合污染指数较上年同期上升12.2%外，其余12条河流的水质均有不同程度的好转，综合污染指数较上年同期降幅在16.6%～71.7%之间。13条河流污染程度由重至轻排序依次为：临河〉皂河〉浐河〉潏河〉新河〉沣河〉渭河〉滈河〉灞河〉黑河〉涝河〉辋川河〉零河。河流综合污染指数较上年同期下降了43.9%，河流整体水质有所好转。

2015年一季度13条河流的30个监测断面中有8个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是灞河口、严家渠、涝河入渭口、零口镇、艾蒿坪、田峪、孙家卫桥和白家坪断面。在30个监测断面中，有1个断面达到Ⅱ类水质，3个断面达到Ⅲ类水质，7个断面达到Ⅳ类水质，5个断面达到V类水质，其余14个断面为劣V类水质。

一季度河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、石油类、生化需氧量、高锰酸盐指数和挥发酚，其污染分担率分别为41.5%、14.3%、11.9%、10.6%、8.1%、2.9%。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

排污渠系4个监测断面的水质均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，除小北门断面为V类水质外，其余3个断面均为劣V类水质。4个监测断面的水质污染均有所加重，综合污染指数较上年同期增幅在18.4%～430.3%之间。与上年同期相比，排污渠系整体水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升了50.4%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、生化需氧量、化学需氧量、石油类、高锰酸盐指数。

2015年一季度饮用水源地取水总量为10740.62万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2015年一季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2015年一季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图14至图16。

| 表3 2015年一季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 去年同期 | 50 | 35 | 49 | 57 | 50 | 58 | 58 | 52 | 60 | 62 | 58 | 65 | 67 | 62 | 69 |
| 本季度 | 51 | 45 | 53 | 56 | 52 | 59 | 56 | 52 | 59 | 63 | 59 | 66 | 69 | 64 | 72 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的特殊住宅区和居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响均超标1分贝，其余3个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声均超标，即特殊住宅区、居民文教区、混杂区、工业集中区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准5分贝、7分贝、2分贝、4分贝和9分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图14至图16可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间、夜间和昼夜间噪声均高于上年同期，分别上升1分贝、10分贝和4分贝；居民文教区昼间低于去年同期1分贝，夜间和昼夜间噪声均高于上年同期，分别上升2分贝和1分贝；居住商业工业混杂区夜间噪声与去年同期持平，昼间和昼夜间噪声分别低于上年同期2分贝和1分贝；工业集中区的昼间、夜间和昼夜间噪声均高于上年同期1分贝；交通干线道路两侧区的昼间和夜间噪声与上年同期相比上升了2分贝，昼夜间噪声与上年同期相比上升3分贝。

2015年一季度功能区噪声与去年同期相比，特殊住宅区噪声等效声级上升明显，居民文教区、工业集中区和交通干线两侧区有所升高，居住商业工业混杂区整体有所降低。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间5个功能区均超标。对此，噪声污染管理和治理工作应该加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图14   2015年一季度昼间噪声与上年同期变化比较

图15   2015年一季度夜间噪声与上年同期变化比较

图16   2015年一季度昼夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2015年一季度西安市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，季平均值为0.1065μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图17    2015年一季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站综合信息室