核 心 提 示

★ 三季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为70天，占总天数的76%。

★三季度我市二氧化硫季平均浓度值为11微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为41微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为94微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值42微克/立方米。

★三季度我市13条河流与上年同期相比，1条河流水质污染加重，12条河流水质污染减轻。河流综合污染指数较上年同期下降43.3%，整体水质污染减轻。

★三季度我市功能区噪声与去年同期相比，特殊住宅区噪声夜间上升明显，居民文教区和混杂区有所上升，工业集中区和交通干线两侧区有所下降。

9月份环境质量与监测

◆环境空气质量状况简介

9月份共监测30天，环境空气质量达到二级以上的天数为30天，其中优4天，良26天。9月份环境空气质量指数AQI变化情况见图1。

去年同期，环境空气质量达到二级以上天数为29天，其中优8天，良21天；轻度污染1天。

今年1月—9月，西安市环境空气质量优10天、良194天、轻度污染53天、中度污染8天、重度污染8天，监测总天数为273天，优良天数占监测总天数的74.7%。

图1   2015年9月AQI指数变化曲线图

◆环境空气质量监测

9月份二氧化硫月平均浓度为13微克/立方米，二氧化氮月平均浓度为42微克/立方米，PM10月平均浓度为84微克/立方米，一氧化碳月平均浓度为1.2毫克/立方米，臭氧日最大8小时平均值为86微克/立方米，PM2.5月平均浓度为41微克/立方米。

去年同期,二氧化硫月平均浓度为11微克/立方米，二氧化氮月平均浓度为41微克/立方米，PM10月平均浓度为75微克/立方米，一氧化碳月平均浓度为1.3毫克/立方米，臭氧日最大8小时平均值为66微克/立方米，PM2.5月平均浓度为40微克/立方米。

附：环境空气质量标准（GB3095-2012）二级浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 年平均 | 60 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 二氧化氮 | 年平均 | 40 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
| 一氧化碳 | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
| 臭氧 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于2.5μm） | 年平均 | 35 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

◆降尘监测

9月份环保分局、开发区和市环境监测站对西安市内十八个区的自然降尘进行了监测。其中草滩为清洁对照点位，监测值为26.190t/（km2．30d），草滩点位的监测值为本月最高。

◆饮用水源监测

9月份西安市饮用水源地取水总量3929.98万立方米，100%达标。4个监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆辐射环境质量监测

9月份西安市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，月平均值为0.1069μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图2    2015年9月辐射监测日均值变化曲线图

2015年第三季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2015年7-9月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优5天、良65天、轻度污染21天、中度污染1天，分别占监测总天数（92天）的5%、71%、23%和1%。

图3  2015年三季度环境空气质量分级比例

2014年7-9月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优16天、良66天、轻度污染10天，分别占监测总天数（92天）的17%、72%和11%。

图4  2014年三季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点位）。三季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值比上年同期下降了8.3%，二氧化氮季平均浓度值比上年同期上升了5.1％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期上升了10.6％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期上升了5.0％。

1、二氧化硫

三季度全市二氧化硫季平均浓度值为11微克/立方米，日平均浓度值范围在3-21微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期相比，季均浓度值下降了8.3%。详见图5、图6。

图5  2015年三季度各国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图6  2015年三季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

三季度全市二氧化氮季平均浓度值为41微克/立方米，日平均浓度值范围在20-62微克/立方米之间，无超标样本。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比上升了5.1％。详见图7、图8。

图7  2015年三季度各国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图8  2015年三季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

三季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为94微克/立方米，日平均浓度值范围在23-288微克/立方米之间，最大超标倍数为0.92倍。全市超标样本数为4个，超标率为4.3%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值上升了10.6％。详见图9、图10。

图9  2015年三季度各国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图10   2015年三季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

三季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为42微克/立方米，日平均浓度值范围在12-75微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值上升了5.0％。详见图11、图12。

图11  2015年三季度各国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图12   2015年三季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

三季度全市一氧化碳平均浓度值为1.1毫克/立方米，日平均浓度值范围在0.6-1.5毫克/立方米之间，无超标样本。

6、臭氧日最大8小时平均值

三季度全市臭氧日最大8小时平均值为122微克/立方米，日最大8小时平均值的范围在25-212微克/立方米之间，有19个超标样本。

7、降尘

2015年三季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月平均值范围在6.39-24.00吨/平方公里·30天之间，三季度中自然降尘的最高值出现在9月份的小寨点位，为24.00 吨/平方公里·30天。三季度季平均值为14.06吨/平方公里·30天，低于标准47.9%，与上年同期相比季平均值上升了11.1%，详见图13。

图13    2015年三季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2015年三季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本39个，无酸雨样本，pH季平均值为6.7。上年同期，共获取降水样本70个，无酸雨样本，pH季平均值为6.7。

◆水环境质量监测

2015年三季度对西安市15条河流的32个断面、排污渠系的3个断面、湖库的2个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价（其中新增的泾河和石川河暂不做对比评价），评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系3个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图14，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图15。

| 表1 2015年三季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 1 | 3 |
| Ⅲ类 | 9 | 28 |
| IV类 | 12 | 38 |
| V类 | 1 | 3 |
| 劣V类 | 9 | 28 |

图14   2015年三季度各河流水质评价结果

图15　2015年三季度河流主要污染物比较

| 表2 2015年三季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2014年 三季度 | 2015年 三季度 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 3.74 | 9.05 | 142.0 | 氨氮 |
| 100 | 西兴隆 | 3.42 | 10.22 | 198.8 | 氨氮 |
| 121 | 小北门 | 7.94 | 9.75 | 22.8 | 氨氮 |
| 合 计 | 15.1 | 29.02 | 92.2 |  |

监测结果表明：

2015年三季度西安市13条河流中，除滈河的综合污染指数较上年同期上升了3.3%外，其余12条河流的综合污染指数较上年同期均有所下降，降幅在1.9%～65.6%之间，其中降幅最大的为浐河。15条河流污染程度由重至轻排序依次为：石川河〉皂河〉新河〉潏河〉浐河〉沣河〉零河〉渭河〉泾河〉临河〉滈河〉辋川河〉黑河〉涝河〉灞河。河流综合污染指数较上年同期下降了43.3%，整体水质污染减轻。

2015年三季度15条河流的32个监测断面中有20个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是咸阳铁桥、新丰桥、张义、田家湾、蓝田县城、田王桥、灞河口、三郎村、严家渠、三里桥、滈入潏、黑河入渭口、涝河入渭口、临河入渭口、零口镇、艾蒿坪、田峪、孙家卫桥、白家坪和马东村断面。在30个监测断面中，有1个断面达到Ⅱ类水质，9个断面达到Ⅲ类水质，12个断面达到Ⅳ类水质，1个断面达到V类水质，9个断面为劣V类水质。河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总镉、石油类和挥发酚。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

三季度排污渠系3个监测断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，均为劣V类水质。3个监测断面（贾家滩、西兴隆、小北门）的综合污染指数较上年同期分别上升了142.0%、198.8%%和22.8%，排污渠系整体水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升了92.2%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类、总镉。

2015年三季度饮用水源地取水总量为11831.88万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2015年三季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2015年三季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图16、图17。

| 表3 2015年三季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 去年同期 | 43 | 40 | 53 | 48 | 53 | 49 | 61 | 56 | 70 | 64 |
| 本季度 | 51 | 47 | 57 | 51 | 56 | 52 | 59 | 55 | 67 | 64 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的特殊住宅区和居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响分别超标1分贝和2分贝，其余4个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除居住商业工业混杂区外均超标，即特殊住宅区、居民文教区、工业集中区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准7分贝、6分贝、2分贝和9分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图16、图17可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间和夜间分别高于上年同期8分贝和7分贝；居民文教区昼间和夜间噪声均高于上年同期，分别上升4分贝和3分贝；混杂区昼间和夜间噪声均高于上年同期3分贝；工业集中区的昼间和夜间噪声分别低于上年同期2分贝和1分贝；交通干线道路两侧区的昼间噪声比上年同期下降3分贝，夜间噪声与上年同期持平。

2015年三季度功能区噪声与去年同期相比，特殊住宅区噪声夜间上升明显，居民文教区和混杂区有所上升，工业集中区和交通干线两侧区有所下降。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间有1个功能区达标。对此，噪声污染管理和治理工作应该加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图16   2015年三季度昼间噪声与上年同期变化比较

图17   2015年三季度夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2015年三季度2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.090～0.1260μGy/h，季平均值为0.1065μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图18    2015年三季度辐射自动监测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站综合信息室