核 心 提 示

★ 一季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为36天，占一季度总天数的40%。

★一季度我市二氧化硫季平均浓度值为32微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为57微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为179微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为87微克/立方米。

★一季度我市13条河流与上年同期相比，7条河流水质污染减轻，6条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了3.8%，整体水质略有好转。

★一季度我市功能区噪声与去年同期相比有所好转，居民文教区和工业集中区噪声降幅明显。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间有3个功能区达标。

2016年一季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2015年1-3月，西安市环境空气质量良52天、轻度污染23天、中度污染7天、重度污染8天，分别占监测总天数（90天）的57%、26%、8%、9%。

图1 2015年一季度环境空气质量分级比例

2016年1-3月，西安市环境空气质量良36天、轻度污染25天、中度污染21天、重度污染8天、严重污染1天，分别占监测总天数（91天）的40%、27%、23%、9%、1%。

图2   2016年一季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点位）。一季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值比上年同期下降22.0％，二氧化氮季平均浓度值比上年同期上升26.7％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期上升了16.2％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期上升了17.6％。

1、二氧化硫

一季度全市二氧化硫季平均浓度值为32微克/立方米，日平均浓度值范围在11-71微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期相比，季均浓度值下降22.0%。详见图3、图4。

图3  2016年一季度各国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图4  2016年一季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

一季度全市二氧化氮季平均浓度值为57微克/立方米，日平均浓度值范围在14-100微克/立方米之间，最大超标倍数为0.25倍。超标样本数为8个，超标率为8.9%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比上升了26.7％。详见图5、图6。

图5   2016年一季度各国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图6   2016年一季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

一季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为179微克/立方米，日平均浓度值范围在56-445微克/立方米之间，最大超标倍数为1.97倍。全市超标样本数为53个，超标率58.9%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值上升了16.2％。详见图7、图8。

图7  2016年一季度各国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图8   2016年一季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

一季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为87微克/立方米，日平均浓度值范围在16-271微克/立方米之间，最大超标倍数为2.61倍。全市超标样本数为43个，超标率47.8%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值上升了17.6％。详见图9、图10。

图9   2016年一季度各国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图10   2016年一季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

一季度全市一氧化碳平均浓度值为2.2毫克/立方米，日平均浓度值范围在1.1-5.4毫克/立方米之间，最大超标倍数为0.35倍。全市超标样本数为5个，超标率5.5%。

6、臭氧日最大8小时平均值

一季度全市臭氧日最大8小时平均值为54微克/立方米，日最大8小时平均值的范围在18-115微克/立方米之间，无超标样本。

7、降尘

2016年一季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月均值范围在6.71-26.52吨/平方公里·30天之间，一季度中自然降尘的最高值出现在3月份的纺织城点位，为26.52吨/平方公里·30天。一季度季均值为15.54 吨/平方公里·30天，低于标准53.7%，与上年同期相比季均值下降了0.7%，详见图11。

图11    2016年一季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2016年一季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本3个，未出现酸雨样本，pH季均值为7.0。上年同期，共获取降水样本18个，pH季均值为6.8，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2016年一季度对西安市15条河流的32个断面、排污渠系的3个断面、湖库的2个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价（其中新增的泾河和石川河暂不做对比评价），评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系3个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图12，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图13。

| 表1 2016年一季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 2 | 6.2 |
| Ⅲ类 | 3 | 9.4 |
| IV类 | 11 | 34.4 |
| V类 | 1 | 3.1 |
| 劣V类 | 15 | 46.9 |

图12   2016年一季度各河流水质评价结果

图13　2016年一季度河流主要污染物比较

| 表2 2016年一季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2015年 一季度 | 2016年 一季度 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 28.74 | 3.54 | -87.7 | 氨氮 |
| 100 | 西兴隆 | 12.34 | 7.29 | -40.9 | 氨氮、化学需氧量、石油类 |
| 121 | 小北门 | 4.2 | 8.62 | 105.2 | 氨氮、化学需氧量、生化需氧量 |
| 合 计 | 45.28 | 19.45 | -57.1 |  |

监测结果表明：

2016年一季度西安市13条河流中，有6条河流（渭河、潏河、皂河、新河、临河、辋川河）污染加重，综合污染指数较上年同期有所上升，增幅在13.0%～67.5%之间，其中增幅最大的为潏河；其余7条河流的综合污染指数较上年同期均有所下降，降幅在5.4%～57.3%之间，其中降幅最大的为临河。15条河流污染程度由重至轻排序依次为：潏河〉皂河〉新河〉泾河〉渭河〉浐河〉沣河〉临河〉灞河〉石川河〉滈河〉辋川河〉涝河〉黑河〉零河。河流综合污染指数较上年同期下降了3.8%，整体水质污染减轻。

2016年一季度15条河流的32个监测断面中有10个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是灞河口、三郎村、严家渠、三里桥、黑河入渭口、涝河入渭口、零口镇、艾蒿坪、田峪、孙家卫桥断面。在32个监测断面中，有2个断面达到Ⅱ类水质，3个断面达到Ⅲ类水质，11个断面达到Ⅳ类水质，1个断面达到V类水质，15个断面为劣V类水质。河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类、总镉和挥发酚。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

一季度排污渠系3个监测断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，贾家滩为V类水质，其余两个断面为劣V类水质。贾家滩和西兴隆断面的综合污染指数较上年同期分别下降了87.7%和40.9%，小北门断面的综合污染指数较上年同期上升了105.2%，排污渠系整体水质污染减轻，综合污染指数较上年同期下降了57.1%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总镉、石油类。

2016年一季度饮用水源地取水总量为10711.89万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2016年一季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2016年一季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图14、图15。

| 表3 2016年一季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 去年同期 | 51 | 45 | 56 | 52 | 56 | 52 | 63 | 59 | 69 | 64 |
| 本季度 | 52 | 45 | 49 | 44 | 56 | 50 | 58 | 54 | 68 | 62 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测5个区域中，其中4个区域昼间噪声达标，仅特殊住宅区由于受到建筑施工的影响超标2分贝； 5个功能区的夜间噪声除特殊住宅区和交通干线道路两侧区超标外，其余3个区域夜间噪声均达标。5个功能区中噪声最低的是居民文教区的夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图14、图15可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间高于上年同期1分贝，夜间与上年同期相比持平；居民文教区昼间和夜间噪声均低于上年同期，分别下降7分贝和8分贝；混杂区昼间与上年同期相比持平，夜间噪声低于上年同期2分贝；工业集中区的昼间和夜间噪声均低于上年同期5分贝；交通干线道路两侧区的昼间和夜间噪声比上年同期分别下降1分贝和2分贝。

2016年一季度功能区噪声与去年同期相比有所好转，居民文教区和工业集中区噪声降幅明显。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间有3个功能区达标。对此，噪声污染管理、治理工作应该继续保持和加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图14   2016年一季度昼间噪声与上年同期变化比较

图15   2016年一季度夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2016年一季度全市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，季平均值为0.1062μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图16   2016年一季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站综合信息室