2016年第四季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2016年10-12月，西安市环境空气质量情况如下：优5天、良27天、轻度污染19天、中度污染14天、重度污染21天、严重污染6天，分别占监测总天数（92天）的5%、29%、21%、15%、23%和7%。

图1   2016年四季度环境空气质量分级比例

2015年10-12月，西安市环境空气质量情况如下：优5天、良42天、轻度污染22天、中度污染10天、重度污染10天、严重污染1天，分别占监测总天数（90天）的6%、47%、24%、11%、11%和1%。

图2   2015年四季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控城市点共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点）。四季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值比上年同期下降了20.0%，二氧化氮季平均浓度值比上年同期上升了20.0％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期上升了13.7％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期上升了53.9％。

1、二氧化硫

四季度全市二氧化硫季平均浓度值为24微克/立方米，日平均浓度值范围在7-51微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期相比，季均浓度值下降了20.0%。详见图3、图4。

图3  2016年四季度国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图4  2016年四季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

四季度全市二氧化氮季平均浓度值为66微克/立方米，日平均浓度值范围在31-115微克/立方米之间，最大超标倍数为0.44倍。全市超标样本数为24个，超标率为26.1%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比上升了20.0％。详见图5、图6。

图5  2016年四季度国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图6  2016年四季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

四季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为183微克/立方米，日平均浓度值范围在28-496微克/立方米之间，最大超标倍数为2.31倍。全市超标样本数为53个，超标率为57.6%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值上升了13.7％。详见图7、图8。

图7  2016年四季度国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图8  2016年四季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

四季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为117微克/立方米，日平均浓度范围在15-437微克/立方米之间，最大超标倍数为4.83倍。全市超标样本数为59个，超标率为64.1%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值上升了53.9％。详见图9、图10。

图9  2016年四季度国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图10  2016年四季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

四季度全市一氧化碳平均浓度值为2.0毫克/立方米，日平均浓度范围在0.7-4.2毫克/立方米之间，最大超标倍数为0.05倍。有1个超标样本，超标率1.1%。

6、臭氧日最大8小时平均值

四季度全市臭氧日最大8小时平均值为39微克/立方米，日最大8小时平均值的范围在10-155微克/立方米之间，无超标样本。

7、降尘

2016年四季度降尘监测点位14个，取得有效数据41个，自然降尘量平均值范围在5.31-22.26吨/平方公里·30天之间，自然降尘的最高值出现在11月份的高压开关厂点位。四季度季平均值为12.10 吨/平方公里·30天，低于标准40.8%，与上年同期相比季平均值下降了8.9%，详见图11。

图11  2016年四季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2016年四季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本36个，无酸雨样本，pH季平均值为6.51。上年同期，共获取降水样本27个，无酸雨样本，pH季平均值为6.5。

◆水环境质量监测

2016年四季度对西安市13条河流的22个断面、排污渠系的2个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系2个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图12，排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图13。

| 表1 2016年四季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 6 | 27.3 |
| Ⅲ类 | 3 | 13.6 |
| IV类 | 5 | 22.7 |
| V类 | 2 | 9.1 |
| 劣V类 | 6 | 27.3 |

图12   2016年四季度各河流水质评价结果

图13　2016年四季度河流主要污染物比较

| 表2 2016年四季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2015 四季度 | 2016 四季度 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 12.74 | 3.18 | -75.0 |  |
| 100 | 西兴隆 | 9.99 | 5.93 | -40.6 | 氨氮 |

监测结果表明：

2016年四季度西安市13条河流污染程度由重至轻排序依次为：临河〉新河〉皂河〉零河〉泾河〉灞河〉涝河〉渭河〉浐河〉石川河〉黑河〉沣河〉辋川河。13条河流中，4条河流污染加重（临河、灞河、涝河、零河），综合污染指数较上年同期增幅在16.1%～73.7%之间，其余9条河流的综合污染指数较上年同期均有不同程度的下降，降幅在6.3%～47.4%之间，其中降幅最大的为新河。河流综合污染指数较上年同期下降了11.5%，整体水质污染减轻。

2016年四季度全市22个监测断面中，有12个监测断面的水质达到其功能区划分类别,它们分别是咸阳铁桥、耿镇桥、新丰桥、张义、艾蒿坪、田峪口、田家湾、严家渠、三里桥、黑河入渭口、涝河入渭口和白家坪断面。在22监测断面中，有6个断面达到Ⅱ类水质，3个断面达到Ⅲ类水质，5个断面达到Ⅳ类水质，2个断面达到V类水质，6个断面为劣V类水质。河流的主要污染物为高锰酸盐指数、生化需氧量、镉、氟化物、氨氮、总磷和化学需氧量。

四季度排污渠系监测断面为贾家滩和西兴隆断面，其中贾家滩断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，为Ⅲ类水质，西兴隆断面氨氮项目超标，为劣V类水质。

2016年四季度饮用水源地取水总量为11155.71万吨。除12月份沣渭地下水源地的项目锰超过了《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，超标倍数为1.43外，其余点位的所有监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。四季度全市饮用水水源地总达标率为99.9%。

◆声环境质量监测

2016年四季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2016年四季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图14、图15。

| 表3 2016年四季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 去年同期 | 52 | 47 | 63 | 56 | 53 | 47 | 57 | 54 | 67 | 60 |
| 本季度 | 52 | 47 | 57 | 48 | 57 | 50 | 58 | 53 | 70 | 66 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的特殊住宅区和居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响均2分贝，其余4个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除混杂区和工业集中区达标外，其余3个功能区均超标，即特殊住宅区、工业集中区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准7分贝、3分贝和11分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图14、图15可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间噪声和夜间噪声均与上年同期持平；居民文教区昼间噪声和夜间噪声分别低于上年同期6分贝和8分贝；混杂区昼间噪声和夜间噪声分别高于上年同期4分贝和3分贝；工业集中区的昼间噪声高于上年1分贝，夜间噪声低于上年同期1分贝；交通干线道路两侧区的昼间噪声和夜间噪声分别高于上年同期3分贝和6分贝。

2016年四季度功能区噪声与去年同期相比，居民文教区有所下降，特殊住宅区、工业集中区噪声变化不大，混杂区、交通干线两侧区有不同程度上升。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间有2个功能区达标。对此，夜间噪声污染管理和治理工作应该加强。

图14  2016年四季度昼间噪声与上年同期变化比较

图15   2016年四季度夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2016年四季度全市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1260μGy/h，季平均值为0.1065μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图16   2016年第四季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站信息统计室