核 心 提 示

★2016年我市环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级以上的天数为192天，达标天数占总天数的52.5%。降尘年均值为13.9吨/（平方公里·30天），比上年下降了8.5%。降水年pH均值为6.72，未出现酸雨样本。

★2016年全市河流整体水质污染加重，综合污染指数较上年同期上升9.8%。15条河流水质污染状况由重至轻依次为：新河〉临河〉潏河〉皂河〉滈河〉泾河〉石川河〉浐河〉渭河〉沣河〉零河〉灞河〉涝河〉辋川河〉黑河。按水环境功能区划类别进行评价全市有9个监测断面水质达标。饮用水源地水质达标率为99.7%。

★2016年全市功能区噪声与上年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间有1个功能区达标。

2016年度环境质量监测分析

- 环境空气质量监测分析

一、环境空气质量状况

2016年监测366天，西安市环境空气质量达到二级以上的天数为192天，达标率为52.5%。环境空气质量情况如下：优17天、良175天、轻度污染97天、中度污染41天、重度污染29天、严重污染7天，分别占监测总天数的4.6%、47.8%、26.5%、11.2%、7.9%和1.9%。

图1  2016年环境空气质量分级比例

2015年监测363天，西安市环境空气质量达到二级以上的天数为251天，达标率为69.1%。环境空气质量情况如下：优15天，良236天、轻度污染75天、中度污染18天、重度污染18天，严重污染1天，分别占监测总天数的4.1%、65.0%、20.7%、5.0%、5.0%和0.3%。

图2  2015年环境空气质量分级比例

二、环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控城市点共有13个，分别为高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点）。

1、二氧化硫

本年度全市二氧化硫年平均值为20微克/立方米，低于国家环境空气质量二级标准0.67倍，与上年度相比年均值下降了16.7%。24小时平均第98百分位数的浓度为51微克/立方米，低于国家环境空气质量日平均值二级标准0.66倍,比2015年下降31.1%。日达标率为100%。监测点位日平均值范围为4-71微克/立方米，无超标样本。详见图3、图4。

图3  2015年、2016年国控城市点二氧化硫年平均值对比

图4   2015年、2016年二氧化硫季平均值曲线图

从图3中可以看出，除高压开关厂点位外，其余各国控城市点二氧化硫年平均值都低于上年，高压开关厂二氧化硫年平均值最高，曲江文化产业集团二氧化硫年平均值最低。图4显示，2016年各季度监测结果总体低于上年同期，一季度二氧化硫季平均值明显高于其它季度。

2、二氧化氮

本年度全市二氧化氮年平均浓度值为53微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准0.33倍，与上年相比年均值上升了20.5%。24小时平均第98百分位数的浓度为99微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准0.24倍，比2015年上升19.3%。日达标率为90.7%。监测点位日平均值范围为14-115微克/立方米，最大超标倍数为0.44倍。详见图5、图6。

图5  2015年、2016年国控城市点二氧化氮年平均值对比

图6   2015年、2016年二氧化氮季平均值曲线图

从图中可以看出，除纺织城、长安区点位外，其余国控城市点的二氧化氮年均值都高于上年。2016年一季度、二季度和四季度二氧化氮季均值高于上年同期水平，四季度季均值最高。

3、颗粒物（PM10）

本年度全市颗粒物（PM10）年平均浓度值为137微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准0.96倍，与上年相比年均值上升了9.6%。24小时平均第95百分位数的浓度为303微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准1.02倍，比2015年上升5.2%。日达标率为65.9%。监测点位日平均值范围为24-496微克/立方米，最大超标倍数为2.31倍。详见图7、图8。

图7  2015年、2016年国控城市点颗粒物PM10年平均值对比

图8  2015年、2016年颗粒物PM10季平均值曲线图

从图中可以看出，除兴庆小区、纺织城、阎良区点位外，其余国控城市点的颗粒物（PM10）年平均值都高于上年。一、二、四季度的季平均值均高于去年同期水平，一季度和四季度颗粒物（PM10）浓度值较高。

4、颗粒物（PM2.5）

本年度全市颗粒物（PM2.5）年平均浓度值为71微克/立方米，超过国家环境空气质量二级标准1.03倍，与上年相比年均值上升了24.6%。24小时平均第95百分位数的浓度为194微克/立方米，超过国家环境空气质量日平均值二级标准1.59倍，比2015年上升27.6%。日达标率为68.7%。监测点位日平均值范围为12-437微克/立方米，最大超标倍数为4.83倍。详见图9、图10。

图9  2015年、2016年国控城市点颗粒物PM2.5年平均值对比

图10  2015年、2016年颗粒物PM2.5季平均值曲线图

从图中可以看出，除长安区点位外，其余国控城市点的颗粒物（PM2.5）年平均值都高于上年。一、二、四季度季平均值高于去年同期，四季度颗粒物（PM2.5）浓度值最高。

5、一氧化碳

本年度全市一氧化碳日平均最大值为5.4毫克/立方米。24小时平均第95百分位数的浓度为3.1毫克/立方米，低于国家环境空气质量日平均值二级标准0.23倍，比2015年下降了8.8%。日达标率为98.4%。监测点位日平均值范围为0.6-5.4毫克/立方米，最大超标倍数为0.35倍。

6、臭氧日最大8小时平均值

本年度全市臭氧日最大8小时平均值的最大值为247微克/立方米。日最大8小时平均第90百分位数的浓度为162微克/立方米，高于国家环境空气质量二级标准0.01倍，比2015年上升了11.7%。日达标率为89.9%。日最大8小时平均值的范围为10-247微克/立方米，最大超标倍数为0.54倍。

7、降尘

2016年度降尘监测点位14个，取得有效数据165个，自然降尘量月平均值范围在3.93-35.18吨/（平方公里·30天）之间，年平均值为13.90吨/（平方公里·30天）。与上年度相比，降尘年平均浓度下降了8.5%，详见图11。

图11    2016年降尘量与上年同期比较

8、降水

全市有3个降水监测点位，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本108个，无酸雨样本数。全年降水pH值监测范围为6.05-7.12，pH年平均值为6.72，酸雨发生频率为0。2015年降水pH值监测范围为6.0-7.5，pH年平均值为6.8，获取降水样本145个，无酸雨样本数。

三、小结

监测结果表明，2016年我市环境空气中的二氧化硫、一氧化碳达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮、颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）和臭氧均超过国家环境空气质量二级标准。降尘年平均值与上年相比略有下降。无酸雨污染。颗粒物为环境空气中的首要污染物。

- 水环境质量监测分析

# 2016年对西安市15条河流的32个断面、排污渠系的3个断面、河流源头的19个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。

# 1、评价因子

选取《地表水环境质量标准》表1中除水温、粪大肠菌群、总氮外的二十一项(pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物)为评价因子，进行2016年水质状况评价，并与2015年同期水质做以比较。

# 2、评价标准

各河流和河流源头的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价；饮用水源地水质分别按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系3个断面的水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

3、评价结果

河流水质评价结果见表1和图12，排污渠系水质综合评价结果见表2，河流主要污染物评价结果见图13，河源水质评价结果见图14。

| 表2 2016年度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2015年 | 2016年 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 15.38 | 4.36 | -71.7 | 氨氮、总磷 |
| 100 | 西兴隆 | 15.01 | 7.02 | -53.2 | 氨氮、总磷 |
| 121 | 小北门 | 10.78 | 15.39 | 42.8 | 氨氮、总磷、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数 |
| 合 计 | 41.17 | 26.77 | -35.0 |  |
| 表1 2016年度河流水质类别评价结果 |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| II类 | 4 | 12.5 |
| III类 | 3 | 9.4 |
| IV类 | 6 | 18.7 |
| V类 | 7 | 21.9 |
| 劣V类 | 12 | 37.5 |

图12   2016年度河流水质与上年同期比较

图13  2016年度河流主要污染物与上年同期比较

图14   2016年度河源水质与上年同期比较

监测结果表明：

2016年西安市河流整体水质污染有所加重，综合污染指数较上年同期上升9.8%。15条河流中，浐河、沣河、黑河、皂河、石川河污染减轻，其余10条河流污染状况均有不同程度地加重，其综合污染指数较上年同期增幅在0.2%～96.8%之间。15条河流水质污染状况由重至轻依次为：新河〉临河〉潏河〉皂河〉滈河〉泾河〉石川河〉浐河〉渭河〉沣河〉零河〉灞河〉涝河〉辋川河〉黑河。

15条河流的32个监测断面中，有9个监测断面的水质达到其功能区划分类别，它们分别是蓝田县城、灞河口、严家渠、三里桥、黑河入渭口、艾蒿坪、田峪、孙家卫桥和白家坪，其余23个断面水质均未达到其功能区划分类别。在32个监测断面中，有4个断面达到Ⅱ类水质，3个断面达到Ⅲ类水质，6个断面达到Ⅳ类水质，7个断面为V类水质，其余12个断面均为劣V类水质。

2016年西安市河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量和氟化物，其污染分担率分别为：23.8%、21.1%、12.4%、8.6%、7.9%和5.8%，6项主要污染物的污染合计为79.6%。与上年相比各项主要污染物的染程度均有不同程度地加重，增幅在3.4%～44.8%之间。

2016年排污渠系3个监测断面中，贾家滩断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，西兴隆和小北门断面水质均超标，为劣V类水质。与上年同期相比，贾家滩和西兴隆断面的综合污染指数较上年同期分别降低了71.7%和53.2%，小北门断面的综合污染指数较上年同期上升了42.8%.排污渠系整体水质污染减轻，综合污染指数较上年同期下降35.0%。主要污染物为氨氮、生化需氧量、化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。

2016年西安市饮用水源地的取水总量为45250.67万吨，其中地表水37987.46万吨，地下水7263.21万吨。黑河地表水源地共监测62项，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；浐河、沣渭和渭滨地下水源地共监测23项，其中浐河、渭滨地下水源地均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，沣渭地下水源地12月份项目锰超标，超标倍数为1.43。2016年西安市城市饮用水源地水质达标率为99.7%。2016年饮用水源地全分析监测（地表水109项、地下水39项），达标率为100%。

河流源头的19个监测断面中，有13个断面（黑峪、田峪、太平峪、祥峪、沣峪、清河、流峪、灞源、石砭峪、太乙峪、小峪、库峪、汤峪）水质达标，其余6个断面水质未达到其功能区水质划分类别。19个监测断面中，有9个断面达到I类水质，有7个断面达到Ⅱ类水质，1个断面达到Ⅳ类水质， 2个断面为劣V类水质。与上年同期相比，除高冠峪、汤峪、岱峪、石砭峪和大峪断面的综合污染指数较上年同期分别上升3.6%、0.8%、116.6%、5.7%和1.5%外，其余14个断面的水质污染状况均有不同程度地减轻，综合污染指数降幅在3.8%～40.6%之间。河源整体水质污染有所减轻，综合污染指数较上年同期下降10.8%。主要污染物为硫化物、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类和总磷。

综上所述，与2015年相比全市河流整体水质污染有所加重，综合污染指数较上年同期上升9.8%。河流水质污染状况由重至轻依次为：新河〉临河〉潏河〉皂河〉滈河〉泾河〉石川河〉浐河〉渭河〉沣河〉零河〉灞河〉涝河〉辋川河〉黑河。全市32个监测断面中，有9个断面水质达标。河流主要污染物由重至轻依次为：氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数和生化需氧量。

2016年西安市河流源头的19个监测断面中，有13个断面达到其功能区水质划分类别。与上年相比，14个断面的水质污染减轻，5个断面的水质污染加重。河源整体水质污染有所减轻。主要污染物为硫化物、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类和总磷。

◆声环境质量监测

1、功能区噪声监测

2016年全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次,全年共监测4次。

2016年对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图15和图16。

| 表3 2016年西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2015年 | 49 | 46 | 58 | 52 | 55 | 50 | 60 | 56 | 68 | 63 |
| 2016年 | 53 | 47 | 54 | 48 | 57 | 51 | 59 | 54 | 68 | 62 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测5个区域中，昼间噪声除特殊住宅区外均达标,分别低于昼间噪声标准1分贝至6分贝；夜间噪声除工业集中区外其余4个功能区均超标，即特殊住宅区、居民文教区、混杂区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准7分贝、3分贝、1分贝和7分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图15至图16可看出：与上年相比，特殊住宅区的昼间和夜间噪声均高于上年，分别上升4分贝和1分贝；居民文教区昼间和夜间噪声均低于上年4分贝；混杂区昼间和夜间噪声分别高于上年2分贝和1分贝；工业集中区的昼间和夜间噪声分别低于上年1分贝和2分贝；交通干线道路两侧区的昼间噪声与上年持平，夜间噪声下降1分贝。从污染程度趋势来看居民文教区、工业集中区和交通干线道路两侧区噪声污染程度有不同程度减轻，其余2个功能区的噪声污染程度略有加重。

2016年功能区噪声与上年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间有1个功能区达标。

图15   2016年度昼间噪声与上年变化比较

图16   2016年度夜间噪声与上年变化比较

2、道路交通噪声监测

2016年道路交通噪声网格布点为155个，实测点位为155个，监测道路总长202.10公里，平均路宽36.5米，平均车流量为1887（辆／小时），道路交通噪声等效声级为71.2分贝。2016年平均车流量比2015年减少了319（辆/小时），道路交通噪声高与上年2.9分贝，按照道路交通噪声环境质量等级划分强度等级属于三级，评价为轻度污染，变化趋势为污染程度加重。道路交通噪声监测结果详见表4。

| 表4 西安市道路交通噪声监测结果 |
| --- |
| 时间 | Leq | 平均车流量（辆/小时） | 平均路宽（米） | 总路长 （公里） | 测点数 （个） |
| 2015年 | 68.3 | 2206 | 36.5 | 202.10 | 155 |
| 2016年 | 71.2 | 1887 | 36.5 | 202.10 | 155 |

3、区域环境噪声监测

2016年全市区域环境噪声网格布点200个，实测200个，昼间平均等效声级为55.7分贝，高与上年1分贝，按照城市区域环境质量等级划分强度等级属于三级，评价为轻度污染，变化趋势为污染程度加重。

◆辐射环境质量监测

2016年全市辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.902～0.126μGy/h，年平均值为0.1065 μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图17   2016年度辐射自动检测月均值变化曲线图

主办：西安市环境监测站信息统计室