核 心 提 示

★ 二季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为53天，占二季度总天数的58%。

★二季度我市二氧化硫季平均浓度值为13微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为53微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为102微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为42微克/立方米。

★二季度我市15条河流与上年同期相比，11条河流水质污染减轻，4条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了24.5%，整体水质有所好转。

★二季度我市功能区噪声与上年同期相比，居民文教区和交通干线两侧区噪声有所上升，特殊住宅区、混杂区和工业集中区噪声有不同程度下降。

2017年第二季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2017年4-6月，西安市环境空气质量优3天、良50天、轻度污染30天、中度污染5天、重度污染2天、严重污染1天，分别占监测总天数（91天）的3%、55%、33%、6%、2%、1%。

图1  2017年二季度环境空气质量分级比例

2016年4-6月，西安市环境空气质量优5天、良50天、轻度污染31天、中度污染5天，分别占监测总天数（91天）的5%、55%、34%、5%。

图2   2016年二季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控城市点共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点）。二季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值与上年同期相同，二氧化氮季平均浓度值比上年同期上升10.4％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期下降了3.8％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期下降了2.3％，臭氧超标率26.4%。

1、二氧化硫

二季度全市二氧化硫季平均浓度值为13微克/立方米，日平均浓度值范围在6-31微克/立方米之间，无超标样本。与上年同期浓度值相同。详见图3、图4。

图3  2017年二季度国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图4  2017年二季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

二季度全市二氧化氮季平均浓度值为53微克/立方米，日平均浓度值范围在25-90微克/立方米之间，最大超标倍数为0.13倍。全市超标样本数为4个，超标率为4.4%。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比上升了10.4％。详见图5、图6。

图5   2017年二季度国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图6   2017年二季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

二季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为102微克/立方米，日平均浓度值范围在27-583微克/立方米之间，最大超标倍数为2.89倍。全市超标样本数为8个，超标率为8.8%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了3.8％。详见图7、图8。

图7  2017年二季度国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图8   2017年二季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

二季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为42微克/立方米，日平均浓度值范围在14-183微克/立方米之间，最大超标倍数为1.44倍。全市超标样本数为6个，超标率6.6%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了2.3％。详见图9、图10。

图9  2017年二季度国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图10  2017年二季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

二季度全市一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度为1.5毫克/立方米。日平均浓度值范围在0.8-1.7毫克/立方米之间，无超标样本。

6、臭氧日最大8小时平均值

二季度全市臭氧日最大8小时平均第90百分位数的浓度为190微克/立方米。日最大8小时平均值的范围在43-233微克/立方米之间，最大超标倍数为0.46倍。全市超标样本数为24个，超标率26.4%。

7、降尘

2017年二季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月均值范围在7.0-47.8吨/平方公里·30天之间，二季度中自然降尘的最高值出现在6月份的高压开关厂点位，为47.8吨/平方公里·30天。二季度季均值为15.8吨/平方公里·30天，低于标准44.6%，与上年同期相比季均值上升了6.0%，详见图11。

图11    2017年二季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2017年二季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本36个，未出现酸雨样本，pH季均值为6.57。上年同期，共获取降水样本36个，pH季均值为6.89，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2017年二季度对西安市15条河流的32个断面、排污渠系的3个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系2个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图12，城市排污渠系水质综合评价结果见表2。

| 表1 2017年二季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 8 | 25.0 |
| Ⅲ类 | 6 | 18.8 |
| IV类 | 5 | 15.6 |
| V类 | 5 | 15.6 |
| 劣V类 | 8 | 25.0 |

| 表2 2017年二季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2016年 二季度 | 2017年 二季度 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 4.78 | 3.23 | -32.4 |  |
| 100 | 西兴隆 | 5.03 | 5.88 | 16.9 | 氨氮、总磷 |
| 121 | 小北门 | 16.45 | 17.40 | 5.8 | 氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量 |
| 合 计 | 26.26 | 26.51 | 1.0 |  |

图12   2017年二季度各河流水质评价结果

监测结果表明：

2017年二季度西安市15条河流中，滈河、皂河、零河和泾河的水质污染有所加重，综合污染指数较上年同期分别上升了101.5%、40.0%、28.7%和36.1%，其余11条河流的综合污染指数较上年同期均有所下降，降幅在20.2%～63.0%之间，其中降幅最大的为潏河。15条河流污染程度由重至轻排序依次为：新河〉皂河〉临河〉泾河〉滈河〉石川河〉零河〉浐河〉灞河〉潏河〉渭河〉沣河〉涝河〉辋川河〉黑河。河流综合污染指数较上年同期下降了24.5%，整体水质污染减轻。

2017年二季度全市15条河流的32个监测断面中，有17个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是咸阳铁桥、耿镇桥、张义、高桥、田家湾、蓝田县城、马渡王、灞河口、沣河口、严家渠、三里桥、杜曲、黑河入渭口、艾蒿坪、田峪口、孙家卫桥和白家坪断面。在32个监测断面中，有8个断面达到Ⅱ类水质，6个断面达到Ⅲ类水质，5个断面达到Ⅳ类水质，5个断面达到V类水质，8个断面为劣V类水质。河流的主要污染物为氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类和总磷。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

二季度排污渠系3个监测断面中，贾家滩断面的水质达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，为Ⅲ类水质，其余两个断面均为劣V类水质。贾家滩断面的综合污染指数较上年同期下降了32.4%，西兴隆和小北门断面的综合污染指数较上年同期分别上升了16.9%和5.8%。排污渠系整体水质污染较上年同期基本持平。排污渠系主要污染物为氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

2017年二季度全市饮用水源地取水总量为10815.74万吨。4个饮用水源地监测点位中，除4月份沣皂河地下水水源地的项目锰超过了《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中的Ⅲ类标准，超标倍数为0.8外；其余3个饮用水源地监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。二季度全市饮用水源地总达标率为96.1%。

◆声环境质量监测

2017年二季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2017年二季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图13、图14。

| 表3 2017年二季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 去年同期 | 54 | 48 | 56 | 49 | 58 | 50 | 58 | 51 | 68 | 63 |
| 本季度 | 48 | 43 | 59 | 52 | 57 | 50 | 57 | 52 | 70 | 64 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，居民文教区的昼间噪声由于受到建筑施工和地铁施工的影响超标4分贝，其余4个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除居住商业工业混杂区和工业集中区达标外，其余3个功能区夜间噪声均超标，即特殊住宅区、居民文教区和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准3分贝、7分贝和9分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区的夜间噪声，最高的是交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图13、图14可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间和夜间噪声分别低于上年同期6分贝和5分贝；居民文教区昼间和夜间噪声与上年同期相比均上升3分贝；混杂区昼间噪声高于上年同期1分贝，夜间噪声与去年同期持平；工业集中区的昼间噪声低于上年同期1分贝，夜间噪声高于上年同期1分贝；交通干线道路两侧区的昼间噪声和夜间噪声分别高于上年同期2分贝和1分贝。

2017年二季度功能区噪声与上年同期相比，居民文教区和交通干线两侧区噪声有所上升，特殊住宅区、混杂区和工业集中区噪声有不同程度下降。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有4个功能区达标，夜间有2个功能区达标。对此，噪声污染管理和治理工作应该具有针对性，特别是对于进入夏季后，夜间施工、夜间机动车噪声、夜间露天餐饮市场应重点加强管理

图13   2017年二季度昼间噪声与上年同期变化比较

图14   2017年二季度夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2017年二季度全市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1207μGy/h，季平均值为0.1036μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图15    2017年二季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站信息统计室