核 心 提 示

★ 三季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为53天，占二季度总天数的58%。

★三季度我市二氧化硫季平均浓度值为10微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为45微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为77微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为37微克/立方米。

★三季度我市15条河流与上年同期相比，13条河流水质污染减轻，2条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了19.9%，整体水质有所好转。

★三季度我市功能区噪声与上年同期相比，特殊住宅区、居民文教区和交通干线两侧区噪声有所上升，工业集中区噪声有不同程度下降。

2017年第三季度环境质量监测分析

◆环境空气质量状况

2017年7-9月，西安市环境空气质量优7天、良46天、轻度污染29天、中度污染9天、重度污染1天，分别占监测总天数（92天）的8%、50%、31%、10%、1%。

图3  2017年三季度环境空气质量分级比例

2016年7-9月，西安市环境空气质量优7天、良62天、轻度污染22天、中度污染1天，分别占监测总天数（92天）的8%、67%、24%、1%。

图4  2016年三季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控城市点共有13个，分别是高压开关厂、兴庆小区、纺织城、小寨、市人民体育场、高新西区、经开区、长安区、阎良区、临潼区、曲江文化产业集团、广运潭和草滩（清洁对照点）。三季度全市环境空气中二氧化硫季平均浓度值比上年同期上升11.1％，二氧化氮季平均浓度值比上年同期上升12.5％，颗粒物（PM10）季平均浓度值比上年同期下降了1.3％，颗粒物（PM2.5）季平均浓度值比上年同期下降了2.6％，臭氧超标率40.2%。

1、二氧化硫

三季度全市二氧化硫季平均浓度值为10微克/立方米，日平均浓度值范围在5-23微克/立方米之间，无超标样本。二氧化硫季均浓度值与上年同期相比上升了11.1％。详见图5、图6。

图5  2017年三季度国控点二氧化硫季均值与上年同期比较

图6  2017年三季度全市二氧化硫月均值与上年同期比较

2、二氧化氮

三季度全市二氧化氮季平均浓度值为45微克/立方米，日平均浓度值范围在24-80微克/立方米之间，无超标样本。二氧化氮季均浓度值与上年同期相比上升了12.5％。详见图7、图8。

图7   2017年三季度国控点二氧化氮季均值与上年同期比较

图8   2017年三季度全市二氧化氮月均值与上年同期比较

3、颗粒物（PM10）

三季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为77微克/立方米，日平均浓度值范围在18-195微克/立方米之间，最大超标倍数为0.30倍。全市超标样本数为2个，超标率为2.2%。与上年同期相比，颗粒物（PM10）季均浓度值下降了1.3％。详见图9、图10。

图9  2017年三季度国控点颗粒物PM10季均值与上年同期比较

图10   2017年三季度全市颗粒物PM10月均值与上年同期比较

4、颗粒物（PM2.5）

三季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为37微克/立方米，日平均浓度值范围在10-94微克/立方米之间，最大超标倍数为0.25倍。全市超标样本数为3个，超标率3.3%。与上年同期相比，颗粒物（PM2.5）季均浓度值下降了2.6％。详见图11、图12。

图11   2017年三季度国控点颗粒物PM2.5季均值与上年同期比较

图12   2017年三季度全市颗粒物PM2.5月均值与上年同期比较

5、一氧化碳

三季度全市一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度为1.6毫克/立方米。日平均浓度值范围在0.8-1.8毫克/立方米之间，无超标样本。

6、臭氧日最大8小时平均值

三季度全市臭氧日最大8小时平均第90百分位数的浓度为216微克/立方米。日最大8小时平均值的范围在44-268微克/立方米之间，最大超标倍数为0.68倍。全市超标样本数为37个，超标率40.2%。

7、降尘

2017年三季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月均值范围在5.9-46.8吨/平方公里·30天之间，三季度中自然降尘的最高值出现在8月份的高压开关厂点位，为46.8吨/平方公里·30天。三季度季均值为14.0吨/平方公里·30天，低于标准53.6%，与上年同期相比季均值上升了6.9%，详见图13。

图13    2017年三季度降尘量与上年同期比较

8、降水

2017年三季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本57个，未出现酸雨样本，pH季均值为6.66。上年同期，共获取降水样本33个，pH季均值为6.75，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2017年三季度对西安市15条河流的32个断面、排污渠系的3个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂和硫化物；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价；排污渠系2个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图14，城市排污渠系水质综合评价结果见表2。

| 表1 2017年三季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 9 | 28.1 |
| Ⅲ类 | 5 | 15.6 |
| IV类 | 8 | 25.0 |
| V类 | 2 | 6.3 |
| 劣V类 | 8 | 25.0 |

| 表2 2017年三季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2016年 三季度 | 2017年 三季度 |  |  |
| 92 | 贾家滩 | 3.83 | 4.30 | 12.3 | 总磷 |
| 100 | 西兴隆 | 8.44 | 3.95 | -53.2 |  |
| 121 | 小北门 | 20.32 | 17.65 | -13.1 | 氨氮、总磷、化学需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧 |
| 合 计 | 40.58 | 31.29 | -21.0 |  |

图14   2017年三季度各河流水质评价结果

监测结果表明：

2017年三季度西安市15条河流中，皂河和零河的水质污染有所加重，综合污染指数较上年同期分别上升了109.5%和5.6%，其余13条河流的综合污染指数较上年同期均有所下降，降幅在6.2%～79.8%之间，其中降幅最大的为滈河。15条河流污染程度由重至轻排序依次为：皂河〉新河〉临河〉泾河〉零河〉石川河〉潏河〉沣河〉灞河〉滈河〉渭河〉浐河〉黑河〉涝河〉辋川河。河流综合污染指数较上年同期下降了19.9%，整体水质污染减轻。

2017年三季度全市15条河流的32个监测断面中，有20个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是咸阳铁桥、耿镇桥、新丰桥、张义、高桥、田家湾、蓝田县城、马渡王、灞河口、浐河口、滈入潏、严家渠、三里桥、杜曲、黑河入渭口、涝河入渭口、艾蒿坪、田峪口、孙家卫桥和白家坪断面。在32个监测断面中，有9个断面达到Ⅱ类水质，5个断面达到Ⅲ类水质，8个断面达到Ⅳ类水质，2个断面达到V类水质，8个断面为劣V类水质。河流的主要污染物为氨氮、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、石油类和总磷。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

三季度排污渠系3个监测断面中，西兴隆断面的水质达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，为Ⅳ类水质，其余两个断面均为劣V类水质。贾家滩断面的综合污染指数较上年同期上升了12.3%，西兴隆和小北门断面的综合污染指数较上年同期分别下降了53.2%和13.1%。排污渠系整体水质污染较上年同期有所减轻，综合污染指数下降22.9%。排污渠系主要污染物为氨氮和总磷。

2017年三季度全市饮用水源地取水总量为12307.51万吨。4个饮用水源地监测点位中，除8、9月份沣渭地下水源地监测口现场施工，未达到监测条件外，其余监测点位的所有项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准。三季度全市饮用水源地总达标率为100%。

◆声环境质量监测

2017年三季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、汉庭连锁酒店丝绸群雕店（原高压电瓷厂）、四医大贵宾楼（原搪瓷厂）、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；汉庭连锁酒店丝绸群雕店代表工业集中区；四医大贵宾楼和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2017年三季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图15、图16。

| 表3 2017年三季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 去年同期 | 56 | 51 | 57 | 53 | 57 | 54 | 62 | 57 | 65 | 59 |
| 本季度 | 59 | 53 | 67 | 68 | 57 | 52 | 58 | 55 | 68 | 62 |
| 国标 | 50 | 40 | 55 | 45 | 60 | 50 | 65 | 55 | 70 | 55 |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表3可知，全市功能区噪声监测五个区域中，特殊住宅区和居民文教区的昼间噪声由于受到建筑施工和地铁施工的影响超标较重，其余3个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除工业集中区达标外，其余4个功能区夜间噪声均超标，其中特殊住宅区和居民文教区夜间噪声超标严重。5个功能区中噪声最低的是居住、商业、工业混杂区的夜间噪声，最高的是居民文教区的夜间噪声和交通干线道路两侧区的昼间噪声。

从图15、图16可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间和夜间噪声分别高于上年同期3分贝和2分贝；居民文教区昼间和夜间噪声与上年同期相比分别上升10分贝和23分贝；居住、商业、工业混杂区昼间噪声与去年同期持平，夜间噪声低于去年2分贝；工业集中区的昼间和夜间噪声分别低于上年同期4分贝和2分贝；交通干线道路两侧区的昼间噪声和夜间噪声分别均高于上年同期3分贝。

2017年三季度功能区噪声与上年同期相比，特殊住宅区、居民文教区和交通干线两侧区噪声有所上升，工业集中区噪声有不同程度下降。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间有1个功能区达标。进入夏季后，夜间施工、夜间机动车噪声、夜间露天餐饮市场对3季度功能区噪声污染加重有明显影响。

图15   2017年三季度昼间噪声与上年同期变化比较

图16   2017年三季度夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2017年三季度全市2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.0902～0.1204μGy/h，季平均值为0.1051μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图17    2017年三季度辐射自动检测值变化曲线图

主办：西安市环境监测站信息统计室