西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目（固体废物）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：西安东顺工艺品有限公司

编制单位：西安东顺工艺品有限公司

2019年9月

建设单位法人代表：吴西林

编制单位法人代表：吴西林

项目负责人 ：吴西林

填 表 人 ：王虎虎

建设单位：西安东顺工艺品有限公司

电话： 15691881009

传真：/

邮编：7121027

地址：西安市鄠邑区蒋村镇东寨村

表一

| 建设项目名称 | 西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安东顺工艺品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建□ 改扩建□ 技改( 迁建□ |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区蒋村镇东寨村 厂址中心坐标：东经108.493005°，北纬34.076914° |
| 主要产品名称 | 产品主要为铸铁工艺品 |
| 设计生产能力 | 年产各类铁制装饰品250 万件、挂件120万件 |
| 实际生产能力 | 年产各类铁制装饰品90万件、挂件40万件 |
| 建设项目环评时间 | 2019年3月 | 开工建设时间 | 2019年5月 |
| 调试时间 | 2019年7月 | 验收现场 监测时间 | 2019年08月13日-2019年08月14日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 西安绿美环保科技有限公司 | 环保设施 施工单位 | 西安绿美环保科技有限公司 |
| 投资总概算 （万元） | 80 | 环保投资概算（万元） | 39.2 | 比例（%） | 49 |
| 实际投资 （万元） | 80 | 环保投资 （万元） | 25.2 | 比例（%） | 31.5 |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日； 2、中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》，（国务院682号令）； 3、中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）； 4、中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年 第9号）； 5、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办（2015）113号，2015年12月31号）； 6、《关于西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目备案的确认书》（西安市鄠邑区发展和改革委员会，鄠发改审发[2018]242号）； 7、《西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目环境影响报告表》（河南汇能阜力科技有限公司，2019年3月）； 8、《关于西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目环境影响报告表的批复》（西安市生态环境局鄠邑分局，鄠环批复[2019]64号）； |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、执行标准 根据项目实际情况，结合项目环境影响报告表、西安市生态环境局鄠邑分局关于本项目环境影响报告表的批复以及现行的国家相关法律法规、标准要求，项目验收执行以下标准： 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中的规定。 |

表二

一、工程建设内容： 1、项目检查 西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目（以下简称“本项目”）位于西安市鄠邑区蒋村镇东寨村。2001年1月，项目开工建设，2001年12月底项目竣工投产，随着环境污染对污染处理设备的要求日益增加，2018年6月，我单位决定对现有厂区进行技术改造，2018年7月25日，我单位取得西安市鄠邑区发展和改革委员会备案确认书（鄠发改审发[2018]242号），备案详见附件，2019年3月，委托河南汇能阜力科技有限公司编制了环境影响评价报告表，2019年6月13日西安市生态环境局鄠邑分局对本项目未批先建进行了罚款，罚款单见附件，2019年7月1日取得了西安市生态环境局鄠邑分局对本项目环境影响报告表的批复（批复文号为鄠环批复[2019]64号），批复见附件。2019年7月对生产设备及环保设备进行调试。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）西安东顺工艺品有限公司组成以吴西林为组长的验收工作组，自行组织对西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目进行竣工验收，2019年7月30号编写了《西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目竣工验收监测方案》，2019年08月13日-2019年08月14日委托陕西沁润环境科技有限公司对该项目环保设施进行了竣工环境保护验收监测，最终编制完成《西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目竣工环境保护验收报告表》。 验收范围 根据原环评报告表及批复文件，项目建设内容为生产车间改造、部分设备更新及环保设备的安装等，技改后总建筑面积为3900m2，年产各类铸铁工艺品370万件生产线。经现场检查，项目进行了生产车间改造、部分设备更新及环保设备的安装等，技改后总建筑面积为3900m2，其中原环评中安装3台中频炉，实际建设中安装了1台中频炉，其余建设内容与环评及批复要求基本一致。本次验收范围为：除未安装的2台中频炉以外的所有建设内容。2台未安装的中频炉，后续如需建设使用，应另行办理竣工环保验收手续。目前各项环保设施已安装到位、运行稳定，具备竣工环境保护验收条件。 3、地理位置及平面布置 本项目位于西安市鄠邑区蒋村镇东寨村，地理坐标为东经108.493005°，北纬34.076914°，项目地理位置见附图1。 本项目占地面积6800m2，厂区整体呈不规则形状，厂区北侧主要设置综合办公楼、生产办公室及车库等，厂区中部主要为铸造车间和焊接钻孔车间，厂区东南设置喷塑车间、模具库和包装车间。项目设1套布袋除尘器位于项目铸造车间中频炉旁，项目有机废气处理设施位于喷塑车间北侧，化粪池位于办公楼南侧，容积为10m3，项目危险废物暂存间位于模具车间西侧，面积20m2，项目平面布置见附图2。 4、项目产品及规模 本项目主要进行铸铁工艺品的生产，设计生产能力为年产铁制装饰件250万件，挂件120万件，本次验收范围内建设一台中频炉，根据市场需求近年来铸件主要以小件为主，原料量不变，实际年产130万件，主要产品的种类和规模见表4。 表4 项目产品种类及规模一览表 序号 产品名称 设计年产量（万件） 实际年产量（万件） 1 铁制装饰件 250 90 2 挂件 120 40 5、项目（工程）建设概况 ⑴、项目概况 项目名称：技术改造工艺制品生产线项目 项目性质：技改 投资总额：实际总投资80万元，其中环保投资25.2万元。 占地面积：6800m2 建设地点：西安市鄠邑区蒋村镇东寨村 生产制度：项目年工作300d，每天工作8h ⑵、项目建设内容 本项目建设主要包括生产车间改造、部分设备更新及环保设备的安装等，形成年产 370万件铸铁工艺品生产线，现项目内各工程均已建成运行。本项目实际建设内容见表5。 表5 项目建设内容一览表 项目组成 名称 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 铸造车间 一层钢架结构，建筑面积943m2，主要用于生铁的熔化和工件的浇铸，设置3台0.75t/h的中频感应电炉 经现场核实，项目现已建设一间一层钢架结构，建筑面积943m2，主要用于生铁的熔化和工件的浇铸，设置1台0.75t/h的中频感应电炉 不一致 电焊、打磨车间 一层钢架结构，建筑面积943m2，主要用于工件的打磨、焊接及钻孔等 经现场核实，电焊、钻孔区位于生产车间东南角，打磨和清砂区位于生产车间西南角，均为密闭车间，建设内容与环评内容一致无变动情况 一致 喷塑车间 建筑面积405m2，一层钢架结构，主要用于工件的表面喷塑，设置ST500R流水线自动喷塑机一台，一条烘干廊道，烘干采用电做能源 喷塑车间位于项目厂区南侧，建筑面积405m2，一层钢架结构，主要用于工件的表面喷塑，设置ST500R流水线自动喷塑机一台，一条烘干廊道，烘干采用电做能源 不一致 储运工程 成品库房 建筑面积120m2，一层钢架结构，主要用于成品的存放 经核查，项目成品库房位于喷塑车间北侧，建筑面积120m2，一层钢架结构，主要用于成品的存放 一致 综合办公楼 建筑面积580.5m2，三层砖混结构，用于行政管理人员的日常休息及办公生活 经核查，综合办公楼建筑面积580.5m2，三层砖混结构，用于行政管理人员的日常休息及办公生活 一致 生产办公室 建筑面积60m2，用于生产职工的临时休息及办公 经核查，生产办公室实际建设与环评一致无变动情况 一致 公用工程 供水 利用东寨村自来水 经核查，供水由东寨村自来水管网提供 一致 排水 本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水进入化粪池，定期清掏肥田 经核查，实际建设中本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水进入化粪池，定期清掏肥田 一致 供电 由当地供电电网供给 经核查，已接通当地供电电网 一致 采暖、制冷 项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖，及夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷 经核查，项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖，及夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷 一致 供热 中频炉采用电做能源 经核查，项目中频炉的能源为电 一致 环保工程 固体废物 废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间，回用于生产 经核查，废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间（位于危险废物旁、面积10m2），回用于生产 一致 废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给相关回收单位 经核查，废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给废品收购站 一致 废活性炭、废灯管集中收集存放在危废暂存间，定期由有资质单位处置 经核查，废气处理设施维修和生产过程中产生废灯管和更换的废活性炭等，统一收集存放于危废暂存间，标识明确，底部增加防渗层，交陕西明瑞资源再生有限公司处理 一致 收集的废粉尘集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产 经核查，收集的粉尘集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产 一致 ⑶与环评建设内容不一致情况说明 ①项目原环评中要求安装3台中频炉，实际建设了1台中频炉，建设单位根据市场需求，现有的产能完全满足现有市场的需求，另外2台中频炉后续如需建设使用，另行办理竣工环境保护验收手续。 ②项目原环评中要求建设一座容积为10m3的循环冷却水池，实际建设了冷却塔使用循环水，仅需定期补水即可，将原来开放式冷却塔改为闭式冷却塔，项目无冷却废水产生，无需建设循环冷却水池。

二、原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 项目主要使用的原辅材料用量见表6。 表6 原辅材料用量消耗表 序号 原辅材料 环评年消耗量t/a 实际年消耗量t/a 1 生铁 5000 1666.7 2 塑粉 14 5 3 型砂 1.5 0.5 4 纸箱 150万套 50万套 5 袋子 70 23 6 铜焊丝 1.8 0.6 2、项目主要设备 项目实际建设过程中少安装2套熔炼中频炉，其余涉及使用的主要生产设备与环评基本一致，新增5套环保设施具体情况见表7。 表7 项目主要设备情况一览表 设备名称 环评数量 实际数量 熔炼中频炉 3台 1台 抛丸清砂机 1台 1台 喷塑线 1台 1台 砂轮机 4台 4台 电焊机 2台 2台 钻孔机 6台 6台 空压机 1台 1台 冷却塔 1台 1台 UV光解+活性炭吸附 1套 1套 打磨除尘器 / 4台 脉冲式布袋除尘器 / 1套 移动式烟尘净化器 2台 2台 3、水源及水平衡 ⑴给水 根据现场调查，项目供水由东寨村供水供给。项目用水主要为生产用水和生活用水，年工作300d，年总用水量为990 m3 /a。根据实际统计，生产用水为型砂浇洒用水，项目生产用水量为2.0m3/d，均蒸发；中频炉循环系统补充水量为0.5m3/d，均蒸发；生活主要为员工日常办公，生活用水为0.8m3/d。 ⑵排水 废水主要为员工生活污水，生活污水产生量约为0.64m3/d、192m3/a。生活污水经收集桶收集后定期清掏外运肥田。 项目排水情况见下表，水平衡见下图。 表8 项目排水情况表 单位：m3/d 用水项目 新鲜水用量 损耗量 排放量 污水去向 生活用水 0.8 0.16 0.64 用于外运肥田 型砂浇洒 2.0 2.0 / 全部蒸发 中频炉循环补充水 0.5 0.5 / 合计 3.3 2.66 0.64 / 本项目用排水平衡图见图1。 三、主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、本项目为本项目主要产品为铸铁工艺品包括铁制装饰件、挂件。 生产工艺流程图： 图2 项目生产流程及产污环节图 生产工艺流程简述 项目利用翻砂法进行铸铁工艺品的制造，浇铸模具为外购成品，利用砂模将生铁熔化后利用制好的铝模浇铸需要的工件，成型后的半成品工件经打磨、切割、焊接、钻孔、喷塑上色后即为成品铸铁工艺品。具体工艺流程简述如下： ⑴产品浇铸 模具制好后开始进行产品的浇铸，项目采用砂型铸造工艺，“砂型铸造”时先将下半型放在平板上，放砂箱填型砂踩踏紧实刮平，下型造完，将造好的砂型翻转180度，放上半型，放上砂箱和浇铸口，填型砂并紧实、刮平，将上砂箱翻转180度，分别取出上、下半型，再将上型翻转180度和下型合好，砂型造完。将在中频感应炉中熔化后的铁水从浇铸口浇入，自然冷却后即得半成品。中频炉平均每天运行8h。 ⑵清砂工序 部件去掉砂型壳进入清理工段后，需先切除预留的浇铸口，此工序清砂率达99.9%，另外还有0.1%的砂附着在生铁铸件上，然后采用抛丸机进一步清理工件上的细砂。清砂之后用砂轮机进行打磨处理。打磨工序每天运行6h，抛丸工序每天运行4h。 ⑶钻孔、焊接 根据工艺生产要求，需要钻孔的工件用钻孔机进行钻孔处理，钻孔工序平均每天运行2h；体积大、结构复杂的产品需要分块进行浇铸后再进行焊接。对浇铸成型的零部件用CO2保护焊进行焊接，得到完整的成型产品，焊接工序平均每天运行3h。 ⑷喷塑及烘干 采用挂具平台将工件挂在轨道上，然后逐个进入高压粉末静电喷涂房进行喷塑。喷涂系统包括电气控制系统、高压内置喷粉枪、流化床供粉系统，该套装备采用全自动粉末回收装置，是目前国内外较先进的粉末回收装置，吸附的塑粉采用管道输送方式直接进入回收装置回收，再通过管道重新送回到喷枪中重复利用，喷塑工序平均每天运行3h。 为了使塑粉粘附牢固并固化成膜，喷塑后的工件需通过轨道进入烘干房进行烘烤，约在200℃的温度下烘烤15min。喷塑之后即为所需产品，包装后出售。烘干炉平均每天运行5h。 项目变动情况 本项目建设与原环评及批复基本一致，变动情况如下。 ①项目原环评中安装3台中频炉，实际建设过程中安装了1台中频炉，根据市场需求进行调节，建设1台中频炉，以现有的产能完全满足现有市场的需求，项目设备减少，产能降低，故污染物减少，朝着保护环境的方向发展，故不属于重大变更情况； ②项目原环评中要求建设一座容积为10m3的循环冷却水池，实际建设了冷却塔使用循环水在冷却塔设备内部循环使用，仅需定期补水即可，不新增污染物，不属于重大变更情况； 综上所述，本项目建设过程中项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生改变，与原环评及批复基本一致，不属于重大变更情况。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、固体废物 本项目产生的固体废物主要包括废木料、废铁渣、熔化废渣、废浇铸口、收集的废粉尘、废活性炭和废紫外灯管。 ⑴废木料：用木头雕刻模型时会产生废木料，产生量约为0.016t/a，集中外售给废品收购站。 ⑵废铁渣：钻孔工序废铁渣产生量约为8t/a，作为原料溶化后用于产品浇铸。 ⑶熔化废渣：金属中含有少量的杂质，在熔化后会产生少量的废渣，根据建设单位统计废渣产生量为2t/a，集中收集后外售给废品收购站。 ⑷废浇铸口：产品浇铸完后需切除预留的浇铸口，废浇铸口产生量约为50t/a，可重新回用于生产。 ⑸收集的废粉尘：项目技改后在抛丸工序和打磨工序安装除尘器，对粉尘进行收集净化处理后排放，经计算可知打磨粉尘收集量为0.4t/a，该部分粉尘主要成分是铁，回用于生产；抛丸粉尘收集量为1.4t/a，该部分粉尘主要是粘附在金属件表面的细型砂，集中收集后重新投入砂池。 ⑹废活性炭和废紫外灯管：根据建设单位提供资料，废活性炭和废紫外灯管产生量0.1t/a，统一收集存放于危废暂存间，标识明确，底部增加防渗层，交陕西明瑞资源再生有限公司处理； ⑺生活垃圾：生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门清运处置。 2、其他环境保护设施 2.1危险废物储存及处理安全防范措施 项目在厂内设置专门的危险废物暂存间（位于模具车间）对项目产生的危险废物进行临时存放，危废库地面进行了防渗处理、并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规定进行运输处置。 2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置 本项目暂不设置在线监测系统，废气排放口现已建设监测平台，后期例行监测委托有资质单位进行监测。 3、项目污染治理设施汇总表 项目建设环保设施落实情况，见表9。 表9 项目污染治理设施汇总表 治理对象 环保治理措施 环保措施数量 环保措施位置 固体废物 废木料、熔化废渣 外售给废品收购站 废铁渣、收集的废粉尘、废浇铸口 统一收集后，回用于生产 废活性炭和废紫外灯管 危险废物暂存间、危险废物处置合同、转运台账、危险废物管理制度、地面防渗及托盘等 4、环境保护投入 项目环保投入包括对废水、废气、噪声的治理及固体废物的处置等方面。本项目总投资80万元，环保投入25.2万元，占总投资额的31.5%。具体分配见表10。 表10 环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号 类别 治理项目 环保设施 数量 环保投资 1 废气 中频炉熔炼烟尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 1套 8 抛丸粉尘 自带滤筒除尘器+15m高排气筒（依托） 1套 / 打磨粉尘 打磨除尘器 4台 4 烘干固化废气 “UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒” 1套 6 焊接烟尘 移动式烟尘净化器 2台 1 喷塑粉尘 自带滤筒除尘 1套 0.5 2 废水 生活污水 化粪池（10m3） 2 3 噪声 设备噪声 厂房隔声、基础减振、橡胶轮 0.2 4 固废 一般工业固废 一般固体废物暂存间 1.5 危险废物 危废暂存间、分类收集容器 2 合计 25.2

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环评结论 固体废物 项目所产生的废木头边角料集中收集，定期出售给回收部门，熔化废渣出售给其他企业进行综合利用，切除的废浇铸口及钻孔产生的废铁渣，回用于生产，废打磨粉尘回用于生产，废抛丸粉尘回用于生产；废活性炭、废灯管在危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位代为处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运到当地垃圾填埋场集中处理。采取上述措施后，项目产生的固废都能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 二、环评批复主要内容 项目概况 本项目位于西安市鄠邑区蒋村镇东寨村，项目占地10.2亩(6800m2)，总建筑面积为3900m2，主要建设内容包括铸造车间、电焊、打磨车间、喷塑车间、成品库、办公用房等。总投资80万元，其中环保投资39.2万元，项目建成后形成年产铸铁工艺品600余万件。 二、经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照该《报告表》中所提出的污染防治措施、建议要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、建设单位应重点做好以下工作： ㈠必须按《报告表》提出的要求和建议，生活污水经化粪池处理后清掏外运肥田；生产废水采用循环冷却水池，容积为10m3。 ㈡必须按《报告表》提出的措施要求和建议，固化烘干废气引至“UV光解+活性炭吸附处理系统”，净化处理后通过15m高排气筒排放( P4)；打磨粉尘经收集后由风机通过管道引至脉冲式滤筒除尘器处理后通过15m排气筒排放(P1)；抛光粉尘经风机引至袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放(P3)；中频炉烟气收集引至同一套“一级大旋风回收+二级袋式除尘器”净化处理后经15m高排气筒排放(P2)；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后通过车间通风换气装置引至车间外排放；喷塑粉尘采取设备自带除尘设备、通风排气设施排放。 ㈢必须按《报告表》提出的措施要求和建议，噪声采用隔声、设备基础减振措施，保证厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的2类标准要求。 ㈣必须按《报告表》提出的措施要求和建议，废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间，回用于生产；废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给相关回收单位；废活性炭、废灯管集中收集存放在危废暂存间，定期由有资质单位处置；收集的废粉尘：集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产。 四、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、该项目不新增污染物总量控制指标。 六、该项目建成后，按规定程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。 三、环评要求及批复落实情况 项目环评及批复要求落实情况，见表12。 表12 环评审批意见落实情况表 污染项目 环评要求 批复要求 落实情况 固体废物 废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间，回用于生产 废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间，回用于生产 经核查，废铁渣、废浇铸口集中收集存放于一般固废暂存间（位于危险废物旁、面积10m2），回用于生产 废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给相关回收单位 废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给相关回收单位 经核查，废木料、熔化废渣集中收集存放于一般固废暂存间，出售给废品收购站 废活性炭、废灯管集中收集存放在危废暂存间，定期由有资质单位处置 废活性炭、废灯管集中收集存放在危废暂存间，定期由有资质单位处置 经核查，废气处理设施维修和生产过程中产生废灯管和更换的废活性炭等，统一收集存放于危废暂存间，标识明确，底部增加防渗层，交陕西明瑞资源再生有限公司处理 收集的废粉尘集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产 收集的废粉尘：集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产 经核查，收集的粉尘集中收集，抛丸粉尘重新投入砂池，打磨粉尘重新熔融后用于生产 经检查项目环保措施已基本落实到位，与环评报告表及批复内容基本一致，可使污染物得到有效处理。

表五

验收监测质量保证与质量控制 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： 项目验收监测工作开展期间，核查企业生产及配套设施的运行负荷，确保正常工作负荷下开展验收监测工作。认真核查，保证各项环保设施运行正常。

表六

验收监测内容 根据实地勘查，项目污染物主要包括废气（喷塑粉尘、打磨粉尘、中频炉熔炼废气、粉尘和抛光粉尘）、设备噪声，以下为本次验收过程中所监测的污染物方案，具体监测点位见附图4。 一、固体废物检查方案 检查内容：项目地生活区及生产区的固体废物处置情况。 二、环境管理检查内容 环境管理检查主要包括以下内容： ⑴项目环保手续落实情况； ⑵环保设施安装、运行及维护情况； ⑶环境管理制度、机构的建立情况。

表七

一、验收监测期间生产工况记录： 项目验收期间工况见表19，经核查，项目各环保设施均正常运转，满足验收要求，实际生产情况详见附件生产工况说明。 表19 验收监测期间生产工况表 监测日期 名称 设计生产能力 实际生产能力 工况负荷 8月13日 铁制装饰品 0.83万件 0.3万件 36% 挂件 0.4万件 0.14万件 8月14日 铁制装饰品 0.83万件 0.3万件 36% 挂件 0.4万件 0.14万件

二、验收监测结果： 固体废物检查结果 项目所产生的废木头边角料集中收集，定期出售给回收部门，熔化废渣出售给其他企业进行综合利用，切除的废浇铸口及钻孔产生的废铁渣，回用于生产，废打磨粉尘回用于生产，废抛丸粉尘回用于生产；废活性炭、废灯管在危废暂存间暂存，定期交由有陕西明瑞资源再生有限公司代为处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运到当地垃圾填埋场集中处理。 三、环境管理检查结果 ⑴ 该项目环评、环保审批等手续齐全，环保手续见附件。 ⑵ 经检查，固体废物设一间10m2的危险废物暂存间，内部设有标识，危险废物管理制度，项目验收监测期间，各环保设施运转正常，具体环保设施检查结果见下图； 危废间 危废标识 危废台账 专用容器 固体废物暂存间 危废管理制度 ⑶ 西安东顺工艺品有限公司成立了环保小组，项目由专人负责公司环境保护管理工作，项目废气、废水、噪声等均由吴西林负责。 四、污染物排放总量核算 项目废气污染物总量经核算，如下表26。 表26 项目污染物年排放总量 单位：t/a 污染物 挥发性有机物 实际排放量 0.013 总量控制指标 0.0133 是否符合 符合 本项目废气污染物非甲烷总烃排放符合总量控制指标。

表八

验收监测结论： 本项目位于西安市鄠邑区蒋村镇东寨村，总建筑面积为6800m2。铸造车间、电焊区、打磨车间、喷塑车间、成品库、办公用房等及已安装好的环保设备都已投入使用，在验收期间，各环保设施均可正常运行，各污染环节采取了有效的污染治理措施。项目实际总投资80万，实际年产130万件铸铁工艺品，现项目内各工程均已建成运行。在验收期间，各环保设施均可正常运行，各污染环节采取了有效的污染治理措施。 1、污染物排放监测结论 固体废物 项目废边角料集中收集，定期出售给回收部门，熔化废渣出售给其他企业进行综合利用，切除的废浇铸口及钻孔产生的废铁渣，回用于生产，废打磨粉尘回用于生产，废抛丸粉尘回用于生产；废活性炭、废灯管在危废暂存间暂存，定期交由有陕西明瑞资源再生有限公司代为处置；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运到当地垃圾填埋场集中处理，项目产生的固废都能妥善处置。 2、工程建设对环境的影响 项目已按照环评及其批复要求进行了各环保措施的建设，根据验收监测结果可知，本项目运营期产生的污染物采取相应措施进行治理后，均可做到达标排放，且各污染物排放量相对较小，故项目建设对周围环境影响相对较小。 综上所述，项目各项审批手续齐全。在建设中严格落实了环评及其批复提出的各项污染防治措施，经监测，主要污染物排放达到国家及地方相关标准，总体上达到建设项目环境保护竣工验收的要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 西安东顺工艺品有限公司                                    填表人（签字）：                                                    项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 西安东顺工艺品有限公司技术改造工艺制品生产线项目 | 建设地点 | 西安市鄠邑区蒋村镇东寨村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 西安东顺工艺品有限公司 | 建设性质 | ■新 建 □改 扩 建 □技术改造 |
|  | 行业类别 | C2432金属工艺品制造 | 邮政编码 | 7121027 | 联系电话 | 13892339324 | 环评单位 | 河南汇能阜力科技有限公司 |
|  | 设计生产能力 | 年产各类铁制装饰品250 万件、挂件120万件 | 建设项目开工日期 | 2019年5月 | 实际生产能力 | 年产各类铁制装饰品90万件、挂件40万件 | 投入试运行日期 | 2019年7月 |
|  | 投资总概算（万元） | 80 | 环保投资总概算（万元） | 39.2 | 所占比例（%） | 49％ |
|  | 环评审批部门 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 批准文号 | 鄠环批复[2019]64号 | 批准时间 | 2019年7月1日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 西安绿美环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 西安绿美环保科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西沁润环境科技有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资（万元） | 25.2 | 所占比例（%） | 31.5％ |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 19.5 | 噪声治理（万元） | 0.2 | 固体废物治理（万元） | 3.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | / |
|  | 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019年9月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排 放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 悬浮物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业粉尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 烟尘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业固体废物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 动植物油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 挥发性有机物 | - | - | - | 0.013 | - | 0.013 | 0.013 | - | - | - | - | 0.013 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

新鲜水

生活用水

收集后定期外运肥田

0.8

2.5

0.16

生产用水

2.0

3.3

0.5

型砂浇洒用水

中频炉循环补充用水

0.5

2.0

0.64

图1       项目水平衡图     单位m3/d

生铁