建设项目环境影响报告表

项目名称:      新型节能装饰模块EPS深加工项目

建设单位(盖章): 陕西卓翼实业集团有限公司西安分公司

编制日期: 2019年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型节能装饰模块EPS深加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西卓翼实业集团有限公司西安分公司 |
| 法人代表 | 卓俭堂 | 联系人 | 王稳平 |
| 通讯地址 | 西安市户县渭丰镇真西村 |
| 联系电话 | 13679281888 | 传真 | 029-81620658 | 邮政编码 | 710301 |
| 建设地点 | 西安市户县渭丰镇真西村 厂址中心坐标：东经108.620936°，北纬34.193124° |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | (新建 (改扩建 (技改 | 行业类别 及代码 | C2924泡沫塑料制造 |
| 占地面积 | 16600m2 | 绿化面积 | 2500 |
| 总投资 （万元） | 106 | 其中：环保投资 （万元） | 32.02 | 环保投资占总投资比例 | 30.21% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、建设项目特点 1.1项目由来 陕西卓翼实业集团有限公司西安分公司位于西安市鄠邑区渭丰镇真西村1号，是一家包装及建筑外墙保温材料生产企业，主要生产果蔬泡沫包装箱、EPS聚苯板及EPS线条。项目年产5000m3的EPS线条、8万m3EPS聚苯板和400万个果蔬泡沫包装箱。 本项目于2015年建成并投入运营，于2018年6月对天然气蒸汽锅炉进行低氮改造，2018年8月改造完成，由于项目建成运行以来一直未履行环保手续。2019年3月开始停产整改，完善相关环保手续，根据现场实际踏勘，项目危险废物暂存间尚未开始整改，食堂油水分离器和油烟净化器尚未安装。 根据现场踏勘，项目处于停产状态。本项目设有一条XPS加工生产线，该生产线设备已安装，但尚未投入运营，由于市场等原因，建设单位承诺定期拆除该生产线，不再生产XPS相关产品，故本次不再对XPS加工生产线进行分析。 1.2建设项目的特点 ⑴本项目属于“塑料制品加工”类项目，项目生产过程中涉及发泡工艺，但不涉及有毒原材料，采用高温热蒸汽发泡； ⑵项目属于未批先建项目； ⑶项目生产过程中主要污染因素为发泡中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、切割过程中产生的苯乙烯、天然气蒸汽锅炉产生的烟尘、SO2、NO2、生活污水、蒸汽锅炉冷凝水、设备噪声和生产过程中产生的固体废物等； 2、环境影响评价的过程 2019年5月，陕西卓翼实业集团有限公司西安分公司委托西安云开环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布），项目属于“十八、橡胶和塑料制品业-47塑料制品制造”。其中“人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或平喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上”的应编制环境影响评价报告书，其他应编制环境影响报告表，本项目生产过程中不涉及人造革、发泡胶等有毒原材料，原料均为新料，无电镀和喷漆工艺，故应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行了调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。 二、分析判定相关情况 2.1、产业政策相符性分析 本项目属于泡沫塑料制造，对照《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，本项目既不属于鼓励类、也不属于限制类和淘汰类，为允许类项目；项目不在《市场准入负面清单》（2018年版）内。因此本项目的建设符合国家的产业政策。 2.2、与相关政策相符性分析 本项目与挥发性有机物（VOCs）等有关法律、政策的符合性分析相关内容见表1。 表1 本项目与铸造行业准入条件相符性分析 法律、政策 要求 本项目情况 相符性 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施 本项目发泡工序采取密闭设备，切割工序采取集气罩进行收集，收集后的有机废气通过2套UV光氧措施+活性炭吸附处理，处理达标后有机废气均通过2根15m高排气筒排放。无组织有机废气通过车间通风换气，能够有效减少对周围环境影响。 符合 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目对发泡和切割生产增设环保设施，能够有效减少原有污染物产生量。本项目位于西安市鄠邑区，属于重点地区，但不属于重点行业，且根据中国生态环境保护部“关于无工业园区就不能新建涉VOCs排放的工业企业的回复”新建设VOCs排放的工业企业要入园区是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。本项目不属于重点行业，且VOCs排放量较小，故可以不进入园区 符合 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸附技术对有机溶剂回收后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目有机废气采用的处理技术为UV光氧措施+活性炭吸附处理后达标排放 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目废气处理设备中产生的废活性炭和废灯管委托有资质单位进行处置 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 石油化工工业、合成树脂工业、聚乙烯工业的挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061—2017)。 本项目发泡工序中产生的有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值 符合 重点行业挥发性有机物有机物综合治理方案 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理； 本项目主要是发泡过程中产生的少量有机废气，属于低浓度、大风量有机废气，项目有机废气采取了活性炭吸附技术处理有机废气。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 有机聚合物产品由于制品生产过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射、压制、发泡、纺丝等）等作业中应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCS废收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。 本项目对生产过程中有机废气采取集气罩收集的方式进行收集，收集后有机废气通过UV光氧+活性炭处理。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） 重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。 本项目属于以天然气为燃料的保温材料生产，不在重点压减范围内。 符合 2.3、选址合理性分析 ⑴项目租赁西安市鄠邑区渭丰镇真西村用地，根据户县渭丰镇国土资源所和渭丰镇人民政府相关证明文件项目占地符合鄠邑区渭丰镇（2006~2020）土地利用总体规划，土地性质为建设用地，符合用地要求。 ⑵本项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。 ⑶本项目已建成运营多年，尚未受到环保投诉，本项目废气、废水、固废和噪声均已采取相应的治理措施，距离本项目最近的敏感点为项目南侧3m处的真西村，项目线条车间位于项目南侧，真西村位于主导风向的侧风向，线条车间切割工序产生的有机废气现已采取了相应的环保设施，对项目南侧的真西村影响较小。 ⑷本项目所在地基础设施较完善，可满足本项目建设需求，交通便捷，具有良好的建设条件。 综上所述，本项目选址基本合理。 三、建设项目概况 3.1项目建设地点及周围环境状况 本项目位于西安市鄠邑区渭丰镇真西村，厂址中心坐标：东经108.620968°，北纬34.193044°。项目具体位置见附图1，项目厂区北邻108省道，西侧为通村道路，南侧3m处为真西村，东侧为耕地，项目周边环境状况见附图2。 根据实际踏勘情况，本项目现处于停产状态，项目周边最近敏感保护目标为南侧3m处的真西村，现场踏勘时拍摄的实景照片见附图。 3.2项目组成及建设内容 项目工程总占地16600m2，主要建设有原辅料库房、苯板车间、成品库房、线条车间、办公生活区、锅炉房等。项目主要建设内容见表2。 表2 主要建设内容一览表 工程组成 主要建设内容 备注 主体 工程 苯板车间 一层钢架结构，建筑面积2150m2，主要为EPS苯板和果蔬泡沫包装箱。 已建成 线条车间 一层钢架结构，建筑面积1462m2，主要为EPS线条生产。 已建成 辅助 工程 办公生活区 项目办公生活区主要分为两部分，一部分位于厂区西侧，一部分位于厂区东北侧，均为砖瓦结构，西侧建筑面积为630m2，东侧建筑面积为384m2，主要为办公室和员工宿舍。 已建成 锅炉房 位于厂区东北侧，建筑面积为182m2，内设有1台6t/h的天然气蒸汽锅炉，已采取了低氮燃烧器。 已建成 食堂 位于厂区东侧，建筑面积81m2，热源为甲醇。 已建成 LNG储罐区 位于厂区东北角，储存量为10m3，占地面积约为40m2 已建成 储运工程 成品仓库 建筑面积3100m2，一层钢架结构，主要用于成品的存放。 已建成 原料仓库 建筑面积500m2，一层钢混结构，主要用于原料储存。 已建成 库房 建筑面积2852m2，一层钢混结构，现为闲置库房 已建成 一般固体废物暂存间 建筑面积50m2，一层钢架结构主要用于生产过程中的一般固体废物。位于库房东北角。 已建成 危险废物暂存间 建筑面积19.8m2，一层砖混结构，主要用于危险废物暂存。位于厂区东侧办公生活区南侧。现有危废间地面仅是简单硬化，需按照要进行防渗处理。 整改 公用 工程 供水 利用真西村自来水。 已建成 排水 本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水进入化粪池，定期清掏肥田，锅炉冷凝水循环使用不外排。 已建成 供电 由当地供电电网供给。 已建成 采暖、制冷 项目办公区采用分体式空调进行冬季采暖，及夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 已建成 供热 锅炉采取天然气作为热源 已建成 环保 工程 废水 生活污水 餐饮废水经油水分离器处理后和其他生活污水经化粪池处理后清掏外运肥田 已建成 生产废水 锅炉冷凝水循环使用不外排，循环水池一座，容积为50m3 已建成 废气 苯板车间有机废气和苯乙烯 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高P1排气筒排放 已建成 线条车间苯乙烯 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高P2排气筒 已建成 锅炉烟气 项目锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气通过15m高烟囱排放 已建成 食堂油烟 经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放 已建成 设备噪声 隔声、设备基础减振措施 已建成 固废 废边角料 集中收集存放于一般固废暂存间，定期外售 已建成 废包装材料 废机油 危险废物暂存间暂存后交有资质单位处置 危险废物暂存间待整改 含油废手套、抹布 废弃的离子交换树脂 废活性炭 废灯管 员工生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 已建成 废油脂 专用垃圾桶收集后交有资质单位处置 已建成 3.2 产品方案 项目主要产品为EPS聚苯板、EPS线条和果蔬包装箱，其中EPS聚苯板和果蔬包装箱生产位于苯板车间，EPS线条生产位于线条车间。产品方案见表3。 表3 主要产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 EPS聚苯板 8万m3 块状，600mm×600mm×1200mm，密度：22kg/m3 2 EPS线条 5000m3 异形，捆装，密度：22kg/m3 3 果蔬泡沫包装箱 400万个 块状，塑料包装，30g/个 3.3主要生产设备 项目主要生产设备详见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 天然气低氮锅炉 WNSL6-125YQU 1台 6t/h蒸汽锅炉，位于锅炉房 2 离子水净化器 16-11型 1台 位于锅炉房 3 蒸汽冷凝器 / 1台 位于苯板车间，热蒸汽冷凝回收 4 间接式发泡机 SPJ150 2台 位于苯板车间 5 全自动板材成型机 SPB-DFT6000 1台 位于苯板车间 6 EPS平板切割机 SPC-600 3台 位于苯板车间 7 EPS自动包装成型机 1PZ1750T1 8台 位于苯板车间 8 空气压缩机 PMVF55 1台 9 EPS线条切割机 QG-02 3台 位于线条车间 10 EPS线条整型机 C5-05 1台 位于线条车间 11 EPS线条盘头锯 DX-01 1台 位于线条车间 12 5个集气罩+1台UV光解+1套活性炭吸附+1根15m高排气筒 / 1套 苯板车间废气处理 13 3个集气罩+1台UV光解+1套活性炭吸附+1根15m高排气筒 / 1套 线条车间废气处理 14 风机 / 3台 2套废气设施分别有1台风机，食堂油烟净化器设有1台风机 3.4主要原辅材料消耗 项目主要原料为聚苯乙烯颗粒和网格布。热源为天然气。项目原材料聚苯乙烯颗粒为直径大于0.2cm的颗粒状固体，且均为新料，原料投料过程中无粉尘产生。主要原辅料见表5。 表5 主要原辅料消耗一览表 主要原料 年用量 最大存储量 备注 聚苯乙烯颗粒 2000t/a 200t 外购，汽车运输 网格布 100000m/a 20000m 厂家直送 LNG 3000m3/a 10m3 外购，LNG罐车直接打入储罐（容积10m3） 甲醇 200kg/a 20kg 食堂燃料 机油 0.01t/a 0.01t 外购 包装材料 2.2t/a 1t 外购 活性炭 2.64t/a / 外购 灯管 0.019t/a / 外购 聚苯乙烯：是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100℃的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。密度为1.05g/cm3，电导率为10-16S/m。导热系数为0.08w/m·k。 3.5公用工程 给排水 本项目用水主要为生活用水（包括餐饮用水）、软水设备用水和绿化用水。 ⑴生活用水 本项目职工人数为120人，其中15人在厂区内食宿，其余人员均为附近村民。根据建设单位提供资料，餐饮用水量约为0.53m3/d（159m3/a），其它生活用水量约为4.2m3/d（1260m3/a），产污系数取0.8，则餐饮废水产生量为0.42m3/d（126m3/a），其它生活污水产生量为3.36m3/d（1008m3/a）。 ⑵软水设备用水 锅炉用水须经软化处理，采用钠离子交换树脂制备软水，根据建设单位提供资料，本项目6t/h的蒸汽锅炉每天满负荷运行8小时，年生产300天。 则本项目需要软水量为48m3/d（14400m3/a），本项目热蒸汽通过冷凝器冷凝后通过循环水池进行收集，收集后冷凝水循环使用，项目蒸汽使用过程中损耗量取25%，则项目冷凝水产生量为36m3/d（10800m3/a），则软水设备需用软水量为12m3/d（3600m3/a）。 ⑶绿化用水本项目绿化面积2500m2，每次绿化用水量以2.0L/（m2·次）计，年绿化次数100次，年用水量为500m3/a（1.67m3/d）。 项目水平衡表图见表6、图1。 表6 项目水平衡表 单位：m3/d 用水单元 新鲜用水 损耗量 排放量 生活用水 餐饮用水 0.53 0.11 0.42 其它生活用水 4.2 0.84 3.36 软水设备用水 12 12 0 绿化用水 1.67 1.67 0 合计 18.4 14.62 3.78 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电 本项目供电由当地电网引入厂区配电站。 3、制冷、供热系统 本项目办公冬季供热、夏季制冷采用分体式空调。 3.6平面布置 本项目总用地面积为16000m2，项目主要分为生产区、办公生活区锅炉房和储罐区。其中生产区主要包括苯板车间、线条车间、原料仓库、产品仓库和库房，其中原料仓库、苯板车间、产品仓库和线条车间由北向南依次分布在厂区东侧，库房位于厂区西南侧。办公生活区分为东、西两个部分，西侧办公生活区位于厂区西北侧。东侧办公生活区位于厂区东北侧，食堂位于东侧办公生活区。锅炉房位于东侧办公生活区东侧，LNG储罐位于厂区东北角。一般固体废物暂存间位于库房东北角，危险废物暂存间位于厂区东侧办公生活区南侧。本项目供配电、给排水等公用设施按照规范要求设计，项目布局合理，能够满足项目的使用需求。项目平面布置图见图3。 3.7劳动定员及工作制度 项目员工共120人，年工作300天，日工作8小时，一班制，其中15人在职工均在厂内食宿，其余人员均为附近村民，不在厂区内食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 陕西卓翼实业集团有限公司西安分公司位于西安市鄠邑区渭丰镇真西村1号，是一家包装及建筑外墙保温材料生产企业，主要生产果蔬泡沫包装箱、EPS聚苯板及EPS线条。项目年产5000m3的EPS线条、8万m3EPS聚苯板和400万个果蔬泡沫包装箱。 本项目于2015年建成并投入运营，于2018年6月对天然气蒸汽锅炉进行低氮改造，2018年8月改造完成，由于项目建成运行以来一直未履行环保手续。2019年3月西安市生态环境局鄠邑分局责令其停产整改，完善相关环保手续，根据现场实际踏勘，项目危险废物暂存间尚未开始整改，食堂油水分离器和油烟净化器尚未安装。 现场踏勘时项目正在停产整改中。 根据现场踏勘，项目处于停产整改状态，厂区生产厂房、办公用房及其他辅助用房均已建成，结合项目现有环保设施及现场实际踏勘情况，本项目存在环境问题以及相应的整改措施见表7。 表7 原有存在的环保问题及其相应的整改措施 序号 污染类型 原有项目存在的环保问题 整改措施 1 废气 食堂油烟未设置油烟净化器和排气筒 设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放。 2 废水 餐饮废水未设置油水分离器直接进入化粪池 设置油水分离器，餐饮废水经油水分离器分离后方可进入化粪池 4 固体废物 危险废物暂存间地面仅为简单硬化，不能满足“三防”措施中的防渗要求 地面加强防渗，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）防渗要求 5 未设置有危险废物暂存间标志牌和危险废物标识 危险废物暂存间门口设置危险废物标志牌，装载容器粘贴危险废物标识 6 危险废物暂存间未设置围堰 装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘） 7 未设置台账管理制度 设置台账管理制度 8 未签订危险废物协议 签订危废协议 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 鄠邑区位于陕西省关中平原中部、西安市西南方向，南依秦岭，与安康市宁陕县以秦岭分水；北临渭水，同咸阳兴平市隔河相望；东接长安区，以沣水相隔；西连周至县，以白马河为界。 本项目厂址位于西安市户县渭丰镇真西村，本项目厂址坐标为：东经108.620936°，北纬34.193124°。 2、地形、地貌 鄠邑区境内地势南高北低。南部山区最高海拔3015.1m，山基海拔680m，渭河滩地最低海拔388m。地貌分为两大区域。南部秦岭山地面积占全县面积的56.1％。秦岭梁东西走向，其余山梁均为南北走向。中山山势陡峭，土层薄，为林草地及荒山草坡；低山坡度较缓，有一定黄土沉积，多为农耕地。北部平原面积占全县面积的43.9％。按地貌特征分为秦岭北麓山前冲积扇、扇缘洼地、黄土台塬、渭河阶地及河漫滩地。地面由南而北、自西而东微度倾斜，土层深厚，土质肥沃，是鄠邑区的农作区。 本项目所在区域地势平缓。 3、气候、气象特征 鄠邑区气候属暖温带，城区多年平均降水量为659mm，6~9月份降水量占全年降水量的61%；水面蒸发量830mm，路面蒸发量550mm；年平均气温13.5℃，极端最高气温43℃，极端最低气温-17.0℃；室外相对平均湿度63%；风力一般为2~3级，最大8级，鄠邑区历年各月风向以西风(W)为主；历年平均日照时数1995小时；无霜期220d；平均冻土日数37d，冻土最大深度29cm。工程地点的气候特征为春暖干燥，夏热多雨，间有伏旱，秋凉湿润，多有阴雨，冬寒少雪。 4、水文特征 流经鄠邑区的河流有涝河、耿峪河、甘河等，其中涝河是横贯鄠邑区的一条大河，发源秦岭北麓，从鄠邑区西南的涝峪口出山，先后流经涝峪、石井、余下、玉蝉、甘亭、光明、涝店、渭丰等九个乡镇后注入渭河。涝河山区沟长43.8km，集水没面积346km2；山外段河长31.6km，集水没面积70km2。涝峪山区坡陡沟深，林木丰茂，流域年均降水量1000mm以上，多年平均径流量1.45万m3，日均流量4.64m3/s。流量年际变化大，年内分配不均，丰水期多在6-10月份。 5、植被 鄠邑区土地面积广阔，地势平缓，土壤肥沃，物产丰富，盛产西瓜、酥梨、桃等。该镇的主要农作物有小麦、玉米。 项目区域植被为绿化栽培植被。原有陆生生态系统已被绿化栽培取代，生物多样性简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据和陕西金盾工程检测有限公司对项目地其他污染物补充监测的环境质量现状监测数据进行分析评价。 1、项目所在区域环境质量现状达标分析 本项目位于西安市户县渭丰镇真西村，隶属于西安市鄠邑区，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2018年1-12月关中地区67个县区空气质量状况统计表中鄠邑区数据统计，如下表。 表 7 基本污染物环境质量现状分析 监测项目 年评价指标 现状浓度μg/m 标准值μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年均质量浓度 15 60 25 达标 NO2 年均质量浓度 41 40 102.5 超标 PM10 年均质量浓度 116 70 165.71 超标 PM2.5 年均质量浓度 62 35 177.14 超标 CO 第95位百分位日平均值浓度 2300 4000 57.5 达标 O3 第90位百分位8小时平均值浓度 186 160 116.25 超标 由上表可知，本项目所在区域二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均浓度值、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。故项目所在区域属于不达标区。 2、特征污染物环境质量现状 本次环评特征因子引用《陕西蕾艾芬得实业有限公司保温装饰一体板及辅料生产线项目环境质量现状监测》（金盾环监（现）（2019）第041号）对非甲烷总烃和苯乙烯的监测报告，监测时间为2019年3月3日～3月9日。监测点位位于本项目东侧1.3km处。监测点位基本信息见表8，监测结果见表9。 表8 非甲烷总烃监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/° 监测因子 监测时段 相对厂址位置 相对厂界距离/m X Y 蕾艾芬得项目所在地 108.635774 34.193363 非甲烷总烃 2019.3.3~2019.3.9 E 1300 苯乙烯 表9 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点位 监测点坐标/° 污染物 平均时间 评价标准/ （µg/m3） 监测浓度范围/ （mg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 蕾艾芬得项目所在地 108.635774 34.193363 非甲烷总烃 小时平均值 2000 290~490 24.5 0 达标 苯乙烯 10 2.9~5.0 50 0 达标 由上表可知，非甲烷总烃环境空气质量符合《大气污染物排放标准详解》中标准限值，苯乙烯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 二、声环境质量现状 陕西金盾工程检测有限公司于2019年6月7日、2019年6月8日对项目厂界四周及敏感点处的声环境质量现状进行了监测（监测点位详见附图6），监测期间项目处于停产状态，监测结果见表10。 表10 声环境质量现状监测结果 监测日期 监测点位 监测结果 标准值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 06月07日 1#厂界东侧 48.3 42.7 60 50 2#厂界南侧 47.6 43.2 3#厂界西侧 47.2 43.0 4#厂界北侧 51.5 45.8 5#真西村 45.7 42.2 06月08日 1#厂界东侧 48.8 43.4 60 50 2#厂界南侧 47.1 42.5 3#厂界西侧 48.0 43.2 4#厂界北侧 50.3 46.4 5#真西村 46.2 42.3 由监测结果可知，项目厂界四周及敏感点昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 三、土壤环境质量现状 根据国家土壤信息服务平台，项目所在地与西安金蝉工艺品有限公司（西安市鄠邑区玉蝉镇曲抱村东南北四号路西侧）土壤类型均为土娄土。因此，本次改扩建项目土壤环境质量现状基本因子引用江苏绿泰检测科技有限公司出具的《西安金蝉工艺品有限公司金属工艺品加工制造生产线项目现状检测报告》（报告编号：LT190133A11），监测报告详见附件。 1、监测点位及监测因子 项目土壤环境质量现状监测点位及监测因子见表11。 表11 监测点位及监测因子情况表 监测点位 位置 监测样 监测项目 1# 西安金蝉工艺品有限公司 表层样 0~0.2m取样，建设用地基本因子45项 2、监测结果 土壤环境监测结果见表12。 表12 土壤环境监测结果 单位：mg/kg 序号 监测项目 检出限 监测点位 第二类建设用地筛选值 1# 重金属和无机物 1 镉 0.01 0.127 65 2 汞 0.002 0.103 38 3 砷 0.01 10.3 60 4 铅 0.1 25.4 800 5 镍 5 31.5 900 6 铜 1 38.7 18000 7 铬（六价） 2 ND 5.7 挥发性有机物 1 氯甲烷 0.0010 ND 37 2 氯乙烯 0.0010 ND 0.43 3 1,1-二氯乙烯 0.0010 ND 66 4 二氯甲烷 0.0015 ND 616 5 反-1,2-二氯乙烯 0.0014 ND 54 6 1,1-二氯乙烷 0.0012 ND 9 7 顺-1,2-二氯乙烯 0.0013 ND 596 8 氯仿 0.0011 ND 0.9 9 1,1,1-三氯乙烷 0.0013 ND 840 10 四氯化碳 0.0013 ND 2.8 11 苯 0.0019 ND 4 12 1,2-二氯乙烷 0.0013 ND 5 13 三氯乙烯 0.0012 ND 2.8 14 1,2-二氯丙烷 0.0011 ND 5 15 甲苯 0.0013 ND 1200 16 1,1,2-三氯乙烷 0.0012 ND 2.8 17 四氯乙烯 0.0014 ND 53 18 氯苯 0.0012 ND 270 19 1,1,1,2-四氯乙烷 0.0012 ND 10 20 乙苯 0.0012 ND 28 21 间二甲苯+对二甲苯 0.0012 ND 570 22 邻二甲苯 0.0012 ND 640 23 苯乙烯 0.0011 ND 1290 24 1,1,2,2-四氯乙烷 0.0012 ND 6.8 25 1,2,3-三氯丙烷 0.0012 ND 0.5 26 1,4-二氯苯 0.0015 ND 20 27 1,2-二氯苯 0.0015 ND 560 半挥发性有机物 1 苯胺 0.10 ND 260 2 2-氯酚 0.10 ND 2256 3 硝基苯 0.10 ND 76 4 萘 0.10 ND 70 5 苯并[a]蒽 0.10 ND 15 6 䓛 0.10 ND 1293 7 苯并[b]荧蒽 0.10 ND 15 8 苯并[k]荧蒽 0.10 ND 151 9 苯并[a]芘 0.10 ND 1.5 10 茚并[1,2,3-cd]芘 0.10 ND 15 11 二苯并[a，h]蒽 0.10 ND 1.5 从上表可知，各监测点的各项指标均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于西安市户县渭丰镇真西村。本次评价的环境保护目标详见表13。 表13 项目周边环境保护目标一览表 类别 保护目标名称 坐标 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X/° Y/° 环境空气 真西村 108.621655 34.190009 居民 120户，380人 环境空气二类区 S 3 真东村 108.625216 34.190506 居民 80户，260人 SE 270 小王店村 108.627920 34.198741 居民 90户，290人 NE 600 大王镇 108.644056 34.201297 居民 1040户，3320人 NE 1830 定舟村 108.624015 34.210844 居民 540户，1730人 N 1360 元南村 108.612857 34.211625 居民 150户，480人 NW 1920 元村 108.613501 34.215599 居民 110户，350人 NW 2210 元西村 108.604918 34.213790 居民 150户，480人 NW 2390 渭北村 108.599939 34.204385 居民 90户，290人 NW 1880 渭南村 108.596506 34.201279 居民 130户，420人 NW 1970 渭丰镇 108.605947 34.199877 居民 930户，2980人 NW 870 留东村 108.609338 34.197676 居民 120户，380人 NW 910 留西村 108.609424 34.196860 居民 100户，320人 NW 823 双槐村 108.608437 34.191464 居民 70户，220人 W 930 冯村 108.597021 34.190719 居民 50户，160人 SW 2090 坳河村 108.603802 34.181560 居民 200户，640人 SW 1480 真守村 108.623371 34.182909 居民 90户，290人 S 940 什王村 108.626633 34.176731 居民 80户，260人 SE 1560 王守村 108.639336 34.184826 居民 110户，350人 SE 1660 双永村 108.643370 34.174743 居民 40户，130人 SE 2260 黄家庄 108.647275 34.188269 居民 40户，130人 SE 2590 声环境 真西村 108.621655 34.190009 居民 120户，380人 声环境2类区 S 3

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参考执行《大气污染物综合排放标准详解》，苯乙烯参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 表14 环境空气质量标准 执行标准 污染物项目 平均时间 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 苯乙烯 1小时平均 10 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 1小时平均 2 mg/m3 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表15 声环境质量标准 执行标准 级别 单位 时段 昼间 夜间 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 dB(A) 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 运营期非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值。苯乙烯参考执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准，锅炉大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3相关标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关标准。 表16 运营期非甲烷总烃和苯乙烯排放标准 执行标准 污染物 标准限值（mg/m³） 无组织排放（mg/m³） 厂界 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 60 4.0 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 苯乙烯 6.5 5.0 表17 运营期其它废气排放标准 执行标准 污染物 标准限值（mg/m³） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） SO2 20 NOX 50 烟尘 10 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 油烟 2.0 2、项目锅炉冷凝水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB118599-2001）及修改单（公告【2013】36号）中的相关标准。危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（公告【2013】36号）中的有关规定。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，项目涉及的总量为二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物（以非甲烷总烃计），具体排放放情况见表19。 表19 项目污染物总量控制指标一览表 t/a 序号 污染物名称 总量控制指标 1 二氧化硫 0.31 2 氮氧化物 1.75 3 VOCS 0.224 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述（图示）： 施工期 本项目已建成并投入运营，现处于停产整顿状态，环保设备已安装，施工期仅为危险废物暂存间正在整改。主要为涂刷防渗层，故不再对施工期进行分析。 运营期 本项目主要有3种产品，分别为EPS聚苯板、EPS线条和果蔬包装箱。其中EPS聚苯板和果蔬包装箱均在苯板车间统一进行发泡，EPS线条则是以EPS苯板为原料进行再加工。项目具体工艺流程及产污环节见图2。 1、生产工艺流程简述 ⑴投料 将符合要求的聚苯乙烯塑料颗粒投入上料机中，然后通过泵将其打入到间歇式发泡机。本项目原料均为颗粒状聚苯乙烯，投料过程中无粉尘产生。主要污染因素为泵的噪声N。 ⑵发泡 聚苯乙烯颗粒进入发泡机后，通过蒸汽（燃气锅炉提供）大约在100~150℃。受蒸汽加热就会发泡，通过调整蒸汽加热的时间和温度得到所需要密度的泡沫颗粒。该工序会产生有机废气G1（以非甲烷总烃计）。 ⑶聚苯板生产 ①成型 将发泡好的泡沫颗粒装到全自动板材成型机里面，再次用蒸汽加热，加热温度约为80~100℃，使得颗粒再次膨胀，且相互挤压粘结在一块，做成块状聚苯乙烯。由于一次发泡过程中，聚苯乙烯中未聚合的单体大部分已挥发，且二次加热温度低于一次加热温度，故成型过程中不考虑挥发性有机物产生。该工序主要污染物为设备噪声N。 ②切割 根据客户要求，使用切割机将块状聚苯乙烯分割成相应尺寸的EPS聚苯板，该工

图2 项目生产工艺及产污环节图

序主要污染物为切割过程中产生的废边角料S1和切割过程中产生的切割废气（以苯乙烯计）G2。 ③包装入库 产品包装后待售。此过程中主要污染物为废包装材料（S2）。 ⑷果蔬包装箱生产 ①成型 将发泡好的泡沫颗粒装到EPS自动包装成型机里面，再次用蒸汽加热，加热温度约为80~100℃，使得颗粒再次膨胀，且相互挤压粘结在一块，做成块状聚苯乙烯。由于一次发泡过程中，聚苯乙烯中未聚合的单体大部分已挥发，且二次加热温度低于一次加热温度，故成型过程中不考虑挥发性有机物产生。该工序主要污染物为设备噪声N。 ②包装入库 产品包装后待售。此过程中主要污染物为废包装材料S2。 ⑸EPS线条生产 ①切割/整形 由于EPS线条有各种不规则形状，使用切割机将块状聚苯乙烯分割成不同尺寸的EPS板块后需要通过EPS线条整型机和EPS线条盘头锯将块状聚苯乙烯泡沫板分割成不同形状的EPS线条。该工序主要污染物为切割/整形过程中产生的废边角料S1和切割过程中产生的切割废气（以苯乙烯计）G2。 ②网格布包覆 人工在切割/整形好的EPS线条上包覆一层网格布，并用细铁丝进行固定，能够有效防止EPS线条断裂。该工序主要污染物为废气的边角料S1（废网格布和废铁丝）。 ③入库待售 产品入库待售。 2、其他环保工程、辅助工程的产污环节 ⑴员工日常生活：员工日常生活中会产生生活垃圾S3及生活污水W1。 ⑵食堂：主要为食堂油烟S2和餐饮废水W2。 ⑶有机废气处理系统：项目发泡、切割工序中产生的有机废气经集气罩收集后通过UV光氧+活性炭设施处理，处理过程中会产生废弃活性炭S3和废灯管S4。 ⑷设备检修：设备检修过程中会产生废机油S5、含油废抹布和手套S6。 ⑸锅炉烟气：本项目热蒸汽通过蒸汽锅炉产生，蒸汽锅炉加热过程中主要污染物为锅炉废气G3（SO2、NOX和烟尘）。 ⑹锅炉冷凝水：项目锅炉热蒸汽冷凝后会产生锅炉冷凝水W2。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目已建成并投入运营，环保设备已安装，危险废物暂存间正在整改，危废间主要为涂刷防渗层，故不再对施工期进行分析。 二、运营期主要污染工序 2.1污染源识别 根据项目工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废水、废气、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表20。 表20 主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 污染工序 污染物 污染因子 废气 发泡工序 有机废气 非甲烷总烃 EPS聚苯板切割工序 切割废气 苯乙烯 EPS线条切割工序 废水 员工日常生活 员工生活污水（包括餐饮废水） COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油 锅炉冷凝水 / / 固体废物 员工日常生活 员工生活垃圾 / 油水分离器 废油脂 / 包装工序 废包装材料 / 切割工序 废边角料 设备检修 废机油 含油废抹布和手套 / 软水制备 废离子交换树脂 / 废气处理过程 废活性炭 / 废灯管 / 噪声 生产设备及环保设备运行 设备噪声 Leq（A） 2.2运营期污染因素分析 2.2.1废气 项目运营期产生的废气污染物主要为苯板车间发泡工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和切割工序中产生的切割废气（以苯乙烯计）、线条车间切割工序产生的有机废气（以苯乙烯计）、锅炉烟气和食堂油烟。 ⑴苯板车间发泡工序有机废气和切割工序苯乙烯 本项目发泡工序和聚苯板切割均位于苯板车间。 本项目主要原材料为聚苯乙烯，通过蒸汽加热发泡，温度为140℃左右，聚苯乙烯的熔融温度为240℃，故在该温度下，聚苯乙烯不分解，仅是少量未聚合的单体，产生量很少，参考我国《塑料加工行业》以及美国国家环保局EPA编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，在塑料加工融化过程中产生的有机废气量以非甲烷总烃计，约为原料用量的0.01%~0.04%，本次环评考虑国内生产设备、管理水平等因素，故取最大值0.04%，本项目聚苯乙烯年用量为2000t，则发泡工序产生的非甲烷总烃量为0.8t/a， 根据产品出厂规格本项目聚苯板需要进行切割，项目苯板车间切割采用EPS平板切割机，项目切割机利用加热的电热丝（电加热）进行切割，由于项目属于热切割，电热丝与聚苯板（EPS）接触过程中会有少量的苯乙烯产生，切割部分按产品的0.01%计，切割工序产生的苯乙烯量按切割部分的1%计，根据建设单位提供的资料，项目聚苯板年产量为1760t，则聚苯板切割工序苯乙烯产生量为0.0018t/a， 建设单位对发泡工序有机废气和苯板切割工序产生的苯乙烯通过5个集气罩（2台发泡机和3台聚苯板切割机上方分别设置一个）的方式进行收集，收集后有机废气和苯乙烯通过一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后有机废气和苯乙烯通过15m高的P1排气筒排放。有机废气和苯乙烯的收集效率为80%，UV光氧+活性炭吸附装置处理效率为90%，风量为10000m3/h。则有组织有机废气产生量为0.64t/a，产生速率为0.27kg/h，产生浓度为27mg/m3，有组织苯乙烯产生量为0.0014t/a，产生速率为0.00058kg/h，产生浓度为0.058mg/m3，经处理后，苯板车间有机废气有组织排放量为0.064t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，苯乙烯有组织排放量为0.00014t/a，排放速率为0.000058kg/h，排放浓度为0.0058mg/m3，无组织有机废气产生量为0.16t/a，无组织苯乙烯产生量为0.00036t/a。 ⑵线条车间切割工序苯乙烯 根据产品的设计要求，利用EPS线条切割机进行各种异形切割，项目切割机利用加热的电热丝（电加热）进行切割，由于项目属于热切割，电热丝与聚苯板（EPS）接触过程中会有少量的苯乙烯产生，由于线条切割次数远远大于苯板切割次数，故线条切割过程切割部分按产品的0.05%计，切割工序产生的苯乙烯量按切割部分的1%计，根据建设单位提供资料，项目EPS线条年产量为110t，则苯乙烯产生量为0.00055t/a。建设单位对线条切割工序产生的苯乙烯通过3个集气罩（每个切割设备均设置一个）的方式进行收集，收集后苯乙烯通过一套UV光氧+活性炭吸附装置处理，处理后苯乙烯通过15m高的P2排气筒排放。苯乙烯收集效率为80%，UV光氧+活性炭吸附装置处理效率为90%，风量为10000m3/h。则处理前有组织苯乙烯产生量为0.00044t/a，产生速率为0.00018kg/h，产生浓度为0.018mg/m3。经处理后，线条车间苯乙烯组织排放量为0.000044t/a，排放速率为0.000018kg/h，排放浓度为0.0018mg/m3，无组织苯乙烯产生量为0.00011t/a。 ⑶锅炉废气 根据建设单位提供资料，本项目设有一台6t/h的天然气蒸汽锅炉，LNG使用量约为10m3，年用天然气（LNG）3000m3，1m3的LNG约为625Nm3的气态天然气，即年用为187.5万Nm3天然气。厂区设有一个天然气储罐，最大储存量为10m3LNG，每天补充一次。 由于项目现处于停产状态，污染物排放量按照排污系数进行计算，排污系数选取参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“4430 热力生产和供应行业产排污系数表-燃气工业锅炉”烟气量：136259.17Nm3/万m3-原料；SO2：0.02Skg/万m3-原料（S取100）；烟尘产污系数参考《环境保护使用手册》中燃气锅炉相关参数，取110g/1000m3-天然气。本项目燃气锅炉使用分段型低氮燃烧器，根据分级燃烧的原理设计的阶段型燃烧器，是燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOX的生成。锅炉低氮改造后，NOX排放浓度能够满足50mg/m3的标准要求，本次环评按最高50mg/m3考虑，则NOX排放量为1.28t/a，排放速率为0.52t/a，本项目烟气产生量为烟尘排放浓度为8.07mg/m3，排放量为0.15t/a；SO2排放浓度为14.68mg/m3，排放量为0.31t/a；项目现有工程锅炉废气排放情况见表21。 表21 锅炉废气排放情况 排放源名称 废气量Nm3/a 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 标准 高度m 直径m 温度℃ 天然气锅炉 2.55×107 SO2 14.68 0.13 0.31 20 15 0.4 100 NOx 50 0.52 1.28 50 烟尘 8.07 0.063 0.15 10 ⑷食堂油烟 本项目设置有职工食堂，食堂使用的燃料主要为甲醇，属清洁能源，经燃烧排放的废气量很小，对周围大气环境影响较小。因此，食堂对环境的影响主要为油烟。项目食堂为职工提供一日三餐，用餐人数15人，设置灶头1个，为小型标准，每个灶头排风量按2000m3/h计，每天工作时间为3h，耗油量按30g/（人·d），一日三餐计算，耗油量为1.35kg/d，即0.41t/a，油烟挥发量平均占总耗油量2.83%，则油烟产生量约0.0038t/ a，油烟产生浓度约2.12mg/m3，油烟经油烟净化装置处理后通过高出屋顶排气筒排放，油烟净化效率为60%，经处理后，油烟排放浓度为0.85mg/m3，油烟排放量为0.00048t/a。 本项目废气产排情况见表22。 表22 本项目废气排放情况一览表 产污环节 污染物名称 有组织废气 无组织废气t/a 产生浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量t/a 发泡工序 非甲烷总烃 27 0.27 0.64 2.7 0.027 0.064 0.16 苯板车间切割工序 苯乙烯 0.058 0.00058 0.0014 0.0058 0.000058 0.00014 0.0036 线条车间切割工序 0.018 0.00018 0.00044 0.0018 0.000018 0.000044 0.00011 锅炉房 SO2 14.68 0.13 0.31 14.68 0.13 0.31 / NOx 50 0.52 1.28 50 0.52 1.28 / 烟尘 8.07 0.063 0.15 8.07 0.063 0.15 / 食堂 食堂油烟 2.12 2.36 0.0038 0.85 0.94 0.00048 / 2.2.2废水 本项目废水主要为锅炉冷凝水和生活污水（包括餐饮废水）。锅炉冷凝水循环使用，不外排。餐饮废水油水分离器处理后和其它生活污水一同经化粪池处理，化粪池定期清掏。生活污水产生量为3.78m3/d（1134）。参考类比相似工程，污水水质为COD400mg/L，BOD5250mg/L，SS200mg/L，氨氮30mg/L，动植物油100mg/L，总磷5mg/L，总氮60mg/L。生活污水污染物产生情况见表23。 表23 项目生活污水污染物产生情况一览表 名称 污染物名称 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 总磷 总磷 餐饮废水（126m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 250 200 30 100 5 60 产生的量（t/a） 0.05 0.031 0.025 0.0038 0.013 0.0006 0.0076 处理设施 油水分离器 处理效率 0 0 0 0 50 0 0 处理后餐饮废水（126m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 250 200 30 50 5 60 产生的量（t/a） 0.05 0.031 0.025 0.0038 0.0065 0.0006 0.0076 其它生活 污水（1008m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 250 200 30 0 5 60 产生的量（t/a） 0.40 0.249 0.205 0.0302 0 0.0051 0.0604 混合后生活 污水（1134m3/a） 产生浓度（mg/L） 400 250 200 30 5.73 5 60 产生的量（t/a） 0.45 0.28 0.23 0.034 0.0065 0.0057 0.068 2.2.3噪声 运营期主要噪声源有天然气锅炉、间歇式发泡机、全自动板材成型机和循环水泵等机械设备，噪声源强在70~85dB(A)之间。噪声源具体见表24。 表24 主要噪声源源强 噪声源 声压级 dB（A） 运行台数 降噪措施 采取措施后排放声压级dB（A） 天然气锅炉 85 1台 减振、隔声 65 间接式发泡机 75 2台 减振、隔声 55 全自动板材成型机 80 1台 减振、隔声 60 EPS平板切割机 75 3台 减振、隔声 55 EPS自动包装成型机 70 8台 减振、隔声 50 空气压缩机 85 1台 减振、隔声 65 EPS线条切割机 75 3台 减振、隔声 55 EPS线条整型机 80 1台 减振、隔声 60 EPS线条盘头锯 80 1台 减振、隔声 60 循环水泵 85 1台 减振、隔声 65 风机 85 3台 隔声、减振 65 2.2.4固废 本项目固体废物主要包括一般固体废物、危险废物、生活垃圾和废油脂。一般固体废物主要为废边角料和废包装材料。危险废物主要包括废活性炭、废灯管、废机油和含油废手套、抹布。 ⑴废包装材料：现有项目废包装材料主要为原料和产品包装过程中产生的废包装袋和废塑料布，产生量约为0.1t/a。收集后定期外售。 ⑵废边角料：现有项目废边角料主要是切割过程中产生的边角料及包覆网格布工序中产生的废网格布和废铁丝，根据建设单位提供资料，废边角料产生量约为1.5t/a，定期收集后外售。 ⑶废机油：根据建设单位提供资料，现有项目设备维修过程产生的废机油约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑷含油废抹布、手套：设备维修过程中使用抹布、手套等擦拭零部件会产生含油废抹布、手套，产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑸废离子交换树脂：项目软水设备年用离子交换树脂量为0.2t，则更换下来的废离子交换树脂产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW13 有机树脂类废物，废物代码：900-015-13，集中收集后交由有资质单位处置。 ⑹生活垃圾：现有项目员工共120人，生活垃圾的产生量约为18t/a。生活垃圾由垃圾桶收集，交环卫部门统一处置。 ⑺废油脂：根据建设单位提供资料，现有工程食堂废油脂产生量约为0.01t/a，废油脂经专用的废油脂桶收集后交有资质单位处置。 ⑻废活性炭 本项目苯板车间和线条车间分别设一套UV光氧+活性炭吸附设施处理非甲烷总烃，活性炭需要定期进行更换，活性炭更换周期为3个月一次。更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置。根据《简明通风设计手册》P510页，活性炭有效吸附量效率250g/kg，本项目活性炭吸附效率90%，根据工程分析，通过活性炭吸附废气量为0.58/a，活性炭使用量为2.32t/a，因此根据废气产排污计算活性炭产生量约2.9t/a（活性炭与吸附有机废气的总量）。 ⑼废灯管 项目有机废气采用UV光氧+活性炭吸附设施处理非甲烷总烃，UV光氧设备中废灯管需定期更换，更换周期约为1年，每台UV光氧设备中废灯管数量为48根，每根按0.2kg计，本项目设有有2台UV光氧设备，则废灯管产生量为0.019t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW29 含汞废物，废物代码：900-023-29，集中收集后交由有资质单位处置。 表25 建设项目固废产生情况一览表 序号 污染物名称 产生量 （t/a) 危废代码 处置方式 1 一般固体废物 废边角料 1.5t/a / 收集后定期外售 2 废包装材料 0.1t/a / 3 危险废物 废机油 0.02t/a HW08 900-21-08 收集后交由有资质单位处置 4 含油废抹布、手套 0.01t/a HW49 900-041-49 5 废离子交换树脂 0.2t/a HW13 900-015-13 6 废活性炭 2.9 HW49 900-041-49 7 废灯管 0.019 HW29 900-023-29 8 生活垃圾 18t/a / 收集后交由环卫部门处理 9 废油脂 0.01t/a / 收集后交由有资质单位处置

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 苯板车间 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 27mg/m3，0.64t/a | 2.7mg/m3，0.064t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.16t/a | 0.16t/a |
|  |  | 有组织 | 苯乙烯 | 0.058mg/m3，0.0014t/a | 0.0058mg/m3，0.00014t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.00036t/a | 0.00036t/a |
|  | 线条车间 | 有组织 |  | 0.018mg/m3，0.00044t/a | 0.0018mg/m3，0.000044t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.00011t/a | 0.00011t/a |
|  | 锅炉废气 （2.55×107Nm3/a） | SO2 | 14.68mg/m3，0.31t/a | 14.68mg/m3，0.31t/a |
|  |  | NOX | 50mg/m3，1.28t/a | 50mg/m3，1.28t/a |
|  |  | 烟尘 | 8.07mg/m3，0.15t/a | 8.07mg/m3，0.15t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.12mg/m3，0.0038t/a | 0.85mg/m3，0.00048t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 400mg/L，0.45t/a | 餐饮废水经油水分离器处理后和其它生活污水进入化粪池，化粪池由附近村民定期清掏 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.28t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.23t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 5.73mg/L，0.0065t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.034t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.00573t/a |  |
|  |  | 总氮 | 60mg/L，0.068t/a |  |
|  | 锅炉冷凝水 | / | / | 循环使用不外排 |
| 固体 废物 | 切割工序和包覆网格布工序 | 废边角料 | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 软水设备 | 废离子交换树脂 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 设备检修 | 废机油 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 含油废抹布、手套 | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 有机废气处理 | 废活性炭 | 3.70t/a | 3.70t/a |
|  |  | 废灯管 | 0.019 | 0.019t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 18t/a | 18t/a |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 噪声 | 项目噪声为天然气锅炉、间歇式发泡机、全自动板材成型机和循环水泵等机械设备和风机产生的噪声，噪声级70~85dB(A)，基础减振、隔声措施及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，做到达标排放。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为新建已建成项目，项目厂区内均已采取了硬化和绿化措施。对生态的影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目已建成并投入运营，现处于停产整顿状态，自项目建成运营以来，尚未收到环保投诉。本项目施工期仅为危险废物暂存间整改。对周围环境影响较小。本次环评不再进行分析。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 等级判定 ⑴评价因子筛选和评价标准确定 根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准见表26。 表26 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准 详解》 苯乙烯 小时平均 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D SO2 小时平均 500 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 NOX 小时平均 200 PM10 小时平均 450 备注：本项目PM10小时值以日均值的3倍计。 ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表27。 表27 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高温度℃ 43.0 最低温度℃ -17 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° /

②污染源参数 本项目污染源（点源、面源）参数见表28、表29。 表28 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度m 高度m 排气筒内径m 烟气流速m/s 排放温度ºC 年排放时间/h 排放 工况 排放速率kg/h X Y 非甲烷总烃 苯乙烯 SO2 NOX PM10 1 苯板车间排气筒P1 108.621011 34.193241 399 15 0.4 22.11 25 2400 正常 工况 0.027 0.000058 / / / 2 线条车间排气筒P2 108.620991 34.192396 399 15 0.4 22.11 25 2400 正常 工况 / 0.000018 / / / 3 锅炉烟囱P3 108.621402 34.193736 399 15 0.4 23.50 100 2400 正常 工况 / / 0.13 0.52 0.063 表29 面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/° 海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 排放速率kg/h X Y 非甲烷总烃 苯乙烯 1 苯板车间 108.621017 34.193435 399 50 35 0 10 2400 正常工况 0.067 0.00015 2 线条车间 108.620999 34.192548 399 43 34 0 10 2400 正常工况 / 0.000046

③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表30、31。 表30 点源预测结果表 污染源 污染物 下风向距离/m 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 排气筒P1 非甲烷总烃 10 13.149 0.66 苯乙烯 10 0.02846 0.28 排气筒P2 苯乙烯 10 0.008766 0.09 烟囱P3 SO2 194 0.92168 0.18 NOX 3.6969 1.85 PM10 0.46084 0.1 表31 面源预测结果表 污染源 下风向距离/m 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 非甲烷总烃 苯乙烯 非甲烷总烃 苯乙烯 生产车间 66 63.069 0.197087 3.15 1.97 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=3.15%大气环境评价工作等级判定按表32执行。 表32 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本项目 1%≤Pmax=3.15%＜10% 判定结果 二级 2、环境影响分析评价 ⑴非甲烷总烃和苯乙烯 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），有机聚合物产品由于制品生产过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射、压制、发泡、纺丝等）等作业中应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至VOCS废收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集处理措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。本项目涉及发泡和切割作业，由于原料规格较大，无法在密闭空间或设备中进行，故项目VOCS废气采取集气罩的方式对现有废气进行收集，收集后有机废气进入UV光氧+活性炭吸附处理装置处理。 同时根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），本次环评要求企业应建立台账，记录含VOCS原辅料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息，台账保存期限不少于3年。通风生产设备，操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前期下，根据行业作业规程与标准，工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采取合理的通风量。 ①有组织排放 苯板车间2台发泡机和3台切割机上均设置集气罩进行收集，苯板车间收集的有机废气和苯乙烯通过1套UV光氧+1套活性炭处理后，通过15m高P1排气筒排放。其中P1排气筒有组织排放量为0.064t/a，排放速率为0.027kg/h，排放浓度为2.7mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值相关要求。苯乙烯有组织排放量为0.00014t/a，排放速率为0.000058kg/h，排放浓度为0.00058mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准要求。 线条车间3台切割机上均设置集气罩进行收集，线条车间收集的苯乙烯通过1套UV光氧+1套活性炭处理后，通过15m高P2排气筒排放。其中P2排气筒苯乙烯组织排放量为0.000044t/a，排放速率为0.000018kg/h，排放浓度为0.0018mg/m3。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的二级标准要求。 ②无组织排放 根据模型计算结果，项目无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度63.069µg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃无组织排放限值要求。苯乙烯下风向最大质量浓度0.197087µg/m3,，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的无组织厂界排放标准。 ⑵锅炉废气 本项目锅炉采取低氮燃烧器，废气通过15m高的P3烟囱（已建成）排放，项目SO2排放浓度为14.68mg/m3；NOX排放浓度为50mg/m3，烟尘排放浓度为8.07mg/m3；均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3相关标准。锅炉NOX执行50mg/m3。 ⑶食堂油烟 本项目设置有职工食堂，食堂使用的燃料主要为甲醇，属清洁能源，经燃烧排放的废气量很小，对周围大气环境影响较小。因此，食堂对环境的影响主要为油烟。项目食堂为职工提供一日三餐，用餐人数15人，设有1个基准灶头，食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放。根据工程分析可知，项目油烟排放浓度为0.85mg/m3，油烟排放量为0.00048t/a。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准，对周围环境影响较小。 ⑷项目对南侧真西村影响分析 根据现场实际踏勘，项目南侧3m处为真西村。本项目污染源到真西村距离及预测质量浓度见表33。 表33 污染源到真西村浓度估算结果表 污染源 污染物 距离真西村距离/m 预测质量浓度/（µg/m3） 排气筒P1 非甲烷总烃 110 5.6839 苯乙烯 0.01299 排气筒P2 苯乙烯 20 0.0063609 排气筒P3 SO2 163 0.86916 NOX 3.1795 颗粒物 0.42122 线条车间 苯乙烯 3 0 苯板车间 非甲烷总烃 99 55.378 苯乙烯 0.12404 合计 SO2 0.86916 NOX 3.1795 颗粒物 0.42122 苯乙烯 0.1433909 非甲烷总烃 61.0619 由上表可以看出，本项目污染物到真西村浓度较小，为此本次环评要求建设单位生产过程中按照相关要求运行环保设施，在此基础上，项目排放的污染物对真西村影响较小。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 ⑴废水情况及评价等级判定 根据企业确认及承诺，项目锅炉冷凝水循环使用，不外排。餐饮废水经油水分离器分离后和其它生活污水进入化粪池，经化粪池处理后由附近村民定期清掏。 ⑵化粪池可行性分析： 本项目餐饮废水经油水分离器分离后和其它生活污水进入化粪池，经化粪池处理后由附近村民定期清掏，根据现场实际踏勘和建设单位提供资料，本项目建有50m3的化粪池，废水产生量约为3.78m3/d，化粪池能够满足本项目需求。 综上所述，项目建设对周围地表水水环境影响较小。 地下水环境影响分析 本项目属于“N、轻工”中的“116 塑料制品制造”中的其他类项目。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、噪声环境影响预测分析 本项目运营期噪声主要来自各种生产设备及环保设备风机噪声，由于本次监测期间项目处于停产整顿状态，故本次环评设备噪声均采取预测模式，其噪声源强为70-85dB（A），噪声源主要集中在生产车间内。设备噪声源强及距离厂界距离见表34。 表34 噪声源强及距离厂界距离一览表 设备名称 源强 数量（台/套） 距离厂界距离（m） 敏感点 室内/室外 东 南 西 北 真西村 天然气锅炉 85 1台 20 155 90 28 158 室内 间接式发泡机 75 2台 37 122 73 62 125 室内 全自动板材成型机 80 1台 16 117 94 74 120 室内 EPS平板切割机 75 3台 32 107 78 79 110 室内 EPS自动包装成型机 70 8台 13 106 97 85 109 室内 空气压缩机 85 1台 37 120 73 63 123 室内 EPS线条切割机 75 3台 36 20 67 162 23 室外 EPS线条整型机 80 1台 26 18 77 165 21 室内 EPS线条盘头锯 80 1台 24 15 79 170 18 室内 循环水泵 85 1台 20 123 88 66 126 室内 苯板车间风机 85 1台 50 115 60 66 118 室内 线条车间风机 85 1台 42 33 61 150 36 室内 食堂风机 85 1台 21 135 89 49 138 室内 根据现场实际踏勘，本项目现已建成，项目现采用的降噪措施主要为隔声和高噪声设备基础减振。故本次环评对全厂设备进行预测。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0—为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL—墙壁隔声量，dB（A）。 a—平均吸声系数； r—声源中心处至预测点的距离，参数距离为1m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中： Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 预测结果及评价 项目仅昼间生产，夜间不生产，根据环安噪声预测软件Noise System3.0中工业噪声预测模式进行本项目工业噪声预测。由于本次监测期间项目处于停产整顿状态，故本次环评设备噪声均采取预测模式，以项目贡献值进行分析。项目噪声预测结果见下表。噪声点位图及等值线图见附图6。 表35 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 监测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 真西村 背景值 48.6 47.4 47.6 50.9 46.0 贡献值 53.6 54.6 39.1 52.4 47.3 预测值 / / / / 49.7 （GB12348-2008）2类标准要求 昼间：≦60 / （GB3096-2008）中的2类标准 / 昼间：≦60 从表35可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。敏感点真西村预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本项目运营后生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。生产过程中废边角料和废包装材料收集后外售，做到资源化利用；废活性炭、废灯管、废离子交换树脂、废机油以及废含油抹布、手套均属于危险废物，集中收集后交由有资质单位处置，废油脂通过带盖的垃圾桶收集后交有资质单位处置。 本项目设置有1间19.8m2的危险废物暂存间，根据现场实际踏勘，本项目为废暂存间存在以下问题： ①危险废物暂存间未做防渗层，仅为简单硬化； ②标志牌设置错误； ③未设置台账管理，危险废物未能做到分类收集，未设置围堰（或放入托盘）； ④未设置管理台账。 本次评价要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法(试行)》和《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016年4月1日实施）相关要求对其进行贮存及转移，建设符合标准要求的危险废物暂存间，同时加强固体废物的分类收集和管理，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。具体整改要求如下： ①危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行设置，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≦10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； ②危险废物必须进行分类收集，项目产生的废机油需使用密闭容器盛装，装载容器粘贴危险废物标识，装载危险废物的容器底部设置围堰（或放入托盘），避免液态危险废物外漏； ③危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理； ④建立危险废物管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理，严格按照国家和地方的相关规定对危险废物进行全过程管理。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 土壤环境影响分析 1、评价等级及评价范围 本项目为塑料制品制造。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的其他行业，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类建设项目；项目总占地面积为16600m2（1.66hm2），占地规模属于小型；项目位于西安市户县渭丰镇真西村，项目南侧为真西村，东侧为耕地，项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中土壤工作等级划分依据，项目评价工作等级为三级，评价范围为项目占地范围内及占地范围外0.05km范围内。 2、建设项目土壤环境影响识别 根据工程分析，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目生产车间及仓库内部全部进行防腐防渗，厂内除绿化部分，地面全部已进行硬化。本次评价考虑事故状态下，污染源防渗措施因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，对周边土壤产生一定影响，项目土壤环境影响识别见表36。 表36 改扩建项目土壤环境影响类型与影响途径识别表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 / / / / / / / / 运营期 / / √ / / / / / 服务期满后 / / / / / / / / 注：在可能产生的土壤环境影响类型出打“√” 3、土壤环境污染保护措施与对策 ⑴建设项目环境保护措施 ①土壤环境质量现状保障措施 由环境质量状况土壤部分监测结果可知，项目区各土壤监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，因此无需采取相关土壤污染防治措施。 ②源头控制及过程防控措施 项目生产车间及危险废物暂存间地面均采用硬化防渗措施，地基之上采用20~30cm厚、压实度0.90以上的压实土壤，采用耐腐蚀的水泥对地面进行硬化，危险废暂存间更是采取了环氧树脂防渗层使地面平整无裂缝，达到不渗水、不吸水、防腐、防滑的要求；要求企业加强污染源防渗措施管理，避免因系统老化、腐蚀等原因失效而发生渗漏，控制污染物下渗，对周边土壤环境造成污染。 ⑵跟踪监测 本项目土壤环境评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），三级评价项目必要时需开展跟踪监测。因此，本评价建议项目在发生土壤环境污染事故状况下，应委托具有专业资质的环境监测单位进行跟踪监测，以便明确污染物泄露种类及事故的范围和程度。另外，将土壤环境跟踪监测结果及其它情况应向社会公开。 4、评价结论 项目生产车间和危险废物暂存间地面进行防渗处理，并加强污染源防渗措施管理，正常情况下不会因泄漏下渗造成土壤污染影响；事故状态下，可及时发现并处理。从土壤环境影响角度分析，项目建设基本可行。 环境风险影响分析 本次环境风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。本项目涉及的危险物质主要为机油、LNG和甲醇。 1、建设项目风险源调查 本项目涉及的危险物质主要为机油、LNG和甲醇。 2、风险潜势初判 危险物质与临界值比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本项目危险物质与临界值比值判别结果见表39。 表39 项目危险物质与临界值比值结果表 危险物质名称 风险单元/工序 临界量Q（t） 厂内最大储量q（t） q/Q 机油 库房 2500 0.02 0.000008 LNG（甲烷） 储罐 10 4.69 0.469 甲醇 储罐 10 0.02 0.002 合计 0.471008 经计算，本项目q/Q=0.471008<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，故确定本项目环境风险潜势为I。 3、环境风险评价工作等级分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见表40。 表40 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 ⑷风险防范措施及应急要求 ①贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因储罐等泄露而造成的火灾爆炸等事故所引发的次生环境事件。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： 危险品入库必须检查验收登记，贮存期间定期维护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存的危险化学品必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定。废机油液体物料储存过程中，底部设置托盘，防止物料泄漏至地面。甲醇储罐储存过程中需在储罐周围设置围堰，地面进行防渗处理，防止物料泄露；天然气储存时应加强管理，定期巡查，注意防火等措施防止引发火灾、爆炸等发事故，从而引发次生环境事件。 ⑵生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原辅材料、产品等；设备在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，要密切关注事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将上述风险事故隐患降至可接受的程度。从环境风险角度分析，项目建设是可行的。 表41 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 新型节能装饰模块EPS深加工项目 建设地点 西安市户县渭丰镇真西村 地理坐标 经度 108.620936° 纬度 34.193124° 主要危险物质及分布 机油（库房）、LNG（储罐区）、甲醇（储罐） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气污染事故主要为物料在储运、使用过程的泄漏；机油、LNG和甲醇在运输过程中如发生泄漏，则泄漏机油遇明火会发生火灾。 风险防范措施要求 项目总图布置符合《建筑设计防火规范》合理布置，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑安全防护距离、消防和疏散通道等问题；建筑物内疏散走道通畅，安全出口位置、数量、宽度以及疏散距离等均按要求设置。生产厂房采用封闭厂房，厂区内除绿化外的地面均进行混凝土硬化处理，以防止物料及生产废水下渗污染地下水；生产系统选用材质性能好的设备及管件，以防泄露和爆炸；储存区应设严禁烟火标志，应备灭火器。储存区加强接地静电装置设施的检查和维护，加强安全防范；加强电气检修，预防漏电，保证接地良好；控制火源，禁止出现明火、电器设备电路破损老化漏电打火、使用非防爆电器；保证通风完好并正常使用。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 通过采取严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，能够最大限度地减少可能发生的环境风险；制定完善、有效的环境风险应急预案，保证发生事故时能够采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延。 做好事故后环境污染治理工作，在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 环境理与监测计划 1、环境管理 按照建设项目环境保护设计规定的要求，项目建成后，建立环境保护管理机构，专人负责项目运行过程中的环境保护工作，协助当地环保部门，对项目运行过程的污染物排放情况进行监督管理，确保项目污染物达标排放，不对周边环境及敏感目标产生大的不良影响。运营期要加强排污口的规范化建设，同时保证环境监测数据按规范要求进行统计，监测结果要及时反馈，对污染治理设施存在的问题及时提出整改建议并监督实施。 2、污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，营运期污染源监测计划见表42。 表42 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测频率 控制指标 废气 有组织 非甲烷总烃、苯乙烯 P1、P2排气筒出口 2个 2次/a 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准 无组织 厂界上下风向 4个 2次/a 锅炉烟气 SO2 锅炉烟囱P3 1个 2次/a 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） NOX 烟尘 油烟 排气筒P4 1个 1次/a 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 噪声 Leq(A) 厂界 四周 4个点 每年4次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 七、项目环保设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目营运期环境保护设施清单见表43。 表43 项目环保设施清单 类别 污染源 污染种类 治理设施 处理效果 废气 苯板车间 非甲烷总烃 5套集气罩+1套UV光氧+活性炭+1根15m高的P1排气筒排放 有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准 苯乙烯 线条车间 苯乙烯 3套集气罩+1套UV光氧设施+1套活性炭吸附+1根15m高的P2排气筒排放 锅炉房 SO2 低氮燃烧器+15m高烟囱P3 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） NOX 烟尘 食堂 油烟 油烟净化器+高出屋顶排气筒P4 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活区 生活污水（包括餐饮废水） 油水分离器+化粪池（50m3） 由附近村民定期清掏 锅炉 锅炉冷凝水 循环水池（50m3） 循环使用不外排 噪声 设备运行 噪声 隔声、基础减振 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 固体废物 切割工序 废边角料 一般固体废物暂存间（50m2），集中收集后外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 包覆工序 包装工序 废包装材料 员工生活 生活垃圾 垃圾桶 100%处置 食堂 废油脂 带盖垃圾桶 100%处置 软水设备 废离子交换树脂 危险废物暂存间（19.8m2），专用容器收集 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中的有关规定 废气处理 废活性炭 废灯管 设备检修 废机油 含油废抹布、手套 八、环保投入 本项目总投资106万元，环保投入共计约32.02万元，占总投入比例30.21%，具体环保投入估算见表44。 表44 项目工程环保投入估算一览表 污染源 环保设施 总投资（万元） 废气 苯板车间非甲烷总烃和苯乙烯 5套集气罩+1套活性炭吸附+1套UV光氧设施+1根15m高排气筒 6 线条车间苯乙烯 3集气罩+1套活性炭吸附+1套UV光氧设施+1根15m高排气筒 5 锅炉废气 低氮燃烧器+15m高烟囱 5 食堂油烟 油烟净化器+高出屋顶排气筒 2 废水 生活污水 油水分离器+化粪池（50m3） 4 锅炉冷凝水 循环水池（50m3） 3 噪声 车间设备 厂房隔声和生产设备加减振垫 2 风机 单独隔间隔声 1 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 0.02 废油脂 专用带盖垃圾桶 废边角料 一般固体废物暂存间 1 废包装材料 废活性炭 危险废物暂存间（19.8m2），专用容器收集。 3 废灯管 废离子交换树脂 废机油 含油废抹布、手套 合计 32.02 九、污染物排放清单 综合，本项目运营期污染物排放情况详见表45。

表45 污染物排放清单 项目 污染源 污染物 排放浓度及排放量 排放速率kg/h 环保措施 排污口/验收位置 数量 排放标准 废气 有组织 苯板车间 非甲烷总烃 2.7mg/m3，0.064t/a 0.027 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 P1排气 筒 1个 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准 苯乙烯 0.0058mg/m3，0.00014t/a 0.000058 线条车间 苯乙烯 0.0018mg/m3，0.000044t/a 0.000018 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒 P2排气 筒 1个 无组织 苯板车间 非甲烷总烃 0.16t/a 0.067 通风换气设施 厂界上下风向 4个 苯乙烯 0.00036 0.00015 线条车间 苯乙烯 0.00011t/a 0.000058 锅炉房 锅炉烟气 SO2 14.68mg/m3，0.31t/a 0.13 低氮燃烧器+15m高烟囱 P3烟囱排放口 1个 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3已建成（2017年5月22日前）锅炉相关标准 NOX 50mg/m3，1.28t/a 0.52 烟尘 8.07mg/m3，0.15t/a 0.063 食堂 食堂油烟 0.27mg/m3，0.00048t/a 0.00053 油水分离器+高出屋顶排气筒 P4排气筒 1个 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活办公 生活污水（包括餐饮废水） / 油水分离器+化粪池 / / 附近村民定期清掏 锅炉 锅炉冷凝水 / 循环水池（50m3） 循环使用不外排 噪声 生产车间 设备噪声 50~65dB（A） 减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 固废 一般固废 废边角料 1.5t/a 统一收集后出售 / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 废包装材料 0.1t/a 危险废物 废活性炭 2.9t/a 有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 废灯管 0.019t/a 废离子交换树脂 0.2t/a 废机油 0.02t/a 含油废手套、抹布 0.01t/a 生活垃圾 生活垃圾 18t/a 交环卫部门处置 / 食堂 废油脂 0.01t/a 带盖垃圾桶收集后交有资质单位处置 /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 苯板车间 | 非甲烷总烃 | 5个集气罩+1套UV光解+1套活性炭吸附+1根15m高排气筒 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 线条车间 | 苯乙烯 | 3个集气罩+1套UV光解+1套活性炭吸附+1根15m高排气筒 |  |
|  | 锅炉 | SO2、NOX、烟尘 | 项目锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气通过15m高烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | 食堂 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水（包括餐饮废水） | COD、BOD、氨氮、SS、动植物油、总磷、总氮等 | 餐饮废水经油水分离器处理后和其它生活污水排入化粪池，定期清掏肥田 | 生活污水不外排 |
|  | 锅炉冷凝水 | / | 锅炉冷凝水经循环水池循环使用不外排 | 锅炉冷凝水不外排 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废边角料 | 统一收集后出售 | 合理妥善处置 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交环卫部门处置 |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 带盖垃圾桶收集后交有资质单位处置 |  |
|  | 设备检修 | 废机油 | 交有资质单位处置 |  |
|  |  | 含油废抹布、手套 |  |  |
|  | 软水设备 | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 废气处理 | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声采取隔声、减振等措施，使噪声影响减到最小，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12438-2008）规定的2类区标准要求， |
| 其他 | 无 |
| 生态环境保护措施及效果 为降低项目建设对生态环境的影响，企业应在建筑物周围及围墙边种植行道树或草坪，起到美化环境，净化空气，调节温湿度的作用。可以根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。 |

# 结论与建议

项目概况 本项目位于西安市户县渭丰镇真西村，项目占地16600m2，总建筑面积为10000m2，主要建设有原辅料库房、苯板车间、成品库房、线条车间、办公生活区、锅炉房等。主要生产果蔬泡沫包装箱、EPS聚苯板及EPS线条。项目年产5000m3的EPS线条、8万m3EPS聚苯板和400万个果蔬泡沫包装箱。项目总投资106万元，其中环保投资32.02万元。 二、评价结论 1、环境质量现状评价结论 ⑴环境空气质量现状 根据《陕西省全省大气质量公报》中公布的数据可知，项目所在地属于不达标区。根据特征因子监测报告，项目非甲烷总烃环境空气质量符合《大气污染物排放标准详解》中标准限值。苯乙烯环境空气质量符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准。 ⑵声环境质量现状 根据现场监测结果可知，项目厂界昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，敏感点昼夜噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。 三、环境影响评价结论 1、大气环境影响分析 ⑴有机废气 ①有组织排放 苯板车间2台发泡机和3台切割机上均设置集气罩进行收集，苯板车间收集的有机废气和苯乙烯通过1套UV光氧+1套活性炭处理后，通过15m高P1排气筒排放。有机废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值相关要求，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准。 线条车间3台切割机上均设置集气罩进行收集，线条车间收集的苯乙烯通过1套UV光氧+1套活性炭处理后，通过15m高P2排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准要求。 ②无组织排放 根据模型计算结果，项目无组织非甲烷总烃下风向最大质量浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中非甲烷总烃无组织排放限值要求。无组织苯乙烯下风向最大质量浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中的相关标准。 ⑵锅炉废气 本项目锅炉采取低氮燃烧器，废气通过15m高的P3烟囱（已建成）排放，项目SO2、NOX和烟尘的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3相关标准。 ⑶食堂油烟 本项目设置有职工食堂，食堂使用的燃料主要为甲醇，属清洁能源，经燃烧排放的废气量很小，对周围大气环境影响较小。因此，食堂对环境的影响主要为油烟。项目食堂为职工提供一日三餐，用餐人数15人，设有1个基准灶头，食堂油烟经处理效率不低于60%的油烟净化器处理后通过高出屋顶排气筒排放。根据工程分析可知，项目油烟排放浓度和油烟净化处理效率均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目运营期产生的废气在采取相应措施处理后可达标排放，评价认为环境影响可以接受。 ⑵水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要为生活污（包括餐饮废水）和锅炉冷凝水，生活污水主要污染因子COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、总氮、总磷等，项目产生餐饮废水经油水分离器处理后和其它生活污水经化粪池处理后由当地农户定期清掏，外运肥田，锅炉冷凝水经循环水池循环使用不外排。 ⑶声环境影响分析 经预测可知，本项目厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A））要求，声环境敏感点真西村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A））要求。项目运营期产生的噪声在采取相应的治理措施后可达标排放，对周围声环境影响较小。 ⑷固体废物影响分析 本项目运营后生活垃圾收集后由环卫部门及时清运。生产过程中废边角料和废包装材料收集后外售，做到资源化利用；废活性炭、废机油、废离子交换树脂以及废含油抹布、手套均属于危险废物，集中收集后交由有资质单位处置，废油脂通过带盖的垃圾桶收集后交有资质单位处置。 采取上述措施后，项目产生的固废都能妥善处置，不会对周边环境产生明显不利影响。 四、环境管理与监测计划 项目运营期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测单位承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 五、评价总结论 综上所述，新型节能装饰模块EPS深加工项目符合国家产业政策，项目位于西安市户县渭丰镇真西村，选址可行，符合国家产业政策。在评价建议措施的基础上，项目废水、废气、噪声和固废均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日