《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 半导体污水处理电子清洁剂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安浩瑞新能源有限公司 |
| 法人代表 | 毕升民 | 联系人 | 武骏 |
| 通讯地址 | 西安沣京工业园内沣五东路与黄柏东路十字东南角 |
| 联系电话 | 15899875019 | 传真 | -- | 邮政 | 710300 |
| 建设地点 | 西安沣京工业园内沣五东路与黄柏东路十字东南角 |
| 备案部门 | 鄠邑区发展和改革委员会 | 备案文号 | 2019-610125-41-03-013715 |
| 建设性质 | 改扩建 | 行业类别及代码 | C2666环境污染处理专用药剂材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 7524.62 | 绿化率（%） | 依托原有厂区绿化 |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 34 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.4 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 | 2019年10月 |
| 项目内容及规模 一、项目由来 西安浩瑞新能源有限公司位于西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路，成立于2016年3月30日，属于有限责任公司，是一家专业新能源开发、技术咨询和销售的公司。2016年，西安浩瑞新能源有限公司投资9503万元，在西安沣京工业园汽车零部件产业园内建设新能源材料研发及生产基地项目，建设一条油田专用表面活性剂的生产项目（1#厂房），原有项目环境影响评价文件由太原核清环境工程设计有限公司进行编制，并取得西安市户县环境保护局的批复（县环批复〔2016〕39号），且该项目已经通过了西安市生态环境局鄠邑分局的环保竣工验收。 2019年，公司拟投资1000万元，在已建的2#厂房内新增半导体污水处理电子清洁剂项目，主要建设内容为利用已经建成的2#厂房的一部分，布置半导体污水处理电子清洁剂生产线以及其他辅助设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》，该项目应该进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28），项目属于十五、化学原料和化学制品制造业中的36、专用化学品制造中的单纯混合或分装的，应编制环境影响报告表。西安浩瑞新能源有限公司于2019年8月委托太原核清环境工程设计有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《西安浩瑞新能源有限公司半导体污水处理电子清洁剂项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、与项目相关判定 项目的相关判定内容见表1-1： 表1-1 项目符合性分析判定一览表 项目 文件名 相关内容 项目情况 判定结论 产业政策 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版） 本项目为工业清洁剂生产，不属于鼓励类，也不属于限值类和淘汰类，为允许类，且项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之列，符合国家产业政策。且项目已经取得鄠邑区发展和改革委员会的备案确认书（2019-610125-41-03-013715） 允许类 符合 相关规划 沣京工业园规划 沣京工业园成立于2000年5月，2001年3月被省人民政府批准为省级开发区，规划面积26平方公里，分为工业、商贸、科教、行政四大功能区。西安沣京工业园已初步形成了装备制造产业、电子产业、新材料产业、电力电器产业、生物医药等特色产业，形成了汽配产业园、电子信息产业园、医药产业园等园中园项目 项目属于汽车工业污水处理药剂的生产，项目位于沣京工业园内的汽配产业园内（即西安汽车零部件产业园）的二类工业用地，符合西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）要求。 符合 西安汽车零部件产业园控制详细规划 规划范围为沣京工业园内纬四号路、七号路、八号路及沣四路所围合区域，总用地317.61公顷。其中核心建设范围为规划确定的纬四号路、七号路、沣四路以及兴园四路围合区域，总用地为172.88公顷 本项目位于沣五路，属于该规划的控制范围内 符合 功能定位：西安汽车零部件产业园整体建成后，将实现集体综合商业配套区、中型企业聚集区、小企业聚集区、标准化厂房区、企业孵化区五大功能齐全的专业化汽车零部件产业基地。立足于汽车零部件产业开发，着力打造陕西汽车工业本地配套专业化园区，汇集100余家高端汽车零部件企业，企业相互促进拉动，相互协作、互补，形成聚集效应。最终，形成西北地区最大的汽车配件产业集群 本项目属于汽车零配件生产过程中的污水处理剂，属于单纯的复配，属于汽车工业配套产业，符合园区的功能定位 符合 用地：规划城市建设用地315.83公顷（不包括水域面积1.78公顷）。 其中工业片区108.47公顷，占34.34%；物流仓储片区31.24公顷, 占9.89%左右；其他服务配套设施区38.83公顷，占12.29%。 规划工业用地面积共计108.47公顷，规划形成西部、中部（两个）和东部四个工业片区，主要功能为汽车零部件系统生产厂和汽车零部件电子电器生产厂。西部工业片区（位于黄柏路西侧，沣四路与沣五路之间，为一期已经规划好的工业园区，占地12.90公顷。） 本项目位于沣五路，属于零部件产业园的西部工业片区，为二类工业用地（附图二），符合园区用地性质 符合 《西安汽车零部件产业园控制详细规划环境影响报告书》 禁止或者限制引入以下产业： ①符合园区产业定位及与汽车零部件生产相关的企业； ②禁止引进电镀及污染较大的化工类项目（但可以引进少量与汽车零部件产业相关的单纯混合分装及稀释类的污染较小的精细化工，如油漆分装，清洗剂、防冻液和相关的润滑剂的合成，高浓度化工产品的稀释，水溶活性涂层材料的生产等）； ③采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策、达不到相应规模经济的项目； ④禁止引进高污染、风险大的企业和项目 本项目为单纯复配项目，生产过程中不发生任何的化学反应，且该项目生产的清洗剂主要用于汽车等电子产品生产过程中产生的污水的处理药剂，属于可以引入的企业 符合 西安汽车零部件产业园控制详细规划环境影响报告书审查意见 ①明确产业发展方向，合理规划布局，制定园区招商引资标准，逐步建设形成汽车零部件及装备制造为主的产业，禁止污染较重的项目进入园区。 ②园区优先建设通向户县第二污水处理厂的污水收集管网，供热、供气管网，确保入园企业用热、用气和污水处理同时投入运行。 ③项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，以确保单体项目建设的合法性以及与该园区规划环境保护要求的协调一致性。 本项目符合产业定位，不属于污染较重的项目。针对项目产生的污染，报告提出了相应的环保设施，要求环保设施建成之前不得投产运行。 符合 环保政策 陕西省“十三五”生态环境保护规划 关中地区按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、果汁等项目，切实降低污染负荷 项目位于关中地区，产品为单纯混合分装的清洁剂生产，不属于严格控制的项目 符合 取缔不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目，实施城市建成区内现有污染严重企业的有序搬迁、改造或依法关闭 项目产生的主要为生活污水，经过处理排入市政污水管网 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）年)（修订版）》 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心区（见陕政办发〔2015〕23号）禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目 项目不属于目录中的重点行业以及禁止新建类项目 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)(修订版)》 积极推行区域、规划环境影响评价，禁止新建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等建设项目，对现有的化工、建材、有色等项目的改、扩建环境影响评价，应满足区域、规划环评要求 本项目为污水处理剂生产，不属于禁止新建的项目 符合 严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录(2017年本)》，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目 严格落实煤炭、粉煤灰、二灰石厂等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业 项目使用的氢氧化钙为粉状，会产生一定的粉尘，项目全程采用密闭输送，且配置了高效的除尘措施，所有物料均在料仓，符合相关规定 符合 用地 入园协议 项目用地在原有的预留的厂房内扩建，且已经于沣京工业园前签订了入园协议，用地性质为工业用地，本项目建设符合土地性质 符合 负面清单 《市场准入负面清单(2018年版)》(发改经体〔2018〕1892号) 本项目不属于其中的禁止准入类 符合 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》 本项目不在本负面清单之内 符合 周边环境敏感性及选址合理性 项目选址于西安市汽车零部件产业园内，本改建项目依托原有厂房进行生产，不新增占地。所选区域地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。厂区场地地势平坦，不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、文物保护单位等敏感区，亦不涉及食品加工类具有特殊环境要求的工业企业，项目200m范围内无居民居住。本项目要求落实报告提出的各项环保措施，各污染物均可达标排放，因此，项目选址合理。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：半导体污水处理电子清洁剂项目； 建设性质：改扩建； 建设地点：西安沣京工业园内沣五东路与黄柏东路十字东南角； 建设单位：西安浩瑞新能源有限公司； 场地现状：现场勘查时，本项目场地正在进行设备的安装。 2、项目地理位置与周边外环境关系 （1）地理位置 本项目建设地点位于户县沣京工业园沣五东路与黄柏东路十字东南角，周边地势平坦、交通方便。项目区具体位置见附图三。 （2）与周边外环境的关系 东侧：与振兴北路相邻，距离新胜庄村220m； 南侧：与西安三维科技发展有限公司相邻； 西侧：与西安利和博机械制造有限公司及西安玛珂特新材料科技股份有限公司相邻，西南侧为东五竹村，距离280m； 北侧：多为企业，距离沣五东路200m； 项目与周边外环境关系见附图四。 四、项目主要内容及规模 1、产品方案 本项目为半导体电子污水清洗剂生产项目，产品类型及产量见下表： 表1-2 项目产品及产量一览表 序号 产品类别 年产量 1 25%氢氧化钠溶液 30万吨 2 20%氢氧化钙溶液 60万吨 3 10%亚硫酸钠和硫代硫酸钠混合物（SBS） 3.8万吨 2、建设内容 改扩建项目占地面积为7524.62m2，在预留的空厂房内进行建设，项目与原有项目除了在职工生活等基础设施上依托外，其余生产设施均不依托。本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，具体建设内容见表1-3： 表1-3 项目建设内容一览表 工程类别 工程内容 建设内容 备注 主体工程 2#厂房 建筑面积7524.62 m2，厂房内布置氢氧化钠稀释线2条，氢氧化钙稀释线4条，2条亚硫酸钠和硫代硫酸钠复配线 厂房已建，设备新增 辅助工程 办公楼、公寓楼 依托原有厂区内已经建成的办公楼和公寓楼 依托 软化水装置 用于氢氧化钠稀释水的供给，采用离子交换法 本次新增 储运工程 原辅料库房 位于车间的东侧，设置4个50%氢氧化钠储罐、4个氢氧化钙储罐，均为地上储罐，项目的原料均由专业的危化品单位运至厂区内，不在本次评价之列 本次新增 产品库 布置在生产车间内，设置2个氢氧化钠成品储罐，1个氢氧化钙成品储罐，均为地上储罐 本次新增 公用工程 给水 采用城市自来水，依托已经建成项目的给水管道 依托 排水 雨污分流，生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网；清下水排入市政雨水管网 依托 供电 依托已经建成的供电系统 依托 供暖与制冷 厂房不供暖与制冷，生活区供暖依托办公楼和公寓楼已经建成的供暖与制冷系统 依托 环保 工程 废气 氢氧化钙料仓粉尘 仓顶反吹式除尘器，4套 本次新增 氢氧化钙搅拌罐粉尘 喷淋系统+过滤式除尘器，4套 本次新增 废水 生活污水 依托已经建成的化粪池（30m³） 依托原有 含盐废水 排入市政雨水管网 依托原有排放口 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、减振等措施 本次新增 固体废物 一般固废 废包装物 由物资部门回收利用 本次新增 收尘灰 回用于生产，不外排 本次新增 生活垃圾 委托环卫部门进行处置 依托原有 绿化 依托企业内部的绿化 依托原有 3、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表1-4： 表1-4 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 用量 形态 储存方式 最大暂存量 1 50%氢氧化钠溶液 吨/a 150000 液体 储罐 320m³ 2 氢氧化钙粉 吨/a 126301.706 固体粉末 料仓 320 m³ 3 亚硫酸钠 吨/a 1900 1.0~2.5mm晶体 袋装 20t 4 硫代硫酸钠 吨/a 1900 1.0~2.5mm晶体 袋装 20t 5 水 吨/a 2077.78 / 管道输送 / 主要原辅材料的理化性质简介： 表1-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号 物料名称 理化特性 1 氢氧化钠 氢氧化钠，化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01。 氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。 本项目使用的氢氧化钠为50%的氢氧化钠溶液，暂存于储罐中。 2 氢氧化钙 氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)₂，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱，但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。细腻的白色粉末。相对密度2.24。加热至580℃脱水成氧化钙，在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钙。溶于酸、铵盐、甘油，微溶于水，不溶于醇，有强碱性，对皮肤、织物有腐蚀作用。 3 亚硫酸钠 亚硫酸钠，常见的亚硫酸盐，无色、单斜晶体。对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用，可污染水源。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。工业上主要用于制亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品、漂白织物等，还用作还原剂、防腐剂、去氯剂等。 4 硫代硫酸钠 硫代硫酸钠，又名次亚硫酸钠、大苏打、海波。它是无色透明的单斜晶体，密度1.667g/cm3。熔点48摄氏度。硫代硫酸钠可用于鞣制皮革、由矿石中提取银；可用以除去自来水中的氯气，在水产养殖上被广泛的应用；临床用于治疗皮肤搔痒症、性荨麻疹、药疹、氰化物、铊中毒和砷中毒等，以静脉注射的方式治疗。 4、主要设备 根据项目的生产工艺和生产规模，项目拟使用的主要设备见表1-6： 表1-6 项目主要设施一览表 序号 设备名称 规格 单位 设备数量 备注 1 氢氧化钠稀释生产线 50%原料卸车泵 Q=50m³/h 台 2 一备一用，带保护装置 2 卸车泵自动切换阀 DN100 套 2 电动 3 50%原料罐 V=100m³ 套 4 含爬梯护栏 4 50%原料罐进料选择自动阀 DN100 套 4 5 50%原料罐液位计 DN25 台 4 6 50%原料罐出料选择自动阀 DN100 套 4 7 50%原料配混泵 Q=50m³/h 台 3 8 25%混配罐 V=100m³ 套 2 9 25%混配罐进料选择自动阀 DN100 套 2 10 25%混配罐搅拌器 V=100m³ 台 2 11 25%混配罐液位计 DN25 个 2 12 25%混配罐进水流量计 DN100 套 2 13 25%混配罐进水自动阀 DN100 套 2 14 25%混配罐出料选择自动阀 DN100 套 2 15 25%溶液外送泵 Q=50m³/h 台 3 16 25%储存罐 V=130m³ 套 2 17 25%储存液位计 DN25 个 2 18 25%储罐出料选择自动阀 DN100 套 2 19 装车点开阀自动控制阀 DN100 套 3 20 配套隔膜压力表 0~10bar 套 1 21 配套自动阀门 套 1 22 配套管路弯头三通支架附件 套 1 23 配套线缆桥架 套 1 24 电动阀箱 套 1 25 PLC控制柜 套 1 26 MCC柜 套 1 27 氢氧化钙稀释生产线 氢氧化钙粉料料仓 V=100m³ 台 4 28 除尘器 S=24m 套 4 29 安全阀 正/负压保护 套 4 30 安全料位计 DN32 套 8 31 料仓称重装置 T=100吨 套 4 32 机械破拱机 DDS400 个 4 33 计量输送装置 DMR120 Q=10000L/h 台 4 34 预湿混合提升系统 Q=50m³/h 套 4 35 混配罐进水流量计 DN100 台 4 36 混配罐进水自动控制阀 DN100 台 4 37 混配罐 V=40m³ 台 4 38 混配罐液位计 套 4 39 混配罐搅拌器 套 4 40 混配罐出料输送泵 Q=50m³/h 台 4 41 混配罐出料输出出口过滤器 台 4 42 混配料输送泵回流自动阀 DN100 台 4 43 混配料出料输送泵外供自动阀 DN100 台 4 44 储存罐 V=100m³ 套 1 45 储存罐液位计 套 1 46 储存罐搅拌器 V=100m³ 套 1 47 装车点开阀自动控制阀 DN100 套 3 48 配套隔膜压力表 0~10bar 套 1 49 配套自动阀门 套 1 50 配套管路弯头三通支架附件 套 1 51 配套线缆桥架 套 1 52 电动阀箱 套 1 53 PLC控制柜 套 1 54 MCC柜 套 1 55 SBS混配生产线 SBS存储罐 Φ3500*7700 个 2 56 SBS搅拌罐 个 1 57 装车泵 个 2 58 升降机 台 1 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目给水来自于汽车零部件产业园的市政供水，本项目位于浩瑞新能源生产基地内，原有项目已经建成了供水管网，本项目依托已经建成的供水管网，厂房内供水干管呈环状布置，架空敷设。水量和水质均可以满足项目的需求。 （2）软化水制备 本项目新建软水制备设施，采用钠离子交换树脂工艺。水的硬度主要有其中的阳离子：钙(Ca)、镁(Mg)离子构成。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子。这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水，当吸附钙、镁离子的树脂达到一定程度后，出水硬度增大，此时软水器按照预定的程序自动进行失效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。项目氢氧化钠生产线采用软化水，其余工艺均使用市政管网的自来水即可。 （3）排水 项目区采用“雨污分流”，项目周边雨水管网已经建成，雨水排入市政雨水管网。排水主要为职工的生活污水，依托已经建成的化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，排入市政污水管网。 （4）水平衡 本项目用水包括职工办公生活用水及生产用水。根据《陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014）的以及项目稀释比例，核算用水情况见表1-7，水平衡见图1-1： 表1-7 项目用水情况一览表 用水项目 数量 用水标准 用水量 （m3/d） 消耗量 m³/d 污水产生量 （m3/d） 废水去向 职工用水 20人 110L/人·d 2.2 0.44 1.76 化粪池处理后排入市政污水管网 氢氧化钙稀释用水 / / 1435.45 1435.45 0 / 氢氧化钠稀释用水 / / 474 455 19 市政雨水管网 SBS稀释用水 / / 73.33 73.33 0 / 合计 / 1984.98 1964.22 20.76 / 备注：根据西安市海清环保科技有限公司关于软水器的说明，软化水制备产水率为96%。 项目水平衡见图1-1： 2、供配电 项目位于浩瑞新能源已建的厂区内，现有厂区内的供电系统已经建成，本项目的供配电由已建成的变配电室引至本厂房即可，可以满足本项目对电力的需求。 5、供热 现有的办公楼和公寓楼以分体式空调供暖和制冷，可以满足人员的生活要求。 六、总图布置 根据项目的工艺流程、物流流向、运输路线结合场地条件进行各功能区的平面布局。生产区与生活区分开；生产区每条生产线按照工艺流程进行布置，在储罐的外围，设置有防火堤和防撞栏杆，保证了生产区的安全。办公生活区位于生产区东侧，厂区内分区功能明确。厂区道路设计满足人流、货流和消防安全的要求，做到人行便捷、货流畅通。因此总平面布置合理，项目平面布置具体见附图五。 七、劳动定员与工作制度 项目新增劳动定员20人，均在厂区食宿。年工作330天，每天工作时间为16小时，一班制，夜间不运行。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建项目，在原有的厂区内预留厂房（2#）内，扩建污水处理剂项目，原有项目在1#生产车间内进行建设，原有项目概述及污染物的产排情况如下： 一、原有项目概况 原有项目规划用地总面积28659.49m2（42.99亩），其中净用地面积26242.41m2（39.36亩），总建筑面积19959.6m2，主要建设内容包括2座1F生产厂房、1座3F综合办公楼，1座3F职工公寓楼。在1#厂房内建设油田专用表明活性剂项目，2#厂房为预留厂房。该项目于2014年委托太原核清环境工程有限公司编制了环境影响报告表，并取得西安市生态环境局鄠邑分局（原为西安市户县环境保护局）的关于项目的批复（县环批复【2016】39号），并于2019年完成了项目的自主环保竣工验收工作。 二、原有项目的组成及主要环保设施 原有项目各工程内容的组成情况见表1-8： 表1-8 原有项目的组成表 项目 组成 名 称 环评中建设内容 实际建设内容 变更情况 及说明 主体 工程 生产区 1#厂房，1F，7728m2，轻钢结构，地面采用混凝土地面，刷工业地坪涂料。主要从事产品的生产、原材料的储存 与其他两家企业共用厂房租赁合同 自用2500m2，租赁5228m2 2#厂房，1F，7728m2，轻钢结构，地面采用混凝土地面，刷工业地坪涂料 已建设，预留空厂房 无 办公生活区 综合办公楼 3F，2251.8m2，框架结构。主要为职工办公场所 已建设 无 职工公寓楼 3F，2251.8m2，框架结构。主要为职工生活休息区 已建设 无 辅助 工程 道路及地面硬化 5110.04m2，采用混凝土面层，砂垫层，片石碎石嵌缝的混凝土道路，主路宽8m，辅路宽6m 一致 已建设 锅炉房 100m2，位于北侧厂房内西南部，安置WNS2-1.25-Y（Q）冷凝式蒸汽锅炉1台，额定蒸发量2t/h，天然气管网未同前，采用天然气作为燃料（甲醇储罐20m3，为地埋式，）天然气管网接通后，采用天然气作为燃料 目前使用甲醇作为燃料，且锅炉已经验收 无 公用 工程 给 水 项目供水由当地市政供水管网供给，引入项目园区的给水管网 已建设 无 排 水 雨、污分流排水系统；项目职工生活污水经化粪池处理达标后排入户县第二污水处理厂处理 已建设 无 供 电 项目供电由当地市政供电电网引入 一致 无 供 暖 采用分体式空调采暖 已建设 无 制 冷 采用分体式空调制冷 已建设 无 环保 工程 废 气 食堂油烟 废气经净化效率大于75%的油烟净化器处理达标后，于建筑物房顶排放 已建设 无 锅炉废气 燃烧天然气过程废气经8m高排气筒达标排放 使用甲醇锅炉，废气经8m高排气筒达标排放 采用甲醇锅炉 废 水 生活污水 食堂餐饮废水经1座2m3的隔油池处理后，与其他生活污水共同经1座20m3的化粪池处理达标后排市政管网 使用油水分离器处理后，与其他生活污水共同经1座30m3的化粪池处理达标后排市政管网 无 浓水 排入市政雨水管网 一致 无 三、原有项目污染物的产排情况 根据原有项目的环评报告及环保竣工验收报告，项目的主要污染物的产排情况如下： （1）废水 原有项目的废水包括生活污水和软化水制备过程的浓水。 含盐废水：产生量为0.17m3/d，50m3/a，排入市政雨水管网。 生活污水：职工共60人，生活污水排放量为3.36m3/d，合计1108.8m3/a。 根据环保竣工验收报告，在企业化粪池出口布设1个监测点位，具体监测结果见表1-9。 表1-9 化粪池水质检测结果 单位：mg/L （除pH 无量纲） 点位 监测日期 pH值 悬浮物 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 动植物油 化粪池出口 2018年 12月17日 7.76 83 256 88.8 23.2 4.47 7.74 90 260 87.2 23.6 4.44 7.77 80 254 86.6 23.4 4.46 7.78 87 256 86.2 23.5 4.45 2018年 12月18日 7.73 93 261 85.6 23.4 4.41 7.75 90 264 89.2 23.5 4.48 7.76 83 267 87.8 23.3 4.50 7.79 87 259 86.8 23.7 4.45 两日均值 / 87 260 87.3 23.5 4.46 标准限值 6~9 400 300 150 25 100 评价结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 根据验收监测结果，该项目化粪池出口的pH、化学需氧量、BOD5、氨氮监测结果均值符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）表2中二级标准；悬浮物、动植物油监测结果均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准限值，各项污染物均能达标排放。 （2）废气 项目的废气主要为甲醇锅炉燃烧废气和食堂油烟。 ①甲醇锅炉废气 项目设置一台WNS2-1.25-Y（Q）冷凝式蒸汽甲醇锅炉1台，额定蒸发量2t/h，根据企业的环保竣工验收监测报告，甲醇锅炉的废气排放情况见表1-10： 表1-10 锅炉废气排放口监测结果 监测时间 2018.12.25 2018.12.26 设备名称及型号 WNS-1.25-YQ型一体式冷凝蒸汽锅炉 排气筒高度 10m 烟道截面(m2) 0.1257 监测项目 第一次 第二次 第三次 平均值 平均流速（m/s） 2.5 2.8 2.8 2.7 含氧量(%) 5.4 5.5 5.3 5.4 SO2排放浓度(mg/m3) 3ND 3ND 3ND 3ND SO2折算(mg/m3) / / / / SO2排放速率(kg/h) / / / / NOX排放浓度(mg/m3) 27 25 24 25 NOX折算(mg/m3) 30 28 26 28 NOX排放速率(kg/h) 0.02 0.02 0.02 0.02 根据的监测结果得出，锅炉废气中SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3排放标准。 ②油烟 项目建成运营后食堂采用电为能源。食堂用餐人数为60人，项目产生油烟量为0.051kg/d（0.015t/a）。目前设置静电式油烟净化器一台，经治理后油烟的排放量为3.75kg/a。根据验收监测，油烟的浓度为0.69 mg/m3，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值要求。 （3）噪声 原有项目使用的设备主要为搅拌机、叶轮泵等，环保竣工验收的监测结果见表1-11： 表1-11 噪声结果统计表 单位dB(A) 监测点位 2018年12月17日 2018年12月18日 排放标准限值 达标 分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 56.1 49.9 56.4 49.7 65 55 达标 2#南厂界 55.5 46.6 55.8 47.0 达标 3#西厂界 57.0 47.1 58.4 47.3 达标 4#北厂界 55.6 48.1 53.8 46.4 达标 由表1-9可知，原有项目厂界各监测点昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。 （4）固体废物 本项目运营过程中产生的固体废弃物种类、属性、产污环节及处置措施见表1-12。 表1-12 固体废物产排及处置措施见表 固体废弃物种类 产污环节 固体废弃物属性 产生量t/a 处置措施 废弃包装 原料包装 危险固废 4.5 暂存于危险废物暂存间，由西安中梁化工有限公司家回收 生活垃圾 办公生活区 一般固废 12.6 分类收集，市政部门清运 食堂废油脂 食堂 一般固废 少量 交由西安市友邦环保科技开发有限公司回收 四、现有环保措施及整改要求 项目已经进行了企业的自主的环保竣工验收，并在环保部门备案，现有的各项环保措施完善，无需进行整改。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 1、地理位置 鄠邑区地处陕西省关中平原中部，介于东经108°22′~108°46′，北纬33°46′~34°16′之间。距西安城区26km，东以高冠河、沣河与长安县毗邻，西以白马河与周至县为界，南以秦岭分水岭与宁陕县接壤，北靠渭河与兴平县隔岸相望，东北与咸阳市相接。东西最宽处约30km，南北最长处约53km，总面积1255km2。本项目位于西安沣京工业园沣五东路与黄柏东路十字东南角，周边交通便利。地理位置见附图三。 2、地形地貌 鄠邑区地势南高北低。南依秦岭山区最高海拔3015.1m，山脊海拔680m，渭河滩地最低点海拔388m。地貌特征为秦岭北麓山前冲击扇，扇缘洼地、黄土台原。北部平原按地貌特征可分为秦岭北麓山前洪积扇缘尘洼地。洪积扇分布于山基线以北，草堂寺以南，地势较高，水利条件较差。善缘洼地分布于洪积扇以北，地表坡度小于1°，地层较厚，水利条件好。项目所在地地势平坦，周边多为工业项目，适合项目建设。 3、气候气象 鄠邑区属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，夏季炎热，冬季寒冷。降雨量适中，年平均降雨量580.2 mm，主要集中在7 ~9 月，占全年降雨量的45％~60 %，年平均气温13.3 ℃，极端最高气温41.7 ℃，极端最低气温-20. 6 ℃；日照率45.7 %；鄠邑区历年各月风向以西风(W)为主，其次是东北风(NE）。主要风向为东北风，年平均风速1.7 m/s，最大风速25 m/s，多年平均无霜期为210天，最大冻土深度45cm。 4、地表水 鄠邑区境内有36条大小河流，均源出秦岭北麓，出山后汇成涝河、新河、太平河、高冠河四大水系，分布全县，贯通南北。涝河北流入渭，其余三大水系汇入沣河。全区各条河流为平原地下水补给形成水网，为全区群众生产生活提供了丰富的水资源。距离本项目最近的地表水为位于项目西侧约650m处的黄柏河。黄柏河原名苍龙河，因黄柏峪又名苍龙峪而得名。沟长7.62km，积水面积11.71km2，年总径流量361.1万m3。河源有黄柏峪、化羊河、牛角峪、乌桑峪诸水汇入。以上诸水汇流后，东北流经王寨、裴家寨、新阳村、北稻务村、韩五桥、赵王镇，到文义村西北投入泥河，泥河又与新河汇合。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解项目区的环境现状，委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目所在区域声环境进行了现状监测。 1、大气环境质量现状 本项目以2018年作为评价基准年，根据陕西省环境保护厅公布的2018年环保快报，鄠邑区2018年全年的SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3环境质量数据情况见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（ug/m3） 标准值/（ug/m3） 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.3% 达标 NO2 52 40 130% 超标 PM10 193 70 276% 超标 PM2.5 85 35 243% 超标 CO 第95百分位浓度 1900 4000 47.5% 达标 O3 第90百分位浓度 61 160 38.1% 达标 根据表3-1，NO2、PM2.5和PM10三项因子均超标，因此，项目所在区域为不达标区。 2、声环境质量现状 ①监测单位和时间：陕西华境检测技术服务有限公司； ②监测时间：2019年8月27日，昼间、夜间各一次； ③监测点位：监测点位详见表3-2。 表3-2 声环境现状监测布点一览表 编号 监测点位 备注 N1 厂界北 噪声现状 N2 厂界西 N3 厂界南 N4 厂界东 ④监测结果及评价： 表3-3 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号 8月27日 执行标准 超标值 昼间 夜间 N1厂界北 51 42 65/55 0/0 N2厂界西 52 42 65/55 0/0 N3厂界南 54 44 65/55 0/0 N4厂界东 56 46 70/55 0/0 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准和4类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 3、地下水环境现状监测与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于3个，水位监测点不少于6个。本项目地下水水质引用《Q5（特种钢）汽车零部件生产基地项目环境影响报告表》三个敏感点（东五竹村和新盛庄村）的地下水监测结果、《太阳能光伏用银微粉银浆、阳极氧化、抛光液及添加剂自动化生产线项目环境影响报告书》两个敏感点（三合庄村）的地下水监测结果，共计3个水质监测点位。各引用的监测点位与本项目区在同一个水文地质单元，且均在3km范围内。项目区地下水流向为东南至西北 （1）监测点布置 地下水水质监测点布置3个，水位监测点6个，监测点位置布设见表3-4。 表3-4 地下水水质监测点位一览表 序号 位置 坐标信息 与本项目相对位置 监测井功能 布点原则 1 东五竹村 N: 34°07′32.76″ E:108°39′44.57″ SW，0.3km 闲置农田灌溉水井 地下水水质、水位 2 新盛庄村 N: 34°07′35.07″ E:108°40′19.33″ E，0.5km 3 三合庄村 N: 34°07′35.83″ E:108°38′40.46″ SW，1.7km 4 辛家庄村 N: 34°7′35.7" E:108°40′58.27" SW，1.5km 闲置农田灌溉水井 地下水水位 5 索家寨村 N: 34°7′30.91" E:108°38′55.37" W，1.07km 6 五竹中心学校 N34°07′39.09" E108°39′29.25" W，0.54km （2）监测项目及时间 监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬(六价)、氟、铁、镉、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、石油类，地下水水位同步进行监测。 监测时间：辛家庄村和东五竹村，2018年4月26日；新盛庄村，2018年6月6日；三合庄村，2018年5月11日。索家寨村、五竹中心学校，2017年8月1日。 （3）监测方法 监测分析方法见表3-5。 表3-5 地下水监测分析方法 序号 项目 分析方法/依据 检出限 1 pH值 玻璃电极法GB/T5750.4-2006（5.1） / 2 氨氮 纳氏试剂分光光度法GB/T5750.5-2006（9.1） 0.025mg/L 3 挥发性酚类 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 0.0003 mg/L 4 氟化物 离子选择电极法GB/T5750.5-2006（3.1） 0.05 mg/L 5 硝酸盐(以N计) 紫外分光光度法HJ/T5750.5-2006（5.2） 0.08 mg/L 6 亚硝酸盐(以N计) 分光光度法GB/T7493-1987 0.003 mg/L 7 耗氧量 酸性高锰酸钾法GB/T11892-1989 0.5 mg/L 8 石油类 红外分光光度法HJ637-2012 0.01 mg/L 9 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006（ 0.1） 0.004 mg/L 10 砷 原子荧光法HJ694-2014 0.0003 mg/L 11 汞 0.00004 mg/L 12 铁 火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-1989 0.03 mg/L 13 镉 原子吸收分光光度法GB/T11911-1989 0.001 mg/L 14 钾 火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-1989 0.05 mg/L 15 钠 0.01 mg/L 16 钙 原子吸收分光光度法GB/T11905-1989 0.02 mg/L 17 镁 0.002 mg/L 18 碳酸根 滴定法DZ/T0064.49-1993 5 mg/L 19 碳酸氢根 20 细菌总数 平皿计数法GB/T5750.12-2006（1.1） / 21 总大肠菌群 滤膜法GB/T5750.12-2006（2.2） / 22 氯化物 硝酸银容量法GB/T5750.5-2006（2.1） / 23 硫酸盐 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T342-2007 8 mg/L （4）监测结果及分析 地下水环境现状监测结果见表3-6。 表3-6 地下水监测数据及统计结果表 监测点位 项目 东五竹村 新盛庄村 三合村 III类标准 达标情况 pH值 7.80 7.64 7.32 6.5-8.5 达标 氨氮(mg/L) 0.043 0.103 0.011 0.5 达标 硝酸盐氮(mg/L) 12.3 8.73 / 20 达标 亚硝酸盐(mg/L) 0.016L 0.003 / 1.0 达标 挥发酚(mg/L) 0.0003L 0.0009 / 0.002 达标 氰化物(mg/L) 0.004L 0.004 ND / 0.05 达标 六价铬(mg/L) 0.004L 0.004 ND / 0.05 达标 砷(mg/L) 1.0×10-3L 3.1×10-3 0.0003 0.01 达标 汞(mg/L) 0.1×10-3L 0.00004 ND / 0.001 达标 总硬度(mg/L) 575 327 498 450 超标 铅(mg/L) 1.0×10-3 0.0025 ND 2.5 ND 0.01 达标 镉(mg/L) 0.28×10-3 0.0005 ND 0.5ND 0.005 达标 铁(mg/L) 0.03L 0.03 ND / 0.3 达标 锰(mg/L) 0.01L 0.01 ND / 0.1 达标 溶解性总固体(mg/L) 876 626 900 1000 超标 耗氧量（CODMn，以O2计）(mg/L) 1.0 0.05 ND 0.95 3.0 达标 总大肠菌群(MPN/100mL) 未检出 未检出 / 3.0 达标 菌落总数（CPU/mL） 53 9 / 100 达标 氟化物(mg/L) 0.283 0.24 / 1.0 达标 钾(mg/L) 5.73 0.29 0.9 / 达标 钠(mg/L) 53.8 11.2 43.4 / 达标 钙(mg/L) 187 129 117 / 达标 镁(mg/L) 38.5 19.0 38.8 / 达标 碳酸根(mg/L) 5L 未检出 未检出 / 达标 重碳酸根(mg/L) 547 287 510 / 达标 氯化物(mg/L) 29.5 13.4 23.7 / 达标 硫酸盐(mg/L) 203 163 102 / 达标 水位（m） 28 18 383 / / 水温(℃) 18.7 19.8 / / / 井深（m） 50 60 16 / / 监测点位 辛家庄村 索家寨村 五竹中心学校 / / 水位（m） 21 22 8 / / 水温(℃) 19.1 24.6 / / / 井深（m） / 40 150 / / 由表4.3-7可知，除了总硬度和溶解性总固体超标外，地下水各监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，超标原因可能与项目区域地下水所处岩性等因素有关。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要污染控制目标 ①生产废水通过化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，进入市政污水管网。 ②环境空气污染物以不对周边环境空气及敏感点产生不利影响为控制目标，保护周围环境空气质量及周边居民空气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ③严格控制噪声源，周边声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 ④妥善处理固体废弃物，最大化的资源利用，以不对外界环境造成不良影响为保护目标。 2、环境保护目标 项目选址于户县零部件产业园，项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。其他保护目标与该项目相对位置表见表3-7，附图六： 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标/m（以项目区中心为原点） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境 空气 新胜庄村 220 0 村庄 210户/456人 二类 E 220 韩东村 0 1670 村庄 180户/375人 二类 N 1670 韩西村 -790 1670 村庄 51户/180人 二类 E 1861 侯家庙村 -350 570 村庄 658户/1582人 二类 NW 690 南侍村 540 1052 村庄 64户/213人 二类 NE 1193 西五竹村 -787 0 村庄 45户/155人 二类 W 787 三合庄村 -1971 0 村庄 155户/356人 二类 W 1971 坡头村 -1271 1420 村庄 160户/310人 二类 N 1910 辛家庄村 1131 0 村庄 410户/920人 二类 E 1131 卢五桥村 1360 -800 村庄 79户/231人 二类 E 1695 周北村 443 -1784 村庄 44户/120人 二类 S 1969 方家寨村 0 -1690 村庄 315户/730人 二类 SE 1690 韩五桥村 1712 -539 村庄 87户/270人 二类 E 1849 千王村 1749 -1558 村庄 270户/798人 二类 SE 2397 东五竹村 -277 0 村庄 345户/856人 二类 SW 277 五竹中心学校 -750 0 学校 师生1300人 一类 W 750 索家寨村 -1150 -138 村庄 125户/430人 二类 SW 1180 吴家寨村 -626 -798 村庄 532户/1456人 二类 SW 1078 十六村 0 -798 村庄 95户/276人 二类 SE 798

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单“生态环境部公告2018年第29号”的二级标准； （2）声环境：项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准； （3）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气排放：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值； （2）废水排放：污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准； （3）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准； （4）一般固废参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定；危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18597-2001）及其2013 年修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 参照国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知国发〔2016〕65号、《环境保护部关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（环发﹝2014﹞197号）等规定，确定本项目总量指标控制因子为：废气中的SO2、NOx；废水中的COD、氨氮。结合本项目的实际，确定项目的总量控制指标为： 表4-1 项目总量控制指标一览表 项目 总量控制因子 控制指标（t/a） 废水 COD 0.151 氨氮 0.014 |

五、建设项目工程分析

| 一、施工期工艺流程及污染源强核算 本项目依托原厂区内已经建成的厂房，不涉及基础建设，施工期主要是对设备、储罐、控制设施等进行安装即可，主要的污染物为安装过程的噪声、各类物料的废包装物及道路运输过程的少量扬尘。项目施工期内容见表5-1： 表5-1 施工期内容及污染防治措施 序号 剩余的施工内容 主要污染 防治措施 1 设备的安装 噪声、固体废物 加强对施工人员的管理，减少噪声的排放；对固体废物进行分类收集，包装废物外售给废品回收站，其余送往建设垃圾填埋场；加强对车辆的管理，定时进行道路洒水。 2 道路运输 扬尘、噪声 从上表可以看出，项目施工期主要为设备的安装及道路运输，施工内容较少，在采取措施后，对周边环境影响较小。 |
| --- |
| 二、运营期的工艺流程及污染源强核算 1、工艺流程及产污节点 本项目为各类清洗剂的生产，属于常温常压下的稀释混合项目，不涉及化学反应。各种原材料购买后，存放在储罐中，然后在搅拌罐中对其进行加水稀释，即可。各条生产线的具体工艺见图5-1~5-3： 工艺流程说明： （1）原材料卸料与暂存：项目生产所需的化学品均为外购，由生产厂家直接运输至项目区。氢氧化钠为溶液，采用卸车泵通过管道卸入到原料罐中，厂区共设置4个原料罐，单个容积为100m³；氢氧化钙为粉料，通过管道卸入到原料仓中；亚硫酸钠、硫代硫酸钠为固体形态，为袋装，暂存于SBS生产区。 （2）混配、搅拌： 氢氧化钠搅拌过程：氢氧化钠为液体，在混配的过程中，首先按照计量好的用水量将水通入到混配罐中，然后氢氧化钠溶液通过混配泵计量后计入混配罐中，通过搅拌器的作用，使溶液进行充分的混合稀释即可，混合时间约为30min~50min，使用管道将其泵入存储罐中； 氢氧化钙搅拌过程：在搅拌的过程中，氢氧化钙粉末通过螺旋式的管道从搅拌罐的顶端进入，在搅拌的过程中，首先对需要的水量进行计量，然后将计量好的水量其中一部分水加入到搅拌罐仓顶的喷淋装置中，保证配置溶液的浓度，其余的水直接进入搅拌罐中，在氢氧化钙粉末从顶端落入搅拌罐时，启动喷淋装置，在喷淋装置的后端，设置有袋式过滤装置，对产生的粉尘起到净化。搅拌时间为30min~50min，搅拌完成后，直接泵入氢氧化钙暂存罐中待销。 SBS溶液搅拌过程：首先将水通过搅拌罐中，然后将物料加入给料机，进入搅拌罐中，由于亚硫酸钠和硫代硫酸钠均为晶体状，在搅拌的过程中不会有粉尘的产生。混配完成后，泵入储罐中。 （3）产品暂存与卸料：通过混配和搅拌完成后的产品暂存于存储罐中，正常情况下当天即可泵入到罐车中外销，如当天未及时运输，产品最大暂存时间为1天。 2、物料平衡 项目各生产线的物料平衡见图5-4、5-5和5-6： 3、运营期污染源分析 （1）废气污染源分析 营运期废气主要有：氢氧化钙料仓卸料粉尘、搅拌粉尘、食堂油烟废气。 ①料仓粉尘 项目氢氧化钙为粉状，暂存在料仓中，项目设置4个100m³氢氧化钙料仓，在卸料的过程中，粉状原料由散装罐车吹入密闭筒仓和上料过程，呼吸孔会产生一定量的粉尘，属间断排放。项目粉尘主要为氢氧化钙，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，石灰在筒仓装运的过程中的产尘系数为0.125kg/t，项目氢氧化钠的每年的装卸量为126301.706t，则粉尘的产生量为15.79t/a，在仓顶端（筒仓高8m）设置反吹式除尘器，粉尘净化效率为99.5%以上，则粉尘的排放量为0.79t/a，呈无组织排放。 ②搅拌粉尘 搅拌的过程中，粉末进入搅拌罐初期，由于颗粒较细，会有粉尘的产生，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，在物料进入搅拌机过程中的产尘系数为0.02kg/t，项目每年的进入搅拌工序的氢氧化钠量为126300.126t，则项目搅拌过程中粉尘的产生量为2.526t/a，项目氢氧化钙粉末采用螺旋进入搅拌罐，在搅拌罐中采取了“喷淋（60%）+袋式过滤（99.5%）”的除尘方式，综合除尘效率可以达到99.5%以上，则粉尘的排放量为0.126 t/a，呈无组织排放。 ③食堂油烟 项目新增劳动定员20人，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，年耗油为198kg。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为5.60kg/a。根据调查，原有项目已经建成食堂一座，食堂使用的燃料主要为电能，属清洁能源，目前食堂共设1个灶头，风机风量为2000m3/h计，日高峰期3小时，本次新增人员依托已建成的食堂，新增1个灶头，经计算油烟产生浓度为2.85mg/m3，依托已建成的的油烟净化处理系统，根据验收监测报告，油烟净化效率68%，经过净化后，油烟的排放量为1.792kg/a，排放浓度为0.9mg/m3。 （2）废水 项目废水主要为生活污水及软化水制备过程的含盐废水。 ①生活污水 项目新增员工20人，在厂区食宿，生活污水产生量为1.76m3/d，580.8t/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，经过化粪池处理后，生活污水经化粪池处理后，达到执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值后，经城市污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂。根据原有项目的竣工验收监测报告，项目生活污水污染物产生和处理后排放情况见表5-2。 表5-2 项目污水产生和处理后源强一览表 项目 污水量 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 产生源强 580.8（t/a） 产生浓度（mg/L） 400 220 250 25 6 45 产生量（t/a） 0.232 0.128 0.145 0.015 0.003 0.026 排放源强（化粪池） 排放浓度（mg/L）① 260 87.3 87 23.5 6 45 排放量（t/a） 0.151 0.051 0.051 0.014 0.003 0.026 达标情况分析 标准（mg/L） 500 300 400 45 8 70 达标情况 达标 达标 达标 | 达标 达标 达标 备注：排放浓度根据环保竣工验收的实际监测。 ②含盐废水 项目软化水制备过程中会产生少量的废水，根据项目的水量平衡图，产生量为19m3/d，主要污染物为COD、SS，浓度较小，用于厂区道路洒水，多余污水排入市政雨水管网。 （3）噪声 本项目生产过程中的产噪主要为物料的卸车泵、输送泵及搅拌器、升降机等，项目的设备噪声源强统计如下： 表5-3 项目的主要设备及噪声源强一览表 序号 设备名称 台数（台） 噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪后的噪声源强dB（A） 发声特点 1 氢氧化钠稀释生产线 原料卸车泵 2 85 基础减震、厂房隔声 65 间歇 2 原料配混泵 3 85 基础减震、厂房隔声 65 持续 3 搅拌器 2 75 基础减震、厂房隔声 55 持续 4 外送泵 3 80 基础减震、厂房隔声 60 持续 5 氢氧化钙稀释生产线 破拱机 4 70 基础减震、厂房隔声 55 持续 6 输送装置 4 70 基础减震、厂房隔声 55 持续 7 提升系统 4 70 基础减震、厂房隔声 55 持续 8 搅拌器 4 75 基础减震、厂房隔声 60 持续 9 输送泵 1 70 基础减震、厂房隔声 55 持续 10 除尘器风机 1 90 基础减震、厂房隔声、消声器 70 持续 11 SBS混配生产线 装车泵 1 85 基础减震、厂房隔声 65 间歇 12 升降机 1 70 基础减震、厂房隔声 55 持续 （4）固体废物 项目固体废物主要为废包装物及生活垃圾。 ①包装废物 本项目氢氧化钠和氢氧化钙均采用罐车运输至厂区，通过管道卸入储罐或者料仓中，无包装物产生，项目废弃包装物主要为亚硫酸钠和硫代硫酸钠的包装物，根据项目的规模，废弃包装袋的产生量为1.5t/a，为一般工业固体废物，外售给物资回收部门。 ②收尘灰 在生产过程中，项目投料过程产生的灰尘为15.79 t/a，采用仓顶反吹式除尘器，其中15t/a尘灰直接进入到原料罐中，0.79t/a通过仓顶呼吸口排放；在搅拌过程中，粉尘的产生量为2.526t/a，采用喷淋+袋式除尘器，其中60%的粉尘（1.516t/a）经过喷淋直接进入到产品中，剩余40%（1.01t/a）进入袋式除尘器中，其中0.05t/a排放，0.96t/a被袋式除尘器收集。则生产过程中，尘灰的产生量为15.96t/a，回用于生产过程，不外排。 ③生活垃圾 项目新增劳动定员20人，在厂区住宿，生活垃圾的产生量按1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约20kg/d，6.6t/a，分类收集后委托当地的环卫部门进行处理。 三、改扩建项目“三本账”核算 项目为扩建项目，扩建前后污染物的排放量变化情况见表5-4: 表5-4 变动前后污染物排放量一览表 污染源 污染物 原有项目排放量或处置量（t/a） 本项目排放量或处置量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 增减量（t/a） 最终排放量或处置量（t/a） 废气 锅炉废气 烟尘 / / 0 0 / 二氧化硫 / / 0 0 / 氧氮化物 0.019 / 0 0 0.019 粉尘 / 0.916 0 +0.916 0.916 油烟 0.00375 0.00179 0 +0.00179 0.00554 废水 废水量 1108.8 580.8 0 +580.8 1689.6 COD 0.288 0.151 0 +0.151 0.439 氨氮 0.026 0.014 0 +0.014 0.04 BOD 0.097 0.051 0 +0.051 0.148 SS 0.097 0.051 0 +0.051 0.148 总磷 0.007 0.003 0 +0.003 0.010 总氮 0.050 0.026 0 +0.026 0.076 固体废物 生活垃圾 12.6 6.6 0 +6.6 19.2 废包装（一般固废） 0 1.5 0 +1.5 1.5 收尘灰 0 15.96 0 +15.96 15.96 废弃包装（危险废物） 4.5 0 0 0 4.5 |

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 料仓 | PM10 | / | 15.79t/a | / | 0.79t/a |
|  | 搅拌罐 | PM10 | / | 2.526t/a | / | 0.126t/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 2.85 mg/m3 | 5.60 kg/a | 0.9mg/m3 | 1.792kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 （580.8t/a） | COD | 400mg/L | 0.232t/a | 260mg/L | 0.151t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L | 0.128t/a | 87.3mg/L | 0.051t/a |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.145t/a | 87mg/L | 0.051t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.015t/a | 23.5mg/L | 0.014t/a |
|  |  | 总磷 | 6mg/L | 0.003t/a | 6mg/L | 0.003t/a |
|  |  | 总氮 | 45mg/L | 0.026t/a | 45mg/L | 0.026/a |
| 固体 废物 | 原料包装 | 废包装物 | 1.5t/a | 外售物资回收部门 |
|  | 袋式除尘器 | 灰尘 | 15.96t/a | 回用于生产 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 6.6t/a | 委托环卫部门处置 |
| 噪声 | 设备噪声 | 各类生产设备 | 噪声源强值为70~90dB（A） | 噪声值为55~70dB（A） |
| 主要生态影响： 项目的厂房已经建设完成，剩余施工内容仅对厂房的内部装修及设备进行安装，对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据项目主要施工内容，结合施工期的特点分析，项目施工期对环境的主要影响来自施工过程中的设备噪声、产生的各类包装废物及运输道路扬尘。 （1）道路扬尘影响分析 项目施工期主要为道路运输扬尘，厂区内进行场地硬化、注意运输道路的清扫，施工期扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1087-2017）的标准限值，对周边环境影响较小。 （2）施工期声环境影响分析 设备安装过程中的设备主要为吊车、升降机以及小型的工具，噪声源强在65~85 dB (A)之间，源强较小，此外，项目设备的安装均在厂房内完成，经过隔声之后，对外环境影响不大。此外，项目周边200m范围内没有敏感点，因此，设备安装过程产生的噪声对敏感点影响较小。 （3）施工期固体废物影响分析 项目施工过程中产生的固体废物主要为设备、设施的包装废物，如废包装袋、包装箱等，根据性质对其进行分类，废包装袋、包装箱等外售给物资回收部门，不能利用的委托环卫部门进行处置，对外环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析及防治措施 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式对项目大气评价等级进行判定，判定结果为二级，根据导则的评价要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本次采用估算模式的结果对车间污染物产生情况进行核算和影响分析。 （1）污染物排放源强 表7-1 矩形面源参数表 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(g/s) PM10 车间 X : 284457.22 Y : 3778869.27 405 220 120 90 10 2640 正常 0.077 （2）预测参数 估算模型的参数见表7-2： 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 61万 最高环境温度/ ℃ 43 最低环境温度/ ℃ -19 土地利用类型 城市 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / （3）预测结果 预测结果见表7-3： 表7-3 面源废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D（m） 预测因子 PM10 下风向预测浓度Ci(µg/m3) 浓度占标率Pi（%） 10 18.546 4.12 50 25.23 5.61 100 32.39 7.20 149 36.018 8.00 200 28.472 6.33 300 17.631 3.92 400 12.205 2.71 500 9.1173 2.03 600 7.169 1.59 700 5.8444 1.30 800 4.8882 1.09 900 4.177 0.93 1000 3.6272 0.81 2000 1.4253 0.32 3000 0.83019 0.18 4000 0.57962 0.13 5000 0.43885 0.10 最大落地浓度 36.018 8.00 D10% 0 由以上预测结果可知，项目面源最大落地浓度在下风向149m处，正常情况下，排气筒各污染物对周围大气环境的贡献值和占标率都很小，污染物排放对大气环境影响较小；针对面源，PM10下风向预测浓度为36.018µg/m3，最大占标率为8.00%，对周边环境影响小。 （4）废气对周边敏感点的影响分析 项目位于沣京工业园，项目周边的大气环境敏感点有东五竹村和新胜庄村，其中东五竹村位于项目的上风向，项目产生的废气对其影响较小；新胜庄村位于项目的下风向，距离项目220m，根据估算模式对废气的预测结果，厂界无组织粉尘在该点位的最大落地浓度分别是24.968µg/m3，可以满足《环境空气质量标准》二级标准限值，因此，项目产生的废气对敏感点影响较小。 2、废水环境影响分析及防治措施 本项目产生的废水主要生活污水和清下水，经过处理达标后排入市政污水管网，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目的地表水评价等级为三级B，重点对依托的污水处理设施的可行性进行分析。 ①项目污水产生及处置情况 项目污水主要为生活污水和含盐废水。生活污水产生量为1.76m3/d，580.8t/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等，依托厂区现有化粪池蓄集后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值，排入鄠邑区第二污水处理厂。含盐废水产生量为19m3/d，该废水中污染物主要为盐类，其次含有少量的COD、SS等，浓度均较低，根据调查，项目周边的雨水管网已经建成，项目含盐废水通过管道排入市政雨水管网，是可行的。 ②化粪池的可依托性分析 根据现场调查，目前厂区设置有化粪池一座，容积为30m³，原有项目规划职工60人，排污量为3.36m3/d，本项目污水产生量为1.76m3/d，合计5.12m3/d，项目化粪池30m³，容积可以满足原有项目和本次改扩建项目的生活污水的蓄集要求，因此，本项目生活污水可以依托原有化粪池。 ③污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 鄠邑区第二污水处理厂位于鄠邑区五竹乡韩东村西侧，服务范围主要为沣京工业园及周边居民所排放的生活污水和工业废水，服务面积约41km2，服务人口约25万。污水厂采用具有除磷脱氮功能的循环式活性污泥法(CASS)的处理工艺，总排放指标将达到GB18918中的一级A标准，尾水排入新河。中水处理工艺采用混凝沉淀+过滤法+消毒，处理后中水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002），回用于园区工业用冷却水，以及作为绿化用水和道路洒水等。项目总投资2.4亿元，设计污水处理规模为8.0×104t/d，一期建设规模为处理污水4万m3/d（回用水为2×104t/d），一期工程已于2013年8月建成试运营，中水回用工程尚未建设；二期建设规模为处理污水4万m3/d，生产回用水2万m3/d，二期工程尚未建设。 项目位于鄠邑区第二污水处理厂的收水范围内，且项目污水经化粪池预处理后水质低于污水处理厂进水水质，不会对进水水质造成严重冲击，鄠邑区第二污水处理厂现有污水处理规模为3.2×104t/d，本项目污水产生量为1.76m3/d，所以该污水处理厂还有剩余容量接纳本项目废水，故本项目污水依托鄠邑区第二污水处理厂进行处理方案可行。 ④项目废水污染物及治理设施信息 表7-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向c 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间处理设施排放口 表7-5 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口 编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称b 污染物种类 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 108°40'10.14" 34°07'35.99" 0.058 进入城市污水处理厂 间断排放 8:00—24：00 鄠邑区第二污水处理厂 COD 50mg/L BOD5 10 SS 10 NH3-N 5（8） 总磷 0.5 总氮 15 表7-6 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 45mg/L 总氮 70mg/L 总磷 8mg/L 表7-7 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量/（t/d） 全厂日排放量/（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 260 0.0004 0.001 0.151 0.439 2 BOD5 87.3 0.0002 0.0004 0.051 0.147 3 SS 87 0.0002 0.0004 0.051 0.147 4 NH3-N 23.5 0.00004 0.0001 0.014 0.04 5 总磷 6 0.00001 0.00003 0.003 0.009 6 总氮 45 0.00008 0.0002 0.026 0.076 全厂排放口合计 CODCr 0.151 0.439 NH3-N 0.014 0.04 表7-8 环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数a 手工监测频次b 手工测定方法c 1 DW001 COD □自动 (手工 / 未安装，委托第三方 / / / 1次/年 / 3、地下水环境影响分析 本项目属于化学品的单纯混合分装项目，且本项目为报告表，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），属于Ⅲ类项目，项目位于工业园区，园区及周边村庄的供水均由市政供水，无集中式或分散式水源地，周边地下水环境不敏感，因此，判定项目的地下水评价等级为三级。 （1）区域地下水环境现状 ①地形地貌 鄠邑区地形为山区，山前坡地及平原区三个不同的自然区域。西安沣京产业新城位于鄂邑区境内东南部，在地质构造上大体分为两部分:南部区主要为北秦岭褶皱带的组成部分:北部平原区为渭河地堑组成部分，地势南高北低，差别很大。北部平原按地貌特征可分为秦岭北麓山前洪积扇缘尘洼地。洪积扇分布于山基线以北，草堂寺以南，地表坡度3~4°，地势较高，水利条件较差，扇缘洼地分布于洪积扇以北，地表坡度小于1°，地层较厚，水利条件好，但排水不畅，雨季地表常积水。 本项目位于西安市鄠邑区汽车零部件产业园沣五东路，评价区地貌类型属于沣河右岸Ⅰ级阶地。 ②地质构造 本区域在2015年10月委托信息产业部电子综合勘察研究院编制了岩土工程勘察报告，根据外业钻探、室内土工试验结果报告及原位测试，将场地内20.00m深度范围内的地层按土的物理力学性质及时代成因划分为5层，现自上而下叙述如下： 耕土①Q4pd:黄褐色，以粘性土为主，含植物根系，土质不均，结构松散。该层在场地内普遍揭露，厚度0.20~0.40m，层底标高406.72~407.34m。 黄土状土②Q4al:褐黄色，坚硬，可塑，硬塑为主。具大孔、虫孔，含物根系、蜗牛壳残片、氧化铁。该层层位较稳定，在场地内普遍分布。厚度1.30~1.80m，层底埋深1.70~2.10m，层底标高404.92~405.82m。 黄土状土③Q4al:褐黄~浅灰色，硬塑~软塑，可塑为主。具虫孔、针孔，含植物根系、蜗牛壳残片、氧化铁，局部相变为黄土状粉土。该层层位较在场地内普遍分布。厚度5.50~6.30m，层底埋深7.50~8.30m，层底标高398.72~400.14m。 黄土状土④Q4al:黄灰~灰色，硬塑~软塑，可塑为主。具虫孔、针孔，含植物根系、蜗牛壳残片、氧化铁。该层层位较稳定，在场地内普遍分布。厚度4.50~5.60m，层底埋深12.50~13.50m，层底标高393.97~395.08m。 粉质粘土⑤Q4al:灰色，可塑为主。含植物根系、氧化铁。此次勘探20.00m深度范围内未穿透该层，最大揭露厚度7.50m。该层在拟建场地局部地段被中砂⑤-1替代出现。 中砂⑤-1Q4al:灰黄色，饱和，密实。矿物成分以石英、长石为主，暗色矿物次之，含云母及粘性土，级配不良。最大揭露厚度3.50m。 （2）地下水类型 西安沣京产业园辖区内的地下水资源丰富，地下水补给主要靠基岩裂缝水和大气降水，潜水动态受降水和地下径流的影响，具有变化快变幅小的特点，年变幅约在0.5~1.0之间，地下水流自南向北。潜水含水层厚约20~40m，埋藏深度有差异，西安石油大学新校址地下水埋深在3~10m之间，华润万家物流中心附近地下水位埋深12m左右。承压水埋藏深度在40m以下。评价区水文地质见附图七。 （3） 地下水补给、径流、排泄特征 ①区域水文地质条件 西安市位于渭河盆地的中部，西安市地貌类型主要划分为河流冲洪积平原区、山前洪积平原区、黄土台塬区、黄土丘陵区四种类型。项目位于河流冲洪积平原区。根据地下水埋藏条件、水动力性质，并结合地下水开发利用的实际情况，将区内300m深度以内含水岩组划分为潜水与承压水两大含水岩组。 ②评价区水文地质条件 Ⅰ、第四系潜水含水层岩组 项目评价区位于河流冲洪积平原区，潜水含水层类型主要为第四系全新统和上更新统冲积层孔隙潜水含水岩组。第四系冲积层孔隙潜水含水岩组分布于渭河及支流漫滩和河谷阶地，含水岩组为砂、砂砾卵石互层。高阶地上部为黄土覆盖，岩性较均一，颗粒粗，透水性较好，厚5～80m。岩层富水性与含水层厚度、埋藏条件、补给条件等密切相关，一般在靠近渭河及较大支流附近，富水性较好，远离河流富水性较差。 项目区地貌单元属于沣河右岸Ⅰ级阶地，项目区南部主要分布有第四系上更新统冲积层潜水含水层，含水层富水性中等，含水层岩性为中细砂、亚砂土，含水层厚度为10～30m，地下水水位埋深为4～10m，渗透系数4～24m/d，水位降深为3～9.4m，涌水量350～1700m3/d，单位涌水量为65～200m3/d·m，矿化度一般为200～1000mg/L，水化学类型为HCO3-Ca·Mg及HCO3-Ca·Mg·Na。 评价区潜水的主要补给来源有大气降水、地下水侧向径流以及灌溉下渗回归补给等。大气降水是评价区潜水的主要补给来源，本区地形平坦，包气带岩性疏松，地下水位一般埋藏较浅，有利于降水渗入补给，区域内潜水流向与地形坡降基本一致，总体由东南向西北径流；地下水的排泄主要是通过径流排泄和蒸发排泄，在潜水位埋深小于5m的地区，蒸发排泄方式占主要位置，另外在潜水位高于承压水位的地区，越流排泄也是潜水的一种排泄途径。 Ⅱ、第四系承压水含水层岩组 区内承压水由于埋藏较深且含水层在垂直上的展布多呈稀疏的薄层状，补给条件较差，水量不及潜水丰富。据资料分析总结，将潜水含水岩组底板以下150m划为浅层承压水含水岩组，150-300m划为深层承压水含水岩组。 a.浅层承压水含水岩组 分布广泛，埋藏于40-50m以下至150m深度内，共有5-7个含水层，厚20-60m，压力水头高出顶板20-60m，含水岩组由北至南一次分为：中更新统冲湖积砂，砂砾卵石承压水含水岩组（Q2al），中更新统洪湖积砂，砂砾卵石含泥夹漂石承压水含水岩组（Q2al+pl）。 本区浅层承压水水量丰富，单位涌水量2-20 m3/h·m，且在局部有自流现象发生。 b.深层承压水含水岩组 分布范围和分布规划与浅层承压水含水岩组相同，含水岩组主要由两个成因的地层组成，中部及北部的中更新统冲湖积砂，砂砾卵石承压水含水岩组（Q2al+l）、南部山前地带中、下更新统冲洪湖积砂、砂砾卵石含泥夹漂石承压水含水岩组（Q2pl+l）以上含水岩组富水性中等至丰富。 （4）地下水影响分析 ①地下水污染途径分析 本项目为污染型项目，对地下水的影响污染途径主要来源于原料储罐。项目的原料包括氢氧化钠（液体）、氢氧化钙（粉状固体）、亚硫酸钠和硫代硫酸钠（粉状固体），粉状原料一旦发生泄漏，对其进行清扫即可。氢氧化钠为液体，储罐存储，一旦储罐发生渗漏，氢氧化钠可能对地下水产生影响。 ②地下水影响分析 项目设置50%氢氧化钠原料储罐4个，单个容积为100m³，在生产车间内存储，氢氧化钠为常见的工业化学品，全部储存在地上储罐中，且储罐所在的地面进行了硬化，因为为地上存储，一旦发生泄漏，可以及时发现，及时对其进行更换及维修，然后用大量的水对面进行冲洗或者采用沙土进行覆盖，对地下水的影响较小。 （5）地下水环境保护措施与对策 ①工程措施 本项目对地下水可能产生影响的区域为储罐区和搅拌区。根据现场调查，项目已对厂房进行防渗处理即可，防渗情况见表7-9。 表7-9 项目防渗分区及相关防渗措施 防渗级别 防渗分区 防渗措施 一般防渗区 生产车间 地面：采用混凝土铺底，上层为环氧树脂涂层，渗透系数应≤1×10-7cm/s ②管理措施 加强生产和设备管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 综上所述，本项目建成后对地下水环境影响较小。 4、噪声污染源分析及防治措施 （1）噪声源强 项目噪声源强见表5-3，项目的噪声中，源强较大的为各种泵类、风机等，采取以下降噪措施： ①风机类噪声治理措施：一般采取加装消声器的措施，风机消音器主要用于降低各种风机风口、风道和封闭式机房进风口的空气动力性噪声。 阻性消声器是利用声波在多孔性吸声材料传播时，受摩擦和粘滞阻力，将声能转化为热能耗散掉，从而达到消声降音的目的。它是所有消声器中应用最为广泛的一类消声器。抗性消声器它与阻性消声器消声降噪原理不同，它不能直接吸收声能，而风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔，使沿管道传播的某些频率声波，在突变的界面处发生反射、干涉等现象，从而达到消声降音的目的。分为扩张室式消声器及共振式消声器。根据风机的不同，选用不同的消声器。 ②泵类噪声治理措施：购买低噪声高质量的水泵，噪声越低的水泵，叶轮叶片均匀性越好，自身振动越小；设置单独基础，在地下水位满足要求的情况下，水泵钢结构框架基础应落在单独的混凝土结构上，混凝土基础与周围楼板之间须填充减振材料；水泵机组设隔振元件，卧式水泵须采用橡胶隔震垫，立式水泵须采用橡胶隔振器；设置防振基础，吸水管和出水管设置减震装置，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播。 （2）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ① 室内点源向室外衰减 车间噪声从室内向室外传播衰减的计算公式： 式中：Lp(r) ——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约25dB（A）； R——房间常数，； St——声源的声辐射总面积，m2； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 ② 室外点源 噪声在室外传播采用点声源的几何发散衰减公式： ③ 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —— i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti —— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ④ 预测点的等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb ——预测点的背景值，dB（A）。 （3）噪声预测结果 ①厂界噪声预测 项目厂界噪声预测结果一览表见表7-10： 表7-10 厂界噪声预测结果一览表 设备名称 治理后噪声源强 dB（A） 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 距离m 预测值dB（A） 距离m 预测值dB（A） 距离m 预测值dB（A） 距离m 预测值dB（A） 原料卸车泵 65 55 30.2 25 37 155 21.3 105 24.4 原料配混泵 65 55 30.2 25 37 155 21.3 105 24.4 搅拌器 55 55 20.2 25 27 155 11.3 95 15.4 外送泵 60 55 25.2 25 32 155 16.3 95 20.4 破拱机 55 55 20.2 40 23 155 11.3 82 16.7 输送装置 55 55 20.2 40 23 155 11.3 85 16.4 提升系统 55 55 20.2 45 21.9 155 11.3 80 16.9 搅拌器 60 55 25.2 15 36.5 155 16.3 80 21.9 输送泵 55 55 20.2 40 23 155 11.3 80 16.9 除尘器风机 70 55 35.2 45 36.9 155 26.3 75 32.5 装车泵 65 70 28.1 20 39 145 21.9 105 24.4 升降机 55 70 18.1 20 29 145 11.9 105 14.4 厂界噪声预测值 / 38.1 / 44.7 / 30.2 / 35.1 标准 昼间 / 70 / 65 / 65 / 65 夜间 / 55 / 55 / 55 / 55 由预测结果知，项目运营期厂界四周噪声预测值昼间、夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准要求。 5、固体废物对环境的影响分析及防治 项目运营期产生的固体废物及处理措施详见表7-11。 表7-11 固体废物产排情况一览表 序号 名称 来源 性质 产生量 暂存方式 处置方式 1 废包装物 亚硫酸钠、硫代硫酸钠包装物 一般工业固体废物 1.5 t/a 一般固体废物暂存间 物资回收部门 2 收尘灰 除尘系统 15.96 t/a 收集桶 回用生产 3 生活垃圾 职工生活 / 6.6t/a 垃圾桶 环卫部门 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响，处理处置措施可行。 6、土壤环境影响分析 本项目属于单纯混合、分装的化学品的制造，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于Ⅳ类项目，无需进行土壤分析，考虑到本项目在物料的储存过程中会因为泄漏等事故排放对土壤环境产生一定的影响，因此，在运营期，提出以下土壤防止措施： （1）加强对储罐的管理，定期对储罐进行安全检测，保证储罐的安全； （2）储罐区地面应进行防渗处理，具体的防渗要求按照地下水及风险的防治要求； （3）加强对生产过程中产生的废气、废水的管理，减少废气的沉降作用和废水的地表漫流给土壤环境带来影响。 通过加强以上措施，项目对周边的土壤环境影响较小。 三、环境风险分析 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 项目使用的危险化学品主要为氢氧化钠、氢氧化钙和亚硫酸钠和硫代硫酸钠，各类危险化学品的储存量如下： 表7-12 项目危险物质临界量计算结果表 物质名称 项目最大暂存量 临界量t 比值Q 氢氧化钠 320m³ / / 氢氧化钙 320 m³ / / 亚硫酸钠 20t / / 硫代硫酸钠 20t / / 合计 / 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目所使用的物质均不属于其中的重点关注的危险物质，为一般常见的物质，由上述表格可以看出，项目危险物质Q＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。 ②风险潜势初判 项目Q＜1，因此，判定项目环境风险潜势Ⅰ，无需进行其他类的判定。 ③评价等级的确定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表7-13 环境风险评价等级划分 环境风险潜势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 项目环境风险潜势为Ⅰ，根据风险等级划分表，确定风险评价工作不设等级，仅进行简单分析。重点对提出以下风险防控措施及应急处置措施。 （2）环境敏感目标概况 环境敏感目标分为大气环境敏感目标、地表水环境敏感目标和地下水环境敏感目标。 ①大气环境敏感目标 本项目使用的化学品不属于有毒有害的物质，且大部分为液体或者固态，不易挥发，因此，主要风险来自对地表水环境、地下水环境以及土壤环境的风险，对大气环境风险较低，因此，不进行大气环境敏感目标的调查。 ②地表水环境敏感目标 项目位于鄠邑区汽车零部件产业园，项目排放的污水经过处理达到标准后进入市政污水管网，进入下游的鄠邑区第二污水处理厂，不直接排入河流中。此外，距离项目最近的地表水水体为黄柏河，距离项目230m，项目与水体之间隔着工业企业，一旦发生突发水环境事故，项目的污水不会进入河流中，因此，项目没有地表水环境敏感目标。 ③地下水环境敏感目标 本项目位于汽车零部件产业园，周边多为企业，园区工业及生活用水均采用园区集中供水，附近的村民均采用集中供水，因此，本项目无地下水环境敏感目标。 （3）环境风险识别 本项目的风险源主要为氢氧化钠、氢氧化钙及SBS溶液的跑冒滴漏，其中氢氧化钙、亚硫酸钠及硫代硫酸钠均为固体，且稀释后浓度较低，对环境产生的风险较小。本项目重点对氢氧化钠进行风险分析。氢氧化钠的理化性质见表7-14： 表7-14 氢氧化钠理化性质及危险特征一览表 标识 中文名 氢氧化钠、烧碱、苛性钠 危险货物编号 82001 英文名 sodiun hydroxide UN编号 1823 分子式 NaOH 分子量 40.01 CAS号 1310-73-2 理化 性质 外观与性状 白色不透明固体，易潮解 相对密度 2.12（水） 熔点（℃） 318.4 沸点（℃） 1390 饱和蒸气压（kPa） 0.13/739℃ 溶解性 易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮 危险性 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 / 健康危害 本品具有强烈刺激和腐蚀性。粉末或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；批复和眼直接接触可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 急救方法 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即翻上下眼睑，用流动的水或者生理盐水冲洗至少15min，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医；食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 燃烧爆炸危险特性 燃烧性 不燃 燃烧分解物 产生有害的烟雾 闪点（℃） / 爆炸上限（v%） / 引燃温度（℃） / 爆炸下限（v%） / 危险特性 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 建规火险分级 戊 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 注意事项 储运条件 储存于干燥清洁的仓间内，注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。雨天不宜运输。 泄漏处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 灭火方法 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 项目的主要风险来自氢氧化钠原料储罐、生产过程、转移过程中氢氧化钠的泄漏，对地表水环境、地下水环境以及土壤环境产生的影响。 （4）环境风险分析 根据风险识别，改扩建项目的风险主要来源于氢氧化钠，氢氧化钠为碱性腐蚀品，具有较强的腐蚀性，且与酸发生中和反应，并释放大量的热。正常情况下，项目所有溶液均在储罐中暂存，不会对地下水环境或者土壤环境产生影响，但发生储罐损坏，发生溶液泄漏，泄漏的溶液在地表漫流，如不对地面进行防渗处理，会对地下水或者土壤产生影响。；此外，一旦溶液溢流出厂区，进入市政污水管网，将对下游的污水处理厂产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 项目的运营过程中，为了减少化学品在储存、运输、转移等过程中对环境产生影响，采取以下风险防控措施： ①风险源管理措施 a.项目采用的储罐内外壁采用特加强级防腐材料防腐，储罐安全性能高，储罐、压力阀、高位报警仪等应购买正规厂家生产的产品，并保证产品质量符合安全要求； b. 加强对员工的培训，按照操作规程进行化学品的拿取，入库人员严禁携带火种、严禁吸烟等，禁止野蛮作业和违章作业。 c.在操作过程中，加强个人防护，如不慎接触到皮肤，立即使用清水或者盐水进行清洗，严重时应立即就医。 d. 定期检查各种设备，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。按计划检查和更换危险化学品的输送设备，并有专门档案记录，以保证设备在寿命期限内不发生事故。 e.建立健全健康、安全、环境管理制度，严格执行。 ②地表水环境风险事故影响途径防范措施 项目对地表水的环境风险事故包主要为储罐发生跑冒滴漏等非正常情况下氢氧化钠溶液和消防废水对地表水的影响。 项目氢氧化钠采用储罐进行原料和成品的暂存，一旦发生跑冒滴漏等情况，氢氧化钠溶液发生泄漏，会沿着车间内的地面进行流动。根据项目的设计方案和安全预评价报告，各个生产区（氢氧化钠生产区区、氢氧化钙生产区、SBS生产区）采用矮墙对其进行了区间隔壁，减少其之间互相影响。此外，在整个生产区外围设置了防火堤，高为30cm，长为3400cm，使生产区与其他区域分隔开。此外，在各区域并设置导流沟，一旦发生泄漏事故，储罐内的溶液泄漏，会沿着导流沟流入设置的事故池中，在三个分区分别设置有事故池，单个事故池的容积为2m³，发生少量泄漏时，可以集中收集到事故池中，当发生大量泄漏时，利用防火提，使整个生产区域形成一个围堰，保证溶液发生泄漏时不会流出生产区，不会对地表水体产生影响。 ③地下水环境及土壤环境风险事故影响途径防范措施 为防止泄漏后的溶液对地下水或者土壤产生影响，本项目的生产区域均采用混凝土对地面进行了硬化，在硬化的基础上铺设一层环氧树脂专用涂层，并进行防腐蚀处理，保证了地面的防渗效果，一旦发生泄漏，短时间之内，溶液不会发生渗漏等风险，只要处理及时，泄漏后不会对地下水或者土壤产生影响。 ④环境风险应急措施及应急预案 应急处置措施：一旦发生管道或者容器泄漏，立即切断泄漏源，如果为少量泄漏，立即对其管道等进行堵漏，如为储罐等泄漏，要进行倒罐，将泄漏罐体的溶液及时倒到空罐体里。泄漏时，使用活性炭或者其他惰性材料（如沙土、吸附棉等）进行吸附，将泄漏的溶液引入事故池中，待事故结束后送往有危废处置资质的单位处理； 突发环境事件应急预案：企业已经完成了《西安浩瑞新能源有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，并在西安市生态环境局鄠邑分局进行了备案，但由于本项目是对原有厂区的扩建，产生了新的工艺及环境风险源，根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，环境应急预案每三年至少修订一次，但当单位生产工艺和技术发生变化时，企业事业单位，应当对原有突发环境事件应急预案进行修订，因此，本项目批复后，企业应及时根据增加的内容对原有应急预案进行修订，并在当地生态环境部门进行备案。 （6）分析结论 通过以上分析，项目化学品不属于重点关注的危险化学品，在生产时，对其加强管理，环境风险是可以接受的。由于本项目为新增的工艺内容，按照增加的内容对企业的应急预案进行及时修订。 四、环保投资估算 项目总投资1000万元，其中环保投资34万元，占总投资额的3.4%。项目具体的环保投资见表7-15。 表7-15 项目环境保护投资估算一览表 类别 污染源 工程名称 数量 总投资（万元） 废气 氢氧化钙料仓 仓顶反吹式除尘器，除尘效率99.5% 4套 8 氢氧化钙搅拌罐 喷淋+过滤式除尘器，除尘效率99.5% 4套 12 食堂油烟 依托现有的静电式油烟净化器 1套 / 废水 生活污水 依托现有化粪池30m³ 1套 / 噪声 设备噪声 机械类 厂房隔声、基础减震 / 2.5 泵类 厂房隔声、基础减震、消声措施 / 风机类 厂房隔声、基础减震、安装消声措施 / 固体废物 包装废物 外售物资回收部门 / 1 收尘灰 回用生产 / / 生活垃圾 收集桶收集后，委托环卫部门处置 / 0.5 防渗 生产区 采用混凝土铺底，上层为环氧树脂涂层，渗透系数应≤1×10-7cm/s / 6 风险 生产区 事故池3个，单个容积为2m³ 4 合计 / 34 五、污染排放清单及环保工程设施验收清单 根据环保“三同时”制度原则，项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保措施建成验收以前不得投入运营。项目排放的污染物主要是废气、废水及固体废物，污染源排放清单见表7-16。 表7-16 污染物排放清单一览表 污染要素 污染源 排放浓度 排放量或处置量(t/a) 排放标准 废气 氢氧化钙料仓粉尘 无组织 / 0.79t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 氢氧化钙搅拌罐粉尘 无组织 / 0.126t/a 食堂油烟 无组织 0.9mg/m3 1.792kg/a 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活污水 pH 6~9 《污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准 COD 260mg/L 0.151t/a BOD5 87.3mg/L 0.051t/a SS 87mg/L 0.051t/a 氨氮 23.5mg/L 0.014t/a 总磷 6mg/L 0.003t/a 总氮 45mg/L 0.026/a 固废 废包装物 / 1.5t/a 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 收尘灰 / 15.96/a 回用生产 生活垃圾 / 6.6 t/a 妥善处置 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 项目污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。本项目为改扩建项目，根据现场调查，企业已经建立了如下环境管理要求： ①认真贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，建立了企业内部的环境保护机构，并制订管理规章制度及细则； ②对职工的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④建立企业内部环境保护机构和环境管理台账、制订与适应的管理规章制度及细则。 表7-17 环保设施管理要求一览表 类别 污染源 环保设施 数量 标准 废气 氢氧化钙料仓 仓顶反吹式除尘器，除尘效率99.5% 4套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 氢氧化钙搅拌罐 喷淋+过滤式除尘器，除尘效率99.5% 4套 食堂油烟 依托现有的静电式油烟净化器 1套 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 废水 生活污水 依托化粪池30m³ 1套 《污水综合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准 噪声 设备噪声 一般设备：厂房隔声、基础减震 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准 泵类：厂房隔声、基础减震、消声措施 / 风机：厂房隔声、基础减震、安装消声措施 / 固废 废包装物 一般工业固体废物暂存间 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 生活垃圾 收集桶 / 委托环卫部门处置 环境管理 依托企业现有环保管理 （1）检查执行环境影响评价三同时制度和验收制度执行情况（2）检查环境管理工作、是否根据环评文件及批复要求，落实污染防治措施及配套设施（3）负责厂区各个环保设施的正常运行维护、负责监测计划的落实 2、环境监测计划 （1）环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 （2）运营期监测计划 项目运行后，企业应该根据《排污单位自行监测技术指南·总则》（HJ819-2017）的要求，对项目产生的废气、废水、噪声等进行自主监测，且自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-18。 表7-18 运营期环境监测计划一览表 序号 监测项目 监测概况 1 废水 监测项目 COD、氨氮 PH、SS、BOD5、总磷、总氮 监测频率 每半年一次 一年一次 监测点 总排口 总排口 2 噪声 监测项目 厂界噪声 / 监测频率 每季度一次 / 监测点 厂界 / 3 废气 监测项目 PM10 / 监测频率 每半年一次 / 监测点 厂界 / 7.4企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： （1）公开内容 ①项目基础信息，主要内容见表7-19： 表7-19 企业基础信息一览表 序号 项目 具体内容 1 单位名称 西安浩瑞新能源有限公司 2 统一社会信用代码 91610125MA6TXQXK9R 3 法定代表人 毕升民 4 地址 西安沣京工业园内沣五东路与黄柏东路十字东南角 5 联系人及联系方式 武骏15899875019 6 项目的主要内容 各类污水处理清洗剂 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； 如公司的环境信息发生变更时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）项目建设单位应当通过其网站或当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 氢氧化钙料仓 | PM10 | 仓顶反吹式除尘器，4套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  | 氢氧化钙搅拌罐 | PM10 | 喷淋系统+过滤式除尘器，4套 |  |
|  | 厨房 | 油烟 | 依托现有的静电式油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 依托原有化粪池（30m³） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 |
| 固体 废物 | 原料包装 | 废包装物 | 外售物资回收部门 | 资源化、无害化，不对周边环境造成影响 |
|  | 除尘系统 | 尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 其他设备 | 厂房隔声、基础减震 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准要求 |
|  |  | 泵类 | 厂房隔声、基础减震、消声措施 |  |
|  |  | 风机类 | 厂房隔声、基础减震、安装消声措施 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在浩瑞新能源已建的厂房内实施，厂区绿化依托原有厂区的绿化，生态环境较好。 |

九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安浩瑞新能源有限公司位于西安市鄠邑区沣京工业园沣五东路，原有厂区已经建成一条油田专用表面活性剂的生产项目（1#厂房）。并已经履行了环评及竣工验收等环保手续。本项目在厂区内预留厂房（2#厂房），新增半导体污水处理电子清洁剂生产线，主要建设内容为利用已经建成的2#厂房，布置半导体污水处理电子清洁剂生产线以及其他辅助设施。 项目总投资1000万元，其中环保投资34万元，占总投资额的3.4%。 2、产业政策符合性分析 项目为污水处理剂生产，不属于鼓励类，也不属于限值类和淘汰类，为允许类，且项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之列，符合国家产业政策。 3、环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 根据《2018年陕西省环境状况公报》，项目所在评价区域为不达标区。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准，表明项目所在区域声环境现状良好。 4、环境影响分析结论 （1）废气 项目运营期废气包括料仓的粉尘和搅拌过程中产生的粉尘。料仓采用密闭管道输送，料仓顶端设置反吹式除尘器，搅拌过程中的粉尘采用“喷淋+过滤式除尘器”对其进行净化，经过预测，项目厂界粉尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值；食堂油烟依托现有的厨房的静电式油烟净化器，油烟浓度可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值。因此，项目产生废气经过处理后对大气环境影响是可以接受的。 （2）废水 项目废水为生活污水及含盐废水。生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮，设置化粪池一座，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后，排入市政污水管网，进入鄠邑区第二污水处理厂。雨水排入市政雨水管网。因此，项目产生的污水对地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目的噪声主要来自机械设备，在采取降噪措施后，对厂界噪声进行预测，根据预测结果，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类。项目周边200m范围内没有敏感点，项目运行时，对周围声环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物主要包括各类废包装物、收尘灰及生活垃圾；废包装物集中收集后，由物资回收部门回收；收尘灰直接回用生产，不外排；生活垃圾委托环卫部门进行处置。综上所述，项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对周边环境影响较小。 （5）地下水结论 本项目为污染型项目，对地下水的影响污染途径主要来源于原料储罐。在运营过程中，加强生产和设备管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。本项目建成后对地下水环境影响较小。 （6）风险评价结论 本项目使用的物料为氢氧化钠、氢氧化钙、亚硫酸钠和硫代硫酸钠，均不属于环境风险物质，在生产过程中，对其进行规范存储，对生产车间进行防渗，并设置相应的围堰和事故池，加强管理，风险事故发生的概率很小，对环境的危害较小，环境风险达到可以接受的水平，因而从风险角度分析项目是可行的。 二、总结论 综上所述，本项目位于西安汽车零部件产业园，项目在建设和运营过程中污染物产生量较小，各项环保措施在经济、技术上可行，能实现污染物的达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，从满足环境质量要求的角度出发，项目的建设可行。 三、要求与建议 项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。 1、要求 （1）严格执行“三同时”制度，确保各项环保设施落实到位； （2）项目环境影响评价文件未审批前，不得正式投入生产； （3）必须定期对环保设施进行检修，保证其净化效率； （4）选用低噪环保设备，并且加强设备的日常维护与定期检修，确保设备正常运行，以避免非正常运行时污染物排放量及噪声增大，保证厂界噪声达标。 2、建议 （1）制定并落实各类生产、经营管理制度，并加强对职工的培训教育； （2）加强厂区消防安全工作，严格按照消防部门规定要求执行； （3）建设单位应该委托有资质的单位对项目的环保设施进行设计和施工，采用其他环保设施时净化效率不得小于报告中的净化效率。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目平面布置图 附图三 项目与周边外环境关系图 附件⑴ 委托书 附件⑵ 立项批准文件 附件⑶ 其它与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

图1-1   项目水平衡图  m3/d

N5

N3

N4

N2

N1

图3-1   噪声监测布点图

图5-1   25%氢氧化钠生产工艺流程图

图5-2   20%氢氧化钙工艺流程图

图5-3  10%SBS溶液生产工艺流程图

图5-4  25%氢氧化钠生产线物料平衡图  t/a

图5-5  20%氢氧化钙生产线物料平衡图   t/a

图5-6  10%SBS溶液生产线物料平衡图   t/a