建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：      纸箱生产线及配套设施项目

建设单位：          西安一佳包装材料厂

编制日期：2019年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 建设项目 | 纸箱生产线及配套设施项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安一佳包装材料厂 |
| 法人代表 | 文胜亭 | 联系人 | 孙慧 |
| 通讯地址 | 西安市鄠邑区涝店镇马营村 |
| 联系电话 | 13772115758 | 传真 | / | 邮政编码 | 710307 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区涝店镇马营村 |
| 立项审批 | 西安市鄠邑区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-610125-22-03-029368 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C223纸制品制造 C232装订及印刷相关服务 |
| 占地面积 | 2000m2 | 绿化面积 | 0m2 |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投入（万元） | 16.8 | 环保投入占 总投资比例 | 33.6% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目的由来 西安市鄠邑区涝店镇是纸箱生产基地，纸制品包装使用范围十分广泛，各类纸品包装的使用遍及人类生活及生产的方方面面。西安一佳包装材料厂成立于2006年12月，该厂租赁马营村闲置厂房（租赁合同见附件5）建设了纸箱生产线项目，并于2007年4月建成投运。项目占地面积约2000m2，建设有生产车间、办公区、原料库、成品库等，生产设备主要有薄刀机、开槽机、碰线机、钉箱机、粘箱机、卡盒机、切纸机、手动印刷机等生产设备，年生产纸箱30万个。根据现场调查，西安一佳包装材料厂自建厂以来尚未办理环保手续。 2018年，为持续实施大气污染防治行动，改善全市空气质量，西安市鄠邑区制定并通过了《鄠邑区2018年“铁腕治霾保卫蓝天”“散乱污”企业专项整治工作方案》、《鄠邑区“铁腕治霾保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（试行）》。根据方案内容及相关要求，2018年6月鄠邑区“散乱污”企业专项整治工作领导小组全面开展“小散乱污企业”清理整治工作，初次检查将西安一佳包装材料厂定为“整改类”项目。西安一佳包装材料厂根据相关要求进行了整改，建设了危废暂存间、一般固废间，并新增了一套水墨污水处理设备和一套“UV光解+活性炭吸附装置”，2018年9月通过了西安市鄠邑区“散乱污”企业专项整治工作领导小组的检查，并同意其恢复生产（鄠企整办发[2018]307号，见附件2）。 2019年，西安一佳包装材料厂停产并补办环保手续。2019年5月西安一佳包装材料厂办理了准入手续（见附件3），于2019年6月取得鄠邑区发改委关于纸箱生产线及配套设施项目的备案文件（见附件4）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）以及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），本项目属于“十一、造纸和纸制品业，29纸制品制造，其他；十二、印刷和记录媒介复制业，30印刷厂；磁材料制品”，需编制环境影响报告表。西安一佳包装材料厂于2019年6月委托西安桐梓环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件1）。评价单位组织专业技术人员到现场进行调查、踏勘和资料收集，结合项目特点、性质、规模和环境状况，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制完成了《纸箱生产线及配套设施项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、与产业政策相符性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，为允许类项目。本项目符合国家产业政策。 2019年6月6日，西安市鄠邑区发展和改革委员会印发了“纸箱生产线及配套设施项目”的企业投资项目备案确认书，同意项目建设。项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》（陕发改规划 [2018]213号）内，符合陕西省现行的有关产业政策。 综上所述，本项目符合国家及地方的产业政策。 2、与选址合理性、区域总体规划相符性分析 （1）选址合理性 ①西安一佳包装材料厂位于西安市鄠邑区涝店镇马营村，本项目租赁马营村闲置厂房进行建设，项目用地为现状建设用地，符合《涝店镇土地利用总体规划图（2006-2020）（调整完善）》的要求，土地性质说明相关文件见附件6。 ②项目拟建地不在文物遗址保护区和影响区内。 ③项目所在地环境空气质量功能区为二类区、声环境功能区为2类区，水功能区为Ⅲ类区，不属于国家划定的酸雨及二氧化硫污染控制区。 ④根据现场踏勘，项目区交通、供水、供电基础设施基本完善。项目实施环评提出的措施后，厂区运营期“三废”均得到合理处置，不会造成二次污染。 因此，从环境保护的角度分析，建设项目选址合理可行。 （2）区域总体规划 本项目用地性质为建设用地，符合鄠邑区涝店镇产业布局规划和《鄠邑区涝店镇土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善》，规划证明文件见附件7。 3、与相关技术政策、文件的相符性分析 本项目与相关技术政策、文件的符合性分析见下表。 表1-1 与相关技术政策、文件的相符性分析 文件 文件要求 本项目情况 符合性分析 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号） 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目已于2007年建成投产运行，且印刷过程使用的油墨为环保型水性油墨，印刷废气采用“UV光解+活性炭吸附装置”处理达标后排放；纸箱粘合过程使用水基型的淀粉胶，无毒无害，对环境影响较小。 符合 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》 严格控制新增VOCs排放量，加强VOCs项目废气收集，安装高效治理设施，同时新建包装印刷、工业涂装等涉VOCs建设项目必须进入工业园区，严格建设项目环境影响评价。 禁止建设、生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。 本项目使用水性油墨，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料的项目。粘合过程使用水基型的淀粉胶，无毒无害。 符合 包装印刷项目采用柔性版印刷工艺和无溶剂复合工艺，使用低（无）VOCs含量的油墨。 本项目采取柔印技术，使用水性油墨。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号） 源头和过程控制：在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 项目所用油墨为水性油墨，粘合过程使用水基型的淀粉胶，无毒无害；生产工序在密闭厂房内进行，在印刷设备上方安装集气罩，收集有机废气，采用UV光解+活性炭吸附设备处理有机废气，处理达标后排放。 符合 末端治理与综合利用： （十四）对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有 溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（陕西省人民政府 2018年9月22日） 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目使用水性涂料，印刷废气配套建设UV光解+活性炭吸附废气净化设备治理工艺，废气排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中印刷标准。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》（西安市人民政府2018年12月28日） 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。石油化工工业、合成树脂工业、聚乙烯工业的挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值，暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）。 本项目属于暂未出台大气污染物特别排放限值标准的涉及挥发性有机物排放的行业，有机物排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷行业限值。 符合 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，并纳入环保失信第三方企业名单。 本项目使用水性油墨，不属于使用高VOCs含量的溶剂型涂料的项目。 符合 《重点行业挥发性有机物治理方案》 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等。 项目所用油墨为水性油墨，粘合过程使用水基型的淀粉胶，无毒无害；采取柔印技术；印刷废气采用“UV光解+活性炭吸附装置”处理达标后排放。 符合 包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。 4、建设项目特点及主要环境问题 （1）建设项目特点 本项目位于涝店镇马营村，主要为纸箱生产和销售，包括切割、印刷、粘箱等，运行期间会产生废气、噪声、生活污水及生活垃圾和工业固废等。 （2）主要关注的环境问题 ①项目运营过程中印刷废气会对周围环境产生一定影响。 ②项目生产设备运营产生的噪声会对周围环境产生影响。 ③项目运营过程中产生的生活垃圾和工业固废会对周围环境产生影响。 5、环境影响评价的结论 项目符合国家相关产业政策和规划要求，所在地环境质量较好，各项污染物能够达标排放。项目运营后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从环境保护角度分析，项目建设可行。 三、项目概况 1、项目名称及建设性质 （1）项目名称：纸箱生产线及配套设施项目 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：西安一佳包装材料厂 2、地理位置及四邻关系 西安一佳包装材料厂位于西安市鄠邑区涝店镇马营村，项目中心地理坐标E：108.586433°，N：34.190532°。东侧为村道，北侧隔村道为兴勤纸箱厂，西侧和南侧为林地（种植有绿化树木）。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、项目组成 本项目占地面积约2000m2，总建筑面积约1450m2，利用马营村闲置厂房进行纸箱生产线及配套设施项目的建设。本项目主要建设内容包括办公室、生产车间、成品库、原料库、一般固废暂存间、危废暂存间，同时建设薄刀机、开槽机、碰线机、滚线机、水墨印刷机、钉箱机等生产设备，并配备印刷废气处理装置和水墨污水处理装置。本项目年生产能力为30万个纸箱产品。项目总投资50万元，其组成情况见表1-2。 表1-2 本项目工程组成表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 一层，砖结构，建筑面积640m2，层高5m，布置薄刀机、开槽机、碰线机、滚线机、水墨印刷机等。 利用原有厂房，已建 加工区 一层，砖结构，建筑面积175m2，布置线锯和切纸机，主要加工纸箱内的挡板。 利用原有厂房，已建 仓储工程 原料库 位于厂区东南角，建筑面积240m2，用于储存纸板等原材料。 利用原有厂房，已建 成品库 位于厂区南侧，彩钢房，建筑面积320m2，东侧布置2台钉箱机、1台粘箱机和1台卡盒机，成品纸箱堆放于该仓库西侧。 利用原有厂房，已建 辅助工程 办公区 位于厂区西北侧，建筑面积52m2 利用原有厂房，已建 公用工程 供水 由马营村供水管网供给 依托原有厂区供水系统 排水 印刷机冲洗废水经水墨污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释工序，不外排；厂区设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥。 已建 供电 用电来源于市政供电 依托原有厂区供电系统 供暖、制冷 办公室供暖制冷采用壁挂式空调。 已建 环保工程 废气处理 印刷车间密闭，在印刷机上方设置集气罩，收集后经UV光解+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。 已建 污水处理 印刷机冲洗废水经水墨污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释工序，不外排。 已建 厂区设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥。 依托原有厂区化粪池 噪声治理 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施 已建 固废 边角废料等一般固废放置于厂区北侧的固废暂存间（15m2），定期外售废品回收公司；废活性炭、污水处理装置污泥统一收集存放于危废暂存间（8m2），位于办公室南侧，需设置专用贮存容器，交由有资质单位处置；生活垃圾采取垃圾桶收集交由环卫部门清运。 危废暂存间利用原有厂房，已建 4、原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及公用工程消耗量见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及动力消耗表 序号 名称 年用量 最大储存量 来源 形态 包装形式 储存位置 原辅材料 1 纸板 280t/a 15t 外购 固体 平板 原料库 2 环保水性油墨 黑 0.09t/a 0.03t 外购 液体 桶装 原料库 红 0.03t/a 0.03t 外购 液体 桶装 原料库 3 玉米淀粉胶水 1t/a 0.25t 外购 液体 桶装 原料库 4 扁丝 0.4t/a 0.2t 外购 固体 捆扎 原料库 能源消耗 1 水 15t/a / 供水管网 / / / 2 电 2万kWh / 市政供电 / / / 其他 1 活性炭 0.03t/a 0.03t/a 外购 固体 / 废气处理装置内 主要原辅材料理化性质： （1）水性油墨 项目外购的水性油墨不需稀释，直接使用。水性油墨简称水墨，是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。不含苯、二甲苯、丙酮及酮类等有机溶剂。连结料提供水墨必要的转移性能，颜料赋予水墨以色彩。水性油墨的连结料主要分为两种类型：水稀释型和水分散型。前者可以使用的树脂类型有很多种，比如顺丁烯二酸树脂、紫胶、马来酸树脂改性虫胶、乌拉坦、水溶性丙烯酸树脂和水性氨基树脂等。水分散型的连结料是在水中通过乳化的单体聚合所得，它是两相体系，其中油相以颗粒状在水相中分散，虽不能够被水溶解，但能够被水稀释，所以也可以认为是水包油乳液型。根据建设单位提供水性油墨成分组成信息，本项目所用的水性油墨成分为40%水溶性丙烯酸树脂、10%水、25%颜料、23%聚丙烯酸、2%助剂，其成分含量见下表。 表1-4 水性油墨原料成分及含量 成分 聚丙烯酸 水溶性丙烯酸树脂 颜料 水 助剂 合计 含量% 23 40 25 10 2 100 （2）玉米淀粉胶水 玉米淀粉胶水是由玉米淀粉、硼砂、苛性钠及水按一定比例混合的粘稠状液体。本项目直接购买混合成的液状玉米淀粉胶水，不需兑水可直接使用。玉米淀粉是玉米粒加工后的粉末，外观程白色或微黄色，水分≤14%，蛋白质≤0.5%，细度（通过100自筛）≥99%。硼砂学名十水四硼酸钠、焦硼酸钠，分子式Na2B4O7·10H2O，无色透明晶体或结晶粉末；无臭，味甜涩。苛性钠亦称烧碱、氢氧化钠，白色固体，呈粒状、片状，易溶于水，同时强烈放热，广泛用于造纸、人造丝、染色、肥皂、石油等。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 薄刀机 ZXJ-2000 台 1 已建 2 开槽机 ZXJ-2300 台 2 已建 3 手动碰线机 ZJ-S1600 台 1 已建 4 自动碰线机 ZJ-Z1600 台 1 已建 5 水墨印刷机 待定 台 1 新建 6 钉箱机 DX-1200 台 2 已建 7 粘箱机 ZX-2300 台 1 已建 8 卡盒机 ML-1300 台 1 已建 9 切纸机 Q-950 台 1 已建 10 线锯 DJ-400 台 1 已建 11 滚线机 X-2300 台 1 已建 12 水墨污水处理设备 BTE-500 台 1 已建 13 印刷废气处理装置 / 套 1 已建 6、产品方案 项目建成后，年产纸箱30万个，具体产品方案见表1-6。 表1-6 产品方案一览表 设备名称 年产量 重量 纸箱 30万个 280t/a 7、投资估算 本项目资金由企业自筹，建设总投资为50万元，项目投资主要为原辅材料与环保设施投入。 8、平面布置 本项目位于鄠邑区涝店镇马营村东南角，项目厂区入口位于北侧中部，原料库位于厂区东南角；生产车间位于东侧，根据生产工序由南向北依次布设薄刀机、滚线机、开槽机、碰线机、印刷机；印刷完成后的半成品进入厂区南侧的成品库，进行最后的粘箱、钉箱工序，最终成品放置于成品库存放；成品库北侧为隔挡板加工区；办公区位于西北侧，危废间位于办公区南侧，一般固废间位于厂区北侧。“UV光解+活性炭吸附”一体机共设1套，设于生产车间印刷工位西侧外，废气排放筒高15m。水墨污水处理设备位于废气处理装置北侧。本项目平面布置图见附图3。 9、公用工程 （1）给水 本项目用水引接自马营村供水管网，主要为生产用水和生活用水。 ①生活用水 本项目员工均为马营村及附近村民，不在厂区食宿。厂内设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥。生活用水主要为员工日常盥洗用水，用于厂区绿化浇洒和道路洒水抑尘。全厂劳动定员为14人，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2014），员工生活用水量按35L/（人·d）计，则生活用水量为0.49m3/d（147m3/a）。 ②生产用水 本项目生产用水主要为印刷机清洗用水和油墨稀释用水。 本项目生产过程中需要清洗印刷机墨辊，根据企业提供的多年运行统计资料，印刷机清洗用水量为0.1m3/次，清洗频次为一天一次，印刷机清洗水量为0.1m3/d（30m3/a）。 根据建设单位提供的资料以及项目实际生产情况，本项目购买的水性油墨最开始使用时不需要稀释，随着使用过程中水分的蒸发，需要向油墨中添加水。本项目将印刷机清洗的水全部回用于油墨稀释，不需要额外添加新鲜水。 （2）排水 本项目印刷机清洗水经水墨污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释，不外排；厂区不设食宿，化粪池定期清掏用作农肥，员工盥洗废水用于厂区绿化浇洒和道路洒水抑尘。本项目水平衡图见图1-1，用水情况见表1-7。 表1-7 本项目用排水情况一览表 用水单元 用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 排放去向 生活用水 员工 0.49 0.392 用于厂区绿化浇洒和道路洒水抑尘 生产用水 印刷机清洗用水 0.1 0 印刷机清洗废水经水墨污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释，不外排 油墨稀释 0.1（回用水） 0 合计 0.59 0 / 图1-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目供电依托原有厂区供电设施，足以保证项目运营期的用电要求。 （4）供暖与制冷 办公场所供暖与制冷均采取壁挂式空调。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员14人，均为当地村民，厂区不提供食宿。生产实行1班工作制，每班工作9小时，全年工作300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 西安一佳包装材料厂于2007年在西安市鄠邑区涝店镇马营村建设纸箱生产线及配套设施项目，并于同年4月建成投产运行。根据对周围群众进行走访调查，并咨询西安市生态环境局鄠邑分局，本项目自运行以来无环境污染纠纷投诉。 根据现场踏勘，有机废气经印刷工序废气集气罩收集后经“UV解+活性炭吸附”处理装置处理后，由1根15m排气筒排放；生活污水主要为员工盥洗废水，用于厂区绿化浇洒和道路洒水抑尘；印刷机清洗废水经油墨污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释工序；生活垃圾由环卫部门统一清运，一般固体废物收集后外售废品回收单位，危险固废均集中至危废暂存间并委托有危废资质单位处理。 项目目前存在的主要环保问题有： 危废间未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定进行建设，危废间地面为水泥硬化地面，简单铺设了一层塑料帆布进行防渗，墙裙和地面防渗不满足要求；危废间存放有杂物。 环评要求整改措施： （1）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定完善危废暂存间的建设，对地面及墙裙进行防渗，将杂物移出危废间，设置相应的防溢流围堰或托盘。危废间的门须上两把锁。 （2）项目产生的所有固体危险废物分类装入符合规定的容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。不得将不相容的废物混合或合并存放。 （3）装载危险废物的容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （4）储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 （5）危险废物须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 |

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 西安市鄠邑区地处陕西省关中平原中部，属西安市郊县，县域介于东经108°22′～108°46′，北纬33°46′～34°16′之间。距西安城区26公里，东以高冠河、沣河与长安县毗邻，西以白马河与周至县为界，南以秦岭分水岭与宁陕县接壤，北靠渭河与兴平县隔岸相望，东北与咸阳市相接。东西最宽处约30公里，南北最长处约53公里，总面积1255平方公里。 本项目位于西安市鄠邑区涝店镇马营村，周边交通便利。 2、地形、地貌 西安市鄠邑区地势南高北低。南依秦岭山区最高海拔3015.1米，山脊海拔680米，渭河滩地最低点海拔388米。地貌特征为秦岭北麓山前冲击扇，扇缘洼地、黄土台原。在地质构造上大体分为两部分：南部山区主要为北秦岭褶皱带的组成部分；北部平原区为渭河地堑组成部分，地势南高北低，差别很大。北部平原按地貌特征可分为秦岭北麓山前洪积扇缘尘洼地。洪积扇分布于山基线以北，草堂寺以南，地势较高，水利条件较差。善缘洼地分布于洪积扇以北，地表坡度小于1°，地层较厚，水利条件好，但排水不畅，雨季地表常积水。 本项目所在地地势平坦，适合项目建设。 3、气候气象 本区属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，无霜期年平均216天，光、热、水资源丰富，光照全年总时数为1983.4小时，年平均气温是13.5℃，年总降水量为627.6毫米，是发展农业生产和多种经营比较理想的地区。鄠邑区历年各月风向以西风（W）为主，其次是西北风（NW）。月最大风速：春季以4月、5月最大（17m/s），夏季以6月最大（14m/s），秋季以9月最大（17m/s），冬季以1月最大（14m/s），历年最大风速17m/s。 4、水文 鄠邑区境内水资源充沛，地下水存量4亿立方米，有36条大小河流，均源出秦岭北麓，出山后汇成涝河、甘峪河、太平河、高冠河四大水系，分布全区，贯通南北。甘峪河流入涝河，涝河北流入渭，太平河与高冠河水系汇入沣河。 太平河发源于秦岭的静峪脑，全长为32公里，流域面积200.09平方公里，山区集水面积179.01平方公里，总落差380米。出山后又汇纳神水峪、紫沟峪、十房峪、土地峪、牛心峪的流水，流至长安县境内的郭村向北投入沣河。 太平河在峪口处控制面积233.29km2，无水文实测资料，依据涝河谭庙水文站实测资料推算，最大年径流量1.43亿m3，多年平均径流量0.72亿m3，最大流量487m3/s，最小流量0.1m3/s，多年平均流量2.28m3/s，多年平均水温11.3℃，最高水文36℃，最低水文-3℃，多年平均陆地蒸发量450mm，水面蒸发量800mm。 5、生态环境 （1）植被 项目所在地地处渭河阶地平原区，西南区域属于交通、工业企业、居民混合区；村庄主要以自然村形式存在，布局分散且土地利用粗放，区内植被主要为农作物、当地常见杂草及人工绿化植被。 （2）动物 鄠邑区野生动物资源主要有：羚牛、草兔、松鼠、鹿、豹、熊、苏门羚、刺猬、林麝、猴、青羊、野猪和环颈雉、长尾雉、班鸠、杜鹃、画眉、猫头鹰以及18种野生鱼类。其中羚牛属国家一类保护动物，大鲵、长尾雉为国家二类保护动物。 经走访调查，项目附近没有国家Ⅰ、Ⅱ级保护野生动物和省重点保护动物。

环境质量现状

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等）： 一、环境空气质量现状调查与评价 1、基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量现状》，关中地区67个县区空气质量状况统计表中鄠邑区环境质量现状统计数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状分析（单位：μg/m3） 监测项目 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 0.20 达标 NO2 年平均质量浓度 41 40 1.15 超标 PM10 年平均质量浓度 116 70 1.57 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 1.46 超标 CO 24小时第95百分位浓度 2300 4000 0.48 达标 O3 8小时第90百分位浓度 186 160 1.07 超标 鄠邑区环境空气6个监测项目中，二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时第95百分位浓度低于国家环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均浓度值、臭氧8小时第90百分位浓度均高于国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 2、其他大气污染物环境质量现状 本项目所在区非甲烷总烃的环境质量现状引用陕西金盾工程检测有限公司“金盾检测（现）第2018107号”报告中对双槐村的监测数据，双槐村位于本项目地东侧1.83km处，监测时间为2018年12月21日~12月27日，每天监测4次，共监测7天，监测数据见表3-2，监测报告见附件8，监测点位与本项目位置关系见附图5。 表3-2 其他污染物（非甲烷总烃）环境质量现状分析（单位：mg/m3） 时间 点位 12月21日 12月22日 12月23日 12月24日 12月25日 12月26日 12月27日 双槐村 0.25~0.36 0.28~0.39 0.27~0.37 0.32~0.38 0.25~0.32 0.25~0.34 0.31~0.38 标准值 参考《大气污染物综合排放标准详解》中的规定，非甲烷总烃的一次值为2.0mg/m3。 根据表3-2监测结果，本项目所在区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的规定（一次值2.0mg/m3），故该项目所在地区非甲烷总烃达标。 二、声环境质量现状调查与评价 2019年6月29日、30日，陕西金盾工程检测有限公司对本项目场地环境噪声现场监测。监测点位见附图5，本项目声环境监测报告见附件9，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测时间 监测点位 昼间 夜间 标准 6月29日 厂界东1# 53 42 昼间60 夜间50 厂界南2# 52 41 厂界西3# 53 42 厂界北4# 54 43 郑军安家（项目西北侧52m） 50 42 王运理家（项目西侧55m） 49 41 王养民家（项目西北侧156m） 49 41 6月30日 厂界东1# 53 42 厂界南2# 51 40 厂界西3# 52 41 厂界北4# 53 42 郑军安家（项目西北侧52m） 51 42 王运理家（项目西侧55m） 50 42 王养民家（项目西北侧156m） 48 40 从表3-3可以看出，本项目四周厂界和敏感点声环境均能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 三、土壤环境质量现状调查与评价 为了解项目区域土壤质量现状，2019年8月23日委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司对项目区域的土壤质量进行了现状监测。本次土壤环境现状监测在项目厂区内布设3个监测点位，分别位于厂区一般固废间附近空地（1#）、危废暂存间东侧空地（2#）、水墨污水处理装置附近空地（3#），均采集0~0.2m表层样。 1、监测项目及方法 （1）监测因子 监测因子：①重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；②挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。共45项。 监测因子分析方法按照土壤监测技术进行，本项目各监测因子分析方法及使用仪器见下表。 表3-4 土壤环境质量分析方法及使用仪器 序号 监测项目 分析方法 主要仪器型号及管理编号 检出限 1 重金属和无机物 砷（mg/kg） 原子荧光法 GB/T 22105.2-2008 AFS-2202E型原子荧光光度计（TFJC/B18009） 0.01 2 镉（mg/kg） 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 WFX-130型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） 0.01 3 六价铬（mg/kg） 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ687-2014 SZCL型恒温磁力搅拌器（YFJC/B18240） WFX-130型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） 2 4 铜（mg/kg） 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 WFX-130型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） 1 5 铅（mg/kg） 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 WFX-130型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） 0.1 6 汞（mg/kg） 原子萤光法 GB/T 22105.1-2008 AFS-2202E型原子荧光光度计（TFJC/B18009） 0.002 7 镍（mg/kg） 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1977 WFX-130型原子吸收分光光度计（YFJC/B18006） 5 8 挥发性有机物 四氯化碳（mg/kg） 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） 1.3×10-3 9 氯仿（mg/kg） 1.1×10-3 10 氯甲烷（mg/kg） 1.0×10-3 11 1,1-二氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3 12 1,2-二氯乙烷（mg/kg） 1.3×10-3 13 1,1-二氯乙烯（mg/kg） 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） 1.0×10-3 14 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 1.3×10-3 15 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） 1.4×10-3 16 二氯甲烷（mg/kg） 1.5×10-3 17 1,2-二氯丙烷（mg/kg） 1.1×10-3 18 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3 19 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3 20 四氯乙烯（mg/kg） 1.4×10-3 21 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） 1.3×10-3 22 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） 1.2×10-3 23 三氯乙烯（mg/kg） 1.2×10-3 24 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） 1.2×10-3 25 氯乙烯（mg/kg） 1.0×10-3 26 苯（mg/kg） 1.9×10-3 27 氯苯（mg/kg） 1.2×10-3 28 1,2-二氯苯（mg/kg） 1.5×10-3 29 1,4-二氯苯（mg/kg） 1.5×10-3 30 乙苯（mg/kg） 1.2×10-3 31 苯乙烯（mg/kg） 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） 1.1×10-3 32 甲苯（mg/kg） 1.3×10-3 33 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） 1.2×10-3 34 邻二甲苯（mg/kg） 1.2×10-3 35 半挥发性有机物 硝基苯（mg/kg） 气相色谱-质谱法 HJ834-2017 5977气相色谱-质谱联用仪（YFJC/B18005） 0.09 36 苯胺（mg/kg） 0.005 37 2-氯苯酚（mg/kg） 0.06 38 苯并[a]蒽（mg/kg） 0.1 39 苯并[a]芘（mg/kg） 0.1 40 苯并[b]荧蒽（mg/kg） 0.2 41 苯并[k]荧蒽（mg/kg） 0.1 42 䓛（mg/kg） 0.1 43 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） 0.1 44 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） 0.1 45 萘（mg/kg） 0.09 2、监测时间 取样时间为2019年8月23日。 3、监测结果 土壤环境现状监测结果见表3-5，监测报告见附件10。 表3-5 土壤环境现状监测结果（单位：mg/kg） 序号 项目 监测结果 评价标准 达标情况 1# 2# 3# 1 重金属和无机物 砷 12.5 11.4 11.6 60 达标 2 镉 0.087 0.104 0.095 65 达标 3 六价铬 2ND 2ND 2ND 5.7 达标 4 铜 26.5 24.8 24.1 18000 达标 5 铅 26.8 28.1 27.9 800 达标 6 汞 0.051 0.049 0.043 | 38 达标 7 镍 29.1 26.4 28.1 900 达标 8 挥发性有机物 四氯化碳 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 2.8 达标 9 氯仿 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 0.9 达标 10 氯甲烷 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 37 达标 11 1,1-二氯乙烷 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 9 达标 12 1,2-二氯乙烷 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 5 达标 13 1,1-二氯乙烯 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 66 达标 14 顺-1,2-二氯乙烯 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 596 达标 15 反-1,2-二氯乙烯 1.4×10-3ND 1.4×10-3ND 1.4×10-3ND 54 达标 16 二氯甲烷 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 616 达标 17 1,2-二氯丙烷 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 5 达标 18 1,1,1,2-四氯乙烷 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 10 达标 19 1,1,2,2-四氯乙烷 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 6.8 达标 20 四氯乙烯 1.4×10-3ND 1.4×10-3ND 1.4×10-3ND 53 达标 21 1,1,1-三氯乙烷 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 840 达标 22 1,1,2-三氯乙烷 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 2.8 达标 23 挥发性有机物 三氯乙烯 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 2.8 达标 24 1,2,3-三氯丙烷 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 0.5 达标 25 氯乙烯 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 1.0×10-3ND 0.43 达标 26 苯 1.9×10-3ND 1.9×10-3ND 1.9×10-3ND 4 达标 27 氯苯 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 270 达标 28 1,2-二氯苯 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 560 达标 29 1,4-二氯苯 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 1.5×10-3ND 20 达标 30 乙苯 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 28 达标 31 苯乙烯 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 1.1×10-3ND 1290 达标 32 甲苯 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1.3×10-3ND 1200 达标 33 间二甲苯+对二甲苯 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 570 达标 34 邻二甲苯 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 1.2×10-3ND 640 达标 35 半挥发性有机物 硝基苯 0.09ND 0.09ND 0.09ND 76 达标 36 苯胺 0.005ND 0.005ND 0.005ND 260 达标 37 2-氯苯酚 0.06ND 0.06ND 0.06ND 2256 达标 38 苯并[a]蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 15 达标 39 苯并[a]芘 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1.5 达标 40 苯并[b]荧蒽 0.2ND 0.2ND 0.2ND 15 达标 41 苯并[k]荧蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 151 达标 42 䓛 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1293 达标 43 二苯并[a,h]蒽 0.1ND 0.1ND 0.1ND 1.5 达标 44 茚并[1,2,3-cd]芘 0.1ND 0.1ND 0.1ND 15 达标 45 萘 0.09ND 0.09ND 0.09ND 70 达标 由上表可知，本项目所在地土壤各监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值限值要求。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标 西安一佳包装材料厂位于鄠邑区涝店镇马营村，根据现场调查，本项目主要保护目标见表3-4，保护目标见附图5。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素 坐标/° 保护对象 方位 距离 规模（人） 环境功能 E N 空气 环境 108.582655 34.191784 马营村 西北侧 52m 2100 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值 108.578138 34.186956 余姚村 西南侧 488m 1900 108.563118 34.182873 三过村 西南侧 1.88km 1800 108.569727 34.176696 黄家庄村 西南侧 2.0km 350 108.558526 34.171867 | 涝上村 西南侧 2.87km 2000 108.566712 34.168973 鲁家寨村 西南侧 2.75km 1400 108.579855 34.172648 里贤庄村 南侧 1.82km 1500 108.592858 34.174352 疙瘩头村 东南侧 1.71km 380 108.596978 34.174779 小坳河村 东南侧 1.85km 260 108.603630 34.182128 坳河村 东南侧 1.37km 2200 108.594832 | 34.191180 冯村 东侧 527m 500 108.608437 34.191358 双槐村 东侧 1.83km 340 108.609552 34.197747 留村 东北侧 1.96km 950 108.594317 34.200658 渭南村 东北侧 1.09km 1200 108.599982 34.204527 渭北村 东北侧 1.7km 1300 108.612986 34.211376 元南村 东北侧 3.16km 910 108.587451 34.202752 祁村 北侧 982m 1500 108.575263 34.209176 新安村 西北侧 2.14km 980 108.567753 34.205556 杨家滩村 西北侧 2.18km 890 108.560457 34.200906 东曹村 西北侧 2.33km 860 声环境 108.582655 34.191784 马营村 西北侧 52m 2100 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。 （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）运营期非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中印刷行业的有组织排放浓度限值、表2中的厂区内监控点浓度限值、表3中企业边界监控点浓度限值。 标准名称 污染因子 标准限值 类别 数值 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 非甲烷总烃 企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 厂区内监控点浓度限值 10mg/m3 有组织排放限值 最高允许排放浓度 50mg/m3 最低去除效率 85% （2）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。 （4）废水零排放。 |
| 总量控制标准 | 根据“十三五”期间总量控制要求及项目特点，本项目生产废水经处理后全部回用，不外排；厂区设置化粪池，定期清掏用作农肥。本项目运营期，建议污染物总量控制指标为VOCs：0.00333t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 西安一佳包装材料厂租赁涝店镇马营村闲置厂房建设纸箱生产线及配套设施项目。经现场踏勘，该厂已于2007年4月建成投运，建设期对周围环境的影响已随施工期结束而终止。因此，不再考虑施工期污染。 本项目运营期工艺流程及产污环节见图5-1所示。 图5-1 本项目运行期工艺流程及产污环节 生产工艺流程简述为： （1）分切、开槽：使用薄刀机和开槽机将宽幅纸板按照顾客要求的尺寸加工成所需尺寸的纸板。该工序产生噪声和废纸板。 （2）碰线：使用碰线机对分切开槽的纸板压线，该工序产生噪声。 （3）印刷：本项目印刷采用柔版印刷，在常温下使用水性油墨经印刷机进行印刷。印刷采用的是黑、红两色印刷。印刷过程中产生有机废气，以非甲烷总体计。本项目将印刷机置于密闭车间内，并在印刷设备上方设置集气罩，收集的废气经UV光解+活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高排气筒排放。印刷机清洗废水经水墨污水处理设备处理后全部用于油墨稀释，不外排。 （4）钉箱和粘箱：印刷后的纸板人工搬运至成品库，采用扁丝将纸板结合处进行组装，该工序会产生噪声；不需要钉的纸板采用玉米淀粉胶将纸板粘合成纸箱。 （5）包装：将检验合格的产品用包装带进行打包。 （6）成品码垛：将打包好的成品码垛堆放在成品库区，待交付订购商。 主要污染工序 1、废气 印刷机印刷过程中会使油墨中的有机溶剂挥发到空气中产生废气，主要为挥发性有机物（非甲烷总烃）。本项目现有工程使用的油墨为环保水性油墨，不含苯、甲苯和二甲苯，主要成分为聚丙烯酸、水溶性丙烯酸树脂、颜料、水、助剂。 本项目印刷工段的有机废气通过印刷机上方的集气罩收集后，经管道一并引入“UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理后经1根15m高的排气筒排放。集气罩收集效率以85%计，引风机风量为6000m3/h，“UV光解+活性炭吸附”装置的处理效率不低于85%（UV光解处理效率不低于50%，活性炭吸附处理效率不低于70%）。 项目使用印刷专用的环保型水性油墨，根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》“附录B附表5各类挥发性有机物排放源排放系数”，水性油墨印刷挥发性有机物产污系数为100g/kg油墨。根据建设单位提供的资料，本项目水性油墨年用量为0.12t/a，则印刷过程中非甲烷总烃产生量约为0.012t/a。印刷机每天工作4h，年工作约1200h。 本项目印刷有机废气经集气罩收集85%，则有组织废气产生量为0.0102t/a，产生速率为0.0085kg/h，产生浓度为1.42mg/m3；未经集气罩收集的废气（15%）无组织排放，无组织排放量为0.0018t/a。经集气罩收集的废气由管道送入“UV光解+活性炭吸附”装置处理后，有组织排放的非甲烷总烃量为0.2125mg/m3，排放速率0.001275kg/h，排放量为0.00153t/a。本项目水性油墨物料平衡见表5-1，物料平衡图见图5-2。 图5-2 水性油墨物料平衡图（单位：t/a） 表5-1 本项目水性油墨物料平衡一览表 投入 产出 序号 名称 数量（t/a） 序号 名称 数量（t/a） 1 水性油墨 0.12 1 有机废气（以非甲烷总烃计） 0.012 / / / 2 进入产品 0.088 / / / 3 污泥 0.02 总计 0.12 总计 0.12 综上，本项目大气污染物产生量及排放情况详见下表。 表5-2 本项目非甲烷总烃产排情况一览表 工序 年运行时间（h） 非甲烷总烃产生情况 处理措施及效率 85%有组织排放 15%无组织排放 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 印刷 1200 0.012 集气罩+UV光解+活性炭吸附，净化效率85% 0.00153 0.2125 0.001275 0.0018 0.0015 2、废水 本项目员工均为马营村及附近村民，不在厂区食宿。厂内设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥；员工日常盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水。 本项目生产废水主要为清洗印刷机墨辊污水，采取水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水，不外排。 3、噪声 本项目运行期噪声主要来自薄刀机、开槽机、水墨印刷机、钉箱机、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声级约在70~90dB（A）。通过选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声后等治理措施后，噪声值可降低15dB（A）左右，项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表5-3。 表5-3 设备噪声源强及降噪措施一览表（单位：dB（A）） 产生源 源强 数量（台/套） 拟采取的措施 采取措施后的声级 薄刀机 75 1 设备合理布局，选用低噪声设备、采取厂房隔声等措施 60 开槽机 85 2 70 自动碰线机 80 1 65 手动碰线机 70 1 55 水墨印刷机 75 1 60 钉箱机 80 2 65 粘箱机 70 1 55 卡盒机 75 1 60 切纸机 70 1 55 线锯 | 75 1 60 滚线机 70 1 55 风机 90 1 75 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、一般固废（生产过程产生的边角料、废包装材料）、危险废物（设备维修时产生的废机油桶与含油抹布、废UV灯管、废活性炭、污水处理装置产生的污泥）等。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员14人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为7kg/d（2.1t/a）。 （2）一般固废 本项目运行期产生的一般固废主要有废边角料和废包装材料。根据建设单位提供资料，本项目废边角料产生量约为1t/a，暂存于一般固废间，定期外售废品回收站；废包装材料产生量约为0.3t/a，收集后定期外售废品回收站。 （3）危险废物 ①废机油桶与含油抹布 根据建设单位提供资料，设备日常维护会产生废机油桶和含油抹布。废机油桶产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），废机油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），委托有资质的单位处理。 含油抹布产生量约为0.002t/a，根据 《国家危险废物名录》（2016 版），含油抹布属于HW49其它废物（900-041-49），委托有资质的单位处理。 ②废油墨桶 根据建设单位提供资料，本项目一年使用4桶油墨，故每年产生废油墨桶4个。根据《国家危险废物名录》（2016 版），废油墨桶属于HW12染料涂料废物（900-253-12），委托有资质单位处理。 ③废UV灯管 本项目在处理有机废气的过程中采用“UV光解+活性炭吸附”有机废气净化装置，其中UV光解采用高能高臭氧紫外线灯管来净化有机废气。根据设备厂家提供资料，预计每年更换一次UV灯管，废UV灯管产生量约0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废UV灯管属于HW29 含汞废物（900-023-29）。 ④废活性炭 根据工程分析，有机废气处理量约为0.00867t/a，其中活性炭吸附能力为0.3kg/kg-炭，则废活性炭产生量约为0.04t/a，每年更换一次。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其它废物（900-041-49），委托有资质的单位处理。 ⑤水墨污水处理设备污泥 本项目油墨污水处理设备处理过程中会产生一定量的污泥，根据建设单位和设备厂家提供的资料，废水处理系统每年清理一次，污泥产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW12染料涂料废物（264-012-12），委托有资质的单位处理。 本项目固废产生情况见下表。 表5-4 运营期固废产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量（t/a） 危废代码 1 废边角料 剪切工序 1 / 2 废包装材料 包装工序 0.3 / 3 含油废抹布 设备维修 0.002 HW49 900-041-49 4 废机油桶 设备维修 0.001 HW08 900-249-08 5 废油墨桶 印刷 4个/a HW12 900-253-12 6 废UV灯管 有机废气处理 0.001 HW29 900-023-29 7 废活性炭 印刷有机废气处理 0.04 HW49 900-041-49 8 水墨污水处理设备污泥 印刷机清洗废水处理 0.02 HW12 264-012-12 9 生活垃圾 办公 2.1 / |
| --- | --- |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 印刷有机废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 1.42mg/m3，0.0102t/a | 0.2125mg/m3，0.00153t/a |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.0018t/a | 0.0018t/a |
| 水污染物 | 印刷机冲洗废水 | COD、SS | 经污水处理设备处理后全部回用于油墨稀释用水 | 循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、 NH3-N、SS | 设置化粪池，定期清掏用作农肥；盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水 | 定期清掏用作农肥；盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水 |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 废边角料 | 1t/a | 1t/a |
|  |  | 废包装材料 | 0.3t/a | 0.3t/a |
|  | 危险废物 | 含油废抹布 | 0.002t/a | 0.002t/a |
|  |  | 废机油桶 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 废UV灯管 | 0.001t/a | 0.001t/a |
|  |  | 废油墨桶 | 4个/a | 4个/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  |  | 水墨污水处理设备污泥 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 2.1t/a |
| 噪声 | 项目噪声主要为生产设备、风机等运行时产生的噪声，其噪声源强为70~90dB（A），采取基础减振、隔声等防治措施。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 西安一佳包装材料厂已于2007年建成投运，生产运营过程所产生的各类污染因素均采取了相应的治理措施，能实现达标排放，基本不会对生态环境造成次生污染影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目已于2007年4月建成投运，建设期对周围环境的影响已随施工期结束而消失。

营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、废气达标排放分析 本项目有组织废气主要为印刷有机废气。印刷工段有机废气经“集气罩+UV光解+活性炭吸附”处理装置处理后经过15m高排气筒排放。根据工程分析可知，“UV光解+活性炭吸附”装置的处理效率按85%计算，则经过处理后有机废气的排放浓度为0.2125mg/m3，排放速率0.001275kg/h，排放量为0.00153t/a。非甲烷总烃的排放浓度和去除效率均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中印刷行业的规定。 2、有组织废气排放影响分析 本项目印刷废气经处理后经1根15m高排气筒排放，有组织排放源为1根印刷废气排气筒。 （1）预测因子及预测参数 本次评价应用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）模式清单中的AERSCREEN估算模式对主要污染源进行分析，确定大气评价等级和范围，并根据评价等级和范围进行相应的预测、评价。结合本项目大气污染物排放特点，并结合本项目所在区域自然等环境特点，确定本项目评价因子和评价标准见表7-1，估算模型参数见表7-2，大气污染物点源预测参数见表7-3。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 一次最高容许浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 表7-2 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -16 土地利用类型 农田 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/º / 表7-3 废气有组织排放预测源强输入清单 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 排气筒 108.586406 34.190677 396 15 0.5 8.49 25 1200 正常排放 0.001275 （2）预测结果 本项目废气有组织排放预测结果见表7-4。 表7-4 印刷废气有组织排放预测结果 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 浓度Ci(μg/m3) 占标率Pi(%) 1 0.0 0.0 24（最大值） 0.289 0.014 25 0.288 0.014 50 0.177 0.009 75 0.117 0.006 100 0.093 0.005 150 0.106 0.005 200 0.118 0.006 300 0.101 0.005 400 0.081 0.004 500 0.067 0.003 600 0.063 0.003 700 0.06 0.003 800 0.056 0.003 900 0.052 0.003 1000 0.048 0.002 2000 0.101 0.005 3000 0.049 0.002 4000 0.037 0.002 5000 0.031 0.002 下风向最大质量浓度及占标率/% 0.289 0.014 （3）预测结果分析 根据上表计算结果可知： 经AERSCREEN估算模式预测本项目污染物浓度扩散的情况，确定本项目评价等级为三级评价。根据预测结果，印刷废气经“UV光解+活性炭吸附”处理后，非甲烷总烃最大落地浓度为0.289μg/m3、占标率为0.014%。综上，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。 2、无组织废气排放影响分析 （1）无组织废气 本项目无组织废气主要为印刷废气未被捕集而排放，污染因子为非甲烷总烃。 （2）无组织废气排放影响分析 本项目印刷废气采取相应环保措施后，仍有部分废气无组织排放。无组织排放废气污染物为非甲烷总烃。 ①预测因子及预测参数 本次预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）模式清单中的AERSCREEN估算模式对主要污染源进行分析，确定大气评价等级和范围，并根据评价等级和范围进行相应的预测、评价。本次评价将生产车间作为一个整体面源进行预测，评价因子和评价标准见表7-5，估算模型参数同表7-2，污染源参数见表7-6。 表7-5 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 一次最高容许浓度 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 表7-6 面源参数表 编号 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 印刷 108.586418 34.190410 396 16 40 0 5 1200 正常排放 0.0015 ②预测结果 本项目废气无组织排放预测结果见表7-7。 表7-7 无组织排放预测结果 下风向距离D（m） 非甲烷总烃 预测质量浓度/（μg/m3） 占标率/% 1 2.702 0.135 19（最大值） 4.466 0.223 25 4.353 0.218 50 2.981 0.149 75 2.717 0.136 100 2.459 0.123 150 2.0 0.1 200 1.768 0.088 300 1.482 0.074 400 1.271 0.064 500 1.112 0.056 600 0.981 0.049 700 0.881 0.044 800 0.801 0.04 900 0.734 0.037 1000 0.677 0.034 2000 0.389 0.019 3000 0.284 0.014 4000 0.226 0.011 5000 0.188 0.009 下风向最大质量浓度及占标率/% 4.466 0.223 ③预测结果分析 经AERSCREEN估算模式预测本项目无组织污染物浓度扩散的情况，确定评价等级为三级评价。本项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为4.466μg/m3，最大最标率为0.223%，最大落地浓度对应距离为19m，对周边环境的影响较小。无组织非甲烷总烃的排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（浓度限值为3mg/m3）。 3、大气环境影响评价结论 综上，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）模式清单中的AERSCREEN估算模式对主要污染源进行分析，本项目污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-8。根据预测结果，确定本项目大气评价等级为三级，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物有组织排放量核算见表7-9，无组织排放量核算见表7-10，本项目大气污染物年排放量核算见表7-11，建设项目大气环境影响评价自查表见表7-12。 表7-8 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 NMHC 2000.0 0.289 0.014 / 矩形面源 NMHC 2000.0 4.466 0.223 / 表7-9 有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（μg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 排气筒 非甲烷总烃 212.5 0.001275 0.00153 主要排放口合计 非甲烷总烃 0.00153 有组织排放总计 主要排放口合计 非甲烷总烃 0.00153 表7-10 无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 排放标准 年排放量 标准名称 浓度限/(ug/m3) 1 印刷 非甲烷总烃 UV光解+活性炭吸附 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3000 0.0018t/a 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.0018t/a 表7-11 本项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 VOCs 0.00333t/a 表7-12 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≧2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a□ 评价因子 基本污染物（/） 其他污染物（NMHC） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有排放源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≧50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≦100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≦10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≦30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常占标率≦100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≦-20%□ k >-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NMHC） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（NMHC） 监测点位数（4） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2：（/）t/a NOx：（/）t/a 颗粒物：（/）t/a VOCs：（0.00333）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响分析 1、本项目污水来源及影响分析 （1）生活污水 本项目员工均为马营村及附近村民，不在厂区食宿。厂内设置化粪池，定期清掏用作农肥；员工日常盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水。 （2）生产废水 生产废水主要为清洗印刷机墨辊污水，采取水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水，不外排。 根据建设单位提供的资料，水墨污水处理设备的处理规模为0.5m3/d，本项目印刷机清洗废水产生量为0.1m3/d，水墨污水处理设备的处理规模可以满足本项目的污水处理。本项目水墨污水处理设备的处理工艺见图7-1。 图7-1 印刷废水处理工艺流程图 工艺流程介绍： 调节池：印刷机清洗废水输送至调节池，加入脱色剂，再加入铁合剂、片碱调节pH 值在7~9之间。 气浮池：在水中通入空气产生大量细微气泡，使其附着在颗粒物上，达到固液分离的效果。 反应池：往反应池中加入絮凝剂，充分混合反应，形成絮凝体。 沉淀池：废水流入沉淀池，进行泥水分离，从而去除废水中的絮凝体。进入清水回用池，全部回用于水墨稀释。 压滤机：沉淀池中的大颗粒物经压滤机压滤后装袋，污泥委托有相应危险废物处理资质单位处理。 综上，本项目产生的生产废水和生活污水经处理后对周围水环境影响较小。 2、地表水环境影响评价工作等级的划分 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价工作等级划分见表7-13。 表7-13 建本项目设项目水污染评价工作等级划分表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200或W＜6000 三级B 间接排放 — 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 本项目厂内设置化粪池，定期清掏用作农肥；员工日常盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水；生产废水采取水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。 2、建设建设项目废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表7-14，废水间接排放口基本情况表见表7-15，废水污染物排放执行标准表见表7-16，项目废水污染物排放信息见表7-17。 表7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别（a） 污染物种类（b） 排放去向（c） 排放规律（d） 污染治理设施 排放口编号（f） 排放口设置是否符合要求（g） 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称（e） 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、总余氯、粪大肠菌群数、氨氮、总磷、总氮 化粪池定期清掏用作农肥；盥洗废水用于厂区绿化及道路洒水 不外排 1# 化粪池 化粪池 / (是 □否 □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 2 印刷机清洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮 经水墨污水处理设备处理后，全部用于水墨稀释，不外排 不外排 2# 水墨污水处理设备 脱色-絮凝-沉淀-过滤 / (是 □否 □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表7-15 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） / / / / / / / / / / / 表7-16 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） / / / / / / 表7-17 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） / / / / / / 3、地表水环境影响评价自查表 本项目地表水环境影响评价自查表见表7-18。 表7-18 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他( 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （/） 监测断面或点位个数（/）个 现状评价 评价范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 预测因子 （/） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文年□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 污染物排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） 替代源排放情况 污染物名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （/） （/） （/） （/） （/） 生态流量确定 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程设施□；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测( 手动□；自动□；无监测( 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 三、噪声 1、噪声源强 本项目运营期噪声源主要有薄刀机、开槽机、水墨印刷机、钉箱机、风机等生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强为70~90dB（A）。本项目通过选用低噪声设备并采取合理布设、厂房隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少15dB（A）。本项目噪声源及声级见表7-19。 表7-19 本项目噪声源声级值 位置 设备名称 单台源强dB（A） 降噪措施 降噪后单台噪声级 dB（A） 噪声源距厂界距离m 东 西 南 北 生产车间 薄刀机 75 设备合理布局，选用低噪声设备、采取厂房隔声等措施 60 10 18 26 37 开槽机1 85 70 9 19 37 26 开槽机2 85 70 12 16 37 26 自动碰线机 80 65 5 23 34 29 手动碰线机 70 55 12 16 52 11 滚线机 70 55 5 23 29 34 水墨印刷机 75 60 6 22 51 12 风机 90 75 16 12 52 11 成品库 钉箱机1 80 65 14 14 18 45 钉箱机2 80 65 14 14 16 47 粘箱机 70 55 18 10 15 48 卡盒机 75 60 17 12 18 45 隔挡板生产区 切纸机 70 55 26 2 37 26 线锯 75 60 26 2 33 30 2、预测模型 为分析本项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti— i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）； △L —墙体隔声[dB(A)]。 （3）室内声源等效室外声源声功率级计算 若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级计算公式： 式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； Lp1、Lp2—设靠近开口处（窗户）室内、室外某倍频带的声压级； （4）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级计算： 式中： Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1)−α； S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 本项目夜间不生产，每天白天运行8h，根据室内、室外声压级预测模式，预测厂界噪声见表7-20。噪声预测等值线图见图7-2。 表7-20 项目噪声对厂界噪声贡献值预测结果（单位：dB(A)） 点位 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 郑军安家（项目西北侧52m） 贡献值 58 56 49 55 41 背景值 昼间 / / / / 51 夜间 / / / / 42 预测值 昼间 58 56 49 55 51 夜间 / / / / 45 本项目仅昼间进行生产。根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，且实际生产过程中一般不会将所有设备同时开启，故厂界实际噪声值会小于预测的贡献值。本项目正常运行时对敏感目标的预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 图7-2 噪声预测等值线图 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物有生活垃圾、一般固废（生产过程产生的边角料、废包装材料）、危险废物（设备维修时产生的废机油桶与含油抹布、废UV灯管、废活性炭、污水处理装置产生的污泥）等。本项目固废具体处置方式见表7-21。 表7-21 本项目固体废物利用处置方式一览表 序号 固废名称 产生工序 产生量（t/a） 危废代码 处置方式 1 废边角料 剪切工序 1 / 由物资回收单位回收利用 2 废包装材料 包装工序 0.3 / 3 含油废抹布 设备维修 0.002 HW49 900-041-49 委托有资质的单位处理 4 废机油桶 设备维修 0.001 HW08 900-249-08 5 废油墨桶 印刷 4个 HW12 900-253-12 6 废UV灯管 有机废气处理 0.001 HW29 900-023-29 7 废活性炭 印刷有机废气处理 0.04 HW49 900-041-49 8 水墨污水处理设备污泥 印刷机清洗废水处理 0.02 HW12 264-012-12 9 生活垃圾 办公 2.1 / 集中收集，由环卫部门清运处置 表7-22 危险废物一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 含油废抹布 HW49 HW49 900-041-49 0.002 设备维修 固态 矿物油 矿物油 每月 T/I 危废暂存间暂存，交有资质单位处置 2 废机油桶 HW08 HW08 900-249-08 0.001 设备维修 固态 机油 机油 每月 T，I 3 废油墨桶 HW12 HW12 900-253-12 4个 印刷 固态 油墨 油墨 每季度 T，I 3 废UV灯管 HW29 HW29 900-023-29 0.001 有机废气处理 固态 荧光灯管 荧光灯管 每年 T 4 废活性炭 HW49 HW49 900-041-49 0.04 固态 有机废气 有机废气 每季度 T/In 5 水墨污水处理设备污泥 HW12 HW12 264-012-12 0.02 清洗废水处理 液态 油墨 油墨 每周 T （1）一般工业固体废物：本项目产生的废边角料、废包装材料等，暂存于一般固废间，统一由物资回收单位回收。 （2）危险废物：分类收集，存放于危废暂存间，交由有资质单位处理。 （3）生活固废：生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 综上所述，本项目所有固体废物均可得到妥善处置。 本项目在办公区南侧设置一间危废暂存间，建筑面积为8m2。根据现场调查，本项目设置的危废间地面为水泥硬化地面，简单铺设了一层塑料帆布进行防渗，墙裙和地面防渗不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中要求的防渗系数，而且在危废间存放有其他杂物。 本次评价要求危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中要求进行建设，具体整改要求如下： ①墙裙和基础必须防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（等效渗透系数≤10-10cm/s）。 ②将杂物移出危废暂存间。 ③危废间的门须上两把锁。 ④项目产生的所有固体危险废物需分类装入符合规定的容器内，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签。不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑤装载危险废物的容器必须完好无损，材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。盛装容器下方设置相应的防溢流围堰或托盘。 ⑥盛装污泥的储存容器需密闭，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑦根据《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2016.4.1起实施）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）相关要求，建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 综上，本项目运行期间产生的固废在采取以上措施进行处理后，固废处理可满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，识别本项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目主要对外购纸板进行印刷，属于“HJ964-2018附录A”中的“造纸和纸制品——其他”故土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 本项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目占地面积约2000m2（＜5hm2），占地规模为小型。根据工程分析，本项目排放的大气污染物为非甲烷总烃，不涉及重金属和持久性、难降解有机污染物，本项目使用环保型水性油墨，根据预测印刷废气非甲烷总烃有组织排放最大落地浓度出现在距源中心下风向距离24m。根据现场实际调查，本项目东侧为村道，北侧隔村道为兴勤纸箱厂，西侧和南侧现为林地（种植有绿化树木）。根据涝店镇土地利用总体规划，本项目西侧和南侧规划为农田，本项目四周50m范围内土壤敏感程度为敏感。根据“HJ964-2018表4”，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 根据本次土壤环境质量现状监测结果，本项目厂区内土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，则土壤现状达标。 根据《土壤污染防治行动计划》应加强污染源监管、做好土壤污染预防工作。本项目租赁已建成厂房，厂区地面进行硬化，印刷机冲洗废水经水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水；危险废物存放于危废暂存间，评价要求危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中要求进行建设，危废暂存间一般不会发生泄漏，故正常情况下，不会对土壤产生直接影响。 本项目土壤环境影响评价自查表见下表。 表7-23 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型□；两种兼有□ 土地利用类型 建设用地(；农用地□；未利用地□ 土地利用类型图 占地规模 （0.2）hm2 敏感目标信息 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） 影响途径 大气沉降□；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位□；其他（/） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感(；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级□；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 同附录C 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 点位布置图 表层样点数 3 / 0~0.2m 柱状样点数 / / / 现状监测因子 45项基本因子 现状评价 评价因子 45项基本因子 评价标准 GB15618□；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（） 现状评价结论 土壤环境质量现状达标 影响预测 预测因子 预测方法 附录E□；附录F□；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制(；过程控制□；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 印刷机冲洗废水经水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关要求对其进行贮存，正常情况下不会对土壤环境产生影响。 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 六、环境管理与监测计划 1、环境管理 根据现状调查，评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： （1）根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保目标。 （2）编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 （3）进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 （4）维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 2、环境监测计划 （1）环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面： ①定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家和地方规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内； ②分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护使用，提高科学管理水平； ③协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （2）环境监测计划 运营期污染源与环境监测计划见表7-24，其他监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 表7-24 污染源监测计划表 项目 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制指标 废气 非甲烷总烃 有机废气处理装置进口、出口 2个 每年2次 有机废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）限值 非甲烷总烃 厂区上、下风向厂界外10m 上风向1个、下风向1个 每年1次 噪声 Leq(A) 厂界四周围墙外1m 4个 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 七、环保投资 本项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资50万元，环保投入16.8万元，占总投资额的33.6%，具体分配见表7-25。 表7-25 环境保护投入估算表（单位：万元） 序号 项目 内容 投资 1 废气 印刷废气 1套“UV光解+活性炭+15m排气筒”，净化处理效率不低于85% 10 2 废水 生活污水 厂区设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥 0.2 印刷机清洗废水 1台水墨污水处理设备 3 3 噪声 设备噪声 减振、隔声 1 4 固废 一般工业固废 一般固废暂存间 0.5 危险废物 建设一座危废暂存间（8m2），设置专用盛装容器、地面及墙裙防渗，危废委托有资质的单位处理。 2 生活垃圾 生活垃圾桶若干 0.1 合计 16.8 八、竣工环保设施验收清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。具体环保设施见表7-26。 表7-26 营运期环境保护设施清单 序号 项目 环保治理措施 数量 验收标准 1 废气 印刷废气 印刷机上方设置集气罩，保证集气效率不低于85%；有机废气经集气罩收集后经管道送入“UV光解+活性炭吸附”处理装置处理，由1根15m排气筒排放，净化效率不低于85%。UV灯管和活性炭均为每年更换一次。 1套 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 2 废水 印刷机清洗废水 水墨污水处理设备，处理规模0.5m3/d 1台 全部回用于水墨稀释用水，产生的污泥交有资质单位处理 生活污水 化粪池 1座 定期清掏，用作农肥 3 噪声 设备噪声 基础减振，厂房隔声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废 一般工业固废 一般固废暂存间建筑面积15m2，地面采取水泥硬化 1间 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的有关规定 危险废物 危废暂存间建筑面积8m2，等效渗透系数≤10-10cm/s；设置专用盛装容器，容器下方设置相应的防溢流围堰或托盘；危废需分类装入符合规定的容器内，容器上必须粘贴标签；作好危险废物管理台账；危废间内不得存放杂物；门须上两把锁。 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定 生活垃圾 生活垃圾桶 若干 100%妥善处置 九、污染物排放情况 本项目运营期污染物排放情况详见表7-27。

表7-27           污染物排放清单

| 污染 类别 | 污染源 | 污染因子 | 排放源强 | 环保设施及运行参数 | 排污口/验收位置 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷机 | 非甲烷总烃（有组织） | 0.2125mg/m3，0.00153t/a | 印刷机上方设置集气罩，保证集气效率不低于85%；有机废气经集气罩收集后经管道送入“UV光解+活性炭吸附”处理装置处理，由1根15m排气筒排放，净化效率不低于85%。UV灯管和活性炭均为每年更换一次。 | 排气筒 | 1个 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
|  |  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.0018t/a | 未经收集的有机废气无组织排放 | 厂区外上、下风向10m | / |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | / | 厂区设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥 | 化粪池 | 1座 | 定期清掏，用作农肥 |
|  | 印刷机清洗废水 | COD、 BOD5、SS、氨氮 | 经处理后回用 | 水墨污水处理设备，处理规模0.5m3/d | 水墨污水处理设备 | 1套 | 全部回用于水墨稀释用水，不外排 |
| 噪声 | 生产车间 | 噪声 | 2类标准 | 选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等措施 | 厂界 | 与高噪声设备配套 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 一般工业固废 | 废边角料 | 1t/a | 一般固废暂存间建筑面积15m2，地面采取水泥硬化 | 一般固废暂存间 | 1座 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的有关规定 |
|  |  | 废包装材料 | 0.3t/a |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 含油废抹布 | 0.002t/a | 危废暂存间建筑面积8m2，等效渗透系数≤10-10cm/s；设置专用盛装容器，容器下方设置相应的防溢流围堰或托盘；危废需分类装入符合规定的容器内，容器上必须粘贴标签；作好危险废物管理台账；危废间内不得存放杂物；门须上两把锁。 | 危废间 | 1座 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定 |
|  |  | 废机油桶 | 0.001t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废油墨桶 | 4个/a |  |  |  |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.001t/a |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.04t/a |  |  |  |  |
|  |  | 水墨污水处理设备污泥 | 0.02t/a |  |  |  |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 | 2.1t/a | 垃圾袋、垃圾桶 | / | / | 妥善处置 |

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | UV光解+活性炭+15m排气筒 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS氨氮、总氮、总磷 | 化粪池 | 定期清掏，用作农肥 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS氨氮 | 水墨污水处理设备 | 经处理后全部回用于水墨稀释用水，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工办公 | 生活垃圾 | 分类收集，及时清运，处置率100% |
|  | 生产过程 | 废边角料、废包装材料 | 由废品回收公司回收 |
|  |  | 废机油桶、含油抹布、废油墨桶、废UV灯管、废活性炭、污水处理装置污泥等危险废物 | 交由有危废处置资质单位处置 |
| 噪 声 | 选用低噪设备、室内放置等，使得项目产生的噪声能够达到符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本项目租赁已建成厂房进行建设，无新增占地，基本不新增生态环境破坏。本项目采取了切实可行的废气、废水、噪声和固废污染防治措施，对周围生态环境的影响小。 |

结论与建议

一、结论 西安一佳包装材料厂位于西安市鄠邑区涝店镇马营村，租赁马营村闲置厂房建设纸箱生产线及配套设施项目，该厂于2007年4月建成投运，本次补办相关环评手续。 西安一佳包装材料厂利用马营村闲置厂房进行纸箱生产线及配套设施项目的建设。本项目主要建设内容包括办公室、生产车间、成品库、原料库、一般固废暂存间、危废暂存间，同时建设薄刀机、开槽机、碰线机、滚线机、水墨印刷机、钉箱机等生产设备，并配备印刷废气处理装置和水墨污水处理装置。本项目年生产能力为30万个纸箱产品。 本项目总投资50万元，其中环保投资16.8万元，占总投资额的33.6%。 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，为允许类项目。2019年6月6日，西安市鄠邑区发展和改革委员会印发了“纸箱生产线及配套设施项目”的企业投资项目备案确认书，同意项目建设。本项目符合国家产业政策。 2、环境质量现状评价结论及环境问题 （1）环境空气质量现状 根据《2018年12月及1~12月全省环境空气质量现状》，2018年1~12月项目所在的鄠邑区环境空气质量状况统计数据可知，项目所在区域属于不达标区。 本项目所在区非甲烷总烃的环境质量现状引用陕西金盾工程检测有限公司“金盾检测（现）第2018107号”报告中对双槐村的监测数据，根据监测结果可知，本项目所在区非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的规定（一次值2.0mg/m3），故该项目地非甲烷总烃达标。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目厂界和敏感点昼间、夜间声环境质量现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值，项目所在区域声环境质量良好。 （3）土壤环境质量现状 根据土壤环境质量现状监测结果，本项目厂区内土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地筛选值，则土壤现状达标。 3、环境影响分析与措施 （1）环境空气影响分析 本项目废气主要为印刷有机废气，印刷工段的有机废气通过印刷机上方的集气罩收集后，经管道一并引入“UV光解+活性炭吸附”装置处理，处理后经1根15m高的排气筒排放。根据工程分析，本项目非甲烷总烃的排放浓度和去除效率均满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中印刷的规定。 （2）水环境影响分析 本项目现有员工均为马营村及附近村民，不在厂区食宿。厂内设置防渗化粪池，定期清掏用作农肥；员工日常盥洗废水用于厂区绿化和道路洒水。生产废水主要为清洗印刷机墨辊污水，采取水墨污水处理设备处理后全部回用于水墨稀释用水，不外排。 （3）声环境影响分析 根据噪声预测结果，本项目运行期厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，正常运行时对敏感目标的预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目建设对周围声环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 本项目生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置；生产过程产生的一般工业固体废物统一收集，由物资回收单位回收利用；危险废物分类收集后，存放于危废暂存间，委托有资质单位处理；本评价要求危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中要求进行建设。采取上述措施后本项目固体废物均可妥善处置，对环境影响较小。 4、环境管理与监测计划 本项目运营期污染源和环境监测可委托有资质的环境监测单位承担。同时，建设单位应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 5、总量控制 根据“十三五”期间总量控制要求及项目特点，本项目运营期，建议污染物总量控制指标为VOCs：0.00333t/a。 6、总体结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，在确保主体工程与环保工程“三同时”的基础上，同时认真落实本报告提出的各项污染防治措施，加强各项环保措施的运行管理的前提下，项目废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从环境影响角度分析，该项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）本项目建成后应在三个月内向环保部门申报进行环保设施“三同时”竣工验收。 （2）本项目在污染治理方面必须保证足够的环保资金，切实落实各项治理措施，尤其是废水处理和噪声治理措施的落实。 （3）建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。由当地环境监测站定期对污染源进行监测，建立污染源管理档案。 2、建议 （1）健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）要加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 鄠企整办发[2018]307号 附件3 准入文件 附件4 备案文件 附件5 租赁合同 附件6 土地性质证明文件 附件7 符合规划证明文件 附件8 引用的大气监测报告 附件9 声环境现状监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 基本信息图 附图5 基本信息底图及地形图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。