陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目（固体废物）竣工环境保护验收报告表

建设单位：     陕西渼陂实业有限公司

编制单位：    陕西昌泽环保科技有限公司

2019年10月

陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目（固体废物）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：     陕西渼陂实业有限公司

编制单位：    陕西昌泽环保科技有限公司

2019年8月

建设单位法人代表（签字）：

编制单位法人代表（签字）：

项目负责人：

填表人：

前  言

陕西渼陂实业有限公司位于西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号，经营范围涉及新型高分子材料、包装材料、塑料粉剂、纸张、包装机械的加工、销售；包装装潢印刷品印刷，年产1000吨包装材料制品。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，2018年9月29日，取得西安市鄠邑区发展和改革局以鄠发改审发〔2018〕350号对《陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目》备案确认的通知，2019年1月陕西渼陂实业有限公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司编制完成了《陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目环境影响报告表》。2019年3月7日，西安市环境保护局鄠邑分局以（鄠环批复〔2019〕32号）对该项目予以批复。目前，该项目各项环保设施均已建设完成并投入试运行，满足环境保护竣工验收监测的要求。

2019年7月陕西渼陂实业有限公司委托陕西昌泽环保科技有限公司对“陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目”进行环境保护竣工验收监测。监测单位组织专业技术人员进行了现场勘查，收集整理了《陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目环境影响报告表》、环评批复等相关资料，并于2019年7月31日~8月1日对该项目进行了现场监测和检查，根据监测、检查结果编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次验收范围为《陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目环境影响报告表》中（固体废物防治措施）所包含内容。

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西渼陂实业有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号 |
| 主要产品名称 | 包装材料制品 |
| 设计生产能力 | 1000吨/年 |
| 实际生产能力 | 1000吨/年 |
| 建设项目 环评时间 | 2019年1月 | 现场监测 时间 | 2019年7月31日~8月1日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局鄠邑分局 | 环评报告表 编制单位 | 中国轻工业西安设计工程 有限责任公司 |
| 概算总投资 | 200万元 | 概算环保 投资 | 14.1万元 | 比例 | 7.05% |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保 投资 | 15.1万元 | 比例 | 7.56% |
| 占地面积 | 1000m2 | 绿化面积 | / |
| 验收监测 依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日起施行）； 5、《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 6、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）； 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； 8、中国轻工业西安设计工程有限责任公司编写的《陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目环境影响报告表》（2019年1月）； |
| 验收监测依据 | 9、西安市环境保护局鄠邑分局《关于陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目环境影响报告表》的批复（鄠环批复〔2019〕32号）； 10、陕西渼陂实业有限公司提供的通过排污交易购买污染物排放总量权指标、排污许可证等相关资料。 |
| 验收监测标准 标准号、级别 | 固体废物： 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存控制标准》(GB 18579-2001)及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及修改单。 |

表二 建设项目工程概况

2.1建设项目基本情况 项目名称：陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目 建设单位：陕西渼陂实业有限公司 建设性质：新建 建设地点：西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号 建设规模：项目投资200万元，占地面积1000平方米，年产1000吨包装材料制品 2.2建设项目地理位置及四邻关系 本项目位于建设场地位于西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号，厂房东侧为西安创新精密仪器研究所，西侧为空置仓库，北侧为陕西福贝尔康复器材有限公司，南侧为万桂科技，详见附图1：地理位置图；附图2：四邻关系图。 2.3主要建设内容及规模 项目租赁西安万桂新材料有限公司厂房1000m2，购置真空包装吹膜机4台、包装彩印机1台及附属机械设备10余台，建设生产线6条，年产1000吨包装材料制品，具体建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容对照表 工程 组成 工程建设内容及其他 实际建设 主体 工程 生产区，占地面积105m2，共6条生产线，主要用于吹膜、注塑等工序。涉及真空包装吹膜机、注塑成型机、包装彩印机等。 生产区，占地面积105m2，共6条生产线，主要用于吹膜、注塑等工序。涉及真空包装吹膜机、包装彩印机等。 原料区，占地面积66m2，主要用于存储PE塑料颗粒。 与环评一致 成品库，占地面积72m2，主要用于存储成品。 与环评一致 库房，占地面积42m2，主要用于机油、活性炭的存储。 与环评一致 辅助 工程 办公区，占地面积24m2，主要用于人员办公。 与环评一致 危废暂存间，占地面积6m2，主要用于存贮危废。 危废暂存间，占地面积5m2，主要用于存贮危废。 公用工程 供水 由市政供水系统供给 与环评一致 排水 雨污分流，生活污水依托厂区化粪池收集后通过管网进鄠邑区第二污水处理厂，生产废水收集交有危废资质单位处理不外排。 雨污分流，生活污水依托厂区化粪池收集后通过管网进入鄠邑区第二污水处理厂，生产废水收集委托陕西明瑞再生资源有限公司处置。 供电 由市政电网供电 与环评一致 采暖、制冷 生产车间不采暖，办公生活区供热、制冷采用分体空调。 与环评一致 环保工程 固废 处置 设生活垃圾箱（桶），统一收集后交由当地环卫部门统一处理；一般固体废物收集后外售废品回收站；危险废物收集暂存危废暂存间，交有资质单位处理。 生活垃圾，集中收集到带盖垃圾桶，定期清运至环卫指定地点堆存；废边角料、废品，主要为分切、检验过程中产生的边角料及不合格品，收集后外售回收单位；油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭，收集于危废暂存间，定期委托陕西明瑞再生资源有限公司处置。 项目实际建设过程中，本项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案对照表 产品名称 规格 年产量t/a 实际年产量t/a 包装材料制品 厚度为：0.08mm、0.12mm、0.16mm 产品规格为（单位：mm）：60×80、100×200、200×300、300×400、400×500、500×750六种规格 1000 1000 2.4主要原辅材料 本项目主要原、辅材料消耗量见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗对照表 序号 主要原辅料名称 年耗量 实际年耗量 1 PE塑料颗粒 1000.231t/a 1000.231t/a 2 水性油墨 0.38t/a 0.38t/a 3 机油 0.03t/a 0.03t/a 4 活性炭 1.96t/a 1.96t/a 5 水 157.56t/a 157.56t/a 6 电 152.7万kWh/a 152.7万kWh/a 2.5主要生产设备 表2-4 主要生产设备对照表 序号 名称 设备型号 数量 实际数量 1 注塑成型机 350/650/850/1200 4台 0台 2 中空包装吹膜机 csj350 /csj650/xsj850/xsj1200 4台 4台 3 包装彩印机 - 1台 1台 4 分切机 1400 3台 3台 5 自动粘合机 650 3台 3台 2.6平面布置 厂房东侧设置1个出入口，办公区位于东南角，生产区位于西北侧，原料区位于西南侧，本项目厂区总平面布置见附图3。 2.7劳动定员及工作制度 劳动定员 15人，一日两班，每班 8 小时，年运行 300 天。 2.8水源及水平衡 项目用水由市政供水管网提供，生产用水主要为墨辊清洗用水，厂区内实行雨污分流。生活污水依托园区化粪池处理后通过园区管网进鄠邑区第二污水处理厂；油墨辊清洗废水收集后定期委托陕西明瑞再生资源有限公司处置，项目水平衡图如图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.9主要生产工艺 营运期工艺流程简述： 第一步，先将外购的聚乙烯颗粒原料投入到上料口。 第二步，再将料口里面的聚乙烯通过电加热使之融化。 第三步，通过螺桶螺杠将融化的聚乙烯挤压出来。在出口的圆形模具中通过吹膜机往里面吹入空气，使之成为一个圆筒。 第四步，在机器顶部有两个收卷的轴，通过挤压把筒膜挤压成为两片的薄膜。 第五步，将挤压出来的薄膜在收卷杠上进行收卷。 第六步，将收卷后的半成品放在彩印机器上面进行表面油墨彩印，彩印后进行人工分切或者在分切机上进行分切。 第七步，将分切好的袋子单面热合封口。 第八步，装入编织袋中，手工封口发货。本项目工艺流程及产污节点图见图1。 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 2.10项目变动情况 该项目存在的变化原环评中要求设置4台注塑成型机，实际建设中未上注塑成型机，其余未发生变化。

表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

3.1主要污染源和污染物 项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废（废边角料、废品）、危险废物（油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭等）。 3.2 污染物处理和排放情况 生活垃圾：集中收集到带盖垃圾桶，定期清运至环卫指定地点堆存。 2）废边角料、废品：主要为分切、检验过程中产生的边角料及不合格品，收集后外售回收单位； 3）油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭：收集于危废暂存间，定期委托陕西明瑞再生资源有限公司处置。 固体废物照片： 危险废物暂存间 危险废物暂存间 危险废物暂存间

表四 环评报告表的结论及环评审批意见

4.1环评结论与建议 1、项目概况 项目租赁西安万桂新材料有限公司厂房1000㎡；购置真空包装吹膜机4台、注塑成型机1台、包装彩印机1台及附属机械设备10余台，建设生产线6条，年产1000吨包装材料制品。 2、环境影响分析及采取的污染防治措施 项目营运期过程中主要产生的固废包括生活垃圾、一般工业固废及危险废物。 生活垃圾设置垃圾收集桶（含盖），分类收集，统一由环卫部门清运处置，做到日产日清；废边角料、残次品收集后外售回收单位；危险废物暂存于危废暂存间，送有危险废物处置资质的单位处理。 3、结论 本项目符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，在采取设计和报告表提出的污染治理措施后，项目运营产生的污染物可实现达标排放，对环境的影响较小，从保护环境质量目标分析，项目建设可行。 二、要求 ① 建设单位应在生产运营中加强管理，确保污染治理设施稳定高效运行； ② 加强设备维修保养，降低设备运行时产生的噪声。 ③ 强化危险废物运营期的管理。 4.2环评批复意见 陕西渼陂实业有限公司: 你单位《陕西洋陂实业有限公司建设环保材料生产项目项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合西安市环境保护科学院的技术评估报告，我局对该《报告表》进行认真审查后，批复如下: 一、项目概况: 项目租赁西安万桂新材料有限公司厂房1000m2；购置真空包装吹膜机4台、注塑成型机1台、包装彩印机1台及附属机械设备10余台，建设生产线6条，年产1000吨包装材料制品。项目总投资200万元，其中环保投资14.1万元。 二、经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照该《报告表》中所提出的污染防治措施、建议要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、建设单位应重点做好以下工作: （一）必须按《报告表》提出的要求和建议，生活污水依托厂区化粪池收集后通过管网进鄂邑区第二污水处理厂。 （二）必须按《报告表》提出的要求和建议，废气采用密闭车间，通风换气+UV光解+活性炭吸附处理后，经15m排气筒排放。 （三）必须按环评《报告表》提出的要求和建议，噪声采取隔声、基础减振等措施，保证厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 （四）必须按《报告表》提出的要求和建议，生活垃圾设箱(桶)，统一收集后交由当地环卫部门统一处理；一般固体废物收集后外售废品回收站;危险废物收集哲存危废暂存间，交有资质单位处理。 四、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、根据陕西省环保排污权交易规定，你公司应足额购买污染物排放总量权指标后，方可生产。 六、该项目建成后，按规定程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。 七、按照环境保护相关法律法规办理排污许可证。

表五 验收监测工况及检查内容

5.1监测工况 2019年7月31日~8月1日，对厂区进行了竣工环保验收现场监测，设计产量为1000吨/年，年生产300天，验收监测期间正常生产，各项环保设施运转正常，生产负荷大于75%。监测期间生产负荷详见表5-1。 表5-1 监测期间运营负荷一览表 监测日期 产品名称 设计产量 （吨/年） 设计产量 （吨/天） 实际产量 （吨/天） 负荷 (%) 2019年7月31日 包装材料制品 1000 3.33 2.73 82 2019年8月1日 2.63 79 5.2固废检查结果 项目固废主要为生活垃圾、一般工业固废（废边角料、废品）、危险废物（油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭等），具体处置见表5-2。 表5-2 本项目固体废物利用处置方式评价表 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 排放量（t/a） 利用处置方式 生活垃圾 职工生活 一般固废 —— 2.25t/a 委托当地环卫部门清运处置 废边角料、废品 切割、检验 一般固废 —— 0.02t/a 收集后出售给回收公司 油墨等废包装材料 原料储备 危险固废 HW49/900-041-49 0.2t/a 委托陕西明瑞再生资源有限公司处置 废机油 设备检修 危险固废 HW08/900-218-08 0.002t/a 油墨清洗废水 磨辊清洗 危险固废 HW08/900-218-08 0.048t/a 废活性炭 废气处理 危险固废 HW49/900-041-49 1.96t/a

# 表七环境管理检查及批复落实

7.1项目执行国家建设项目环境管理制度情况 经检查，陕西渼陂实业有限公司建设项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，履行各项环保手续的报批，在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。 已编制完成应急预案，正在环保部门备案；排污许可已在环保部门办理；已通过排污交易购买污染物排放总量权指标。 7.2是否发生扰民和污染事故 根据调查，项目试运行期间，尚未发生扰民和污染事故。 7.3环评、批复措施落实情况 表7-1 环评批复、环评结论建议落实情况一览表 类别 环评结论 环评批复提出的防治措施 落实情况 固废 生活垃圾设垃圾桶； 一般固废，收集后外售回收单位；危险废物，防渗危废暂存间+委托资质单位 生活垃圾设垃圾桶，统一收集后交由当地环卫部门统一处理；一般固体废物收集后外售废品回收站；危险废物收集哲存危废暂存间，交有资质单位处理 生活垃圾，集中收集到带盖垃圾桶，定期清运至环卫指定地点堆存；废边角料、废品，主要为分切、检验过程中产生的边角料及不合格品，收集后外售回收单位；油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭，收集于危废暂存间，定期委托陕西明瑞再生资源有限公司处置。 7.4项目投资 项目环保投资具体见表7-2。 表7-2 项目环保投资一览表 治理对象 环保治理措施 投资（万元） 实际投资（万元） 废气 塑化废气 集气罩+UV光解+活性炭+15m排气筒 7 9 制袋废气 印刷废气 废水 生活污水 依托厂区化粪池（30m3） - - 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，并设置基础减振措施 4 4 固体废物 生活垃圾 垃圾桶等 0.1 0.1 边角料、残次品 收集后外售回收单位 - - 废包装材料 防渗危废暂存间+委托资质单位处置 3 2 废机油 油墨清洗废水 废活性炭 总计 14.1 15.1

表八 验收监测结论及建议

验收监测结论： 验收监测期间，该项目的生产正常企业生产正常稳定，环境保护设施运行正常，生产负荷分别为82%、79%，满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷大于75%的要求。 生活垃圾：集中收集到带盖垃圾桶，定期清运至环卫指定地点堆存；废边角料、废品：主要为分切、检验过程中产生的边角料及不合格品，收集后外售回收单位；油墨等原料废包装材料、废机油、油墨清洗废水、废活性炭：收集于危废暂存间，委托陕西明瑞再生资源有限公司处置。 建议： 严格按照《危险废物贮存控制标准》(GB 18579-2001)相关规定管理，记录台账，建立危废转移联单。 验收监测总结论 陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目自立项到竣工投入试生产的全过程，能够执行各项环境管理法律法规，重视环保管理，环保机构及各项管理规章制度比较健全；基本能够落实环评及批复提出的环保对应措施和建议；环保设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。 该项目经过验收监测和现场检查，建设单位基本落实了环评和环评批复中污染防治设施和环境保护措施，固体废物均得到妥善处理，基本符合验收条件。建议建设项目固体废物防治措施部分通过验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                  填表人（签字）：                         项目经办人（签字） ：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 陕西渼陂实业有限公司建设环保材料生产项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2921 塑料薄膜制造 | 建设性质 | 新 建 改 扩 建 技 术 改 造 | 项目厂区中心经/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产1000吨包装材料制品 | 实际生产能力 | 年产1000吨包装材料制品 | 环评单位 | 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局鄠邑分局 | 审批文号 | 鄠环批复（2019〕32号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019.3 | 竣工日期 | 2019.7 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 西安市环境保护局鄠邑分局 | 环保设施监测单位 | 陕西昌泽环保科技有限公司 | 验收监测时工况 | 82%，79% |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） | 14.1 | 所占比例（%） | 7.05 |
|  | 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资（万元） | 15.1 | 所占比例（%） | 7.55 |
|  | 污水治理（万元） | 0 | 废气治理 （万元） | 9 | 噪声治理（万元） | 4 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增污水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7800h |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610125MA6W1AHM8U | 验收时间 | / |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量 (12) |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废边角料、废品 | / | / | / | 0.02 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 油墨等废包装材料 | / | / | / | 0.2 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.002 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 油墨清洗废水 | / | / | / | 0.048 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.96 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +⑴  3、计量单位：污水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克

## 附图1：地理位置图

## 附图2：四邻关系图

]1G`W55N5K3@1YB7.png" \* MERGEFORMATINET

## 附图3：厂区平面布置图

## 附件1：备案确认

## 附件2：环评批复

## 附件3：执行标准

## 附件4：营业执照

## 附件5：租赁合同

## 附件6：危废合同

# Text boxes

建设单位：陕西渼陂实业有限公司（盖章）

电话：13228025123

邮编：710300

地址：西安市鄠邑区西安沣京工业园沣二路5号

编制单位：陕西昌泽环保科技有限公司（盖章）

电话：029-86557929

邮编：710018

地址：陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园10号楼5楼

0.105

生活用水

0.42

化粪池

0.525

墨辊清洗水

0.001

定期委托陕西明瑞再生资源有限公司处置

0.004

0.005

0.530

新鲜水

塑化挤出

吹膜牵引

检验

制袋

分切

废气、噪声

噪声

成品入库

上料

牵引收卷

印刷

固废、噪声

废气、噪声

固废

废气

废水

噪声

项 目 地

西安

创新

精密

仪器

研究

所

陕西福贝尔康复器材有限公司

空

置

仓

库

万桂科技