陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目

（固体废物）竣工环境保护验收报告表

建设单位：  陕西精英机械制造有限公司

编制单位：  陕西昌泽环保科技有限公司

2019年9月

陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目

（固体废物）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：  陕西精英机械制造有限公司

编制单位：  陕西昌泽环保科技有限公司

2019年8月

建设单位法人代表（签字）：

编制单位法人代表（签字）：

项目负责人：

填表人：

前  言

陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目位于西安市雁塔区电子城齐王工业园6号，主要从事机械制造，模具加工，塑料制品加工、研发与制造，电子产品（专控除外）的开发、研制与销售。项目总投资6896万元，主要建设内容包括厂房、办公楼、员工公寓楼、仓储室等。年生产机械零部件4000套。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，2012年3月，陕西精英机械制造有限公司委托长安大学编制完成了《陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目环境影响报告表》。2012年4月17日，原西安市户县环境保护局以县环批复〔2012〕14号文对该项目予以批复。目前，该项目各项环保设施均已建设完成并投入试运行，满足环境保护竣工验收监测的要求。

2019年5月，陕西精英机械制造有限公司委托陕西昌泽环保科技有限公司对“陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目”进行环境保护竣工验收监测。监测单位组织专业技术人员进行了现场勘查，收集整理了《陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目环境影响报告表》、环评批复文件等相关资料，并于2019年5月30日~31日对该项目进行了现场监测，根据监测结果编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表。

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西精英机械制造有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |
| 建设项目地址 | 西安市沣京工业园 |
| 设计生产能力 | 机载综合电子箱4250台/年 |
| 实际生产能力 | 机械零部件4000套/年 |
| 建设项目 环评时间 | 2012年3月 | 现场监测 时间 | 2019年5月30日~31日 |
| 开工日期 | 2012年5月 | 竣工日期 | 2013年9月 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市户县 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 长安大学 |
| 概算总投资 | 6935万元 | 概算环保 投资 | 81万元 | 比例 | 1.2% |
| 实际总投资 | 6896万元 | 实际环保 投资 | 74万元 | 比例 | 1.07% |
| 验收监测 依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行； 5、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号； 6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告 2018年 第9号； 7、《陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目环境影响报告表》，长安大学，2012年3月； |

续表一  建设项目基本情况

| 验收监测 依据 | 8、《关于陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目环境影响报告表》的批复（县环批复〔2012〕14号），西安市户县环境保护局，2012年4月17日； 9、陕西精英机械制造有限公司提供的相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测标准 标准号、级别 | 根据项目环评报告、批复及最新标准排放要求，验收执行标准如下： 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及修改单。 |

表二 建设项目工程概况

2.1建设项目基本情况 项目名称：陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目 建设单位：陕西精英机械制造有限公司 建设性质：新建 建设地点：西安市沣京工业园 建设规模：机械零部件4000套/年 2.2建设项目地理位置及四邻关系 本项目厂址位于西安市沣京工业园，西临昱升印务，北边为空地，东侧为复合材料厂，南邻北索路。附图1：地理位置及四邻关系图。 2.3主要建设内容及规模 项目主要建设内容包括厂房、办公楼、员工公寓楼、仓储室、员工餐厅、其他建筑等。具体建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容对照表 序号 项目名称 建筑面积 实际建设 备注 一 主体工程 1 厂房 9120 3000 实际厂房建设9120m2，其中3000m2企业自用，其余均租用给他人 1.1 零件生产车间 / 2900 1.2 产品装配车间 / / 1.3 产品检验车间 / 50 2 仓储厂房 1890 50 二 辅助工程 3 办公楼 3024 4000 四层，框架 4 公寓 990 1300 四层，砖混结构 5 餐厅 660 660 砖混结构 6 其他设施用房 40 56（门房30m2、储电房6m2、厕所20m2） 砖混结构 7 停车位 23个 0 地上停车位 三 储运工程 8 原材料采购 国内材料以公路运输为主，国外材料以海运，公路运输为主 材料公路运输为主 材料均为国内产品 四 共用工程 9 供电 车间配电电压380/220V，照明电压220V 与环评一致 / 10 给水 工业园供水管道 与环评一致 / 11 排水 建设处理规模3m3/d的隔油池和处理规模为13m3/d一体化水处理设施 办公楼建设60m3化粪池，生活区建设30m3化粪池，经处理后排入市政管网 / 12 供暖 分体式空调供热 与环评一致 / 五 环保工程 13 固体废弃物 生活垃圾交环卫部门统一处理，危险废物交由有资质单位处置 生活垃圾交环卫部门统一处理；生产废料外售西咸新城沣东新城亮伟废旧资料经营部；危险废物交由陕西明瑞资源再生有限公司处置 / 14 绿化 栽植当地树种、花卉、绿色植物 与环评一致 / 2.4主要原辅材料及能耗 主要原、辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料及能耗对照表 序号 名称 环评用量 实际用量 1 钛合金 85t/a 0t/a 2 铝合金 77t/a 77t/a 3 电 10万元 10万元 2.5主要生产设备 表2-3 新型电子测向仪器车间设备清单对照表 序号 设备名称 型号 数量 （台） 实际型号 实际数量（台） 1 立式加工中心 XH714G 7 XH714G 8 2 立式加工中心 XH716E 6 XH716E 7 3 立式加工中心 XH716D 7 XH716D 1 4 定梁龙门式加工中心 XH2408C 6 XH2408C 1 5 数控立式床身 XK714G 7 XK714G/XK714D 5 6 电火花数控线切割机床 DK7732 3 DK7732 6 7 GY系列卧式金属带锯床 GY4035 3 GY4035 1 滑车立式锯床 / 0 GY5330 1 8 螺杆式空压机 KVB-50A 2 KVB-50A 2 9 电火花精密成型机床 ZNC 2 ZNC 1 10 全自动补偿式交流稳压器 SBW-150K A 4 SBW-150K A 4 11 三相全自动补偿式电力稳压器 SWB-100KVA 3 SWB-100KVA 2 12 三相分调式全自动变流稳压器 SVC-50KVA 3 SVC-50KVA 2 13 普通车床 A6136规格φ360 6 A6136规格φ360 2 普通车床 / 0 C0630A型 1 数控车床 / 0 CJK0640 1 14 炮塔铣 M4 5 / 0 15 中立铣 X5032 2 WM-X5032 1 16 大力铣 B1-400K 2 B1-400K 1 17 摇臂钻床 Z3032X10型 2 MILODON（M4） 3 / 0 MEGA兆铭（M4） 1 18 台式钻床 Z512BZ512B-1 3 Z512BZ512B-1 2 19 台式钻床 Z406B-1Z4604C 2 Z406B-1Z4604C 1 台式钻床 / 0 Z516-1 1 20 砂轮机 M32 2 M32 1 21 卧式铣镗床 / 0 TK611C/4A 1 21 卧式加工中心 TNCⅡC/0I-MD 1 / 0 22 立式加工中心 KCW-10V 1 / 0 23 精密数控立式加工中心 / 0 KCW-10V-HS 1 24 台式攻丝机 / 0 SWJ-6/SWJ-12 2 合计 79 / 60 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员115人，每天三班制，一班8小时，年工作300天。 2.7主要生产工艺 （1）生产阶段 客户提供原材料通过运输车辆运送至厂区，进入下料工序，该工序通过锯床将原材料按照图纸要求进行切割。该工序会产生边角料、金属碎屑及噪声的污染；下料好的材料送入机加工车间，通过数控车床和数控铣床进行加工成型，只有少部分材料还需要线切割和电床进行加工，人工检验零件符合图纸要求的，开始批量生产。该工序会产生废切削液、金属碎屑、非甲烷总烃及噪声的污染。本项目生产工艺主要是用数控车床、数控铣床对原材料进行机加工，不涉及电镀、焊接、喷漆等相关工艺。 （2）成品检验阶段 生产好的产品进行调试检验,调试检验过程中的不合格产品直接返回，进行返工。经调试检验合格的产品包装、入库。本项目生产工艺流程详及产污节点图见图1。 图1 生产工艺流程及产物环节示意图 2.8项目变动 项目涉及变化：1、项目原设计产品为机载综合电子箱，因取消组装步骤，实际产品为机械零部件；2、项目原设计辅料为钛合金、铝合金，因市场需求等原因，辅料仅需铝合金；3、项目组装步骤取消，相应的生产设备均未安装，具体见表2-3。 综上分析，以上变化对周围环境产生影响较小，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），经判定建设项目不涉及重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

3.1主要污染源和污染物 固体废物主要为生产过程中产生的生产废料（切割、钻孔的边角料）、废切削液、废机油手套、食堂废油脂及生活垃圾等。 3.2 污染物处理和排放情况 1）生产废料：集中收集，外售西咸新城沣东新城亮伟废旧资料经营部（协议见附件）； 2）生活垃圾：集中收集于垃圾桶，统一交由环卫部门处理； 3）废切削油、废机油手套、食堂废油脂：使用专用桶收集于危废暂存间，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司处置（协议见附件）； 固废处理措施照片： 危险废物暂存间 危险废物台账 危废标识 危废标识

表四 环评报告表的结论及环评审批意见

4.1环评结论与建议 1、项目概况 本项目建设地址位于西安沣京工业园，东临户县复合材料厂，南临空 地，西临空地，项目总投资6935万元，其中环保投资81元，占总投资的12%。 2、环境影响分析结论 本工程的固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾，生产过程产生的边角料，设备产生的废柴油、 废切削液、废机油手套。所有固体废弃物全部妥善处理， 符合有关废渣的处理规定，对环境影响较小。由以上分析可见，本项目对厂址周围环境保护目标以及环境质量影响较小。 3、污染防治措施 固体废弃物主要包括工业固体废弃物和生活垃圾，生产期金属废弃物由物资回收公司统一收购。生活垃圾定点堆放、集中清运，用车辆运送至当地环保部门指定的地点集中处理。废柴油废切削油、废机油手套交由有资质单位处理。 4、总结论 陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目符合国家产业政策。工程在建设和运行过程中产生废水、废气，噪声以及固体废物等，依照本环评中拟采取的防治措施对项目运行所产生的各类污染物进行处理后能够达到放标准，对周围环境影响较小。因此，从环保角度评估该建设项目是可行的。 5、要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产； （2）确保项目生活污水通过管道隔油池、一体化污水处理设施处理； （3）确保本项目在生产过土程中不涉及到喷漆、刷漆，焊接等工艺； （4）本项目所涉及的危险废物均要按要求处置，与有资质单位签订危废处理协议，同时按国家，向环保部门申报，不得私自处置、排放。 6、建议 （1）加强企业内部环境管理，重与管理措施，切实执行“三同时”制度。 （2）确保建筑材料选取符合设计要求，以保证达到较好的隔音、减噪 效果。 （3）项目在建设期间，尽量选用低噪声设备，施工阶段应在白天，尽 量减少运输车辆夜间的运输量。 4.2环评批复意见 陕西精英机械制造有限公司: 你单位《陕西精英机械制造有限公司气机载综合电子箱项目环境影响报表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，我局对该《报告表》进行认真审查后，批复如下: 一、项目概况: 陕西精英机械制造有限公司气机载综合电子箱项目位于西安市户县沣京工业园，南邻北索路，东邻户县复合材料厂，项目总投资6935万元，其中环保投资81万元，占地面积23331平方米，项目建成后年产机载综合电子箱4250台。 二、经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照该《报告表》中所提出的污染防治措施、建议要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、在项目设计，建设过程中和投入运行后，建设单位应重点做好以下工作: (一)在项目建设中，必须严格按照《西安市人民政府办公厅关于印发进一步加强扬尘污染控制工作实施方案的通知》(市政办发[2008]72号)等文件的要求，采取有效措施防止扬尘、施工噪声污染，以确保施工期所有污染物达标排放。 (二)必须按《报告表》提出的防治措施要求和建议，生活污水必须经化粪池进行预处理后再排入第二污水处理厂，切削液等危险废物必须交有资质单位处理，高噪声设备必须采取有效降噪措施，减少对周围环境的影响。 四、根据环境影响《报告表》测算数据，核定该建设项目建成投入使用后的新增污染物排放总量控制指标为COD排放量<0.138吨/年，氨氮≤0.038吨/年。 五、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 六、你单位必须在该项目竣工后向我局提出试运行申请，经同意后方可进行试运行，并在试运行三个月内向我局申请环保验收，经监测、验收合格方可正式投入运行。

表五 验收监测工况及检查结果

5.1监测工况 2019年5月30日~31日，对厂区进行了竣工环保验收现场监测，验收监测期间正常生产，各项环保设施运转正常。 表5-1 监测期间运营负荷一览表 监测日期 产品名称 设计产量 （套/天） 实际产量 （套/天） 负荷 (%) 2019年5月30日 机械零部件4000套/年 13 11 83 2019年5月31日 13 10 75 5.2固体废物检查结果 固体废物主要为生产过程中产生的生产废料（切割、钻孔的边角料）、废切削液、废机油手套、废油脂及生活垃圾等，产生及处置具体内容见表5-2。 表5-2 固体废物产生及处置一览表 名称 污染工序 性质 废物代码 产生量t/a 处理措施 生活垃圾 员工生活 一般固废 / 0.18 收集于垃圾桶，由环卫部门 统一清运 废边角料 生产 一般固废 / 3 集中收集，外售西咸新城沣东新城亮伟废旧资料经营部 废切削液 生产 危险废物 900-006-09 0.18 委托陕西明瑞资源再生有限公司处置 废机油 900-249-08 0.18 废机油手套 900-041-49 0.05 废油脂 食堂 危险废物 / 0.05

# 表六 环境管理检查及批复落实

6.1项目执行国家建设项目环境管理制度情况 经检查，陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，履行各项环保手续的报批，在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。 6.2是否发生扰民和污染事故 根据调查，项目运营至今，未发生扰民和污染事故。 6.3环评、批复措施落实情况 表6-1 环评批复、环评结论落实情况一览表 类别 环评结论 环评批复提出的 防治措施 落实情况 项目概况 本项目建设地址位于西安沣京工业园，东临户县复合材料厂，南临空 地，西临空地，项目总投资6935万元，其中环保投资81元，占总投资的12%。 陕西精英机械制造有限公司气机载综合电子箱项目位于西安市户县沣京工业园，南邻北索路，东邻户县复合材料厂，项目总投资6935万元，其中环保投资81万元，占地面积23331平方米，项目建成后年产机载综合电子箱4250台。 陕西精英机械制造有限公司气机载综合电子箱项目位于西安市户县沣京工业园，项目总投资6896万元，其中环保投资74万元，年产机械零部件4000套 固废 固体废弃物主要包括工业固体废弃物和生活垃圾，生产期金属废弃物由物资回收公司统一收购。生活垃圾定点堆放、集中清运，用车辆运送至当地环保部门指定的地点集中处理。废柴油废切削油、废机油手套交由有资质单位处理 / 生产废料：集中收集，外售西咸新城沣东新城亮伟废旧资料经营部；生活垃圾：收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理；废柴油及废切削油、废机油手套：委托陕西明瑞资源再生有限公司处置。 6.4项目投资 项目环保投资具体见表6-2。 表6-2 项目环保投资一览表 污染源 设施名称 设计投资 （万元） 实际投资 （万元） 废气 油烟净化器 10 6 废水 隔油池、化粪池2座 10 5 固体废物 危废暂存间、危废处置协议等 10 8 噪声 风机安装消声器、其他设施厂房隔声、基础减震 15 15 绿化 厂区绿化 36 40 合计 / 81 74

表七 验收监测结论及建议

验收监测结论： 验收监测期间，该项目的生产正常企业生产正常稳定，环境保护设施运行正常，2019年5月30日、31日生产负荷分别为82%、75%。 生产废料：集中收集，外售西咸新城沣东新城亮伟废旧资料经营部；生活垃圾：收集于垃圾桶，由环卫部门统一处理；废切削油、废机油手套及废油脂：委托陕西明瑞资源再生有限公司处置。 建议： 1、严格按照《危险废物贮存控制标准》(GB 18579-2001)相关规定管理，规范危废暂存间； 2、生活垃圾分类收集。 验收监测总结论 陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目自立项到竣工投入生产的全过程，能够执行各项环境管理法律法规，重视环保管理，环保机构及各项管理规章制度比较健全；基本能够落实环评及批复提出的环保对应措施和建议；环保设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。 该项目经过实际监测和现场检查，各项环保设施能够按照环境影响评价和环评批复的要求建设，并且废气、废水、噪声污染物排放结果均符合相应的排放标准要求；废切削油、废机油手套、废油脂：委托陕西明瑞资源再生有限公司处置固体废物得到妥善处理，基本符合验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字） ：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 陕西精英机械制造有限公司建设机载综合电子箱项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 西安市沣京工业园 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3669航空、航天及其他专用设备制造 | 建设性质 | 新 建 改 扩 建 技 术 改 造 | 项目厂区中心经/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 机载综合电子箱4250台/年 | 实际生产能力 | 机械零部件4000套/年 | 环评单位 | 长安大学 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市户县环境保护局 | 审批文号 | 县环批复（2012〕14号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 欧蓝德复合式油烟净化器 | 环保设施施工单位 | 欧蓝德复合式油烟净化器 | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 陕西精英机械制造有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西昌泽环保科技有限公司 | 验收监测时工况 | 82%、75% |
|  | 投资总概算（万元） | 6935 | 环保投资总概算（万元） | 81 | 所占比例（%） | 1.2 |
|  | 实际总投资（万元） | 6896 | 实际环保投资（万元） | 74 | 所占比例（%） | 1.07 |
|  | 污水治理（万元） | 5 | 废气治理 （万元） | 6 | 噪声治理（万元） | 15 | 固体废物治理（万元） | 8 | 绿化及生态（万元） | 40 | 其他（万元） |  |
|  | 新增污水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7200h |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | / |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量 (12) |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.18 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废边角料 | / | / | / | 3 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废切削液 | / | / | / | 0.18 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.18 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废机油手套 | / | / | / | 0.05 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.05 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +⑴  3、计量单位：污水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——吨/年； 废水排放量—万吨/年。水污染物排放浓度——毫克/升。

附图1：地理位置及四邻关系图

附图2：厂区平面布置图

附件1：备案确认

附件2：环评批复

附件3：工况调查

附件4：危废协议

附件5：固废协议

# Text boxes

建设单位：陕西精英机械制造有限公司（盖章）

电话：13319269923

邮编：710119

地址：西安市沣京工业园

编制单位：陕西昌泽环保科技有限公司（盖章）

电话：029-86557929

邮编：710018

地址：陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园10号楼5楼

复合材料厂

陕西精英电子有限公司

北索路

昱升印务

空地

厨房

卫生间

N

公寓

大门

绿化

办公楼4F

配电室

篮球场

编织袋

晟安保温

众办

生产厂房