《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个汉字（两个英文段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 搪瓷生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安鑫龙机械铸造有限公司 |
| 法人代表 | 闫惠来 | 联系人 | 鲍艳妮 |
| 通讯地址 | 鄠邑区东西四号路涝河桥西岸 |
| 联系电话 | 13991275775 | 传 真 | — | 邮政编码 | 710300 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区东西四号路涝河桥西岸 |
| 立项审批部门 | 西安市鄠邑区发展和改革委员 | 批准文号 | 2019-610125-33-03-030571 |
| 建设性质 | (新建 (技改 (改扩建 | 行业类别 及代码 | C377 搪瓷制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 324 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 30 | 其中：环保投资 （万元） | 2 | 环保投资占总投资比例 | 6.7% |
| 评价经费 （万元） | — | 预计投产日期 | 2019.8 |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 西安鑫龙机械铸造有限公司成立于2001年09月19日，地址位于鄠邑区东西四号路涝河桥西岸，在用厂房建筑面积为2000平方米，项目目前已形成年产合金灰铸铁热电偶保护管800吨的生产规模。2016年09月14日，西安市鄠邑区环境保护局对《合金灰铸铁热电偶保护管生产线项目环境影响报告表》进行了审批（县环批复〔2016〕80号），并于2018年9月通过了竣工环保验收。 根据市场需求，部分客户要求产品合金灰铸铁热电偶保护管必须进行搪瓷处理，搪瓷是将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体金属上并与金属牢固结合在一起的一种复合材料。在金属表面进行瓷釉涂搪可以防止金属生锈，使金属在受热时不至于在表面形成氧化层并且能抵抗各种液体的侵蚀，瓷釉涂搪在金属坯体上表现出的硬度高、耐高温、耐磨以及绝缘作用等优良性能。本次工程已于2018年12月建设完成，属于补办环评。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》、关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）等法律法规的要求，本项目属于68、金属制品表面处理及热处理加工中的其他，需要编制环境影响报告表。 西安鑫龙机械铸造有限公司于2019年5月委托陕西天成环境工程有限公司承担对本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了详细的现场调查、并收集相关资料。在此基础上，按照环评有关技术规范要求，完成了本项目环境影响报告表的编制工作，在此向协作单位表示衷心的感谢！ 二、项目分析判定 1、相关政策相符性分析 1）产业政策 本项目为搪瓷生产线建设项目，检索《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订），项目不属于国家鼓励类、淘汰类和限制类之列，可视为允许类，且本项目已于2019年6月取得西安市鄠邑区发展和改革委员会备案（2019-610125-33-03-030571），故本项目符合产业政策。 2）蓝天保卫战三年行动计划 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》国发〔2018〕22号，“加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦” ”。本项目为搪瓷生产线建设项目，不属于上述限制淘汰产业，符合相关规定。 根据《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年），“严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，关中核心区（见陕政办发〔2015〕23号），禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目；制定关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能；”。本项目为搪瓷生产线建设项目，不属于上述限制淘汰产业，符合相关规定。 根据《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案(2018—2020年)》（市政发[2018]33号），“严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》，禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目；西咸新区及其它区县、开发区2020年煤化工、石油化工、焦化、水泥（不含粉磨站）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料、防水材料等行业企业全部搬迁或关停；”。本项目为搪瓷生产线建设项目，不属于上述限制淘汰产业，符合相关规定。 根据《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》，“打好工业污染治理硬仗，重点涉气工业污染源全部安装烟气在线监控设施，关中地区水泥、焦化、钢铁、有色、玻璃、陶瓷、砖瓦等行业执行排放新标准，并取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）”。本项目为搪瓷生产线建设项目，不属于上述行业，生产用热由甲醇锅炉供应，符合相关规定。 2、规划相符性分析 本项目位于西安市鄠邑区东西四号路涝河桥西岸西安鑫龙机械铸造有限公司现有厂区内，根据鄠邑区玉蝉街办出具的规划证明文件，本项目符合玉蝉街道产业规划。 3、选址合理性分析 本项目位于西安市鄠邑区东西四号路涝河桥西岸西安鑫龙机械铸造有限公司现有厂区内，根据鄠邑区玉蝉乡国土资源所出具的土地证明文件，项目用地性质为建设用地，本项目选址合理。 2、地理位置 搪瓷生产线建设项目位于西安市鄠邑区东西四号路涝河桥西岸西安鑫龙机械铸造有限公司现有厂区内。项目东侧为涝峪河；南侧为空地；西侧为户县二棉厂（废弃）；北侧为空地。项目地理位置见附图一，四邻关系见附图二。 三、现有工程 四、本项目概况 1、基本情况 项目名称：搪瓷生产线建设项目 建设地点：鄠邑区东西四号路涝河桥西岸 建设单位：西安鑫龙机械铸造有限公司 建设性质：改扩建 投资总额：30万元 2、建设规模与内容 本项目在现有厂区内新建1座搪瓷车间，建筑面积324m2。购置球磨机、普通车床、工业电炉和蒸汽炉等设备15台，建设搪瓷生产线1条，主要为现有厂区产品合金灰铸铁热电偶保护管及其配件堵头、液流管表面进行搪瓷，达到年搪瓷件1000t/a的生产规模。 本项目组成见表1。 表1 建设项目组成一览表 工程名称 主要组成内容 主要组成内容 备注 主体工程 机加车间 购置深孔钻床2台，普通车床4台，数控车床4台，内圆抛光机1台； 仅新增设备，位于现有机加车间 搪瓷车间 购置工业电炉1台、常压蒸汽炉1台，球磨机2台； 建筑面积324m2； 新建 公用工程 给水 项目用水来自厂区自备井 / 排水 生活污水经化粪池处理后委托当地村民外运施肥 依托现有厂区 化粪池 供电 市政供电 / 制冷供暖 生产车间不制冷供暖 / 依托工程 给水 由现有厂区供水系统供给 依托现有 供电 由现有厂区电力系统提供 环保工程 废气处理 蒸汽炉甲醇燃烧废气经10m排气筒排放。 新建 废水治理 锅炉排水排入厂区化粪池，与生活污水一起定期外运肥田，不外排 依托现有厂区 化粪池 噪声治理 设减振措施，并经厂房隔声； 新建 固废处理 废边角料、废包装材料收集后外卖处置； 依托现有 废切削液、废润滑油存至危险废物暂存间（10m2，位于车间北侧），定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置； 3、设备清单 本项目新增设备清单见表2。 表2 项目新增设备清单表 序号 名称 数量 规格 厂家 1 深孔钻床 2 2K2125*4B*2000 陕西金石 2 数控车床 2 SK40P 宝鸡机床厂 3 数控车床 2 4 普通车床 1 CW6163 青海 5 普通车床 2 CD6140A 大连机床集团 6 普通车床 1 620 7 内圆抛光机 1 无锡 8 电炉 1 长1.1米；宽1米；深6米 自制 9 球磨机 2 10 烘干房 1 11 甲醇锅炉 1 LHS 0.15-0.0-Y/Q 乐山乐通锅炉有限公司 4、原辅材料清单 本项目原辅材料清单见表3。 表3 项目原辅材料表 序号 原辅材料名称 年用量 单位 备注 1 瓷粉 4.5 t/a 主要矿物成分为高岭石，一般为全白色，化学成分主要为氧化铝，氧化硅和少量的氧化铁等 2 堵头 100 t/a 外购，合金灰铸铁热电偶保护管配件 3 液流管 100 t/a 外购，合金灰铸铁热电偶保护管配件 4 合金灰铸铁热电偶保护管 800 t/a 自产 5 甲醇 6 t/a 外购，1.8m3甲醇罐储存，最大储存量1t，位于甲醇库房。 6 切削液 0.6 t/a 外购 5、公用工程 （1）给排水 给水：本项目所需人员由厂内调剂，无新增人员，不新增生活用水。运营期用水主要为瓷粉配料用水、切削液配比用水、锅炉用水和清洗用水。 瓷粉配料用水：水与瓷粉的比例为1:0.45，直接将水注入球磨机，与瓷粉一起湿式研磨，研磨后料浆即可作为成品料浆使用，则瓷粉配料用水量为0.01m3/d、3.0m3/a，该工序无废水产生。 切削液配比用水：切削液与水的比例为1：10，则切削液配比用水量为0.02m3/d、6.0m3/a。 料浆桶清洗用水：球磨机磨出料浆后采用塑料桶盛装，塑料桶用完后采用水进行冲洗，球磨机无需清洗，根据建设单位提供资料，料浆桶清洗水量为1桶，约10kg、3.0m3/a。作为瓷粉配料用水使用，不外排。 锅炉用水，项目厂区设置有1座锅炉，为搪瓷件烘干过程提供热风，锅炉用水主要为软化水装置补水和锅炉排污水，需定期补充新鲜水，新鲜水补充量约0.07m3/d、21m3/a。 综上所述，本项目新鲜水用量为0.10m3/d，30m3/a。 排水：本项目所需人员由厂内调剂，无新增人员，不新增生活废水。废水主要为料浆桶清洗废水和锅炉排水，产生量0.08m3/d，料浆桶清洗废水回用做瓷粉配料用水，不外排；锅炉排水为清净水，排入厂区化粪池，与厂区生活污水一起定期外运肥田。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电引自市政供电系统。 （3）供暖 本项目办公楼采用分体式空调，车间不供暖。 6、工程进度 根据建设单位介绍，项目已于2018年12月建成运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 西安鑫龙机械铸造有限公司位于鄠邑区东西四号路涝河桥西岸，在用厂房建筑面积为2450平方米，设置有中频电炉、混砂机、砂轮机、车床等生产辅助设备，主要产品为合金灰铸铁热电偶保护管，年产合金灰铸铁热电偶保护管800吨。 现有工程组成详见表4。 表4 现有工程组成一览表 工程名称 工程内容 主体 工程 熔炼、浇铸车间 1F，建筑面积750m2，主要进行混砂、熔炼、浇铸工序 打磨车间 1F，建筑面积20m2，主要进行打磨工序 机加工车间 1F，建筑面积800m2，主要进行车床管内螺纹处理工序 成品库 1F，建筑面积360m2，主要用于成品堆放存储 辅助工程 办公楼 1F，建筑面积70m2 公用 工程 给水 项目用水引自宁羌村自来水管网 排水 生活污水经化粪池处理后委托当地村民外运施肥 供电 引自宁羌村供电站 供暖 办公楼采用分体式空调 环保 工程 废水 生活污水设化粪池（12.5m3），位于厂区东北角。生活污水经化粪池处理后委托村民外运施肥；生产冷却水在冷却水池（项目西北角，375 m3）经循环泵循环利用，不外排。 废气 混料粉尘经旋风除尘器+水滤池吸收处置；熔炼粉尘经耐高温布袋除尘器处置后经15m排气筒排放；打磨粉尘经布袋除尘器处置后经15m排气筒排放。 噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减震、绿化等降噪措施。 固废 项目不合格产品和下角料收集后部分回炉熔化重新使用，部分收集后外售；熔化浮渣、除尘粉尘交由环卫部门清运；废弃型砂、废弃铸芯收集后交由供应商进行资源回收再利用；员工的生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理；废润滑油定期更换交由陕西明瑞资源再生有限公司 现有工程产品主要为合金灰铸铁热电偶保护管。项目产品方案见表2 所示。 表5 项目产品方案 序号 产品名称 单位 年产量 1 合金灰铸铁热电偶保护管 t 800 现有工程主要生产设备清单见表6。 表6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注 1 中频电炉 / 台 2 备用1台 2 混砂机 / 台 1 3 滚筒清砂机 / 台 1 自制 4 砂轮机 / 台 1 5 车床 CS6140 台 2 6 旋风除尘系统 / 套 1 注：本项目采用手工制模。 现有工程主要原辅料清单见表7。 表7 项目原辅料一览表 序号 原料名称 单位 年产量 1 面包铁 t 803.93 2 陶土 t 4.8 3 水洗砂 t 25.6 现有工作制度及劳动定员 现有工程劳动定员18人，年工作240天，3班24小时工作制，日熔炼时间为5小时，现有厂区不提供食宿。 环保履行情况 2016年09月14日，西安市鄠邑区环境保护局对《合金灰铸铁热电偶保护管生产线项目环境影响报告表》进行了审批（县环批复〔2016〕80号），并于2018年9月通过了废水、废气和噪声竣工环保验收。 现有厂区污染物主要有废气、废水、噪声和固废。 1、废水 现有厂区废水主要为综合办公楼产生的生活污水和项目浇铸时的冷却废水。生活污水经厂区内污水管网排入化粪池（项目东北角，12.5m3）处理后委托当地村民外运施肥。项目冷却用水放置在冷却水池（项目西北角，375 m3）经循环泵循环利用，不外排。 2、 废气 （1）冶炼工段粉尘 项目采用中频电炉进行原材料的熔炼，首先将面包铁加入熔化炉（加热至1600℃）熔化成铁水，之后进行炉体和电源的冷却，在此过程中产生冶炼烟尘，冶炼废气经耐高温布袋除尘器处理后经15m高的排气筒排放。 验收期间对项目冶炼车间布袋除尘器排气筒废气进行监测，监测结果见表8。 表8 除尘器排气筒排口废气监测结果 项目 点位 时间 频次 排风量 （Nm3/h） 浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 颗粒物 除尘器 排气筒出口 2018.5.19 第一次 3758 6.4 0.024 第二次 3776 10.5 0.040 第三次 3780 5.1 0.019 均值 3771 7.3 0.028 2018.5.20 第一次 3781 11.1 0.042 第二次 3785 9.4 0.036 第三次 3790 6.7 0.025 均值 3783 9.1 0.034 标准限值 / 120 3.5 由表4可知，验收监测期间，冶炼车间布袋除尘排气筒出口有组织颗粒物排放浓度范围为（5.1~11.1）mg/m3，排放速率范围为（0.019~0.042）kg/h，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准限值。 （2）混砂工段粉尘 项目采用配料混料一体化系统，将原料进行配比后由斗式提升机送入转子混砂机中混合处理，同时经过筛分和除尘的处理后与旋风除尘装置+过滤水池装置相结合，构成一条完整的混砂工段生产线。该系统物料处理过程的各个粉尘产生环节均有粉尘收集口，将产生的粉尘集中收集后由旋风除尘装置+过滤水池装置进行处理。 （3）打磨工段粉尘 项目铸件取出后用砂轮机等打磨设备将铸件上粘附的砂清除并进行打磨，此时会产生打磨粉尘，企业在此工段上安装集气罩，打磨粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 验收期间对项目打磨车间布袋除尘器排气筒废气进行监测，监测结果见表9。 表9 打磨车间除尘器排气筒排口废气监测结果 项目 点位 时间 频次 排风量 （Nm3/h） 浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 颗粒物 除尘器 排气筒出口 2018.5.19 第一次 1137 6.4 0.007 第二次 1145 8.5 0.010 第三次 1172 6.1 0.007 均值 1151 7.0 0.008 2018.5.20 第一次 1199 10.5 0.013 第二次 1216 8.8 0.011 第三次 1230 7.1 0.009 均值 1215 8.8 0.011 标准限值 / 120 0.098 由表5可知，验收监测期间，除尘排气筒出口有组织颗粒物排放浓度范围为（6.1~10.5）mg/m3，排放速率范围为（（0.007~0.013）kg/h，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级排放标准限值。 3、噪声 现有工程主要噪声源为混料机、清砂机、砂轮机、车床等设备运行噪声。企业对混料系统、滚砂机、砂轮机、车窗等安装减震垫，合理安排工作时间，厂区内合理布局，采取楼体隔声，绿化降噪，同时加强设备定期维护，避免非正常状态下运行，对周围声环境影响较小。 竣工验收期间噪声监测结果见表10。 表10 噪声监测结果 方位 点位 日 期 昼间dB（A） 夜间dB（A） 东 ▲1# 2018.5.19 56.5 45.9 2018.5.20 57.2 45.6 南 ▲2# 2018.5.19 58.4 45.7 2018.5.20 56.5 46.6 西 ▲3# 2018.5.19 55.8 45.1 2018.5.20 55.4 44.7 北 ▲4# 2018.5.19 57.0 47.3 2018.5.20 56.4 45.6 标准限值 2类 60 50 由表10的监测结果可以看出：验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界各测点昼间噪声范围在（55.4～58.4）dB（A），夜间噪声范围在（44.7～47.3）dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准的标准限值要求。 4、固体废弃物 现有工程生产过程中产生的固废为不合格产品和下角料、熔化浮渣、除尘粉尘、废弃型砂、废弃铸芯及员工产生的办公生活垃圾。不合格产品和下角料收集后部分回炉熔化重新使用，部分收集后外售；熔化浮渣、除尘粉尘交由环卫部门清运；废弃型砂、废弃铸芯收集后交由供应商进行资源回收再利用；废润滑油定期更换交由陕西明瑞资源再生有限公司处置；员工的生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运处理。 本项目的固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向详见表11。 表11 固废处置情况表 固废属性 产污环节 固废种类 产生量（t/a） 处置去向 一般固废 办公、生活 生活垃圾 1 t/a 统一收集后由当地环卫部门清运处理。 生产过程 不合格产品和下角料 3 t/a 收集后部分回炉熔化重新使用，部分收集后外售。 废弃型砂、废弃铸芯 2 t/a 统一收集后交由供应商进行资源回收再利用。 熔化浮渣、除尘粉尘 7 t/a 统一收集后由当地环卫部门清运处理。 危险废物 生产过程 废润滑油 20 kg/a 定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。 5、现有工程废水、废气、噪声均能实现达标排放，固废能够得到合理处置，不存在遗留环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 鄠邑区属西安市郊县，地处关中平原中部。南依秦岭，与安康市宁陕县以秦岭分水；北临渭水，同咸阳兴平市隔河相望；东接长安区，以沣水相隔；西连周至县，以白马河为界。县城距西安城区18公里。总面积1255平方公里，其中平原面积占总面积47%，耕地总面积55万亩。 项目位于鄠邑区东西四号路涝河桥西岸。 2、地形、地貌、地质 鄠邑区境内地势南高北低。南部山区最高海拔3015.1米，山基海拔680米，渭河滩地最低海拔388米。地貌分为两大区域，南部秦岭山地面积占全县面积的56.1%，秦岭梁东西走向，其余山梁均为南北走向。中山山势陡峭，土层薄，为林草地及荒山草坡；低山坡度较缓，有一定黄土沉积，多为农耕地。北部平原面积占全县面积的43.9%。按地貌特征分为秦岭北麓山前冲积扇、扇缘洼地、黄土台塬、渭河阶地及河漫滩地。地面由南而北、自西而东微度倾斜，土层深厚，土质肥沃，是鄠邑区的农作区。 该地区地震烈度为Ⅶ度。 3、气候、气象 鄠邑区属暖热带半湿润大陆性季风气候区，四季冷暖干湿分明，夏季炎热，冬季干冷，无霜期年平均216天，年平均气温13.5度，极端最高气温43.0度，极端最低气温-16.9度，年均降水量627毫米。光、热、水资源丰富，是适宜农业生产和多种经营的地区。年平均日照时数2097小时，常年主导风向为东北风，多年平均风速2m/s，最大风速24m/s。 4、地表水系 县境内有36条大小河流，均源出秦岭北麓，出山后汇成涝河、甘峪河、太平河、高冠河四大水系，分布全县，贯通南北。甘峪河流入涝河，涝河北流入渭，太平河与高冠河水系汇入沣河。全县各条河流为平原地下水补给形成水网，为全县群众生产生活提供了丰富的水资源。全县海拔388-3015米，最低点渭河出境处，最高点冰晶顶（静峪脑）海拔3015.1米。 5、植被及生物多样性 鄠邑区粮食作物以小麦为主，高粱、玉米、豆类次之；经济作物以棉花、辣椒、烤烟为主，大麻、油菜、甜菜次之；树种以栎类，杨树为主；经济林以核桃、柿子、苹果、梨树较多。有林地面积52.4万亩，木材蓄积量311万立方米。药材有340种，药用价值和产量大的有菖蒲、乌药、柴胡、天麻、金银花、贝母、五味子等，鄠邑区是陕西省乌药主产地之一。野生动物有羚牛、草兔、松鼠、鹿、狼、熊、猴和山鸡、长尾雉、斑鸠、杜鹃、画眉等，其中羚牛属国家一级保护动物，长尾雉属国家二级保护动物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气环境质量 （1）常规污染物 为了解拟建工程区域的环境空气质量现状，常规污染物本次环评引用陕西省环保厅2019年1月9日发布的《2018年全省环境空气质量状况》中鄠邑区2018年统计数据，详见表12。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/ (μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17 60 28 达标 NO2 年平均质量浓度 44 40 110 超标 PM10 年平均质量浓度 121 70 173 超标 PM2.5 年平均质量浓度 73 35 209 超标 CO 第95百分位数 日平均质量浓度 3800 4000 95 达标 O3 第90百分位数 日最大8小时 平均质量浓度 197 160 123 超标 从表12可知，环境空气6个监测项目中，二氧化硫年均浓度值和一氧化碳24小时平均第95百分位数的浓度低于国家环境空气质量二级标准；二氧化氮、颗粒物PM10、颗粒物PM2.5年均浓度值、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。颗粒物PM2.5为首要污染物。 因此，本项目所在评价区域为不达标区。 2.声环境质量现状 为了解项目所在地声质量现状，本评价委托西安瑞谱检测技术有限公司于2019年9月4日~5日对项目厂界的噪声监测数据（监测报告编号：瑞谱监字2019第0906-6号）和2019年10月13日~14日对敏感点留村西堡的噪声监测数据（监测报告编号：瑞谱监字2019第1015-3号）。噪声测量参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中环境噪声监测要求，监测结果如表13所示。 表13 声环境现状监测结果 LAeq：dB 测点 编号 监测 日期 位置 昼间 噪声值 夜间 噪声值 昼间 标准值 夜间 标准值 1# 2019年9月4日 东厂界 51 42 60 50 2# 南厂界 53 43 60 50 3# 西厂界 53 42 60 50 4# 北厂界 50 42 60 50 5# 2019年10月13日 留村西堡 51 42 60 50 1# 2019年9月4日 东厂界 50 43 60 50 2# 南厂界 52 43 60 50 3# 西厂界 53 42 60 50 4# 北厂界 51 43 60 50 5# 2019年9月4日 留村西堡 52 43 60 50 根据监测数据可知，项目所在地四周厂界声环境及敏感点留村西堡昼、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经对项目排污特征和周围环境特征综合分析后，确定了本次评价的主要环境保护目标，见表14。 表14 主要环境保护目标 序 号 保护 对象 主要敏感点 方位 最近距离（m） 户数/人数 保护级别 1 声环境 留村西堡 NW 150 80户/240人 GB3096-2008 2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 本项目环境影响评价执行标准如下。 一、环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，标准值见表14： 表14 环境空气质量标准 执行标准 级别 污染物指标 单位 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 日最大8小时平均 GB3095-2012 二级 标准 SO2 μg/m3 500 150 60 / NO2 μg/m3 200 80 40 / CO mg/m3 10 4 / / O3 μg/m3 200 / / 160 PM10 μg/m3 / 150 70 / PM2.5 μg/m3 / 75 35 / TSP μg/m3 / 300 200 / 二、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，其标准值见表15。 表15 声环境质量标准 项目 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 东南西北 厂界 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 一、废气 本项目生产过程采用甲醇锅炉，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值。具体排放标准值详见表16。 表16 锅炉大气污染物排放标准 标准 燃料种类 颗粒物 mg/m3 SO2 mg/m3 NOx mg/m3 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018) 甲醇 10 20 50 二、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表17。 表17 噪声排放标准 监测点 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜 东南西北厂界 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008） 2类 dB（A） 60 50 三、固废 危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中的有关规定；其它固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发(2016)65号），评价得出建议总量指标为二氧化硫和氮氧化物。 表18 建议总量指标 类别 污染物名称 建议总量指标 废气 二氧化硫 0.000082t/a 氮氧化物 0.002t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目已经建成，故不再对其施工期环境影响进行赘述。 运营期生产工艺流程及说明 图2 搪瓷生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 先将要搪瓷的毛坯表面采用车床加工处理干净；用球磨机把瓷粉磨成很细的粉，加水兑成糊状，粘稠度适中，刷在毛坯的外壁；再烘房里烘干，热源由甲醇锅炉供应，烘干温度40`50℃，烘干时间夏天每天2小时，冬天3-4小时；挂在架子上进入电炉烧结，烧结温度约800℃，约30分钟出炉，自然冷却即成成品。

主要污染工序 一、施工期污染工序 本项目已经建成，故不再对其施工期环境影响进行赘述。 二、运营期污染工序 项目正常营运后产生的污染物具体如下： 1、废水 本项目所需人员由厂内调剂，无新增人员，不新增生活废水。废水主要为料浆桶清洗废水和锅炉排水，产生量分别为0.01m3/d和0.07m3/d，料浆桶清洗废水回用做瓷粉配料用水，不外排；锅炉排水为清净水，排入厂区化粪池与生活污水一起定期外运肥田。 2、废气 本项目废气主要为蒸汽锅炉废气。项目设置1台常压蒸汽炉，用于烘房热源，蒸汽炉采用甲醇作为燃料，年用甲醇6t，燃烧过程中会有二氧化硫、氮氧化物和烟尘产生。 ①烟气量计算 对于液体燃料，采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018）中对液体燃料的计算公示进行计算： 式中：Vgy——燃料燃烧所需基准空气量（Nm3/kg）； Qnet，ar——燃料应用基的低位发热值（MJ/kg），取21MJ/kg； 通过计算，项目锅炉燃烧基准烟气量Vgy=6.469Nm3/kg，项目年用甲醇6t，则年烟气量为38814Nm3/a。 ②污染物排放计算 锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃料过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。本项目使用的醇基液体燃料主要成份为甲醇，有机氮含量极低，燃烧产生的燃料型氮氧化物极少，本项目锅炉烟气中氮氧化物主要为热力型氮氧化物。当燃烧温度小于1500℃时，燃烧过程产生的热力型氮氧化物量很少，当燃烧温度大于1500℃时，温度每升高100℃，反应速率提高6-7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在1200℃左右，小于1500℃因此热力型氮氧化物产生量很少，锅炉烟气中氮氧化物浓度较低。 项目二氧化硫、烟尘与氮氧化物浓度类比陕西样样祥乳业有限公司液态奶生产线蒸汽锅炉排放浓度，陕西样样祥乳业有限公司配备一台4t/h的甲醇锅炉，年用甲醇量200t/a，为生产提供热量，由于本项目为未批先建项目，目前厂区搪瓷生产线处于停产状态，根据西安普惠环境检测技术有限公司对该锅炉的监测结果，甲醇锅炉NOX排放浓度为45mg/m3，二氧化硫排放浓度为2mg/m3，颗粒物浓度为7.4mg/m3。经计算，锅炉污染物产生排放情况见表19。 表19 锅炉污染物产生及排放情况 烟气量 污染物指标 产生速率 产生量 产生浓度 32.3m3/h 二氧化硫 0.00007kg/h 0.0008t/a 2.0mg/m3 颗粒物 0.00025kg/h 0.0003t/a 7.4mg/m3 氮氧化物 0.0017kg/h 0.002t/a 45mg/m3 3、噪声 本项目噪声主要来自车床、球磨机和蒸汽炉风机等设备运行时产生的噪声。各类设备噪声级见表20。 表20 主要噪声源强 序号 噪声源 数量（台） 位置 声级dB（A） 1 深孔钻床 2 机加车间 85 2 数控车床 2 机加车间 85 3 数控车床 2 机加车间 85 4 普通车床 1 机加车间 85 5 普通车床 2 机加车间 85 6 普通车床 1 机加车间 85 7 内圆抛光机 1 机加车间 85 8 球磨机 2 搪瓷车间 90 9 锅炉风机 1 搪瓷车间 90 4、固废 项目运营期产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料和废切削液、废机油、废切削液桶、废机油桶。 （1）废边角料 项目生产过程中钻孔、车丝过程会产生废边角料，产生量为原材料用量的1%，项目原材料1000t/a，则项目废边角料产生量为1.0t/a。 废包装材料 废包装材料主要为瓷粉包装袋，产生量约为0.1t/a。 （3）废切削液 项目年使用乳化液0.6t/a，与水配比后切削液用量为6.6t/a，废切削液产生量按70%计，则废切削液产生量为4.6t/a。 （4）废切削液桶、废机油桶 本项目废切削液桶年产生量约23个，废机油桶1个，约为0.2t/a。 （5）废机油 本项目机加设备维修保养过程中会产生废机油，废机油的产生量为0.1t/a。 项目各固体废物种类产量及成分见表21。 表21 项目固体废物产量及成分表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 数量（t/a） 1 废弃边角料 车床、钻孔 固态 废钢铁 1.0 2 废包装材料 生产 固态 废包装袋 0.1 3 废切削液 车床、钻孔 液态 废切削液 4.6 4 废切削液桶、废机油桶 车间 固态 废切削液桶、废机油桶 0.2 5 废机油 设备维修维护 液态 矿物油 0.1 2）判定固废属性 （1）判定是否属于固废 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），判定建设项目产生的废物是否属于固体废物，判定结果见表22。 表22 固体废物鉴别表 序号 固废名称 产生工序 判定依据 是否属于固体废物 1 废弃边角料 车床、钻孔 生产过程中产生的副产物 是 2 废包装材料 生产 丧失原有使用价值的物质 是 3 废切削液 车床、钻孔 丧失原有使用价值的物质 是 4 废切削液桶、废机油桶 车间 丧失原有使用价值的物质 是 5 废机油 设备维修维护 丧失原有使用价值的物质 是 （2）判定是否属于危险废物 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表23。 表23 危险废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废弃边角料 车床、钻孔 否 / 2 废包装材料 生产 否 / 3 废切削液 车床、钻孔 是 (HW09)900-006-09 4 废切削液桶、废机油桶 车间 是 (HW49)900-041-49 5 废机油 设备维修维护 是 (HW08)900-249-08 本项目固体废物产生情况见表24。 表24 本项目固体废物产生情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废切削液 HW09 900-006-09 4.6 车床、钻孔 液态 乳化液 乳化液 4个月 T 分类收集，分区存放，交由有资质单位处置 2 废切削液桶、废机油桶 HW49 900-041-49 0.2 车间 固态 矿物油 矿物油 1天 T,I 3 废机油 HW08 900-249-08 0.1 设备维修维护 液态 矿物油 矿物油 1年 T,I

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锅炉 | 二氧化硫 | 2.0mg/m³ | 0.0008t/a | 2.0mg/m³ | 0.0008t/a |
|  |  | 颗粒物 | 7.4mg/m³ | 0.0003t/a | 7.4mg/m³ | 0.0003t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 45mg/m³ | 0.002t/a | 45mg/m³ | 0.002t/a |
| 水污 染物 | 生产用水 | 清洗废水 | 用于配料用水 | 不外排 |
|  | 锅炉 | 清净下水 | 21t/a | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 车床、钻孔 | 废弃边角料 | 1.0 | 0 |
|  | 生产 | 废包装材料 | 0.1 | 0 |
|  | 车床、钻孔 | 废切削液 | 4.6 | 0 |
|  | 车间 | 废切削液桶、废机油桶 | 0.2 | 0 |
|  | 设备维修 维护 | 废机油 | 0.1 | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为中车床、球磨机和蒸汽炉风机等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在70～90dB(A)之间。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响（不够可附另页） / |

# 环境影响分析

1、水环境影响分析 本项目所需人员由厂内调剂，无新增人员，不新增生活废水。废水主要为料浆桶清洗废水和锅炉排水，产生量0.08m3/d，料浆桶清洗废水回用做瓷粉配料用水，不外排；锅炉排水为清净水，排入厂区化粪池，与厂区生活污水一起定期外运肥田，不外排。故本次工程无废水排放。 现有厂区设置有化粪池（项目东北角，12.5m3），厂区生活污水经化粪池处理后委托当地村民外运施肥，厂区目前生活污水产生量为1.0m3/d，本项目废水排放量仅0.08m3/d，依托现有化粪池处理可行。 2、环境空气影响分析 本项目废气主要为蒸汽炉废气。 （1）污染物排放源强 本项目锅炉的燃料为甲醇，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值，本项目产生的锅炉废气经15m的排气筒高空排放。根据表25可知，项目二氧化硫、氮氧化物排放量较小，排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响较小。 具体排放情况见表28。 表28 锅炉废气达标排放情况 污染物名称 排放情况 标准 排放速率 排放量 排放浓度 二氧化硫 0.00007kg/h 0.0008t/a 2.0mg/m3 20mg/m3 颗粒物 0.00025kg/h 0.0003t/a 7.4mg/m3 10mg/m3 氮氧化物 0.0017kg/h 0.002t/a 45mg/m3 50mg/m3 （2）排气筒高度合理性分析 从表26可知，本项目污染物排放速率满足排气筒高度所对应的排放速率标准。另外，本项目所在地周围200m范围内均为农村住宅、厂房，高度不超过6m，本项目锅炉排气筒高度为15m，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“排气筒高度还应高出周围200m半径范围的建筑3m以上”的要求。因此，本项目排气筒高度合理。 ③废气有组织排放影响估算分析 表29 本项目有组织废气预测源强参数一览表 污染源名称 坐标(o) 坐标 (o) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 经度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 锅炉排气筒 108.577528 34.132664 408.0 15.0 0.1 100.0 1.14 SO2 PM10 NOx 0.00007 0.00025 0.0017 kg/h 估算模式所用参数见表30。 表30 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 43 °C 最低环境温度 -16.9 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / 本次预测采用AERSREEN模式，估算有组织废气下风向最大地面浓度。计算结果见表31。 表31 锅炉废气估算模式计算结果表 下方向距离(m) 点源 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） SO2浓度（ug/m3） SO2占标率（%） NOx浓度（ug/m3） NOx占标率（%） 50.0 0.0511 0.0114 0.0143 0.0029 0.0143 0.0029 100.0 0.0355 0.0079 0.0099 0.0020 0.0099 0.0020 200.0 0.0246 0.0055 0.0069 0.0014 0.0069 0.0014 300.0 0.0196 0.0044 0.0055 0.0011 0.0055 0.0011 400.0 0.0172 0.0038 0.0048 0.0010 0.0048 0.0010 500.0 0.0150 0.0033 0.0042 0.0008 0.0042 0.0008 600.0 0.0133 0.0029 0.0037 0.0007 0.0037 0.0007 700.0 0.0119 0.0026 0.0033 0.0007 0.0033 0.0007 800.0 0.0108 0.0024 0.0030 0.0006 0.0030 0.0006 900.0 0.0099 0.0022 0.0028 0.0006 0.0028 0.0006 1000.0 0.0092 0.0021 0.0026 0.0005 0.0026 0.0005 1200.0 0.0084 0.0019 0.0024 0.0005 0.0024 0.0005 1400.0 0.0077 0.0017 0.0021 0.0004 0.0021 0.0004 1600.0 0.0070 0.0016 0.0020 0.0004 0.0020 0.0004 1800.0 0.0064 0.0014 0.0018 0.0004 0.0018 0.0004 2000.0 0.0058 0.0013 0.0016 0.0003 0.0016 0.0003 2500.0 0.0050 0.0011 0.0014 0.0003 0.0014 0.0003 3000.0 0.0046 0.0010 0.0013 0.0003 0.0013 0.0003 3500.0 0.0042 0.0009 0.0012 0.0002 0.0012 0.0002 4000.0 0.0038 0.0009 0.0011 0.0002 0.0011 0.0002 4500.0 0.0036 0.0008 0.0010 0.0002 0.0010 0.0002 5000.0 0.0034 0.0008 0.0010 0.0002 0.0010 0.0002 10000.0 0.0020 0.0005 0.0006 0.0001 0.0006 0.0001 11000.0 0.0019 0.0004 0.0005 0.0001 0.0005 0.0001 12000.0 0.0018 0.0004 0.0005 0.0001 0.0005 0.0001 13000.0 0.0017 0.0004 0.0005 0.0001 0.0005 0.0001 14000.0 0.0016 0.0004 0.0004 0.0001 0.0004 0.0001 15000.0 0.0015 0.0003 0.0004 0.0001 0.0004 0.0001 20000.0 0.0011 0.0003 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 25000.0 0.0009 0.0002 0.0003 0.0001 0.0003 0.0001 下风向最大浓度 0.0526 0.0117 0.0147 0.0029 0.0147 0.0029 下风向最大浓度出现距离 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 D10%最远距离 / / / / / / （3）废气排放影响估算分析及等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），等级判定见表32。 表32 本项目废气等级判定表 评价工作等级 评价工作等级分级依据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表33 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 PM10 450.0 0.0526 0.0117 / 点源 SO2 500.0 0.0147 0.0029 / 点源 NOx 250.0 0.3574 0.143 / 由表33可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx，Pmax值为0.143%，Cmax为0.3574ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （4）大气污染物排放量核算 本项目有组织排放量核算见表34。 表34 本项目废气有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(mg/m3) 核算排放速率/ (kg/h) 核算年排放量/ (t/a) 一般排放口 1 1# SO2 2.0 0.00007kg/h 0.00008t/a 2 颗粒物 7.4 0.00025kg/h 0.0003t/a 3 NOx 45 0.0017kg/h 0.002t/a 一般排放口 合计 SO2 0.00008t/a 颗粒物 0.0003t/a NOx 0.002t/a 本项目大气污染物排放量核算见表35。 表35 本项目大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量/ (t/a) 1 SO2 0.00008t/a 2 颗粒物 0.0003t/a 3 NOx 0.002t/a 表36 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 ( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km ( 边长5~50km( 边长=5 km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥ 2000t/a( 500~2000t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物） 其他污染物（无） 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目 污染源( 区域污染源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD ADMS AUSTAL2000 EDMS/AEDT CALPUFF( 网格模型 其他 ( ( ( ( ( ( 预测范围 边长> 50km( 边长5〜50km( 边长=5 km( 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率>100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率>10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率>30%( 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率>100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体 变化情况 k≤-20%( k>-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 有监测( 环境质量监测 监测因子：（ 无） 监测点位数（无） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（ 无 ）厂界最远（无）m 污染源年排放量 SO2:（0.00008）t/a NOx:（0.002） t/a 颗粒物：(0.00025)t/a VOCs:（0）t/a 3、声环境影响分析 本项目主要噪声来自车床、磨床、钻床等设备噪声，其噪声源强在85~90dB(A)之间。 处置措施 项目噪声源强及采取降噪措施后噪声源强减噪量如表37所示。 表37 各减噪措施减噪量 降噪措施 减噪量dB(A) 基础减振 5~10 厂房隔声 10~15 根据项目特点，建议采取以下措施： 2、噪声源强 表38 项目主要噪声源及防治措施 序号 名称 数量（台） 噪声源强dB(A) 位置 降噪措施 降噪后声级dB(A) 坐标 （x，y） 1# 深孔钻床 1 85 机加车间 隔声、减振 65 75，87 2# 深孔钻床 1 85 65 75，92 3# 数控车床 1 85 65 72，87 4# 数控车床 1 85 65 71，92 5# 数控车床 1 85 65 67，87 6# 数控车床 1 85 65 66，92 7# 普通车床 1 85 65 63，87 8# 普通车床 1 85 65 62，92 9# 普通车床 1 85 65 58，92 10# 内圆抛光机 1 85 65 56，92 11# 球磨机 1 90 搪瓷 车间 隔声、减振 70 25，57 12# 球磨机 1 90 70 27，57 13# 锅炉风机 1 90 70 35，58 C、预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 a.室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LP——预测点的噪声级(dB)； Lw——声源声功率级(dB)； Q——室内空间指向因子，(完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8) r——预测点离声源距离(m)； R——室内房间常数(由房间材料决定)； c——空气中的声速(m/s)； LTL——隔墙的传声损失(dB)。本次取20dB（A）。 b.室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LA(r)——预测点的噪声值，dB； LA(r0)——参照点的噪声值，dB； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减， dB； Agr——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB（0.025dB/m）。 c.噪声叠加公式： 式中： ——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 d.预测结果 根据上述模式预测，预测结果见表39。 表39 项目噪声预测结果 （昼间） （单位：dB(A)） 分类 贡献值 背景值 预测值 标准值 是否达标 东厂界 35 57 57 60 达标 南厂界 30 58 58 60 达标 西厂界 34 56 56 60 达标 北厂界 36 57 57 60 达标 留村西堡 20 52 52 60 达标 图3 项目噪声等声线图 根据预测结果可知，在采取相关防治措施后，项目运营期间各厂界昼间噪声（夜间不生产）预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响很小。 本项目最近噪声敏感点为留村西堡，位于厂界西北侧150m处，项目设备均布置于厂房内，并采取了相应的基础减振措施，根据厂区平面布置，产噪设备车间位于厂区中部，且有厂房相隔，项目对留村西堡噪声预测值为52dB（A），能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，对敏感点影响很小。 为进一步减小项目运营噪声对周围环境的影响，建议建设单位采取如下措施： ① 生产设备选型上尽量选用低噪声设备； ② 对机械生产设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放； ③ 承担原材料运输的车辆，进出厂区时要做到减速慢行，严禁鸣笛； ④ 将高噪声设备布置在生产车间南侧，并加强厂区绿化树种的种植。 4、固体废物排放环境影响分析 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。一般固体废物主要是废边角料、废包装材料；危险固体废物主要是机械加工过程中产生的废切削液，废机油、废切削液和废机油桶，各类废物产生量及利用处置方式见表40。 表40 项目固体废物种类产量及类别 序号 固废名称 产生工序 形态 废物代码 数量（t/a） 处置方式 1 废弃边角料 车床、钻孔 固态 / 1.0 外卖回收 2 废包装材料 生产 固态 / 0.1 外卖回收 3 废切削液 车床、钻孔 液态 900-006-09 4.6 存至危废暂存间，定期交由有资质单位处置 4 废切削液桶、废机油桶 车间 固态 900-041-49 0.2 5 废机油 设备维修维护 固态 900-249-08 0.1 本项目产生的一般固废主要是废边角料和废包装材料，现有厂区设置有一座一般固废暂存间（设置于西侧，大小约20m2），本项目依托现有一般固废暂存间，现有一般固废暂存间使用面积约10m2，尚余10m2空间，满足本项目一般固废储存要求，收集暂存后外卖处置。 表41 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 名称 类别 代码 位置 占地面积(m2) 贮存方式 贮存能力 贮存周期(月) 1 危废暂存间 废切削液 HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 900-006-09 HW09区 2 铁桶 600kg 6 2 危废暂存间 废切削液桶、废机油桶 HW49其他废物 900-041-49 HW49区 2 塑料桶 100kg 12 3 危废暂存间 废机油 HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 HW49区 1 铁桶 100kg 12 本项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号），现有厂区设置了一座危险废物暂存间（设置于西侧，大小约15m2），本项目依托现有危废暂存间，现有危废暂存间暂存危险废物面积约5m2，尚余10m2空间，满足本项目危险废物暂存要求，定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置，并严格按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（2013年1月1日），进行危险废物转移。 5、环境风险分析 本项目建设内容中锅炉使用燃料为甲醇，本项目甲醇年用量6吨，厂区锅炉房东侧设一台1.8m3，的地面甲醇储罐，储存量1吨，此外项目危废暂存间产生危险废物为废切削液和废机油，属矿物油类。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所涉及的危险化学品是甲醇和废切削液、废机油。 表42 甲醇理化性质及危险特性 标识 中文名：甲醇 英文名：methyl alcohol；Methanol 分子式：CH3OH 分子量：32.04 危规号：-- UN编号： CAS号：67-56-1 理化性质 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 熔点（℃）：-97.8℃ 沸点（℃）：64.8℃ 相对密度（水＝1）：0.79 相对密度（空气＝1）：1.11 蒸汽压（KPa）：13.33kPa/21.2℃ 闪点：11℃ LC50：82776mg/kg LD50：5628 mg/kg 稳定性：稳定 聚合危害：不聚合 危险特性 危险性类别：7(易燃液体) 燃烧性：易燃 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 急救 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，项目涉及的主要危险物质是甲醇和危废库废切削液、废机油。根据附录C危险物质数量与临界量比值计算，当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式进行计算，若满足下式，则该单元定为危险化学品重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn≥1 式中q1、q2…qn为每一种危险物品的实际储存量（t）， Q1、Q2…Qn为对应危险物品的临界量（t）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对厂区进行危险化学品重大危险源辨识辨识，如下表。 表43 物质危险化学品重大危险源辨识表 危险物质名称 CAS号 临界量 厂区最大储存量（t） q/Q 甲醇 67-56-1 10t 1 0.1 废切削液、废机油 / 2500t 2.4 0.00096 上表知Σq/Q=0.10096<1，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标情况见P15表14。 （3）环境风险识别 (库房 本项目建设内容中锅炉使用燃料为甲醇，本项目甲醇年用量6吨，厂区锅炉房东侧设一台1.8m3，的地面甲醇储罐，储存量1吨。风险事故主要为储罐阀门没关或内漏，入孔阀门法兰密封泄漏、连接管道泄漏或罐体破裂等导致储罐破裂发生泄漏事故。 本次工程危险废物暂存库涉及的主要危险物质为废矿物油，废矿物油类危险废物贮存过程中发生泄漏，遇明火发生火灾，产生次生污染物CO和SO2等，对环境空气产生影响，同时，火灾扑救过程产生的消防废水可能对地表水、地下水产生污染。 (运输风险 本项目的原料在运输过程存在交通事故造成设施损坏泄漏的风险，一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来严重的环境危害和人员伤害。 （4）环境风险分析 甲醇的泄漏量根据盛装物料的罐容积估算，最大泄漏量为1t；本项目甲醇储存在专门的库房，环评要求建设单位设专人进行管理，门口设置危险标识，强化事故风险防范，在及时发现泄漏事故并采取有效措施情况下，对外环境影响一般较小。 项目厂区设危废暂存间1座，采用带塞吨桶储存液态危险废物，常压储存，操作温度为25℃。废矿物油桶破裂，废矿物油泄漏遇明火发生火灾，产生CO和SO2，对环境空气产生影响。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①储罐风险防范措施 一、贮存要求 1、严格按照规划设计布置物料储存区，危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可，并设置危险介质浓度报警探头。 2、储存条件和禁忌性： 本项目所用甲醇在厂内有一定量的储存，在储存过程中需严格遵从储存条件，并与其相应的禁忌物分开。 二、管理要求 1、贮存危险化学品的仓库管理人员以，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 2、贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 3、贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 4、危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 5、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 三、化学危险品装卸注意事项 甲醇闪点低、汽化快、蒸气压力大，又容易和空气混合成爆炸性的混合气，在空气中浓度达到一定范围时，不仅火焰能导致起火燃烧或蒸气爆炸，其他如火花、火星或发热表面都能使其燃烧或爆炸。因此，在收集装卸搬运作业中必须执行以下要点：库（箱）内装卸搬运作业前应先进行通风；搬运过程中不能使用黑色金属工具，必须使用时应采取可靠的防护措施；装卸机具应装有防止产生火花的防护装置；在装卸搬运时必须轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、拖拉；夏季运输要安排在早晚阴凉时间进行，雨雪天作业要采取防滑措施。 ②危废暂存间风险防范措施 设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；须有泄漏液体收集装置；存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；在液态废物贮存区设置足够数量的砂土等吸附物质，以用于液态废物泄露后阻止其向外溢出；不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备。 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称。 为了防止泄漏对地下水和土壤造成影响，建设单位拟采取以下措施： 经鉴别后的危险废物分类贮存于专用贮存车间内；危险废物贮存车间内建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角均用防渗的材料建造，并保证与危险废物相容；墙面、棚面作防吸附处理，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；使用耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应的贮存容器，并保证完好无损，标注贮存物质名称、特性、数量、注意事项等标志。 ③地表水环境风险防范措施 事故情况下，危险物料泄漏、火灾等事故情况消防废水外泄等，很容易对地表水水质产生影响。 厂区内应设置初期雨水、消防事故废水收集与导流系统。设置独立的重力流排水管道使含污雨水进入初期雨水收集池进行储存，同时在排水管道上设有旁路管道及阀门，在降雨后期，通过阀门开关转换，使清净雨水直接排入雨水管网，而不再进入初期雨水池。当发生事故时，事故废水通过管道收集系统，将事故废水导入事故水池。当发生泄漏事故或消防事故时，应及时封闭雨水管道排口，并采取封堵措施，将事故废水导入事故水池，防止泄漏物质或消防废水沿雨水系统外流。 项目应设置事故池，用于收纳发生火灾事故时泄漏的危险废液和产生的消防废水，能够储存事故状态下的消防废水。 甲醇储存区应设置围堰。项目甲醇储罐为1.8m3，在储存区设置围堰能够防止物料泄漏后溢流扩散，也便于事故后洗消处理。 ④地下水环境风险防范措施 ⑴源头控制措施 加强甲醇库房、危废暂存间及事故水池事故风险隐患排查和管理，降低环境风险。 ⑵分区防渗措施 甲醇库房、危废暂存间及事故水池按照重点防渗区进行防渗处理，生产车间按照一般防渗区进行防渗处理，其他按照简单防渗区进行防渗处理。 ⑤运输过程风险防范措施 ⑴委托有资质的专业运输公司运输危化品，专人负责，运输过程严格执行危化品道路运输相关管理规定； ⑵制定合理的运输路线。应根据原料地到达本项目厂址的道路情况及沿途环境情况，制定合理的运输路线，路线应避免通过水源地、居民密集区和各种重要的敏感目标。 ⑤风险监控及应急监测措施 ⑴在可燃、有毒气体可能泄漏的场所设置可燃及有毒气体探测仪，以利及时发现和处理气体泄漏事故，确保装置安全； ⑵建立三级监控机制，每半年应对容易引发突发环境事件的危险源和危险区域至少进行一次检查和风险评估，发现问题及时处理，消除事故隐患。 ⑶加强对重点危险源的监控管理，甲醇库房实施重点监控和管理； ⑷严格落实24h值班制度，确保应急信息畅通，及时报送处理突发事件信息； ⑸落实“三防四则”制度，坚持做好各级应急预警系统的监控。 ⑹针对各潜在风险源的危险特性，配备应急物资；设立风险防范及应急组织机构，明确人员组成及相应职责。 （6）特征危化品的应急防范措施 表44 主要物质风险应急措施一览表 序号 名称 风险应急措施 1 甲醇、废矿物油类 贮存过程中防止与明火接触。一旦接触皮肤，立即脱去污染的衣着，用肥皂水或流动清水冲洗，眼睛接触应提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。吸入后迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。食入： 洗胃、就医。一旦发生泄漏后，应立即隔离泄漏污染区，限制出入。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 （7）风险应急预案 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，厂区应按规定编制突发环境事故应急预案，并报西安市生态环境局鄠邑分局备案。 本项目应急预案主要内容见表45。 表45 应急预案主要内容一览表 序号 项 目 内 容 及 要 求 1 应急计划区 甲醇库房 2 应急组织机构、人员 厂区内部应急组织机构、人员、应急救援职责 地区应急组织机构、人员、应急救援职责 3 预案分级响应条件 规定厂区预案级别，分级响应程序 4 应急救援保障 事故应急措施，应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 防火区域控制：事故现场邻近区域 清除污染措施：事故现场邻近区域 清除污染设备及配置 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 毒物应急剂量控制规定：事故现场 工厂、邻近区 撤离组织计划 医疗救护 公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 人员培训、应急预案演练 11 公众教育和信息 公众教育、信息发布 （8）风险评价结论 本项目原材料中甲醇属易燃液体，在采取的相应的防范措施后，火灾发生概率极低。一旦发生火灾事故后，立即采取相应的应急措施。总之，建设单位在认真执行风险防范措施和应急预案后，本项目的环境风险值较低，是可接控的。 表46 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 搪瓷生产线建设项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （鄠邑）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 108.57739 纬度 34.13274 主要危险物质及分布 主要危险物质为甲醇和废矿物油类，主要分布在甲醇库房和危废暂存间。 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 主要危险物质为甲醇、废矿物油类， (库房：储罐阀门没关或内漏，入孔阀门法兰密封泄漏、连接管道泄漏或罐体破裂等导致储罐破裂发生泄漏事故。 (运输风险：原料在运输过程存在交通事故造成设施损坏泄漏的风险，一旦发生泄漏，将有可能给事故现场及周边环境带来严重的环境危害和人员伤害。 风险防范措施要求 拟建项目通过事故风险隐患排查、设置事故池以及针对潜在环境风险配备相应的应急物资储备来降低环境风险。建设单位应根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）相关要求，编制突发环境事件应急预案并定期演练，明确预案的适用范围、突发环境事件的分类与分级、应急组织机构与职责、环境风险应急监控与预警、事故状态下的应急响应、各突发环境事件的风险防范与应急处置措施、善后处置、预案管理与演练以及预案修编要求等内容。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范。同时建设单位拟采取比较充分的风险防范措施，拟制定完善的事故应急预案，可以将发生事故的概率降至最低，在上述措施下，本项目的风险水平是可以接受的。 表47 建设项目环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 甲醇 废矿物油 存在总量/t 1.0 2.4 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 □ F2 □ F3 □ 环境敏感目标分级 S1 □ S2 □ S3 □ 地下水 地下水功能敏感性 G1 □ G2 □ G3 □ 包气带防污性能 D1 □ D2 □ D3 □ 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 □ 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 □ M2 □ M3 □ M4 □ P值 P1 □ P2 □ P3 □ P4 □ 环境敏感 程度 大气 E1 □ E2 □ E3 □ 地表水 E1 □ E2 □ E3 □ 地下水 E1 □ E2 □ E3 □ 环境风险 潜势 Ⅳ+ □ Ⅳ □ Ⅲ □ Ⅱ □ I ( 评价等级 一级 □ 二级 □ 三级 □ 简单分析 ( 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄漏 □ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 □ 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 □ 经验估算法 □ 其他估算法 □ 风险 预测 与 评价 大气 预测模型 SLAB □ AFTOX □ 其他 □ 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 拟建项目通过事故风险隐患排查、设置事故池以及针对潜在环境风险配备相应的应急物资储备来降低环境风险。建设单位应根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）相关要求，编制突发环境事件应急预案并定期演练，明确预案的适用范围、突发环境事件的分类与分级、应急组织机构与职责、环境风险应急监控与预警、事故状态下的应急响应、各突发环境事件的风险防范与应急处置措施、善后处置、预案管理与演练以及预案修编要求等内容。 评价结论与建议 本项目运营必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范。同时建设单位拟采取比较充分的风险防范措施，拟制定完善的事故应急预案，可以将发生事故的概率降至最低，在上述措施下，本项目的风险水平是可以接受的。 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 6、土壤环境影响分析 本项目属于制造业中的其他用品制造中的其他，根据《环境影响评价导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别，判定土壤环境影响评价类别为Ⅲ类，项目占地10856㎡，属于小型项目，根据《玉蝉镇土地总体利用规划图》，项目周边均为建设用地，厂区周边现状东侧为涝峪河；南侧为空地；西侧为户县二棉厂（废弃）；北侧为空地，50m范围内无土壤环境敏感目标。依据污染影响形型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表48 污染型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）： （1）“三、实施农用地分6类管理，保障农业生产环境安全（八）：防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。” （2）“六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作（十八）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。” 本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）相关规定设置危废暂存间，危废暂存间所在区域地面进行重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 经上述措施，本项目对土壤的影响较小。 三、环境管理与环境监测计划 1、环境管理机构设置的目的 环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的。在工程项目的施工和营运过程中将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。 2、环境管理机构的设置 建设单位：根据项目的实际情况，建设单位设置了环保管理机构，配备了兼职环保人员1名，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训。 3、管理机构的职能 （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高本项目职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施本项目环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握本项目内部污染物排放状况，编制项目内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查场区环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 4、环境管理计划 工程运营期环境管理计划见表49。 表49 运营期环境管理计划主要内容 环境问题 防 治 措 施 备注 废水 料浆桶清洗废水回用做瓷粉配料用水，不外排；锅炉排水为清净水，排入厂区化粪池与厂区生活污水一起外运肥田，不外排。 列入环保经费中 废气 锅炉废气经15m排气筒排放。 固体废物 废边角料、废包装袋外卖处置； 废切削液、废润滑油存至危险废物暂存间，定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置； 噪声 定期检查降噪设施的正常运行 6、环境监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），排污单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，按表50要求进行定期监测，应严格控制污染物排放量，及时制止外排废水及噪声超标排放现象的发生。 表50 运营期监测计划 监测项目 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 废气 锅炉排气筒 颗粒物、SO2、NOx 一月一次 锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)燃气锅炉大气污染物浓度排放限值 噪声 东西南北厂界 噪声 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 监测方法按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行，具体方案可由监测技术人员负责制订。 四、项目“三本帐”分析 项目污染物排放“三本帐”具体详见表51。 表51 项目污染物排放量三本帐 单位：t/a 种类 污染物名称 现有工程 排放量 本工程 排放量 “以新带老”削减量 建设完后排放量 增减量变化 废气 颗粒物 0.108 0.0003 0 0.1083 +0.0003 SO2 0 0.00008 0 0.00008 +0.00008 NOx 0 0.002 0 0.002 +0.002 固体废物 生活垃圾 1.0 0 0 1.0 0 一般固废 12 1.1 0 13.1 +1.1 危险废物 0.02 1.7 0 1.72 +1.7 五、环保投资 本项目主要环保投资见表52。 表52 环保投资估算表 序号 类别 项目 规模 金额（万元） 1 废气治理 锅炉15m排气筒 / 0.5 2 噪声治理 基础减振 - 1.5 3 固体废物 危废暂存间（10m2，依托） 1间 / 小计 2 该项目环保投资约2万元，占总投资的6.7%。 六、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表53。 表53 竣工验收一览表 类别 环保设施名称 位置 处理规模 数量 验收标准 废气 15m排气筒 锅炉房 / 1套 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值 噪声 采用低噪声设备，隔声，减振等 机加 车间 / 配套 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般固废存储间 机加车间东侧 / 1间 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的规定 危废暂存间 （依托） 机加车间东侧 / 1间 符合危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） 环境管理 建立健全环境管理制度，设置兼职环保人员1人，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。 七、污染物核算 本项目污染物核算清单见表54。 表54 本项目污染物核算清单表 项目 污染源 污染因子 治理措施 数量 排放量 排放浓度 标准 废水 洗桶废水 用做瓷粉配料用水，不外排 不外排 锅炉废水 排入厂区化粪池与厂区生活污水一起外运肥田 不外排 废气 锅炉 废气量 15m排气筒 1根 3.8万m³/a / 《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值 二氧化硫 0.00008t/a 2.0mg/m³ 颗粒物 0.0003t/a 7.4mg/m 氮氧化物 0.002t/a 45mg/m³ 固体废物 车间 废边角料、废包装袋 收集箱 1个 1.1t/a / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的规定 危险废物 危废 暂存间 1间 1.7t/a / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订） 噪声 车床 噪声 基础减振、厂房隔声 若干 厂界昼间≤60dB(A)、 夜间50dB（A）； / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 污染类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉房 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 经15m排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值 |
| 水 污 染 物 | 设备清洗废水 | COD SS | 作为瓷粉配料用水使用 | 不外排 |
|  | 锅炉废水 | 清净下水 | 排入厂区化粪池与厂区生活污水一起外运肥田 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废边角料、废包装袋 | 集中收集后外卖处置 | 合理处置 |
|  |  | 危险废物 | 交由有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 通过选用低噪声设备，对设备采取隔声、减振处理措施，项目运营噪声对周围环境产生的影响不大。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： / |

# 结论与建议

一、结论： 1、工程概况 本项目在现有厂区内新建1座搪瓷车间和1座机加车间，建筑面积324m2。购置球磨机、普通车床、工业电炉和蒸汽炉等设备15台，建设搪瓷生产线1条，主要为现有厂区产品合金灰铸铁热电偶保护管及其配件堵头、液流管表面进行搪瓷。 2、与产业政策的相符性 本项目为搪瓷生产线建设项目，检索《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订），项目不属于国家鼓励类、淘汰类和限制类之列，且本项目已于2019年6月取得西安市鄠邑区发展和改革委员会备案（2019-610125-33-03-030571），故本项目符合产业政策。 3、选址可行性 本项目位于西安市鄠邑区东西四号路涝河桥西岸西安鑫龙机械铸造有限公司现有厂区内，根据鄠邑区玉蝉乡国土资源所出具的土地证明文件，项目用地性质为建设用地，本项目选址合理。 3、环境质量现状分析结论 （1）环境空气：从陕西省生态环境厅2019年1月11日发布的《2018年环保快报》可知，环境空气6个监测项目中，西安市鄠邑区2018年SO2、NO2年均浓度值和CO24小时平均第95百分位数的浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度值以及O3日最大8小时平均第90百分位浓度值均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。故项目所在评价区区域为不达标区。 （2）声环境：项目厂界四周昼夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响分析 （1）大气环境影响 项目锅炉废气经15m烟囱排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)中燃气锅炉大气污染物浓度排放限值要求，对大气环境影响较小。 （2）水环境影响 项目运营期废水废水主要为料浆桶清洗废水和锅炉排水，料浆桶清洗废水回用做瓷粉配料用水，不外排；锅炉排水为清净水，排入厂区化粪池与厂区生活污水一起外运肥田，不外排。 （3）声环境影响 项目通过选用低噪声设备，对不同设备采取隔声、减振处理措施后，各厂界噪声预测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，项目运营噪声对周围环境产生的影响不大。 （4）固体废弃物的影响 项目运营期产生的固体废物主要包括废边角料、废包装袋、废切削液、废切削液和废机油桶、废机油。废边角料、废包装袋收集后定期外卖，实现资源回收利用；废切削液、废切削液和废机油桶、废机油危废暂存间暂存后交由有危废处理资质单位处置。 5、总结论 综上所述，该项目符合产业政策及规划，选址合理。在建设、运营过程中会对当地环境产生一定的不利影响，但只要建设单位切实落实本环评提出的各项环保措施，项目在运营过程中产生的各项污染物均能实现达标排放；在充分保证环保投资的前提下，可使该项目对环境的不利影响降低至可接受水平，项目实施后，当地环境质量可满足保护目标要求，项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投产使用； （2）运营期间，生活垃圾应做好分类收集，可回收利用的垃圾交由回收公司处理； （3）运营区间项目机加工设备保养和维修工作。 （4）设置专/兼职的环保管理人员对项目厂区内的各项环保设备运行情况进行管理检查，确保环保设备运转正常，最大限度降低污染物排放量，达到环保要求。 2、建议 加强宣传教育，增强员工的环保意识，尽量减少项目运行后对周围环境的影响。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

年         月          日

－LTL