陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目

（固体废物污染防治措施）

竣工环境保护验收报告表

建设单位：   陕西迪美家具制造有限公司

编制单位：   陕西昌泽环保科技有限公司

2019年11月

陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目

（固体废物污染防治措施）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   陕西迪美家具制造有限公司

编制单位：   陕西昌泽环保科技有限公司

2019年10月

建设单位法人代表（签字）：

编制单位法人代表（签字）：

项目负责人：

填表人：

前  言

陕西迪美家具制造有限公司位于西安市户县沣京工业园沣五路与七号路十字东北角，是一家集家具设计、制造、销售于一体的大型专业家具制造企业；投资5215万元，年产家具500套/年。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，2010年6月20日，取得户县发展和改革委员会以（户发改发〔2010〕290号）对《陕西迪美家具制造有限公司新建家具制造项目》备案确认的通知；2010年5月17日，陕西迪美家具制造有限公司委托陕西省气候中心编制完成了《陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目环境影响报告表》；2011年3月9日，原西安市户县环境保护局以（县环审发〔2011〕04号）对该项目予以批复。2011年9月开工，2015年5月竣工。目前，该项目各项环保设施均已建设完成并投入试运行，满足环境保护竣工验收监测的要求。

2019年9月，陕西迪美家具制造有限公司委托陕西昌泽环保科技有限公司对“陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目”进行环境保护竣工验收监测。监测单位组织专业技术人员进行了现场检查，收集整理了《陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目环境影响报告表》、环评批复等相关资料，并于2019年9月4日~5日对该项目进行了现场监测和检查，根据监测和检查结果编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表。

本次验收范围为《陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目环境影响报告表》（固体废物污染防治措施）中除锅炉房、烘干房外所包含内容。

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 陕西迪美家具制造有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |
| 建设地点 | 西安市户县沣京工业园区沣五路与七号路十字东北角 |
| 主要产品名称 | 家具 |
| 设计生产能力 | 3800套/年 |
| 实际生产能力 | 500套/年 |
| 建设项目 环评时间 | 2010年5月 | 现场监测时间 | 2019年9月4日~5日 |
| 开工时间 | 2011年9月 | 竣工时间 | 2015年5月 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市户县 环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西省气候中心 |
| 概算总投资 | 5215万元 | 概算环保投资 | 77万元 | 比例 | 1.5% |
| 实际总投资 | 5215万元 | 实际环保投资 | 260万元 | 比例 | 4.99% |
| 占地面积 | 50亩 | 绿化面积 | 7776m2 |
| 验收监测 依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行； 2、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； 3、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日修正）； 5、《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 6、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）； 7、陕西省气候中心编写的《陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目环境影响报告表》（2010年5月17日）； |
| 验收监测 依据 | 9、西安市户县环境保护局《关于陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目环境影响报告表》的批复（县环审发〔2011〕04号）； 10、陕西迪美家具制造有限公司提供的相关资料。 |
| 验收监测标准标准号、级别 | 根据项目环评报告、批复及最新标准排放要求，验收执行标准如下： 一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存控制标准》(GB 18579-2001)及2013年修改单。 |

表二 建设项目工程概况

2.1建设项目基本情况 项目名称：陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目 建设单位：陕西迪美家具制造有限公司 建设性质：新建 建设地点：西安市户县沣京工业园区沣五路与七号路十字东北角 建设规模：项目投资5215万元，年产家具500套/年 2.2建设项目地理位置及四邻关系 本项目位于西安市户县沣京工业园区沣五路与七号路十字东北角，户县位于西安市西南，户县县城距西安中心29km，详见附图1：地理位置图；厂区北侧为农田，东侧为陕西中汇力创公司，南临沣五路，西临七号路，附图2：四邻关系图。 2.3主要建设内容及规模 本项目主要进行实木家具的生产，占地面积约50亩，其中建设占地面积25920m2，年产家具500套/年，具体建设内容见表2-1。 表2-1 主要建设内容对照表 项目名称 工程量/内容 实际建设 主体工程 1号车间（开料车间和木工车间），1栋，6000m2 C楼，底漆车间和木工车间 2号车间（底漆车间和面漆车间），1栋，6000m2 B楼，面漆车间、木工车间及组装车间 3号车间（组装车间、成品库、原材料等），1栋，6000m2 A楼，成品库、原材料等 辅助工程 原料堆放场、烘干房 原料堆放场、烘干房已建成，因购进烘干的原材料，烘干房本次不验收 公用工程 员工宿舍楼，6000m2，五层砖混结构，内设员工宿舍、餐厅、浴室、活动中心等。 与环评一致 办公楼，2000m2，三层砖混结构，内设办公区、科研区、新品展厅。 与环评一致 锅炉房，2台燃木材热水锅炉 锅炉房已建成，采暖采用空调，锅炉房本次不验收。 配电室1间 与环评一致 环保工程 固体废物：配备垃圾桶，建设危废暂存间 生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期运至当地环卫部门指定地点统一处置；木材边角料、除尘灰：集中收集外卖；废机油、废油脂、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐和乳胶包装罐：分类收集于专用容器收集后，暂存于危废暂存间，委托陕西宏恩环境科技有限公司处置 风险管控 / 消防设施、事故池 2.4主要原辅材料 本项目主要原、辅材料消耗量见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗对照表 序号 原料名称 设计数量 实际数量 单位 备注 1 水曲柳木材 6.4 实木木材3m3/d t/d / 2 橡胶木 0.8 0.5m3/d t/d / 3 PU消光面漆 10 10 kg/d 聚氨酯漆 4 PU透明底漆 10 10 kg/d 聚氨酯漆 5 PU通用稀释剂 10 10 kg/d 无水环己酮，醋酸丁酯、无水二甲苯 6 汉港环保白乳胶 5 5 kg/d 醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（VAE） 7 五金配件 / / / 成品 2.5主要生产设备 表2-3 主要生产设备对照表 序号 设备名称 规格型号 数量 实际数量 单位 1 精密推台锯 MJ6132C1200*2060*90功率：6.2kW 10 10 台 2 细木工带锯机 MJ345A1120*750*1830功率：3kW 3 3 台 3 往复式裁板锯 MJ6225 5210*1440*1800功率：9kW 1 1 台 4 多排多轴木工 钻床 MZ7316 4540*1910*187功率：9.8kW 1 1 台 5 活页钻孔机 MZ4214 2000*1500*130功率：1.1kW 1 2 台 6 双排多轴木工 钻床 MZ7221 1410*810*1570功率：3kW 1 2 台 续表2-3 主要生产设备对照表 序号 设备名称 规格型号 数量 实际数量 单位 7 卧式可调木工 钻床 MZ6413 1010*1140*1100功率：1.1kW 1 1 台 8 立式单轴木工 铣床 M5117B 1170*700*870功率：5kW 1 2 台 9 木工镂铣床 MX5057 770*1480*1360功率：3kW 1 2 台 10 仿形木工车床 MC302 2590*800*1240 功率：2.2kW 1 2 台 11 自动开榫机 MSZ20004200*2000*1750 功率：14kW 1 1 台 12 梳齿榫开榫机 MX3510 1300*1530*1300功率：9.7kW 1 1 台 13 梳齿榫对接机 MH1525 3200*1300*1300功率：2.2kW 1 1 台 14 立式带式 磨光机 MM2420A740*640*840 功率：2.2kW 1 3 台 15 自动木工送料刨床 MBZ524 2600*850*1500功率：6.9kW 1 1 台 16 单向木工压 刨机 MB106A1090*870*1300功率：5.5kW 1 3 台 17 合金磨刀机 MF2718 800*900*1900 功率：1kW 1 3 台 18 喷漆设备 PW-S2B1BLMAG 5 5 台 19 油漆房水帘机 18000m3/h / 0 台 20 油气废气净化系统 QF-GP-Y 1 1 套 21 箱体袋式除尘器 TDB-Ⅱ-210功率 功率：515kW 1 1 套 22 空气压缩机 VFY-3.0/10 功率：22kW 1 2 台 23 激光雕刻机 / 1 1 台 24 热水锅炉 CWSG1.2MW 1 1 台 25 热水锅炉 CWSG0.6MW 1 1 台 备注 热水锅炉不在本次验收范围内。 2.6平面布置 项目占地50亩，分为生产区和生活区两部分。生产区有厂房3座、原材料堆放场和消防池、烘干房等；生活区有1栋办公楼、1栋员工公寓、食堂及锅炉房，两大功能区以绿化带隔开。 项目区设东西10m宽主干道2条，南北方向8m宽辅道3条，主干道两侧种植矮化树木及灌木，各车间之间以辅道隔开，区域间以灌木植物绿化形成处处皆可观赏的景色，本项目厂区总平面布置见附图3。 2.7劳动定员及工作制度 劳动定员120人，生产人员80人，技术人员20人，管理人员20人。一日一班，每班8小时，年工作250天。 2.8水源及水平衡 项目水源由沣京工业园供水管网统一提供，用水包括生活用水、生产用水、绿化和道路洒水以及不可预计用水，生产废水设沉淀池循环使用，食堂废水经油水分离器处理与生活废水一起排入化粪池处理后，通过市政污水管网进入户县第二污水处理厂，项目水平衡图如图1。 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 2.9主要生产工艺 本项目所选原材料为实木，首先在下料车间将木材加工成毛料，会产生木材边角料、锯末和木屑粉尘；木工车间将毛料进一步加工成型，此工段会产生一定量锯末；之后再进行喷漆，分底漆和面漆车间，会挥发出油漆废气；喷漆完成后进行组装，包装之后入库外卖。生产工艺流程见图2。 2.10项目变动情况 项目涉及变动具体见表2-4。 表2-4 项目变动情况一览表 工程内容 环评及批复阶段 实际建设情况 变动原因 主体工程 1号车间（开料车间和木工车间），1栋，6000m2 C楼，底漆车间和木工车间 / 2号车间（底漆车间和面漆车间），1栋，6000m2 B楼，面漆车间、木工车间及组装车间 3号车间（组装车间、成品库、原材料等），1栋，6000m2 A楼，成品库、原材料等 辅助工程 原料堆放场、烘干房 建成原料堆放场、烘干房（烘干房本次不验） 直接采购烘干的原材料不需烘干；采暖用空调。 共用工程 锅炉房，2台燃木材热水锅炉 建成锅炉房 （锅炉房本次不验） 木屑粉尘 旋风除尘器+15m排气筒 中央袋式除尘器+8m排气筒 袋式除尘器除尘效率更好 有机废气 油漆废气经水帘除尘器+活性炭吸附处理后15m 高排放 集气罩+干式过滤器+低温等离子吸附器+UV光解吸附，由15m高排气筒排放 采用集气罩+干式过滤器+低温等离子吸附器+UV光解吸附能更好的处理有机废气 有机废水 用于处理油漆废气后的废水必须进行内循环利用，每10天排放一次撤渣后的循环水，鉴于量少，应建有防渗储水池进行收集，确定1-2家燃煤锅炉单位用于加湿煤粉，不得外排。 用干式过滤器+低温等离子吸附器+UV光解吸附处理有机废气，不产生废水。 处理工艺变动后，不生产生产废水。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），经判定建设项目无重大变动。

表三  主要污染源、污染物处理和排放情况

3.1主要污染源和污染物 项目固废主要为职工生活垃圾；车间产生的木料边角料、除尘器收集除尘灰；设备保养、维修过程产生的废机油、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐、乳胶包装罐、废染料、涂料以及食堂废油脂等。 3.2 污染物处理和排放情况 3.2.1固体废物 1）生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期运至当地环卫部门指定地点统一处置。 2）木材边角料、除尘灰：集中收集外卖； 3）废机油、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐、乳胶包装罐、废染料、涂料以及食堂废油脂：分类收集于专用容器收集后，暂存于危废暂存间，委托陕西宏恩环境科技有限公司处置。 固体废物处理设施照片： 危废暂存间 危废暂存间 危废间换气装置 危废间管理台账 木材边角料存放区 3.2.2其他设施 1）建设消防应急事故池； 2）木材区设置消防设施； 3）危险废物建立暂存间，危险废物转移联单； 4）厂区道路均采取水泥硬化、厂区道路边种植树木。 其他处理措施照片： 灭火器 消防应急事故池

表四 环评报告表的结论及环评审批意见

4.1环评结论与建议 1、项目概况 本项目位于西安沣京工业园内沣五路与七号路十字东北角，项目建设投产后，主要进行实木家具的生产，项目征地面积约50亩，其中代征道落面积7415m2，项目建设占地面积25920m2，在正常的生产经营过程中，产值提升到3600万元，净利润720万元。 2、污染物达标排放 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，生产设备保养产生的废油、油棉纱、废油漆以及锅炉灰渣等。生活垃圾由环卫人员收集后运往生活垃圾处理厂统一处理；车间内产生的危险废物经统一收集后，由有资质的单位回收处理。 3、总结论 综上所述，项目建成运行后，三废排放量小，在保证项目各环采设施正常运行，各类污染物的达标排放，使项目对周围环境的影响降至最低限度。从环保角度出发， 项目在认真落实环评报告表提出的各项环保措施，切实执行“三同时”前提下，是可行的。 二、要求与建议 1、主要要求 （1）环保设施与主体工程要求同时设计、同时施工、同时投产。 （2）项目建成后，要及时进行道路硬化，规划的绿地要及时覆土进行绿化，规划绿地不得随意减少或改为其他用途。 （3）将清洁生产的思想贯穿于设计、施工、生产的全过程。加强清洁生产审计考核，并与生产者的利益挂钩，教育职工提高环境保护意识，做到节能、节水，杜绝污染事故发生，把对环境的不利影响降到最低程度。 2、建议 （1）在项目施工期，建设单位对施工单位应加强环保教育。采取有效的防范措施，尽量减少施工扬尘对环境的影响。对施工污水要设沉淀池，尽量回用，对建筑垃圾要及时清理，注意保护现场周围环境；监督有关环保措施的执行情况，对未预见的其它不利因素应及时发现、及时解决。 （2）对处理生活污水处理设施应定期清理，确保净化效果。 （3）项目原辅材料中的化学品必须按照我国《危险化学品安全管理条例》(国务院[2002]344号令)、《中华人民共和国消防法》(国家主席[1998]4号令)和企业安全卫生设计规定、化学工业环境保护管理规定采取相关的措施，所有危险物品都应分库储放。 （4）项目产生的危险固废厂区内不得乱丢乱弃，应按相关规定分类收集，贮运，并设置危险废物识别标志。 （5）对除尘设备要定期清理维护，以确保其除尘效率。 （6）要加强仓库及生产车间的卫生与安全管理，减少污染和事故的发生。 （7）要加强绿化建设，以改善周围区域环境的质量。 4.2环评批复意见 陕西迪美家具制造有限公司: 你公司报来《家具制造建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》) 收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及相关国家建设项目环境保护规定和技术规范，经局会议审查，现批复如下: 一、项目概况 陕西迪美家具制造有限公司家具制造建设项目，位于西安沣京工业园沣五路和南北七号路交叉口东北角，东侧为陕西中汇力创公司，西临七号路、北为待开发农田、南临沣五路，占地面积50亩(其中代征道路11亩)，总投资5215万元，其中环保投资77万元，年生产家具3800套，年产值约3600万元，劳动定员310人。拟建木工车间、底面油漆车间、组装车间、宿办楼、锅炉房等。总建筑面积23000平方米。主要原、附料:木材、橡胶木、PU漆及稀释剂、白乳胶等，日用木材6.4吨、PU漆及稀释剂30kg、白乳胶5kg。预计2011年10月投产。 二、审查意见 该项目《报告表》从环境保护的角度分析，认为在按照《报告表》中提出的污染防治措施，建议和要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”制度的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环保措施进行建设。 三、几点要求 1、该项目投运后产生的废水主要是生活污水，预计年排生活污水量1.975万吨，食堂污水经油水分离器处理后与经化粪池处理后的其它生活污水达到GB8979-1996《污水综合排放标准》三级标准后一并排入户县第二污水处理厂处理。用于处理油漆废气后的废水必须进行内循环利用，每10天排放一次撤渣后的循环水，鉴于量少，应建有防渗储水池进行收集，确定1-2家燃煤锅炉单位用于加湿煤粉，不得外排。该项目COD 排放控制指标为0.672吨/年。 2、施工期必须控制施工噪声污染，在夜间22:00至次日6: 00时段内禁止施工。在特殊情况下，需要施工的，必须征得环保沣京所的同意后方可施工，并随时接受环保沣京所的监督、检查。营运期产生的噪声，声源值预测在85至110分贝，必须在声源区段采取隔音防噪措施，保证厂界噪声值达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》二级标准和GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》的标准。 3、施工期必须采取防尘措施，严格执行《西安市人民政府关于进一步加强扬尘污染控制的通告》精神，按照《报告表》提出的扬尘防治措施进行施工作业，确保对周边环境不受影响。 4、运营后生活垃圾年产生量约77.5吨，必须统一交地方环卫部门处理。年产生废机油5kg、 废油漆、乳胶包装罐10kg和水处理后的撤液渣属危废，必须收集后统一交由有危废处理资质的单位处理，不得擅自外排或处置。 5、该项目设置5个油漆房，年用油漆5吨、稀释剂2.5吨，产生的废气主要是油漆中的有机挥发气体，即甲苯、二甲苯和醋酸丁酯、漆雾等，必须采取水帘式除雾措施后达到《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)中的二级标准。 6、拟建2台热水锅炉1. 2MW一台用于冬季采暖和生产，0.6MW一台用于生产，燃料必须全部使用木材边角料，采取消烟除尘措施，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二时段排放标准后在15米高空排放。 7、项目建成后，在许可试营运三个月内，向我局提出验收申请，经监测、验收合格后方可正式投入运营。

表五 验收检查内容及监测工况

5.1监测工况 2019年9月4日~5日，对项目厂区进行了竣工环保验收现场监测，验收监测期间正常生产，各项环保设施运转正常。监测期间生产负荷详见表5-1。 表5-1 监测期间运营负荷一览表 监测日期 产品名称 实际产量 （套/年） 实际产量 （套/天） 实际产量 （套/天） 负荷 (%) 2019年9月4日 家具 500 2 1.8 90 2019年9月5日 1.6 80 5.2 固体废物检查结果 项目固废主要为职工生活垃圾；车间产生的木料边角料、除尘器收集除尘灰；设备保养、维修过程产生的废机油、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐、乳胶包装罐、废染料、涂料以及食堂废油脂等，具体处置见表5-2。 表5-2 本项目固体废物一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 产生量（t/a） 污染防治措施 1 木材边角料 一般固废 15 集中收集外卖 2 除尘器木屑 一般固废 60 3 生活垃圾 一般固废 30 暂存于垃圾箱内，定期运至当地环卫部门指定地点统一处置 4 废灯管 危险废物HW49 / 委托陕西宏恩环境科技 有限公司处置 废过滤棉 / 废油脂 0.26 废油漆 危险废物HW12 0.2 油漆罐 乳胶包装罐 5 染料、涂料 2.5 6 废机油 危险废物HW08 0.005

# 表六 环境管理检查及批复落实

6.1项目执行国家建设项目环境管理制度情况 经检查，陕西迪美家具制造有限公司建设项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，履行各项环保手续的报批，在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。 6.2监测计划 定期委托有资质监测单位进行监测，具体监测内容见表6-1。 表6-1 污染源监测内容一览表 监测对象 污染源 监测点位 监测项目 监测频率 废气 木工车间 排气筒 颗粒物 每年一次 面漆车间 甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃 每年一次 厨房 饮食业油烟 每年一次 上风向1个，下风向3个 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每年一次 废水 化粪池出口 pH值、SS、COD、BOD5、动植物油 每年一次 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级 每年一次 6.3是否发生扰民和污染事故 根据调查，项目试运行期间，未发生扰民和污染事故。 6.4环评、批复措施落实情况 表6-2 环评批复、环评结论建议落实情况一览表 类别 环评结论 环评批复提出的防治措施 落实情况 项目概况 本项目位于西安沣京工业园内沣五路与七号路十字东北角，项目建设投产后，主要进行实木家具的生产，项目征地面积约50亩，其中代征道落面积7415m2，项目建设占地面积25920m2，在正常的生产经营过程中，产值提升到3600万元，净利润720万元。 项目位于西安沣京工业园沣五路和南北七号路交叉口东北角，东侧为陕西中汇力创公司，西临七号路、北为待开发农田、南临沣五路，占地面积50亩(其中代征道路11亩)，总投资5215万元，其中环保投资77万元，年生产家具3800套，年产值约3600万元，劳动定员310人。拟建木工车间、底面油漆车间、组装车间、宿办楼、锅炉房等。总建筑面积23000平方米。主要原、附料:木材、橡胶木、PU漆及稀释剂、白乳胶等，日用木材6.4吨、PU漆及稀释剂30kg、白乳胶5kg。预计2011年10月投产。 项目位于西安沣京工业园沣五路和南北七号路交叉口东北角，东侧为空地，西临七号路、北为待开发农田、南临沣五路，占地面积50亩(其中代征道路11亩)，总投资5215万元，其中环保投资260万元，年生产家具500套，劳动定员120人。建木工车间、底面油漆车间、组装车间、宿办楼、等。 固废 垃圾箱、生活垃圾收集点；食堂废油脂；危险废物储存容器。 运营后生活垃圾年产生量约77.5吨，必须统一交地方环卫部门处理。年产生废机油5kg、 废油漆、乳胶包装罐10kg、和水处理后的撤液渣属危废，必须收集后统一交由有危废处理资质的单位处理，不得擅自外排或处置 生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期运至当地环卫部门指定地点统一处置；木材边角料、除尘灰：集中收集外卖；废机油、废油脂、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐和乳胶包装罐：分类收集于专用容器收集后，暂存于危废暂存间，委托陕西宏恩环境科技有限公司处置。 6.5项目投资 项目环保投资具体见表6-3。 表6-3 项目环保投资一览表 类型 防治措施 环保投资 （万元） 大气 中央除尘器+8米高排气筒、 一套废气处理设施+15米高烟囱 150 废水 化粪池、油水分离器 20 噪声 安装减震垫，独立设备 5 固废 垃圾桶、危废暂存间 5 绿化 草皮、树木 80 合计 / 260

表七 验收监测结论及建议

验收监测结论： 验收监测期间，该项目的生产正常企业生产正常稳定，环境保护设施运行正常，生产负荷分别为90%、80%，满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷大于75%的要求。 生活垃圾：暂存于垃圾箱内，定期运至当地环卫部门指定地点统一处置；木材边角料、除尘灰：集中收集外卖；废机油、废油脂、废灯管、废过滤棉、废油漆、油漆罐和乳胶包装罐：分类收集于专用容器收集后，暂存于危废暂存间，委托陕西宏恩环境科技有限公司处置。 建议： 加强危险废物的收集、贮存、转移及相关台账管理； 锅炉房、烘干房启用和生产规模变化时，依规报批、验收。 验收监测总结论 陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目自立项到竣工投入试生产的全过程，能够基本执行各项环境管理法律法规，环保机构及各项管理规章制度比较健全；基本能够落实环评及批复提出的污染防治措施；环保设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。 该项目经过监测和检查，各项环保设施能够按照环境影响评价的要求建设，固体废物均得到妥善处置，基本符合验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                  填表人（签字）：                         项目经办人（签字） ：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 陕西迪美家具制造有限公司沣京厂区项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 西安市户县沣京工业园区沣五路与七号路十字东北角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2110木质家具制造 | 建设性质 | 新 建 改 扩 建 技 术 改 造 | 项目厂区中心经/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产家具3800套 | 实际生产能力 | 年产家具500套 | 环评单位 | 陕西省气候中心 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市户县环境保护局 | 审批文号 | 县环审发（2011〕04号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2011.9 | 竣工日期 | 2015.5 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 西安市户县环境保护局、陕西迪美家具制造有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西昌泽环保科技有限公司 | 验收监测时工况 | 90%，80% |
|  | 投资总概算（万元） | 5215 | 环保投资总概算（万元） | 77 | 所占比例（%） | 1.5 |
|  | 实际总投资（万元） | 5215 | 实际环保投资（万元） | 260 | 所占比例（%） | 4.99 |
|  | 污水治理（万元） | 20 | 废气治理 （万元） | 150 | 噪声治理 （万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 80 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增污水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2000h |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019.9.4~9.5 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 270 | 500 | / | / | 0.207 | 0.672 | / | 0.207 | 0.672 | / | / |
|  | 氨氮 | / | 27.46 | / | / | / | 0.021 | / | / | 0.021 | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +⑴  3、计量单位：污水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升

## -附图1：地理位置图

## 附图2：四邻关系图

]1G`W55N5K3@1YB7.png" \* MERGEFORMATINET

附图3：厂区平面布置

附件1：备案确认

## 附件2：环评批复

## 附件3：危废合同

## 附件4：危废转移联单

# Text boxes

建设单位：陕西迪美家具制造有限公司（盖章）

电话：029-86491080

邮编：710300

地址：西安市户县沣京工业园沣五路与七号路十字东北角

编制单位：陕西昌泽环保科技有限公司（盖章）

电话：029-86557929

邮编：710018

地址：陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园10号楼5楼

生活用水

生产用水

绿化与道路用水

不可预计用水

化粪池

户县第二污水处理厂

供水

管网

9.30

5.00

6.39

1.00

21.69

7.90

0.90

4.50

1.40

1.00

0.50

6.39

底漆车间

原材料（木质板材）

下料车间

木工车间

面漆车间

组装车间

包装车间

入库

木屑粉尘

油漆废气

废油漆

油漆废气

废胶包装盒等

废包装袋

锯末

锯末

陕西迪美家具制造有限公司

陕西中南山制药有限公司

候家庙村

候家庙村

200m

农田

20m

20m

30m

220m

七

号

路

沣五路

N

宿舍、食堂

办公楼

生产厂房

生产厂房

生产厂房

危废间

事故池

大门