西安市长安区数字通信设备厂

环境保护设施提升改造项目竣工

验收监测报告表

（固废）

建设单位：   西安市长安区数字通信设备厂

编制单位：   西安市长安区数字通信设备厂

二〇一九年九月

建设单位法人代表：李随勤

编制单位法人代表：

项  目  负  责  人：

报  告  编  制  人：

建设单位：西安市长安区数字通信设备厂

电 话：029-89685829

传 真：/

邮 编：710103

地 址：陕西省长安区鸣犊镇东高堡村

表一

| 建设项目名称 | 西安市长安区数字通信设备厂环境保护设施提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安市长安区数字通信设备厂 |
| 建设项目性质 | 新建( 改扩建( 技术改造( 迁建( |
| 建设地点 | 陕西省西安市长安区鸣犊镇东高堡村 |
| 主要产品名称 | 预应力电杆 |
| 设计生产能力 | 预应力电杆21000根/年 |
| 实际生产能力 | 预应力电杆21000根/年 |
| 环境影响登记表时间 | / | 开工日期 | 1991年9月 |
| 调试时间 | 1991年1月 | 现场监测时间 | 2019年8月10-11日 |
| 环境影响登记表 审批部门 | / | 环境影响登记表编制单位 | / |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 102万元 | 环保投资总概算 | 37.55万元 | 比例 | 37% |
| 实际总投资 | 102万元 | 实际环保投资 | 37.55万元 | 比例 | 37% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年11月13日）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2019年1月11日）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日版）； （7）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）； （8）西安市长安区数字通信设备厂提供的其他生产建设技术资料。 |

续表一（1）

| 验收监测评价标准、标号、级别及限值 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）的相关规定，该项目环境保护设施提升改造竣工环保验收监测执行污染物排放标准如下： （1）固体废物和生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定。 |
| --- | --- |

表二

2.1、工程建设内容 项目简介 西安市长安区数字通信设备厂位于陕西省长安区鸣犊镇东高堡村，属于集体所有制，于1991年9月投入生产，总投资102万，环保设施总投资37.55万元。其主要产品为预应力电杆，年产21000根。 该企业占地面积9990平方米，公司东面紧连316县道，西面、南面、北面方圆300米均为农业耕地，无常驻居民。 该项目1991年建设，根据长安区相关政策,2019年5月份，开始进行环保设施提升改造，7月份，改造完成，进入调试阶段。 2019年9月，受西安市长安区数字通信设备厂的委托，陕西绿睿环保科技有限责任公司承担本项目的环保设施提升改造竣工验收工作。根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订版）、原环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日版）、生态环境部公告（2018年 第9号）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及有关监测技术规范的规定和要求，我公司组织技术人员对该项目进行了现场检查和踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，确定了本项目验收监测内容。2019年8月10-11日，西安重光明宸检测技术有限公司对该项目进行了现场验收监测。并根据现场勘查及验收监测的结果，编制了本报告表。 2.1.2、建设项目简介 项目名称：西安市长安区数字通信设备厂环保设施提升改造项目 建设单位：西安市长安区数字通信设备厂 建设性质：技改

续表二（1）

建设地点：该项目位于陕西省长安区鸣犊镇东高堡村，中心场地地理坐标东经：109.107107、北纬：34.143862，项目地东侧紧连316县道，西面、南面、北面均为农业耕地，无常驻居民。根据现场调查及查阅资料，项目所在区域周围无文物保护单位，无军事管理区。项目四邻关系附图二。 建设投资：项目实际总投资约102万元，环保实际投资37.55万元，占项目总投资的37%。 项目占地及平面布置：该项目总占地约9990m2，建设在西安市长安区鸣犊镇东高堡村。厂区设有两个生产厂房、库房、办公区，厂区布局合理，各个功能分区明确。1号生产车间位于厂区西部，2号生产车间、锅炉房、宿舍食堂位于厂区北部，综合办公楼位于厂区东部。 劳动定员及工作制度：项目年实际运行300天，劳动定员28人，每天1班，每班8小时制。 验收范围：本次验收内容为西安市长安区数字通信设备厂环保设施提升改造项目，不包括该公司其他生产建设项目。 2.1.3、建设项目组成 项目按照功能区划布局划分该项目厂区内按照功能区划布局划分为生产区、办公区、堆放区、食宿区四大部分。厂区配套有相应的辅助、公用、储运和环保工程等。项目占地面积约9990m2。建设项目组成见表2-2，主要生产设备设施见表2-3。

续表二（2）

表2-2 建设项目组成表 工程内容 规模 主体 工程 生产车间 1#生产车间 主要生产加工预应力电杆，为一层砖混结构。 2#生产车间 主要生产10米及以下电杆，为一层砖混结构。 公辅 工程 原料堆场 共2处封闭厂房，主要用于沙子，石子的堆放以及露天成品电线杆的堆放，总占地面积2920㎡。 办公楼 作为日常办公区域，为1层砖混房，建筑面积为320平方米。 宿舍楼 作为园区休息区域，为1层砖混房，建筑面积为378平方米。 食堂 位于宿舍域内，建筑面积171平方米 ，有1个基准灶头。 给水 自备井水。 排水 设置3个沉淀池，生活废水经沉淀后回用，不外排，厕所用水排入化粪池，定期清掏用于农田追肥。 供电 国家电网西安供电分公司。 供暖 员工采暖，采用电暖气。 环保 工程 废气 加工粉尘 搅拌、上料采用布袋除尘处理后，通过10米排气筒排放，堆放、运输等其他工序通过封闭、遮盖、喷淋、炮雾机喷淋等措施处理。 锅炉燃气 通过8米高排气筒排放。 焊接烟尘 经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放 饮食油烟 经油烟净化器处理后由排气筒排放。 废水 生活废水 排入沉淀池沉淀后，回收利用，用于搅拌水泥。厕所废水排入化粪池定期清掏。 餐饮废水 经油水分离器处理后排入沉淀池沉淀后，回收利用，用于搅拌水泥。 噪声 车间合理布局，对高噪声设备采用置于室内，减震降噪措施。 固废 生产固废 生产过程中的钢筋等下脚料收集后外售，生产过程中产生的除尘灰等回用于生产，废品作为支架外卖。 生活垃圾 分类收集，运送至环卫部门指定的垃圾收集地点。

续表二（3）

表2-3 主要设备设施表 序号 设备名称 型号 参数 数量（台） 1 龙门吊 MH2.8-18 7.5KW 6 2 离心机 七组双辊 75KW 2 3 离心机 五组单辊 45KW 4 电焊机 BX-500-2 15KW 3 5 装载机 ZL30B-Ⅱ - 1 6 点焊机 DN-25 25KW 2 7 燃气锅炉 2吨 1 8 注模机 自制 6.2KW 1 9 定长切断机 - 5.5KW 1 10 全自动调直机 - - 1 11 搅拌机 - - 2 12 焊烟收尘 - - 2 13 布袋除尘器 - - 2 14 雾炮机 - - 2 15 变压器 SJ315 315KV/A 1 2.2、原辅材料消耗、能源消耗、产品产量 2.2.1、原辅材料消耗 该项目原辅料消耗量见表2-3。

续表二（4）

表2-3 原辅材料消耗表 序号 名称 用量 来源及说明 备注 1 开山石 11760m³ 西安周边正规砂石厂 外购 2 沙子 3780m³ 西安周边正规砂石厂 外购 3 水泥 3780吨 西安尧柏水泥公司 外购 4 麻钢 84吨 陕西东岭集团西安分公司 外购 5 预应力钢筋 420吨 天津市鼎鑫时代金属制品有限公司 外购 6 冷拔丝 56吨 陕西东岭集团西安分公司 外购 2.2.2能源消耗 项目能源消耗量见表2-4。 表2-4 能源消耗对照表 序号 物料名称 年消耗量 来源 1 水 5000t 自备水井 2 电 16.8万度/a 国家电网西安供电分公司 3 天然气 220068立方米 长安天然气公司 2.2.3 项目产品产量 项目产品产量见表2-5。 表2-5 项目主要产品品种及产量 序号 产品 产量 1 环形钢筋砼电杆 1500根/年 2 预应力砼电杆 19500根/年

续表二（4）

2.3、工艺流程、主要污染物处理及排放情况 2.3.1、生产工艺流程简介 本项目生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 水泥电杆生产工艺流程及产物环节图 注：图中G表示废气；N表示噪声

续表二（5）

工艺流程简述： （1）混凝：将水、水泥、沙子以及石料等原料，按一定比例进行配料混合后，放入搅拌车间的混泥土搅拌机进行搅拌。 （2）钢筋加工:将钢材、钢筋加工按照一定的工序通过绑扎、焊接等方式制作电线杆骨架，留待备用电杆长度，直径，捆扎成型。 （3）装模、灌浆：将成型车间制作好的钢筋放入模具，混合后的沙子、石料等和钢筋骨架装填。 （4）合模、离心：装填好的钢筋制品合模，然后上离心机离心成型。 （5）蒸汽养护：离心后放入中用蒸汽养护6个小时后脱模品。 （6）拆模检验：拆模后的电杆通过技术检验合格后成成品。 （7）入库：通过塔吊运送至成品堆放区。 2.4、提升改造项目情况说明 该项目1991年建设，根据长安区相关政策,2019年5月份，开始进行环保设施提升改造，7月份，改造完成，进入调试阶段。 根据现场调查，本项目已经按照环保要求，完成了上料车间、搅拌车间的布袋除尘设施的改造，危废暂存间已经建设完成。

表三

3.1固体废物主要污染源、污染物治理措施及排放情况 （1）该项目产生的生产固体废弃物主要有制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料、不合格品以及布袋除尘器收集的粉尘等。 ①制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料 ，统一收集后外卖； ②生产过程中不合格品降低要求，用于水管、葡萄架等外卖。 ③布袋除尘器收集的粉尘收集的粉尘，作为原料回用。 （2）本项目产生的危险废物主要为维修时产生的废机油及含油废零部件等。 ① 置于危废暂存间，定期交由具有相关资质的单位处理。 （2）生活固废主要是生活垃圾和食堂废油脂。 ①产生的生活垃圾收集于厂区内设置的垃圾桶，然后运送至当地环卫部门指定的地点统一清运处理。 ②食堂会产生废油脂，交由有资质的单位处置。 表3-1 主要污染物及其治理措施一览表 类别 污染源 主要污染物 环保设备（措施） 固体 废物 下料 金属下脚料 统一回收外卖。 检验 不合格品 降低要求外卖。 布袋除尘 粉尘 统一回收再利用。 生产办公 生活垃圾 送至当地环卫部门指定的地点统一清运处理。 食堂 废油脂 交由有资质单位处置。 生产检修 废机油桶等含油废物 属于危险废物，暂存于危废间，统一交有资质的单位处理。

表四

4.1、验收监测内容 4.1.1、验收监测工况检查内容 在验收监测期间，西安市长安区通信设备厂技改工程实际运行工况，在保证设备运行负荷连续且稳定的条件下，方可进行现场监测，若生产工况出现异常情况，应立即通知监测人员停止监测，待生产工况正常后继续进行验收监测，以确保监测数据的有效性和准确性。 4.1.2、验收监测及检查内容 （一）固体废弃物调查内容 主要调查本项目产生的各种固体废弃物、危险废物的种类、产生量和最终处置去向等。 （二）环境管理制度检查 在验收监测期间，环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目执行“三同时”制度的情况； （2）环境管理制度、环保机构设置、环保设施运行及维护情况； （3）环境风险防范措施制定，应急物资储备情况。

表五

5.1、验收监测内容 5.1.1、验收监测工况检查内容 在验收监测期间，西安市长安区通信设备厂生产线技改工程实际运行工况，在保证设备运行负荷连续且稳定的条件下，方可进行现场监测，若生产工况出现异常情况，应立即通知监测人员停止监测，待生产工况正常后继续进行验收监测，以确保监测数据的有效性和准确性。 2019年8月10日至8月11日，对该项目进行了环保设施提升改造竣工环保验收现场监测，验收监测期间本项目运转正常，工况检查结果见表6-1。 表5-1 验收监测期间工况统计表 日期 产品 规模产量（根） 实际产量（根） 工况负荷（%） 备注 2019.8.10 预应力电杆 70 60 85.7 本项目设计年生产300天。 2019.8.11 预应力电杆 70 55 78.6 由表5-1可知，验收监测期间该项目生产负荷连续且稳定，满足项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。 5.1.2、固体废物验收监测及检查内容 （一）生产固废 该项目产生的生产固体废弃物主要有制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料、不合格品以及布袋除尘器收集的粉尘等。 （1）制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料，统一收集后外卖； （2）生产过程中不合格品，大概年产60根左右，降低要求，用于水管、葡萄架等外卖。 （3）布袋除尘器收集的粉尘收集的粉尘，大约年产700kg，作为原料回用。 （二）危险固废 本项目产生的危险废物主要为维修时产生的废机油及含油废零部件等。 本项目机油主要用于设备的维护保养，用量很少，废机油桶10个/年， 含油费零件少许，置于危废暂存间，定期交由具有相关资质的单位处理。

续表五（1）

（三）生活垃圾 本项目共有职工28人，垃圾产生量为0.5kg/d，年产垃圾4.2t/a，产生的生活垃圾收集于厂区内设置的垃圾桶，然后运送至当地环卫部门指定的地点统一清运处理。废油脂交由有资质单位统一处置。 （四）环境管理制度检查 经检查，该项目环境保护设施提升改造项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度以及长安区环境保护管理的有关要求，履行各项环保手续的报批。 建立了响应的环境管理制度，有环境保护管理兼职人员，对环境制度的执行、环保设施运行及维护情况进行管理。 环保设施运行、维护、保养有记录。 污处设施有标识，采样口规范。 建立了危险废物暂存间，双人双锁，标识清楚，危废间有相关制度，建立了管理台账； 厂区内设置有生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后运送至环卫部门规定的收集地点； 废边角料统一堆放。

表六

6.1 验收监测结论及建议 6.1.1验收监测结论 （1）项目概况 西安市长安区数字通信设备厂位于陕西省西安市长安区鸣犊镇东高堡村，属于集体所有制，于1991年9月投入生产，总投资102万，环保设施总投资37.55万元，环保投资比例达到37%。其主要产品为预应力电杆，年产21000根。 该企业占地面积9990平方米，公司东面紧连316县道，西面、南面、北面方圆300米均为农业耕地，无常驻居民。 该项目1991年建设，建设时间早于《环境影响评价法》实施以前，故该企业没有办理环评手续。根据长安区相关政策,2019年5月份，开始进行环保设施提升改造，7月份，改造完成，进入调试阶段。 （2）固体废物检查结果 （一）生产固废 该项目产生的生产固体废弃物主要有制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料、不合格品以及布袋除尘器收集的粉尘等。 （1）制作钢筋骨架产生的钢筋下脚料，统一收集后外卖； （2）生产过程中不合格品，大概年产60根左右，降低要求，用于水管、葡萄架等外卖。 （3）布袋除尘器收集的粉尘收集的粉尘，大约年产700kg，作为原料回用。 （二）危险固废 本项目产生的危险废物主要为维修时产生的废机油及含油废零部件等。 （1） 本项目机油主要用于设备的维护保养，用量很少，废机油桶10个/年， 含油费零件少许，置于危废暂存间，定期交由具有相关资质的单位处理。

续表六（1）

（三）生活垃圾 本项目共有职工28人，垃圾产生量为0.5kg/d，年产垃圾4.2t/a，产生的生活垃圾收集于厂区内设置的垃圾桶，然后运送至当地环卫部门指定的地点统一清运处理。废油脂交由有资质单位统一处置。 （四）环境管理制度检查 经检查，该项目环境保护设施提升改造项目在建设期间基本能按照国家建设项目环境管理制度以及长安区环境保护管理的有关要求，履行各项环保手续的报批。 建立了响应的环境管理制度，有环境保护管理兼职人员，对环境制度的执行、环保设施运行及维护情况进行管理。 环保设施运行、维护、保养有记录。 污处设施有标识，采样口规范。 建立了危险废物暂存间，双人双锁，标识清楚，危废间有相关制度，建立了管理台账； 厂区内设置有生活垃圾桶，生活垃圾统一收集后运送至环卫部门规定的收集地点； 废边角料统一堆放。 （8）总结论 综上所述，该环境保护设施提升改造项目已基本落实了环境保护的管理要求，有针对性的完成了企业各类污染物的各项污染防治措施，各类污染物排放能达到相应排放标准限值要求，项目运行对周边自然环境影响较小，符合建设项目环保设施提升改造竣工验收要求。

续表六（2）

6.1.2建议与要求 （1）加强生产运行管理，健全环保设施的管理规章，保证各项环保设施的连续、稳定、高效运转。同时，加强对环保设施管理人员的培训工作； （2）加强厂区环境卫生管理工作，保持厂区地面干净整洁； （3）加强厂区各类生产原辅材料的储存管理，不得散乱堆放，做到厂区整洁、有序。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 西安市长安区数字通信设备厂环境保护设施提升改造项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 陕西省西安市长安区鸣犊镇东高堡村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 水泥制品制造（C3021） | 建设性质 | □新建 □改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经：109.107107 北纬：34.143862 |
|  | 设计生产能力 | 预应力电杆21000根 | 实际生产能力 | 预应力电杆21000根 | 环评单位 | / |
|  | 环评文件审批机关 | / | 审批文号 | / | 环评文件类型 | / |
|  | 开工日期 | 1991年9月 | 竣工日期 | 1991年9月 | 排污许可证 申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排 污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安市长安区数字通信设备厂 | 环保设施监测单位 | 西安重光明宸检测有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 102 | 环保投资总概算（万元） | 37.55 | 所占比例（%） | 37% |
|  | 实际总投资（万元） | 102 | 实际环保投资（万元） | 37.55 | 所占比例（%） | 37% |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 5 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 2.55 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | 西安市长安区数字通信设备厂 | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h/a |
| 运营单位 | 西安市长安区数字通信设备厂 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91610116220971159H | 验收时间 | 2019年8月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废气 | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 二氧化硫 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氮氧化物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件目录

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目四邻关系图

附图3 厂区平面分布图

## 附件4 营业执照

附件5 工况说明

附件6 环保设施检查咨询意见

附件7 危废合同

附件8废油脂合同

附件9专家意见及签到表

附图1 项目地理位置图 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图

附图3   厂区平面

## 附件4 营业执照

附件5工况证明

附件6环保设施检查咨询意见

## 附件7危废处置合同

# Text boxes

N

装模、灌浆

混凝土搅拌

钢筋骨架制作

合模紧固

离心成型

蒸汽养护

拆模检验

成品入库

钢筋

钢板圈

G、N

G、N

天然气锅炉

G、N

N

N

砂子、石子、水泥

项目所在地

北

本项目

高压输电线

1号生产车间

1号生产车间

堆放区二

堆放区一

办公楼一

办公楼二

2号生产车间

锅炉房

食堂

宿舍

大门