建设项目环境影响报告表

项目名称： 西安市灞桥区华祥制造加工厂家具、广告牌加工项目

建设单位：          西安市灞桥区华祥制造加工厂

编制日期：二○一九年十一月

国家环境保护部编

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安市灞桥区华祥制造加工厂家具、广告牌加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市灞桥区华祥制造加工厂 |
| 法人代表 | 翟华祥 | 联系人 | 张学斌 |
| 通讯地址 | 西安市灞桥区红旗街道马家沟村 |
| 联系电话 | 13992886359 | 传真 | — | 邮政编码 | 710000 |
| 建设地点 | 西安市灞桥区红旗街道马家沟村 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2190其它家具制造；C3399其它未列明金属制品制造 |
| 占地面积 | 1500m2 | 绿化率 | — |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中环保投资(万元) | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 33% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 项目由来 西安市灞桥区华祥制造加工厂成立于2019年8月8日，主要经营范围包括：家具、广告牌的加工制作等。因市场需求，西安市灞桥区华祥制造加工厂此次拟投资100万元，在西安市灞桥区红旗街道马家沟村建设家具、广告牌加工项目，项目租用灞桥区马家沟村已建成厂房及其附属设施（见附件），项目占地约1500m2，主要用于家具、广告牌的加工制作，项目建成后实现年产家具100套，广告牌260套的生产。根据现场踏勘，项目已投产运行，目前处于停产状态。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，应编制环境影响报告表。2019年7月，西安市灞桥区华祥制造加工厂委托（委托书详见附件一）我公司对《西安市灞桥区华祥制造加工厂家具、广告牌加工项目》进行环境影响评价。我公司接受委托后，立即组织参评人员赴现场进行实地踏勘，收集了与该项目有关的技术资料，在进行了初步工程分析、现状调查及影响评价的基础上，依照相关规定编制完成了《西安市灞桥区华祥制造加工厂家具、广告牌加工项目环境影响报告表》，供建设单位报环境保护行政主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、项目相关判定情况 1、与产业政策、选址合理性相符性分析 表1-1 项目符合性分析判定一览表 序号 项 目 分析判定内容 判定结论 1 产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为家具制造业、金属制品制造，不在鼓励类、限制类以及淘汰类之列，属于允许类。因此项目符合国家及地方产业政策。 符合 2 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》之列 符合 3 灞桥区分区规划总体土地利用规划 根据灞桥区分区规划总体土地利用规划，本项目位于工业用地（见附图四），符合该地区土地利用规划的要求； 符合 4 选址 ①本项目选址于西安市灞桥区红旗街办马家沟村，所选区域地势平坦，地理位置优越，交通便利，水、电等配套设施完善。 ②根据现场勘查，项目所在地北侧25m为秦安驾校，南侧20m为垃圾回收处理站，西侧为不锈钢储水站，东侧为机件加工，距离最近的居民点为位于项目地北侧30m的马家沟村。本项目主要污染物为封边、喷漆等工序产生的有机废气，有机废气经收集后经UV光解+活性炭处理后，由1根15m的排气筒排放，开料、打孔、雕刻、打磨等产生的粉尘经合理措施后均能达标排放，对居民点影响在可接受范围内。且项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感点。综上所述，项目场址选择是合理可行的。 符合 本项目与相关环保政策符合性分析如下： 表1-2 与相关环保政策符合性分析一览表 相关政策文件 要求 本项目符合情况 符合性 《挥发性有机物污（VOCs）染防治技术政策》 源头和过程控制 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业。 本项目使用水性涂料，属于鼓励使用的种类，本项目喷漆以及烤漆工序过程均在密封的空间进行，不涉及露天喷涂作业。 符合 末端治理与综合利用 1.对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 2.严格控制VOCs处理过程中产生的二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水，应处理后达标排放。 3.对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 1.本项目产生的有机废气为低浓度的有机废气，主要来自喷漆、烤漆、封边等工序，不宜回收，采用集气罩/水帘柜+UV光解+活性炭进行末端处理，产生的水帘废液、废活性炭定期更换，交由有资质单位处置。 “十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》 加大产业结构调整力度 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于灞桥区，属于重点地区，项目使用水性漆，属于鼓励使用的种类，同时项目产生的有机废气通过集气罩收集，经经UV光解+活性炭处理。 符合 《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝田保卫战三年行动方案（2018-2020）（修订版）》（陕政发【2018】29号） 严控“两高”行业产能。制订关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各地已确定的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 本项目不属于高耗能，高排放行业企业。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（市政发【2018】56号） 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；严禁“两高”行业产能； 项目生产的产品以及使用的原料均不属于高VOCs含量的物质，且本项目不属于“两高”行业 符合 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》（市铁腕治霾办发〔2019〕7号） 重点推进包装印刷、工业涂装、家具、化工、电子制造、工程机械制造等重点行业的工业源，机动车、油品储运销等交通源，以及餐饮、干洗、污染处理产生的恶臭等生活源VOCs污染防治；家具项目采用“油改水”工艺和设备，软体家具须使用水性胶粘剂； 本项目为重点行业，本项目喷漆采用水性油漆，产生的有机废气经水帘柜处理后，经UV光解+活性炭处理后，由1根15m的排气筒排放，减少VOCs的排放 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 工业涂装VOCs综合治理：强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固份、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 本项目使用的涂料为水性漆，喷涂过程中产生的漆雾采用湿式水帘柜收集处理，有机废气采用UV光解+活性炭系统进行处理，可做到达标排放。 通过以上分析，评价认为项目产业政策符合、选址合理、规划符合，从环境影响角度分析，本项目建行可行。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：西安市灞桥区华祥制造加工厂家具、广告牌加工项目； 建设单位：西安市灞桥区华祥制造加工厂； 建设地点：西安市灞桥区红旗街办马家沟村； 建设性质：新建； 建设内容及规模：项目占地约1500m2，主要用于家具、广告牌的加工制作，项目建成后实现年产家具100套，广告牌260套的生产； 项目总投资：30万元，资金自筹； 项目建设进度：根据现场踏勘，本项目已于2019年9月投入生产，于2019年10月停产。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 （1）地理位置 项目所在地位于西安市灞桥区红旗街办马家沟村，距离项目地最近的敏感点为北侧30m的马家沟村，具体地理坐标为N34°15′11.32″，E109°3′54.24″。项目所处区域交通便利，区位优势明显。项目地理位置详见附图一。 （2）四邻关系 项目外环境关系如下： 东侧：机件加工厂。 南侧：紧邻道路，隔路20m为垃圾回收站。 北侧：紧邻道路，隔路北偏西30m为马家沟村，隔路北偏东25m为秦安驾校。 西侧：西侧紧邻不锈钢储水站，隔50m为马家沟村。 项目与周边外环境关系详见附图二。 四、项目主要内容及规模 1、项目设内容及规模 项目占地面积约1500m2，本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，具体的工程组成详见表1-3： 表1-3 项目建设内容一览表 项目组成 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间，钢架结构，1F，占地面积628m2） 开料区 建筑面积70m2，布置精密锯1台，用于办公家具颗粒板的开料； 依托所租赁厂房 封边区 建筑面积70m2，布置封边机1台，用于办公家具的封边； 排钻区 建筑面积70m2，布置排孔机1台，用于办公家具的开孔； 铰链开孔机、手动封边区 建筑面积70m2，布置开孔机1台，用于办公家具的开孔及封边； 雕刻、围字、组装 建筑面积89m2，布置雕刻机、围字机各1台，用于广告字的雕刻、围字及组装； 钣金区 建筑面积70m2，布置氩弧焊机1台，用于广告字的焊接； 打磨房 建筑面积40m2，布置打磨柜设备，用于广告字工件的打磨； 面漆房 建筑面积30m2，主要用于广告字的喷漆工序； 烤漆房 建筑面积45m2，主要用于广告字的烤漆工序； 打包区 建筑面积30m2，主要用于广告字的贴膜、打包工序； 辅助工程 办公用房 1层，位于场地西北侧，建筑面积8.5m2，主要用于员工日常办公； 依托所租赁厂房 宿舍、餐厅 1层，位于场地西北侧，建筑面积30m2，主要用于员工的日常休息及用餐 依托所租赁厂房 储运工程 成品堆放区 位于车间北侧，建筑面积60m2，用于成品的堆放 已建成 板材堆放区 位于车间中部，建筑面积70m2，用于板材的堆放 已建成 广告材料堆放区 位于车间东侧，建筑面积60m2，用于广告材料的堆放 已建成 材料样品展示区 位于场地西北侧，建筑面积15m2，用于材料样品的展示 已建成 公用工程 给水系统 项目供水由市政供水管网供给 / 排水系统 雨、污分流；项目生活污水经厂区化粪池（1座，20m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂处理，项目水帘柜更换废水集中收集后，定期交由有资质的单位回收利用。 已建成 供电 项目供电由市政供电电网引入 已建成 供暖 办公生活区采用空调供暖、制冷 / 环保工程 废气治理 有机废气 封边废气由集气罩（85%）收集 UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放，净化效率为85% 未建，本次新增 喷漆过程中产生的漆雾采用湿式水帘柜（98%）收集处理后，喷漆废气与烤漆废气一起 已建成 胶粘废气由集气罩（85%）收集 未建，本次新增 粉尘 开料、打孔、雕刻粉尘经设备自带的双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%）处理后，在车间内无组织排放 已建成 打磨粉尘为湿式打磨，采用打磨水洗柜处理后无组织排放（收集效率85%，处理效率85%）处理后 已建成 油烟 食堂油烟经油烟净化器（处理效率60%）处理后，经排烟管道引至屋顶排放 未建成 废水治理 生活污水 食堂废水经隔油池（0.5m3）隔油后与生活污水经厂区化粪池（10m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂处理 已建成 生产废水 湿式水帘柜除漆雾废水在设备自带循环水池（4m3）中循环使用，自动补充新鲜水，定期进行更换，更换下来的废液按危废处置 已建成 项目打磨时采用湿法打磨，产生的生产废水经沉淀池（4m3）处理后循环使用不外排 噪声治理 精密锯、封边机、排孔机、雕刻机等生产设备选取低噪音设备，设备采取基础减震、车间采取隔声等措施 已建成 固废治理 职工生活垃圾 厂区集中收集后，定期由市政环卫部门统一清运 已建成 生产固废 开料边角料、打孔边角料、废保护膜等集中收集后，由废品回收单位回收处置 已建成 危险废物 危险废物包括废胶桶、废活性炭，除漆雾废水，暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置 未建，本次新增 主要产品规模 本项目主要产品及生产规模见表1-4： 表1-4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 型号规格（m） 年产量 单位 1 办公家具 接待台 1.2×0.5×0.8等 100 套 2 背景墙 0.53×10，0.7×10等 3 广告牌制作 260 套 合计 360套 3、主要生产设备 项目主要生产设备详见表1-5： 表1-5 主要生产设备表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 精密锯 西德 9638 台 1 2 封边机 天迈 450Y 台 1 3 排孔机 天迈 MZ73212 台 1 4 雕刻机 / 台 1 5 围字机 卓维 13130 台 1 6 铰链开孔机 宣邦 MZ73032 台 1 7 气泵 上海应大 4×800w-1202 台 1 8 氩弧焊机 瑞凌 ws250s 台 1 9 喷枪 沿田 w-70 1.5口径 台 2 10 打磨机 醒狮 KY9001-A 台 1 11 喷漆房 5M*9M*4M 间 1 4、项目主要原辅材料消耗 表1-6 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 规格型号 年用量 单位 备注 1 颗粒板 4-12mm，400张 36 t/a 1张颗粒板重量以90kg计 办公家具 2 热溶胶 25kg/袋 0.1 t/a / 3 PVC封边条 2cm×50m 0.2 t/a / 4 镀锌板 / 10 t/a / 广告牌加工 5 亚克力板 2.4m*1.2m，300张 0.54 t/a 1张亚力克板以1.8kg计 6 PVC 2.4m*1.2m，300张 0.3 t/a 1张PVC板以1kg计 7 亚克力专用胶 1g/支 0.025 t/a / 8 水性醇酸/环氧酯树脂类底漆 桶装（20kg/桶） 0.12 t/a / 9 水性丙烯酸类面漆 桶装（20kg/桶） 0.12 t/a / 10 氩气 40L/瓶 240 L/a / 表1-7 本项目原材料理化性质一览表 序号 名称 性质 1 热熔胶 家具用热熔胶是一类专用于人造板材粘贴的胶粘剂，根据企业提供资料：热熔胶成分为：乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA树脂）40%--60%、石油树脂10%--30%、石蜡5%--10%、碳酸钙30%---40%。热熔胶主要成分为EVA树脂，EVA是一种塑料物料，由乙烯（E）及乙烯基醋酸盐（VA）以自由基反应聚合而成的固态物质，热熔胶熔化温度为180℃~220℃，热分解温度为230~250℃，EVA聚合物聚合程度≥85%剩余15%为未聚合反应完全的乙烯、乙烯基醋酸盐。它是一种环保型、无溶剂的热塑性胶。热熔胶被加热到一定温度时，有固态转为熔融态，当涂布到板材或封边材料表面后冷却变为固态，将封边材料与基材粘结在一起。热熔胶的软化点范围一般在90-135℃，分解温度235℃。项目使用封边胶为颗粒状，粒度5mm左右，规格25kg/袋。项目使用热熔胶直接在封边机上融化使用，不需要调胶工艺。热熔胶为白色不透明(强力型)，无毒害、操作方便，连续使用没有炭化现象具有快速粘合，强度高，耐老化，无毒害，热稳定性好，胶膜韧性等特点。 2 亚克力板 亚克力，又叫PMMA，就是俗称的有机玻璃。化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。是一种开发较早的重要热塑性塑料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性，易染色，易加工，外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。 3 亚克力专用胶 亚克力胶水的主要成份为：甲基丙烯酸树酯、丙烯酸、偶联剂及光引发剂。主要应用于主要应用于塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属、塑料与TPU等材料的粘接。主要针对工艺品行业塑料的自粘和互粘，主0.2要粘接的塑料有：PMMA(亚克力、有机玻璃)、PC、ABS、PVC、PS、PCB、TPU等各种热塑性塑料。强度高，透明度好，气味低，环保无卤，RoHS标准。 4 PVC封边条 PVC封边条是以聚氯乙烯为主要原料，加入增塑剂、稳定剂、润滑剂、染料等助剂，一起混炼压制而成的热塑卷材。其表面有木纹、大理石、布纹等花纹、图案，同时表面光泽柔和，具有木材的真实感和立体感；具有一定的光洁度和装饰性，具有一定的耐热、耐化学品、耐腐蚀性、表面有一定的硬度。封边条的主要功能是对板材断面进行固封，达到免受环境和使用过程中的不利因素（主要为水分）对板材的破坏，和阻止板材内部的甲醛挥发，同时达到装饰的效果。 水性漆：本项目用的漆料为水性丙烯酸类单组分面漆和水性醇酸/环氧酯树脂类双组份底漆。单组分面漆主要由丙烯酸类共聚物乳液、水及有机物组成。不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。其中，丙烯酸类共聚物乳液、环保颜料、填料约占80%，根据漆料厂家提供的检验报告（见附件），项目使用的水性漆中挥发性有机物含量为122.1g/L。单组分面漆密度约为0.94g/cm3，本项目用量为0.12t/a，则挥发性有机物含量为0.02t/a。双组分底漆主要由水性醇酸/环氧酯树脂、水及有机物组成。其中，水性醇酸/环氧酯树脂、环保颜料、填料约占60%，根据漆料厂家提供的检验报告（见附件），项目使用的水性漆中挥发性有机物含量为135.2g/L。双组分底漆密度约为0.92g/cm3，本项目用量为0.12t/a，则挥发性有机物含量为0.018t/a。具体成分表见下表： 表1-8 水性漆成分表 序号 名称 成分 含量 1 单组分底漆 （丙烯酸类） 丙烯酸类共聚物乳液 20%-50% 颜、填料 20%-40% 表面活性剂 1%-2% 十二酯醇 1%-2% BCS：（乙二醇单丁醚） 3%-5% 软水 10%-20% 2 双组分面漆 （醇酸、环氧酯类） 水性醇酸/环氧酯树脂 15%-25% 颜、填料 30%-40% 表面活性剂 1%-2% BCS：（乙二醇单丁醚） 5%-10% 软水 20%-30% 5、劳动定员及工作制度 （1）工作制度：本项目全年生产天数300天，每天工作时间8小时。 （2）劳动定员：本项目劳动定员为11人，厂区提供食宿。 四、公用工程 1、给排水 （1）给水 项目给水由市政供水管网提供，水量和水质可以满足项目的用水需求。项目用水主要包括职工生活用水和生产用水。 ①生活用水 本项目定员11人，均在厂区进行食宿，根据《陕西省行业用水定额》，用水按照100L/d٠人计算，用水量为1.1m3/d（330m3/a）。 ②生产用水 项目生产用水主要为水帘柜用水、打磨水洗柜用水。根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2014）的有关规定以及建设单位提供资料，厂区内用水情况详见表1-8。 水帘柜及打磨水洗柜用水：水帘柜用水及打磨水洗柜用水均循环使用，定期补充新鲜水。根据建设单位提供资料，项目在面漆房设一个水帘柜，配备一个循环水池（2m3）。水帘柜平均每天补充水量为容积的5%，则补充水量为0.1m3/d（30m3/a），水帘柜每半年更换一次，则更换出的水帘柜废水量为3.8m3/a（0.013m3/d），作为危险废物处置。 项目采用湿法打磨，设有1个打磨柜。打磨柜用水量为1m3/d（300m3/a），部分打磨用水损耗，其余则为废水，废水循环使用不外排，损耗率按10%计，则打磨柜补充水量为0.1m3/d，30m3/a。 （2）排水 ①生活废水 生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.88m3/d（264m3/a），现状：生活废水经厂区化粪池（1座，10m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂处理，符合环保要求。食堂还未投产使用，食堂废水经隔油池（0.5m3）隔油后，与生活废水一起经厂区化粪池（1座，10m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂处理。 ②生产废水 根据现场调查，现状：本项目生产过程中打磨废水循环使用，不外排；水帘柜更换废水作为危废处置，不外排，均符合环保要求。 （3）水平衡 项目用水、排水情况见表1-9。 表1-9 项目用水情况估算表 单位（m³/d） 项 目 补充水量(m3/d) 损耗量(m3/d) 排水量(m3/d) 排放去向 生活用水 1.1 0.22 0.88 职工生活污水经化粪池处理后，经市政管网排入灞桥污水处理厂 生产 用水 水帘柜用水 0.1 0.1 0 由有资质的单位回收处置 打磨柜用水 0.1 0.1 0 循环使用，不外排 合计 1.4 0.42 0.88 / 项目水平衡见图1所示。 3、供热、制冷 生产车间不供暖；厂区办公区采用分体式空调供暖及制冷。 4、供电 项目供电接入市政电网。 五、总图布置 项目选址于西安市灞桥区红旗街道马家沟村，项目区域平面呈长方形，主出入口位于南侧；靠近西北侧以及西侧的村庄那一侧布置办公区、宿舍、原料堆放区、成品堆放区等，加工区、喷漆房等布置在远离居民区布置。本项目区经合理规划布局，功能分区明确，生产区布置按照工艺流程衔接合理，满足生产、安全卫生、消防、环保等要求，项目平面布置合理，具体平面布置见附图四。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目位于西安市灞桥区红旗街道马家沟村，本项目租赁本项目租赁灞桥区马家沟村“原预制板厂”厂房，本项目入驻前，预制板厂已搬离，厂房为空厂房，场地内无其他遗留建筑及材料，无三废遗留问题，周边无居民投诉。根据现场踏勘，本项目已于2019年9月投产运营。项目目前存在的环保问题主要见表1-10： 表1-10 项目存在的环保问题及整改措施一览表 序号 污染因素 目前环保措施 是否符合环保要求 整改措施 1 废水 生活污水 食堂废水经隔油池（0.5m3）隔油后与生活污水经厂区化粪池（10m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂 符合 食堂未投产运行，运行后食堂废水经隔油池（0.5m3）隔油后与生活污水经厂区化粪池（10m3）处理后经市政管网排入灞桥污水处理厂 生产废水 湿式水帘柜除漆雾废水在设备自带循环水池（4m3）中循环使用，自动补充新鲜水，定期进行更换，更换下来的废液按危废处置 符合 设置危废暂存间（1座，5m3） 项目打磨时采用湿法打磨，产生的生产废水经沉淀池（4m3）处理后循环使用不外排 符合 / 2 废气 有机废气 封边废气无组织排放 不符合 经集气罩（85%）收集后，与喷烤漆废气一起经UV光氧催化+活性炭+15m排气筒排放 喷漆过程中产生的漆雾采用湿式水帘柜（98%）收集处理后，喷漆废气与烤漆废气一起 UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放，净化效率为85% 符合 / 胶粘废气无组织排放 不符合 经集气罩（85%）收集后，与喷烤漆废气一起经UV光氧催化+活性炭+15m排气筒排放 粉尘 开料、打孔、雕刻粉尘经设备自带的双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%）处理后，在车间内无组织排放 符合 / 打磨粉尘为湿式打磨，采用打磨水洗柜处理后无组织排放（收集效率85%，处理效率85%）处理后 符合 / 油烟 食堂未建成 / 食堂油烟经油烟净化器（处理效率60%）处理后，经排烟管道引至屋顶排放 3 噪声 设备噪声 精密锯、封边机、排孔机、雕刻机等生产设备选取低噪音设备，设备采取基础减震、车间采取隔声等措施 符合 / 4 固体废物 职工生活垃圾 厂区集中收集后，定期由市政环卫部门统一清运 符合 / 生产固废 开料边角料、打孔边角料、废保护膜等随意堆放 符合 集中收集后，由废品回收单位回收处置 危险固废 危险废物包括废胶桶、废活性炭，除漆雾废水，随意堆放，交由有资质的单位回收处置 不符合 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性) 一、地理位置 灞桥区地处陕西关中盆地中部，西安城东部，系西安市辖区之一。区政府位于西安市东郊12公里处。地理坐标为东经108°59′～109°16′，北纬34°10′～34°27′。东与临潼、蓝田两县接壤，西与雁塔区、新城区、未央区相连，南与长安区为邻，北以渭河与高陵区相望。 项目所在地位于西安市灞桥区红旗街道马家沟村，项目中心地理坐标为N34°15′11.32″，E109°3′54.24″，项目地理位置见附图一。 二、地形 地貌 灞桥区以渭河冲积平原为主，具有山、坡、川、滩、塬的多样性地貌特征，包括三个类型区，其中北部为渭河冲积平原区，东部为低山丘陵区，东南部为台塬区。 白鹿塬区域地质构造属于渭河断陷形成的阶梯式下降复式地堑，阶地台塬沟堑内以砂孵石、砾石及土状堆积物为主，并有丰厚的新生代沉积。台塬上区地形平缓，地势北高南低，以农业用地为主，地形由南向北依次递减至沟沿，沟顶海拔600m～750m，沟底海拔160m～600m之间，长度约3公里，坡度约30°左右，地面切割成的沟谷长度约为1000～2000m/km2。土壤类型以黄垩土、白垩土、褐色土以及少量的红色土，有机质丰富，保墒性能好，但是透气性差。 三、气候、气象 灞桥区属于暖温带半湿润大陆性季风区，光、热、水、气、土等自然条件优越。年平均降雨量635mm，日照时间为2026～2719小时，年平均气温为12～13.3℃，极端最高气温为41.7℃，绝对最低气温为－20.6℃。年大于10℃的有效积温为3650～4325℃，年无霜期202～208天。年初霜日期为11月1日以后，终霜期为4月1日以后。风向频率（静风频率）为30%左右，平均风速为2M/S。年平均相对湿度为70%左右。全年适于旅游的天数为290天，其中最佳的旅游时节为3月中旬至6月底、8月初至11月中旬，约210天。 四、水文 “八水绕长安，灞桥据其三”，灞桥区内灞、浐、渭三河交汇常流，流长60公里，流域面积170多平方公里。其中，渭河在区内流长约10公里，流域面积10.4平方公里；灞河在境内流长约34公里，流域面积125平方公里；浐河在区内流长约11公里，流域面积40平方公里。区内浐、灞、渭三水是西安市水源地之一，年过境客水总量达64.02亿立方米，加上1.8亿立方米的地下水储量，累计65.82亿立方米的水资源总量，开发利用前景广阔。 自然资源 矿产 灞桥区内矿产资源，尤其是非金属矿产资源丰富，已发现8种矿产，构成矿床2处，矿点10处，矿化点6处。其中，金矿化石英脉宽约1.5米，出露长10米，含金量2.2克/吨；石墨矿体1500米长，200—250米宽，平均厚度111.47米，储量9325.9万吨，矿物产量640.1万吨，属大型石墨矿床；铸型沙矿断续出露达1000多米，可采厚度2—4米；建筑材料用粘土矿，分布面积约98.2平方公里，蕴藏量4亿多立方米；另外，肪石英、花岗岩、泥岩、细沙岩、方解石、云母等矿体也均有一定开发价值。区内地热开发面积60平方公里，已打出热水井10多眼；白鹿塬矿泉水资源丰富，水质纯净，有用矿物质含量高，有益元素含量达到国家规定标准，具有广阔的开发前景。 生物 灞桥区内鲸鱼沟（亦称荆峪沟）为当地自然名胜，沟首自蓝田县安岱场村，沟尾至灞桥区高桥乡，总长度约15公里。此地沟壑纷歧、溪流曲折、翠竹丛生、鸟语花香、景色宜人。 塬上植物以小麦、玉米、豆类等农作物以及蔬菜、瓜果、药材等经济作物。沟坡上部的坡阶地生长着枣子、石榴、杏子等；沟坡下部为成片生长的竹林和竹树混合林，间生核桃、杏树等杂果林和次生林；支沟内生长有酸枣、刺槐、灌木等次生林及花草。沟坡的林木茂盛，植被覆盖状况良好。 沟坡内的动物资源主要有麋鹿、野兔、野猪、野牛、野鸡、喜鹊、黑头鹤、麻雀等。 经现场勘查，项目所在区未发现珍稀保护动植物。 六、特殊环境保护目标 项目附近1km范围内无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等特殊环境保护目标。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 项目所在地选址于西安市灞桥区红旗街办马家沟村，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型AERSCREEN3预测，本项目评价等级为二级；为了解项目所在区域的环境质量现状，本评价大气环境质量现状收集了2018年灞桥的大气环境质量公报，并委托陕西华境检测技术有限公司于2019年9月29日-2019年10月5日期间对评价区域的大气环境质量、声环境质量进行监测，并据此数据对区域环境质量进行评价。 1、大气环境质量现状 ①依据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，灞桥区2018年1月-12月环境空气质量状况见下表： 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 县区 项目 浓度（均值） 平均时间 标准限值 达标 情况 占标率（%） 二级 灞桥 PM10 117µg/m3 年均值 70µg/m3 超标 167 PM2.5 63µg/m3 年均值 35µg/m3 超标 180 SO2 17µg/m3 年均值 60µg/m3 达标 28 NO2 56µg/m3 年均值 40µg/m3 超标 140 CO 2.5mg/m3（95位百分浓度） 24小时平均 4mg/m3 达标 63 O3 162µg/m3（90位百分浓度） 日最大8小时平均 160µg/m3 超标 101 从表中可以看出，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3、NO2均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 ②特征污染物现状监测 表3-2 特征因子污染源现状监测结果一览表 单位：mg/m3 监测 项目 监测点位 监测时间 浓度 标准指数 检出率(％) 超标率(％) 最大超标倍数 达标 情况 非甲烷总烃 1#项目地 2019.9.29~ 2019.10.5 0.25~0.31 0.13~0.16 100% 0 0 达标 2#项目地下风向 0.30~0.38 0.15~0.0.19 100% 0 0 达标 《大气污染物综合排放标准详解》第四章 2.0mg/m3 由表3-2可知，项目特征因子非甲烷总烃浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》第四章标准要求（1次值2.0mg/m3），表明项目所在区域环境质量现状达标。 2、声环境质量现状 （1）监测点位：监测点位详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 编号 监测点 备注 #1 项目地北侧外1米 厂界噪声 #2 项目地东侧外1米 #3 项目地南侧外1米 #4 项目地西侧外1米 #5 马家沟村 敏感点 （2）监测时间和频率：2019年9月29日~9月30日，昼间、夜间各一次； （3）监测结果及评价： 表3-4 噪声现状监测结果及评价一览表 单位：dB(A) 编号 9月29日 9月30日 执行标准 超标值 昼间 夜间 昼间 夜间 #1 53 46 52 45 60/50 0/0 #2 55 45 54 44 60/50 0/0 #3 54 45 55 46 60/50 0/0 #4 52 43 51 42 60/50 0/0 #5 50 42 49 43 60/50 0/0 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 土壤环境质量现状 监测点位 表3-6 土壤监测布点一览表 单位：dB(A) 监测点位 位置 样点类型 土壤监测因子 备注 1# 厂房内 表层样点 建设用地GB36600标准中基本因子45个+石油烃 项目厂址范围内 2# 厂房内 柱状样点 石油烃 3# 场址西侧200m范围内空地处 表层样点 石油烃 项目厂址范围外，200m范围内 4# 场址北侧30m范围内马家沟村空地处 表层样点 石油烃 备注：表层样应在0~0.2m取样； 柱状样在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样，3m以下每3m取1个样，可根据基础埋深、土体构型适当调整。 如果监测点位已硬化，可根据备注里的要求适当调整点位位置，但监测前需电话沟通。 （2）监测项目 项目地监测项目：pH值；砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺1,2-二氯乙烯，反1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[a]蒽，苯并[a]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘；共46项，监测1天。 （3）监测结果 表3-7 监测结果一览表 监测点位 监测结果 监测项目 厂房内（1#） 厂房内（2#） 场址西侧200m范围内空地处（3#） 场址北侧30m范围内马家沟村空地处（4#） （0-0.5m） （0.5-1.5m） （1.5-3.0m） 砷（mg/kg） 11.7 / / / / / 汞（mg/kg） 0.38 / / / / / 铅（mg/kg） 18.7 / / / / / 镉（mg/kg） 15.2 / / / / / 铜（mg/kg） 0.83 / / / / / 镍（mg/kg） 21.2 / / / / / 六价铬*（mg/kg） ND2 / / / / / 四氯化碳*（μg/kg） ND1.3 / / / / / 氯仿*（μg/kg） ND1.1 / / / / / 氯甲烷*（μg/kg） ND1.0 / / / / / 1,1-二氯乙烷*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 1,2-二氯乙烷*（μg/kg） ND1.3 / / / / / 1,1-二氯乙烯*（μg/kg） ND1.0 / / / / / 顺-1,2-二氯乙烯*（μg/kg） ND1.3 / / / / / 反-1,2-二氯乙烯*（μg/kg） ND1.4 / / / / / 二氯甲烷*（μg/kg） ND1.5 / / / / / 1,2-二氯丙烷*（μg/kg） ND1.1 / / / / / 1,1,1,2-四氯乙烷*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 1,1,2,2-四氯乙烷*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 四氯乙烯*（μg/kg） ND1.4 / / / / / 1,1,1-三氯乙烷*（μg/kg） ND1.3 / / / / / 1,1,2-三氯乙烷*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 三氯乙烯*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 1,2,3-三氯丙烷*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 氯乙烯*（μg/kg） ND1.0 / / / / / 苯*（μg/kg） ND1.9 / / / / / 氯苯*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 1,2-二氯苯*（μg/kg） ND1.5 / / / / / 1,4-二氯苯*（μg/kg） ND1.5 / / / / / 乙苯*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 苯乙烯*（μg/kg） ND1.1 / / / / / 甲苯*（μg/kg） ND1.3 / / / / / 间二甲苯+对二甲苯*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 邻二甲苯*（μg/kg） ND1.2 / / / / / 硝基苯*（mg/kg） ND0.09 / / / / / 苯胺*（mg/kg） ND0.1 / / / / / 2-氯酚*（mg/kg） ND0.06 / / / / / 苯并[a]蒽*(mg/kg) ND0.1 / / / / / 苯并[a]芘*(mg/kg) ND0.1 / / / / / 苯并[b]荧蒽*（mg/kg） ND0.2 / / / / / 苯并[k]荧蒽*（mg/kg） ND0.1 / / / / / 䓛*（mg/kg） ND0.1 / / / / / 二苯并[a,h]蒽*（mg/kg） ND0.1 / / / / / 茚并[1,2,3-cd]芘*（mg/kg） ND0.1 / / / / / 萘*（mg/kg） ND0.09 / / / / / 总石油烃（C10-C40）（mg/kg） 2.15 2.34 2.13 2.62 2.06 2.58 由表3-7可以看出，针对项目地土壤监测样的监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类用地的筛选值标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址于西安市灞桥区红旗街办马家沟村。项目所在区域不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》界定中的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区等环境敏感区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目大气评价等级为二级，不涉及大气环境影响评价目标。其他保护目标与该项目（地理坐标为N34°15′11.32″，E109°3′54.24″）相对位置表见表3-5： 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标/m 保护对象 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 环境功能区 X Y 环境空气 -30 0 马家沟村 居民 N 30 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求 -193 -478 向阳沟小学 SW 498 -296 499 六棉光明小学 WN 540 636 0 西安文理技术学校 W 662 -1081 -818 西安公交鹿苑小区 SW 1209 -704 609 西安市六棉学校 WN 813 声环境 -30 0 马家沟村 N 30 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》。 2、项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、土壤环境项目区范围执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）二类用地的筛选值标准要求； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值（40mg/m3）要求，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。 2、废水不排放； 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准； 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、VOC。 本项目废水不外排。 因此，本评价建议总量控制指标为：VOCs：0.0066t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节简述 1、施工期 项目施工期已结束，因此施工期不再具体叙述。 2、运营期 本项目运营期主要产品为办公家具（接待台、背景墙）、广告牌制作。项目运营期生产工艺流程及产污环节见图3。 （1）办公家具（接待台、背景墙） 图2 办公家具生产工艺流程及产污环节图 办公家具主要工艺简述： ①开料：根据客户需求，将外购回来的颗粒板在开料区用精密锯等设备截锯成不同尺寸的板材，以便进一步的成型加工，该过程主要产生截锯粉尘、边角料、和设备运行产生的噪声。 ②封边：完成开料的颗粒板由自动封边机进行修边、封边。使用封边机前，将热熔胶加入胶轮里，电加热，,将胶轮加热至180℃，然后使用自动化封边机对板材进行预热，将多余板材进行修边后自动涂胶，多滚轮压紧，封边条自动切断。该过程主要产生有机废气、修边粉尘、噪声和废胶袋； ③打孔：再使用各种钻孔机对板材进行开孔，识别板材所需加工位置，同时将落实配件打入板内。该过程会产生噪声、木屑等边角料； ④组装：最后将各部件进行组装，打包待售。 （2）广告牌制作 图3 广告牌制作生产工艺流程及产污环节图 广告牌制作主要工艺简述： ①亚克力板雕刻：不同规格的亚克力板利用数控雕刻机进行雕刻。此过程会产生粉尘及噪声。 数控雕刻是利用计算机控制自动加工的机床，从加工原理上讲是一种钻铣组合加工，加工生成设计好的文字，雕刻形成的文字在版面表面。 ②镀锌板围字、焊接：将外购已雕刻成型的镀锌板用围字机围成所需壳框架，并用氩弧焊进行焊接，此过程会产生噪声。 氩弧焊是惰性气体，本项目采用非熔化极氩弧焊，在非熔化极（通常是钨极）和工件之间燃烧，在焊接电弧焊周围流过一种和金属起化学反应的惰性气体，形成一个保护气罩，使钨极端头，电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触，能防止氧化和吸收有害气体，从而形成致密的焊接接头，该过程不产生烟尘。 ③打磨：将焊接完成的工件用打磨机人工打磨去毛刺，以达到产品光滑度，此过程会产生粉尘及噪声。 ④安装、粘贴：将雕刻成型的亚克力板安装在镀锌板壳框架中，并用玻璃胶进行粘贴固定，此过程会产生有机废气。 ⑤PVC板雕刻、组装:将PVC板放到雕刻机处进行雕刻，并将雕刻成型的PVC与上述镀锌板组件进行二次组装，并用螺丝固定，此过程会产生粉尘及噪声。 ⑥喷漆、烤漆：采用水帘柜喷漆工艺对需要喷漆的工件进行喷漆，喷好漆的工件送入烤漆房进行烤漆烘干。 喷漆房为水帘式喷漆房，采用上送风下抽风的方式进行空气循环，底部为水帘式水池，通过水帘式系统将喷漆过程产生的漆雾吸入循环水池，然后通过添加漆雾絮凝剂使漆雾结成漆渣以达到净化漆雾的目的。喷漆房由供风系统、排风系统、过滤和捕集漆雾下同、间壁和照明灯组成。水帘柜废水循环利用，不外排，只定期进行更换，每半年更换一次。该过程会产生漆雾颗粒、非甲烷总烃； 烤漆时，经开关温度调至烤漆位置，烤房内温度迅速升高到预订干燥温度（40℃-60℃）。然后对广告字进行烤漆，最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。烤漆时间为5h/d。该过程会产生非甲烷总烃； ⑦装配：根据客户需要，人工对外购的LED灯进行安装，并对成型的工件贴上保护膜，出厂。 水性漆平衡分析： 水性漆由不挥发分（固形物）和挥发分组成，不挥发分包括成膜物质和辅助成膜物质，挥发分则指溶剂。喷漆废气中的有机气体来自溶剂的挥发，有机溶剂不会随水性漆附着在喷漆物表面，在喷漆和晾干过程将全部释放。 根据现场踏勘，现状：喷漆过程中产生的漆雾采用湿式水帘柜（98%）收集处理后，喷漆废气与烤漆废气一起经UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放，符合环保要求。 根据《涂装技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版），喷漆的附着率与喷枪空气压力与喷漆距离有很大的关系，为了保证喷漆膜的厚度及均匀性，项目喷漆距离保持在30cm左右，喷枪压力0.3Mpa，喷涂效率为60%，其余40%的涂料形成废气散逸排出。 本项目采用的是密闭式喷漆房，且处于微负压状态，喷漆室收集效率按99%计，参考《喷漆废气和废漆渣的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》），喷漆过程有机废气将有35%挥发，剩余65%将在烤漆工序逐渐释放。喷漆：工件置于水帘柜中，人工使用喷枪进行喷涂，喷漆过程中产生的漆雾在背部排风口的负压抽吸下，进入无泵水幕漆雾过滤装置，已污染漆雾的空气通过漆雾分离器与水主动充分接触，随后急速扩散减速和冲击，使其中所含的漆雾与水从空气中分离出来落到槽底水中从而达到高漆雾捕集率。漆雾捕集率一般可达98%，最高为99%。 喷漆及烤漆工序中产生的其他有机废气，在负压作用下，首先进入UV光氧催化设备进行处理（去除效率为40%），最后经排风系统末端设置的活性炭吸附装置（效率75%）进行吸附，处理后经15m高的排气筒达标排放。 UV光氧催化设备原理为：喷漆废气通过废气收集排风设备进入到装有UV高效光解氧化模块的反应腔后，高能UV紫外线光束及臭氧对废气进行协同分解氧化反应，使有机废气降解转化成低分子化合物、水和CO2，再通过排风管道排出室外。 项目所使用的单组分水性面漆由80%的固体份、7.04%的水和12.96%的挥发份组成；双组分面漆由60%的固体份、25.32%的水和14.68%的挥发份组成。喷漆时固体份中的60%附着在工件上，40%以漆雾的形式经漆雾过滤装置处理，形成漆渣；挥发份中的99%在喷漆和烤漆过程挥发，经过UV光解+活性炭吸附处理，1%的挥发份在喷漆房内无组织排放。经过处理的漆雾和挥发份通过15m高的排气筒排放。 项目运营期油漆总平衡及VOCs平衡见下表和下图。 项目运营期油漆平衡图见图4。 图4 单组分面漆总平衡图（t/a） 图5 双组分面漆平衡图（t/a） 图6 水性漆总平衡图（t/a） 表5-1 油漆平衡一览表（单位：t/a） 序号 输入 输出 原料名称 投入量（t/a） 产物 产出量（t/a） 1 单组分面漆 0.12 工件附着 0.0576 2 水幕漆雾过滤 0.038 3 UV光氧催化去除 0.00792 4 活性炭吸附 0.0096 5 漆雾 15m高排气筒 0.0008 6 非甲烷总烃 0.003 7 无组织排放有机废气 0.0002 8 水分蒸发 0.008 9 双组分底漆 0.12 工件附着 0.0432 10 水幕漆雾过滤 0.028 11 UV光解去除 0.0068 12 活性炭吸附 0.0081 13 漆雾 15m高排气筒 0.0006 14 非甲烷总烃 0.0026 15 无组织排放有机废气 0.001 16 水分蒸发 0.03 合计 0.24 合计 0.24 二、主要污染工序 1、运营期主要污染工序与污染因子 （1）废气 本项目在生产运营的过程中产生的废气主要为颗粒板开料、开孔、封边修边时产生的粉尘、封边时产生的有机废气、广告字制作时亚克力板、PVC板雕刻时产生的粉尘、喷烤漆时产生的有机废气、粘胶废气、打磨产生的打磨粉尘。 ①颗粒板开料、开孔、封边粉尘 项目开料、打孔、封边过程会产生截锯粉尘，截锯粉尘的产污系数参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中《2011 锯材加工业产排污系数表》可知，颗粒板开料、打孔、封边过程中粉尘产污系数为0.259kg/吨-原料，颗粒板年使用量为36t/a，则本项目粉尘产生量为0.0093t/a。现状：项目生产设备精密锯、铰链开孔机、封边机均自带双桶布袋除尘器，开料、开孔、封边粉尘经吸尘管收集后（收集率按85%计算），经双桶布袋除尘器处理（处理效率为99%）后，以无组织形式在车间内排放，符合环保要求。未捕集到的粉尘排放量为1.40kg/a，排放速率为0.00059kg/h。则开料、开孔、封边粉尘的产生及排放情况见表5-2： 表5-2 颗粒板开料、开孔、封边粉尘产排情况一览表 污染物 产生情况 环保治理 措施 风量m3/h 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度mg/m3 开料、开孔、封边 0.0039 9.324 1.943 双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%） 2000 0.000033 0.0793 0.017 由表5-2可知，颗粒板开料、开孔、封边产生的粉尘经各自设备自带的双桶布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为0.017mg/m3，能过满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 ②封边有机废气 本项目在办公家具封边工序采用热熔胶，是以乙烯/醋酸乙烯脂共聚物（EVA）为主要成分，以增粘剂、增塑剂、抗氧化剂、阻燃剂及填料为添加成分经熔融混合而制成的不含溶剂的固体状粘合剂，分解温度约为230℃.热熔胶被加热到一定温度时，即由固态转变为熔融态，当涂布到封边材料表面后，冷却变成固态，将材料与基材粘结在一起。 本项目封边工序的加热温度为90-130℃，因此加热过程中热熔胶不会分解，但在加热过程中会产生少量的有机废气，以非甲烷总烃计。热熔胶有机废气产污系数参照《环境标志产品技术要求胶黏剂》（HJ2541-2016）的其他胶黏剂限值（总挥发性有机物≤40g/L），本评价考虑最不利因素取40g/L进行估算，项目使用热熔胶0.1t/a，约合106L，则有机废气总VOCs的产生量为0.0042t/a（0.0028kg/h，热熔胶封边时间按5h/d计算）。 根据现场踏勘，现状：封边废气在厂区无组织排放，不符合环保要求。本次评价建议项目在车间内封边机工位正上方各设置一台集气罩（捕集效率85%），收集后汇入排风总管，最终经一套UV光氧催化氧化（处理效率40%）+活性炭吸附装置（处理效率75%），处理后通过15m高的排气筒排出室外。未捕集到的有机废气排放量为0.636kg/a，排放速率为0.00042kg/h。则非甲烷总烃的产生及排放情况见表5-3： 表5-3 非甲烷总烃有组织排放产排情况 污染物 产生情况 环保治理措施 风量 m3/h 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 集气罩（85%）+UV光氧催化氧化（40%）+活性炭（75%）+15m高排气筒 2000 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度 mg/m3 非甲烷总烃 0.0028 4.24 1.4 0.000357 0.54 0.1785 由以上分析可知，封边有机废气经集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭+15m高排气筒处理后，封边有机废气排放浓度能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值要求（40mg/m3），对周边环境影响较小。 ③亚克力板、PVC雕刻粉尘 本项目亚力克板、PVC雕刻时会产生雕刻粉尘，主要污染物为颗粒物。雕刻工序采用数控雕刻机进行雕刻，以钻铣组合进行加工，产生的颗粒粒径较大，多数沉积在工位旁，雕刻粉尘产生量较小，按原材料的0.1%计，项目亚力克板年消耗量为0.54t/a，PVC年消耗量为0.3t/a，雕刻原材料共计0.84t/a，则本项目雕刻粉尘产生量为0.00084t/a（0.00056kg/h，雕刻工序按5h/d计），根据现场踏勘，现状：项目雕刻机自带双桶布袋除尘器，雕刻粉尘经吸尘管收集后（收集率按85%计算），经双桶布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，以无组织形式在车间内排放，符合环保要求。未捕集到的粉尘排放量为0.126kg/a，排放速率为0.000084kg/h。则雕刻粉尘的产生及排放见表5-4： 表5-4 雕刻粉尘产排情况一览表 污染物 产生情况 环保治理 措施 风量m3/h 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度mg/m3 雕刻粉尘 0.00056 0.84 0.28 双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%） 2000 0.000005 0.0071 0.0024 由表5-4可知，雕刻产生的粉尘经设备自带的双桶布袋除尘器处理后，粉尘排放浓度为0.0024mg/m3，能过满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 ④胶粘废气 本项目在组装时使用亚克力专用胶进行人工粘贴固定，挥发会产生有机废气，主要为VOCs，以非甲烷总烃计，参照《胶黏剂中总有机挥发物含量的测定》（化学工程师，王滨生，2008年6月）可知，亚克力专用胶的总挥发性有机物含量约为1%，本项目亚克力专用胶的使用量为0.025t/a，则组装粘贴过程中产生的挥发性有机废气的量为0.00025t/a（0.0002kg/h，人工粘胶时间按5h/d计）。根据现场踏勘，现状：胶粘废气在厂区无组织排放，不符合环保要求。本次评价建议项目在车间内胶粘工位正上方设置一套集气罩（捕集效率85%），收集后汇入排风总管，最终经一套UV光氧催化（处理效率40%）+活性炭吸附装置（处理效率75%）处理后，最终通过一根15m高的排气筒排出室外。未捕集到的有机废气排放量为0.00004t/a，排放速率为0.00003kg/h。则非甲烷总烃的产生及排放情况见表5-5： 表5-5 非甲烷总烃有组织排放产排情况 污染物 产生情况 环保治理措施 风量 m3/h 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 集气罩（85%）+UV光氧催化氧化（40%）+活性炭（75%）+15m高排气筒 2000 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度 mg/m3 非甲烷总烃 0.0002 0.25 0.1 0.00003 0.032 0.1275 由以上分析可知，封边有机废气经集气罩+UV光氧催化氧化+活性炭+15m高排气筒处理后，封边有机废气排放浓度能够满足能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值要求（80mg/m3），对周边环境影响较小。 ⑤喷漆、烤漆废气 本项目喷漆房属于密封喷漆室，喷漆过程在密封的喷漆房中完成，烤漆在烤漆房中完成。根据建设单位提供资料，项目喷漆时间约为5h/d，烤漆时间为5h/d。喷漆房年工作时间平均为300天。 喷漆过程将产生漆雾，同时伴随有挥发性有机废气产生，根据使用的水性漆组份可知，挥发性有机废气中主要污染因子为非甲烷总烃。 漆雾 漆雾产生于喷漆工段，主要由水性漆的固体成分产生。根据漆料衡算，单组分面漆用量为0.12t/a，双组分底漆用量为0.12t/a；漆雾产生量分别为0.038t/a（单组分面漆）、0.028t/a（双组分底漆）。根据现场踏勘，现状：喷漆房设置水幕漆雾过滤系统，漆雾通过水幕漆雾过滤系统净化（效率98%），符合环保要求。喷漆工段漆雾产排情况详见下表： 表5-6 喷漆工段漆雾产排情况一览表 作业时段 污染物名称 风量（m3/h） 产生情况 处理措施 排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生量 排放浓度(mg/m3) 排放量 kg/h t/a kg/h t/a 喷漆作业 颗粒物（单组分面漆） 2000 12.5 0.025 0.038 1套水幕漆雾过滤装置（98%） 0.25 0.0005 0.0008 颗粒物（双组分底漆） 9.5 0.019 0.028 0.19 0.0004 0.0006 合计 颗粒物 22 0.044 0.066 / 0.44 0.0009 0.0014 挥发性有机废气 喷漆、烤漆过程将有挥发性有机废气产生，主要污染因子以非甲烷总烃表征。由于喷漆在密闭的喷漆房内进行，且处于负压状态，因此收集效率按99%计，参考《喷漆废气和废漆渣的估算及处理措施》（张禾，《汽车工艺与材料》），喷漆过程将有35%的有机废气挥发，剩余65%将在烤漆工序逐渐释放。根据现场踏勘，现状：有机废气经UV光催化氧化（效率40%）设备和活性炭处理装置（效率75%），处理后通过15m高的排气筒排入室外，符合环保要求。未捕集到的有机废气排放量为0.12t/a，排放速率为0.082kg/h。根据物料平衡计算，喷漆、烤漆工段有机废气产排情况详见下表。 表5-7 喷漆、烤漆工段有机废气产排情况一览表 作业时段 污染物名称 风量m3/h 产生情况 过滤效率 排放情况 产生浓度mg/m3 挥发量 排放浓度mg/m3 排放量 kg/h t/a kg/h t/a 单组分面漆 喷漆作业 非甲烷总烃 2000 2.5 0.005 0.007 UV光催化氧化（40%）+活性炭处理装置（75%）+15m排气筒 1.00 0.002 0.003 烤漆作业 非甲烷总烃 4.25 0.0085 0.0128 双组分底漆 喷漆作业 非甲烷总烃 2 0.004 0.006 0.82 0.002 0.003 烤漆作业 非甲烷总烃 3.5 0.007 0.011 合计 非甲烷总烃 12.25 0.0245 0.0368 1.82 0.004 0.006 由以上分析可知，喷漆经水幕漆雾过滤装置处理后，与烤漆废气一起再经UV光氧催化氧化+活性炭+15m高排气筒处理后，有机废气排放浓度为0.006mg/m3，能够满足能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值要求（80mg/m3），对周边环境影响较小。 ⑥打磨粉尘 本项目焊接后需用打磨机打磨去毛刺，根据《环境工程手册废气卷》可知，粉尘产生量约为原料耗量的0.1%，根据建设单位提供资料，镀锌板年用量约为10t/a，则打磨粉尘的产生量为0.01t/a（0.007kg/h，打磨时间以5h计），根据现场踏勘，现状：打磨水洗柜将打磨粉尘通过风机的吸力吸入将打磨粉尘吸附到打磨柜里面（收集率按85%计算），通过里面的水循环，落到打磨柜的下面，符合环保要求。打磨柜的净化效率为85%，净化后的废气在车间内排放。未捕集到的有机废气排放量为1.5kg/a，排放速率为0.00105kg/h。 表5-8 打磨粉尘产生与排放情况一览表 污染物 产生情况 环保治理措施 风量 m3/h 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 打磨水洗柜（净化效率85%） 2000 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度 mg/m3 粉尘 0.007 10 3.5 0.001 1.28 0.446 由表5-8可知，打磨产生的粉尘经打磨水洗柜处理后，粉尘排放浓度为0.446mg/m3，能过满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 ⑦食堂油烟 本项目劳动定员11人，在厂内进行食宿，食堂采用灌装液化气作为食品加工的热源，大气环境影响主要来源于于食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。食用油用量平均按30g/人·天计，年耗油为99kg。根据现场踏勘，现状：食堂暂未投产运行。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为0.0093kg/d、2.80kg/a。 本项目食堂设置2个基准灶头，单个灶头排风量以2000m3/h，按日高峰期3小时计，员工食堂油烟产排情况见下表： 表5-9 员工食堂油烟产排情况一览表 污染物 产生情况 环保治理措施 排放情况 产生速率kg/h 产生量kg/a 产生浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放浓度 mg/m3 食堂油烟 0.0031 2.80 1.55 静电式油烟净化器，1套，净化效率大于60% 0.00124 1.12 0.62 由上表可知，食堂油烟经油烟净化器处理后，运营期食堂油烟排放量为1.12kg/a,排放浓度为0.62mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/Nm3标准值要求，油烟废气经油烟机抽送至屋顶排放，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目运营期间产生废水主要为职工生活污水和生产废水 ①职工生活污水 根据项目水平衡可知，生活污水产生量为0.88m³/d（264m³/a），主要污染因子为COD、BOD、氨氮、SS等。根据现场调查，现状：生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入灞桥污水处理厂，符合环保要求。食堂投产运行后，食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一起经厂区化粪池处理后，经污水管网排入灞桥污水处理厂。排放浓度及排放量见下表5-10所示： 表5-10 项目水污染物产生源强一览表 产生及排放源 污水量 项目 COD BOD5 SS NH3-N 总磷 总氮 产生源强 264（t/a） 产生浓度（mg/L） 350 180 220 25 60 5 产生量（t/a） 0.093 0.048 0.058 0.007 0.02 0.001 排放源强 264（t/a） 排放浓度（mg/L） 297.5 144 132 25 60 5 排放量（t/a） 0.079 0.038 0.035 0.007 0.016 0.001 注：生活污水经化粪池处理，化粪池COD去除率达15%，BOD5去除率达25%，SS去除率达40%。 通过上述处理措施后，项目产生的废水对环境影响较小。 ②打磨废水 根据现场踏勘，现状：本项目打磨工序采用湿式打磨，打磨废水循环使用，不外排，符合环保要求。打磨柜用水量为1m3/d（300m3/a），部分打磨用水损耗，其余则为废水，废水循环使用不外排，损耗率按10%计，则打磨柜补充水量为0.1m3/d，30m3/a。 ③水帘柜更换废水 本项目水帘柜利用水喷淋对喷漆废气进行预处理，水喷淋对废气进行初步预处理时会产生少量含有油漆等污染物的废水，水喷淋用水对水质要求不高，该废水循环使用，根据现场踏勘，现状：当浓度升高到影响废气的初步预处理时，把水帘柜废水收集起来，定期更换，约每半年更换一次，符合环保要求。根据水平衡可知，更换出的水帘柜废水量为3.8m3/a（0.013m3/d），作为危险废物处置，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于各机械设备，各机械设备噪声值在75~80 dB（A）之间，主要高噪声设备及其具体源强见下表： 表5-11 项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 台数 治理前噪声级dB(A) 现状治理措施 治理后噪声级dB(A) 1 精密锯 1台 80 厂房隔声 65 2 封边机 1台 75 厂房隔声、基础减震 60 3 排孔机 1台 75 厂房隔声、基础减震 60 4 雕刻机 1台 80 厂房隔声、基础减震 65 5 铰链开孔机 1台 80 厂房隔声、基础减震 65 6 氩弧焊机 1台 80 厂房隔声 65 7 打磨机 1台 75 厂房隔声、基础减震 60 固体废弃物 本项目产生固体废弃物主要包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。 （1）一般固废 ①边角料 颗粒板开料、开孔等工序会产生废边角料、废渣等，产生量约为1t/a，属于可回收利用物质，收集后由废品回收单位回收利用，不外排。 ②除尘器收尘灰 根据工程分析可知，项目收尘器收尘灰为8.546t/a，项目收尘灰集中收集后，交由市政环卫部门统一清运。 ③废包装袋 项目包装过程中会产生少量的废弃包装材料，经估算，其产生量为0.001t/a。其主要为废保护膜、废胶袋等，经收集后由废品回收单位处置。 ④食堂废油脂 食堂废油脂产生量为0.648t/a，由专用容器收集后，最终交由有资质单位回收处置。 ⑤打磨水洗柜打捞粉尘 打磨水洗柜定期进行粉尘打捞，打捞粉尘产生量为7.225t/a，打捞粉尘集中收集后，交由市政环卫部门统一清运。 （2）危险废物 ①废油漆桶罐：来自于喷漆工序，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》，废油漆桶罐属于危险固废（编号为HW49 900-041-49）。 ②废胶水桶罐：涂胶粘胶工序产生的废胶水桶罐，产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险固废（编号为HW49 900-041-49）。 ③废活性炭 喷漆废气等处理后的废活性炭，在最好的活性炭饱和状态下，1kg的活性炭能吸附0.25kg的C3~C6的烃类。项目活性炭对有机废气的吸收量为0.02t/a，则产生废活性炭量约为0.06t/a。根据《国家危险废物名录》，属于危险固废（编号为HW49 900-041-49）。 ④漆渣 项目喷漆过程会产生漆雾，经水帘柜处理后形成漆渣，根据油漆平衡计算，漆渣产生量为0.066t/a，根据《国家危险废物名录》，属于危险固废（编号为HW49 900-041-49）。 ⑤水帘柜更换废水 本项目生产废水主要为水帘柜更换废水。本项目水帘柜利用水喷淋对喷漆废气进行预处理，水喷淋对废气进行初步预处理时会产生少量含有油漆等污染物的废水，水喷淋用水对水质要求不高，该废水循环使用，当浓度升高到影响废气的初步预处理时，把水帘柜废水收集起来，定期更换，约每半年更换一次，根据水平衡分析，水帘柜更换废水年产生量为3.8t/a，水帘柜更换废水以危废处置，危险废物编号为HW49-900-000-12，收集暂存危废间，定期交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 依照我国生活污染物排放系数，职工取0.8kg/人·d，本项目职工11人，年工作日300天，则本项目每年产生的生活垃圾量约2.644t/a。 现状：本项目运营期固体废物产生情况见下表： 表5-12 本项目运营期固体废物一览表 （单位：t/a） 序号 固废名称 产生工序 形态 产生量 废物类别及危废代码 现状处置措施 是否符合环保要求 本次评价提出的整改要求 1 职工生活垃圾 职工办公 固态 0.644 一般固废 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 是 / 2 边角料 开料、开孔 固态 1 一般固废 由废品回收单位回收处置 是 / 3 除尘器收尘灰 除尘器 固态 8.546 一般固废 由市政环卫部门统一清运 是 / 4 废包装袋 包装 固态 0.001 一般固废 由废品回收单位回收处置 是 / 5 废油脂 食堂 固态 0.648 一般固废 未运行 / 集中收集后，交由有资质的单位回收处置 6 打磨水洗柜打捞粉尘 打磨水洗柜 固态 7.225 一般固废 由市政环卫部门统一清运 是 / 7 废油漆桶 喷漆 固态 0.02 危险固废 厂区随意堆放 否 设置危废暂存间，收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理 8 漆渣 固态 0.066 危险固废 否 9 废胶水桶罐 涂胶粘胶 固态 0.001 危险固废 否 10 废活性炭 废气处理 固态 0.06 危险固废 否 11 更换废水 水帘柜 液态 3.8 危险固废 否

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 颗粒板开料、开孔、封边尘 | 粉尘 | 1.943mg/m3 | 0.009t/a | 0.017mg/m3 | 0.000079t/a |
|  | 雕刻 | 粉尘 | 0.28mg/m3 | 0.00084t/a | 0.004mg/m3 | 0.0000071t/a |
|  | 封边 | 非甲烷总烃 | 1.4mg/m3 | 0.00424t/a | 0.1785mg/m3 | 0.00054t/a |
|  | 胶粘 | 非甲烷总烃 | 0.1mg/m3 | 0.000.006025t/a | 0.1275mg/m3 | 0.000032t/a |
|  | 喷烤漆 | 漆雾颗粒 | 22mg/m3 | 0.066t/a | 0.44mg/m3 | 0.0014t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 12.25mg/m3 | 0.0368t/a | 1.82mg/m3 | 0.006t/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 3.5mg/m3 | 0.010t/a | 0.446mg/m3 | 0.00128t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.55mg/m3 | 0.0028t/a | 0.62mg/m3 | 0.00112t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （264m3/a) | COD | 350mg/L | 0.093t/a | 297.5mg/L | 0.079t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.048t/a | 144mg/L | 0.038t/a |
|  |  | SS | 220mg/L | 0.058t/a | 132mg/L | 0.035t/a |
|  |  | NH3-N | 25 mg/L | 0.007t/a | 25 mg/L | 0.007t/a |
|  |  | 总磷 | 60 mg/L | 0.02t/a | 60 mg/L | 0.02t/a |
|  |  | 总氮 | 5 mg/L | 0.001t/a | 5 mg/L | 0.001t/a |
|  | 生产废水 | 水帘柜 | 水帘柜更换废水 | 3.8t/a | 收集后交由有资质的单位回收处置 |
|  |  | 打磨废水 | 循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 开料、开孔 | 废边角料、废渣 | 1t/a | 由废品回收单位回收处置 |
|  |  | 除尘器 | 收尘灰 | 8.546t/a | 由市政环卫部门统一清运 |
|  |  | 包装 | 废包装袋 | 0.001t/a | 由废品回收单位回收处置 |
|  |  | 食堂 | 废油脂 | 0.648t/a | 交由有资质的单位回收处置 |
|  |  | 打磨水洗柜 | 打捞粉尘 | 7.225t/a | 由市政环卫部门统一清运 |
|  | 危险固废 | 喷漆 | 废油漆桶 | 0.02t/a | 暂存于危废间，定期交由有资质的单位回收处置 |
|  |  |  | 漆渣 | 0.066t/a |  |
|  |  | 涂胶粘胶 | 废胶水桶 | 0.001t/a |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 0.06t/a |  |
|  |  | 水帘柜 | 更换废水 | 3.8t/a |  |
|  | 职工生活垃圾 | 废纸屑、塑料等 | 0.644t/a | 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 运营期噪声 | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声，均布置在生产车间内，噪声源强在75-80dB（A）之间。主要采取隔声、减振降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目已建成并投入运行。项目地面已硬化，对周围的生态系统影响较小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析 根据现场踏勘以及建设单位提供资料，本项目已建成运行，施工前环境影响已结束，故本次环评不对施工期进行环境影响评价。 运营期环境影响分析 项目运营期大气污染物主要为制作办公家具时颗粒板开料、开孔、封边产生的粉尘、封边产生的有机废气、广告字制作时雕刻、打磨产生的粉尘、胶粘、喷漆、烤漆产生的有机废气以及员工食堂油烟。 1、大气环境影响分析 （1）有机废气处理示意图 图7 有机废气处理示意图 （2）生产废气治理措施可行性分析 ①漆雾处理措施可行性分析 水漩喷漆柜： 工作时，水泵连续向溢流槽供水，使水溢流，在水帘板上形成瀑布状的水帘。供风机组经空气从室体顶部将新鲜空气均匀送入，排风机通过水帘与室体形成的通路从水帘下部将操作区的被污染的空气吸走，从而保证喷室内空气循环流动。喷漆时，一部分过喷的漆雾碰到水帘板的水帘上，被水冲走至储水槽内，没被捕捉的漆雾随顶部吹下的气流经过水帘板下部在漆雾洗涤装置内与水雾充分混合洗涤，气流内形成的混合漆雾的较大液滴经挡水板阻挡，绝大部分回到储水槽内，剩余的废气再经活性炭充分过滤，洁净的空气经排气管路进入大气。 水帘喷漆台主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备，它能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及小时的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。该机操作简单，使用稳定，安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。 水帘喷漆台可防止油漆粉末飘散，造成环境污染。它是利用水的“皮膜”效应与粘带性使油漆与水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水帘柜的废漆去除率达到99%以上，采用水循环回收。 图8 环保水帘喷漆柜 根据工程分析章节核算结果可知，湿式水帘柜对漆雾的捕集处理效率为98%，排放量为0.0014t/a，排放浓度为0.44mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。因此漆雾处理措施可行。 ②有机废气处理措施可行性分析 本项目使用的漆料为水性漆，单组分面漆有机物含量为122.1g/L，有机废气（以非甲烷总烃计）挥发量为0.003t/a、产生速率为0.002kg/h；双组分底漆有机物含量为135.2g/L，有机废气（以非甲烷总烃计）挥发量为0.003t/a、产生速率为0.002kg/h。本评价采用UV光解+活性炭处理工艺，对有机废气进行处理。 活性炭吸附是将有机废气由排气风机送入吸附床，有机废气在吸附床被活性炭吸附剂吸附而使气体得到净化，净化后的气体排向大气即完成净化过程。优点：吸附率高，运行能耗低，费用成本低，安全可靠，适用于有爆炸的危险场所，吸附剂可以回收，节能环保。缺点：不耐高温，在湿润的条件下不能保持很好的吸附能力；易燃，较快达到饱和吸附而失去效用；产生二次固体或液体污染物。 根据工程分析章节内容，本项目总有机废气经处理后，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.82mg/m3，符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中的标准限值，因此处理措施可行。 ③湿式打磨粉尘处理措施可行性分析 打磨粉尘在打磨后将随着水旋柜上方的排风机吸入水帘内，每个水帘室设有一套先进的粉尘捕捉系统，主要同塑料水帘、水帘纸、循环水槽、供水系统和喷淋水洗系统等组成。水帘正对操作面，用1500mm厚的环保塑料水帘（ppu降温水帘）严密拼接而成。水在其中径流时，不断流、不冲击，保持2mm厚的水膜。大部分粉尘与水帘表面径流的水充分混合，落入循环水槽中。循环水槽为地上水槽，采用2mm厚的不锈钢。循环水槽内设置粉尘过滤结构，并考虑清理的方便性为保持循环水的清洁，循环水槽设有一定量的溢流，其内的水流方向可保证捕捉到的粉尘集中于操作面，便于捞起处理。循环水泵的入口前安装有过滤网。供水系统由循环水泵、阀门、管路及溢流槽等组成。循环水泵从循环水槽中抽水加压后经管路进入水帘溢流，水满溢出，在水帘表面形成稳定的液流。调节阀门，控制多余的水量由旁路直接进入循环水槽，最终在水帘板的所有表面形成稳定的液流。 图9 环保水式打磨柜 根据工程分析章节内容，本项目打磨粉尘经处理后，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.446mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3）的要求，因此处理措施可行。 （3）影响分析 根据项目特点，本次评价不考虑二次污染，选取PM10、有机废气（VOCs，以非甲烷总烃计）作为环境影响评价因子，以排气筒为有组织排放源、厂房边界为无组织排放源。 等级判定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN 计算模型预测本项目对预测范围不同时段的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表 7-1。 表7-1 项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/ ℃ 41.7 最低环境温度/ ℃ -20.6 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/ m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / ②污染源参数 根据工程分析，本项目污染源参数见表7-2. 表7-2 点源参数设置表 名称 X坐标 Y坐标 排气筒底部海拔 高度(m) 排气筒 高度(m) 排气筒 内径(m) 烟气排放速率（m/s） 烟气出口 温度(℃) 年排放小时数（h） 排放工况 污染物源强（g/s） 非甲烷总烃 109.068028158 34.253115499 464 15 0.5 15.18 25 1500 正常 0.001 表7-3 面源参数设置表 名称 污染因子 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（g/s） X Y 厂区 非甲烷总烃 0 0 464 65 32 0 8 1500 正常 0.023 粉尘 0 0 464 65 32 0 8 1500 正常 0.00077 注：无组织粉尘以未捕集的粉尘与排放后粉尘之和计 ③主要污染源速算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表7-4. 表7-4 本项目主要污染源预测结果一览表 排气筒编号 主要污染物 评价标准 μg/m³ 最大落地浓度 μg/m³ 最大落地浓度（m） 占标率 % 建议评价等级 有组织 非甲烷总烃 2000 0.27681 98 0.01 Ш 表7-5 有组织废气浓度估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 预测浓度(µg/m3) 占标率(%) 10 0.0076524 0.00 30 0.0077428 0.00 98 0.27681 0.00 100 0.27674 0.00 200 0.20105 0.00 300 0.15225 0.00 400 0.12093 0.00 500 0.11111 0.00 600 0.11737 0.00 700 0.11549 0.00 800 0.1115 0.00 900 0.11057 0.00 1000 0.1078 0.00 2000 0.085319 0.00 2500 0.073252 0.00 最大落地浓度 0.27681 0.00 D10% 98m 由以上预测结果可知，正常情况下，非甲烷总烃对周围大气环境的贡献值和占标率都很小，污染物排放对大气环境影响较小。 表7-6 本项目主要污染源预测结果一览表 污染因子 评价标准 μg/m³ 最大落地浓度 μg/m³ 最大落地浓度（m） 占标率 % 建议评价等级 非甲烷总烃 2000 73.926 46 3.70 Ⅱ 粉尘 450 2.4635 46 0.55 Ш 表7-7 无组织浓度估算模式计算结果一览表 距源中心下风向距离D（m） 非甲烷总烃 粉尘 预测浓度(µg/m3) 占标率(%) 预测浓度(µg/m3) 占标率(%) 10 46.526 2.30 1.5601 0.30 30 60.524 2.80 1.8272 0.4 46 73.926 3.70 2.4635 0.50 100 54.642 2.70 1.7317 0.40 200 31.546 1.60 0.98408 0.20 300 24.4 1.20 0.76167 0.20 400 23.756 1.20 0.76696 0.20 500 23.129 1.20 0.75551 0.20 600 21.726 1.10 0.71534 0.20 700 20.105 1.00 0.66557 0.10 800 18.533 0.90 0.61602 0.10 900 17.087 0.90 0.56972 0.10 1000 16.457 0.80 0.53748 0.10 2000 11.959 0.60 0.39905 0.10 2500 10.132 0.50 0.33952 0.10 最大落地浓度 73.926 3.70 2.4635 0.50 D10% 46m 46m 由以上预测结果可知，正常情况下，非甲烷总烃和粉尘对周围大气环境及敏感点的贡献值和占标率都很小，污染物排放对大气环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目食堂设2个灶头，为员工提供餐饮，食堂采用灌装液化天然气液化气作为食品加工的热源。运营期食堂油烟排放量为1.12kg/a,排放浓度为0.62mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/Nm3标准值要求，油烟废气经油烟机抽送至屋顶排放，对周围环境影响较小。 综上所述，在采取相应治理措施后，项目运行期废气对大气环境的影响较小。 2、废水环境影响分析 本项目运营期废水主要为生产废水和职工生活污水。 （1）职工生活污水 本项目职工生活污水产生量为0.88m3/d，264m3/a（300d/a），污水中主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷及总氮等。根据第五章工程分析可知，生活污水经厂区化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准，经市政管网排入灞桥污水处理厂，符合环保要求。 废水排放可依托性分析 本项目污水产生量小，水质较稳定，废水经化粪池处理可行。经现场调查，本项目厂区已建成10m3化粪池，本项目生活污水和食堂废水处理量依托可行，并且本项目所在区域市政设施完善，雨、污水管网配套齐全，项目营运期污水进入灞桥污水处理厂可行。综上，就服务范围、处理能力而言，本项目废水拟采取处理措施可行，污染物可实现达标排放。 灞桥污水处理厂位于西安市灞桥区通源路，采用较为先进的污水处理工艺改良型底曝氧化沟+滤布滤池过滤， 其设计规模为5万立方米/日， 先期日处理规模达到5万立方米/日，污水处理达标后，大部分排入浐河，部分深度处理后回用。灞桥处理厂已取得西安市环境保护局关于灞桥污水处理厂验收竣工意见，验收小组认为：灞桥污水处理厂的建设对灞桥区环境保护基础设施，减少污染物排放量、减轻污水排放对灞河水质污染、改善区域生态环境质量、提高居民生活水平具有积极作用。经过试运行，污水处厂各项设施运行正常，各项运行指标达到设计要求，工程竣工基本符合国家和地方环境保护有关法律法规，各项污染物符合国家排放，同意该项目通过环保验收，投入使用。该项目污水排放依托可行。 因此，项目产生的污水对周边地表水环境影响较小。 （2）打磨废水 本项目打磨工序采用湿式打磨，打磨废水循环使用，不外排。 打磨水洗柜（规格2.0m*2.0m*1m，1座，4.0m3）位于打磨房的后方，打磨水洗柜补充用水量约为1m3/d，即300m3/a，部分打磨用水损耗，其余则为废水，废水循环使用不外排，符合环保要求。废水损耗率按10%计，则打磨柜补充水量为0.1m3/d，30m3/a。打磨水洗柜可满足要求，对周围环境影响不大。 综上所述，在采取相应治理措施后，项目运行期废水对地表水环境的影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目运营后，噪声源主要为精密锯、封边机、排孔机、雕刻机等设备产生的噪声，根据现状调查，建设单位采取了隔声、减振措施，一般可削减15～25dB(A)。具体噪声源强见表7-8。 表7-8 本项目主要噪声源源强 序号 设备名称 台数 治理前噪声级dB(A) 现状治理措施 治理后噪声级dB(A) 1 精密锯 1台 80 厂房隔声 65 2 封边机 1台 75 厂房隔声、基础减振 60 3 排孔机 1台 75 厂房隔声、基础减振 60 4 雕刻机 1台 80 厂房隔声、基础减振 65 5 铰链开孔机 1台 80 厂房隔声、基础减振 65 6 氩弧焊机 1台 80 厂房隔声 65 7 打磨机 1台 75 厂房隔声、基础减振 60 噪声预测影响 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ① 室内点源向室外衰减 车间噪声从室内向室外传播衰减的计算公式： 式中：Lp(r) ——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约25dB（A）； R——房间常数； St——声源的声辐射总面积，m2； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 ② 室外点源 噪声在室外传播采用点声源的几何发散衰减公式： ③ 声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —— i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti —— i声源在T 时段内的运行时间，s。 ④ 预测点的等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb ——预测点的背景值，dB（A）。 （2）预测结果 本项目在采取以上治理措施后，所产生的噪声传至厂界预测结果详见表7-9。 表7-9噪声预测结果一览表 设备名称 治理后 噪声源强dB(A) 数量 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 马家沟村 距离 m 贡献值 dB(A) 距离 m 贡献值 dB(A) 距离 m 贡献值 dB(A) 距离 m 贡献值 dB(A) 距离 m 贡献值 dB(A) 精密锯 65 1 22 38 57 29 8 46 22 38 31 35 封边机 60 1 22 33 57 24 8 41 15 36 32 29 排孔机 60 1 22 33 57 24 8 41 10 40 31 30 雕刻机 65 1 14 42 49 31 16 40 10 45 30 35 铰链开孔机 65 1 20 38 55 30 10 45 10 45 32 34 氩弧焊机 65 1 14 42 49 31 16 40 10 45 32 34 打磨机 60 1 14 37 49 26 26 31 13 37 40 27 合成贡献值 / / / 47 / 36 / 50 / 50 / 41 厂界噪声值 / / / 51 / 52 / 52 / 51 / 50 预测值 / / / 51.7 / 52 / 56 / 51 / 51 执行标准 / / / 65 / 65 / 65 / 65 / 60 注：本项目建成后夜间不生产。 项目建成后，噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，本项目厂界四周昼夜间噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。距离项目北侧30m的马家沟村，噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此本项目运营期设备噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 由工程分析可知，项目运营期固体废物产生量见下表： 表7-10 本项目运营期固体废物一览表 序号 项目 类别 产生量（t/a） 处理处置措施 整改措施 1 职工生活垃圾 / 2.644 生活垃圾集中收集后，委托当地的环卫部门统一处理 无 2 边角料 一般固体废物 1 集中收集后，由废品回收单位回收利用 无 3 除尘器收尘灰 一般固体废物 8.546 集中收集后，交由环卫部门统一清运 无 4 打磨水洗柜打捞粉尘 一般固体废物 7.225 无 5 废包装袋 一般固体废物 0.001 集中收集后，由废品回收单位回收利用 无 6 废油脂 一般固体废物 0.648 专用容器收集，最终交由有资质单位处理处置 无 7 废油漆桶罐 危险固废 HW49 900-041-49 0.020 随意堆放 建立危废暂存间，收集，定期交由有资质单位处置 漆渣 0.066 8 废胶水桶罐 0.001 9 废活性炭 0.06 10 水帘柜更换废水 3.8 一般工业固废在采取以上环保措施后，均做到了妥善处理，符合相关环保要求，对周围环境影响较小。 根据国家《危险废物贮存污染控制标准》，建设单位必须将液体危险废物装入专用容器内，对危险废物的容器设置危险废物识别标志，并且粘贴标签，在厂区设置1座10m2危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位进行处理，不得随意丢弃。并且《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移，危险废物必须填写转移联单。危险废物厂区暂存时必须满足以下要求： a、危险废物贮存场所必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 b、箱体或柜体每个部分应有防渗裙角或储漏盘，防渗裙角或储漏盘的材料要与危险废物相容。 c、贮存箱或柜容量的设计应考虑工艺运行的要求并应满足设备大修（一般以15天为宜）。 d、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔隔断。 危险废物贮存容器应符合下列要求： a、应使用符合国家标准的容器盛装危险废物。 b、贮存容器必须具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 c、贮存容器应保证完好无损并具有明显标志。 d、不同类别的危废应做好分类储存的措施。 5、地下水环境影响分析 本项目属于家具制造及金属制品制造，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水等级划分一般原则规定，项目为Ⅳ类项目，无需开展地下水环境影响评估。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》可知，项目为Ш类项目，本项目污染物为非甲烷总烃、粉尘，因此不涉及大气沉降、地面漫流等污染，项目涉及的垂直入渗仅限于厂区范围内，本项目租用已建成厂房，地面已进行硬化，属于不敏感项目。因此，本项目针对突然的影响范围仅限厂区内，敏感程度属于不敏感，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、土壤环境影响分析 土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。特别是难降解的有机物，对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点。一旦造成土壤污染，难以清除，同时，污染的土壤将作为次生污染源对周围的大气、土壤和水系造成污染，通过天然淋滤过程，对地下水造成污染。 （1）影响识别 本项目施工期已结束，不会对土壤环境产生影响。根据工程分析，项目在运营期将产生废水、废气、噪声和固体废物，属于污染影响型项目。项目在不同时期对环境的影响途径见表7-11。 表7-11 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 根据附录A，本项目属于制造业中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”且使用有机涂层的，为Ⅰ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（）、中型（）、小型（），本项目生产车间占地面积1500m2，因此为小型占地。 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-12。 表7-12 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型项目的土壤环境影响途径主要为大气沉降、垂直入渗。本项目产生的污染主要为喷漆、烤漆、封边、胶粘、开料、打孔、雕刻等过程中产生的有机废气、粉尘，废气中的颗粒物可通过大气沉降落到土壤。项目产生的生活污水，化粪池已做防渗处理，打磨柜沉淀池、喷漆房水帘池均为混凝土结构，发生破损概率很小，且地面防渗并设置围堰，导致污染物的垂直入渗概率相对较小。因此，主要考虑大气沉降影响途径。本项目生产过程在厂房内进行，污染物仅限于厂区范围内，厂区地面已进行硬化，故导致污染物垂直入神的概率相对较小，因此项目敏感程度判定为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级判定见表7-13。 表7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据表7-13，本项目土壤环境影响评价等级为二级。 （2）预测与评价 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： 式中： ——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； 表层上壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg； ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量， mmol； ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol； ——预测评价范围内单位年份表层上壤中某种物质经径流排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol； ——表层土壤容重，kg/m3； A——预测评价范围，m2； D一一表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整； n——持续年份，a。 b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，如下式： 式中：——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 本项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.027mg/m3，项目土壤评价范围为占地范围外98m，其面积预计为0.15hm2，深度取0.2m，则Is为0.019g。表层土壤对污染物的淋溶影响与污染物的性质、土壤的温度、含水率、降雨等多重因素有关，根据文献资料显示，污染物地表淋溶量在10%~30%，本项目取20%，则Ls为0.004 g。径流携带污染物一般涉及到降雨、植被、土壤、土地利用等诸多因素，污染物溶解性好便于运输，溶解性差只能靠吸附搬运，受颗粒物特征、径流路径影响较小。本项目涉及的污染物为油脂类污染物，其容易携带和扩散，项目土壤评价范围内有大约80%地面均已硬化，在雨季，污染物可通过冲刷地面将污染物带入雨水管网。因此，本次地表径流量带出的污染物量按80%计，则Rs为0.170g。土壤容重1.5×103kg/m3，按年降落时间为2400h计，持续年限按10年计。则△S为0.49g/kg。 根据现状监测，项目区地表土壤挥发性有机物均未检出，因此土壤中挥发性有机物的预测值为0.49g/kg，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值。因此，项目大气沉降对土壤影响较小。 （4）保护措施与对策 1）现状保护措施 本建设项目占地范围内的土壤环境质量均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 2）源头控制措施 评价要求本项目运营后采取以下源头控制措施： ①定期维护“水帘式喷漆系统”、“活性炭吸附装置”废气处理装置，确保其处理效率。 ②加强对危废废物的管理，如废活性炭、水帘废液等，禁止随意堆放，要求采用包装桶收集后，放置在危废暂存间，委托资质单位处理。 3）过程防控措施 项目涉及大气沉降影响，根据现场调查，厂区周边已采取了绿化措施，种植了月季等对有机废气有吸附能力的植物。生产车间地面已经硬化，危废间应设置围堰，以防止土壤环境污染。 4）跟踪监测 要求企业建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现问题，采取措施。要求5年内开展1次土壤监测，同时向社会公开的信息内容。项目跟踪监测土壤设置1个监测点，监测计划表见表7-14。 7-14 项目土壤跟踪监测计划表 监测点位 位置 样点类型 土壤监测因子 备注 1# 项目区西侧空地处 表层样点 建设用地GB36600标准中所有基本因子 项目厂址范围外，200m范围内 备注：表层样应在0~0.2m取样。 5）评价结论 经环境影响识别，本项目对土壤环境的影响主要为大气沉降，经监测并预测，监测结果和预测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。要求厂区加强绿化，定期检修维护环保设备，生产区周边做好防渗处理，同时落实跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 7、风险分析 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 ⑴评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 本项目可能发生风险事故的风险物质最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见下表： 表7-15 项目危险化学品储量及临界量一览表 序号 物质名称 CAS号 储存方式 日常最大储存量（t） 临界量（t） 物质数量与临界比值（Q） 1 单组分面漆 / 桶装 0.001 10 0.0001 2 双组分底漆 / 桶装 0.001 10 0.0001 合 计 0.0002 经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 表7-16 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目环境风险潜势为Ⅰ，本次风险评价工作等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、环危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 ⑵环境敏感目标概况 A、大气环境敏感目标 表7-17 大气环境敏感目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 最近距离/m 规模/人 环境空气 马家沟村 西北 30 345 向阳沟小学 西南 498 200 六棉光明小学 西北 540 154 B、地表水及地下水环境敏感目标 本项目位于西安市灞桥区红旗街道马家沟村，项目排放的生活污水经厂区化粪池处理后定期拉运肥田，项目产生的生活污水不外排。此外，距离项目最近的地表水水体为浐河，距离项目西侧2230m，一旦发生突发水环境事故，项目的污水基本不会进入河流中，因此，无地表水环境敏感目标。 项目危废暂存间进行防渗，厂房地面进行硬化，项目运行期间无渗漏液体产生，对地下水环境不会产生影响。 ⑶环境风险识别 ①生产系统危险性识别 表7-18 项目生产过程危害因素分析汇总一览表 装置名称 作业特点 物料名称 危险因素 后果 水性漆储存区 储存过程泄漏 水性漆 泄漏 污染土壤和地下水 ③环境风险类型及危害分析 根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见下表： 表7-19 项目环境风险类型及危害分析一览表 风险单元 危险设备 事故种类 产生原因 危害后果分析 水性漆储存区 储存设备 泄漏、火灾 容器或附件破损 发生泄漏、火灾、爆炸后形成的烟气，对大气环境的影响 ⑷风险分析 本项目生产中原辅料涉及水性漆，在使用和储存过程中，储存容器破裂引发的泄漏事故以及泄漏引发火灾爆炸事故，事故发生后会引起次生/伴生环境污染： ①水性漆发生泄漏后，可能流入厂区内未硬化的区域，从而污染土壤进而污染地下水。需要用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量泡沫覆盖、大量水冲洗。其可能产生的伴生/次生污染为废弃的沙土、不燃材料等废物，储存区发生火灾、爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物。项目物料储存量较小，发生泄漏后容易控制，火灾引起的环境危害较小。 ⑸环境风险防范措施及应急要求 ①风险源管理措施 a. 企业应建立健全健康、安全、环境管理制度，严格执行。 b. 严格执行国家有关劳动安全、环境保护、工业卫生的规范和标准，最大限度清楚事故隐患，一旦发生事故应采取有效的措施，降低事故损失和环境污染。 c. 加强厂区、车间的安全环保管理，编制正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，对操作、维修人员进行培训，持证上岗，定期进行安全活动，提高员工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施，避免因严重操作失误而造成的事故。 d. 制定应急操作规程，如在规程中应说明事故时的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响措施，说明与操作人员有关的安全问题。 ②事故防范措施 a.漆料储存区的车间、地面应进行防渗、防腐处理。车间内的温度、湿度应严格控制，经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器。 b.生产设备、管道的设计必须根据生产过程的特点和物料的性质选择合适的材料。设备和管道的设计、制造、安装和试压等必须符合国家标准和有关规范要求。为了降低因泄漏而引发的火灾爆炸危险性，装置、设备的连接、支撑必须牢固，选用的法兰、阀门、垫片、填料等密封性能要好。 c.具有危险和有害因素的车间、储存库，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。 d.易燃气体储存应远离明火、热源，应具备阴凉和通风条件；泄漏物收集后安全处置措施；对泄漏物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少漫流量、蒸发量或引起爆炸和着火机会，一旦发生火灾、爆炸，要尽快使用已有消防设施予以补救，并疏散周围非急救人员，远离事故区。 ③事故应急预案 本项目应根据生产特点和事故隐患分析，针对有毒、有害物料在储运、使用过程中的事故，制定突发事故应急预案。本次环评提出的应急预案大纲见下表。 表7-20 事故应急预案大纲 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述企业全部原辅材料、产品、中间产品等性质，在辨识是否构成重大危险源的基础上，阐述可能产生的突发事故。 2 危险源概况 详述本项目危险源的数量及分布。 3 应急计划区 物料储存区 4 应急组织 ①企业最高领导是负责安全的第一责任人，针对每个可能的危险源，指定相应的安全责任人。 ②设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥。 ③组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理。 ④设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 ⑤厂区应设置环保部门，发生事故排放时能及时查明原因，进行维修。 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 生产装置： ①防火灾、防爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防有毒有害物质外溢、扩散，主要为围堰、事故池。 7 应急通讯、通知和交通 ①设置应急电话一部，便于发生事故时和外界联系。 ②生产车间设置公告栏，明确事故易发工段。 ③厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 8 应急环境监测及事故评估 ①由专业队伍负责对事故现场进行勘查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ②厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法。 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 ①控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，泄漏时及时消除现场泄漏物，降低危害。 ②控制邻近区域着火区域，控制和消除污染措施和相应设备。 10 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 ①发生泄漏事故时，根据事故后评估影响到厂区附近的区域人群时，事故处理人员应组织附近人员进行撤离及救护。 ②发现因本项目事故造成邻近区域人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练。 13 公众教育和信息 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 ⑹环境风险评价结论与建议 本项目危险单元为危险物质储存区，一旦发生事故，将对大气环境、地表水环境产生影响。项目位于西安市灞桥区华祥制造加工厂。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护，设置应急事故池，保证事故状态下，废水不出厂，对漆料储存区进行重点防渗，避免突发环境风险对地下水的影响。 项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内。 8、环保投资估算 项目运营过程的废气、废水、噪声、固体废物经采取相应防治措施后，对环境影响很小。该项目总投30万元，其中环保投资10万元，占总投资额的33%。项目具体的环保投资见表7-21。 表7-21 本项目环境保护投资估算一览表 序号 治理项目 设施名称 数量 投资（万元） 备注 1 废气 封边有机废气 集气罩（85%）收集 UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放 1 0.5 本次新增 2 喷漆、烤漆有机废气 喷漆废气经水帘柜（98%）预处理后与烤漆废气一起 1 4 已建 3 胶粘废气 集气罩（85%）收集 1 0.5 本次新增 4 开料、开孔、雕刻粉尘 开料、打孔、雕刻粉尘经设备自带的双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%）处理后，在车间内无组织排放 1/1/1 设备自带 已建 5 打磨粉尘 打磨粉尘为湿式打磨，采用打磨水洗柜处理后无组织排放（收集效率85%，处理效率85%）处理后 1 1 已建 6 食堂油烟 食堂油烟经油烟净化器（处理效率60%）处理后，经排烟管道引至屋顶排放 1 1 本次新增 1 废水 生活污水 隔油池（0.5m3）、化粪池（10m3） 1座/1座 0.5 隔油池新增 生产废水 湿式水帘柜除漆雾废水在设备自带循环水池（4m3）中循环使用，自动补充新鲜水，定期进行更换，更换下来的废液按危废处置 1座 1 已建 项目打磨时采用湿法打磨，产生的生产废水经沉淀池（4m3）处理后循环使用不外排 1座 1 已建 2 噪声 机械设备噪声 隔声、减振措施 / 0.5 已建 3 固体废物 生活垃圾 垃圾桶、箱 / 0.5 已建 一般生产固废 临时存放装置 / 0.5 本次新增 危险废物 危废暂存间 1 1 本次新增 合计 10 / 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目的污染物排放水平与环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，针对运行期噪声应认真落实《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； ②贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ③加强对职工的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ④建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ⑤建立企业内部的环境保护机构和环境管理台账、制订与其相适应的管理规章制度及细则。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对项目产生的噪声、废气的定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表7-22。 表7-22 运营期环境监测计划一览表 类别 序号 监测项目 监测地点及频次 污染源监测 1 废气 ⑴监测项目：非甲烷总烃； ⑵监测频率：每年1次； ⑶监测点：排气筒、厂界。 ⑴监测项目：PM10； ⑵监测频率：每年1次； ⑶监测点：厂界。 （1）监测项目：油烟废气； （2）监测频率：每年一次； （3）监测点位：油烟废气排放口。 2 噪声 ⑴监测项目：LAeq； ⑵监测频率：每季度1次 ⑶监测点：厂界。 3 固体废弃物 ⑴监测项目：固体废弃物排放量及处置方式； ⑵监测频率：不定期。 10、污染源排放清单 项目污染源排放清单见表7-23。 表7-23 污染源排放清单 污染物排放 排放因子 产生源强 削减量 排放源强 浓度 产生量 浓度 排放量 废气 颗粒板开料、开孔、封边 粉尘 1.943mg/m3 0.009t/a 0.0089t/a 0.017mg/m3 0.000079t/a 雕刻 粉尘 0.28mg/m3 0.00084t/a 0.0008t/a 0.004mg/m3 0.0000071t/a 封边 非甲烷总烃 1.4mg/m3 0.00424t/a 0.0037t/a 0.1785mg/m3 0.00054t/a 胶粘 非甲烷总烃 0.1mg/m3 0.00025t/a 0.00022t/a 0.1275mg/m3 0.000032t/a 喷烤漆 漆雾颗粒 22mg/m3 0.066t/a 0.0646t/a 0.44mg/m3 0.0014t/a 非甲烷总烃 12.25mg/m3 0.0368t/a 0.0308t/a 1.82mg/m3 0.006t/a 打磨 粉尘 3.5mg/m3 0.010t/a 0.0087t/a 0.446mg/m3 0.00128t/a 食堂 油烟 1.55mg/m3 0.0028t/a 0.0017t/a 0.62mg/m3 0.00112t/a 废水 生活污水 （264m3/a) COD 350mg/L 0.093t/a 0.093t/a 297.5mg/L 0.079t/a BOD5 180mg/L 0.048t/a 0.048t/a 144mg/L 0.038t/a SS 220mg/L 0.058t/a 0.058t/a 132mg/L 0.035t/a NH3-N 25 mg/L 0.007t/a 0.007t/a 25 mg/L 0.007t/a 总磷 60 mg/L 0.02t/a 0.02t/a 60 mg/L 0.02t/a 总氮 5 mg/L 0.001t/a 0.001t/a 5 mg/L 0.001t/a 生产废水 水帘柜更换废水 3.8t/a 3.8t/a 收集后交由有资质的单位回收处置 打磨废水 循环使用 不外排 固废 一般 固废 开料、开孔、雕刻 边角料 1t/a / 1t/a / 0 除尘器 除尘器收尘灰 8.546t/a / 0.017t/a / 0 打磨水洗柜 打捞粉尘 7.225t/a / 0.0085t/a / 0 包装 废包装袋 0.001t/a / 0.001t/a / 0 食堂 废油脂 0.648t/a / 0.648t/a / 0 危废 喷漆、烤漆 废油漆桶 0.020t/a / 0.020t/a / 0 漆渣 0.066t/a / 0.032t/a / 0 胶粘 废胶水桶 0.001t/a / 0.001t/a / 0 水帘柜 更换废水 3.8t/a / 3.8t/a / 0 环保设备 废活性炭 0.06t/a / 0.023t/a / 0 职工生活垃圾 废纸屑、塑料等 2.644t/a / 2.644t/a / 0 11、环保设施清单 项目环保设施清单见表7-24。 表7-24 项目环保设备清单 内容 类型 污染工序 污染物名称 采取措施 排放标准及验收监测 要求 备注 废气 封边 非甲烷总烃 集气罩（85%）收集 UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值 本次新增 喷漆、烤漆 非甲烷总烃 喷漆废气经水帘柜（98%）预处理后与烤漆废气一起 已建 胶粘 非甲烷总烃 集气罩（85%）收集 本次新增 开料、开孔、雕刻 粉尘 设备自带双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%） 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）中相关排放标准 已建 打磨 粉尘 打磨水洗柜（收集效率85%，处理效率85%） 已建 员工食堂 食堂油烟 油烟净化器（处理效率60%） 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 未建，本次新增 水污 染物 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N等 食堂废水经隔油池各有后，与生活污水一起经厂区化粪池处理后，由当地村民拉运肥田 / 已建，隔油池本次新增 生产废水 水帘柜定期更换废水 交由有资质的单位回收处置 不外排 本次新增 打磨废水 循环使用 不外排 已建 固体废物 职工生活 生活垃圾 统一收集后，定点堆放，交环卫部门统一处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013 年修改单 已建 生产 工序 一般 固废 边角料 集中收集后，由废品回收单位回收利用 已建 除尘器收尘灰 集中收集后，交由环卫部门统一清运 已建 打磨水洗柜打捞粉尘 已建 废包装袋 集中收集后，由废品回收单位回收利用 已建 废油脂 专用容器收集，最终交由有资质单位处理处置 本次新增 危险固废 废油漆桶、漆渣 暂存于危废暂存柜，交由有资质的单位回收处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 本次新增 水帘柜更换废水 废胶水桶 废气处理单元 废活性炭 噪声 设备噪声等 采取隔声、减振降噪措施等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 12、信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，结合当地要求，评价提出企业环境信息公开的具体内容如下： ⑴ 基础信息，包括建设单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品和规模。 ⑵ 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ⑶ 污染防治措施的运行情况。 ⑷ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑸ 突发环境事件应急预案。 ⑹ 企业环境监测方案执行情况。 企业应在企业网站、环保局的环境信息平台公开环境信息、设置信息公开服务、监督热线电话，并在周围村镇布告栏定期张贴公示告知周围均热线监督电话和信息公开网站。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 封边 | 非甲烷总烃 | 集气罩（85%）收集 | UV光氧催化（40%）+活性炭（75%）+1根15m排气筒排放 | 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值 |
|  | 喷漆、烤漆 | 非甲烷总烃 | 喷漆废气经水帘柜（98%）预处理后与烤漆废气一起 |  |  |
|  | 胶粘 | 非甲烷总烃 | 集气罩（85%）收集 |  |  |
|  | 开料、开孔、封边、雕刻 | 粉尘 | 经设备自带的双桶布袋除尘器（收集效率85%，处理效率99%）处理后，在车间内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | 打磨 | 粉尘 | 打磨粉尘为湿式打磨，采用打磨水洗柜处理后无组织排放（收集效率85%，处理效率85%）处理后 |  |
|  | 员工食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟经油烟净化器（处理效率60%）处理后，经排烟管道引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮等 | 食堂废水经隔油池隔油（0.5m3）后，与生活污水一起经厂区化粪池（10m3）处理后，经污水管网排入灞桥污水处理厂处理 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）、总氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 |
|  | 生产废水 | 水帘柜定期更换废水 | 循环池（4m3）定期更换，交由有资质的单位回收处置 | 不外排 |
|  |  | 打磨废水 | 循环使用 | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 若干垃圾桶，集中堆置，由园区统一处理处置 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 |
|  | 一般固废 | 生产工序 | 边角料 | 集中收集后，由废品回收单位回收利用 |  |
|  |  |  | 除尘器收尘灰 | 集中收集后，交由环卫部门统一清运 |  |
|  |  |  | 打磨水洗柜打捞粉尘 |  |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 集中收集后，由废品回收单位回收利用 |  |
|  |  | 食堂 | 废油脂 | 专用容器收集，最终交由有资质单位处理处置 |  |
|  | 危险固废 | 生产工序 | 废油漆桶、漆渣 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位回收处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单 |
|  |  |  | 废胶水桶 |  |  |
|  |  |  | 水帘柜更换废水 |  |  |
|  |  | 废气处理单元 | 废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 主要来源于各类设备噪声以及辅助设备噪声 | 隔声、减振降噪措施等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目已投产运行，对周围生态系统影响较小。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安市灞桥区华祥制造加工厂投资100万元建设家具、广告牌加工项目，该项目位于西安市灞桥区红旗街道马家沟村，项目占地约1500m2，主要用于家具、广告牌的加工制作，项目建成后实现年产家具100套，广告牌260套的生产。项目总投资30万元，其中环保投资10万元，占总投资的33%。 2、项目产业政策相符性 本项目属于家具制造业、金属制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本），2013修订本》，项目不属于该目录的限制类、禁止（淘汰）类项目，为允许类项目，因此，项目符合国家和当地的产业政策。 3、选址合理性分析 本项目选址地位于西安市灞桥区红旗街办马家沟村，根据现场探勘，本项目租用已建成厂房（见附件），项目建成后用于办公家具、广告牌加工，用地符合规划要求。 根据现场勘查，项目所在地北侧25m为秦安驾校，南侧20m为垃圾回收处理站，西侧为不锈钢储水站，东侧为机件加工，距离最近的居民点为位于项目地北侧30m的马家沟村。本项目主要污染物为封边、喷漆等工序产生的有机废气，有机废气经收集后经UV光解+活性炭处理后，由1根15m的排气筒排放，开料、打孔、雕刻、打磨等产生的粉尘经合理措施后均能达标排放。且项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感点。综上所述，项目场址选择是合理可行的。 4、环境质量现状 （1） 环境空气质量现状 依据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，PM10、PM2.5、O3、NO2均超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，项目所在区域为不达标区。 （2）声环境质量现状 根据监测结果分析，项目所在区域各厂界昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）根据监测结果，项目所在地土壤监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600 -2018）二类用地的筛选值标准要求，表明项目所在区域土壤环境现状质量较好。 5、环境影响分析结论 （1）废气 生产过程中封边、胶粘产生的有机废气经集气罩（85%）+UV光氧催化氧化（处理效率40%）+活性炭吸附装置（75%）+15m高排气筒处理；喷漆产生的有机废气经水帘柜漆雾分离处理后，与烤漆废气一起再经UV光氧催化氧化（处理效率40%）+活性炭吸附装置（处理效率75%）+15m高排气筒处理后，有机废气能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关限值要求（40mg/m3），对周边环境影响较小。 项目开料、开孔、封边、雕刻产生的粉尘经设备自带的双桶布袋除尘器（处理效率为9%）处理，打磨粉尘经打磨水洗柜处理后粉尘均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放标准限值（1.0mg/m3），对环境影响较小。 食堂油烟废气经油烟净化器（处理效率60%）处理后，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2.0mg/Nm3标准值要求，对环境影响较小。 （2）废水 营运期产生的生活污水经隔油池隔油后与生活污水经厂区化粪池处理后，经污水管网排入灞桥污水处理厂处理；本项目生产废水主要为水帘柜更换废水，将该类废水收集后，定期交由有资质的单位回收处置，不外排，打磨废水循环使用，不外排。 （3）噪声 本项目运营期间产生的噪声主要为精密锯、封边机、排孔机、雕刻机等设备噪声，均布置在生产车间内，噪声源强在75~80dB(A)之间。项目采取隔声、基础减振、选用低噪型设备等降噪措施。根据噪声监测结果可知，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目对周围声环境影响较小。 （4）固废 营运期产生的固体废物有职工生活垃圾和生产过程中产生的生产固废及危险废物。职工生活垃圾与除尘器收尘灰、打磨水洗柜打捞粉尘统一收集后，交环卫部门统一处理。生产中产生的边角料、废包装袋经收集后由废品回收单位回收处置。食堂废油脂由专用容器收集后，最终交由有资质单位回收处置。项目废油漆桶、水帘柜打捞漆渣、废胶水桶、废活性炭暂存于危废暂存柜，定期交由有资质的单位回收处置。 本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 由工程污染分析表明，本项目环境影响因素主要有生活污水、生产废水、生产噪声和固体废弃物，通过切实落实本评价报告提出的污染防治对策与措施，确保各类污染物的达标排放，可使项目对周围环境的影响降至最低限度，同时要项目厂区加强绿化，以改善周围区域的环境质量。固体废物在采取有效处理处置措施后，对周围环境影响较小。 6、总结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，可以减缓各项污染物的排放，减轻对周边环境的影响，从满足环境质量要求的角度出发，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）项目营运期必须加强对高噪声设备的减噪措施，确保厂界及周边环境敏感点噪声达标。 2、建议： （1）健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 （2）加强厂区卫生与安全管理，减少污染和污染事故的发生。 （3）加强绿化建设，以改善周围区域环境的质量。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

1.4

半年更换一次，作为危废处置

灞桥污水处理厂

隔油池

0.88

0.88

化粪池

0.88

0.1

0.1

循环

5

5

循环

水帘柜用水

0.1

0.1

打磨柜用水

0.22

1.1

职工生活

用水

市政供水

图1  项目水平衡图（m³/d）

颗粒板

粉尘、边角料、噪声

开料

有机废气、粉尘、噪声、废胶袋

热熔胶、封边条

封边

粉尘、噪声、边角料

开孔

噪声

组装

镀锌板

围字

亚克力板

粉尘、

噪声

PVC

雕刻

焊接

粉尘、

噪声

打磨

有机废气

雕刻

安装、粘贴

粉尘、噪声

组装

喷漆、烤漆

有机废气、

废水

固废

装配、贴膜

成品