# 建设项目基本情况                                       表一

| 项目名称 | 融创璟园（供热中心）项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 秦华热力集团有限公司 |
| 法人代表 | 李选利 | 联系人 | 郭瑞 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城B座 |
| 联系电话 | 13152008773 | 传真 | / | 邮编 | 710000 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区纺织城西街与咸宁东路交汇处 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建(技改□改扩建□ | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 63 | 绿地面积 （平方米） | / |
| 总投资(万元) | 126 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 7.9% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2020年11月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 城市集中供热是城市重要的市政基础设施之一，集中供热普及率、热化率是现代化城市和环境友好型城市的重要标志，它反映一座城市的生活质量、环境质量、能源利用效率的综合管理水平。建设资源节约型和环境友好型的现代化城市，必须要完善城市基础设施配套，改善城市环境质量，提高城市能源综合利用效率。 秦华热力集团有限公司是西安市政府批准的九家市政集中供热企业之一，持有《西安市供热经营许可证》，是可在全西安市范围内进行市政集中供热配套的热力企业，也是西安市首个完全不使用燃煤，以天然气及其他洁净能源提供市政集中供热的热力公司。 融创璟园小区位于陕西省西安市灞桥区纺织城西街与咸宁东路交汇处，占地面积27037m2。随着灞桥区城市建设的发展，供热资源愈发紧张，灞桥区市政热力系统已无法满足融创璟园小区的需求。因此，为了保障该住宅小区的整体生活质量，秦华热力集团有限公司在融创璟园小区地下一层内设置1栋设备间，安装1台1.4MW原装进口常压热水机组（常压燃气冷凝炉）、换热机组1台、烟气源热泵机组1台及相关配套设备，对该小区1#、2#、3#高层住宅部分进行集中供热，供热面积约1.7万m2，可满足小区内居民冬季采暖需求。本项目为融创璟园小区的配套项目，是该小区集中供热基础设施的迫切需要。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单相关要求，本项目属于92热力生产和供应工程，应编制环境影响报告表。为此，秦华热力集团有限公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司承担融创璟园（供热中心）项目环境影响报告表的编制工作。 接受委托后，我单位立即组织参评人员赴项目现场进行实地踏勘、类比调查以及资料收集工作，编制完成了《秦华热力集团有限公司融创璟园（供热中心）项目环境影响报告表》，现呈报环保主管部门审批。 二、相关情况分析判定 1、产业政策的符合性 本项目为集中供热建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，本项目属于“鼓励类”中 二十二 城市基础设施 11、城镇集中供热建设和改造工程，故本项目符合国家及地方相关产业政策。同时，本项目已填写了“关于融创璟园建设项目环境影响评价承诺书”，街办初审意见为同意。详见附件。 相关规划、规范及政策的符合性 表1 规划、规范及政策相符性分析 规划、规范、政策 政策要求 本项目情况 符合性 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版） 禁止新建燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖（包括地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等）,优先采取分布式清洁能源集中供暖，居住建筑不具备条件的，可接入市政集中供暖。 本项目为集中供热，供暖锅炉采用清洁能源天然气 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》 禁止新增燃煤集中供热站。新增供暖全部使用天然气、电、可再生能源供暖(包括地热供暖、太阳能供暖、工业余热供暖等)，优先采取分布式清洁能源集中供暖，居住建筑不具备条件的，可接入市政集中供暖。 本项目为集中供热，供暖锅炉采用清洁能源天然气 符合 4、项目选址及平面布置合理性分析 （1）选址：本项目位于融创璟园小区地下一层，且项目所在地水、电、气等能源供应充足；项目运营时产生的锅炉天然气燃烧废气、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对周围环境影响较小。因此，选址基本合理。 （2）平面布置：本项目属于新建供热工程，位于融创璟园小区地下一层设备间内，供热管网随楼房建筑施工同步进行，已建成，敷设到位，不在本项目范围内。 项目平面布局根据供热工艺流程，结合小区自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全及锅炉房设计规范进行优化设计，设备间内北侧设置软水制备，中心布置换热机组、循环泵、补水泵等，南侧布置热水机组，西南侧布置烟气源热泵机组；出入口设在设备间南侧；力求规划合理，布置紧凑，分区明确，工艺流程顺畅短捷，节约用地，方便管理。 供热中心设置独立排烟井，位于供热中心东侧地表；烟气通过8m专用烟道（高出地面2m）排放；设置泄爆口，泄爆口伸出地面部分上方做6+6mm内夹胶钢化玻璃顶板；设置平时送排风兼事故通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h；供热中心地面采用绿色环氧树脂地坪漆，烟囱底部设置冷凝水排出装置，烟井底部设排水槽将冷凝水排向集水坑，各排水沟、集水坑均需按相关规范要求进行防水防渗处理，排水通过提升泵接入市政污水管网。项目平面布置图见附图二。 三、项目概况 （1）项目基本情况 本项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城西街与咸宁东路交汇处，融创璟园小区地下一层。项目总投资126万元。地理坐标为东经109.055983635°，北纬34.251777341°。融创璟园小区北隔咸宁东路（纺南路）为西安海生航空医院，西隔纺一西街为花语城，东侧、南侧紧邻国水风电。项目地理位置详见附图一，四邻关系详见附图三。 根据现场调查，融创璟园小区1#、2#、3#高层住宅楼主体结构和地下建构筑物已全部建成，项目区内给水、排水、电力、网络、燃气等管线已敷设到位。现场情况详见详见图1、图2。 图1 融创璟园小区 图2 融创璟园小区地下一层设备间 （2）建设内容 本项目主要建设内容：设置1栋设备间，安装1台1.4MW原装进口常压热水机组（常压燃气冷凝炉）、1台换热机组、1台烟气源热泵机组及相关配套设备。本项目主要建设内容详见表2。 |

# 表二

表2 建设内容一览表 类别 项目 主要设施及工程特征 备注 主体工程 供热中心 设备间建筑面积63m2，安装1台1.4MW原装进口常压热水机组（常压燃气冷凝炉）、1台换热机组、1台烟气源热泵机组及相关配套设备 设备间已建成 设备未安装 辅助工程 公用工程 给水 由融创璟园小区给水管网供给 软水制备由软水处理器提供 给水管网已建成 供电 由融创璟园小区配电室供给 电力管网已建成 供天然气 由市政天然气供气管线统一供给 项目区域内不设置天然气储存设施 燃气管线已建成 排水 锅炉排水和软化水设备排水，属于清净下水，排入市政污水管网 污水管网已建成 环保工程 废气 锅炉烟气采用低氮燃烧器处理后，尾气8m专用烟道（高出地面2m）排放 新建 废水 锅炉排水和软化水设备排水，属于清净下水，排入市政污水管网 污水管网已建成 噪声 燃气锅炉置于锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施 新建 （3）主要设计方案及锅炉设备选型 本项目供热中心位于融创璟园小区地下一层设备间内，南侧设置1台1.4MW原装进口常压热水机组（常压燃气冷凝炉）1台，供热介质为高温热水，一次供回水温度为75/55℃，为小区住宅商业冬季采暖提供热源，总采暖热负荷约为796.5kW。设备间中心设置2台一次网循环泵（1用1备）和1台板式换热机组。换热机组配备2台二次网循环泵（1用1备），循环水泵变频运行；板式换热器二次侧供回水温度为55/45℃。热源系统定压补水由高位膨胀水箱完成。设备间北侧设置1台全自动软水处理器，自来水经软水处理器处理后进入膨胀补水箱，膨胀水箱安装于泄爆口内，定压点为循环水泵入口处。 天然气锅炉尾气温度较高，本项目拟采用烟气源热泵机组对尾气中的余热进行回收，在热水机组的排烟管道设置高效相变节能器，利用低温循环水(供回水温度：7/12℃)换取烟气中的余热，将烟气作为烟气源热泵机组的热源，制取热水，供二次侧采暖用户使用，余热回收后的烟气温度下降，烟气中的水汽凝结，汇流至集水坑，实现烟气脱白的目的。节能器侧安全阀整定压力大小取0.7MPa。 经余热回收和烟气脱白后，烟气经8m专用烟道（高出地面2m）排放。 （4）生产设备清单 本项目主要生产设备详见表3。 表3 本项目主要设备一览表 序号 设备名称和型号 数量（台） 备注 1 燃气热水机组 常压燃气冷凝炉型号：C630ECO-1300 额定输出功率：1.4MW 燃气总用量：130Nm3/h 燃气进口压力要求：7000Pa 进出口水温：75/55℃ 额定出水压力：常压 1 新购 2 一次网循环泵 G=79m3/h，H=20mH2O，N=7.5KW 型号：KQL125/285-7.5/4 2 新购 一用一备 3 换热机组 板式换热器换热量1000KW， 一次侧75/55℃，二次侧55/45℃ 1 新购 4 二次网循环泵 G=91m3/h，H=27mH2O，N=11KW 型号：KQL125/330-11/4 2 新购 一用一备 5 系统补水泵 G=3m3/h，H=60mH2O，N=1.1KW 型号：KQDQ25-3X13 2 新购 一用一备 6 软水箱 V=2m3，1m×1m×2m 1 新购 7 软水处理器 型号：1354A 2.5T，产水量2.5t/h 1 新购 8 烟气源热泵机组 模块式热泵机组，Q=168 kW，N=37kW 蒸发器侧水温 7/12℃，冷凝器侧水温 37/42℃ 1 新购 9 冷冻水循环泵 G=45m3 /h，H=16mH2O，N=3KW 80KQL45-16-3/2 1 新购 10 冷却水循环泵 G=45m3 /h，H=16mH2O，N=3KW 80KQL45-16-3/2 1 新购 11 冷凝器 LN-1300（管壳式） 1 新购 （5）原辅材料消耗 根据建设单位提供的有关本项目拟安装燃气锅炉的技术参数可知：本项目设置1台1.4MW燃气锅炉耗天然气量约130m3/h（37.44万m3/a，年工作120d，日工作24h）。 本项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 原辅材料消耗一览表 序号 材料名称 使用量 主要成分 1 天然气 37.44万m3/a 甲烷 2 新鲜水 261.6m³/a / 3 电 2万Kwh/a / 公用工程 ①给排水：给水由融创璟园小区给水管网供给，可满足本项目用水需求。 本项目用水主要为锅炉热力网循环系统补水、定期排污冷却水补充水和软化设备补充水等。本项目天然气锅炉循环系统补水水源为小区自来水管网，采用补水泵定压。 A、锅炉热力网循环系统补水 对于密闭式热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严，系统漏水；系统检 修放水；事故冒水；系统泄压等原因，需要定期补水。 根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式，锅炉及换热区循环水量 按下式计算： G=0.86*Q/△T 式中：△ T——供回水温差℃，项目供水温差为20℃ G——循环水流量，m³/h； Q——采暖热负荷KW，项目总热负荷为796.5KW。 经计算项目热网总循环水量为34.25m³/h。 根据业主资料，由于小区的供热管网不在本项目范围内，因此项目热力网循环系 统补水量按热网总循环水量的0.2%计，本项目锅炉年运行120天，全天24小时运行，则热力网循环系统补水量约0.07m³/h，1.68m³/d，201.6m³/a。 B、锅炉定期排污补排水 根据建设单位提供的有关本项目拟安装燃气锅炉的技术参数可知：1台1.4MW常压燃气冷凝炉排水量0.5m3/d，则补充水量为0.5m3/d，60m³/a。 C、软化水制备用排水 根据软化设备参数，每制备13m³的软化水产生1m³的含盐废水。根据锅炉及换热区用/补水量及软水处理机组参数计算，软水器需提供2.18m3/d的软水，排放的含盐废水量约为0.17m³/d，20.4m³/a。 燃气锅炉定期排污水和软化设备排放污水属于清净下水，排入市政污水管网。 综上所述，项目新鲜水用量为2.35m³/d（261.6m³/a）。项目排水量0.67m³/d（80.4m³/a）。项目用排水分析见表5，项目水平衡见图3。 表5 本项目用排水一览表 单位：m³/d 新鲜水 项目 用排水情况 排水去向 2.35 软化水 制备 软化水2.18 燃气锅炉补水0.5 锅炉排水0.5 属于清净下水，排入市政污水管网 热力网循环补水1.68 损耗1.68 软水器排水0.17 本项目水平衡图见图3。 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d ③供电：由融创璟园小区配电室供给。 ④供天然气：由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。融创璟园小区开发商西安晶南城东置业有限公司已经与秦华热力集团有限公司签订了西安市城市供用热建设工程合同，详见附件。 （6）生产制度及劳动定员 生产制度：全年工作120d，日工作24h。 劳动定员：设备间锅炉及配套设备的运行及管理由秦华热力集团有限公司指定专业人员每日定时检查检修，不值守，不在小区内食宿。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为小区配套市政供暖，建设地点位于融创璟园小区地下一层。 经现场勘察，融创璟园小区地面、地下建构筑物均已建成，设备未安装，无遗留环境问题。

# 建设项目所在地自然环境简况                             表三

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 西安市位于关中平原东部，北临渭河，南依秦岭。西安市灞桥区地处陕西关中盆地中部，西安城东部，系西安市辖区之一。区政府位于西安市东郊12公里处。地理坐标为东经108°59′～109°16′，北纬34°10′～34°27′。东与临潼、蓝田两县接壤，西与雁塔区、新城区、未央区相连，南与长安区为邻，北以渭河与高陵区相望。 本项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城西街与咸宁东路交汇处融创璟园小区内地下一层，地理坐标为东经109.055983635°，北纬34.251777341°。 2、地形、地貌、地质 西安市辖境所经区域地形为南高北低，近南北向沟谷发育，地貌特点为一是南高北低，相差悬殊。秦岭山脉横亘南境，山脊高度海拔 2000~2800 米，自西而东呈波浪式缓降；二是平原山地界限分明，秦岭山地和渭河平原是西安地貌的主体；三是受秦岭、渭河走向控制，各种地貌均做东西向延伸，南北向交替，呈明显条带状分布。 本项目所在区域灞桥区以渭河冲积平原为主，具有山、坡、川、滩、塬的多样性地貌特征，包括三个类型区，其中北部为渭河冲积平原区，东部为低山丘陵区，东南部为台塬区。 3、气候、气象特征 西安市属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿，四季分明。冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪；春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年日照时数 1983～2267 小时，日照百分率41～51%。气温平均日较差10.0～12.0℃，极端最高气温41.8℃（1998年6月21 日），极端最低气温-20.6℃（1955 年 1 月 11 日）。平均早霜日 10 月 28 日，终霜日 4 月 3 日，无霜期 182～236 天。近 5 年平均气温 15.0℃，冬季最冷月 12 月平均气温 1.3℃，夏季最热月 7 月平均气温 28.0℃，春季 4 月平均气温 16.7℃，秋季 10 月平均气温 14.4℃。 西安市灞桥区属于暖温带半湿润大陆性季风区，光、热、水、气、土等自然条件优越。年平均降雨量635mm，日照时间为2026～2719h，年平均气温为12～13.3℃，极端最高气温为41.7℃，绝对最低气温为-20.6℃。年大于10℃的有效积温为3650～4325℃，年无霜期202～208天。年初霜日期为11月1日以后，终霜期为4月1日以后。风向频率（静风频率）为30%左右，平均风速为2m/s。年平均相对湿度为70%左右。 4、水文特征 灞桥区内灞、浐、渭三河交汇常流，流长60公里，流域面积170多平方公里。其中，渭河在区内流长约10公里，流域面积10.4平方公里；灞河在境内流长约34公里，流域面积125平方公里；浐河在区内流长约11公里，流域面积40平方公里。区内浐、灞、渭三水是西安市水源地之一，年过境客水总量达64.02亿立方米，加上1.8亿立方米的地下水储量，累计65.82亿立方米的水资源总量，开发利用前景广阔。 本项目锅炉排水和软化器排水，属于清净下水，排入市政污水管网。 5、土壤与动植物植被及生物多样性 西安市土壤分布形成南北两个差异明显的区域，北部的渭河平原以黄褐土、褐土为代表，南部的秦岭山地以黄棕壤、棕壤为代表。据 1980～1986 年土壤普查，全市有 12 个土类，24 个土壤亚类，50 个土属，181 个土种。土壤类型的复杂多样，为区内农作物的多品种组合提供了有利条件。 项目所在地为城市化生态系统，根据现场调查，区域内植被主要为人工绿化栽培植被，以人工种植的草皮、风景树等为主，原有陆生生态系统已被城市生态所取代，生物多样性由复杂变简单；动物为家养牲畜及常见种，如鼠、狗、猫、麻雀、燕子、兔等。项目评价范围内不存在珍稀濒危野生动植物。

# 环境质量状况                                           表四

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气质量达标区判定 本项目位于西安市灞桥区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月11日发布的《2018年1~12月全省环境空气质量状况》，对西安市灞桥区环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表6 项目所在地灞桥区达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 94 35 268.57% 不达标 PM10 年平均质量浓度 171 70 244.29% 不达标 SO2 年平均质量浓度 25 60 41.67% 达标 NO2 年平均质量浓度 65 40 162.5% 不达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 2400 4000 60% 达标 O3 第90百分位数8h平均质量浓度 56 160 35% 不达标 由《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中西安市灞桥区的监测统计结果可以看出，评价区域SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求；PM10和PM2.5年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托西安瑞谱检测技术有限公司进行。监测报告文号：瑞谱监字（2019）第0726-2号。 监测点位：融创璟园小区四周边界及周边敏感目标 监测时间：2019年7月22日-7月23日 声环境质量现状监测统计结果见表7。 表7 厂界声环境质量现状监测统计结果表 单位：dB(A) 监测点 昼 间 是否 达标 夜 间 是否 达标 监测值 标准 值 监测值 标准 值 2019.7.22 2019.7.23 2019.7.22 2019.7.23 1#融创璟园小区北侧边界 58 57 60 是 46 45 50 是 2#融创璟园小区东侧边界 51 52 60 是 42 41 50 是 3#融创璟园小区南侧边界 50 51 60 是 41 41 50 是 4#融创璟园小区西侧边界 51 52 60 是 40 40 50 是 5#西安市海声航空医院 56 55 60 是 44 45 50 是 6#花语城 51 52 60 是 41 41 50 是 7#西安市灞桥区延河小学 53 52 60 是 40 41 50 是 从以上监测结果可知，融创璟园小区四周边界及周边敏感目标昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘的情况，周边主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 保护人数 方位距离 坐标 保护级别 环境空气 本项目大气环境影响评价等级为三级评价，不需设置大气环境影响评价范围， 故不进行大气环境影响评价范围内主要环境空气保护目标的调查。 噪声 融创璟园 小区 434人 本项目位于融创璟园小区地下一层 E109.055983635°，N34.251777341° 《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准 花语城 正建 西侧100m E109.054789706°，N34.251657673° 西安海声航空医院 800人 北侧100m E109.055776759°，N34.252920993° 西安市灞桥区延河小学 1200人 东北侧110m E109.056798680°，N34.25277347°

# 评价适用标准                                           表五

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 污染物项目 平均时间 浓度限值 执行标准 SO2 1小时平均 500μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 24小时平均 150μg/m3 年平均 60μg/m3 NO2 1小时平均 200μg/m3 24小时平均 80μg/m3 年平均 40μg/m3 PM10 24小时平均 150μg/m3 年平均 70μg/m3 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 年平均 35μg/m3 CO 1小时平均 10mg/m3 24小时平均 4mg/m3 O3 1小时平均 200μg/m3 日最大8h平均 160μg/m3 NOx 1小时平均 250μg/m3 24小时平均 100μg/m3 年平均 50μg/m3 2、区域环境噪声执行：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 类别 标准值（单位：dB(A)） 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 锅炉废气执行：《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准； 污染物 颗粒物 SO2 NOx 烟囱最低允许高度 标准值（mg/m3） 10 20 50 8m 烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。 施工期扬尘执行：《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准； 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近 边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类； 类别 标准值（单位：dB(A)） 昼间 夜间 2类 60 50 4、建筑施工场界执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 环境噪声排放限值 昼间 夜间 70 dB(A) 55 dB(A) |
| 总 量 控 制 指 标 | 结合本项目污染物排放，项目总量控制指标建议为：NOX、SO2，详见表9。 表9 总量建议指标表 类别 污染物 本项目排放量 控制指标 废气 SO2 0.003t/a 0.003t/a NOx 0.12t/a 0.12t/a 建设单位应依据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》文件要求，及当地环保主管部门的要求进行排污权交易，最终应以当地环保主管部门确认的项目排放污染物总量指标来源确认函为准。 |

# 建设项目工程分析                                       表六

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程及产污环节 由于融创璟园小区地下一层设备间已建成，因此本项目施工期主要为设备安装及调试。施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、粉尘、生活污水、施工垃圾和生活垃圾。 二、营运期工艺流程及产污环节 1、营运期生产工艺流程及产污环节见图4。 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 2、营运期生产工艺概述： 项目运营期天然气由市政天然气管道供给项目常压燃气冷凝炉。天然气在常压燃气冷凝炉内通过燃烧器燃烧，将新鲜水通过软化水处理器处理后的软化水加热成高温热水，通过换热机组（热水循环水泵）使常压燃气冷凝炉及循环热水、换热区循环热水获得动能，通过热水管网送至用户，最终实现供暖目的。热交换后的水进行循环加热、散热。 主要污染工序 1、施工期污染工序 由于融创璟园小区地下一层设备间已建成，因此本项目施工期主要为设备安装及调试。施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、车辆尾气、施工生活污水、施工建筑垃圾和生活垃圾。 （1）施工废气 施工期间，废气主要来自设备运输车辆排放的汽车尾气。尾气中主要污染物为CO、NOx、非甲烷总烃等。 （2）施工废水 施工期废水排放主要来自于施工人员的生活污水。 本项目施工人员预计5人，类比同类建设项目，施工人员平均用水量按50 L/（人·d）计，则用水量为0.25m3/d，排污系数按0.8计算，则生活污水产生量约为0.8m3/d，主要污染因子是COD、BOD5、NH3-N、SS。 （3）施工噪声 施工期噪声主要有施工机械噪声、施工车辆噪声和设备安装调试噪声（主要指一些零星的敲打声、安装调试设备的撞击声、施工人员的吆喝声等），多为瞬间噪声。 （4）固体废物 施工固废主要为施工人员的生活垃圾、施工建筑垃圾等。 施工生活垃圾：施工组织人员为5人，根据类比同类建设项目，施工期生活垃圾产生量按0.5kg/d·人，则施工期生活垃圾产生量为0.0025t/d。 施工建筑垃圾主要是设备废弃包装物。 2、运营期污染工序 （1）废气 本项目废气污染源主要是燃气锅炉产生的锅炉烟气。 根据建设单位提供的有关本项目拟安装燃气锅炉的技术参数可知：本项目设置1台1.4MW燃气锅炉耗天然气量约130m3/h。 按照《生活源产排污系数及使用说明》中的统计数据（1m3天然气产生12.8m3的废气，1m3天然气产生1mg的烟尘，1m3天然气产生9mg的SO2，1m3天然气产生800mg的NOx）进行核算，锅炉烟气采用低氮燃烧器（去除率60%）处理，则本项目新建锅炉排放烟气情况见表10。 表10 锅炉烟气排放情况一览表 项目 烟气量 SO2 烟尘 NOx m3/h 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h 产生情况 1664 0.70 0.00117 0.078 0.00013 62.5 0.104 治理措施 去除效率 / / / / 低氮燃烧器 去除率60% 排放情况 0.70 0.00117 0.078 0.00013 25 0.0416 最终排放 经8m专用烟道（高出地面2m）排放 根据表10可知，锅炉烟气中SO2排放浓度为0.70mg/m3，NOx排放浓度为25mg/m3，烟尘排放浓度为0.078mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中（SO220mg/m3、颗粒物10mg/m3、NOx50mg/m3）标准要求。 由于锅炉烟气温度较高，本项目拟采用烟气源热泵机组对锅炉烟气中的余热进行回收，在天然气锅炉的排烟管道设置高效相变节能器，利用低温循环水（供回水温度：7/12℃）换取烟气中的余热，将烟气作为烟气源热泵机组的热源，制取热水供低区二次侧采暖用户使用，热量回收后的烟气经8m专用烟道（高出地面2m）排放。 （2）废水 本项目排水量0.67m³/d（80.4m³/a），主要有锅炉排水（0.5m3/d）及软化器排水（0.17m3/d）。锅炉排水和软化器排水，属于清净下水，排入市政污水管网。 （3）噪声 本项目主要噪声源为锅炉运行产生的噪声，主要设备噪声源强见表11。 表11 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 数量 噪声源强 备注 燃气热水机组 1台 75 24h运行，年运行120d 一次网循环泵 2台（一用一备） 85 换热机组 1台 75 二次网循环泵 2台（一用一备） 85 系统补水泵 2台（一用一备） 85 烟气源热泵机组 1台 85 冷冻水循环泵 1台 85 冷却水循环泵 1台 85 锅炉风机 1台 85 为了降低上述主要噪声源对周围环境的影响，工程拟在设备间墙壁采取吸音防潮措 施，选用低噪声设备； 为了降低上述主要振动源对周围环境敏感目标的影响，项目采取措施如下：水泵进出口管道采用柔性连接，水泵底座安装橡胶减振器，热水机组、换热机组、烟气源热泵机组等底座安装防振橡胶垫，设备间采用隔音门，并符合防火规范相关要求。 （4）固体废物：本项目运营期无固体废物产生。

项目主要污染物产生及预计排放情况                       表七

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 （1664m3/h） | SO2 | 0.70mg/m3 | 0.003t/a | 0.70mg/m3 | 0.003t/a |
|  |  | NOx | 62.5mg/m3 | 0.3t/a | 25mg/m3 | 0.12t/a |
|  |  | 烟尘 | 0.078mg/m3 | 0.0003t/a | 0.078mg/m3 | 0.0003t/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水 | / | / | 60m3/a | / | 60m3/a |
|  | 软化器排水 | / | / | 20.4m3/a | / | 20.4m3/a |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 燃气热水机组、换热机组、烟气源热泵机组及锅炉风机、泵类运转时噪声源强在75-85dB（A）范围内，设置在设备间内，采取隔声、基础减振、软连接等措施，保持锅炉正常运转。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目在融创璟园小区地下一层设备间内进行建设，不重新征用土地，不占用农田，没有改变原有区域生态环境的类型，因此对项目所在区域生态环境不会造成污染影响。 项目运营期产生的废气、废水、噪声均能够做到达标排放，对当地生态环境的影响很小。 |

# 环境影响分析                                           表八

施工期环境影响分析 施工废气环境影响分析 由于融创璟园小区地下一层设备间已建成，因此本项目施工期主要为设备安装及调试。施工期间，废气主要来自设备运输车辆进出厂区时排放的汽车尾气。汽车尾气：主要污染物为CO、NOx及THC等，间断运行，在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响较小。 2、施工废水环境影响分析 施工期废水排放主要来自于施工人员的生活污水。生活污水产生量约为0.8m3/d，依托小区内现有化粪池处理。 3、施工噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于设备安装及调试时产生的噪声。由于本项目建设施工主要为 地下作业，经过建筑及地面的隔声，施工噪声影响范围会大幅缩减。 为进一步避免建设期施工噪声对区域声环境质量产生较大影响，减小施工噪声对环 境敏感目标的影响，评价要求本项目施工单位严格执行以下要求： 1）在建筑施工期间，必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 中有关规定。 2）合理安排时间，一般高噪声建筑施工机械的使用宜安排在白天，禁止夜间 （指 22 时至翌晨 6 时）和午休时间（指 12 时至 14 时）在居住、商业区进行产生噪声污染、影响居民休息的施工作业。建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，通过公告告知公众施工内容、施工安排，噪声影响范围，并公布施工期限，取得民众的理解，避免引起噪声投诉，必要时应对受影响的居民一定的经济补偿。 3）施工设备选型上选用低噪声设备。对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸 时轻拿轻放。 4）加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，防止人为的施工噪声，尽量减少机具和 材料的撞击，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。并应充分利用噪声的指向性和衰减 性合理布置声源位置，以减轻对周围环境敏感目标的影响。 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管 理，建设单位与施工单位在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，落实各项施 工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。 综上所述，施工期声源大多集中在室内，影响范围较小，随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失。采取以上措施后，项目施工期噪声对周边环境敏感目标的影响较小。 4、施工期固体废物的影响分析 施工固废主要为施工人员的生活垃圾、施工建筑垃圾。 施工生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处置，避免对环境的影响； 施工建筑垃圾主要是设备废弃包装物，外卖废品站。 综上，项目施工期的影响是短暂的，且大部分是可恢复的，会随着施工期的结束而消失。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级判定主要根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。 最大浓度占标率Pi的计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价工作等级划分原则见表12。 表12 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 根据导则推荐的估算模型AERSCREEN，模型参数见表13。 表13 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市 最高环境温度/K 314.7 最低环境温度/K 252.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 否 是否考虑岸边熏烟 否 锅炉烟气参数见表14。 表14 锅炉烟气计算参数表 参数名称 单位 取值 参数名称 单位 取值 污染源类型 — P 是否考虑建筑物下洗 — N 排放速率 SO2 kg/h 0.00117 是否使用高于烟囱高度的复杂地形 — N NOx kg/h 0.0416 烟尘 kg/h 0.00013 烟囱几何高度 m 54 是否使用高于烟囱基底的简单地形 — N 烟囱出口内径 m 0.35 是否选择全部的稳定度和风速组合 — 1 烟囱出口处烟气排放量 m3/h 1664 是否使用计算点的自动间距 — Y 烟囱出口处的烟气温度 K 303 最小和最大计算点的距离 m 100-5000 烟囱出口处的环境温度 K 286.3 是否计算离散点 — N 计算点的高度 m 0 是否计算熏烟情况 — N 城市/乡村选项 — 城市 是否打印结果 — N 根据导则推荐的估算模型AERSCREEN预测主要污染物的最大浓度占标率Pmax，详见表15。 表15 主要污染物的Pmax计算结果 污染源 污染物 排放速率（kg/h） C0i (μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax(%) 点源 燃气锅炉 SO2 0.00117 500 0.03 0.006 NOx 0.0416 250 1.031 0.41 烟尘 0.00013 450 0.003 0.0007 依据估算模型AERSCREEN预测结果可知，本项目P值中最大者Pmax=0.41%<1%，因此本项目大气评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 经计算，本项目锅炉烟气中SO2排放浓度为0.70mg/m3，NOx排放浓度为25mg/m3，烟尘排放浓度为0.078mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中（SO220mg/m3、颗粒物10mg/m3、NOx50mg/m3）标准要求。 由于锅炉烟气温度较高，本项目拟采用烟气源热泵机组对锅炉烟气中的余热进行回收，在天然气锅炉的排烟管道设置高效相变节能器，利用低温循环水（供回水温度：7/12℃）换取烟气中的余热，将烟气作为烟气源热泵机组的热源，制取热水供低区二次侧采暖用户使用，热量回收后的烟气经8m专用烟道（高出地面2m）排放。 （2）建设项目大气环境影响评价自查表 表16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5～50km( 边长=5 km( 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a( 500 ~ 2000t/a( ＜500 t/a( 评价因子 基本污染物 (SO2、NOx 、PM10 ) 其他污染物 ( ) 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 ( 附录D ( 其他标准 ( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源 ( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD ( ADMS ( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF ( 网格模型 ( 其他 ( 预测范围 边长≥ 50km( 边长5～50km ( 边长 = 5 km ( 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5 ( 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100% ( 最大占标率＞100% ( 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%( 最大标率＞10% ( 二类区 最大占标率≤30%( 最大标率＞30% ( 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% ( 占标率＞100%( 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 ( C叠加不达标 ( 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% ( k ＞-20% ( 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（ SO2、NOx 、PM10 ） 有组织废气监测 ( 无组织废气监测 ( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ( 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（0.003）t/a NOx:（0.12）t/a 颗粒物:（0.0003）t/a VOCs:（ ）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 ①评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下： 表17 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目建成后锅炉排水和软化器排水，属于清净下水，经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂。对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测。 西安市第三污水处理厂位于西安市灞桥区席王街道办事处南牛寺村，于2006年11月1日建程运行，采取的污水处理工艺为奥贝尔氧化沟，其设计规模为15.00万m3/d，第三污水处理厂主要接纳灞河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水，服务人口29万人。本项目位于第三污水处理厂收水范围内，管网已敷设到位，故本项目排水排入西安市第三污水处理厂是可行的。 ②建设项目地表水环境影响评价自查表 表18 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 ( 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 ( 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 (；其他 ( 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A (；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 (；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源□ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数 （ ）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 (；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 (；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 □；不达标 ( 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 ( 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 ( 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 □ 不达标区 ( 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ( 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 ( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 (；自动 □；无监测 ( 手动 (；自动 □；无监测 ( 监测点位 （/） （/） 监测因子 （/） （/） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ601-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表可知：本项目属于U城镇基础设施及房地产 142 热力生产和供应工程，环评类别为报告表，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 3、噪声及振动环境影响分析 （1）源强及参数 本项目在营运期产生的噪声为设备间内燃气热水机组、换热机组及锅炉风机、泵类运转时噪声等；振动主要来自水泵、风机等设备。类比同类设备噪声，其设备声源值在75-85dB（A）之间。经过基座减振、室内安装、建筑隔声等措施后，车间外噪声值在60~70dB（A）之间。 主要设备噪声源强和治理措施见表19。 表19 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 数量 噪声源强 治理后噪声值 备注 燃气热水机组 1台 75 60 24h运行，年运行120d 一次网循环泵 2台（一用一备） 85 70 换热机组 1台 75 60 二次网循环泵 2台（一用一备） 85 70 系统补水泵 2台（一用一备） 85 70 烟气源热泵机组 1台 85 70 冷冻水循环泵 1台 85 70 冷却水循环泵 1台 85 70 锅炉风机 1台 85 70 （2）预测模型 为判定项目建成运营后厂界噪声达标情况，预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的“工业噪声预测模式”。 室外声源：某个噪声源在预测点的声压级为： （1） 式中： —噪声源在预测点的声压级，dB(A)； －参考位置处的声压级，dB(A)； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)。 如果已知噪声源的声功率级，且声源置于地面上， 则： （2） 将（2）代入（1）得： （3） （3）预测范围和预测点的确定 评价范围：评价范围和预测点同噪声现状评价范围和监测点，即厂界外延1m处，共4个预测点。 （4）预测方法 预测各噪声源在进行综合治理及围护构筑物隔声，经距离衰减后，厂界外延1m处噪声贡献值。 根据噪声预测模式进行计算，厂界环境噪声的预测结果见表20： 表20 环境噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 贡献值 背景值 预测值 标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界 融创璟园小区北侧边界 44.8 44.8 58 46 58.2 48.4 60 50 融创璟园小区东侧边界 47.0 47.0 52 42 53.2 48.2 60 50 融创璟园小区南侧边界 42.9 42.9 51 41 51.6 45.1 60 50 融创璟园小区西侧边界 45.2 45.2 52 40 52.8 46.3 60 50 敏感 目标 西安市海声航空医院 38.4 38.4 56 45 56.1 45.9 60 50 花语城 38.4 38.4 52 41 52.2 42.9 60 50 西安市灞桥区延河小学 38.2 38.2 53 41 53.1 42.8 60 50 注：本项目日工作24小时，采暖季昼夜运行 边界噪声评价：新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量 敏感目标噪声评价：以敏感目标所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值为评价量（背景值取两日监测最大值） （5）噪声防治措施 具体噪声治理措施如下： ①设备选型：本项目在设备选型上尽量选用低噪声设备，风机、水泵等额定功率以 满足项目需要为宜； ②墙壁采取吸音防潮措施。 ③设备均安置在地下一层设备间内，安装隔声门。 具体振动治理措施如下： ①产生振动的设备基础均需减振措施，如减振垫等； ②水泵等设备的进出管设可曲绕橡胶接头； ③出水管采用消声止回阀。 从环保角度考虑，本项目还需采取有效的措施，最大量的减少噪声及振动对周围声 环境的影响，建议企业做到以下几点： ①建设单位应积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，对设备配套的风机安装减振 隔声垫，风机进出风口尽量采用软连接，以减少噪声； ②设备布置房间内，加强设备及噪声防治措施的维护保养，防止设备故障形成的非 正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。 ③加强日常管理，员工提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。生产期 间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收。 严格按照上述治理措施，采取隔声、软连接、基座减震等措施治理后，项目昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对融创璟园小区及周边敏感目标影响较小。 4、固废影响分析 本项目运行期无固体废弃物产生。 5、土壤影响分析 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表，详见表21。 表21 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A 土壤环境影响评价项目类别可知：本项目属于电力热力燃气及水生产及供应业 其他，为Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 6、环境风险分析评价 （1）评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）风险评价等级判定 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施，最大储存量仅为管道内天然气，管道长约25m，管道内径100mm，建设单位根据日常运行及统计数据得出，管道内天然气储存量约200m3，1m3气态天然气折合0.7143kg，则天然气存在量为0.14t，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中天然气（甲烷）的临界量10t，Q=0.14/10=0.014<1，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中天然气（甲烷）的临界量10t，Q<1，则根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析。 （3）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价要求，距离项目边界500m评价范围内具体敏感点见表22。 表22 项目范围内主要环境敏感点情况 环境要素 保护目标 保护人数 方位距离 坐标 环境 风险 融创璟园小区 434人 本项目位于融创璟园小区地下一层 E109.055983635°，N34.251777341° 延河社区 2600人 西南侧205m E109.053998454°，N34.253283091° 花语城 正建 西侧100m E109.054789706°，N34.251657673° 西安海声航空医院 800人 北侧100m E109.055776759°，N34.252920993° 西安市灞桥区延河小学 1200人 东北侧110m E109.056798680°，N34.25277347° 神峪寺沟村 1000人 东南侧300m E109.058180018°，N34.249734529° 延河社区东福利区 1300人 东北侧260m E109.058281942°，N34.253181168° 西安文理技术学校 3600人 东北侧400m E109.060537680°，N34.253293820° 红旗小区 1900人 东北侧360m E109.058469696°，N34.254339882° （4）环境风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为天然气。天然气主要成分及理化性质见表23。 表 23 天然气主要组分基本性质及理化性质表 组分项目 甲烷 乙烷 丙烷 其他烃类 CH4 C2H6 C3H8 C4~C6 组成（V％） 96.12 1.21 0.4 0.23 密度（kg/m³） 0.72 1.36 2.01 3.45 爆炸下限（V％） 5.3 2.9 2.1 1.4 爆炸上限（V％） 15.4 13.0 9.5 8.3 自燃点(℃) 645 530 510 / 理论燃烧温度(℃) 1830 2020 2043 / 最大火焰传播速度（m/s） 0.67 0.86 0.82 / 天然气爆炸下限浓度值较低，爆炸范围较宽，天然气事故外泄爆炸危险性较大。 天然气主要成分为甲烷，甲烷的理化性质如下： 外观与性状：无色无臭气体。 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 （5）环境风险分析 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。项目运营期生产系统危险性主要来自天然气管道泄露，遇明火引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响，或泄露出的天然气遇到明火不完全燃烧产生的CO等有毒有寒气体，短时间内对环境空气造成污染影响，可能危害周边环境及人员。本项目环境风险分析详见表24。 表24 环境风险分析表 事故分类 原因类型 风险项 天然气锅炉及管线发生泄漏，并引起火灾、爆炸事故 设备、操作 锅炉及连接管道因老化、受外力压迫受损，或因转运时工人操作不当，发生泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。 自然因素 ①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发锅炉及管线受外力裂缝、折断等造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。 ②泄漏、火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响。 （6）风险管理防范措施 风险事故发生的原因主要为：天然气锅炉设备、管线的工作压力较高，管道或者阀门发生泄漏，有产生火灾、爆炸的危险。这主要是外力和外部影响、材料失效及腐蚀造成的。 为了有效地防范火灾和爆炸事故的发生，使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。针对本项目特点，采取如下控制措施： （一）事故防范措施 严格按防火规范进行了平面布置，燃气锅炉放置在设备间内，阴凉、通风，远离火种、热源。设有安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、自动切断阀、应急器材等，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施。 （二）次生灾害防范 ①成立小区应急指挥小组。一旦发生事故，现场应急指挥小组组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施； ②在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估； ③现场应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离； ④现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序； ⑤根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。 （三）管理措施： ①管理方面有详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的管理规定能在各个环节上得到充分落实； ②醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语、标牌和防火安全制度。 ③制定正常、异常和紧急状态下的操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； ④加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生； ⑤制定严密的管理制度，强化环境管理，制定应急操作规程，说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响，对重要仪器设备有完善的检查项目，维护方法，按计划进行定期维护，有专门的档案文件。 （6）环境风险应急预案及救援措施 1）事故应急预案 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。其主要内容见表25。 表25 环境风险应急预案内容一览表 序号 项 目 主 要 内 容 1 应急计划区 设备间 2 应急组织结构、人员 由专人负责—负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理及对附近地区进行全面指挥，救援、管制和疏散 3 预案分级响应条件 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 6 应急环境监测、抢险、救援控制措施 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 7 应急监测、防护措施、清除泄露措施和器材 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 8 人员紧急撤离、疏散计划 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 事故恢复 措施 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 11 应急培训 定期安排有关人员进行培训与演练 2）应急预案及救援措施 为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。 突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立车间—厂区—地方三级应急响应防控体系。 突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。 A、小规模泄漏 发生少量泄漏时，应立即采取有效的堵漏措施，以防止事故进一步发展。首先应停止厂区所有工作，切断电源，迅速采取合适有效的堵漏措施，堵漏完毕后全面检查锅炉，确保危险已排除。 B、火灾、爆炸事故 当发生重大火灾、爆炸事故，按照以下程序处理： I、应急措施 ①一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾报警，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，组织人员迅速撤离现场。 ②向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线、设备造成的伤害。 ③调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。 ④由应急中心领导及相关安全专家紧急制定撤离疏散方案。 ⑤在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。 ⑥灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并仔细检查现场，防止死灰复燃或者再次爆炸。 II、人员安全应急处置程序 ①事故目击者应立即报告专业医疗救援队，专职消防对和应急救援指导中心，报告人 员受伤和气体扩散情况。 ②联合附近岗位未受伤人员在第一时间开展受伤人员急救。 ③应急救援指挥机构启动应急救援系统，迅速派遣应急救援队伍赶赴事故现场。 III、事故应急监测 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。 Ⅳ、事故后处理 事故发生后应设立以下各小组，对事故进行善后处理。 ①事故调查组：负责事故调查，查清事故的原因和责任。 ②专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指挥救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施，由应急救援指挥中心负责。 ③环境监测组：负责对大气环境等进行监测，确定危险区域范围和危险物质成分及浓度，对事故造成的环境影响作出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。 ④善后处理组：负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、理赔等善后处置和社会稳定工作。 建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。 （7）风险评价结论 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。根据风险识别结果，本项目风险事故为天然气锅炉及管线泄漏引发的火灾、爆炸，对周边造成不利影响，因此要求企业针对本项目特点，做好事故防范措施以及应急预案的落实工作，杜绝事故的发生，给本项目创造正常运营必要条件。在严格落实风险防范措施，加强生产管理和安全生产的前提下，本项目环境风险是可防可控的。 项目环境风险简单分析内容见表26。 表26 环境风险简单分析内容表 建设项目名称 秦华热力集团有限公司融创璟园（供热中心）项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （灞桥）区 （/）县 （/）园区 地理坐标 经度 E109.055983635° 纬度 N34.251777341° 主要危险物质及分布 天然气、天然气锅炉及管线 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 大气：可接受；地表水：可接受；地下水：可接受 风险防范措施要求 加强日常管理及维护保养，工作人员规范操作；设置安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、应急器材等 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险物质为天然气，天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施，最大储存量仅为管道内天然气，管道长约25m，管道内径100mm，建设单位根据日常运行及统计数据得出，管道内天然气储存量约200m3，1m3气态天然气折合0.7143kg，则天然气存在量为0.14t，远远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中天然气（甲烷）的临界量10t，Q=0.14/10=0.014<1，环境风险潜势均为I，项目环境风险可防控。 表27 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 天然气 存在总量/t 0.14 环境敏感性 大气 500m范围内人口数人大于1000人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1□ F2□ F3( 环境敏感目标分级 S1□ S2□ S3( 地下水 地下水功能敏感性 G1□ G2□ G3( 包气带防污性能 D1□ D2□ D3( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1( 1≤Q＜10□ 10≤Q＜100□ Q＞100□ M值 M1□ M2□ M3□ M4( P值 P1□ P2□ P3□ P4( 环境敏感程度 大气 E1□ E2□ E3□ 地表水 E1□ E2□ E3□ 地下水 E1□ E2□ E3□ 环境风险潜势 Ⅳ+□ Ⅳ□ Ⅲ□ Ⅱ□ Ⅰ( 评价等级 一级□ 二级□ 三级□ 简单分析( 风险识别 物质危险性 有毒有害□ 易燃易爆( 环境风险类型 泄漏( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放( 影响途径 大气( 地表水( 地下水( 事故影响分析 源强设定方法□ 计算法□ 经验估算法□ 其他估算法□ 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB AFTOX 其他 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m 地表水 最近环境敏感目标，到达时间h 地下水 下游厂区边界到达时间h 最近环境敏感目标，到达时间h 重点风险防范措施 加强日常管理及维护保养，工作人员规范操作；设置安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、应急器材等 评价结论与建议 本项目在落实各项风险防范措施和应急处理措施，加强环境风险管理，建设项目环境风险可防控 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 6、环保投资 本项目总投资126万元，其中环保投资10万元，占总投资的7.9%。环保投资清单见表28。 表28 项目环保投资估算一览表 序号 工程名称 费用（万元） 1 低氮燃烧+8m专用烟道（高出地面2m） 5 2 隔声、基础减振、软连接等措施 5 合计 10 7、环保验收 本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表29。 表29 建设项目竣工环保验收清单（建议） 序号 治理 项目 污染防治 设施名称 数量 所在位置 标准 1 锅炉 烟气 低氮燃烧 8m专用烟道 （高出地面2m） 1个 1个 设备间 满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准 2 噪声 隔声、基础减振、软连接等措施 若干 设备间 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 8、环境管理与监控计划 为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定技改项目环境管理和环境监测计划。 （1）环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 （2）污染物排放及环保设施清单 本项目污染物排放清单详见表30。 表30 项目污染物排放清单 项目 污染物 排放浓度 排放量 环保设施 标准 废气 锅炉烟气 SO2 0.70mg/m3 0.003t/a 低氮燃烧+8m专用烟道（高出地面2m） 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准 NOx 25mg/m3 0.12t/a 烟尘 0.078mg/m3 0.0003t/a 废水 锅炉排水 / / 60m3/a 属清净下水，排入市政污水管网 / 软化器排水 / / 20.4m3/a 噪声 设备噪声 隔声、减振、软连接等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 （3）环境监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，应定期委托当地有资质的环境监测站开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。环境监测计划内容和频次（按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求设置监测频次）监测计划详见表31。 表31 环境监测计划 监测计划 序号 类别 监测项目 监控负责单位 监测频次 监测点位 污染源监测计划 1 废气 锅炉烟气 委托相关有资质的环境监测单位 采暖季一次， 相隔2小时采样一次，共采集4次 专用烟道 进出口 2 噪声 噪声LAeq 采暖季一次， 每次二天，昼夜各一次 项目区边界

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果                 表九

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | SO2 | 低氮燃烧+8m专用烟道（高出地面2m）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水 | / | 属于清净下水，排入市政污水管网 | / |
|  | 软化器排水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 燃气热水机组、换热机组、烟气源热泵机组及锅炉风机、泵类设置在设备间内，采取隔声、基础减振、软连接等措施，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其他 | 本项目环保投资10万元，主要用于燃气锅炉烟气及噪声治理等方面。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目在融创璟园小区地下一层设备间内进行建设，不重新征用土地，不占用农田，没有改变原有区域生态环境的类型，因此对项目所在区域生态环境不会造成污染影响。 项目运营期产生的废气、废水、噪声均能够做到达标排放，对当地生态环境的影响很小。 |

# 结论及建议                                            表十

一、 结论 1、项目概况 秦华热力集团有限公司融创璟园（供热中心）项目位于陕西省西安市灞桥区纺织城西街与咸宁东路交汇处，融创璟园小区地下一层。项目总投资126万元。地理坐标为东经109.055983635°，北纬34.251777341°。 本项目为融创璟园小区的配套项目，为该小区冬季集中供热基础设施提供保证。秦华热力集团有限公司在融创璟园小区地下一层内设置1栋设备间，安装1台1.4MW原装进口常压热水机组（常压燃气冷凝炉）、换热机组1台、烟气源热泵机组1台及相关配套设备，对该小区1#、2#、3#高层住宅部分进行集中供热，供热面积约1.7万m2，可满足小区内居民冬季采暖需求。 2、相关情况分析判定 （1）产业政策的符合性：本项目为集中供热建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）可知，本项目属于“鼓励类”中 二十二 城市基础设施 11、城镇集中供热建设和改造工程，故本项目符合国家及地方相关产业政策。同时，本项目已填写了“关于融创璟园建设项目环境影响评价承诺书”，街办初审意见为同意。 （2）相关规划、政策的符合性 本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》（修订版）的相关要求。 （3）项目选址及平面布置合理性分析 选址：本项目位于融创璟园小区地下一层，且项目所在地水、电、气等能源供应充足；项目运营时产生的锅炉天然气燃烧废气、生产废水、噪声等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理和综合利用，对周围环境影响较小。因此，选址基本合理。 平面布置：本项目属于新建供热工程，位于融创璟园小区地下一层设备间内，供热管网随楼房建筑施工同步进行，已建成，敷设到位，不在本项目范围内。项目平面布局根据供热工艺流程，结合小区自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全及锅炉房设计规范进行优化设计，设备间内北侧设置软水制备，中心布置换热机组、循环泵、补水泵等，南侧布置热水机组，西南侧布置烟气源热泵机组；出入口设在设备间南侧；力求规划合理，布置紧凑，分区明确，工艺流程顺畅短捷，节约用地，方便管理。供热中心设置独立排烟井，位于供热中心东侧地表；烟气经8m专用烟道（高出地面2m）排放；设置泄爆口，泄爆口伸出地面部分上方做6+6mm内夹胶钢化玻璃顶板；设置平时送排风兼事故通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h；供热中心地面采用绿色环氧树脂地坪漆，烟囱底部设置冷凝水排出装置，烟井底部设排水槽将冷凝水排向集水坑，各排水沟、集水坑均需按相关规范要求进行防水防渗处理，排水通过提升泵接入市政污水管网。 3、项目区域环境质量现状 （1）空气环境：由《2018年1~12月全省环境空气质量状况》中西安市灞桥区的监测统计结果可以看出，评价区域SO2年平均质量浓度、CO第95百分位数日平均质量浓度、O3第90百分位数8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求；PM10和PM2.5年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）声环境：根据监测结果可知，融创璟园小区四周边界及周边敏感目标昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、运营期环境影响分析及措施 （1）废气：锅炉烟气 本项目废气污染源主要是燃气锅炉产生的锅炉烟气，经低氮燃烧后锅炉烟气中SO2排放浓度为0.70mg/m3，NOx排放浓度为25mg/m3，烟尘排放浓度为0.078mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中（SO220mg/m3、颗粒物10mg/m3、NOx50mg/m3）标准要求。由于锅炉烟气温度较高，本项目拟采用烟气源热泵机组对锅炉烟气中的余热进行回收，在天然气锅炉的排烟管道设置高效相变节能器，利用低温循环水（供回水温度：7/12℃）换取烟气中的余热，将烟气作为烟气源热泵机组的热源，制取热水供低区二次侧采暖用户使用，热量回收后的烟气经8m专用烟道（高出地面2m）排放。 同时，环评要求企业必须加强项目运行期管理，同时对操作人员进行技术培训，了解设备操作方法和紧急事故处理方法；工作人员严格执行锅炉操作工艺流程及注意事项，熟悉操作的具体步骤。 综上所述，本项目锅炉烟气排放对周围环境影响较小。 （2）废水：本项目排水量0.67m³/d（80.4m³/a），主要有锅炉排水（0.5m3/d）及软化器排水（0.17m3/d）。锅炉排水和软化器排水，属于清净下水，排入市政污水管网。 （3）噪声：项目运行期间将燃气热水机组、换热机组、烟气源热泵机组及锅炉风机、泵类均设置在地下一层设备间，采取隔声、软连接、基座减震等措施治理后，项目昼间、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对融创璟园小区及周边敏感目标影响较小。 （4）固体废物：本项目运行期无固体废弃物产生。 5、环境风险 本项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。根据风险识别结果，本项目风险事故为天然气锅炉及管线泄漏引发的火灾、爆炸，对周边造成不利影响，因此要求企业针对本项目特点，做好事故防范措施以及应急预案的落实工作，杜绝事故的发生，给本项目创造正常运营必要条件。在严格落实风险防范措施，加强生产管理和安全生产的前提下，本项目环境风险是可防可控的。 6、总量控制 本项目建议总量控制指标为：SO20.003t/a，NOx0.12t/a。建设单位应依据《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》文件要求，及当地环保主管部门的要求进行排污权交易，最终应以当地环保主管部门确认的项目排放污染物总量指标来源确认函为准。 综上所述，秦华热力集团有限公司融创璟园（供热中心）项目符合国家和地方的产业政策，项目生产过程中污染物采取相应的污染治理措施，且技术可行、措施有效，能做到达标排放，项目实施后对环境空气、声环境产生影响较小。从满足环境质量目标要求角度考虑，项目建设可行。

二、要求和建议 1、要求 （1）认真执行“三同时”制度，项目实施过程中，认真落实各项污染防治措施。 （2）教育职工增强环保意识、文明生产，将生产过程中产生的污染降低到最低限度。（3）采取切实可行的环境风险预防措施，来降低事故发生的风险及危害； 2、建议 运营期应加强管理，对工人进行技术培训，生产设备的运行由专人负责，定期、定时检查天然气和供热管线，对阀门等设备需经常维护、保养，减少事故隐患，加强操作管理和设备的维护保养，保证各种机械设备正常运行，做到防噪降噪。

预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

评价工作等级

敏感程度