建设项目竣工环境保护

验收调查报告

（固体废弃物污染防治措施）

项目名称：西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目

建设单位：西安市周至县绿泉木材加工厂

西安市周至县绿泉木材加工厂

二〇一九年十一月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位（盖章）：西安市周至县绿泉木材加工厂         编制单位：西安绿清环保科技有限公司

电话：15829320648                                    电话：029-62397164

邮编：710405                                         邮编：710016

地址：终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂）     地址：西安市未央路方新村盛龙广场

# 表1 建设项目名称及验收监测依据

| 建设项目名称 | 西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安市周至县绿泉木材加工厂 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂） |
| 主要产品名称 | 木制包装箱、出口包装箱和托盘 |
| 设计生产能力 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 |
| 实际生产能力 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 |
| 建设项目环评时间 | 2018年12月 | 开工建设时间 | 2017年11月 |
| 投入试运营时间 | 2019年10月 | 现场监测时间 | 2019.10.11~2019.10.12 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市周至县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |
| 投资总概算 | 720万元 | 环保投资总概算 | 9.6万元 | 比例 | 1.33% |
| 实际总投资 | 720万元 | 实际环保投资 | 9.6万元 | 比例 | 1.33% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号），2015年01月01日； （2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）； （3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日； （4）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； （5）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（环境部公告2018年第9号） （6）《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表》（重庆丰达环境影响评价有限公司），2018年12月； （7）西安市周至县环境保护局关于《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表的批复》（周环批复[2019]7号），2019年1月23日； （8）西安市周至县绿泉木材加工厂提供的其他资料。 |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本次对该项目污染防治设施进行验收，根据《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表》，西安市生态环境局周至分局关于《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表的批复》，该项目竣工环境保护验收执行标准如下： （1）固体废物执行一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单规定。 |

# 表2 建设项目工程概况及生产工艺

一、项目由来 西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目位于终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂）。西安市周至县绿泉木材加工厂租赁原终南镇黄纸板厂场地、与产房，本项目占地面积约为20亩，项目建成达产后，可实现年产年产木制包装箱80000套，出口包装箱10000套，托盘60000块。本项目开工建设时间为2017年11月，属于“未批先建项目”，已接收到当地环保主管部门的处罚。 西安市周至县绿泉木材加工厂于2018年11月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表》，西安市周至县环境保护局于2019年1月23日给予审批（周环批复[2019]7号）。 目前，该建设项目配套环境保护设施已经建设完成，运行工况基本稳定，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定和要求，受西安市周至县绿泉木材加工厂的委托，陕西沁润环保科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。西安绿清环保科技有限公司承担本次验收监测报告的编制工作，接受委托后，我公司组织技术人员进行了现场勘察，收集相关技术资料，并编制验收监测方案，根据监测及调查的结果编制完成本次验收监测报告。 二、项目建设内容 项目名称：西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目 建设性质：新建 建设投资：总投资720万元，其中估算环保投资为9.6万元，实际投资720万元，其中环保投资9.6万元。 劳动定员及工作制度：总职工15人，全年运行300天，每天一班，一班8小时。 位置与交通：项目位于终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂），地理位置坐标经度108°19′56.91″，纬度34°8′50.05″。 项目北侧为水泥制品厂，东侧为田峪河，西侧、南侧均为空地。 （1）验收范围 根据建设单位介绍，调试生产期间餐厅已停止使用，调试阶段员工用餐将依托附近村落，建设单位计划后期将拆除现有办公区及食堂，并进行重新建设。因此本次验收范围不包括食堂。待后期食堂建设完成投入使用后再对新建食堂进行环保验收工作。因此本次验收范围不包括食堂。 （2）建设项目主要组成 本项目主要建设内容见表2-1，项目主要设备见表2-2，项目原辅材料消耗表见表2-3，主要产品方案表见表2-4。 表2-1项目建设内容一览表 类别 工程名称 实际建设内容及规模 环评批复 环评内容及规模 一致性分析 主体 工程 生产车间 钢结构，1F，建筑面积，630m2，生产车间南侧为锯木车间，北侧为手工加工车间；带锯加车间位于厂区南侧建筑面积约170m2 一、项目基本情况 该项目位于周至县终南镇大坚新村东侧，项目占地20亩，项目北侧为水泥制品厂、东侧为田峪河、南侧、西侧均为空地、项目建设办公区、成品库、手工加工区、生产车间和木材烘干区。项目购置设备断截锯3台，砂光机1台，多片锯2台，90#带锯1台。项目建成后可年产木制包装箱80000套；出口包装箱100000套；托盘60000块。 钢结构，1F，建筑面积，630m2，生产车间南侧为锯木车间，北侧为手工加工车间；带锯加车间位于厂区南侧建筑面积约170m2。 一致 木材烘干房 位于厂区东南侧，两间，彩钢结构，建筑面积300m2，烘干热源采用电加热 位于厂区东南侧，两间，彩钢结构，建筑面积300m2，烘干热源采用电加热 一致 公用 工程 给水 依托自打井水 依托自打井水 一致 排水 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 一致 供电 依托市政供电 依托市政供电 一致 采暖制冷 分体式空调提供 分体式空调提供 一致 辅助工程 办公区 砖混，1F，建筑面积460m2，主要用于员工临时休息、更衣值班、洗漱 砖混，1F，建筑面积460m2，主要用于员工临时休息、更衣值班、洗漱、厨房、用餐等。 一致，本次验收范围不包括食堂 库房 1F，钢结构，建筑面积3900m2，主要用于成品、原材料、半成品、生产废料堆放、中转。其中成品库房（木托盘）建筑面积758m2， 成品库房（木包装箱）建筑面积600m2，废料库房建筑面积1242m2，原料库房建筑面积1300m2 1F，钢结构，建筑面积3900m2，主要用于成品、原材料、半成品、生产废料堆放、中转。其中成品库房（木托盘）建筑面积758m2， 成品库房（木包装箱）建筑面积600m2，废料库房建筑面积1242m2，原料库房建筑面积1300m2 一致 环保工程 废气处理 生产车间密闭；切割过程产生的粉尘经MF9030双桶布袋吸尘机收集处理，收集的粉尘定期清理外售处理；锯末传送带全封闭，锯末加湿。 生产车间密闭；切割过程产生的粉尘经MF9030双桶布袋吸尘机收集处理，收集的粉尘定期清理外售处理；锯末传送带全封闭，锯末加湿。 一致 废水处理 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 一致 噪声处理 采用墙壁隔声和距离衰减 采用墙壁隔声和距离衰减 一致 固废处理 置密封收容场所收集锯末、废木材，定期外售；设置垃圾桶，分类收集生活垃圾，交当地环卫部门处理 置密封收容场所收集锯末、废木材，定期外售；设置垃圾桶，收集生活垃圾，交当地环卫部门处理 一致 表2-2 主要设备表 调试阶段 环评阶段 型号 一致性分析 设备名称 单位 设备名称 单位 断截锯 3台 断截锯 3台 MJ274 一致 砂光机 1台 砂光机 1台 MGSR 多片锯 2台 多片锯 2台 / 90#带锯 1台 90#带锯 1台 / 空压机 1台 空压机 1台 / 烘干房 2间 烘干房 2间 / 锯末传送带 1套 锯末传送带 1套 / 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 环评阶段消耗量 调试阶段消耗量 一致性分析 原料 1 原木（进口松木） m3/年 2000 2000 一致 2 钉子 万支/年 140 140 辅料 序号 能源类别 单位 环评阶段消耗量 调试阶段消耗量 一致性分析 1 水 m3/a 660 660 一致 2 电 Kwh/a 10万 10万 表2-4主要产品方案表 序号 名称 环评阶段生产规模 调试阶段生产规模 规格 一致性分析 1 木制包装箱 80000套 80000套 / 一致 2 出口包装箱 10000套 10000套 / 3 托盘 60000块 60000块 1000*1200 （3）工程变动情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日起施行）、《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部办公厅文件（环办[2015]52号）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。” 经现场调查以及与建设单位核实，本项目在实际建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生变动。根据逐一核查，环评阶段与验收阶段全部一致，不属于重大变动。 （4）水源及水平衡 ①给水：项目用水主要包含员工生活用水和生产用水。 员工生活用水：厂内劳动定员15人，设置食堂宿舍。根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014）中表32中关中地区城镇居民生活用水定额100L/（人d），则本项目生活用水量为1.5m3/d（396m3/a）。产污系数按照0.8计，则生活污水产生量约1.2m3/d（316.8m3/a）。 生产用水：根据现场踏勘和建设单位介绍，本项目生产用水主要为多片锯加工过程使用的冷却水和锯末传送时候增湿水，根据建设单位运行经验，本项目生产用水约为1m3/d（264m3/a）。 ②排水 项目排水主要为生活污水。 本项目废水产生量按用水量的0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d（316.8m3/a）。 项目水平衡图如下： 图2-1 水平衡图 单位：m3/a （5）物料平衡 本项目物料平衡如下： 表2-5 木料物料平衡 输入 输出 名称 重量（t/a） 名称 重量（t/a） 原木（松木） 1200 产品 739.79 木料边角（废木材） 100 废锯末 360 收尘器收集粉尘 0.18 无组织排放 0.03 合计 1200 合计 1200 （6）工艺流程及产污环节 本项目为木质包装箱、木质托盘的生产项目。本项目运营期工艺流程图如下： 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①90#带锯将原木分解成板材 将外购的原木用90#带锯将原木分解切割成板材，切割过程中人工增湿可降低刀片温度也可以抑制粉尘产生。本过程中将产生切割粉尘、噪声、锯末和废木材。产生的锯末和废木材人工清理至收集箱密封储存。 ②多片锯分解切割板材成木条 将上述步骤切好的板材送至多片锯进行切割，多片锯将板材切割成木条，切割时刀片自动喷水降低切割温度，抑制粉尘产生。本过程将产生切割粉尘、噪声、锯末和废木材。切割过程中产生的锯末由多片锯下方的传送带送至收集箱储存。木屑传送过程中人工喷水增湿减少粉尘的产生。 ③木材烘干 对切割好的木条进行烘干处理，本项目使用电加热烘干房，根据建设方介绍本项目烘干温度控制在50-55℃，使木材含水率≤22%，也可以得到杀虫作用。松木一般热解（碳化）温度开始出现于60-100℃，由于烘干温度较低，因此本项目烘干过程中不会发生其他热分解反应。 ④断截锯分解木条 将上述步骤切好烘干的木条按产品尺寸以及设计好切割位置送至断截锯进行分解，分解后得到拼装所需的木段。本过程中将产生切割粉尘、噪声、锯末和废木材。建设单位每台断截锯设置一台MF9030双桶布袋吸尘机，共设置3台，收集产生的粉尘。 ⑤砂光机砂光 将上述步骤切好的木段进行砂光处理，本工序将产生粉尘、噪声、木屑。建设单位每台断截锯设置一台MF9030双桶布袋吸尘机，共设置1台，收集砂光过程中产生的粉尘。 ⑥手工组装 将烘干好的产品用钉子进行人工装订，按设计要求组装成产品如托盘、木包装箱等。本工艺将产生噪声、废木材和废铁钉。根据建设方介绍，本项目生产过程中不包含电镀或喷漆工艺。 （7）主要污染工序 项目产污分析如下表。 表2-6 项目产污环节表 类别 产污情况 污染源 污染因子 废水 生活污水 办公区 COD、BOD、SS、NH3-N 废气 加工粉尘 生产车间 颗粒物 食堂油烟（不在本次验收范围内） 食堂 油烟 噪声 设备噪声 生产设备 噪声 固体废物 生活垃圾 办公区 生活垃圾 锯末 生产车间 一般工业固体废物 废木材 收尘器收集粉尘 废铁钉 废刀片

图2-1：地理位置图

图2-2：总平面布置图

图2-4：四邻关系图

# 表3 主要污染源、污染物处理和排放情况

一、主要污染源、污染物和环保设施及措施 （1）固体废弃物防治措施 表3-1 项目固废产排情况表 序号 固体废弃物名称 生产工序 形态 产生量 废物类别及危险代码 处置措施 1 生活垃圾 职工生活 固态 1.98t/a 一般固废 按环卫部门规定方式处理处置 2 废锯末 切割加工 360t/a 集中收集外售 3 废木材 切割加工 100t/a 4 废铁钉 手工装订 0.2t/a 5 更换刀片 切割加工 1.2t/a 6 收尘器收集粉尘 切割加工 0.18t/a 图3-1 处理流程示意图 二、环保设施投资及“三同时”制度落实情况 （1）环保设施投资 项目总投资720万元，环保投资9.6万元，占总投资的1.33%。项目环保投资见表3-2。 表3-2 环保投资一览表 序号 治理项目 污染防治设施或措施 投资（万元） 1 废气治理 加工粉尘 车间密闭+MF9030双桶布袋吸尘机4台 1.6 2 噪声治理 设备噪声 隔声、减振措施 5.5 3 固废治理 生活垃圾 带盖垃圾桶 0.5 一般工业固废 废料仓库 2 合计 / 9.6 （2）三同时落实情况 西安市周至县绿泉木材加工厂委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制完成《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响评价报告表》，西安市周至县环境保护局于2019年1月23日给予审批（周环批复[2019]7号）。本项目属于“未批先建项目”，已接受到当地环保主管部门的罚款，后期环保设施与主体工程基本做到同时设计，同时施工，同时投产使用，贯彻落实了“三同时”制度的要求。 本项目根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，及时履行各项报批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、环保审批手续及有关资料齐全，本项目建设内容相对简单，建设单位未进行设计，无相关设计及施工资料。本项目属于“未批先建项目”，已接受当地环保主管部门的处罚。项目建设和设备调试过程严格落实“三同时”要求，建设和调试阶段未收到周围居民的投诉与信访。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。经现场勘查落实环境保护“三同时”制度情况如下。 表3-3 落实环境保护“三同时”制度情况一览表 类型 排放源 污染物名称 环评及其批复要求 实际建设落实情况 固废 职工办公、生活 生活垃圾 环评要求： 生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。 环评批复要求： 生活垃圾集中收集，定期清运至环卫指定地点。 生活垃圾由垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运。 生产加工 一般工业固废 环评要求： 项目生产过程中产生的粉尘和废锯末、废木材、废铁钉等分类集中收集，定期外售 环评批复要求： 项目生产过程中产生的粉尘和废锯末、废木材、废铁钉等分类集中收集，定期外售 集中收集定期外售处理。

# 表4 环评主要结论与建议及批复

一、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定: （1）环评结论 ①产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的限制类和淘汰类，视为允许类；另外，本项目不属于《西安市企业投资负面清单》中限制类、淘汰类项目。故本项目符合国家现行的有关产业政策。 2018年9月17日，本项目已取得周至县发展和改革委员会备案文件（项目代码2018-610124-20-03-057326），表明符合地方产业政策。 ②选址符合性 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，本项目不在保护区范围内。 本项目用地经周至县国土局出具了该区域土地规划用途说明，规划用途为“允许建设”。 项目场地北侧连接为108国道，交通便利。场地现场平坦开阔，北侧为水泥制品厂，东侧为田峪河，南侧、西侧为空地，项目生产产生的三废对周边居民基本无影响，项目选址合理。 ③环境影响评价 项目运营期产生的废水、废气、噪声、固废在严格落实报告表中提出的各项污染防治措施后，可达标排放。 ④总结论 本项目的建设符合国家产业政策，运营期间“三废”产生量较小。在严格采取本报告表所提出的各项环境保护措施后，各类污染物均可达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内，因此环评认为，从环保角度出发，本项目的建设是可行。 （2）环评批复 西安市周至县绿泉木材加工厂： 你单位报送的《西安绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合《报告表》技术评审专家函审意见，我局对该《报告表》进行认真审查后，批复如下： 一、项目基本情况 该项目位于周至县终南镇大坚新村东侧，项目占地20亩，项目北侧为水泥制品厂、东侧为田峪河、南侧、西侧均为空地、项目建设办公区、成品库、手工加工区、生产车间和木材烘干区。项目购置设备断截锯3台，砂光机1台，多片锯2台，90#带锯1台。项目建成后可年产木制包装箱80000套；出口包装箱100000套；托盘60000块。 二、审批意见 经审查，该项目符合国家产业政策。周至县发展和改革委员会备案确认书（2018-610124-20-03-057326）。在全面落实报告表提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够全面得到缓解和控制。同意该项目按照报告表中所列地点、性质、规模进行建设和运行。 三、环境保护措施的落实 在项目工程施工和运营过程中，你单位必须严格落实《报告表》中所提出的各项环保措施，加强运行期生产废气、污水、噪声、固废控制等环境管理，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做好以下工作： 项目带锯和多片锯加工场所全密封，产生的粉尘设置4台MF9030双桶布袋吸尘机收集满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准；餐饮油烟设置油烟净化器满足《饮食业油烟排放标准》（GB18348-2001）。 餐饮废水经油水分离器后综合利用不外排。 通过低噪声设备、厂房隔音、基础减振等措施，厂界噪声要满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目生产过程中产生的粉尘和废锯末、废木材、废铁钉等分类集中收集，定期外售；生活垃圾集中收集，定期清运至环卫指定地点。 该项目建设要严格按照环保“三同时”和《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》要求进行建设，在运营过程中自觉接受环保部门的监督管理，确保各项污染防治措施落到实处。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标注和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向全社会公开验收报告。其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 六、本项目自批准之日起超过五年，方开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。如项目性质、规模、地点和采用的生产工艺或污染防治措施、生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

# 表5 验收调查内容

一、验收工作内容： （1）固体废弃物调查内容 主要检查项目产生的固体废弃物的来源、种类以及是否按照环评的要求的处置方式进行处置等。 （2）环境管理制度检查内容 环境管理检查主要内容包括以下内容： ①建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况，环评批复及环评结论建议落实情况； ②环境管理制度、环境保护机构、环保设施运行及维护情况； ③环保审批手续及“三同时”制度执行情况。

## 表6 验收监测期间生产工况及验收监测结果

一、验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，西安市周至县绿泉木材加工厂，必须满足主体工程运行稳定、环境保护设施运行正常的条件下进行，对运行的环境保护设施和尚无污染负荷部分的环保设施，验收监测采取注明实际监测工况与检查相结合的方法进行。 表7-1 验收监测期间营运工况统计表 日 期 设计生产量（套/天） 实际生产量（套/天） 生产工况（%） 2019.10.11 木制包装箱 303.03 300 99.0 2019.10.12 295 95.7 日 期 设计生产量（件/年） 实际生产量（30台/年） 生产工况（%） 2019.10.11 出口包装箱 37.88 35 92.4 2019.10.12 36 95.0 日 期 设计生产量（台/天） 实际生产量（30台/年） 生产工况（%） 2019.10.11 托盘 227.27 220 96.8 2019.10.12 215 94.6 验收监测期间，本项目生产工况稳定，环保设施运行正常，验收监测数据真实、有效。 二、验收调查结果： （1）固体废弃物调查结果 验收调查期间，项目已设置垃圾桶分类收集生活垃圾，定期交当地环卫部门清运；一般固废集中收集，定期外售处理；项目运营期产生的固废均已按照环评及批复要求处置，对外界环境不排放。满足验收要求。 （2）环境管理制度内容检查结果 西安市周至县绿泉木材加工厂已编制相关环境保护制度，成立了环境保护领导小组，负责厂内环境保护领导和组织工作。厂长为公司环境保护工作第一责任人，对该公司环境保护工作和环境保护目标全面负责。 该项目配套建设的环保设施基本已按设计要求完成，并投入使用。各设备运行状况良好，设备运行管理基本规范，并由专人负责公司环境保护管理工作。 项目三同时落实情况经现场勘查，本项目环评批复及建议的落实情况见表3-2。 本项目根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，及时履行各项报批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、环保审批手续及有关资料齐全，本项目建设内容相对简单，建设单位未进行设计，无相关设计及施工资料。本项目属于“未批先建项目”，已接受当地环保主管部门的处罚。项目建设和设备调试过程严格落实“三同时”要求，建设和调试阶段未收到周围居民的投诉与信访。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。

## 表7 验收调查结论及建议

一、验收调查结论： （1）总结论 该项目履行了环境影响审批手续，在设计建设中能根据环境影响评价和环保局批复的要求进行环保设施的设计、建成，基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。基本满足了环评批复和环评的要求。 （2）环境保护“三同时”执行情况及环境管理制度的建立及执行情况 项目在建设中基本落实了环评及批复要求，污染治理设施做到了与主体设备同步运行。建立实施环境管理体系。工程的审批手续按环保要求基本完成。 （3）环境管理检查 ①项目三同时落实情况经现场勘查，本项目环评批复及建议的落实情况见表3-3。 经检查，本项目根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，及时履行各项报批手续，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、环保审批手续及有关资料齐全，本项目建设内容相对简单，建设单位未进行设计，无相关设计及施工资料。本项目属于“未批先建项目”，已接受当地环保主管部门的处罚。项目建设和设备调试过程严格落实“三同时”要求，建设和调试阶段未收到周围居民的投诉与信访。环评及环评批复中要求建设的环保设施和采取的环保措施基本落实到位。 ②环保设施运行及维护监督情况 西安市周至绿泉木材加工厂成立了环境保护领导小组，负责厂内环境保护领导和组织工作。厂长为公司环境保护工作第一责任人，对该公司环境保护工作和环境保护目标全面负责。 该项目配套建设的环保设施基本已按设计要求完成，并投入使用。各设备运行状况良好，设备运行管理基本规范，并由专人负责公司环境保护管理工作。 （4）建议与要求 ①加强车间卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。 ②在加强企业管理的同时，建议提高环境保护意识，加强环境管理，提倡清洁文明生产。 ③进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人（签字）：                                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 西安周至县绿泉木材加工厂建设项目 | 建设地点 | 终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2011锯材加工 | 建设性质 | √新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 | 建设项目开工日期 | 2017年11月 | 实际生产能力 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 | 投入试运行日期 | 2019年10月 |
|  | 投资总概算 | 720万元 | 环保投资总概算 | 9.6万元 | 所占比例（%） | 1.33 |
|  | 环评审批部门 | 西安市周至县环境保护局 | 批准文号 | 周环批复[2019]7号 | 批准时间 | 2019.1.23 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |
|  | 实际总投资 | 720万元 | 实际环保投资 | 9.6万元 | 所占比例（%） | 1.33 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 1.6 | 噪声治理（万元） | 5.5 | 固废治理 （万元） | 2.5 | 绿化及生态（万元） | / | 其它 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2112h |
| 建设单位 | 西安市周至县绿泉木材加工厂 | 邮政编码 | 710405 | 联系电话 | 15829320648 | 环评单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | - | - | - | 660 | 660- | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨 氮 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 石油类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 颗 粒 物 | - | - | - | 0.21 | 0.177 | 0.033 | - | - | 0.033 | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业固体废物 | - | - | - | 463.56 | 463.56 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。                   2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——吨/年；工业固体废物排放量——吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年；污染物排放量——吨/年

附件1：现场照片

| 厂区大门 | 成品库房 |
| --- | --- |
| 生产车间 |
| 垃圾桶 |

附件2：环境保护管理制度

西安市周至县绿泉木材加工厂

环境保护管理制度

编制：

审核：

批准：

西安市周至县绿泉木材加工厂

西安市周至县绿泉木材加工厂

环境保护管理制度

为了保护本公司和附近居民的生活和生产环境，防止污染，保障职工与附近居民身体健康，确保全面完成污染减排指标，实施可持续发展战略，特成立环境管理领导小组并制定本制度。

一、环境保护管理领导小组及职责：

（一）领导小组

组长：

副组长：

组员：

（二）领导小组职责

1、熟练掌握环境保护法律、法规，全面落实公司环境保护规划、计划和措施，定期对厂区环境状况检查及环境保护工作落实情况；

2、拟定各项环保规定，制定公司污染物排放指标，负责组织厂区污染源状况分析和环境质量评价，编写环境质量报告书；

3、配合上级部门做好环境监测和各类环保资料的统计上报建档工作；

4、参与厂区污染治理设施设计方案的评审，建造监管、监督公司环保设施正常、安全、稳定运行，同时负责对环保设施的完善与厂区的环保整改方案的设计、整改工程的施工监管，并配合技术管理部、设备部进行施工验收；

5、广泛开展环境保护知识的宣传，普及环境保护科学知识，提高厂区全体员工的环境保护意识，推动公司环保工作顺利、有效地进行；

6、负责厂区环境监测的管理工作，负责环境监测内、外方面的联系和协调工作；

7、负责厂区一般固废分类处理的监控；

8、负责监控厂区废气治理设施的运行，确保废气达标排放；

9、协助上级领导进行新建、改建、扩建项目的“三同时”验收工作；

10、协助上级领导进行公司环境管理体系的运行工作；

二、环境保护管理制度

- 坚决执行和贯彻《中华人民共和国环境保护法》等国家和地方有关环境保护的法律、法规，积极改善厂区环境质量，有效预防和治理污染源，新、改、扩建项目严格履行环境管理手续，自觉申报。

- 公司在进行职工培训教育时，应把环境保护教育作为一项重要内容，不断提高职工环境保护的意识和环保专业技术水平。

- 建立环境污染事故应急预案，并指定有专人负责管理，多部门联合定期检查。

- 开展有环境保护特色的宣传教育活动，公共场所设置有各种标识。

- 厂区内所有污染源能够得到有效的治理和控制。

- 生活垃圾独立管理，分类收集、处置。

- 厂区所有员工都有保护环境的义务，并有权对污染、破坏环境的行为向公司领导小组人员举报。

8、公司每年投入一定比例的资金用于污染治理和防治，持续改善厂区环境状况。厂区局部基建改造，施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。及时清理施工垃圾，避免扬尘。施工现场严禁焚烧各类废弃物。

西安市周至县绿泉木材加工厂

2019.08.20

附件3：企业自查报告

西安市周至县绿泉木材加工厂

环境保护自查报告

建设单位：西安市周至县绿泉木材加工厂

2019年8月21日

企业自查报告

企业按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染类》附件中“4验收自查要求”要求编制本自查报告。

1、环保手续履行情况

西安市周至县绿泉木材加工厂于2018年11月委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制《西安市周至县绿泉木材加工厂建设项目环境影响报告表》，西安市周至县环境保护局于2019年1月23日给予审批（周环批复[2019]7号）。

本项目无初步设计文件，国家国家与地方生态环境部门未对其进行督查、提出整改要求。本项目暂不纳入排污许可管理。

2、项目建成情况

本项目在调试期间建设性质、规模、地点、主要生产工艺、产品产量、原辅消耗、项目主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和依托工程等与环评及环评批复文件一致。不存在重大变更。比对情况如下：

表1   项目基本信息对照表

| 项目 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设性质 | 新建 | 新建 | 一致 |
| 建设地点 | 终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂） | 终南镇东大坚七组东200米处（原终南镇纸厂） | 一致 |
| 产品产量 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 | 木制包装箱80000套/年，出口包装箱10000套/年，托盘60000块/年 | 一致 |

表2   项目建成情况对照表

| 类别 | 工程名称 | 实际建设内容及规模 | 环评批复 | 环评内容及规模 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 钢结构，1F，建筑面积，630m2，生产车间南侧为锯木车间，北侧为手工加工车间；带锯加车间位于厂区南侧建筑面积约170m2 | 一、项目基本情况 该项目位于周至县终南镇大坚新村东侧，项目占地20亩，项目北侧为水泥制品厂、东侧为田峪河、南侧、西侧均为空地、项目建设办公区、成品库、手工加工区、生产车间和木材烘干区。项目购置设备断截锯3台，砂光机1台，多片锯2台，90#带锯1台。项目建成后可年产木制包装箱80000套；出口包装箱100000套；托盘60000块。 | 钢结构，1F，建筑面积，630m2，生产车间南侧为锯木车间，北侧为手工加工车间；带锯加车间位于厂区南侧建筑面积约170m2。 | 一致 |
|  | 木材烘干房 | 位于厂区东南侧，两间，彩钢结构，建筑面积300m2，烘干热源采用电加热 |  | 位于厂区东南侧，两间，彩钢结构，建筑面积300m2，烘干热源采用电加热 | 一致 |
| 公用 工程 | 给水 | 依托自打井水 |  | 依托自打井水 | 一致 |
|  | 排水 | 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 |  | 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 | 一致 |
|  | 供电 | 依托市政供电 |  | 依托市政供电 | 一致 |
|  | 采暖制冷 | 分体式空调提供 |  | 分体式空调提供 | 一致 |
| 辅助工程 | 办公区 | 砖混，1F，建筑面积460m2，主要用于员工临时休息、更衣值班、洗漱 |  | 砖混，1F，建筑面积460m2，主要用于员工临时休息、更衣值班、洗漱、厨房、用餐等。 | 一致，本次验收范围不包括食堂 |
|  | 库房 | 1F，钢结构，建筑面积3900m2，主要用于成品、原材料、半成品、生产废料堆放、中转。其中成品库房（木托盘）建筑面积758m2， 成品库房（木包装箱）建筑面积600m2，废料库房建筑面积1242m2，原料库房建筑面积1300m2 |  | 1F，钢结构，建筑面积3900m2，主要用于成品、原材料、半成品、生产废料堆放、中转。其中成品库房（木托盘）建筑面积758m2， 成品库房（木包装箱）建筑面积600m2，废料库房建筑面积1242m2，原料库房建筑面积1300m2 | 一致 |

表3   原辅材料消耗对照表

| 序号 | 名称 | 单位 | 环评阶段消耗量 | 调试阶段消耗量 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 |
| 1 | 原木（进口松木） | m3/年 | 2000 | 2000 | 一致 |
| 2 | 钉子 | 万支/年 | 140 | 140 |  |
| 辅料 |
| 序号 | 能源类别 | 单位 | 环评阶段消耗量 | 调试阶段消耗量 | 一致性分析 |
| 1 | 水 | m3/a | 660 | 660 | 一致 |
| 2 | 电 | Kwh/a | 10万 | 10万 |  |

表4   生产设备对照表

| 调试阶段 | 环评阶段 | 型号 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 单位 | 设备名称 | 单位 |  |  |
| 断截锯 | 3台 | 断截锯 | 3台 | MJ274 | 一致 |
| 砂光机 | 1台 | 砂光机 | 1台 | MGSR |  |
| 多片锯 | 2台 | 多片锯 | 2台 | / |  |
| 90#带锯 | 1台 | 90#带锯 | 1台 | / |  |
| 空压机 | 1台 | 空压机 | 1台 | / |  |
| 烘干房 | 2间 | 烘干房 | 2间 | / |  |
| 锯末传送带 | 1套 | 锯末传送带 | 1套 | / |  |

图1   工艺流程图（与环评及批复要求一致）

3、环境保护设施建设情况

（1）建设过程

本项目施工过程仅为设备安装，施工相对简单，建设过程中无施工合同，无环境保护设施建设进度和资金使用内容，项目总投资720万元，环保投资9.6万元，占总投资的1.33%。与环评阶段环保投资相同。

（2）污染物治理/处置设施

本项目各项污染防治措施与环评及批复文件对照情况如下：

表5   各项污染防治措施与环评批复文件对照情况

| 类别 | 工程名称 | 实际建设内容及规模 | 环评批复 | 环评内容及规模 | 一致性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气处理 | 生产车间密闭；切割过程产生的粉尘经MF9030双桶布袋吸尘机收集处理，收集的粉尘定期清理外售处理；锯末传送带全封闭，锯末加湿。 | 一、项目基本情况 该项目位于周至县终南镇大坚新村东侧，项目占地20亩，项目北侧为水泥制品厂、东侧为田峪河、南侧、西侧均为空地、项目建设办公区、成品库、手工加工区、生产车间和木材烘干区。项目购置设备断截锯3台，砂光机1台，多片锯2台，90#带锯1台。项目建成后可年产木制包装箱80000套；出口包装箱100000套；托盘60000块。 | 生产车间密闭；切割过程产生的粉尘经MF9030双桶布袋吸尘机收集处理，收集的粉尘定期清理外售处理；锯末传送带全封闭，锯末加湿。 | 一致 |
|  | 废水处理 | 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 |  | 场内设置旱厕，定期清掏，外运堆肥，少量洗漱废水用于场内绿化及场地洒水 | 一致 |
|  | 噪声处理 | 采用墙壁隔声和距离衰减 |  | 采用墙壁隔声和距离衰减 | 一致 |
|  | 固废处理 | 置密封收容场所收集锯末、废木材，定期外售；设置垃圾桶，收集生活垃圾，交当地环卫部门处理 |  | 置密封收容场所收集锯末、废木材，定期外售；设置垃圾桶，收集生活垃圾，交当地环卫部门处理 | 一致 |

西安市周至县绿泉木材加工厂

2019.8.21

# Text boxes

新鲜水

员工生活用水

旱厕

1.5

1.2

1.2

切割冷却水、抑尘水

1

损耗1

2.5

0.3

定期清掏，外运堆肥

原料库房

办公区

（木托盘）成品库房

生产车间（手工加工区）

生产车间

生产车间

烘干房

烘干房

生产车间（带锯工作区

）

废品库房

东

成品库房（木包装箱）

空地

10米

进出口

生活垃圾

垃圾桶分类收集，定期交当地环卫部门清运

一般固废

集中收集，定期外售