建设项目环境影响报告表

项目名称：   陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目

建设单位：           陕西秦达建材有限公司

编制日期：2019年11月

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境环境简况	10

环境质量状况	14

评价适用标准	17

建设项目工程分析	18

项目主要污染物产生及预计排放情况	24

环境影响分析	25

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

结论建议	43

附件

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：土地证明文件

附件4：陕西大秦陶粒建材有限公司环境影响报告表的批复

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：环境质量现在监测报告（氟化物）

附件7：土壤检测报告

附件8：执行标准申请

附图

附图1：地理位置图

附图2：项目四至范围图

附图3：基本信息地图

附图4：项目平面布置图

附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目环境风险评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西秦达建材有限公司 |
| 法人代表 | 李凤玲 | 联系人 | 李凤玲 |
| 通讯地址 | 蓝田县普化镇楸树庙村 |
| 联系电话 | 13991253800 | 传真 | —— | 邮政编码 | 710505 |
| 建设地点 | 蓝田县普化镇楸树庙村 |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 批准文号 | 蓝发改审发【2018】757号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C3039其他建筑材料制造 |
| 占地面积 （平方米） | 在现有厂区进行技改， 不新增占地 | 绿化面积 （平方米） | 3000m2 |
| 总投资 （万元） | 138 | 其中：环保投资（万元） | 61.2 | 环保投资占 总投资比例 | 44.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模 一、概述 1、项目由来 陕西秦达建材有限公司成立于2004年，原名为陕西大秦陶粒建材有限公司，该公司是西安首家规模开发陶粒建材的企业，该公司于2004年收购蓝田县普化镇楸树庙村的砖厂进行改建，建成后年产5.1万m3陶粒生产项目，于2015年公司名称变更为陕西秦达建材有限公司。 随着国家和地方政府对环境保护要求的日益严格，2018年5月26日蓝田县环保局对该项目做出了停产决定，主要存在的问题有：（1）厂区内粘土堆、木粉堆露天堆放；（2）露天堆放的产品陶粒没有防尘覆盖；（3）物料传输带没有密闭；（4）厂区地面没有硬化；（5）生产设备回转窑和粉煤机主体未拆除，燃煤堆未清除等。针对以上问题，陕西秦达建材有限公司经研究决定实施陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目，主要建设储料仓库、出料工棚，道路硬化，购置低氮燃烧器、除尘器、尾气处理设备等，技改后，项目回转窑热源由原来的燃煤改造为天然气。 2、环境影响评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中的“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造（全部）”，应编制环境影响报告表。陕西秦达建材有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后（委托书详见附件1），我单位即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料。依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目为废水综合利用及治理工程，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目属于鼓励中“十二，建材～3、“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，故本项目符合国家产业政策。 本项目于2018年10月17日已取得蓝田县发展和改革委员会《陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目备案确认书的通知》（蓝发改审发【2018】757号），详见附件2，符合国家及地方产业政策。 （2）与相关规划的符合性 本次技改在现有用地范围内进行，不新增占地，项目于相关规划符合性分析见表1-1； 表1-1 项目与相关规划符合性分析 序号 相关规划 规划内容 本项目情况 符合性 1 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）修订版 开展工业炉窑治理专项行动：各市制订工业炉窑综合整治实施方案。开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。 本次技改项目将回转窑焙烧热源由煤改为天然气，天然气属清洁能源。 符合 加强物料堆场扬尘监管：严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 本次技改项目新建密封原料库和出料工棚，将原材料在原料库内密封储存。同时在原料库进出口内墙上安装线杆式喷头，采取喷淋等防风抑尘措施。 符合 2 陕西省蓝天保卫战2019年工作方案 打好清洁能源替代硬仗：深入推进散煤治理。按照以气定改、以供定需、先立后破的原则，统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖。继续在关中地区整村推进农村居民生活、农业生产、商业活动燃煤（薪）的清洁能源替代，采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、生物质能、风能和太阳能等清洁能源替代。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜热则热、宜煤则煤，深入推进散煤治理。 本次技改项目将回转窑焙烧热源由煤改为天然气，天然气属清洁能源。 符合 打好扬尘污染治理硬仗：加强物料堆场扬尘监管。继续开展物料堆场排查整治工作，建立台账，实行清单化管理。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场防尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 本次技改项目新建密封原料库和出料工棚，将原材料在原料库内密封储存。同时在原料库进出口内墙上安装线杆式喷头，采取喷淋等防风抑尘措施。 符合 3 西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版） 开展锅炉综合整治。2018年底前，除热电联产锅炉外，全市所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造，同步加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度。 2019年底前，全市所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，其中2018年不少于60%，生产经营类天然气锅炉全部完成。改造后的燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于80毫克/立方米。 本次技改项目将回转窑焙烧热源由煤改为天然气，天然气属清洁能源。同时安装低氮燃烧器，改造后氮氧化物排放浓度为42mg/m3。 符合 加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、粉煤灰、二灰石厂等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 本次技改项目新建密封原料库和出料工棚，将原材料在原料库内密封储存。同时在原料库进出口内墙上安装线杆式喷头，采取喷淋等防风抑尘措施。 符合 （3）选址合理性分析 技改项目在陕西秦达建材有限公司现有厂区内进行，不新增用地。现有用地已经于2019年5月18日取得蓝田县国土资源局城关管理所证明，详见附件3，项目所在地路网完善、交通便利，附近200m内无环境敏感点，离厂区最近的环境敏感目标为东南侧260m处的楸树庙村，项目位于当地敏感点主导风向的侧风向，且产生的废气经技改提出的除尘设备处理后高空排放，采取上述措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响小，项目选址可行。 4、关注的主要环境问题及环境影响 本项目主要存在的问题有：（1）厂区内粘土堆、木粉堆露天堆放；（2）露天堆放的产品陶粒没有防尘覆盖；（3）物料传输带没有密闭；（4）厂区地面没有硬化；（5）粉煤机主体未拆除，燃煤堆未清除等。针对以上问题，建设单位建设储料仓库、出料工棚，道路硬化，将回转窑热源由燃煤改造为天然气，采用低氮燃烧器，同时购置除尘设备对搅拌颗粒物和燃烧尾气进行处理，项目采取环评提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响可降至当地环境可接受的程度。 5、环境影响评价的主要结论 项目符合相关政策、国家产业政策，选址符合相关要求，污染物治理措施可行。在落实项目环评报告提出的各项环保措施后，污染物可实现达标排放，从环境保护要求分析，项目建设可行。 二、现有工程概况 1、现有工程基本情况 本项目位于蓝田县普化镇楸树庙村，E109°25'18.44"，N34°10'12.17"，项目四周均为荒坡地，东南侧隔G40沪陕高速260m处为楸树庙村。地理位置、四至范围图和项目基本信息底图见附图1、附图2和附图3。 2、现有工程组成及主要建设内容 （1）项目组成及主要建设内容 该项目于2004年收购蓝田县普化镇楸树庙村的砖厂进行改建，占地30亩，主要建设生产车间、宿舍等，建成后年产5.1万m3陶粒生产项目，建设内容见表1-2。 表1-2 现有工程组成及主要建设内容情况表 项目组成 本次主要建设内容 主体工程 生产车间 生产车间共1层，建筑面积660m2，建设1条陶粒加工生产线，年产5.1万m3陶粒，设置供料机、搅拌机、双滚式成球机、输送机、回转窑等 储运工程 原料（粘土、锯末）露天堆放 出料工序露天进行 辅助工程 办公及宿舍 总建筑面积720m2，用于办公、员工休息等 公用工程 供水 厂区内自备井提供 排水 生活污水经厂区化粪池（10m3）收集后，定期清掏 供电 由村镇电网统一供给 采暖制冷 分体式空调 环保工程 废气 焙烧陶粒产生的废气经沉降室沉降处理后经9m高排气筒排放，目前已停运，预将热源由燃煤改造为天然气，原有排气筒已拆除 废水 采用雨污分流；雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经厂区化粪池（10m3）收集后，定期清掏 固废 生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理；生产过程中产生的废陶粒收集后回用 噪声 室内安装、基础减震、建筑隔声 （2）现有工程原辅材料及能耗情况 项目现有主要原辅料及能耗情况见表1-3。 表1-3 现有工程主要原辅料及能耗情况一览表 序号 名称 年使用量 规格 存储方式 1 粘土 20000m3 固体 原料堆放区 2 锯末 20t 固体 原料堆放区 3 铜川煤 2000t 固体 目前停产，煤已清理 4 电 30万kW·h / / （3）现有工程主要设备清单 根据建设单位提供的资料，现有工程站主要设备一览表见表1-4。 表1-4 现有工程主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 1 供料机 / 1台 2 双轴搅拌机 SJ260*32 1台 3 双滚式成球机 QG-500-600mm 1台 4 输送机（配输送带） / 2台 5 回转窑 / 1座 6 筛选机 / 1台 7 筛罗滚筒 / 1台 8 粉煤机 / 1台 9 空压机 / 1台 10 引风机 / 1台 （4）现有工程产品方案 产品方案见表1-5。 表1-5 现有工程产品方案一览表 产品名称 年产量（m3） 储存方式 备注 陶粒 5.1万 位于成品库 产品粒径1cm～2.5cm （5）现有工程工艺流程 图1-1 现有工程工艺流程图 三、技改工程概括 1、技改工程基本情况 ①项目名称：陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目； ②建设单位：陕西秦达建材有限公司； ③建设性质：技改； ④项目投资：138万元； ⑤地理位置：蓝田县普化镇楸树庙村，具体位置见附图1； ⑥建设内容：建设储料仓库、出料工棚，道路硬化，购置低氮燃烧器、除尘器、尾气处理设备等，将回转窑热源由原来的燃煤改造为天然气。 2、技改工程组成、主要建设内容及依托关系 本次技改工程在现有厂区内，现有厂区占地30亩，不新增用地。本次技改工程仅对现有项目工艺过程中的热源进行改造，拆除现有筛罗滚筒和粉煤机，主要建设储料仓库、出料工棚，道路硬化，购置低氮燃烧器、除尘器、尾气处理设备等，现有项目主体工程及工艺流程均不发生变化，不新增产能，技改工程组成、主要建设内容及依托关系见表1-6。 表1-6 技改工程组成、主要建设内容及与现有工程的依托关系表 名称 建设内容及规模 与现有工程 依托关系 主体工程 生产车间 生产车间内回转窑热源由煤改造为天然气，拆除原有筛罗滚筒、粉煤机，新增低氮燃烧器等 新增低氮燃烧器 储运工程 储料仓库 彩钢结构，建筑面积1125m2，用于原料储存 新建 出料工棚 建筑面积418.5m2，用于焙烧后出料以及出料后筛分 新建 公用工程 给水 厂区内自备井提供 依托 排水 生活污水经厂区化粪池（10m3）收集后，定期清掏 依托 供气 由CNG压缩天然气槽车（18m3）提供，用于焙烧工序的热源 新建 供电 由村镇电网统一供给 依托 环保工程 废气 ①回转窑产生的废气和经混合搅拌颗粒物采用集尘装置收集后一起进入布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，处理后由15m高排气筒排放； ②原料库密封，在进出口内墙内设置线杆式喷淋系统 新建 废水 采用雨污分流；生活污水经厂区化粪池（10m3）收集后，定期清掏 依托 固废 除尘灰尘回收利用 / 废润滑油采用专用暂存容器分类收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 新建 噪声 室内安装、基础减震、建筑隔声 依托 绿化 种植10000株树木，改善空气环境质量 新建 道路 将厂区道路全部硬化处理 新建 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目工艺流程不发生变化，仅改变回转窑加热热源，因此，原辅材料均不发生变化，仅将原来的热源煤改为天然气，技改后项目主要原辅材料及能源消耗见表1-7。 表1-7 技改后项目主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 年使用量 储存方式 备注 1 粘土 20000m3 原料仓库 现有，不发生变化 2 锯末 20t 原料仓库 现有，不发生变化 3 天然气 480000m3/a 天然气槽车 新增 4 电 30万kW·h / / 4、技改工程主要设备 本次技改工程将拆除现有筛罗滚筒、粉煤机，新增低氮燃烧器、CNG压缩天然气槽车等设备，技改后项目主要设备一览表见表1-8。 表1-8 技改后项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 备注 1 供料机 / 1台 现有 2 双轴搅拌机 SJ260*32 1台 现有 3 双滚式成球机 QG-500-600mm 1台 现有 4 输送机（配输送带） / 2台 现有 5 回转窑 / 1座 现有 6 筛选机 / 1台 现有 7 空压机 / 1台 现有 8 引风机 / 1个 现有 9 低氮燃烧器 YDZT（h）-200 1台 新增 10 CNG压缩天然气槽车（18m3） HDS9350GGQ 1个 新增 11 天然气减压柜 RTQ300/25.0C 1个 新增 5、总平面布置 本次技改工程在原厂址进行改造，不新增占地，在现有生产车间的北侧新建原料库，在南侧新建出料工棚，其余平面布置不发生变化。办公宿舍区位于厂区南侧，技改后平面布置图详见附图4。 6、公用工程 （1）给水 本次技改工程不新增员工，因此本次技改工程不新增生活。新增生产用水为除尘设备喷淋装置用水，喷淋装置用水量为2m3/d，喷淋水循环使用，部分水随烟气、沉渣携带等损失，仅需补充损失量0.2m3/d。 技改工程新增绿化面积约3000m2，因此技改工程新增用水为绿化用水。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），本项目绿化用水为2.0L/（m2·d），每3天浇水一次，全年浇水按82天计，本项目绿化面积3000m2，因此本项目绿化用水量为6m3/d，492m3/a。 （2）排水 排水工程：本项目排水实行雨污分流制。生活污水依托现有化粪池收集后，定期清掏，不外排。 （3）供电 项目用电依托现有工程配电系统。 6、劳动定员和工作制度 本项目现有职工约30人，厂区内只提供住宿，不设置餐厅，技改工程不新增劳动定员，工作制度同现有工程一致，即年工作日240天，实行三班制，每班工作8h。 四、技改前后主要工程变化情况对比 技改工程完成后，工程变化情况见表1-9。 表1-9 技改前后工程内容变化一览表 项目 现有工程 技改后工程 变化情况 占地规模 30亩 30亩 无 陶粒生产规模 5.1万m3/a 5.1万m3/a 无 工艺流程 粘土、锯末-混合搅拌-双滚成球机-回转窑焙烧-筛分-成品 粘土、锯末-混合搅拌-双滚成球机-回转窑焙烧-筛分-成品 无 热源 煤 天然气 采用清洁能源天然气替代煤 除尘设备 沉降室（燃煤加热废气经沉降室沉降后，9m高排气筒排放） 热源由煤改为天然气，天然气经低氮燃烧器燃烧，燃烧废气、焙烧颗粒物、氟化物和混料搅拌废气一并经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理后，15m高排气筒排放 新增低氮燃烧器、布袋除尘器+塔式喷淋装置 劳动定员 30人 30人 无 工作制度 240d/a，24h/d 240d/a，24h/d 无 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本次环评对现有工程环保手续、现有工程产污环节及防治措施、主要污染排放情况及存在的主要环境问题进行了调查分析，具体如下： 一、现有工程环境保护手续履行情况 陕西秦达建材有限公司于2008年9月22日取得西安市蓝田县环境保护局关于《陕西大秦陶粒建材有限公司环境影响报告表的批复》，详见附件4，该公司至今未进行建设项目竣工环境保护验收。该公司于2015年更名为陕西秦达建材有限公司，于2018年5月停产。 二、现有工程产污环节及防治措施 1、废气 现有工程运营期废气主要为原料露天堆放粉尘、原料混合搅拌过程产生的颗粒物、回转窑焙烧过程产生的焙烧颗粒物、氟化物和燃煤废气。 料露天堆放粉尘和混合搅拌颗粒物无组织排放，焙烧颗粒物、氟化物和燃煤废气经沉降室沉降处理后，经9m高排气筒排放。 根据陕西同元环境检测有限公司提供的土壤检测报告（同元检（土）字（2019）第002号），项目使用的粘土中氟化物的含量为344mg/kg。根据工程分析核算，焙烧废气中氟化物产生浓度9.0mg/m3，产生速率0.33kg/h，不能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准要求。 2、废水 本项目现有员工30人，根据《陕西省行业用水标准》（DB61/T943-2014），员工生活用水按35L/（人·d）计，则生活用水量为1.05m3/d，252m3/a。项目排污系数取0.8，则项目废水排放量为0.84m3/d（201.6m3/a），生活污水经化粪池收集后，定期清掏不外排。 3、噪声 现有工程运营期噪声源主要来自厂内设备噪声，噪声源主要为搅拌机、成球机、输送机、筛选机、空压机、引风机等各类生产设备，噪声源强为70-85dB(A)，主要噪声源采取减振、消声、室内布置等措施降低对周围环境的影响。 4、固废 根据调查，现有工程固废主要为生活垃圾、除尘灰、煤矸石、废润滑油等。生活垃圾产生量为3.6t/a，由环卫部门统一清运；除尘灰、煤矸石产生量约为72t/a，属一般固废，经回收后再利用。废润滑油产生量约0.01t/a，未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定的要求进行处置。 三、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 针对存在的主要环境问题，本次环评提出以下整改措施： 1、废气 （1）厂区内粘土堆、木粉堆露天堆放； （2）露天堆放的产品陶粒没有防尘覆盖； （3）物料传输带没有密闭； （4）厂区地面未硬化 （5）搅拌工序粉尘、回转窑焙烧废气未设置除尘设备。 2、固废 厂区未设置危废暂存间，现有工程产生的废润滑油未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定的要求进行处置，需要整改。 本项目整改措施如下表。 表1-10 现有工程存在的主要环境问题及整改措施 类别 存在的主要环境问题 整改措施 废气 厂区内粘土堆、木粉堆露天堆放 建设密封原料仓库，同时在原料库进出口内墙上安装线杆式喷头，采取喷淋等防风抑尘措施 露天堆放的产品陶粒没有防尘覆盖 建设密封出料工棚，同时将露天堆放的产品进行防尘覆盖 物料传输带没有密闭 将传输带密闭 厂区地面未硬化 将厂区地面全部进行硬化处理 搅拌工序粉尘、回转窑焙烧废气未设置除尘设备 搅拌工序粉尘、回转窑焙烧废气经收集后经“布袋除尘器+塔式喷淋装置”处理后15m高排气筒 固废 废润滑油未设置危废暂存间 应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，设置专用危废贮存场所和贮存容器 |

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 蓝田县地处陕西秦岭北麓，关中平原东南部，是西安市辖县，县城距市区22公里。东南以秦岭为界，与洛南县、商州市、柞水县相接;西以库峪河为界，与长安区、灞桥区毗邻；北以骊山为界，与临潼区、渭南市接壤。蓝田自古为秦楚大道，是关中通往东南诸省的要道之一。 本项目位于蓝田县普化镇揪树庙村1组，项目地理坐标为E109°25'18.44"，N34°10'12.17"。 2、地形地貌 蓝田县境内地形复杂，地貌各异，地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、西部川原相间，灞河、浐河等重要河流贯穿全境，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地。海拔最高2449米，县城海拔469米。山、岭占全县土地面积的80.4%，耕地面积4.04万公顷，有效灌溉面积1.15万公顷。 3、水文地质 灞河，黄河支流渭河的支流，古名滋水，全长109公里，流域面积2581平方公里，发源于秦岭北坡蓝田县灞源镇麻家坡以北。流经灞桥区、未央区，在西安市高陵区汇入渭河，春秋时秦穆公不断向外扩张，称霸西戎后改名霸水。后来在"霸"字旁加上三点水，称为灞水。主要支流有辋峪河、浐河等。灞河上游河床比降大，洪水期水流湍急，河床左右摆动，河道弯曲甚多，建国后建有较完善的堤防系统。灞河流域内农业发达，灌溉历史悠久，流域内建有辋灞渠、跃进渠、蓝桥渠、普惠渠、灞惠渠、团结渠、立新渠等诸多引水工程。 灞河在蓝田县境内，河谷较宽阔，河床表现为一束一放又一束之串珠状形态。前程附近谷宽4～5公里，县城处达10公里，新街又收缩至仅1.5公里。汛期一般在夏季3个月，枯水期在冬季3个月。中上游在暴雨来之时，洪水猛涨猛落，形成凶猛洪水过程。1935年马渡王曾有高达2900m3/s的洪峰流量，1953年8月2日最大洪峰流量达1600m3/s。马渡王水文站多年平均输沙量为354万吨，年内分配与径流量的年内变化一致。汛期输沙量最大，马渡王站年平均含沙量为6.32kg/m3，汛期8月份达18.5kg/m3。 4、气候气象 蓝田属暖温带半湿润大陆性气候，四季冷暖分明，气候宜人，年平均气温13.1℃，日照2148.8小时，无霜期212天，最高气温43.3℃，最低气温-13.2℃，平均降水量720.4mm，主要集中于7～9月，占全年总降雨量的55%。 蓝田的气候在全国气候分区中属于暖温带半湿润季风气候地带。具有温暖、雨量适中、四季分明、雨热同季、生产潜力大，但气象灾害亦多且频繁的特点。境内由于半封闭的盆地地形和山地的影响，气候的地域类型丰富多样，为农林牧副渔业生产提供了有利条件。 5、动植物与生态 本项目建设地属非生态敏感区，野生动物资源主要分布在秦岭山地，有兽类55种，鸟类177种，包括有大熊猫、金丝猴、扭角羚秦岭亚种、鬣羚、大鲵、黑鹳、白冠长尾雉、血雉、金鸡等珍稀动物。 根据现场踏勘及调查，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，评价区内无国家和地方保护动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目位于西安市蓝田县内。为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的《环保快报2018年1~12月全省环境空气质量状况》进行评价。根据环保快报附表4关中67个县区空气质量状况统计，蓝田县2018年全年优良天数248天，重污染以上天数14天，空气质量综合指数5.20，关中67区县排行第14。 本次评价引用《快报》中2018年度蓝田县空气质量状况统计结果进行区域环境质量达标判定。统计结果见表3-1所示。 表3-1 2018年蓝田县空气质量状况统计结果 污染物 评价指标 现状浓度/（μg/m³） 标准值/（(μg/m³） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 37 40 92.5 达标 PM10 87 70 124.3 不达标 PM2.5 48 35 137.1 不达标 CO 24小时平均 1.9mg/m3 4mg/m3 47.5 达标 O3 日最大8小时平均 161 160 100.6 不达标 根据统计结果，SO2年均浓度、NO2、CO24小时平均达标；PM2.5、PM10年均浓度平均值、O3日最大8小时平均超标，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），因此，项目所在区域大气环境质量不达标。 （2）其他污染物环境质量现状 1）TSP 本项目于2019.5.15~2019.5.21委托陕西同元环境检测有限公司对大气环境质量中TSP进行监测，监测报告详见附件5。 ①监测点：1个（项目所在地） ②监测因子：TSP（风向、风速、气压、气温等）。 ③监测时间及频次： 监测项目TSP的24h平均值连续监测7天，每天监测一次；监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测，标定采样点经纬度坐标。监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3，附图3。 表3-2 监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 项目所在地 109.421790 34.170047 TSP 2019年5月15日至21日 厂区内 0 表3-3 TSP环境质量现状表 单位：ug/m3 监测点位 监测点位坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m³） 监测浓度范围/（μg/m³） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 项目所在地 109.421790 34.170047 TSP 24h 300 101-178 59.3% 0 达标 由监测结果分析可知，TSP24h平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2）氟化物 本项目于2019.11.15~2019.11.21委托陕西盛中建环境科技有限公司对大气环境质量中的氟化物进行监测，监测报告详见附件6。 ①监测点：1个（项目所在地） ②监测因子：氟化物（风向、风速、气压、气温等）。 ③监测时间及频次： 监测项目氟化物的24h平均值连续监测7天，每天监测一次；监测期间同步进行风向、风速、气温及气压等气象要素的观测，标定采样点经纬度坐标。监测点位基本信息见表3-4，监测结果见表3-5。 表3-4 监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 项目所在地 109.421790 34.170047 氟化物 2019年11月15日至21日 厂区内 0 表3-5 氟化物环境质量现状表 单位：ug/m3 监测点位 监测点位坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m³） 监测浓度范围/（μg/m³） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 项目所在地 109.421790 34.170047 氟化物 24h 7 1.75~2.01 28.7% 0 达标 由监测结果分析可知，氟化物24h平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境现状，本次评价委托陕西同元环境检测有限公司于2019年5月20日-21日对本项目声环境质量进行了监测，监测报告详见附件5。 （1）声环境质量监测 ①监测因子：连续等效连续A声级Leq[dB(A)]。 ②监测点位：在厂界四周边界共布设4个环境噪声监测点，详见附图3。 ③监测频次及方法：连连续监测2天，昼夜各一次。监测分析方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。 监测结果见下表。 表3-6 环境噪声监测结果统计表等效声级Leq：dB(A) 监测时间 监测点位 2019.6.3 2019.6.4 执行标准类别 达标 情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东 46.6 44.3 47.2 43.5 2类 达标 2#厂界南 45.9 44.7 44.7 43.9 3#厂界西 44.5 43.2 43.8 44.9 4#厂界北 46.2 45.1 45.4 44.2 （2）声环境质量现状评价 由监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目施工期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 主要环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距园区边界距离 性质 备注 环境空气 绿之圣楸树庙村 SE 约434m 人群聚居区 约350人 楸树庙村 SE 约391m 人群聚居区 约350人 赫张村 E 约392m 人群聚居区 约400人 清凉寺村 S 约741m 人群聚居区 约480人 福缠渔庄 SE 约917m 人群聚居区 约200人 梁家斜 E 约359m 人群聚居区 约200人 安沟村 E 约1299m 人群聚居区 约500人 石头滩村 S 约1064m 人群聚居区 约540人 阎家底 SE 约1917m 约1064m 约300人 东穆家坡 S 约1755m 约1064m 约340人 沟咀 SE 约2191m 约1064m 约240人 宝兴寺村 SE 约2322m 约1064m 约340人 穆家坡村 S 约1904m 约1064m 约380人 崇法寺 S 约2015m 约1064m 约340人 石韦村 SW 约1822m 约1064m 约540人 石韦 SW 约1905m 约1064m 约540人 景靳村 SW 约2393m 约1064m 约520人 刘家梁村 W 约1515m 约1064m 约350人 靳家咀 W 约1444m 约1064m 约240人 石家咀 NW 约2062m 约1064m 约240人 全岭村 N 约713m 约1064m 约550人 下泰村 N 约1481m 约1064m 约140人 前岭 N 约1116m 约1064m 约260人

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 （2）项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | “十三五”期间污染排放总量控制指标为：化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，区域性污染物、重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。 项目所在区域不属于重点地区，结合污染物排放总量控制的要求以及本项目污染物排放特点，技改工程确定污染物排放总量控制因子为SO2、NOX两项。 技改后，本项目总量控制指标SO20.019t/a、NOX0.282t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期 本项目不新增占地，施工期主要是新建储料仓库（彩钢结构）、新建出料工棚（彩钢结构），拆除旧设备，安装新设备，道路硬化、厂区绿化等，项目施工期施工流程如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期 本项目运营期主体工艺流程不发生变化，仅是将焙烧热源由煤改造为天然气。项目主要工艺流程如下： 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 生产工艺说明： 混料搅拌：项目原材料粘土和锯末按照一定比例混合搅拌后，经输送带输送至成球机，技改工程中该工序未发生变化，该工序会产生颗粒物和噪声。 造粒：混料搅拌好的原料经双滚式成球机进行造粒，技改工程中该工序未发生变化，该工序会产生噪声。 回转窑焙烧：将上述半成品经输送带输送至回转窑进行焙烧，热源为天然气，技改工程将该工序中现有热源由煤改为天然气，该工序会产生焙烧颗粒物、天然气燃烧废气、噪声。 筛分：焙烧后的成品中会混有陶沙，经筛分后，筛选出粒径为1cm~2.5cm的即为成品陶粒，粒径小于1cm的为陶沙，技改工程中该工序未发生变化，该工序将产生噪声。 主要污染工序： 一、施工期污染工序 施工期主要是新建储料仓库（彩钢结构）、新建出料工棚（彩钢结构），拆除旧设备，安装新设备，道路硬化、厂区绿化等，在原有场地设施基础上进行施工，施工活动量较小。施工过程将产生废气、废水、噪声及固体废物等。施工期主要环境影响因素为： 1、废气 技改工程产生的废气主要来源于拆除筛罗滚筒、粉煤机产生的扬尘，新建彩钢结构过程中产生的扬尘，道路硬化产生的扬尘，建筑材料、建筑垃圾堆放等过程中经风蚀将形成风蚀尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气，其主要污染因子为TSP和CO、NOx、THC等。 施工现场的扬尘大小与风速、湿度、渣土分散等诸多因素有关。扬尘的主要污染因子为TSP，其性质属于面源污染，项目建设地扬尘浓度最高，随离项目建设地距离增大扬尘浓度减少，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，其大致影响见下表。 表5-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表 距扬尘点距离（m） 25 0 100 200 浓度范围（mg/m3） 0.38-1.20 0.31-0.99 0.22-0.75 0.19-0.28 2、废水 施工废水主要来自技改工程施工人员的生活污水。 施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N。项目施工期间施工人数为15人。施工期间生活用水平均用水量按30L/人·天计算，排污系数0.8，则本项目施工期间施工人员排放的污水量为0.36m3/d。施工人员的如厕问题直接利用厂区现有的卫生设施解决。 3、噪声 项目施工噪声主要来源于技改过程的施工设备噪声，其噪声设备主要为工程钻机、振捣棒、切割机以及运输设备产生的噪声，其工程小，机械使用量不多，按照施工设备情况，其噪声级在85-95dB(A)之间。 4、固体废弃物污染源 施工期固废主要有拆除的旧设备、施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 本项目将拆除现有筛罗滚筒、粉煤机等，预计产生建筑垃圾约1t。新建储料仓库、出料工棚，硬化地面将产生建筑垃圾，产生量约3t。建筑垃圾能够回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的统一运往指定的建筑垃圾堆放场。 项目施工高峰期施工人员约15人（工人不在工地内食宿），生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d。生活垃圾依托厂区现有生活垃圾桶进行处置。 二、运营期污染工序 1、废水 本次技改工程不新增员工，因此，技改工程不新增生活污水。 新增生产用水为除尘设备喷淋装置用水，喷淋装置用水量为2m3/d，循环使用，不外排，补充损失量0.2m3/d。因此，技改工程不新增生产废水。 2、废气 本次技改工程新增设布袋除尘器+塔式喷淋装置，将原料混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧颗粒物、氟化物及天然气燃烧废气一并收集后经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，处理达标后15m高排气筒进行排放。因此，本次环评重新对大气污染物源强进行核算。 （1）混料搅拌颗粒物 项目粘土和锯末分别经密闭输送带输送至搅拌机进行混料搅拌，根据《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于粒料加工厂逸散粉尘产尘系数计算，粒料在搅拌过程中粉尘产生量约为0.15kg/t原料。项目年加工原料约30020t，年加工240d，每天24h，则混料搅拌颗粒物产生量约为4.5t/a（0.78kg/h）。经搅拌机上方设置的集气罩集气后，引入布袋除尘器+塔式喷淋装置处理后15m高排气筒（1#排气筒）排放，有组织排放量为0.04t/a（0.007kg/h），无组织排放量为0.45t/a（0.078kg/h）。 （2）回转窑焙烧废气 ①焙烧颗粒物 项目陶粒焙烧过程会产生焙烧颗粒物，根据建设单位提供以及类比同类项目，本项目与《宁波市鄞州顿岙建材厂年产1万吨陶粒项目》生产工艺流程相同，因此，焙烧颗粒物源强类比该项目，即焙烧颗粒物产生量约为0.05kg/m3产品，项目陶粒年产量为5.1万m3/a，则该过程颗粒物产生量为2.55t/a（0.44kg/h）。本项目回转窑为密闭设备，焙烧颗粒物经集气管（集气效率为100%）集气后引入布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，处理达标后经15m高排气筒（1#排气筒）排放，有组织排放量为0.026t/a（0.004kg/h）。 ②氟化物 本项目陶粒生产的原材料中有粘土，根据陕西同元环境检测有限公司提供的土壤检测报告（同元检（土）字（2019）第002号），详见附件6，项目所使用的粘土中氟化物的含量为344mg/kg。本项目粘土使用量为28000t/a，则粘土中氟化物含量为9.63t/a。本项目陶粒产品的主要原材料为黏土，其采用的原材料及焙烧过程类似砖瓦制造过程，因此本项目陶粒焙烧过程中氟化物的产生量类比寿县堰口镇魏岗新型墙体建材厂年产3000万块（折标砖）烧结空心砖技改项目中的计算，即砖瓦烧制过程中氟的平均释放率为20%，则本项目陶粒焙烧过程中氟化物产生量为1.93t/a，产生速率为0.33kg/h，产生浓度为25.9mg/m3。 ③天然气燃烧废气 本项目焙烧过程采用YDZT（h）-200型燃气燃烧器进行加热，燃料为天然气，属于清洁燃料。焙烧生产线每天运行24h，全年运行240d，根据建设单位提供资料，技改后每天2000m3/d，480000m3/a。燃烧过程会产生SO2、NOx和烟尘。 根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中燃气工业锅炉的废气产排污系数，燃气锅炉废气量为139854.28m3/万m3天然气，SO2为0.02Skg/万m3天然气（其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米），本项目天然气总硫含量≤20mg/m3，本次评价含硫量取20mg/m3；根据《环境保护手册》每万m3天然气燃烧产生的烟尘约为1.2kg。排污系数见表5-2。 表5-2 天然气燃烧排污系数 污染物 烟气 烟尘 SO2 排污系数（kg/万m3） 139854.28 1.2 0.4 本项目回转窑热源采用清洁能源天然气，配低氮燃烧器，评价对NOX的排放浓度类比一般天然气锅炉实测数据（根据2019年陕西新发现检测科技有限公司对三原金盟桥医化机械有限公司锅炉废气监测报告（新发现检（气）2019254号）中对8t/h燃气蒸汽锅炉产生的烟气中NOX监测结果，天然气锅炉中NOX浓度为39~42mg/m³，本次评价取42mg/m³。 本项目回转窑为密闭设备，燃气废气和焙烧废气（颗粒物、氟化物）经集气管道统一收集（收集率按100%计）后经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，风机风量共12900m3/h，颗粒物去除率可达到99%，氟化物去除率可达80%（氟化物去除效率参考《砖瓦厂含氟废气的治理》（环境工程）1999年03期中给出的数据），处理后的烟尘经15m高排气筒（1#排气筒）排放。 项目天然气燃烧废气中污染物产生浓度量见表5-3。 表5-3 天然气燃烧废气主要污染物产生量及排放量估算 类别 产生情况 排放情况 标准限值 烟气量6.71×106m3/a 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） SO2 0.019 0.003 2.9 0.019 0.003 2.9 550 烟尘 0.058 0.01 8.6 0.0006 0.0001 0.086 120 NOX 0.282 0.049 42 0.282 0.049 42 240 综上所述，本项目技改后，大气污染物源强详见表5-4。 表5-4 技改后项目大气污染源产生、治理及排放源强 有组织排放 污染源 污染因子 产生情况 处置措施 年工作时间 排放情况 产生量（t/a） 产生量（kg/h） 产生浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 排放量（kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 混料搅拌、焙烧工序 颗粒物 6.658 1.156 97.4 布袋除尘器（风量12900m3/h，除尘效率99%）+塔式喷淋装置+15m高排气筒（1#） 5760 0.067 0.011 0.97 SO2 0.019 0.003 2.9 0.019 0.003 2.9 NOX 0.282 0.049 42 0.282 0.049 42 焙烧工序 氟化物 1.93 0.33 25.9 0.38 0.067 5.18 无组织排放 污染源 污染因子 产生量 处置措施 年工作时间 排放量 t/a kg/h t/a kg/h 混料搅拌工序 颗粒物 0.45 0.078 加强设备间通风 5760 0.45 0.078 3、噪声 技改工程主要拆除原有筛罗滚筒、粉煤机，新增低氮燃烧器，技改工程产生的噪声主要为新增低氮燃烧器运行产生噪声，相比现有工程，技改后噪声源减少，源强减弱，技改后全场噪声源主要有供料机、搅拌机、成球机、输送机、筛选机、低氮燃烧器、风机、空压机等，噪声级为70~85dB（A）。技改后全场噪声源强见表5-5。 表5-5 项目噪声产排情况单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强（dB（A）） 所在位置 降噪措施 1 供料机 1 70 生产厂房内 减振、隔声 2 双轴搅拌机 1 70 生产厂房内 减振、隔声 3 双滚式成球机 1 80 生产厂房内 减振、隔声 4 输送机（配输送带） 2 70 生产厂房内 减振、隔声 5 筛选机 1 75 生产厂房内 减振、隔声 6 空压机 1 85 生产厂房内 减振、隔声 7 引风机 1 85 生产厂房内 减振、隔声 8 低氮燃烧器 1 80 生产厂房内 减振、隔声 4、固体废弃物 本次技改工程不新增劳动定员，生产规模不发生变化，本次技改工程主要是新增布袋除尘器+塔式喷淋装置，将混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧颗粒物、氟化物及天然气燃烧废气一并收集后经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，过程会产生除尘灰，产生量为6.59t/a；根据现场调查，目前厂区未设置危废暂存间，本次技改工程需设置一个危废暂存间，用于储存废润滑油。技改工程固废产生情况详见表5-6。 表5-6 技改工程固体废物产生及处置情况一览表 名称 性质 形态 废物 类别 废物代码 产生量 （t/a） 处理处置方法 除尘灰 一般固废 固态 / / 6.59 收集后外售 喷淋塔沉渣 一般固废 固态 / / 0.2 回用于生产 废润滑油 危险废物 液态 HW08 900-214-08 0.01 专用容器收集，暂存于危险废物暂存区，定期送有资质单位集中处置 5、技改后项目三废排放量汇总 技改实施前后主要污染物产生及排放“三本帐”分析见表5-7。 表5-7 改扩建工程实施前后“三本帐”一览表 污染物名称 现有 排放量 “以新带老” 削减量 技改工程 排放量 整体工程污染物 排量放量 污染物排 放增减量 废水 废水量(万t/a) 0 0 0 0 0 废气 焙烧(t/a) SO2 19.2 19.2 0.019 0.019 -19.18 颗粒物 6.3 6.3 0.0006 0.0006 -6.299 NOX 9.44 9.44 0.282 0.282 -9.158 氟化物 1.93 1.55 0 0.38 -1.55 混料搅拌 颗粒物 7.05 6.534 0 0.516 -6.534 固体废物 一般固废 除尘灰 0 0 6.59 6.59 +6.59 喷淋塔沉渣 0 0 0.2 0.2 +0.2 煤矸石 72 72 0 0 -72 生活垃圾 生活垃圾(t/a) 3.6 0 0 3.6 0 危险废物 废润滑油(t/a) 0.01 0 0 0.01 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混料搅拌、焙烧工序 | 有组织 | SO2 | 0.019t/a，2.9mg/m3 | 0.019t/a，2.9mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.282t/a，42mg/m3 | 0.282t/a，42mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物 | 6.658t/a，97.4mg/m3 | 0.067t/a，0.97mg/m3 |
|  |  |  | 氟化物 | 1.93t/a，25.9mg/m3 | 0.38t/a，5.18mg/m3 |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 0.45t/a | 0.45t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | 技改工程不新增生活污水 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 除尘灰 | 6.59t/a | 0 |
|  |  | 喷淋塔沉渣 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.01t/a | 0 |
| 噪 声 | 技改工程新增低氮燃烧器等设备运行产生噪声，技改后项目噪声级为70～85dB(A)。拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声、减振等处理措施。采取上述措施，噪声源设备排放声级控制在55～70dB(A)。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 技改工程在现有厂区内进行，不新征占地，施工量很小，同时本次技改工程在现有厂区种植10000株树苗，不会产生水土流失。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期主要是新建储料仓库（彩钢结构）、新建出料工棚（彩钢结构），拆除旧设备，安装新设备，道路硬化、厂区绿化等，在原有场地设施基础上进行施工，施工活动量较小。施工过程将产生废气、废水、噪声及固体废物等。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 技改工程施工在现有厂区设施基础和空地上实施，土建工程量很小，裸露地面面积小，施工期也短。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求项目建设采用商品混凝土，同时建设单位严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，结合项目施工方案，本次评价建议在后续施工过程中应采取防治措施如下： ①严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100% 管理+红黄绿牌结果管理”防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。 ②对施工建构筑物、渣土采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘外逸污染；对出入施工工地的运输散装货物的车辆加盖棚布或采取密闭措施，防止遗撒，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的撒落；要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 ③及时规整工地所有建筑物料，对易引起扬尘的物料采用遮阳网、密目网进行全部覆盖。 ④施工工地门口安装车辆清洗设施，对驶出工地的运输车辆轮胎进行清洗、保洁，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。 ⑤遇4级风力以上天气，应停止土石方施工作业活动并采取防尘措施。 ⑥施工过程应及时清理堆放在场地上的弃土、弃渣和道路上的抛撒料、渣，适时洒水降尘，防止二次扬尘污染。 ⑦在工地出入口设置环保公告栏，公告项目环评手续审批事项，明确环保责任单位和负责人，接受社会监督。 ⑧限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其它区域减少至20km/h。 ⑨加强施工过程的环境管理，实行清洁生产、文明施工；搞好环保宣传、教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。 采取如上防尘治理措施后，可有效降低扬尘的产生量，使施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，对周围环境影响较小。 （2）机械设备尾气 施工建设期间，施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气的主要污染物为CO、NO2及HC等，污染物排放属无组织排放，施工期在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下可减少尾气排放对环境的污染，对项目附近空气环境质量影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工废水主要来技改过程施工人员的生活污水。施工人员产生的生活污水依托厂区现有卫生设施。 3、施工期噪声影响分析 项目建设期间，产生噪声的机械设备主要有工程钻机、振捣棒、切割机、轻型载重卡车等。本项目仅在昼间施工，上述施工机械设备噪声对环境的影响具有短期性。 1、施工期机械噪声环境影响分析 在施工噪声预测计算中，施工机械除各种运输车辆外，一般均为固定声源。将施工机械噪声作点声源处理，施工机械噪声衰减模式如下： △L＝L1-L2＝20lg（r2/r1） 式中：△L—距离增加产生的噪声衰减值； L1—距点声源r1处的噪声值； L2—距点声源r2处的噪声值。 本项目施工期设备噪声影响预测结果见表7-1。 表7-1 施工机械环境噪声影响预测结果 单位：dB（A） 噪声源 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值 标准值 达标距离（m） 5 10 20 40 50 80 100 200 昼间 夜间 昼间 夜间 工程钻机 89 83 77 71 69 65 63 57 70 55 45 250 振捣棒 95 89 83 77 75 71 69 63 89 500 切割机 95 89 83 77 75 71 69 63 89 500 轻型载重卡车 82 76 70 64 62 58 56 50 20 112 项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），由上表知，单台施工机械作业时，昼间施工机械噪声超标情况出现在距声源约90m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在500m范围内。距离技改工程较近的敏感点为隔G40沪陕高速260m处为楸树庙村，为避免对敏感点造成影响，因此，环评要求在施工过程中采取以下噪声控制措施： （1）严格控制施工时间 本项目位于现有厂区内，在施工安排上，应严格控制高噪声施工机械或设备的施工作业时间，如：振捣棒等施工安排在昼间进行；施工作业严格做到夜间22:00至次日6:00时间内禁止施工。确需连续作业的，必须得到环保部门的许可，并张贴公告，告知周围可能受影响的居民。 （2）优先使用已切割好的材料，降低施工现场材料切割量。 （3）尽量采用低噪声机械 对位置相对固定的施工机械，如切割机等，应将其布设室内，同时要选用低噪声设备，采取必要吸音、隔声降噪措施，控制施工机械噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （4）严格控制施工车辆运输路线，减少对周围敏感点的影响。 施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速。 （5）加强施工环境管理 为了有效地控制施工噪声影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强施工环境管理，项目在工程承包时，应将环境保护内容列入承包合同，设专人负责，落实各项施工噪声的控制措施和有关主管部门的要求。同时，加强设备的维护和保养，降低设备工作噪声。 采取有效措施对施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平，随着施工期的结束这种影响也将随之消失，对周围环境影响较小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固废主要有拆除的旧设备、施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工过程产生的建筑垃圾能够回收利用的尽量回收利用，无法回收利用的统一运往指定的建筑垃圾堆放场。 施工人员产生的生活垃圾经施工场区设置的临时垃圾桶及时收集，运至院区的生活垃圾暂存点，由当地环卫部门统一清运、处理。 项目施工期固体废物均按照管理要求处置，对环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、地表水环境影响预测与评价 本次技改工程不新增员工，因此，技改工程不产生废水。 2、大气环境影响预测与评价 （1）大气环境影响分析 本次技改工程新增设布袋除尘器+塔式喷淋装置，将原料混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧颗粒物、氟化物及天然气燃烧废气收集后一并经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，处理后15m高排气筒（1#排气筒）排放。 根据工程分析，项目大气污染物SO2、NOX、颗粒物产生量分别为：0.019t/a，0.282t/a、6.658t/a，有组织SO2排放量0.003kg/h，排放浓度2.9mg/m3；NOX排放量0.049kg/h，排放浓度42mg/m3；颗粒物排放量0.011kg/h，排放浓度1.5mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值，颗粒物无组织排放量0.078kg/h。 综上所述，本项目大气污染物点源参数表见表7-2，面源参数表见表7-3。 表7-2 本项目点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/(m/s) 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y SO2 NOX 颗粒物 1 1#排气筒 354046.71 3782322.72 49S 15 0.3 12.8 20 5760 正常 0.003 0.049 0.011 表7-3 本项目矩形面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 颗粒物 1 生产车间 354012.58 3782323.22 49S 44 36 25 8 5760 正常 0.078 （2）评价等级确定 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERSCREEN对大气环境影响进行预测。估算模型参数表见表7-4，Pmax和D10%预测和计算结果一览表见表7-5。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 43.3°C 最低环境温度 -13.2°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 矩形面源 颗粒物 900 62.8 6.97 / 点源 SO2 500 0.28 0.06 / NOX 200 4.58 2.29 / 颗粒物 900 1.03 0.11 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为6.97%，Cmax为62.8ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （3）无组织预测 无组织排放颗粒物对各厂界处贡献浓度预测结果见表7-6。 表7-6 无组织污染物对各厂界处贡献浓度预测结果 距源 (m) 颗粒物 预测浓度(ug/m3) 占标率(%) 28 62.8 6.98 100 30.0 3.34 200 21.8 2.43 300 19.3 2.15 400 17.7 1.97 500 16.4 1.83 600 15.4 1.71 700 14.5 1.61 800 13.7 1.53 900 13.0 1.45 1000 12.4 1.38 1100 11.8 1.32 1200 11.3 1.25 1300 10.8 1.20 1400 10.3 1.14 1500 9.6 1.08 2000 6.8 0.76 2500 2.3 0.48 下风向最大浓度 62.8 6.98 最大浓度出现距离(m) 28 无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织颗粒物最大落地浓度为62.8ug/m3，占标率为6.98%，小于10%，出现在距污染源28m处；预测结果表明，无组织TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，对周边环境影响不大。 （4）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表7-7，大气污染物无组织排放量核算表见表7-8。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（ug/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 SO2 2900 0.003 0.019 2 NOX 42000 0.049 0.282 颗粒物 1500 0.011 0.067 3 氟化物 5180 0.067 0.38 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.019 NOX 0.282 颗粒物 0.067 氟化物 0.38 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（ug/m3） 1 / 混料搅拌工序 颗粒物 加强设备间通风 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准要求 900 0.45 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 SO2 0.019 2 NOX 0.282 3 颗粒物 0.517 4 氟化物 0.38 （5）非正常工况 根据大气导则的规定，开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括开停车、突发性停电、环保设施故障等情况。 1）开停车 开车前，首先运行所有的环保设备，然后再开启各生产设备进行操作，使生产中产生的废气都能得到有效治理。 停车前，首先逐步减少生产量，然后逐步停止生产设备的运行，同时继续保持环保治理设备的运转，待废气全部排出治理后，方可停止运行。 采取上述措施后，能确保生产设备在开停车时排出的污染物得到有效治理，排放的浓度与正常生产时基本一致。 2）突发性停电 计划停电一般均提前通知，同时配套双回路电源，避免突发性停电对正常生产的影响。 3）废气环保设施故障 环保设施故障是评价重点关注的非正常情况，对照导则规定，项目最主要的废气非正常排放情况是废气处理装置发生故障。 为了减轻非正常工况对周围环境的影响，计划采取以下措施： ①每周检查一次废气处理装置，确保废气处理装置正常运行，若发现废气净化效率降低，立即组织人员对设备进行排查或者检修，同时停止相关工段的生产。 ②定期检查风机的运行情况，一旦发现故障，立即停止相关工段的作业并组织检修，故障排除后方可继续生产。 ③同时每年进行定期监测，监测因子为颗粒物，确保厂界和排气筒监控点达标。 本项目在非正常工况下可能排放的污染物对环境影响较大的主要为废气治理设施运行出现事故，达不到设计要求处理效率时的污染物排放。非正常工况排放情况：假设废气处理设施处理效率为0，污染物非正常排放量核算表见表7-10。 表7-10 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/（ug/m3） 非正常排放速率/（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 混料搅拌、焙烧工序 废气处理设施故障 SO2 2900 0.003 1 1 定期排查或检修 2 NOX 42000 0.049 3 颗粒物 151800 1.156 根据以上分析可知，本项目 产生的废气经集气后一并引入布袋除尘器+塔式喷淋装置处理后，有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值，无组织废气最大落地浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）对厂界噪声的影响 1）噪声源强及设备布置 本项目目前停产，因此本次针对技改后全厂设备运行噪声进行预测。技改后全场噪声源主要有供料机、搅拌机、成球机、输送机、筛选机、低氮燃烧器、风机、空压机等。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声、减振等处理措施。对有振动设备机组设防振支座和减振垫，以减振降噪。本项目设备采取室内隔声、基础减振等措施后，可将噪声减少15~20dB（A）。 2）预测方法 ①室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp® —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)—参考位置的声压级，dB(A)； (L—各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略； r —声源“声源中心”与预测点间的距离，m。 ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 ③预测点的噪声预测值： 式中：—— 各预测点的噪声预测值，dB(A)； ——各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； —— 各预测点的噪声背景值，dB(A)。 3）预测结果与评价 根据项目平面布置，本次声环境质量影响预测在四周厂界各布设1个预测点（中点），然后对项目噪声对厂界的影响进行预测，预测结果见表7-11。 表7-11 声环境质量影响预测结果一览表 预测点 优化后的噪声源 室内声源源强[dB(A)] 室外声源源强[dB(A)] 距离 （m） 贡献值[dB(A)] 厂界叠加值 [dB(A)] 背景值[dB(A)] 预测值[dB(A)] 标准值 北厂界 供料机 70 55 22 28.2 42.0 昼46.2 昼47.6 60 双轴搅拌机 70 55 22 28.2 双滚式成球机 80 65 27 36.4 输送机（配输送带） 70 55 30 25.5 筛选机 75 60 64 23.9 夜45.1 夜46.8 50 空压机 85 70 48 36.4 引风机 85 70 48 36.4 低氮燃烧器 80 65 57 29.9 东厂界 供料机 70 55 42 22.5 41.2 昼47.2 昼48.2 60 双轴搅拌机 70 55 40 23.0 双滚式成球机 80 65 36 33.9 输送机（配输送带） 70 55 40 23.0 筛选机 75 60 39 28.2 夜44.3 夜46.0 50 空压机 85 70 60 34.4 引风机 85 70 57 34.9 低氮燃烧器 80 65 30 35.5 南厂界 供料机 70 55 112 14.0 35.6 昼45.9 昼46.3 60 双轴搅拌机 70 55 110 14.2 双滚式成球机 80 65 100 25.0 输送机（配输送带） 70 55 98 15.2 筛选机 75 60 60 24.4 夜44.7 夜45.2 50 空压机 85 70 90 30.9 引风机 85 70 90 30.9 低氮燃烧器 80 65 80 26.9 西厂界 供料机 70 55 40 23.0 43.8 昼44.5 昼47.2 60 双轴搅拌机 70 55 42 22.5 双滚式成球机 80 65 52 30.7 输送机（配输送带） 70 55 50 21.0 筛选机 75 60 53 25.5 夜44.9 夜47.4 50 空压机 85 70 30 40.5 引风机 85 70 32 39.9 低氮燃烧器 80 65 65 28.7 由表7-11可以看出，项目东、南、西、北厂界昼夜间预测值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求，所以，项目所产生的的噪声不会对周围环境造成影响。 由于本项目噪声主要为工艺设备噪声及辅助设备噪声，因此项目应重点对各类风机及各类生产设备等重点高噪设备采取以下相应措施： ①建议建设单位选用低噪声设备，加强设备维护和保养，避免因设备运转不正常时噪声增高的情况； ②合理布局，将较大噪声和振动的设备进行减振隔声，并远离厂界及敏感点，降低其产生的影响； ③设备尽量布置在室内。 4、固体废物环境影响分析 本次技改工程不新增劳动定员，生产规模不发生变化，本次技改工程主要是新增布袋除尘器+塔式喷淋装置，将混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧颗粒物、氟化物及天然气燃烧废气一并收集后经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，根据工程分析，除尘灰产生量为6.59t/a，经收集后回用于生产；喷淋塔沉渣产生量为0.2t/a，收集后回用于生产。此外，针对现有厂区产生的废润滑油，技改工程需设置一个危废暂存间。 技改工程固废产生情况见表7-12。 表7-12 技改工程固废产生及处置情况一览表 名称 性质 形态 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 处理处置方法 除尘灰 一般固废 固态 / / 6.59 收集后回用于生产 喷淋塔沉渣 一般固废 固态 / / 0.2 废润滑油(t/a) 危险废物 固态 HW08 900-214-08 0.01 专用容器收集，暂存于改造的危险废物暂存间，定期送有资质单位集中处置 危险废物处置应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。 本次技改工程在生产车间西南角设置一个危废暂存间。储存场所远离职工办公等人群密集场所，同时防风防雨、防渗、防漏、地面硬化、分类放置、设防火标志。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-7cm/s。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。按照要求必须交由有危废处理资质单位处理。 危险废物设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。在危险废物运输时采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散，转移危险废物时，必须按照规定在网上填写危险废物转移联单。存储时使用符合标准的容器盛装，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。保证危险废物得到安全合理的处置。 综上所述，固体废弃物均得到妥善处理，对环境产生的影响较小。 5、土壤环境分析 本次技改项目位于现有厂区内，不新增占地，现有厂区周围均为荒坡地，现有厂区周边的土壤环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，本项目属于“制造业-非金属矿物制品-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-13。 表7-13 土壤环境影响评价工作等级划分表 综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。为做好土壤污染防治工作，本环评提出以下要求： （1）做好危废储存管理，危险废物贮存间的地面必须做好防腐、防渗处理，保持地面硬化，防止危废渗漏到土壤，造成污染； （2）化粪池做好防腐、防渗处理，防治污水渗漏到土壤，造成污染； （3）各类污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成地表土壤环境的污染。 三、环境风险评估 （1）评价依据 本项目拟设18m3的一个CNG压缩天然气槽车，位于厂区东北侧；废润滑油产生量为0.01t/a，暂存于生产车间内西南侧的危废暂存间，建设项目Q值确定表见表7-13。 表7-13 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号/废物代码 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 天然气（甲烷） 106-97-8 0.013 10 0.0013 2 废润滑油 HW08-900-214-08 0.01 5 0.002 项目Q值∑ 0.0033 由表可知，本项目Q值∑小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 项目周围主要环境敏感目标为隔G40沪陕高速260m处为楸树庙村，距离较远。 （3）环境风险识别 本项目拟设18m3的一个CNG压缩天然气槽车，位于厂区东北侧，项目主要的环境风险为天然气使用过程中发生泄漏事故而引起的爆炸；危废暂存间危险废物泄露污染土壤、地下水环境。 （4）环境风险分析 天然气事故泄露，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，污染地表水、地下水，对生态环境造成影响。除此之外，危险废物发生泄露，也会对土壤、地下水环境造成影响，事故本身及事故后建筑物等毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。 （5）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏事故应急措施 迅速撤离危险区人员至安全区，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸气，穿消防防护服，迅速切断气源，加强通风，严禁烟火。 2）火灾、爆炸事故应急措施 ①首先应切断火势蔓延的途径，放空天然气，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂。 ③喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 ④一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 ⑤泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 （6）分析结论 本项目发生风险事故的概率极小，发生危害也不大，建议公司制定严格的操作规程，对工人进行风险教育，并制定完善的事故应急预案，组织定期演习。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故及对周围环境的影响可以减少到最小。建设项目环境风险简单分析内容表见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西秦达建材有限公司生产设备提升改造项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （/）区 （蓝田）县 （/）园区 地理坐标 经度 109°25'18.44" 纬度 34°10'12.17" 主要危险物质及分布 拟设18m3的一个CNG压缩天然气槽车，位于厂区东北侧；废润滑油产生量为0.01t/a，暂存于生产车间内西南侧的危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 天然气事故泄露，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，短时间内不易恢复。事故的发生同时也会毁坏区域的地表人工植被，污染土壤，污染地表水、地下水对生态环境造成影响；除此之外，危险废物发生泄露，也会对土壤、地下水环境造成影响； 风险防范措施要求 1）泄漏事故应急措施 迅速撤离危险区人员至安全区，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸气，穿消防防护服，迅速切断气源，加强通风，严禁烟火。 2）火灾、爆炸事故应急措施 ①首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ②灭火剂可采用泡沫、干粉、二氧化碳灭火剂。 ③喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 ④一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。 ⑤泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目发生风险事故的概率极小，发生危害也不大，建议公司制定严格的操作规程，对工人进行风险教育，并制定完善的事故应急预案，组织定期演习。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故及对周围环境的影响可以减少到最小。 7、环境管理与监测计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 （1）环境管理 项目现状环境管理未设置专人负责，因此技改工程需设置专人负责厂区环境管理。主要工作职责是贯彻执行国家和地方环保法律法规，审定企业内部污染治理方案，落实环保岗位职责，及时解决环保工作中出现重大环境问题。 本次评价对环境管理主要内容提出以下建议: ①建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ②制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ③组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ④定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑥加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施。 ⑦加强对设备的维护和修理，杜绝设备和管道的跑、冒、漏现象，防止泄漏。 ⑧加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。 （2）排污口管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，本工程排污口规范化管理要求见表7-15。 表7-15 排污口规范化管理要求表 项目 主要要求内容 本工程要求 基本原则 1、凡向环境排放污染物的一切排污口必须进行规范化管理； 2、将总量控制的污染物排污口及行业特征污染物排放口列为管理的重点； 3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督和检查； 4、如实向环保行政主管部门申报排污口位置，排污种类、数量、浓度与排放去向等 同左侧要求 技术要求 1、按照环监（1996）470号文，排污口位置须合理确定，实行规范化管理； 2、应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求 废气处理装置进出口应设置便于采样、监测的采样口，其它同左侧要求 立标管理 1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1－1995）与（GB15562.2－95）的相关规定，设置由国家环保部统一定点制作和监制的环保图形标志牌； 2、环保图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物贮存(处置)场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m； 3、一般排污单位的污染物排放口可根据情况设置立式或平面固定式标志牌； 4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌； ①废气污染物排放口设置环保标志牌；②其它设立式或平面固定式提示性标志牌 建档管理 1、使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2、严格按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在工程建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案，并及时上报； 3、选派有专业技能环保人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明 同左侧要求 （3）环境监测 监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声及环保设施的运转状况。项目污染源与环境监测计划表见表7-16。 表7-16 营运期环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界四周各一个点 Leq（A） 每年一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 有组织废气 排气筒处 SO2、NOX、颗粒物、氟化物 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织废气 厂界上风向一个点位、下风向三个点位 颗粒物 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （4）项目污染物排放情况 建设项目污染物排放清单见表7-17。 表7-17 项目污染物排放清单 污染类别 污染源 污染物 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 总量控制指标（t/a） 执行标准 废气 混料搅拌、焙烧工序 SO2 集气装置+低氮燃烧器+布袋除尘器+塔式喷淋装置+15m排气筒 0.019 2.9 0.019 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） NOX 0.282 42 0.282 颗粒物 0.067 1.5 / 氟化物 0.38 5.18 / 颗粒物 无组织排放 0.45 / / 废水 生活污水 COD / 0 0 / 技改工程不新增生活污水 BOD5 0 0 / SS 0 0 / NH3-N 0 0 / 噪声 厂界 LAeq 基础减震、厂房隔音 / 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求 固体废物 除尘灰 集中收集回用于生产 6.59 / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关规定。 喷淋塔沉渣 0.2 / / 危险废物 废润滑油(t/a) 统一收集后交由有资质单位处理 0.01 / / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定 7、环保投资 该项目总投资138万元，其中环保投资61.2万元，占总投资的44.3%，具体环保投资见表7-18。 表7-18 环保投资一览表 污染源 环保工程 投资金额（万元） 废气 混料搅拌、焙烧工序 集气装置+低氮燃烧器+布袋除尘器+塔式喷淋装置+15m排气筒 38 原料库 密封、线杆式喷淋系统 17 出料工棚 密封 噪声 设备运行噪声 低噪设备，基础减振、设备间墙体隔声等 1.5 固废 除尘灰、喷淋塔沉渣 固废暂存间 / 废润滑油 危险废物由有资质单位收集处置，设置危险废物暂存间 0.2 绿化 绿化面积约3000m2 4.5 合计 61.2 表7-19 竣工环保验收清单 类别 污染源 建设内容及设施 执行标准 废气 混料搅拌、焙烧工序 集气装置+低氮燃烧器+布袋除尘器+塔式喷淋装置+15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 原料库 密封、进出口内墙设置线杆式喷淋系统 出料工棚 密封 噪声 噪声设备 低噪设备，基础减震、设备间隔声等 《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 除尘灰、喷淋塔沉渣 固废暂存间，收集后回用于生产 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定 废润滑油 分类收集于专用容器中，暂存于改造后危废暂存间，统一交由有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#排气筒 | SO2、NOX、颗粒物、氟化物 | 集气装置+低氮燃烧器+布袋除尘器+塔式喷淋装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 密封、进出口内墙设置线杆式喷淋系统 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 NH3-N SS | / | 技改工程不新增生活污水 |
| 固 体 废 物 | 除尘灰 | 统一收集后回用于生产 | 处置率100% |
|  | 喷淋塔沉渣 |  |  |
|  | 废润滑油 | 收集于专用容器中，暂存于危废暂存间，统一交由有资质单位处理 | 处置率100% |
| 噪 声 | 技改工程新增低氮燃烧器等设备运行产生噪声，技改后项目噪声级为70～85dB(A)。拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声、减振等处理措施。采取上述措施，噪声源设备排放声级控制在55～70dB(A)。 |
| 生态保护措施及预期效果 技改工程在现有厂区内进行，不新征占地，施工量很小，同时本次技改工程在现有厂区种植10000株树苗，不会产生水土流失。 |

# 结论建议

一、结论 1、项目概况 本次技改工程在现有厂区内，现有厂区占地30亩，不新增用地。本次技改工程仅对现有项目工艺过程中的热源进行改造，拆除现有筛罗滚筒和粉煤机，主要建设储料仓库、出料工棚，道路硬化，购置低氮燃烧器、除尘器、尾气处理设备等，现有项目主体工程及工艺流程均不发生变化，不新增产能，总投资138万元，其中环保投资61.2万元，占总投资的44.3%。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据统计结果，SO2年均浓度、NO2、CO24小时平均达标；PM2.5、PM10年均浓度平均值、O3日最大8小时平均超标，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），因此，项目所在区域大气环境质量不达标。TSP24h平均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境质量现状 由监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。 3、污染物排放情况、主要环境影响及污染防治措施 （1）废水 本次技改工程不新增员工，因此，技改工程不产生废水。 （2）废气 本次技改工程新增设布袋除尘器+塔式喷淋装置，将原料混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧废气（颗粒物、氟化物）及天然气燃烧废气收集后一并经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，处理后15m高排气筒（1#排气筒）排放。项目大气污染物SO2、NOX、颗粒物、氟化物产生量分别为：0.019t/a，0.282t/a、6.658t/a、0.38t/a，有组织SO2排放量0.003kg/h，排放浓度2.9mg/m3；NOX排放量0.049kg/h，排放浓度42mg/m3；颗粒物排放量0.011kg/h，排放浓度1.5mg/m3，氟化物排放量0.067kg/h，排放浓度5.18mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准值，颗粒物无组织排放量0.078kg/h。 （3）噪声 技改工程新增低氮燃烧器等设备运行产生噪声，项目选用新型低噪声设备，设置基础减振、合理布局等，经预测厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对环境影响较小。 （4）固体废物 本次技改工程不新增劳动定员，生产规模不发生变化，本次技改工程主要是新增布袋除尘器+塔式喷淋装置，将混料搅拌颗粒物、回转窑焙烧颗粒物及天然气燃烧废气一并收集后经布袋除尘器+塔式喷淋装置处理，改过程会产生除尘灰，产生量为6.59t/a，经收集后回用于生产；喷淋塔沉渣产生量为0.2t/a，经收集后回用于生产。本次技改工程设置一个危废暂存间，用于储存废润滑油；本项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 4、总结论 综上所述，本环评认为：本项目符合国家和地方的产业政策，选址可行，项目运营期污染物排放量较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效，能做到达标排放，项目实施后对环境空气、地表水、声环境产生影响较小。从满足环保的角度分析，该项目建设环境影响可行。 二、建议及要求 （1）必须严格执行“三同时”制度。 （2）加强环境管理工作，建立一套完善的环保管理制度，制定专门的环境管理规章制度，加强环境保护工作的管理。 （3）本项目应尽量选用低噪声的设备。 （4）环保设施落实专人进行维护、管理，保证设施正常运转，确保污染物达标排放。

# Text boxes

地面开挖

地基处理

建筑材

料运输

土建施工

设备安装

噪声、扬尘、生态破坏、固废

噪声、扬尘

噪声、扬尘

建筑垃圾、扬尘

建筑垃圾