核 心 提 示

★ 二季度我市环境空气质量达到二级以上的天数为52天，占二季度总天数的57.14%。

★二季度我市二氧化硫季平均浓度值为23微克/立方米。二氧化氮季平均浓度值为49微克/立方米。颗粒物（PM10）季平均浓度值为135微克/立方米。颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为60微克/立方米。

★二季度我市13条河流与上年同期相比，9条河流水质污染减轻，4条河流水质污染加重。河流综合污染指数较上年同期下降了17.13%，整体水质污染减轻。

★二季度功能区噪声与上年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间仅有1个功能区达标。

2013年第二季度环境质量监测分析

2013年4-6月，西安市环境空气质量（按《环境空气质量标准》GB3095-2012评价）情况如下：优5天，良47天、轻度污染29天、中度污染8天、重度污染2天，分别占监测总天数（91天）的5%、52%、32%、9%、2%。

图3  2013年二季度环境空气质量分级比例

◆环境空气质量监测

西安市环境空气质量国控网监测点位共有13个，经监测获得二氧化硫有效样本数1045个,二氧化氮有效样本数1039个,颗粒物（PM10）有效样本数1058个,颗粒物（PM2.5）有效样本数1103个,一氧化碳有效样本数1065个,臭氧（1小时平均）有效样本数1008个、臭氧（日最大8小时平均）有效样本数1007个。

1、二氧化硫

二季度全市二氧化硫季平均浓度值为23微克/立方米，季平均浓度值范围在2-132微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月3日的经开区点位，无超标样本，超标率为0。详见图4、图5。

图4   2013年二季度各国控监测子站二氧化硫季平均值

图5    2013年二季度全市二氧化硫月平均值曲线图

2、二氧化氮

二季度全市二氧化氮季平均浓度值为49微克/立方米，季平均浓度值范围在7-214微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月11日的高压开关厂点位，最大超标倍数为1.7倍，有97个超标样本，超标率为9.3%。详见图6、图7。

图6   2013年二季度各国控监测子站二氧化氮季平均值

图7    2013年二季度全市二氧化氮月平均值曲线图

3、颗粒物（PM10）

二季度全市颗粒物（PM10）季平均浓度值为135微克/立方米，季平均浓度值范围在14-459微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月18日的高新西区点位，最大超标倍数为2.1倍，全市超标样本数为361个，超标率34.1%。详见图8、图9。

图8   2013年二季度各国控监测子站颗粒物PM10季平均值

图9   2013年二季度全市颗粒物PM10月平均值曲线图

4、颗粒物（PM2.5）

二季度全市颗粒物（PM2.5）季平均浓度值为60微克/立方米，季平均浓度范围在2-203微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月1日的高新西区点位，最大超标倍数为1.7倍。全市超标样本数为288个，超标率26.1%。详见图10、图11。

图10   2013年二季度各国控监测子站颗粒物PM2.5季平均值

图11    2013年二季度全市颗粒物PM2.5月平均值曲线图

5、一氧化碳

二季度全市一氧化碳日平均最大值为7.904毫克/立方米，日平均浓度范围在0.088-7.904毫克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在4月1日的草滩点位，最大超标倍数为1.0倍。

6、臭氧1小时平均值

二季度全市臭氧1小时平均值的最大值为307微克/立方米，1小时平均值的范围在5-307微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在6月18日的曲江文化产业集团点位，最大超标倍数为0.5倍。

7、臭氧日最大8小时滑动平均值

二季度全市臭氧日最大8小时滑动平均值的最大值为264微克/立方米，8小时滑动平均值的范围在4-264微克/立方米之间，日平均最大浓度值出现在6月18日的曲江文化产业集团点位，最大超标倍数为0.7倍。

8、降尘

2013年二季度降尘监测点位14个，取得有效数据42个，自然降尘量月平均值范围在9.00 -31.33吨/平方公里·30天之间，一季度中自然降尘的最高值出现在4月份的未央区站点位，为31.33 吨/平方公里·30天。上年同期的最高值出现在4月份的造纸机械厂点位，为37.13吨/平方公里·30天。二季度季平均值为17.99 吨/平方公里·30天，低于标准14.5%，与上年同期相比季平均值下降了13.2%，详见图12。

图12    2013年二季度降尘量与上年同期比较

9、降水

2013年二季度降水点位为三个，分别是莲湖区站、省气象局和市监测站。共获取降水样本30个，有1个酸雨样本，pH季平均值为6.7。上年同期，共获取降水样本24个，pH季平均值为7.0，未出现酸雨样本。

◆水环境质量监测

2013年二季度对西安市13条河流的30个断面、排污渠系的4个断面、“城考”的4个断面以及饮用水源地的4个监测点位分别进行了常规监测。河流的水质状况根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）按功能区划分类别进行评价，评价项目为：高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、化学需氧量、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、石油类；饮用水源地地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价，项目为61项；饮用水源地地下水水质按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准进行评价，项目为23项；排污渠系4个断面的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准进行评价；“城考”4个断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖和严家渠）的城考项目分别按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类、Ⅳ类、Ⅳ类和Ⅲ类标准进行评价。

各河流水质评价结果见表1和图13，城市排污渠系水质综合评价结果见表2，主要污染物比较结果见图14。

| 表1 2013年二季度河流水质类别评价结果 |
| --- |
| 水质类别 | 断面个数（个） | 占监测断面的百分比（%） |
| Ⅱ类 | 2 | 6.67 |
| IV类 | 13 | 43.33 |
| V类 | 4 | 13.33 |
| 劣V类 | 11 | 36.67 |

图13   2013年二季度各河流水质评价结果

| 表2 2013年二季度排污渠系水质综合评价结果 |
| --- |
| 断面 代码 | 断 面 名 称 | 污染综合指数 | 变化百分比(%) | 主要污染物 |
|  |  | 2012年 二季度 | 2013年 二季度 |  |  |
| 76 | 北石桥 | 33.21 | 51.23 | 54.26 | 氨氮、挥发酚 |
| 92 | 贾家滩 | 25.58 | 7.02 | -72.56 | 石油类 |
| 100 | 西兴隆 | 21.29 | 6.44 | -69.75 | 氨氮 |
| 121 | 小北门 | 13.09 | 8.05 | -38.50 | 氨氮 |
| 合 计 | 93.17 | 72.74 | -21.93 |  |

图14　2013年二季度河流主要污染物比较

监测结果表明：

2013年二季度西安市13条河流中，有4条河流水质污染加重，它们分别是浐河、沣河、滈河和辋川河，其综合污染指数较上年同期分别上升了23.80%、7.92%、69.25%和2.98%。其余9条河流（即渭河、灞河、潏河、皂河、黑河、涝河、新河、临河、零河）污染均有不同程度的减轻，其综合污染指数较上年同期降幅均在1.49%～54.11%之间。13条河流污染程度由重至轻排序依次为：皂河〉滈河〉浐河〉新河〉潏河〉灞河〉渭河〉辋川河〉沣河〉涝河〉黑河〉临河〉零河。河流综合污染指数较上年同期下降了17.13%，整体水质污染减轻。

2013年二季度13条河流的30个监测断面中有8个断面水质达到其功能区划分类别,它们分别是咸阳铁桥、灞河口、严家渠、三里桥、临河入渭口、零口镇、艾蒿坪和田峪口断面。在30个监测断面中，有2个断面达到Ⅱ类水质，13个断面达到Ⅳ类水质，4个断面达到V类水质，11个断面为劣V类水质。

二季度河流的主要污染物由重至轻依次为：氨氮、石油类、化学需氧量、生化需氧量、高锰酸盐指数、总镉和挥发酚，其污染分担率分别为31.38%、28.42%、12.47%、9.44%、7.04%、4.45%和4.33%。污染物仍以有机类污染为主，重金属类污染相对较轻。

二季度排污渠系4个断面的水质全部超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，除贾家滩断面为V类水质外，其余3个断面均为劣V类水质。与上年同期相比，排污渠系整体水质好转，综合污染指数较上年同期下降了21.93%。4个监测断面中，除北石桥断面的综合污染指数较上年同期上升了54.26%外，其余3个断面（贾家滩、西兴隆、小北门）的水质污染均有不同程度的减轻，综合污染指数较上年同期分别下降了72.56%、69.75%和38.50%。排污渠系主要污染物由重至轻依次为：氨氮、挥发酚、化学需氧量、生化需氧量、石油类、高锰酸盐指数。

2013年二季度我市“城考”4个水质断面（即灞河口、荆峪沟、兴庆湖湖心和严家渠）的5项考核指标（即pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮）均达到其相应《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的标准。

2013年二季度饮用水源地取水总量为10419.21万吨，4个点位的监测项目全部分别达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类标准，达标率为100%。

◆声环境质量监测

2013年二季度全市功能区噪声监测为陕西宾馆、建筑科技大学、东六路、省气象局、钟楼、高压电瓷厂、搪瓷厂、西五路8个点位，分别代表5个类型区域，其中陕西宾馆代表特殊住宅区；建筑科技大学代表居民文教区；东六路、省气象局、钟楼代表居住、商业、工业混杂区；高压电瓷厂代表工业集中区；搪瓷厂和西五路代表交通干线道路两侧区。每季度监测一次。

2013年二季度对西安市功能区噪声进行了例行监测，结果见表3及图15至图17。

| 表3 2013年二季度西安市功能区噪声定期监测统计 |
| --- |
| 功能区 | 特殊住宅区 | 居民文教区 | 居住、商业、工业混杂区 | 工业集中区 | 交通干线道路两侧区 |
|  | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn | Ld | Ln | Ldn |
| 去年同期 | 49.6 | 48.1 | 54.4 | 57.5 | 45.7 | 57.0 | 59.5 | 50.3 | 59.8 | 62.2 | 58.7 | 65.6 | 63.7 | 57.5 | 65.3 |
| 本季度 | 53.0 | 45.3 | 53.9 | 68.3 | 47.9 | 66.7 | 56.4 | 50.4 | 58.2 | 60.8 | 54.7 | 62.5 | 66.0 | 60.3 | 67.9 |
| 国标 | 50 | 40 |  | 55 | 45 |  | 60 | 50 |  | 65 | 55 |  | 70 | 55 |  |

注：栏目中倾斜字体的噪声值属于超标。

由表5可知，全市功能区噪声监测五个区域中，昼间噪声的特殊住宅区和居民文教区由于受到建筑施工和地铁施工的影响分别超标3.0分贝和13.3分贝，其余3个区域昼间噪声均达标； 5个功能区的夜间噪声除工业集中区外，均超标，即特殊住宅区、居民文教区、混杂区、和交通干线道路两侧区的夜间噪声分别超过标准5.3分贝、2.9分贝、0.4分贝和5.3分贝。5个功能区中噪声最低的是特殊住宅区夜间噪声，最高的是居民文教区的昼间噪声。

从图15至图17可看出：与上年同期相比，特殊住宅区的昼间噪声高于上年3.4分贝，夜间和昼夜间分别下降2.8分贝和0.5分贝；混杂区的昼间和昼夜间噪声分别降低了3.1分贝和1.6分贝，夜间略升高0.1分贝；居民文教区和交通干线道路两侧区昼间、夜间以及昼夜间噪声均高于上年同期，升幅在2.2分贝~10.8分贝之间；工业集中区的昼间、夜间以及昼夜间噪声均低于上年，降幅在1.4分贝~4.0分贝之间。

2013年二季度功能区噪声与去年相比，除个别区域受建筑施工影响噪声污染状况有所加重外，整体基本稳定。与国标相比，5个功能区中昼间噪声有3个功能区达标，夜间仅有1个功能区达标。对此，噪声污染管理和治理工作应该加强，特别是夜间噪声应重点加强管理。

图15   2013年二季度昼间噪声与上年同期变化比较

图16   2013年二季度夜间噪声与上年同期变化比较

图17   2013年二季度昼夜间噪声与上年同期变化比较

◆辐射环境质量监测

2013年二季度2个辐射环境自动监测站点运行状况稳定，监测结果在正常水平范围内波动，陆地γ剂量率日平均值为0.091～0.127 μGy/h，月平均值为0.106 μGy/h。

注：陕西省放射性水平调查值为：原野0.070~0.190μGy/h；道路0.060~0.200μGy/h；室内0.090~0.200μGy/h。

图18    2013年二季度辐射自动检测值变化曲线图