加工仿古木门窗及普通木门项目

环境保护设施提升改造竣工

验收监测报告表

（固废）

建设单位：    西安市博乐木业有限公司

编制单位：    西安市博乐木业有限公司

二〇一九年八月

建设单位法人代表：卢曼娜

建设单位：西安市博乐木业有限公司

电 话：13991350326

邮 编：710100

地 址：西安市长安区韦曲街办水寨村

表一

| 建设项目名称 | 加工仿古木门窗及普通木门项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安市博乐木业有限公司 |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 西安市长安区韦曲街办水寨村 |
| 主要产品名称 | 仿古木门窗及普通木门 |
| 设计生产能力 | 仿古木门窗3000平方米及普通木门3500平方米 |
| 实际生产能力 | 仿古木门窗3000平方米及普通木门3500平方米 |
| 环境影响登记表时间 | 2013年3月 | 开工日期 | 2013年7月 |
| 调试时间 | 2013年7月 | 现场监测时间 | 2019年8月 |
| 环境影响登记表 审批部门 | 西安市环境保护局 长安分局 | 环境影响登记表 编制单位 | / |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 5% |
| 实际总投资 | 110万元 | 实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 11% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）； 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月17日）； 国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日版）； 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）； 《西安市博乐木业有限公司加工仿古木门窗及普通木门项目环境影响登记表》（西安市环境保护局长安分局，2013年3月12日）； |

续表一（1）

| 验收监测依据 | 西安市环境保护局长安分局《关于西安市博乐木业有限公司加工仿古木门窗及普通木门项目环境影响报告表的批复》（市环长批复【2013】4号）； 西安市博乐木业有限公司提供的其他材料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、 标号、级别 及限值 | 依据《西安市博乐木业有限公司加工仿古木门窗及普通木门项目环境影响登记表》及审批意见，以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告，2018年第9号）的相关规定，该项目竣工环保验收监测执行污染物排放标准如下： （1）固体废物 一般固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。 |

表二

2.1、工程建设内容 2.1.1、建设项目由来 西安市博乐木业有限公司成立于2013年，是一家从事仿古木门窗和普通木门加工生产的企业（营业执照见附件）。公司位于西安市长安区韦曲街办水寨村，厂房为租赁（项目地理位置图见附图1）。 2013年3月，西安市博乐木业有限公司租赁厂房面积1200平方米，组建了加工生产仿古木门窗以及普通门加工的生产线。2013年7月，该项目投产运行。 本项目于2013年3月，西安市博乐木业有限公司办理了环评登记表，并于同年3月取得了西安市环境保护局长安分局的“同意该项目按照环境影响登记表所列的建设性质、规模、地点及报告表结论与建议的要求进行建设”的批复。 2019年8月，受西安市博乐木业有限公司的委托，由陕西绿睿环保科技有限责任公司提供本项目的环保设施竣工验收技术服务工作。根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订版）、原环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日版）、生态环境部公告（2018年 第9号）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和有关监测技术规范的规定和要求，我公司组织技术人员对该项目进行了现场检查和踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，确定了本项目验收监测内容。

续表二（1）

2.1.2、建设项目简介 项目名称：加工仿古木门窗及普通木门项目 建设单位：西安市博乐木业有限公司 建设性质：新建 建设地点：该项目位于西安市长安区韦曲街办水寨村，中心场地地理坐标东经：108.95152 、北纬：34.03416。项目地理位置见附图1。 建设投资：项目实际总投资约110万元，环保实际投资12万元，占项目总投资的11%。 项目占地及平面布置：该项目用地选址位于西安长安区韦曲街办水寨村，租用旧村委会办公地点。生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。整个厂区的布置合理。项目占地面积为1200m2，厂房建筑面积800m2。四邻关系附图二。 劳动定员及工作制度：项目年实际运行250天，劳动定员5人，每天1班，每班8小时制，厂区内不设食宿。 验收范围：本次验收内容为西安市博乐木业有限公司加工仿古木门窗及普通门窗环境保护设施提升改造项目（固废）。

续表二（2）

2.1.3、 建设项目组成 项目按照功能区划布局划分为生产厂房，包括下料车间、手工雕刻、组装车间以及办公区。项目平面布置图见附图2。项目占地面积约1200 m2。 建设项目组成对照见表2-1。（见下页） 主要生产设备设施对照见表2-2。 表2-2 主要设备设施对照表 序号 设备名称 规格 数量（台） 产地厂家 1 立式单轴木工铣床 M*5117B 1 广东顺德俊豪木工机械厂 2 五碟出榫齿接机 J105M 1 广东佛山市顺德工业区 3 木工平刨床 MB504B 1 牡丹江木工机械厂有限公司 项目建设租用的厂房，依托原有场地的公用设施，项目建设情况与环评情况对比分析表见表2-3。（见下页）

续表二（3）

表2-1 主要建设工程对照表 项目组成 工程内容 主要组成 备注 主体工程 下料车间 一层砖混结构，建筑面积约300m2。 租赁原村居委会 办公用房 手工雕刻、组装车间 一层砖混结构，建筑面积约400m2。 辅助工程 办公楼 一层砖混结构，总建筑面积100m2, 食堂 / 没有建设 公用工程 给水工程 项目用水为市政供水。 依托原用房 排水工程 生活污水排污村污水管网。 供暖及制冷 无供暖、制冷 供电设施 项目供电利用市政供电 环保工程 废水 本项目生产过程无生产废水产生，主要为生活污水排入村污水管道。 废气 本项目废气主要是平刨、打磨过程中的粉尘，经集气罩收集处理后，经15m高排气筒排放。 噪声 设备运行过程产生噪声，通过设置减振基座、厂房隔声等措施降低噪声影响。 固废 废乳胶漆包装桶：收集于危废暂存间，定期由厂家回收 边角料、不合格产品：定期清理收集，外售回收利用，不能回收利用的交由环卫部门清理。 生活垃圾：垃圾桶暂存后，交环卫部门定期清运。

续表二（4）

2.2、原辅材料消耗及水平衡 2.2.1、原辅材料消耗 该项目原辅料消耗对照见表2-3。 表2-3 原辅料消耗对照表 序号 名称 用量 规格 1 原木 130m3/a / 2 胶合板 2000张/年 2米*2.5米 3 石膏板 1500张/年 2米*2.5米 4 白乳胶 60桶/年 20公斤/桶 备注：本项目油漆项目外包 2.2.2、项目水平衡 该项目验收监测期间水平衡见图2-1。 图2-1 该项目水平衡及污水走向图 单位：t/d

续表二（6）

2.3、工艺流程、主要污染物处理及排放情况 2.3.1、生产工艺流程简介 本项目生产工艺流程及产污环节见图2-2,3。 图2-2 本项目的生产线工艺流程及产污环节图 工艺简述： （1）剖开：将合格木材按要求，通过推台锯直接开料，得到符合尺寸要求的木料。 （2）粗加工、切割：按照工艺要求，实木家具的连接均采用榫铆结构，不用螺钉来固定组件，本项目采用机械榫槽机及开榫机打榫、凿眼需要紧密配合，尺寸一致。 （3）木工加工毛坯：粗加工后的木料再经过抛光、冷压达到图纸要求。完成客户需求的样式初样部件。 （4）手工雕刻：根据客户要求，部分需要雕刻的产品根据客户要求进行手工雕刻。 （5）组装：将分体制作后的部件进行拼嵌、组装加工好的部件组装成家具成品。 （6）打磨：对组装好的产品进行表面打磨使表面光滑。 （7）打包入库：经过组装好的家具成品进行检验合格后打包入库。

续表二（7）

2.4、项目新建情况说明 根据现场调查，本项目上漆工序外包处理，项目地无喷漆工序。由于村子的食宿方便，项目未建设食堂。项目新建一套布袋除尘系统，增加了隔声减震设施，新建固废暂存间。

表三

3.1、主要污染源、污染物治理措施及排放情况 （1）固体污染物及污染防治措施 本项目产生的固体废物主要为平刨、打磨过程中产生的边角废料；职工的生活垃圾；白乳胶的废胶桶。 边角废料及除尘器的粉尘：加工过程中产生的边角废料，经收集后定期外售，不外排。 废乳胶桶：存放于危险废物暂存间内，收集后定期由厂家回收。 生活垃圾：分类收集后有当地环卫部门统一清运。 危险废物暂存间 废乳胶桶暂存处 危废间管理制度 危废间管理台账

续表三（1）

该项目主要污染物及对应治理措施见表3-1。 表3-1 主要污染物及其治理措施一览表 类别 污染源 主要污染物 排放规律 去向 固废 边角废料 一般固体 废物 间断 收集后外售 除尘器粉尘 一般固体 废物 间断 收集后外售 废乳胶桶 危险废物 间断 收集后由厂家回收 生活垃圾 一般固废 间断 利用垃圾桶集中收集后交由环卫部门统一处置

表四

4.1、环境影响登记表主要结论及审批部门审批决定 4.1.1、环境影响登记表拟采取的防治污染措施及要求和建议 （一）固废污染防治措施 本项目产生团体成物主要为平刨、打磨过程中产生的边角废料，职工的生活垃圾等。 ①边角废料及除尘器粉尘 加工过程中产生的边角废料，其产生量为8.5t/a，经收集后定期外售，不外排；平刨及打磨加工车间配备的袋式除尘器，产生最约为0.5t， 这部分固废可同废料边角料一起回收再利用。 ②生活垃圾 项目运营期有5名职工，垃圾产生量按每人1.0kg/d，分类收集后由当地环卫部门统收集处置。

续表四（1）

（2）其它要求 1、提醒项目建设单位：项目建成后，应及时向环保部门提请验收，经验收合格后再投入正式运营。 2、应严格执行建设项目“三同时”制度，落实环评中各项环保防治措施，确保资金到位。 3、加强厂区绿化美化工作，营造一个良好的区域生态环境。

续表四（2）

4.1.2、环境影响登记表审批意见 西安市环境保护局长安分局的批复意见（市环长批复【2013】4号）要求： 经审查，该建设项目在严格按照国家标准规范和环境影响报告表结论、建议及要求中提出的污染防治措施和治理方案要求，认真执行环保“三同时”制度，确保各项污染物达标排放的前提下项目可行。 我局同意该项目按照环境影响登记表所列的建设性质、规模、地点及报告表结论与建议的要求进行建设。 在项目运行期问，建设单位应重点做好以下工作: 1、不得使用燃煤锅炉，使用清洁能源供暖。 2、采取必要的防治噪声污染措施，生产设备必须采用低噪声设备，确保厂界噪声达标。 3、生产工艺过程禁止采用喷漆、刷漆等工艺。 项目建设期间，环境保护日常监督检查由我局环境监察大队负责。 你单位必须在项目建成后三个月内，向我局提出验收申请经验收合格后方可正式投入生产。

表五

5.1、验收监测内容 5.1.1、验收监测工况检查内容 在验收监测期间，西安市博乐木业应严格监控厂区内实际运行工况，在保证设备运行负荷连续且稳定的条件下，方可进行现场监测。若生产工况出现异常情况，应立即通知监测人员停止监测，待生产工况正常后继续进行验收监测，以确保监测数据的有效性和准确性。实际监测工况见表6-1. 表6-1 工况记录表 年胶合板使用量 日胶合板使用量 时间 胶合板 使用情况 实际 工况 2000张/年 8张/日 2019.8.7 6.5张 81.3% 2019.8.8 6张 75% 5.1.2、验收检查内容 （一）生活垃圾检查内容 项目区域设置生活垃圾收集箱，垃圾收集后由环卫部门统一清运； （二）生产废物检查内容 本项目生产固废主要来源于各种下脚料，包括废木板、木屑、除尘器废渣，废乳胶漆桶等固体废物的处理方式。 加工板材的废木板、木屑、除尘器废渣：一般固废，统一收集后外售。厂区设置单独的收集区域，外售有交易记录。 （三）危险废物检查内容 废乳胶漆桶：危险废物，收集后由生产厂家定期回收，厂区内设置危废暂存间。

续表五（1）

（四）环境管理制度检查 在验收监测期间，环境管理检查主要包括以下内容： （1）项目执行“三同时”制度的情况； （2）环境管理制度、环保机构设置、环境保护人员情况； （3）环保设施运行及维护情况； （4）环境风险防范措施制定，应急物资储备情况。

表六

6.1、环境影响登记表污染防治措施及审批意见落实情况 西安市博乐木业有限公司环境影响登记表污染防治措施及审批意见落实情况见表7-5。 表7-5 环境影响登记表污染防治措施及审批意见落实情况一览表 项 目 环境影响登记表审批意见 实际建设（落实）情况 废水 污染防治措施：经化粪池处理后，与化粪池污泥一起由附近村民拉走肥田。 审批意见：/ 该项目产生的废水为职工日常生活的生活污水。该项目产生的生活污水排入村污水管网。 废气 污染防治措施：生产工序上方设置集气罩，并通过袋式除尘器对粉尘进行处理，由15m排气筒排放，使空气的排放标准达到国家环保标准。 审批意见：不得使用燃煤锅炉，使用清洁能源供暖；生产工艺过程禁止采用喷漆、刷漆工艺。 该项目产生粉尘的工序上方设置了集气罩，并通过袋式除尘器对粉尘进行处理，由15m排气筒排放。 噪声 污染防治措施：设置减震基础等隔音降噪措施，设备置于室内，噪声排放标准达到国家环保标准。 审批意见：采取必要的防治噪声污染措施，生产设备必须采用低噪声设备，确保厂界噪声达标。 主要生产设备选用了低噪声设备，齿接机、平刨机等设备均设置减震降噪措施，设备均置于室内，风机等设备包裹了单独的降噪材料。 固废 污染防治措施：边角废料及除尘器粉尘回收利用； 生活垃圾由市政部门统一收集； 废乳胶漆桶收集后外售。 审批意见：/ 边角废料及除尘器粉尘回收利用； 生活垃圾由市政部门统一收集； 废乳胶漆桶收集后由厂家回收。

续表六（2）

6.2环境管理检查结果 （1）项目环境管理制度情况 经检查，加工仿古木门窗及普通木门项目基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，完成建设项目环境影响登记表，并履行了报批手续。 验收监测期间，该项目污染物防治设施运行正常，日常维护、维修均由专人负责。 （2）环保管理机构与环保管理制度 本项目安排人员管理环境保护工作，具有《环境保护管理制度》等基本的环境管理制度，有人员负责组织、落实、监督环境保护工作。 （3）环保设施运行及维护情况 本项目人员能做到垃圾分类收集，垃圾有人定期倾倒，废木料、木屑等能定点收集，定期外售； 本项目建有独立的为废暂存间，废乳胶漆桶收集暂存后，定期由厂家回收。

表七

7.1、验收监测结论及建议 7.1.1、验收监测结论 （1）项目概况 西安市博乐木业有限公司成立于2013年，是一家从仿古门窗和普通木门生产加工的企业，主要仿古门窗的生产制作、来料加工及销售等，公司位于西安市长安区韦曲街办水寨村，租用原村委会办公地点。该公司占地面积1200平方米，厂房面积800平方米，主要包括剖开、切割、加工、手工雕刻、组装、打磨等生产工艺，年生产仿古门窗平方米，普通木门平方米。项目总投资110万元，其中环保投资12万元，占项目总投资的11%。 （2）生活垃圾 项目区域设置生活垃圾收集箱，垃圾收集后由环卫部门统一清运。 （3）生产废物 本项目生产固废主要来源于各种下脚料，包括废木板、木屑、除尘器废渣，废乳胶漆桶等固体废物的处理方式。 加工板材的废木板、木屑、除尘器废渣，统一收集后外售。厂区设置单独的收集区域。 废乳胶桶：收集后由生产厂家定期回收，厂区内设置危废暂存间。 （4）环境管理检查结果 经检查，西安市博乐木业有限公司基本能按照国家建设项目环境管理制度的有关要求，履行了环评手续及其报批，具有相应的环境管理制度，环保设施运行及维护有记录。验收监测期间，该项目污染物防治设施运行正常，日常维护、维修均由人员负责。 （5）环保管理机构与环保管理制度 本项目安排人员管理环境保护工作，具有《环境保护管理制度》等基本的环境管理制度，有人员负责组织、落实、监督环境保护工作。

续表七（1）

（6）环保设施运行及维护情况 本项目人员能做到垃圾分类收集，垃圾有人定期倾倒，废木料、木屑等能定点收集，定期外售，废乳胶桶定点收集，定期由厂家回收。 （7）总结论 综上所述，该项目已基本落实环境影响评价报告及其批复中所提的固废污染防治措施，项目运行对周边自然环境影响较小，符合建设项目环保设施提升改造竣工验收要求。 7.1.2、建议与要求 （1）加强生产运行管理，健全环保设施的管理规章，保证各项环保设施的连续、稳定、高效运转。同时，加强对环保设施管理人员的培训工作； （2）加强厂区环境卫生管理工作，保持厂区地面干净整洁； （3）加强垃圾分类管理。 （4）加强厂区各类生产原辅材料的储存管理，不得散乱堆放，做到厂区整洁、有序。 （5）加强对生产设备及环保设备的日常检查维修工作，同时减少噪声和废气对周围环境造成的不良影响，确保污染物达标排放；

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                   填表人（签字）：                                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 加工仿木木门窗及普通木门项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 西安市长安区韦曲街办水寨村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | 建筑用木料及木材组件加工（C2031） | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经：108.95152 北纬：34.03416 |
|  | 设计生产能力 | 仿古门窗3000平方米普通木门3500平方米 | 实际生产能力 | 仿古门窗3000平方米普通木门3500平方米 | 环评单位 | / |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局长安分局 | 审批文号 | 市环长批复【2013】4号 | 环评文件类型 | 环境影响登记表 |
|  | 开工日期 | 2013年6月 | 竣工日期 | 2013年7月 | 排污许可证 申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排 污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安市博乐木业有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西华境检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 5 | 所占比例（%） | 5% |
|  | 实际总投资（万元） | 110 | 实际环保投资（万元） | 12 | 所占比例（%） | 11% |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 9 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2000h/a |
| 运营单位 | 西安市博乐木业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 （或组织机构代码） | 91610116065336146D | 验收时间 | 2019年8月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 非甲烷总烃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | COD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 氨氮 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件目录

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目四邻关系图

附图3 企业营业执照

附件4《加工仿古木门窗及普通木门项目环境影响登记表》批复

## 附件5 固废回收合同

附图1 项目地理位置图

附图2 项目四邻关系图

附图3 企业营业执照

附件4  环评批复

## 附件5  固废回收合同

# Text boxes

粉尘、噪声

粉尘、噪声、固废

包装入库

剖开

木工加工毛坯

粗加工、切割

木工加工毛坯

手工雕刻

组装

打磨

原料板材

噪声、固废

粉尘、噪声、固废