建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称： 西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目

建设单位（盖章）：       西安欣杰玉新型建材有限公司

编制日期： 2019 年 1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

环境质量状况	11

评价适用标准	14

建设项目工程分析	15

项目主要污染物产生及预计排放情况	22

环境影响分析	23

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

结论与建议	34

附图：

图1：项目地理位置图

图2：项目四邻关系及环境保护目标图

图3：厂区平面布置示意图

图4：项目监测点位布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：厂地租赁合同

附件4：用地证明

附件5：监测报告

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安欣杰玉新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 魏小曼 | 联系人 | 魏富刚 |
| 通讯地址 | 西安市长安区魏寨街办魏寨村230号 |
| 联系电话 | 13572553525 | 传 真 | - | 邮政编码 | 710102 |
| 建设地点 | 西安市长安区魏寨街办魏寨村 |
| 立项审批部门 | 长安区发展和改革委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技改 | 行业类别 及代码 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 （代码：C3031） |
| 占地面积 | 20001m2 | 绿化面积 | 5000m2 |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资 （万元） | 41.4 | 环保投资占总投资比例 | 27.6% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投资日期 | 2019年8月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、前言 随着经济社会的发展，各建筑行业对建筑材料的需求量不断增大，尤其是新兴的建筑材料。免烧砖作为一种新型墙体材料在生产过程中无需高温煅烧，该产品符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”。2005年6月6日，国务院办公厅发布国办发【2005】33号文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，要求逐步禁止生产和使用实心黏土砖，依法推进墙体材料革新和建筑节能。 西安欣杰玉新型建材有限公司投资150万元，在西安市长安区魏寨街办魏寨村建设免烧砖生产线建设项目。项目主要建设内容包括生产车间、原材料堆场和办公生活用房等附属设施。项目主要以建筑垃圾为原材料生产免烧砖，建成后生产规模为年产免烧砖4000万块。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》规定，本项目应进行环境影响评价。按照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托之后，我单位工作人员立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，按照环境影响评价技术导则的要求编制了本项目环境影响报告表。 分析判定相关情况 （1）项目与国家产业政策的相符性分析 本项目属于免烧砖生产项目，对照《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于目录中“第一类 鼓励类 ‘ 十二、建材 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用’”，因此，项目属于鼓励类项目。同时，项目于2018年7月10日取得长安区发展和改革委员会“关于西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目”备案确认书，项目建设符合国家现行的有关产业政策。 （2）项目与《陕西省关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》符合性分析 《陕西省关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》中提出“（三十六）加强物料堆场扬尘监管。严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。” 本项目原料堆场进行覆盖，并设洒水抑尘；粉料仓顶部安装脉冲布袋除尘器处理粉尘，粉尘经除尘器处理后高空排放；项目物料输送皮带采用全封闭式廊道；道路扬尘通过加强道路清扫，并定期对道路进行洒水抑尘。因此，项目符合《陕西省关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》中相关要求。 （3）规划及选址合理性分析 本项目是免烧砖生产项目，建设地点位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，项目租用魏寨村原废弃砖厂，根据项目用地证明（见附件4），项目用地为非农用地。根据长安区魏寨街道土地利用总体规划图可知（见附图5），项目用地为有条件建设用地，项目用地符合土地利用总体规划。 本项目建设地点位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，南距108省道3km，距西安南站约7.5km，项目周边交通便利，产出的成品方便运输。根据项目所在地环境质量现状监测结果可知，项目所在地现状环境质量良好。项目建成后的污水排至化粪池，废气经处理后达标排放，固体废物全部得到有效处置。在采取本评价提出的各项环保措施后，建设项目对环境影响较小，影响在当地环境可接受范围内，因此环评认为该项目选址基本可行。 （4）平面布局合理性 本项目位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，自然地势较为平坦。项目厂区设2个出入口，分别为主出入口和物料运输出入口。项目办公生活区位于主出入口右侧；生产区按工艺流程从南向北依次布置，原料堆场和破碎车间位于厂区西南侧，制砖车间位于厂区西北侧，成品堆场和晾坯车间位于厂区北侧。项目厂区布置功能分区明确，总体布置比较整齐，厂区平面布局较为合理。项目厂区平面布置图见附图3。 工程概况 1、项目基本情况 项目名称：西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目 建设单位：西安欣杰玉新型建材有限公司 建设地点：西安市长安区魏寨街办魏寨村 项目性质：新建 投资总额：150万元 占地面积：20001m2（合计30亩） 产品方案：年产4000万块免烧砖 建设内容：项目总建筑面积5000m2。本项目主要建设内容包括生产车间、原材料堆场和办公生活用房等附属设施。项目主要以建筑垃圾为原材料生产免烧砖，建成后生产规模为年产免烧砖4000万块。 地理位置及四邻关系 本项目建设地点位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，南距108省道3km，距西安南站约7.5km。项目四周均为耕地。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。 3、建设内容 本项目总建筑面积为5000m2，主要建设内容包括生产车间、原材料堆场和办公生活用房等附属设施。项目主要构筑物见表1。 表1 主要建（构）筑物一览表 工程组成 主要建设内容 备注 主体 工程 制砖车间 建筑面积200×2m2，一层钢架结构，主要用于免烧砖制造。主要生产设备包括制砖机和搅拌机 新建 破碎车间 建筑面积3000m2，一层钢架结构，主要用于建筑垃圾原材料的破碎。主要生产设备为破碎机 新建 晾坯车间 建筑面积1200m2，一层钢架结构，主要用于砖坯的自然晾干 新建 储运工程 原料堆场 占地面积3500m2，主要用于建筑垃圾的存储 新建 成品堆场 占地面积2500m2，主要用于成品砖的码垛堆放 新建 水泥仓 2个立式水泥仓，每个储量为70t。主要用于原料水泥的存储 新建 辅助 工程 办公室 建筑面积380m2，一层砖混结构 新建 门卫室 建筑面积10m2，一层砖混结构 新建 配电室 建筑面积10m2，一层砖混结构，设1台变压器 新建 公用 工程 供水 自来水 新建 排水 本项目采用雨污分流，雨水经地面汇流至厂区外排水沟；废水主要为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池，处理后定期清掏用作农肥 新建 供电 项目供电由引镇供电所提供 新建 采暖 项目采用分体式空调供暖 新建 环保 工程 废水 废水主要为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池（容积5m3）处理，定期清掏用作农肥 新建 废气 原料堆场粉尘 原料堆场设洒水喷淋设施和防风抑尘网 新建 破碎粉尘 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 新建 配料仓粉尘 集气罩+布袋除尘器（2套）+15米高排气筒 新建 水泥料仓粉尘 脉冲布袋除尘器（2套）+排气筒 新建 运输粉尘 物料输送皮带全封闭；运输车辆加盖篷布，厂区道路硬化，并定期洒水 新建 噪声 设备噪声 隔声、消声、设备基础减振措施 新建 固废 拣选废料 集中收集后外售 新建 除尘器收尘 集中收集后回用于生产 新建 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，环卫部门统一清运 新建 绿化 绿化面积5000m2 新建 4、主要生产设备 项目主要生产设备详见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 车间 设备名称 型号 数量 1 制砖车间 全自动成型机 Q18-15 2台 2 搅拌机 JS750 2台 3 自动上板机 160×115×50 2台 4 配料仓 96×85×2.2 2套 5 破碎车间 颚式破碎机 500×750 1台 6 细碎机 1010×1010 1台 7 输送机 / 3套 5 其他 立式水泥仓 70t 2个 6 装载机 30/50 3辆 5、主要原辅材料消耗 本项目主要原材料为建筑垃圾、水泥，主要能耗为电和水。主要原辅料消耗见表3。 表3 主要原辅料和能源消耗一览表 序号 名称 年耗 备注 一 原辅材料 1 建筑垃圾 66000t/a 西安市周边建筑工地等 2 水泥 6000t/a 外购 二 能源 1 水 6240m3/a 自来水 2 电 3.2万kw/h 引镇供电所 公用工程 （1）给、排水 ①给水 本项目给水水源为自来水。项目用水包括厂区喷淋洒水、员工生活用水和绿化用水。其中生产用水喷淋洒水系统用水。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），本项目新鲜水使用量20.8m3/d（6240m3/a）。本工程用水量及废水产生情况见表4，水平衡图见图1。 表4 本项目用水量表 序号 用水项目 用水定额 规模数量 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 1 生活用水 100L/人·d 30人 3.0 900 2 生产用水 0.071L/块砖 4000万块 9.47 2840 3 厂区洒水 5m3/d / 5.0 1500 4 绿化用水 2L/m2·d计，绿化时间100天 5000m2 3.33 1000 合计 20.8 6240 图1 项目水平衡图 单位：m3/d ②排水 厂区实行雨污分流制，雨水经地面汇流排入周边水渠。本项目生产工序无废水产生，废水主要为少量的餐饮废水和生活污水，总的废水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 （3）供暖 本项目办公区采用空调取暖。 7、主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表5。 表5 主要经济技术指标一览表 序号 项目名称 技术经济指标 备注 一、技术指标 1 免烧砖生产规模 4000万块/a 2 占地面积 20001m2 合计30亩 总建筑面积 5000m2 3 绿化 5000m2 4 绿化率（%） 25 5 建筑密度（%） 25 6 年用新鲜水 6240m3/a 7 全厂员工 30人 8 全年生产天数 300天 二、经济指标 1 总投资 150万元 2 环保投资 41.4万元 8、工作时间及劳动定员 （1）劳动定员：本项目劳动定员为30人，其中：直接生产人员25人，管理和技术人员5人。 （2）工作制度：全年生产天数为300天，每天工作两班，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，厂址利用原废弃砖厂用地，根据现场调查，原废弃砖厂已经拆除，不存在与项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 长安区位于东经108°38′-109°14′，北纬33°47′-34°18′。东临蓝田县，南接宁陕县、柞水县，西与户县、咸阳市接壤，北和雁塔区、灞桥区为邻。地势为东原、南山、西川，最低海拔384.7米，最高海拔2886.7米。地势大体为东南高西北低，南北长55千米，东西宽52千米。土壤肥沃，灌溉便利，古人赞之为“资甚美，膏腴之地”。 本项目建设地点位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，地理坐标为东经109°10′42.93459″,北纬34°6′5.22729″。项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 长安区位于关中中部，南靠秦岭，北抵渭河平原，东临骊山。区内地势较平坦，包括有渭河阶地区，黄土塬及塬间河谷区，以及南部山前洪积扇区。整个地势为东南高，西北低。阶地区地形平坦，略向河床倾斜。黄土塬区塬谷相间，地形相对破碎，高差明显，由东向西分布有砲里塬、少陵塬、神禾塬，并呈台阶状降低。洪积扇区由于河流切割略显破碎，扇面向北倾斜，局部向河谷倾斜。 长安区南部为秦岭古生代褶皱山脉，北部为渭河地堑断陷冲积平原。 （1）秦岭古生代褶皱山脉（北秦岭加里东褶皱带）位于秦岭山前大断裂以南，东西横贯县境南部、从古生代至中生代三叠纪末，经过多次区域构造的强烈运动，多期多种岩浆活动，变质作用和混合岩化作用，形成多旋回褶皱的复杂构造带。特别是燕山期以来再度活动，使秦岭至今仍在上升。主要回返期为加里东构造期，该区域有一个背斜和一个向斜。 （2）渭河断陷位于秦岭北麓山前大断裂以北，为阶梯式下降的复式地堑构造。上覆巨厚的新生代沉积，基地为西安凹陷区的一部分，西北部邻近西安凹陷沉降中心地段。新生界沉积厚度可达500m左右（至今每年以数十毫米的速度沉降），向东南方向沉积厚度递减。 （3）断裂构造 大的构造主要有神仙岔至红庙子断裂、秦岭北麓山前大断裂、庆镇至引镇断层。 （4）北西断层组 长安区境内主要有五条，组成阶状隐伏断层组，东北向西南呈阶状依次下降。在县境内总体上组合成北西向复式地堑构造，致使沣、洨、浐诸河沿断层线发育。 本项目位于长安区长安区魏寨街办魏寨村，处于黄土台塬区边缘，地形平坦，高差小。 3、气候、气象特征 长安区属暖温带半干旱半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，秋短春长，冬季受大陆性季风影响，寒冷少雨，常有寒潮产生。夏季受海洋性季风影响，炎热多雨，时有旱涝、大风发生。春秋则为过渡季节，春季降水不断增加，气温逐渐回升转暖，由于北方冷空气往返活动，气旋增多，天气多变，会有低温、晚霜危害。秋季时有低温冷害，连阴雨较多，气温下降急速。境内地貌多样，气候呈垂直分布，地域差异明显。自北向南由平原到台原、山地，随海拔高度的递增和坡向的影响，年平均气温逐渐降低，年平均降水量则逐渐增加，风速也逐渐加大。 一般以1、4、7、10作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600mm，湿度69.6%，无霜期216天， 日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为2.0米/秒。 4、水文特征 长安境内主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河、太平河、潏河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河(hao)、金沙河等。浐河流域主要河流有浐河、库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、鲸鱼沟等。全区年平均水资源总量为61682万立方米，其中地表水资源总量为46379万立方米，地下水资源总量为37453万立方米，地表水与地下水之间的重复量为22150万立方米。平均产水摸数为38.96万立方米/平方公里，地下水可开采量为29100万立方米。亩均占有水资源量为863立方米，人均占有水资源量为656立方米。 本项目周边最近河流为北侧1000米处的浐河。 5、动植物资源 长安区全区野生动植物中鸟类有50多种、兽类有20多种，两栖类和爬行类有20种。其中属国家保护的一、二类动物有15种。从动物地理的分布来看，境位于古北界南缘向东洋界过渡地带，两个区系的动物种群兼而有之。古北界动物多生活在海拔2200m以上的高山地带，东洋界动物多生活在中低山地带。境内植物资源丰富，仅高等植物就多达120科，1130余种。 经调查，评价区内无国家保护野生动植物、无自然风景名胜保护区、文物保护和特殊保护地区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）项目区域环境空气质量现状 根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报》（2018-3）中“2017年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表”中西安市长安区数据，2017年西安市长安区环境空气质量主要污染物项目浓度见表6。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标分析 PM10 年平均质量浓度 125μg /m3 70μg /m3 178.57 超标 PM2.5 年平均质量浓度 71μg /m3 35μg /m3 202.86 超标 SO2 年平均质量浓度 18μg /m3 60μg /m3 30.0 达标 NO2 年平均质量浓度 53μg /m3 40μg /m3 132.5 达标 CO 第95百分位浓度 2.6mg /m3 4mg /m3 65.0 达标 O3 第90百分位浓度 180μg /m3 160μg /m3 112.5 超标 从上表可以看出，项目所在区域各项指标中除SO2和CO均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区域。 （2）现状补充监测 为进一步了解项目所在区域的大气环境质量现状，项目委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年7月14日-7月20日对项目地环境质量现状进行补充监测。 1）监测内容 SO2、NO2小时值及24小时平均浓度，PM10、TSP24小时平均浓度； 2）监测点与本项目的位置关系 项目设监测点2个，监测点与本项目的距离及方位关系见表6。 表6 监测点位位置关系一览表 编号 监测点名称 相对项目地位置 监测项目 1 李家窑村 东北205m SO2、NO2、PM10、TSP 2 崔家街村 西南310m 3）监测结果 项目环境空气质量现状监测评价结果见表7。 表7 环境空气质量现状监测评价结果 序号 1# 2# 标准值 μg/m3 监测点 李家窑村 崔家街村 项目 浓度μg/m3 超标率% 浓度μg/m3 超标率% 最小 最大 最小 最大 监测因子 SO2 小时浓度 5 7 0 5 8 0 500 24h平均浓度 5 7 0 6 7 0 150 NO2 小时浓度 6 61 0 5 63 0 200 24h平均浓度 13 31 0 12 33 0 80 PM10 24h平均浓度 45 64 0 44 67 0 150 TSP 24h平均浓度 67 81 0 68 84 0 300 根据上表监测结果分析，本项目评价区域环境空气中SO2、NO21小时平均值浓度和24小时平均值浓度，PM10 、TSP24小时平均值浓度，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 为了准确了解项目所在区域的声环境质量现状，评价单位委托陕西金盾工程检测有限公司于2018年7月18日～7月19日对项目所在地的声环境质量现状进行了监测，监测点位为项目四个厂界及敏感点辛尚坡村，昼夜各监测一次。项目项目监测结果见表8。 表8 噪声现状监测结果表 监测点位 2018.7.18 2018.7.19 标准值 Leq[dB(A)] 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#西北厂界 50.9 40.8 52.8 40.9 60 50 2#东北厂界 51.3 40.3 51.3 41.6 3#西南厂界 52.0 42.2 51.5 41.9 4#东南厂界 53.1 41.3 52.0 40.1 5#辛尚坡村 49.3 40.6 47.8 40.4 由上表监测结果可知，噪声现状监测点昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，表明项目所在地声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，本项目主要环境保护目标为项目周边住户。主要环境保护目标见表9及附图2。 表 9 拟建项目周边环境保护目标情况一览表 环境要素 保护目标 坐标 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 辛尚坡村 160.912 0 环境空气 二类区 南 100 李家窑村 253.175 0 东北 205 崔家街村 0 326.435 西北 230 魏寨乡（主要包括各类住宅、学校、医院、集中办公设施等） -288.419 253.175 西北 380 声环境 辛尚坡村 160.912 0 声环境 2类 南 100 地表水环境 浐河 1124.798 0 地表水 三类 东北 1000

# 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类标准； （3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值；运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级和无组织排放监控浓度限值； （2）生活废水经收集后进入化粪池，定期对化粪池进行清掏肥田，不外排。 （3）施工期环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值；运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 （4）一般工业固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不设锅炉房；生活污水经处理后定期清掏用作农肥，不外排。根据项目的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，本项目不需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及产污环节简述（图示）： 图2 项目生产流程及产污环节图 1、生产工艺流程简述 （1）原材料预处理：建筑垃圾原材料利用汽车运输至厂区原料堆场堆存，经人工分选将建筑垃圾中废钢筋、废木料项目等固体废弃物挑出。 （2）破碎工序：挑选出杂物的原料通过装载机运至上料平台经溜槽进入颚式破碎机和细碎机进行两次破碎，破碎后的建筑垃圾原料经装载机送至配料机仓进行称重，由输送带送至搅拌机。 （3）混合搅拌：将配料仓内的原料通过输送带送至搅拌机，同时将一定比例的水泥通过螺旋输送机抽送至搅拌机，混合原料经搅拌机搅拌均匀，同时加入一定比例的水，使其含水率达到成型要求。这一过程中水、水泥全部进入产品，由于加水搅拌，这一工段不产生粉尘。 （4）振动成型：混合搅拌均匀的混合料经皮带输送至全自动成型机，通过高压振动形成砖坯。砖坯运至晾坯车间进行自然晾干，经过24h后运至成品堆场进行码垛堆放。 物料平衡 本项目物料平衡情况见表10和图3。 表10 物料平衡表（单位t/a） 序号 进料 出料 原料 用量 产品 产量 1 建筑垃圾 66000 免烧砖 74773.068 2 水泥 6000 废料 66 3 水 2840 除尘器收尘 22.412 4 除尘器收尘 22.412 排放粉尘 0.932 合计 / 74862.412 / 74862.412 图3 项目物料平衡图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 废气 （1）施工扬尘环境影响分析 建设工程扬尘原因可分为风力起尘和动力起尘，主要是在建筑垃圾等的装卸、搬运等过程及裸露地面车辆行驶而带起的粉尘，根据类比调查和工程分析，本项目施工现场主要起尘点有：土地平整、施工开挖过程中产生的扬尘；施工垃圾、弃土等在其堆放和清运过程中产生扬尘；建材装卸、搬运等过程中造成的扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内近地面总悬浮颗粒物（TSP）浓度为上风向对照点的1.5～2倍，平均1.88倍，相当于二级空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向150m之内，距施工场地20m处TSP增加值为1.603mg/Nm3，距施工场地50m处TSP增加值为0.261mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.491mg/Nm3（相当于空气质量标准的1.6倍）；当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）；当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过空气质量标准，而且随风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 可见，项目施工过程将不可避免地给周围大气环境产生一定的影响，因此项目需采取一定的防护措施以降低影响的程度和范围。 （2）施工车辆和机械尾气 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。类比分析，在一般气象条件下，平均风速3.7m/s时，建筑工地的CO、NO2以及未完全燃烧的碳氢化物非甲烷总烃为其上风向的5.4－6倍，其CO、NO2以及碳氢化物非甲烷总烃影响范围在其下风向可达100m，影响范围内CO、NO2以及碳氢化物非甲烷总烃浓度均值分别为10.03mg/Nm3、0.216mg/Nm3和1.05mg/Nm3。CO、NO2浓度值均超过了《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准值，碳氢化合物非甲烷总烃不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列居民区大气中有害物质的最大允许浓度2.0mg/m3）。 2、噪声 本项目施工期不会用到大型的施工设备，施工噪声主要为挖土机和装载机等机械设备噪声，及运输车辆产生的交通噪声。噪声源强为70~95dB(A)。 3、废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要为少量施工机械设备运转的冷却水和车辆冲洗废水，施工废水最大产生量约2.0m3/d。 项目施工期人员约为50人，施工人员每天生活用水以30L/人·d计，生活污水排污系数取0.8，则生活污水的排放量为1.2m3/d。 4、固废 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）施工过程中产生的建筑垃圾 建筑垃圾的种类主要为：各种包装材料、碎砖头、废水泥、钢筋、泥土、混合材料等。根据《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈俊，何晶晶等人，同济大学，污染控制与资源化研究国家重点实验室），单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20-50kg/m2，以20kg/m2计算，本项目共产生建筑垃圾100t/a（项目总建筑面积5000m2，建设工期为1年）。 本项目施工过程中约产生挖方量为1.25万m3，根据建设单位提供资料，在进行地基回填时填方与挖方基本持平，无弃方产生。 （2）生活垃圾 项目建设过程中同时施工的人员按50人计，施工期12个月。依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取0.5kg/人•d，生活垃圾约为9.125t。 二、营运期主要污染工序 1、废气 本项目运营期产生的废气污染物主要为原料堆场产生的粉尘、破碎工序产生的粉尘、配料仓上料过程产生的粉尘、水泥料仓产生的粉尘、物料输送过程产生的粉尘。 （1）原料堆场产生的粉尘 本项目建筑垃圾原料堆放于原料堆场，物料堆放过程中会产生一定量的扬尘。物料堆存扬尘采用西安冶金建筑学院干堆扬尘计算公式，公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 公式中：Q—为物料堆存起尘量，kg/d； S—堆场面积，m2；原料堆场面积3000m2 V—平均风速，m/s；项目区平均风速为2.0m/s 根据公式计算可知，项目原料堆场粉尘产生量为7.89kg/d（2.367t/a）。原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘，抑尘效率可达到90%，则本项目原料堆场粉尘无组织排放量为0.237t/a（0.0494kg/h）。 （2）破碎工序产生的粉尘 项目生产过程中建筑垃圾破碎工序会产生一定量的粉尘，根据参照《以逸散性工业粉尘控制技术》中行业排污系数，粉尘排放系数取0.25kg/t-破碎料，本项目原材料建筑垃圾使用量为66000t/a，则破碎工序粉尘产生量为16.5t/a。项目拟在破碎机上方设置集气罩，粉尘经风机引至一套布袋除尘器除尘后，通过1根15米高排气筒排放。风机风量为10000m3/h，集气罩粉尘收集率约98%，除尘器除尘效率约99%，则粉尘经排气筒有组织排放量为0.162t/a（0.034kg/h），排放浓度为3.375mg/m3；粉尘无组织排放量为0.33t/a（0.069kg/h）。 配料仓上料过程产生的粉尘 破碎后的建筑垃圾原料经装载机送至配料机仓的过程会产生一定量的粉尘，粉尘产生量按原材料用量的0.01%计，则粉尘产生量为6.6t/a。项目拟在配料机仓上方设置集气罩，粉尘经风机引至两套布袋除尘器除尘后，通过2根15米高排气筒排放。每台风机风量为2000m3/h，集气罩粉尘收集率约98%，除尘器除尘效率约99%，则粉尘经排气筒有组织排放量为0.065t/a，排放浓度为3.385mg/m3；粉尘无组织排放量为0.132t/a（0.0275kg/h）。 水泥料仓产生的粉尘 项目水泥储存在水泥料仓中，水泥仓在进料和存储过程会产生一定量的粉尘，根据类比“德州宏宽建材有限公司年产6000万块免烧砖项目”中水泥料仓粉尘产生量为原料用量的0.01%。项目水泥使用量为6000t/a，则水泥料仓粉尘产生量为0.6t/a，每个水泥料仓粉尘产生量为0.3t/a。每个水泥料仓顶配套小型脉冲布袋除尘器，粉尘经除尘器处理后经15米高排气筒排放。除尘器排放量为1500m3/h，除尘效率为99%，则单个水泥仓粉尘有组织排放量为0.003t/a，排放浓度为0.417mg/m3。 （5）物料输送过程产生的粉尘 项目物料输送包括皮带输送和汽车输送。 皮带输送粉尘 项目物料输送皮带采用全封闭式廊道，并加装喷淋水设施，粉尘排放量很小。 汽车运输扬尘 项目物料汽车运输过程会产生一定量的扬尘，扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4 m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，按5km/h计； M——车辆载重，按10t/辆计； P——道路表面扬尘量，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2。 经计算，运输车辆在厂内行驶起尘量为0.088kg/km·辆。本项目厂内年物料运输总量约为14.5万t，每辆车载重按10t计，则每天载重运输车辆为48车次。运输车辆在厂内行驶距离以0.5km计，则汽车在厂内行驶过程产生的扬尘量为0.634t/a。通过加强道路清扫和道路洒水抑尘，可使粉尘降低80%左右，汽车运输扬尘最终排放量约为0.127t/a（0.026kg/h）。 （6）食堂油烟 本项目设有食堂，燃料使用液化石油气，为清洁能源，燃烧产生的废气对环境影响较小。因此本项目食堂废气主要来自烹饪产生的油烟。 食物烹饪、加工过程中挥发的含油脂、有机质及其热分解或裂解物产生的油烟。项目在厂就餐的员工数为30人，食用油消耗系数为30g/人.d，消耗量为0.9kg/d（0.27t/a），烹饪过程中的挥发损失约3%，即油烟产生量为0.027kg/d（8.1kg/a）。食堂油烟经家用油烟净化器处理后排放，净化器处理效率为65%，风机风量为3000m3/h，则油烟排放量为0.00945kg/d（2.835kg/a），烹饪时间以2h/d计，则油烟排放速率为0.00473kg/h，排放浓度为1.575mg/m3。 2、废水 本项目废水主要是餐饮废水和生活污水。 本项目总的生活用水量为3.0m3/d（900m3/a），污水产生量按用水量的80%计，则餐饮废水和生活污水总的产生量为2.4m3/d（720m3/a）。 3、噪声 本项目运营过主要噪声源为破碎机和搅拌机等机械设备，以及运输车辆产生的交通噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间。 4、固废 本项目产生的固体废物主要有人工分选出的废料、除尘器收尘和生活垃圾等，均为一般固废。 （1）人工分拣出的废钢筋和废木料 本项目外运来的原料首先经过人工分选，挑出其中的废钢筋、废木料等，废料约占原材料的0.1%，产生量约为66t/a。 （2）除尘器收集的粉尘 本项目破碎工序和配料仓设置集气罩和布袋除尘器，除尘器收集的粉尘量为22.412 t/a。 （3）生活垃圾 本项目生产定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，年工作时间按300 天计，生活垃圾年产生量为 4.5 t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 破碎工序 | 粉尘 | 337.5mg/m3，16.17t/a | 3.375mg/m3，0.162t/a |
|  |  | 配料仓（单个制砖车间） | 粉尘 | 336.875mg/m3，3.234t/a | 3.385mg/m3，0.0323t/a |
|  |  | 水泥料仓（单个） | 粉尘 | 41.7mg/m3，0.3t/a | 0.417mg/m3，0.003t/a |
|  | 无组织 | 原料堆场 | 粉尘 | 2.367t/a | 0.237t/a |
|  |  | 破碎工序 | 粉尘 | 0.33t/a | 0.33t/a |
|  |  | 配料仓 | 粉尘 | 0.132t/a | 0.132t/a |
|  |  | 汽车运输 | 扬尘 | 0.634t/a | 0.127t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 4.5mg/m3，8.1kg/a | 1.575mg/m3，2.835kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水和餐饮废水 | 废水量 | 720 m3/a | 废水经收集后排至化粪池预处理，定期清掏用作农肥，不外排 |
|  |  | COD | 350 mg/L，0.252 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/L，0.018 t/a |  |
| 固体废物 | 人工分选 | 废料 | 66t/a | 66t/a |
|  | 除尘系统 | 收尘 | 22.412t/a | 0 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 4.5t/a |
| 噪声 | 破碎机、搅拌机等机械设备，以及运输车辆产生的交通噪声，噪声源强在75~90dB(A)之间，通过采取基础减振、消声措施及距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准，做到达标排放。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目所在地原为废弃砖厂，且项目工程量很小。项目建成后，随着运营期的不断延长，本项目对生态环境的影响，主要是粉尘对植物的影响。本工程在采取环评规定措施的基础上，污染物排放量较小，同时对厂区环境进行合理绿化。因此本项目投产后，总体上对植被、植物种类和群落分布以及动物区的基本组成和性质等生态环境不会产生负面影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1.废气 施工期废气主要为施工扬尘和施工车辆和尾气。项目施工期采取如下措施：对易起尘物料实行库存或加盖苫布；对厂区内运输道路洒水抑尘；运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等。通过采取以上措施后项目施工期扬尘能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关排放限值，施工期废气对环境影响很小。 2、噪声 施工噪声主要为挖土机和装载机等机械设备噪声，及运输车辆产生的交通噪声。噪声源强为70~95dB(A)。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 随着距离声源距离的不断增加，噪声源的噪声值会有不同程度的衰减。为进一步降低项目施工期噪声对周边敏感点的影响，评价提出以下措施： ①建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行。 ②尽量选择低噪声设备，并及时对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生； ③合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能布置于项目拟建地中间偏西南位置，尽可能的远离周边居民点。 ④输汽车进入居民区时应减速慢行，严禁鸣笛。 通过采取以上措施后，施工期噪声通过围墙和建筑物阻隔，以及距离衰减后，项目施工期产生的噪声对周边环境的影响较小。 3、废水 施工期间的废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水。 （1）施工废水 施工期机械设备运转的冷却水和车辆冲洗废水，最大产生量约2.0m3/d，因其含有大量的悬浮物，评价要求因地制宜，在施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后现场洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 项目施工期人生活污水的排放量为1.2m3/d，项目厂区设置旱厕，施工期生活污水依托旱厕收集沤肥，定期清运用作农肥。 4、固废 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工期约产生建筑垃圾100t，集中收集后统一外运至建筑垃圾填埋场。 项目施工期生活垃圾产生量约为9.125t，生活垃圾收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置，对环境产生的影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气污染物主要为原料堆场产生的粉尘、破碎工序产生的粉尘、配料仓上料过程产生的粉尘、水泥料仓产生的粉尘、物料输送过程产生的粉尘。 （1）影响预测与评价 本次评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模式 中AERSCREEN估算模式预测。 ①估算模型参数 项目估算模型参数见表11： 表11 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.6 最低环境温度/℃ -14.6 土地利用类型 建设用地 区域适度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②污染源参数 根据项目工程分析，本项目污染源（点源、面源）参数见表12、表13。 表12 点源参数调查表 污染物 污染物 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 烟气流速（m/s） 烟气温度（℃） 年排放小时数（h） 排放工况 排放速率（kg/h） 破碎工序 粉尘 15 0.3 9.82 15.5 4800 正常 0.034 水泥料仓 粉尘 15 0.3 1.474 15.5 4800 正常 0.0006 配料仓 粉尘 15 0.3 1.965 15.5 4800 正常 0.0067 表13 面源参数表 面源名称 生产单元占地(m2) 面源初始排放高度m 年排放小时 污染物 评价因子源强（kg/h） 原料堆场 3500 5 4800 粉尘 0.049 破碎车间 3000 6 4800 粉尘 0.069 制砖车间（1#） 200 5 4800 粉尘 0.0138 制砖车间（2#） 200 5 4800 粉尘 0.0138 ③主要污染源估算模式计算结果 项目主要污染源估算模式计算结果见表14、表15。 表14 点源估算模式计算结果表 污染源 下风向距离/m 有组织排放粉尘 预测浓度（μg /m3） 占标率（%） 破碎工序 196 3.28 0.73 水泥料仓 204 0.5377 0.12 配料仓 204 0.5377 0.12 表15 面源估算模式计算结果表 污染源 下风向距离/m 无组织排放粉尘 预测浓度（μg /m3） 占标率（%） 原料堆场 145 8.1 0.90 破碎车间 259 8.64 0.96 制砖车间（1#） 93 7.179 0.80 制砖车间（2#） 93 7.179 0.80 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作等级方法，分别计算项目主要污染物的最大地面落地浓度占标率判定项目评价工作等级。根据项目点源和面源估算模式计算结果表可知，项目各污染物最大地面落地浓度占标率均小于1%，因此项目大气环境影响评价等级为三级。 （2）环境影响分析评价 （1）有组织排放废气 本项目有组织排放的废气主要为破碎工序、配料工序和水泥料仓产生的粉尘。项目拟在破碎机上方设置集气罩，粉尘经风机引至一套布袋除尘器除尘后，通过1根15米高排气筒排放；配料机仓上方设置集气罩，粉尘经风机引至两套布袋除尘器除尘后，通过2根15米高排气筒排放；每个水泥料仓顶配套小型脉冲布袋除尘器，粉尘经除尘器处理后经15米高排气筒排放。本项目破碎工序和水泥料仓产生的粉尘有组织排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值（120mg/m3）。 （2）无组织排放废气 项目无组织排放的废气主要为原料堆场产生的粉尘、破碎工序粉尘、配料仓上料过程产生的粉尘、物料输送过程产生的粉尘和食堂油烟。 ①粉尘 项目采取了以下粉尘污染防治措施：原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘；加强道路清扫，并定期对道路进行洒水抑尘。通过采取以上措施，可有效减少无组织粉尘排放量，降低无组织排放粉尘对周边环境的影响。根据项目无组织排放废气预测结果可知，项目无组织排放的粉尘最大落地浓度均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。项目无组织排放的粉尘对周边环境影响不大。 ②食堂油烟 项目运营期产生的食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒排放。净化器处理效率65%以上，油烟排放速率为0.00473kg/h，排放浓度为1.575mg/m3。食堂油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放限值要求（2.0mg/m3），项目产生的食堂油烟对周边环境的影响很小。 2、水环境影响分析 本项目废水主要是餐饮废水和生活污水。 餐饮废水和生活污水总的产生量为2.4m3/d（720m3/a）。项目食堂设小型油水分离器，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池，废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。项目产生的废水不外排，对地表水环境影响较小。 3、噪声环境影响预测分析 （1）噪声源 本项目运营过程产生噪声的噪声源主要为破碎机、搅拌机等，源强一般介于80～90dB(A)之间。本项目生产均选用低噪声设备，设备采取基础减震、室内放置等措施，可综合降噪20～35dB(A)，达到噪声消减的目的。各噪声源的等效声级见表16。 表16 噪声源噪声级一览表 车间 噪声源 声压级 dB（A） 数量 治理措施 治理后噪声值dB（A） 破碎车间 颚式破碎机 90 1 基础减振、隔声 60 细碎机 90 1 基础减振、隔声 60 制砖车间 搅拌机 80 2 基础减振、隔声 50 本项目设备噪声源较少，主要分布在破碎车间和制砖车间，设备运转时在同一车间内形成混响声场。因此，考虑车间的屏蔽作用后，将同一室内声源等效为室外声源进行预测分析。主要生产车间噪声源中心位置距各厂界位置分布见表17。 表17 车间噪声源中心位置距厂界距离 序号 噪声源 噪声源距各预测点距离（m） 西北厂界 东北厂界 西南厂界 东南厂界 辛尚坡村 1 破碎车间 15 100 10 70 200 2 制砖车间（1#） 5 15 160 92 191 3 制砖车间（2#） 50 60 50 125 160 （2）声环境影响预测 本评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测。对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：LA(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； LP0—参考位置处的声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）的隔声量，取25dB(A)； α—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取1m； 本项目夜间不生产，主要设备运行过程中产生的噪声经基础减振、隔声和距离衰减后，传至各厂界噪声预测影响值详见表18。 表18 各厂界噪声最大贡献值预测结果 项目 预测点 背景值 贡献值 叠加后预测值 标准值 达标情况 西北厂界 昼间 / 43.39 / 昼间≤60 夜间≤50 达标 东北厂界 昼间 / 29.41 / 达标 西南厂界 昼间 / 46.02 / 达标 东南厂界 昼间 / 29.22 / 达标 辛尚坡村 昼间 49.3 20.28 49.31 达标 夜间 40.6 20.28 40.64 达标 根据预测，项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，项目产生的噪声对周围环境影响不大。项目运营期噪声经预测在辛尚坡村昼夜叠加值分别为49.31dB（A）、40.64dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目产生的噪声对敏感点影响不大。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物有人工分选产生的废料、除尘器收尘和生活垃圾等固体废物产排情况及处理措施见表19。 表19 固体废物产排情况及处理措施 排放源 固体废物种类 产生量 处理措施 排放量 人工分选 废料 66t/a 集中收集后外售 66t/a 除尘系统 收尘 22.412t/a 统一收集后回用 0t/a 职工 生活垃圾 4.5t/a 交环卫部门统一处置 4.5t/a 综上，项目产生的固体废弃物均得到合理的处理和处置，不会对周边环境产生影响。 5、土壤环境影响分析 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要包括以下三种：大气污染型、水污染型和固体废物污染型。本项目废气通过处理后可达标排放；本项目废水主要为餐饮废水和生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用作农肥；各种固体废弃物均得到了合理的处理和处置。项目厂区地面全部硬化，各项污染物均达标排放，项目对土壤环境的影响较小。 为防止项目对土壤环境的影响，提出以下土壤污染控制建议：落实并强化废气处理环保措施运行管理，定期对环保设施进行维护和保养；严格落实生产车间无组织废气排放控制措施，加强生产管理，降低无组织废气对土壤的影响；化粪池做好防渗；产生的固体废弃物应及时处理，尽可能减少厂内暂存时间。 6、环保投资 本项目环保投资见表20。 表20 项目环保投资估算表 序号 类别 污染源 环 保 工 程 环保投资 （万元） 1 废气 原料堆场粉尘 原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘 5.0 破碎工序粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 6.0 配料仓粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（2套） 10.0 水泥料仓粉尘 脉冲布袋除尘器（2套）+排气筒（排放高度15m） 3.0 物料输送粉尘 输送廊道全封闭；道路洒水降尘 2.0 食堂油烟 油烟净化器 0.5 2 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、基础减震，加强平时的运营维护等 5.0 3 废水 餐饮废水 小型油水分离器 0.2 生活污水 化粪池（容积5m3） 0.5 4 固废 生活垃圾 垃圾筒 0.1 生产固废 暂存处 0.1 5 绿化 绿化面积5000m2 10.0 合计 41.4 7、污染物排放清单 项目污染物排放清单见表21。 表21 污染物排放清单 项目 污染源 污染物 排放量 排放标准 废气 有组织 破碎工序 粉尘 0.162t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 配料仓 粉尘 0.065t/a 水泥料仓 粉尘 0.006t/a 无组织 原料堆场 粉尘 0.237t/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 破碎工序 粉尘 0.33t/a 配料仓 粉尘 0.132t/a 物料输送 粉尘 0.127t/a 食堂 油烟废气 2.835kg/a 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值 废水 生活办公 SS、COD等 / 不外排 固废 一般固废 废料 66t/a （GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单 除尘灰 0t/a 职工生活办公 生活垃圾 4.5t/a 噪声 破碎车间、制砖车间 生产噪声 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是与监测计划的实施对环境污染的预防提供技术、方法、资源上的保障，对管理工作中的偏差及时进行更正，使其更具有有效性和针对性，以达到预防污染保护环境的目的。 本次评价依据有关规定，环境管理工作计划内容如下： ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 ②对项目的废气处理设施进行定期维护和检修，确保废气处理设施的正常运行。 ③生活垃圾的收集管理应由专人负责，达到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。 （2）环境监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测及管理计划 环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。该项目对环境的影响主要来自运行期建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 该项目监测计划见表22。 表22 环境监测内容及计划 项目 污染源 监测检查项目 监测检查频次 监测站点 废气 破碎车间 粉尘 半年测一次 排气筒（1#） 配料仓 粉尘 半年测一次 排气筒（2#、3#） 水泥料仓 粉尘 半年测一次 排气筒（4#、5#） 无组织废气 粉尘 半年测一次 厂界上风向一个监测点，下风向3个监测点 噪声 环境噪声 Leq(A) 半年测一次，每天2次（昼、夜各1次） 四个边界 9、环保验收 根据环保“三同时”制度原则，本项目环保治理设施应与主体工程同时完成，建设单位应对本报告涉及的环保措施予以重视，逐项落实，在环保措施建成验收以前不得投入运营。表22列出了本项目应当环保设施管理清单表，供建设单位自主验收参考。 表22 环保设施管理清单表 序号 治理项目 验收标准或要求 验收标准或要求 1 废气 破碎工序粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 配料仓粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（2#、3#） 水泥料仓粉尘 脉冲布袋除尘器（2套）+排气筒（4#、5#） 原料堆场粉尘 原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 配料仓粉尘 设置洒水抑尘装置 物料输送粉尘 输送廊道全封闭；道路洒水降尘 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值 3 噪声 设备噪声 选用低噪声设备、基础减震，加强平时的运营维护等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准 4 废水 餐饮废水和生活废水 油水分离器和化粪池（容积5m3） 符合环保要求 5 固废 生活垃圾 垃圾筒 （GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单 生产固废 暂存处 6 绿化 厂区绿化面积5000m2 符合环保要求

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎工序 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 水泥料仓 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器（2套）+15m高排气筒 |  |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 配料仓 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 物料输送 | 粉尘 | 输送廊道全封闭；道路洒水降尘 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值 |
| 水污 染物 | 餐饮废水和生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS等 | 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水排入化粪池，定期清掏用作农肥 | 不外排 |
| 固体 废物 | 人工分选 | 废料 | 集中收集后外售 | 回收利用、 合理妥善处置 |
|  | 除尘系统 | 收尘 | 统一收集后回用 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一处置 |  |
| 噪 声 | 厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12438-2008）规定的2类区标准要求，加强管理等措施，使噪声影响减到最小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态环境保护措施及效果 为降低项目建设对生态环境的影响，企业应在建筑物周围及围墙边种植行道树或草坪，起到美化环境，净化空气，调节温湿度的作用。可以根据不同地段的要求，合理搭配各种植物，充分发挥植物净化、防尘、隔噪的作用，本项目总绿化面积不小于5000m2。 |

# 结论与建议

1、结论 （1）项目概况 西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目建设地点位于西安市长安区魏寨街办魏寨村，项目占地面积为20001m2，主要建设内容包括生产车间、原材料堆场和办公生活用房等附属设施。项目主要以建筑垃圾为原材料生产免烧砖，建成后生产规模为年产免烧砖4000万块。项目总投资150万元，其中环保投资41.4万元，占总投资的27.6%。 （2）产业政策 本项目属于免烧砖生产项目，对照《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）分析，项目属于目录中“第一类 鼓励类 ‘ 十二、建材 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用’”，因此，项目属于鼓励类项目。同时，项目于2018年7月10日取得长安区发展和改革委员会“关于西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目”备案确认书，项目建设符合国家现行的有关产业政策。 （3）环境现状 根据陕西省环境保护厅办公室发布《环保快报》（2018-3）中“2017年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表”中西安市长安区数据，2017年西安市长安区环境空气质量主要污染物项目浓度除SO2和CO均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区域。 项目四周厂界昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区相应标准要求。 （4）项目环境影响分析 ①大气环境影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工车辆和尾气。项目施工期采取如下措施：对易起尘物料实行库存或加盖苫布，运输车辆要完好、装载不宜过满、对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、减少卸料落差等。通过采取措施后项目施工期产生的废气对环境影响很小。 本项目运营期产生的废气污染物主要为原料堆场产生的粉尘、破碎工序产生的粉尘、配料仓上料过程产生的粉尘、水泥料仓产生的粉尘、物料输送过程产生的粉尘。本项目有组织排放的废气主要为破碎工序、配料工序和水泥料仓产生的粉尘。项目拟在破碎机上方设置集气罩，粉尘经风机引至一套布袋除尘器除尘后，通过1根15米高排气筒排放；配料机仓上方设置集气罩，粉尘经风机引至两套布袋除尘器除尘后，通过2根15米高排气筒排放；每个水泥料仓顶配套小型脉冲布袋除尘器，粉尘经除尘器处理后经15米高排气筒排放。项目采取了以下无组织粉尘污染防治措施：原料堆场设置防风抑尘网，并对物料进行遮盖和洒水抑尘；加强道路清扫，并定期对道路进行洒水抑尘。通过采取以上措施，可有效减少粉尘排放量，各污染物能够做到达标排放，项目对大气环境的影响可以接受。 ②水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工现场建设沉淀池等污水临时处理设施，对施工废水沉淀处理后现场洒水抑尘，不外排；生活污水经旱厕收集沤肥后，定期清掏用作农肥。 本项目运营期废水为餐饮废水和生活污水。项目食堂设小型油水分离器，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起进入化粪池，废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。项目产生的废水不外排，对地表水环境影响较小。 ③噪声环境影响分析 施工噪声主要为挖土机和装载机等机械设备噪声，及运输车辆产生的交通噪声。噪声源强为70~95dB(A)。随着距离声源距离的不断增加，噪声源的噪声值会有不同程度的衰减。通过采取噪声措施后，以及距离衰减后，项目施工期产生的噪声对周边环境的影响较小。 本项目运营期噪声在采取措施的情况下，该项目厂界昼夜噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此噪声对周边环境的影响较小。 ④固废环境影响分析 施工阶段产生的固体废弃物主要有施工过程中建筑垃圾和施工人员生活垃圾。建筑垃圾集中收集后统一外运至建筑垃圾填埋场；生活垃圾收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋处置，对环境产生的影响较小。 本项目运营期产生的固体废弃物主要为人工分选产生的废料、除尘器收尘和生活垃圾等一般固体废弃物。项目产生的废料收集后外售；除尘器收尘统一收集后回用；生活垃圾经收集后交环卫部门处置。 因此，本项目固体废物均得到合理处置，不会对外环境造成影响。 （5）总量控制 本项目不设锅炉房；生活污水经处理后定期清掏用作农肥，不外排。根据项目的工艺特征和排污特点、所在区域环境质量现状、以及当地环保部门的要求，本项目不需申请总量控制指标。 （6）总结论 综上所述，西安欣杰玉新型建材有限公司免烧砖生产线建设项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，建设符合当地的环境保护要求和经济发展需要，选址合理，在采取本环评提出的措施后，各污染物得到了有效控制，对环境的影响不大，从环保的角度分析项目的建设是可行的。 2、建议 （1）全面落实环评文件提出的污染治理措施。 （2）加强物料的运输及装卸管理。 （3）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放；生活垃圾委托环卫部门统一清运，做到日产日清。 （4）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

20.8

自来水

0.6

2.4

生活用水

化粪池

3.0

3.33

绿化用水

3.33

厂区洒水

5.0

5.0

定期清运

用作农肥

油水分离器

餐饮废水

制砖用水

9.47

9.47