陕西企科环境技术有限公司

环评报告－2019

蓝田县滋川水质净化有限责任公司

蓝田县万田污水处理厂改扩建工程

环境影响报告表

（报批稿）

陕西企科环境技术有限公司

二○一九年十一月

建设项目环境影响报告表

（试行）

项目名称：蓝田县万田污水处理厂改扩建工程

建设单位(盖章)：蓝田县滋川水质净化有限责任公司

编制日期：2019年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 蓝田县万田污水处理厂改扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 蓝田县滋川水质净化有限责任公司 |
| 法人代表 | 李胜 | 联系人 | 贺春丹 |
| 通讯地址 | 蓝田县洩湖镇十里铺村 |
| 联系电话 | 13096936895 | 传真 | / | 邮政编码 | 710522 |
| 建设地点 | 蓝田县洩湖镇十里铺村 |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 批准文号 | 蓝发改审发【2018】500号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及再生利用 |
| 占地面积（m2） | 38664.32 | 绿化面积(㎡) | / |
| 总投资 (万元) | 9885.62 | 其中:环保投资 （万元） | 9885.62 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投 产日期 | 2019年12月 |
| 1.1项目背景 蓝田县万田污水处理厂原有工程于2009年3月取得西安市蓝田县环境保护局《对蓝田县污水处理厂环境影响报告表的批复》（蓝环发[2009]33号），并于2010年9月试运行，2011年5月已通过竣工环保验收（蓝环发[2011]135号）。原有工程处理规模为1.5万m3/d，采用CASS工艺处理，并采用紫外消毒，设计出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 蓝田县万田污水处理厂于2016年1月取得西安市蓝田县环境保护局《关于西安市污水处理有限公司蓝田县万田污水处理厂改扩建工程环境影响报告表的批复》（蓝环批复【2016】001号）。改扩建工程总规模为3.0万m3/d，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准。蓝田县万田污水处理厂改扩建工程主要包括原有工程改造和扩建工程，具体如下： 原有工程改造：对原有4组生物反应池改造为1套A2/O池，对现有粗、细格栅及沉砂池、紫外消毒池进行相应改造，新建二沉池及污泥泵房、滤布滤池、污泥浓缩池、生物除臭滤池、紫外线消毒池，改造后采用的工艺为A2/O工艺+滤布滤池+紫外线消毒，处理规模为1.1万m3/d； 扩建工程：新建细格栅及曝气沉砂池、改良型底曝氧化沟、二沉池及污泥泵房、滤布滤池、接触消毒池及巴氏计量槽，尾水提升泵房，加药间及鼓风机房，加氯间、出水分析小室、传达室及大门。扩建工程采用的工艺为改良型底曝氧化沟+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺，处理规模为1.9万m3/d。 2018年10月，西安市人民政府办公厅颁发了关于印发《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》的通知（市政办发[2018]100号），提出“到2020年，全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准IV类水质标准，城市、县城污水处理率分别达到98%、85%以上”的总体目标（正在建设的项目要及时调整工艺技术，确保提标改造一次到位）。因此，蓝田县万田污水处理厂改扩建工程环评批复的污水厂出水水质标准（即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级A标准）不能满足“市政办发[2018]100号文件”要求，需改造提升至地表水准IV类水质标准。 蓝田县万田污水处理厂原有工程改造于2017年3月开始建设，2017年9月建成运行，污水处理采用A2/O +滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺，出水水质达到地表水准IV类水质标准。蓝田县万田污水处理厂扩建工程于2018年6月开始建设，2019年1月建成运行，污水处理采用A2O+MBR工艺，出水水质达到地表水准IV类水质标准。 蓝田县万田污水处理厂原有工程改造和扩建工程在建设过程中对建设内容及污水处理工艺进行调整，出水标准提升至地表水准IV类水质标准。目前，原有工程改造和扩建工程均已建成运行。 蓝田县万田污水处理厂改扩建工程取得环评批复后开始施工建设，建设单位在实际建设过程中对建设内容及污水处理工艺进行了调整，与原环评报告及批复对比，主要存在以下变化： 表1.1-1 项目变化情况 项目 原环评报告及批复情况 实际建设情况 变化情况 性质 改扩建 改扩建 不变 规模 原有工程改造1.1万m3/d，扩建工程1.9万m3/d，总规模为3.0万m3/d 原有工程改造1.5万m3/d，扩建工程1.5万m3/d，总规模为3.0万m3/d 改变 地点 蓝田县洩湖镇十里铺村 蓝田县洩湖镇十里铺村 不变 生产工艺 原有工程改造采用A2/O +滤布滤池+紫外线消毒工艺；扩建工程采用改良型底曝氧化沟+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺 原有工程改造采用A2/O +滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺（预处理段停用并依托扩建工程）；扩建工程采用A2O+MBR工艺 改变 环境保护措施 废气 对粗格栅及提升泵站、细格栅及曝气沉砂池、污泥脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由排气筒排放； 食堂油烟经过油烟净化器处理后，引至楼顶排放； 设置卫生防护距离100m，厂区绿化。 未采取臭气处理措施； 食堂油烟经过油烟净化器处理后，引至楼顶排放； 厂区绿化。 改变 废水 / / 不变 噪声 安装消声器、建筑隔声 安装消声器、建筑隔声 不变 固废 栅渣和污泥委托西安市利生污泥有限责任公司进行资源化利用； 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运； 废油脂采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置。 格栅渣、沉砂运至垃圾填埋场填埋处置； 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置； 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运； 废油脂采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置； 废膜组件收集后交由厂家回收处置。 改变 表1.1-2 建设内容变化情况 项目 原环评建设内容 实际建设内容 变化情况 原有工程改造 粗、细格栅 建筑面积500m2 已停用，并依托扩建工程预处理段 改变 生物反应池 尺寸62.5m×52.8m×5.5m 尺寸62.5m×52.8m×5.5m 不变 二沉池 1座，62.5 m×52.8 m×5.5 m 2座，尺寸Φ24m×6m 改变 滤布滤池 尺寸8.55 m×5.9 m×4.7 m 尺寸16m×7m×5m 改变 污泥浓缩池 尺寸Φ16 m×6.0 m 尺寸Φ16m×6m 不变 消毒池 紫外线消毒工艺 次氯酸钠消毒工艺 改变 扩建工程 细格栅及曝气沉砂池 细格栅8.4 m×3.85 m×1.6 m，曝气沉砂池18 m×4.8 m×3.6 m 细格栅L×B×H=36.7×6.8×5.55m，曝气沉砂池192.60m² 改变 生物反应池 改良型底曝氧化沟140 m×34 m×7 m A2O生物池尺寸7.00m×38.40m×3.90m 改变 深度处理 二沉池Φ30 m×7.5 m，滤布滤池10.3 m×6.5 m×4.7 m MBR膜池尺寸7.00m×38.40m×3.90m 改变 接触消毒池 尺寸33.6 m×10.3 m×3.5 m 尺寸12.30m×9.90m×4.50m 改变 鼓风机房 建筑面积120m2 取消建设，依托原有工程鼓风机房 改变 根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号）有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。 蓝田县万田污水处理厂改扩建工程在建设过程中，项目的规模、生产工艺、环保措施等发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），因此界定为重大变动，应当重新报批环境影响评价文件。 蓝田县滋川水质净化有限责任公司投资9885.62万元，在蓝田县洩湖镇十里铺村建设蓝田县万田污水处理厂改扩建工程。 原有工程改造设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2/O+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺；扩建工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2O+MBR工艺。污水厂总规模为3.0万m3/d，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日修改）中三十三、水的生产和供应业：95生活污水集中处理-其他，需编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，该建设项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。受蓝田县滋川水质净化有限责任公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析的基础上，编制完成《蓝田县万田污水处理厂改扩建工程环境影响报告表》。 |
| 1.2分析评定相关情况 （1）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“第一类鼓励类，三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）和《西安市企业投资负面清单》（市政办发〔2018〕20号）中限制、禁止类，符合国家产业政策。 蓝田县万田污水处理厂已取得蓝田县发展和改革委员会《关于蓝田县万田污水处理厂扩建工程可行性研究报告的批复》（蓝发改发【2016】757号）及《关于调整蓝田县万田污水处理厂扩建工程可行性研究报告的通知》（蓝发改审发【2018】500号）。 （2）规划符合性 根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号），提出总体目标“（一）到2020年，全市城镇污水处理厂出水水质达到地表水准IV类水质标准，城市、县城污水处理率分别达到98%、85%以上。（二）到2020年，完成全市城镇污水处理厂加盖除臭工程。按照《西安市补齐生态环境短板“1+6”组合方案》，加快完成全市剩余24座城镇污水处理厂的污水预处理段、污泥处理段构筑物所产生的高浓度臭气收集处理，同时，对卫生防护距离不满足环境影响评价要求的污水处理厂进行臭气全收集、全处理（以市第一、第二污水处理厂二期和经开草滩污水处理厂为示范项目，对初沉池、生物池等构筑物进行臭气收集预处理）。” 蓝田县万田污水处理厂改扩建工程建成运营后，出水可达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L），符合《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求的污水厂出水水质标准。 本项目拟对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等污水预处理段和污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房等污泥处理段构筑物加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由15m排气筒排放。同时，污水处理厂位于灞河岸边，距离居民住宅、学校、医院等敏感建筑物较远，并且污水厂周边植被较好，符合卫生防护距离要求，可不必对污水处理厂进行臭气全收集、全处理（未对A2O生物池、MBR膜池、二沉池等进行加盖封闭处理），符合《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求的加盖除臭工程。 （3）选址可行性 本项目南侧为滨河路、北侧为沪陕高速，交通便利，周围市政污水管线建设完善。项目选址距离村庄等环境保护目标较远。项目污水处理主要产臭池体加盖封闭，恶臭气体经集中收集后进入除臭生物滤池处理后达标排放，对周围环境产生的影响较小。 本项目选址不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在落实本报告提出的环保整改措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境保护角度分析，选址可行。 1.3地理位置 本项目位于蓝田县洩湖镇十里铺村，地理坐标为：E 109.273737°、N 34.180601°。 本项目原有工程和扩建工程分别位于道路两侧，东侧为空地，南侧为灞河滨河路、农家乐，西侧为工厂，北侧为洩湖服务区、沪陕高速。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 1.4项目基本概况 项目名称：蓝田县万田污水处理厂改扩建工程 建设单位：蓝田县滋川水质净化有限责任公司 建设性质：改扩建 建设地点：蓝田县洩湖镇十里铺村 总投资：9885.62万元 建设内容： 原有工程改造设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2/O+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺；扩建工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2O+MBR工艺。污水厂总规模为3.0万m3/d，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 1.5项目组成 项目组成见表1.5-1。 表1.5-1a 原有工程改造项目组成表 类别 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 粗、细格栅 1座（合建），建筑面积500m2，目前已停用； 污水预处理段依托扩建工程粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池相关设备设施 已停用，污水预处理依托扩建工程 A2O生物池 1座，尺寸62.5m×52.8m×5.5m，设计水量1.5万m3/d 改造，已建成 二沉池 2座，尺寸Φ24m×6m，设计水量1.5万m3/d 新建，已建成 配水井 1座，尺寸10m×6m×7m 新建，已建成 滤布滤池 1座，尺寸16m×7m×5m，设计水量为1.5万m3/d，平均滤速6.20m/h 新建，已建成 接触消毒池 1座，尺寸12m×11m×5m 新建，已建成 加药间 1座，尺寸9m×9m 新建，已建成 巴氏计量槽 1座，尺寸15m×2.5m×2m 新建，已建成 污泥浓缩池 1座，尺寸Φ16m×6m 新建，已建成 污泥储存池 1座，尺寸10m×6m×3.5m 依托原有 污泥脱水机房 1座，建筑面积360m2，设置2台带式浓缩压滤机，1台离心式污泥脱水机。 改造，已建成 鼓风机房 1座，建筑面积180m2，设置4台风机，单台风机风量为65.2m3/min，原有工程和扩建工程的A2O生物池分别利用2台风机。 新建，已建成 生物除臭滤池 1座钢砼结构，建筑面积80 m2 新建，未建（本次新增） 辅助工程 配电房 1座，建筑面积200m2 依托原有 库房 1座，建筑面积170m2 依托原有 综合楼 1座，2层，建筑面积350m2，设置办公室和宿舍 依托原有 食堂 1座，建筑面积135m2， 新建，已建成 公用工程 给水 由厂区自备井供给 依托原有 排水 设置雨污分流 依托原有 生活污水经化粪池处理后、食堂废水经油水分离器处理后，一并排入厂区污水处理系统处理。 依托原有 供电 由市政电网供给 依托原有 供暖、制冷 办公供暖、制冷采用分体式空调 依托原有 环保工程 废气 对污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由15m排气筒排放 新建，未建（本次新增） 食堂油烟经过油烟净化器处理后，引至楼顶排放 新建，已建成 废水 生活污水经化粪池处理后、食堂废水经油水分离器处理后，一并排入厂区污水处理系统处理。 依托原有 噪声 选用低噪声设备，并采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施 新建，已建成 固废 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 改造，已建成 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 依托原有 废油脂采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 新建，已建成 表1.5-1b扩建工程项目组成表 类别 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 粗格栅 1座，池体L×B×H=17.7×9.2×6.6m，设计水量：1812.5m3/h；格栅宽度：1.0m；栅条间隙：20mm；栅条宽度：10mm；过栅流速：0.74m/s； 新建，已建成 提升泵房 1座，上部结构：235.06m ,H=6.7m，设计流量：1812.5m3/h 扬程：H=12m 新建，已建成 细格栅 1座，池体：L×B×H=36.7×6.8×5.55m，设计水量：1812.5m3/h；格栅宽度：B=1.2m；过栅流速：0.68m/s 栅条间隙：b=5mm 栅前水深：h=1.2m 新建，已建成 曝气沉砂池 1座，上部结构：192.60m² ,H=10.2m，设计流量：1812.5m3/h；水平流速：0.032m/s；水力停留时间 8.47min；曝气量：0.2m3/m2 新建，已建成 A2O生物池 1座，尺寸59.6m×48.4m×6.40m，设计水量：687.5m3/h；数量：1座2格；设计最不利温度：12℃；总水力停留时间：19h；厌氧区2.5h；缺氧区7.5h；好氧区9h 新建，已建成 MBR膜池 1座，尺寸7.00m×38.40m×3.90m，膜池进水渠尺寸：1m×38.4m×1.8m，单列膜池尺寸：7.28m×2.4m×4.2m（数量10座），膜池回流渠尺寸：1.2m×17.7m×2.05m（数量2座），废液体尺寸：10m×3m×2.5m（数量1座） 新建，已建成 膜格栅 1座，设计水量：1812.5m3/h，格栅宽度：B=1.6m，条间隙：b=1mm，栅前水深：h=1.35m 新建，已建成 设备间 1座，518.40m2，投药间、加氯间与MBR设备间合建，设PAC和NaClO存储罐各1套，容积为10m3，材质为PE 新建，已建成 接触池 1座，尺寸12.30m×9.90m×4.50m，计水量907m³/h，停留时间≥30min，有效水深3.0m，加氯量10mg/L 新建，已建成 鼓风机房 A2O生物池好氧区送风依托原有工程鼓风机房2台风机，单台风机风量为65.2m3/min 依托原有工程 污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房 污泥处理依托原有工程污泥浓缩池、贮泥池、脱水机房相关设备设施 依托原有工程 生物除臭滤池 1座钢砼结构，建筑面积80 m2 新建，未建（本次新增） 辅助工程 监测用房 1座，框架结构，20m2 ，用于进水水质监测（位于扩建工程厂区） 新建，已建成 变配电间 1座，框架结构，143.50m2 新建，已建成 办公及餐厅 员工办公和就餐依托原有工程综合楼和餐厅 依托原有工程 公用工程 给水 由原有工程厂区自备井供给 依托原有工程 排水 设置雨污分流 新建，已建成 生活污水依托原有工程污水处理设施，生活污水经化粪池处理后、食堂废水经油水分离器处理后，一并排入厂区污水处理系统处理。 依托原有工程 供电 由市政电网供给 新建，已建成 供暖、制冷 办公供暖、制冷采用分体式空调 新建，已建成 环保工程 废气 对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由15m排气筒排放 新建，未建（本次新增） 废水 生活污水依托原有工程污水处理设施，生活污水经化粪池处理后、食堂废水经油水分离器处理后，一并排入厂区污水处理系统处理。 依托原有工程 噪声 选用低噪声设备，并采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施 新建，已建成 固废 格栅渣、沉砂运至垃圾填埋场填埋处置 新建，已建成 污泥依托原有工程处理设施，污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 依托原有工程 生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 新建，已建成 废膜组件收集后交由厂家回收处置 新建，已建成 1.6建构筑物 表1.6-1a 原有工程改造构建筑物一览表 编号 名称 规格尺寸 单位 结构形式 数量 备注 1 粗、细格栅 500m2 座 砖混 1 已停用，污水预处理依托扩建工程 2 A2O生物池 62.5m×52.8m×5.5m 座 钢砼 1 改造，已建成 3 二沉池 Φ24m×6m 座 钢砼 2 新建，已建成 4 配水井 10m×6m×7m 座 钢砼 1 新建，已建成 5 滤布滤池 16m×7m×5m 座 钢砼 1 新建，已建成 6 接触消毒池 12m×11m×5m 座 钢砼 1 新建，已建成 7 加药间 9m×9m 座 框架 1 新建，已建成 8 巴氏计量槽 15m×2.5m×2m 座 钢砼 1 新建，已建成 9 污泥浓缩池 Φ16m×6m 座 钢砼 1 新建，已建成 10 污泥储存池 10m×6m×3.5m 座 钢砼 1 依托原有 11 污泥脱水机房 360m2 座 砖混 1 改造，已建成 12 鼓风机房 180m2 座 砖混 1 新建，已建成 13 配电房 200m2 座 砖混 1 依托原有 14 库房 170m2 座 砖混 1 依托原有 15 综合楼 350m2 座 砖混 1 依托原有 16 食堂 135m2 座 砖混 1 新建，已建成 17 生物除臭滤池 80m2 座 钢砼 1 新建，未建（本次新增） 1、A2O生物池 a 功能 污水经预处理后，进入生物反应池，经过预缺氧/厌氧/缺氧/好氧环境，在释磷、吸磷、硝化和反硝化的过程中，实现污染物的降解，是污水中的有机物、氨氮、磷等得以去除。 b 工程内容 将4组CASS池改造为1个A2/O，处理规模为1.5万m3/d。半地下式矩形钢砼水池，尺寸62.5m×52.8m×5.5m。 预缺氧区改造：将原4#CASS池选择区作为预缺氧区，停留时间0.95h。 厌氧区改造：将原有3#、2#、1#CASS池选择区作为厌氧区，停留时间为2.7h。 缺氧区改造：将原1#CASS池增加隔墙，改造为缺氧区；另外将2#CASS池中间增设隔墙，一半改造为缺氧区，另一半作为好氧区。拆除1#、2#CASS池部分曝气设备。缺氧区共安装3台潜水搅拌器，直径1.1m，功率4kW。 好氧区改造：将原2#CASS池一部分及3#CASS作为好氧区，停留时间为15.6h。 另外，对原4座CASS池出水渠改造，形成回流渠，将好氧池出水回流至好氧区前端及缺氧区前端。 2、二沉池 a功能 二沉池是生物处理过程中不可或缺的一个组成部分，其主要作用是混合液的固液分离。 b工程内容 二沉池设置2座，处理规模为1.5万m3/d。二沉池为半地下式圆形钢砼水池，尺寸Φ24m×6m。 3、滤布滤池 a功能 将生物反应池出水进行过滤，进一步降低水中悬浮污染物。 b工程内容 设计水量为1.5万m3/d，平均滤速6.20m/h。半地下钢砼水池，尺寸16m×7m×5m。 4、接触消毒池 a功能 对深度处理出水进行消毒，以达到出水标准要求的粪大肠杆菌数量。此外，在接触池后端安装潜污泵，提供厂区绿化水和冲洗水。 b工程内容 设计水量为1.5万m3/d，接触池为半地下室钢筋混凝土矩形池，尺寸12m×11m×5m。 5、加药间 加药间为框架结构，尺寸9m×9m。设置2个PAC储罐，2个NAClO储罐，单个储罐储量为5t。 6、污泥浓缩池 a功能 将含水率为99.2%的剩余污泥进一步浓缩沉淀至含水率98%的污泥，减小污泥体积。 b工程内容 半地下式钢砼圆形水池，尺寸Φ16m×6m。 7、污泥脱水机房 a功能 将污水处理过程中产生的污泥进行脱水，降低含水率，便于污泥运输和最终处置。污泥经重力浓缩后，污泥含水率为98%，经脱水后，污泥含水率为80%。 b工程内容 污泥脱水机房1座单层砖混结构，建筑面积360m2，设置2台带式浓缩压滤机，1台离心式污泥脱水机。 8、鼓风机房 a功能 为A2O生物反应池好氧反应提供气源。 b工程内容 鼓风机房1座单层砖混结构，建筑面积180m2，设置4台风机，单台风机风量为65.2m3/min，风压58.8kPa，最大装机功率90kW。原有工程和扩建工程的A2O生物池分别利用2台风机，均为1备1用。 表1.6-1b 扩建工程构建筑物一览表 编号 名称 规格尺寸 单位 结构形式 数量 备注 1 粗格栅及提升泵房 池体 L×B×H=17.7X9.2X6.6m 座 钢砼 1 新建，已建成 上部结构：235.06m ,H=6.7m 2 细格栅及曝气沉砂池 池体：L×B×H=36.7×6.8×5.55m 座 钢砼 1 新建，已建成 上部结构：192.60m² ,H=10.2m 3 膜格栅 15m×7m×5m 座 钢砼 1 新建，已建成 4 A2O生物池 59.6m×48.4m×6.40m 座 钢砼 1 新建，已建成 5 MBR膜池 7.00m×38.40m×3.90m 座 钢砼 1 新建，已建成 6 设备间 518.40 m2 座 框架 1 新建，已建成 7 接触消毒池 12.30m×9.90m×4.50m 座 钢砼 1 新建，已建成 8 监测用房 20.00 m2 座 框架 1 新建，已建成 9 变配电间 143.50 m2 座 框架 1 新建，已建成 10 生物除臭滤池 80m2 座 钢砼 1 新建，未建（本次新增） 1、粗格栅及提升泵房 （1）粗格栅 a. 功能：截除污水中漂浮物。 b. 设计参数 设计水量：1812.5m3/h； 格栅宽度：1.0m；栅条间隙：20mm；栅条宽度：10mm； 过栅流速：0.74m/s；格栅倾角：75°； 2）提升泵房 提升泵房设计规模按照 30000m3/d 进行设计。 a. 功能：提升进厂污水以满足后续污水处理流程要求。 设计参数 设计流量：1812.5m3/h 扬程：H=12m 主要内容 4 台潜污泵，Q=604m3/h，H=14m，N=45kW，3用1备，1台变频。 2、细格栅及曝气沉砂池 细格栅、曝气沉砂池合建 （1）细格栅 a. 功能：截除污水中较小漂浮物。 b. 设计参数 设计水量：1812.5m3/h； 格栅宽度：B=1.2m； 过栅流速：0.68m/s 栅条间隙：b=5mm 栅前水深：h=1.2m c. 主要工程内容 采用内流式格栅清污机2台，每道渠宽1.2m，栅条间隙5mm，配用电机功率1.1kW，另外再设一条人工事故格栅。每道细格栅前后设渠道插板闸 1200×1900mm （B×H）用作检修和切换用，合计6套。设无轴螺旋输 送压榨机 1 台，功率 N=1.5kw。 d. 运行方式 根据格栅前后水位差或按时间周期自动控制清渣，也可机旁手动控制清渣。 e 结构型式与尺寸 地上式钢筋砼结构，池体平面尺寸L×B=14.2×6.4m，细格栅渠道宽1.5m，渠深2.55m，共计3条。 （2）曝气沉砂池 a.功能：去除污水中细粒径（d≥0.2mm）的砂砾和浮油脂。 b.设计参数 设计流量：1812.5m3/h；水平流速：0.032m/s；水力停留时间 8.47min；曝气量：0.2m3/m2 c. 运行 曝气沉砂池除砂泵定时运转，砂水分离器与除砂泵同步运转。沉砂池 沉砂经除砂泵输送至砂水分离器，经砂水分离后装车外运。 d. 结构型式与尺寸 地上式钢筋砼结构，1座2格，单格尺寸L×B×H=23.2×4.5m×5.3m 3、膜格栅 a.功能：进一步去除水中杂质及SS，保证膜的过滤通量。 b.设计参数 设计水量：1812.5m3/h 格栅宽度：B=1.6m 条间隙：b=1mm 栅前水深：h=1.35m c.主要工程内容 采用内进流网板式格栅2台，每道渠宽1.6m，栅条间隙1mm，配用电机功率1.5kw。每道细格栅前后设渠道插板闸800*800mm（B*H）用作检修和切换用，合计4套。设格栅渣输送溜槽1台，尺寸为φ320mm，L=5.8m，栅渣清洗压榨机1台，功率N=2.2kw，及配套的高压冲洗装置。 4、A2O生物池 a 功能 A2O生物池经过厌氧，前置缺氧，好氧环境，实现有机物的降解、硝 化、反硝化及除磷，使污水中的有机物、NH3-N、TN、TP 等得以去除。 b 设计参数 设计水量：687.5m3/h；数量：1座2格；设计最不利温度：12℃；总水力停留时间：19h；厌氧区2.5h；缺氧区7.5h；好氧区9h； BOD5污泥负荷：0.062 kgBOD5/kg MLSS.d； 混合液平均浓度：4000mg/L；总污泥龄：10.71d；缺氧容积/好氧容积=1：1.20；污泥回流比50~100%； c. 运行 厌氧区设置双曲面搅拌器，使回流污泥与厌氧池来水充分混合；缺氧区设潜水推流器、好氧区设置刚玉曝气头。池中设有ORP 测定仪，在线显 示混合液氧化还原电位，同时池中设有溶解氧仪，在线显示水中溶解氧含 量，并反馈至鼓风机，适时调节鼓风机送风量。 d 结构型式与尺寸 半地下式钢筋砼结构，其中单组池体尺寸： A2O 生物池总尺寸 L×B=63×39.2m，池总深 6.0m。 5、MBR膜池 a.膜池进水渠 作用：好氧池出水进入膜池进水渠，进水进行均匀分布。膜池进水渠尺寸：1m×38.4m×1.8m 数量：1座 结构：钢砼结构 b. 膜池 作用：以膜组件取代传统生物处理技术终沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。 工作原理：利用沉浸于好氧生物池内的膜分离设备截留池内的活性污泥与大分子有机物。通过产水抽吸泵将分离的净水排出 。 单列膜池尺寸：7.28m×2.4m×4.2m 数量：10 座 结构：钢砼结构 主要设备：膜组件，中空纤维超滤膜 d. 膜池回流渠 作用：膜池污泥回流至好氧池，可以充分有效地利用溶解氧，大大节省好氧池的供气量，并避免了膜池回流对缺氧池的不利影响。 膜池回流渠尺寸：1.2m×17.7m×2.05m 数量：2座 结构：钢砼结构 主要设备：污泥回流泵，流量 2500m3/h，扬程 0.7m，功率 10kW，2台（1用1冷备） c. 废液池 作用：膜系统定时进行原位清洗，膜池排空废液通过排空管渠排入废液池，通过设置的废液提升泵将废液排入膜池回流渠。 废液体尺寸：10m×3m×2.5m 有效容积：60m3 数量：1座结构：钢砼结构 主要设备：废液提升泵，流量 120m3/h，扬程10m，功率7.5kW，2台（1用1备） 5、投药加氯间（与MBR设备间合建） （1）功能 对深度处理出水进行消毒，以达到出水标准要求的粪大肠杆菌数量，给生物池出水投加PAC，进行化学除磷。 （2）设计参数 加氯量：10mg/L，投加至接触池，对深度处理出水进行消毒。PAC投加量：10mg/L，作为化学除磷药剂，投加至终沉池配水井。 （3）运行 根据流量配比投加。 （4）主要工程内容 设PAC存储罐1套，有效容积为10m3，材质为PE，药剂购买成品溶液，浓度为10%，配套PAC卸料泵1台，化工防腐型，流量为Q=5m3/h，扬程为H=12m，N=0.75kW，设置2台投药泵（1用1备），单台流量为Q=200L/h，扬程为H=0.4MPa，N=0.55kw。 设次氯酸钠存储罐1套，有效容积为10m3，材质为PE，配套次氯酸钠卸料泵1台，化工防腐型，流量为Q=5m3/h，扬程为H=12m，N=0.75kW，配套次氯酸钠投药泵2台，1用1备，单台流量为Q=2m3/h，扬程为 H=0.4MPa，N=0.55kw。 6、接触池 按1.5万m3/d规模设计。 （1）功能：对深度处理出水进行消毒，以达到出水标准要求的粪大肠杆菌数量。此外，在接触池后端安装潜污泵，提供厂区绿化水和冲洗水。 （2）设计参数：设计水量907m³/h，停留时间≥30min，有效水深3.0m，加氯量10mg/L （3）运行：连续运行。 （4）结构型式与尺寸 接触池为半地下室钢筋混凝土矩形池，L×B×H=24.80×10.80×3.69m； 1.7主要设备 表1.7-1a 原有工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 一、A2O生物池 1 污泥回流泵 11kW 台 8 2 剩余污泥泵 5.5kW 台 4 3 推流器 3.6kW 台 3 4 搅拌器 2.2kW 台 8 二、二沉池 1 中心传动吸泥机 0.37kW 台 2 2 污泥回流泵 0.37kW 台 3 3 剩余污泥泵 1.1kW 台 1 三、配水井 1 进水阀 DZW30-18140 台 4 四、滤布滤池 1 微滤机 1.1kW 台 1 2 清洗排泥泵 台 2 3 进水阀 台 3 4 反冲排泥阀 台 6 五、接触消毒池 1 空压机 台 1 2 次钠加药泵 1kW 台 2 3 备用加药泵 1kW 台 2 4 卸料泵 0.55kW 台 3 5 清洗泵 台 1 六、污泥浓缩池 1 污泥浓缩机 0.37kW 台 1 七、污泥储存池 1 储泥池搅拌器 QJB2.2/8-320/3-740 台 2 八、污泥脱水机房 1 带式浓缩压滤机 DNYC1500 台 2 2 离心式污泥脱水机 台 1 九、鼓风机房 1 罗茨鼓风机 90kW 台 4 十、生物除臭滤池 1 除臭风机 台 1 表1.7-1b 扩建工程主要设备一览表 序号 设备名称 规格 类别材质 单位 数量 备注 一、粗格栅及提升泵房 1 回转式格栅除污机 设备宽 0.5m N=1.5kW倾角 70°，间隙 20mm 产品 台 2 2 水平输送机 B=500mm N=1.1kw 产品 台 1 3 铸铁镶铜方闸板 800×800 N=1.5kW 产品 台 4 4 铸铁镶铜方闸板 800×800 产品 台 4 5 电动葫芦 N=3+2×0.4kW 产品 台 1 6 潜水污水泵 Q=604m3/h H=14m N=37kW 产品 台 4 3用1备，1台变频， 7 移动式潜污泵 Q=15m3/h H=14mN=2.2kW 产品 台 1 8 吸沙泵 Q=25m3/h H=12m，N=3.0kW 产品 台 2 9 法兰式手动蝶阀 DN500 PN=1.0MPa 产品 个 4 10 双法兰限位伸缩接头 DN500 PN=1.0MPa 产品 个 4 11 旋启式止回阀 DN500 PN=1.0MPa 产品 个 4 12 法兰式手动闸阀 DN150 PN=1.0MPa 产品 个 2 13 双法兰限位伸缩接头 DN150 PN=1.0MPa 产品 个 2 14 旋启式止回阀 DN100 PN=1.0MPa 产品 个 2 15 法兰式手动闸阀 DN100 PN=1.0MPa 产品 个 2 二、细格栅及曝气沉砂池 1 回转式格栅 N=1.1Kw 倾角 60º设备宽 1200mm,间隙5mm 产品 台 2 2 人工事故格栅 B=10mm，宽度 1200，N=2.2kW 产品 台 1 3 无轴螺旋输送压榨机 Q=3m3/h,D=220mm L=5m 产品 台 1 4 渠道插板闸 B×H=1200×1900mm 不锈钢 套 3 5 渠道插板闸 B×H=1200×2200mm 不锈钢 套 3 6 渠道插板闸 B×H=800×2200mm 不锈钢 套 3 7 桥式吸砂机 L=5.1m,H=3.65m N=2×0.37kW 产品 台 1 配套吸沙泵 2台,Q=22m3/h,H=7m,N=1.4kW 8 砂水分离器 Q=43~72m3/h,N=0.37kW 产品 台 1 9 罗茨风机 Q=7.0m3/min，P=40.0kpa，N=11kw 成品 套 2 1用1备，1台变频 10 无轴螺旋压榨机 N=2.2kW，Q=3m3/h,D=220mm 产品 台 2 11 无轴螺旋输送机 L=2.5m,Q=3m3/h,N=1.5kW，N=0.03kW 产品 台 2 12 手电两用蝶阀 DN200,PN=1.0MPa, 产品 个 1 13 手电两用蝶阀 DN200,PN=1.0MPa,N=0.03kW 产品 个 1 三、接触消毒池 1 潜污泵 Q=30m3/h,H=10m,P=2.2kW 产品 台 2 一用一备 2 法兰式蝶阀 DN100 PN=1.0MPa 产品 台 2 3 双法兰式限位伸缩接头 DN100 PN=1.0MPa 产品 个 2 4 止回阀 DN100 PN=1.0MPa 产品 个 2 5 卡箍式柔性接头 J 型 DN100 PN=1.0MPa 产品 个 2 6 偏心异径管 DN100x50 钢 个 2 7 900 弯头 DN100 钢 个 4 8 等径三通 DN100 钢 个 1 四、投药间（与膜设备间合建） 1 卸料泵 Q=5m3 /h, H=12m,N=0.75kW 产品 台 2 1用1备 2 隔膜计量泵 Q=0-300L/h, H=7bar, N=1.0kW 产品 台 2 1用1备,投加PAC溶液。 3 PAC 溶液储罐 V=10m3 PE 个 1 4 Y 型过滤器 DN15 产品 个 2 与隔膜计量泵配套 5 脉冲阻尼器 DN15 产品 个 2 与隔膜计量泵配套 6 安全阀 DN15 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 7 背压阀 DN15 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 8 压力表 PN=1.0MPa 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 9 球阀 DN40 PN=1.0MPa 产品 个 3 10 球阀 DN32 PN=1.0MPa 产品 个 3 11 球阀 DN25 PN=1.0MPa 产品 个 2 12 球阀 DN15 PN=1.0MPa 产品 个 10 13 止回阀 DN15 PN=1.0MPa 产品 个 2 14 倒流防止器 DN32 PN=1.0MPa 产品 个 1 五、MBR 生物池 MBR 池及设备间 1 回流泵（膜池至好氧池） 2500m3/h，H=1.5m，10KW，SS304，穿墙泵，变频控制 产品 套 2 1用1冷备，配耦合装置和导杆。安装于膜设备间。 2 剩余污泥泵 Q=100m3/h ,H=20m，N=15kw 产品 台 2 1用1备 3 出水调节堰门 1000*400mm，配启闭机，N=0.75KW，手电两用，附壁式安装 产品 套 10 方形闸门，膜池 出水 4 MBR 膜组器 每个膜组件为 60 片膜元件，每个膜元件为 20 ㎡，设计通量为 16.8L/h·㎡,包含大气泡吹扫装置，连接软管等配件 产品 组 32 采用单层膜架设计，共8列膜池，每列膜池安装膜架数4组 5 空气悬浮风机 Q=50m³/min,0.4mpa ,55kw 产品 台 3 2用1备,膜池吹扫风机 6 产水泵 120m3/h，10m，7.5KW，叶轮 SS304，变频控制 产品 台 9 8用1冷备 7 真空系统 真空发生器 7 NL/s；最大真空值 -70Kpa、压缩空气过滤器、消音器、电磁阀、球阀等 产品 套 1 膜设备间 8 真空罐 1m3,-0.07MPA 产品 套 1 膜设备间 9 两位三通启动球阀 DN32 产品 套 1 真空罐与汽水分离罐链接 10 气动球阀 DN50 产品 套 1 真空罐排空 11 气水分离罐 Φ500，不锈钢 产品 套 1 膜设备间 12 电动单梁起重机 2T Lk=11m,H=8m, 产品 套 1 膜池用 13 空压机 Q=1m3/min,H=0.8MPa,N=7.5kw,配冷干机、储气罐 产品 套 2 1用1备 14 管道混合器 Φ300，PVC 产品 个 1 清洗管道 15 废液排空泵 Q=130m3/h ，H=6m,N=3.7KW 产品 台 2 废液池 16 气动蝶阀 DN200 产品 套 8 产水管 17 气动蝶阀 DN150 产品 套 8 膜吹扫曝气 18 气动蝶阀 DN300 产品 套 10 清洗管 19 气动蝶阀 DN450 产品 套 10 膜池进水 20 气动蝶阀 DN350 产品 套 10 排空管 21 气动球阀 DN32 产品 套 8 真空管 22 气动蝶阀 DN450 产品 套 1 产水主管 23 碱加药泵 Q＝2.0m3/h，H=12m，N=0.4kw 产品 套 2 1用1备，清洗废液中和用 24 碱储罐 容积：10m3，PE 产品 个 1 清洗废液中和用 25 柠檬酸化料器 500L 产品 套 1 膜在线清洗用 26 柠檬酸储药罐 容积：10m3，PE 产品 个 1 27 柠檬酸加药泵 Q ＝ 7.5m3/h ， H=12m ， N=0.75kw 产品 套 2 1用1备，配套附件化学清洗用 生化池 1 好氧池回流泵 2500m3/h，H=1.5m，10KW，SS304，穿墙泵，变频控制 产品 台 2 1用1冷备 2 厌氧池回流泵 1660m3/h，H=1.5m，7.5KW，SS304，穿墙泵，变频控制 产品 台 2 1用1冷备 3 低速潜水推流器 D=2000mm，N=4.3kW，42/min 产品 台 2 厂家配套提供附属配件 4 低速潜水推流器 D=2000mm，N=4.3kW，42/min 产品 台 6 厂家配套提供附属配件 5 潜水搅拌器 ∅580 N=5.5KW，475r/ min 产品 台 3 厂家配套提供附属配件 6 混合搅拌器 N=5.5KW 叶桨直径：D=1.0m 产品 台 1 厂家配套提供附属配件 7 手动闸阀 DN600 1.0Mpa 产品 台 6 放空 8 法兰式手动蝶阀 DN300 PN=1.0MPa 产品 台 1 风管用 9 法兰式手动蝶阀 DN250 PN=1.1MPa 产品 台 1 风管用 10 法兰式手动蝶阀 DN150 PN=1.2MPa 产品 台 12 风管用 11 曝气盘 2500m3/h，H=1.5m，10KW，SS304，穿墙泵，变频控制 产品 套 2084 货固定件、布气管及管件由曝气盘厂家配套供 六、加氯间（与膜设备间合建） 1 卸料泵 Q=5m3 /h, H=12m,N=0.75kW 产品 台 2 1用1备 2 隔膜计量泵 Q=2m3 /h,, H=7bar, N=0.37kW 产品 台 2 1用1备,投加NaClO溶液。 3 次氯酸钠溶液储罐 V=10m3 PE 个 1 4 Y 型过滤器 DN15 产品 个 2 与隔膜计量泵配套 5 脉冲阻尼器 DN15 产品 个 2 与隔膜计量泵配套 6 安全阀 DN15 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 7 背压阀 DN15 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 8 压力表 PN=1.0MPa 产品 个 1 与隔膜计量泵配套 9 球阀 DN40 PN=1.0MPa 产品 个 3 10 球阀 DN32 PN=1.0MPa 产品 个 3 11 球阀 DN25 PN=1.0MPa 产品 个 2 12 球阀 DN15 PN=1.0MPa 产品 个 10 13 止回阀 DN15 PN=1.0MPa 产品 个 2 14 倒流防止器 DN32 PN=1.0MPa 产品 个 1 13 止回阀 DN15 PN=1.0MPa 产品 个 2 14 倒流防止器 DN32 PN=1.0MPa 产品 个 1 七、除臭生物滤池 1 除臭风机 产品 个 1 1.8平面布置及占地 污水厂原有工程和扩建工程分别位于道路两侧，原有工程占地面积24151m2，扩建工程占地面积21.77亩（14513.32m2），污水厂总占地面积为38664.32m2。 根据厂区地形地貌、主导风向、交通道路、处理功能以及原有工程和扩建工程的衔接关系，本着节约用地的原则，对厂区做总平面布置。 考虑水力流程的通畅、减少水头损失、便于污水量分配，污水处理构筑物采用并联布置设计。 厂区主要车行道为4米。道路转弯半径为9米。路面为混凝土路面，纵坡 0.2%-0.33%，横坡2.0%。生产区道路便捷地联系各建构筑物。并布置必要的回车场地。其余人行小道，采用拼碎大理石或碎石铺路。流畅方便的车行道路系统，能充分满足全厂的物资运输及消防安全要求。通过厂区道路的分隔，使污水厂各功能分区更加明确，减少相互干扰和污染，同时，使功能一致或相近的建、构筑物联系方便，在厂区各功能区之间用绿化带隔开。 厂区除各种工艺管道以外，另设有给水管道，自用水管道，雨水管道、厂区废水管道、供电电缆等。 厂区排水系统采用雨污分流制，生活污水与生产废水通过管道收集后，接入厂区废水管回到粗格栅进行处理，雨水排入已建雨水管道。 项目总平面布置见附图。 1.9原辅材料及能源消耗 表1.9-1 原辅材料一览表 序号 名称 单位 用量 备注 1 次氯酸钠NaClO t/a 628 用于消毒处理 2 聚合氯化铝PAC t/a 383 用于化学除磷 3 聚丙烯酰胺PAM t/a 3.6 污泥处理，作为絮凝剂 4 柠檬酸 t/a 13.44 对膜池进行恢复性清洗 5 NaOH t/a 4.66 对膜池清洗的酸性废水进行中和反应 1.10污水来源 蓝田县万田污水处理厂的主要服务范围为：蓝田县现状城区；冯十公路以南的工业园区；南起环山公路，北至食品工业园区园区八路，东起沪陕高速，西至灞河左岸（可划分为：灞河左岸片区，蓝田县食品工业园区，二期工业园冯十路以西、食品工业园区以东片区，蓝田县南区等），服务面积约26.93km2。 1.11污水处理规模 目前，蓝田县万田污水处理厂实际处理水量约为2.5万m3/d（包括原有工程和扩建工程），根据可研报告预测，至2025年，蓝田县万田污水处理厂污水量约为3.0万m3/d，因此，蓝田县万田污水处理厂原有工程和扩建工程总设计规模3.0万m3/d符合要求。 1.12设计进出水水质 （1）进水水质 ①实际进水水质 通过现场踏勘，收集了污水处理厂2015年8月至2017年10月两年多的进水水质指标数据，分析如下： 进水CODcr 污水厂进水CODcr近两年多的平均值为331mg/L，浓度最小值为64mg/L，最大值为1371mg/L。全年进厂污水CODcr 浓度基本在 100mg/L~400mg/L之间，所占比例为 70.2%，其中550mg/L 浓度以下的CODcr 出现的频率为85.6%。 表1.12-1 CODcr浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~100 3.5% 100~200 21.7% 200~300 29.1% 300~400 19.4% 400~500 7.1% 500~550 4.7% ＞550 14.4% 进水BOD5 污水厂进水 BOD5 平均值为 112mg/L，浓度最低值 20mg/L，浓度最高值 300mg/L，BOD5 浓度分布的范围及比例如下表所示。全年进厂污水 BOD5 浓度基本在 0mg/L～150mg/L 之间，所占比例为 81.1%，其中 180mg/L 浓度以下的 BOD5 出现的频率为 95.5%。 表1.12-2 BOD5浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~100 43.5% 100~150 37.6% 150~180 14.4% 180~200 3.5% ＞200 1% 进水SS 污水厂进水 SS 平均值为 190mg/L，浓度最低值 24mg/L，浓度最高值为 845mg/L，SS 浓度分布的范围及比例如下表所示。全年进厂污水 SS 浓度基本在 100mg/L～250mg/L 之 间，所占比例为 64.7%，其中 250mg/L 浓度以下的 SS 出现的频率为 78.0%。 随着中心城区未来排水体制采用完全分流制，SS 值可能下降。 表1.12-3 SS浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~100 13.3% 100~200 50.6% 200~250 14.1% 250~300 7.5% ＞300 14.6% 进水NH3- N 污水厂进水NH3-N 全年平均值为 31mg/L，浓度最低值为 7mg/L，浓度最高值为 65mg/L，NH3-N 浓度分布的范围及比例如下表所示。全年进厂污水 NH3-N 浓度基本在 20mg/L～40mg/L 之间，所占比例为 60.8%，其中 45mg/L 浓度以下的 NH3-N 出现的频率为91.7%。 表1.12-4 NH3- N浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~20 17.3% 20~30 29.5% 30~40 31.3% 40~45 13.6% 45~60 8.3% 进水TN 污水厂进水TN全年平均值为 41mg/L，浓度最低值出现为13mg/L，浓度最高值为 81mg/L,TN 浓度分布的范围及比例如下表所示。全年进厂污水TN浓度基本在 30mg/L～50mg/L之间，所占比例为60.8%，其中60mg/L 浓度以下的TN出现的频率为 94.9%。 表1.12-5 TN浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~20 2.7% 20~30 15.4% 30~40 27.5% 40~50 33.3% 50~60 15.9% ＞60 5.1% 进水TP 污水厂进水 TP全年平均值为3.42mg/L，浓度最低值为0.61mg/L，浓度最高值为 10.4mg/L,TP浓度分布的范围及比例如下表所示。全年进厂污水TP 浓度基本在 1mg/L～5mg/L之间， 所占比例为 83.8%，其中5.0mg/L 浓度以下的TP出现的频率为 85.9%。 表1.12-6 TP浓度分布范围及比例 指标范围（mg/L） 所占比例 0~1 2.1% 1~2 15.4% 2~3 23.0% 3~4 28.3% 4~5 17.1% 5~6 10.5% ＞6 3.6% ②典型的城市生活污水水质 表1.12-8 典型城市污水水质 序号 指标 浓度（mg/L） 高 中 低 1 悬浮物（SS） 350 220 100 2 生化需氧量（BOD5） 400 200 100 3 化学需氧量（COD） 1000 400 250 4 总氮（TN） 85 40 20 5 总磷（TP） 15 8 4 ③《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 表1.12-9 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 项目 BOD5 CODCr SS NH3-N TN TP pH 标准 350 500 400 45 70 8 6.5~9.5 ④设计进水水质 结合实测进水水质，典型城市污水水质，以及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），为保证污水厂的处理效果，确定污水处理厂的进水水质采用实测水质，指标如下： 表1.12-10 设计进水水质表 单位：mg/L （pH无量纲） 项目 BOD5 CODCr SS NH3-N TN TP pH 设计进水水质 180 550 250 45 60 5.0 6~9 （2）出水水质 根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号），项目出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 表1.12-11 设计出水水质表 单位：mg/L （pH无量纲） 项目 BOD5 CODCr SS NH3-N TN TP pH 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准 6 30 10 1.5 15 0.3 6~9 地表水准IV类水质标准 6 30 10 1.5 12 0.3 / 设计出水水质 6 30 10 1.5 12 0.3 6~9 根据污水处理厂提供2019年1月至6月出水水质监测报告，统计如下。 表1.12-12 实际出水水质情况 单位：mg/L 项目 BOD5 CODCr SS NH3-N TN TP 实际出水水质 4.85 19.50 7.67 0.39 6.49 0.09 出水标准 6 30 10 1.5 12 0.3 由上表可知，2019年1月至6月期间，污水处理厂出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 1.13公用工程 （1）给水 项目用水由原有工程厂区自备井供给。 项目员工30人，员工食宿均在原有工程厂区。 根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），员工生活用水按农村居民生活用水量70L/（人·d）计，生活用水量为2.10m3/d、766.50m3/a；根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中规定“快餐非营业性食堂关中地区定额用水量：15L/人•d”，食堂用水量为0.45m3/d、164.25m3/a。 （2）排水 项目厂区设置雨污分流。 生活用水和食堂用水量合计2.55m3/d、930.75m3/a，产污系数按80%计算，污水产生量2.04m3/d、744.60m3/a。 生活污水经化粪池处理后、食堂废水经油水分离器处理后，一并排入厂区污水处理系统处理。 （3）供电 由市政电网供给。 （4）采暖、制冷 办公供暖、制冷采用分体式空调。 1.14劳动定员及工作制度 项目劳动定员30人，员工食宿均在原有工程厂区。项目全年工作365天，按三班制工作（3班3运转），每班工作时间为8h。 1.16总投资及环保投资 本项目总投资为9885.62万元，其中环保投资为9885.62万元，约占总投资的100%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、蓝田县万田污水处理厂原有工程概况 蓝田县万田污水处理厂原有工程于2009年3月取得西安市蓝田县环境保护局《对蓝田县污水处理厂环境影响报告表的批复》（蓝环发[2009]33号），并于2010年9月试运行，2011年5月通过竣工环保验收（蓝环发[2011]135号）。原有工程处理规模为1.5万m3/d，采用CASS工艺处理，并采用紫外消毒，设计出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 2、原有工程污染源强（参照2011年验收） （1）废气 污水厂运行过程产生恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢。 原有工程恶臭气体排放点为粗格栅、细格栅、CASS池、污泥脱水机房等，未采取除臭措施，无组织排放。 废气产排情况见下表。 表1.17-1 原有工程废气排放情况 污染物 排放量（t/a） NH3 1.027 H2S 0.050 原有工程氨、硫化氢排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中的二级标准。 （2）废水 原有工程污水处理规模1.5万m3/d，根据设计出水水质，主要污染物排放情况见下表。 表1.17-2 原有工程尾水排放情况 项目 出水 浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 水量（m3/d） 15000 COD 60 328.5 BOD5 20 109.5 SS 20 109.5 NH3-N 8 43.8 TN 20 109.5 TP 1 5.5 原有工程尾水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）的一级B标准。 （3）噪声 原有工程噪声主要来自泵、风机等产生的噪声，采用低噪声设备，采取厂房建筑隔声、基础减振、消声器、弹性连接等降噪措施，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废 表1.17-3 原有工程固体废物产生及处置情况 序号 名称 属性 产生量（t/a） 处理措施 1 格栅渣 一般固废 600 由西安市利生污泥有限责任公司处置 2 污泥 一般固废 2600 污泥经脱水处理后，由西安市利生污泥有限责任公司处置 3 生活垃圾 一般固废 3.3 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 表1.17-4 原有工程主要污染排放情况汇总 项目 污染物 排放量（t/a） 废气 NH3 1.027 H2S 0.050 废水 水量（m3/d） 15000 COD 328.5 BOD5 109.5 SS 109.5 NH3-N 43.8 TN 109.5 TP 5.5 固废 格栅渣 600 污泥 2600 生活垃圾 3.3 3、蓝田县万田污水处理厂主要环境问题 主要环境问题：目前，蓝田县万田污水处理厂原有工程和扩建工程产生恶臭气体的各池体或构筑物均未采取加盖封闭、生物除臭滤池等废气处理措施，均为无组织排放。 整改措施：建议对产生臭气的各池体或构筑物进行加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后由15m排气筒排放。 |

# 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1地理位置 蓝田县位于秦岭北麓，关中平原东南部，隶属陕西省西安市，北纬33°50′~34°19′、东经109°07′~109°49′，东南以秦岭为界与渭南、华县、洛南、商州、柞水等县市相望，北部以横岭与临潼区为邻，西部与长安区、灞桥区接壤。 2.2地形地貌 蓝田县的总体地势形势（似）簸箕，东、南、北依山靠岭，中部为平地向西扩展，灞河、浐河水系镶嵌其中。秦岭山地在县境内自西而东再折北，总长100多km，皆为群山叠嶂，沟谷纵横，海拔在800~2311m之间。蓝田县地形地貌类型可分为河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地4种。 蓝田位于骊山——秦岭间的山前断陷盆地，属渭南地堑的一部分，新生代以来，由于骊山、秦岭上升之侧向挤压，而形成宽缓向斜。骊山南侧和秦岭北麓断层，为长期活动性大断裂，它们控制了断陷盆地的发展。第三系红层变形微弱，断裂构造不甚发育。 2.3水文特征 （1）地表水 蓝田县河流众多。全县多年平均地表水总量为6.92亿m3，其中秦岭山区5.97亿m3，黄土台塬区0.34亿m3，黄土丘陵区0.61亿m3。秦岭北麓是蓝田县地表水的主要来源区域，由于地表水径流与降水关系极为密切，故年际变化与年内分配规律也和降水基本一致。 灞河横贯全县，是渭河水系的一级支流，发源于蓝田、渭南、华县三界交界处的箭峪岭南九道沟，全长107km，总流域面积2563.7km2，其中蓝田县境内面积1923.63 km2，占总流域面积的75%。灞河较大的一级支流有6条：浐河、辋峪河、蓝桥河、道沟峪河、流峪河、清峪河；二级支流6条，主沟长度在4km以上的小河流114条。灞河干流上设有罗李村、马渡王两个水文站。主要支流情况如下： 清峪河：灞河一级支流，发源于灞源镇四道沟，全长25km，流域面积66.40 km2，多年平均径流量2389.45万m3； 道沟峪河：灞河一级支流，发源于灞源镇九道沟，全长36.9km，流域面积217.9 km2，几乎全部流经峡谷，多年平均径流量8310.38万m3； 流峪河：灞河一级支流，发源于九间房镇东沟，全长23.5km，流域面积73.0 km2，多年平均径流量2863.03万m3。 蓝桥河：灞河中部的一大支流，发源于商州市境内，总长43.5km，流域面积228. km2，其中在蓝田县境内流程29.65km，流域面积149.6 km2，多年平均径流量6255.70万m3。 辋峪河：灞河的第二大支流，大部分属秦岭北麓山区，长56.7km，流域面积538.7 km2，多年平均径流量22028.8万m3。 浐河：灞河水系的最大支流，其一级支流有汤峪河、岱峪河、荆峪沟和库峪河。汤峪河发源于汤峪镇南月亮山东北1.5km处，全长32.7km，流域面积100.5 km2，多年平均径流量5371.75万m3。岱峪河，发源于铁观山北麓老人沟，至县界外约1.2km处的长安县白庙村与汤峪河相汇，全长31.6km，流域面积140.9 km2，多年平均径流量6640.25万m3。荆峪沟，县境内长16km，流域面积81.2 km2，多年平均径流量1250.18万m3。库峪河发源于长安县捐天岭东小窑湾，下游为蓝田、长安县界河。 （2）地下水 蓝田县按地貌可分为河谷阶地、黄土塬、黄土丘陵、山前洪积扇裙和基岩山地区。地下水类型以第四系松散岩类孔隙孔洞裂隙潜水为主，局部分布有第三系碎屑岩类孔隙裂隙承压水，秦岭基岩山地区分布有前震旦系变质岩及中生代岩浆岩类裂隙水。 1、第四系松散岩类孔隙孔洞裂隙潜水 按地下水的埋藏分布特征，将其划分为三个含水岩组： ⑴ 沙砾、沙砾卵石层孔隙含水岩组 该含水岩组遍布于浐、灞河谷阶地上，现按地貌分述如下： 灞河一级阶地及漫滩区：含水岩性为全新统冲积砂卵石层，疏松、渗透性好，水位埋深2-10米，含水层厚度一般为5-10米，阶面一般较平坦。右岸十里铺、故京一带井的单位最大涌水量为56.60-75.22 m3/h。在左岸滹沱附件阶面变窄，含水层厚度为2.8-5.6米，井的单位最大涌水量为30.0-51.0 m3/h，属强富水。 灞河二级阶地：含水岩性为上更新统下部冰水堆积层，砂卵石厚度5米左右，水位埋深9-28米，单位最大涌水量为32-89 m3/h，在县城东北孙家庄附近，阶面宽而平坦，属强富水，其东西两侧阶面变窄，富水性变弱。 灞河三级阶地：含水岩性为中更新统上部冲击砂卵石层和黄土层，含水层厚度2-13米，水位埋深30-50米，单位最大涌水量为29.44 m3/h。 灞河四级阶地：罗李沟以西含水层以中更新统下部冰水堆积层为主，其厚度5米左右，上覆冲积层和黄土层。水位埋深一般为50-80米，由于受南北向灞河支流切割，储存补给条件差，单位最大涌水量为4 m3/h。 汤、岱峪一、二级阶地及漫滩：含水岩性依次为全新统冲积层和上更新统下部冰水堆积层，砂卵石含水层厚度3-7米左右。一级阶地水位埋深2-10米，单位最大涌水量为22.08-35.11 m3/h。二级阶地水位埋深10-30米，单位最大涌水量为15.0 m3/h。 汤峪河三级阶地：含水岩性为下更新统下部冰渍层。沙砾卵石厚度11-13米，水位埋深45-67米，因有泥质充填，渗透性较差，单位最大涌水量为5.9-6.5 m3/h，属弱富水。 ⑵ 黄土层孔洞裂隙与砂卵石孔隙含水岩组 主要分布于白鹿塬新华村-孟村-田禾村一线以南，含水层分上、下两层，上层为下更新统上部和中更新统上部黄土层，下层为下更新统下部冰水堆积砂卵石层，其间普遍沉积一层亚粘土或亚砂土，使下部的砂卵石层孔隙水具有一定的承压性。含水层厚度变化较大，为48.7-149.0米，水位埋深24.0-88.25米，最大涌水量18.36-47.23 m3/h。下层砂卵石孔隙水压力水头一般高出顶板埋深38-86米，局部有下降泉初露。在塬边和荆峪沟两岸，最大涌水量7.37-21.68m3/h。 ⑶ 黄土层孔洞裂隙含水岩组 主要分布在黄土丘陵区和白鹿塬新华村-孟村-田禾村一线以北，含水层岩性为下更新统上部和中更新统上部黄土层。黄土层水主要在孔洞和裂隙中运移，常呈小股流出，存储条件很差。黄土丘陵区含水层厚度10-40米，水位埋深一般大于70米，泉流量为0.108-3.91m3/h。在韩岭-边家村一带岭面较宽，沟谷切割深度小，泉流量为9.7m3/h。白鹿塬区塬面较完整，含水层厚度为37.50-93.90米，水位埋深49.6-82.5米，最大涌水量9.88-24.78 m3/h，属较强富水。 2、第三系碎屑岩类孔隙裂隙承压水 由于受地质构造的控制，承压水含水岩组在各类地貌中有很大差异。 灞河河谷区：处于构造盆地中部，河谷冲积层直接覆盖在灞河组之上，含水层埋深由四级阶地的97米减至河漫滩的8米，水头埋深四级阶地为42.6-62.2米，而一级阶地普遍高出地面。同一地貌单元上，西部华胥乡西故京处最大涌水量39.66 m3/h，东部的玉山镇谢家寨处只有3.1-12.0 m3/h。浐河源流河谷区具有与灞河河谷类似的分布和埋藏特征，涌水量一般为1.4-10.6 m3/h。 白鹿塬区：灞河组之上的蓝田组泥岩厚17-67米，含水层埋深在194-224米以下，水头埋深41-116米，涌水量0.12-3.6 m3/h。 黄土丘陵区：处于构造盆地东北边缘，含水层埋深84-140米，由于地形破碎，切割强烈，地下水多向附近沟谷排泄，承压水涌水量仅0.41-0.8 m3/h。 3、前震旦系变质岩及中生代岩浆岩类裂隙水 主要分布在秦岭和骊山山地，含水岩层以裂隙水排泄，泉流量1-9 m3/h。 二、地下水的补给、径流与排泄条件 1、补给 蓝田县的地下水潜水补给来源有降水入渗、地表水的渗漏和地下径流的侧向补给。 ⑴ 降水入渗补给 在灞河河谷区地表岩性多为冲积相的亚粘土、亚砂土，降水到达地表后，极易入渗补给地下水，补给作用明显。据地下水动态观测资料分析，雨季水位明显上升，集中补给期在7-9月。 ⑵ 地表水的渗漏补给 库塘水、渠系水和农田灌溉水入渗补给地下水，该项补给量占综合总补给量的16.8%。 ⑶ 地下径流的侧向补给 灞河河谷区与丘陵区潜水有着直接的水力联系，河谷区可得到丘陵区潜水的侧向补给。白鹿塬区砂卵石孔隙水，除上部黄土层孔洞裂隙水入渗补给外，亦可得到东南侧山地地下径流的补给。该项补给占总补给的2.8%。 2、潜水的径流与排泄条件 地下水的径流主要受地貌条件的制约，在地貌和河流的综合作用下，灞河河谷区潜水主要流向灞河，水力坡度左岸为16.6-45.4‰，右岸为25-31.6‰。浐河源流河谷区地下水流向基本平行于河流，水力坡度一般为7-12‰。黄土塬区潜水流向多变，荆峪沟右侧以流向河谷为主，左侧潜水流向平行河谷为主，水力坡度右侧为15-21‰，左侧为7‰左右。黄土丘陵区潜水呈辐射状，以泉的形式排泄于附近沟谷，流向多变。 地下水的排泄途径主要有：泉水溢出，河流排泄，蒸发排泄和人工开采。其中以泉水溢出和人工开采量最大。 区域内地下水资源量以浅层潜水资源为主，浅层潜水来源于大气降水和灌溉水的垂直入渗补给。 2.4气象资料 蓝田县属暖温带半湿润大陆性季风气候，具有四季冷暖分明，冬夏长而春秋短以及雨热同季等特点，其主导风向是西北风。春季，由于暖气团势力的逐渐转强，气温渐高，但此时冷空气活动仍较频繁，冷暖气团易交锋，故降水渐多，表现为升温快，多风，天气多变；夏季，由于受太平洋副热带海洋气团影响，气候炎热，多雷暴，阵雨天气，且常有连阴雨天气出现；秋季，气温则急剧降低,降水量显著减少，一般呈现出秋高气爽的晴朗景象；冬季，由于受极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，雨雪偏少。 光照：蓝田县多年平均太阳辐射值为114.5~118.5千卡/平方厘米·年，多年平均日照时数2077.1~1845.1小时。 热量：蓝田县多年平均气温13℃，≥0℃积温4826.7℃，持续期长达299天；≥10℃积温 4224.6℃，持续期长达 204 天；≥20℃积温 2488.0℃，持续期长达98天，无霜期212天。宜于喜凉和喜温作物生长，可满足一年两熟作物的要求。 降水：蓝田县多年平均降水量为833.3mm，主要集中在夏秋两季，为537.9mm，占全年降水量的72.6%；雨热同季为其主要特点。此外，降水日数分布较为均匀，多年平均降水日数107.4天，平均3.4天有一次降水。降水的年际变化较大，最多年（1983年）多达1131.7mm，最少年（1986 年）仅509.2mm，高低年间相差622.5mm，年际变率高达84.1%。 风向：常年主导风向为西北风，最大风载荷28.9m/s，年平均风速1.6m/s。 2.5动植物 蓝田境内自然条件差异明显，森林在山区分布面积最大，岭区次之，川原很少。按优势树种面积所占比例从大到小排列为栎类≥油松>华山松>刺槐>杂木>山杨>白皮松>柞树>桦木>桐树>其它。经济林主要树种按面积大小依次为漆树>茅栗>板栗>苹果等，而按其产量却以苹果、杏、桃、柿子为主。另外其它经济树种有核桃、梨、石榴、木瓜、李梅、樱桃、花椒及野生猕猴桃、山葡萄等均占少量比例。 根据植被生态，作物结构布局等，蓝田县在区域上划分为山外和山内两个地区，本项目所在区域属于山外区。山外区主要指川道河谷、黄土原台、黄土丘陵及山前洪积扇裙地带，包括蓝关镇、三里镇、洩湖、华胥、冯家村、金山、三官庙、李后、安村、巩村、孟村、史家寨以及汤峪、小寨、焦岱、大寨、普化、马楼、九间房、玉山、厚镇的部分地区。 项目所在区域属城市建成区域，天然植被较少，周围道路两侧为城市绿化植被，主要有杨树、槐树、柳树等。受人类活动影响，区域内野生动物种类很少，只有少量龋齿类动物、昆虫及麻雀等鸟类存在，区域无保护动植物。 2.6土壤 蓝田县境内有褐土、土娄土、黄土、红土、淤土、潮土、沼泽土、水稻土、棕壤、紫色土10个土类，22个亚类，47个土属，107个土种。其中土娄 土占26.87%，红土占9.90%，黄土占8.53%。 依据土壤的分布水平地带性，蓝田县土壤属于褐土带。土壤局域性分布，白鹿塬东西走向，土壤从东向西依次是褐土—立茬土—黑油土—红油土—黄墡土；灞河一级阶地为黄墡土，二三级阶地为黄墡土、油土、立茬土，四级阶地为立茬土和红色土。县境内土壤质地一般偏重，肥力属于中等偏低水平，有机质缺乏，氮磷含量低。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1空气环境质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目所在区域环境空气功能区为二类区，本项目评价基准年为2018年。 根据《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省环境保护厅办公室，2019年1月11日）中蓝田县例行监测点位数据。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m³） 标准值 （μg/m³） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 87 70 124.3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1 不达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 37 40 92.5 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1900 4000 47.5 达标 O3 8小时平均第90百分位数 161 160 100.6 不达标 由监测站点的监测统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2、CO年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外， PM10、PM2.5、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 西安重光明宸检测技术有限公司于2019年8月13~8月19日对本项目所在区域其他污染物（即氨、硫化氢）进行了补充监测。 监测项目：氨、硫化氢；以及同步观测监测期间的气象要素。 监测频次： 表3.1-2 监测频次 监测项目 监测频率 氨 1h平均浓度 连续7天，每天采样4次 硫化氢 监测布点：在项目厂址下风向杨刘坡村G1各布设1个监测点位，具体监测布点见附图。 表3.1-3 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标/m 监测因子 检测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 杨刘坡村G1 341382 3782444 氨、硫化氢 2019年8月13~8月19日 SE 970 表3.1-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（µg/m3） 监测浓度范围/（µg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 杨刘坡村G1 341382 3782444 氨 1h 200 50~80 40 0 达标 硫化氢 1h 10 ND / 0 达标 由监测结果可知，项目厂址下风向杨刘坡村G1监测点位氨和硫化氢1小时浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 3.2声环境质量 西安重光明宸检测技术有限公司于2019年8月15~16日对本项目所在区域声环境质量进行了现状监测。 监测项目：等效连续A声级。 监测频次：连续监测2天，昼夜各监测1次。 监测布点：在项目四周边界共布设4个监测点位（N1~N4）。监测点位见附图。 声环境质量现状监测结果见下表。 表3.2-1 环境噪声监测结果 监测点位 2019年5月15日 2019年5月16日 执行标准 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 东厂界N1 52.0 42.6 52.3 43.3 昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 南厂界N2 51.3 43.1 51.8 43.4 西厂界N3 51.8 42.5 50.6 44.0 北厂界N4 52.3 43.9 52.1 44.2 由监测结果可知：项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 3.3地表水环境质量 西安重光明宸检测技术有限公司于2019年8月13~15日对本项目所在区域地表水环境质量进行了现状监测。 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP、溶解氧、石油类、粪大肠菌群。同时记录水温。 监测频次：连续3天，每天1次。水温观测频次：应每间隔6h观测一次水温，统计计算日平均水温。 监测布点：地表水现状监测断面布设见下表。 表3.3-1 地表水现状监测断面布设 断面编号 监测断面位置 地表水 W1 排污口上游500m处 灞河 W2 排污口下游1000m处 表3.3-2 地表水监测结果统计表（单位：mg/L） 项目 排污口上游500m处W1 排污口下游1000m处W2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准 达标情况 8月13日 8月14日 8月15日 8月13日 8月14日 8月15日 pH 7.32 7.36 7.33 8.1 8.05 8.06 6~9 达标 COD 8 8 7 12 14 14 20 达标 BOD5 1.7 1.8 1.6 2.2 2.3 2.5 4 达标 氨氮 0.461 0.378 0.506 0.689 0.711 0.644 1 达标 悬浮物 30 31 30 23 23 22 / 达标 总氮 5.26 5.04 5.22 5.59 5.6 5.65 1 超标 总磷 0.038 0.04 0.044 0.061 0.063 0.065 0.2 达标 溶解氧 8.43 8.44 8.43 8.02 8.06 8 5 达标 石油类 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05ND 0.05 达标 粪大肠菌群 >24000 >24000 >24000 >24000 >24000 >24000 10000MPN/L 超标 由监测结果可知：排污口上游500m处W1和排污口下游1000m处W2 总氮、粪大肠菌群因子超标，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 3.4地下水环境质量 西安重光明宸检测技术有限公司于2019年8月13日对本项目所在区域地下水环境质量进行了现状监测。 （1）监测项目： 水质：K+、+Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。 水位：井口坐标、井深、水位埋深。 （2）监测频次：连续监测1天，每日采样1次。 （3）监测布点：设置3个水质、水位监测点位，3个水位监测点位。 表3.4-1 地下水监测布点设置 编号 监测点名称 相对项目地方位 与项目距离（m） 监测项目 GW1 项目场地 / / 水质、水位 GW2 十里铺村 N 470 水质、水位 GW3 席家河村 NE 730 水质、水位 GW4 薛家河村 NW 1420 水位 GW5 下楼村 NE 1100 水位 GW6 李家湾 NE 1320 水位 表3.4-2 地下水水位监测统计表 编号 监测点名称 经纬度 水位埋深（m） 井深（m） GW1 项目场地 109°16′19.94″；34°10′48.53″ 15 110 GW2 十里铺村 109°16′40.09″；34°11′18.09″ 10 17 GW3 席家河村 109°17′07.73″；34°10′48.82″ 11 22 GW4 薛家河村 109°15′45.41″；34°11′37.37″ 10 15 GW5 下楼村 109°17′11.49″；34°11′06.48″ 11 17 GW6 李家湾 109°17′19.33″；34°11′19.98″ 11 17 表3.4-3 地下水监测结果统计表（单位：mg/L） 检测项目 检测点位 单位 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 项目场地GW1 十里铺村GW2 席家河村GW3 钾 1.14 1.02 1.01 mg/L / 钠 154 76.7 75.3 mg/L / 钙 4.28 68.2 68 mg/L / 镁 4.4 31.9 32.8 mg/L / 碳酸根 5ND 5ND 5ND mg/L / 碳酸氢根 401 500 508 mg/L / pH 7.98 7.82 7.86 无量纲 6.5≤pH≤8.5 氨氮 0.041 0.025ND 0.025 mg/L 0.5 硝酸盐氮 1.91 6.88 7.29 mg/L 20 亚硝酸盐氮 0.003ND 0.003ND 0.003ND mg/L 1 挥发酚 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND mg/L 0.002 氰化物 0.002ND 0.002ND 0.002ND mg/L 0.05 砷 0.3ND 0.3ND 0.3ND µg/L 10 汞 0.04ND 0.04ND 0.04ND µg/L 1 六价铬 0.004ND 0.004ND 0.004ND mg/L 0.05 总硬度 58.6 366 370 mg/L 450 铅 4.4 3.2 3.4 µg/L 10 氟化物 0.96 0.46 0.39 mg/L 1 镉 0.3 0.6 0.3 µg/L 5 铁 0.03ND 0.03ND 0.03ND mg/L 0.3 锰 0.01ND 0.01ND 0.01ND mg/L 0.1 溶解性总固体 739 808 807 mg/L 1000 耗氧量 2.15 2.16 2.24 mg/L 3 硫酸盐 34 49 42 mg/L 250 氯化物 21.9 21.7 23 mg/L 250 总大肠菌群 <2 <2 <2 MPN/100mL 3 细菌总数 42 26 16 个/mL 100 由监测结果可知，各监测点位地下水监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 3.5土壤环境质量 西安重光明宸检测技术有限公司于2019年8月19日对本项目所在区域土壤环境质量进行了现状监测。 （1）理化特性调查 调查内容：pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。 （2）监测项目 基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1—二氯乙烷、1,2—二氯乙烷、1,1—二氯乙烯、顺—1,2—二氯乙烯、反—1,2—二氯乙烯、二氯甲烷、1,2—二氯丙烷、1,1,1,2—四氯乙烷、1,1,2,2—四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1—三氯乙烷、1,1,2—三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3—三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2—二氯苯、1,4—二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2—氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等共45项。 特征因子：镉、砷、铅、滴滴涕、α-六六六、乐果。 （3）监测频次：监测1次。 （4）监测布点：占地范围内3个表层样。 表3.5-1 土壤监测布点设置 编号 监测点位置 取样深度 监测因子 S1 MBR生物池旁 表层样0~0.2m取样 基本因子+特征因子 S2 厂区内西南角空地 表层样0~0.2m取样 特征因子 S3 接触消毒池旁 表层样0~0.2m取样 特征因子 表3.5-2 土壤监测统计表 序号 检测项目 MBR生物池旁S1 厂区内西南角空地S2 接触消毒池旁S3 标准 1 砷 12.2 14.2 14.1 60.0 2 镉 0.09 ND 0.10 65 3 铅 20 11 24 800 4 乐果 ND ND ND 619 1 α‐六六六 ND ND ND 0.3 2 p,p'‐DDE ND ND ND 7 3 p,p'‐DDD ND ND ND 7.1 4 o,p'‐DDT ND ND ND 6.7 5 p,p'‐DDT ND ND ND 6.7 6 汞 0.356 / / 38 7 镍 29 / / 900 8 六价铬 ND / / 5.7 9 铜 28.0 / / 18000 10 四氯化碳 ND / / 2.8 11 氯仿 ND / / 0.9 12 氯甲烷 ND / / 37 13 1,1—二氯乙烷 ND / / 9 14 1,2—二氯乙烷 ND / / 5 15 1,1—二氯乙烯 ND / / 66 16 顺—1,2—二氯乙烯 ND / / 596 17 反—1,2—二氯乙烯 ND / / 54 18 二氯甲烷 ND / / 616 19 1,2—二氯丙烷 ND / / 5 20 1,1,1,2—四氯乙烷 ND / / 10 21 1,1,2,2—四氯乙烷 ND / / 6.8 22 四氯乙烯 ND / / 53 23 1,1,1—三氯乙烷 ND / / 840 24 1,1,2—三氯乙烷 ND / / 2.8 25 三氯乙烯 ND / / 2.8 26 1,2,3—三氯丙烷 ND / / 0.5 27 氯乙烯 ND / / 0.43 28 苯 ND / / 4 29 氯苯 ND / / 270 30 1,2—二氯苯 ND / / 560 31 1,4—二氯苯 ND / / 20 32 乙苯 ND / / 28 33 苯乙烯 ND / / 1290 34 甲苯 ND / / 1200 35 间二甲苯+对二甲苯 ND / / 570 36 邻二甲苯 ND / / 640 37 硝基苯 ND / / 76 38 苯胺 ND / / 260 39 2—氯酚 ND / / 2256 40 苯并[a]蒽 ND / / 15 41 苯并[a]芘 ND / / 1.5 42 苯并[b]荧蒽 ND / / 15 43 苯并[k]荧蒽 ND / / 151 44 䓛 ND / / 1293 45 二苯并[a,h]蒽 ND / / 1.5 46 茚并[1,2,3-cd]芘 ND / / 15 47 萘 ND / / 70 由监测结果可知，各监测点位土壤监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目主要环境保护目标见下表。 表3.6-1 环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容（人） 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 环境空气 342002 3783530 席家河村 600 二类区 E 805 342160 3783999 下楼 500 NE 1150 342279 3784462 李家湾 300 NE 1320 342822 3784263 靳家湾 300 NE 1800 342467 3784805 徐梁坡 300 NE 1750 343140 3784872 柿园 200 NE 2340 342937 3782639 白羊寨 500 SE 1940 341382 3782444 杨刘坡村 300 SE 970 341006 3782167 刘家坡 200 S 1240 340533 3781332 牟家村 500 S 2060 340190 3781637 龙村 800 S 1850 340257 3782802 杨家坡 300 SW 920 338931 3781618 李家沟 600 SW 2680 339516 3782539 野狐村 500 SW 1540 339044 3783169 贺家村 700 SW 1620 339804 3785023 薛家河村 500 NW 1700 339241 3785403 王三庄 100 NW 2420 340122 3785545 宋家庙村 500 NW 1890 340989 3784444 十里铺村 800 N 670 341294 3785659 营坡 300 N 1990 地表水 / / 灞河 水质 III类 SW 90 地下水 评价区内地下水 III类 / /

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类类标准。 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准； 4、地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准； 5、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、恶臭气体排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求；油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相应标准。 2、项目尾水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 3、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关规定。 5. 其他执行国家和地方有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求，本办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂）主要污染物排放总量指标的审核与管理。 因此，本项目不设置污染物排放总量指标。 |

# 5建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 5.1主体工程 主要工艺流程及产污节点如下： 图5.1-1 污水处理工艺流程图 5.1.1生产工艺说明 （1）污水经粗格栅去除较大杂物，保护水泵。污水提升至细格栅，去除较小漂浮物，以保证后续处理流程特别是污泥处理系统的正常运行。再经过曝气沉砂池，去除污水中细粒径（d≥0.2mm）的砂砾。 （2）污水经配水井配水至A2O生物反应池进行污染物的降解，可视为污水二级生物处理。污水厂原有工程鼓风机房分别向原有工程和扩建工程A2O生物反应池提供空气，从而确保了池内充足的氧气及污泥混合悬浮状态。 （3）原有工程A2O生物反应池出水经二沉池、滤布滤池处理；扩建工程经MBR膜池。 （4）原有工程和扩建工程处理后的污水流入接触池，经次氯酸钠消毒后，排入原有工程厂区巴氏计量槽，由同一排放口排出。 （5）剩余污泥通过污泥泵排入污水厂原有工程重力浓缩池，重力排入贮泥池，最终经过污泥进料泵，进入离心脱水机，进行污泥脱水，然后外运处置。 5.1.2污水厂水质特性分析 蓝田污水厂服务范围主要为居住区和园区，但以生活污水为主。污水采用生物处理工艺，特别是生物脱氮除磷工艺，对进水中污染物质的配比 和平衡有较高的要求。现将该再生水厂进水水质配比指标列表如下并予以分析。 表5.1-1进水水质各污染物配比表 项目 BOD5/ CODcr BOD5/TN BOD5/TP 指标 0.3 3 20 数值 0.33 3 36 （1）BOD5/CODcr 该指标是鉴定污水是否适宜采用生物处理的一个衡量指标，也是一种 最简单易行和最常用的方法，一般认为BOD5/CODcr＞0.30的污水才适于采 用生化处理。该比值越大，可生化性越好。本厂进水该项指标为0.33，适 合采用生物处理方案，至于如何提高BOD5、CODcr的去除率，则需将去除BOD5、CODcr的生物过程与脱氮除磷的生物过程有机统一，选择合适的工艺设计参数。 （2）BOD5/TN 该指标是鉴别采用生物脱氮碳源的主要指标。由于生物脱氮的反硝化 过程中主要利用原污水中的含碳有机物作为电子供体，该比值越大，碳源 越充足，反硝化进行越彻底，理论上BOD5/TKN>2.86时反硝化可进行。实际运行资料表明BOD5/TKN>4.0时可使反硝化过程正常进行。按照本工程的进水水质，BOD5/TN指标为3.0，BOD5/TN偏低。另外，由于本工程的出水总氮要求小于12mg/L，A/A/O工艺达不到功能要求，必须采取其它措施。可采用MBR工艺。 （3）BOD5/TP 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷 菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以 PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗 粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好 氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。 进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20，比值越大，生物除磷效果越明显。分析进水水质，本工程BOD5/TP=36，可以采用生物除磷工艺。通过控制TN的去除效率，增设厌氧池强化反硝化作用，降低与原污水接触的回流污泥中的硝酸盐含量，则回流污泥所携带的硝态氮不会影响 厌氧区的释磷效果，从而提高系统的磷去除率。但本厂出水要求TP≤0.3mg/L，还需辅助化学除磷。 5.1.3污水厂总体工艺流程组成 根据万田污水厂进水水质特点及出水水质要求，本污水厂处理工艺必须采用具有除磷、硝化和反硝化功能的二级生物处理和化学除磷及深度处理才能达到设计要求。 鉴于万田污水厂为改扩建工程，污水系统的生活污水较多，污水管网系统泵站较少，进水固体悬浮物较高，为保证污水提升泵及后续污水、污泥处理构筑物的稳定运行，有必要加强粗、细格栅的功能。 根据上述论述，污水厂的总体工艺流程包括：一级机械处理段、二级生物处理段、深度处理段、污泥处理段。 (1) 一级机械处理段 在所有污水处理厂中，污水在进入生物处理之前都必须进行预处理，以保证后续处理工段稳定运行。预处理段包括粗格栅、进水提升泵、细格栅、沉砂池等。一般情况下，同样的机械处理构筑物和设备选择可以满足不同类型生物处理工艺的预处理要求。 (2)二级生物处理段 常规二级生化处理的去除目标是有机污染物，对污水中同时存在的氮、磷营养物质只能去除其中的一小部分，一般氮的去除率只有20%左右，通过生物合成去除的磷也只有15%～20%，残存的大部分氮和磷将随出水排放到受纳水体，不能满足万田污水厂的处理要求。 近年来，具有除磷脱氮功能的生物处理技术发展很快。生物除磷脱氮工艺能将总氮去除率提高到 70%～80%，总磷去除率提高到70～90%，一般情况下可以稳定可靠地满足处理需求。因此，本工程污水处理的二级生物处理段将采用生物除磷脱氮工艺。由于生物除磷脱氮工艺的类型和实施方式多种多样，各具特点，其适用范围和应用的边界条件也存在差异，因此， 应进行全面的分析和比较后选用。 (3)深度处理段 污水深度处理的对象是污水厂二级处理后的出水，二级处理后的出水中所含物质与天然水所含物质不同，天然水形成浊度的主要是泥沙等无机物，而污水二级出水中是胶体和菌胶团，因此，污水深度处理不同于传统的给水处理。 对城市污水深度处理和污水回用常规处理提出了几种常用工艺：类似于给水处理的老三段工艺（但设计参数不同）、微滤机工艺、活性砂工艺，由于本厂的CODcr、BOD5、SS等要求均很高，因此，还需设置臭氧活性碳过滤设施或直接膜过滤、次氯酸钠消毒工艺。由于各种工艺各具特点，其适用范围和应用的边界条件也 存在差异，因此，应进行全面的分析和比较后选用。 5.1.4二级生物处理工艺方案 A2/O工艺：在污水处理生化反应池内同时设置有厌氧区和缺氧区，从而达到在降解碳化有机污染物（BOD5）的同时能够实现脱氮除磷的效果。A2/O工艺的优点是厌氧、缺氧、好氧分段运行，可以达到同时去除有机物（BOD5）、脱氮、除磷的目的，完全能够满足污水处理厂出水中各项 有机污染物达标排放的要求。而且在这种运行状况下，丝状细菌不宜生长 繁殖，基本不存在污泥膨胀的问题。A2/O工艺流程简单，总水力停留时间相对少于其他同类工艺，并且不需外加碳源，厌氧、缺氧段只进行中低速 搅拌，运行费用低。在国内外城市污水处理厂中，A2/O工艺是应用最为广 泛的除磷脱氮污水处理工艺，具有大量成熟的实际运行管理经验。 氧化沟工艺：在活性污泥法中，具有除磷脱氮功能的处理工艺还有氧化沟。氧化沟 是一种新型的活性污泥法，其曝气池呈封闭的沟渠型，污水和活性污泥的 混合液在其中不断循环流动，因而氧化沟又名“连续循环曝气池”。氧化沟构 造简单，运行管理方便且处理效果稳定。但由于氧化沟工艺一般采用表面 曝气设备，生物池水深不宜过大，造成生物池占地面积较大。 对于能满足出水控制标准，可供选择的生化处理方案很多，要确定出 符合当地实际条件，技术上先进可行，经济合理的设计方案是非常重要的 也是比较困难的。对于上述两种方案，设计采用优缺点比较法，在初步方 案设计、工程技术可靠性、水质目标、能源消耗、运行维护等基础上，进 行多方面的综合分析与比较，详见下表。 表5.1-2污水处理工艺综合评价表 序号 评比项目 内容、含义 （一）氧化沟 （二）A2/O 法 一 技术可行性 1 技术适用情况 应用的广泛性，对水量水质的适应程度。 国外应用较多，国内已推广应用，适应各种规模，对水质水量变化适应性强。 国外应用较多，国内已推广应用，适应各种规模，对水质水量变化适应性强。 二 水质目标 2 出水水质 满足排放标准 出水水质好且稳定 出水水质好且稳定 3 外界条件适应性 气温、水温、进水水质变化对出水的影响 出水水质稳定，对外界条件的变化适应性好。 出水水质稳定，对外界条件的变化适应性好。 三 能源消耗 4 供氧效率 供氧能耗 采用表曝方式，供氧效率低，曝气能耗高。 采用底曝方式，供氧效率高，鼓风机能耗相对低。 5 曝气量控制 曝气量调节 调节范围有限 调节范围较广 四 工程实施 6 分步施工 分步实施难易程度 较容易 较容易 7 施工 施工难易程度 容易 容易 五 工程投资 8 工程投资 投资大小 中等 中等 六 占地情况 9 占地 生产区占地大小 较大 较小 七 运行成本 10 运转操作 操作单元多少和方便程度 较高 较低 根据以上的方案比选和分析，两种方案各有优缺点。氧化沟工艺占地大、运营成本高，但系统较稳定、污泥量少。A2/O工艺占地少、运行成本低，但是投资略高。考虑到蓝田县万田污水处理厂原有工程采用的A2/O工艺，出水水质较好，运行状况良好，为了后期运行管理方便，最终推荐采用A2/O工艺作为扩建工程的生物处理工艺。 5.1.5 MBR工艺方案 膜生物反应器（MBR）技术以超、微滤膜分离过程取代传统活性污泥处理过程中的泥水重力沉降分离过程进行固液分离，由于采用膜分离，因此 可以保持很高的生物相浓度和非常优异的出水效果，一次达到再生水水质 要求。可有效去除水中的有机物与氨氮等污染物质，具有许多其他生物处 理技术无法比拟的明显优势，主要具有以下特点： 1、能够高效地进行固液分离，分离效果远好于传统的沉淀池，出水水 质良好，出水悬浮物和浊度接近于零，可直接回用，实现了污水资源化。 2、膜的高效截留作用，使微生物完全截留在反应器内，实现了反应器 水力停留时间（HRT）和污泥龄（SRT）的完全分离，使运行控制更加灵活稳定。 3、反应器内微生物浓度高、耐冲击负荷。 4、有利于增殖生长缓慢的硝化细菌的截留、生长和繁殖，系统硝化效率得以提高。通过运行方式的改变可具有脱氮和除磷功能。 5、泥龄长。膜分离使污水中的大分子难降解成分在体积有限的生物反 应器内有足够的停留时间，大大提高了难降解有机物的降解效率。反应器 在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行，剩余污泥排放量少。 6、自动化程度高，运行管理简便； 7、占地面积小，工艺设备集中。模块化，易于扩建。 图5.1-5 膜生物反应器工艺图 综上所述，膜生物反应器（MBR）工艺，流程简述如下： 经过预处理的污水首先进入A2/O生物池，完成磷的释放（在厌氧条件下，聚磷菌完成磷的释放）、反硝化（在缺氧条件下，反硝化菌完成NO3-N 到N2的转化）、碳化反应（有机物在好氧菌作用下分解为水和二氧化碳）和 硝化反应（氨氮在自养菌的作用下被氧化为硝态氮）。池底设有微孔曝气器， 由鼓风机提供空气供氧，好氧段溶解氧浓度控制在2-3mg/l。 膜分离区和生物池分建，在MBR产水泵的抽吸作用下，使用膜过滤的方式实现完全的固液分离，直接得到高质量的再生水；出水，采用恒流量出 水方式；膜组件由鼓风机提供空气进行膜丝的振荡吹扫，避免微生物附着于膜丝；在膜系统连续运行一段时间或者跨膜压差达到一定数值的情况下， 根据情况系统自动进行反洗、加药反洗或进行离线化学清洗；膜分离区混 合液设置混合液回流泵，根据来水水质和处理程度要求可将混合液分别回 流至回流污泥的反硝化区和缺氧区。剩余污泥通过剩余污泥提升泵提升送 至污泥处理系统进行污泥浓缩、脱水处理。经膜生物反应器（MBR）工艺处理后，出水水质可以达到要求。 根据以上处理工艺方案的论述和技术经济比较，认为采用A2O+MBR工艺较为合适，故A2O+MBR工艺作为扩建工程的推荐方案。 5.1.6 消毒工艺方案 消毒方法大体上可分为两类：物理方法和化学方法。物理方法主要有 加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。但目前最常用的还是使用 化学试剂的化学方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒，常用的化 学消毒剂有多种氧化剂（氯、臭氧、溴、碘、高锰酸钾等）、某些重金属离 子（银、铜等）及阳离子型表面活性剂等。其中，氯价格便宜，消毒可靠又有成熟经验，是应用最广的消毒剂。 表5.1-3几种常用的消毒方法的比较 项目 液氯 二氧化氯 次氯酸钠 紫外线照射 使用剂量（mg/L） 10 2~5 5～10 — 接触时间 10~30 10~20 10～30 短 效率 对细菌 有效 有效 有效 有效 对病毒 部分有效 部分有效 部分有效 部分有效 对芽孢 无效 无效 无效 无效 优点 便宜、成熟、有后续消毒作用 杀菌效果好、无气味、有定型产品 杀菌效果好、无防爆要求 快速、无需化学药剂 缺点 对某些病毒芽孢无效、残毒、有臭味， 占地面积大 维修管理要求较高 管理要求较高 无后续作用，对浊度要求高 用途 各种规模工程 中水及小规模工程 各种规模工程 中水及各种规模工程 通过对以上几种常见污水消毒方法的介绍和分析讨论，且结合污水消毒工艺的适用性、成熟性、安全性、可靠性、采购成本等因素，本方案推荐次氯酸钠消毒工艺。 5.1.7化学除磷方案 本方案中推荐的工艺具有高效的生物除磷效果，污水中的聚磷菌在厌氧条件下释放出体内的磷酸盐，进入好氧条件时吸收磷并形成高浓度污泥随剩余污泥一起排出，从而达到高效除磷的目的。但是从前面的水质分析可以看出，TP的去除率为90％，这样，本方案推荐采用的生物除磷工艺不能达到要求，应考虑增加化学除磷工艺。化学除磷是指向污水中投加无机金属盐药剂，与污水中溶解性磷酸盐混合后形成颗粒状非溶解性物质，使磷从污水中去除的方法。 本工程选用聚合氯化铝（PAC）作为化学除磷的混凝剂。本工程化学除磷药剂投加至MBR进水渠内，通过跌水达到混合的目的，在膜池内进行反应、沉淀，最终达到除磷的目的。 5.1.8污泥处理与处置 1、污泥处理 污泥处理工艺为：重力浓缩+离心脱水。 污泥处理流程简介：来自二沉池、MBR生物池的剩余污泥进入污泥泵房，通过提升至重力浓缩池，浓缩后的污泥通过重力排入贮泥池，再通过污泥进料泵将污泥送入离心脱水机，脱水后泥饼经无轴螺旋输送机送至运泥车运出。 细格栅栅渣，沉砂池沉砂直接外运填埋。 重力浓缩：利用重力作用的自然沉降分离方式,不需要外加能量,它是通过在沉淀中形成高浓度污泥层达到浓缩污泥的目的,是目前污泥浓缩方 法的主体。单独的重力浓缩是在独立的重力浓缩池中完成,工艺简单有效, 但停留时间较长时可能产生臭味,而且并非适用于所有的污泥。如果应用于 生物除磷剩余污泥浓缩时,会出现磷的大量释放,其上清液需要采用化学法 进行除磷处理。重力浓缩法适用于初沉污泥、化学污泥和生物膜污泥。 离心脱水：离心式污泥脱水机是利用固液两相的密度差，在离心力的作用下，加快固相颗粒的沉降速度来实现固液分离的。具体分离过程为污 泥和絮凝剂药液经入口管道被送入转鼓内混合腔，在此进行混合絮凝（若为污泥泵前加药或泵后管道加药，则已提前絮凝反应），由于转子（螺旋和转鼓）的高速旋转和摩擦阻力，污泥在转子内部被加速并形成一个圆柱 液环层（液环区），在离心力的作用下，比重较大固体颗粒沉降到转鼓内 壁形成泥层（固环层），再利用螺旋和转鼓的相对速度差把固相推向转鼓锥端，推出液面之后（岸区或称干燥区）泥渣得以脱水干燥，推向排渣口排出，上清液从转鼓大端排出，实现固液分离。 图5.1-6 污泥脱水离心机结构图 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，污泥含水率可降至80%以下。 2、污泥处置 目前，污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置。 经调查，陕西正和盛坤环境科技有限公司拟在蓝田县万田污水处理厂原有工程厂区外西北位置建设污泥处置站，采用筒仓式高温好氧生物发酵工艺对污泥进行无害化、资源化处理，处理后的污泥可作为营养土用于市政道路绿化、花卉种植、园林绿化等。 待污泥处置站建成后，蓝田县万田污水处理厂产生污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由该污泥处置站进行无害化处置。 5.1.9臭气处理 目前，污水处理厂未采取臭气的收集和处理措施。 原有工程改造对污泥浓缩池、污泥贮泥池、污泥脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由15m高1#排气筒排放；扩建工程对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后，由15m高2#排气筒排放。 生物过滤法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于90%。其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物过滤除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

5.2主要污染工序： 5.2.1施工期污染工序 本项目施工期不涉及土建施工，主要为部分环保设施设备安装。 施工期环境影响主要为环保设施设备安装噪声，噪声级在73dB~95dB之间。施工时间短，随施工结束施工环境影响消失，且建设单位积极采取施工降噪措施，施工过程不会对周围环境造成明显影响。 5.2.2营运期污染工序 （1）废气 项目废气主要为恶臭气体、食堂油烟等。 （2）废水 项目废水主要为生活污水。 （3）噪声 项目新增噪声源主要为除臭风机设备运行产生的噪声，噪声值在90dB（A）。 （4）固废 项目固体废物主要为格栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、废油脂、废膜组件等。 5.3改扩建前后污染物排放“三本帐” 表5.3-1改扩建前后污染物排放量统计 项目 污染物 原有工程排放量（t/a） 原有工程改造“以新带老”削减量（t/a） 扩建工程排放量（t/a） 改扩建后全厂排放量（t/a） 排放增减量（t/a） 废气 NH3 1.027 0.3493 0.7355 1.4132 +0.3862 H2S 0.050 0.0155 0.0255 0.0600 +0.0100 油烟 0 0 0.0005 0.0005 +0.0005 废水 水量（m3/d） 15000 0 15000 30000 +15000 COD 328.5 164.3 164.3 328.5 0 BOD5 109.5 76.7 32.9 65.7 -43.8 SS 109.5 54.8 54.8 109.5 0 NH3-N 43.8 35.6 8.2 16.4 -27.4 TN 109.5 43.8 65.7 131.4 +21.9 TP 5.5 3.8 1.6 3.3 -2.2 固废 格栅渣 600.0 600.0 1200.0 1200.0 +600.0 沉砂 0.0 0.0 165.0 165.0 +165.0 污泥 2600.0 0 2600.0 5200.0 +2600.0 生活垃圾 3.3 0.6 2.7 5.5 +2.2 废油脂 0.0 0 0.5 0.5 +0.5 废膜组件 0.0 0.0 0.1 0.1 +0.1

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 恶臭气体 | NH3 | 35.034mg/m3、4.6086t/a | 1.752mg/m3、1.4132t/a |
|  |  | H2S | 0.371mg/m3、0.0915t/a | 0.019mg/m3、0.0600t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.57mg/m3、0.00125t/a | 0.23mg/m3、0.00050t/a |
| 水 污 染 物 | 污水处理厂污水 | COD | 550mg/L、6022.5 t/a | 30mg/L、328.5 t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L、1971.0 t/a | 6mg/L、65.7 t/a |
|  |  | SS | 250mg/L、2737.5 t/a | 10mg/L、109.5 t/a |
|  |  | NH3-N | 45mg/L、492.8 t/a | 1.5mg/L、16.4 t/a |
|  |  | TN | 60mg/L、657.0 t/a | 12mg/L、131.4 t/a |
|  |  | TP | 5mg/L、54.8 t/a | 0.3mg/L、3.3 t/a |
| 固 体 废 物 | 格栅 | 格栅渣 | 1200 t/a | 0 |
|  | 沉砂池 | 沉砂 | 165 t/a | 0 |
|  | MBR膜池 | 污泥 | 5200t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 5.48 t/a | 0 |
|  | 食堂 | 废油脂 | 0.55 t/a | 0 |
|  | MBR膜池 | 废膜组件 | 0.1 t/a | 0 |
| 噪声 | 新增噪声源主要为除臭风机设备运行产生的噪声，噪声值在90dB（A）。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施。 |
| 其它 | / |
| 主要生态影响： 根据现场调查可知，本项目附近人类活动频繁、无珍稀动植物，建设单位做好各项污染防治措施，使污染物全部达标排放，对当地生态环境影响较小。 |

# 7环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 7.1.1环境空气影响分析 本项目施工期不涉及土建施工，主要为部分环保设施设备安装。 施工期的主要噪声源有切割机、打磨机、手电钻、电锤等小型设备，噪声级在73dB~95dB之间。 上述噪声源可视为点声源，噪声衰减公式如下： 式中：LA——距离声源r m处的施工噪声预测值dB（A）； L0——距离声源r0 m处的施工噪声预测值dB（A）。 根据上述公式，预测结果见下表所示。 表7.1-1 施工机械环境噪声影响预测结果 设备名称 噪声级(dB(A)) 距施工设备距离及监测噪声值（m） 标准值dB(A) 5 10 40 80 100 200 280 昼间 夜间 切割机 90 76.0 70.0 62.0 56.0 53.1 50.1 45.5 70 55 打磨机 90 76.0 70.0 62.0 56.0 53.1 50.1 45.5 电锤 73 59.0 53.0 45.0 39.0 36.1 33.0 29.5 手电钻 95 81.0 75.0 67.0 61.0 58.1 55.0 51.5 由上表可知，随着距离声源距离的不断增加，噪声值有不同程度的衰减。在一般情况下若不考虑房屋、树木和空气等的影响，仅考虑距离衰减，距声源10m处，单个设备噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间：75dB(A)噪声排放限值；距声源100m处，单个设备噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）夜间：55dB(A)噪声排放限值。 为降低施工噪声对周边环境的影响，建议采取以下措施： ①从以上分析结果可知，项目在施工期间夜间噪声会严重超标，因此该项目应禁止在夜间进行施工。 ②从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ③采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ④施工场地的施工车辆出入地点应远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 采取上述措施后，项目施工期噪声对周围声环境的影响较小。施工时间短，随施工结束施工环境影响消失，且建设单位积极采取施工降噪措施，施工过程不会对周围环境造成明显影响。

7.2营运期环境影响分析 7.2.1环境空气影响分析 项目废气主要为恶臭气体、食堂油烟等。 （1）恶臭气体 污水处理厂运行产生恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢。 原有工程改造恶臭气体主要排放点为A2O生物池、二沉池、污泥浓缩池、污泥贮泥池、污泥脱水机房等；扩建工程恶臭气体主要排放点为粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅、A2O生物池、MBR膜池等。 根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，2011.9），各处理单元恶臭气体产污系数通过单位时间内单位面积散发量表征，恶臭污染物在各处理单元的产生系数见下表。 表7.2-1 恶臭污染物产生系数 单位：mg/(s*m2) 名称 NH3 H2S 格栅、沉砂池、初沉池 0.103 1.091*10-3 生物处理单元 0.005 0.26*10-3 污泥处理单元 0.015 0.03*10-3 原有工程改造对污泥浓缩池、污泥贮泥池、污泥脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高1#排气筒排放。A2O生物池、二沉池产生恶臭气体为无组织排放。 扩建工程对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高2#排气筒排放。A2O生物池、MBR膜池产生恶臭气体为无组织排放。 表7.2-2a 原有工程改造恶臭气体产生情况 排放形式 建构筑物 面积(m2) 产生量（kg/h） NH3 H2S 有组织 污泥浓缩池 201.06 0.0109 0.00002 污泥储存池 60.00 0.0032 0.00001 污泥脱水机房 360.00 0.0194 0.00004 无组织 A2O生物池 3300.00 0.0594 0.00309 二沉池 904.78 0.0163 0.00085 合计 0.1092 0.00400 表7.2-2b 扩建工程恶臭气体产生情况 排放形式 建构筑物 面积(m2) 产生量（kg/h） NH3 H2S 有组织 粗格栅 162.84 0.0604 0.00064 提升泵房 235.06 0.0872 0.00092 细格栅 249.56 0.0925 0.00098 曝气沉砂池 192.6 0.0714 0.00076 膜格栅 105 0.0389 0.00041 无组织 A2O生物池 2884.64 0.0519 0.00270 MBR膜池 268.8 0.0145 0.00003 合计 0.4169 0.00644 表7.2-3a 原有工程改造恶臭气体产排情况 排放形式 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 废气量m3/h 有组织 NH3 0.2938 0.0335 95% 0.0147 0.0017 0.168 10000 H2S 0.00059 0.00007 0.00003 0.000003 0.0003 无组织 NH3 0.6630 0.0757 0% 0.6630 0.0757 / / H2S 0.0345 0.0039 0.0345 0.0039 / / 表7.2-3b 扩建工程恶臭气体产排情况 排放形式 污染物 产生量t/a 产生速率kg/h 处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 废气量m3/h 有组织 NH3 3.0698 0.3504 95% 0.1535 0.0175 1.752 10000 H2S 0.0325 0.0037 0.0016 0.0002 0.019 无组织 NH3 0.5820 0.0664 0% 0.5820 0.0664 / / H2S 0.0239 0.0027 0.0239 0.0027 / / 由上述可知，污水厂原有工程改造和扩建工程氨、硫化氢排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。 （2）食堂油烟 污水厂原有工程厂区设有食堂。食堂油烟经过油烟净化器处理后，引至楼顶排放。 表7.2-4 食堂油烟产排情况 油烟产生量(kg/a) 产生浓度 净化效率 油烟排放量(kg/a) 排放浓度（mg/m3） 风量（m3/h） 1.25 0.57 ≥60% 0.50 0.23 2000 食堂油烟排放浓度为0.23mg/m3，处理效率不小于60%，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （3）大气环境影响评价 ①估算模型 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 ②污染源强 表7.2-5a 点源排放参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h) X Y NH3 H2S 1 1#排气筒（原有工程改造） 340750 3783661 469 15 0.48 15.35 25 8760 正常 0.0017 0.000003 2 2#排气筒（扩建工程） 341255 3783485 469 15 0.48 15.35 25 8760 正常 0.0175 0.0002 表7.2-5b 面源排放参数 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h) X Y NH3 H2S 1 1#面源（原有工程改造） 340750 3783612 469 70 60 130 3 8760 正常 0.0757 0.0039 2 2#面源（扩建工程） 340966 3783521 469 73 50 130 3 8760 正常 0.0664 0.0027 ③估算模型参数 表7.2-6 估算模型参数 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42.9 最低环境温度/℃ -15.6 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率/m 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/km 岸线方向/° ④主要污染源估算模型计算结果 表7.2-7 估算模型计算结果统计表 污染源 污染物 最大1h地面空气质量浓度Ci（µg/m3） 最大地面空气质量浓度占标率Pi（%） D10% 1#排气筒（原有工程改造） NH3 0.1320 0.07 / H2S 0.0002 0 / 1#面源（原有工程改造） NH3 17.2000 8.6 / H2S 0.8860 8.86 / 2#排气筒（扩建工程） NH3 1.3500 0.68 / H2S 0.0155 0.15 / 2#面源（扩建工程） NH3 16.3000 8.13 / H2S 0.6610 6.61 / 由上述估算结果可知，1#排气筒（原有工程改造）最大落地浓度出现在下风向211m处，NH3最大落地浓度为0.1320µg/m3，最大占标率为0.07%；H2S最大落地浓度为0.0002µg/m3，最大占标率为0%；1#面源（原有工程改造）最大落地浓度出现在下风向51m处，NH3最大落地浓度为17.2µg/m3，最大占标率为8.6%；H2S最大落地浓度为0.886µg/m3，最大占标率为8.86%；2#排气筒（扩建工程）最大落地浓度出现在下风向211m处，NH3最大落地浓度为1.35µg/m3，最大占标率为0.68%；H2S最大落地浓度为0.0155µg/m3，最大占标率为0.15%；2#面源（扩建工程）最大落地浓度出现在下风向50m处，NH3最大落地浓度为16.3µg/m3，最大占标率为8.13%；H2S最大落地浓度为0.6610µg/m3，最大占标率为6.61%； 由上述估算结果可知，NH3和H2S最大落地浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 ⑤评价等级判定 评价工作等级按下表的分级判据进行划分。 表7.2-8 评价等级判别表 评价工作等级判别表 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 由上述可知1%≤Pmax=8.86%<10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。 ⑥防护距离 A、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.5.5.2在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离”。 根据上述估算结果可知，本项目厂界外的所有污染物贡献浓度值均达标，因此不设置大气环境防护距离。 B、卫生防护距离 根据西安市蓝田县环境保护局《关于西安市污水处理有限公司蓝田县万田污水处理厂改扩建工程环境影响报告表的批复》（蓝环批复【2016】001号）要求，蓝田县万田污水处理厂卫生防护距离为100m，本次评价仍维持原环评批复要求卫生防护距离不变。 根据现场踏勘，距离项目最近的环境保护目标为北侧670m处的十里铺村，因此，本项目卫生防护距离范围内无环境保护目标。同时，环评要求今后在卫生防护距离范围内不得规划新建居民、学校、医院等环境保护目标。 ⑦污染物排放量核算 表7.2-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（µg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 DA001 NH3 167.69 0.0017 0.0147 H2S 0.34 0.000003 0.000029 2 DA002 NH3 1752.14 0.0175 0.1535 H2S 18.56 0.0002 0.0016 主要排放口合计 NH3 0.1682 H2S 0.0017 有组织排放总计 NH3 0.1682 H2S 0.0017 表7.1-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（µg/m3） 1 / 1#面源（原有工程改造） NH3 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准二级标准 1500.0 0.6630 H2S 60.0 0.0345 2 / 2#面源（扩建工程） NH3 / 1500.0 0.5820 H2S 60.0 0.0239 无组织排放总计 主要排放口合计 NH3 1.2450 H2S 0.0584 表7.2-13 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 NH3 1.4132 2 H2S 0.0600 （3）大气污染防治措施 原有工程改造对污泥浓缩池、污泥贮泥池、污泥脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高1#排气筒排放；扩建工程对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高2#排气筒排放。 生物过滤法除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，除臭效率大于95%。其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物过滤除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3 等简单无机物。 图7.2-1 生物滤池除臭工艺图 污水处理厂“加盖+生物滤池除臭工艺”其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底、处理效果好等特点而在实际应用中推广，已成为城市污水处理中臭气处理的主流工艺。经调查，目前西安市第一污水处理厂、西安市第二污水处理厂均采用该工艺处理恶臭气体，根据《西安市第一、第二污水处理厂二期除臭加盖工程竣工验收鉴定书》，西安市第一、第二污水处理厂“加盖+生物滤池除臭工艺”设施运转正常、除臭效果稳定，厂区臭气污染物排放浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准。 综上所述，本项目恶臭气体采用“加盖+生物滤池除臭工艺”合理可行，恶臭气体可稳定达标排放。 7.2.2地表水环境影响分析 7.2.2.1评价等级与评价范围 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。 本项目污水经处理达标后，排入灞河，新增废水排放量200 m3/d <Q=15000m3/d<20000 m3/d。废水污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录A计算水污染最大当量数W=-8760<600000。本项目直接排放水体影响范围不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标。 因此，本项目地表水环境影响评价等级为二级。 表7.2-14 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — （2）评价范围 排污口上游500m至下游2000m河段范围。 7.2.2.2地表水环境影响预测 （1）预测因子与预测范围 预测因子为COD、NH3-N。 预测范围为排污口至下游2000m河段范围 （2）预测时期 预测时期为枯水期。 （3）预测情景 预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响。 （4）预测内容 各关心断面（控制断面、取水口、污染源排放核算断面等）水质预测因子的浓度及变化；到达水环境保护目标处的污染物浓度；各污染物的最大影响范围；排放口混合区范围。 （5）预测模型 项目污水连续稳定排放，灞河预测时期水流基本恒定，预测范围为平直河段，采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）推荐的河流纵向一维水质数学模型（连续稳定排放）。 1）混合过程段长度估算公式 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m； a——排放口到岸边的距离，m； u——断面流速，m/s； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。 Ey根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-93）推荐的泰勒法（Taylor）计算，公式为： Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2 H——平均水深，m； g——重力加速度，m/s2； I——水力坡度，m/m。 2）纵向一维数学模型 I、水质数学模型的基本方程 式中 ：A——断面面积，m2； C—— 污染物浓度，mg/L； t—— 时间，s； Q—— 断面流量，m3/s； x—— 笛卡尔坐标系X向的坐标，m； q——单位河长的旁侧入流，m2/s； Ex——污染物纵向扩散系数，m2/s； CL—— 旁侧出入流（源汇项）污染物浓度，mg/L。 Ex根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-93）推荐的爱尔德法（Elder）计算，公式为： Ex=5.93H（gHI）1/2 H——平均水深，m； g——重力加速度，m/s2； I——水力坡度，m/m。 II、解析方法：连续稳定排放 根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值）选择相应的解析解公式。 ①当α≤0.027，Pe≥1时，适用对流降解模型： ，x≥0 ②当α≤0.027，Pe＜1时，适用对流扩散降解简化模型： ，x＜0 ，x≥0 ③当0.027＜α≤380时，适用对流扩散降解模型： ，x＜0 ，x≥0 ④当α＞380时，适用扩散降解模型： ，x＜0 ，x≥0 式中：α——O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值； Pe——贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值； C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L； x——河流沿程坐标，m，x=0指排放放口处，x＞0指排放口下游段，x＜0指排放口上游段； k——污染物综合衰减系数，1/s； C—污染物浓度，mg/L； Cp—污染物排放浓度，mg/L； Ch—河流上游污染物浓度，mg/L； Qp—污水排放量，m3/s； Qh—河流流量，m3/s。 （6）参数确定 经查阅相关文献包括：《浐灞河下游河段水质模拟研究》（聂勃等，水资源与水工程学报，2012.2）、《灞河流域近50年径流量变化特征分析》（舒媛媛等，水资源与水工程学报，2015.2）、《灞河流域水文特性分析》（王战平等，水资源与水工程学报，2009.10）《灞河生态需水量研究》（王战平，地下水，2009.11）、《灞河流域信息特征提取及水文水质模拟研究》（陕西科技大学硕士论文，2016.5）、《浐灞河下游河段生态环境需水量研究》（西安理工大学硕士论文），得到灞河枯水期相关水文参数见下表。 表7.2-15 灞河枯水期相关水文参数 B-水面宽度，m a-排放口到岸边的距离，m u-断面流速，m/s H-平均水深，m g-重力加速度，m/s2 I-水力坡度，m/m Ey-污染物横向扩散系数，m2/s Ex-污染物纵向扩散系数，m2/s k-污染物综合衰减系数，1/s Qh-河流流量，m3/s COD NH3-N 80.42 10.00 0.02 1.06 9.80 0.006 0.15 1.57 2.89*10-6 1.85*10-6 1.82 根据工程分析，项目排放源强见下表。 表7.2-16 项目排放源强参数 项目 Cp-污染物排放浓度，mg/L Qp-污水排放量，m3/s COD NH3-N 正常排放 30 1.5 0.35 非正常排放 550 45 根据监测报告，排污口上游500m处灞河水质背景浓度见下表。 表7.2-17 灞河水质背景参数 Ch-河流上游污染物浓度，mg/L COD NH3-N 7.67 0.68 （7）预测结果 根据混合过程段长度估算公式及相关水文参数，计算得混合段长度Lm=415.27m，说明污水排入灞河后，在下游415.27m处可完全混合。 根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值）及相关水文参数，计算得α(COD)=0.00996≤0.027，α(NH3-N)=0.00638≤0.027，Pe=1.09≥1，因此，选择对流降解模型的解析解公式。 根据对流降解模型的解析解公式、相关水文参数、排放源强参数及灞河水质背景参数，项目污水正常排放、非正常排放两种工况，对灞河水环境的影响预测结果见下表。 表7.2-18 项目污水正常排放对灞河水环境影响预测结果 x-河流沿程坐标，m C-污染物浓度，mg/L COD NH3-N 10 11.23 0.81 50 11.17 0.81 100 11.09 0.81 200 10.94 0.80 300 10.80 0.79 400 10.65 0.78 500 10.51 0.78 600 10.37 0.77 700 10.23 0.76 800 10.09 0.76 900 9.95 0.75 1000 9.82 0.74 1500 9.18 0.71 2000 8.58 0.68 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 20 1.0 表7.2-19 项目污水非正常排放对灞河水环境影响预测结果 x-河流沿程坐标，m C-污染物浓度，mg/L COD NH3-N 10 94.43 7.78 50 93.92 7.75 100 93.28 7.71 200 92.03 7.65 300 90.79 7.58 400 89.57 7.52 500 88.36 7.45 600 87.17 7.39 700 86.00 7.32 800 84.84 7.26 900 83.70 7.20 1000 82.57 7.14 1500 77.16 6.83 2000 72.11 6.54 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 20 1.0 项目污水正常排放工况，灞河中COD、NH3-N预测浓度均达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，不会灞河水环境造成影响。 项目污水非正常排放工况，灞河中COD、NH3-N预测浓度均超过《地表水质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。由此可见，一旦发生非正常排放，将会对灞河水环境造成污染，建设单位应加强管理，杜绝非正常排放。 7.2.2.3污染源排放量核算 项目污水处理规模3.0万m3/d，根据项目进出水水质，主要污染物产排情况见下表。 表7.2-20 项目尾水排放情况 项目 进水 出水 削减量（t/a） 浓度（mg/L） 污染物总量（t/a） 浓度（mg/L） 污染物排放量（t/a） 水量（m3/d） 30000 COD 550 6022.5 30 328.5 5694.0 BOD5 180 1971.0 6 65.7 1905.3 SS 250 2737.5 10 109.5 2628.0 NH3-N 45 492.8 1.5 16.4 476.3 TN 60 657.0 12 131.4 525.6 TP 5 54.8 0.3 3.3 51.5 项目尾水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）后排入灞河 表7.2-21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别a 污染物种类b 排放去向c 排放规律d 污染治理设施 排放口编号f 排放口设置是否符合要求g 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称e 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TA001 综合污水处理站 原有工程改造A2/O+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺，扩建工程A2O+MBR工艺 DW001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 b指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。 表7.2-22 废水直接排放口基本信息表 序号 排放口编号 排放口地理坐标a 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳自然水体信息 汇入受纳自然水体处地理坐标d 备注e 经度 纬度 名称b 受纳水体功能目标c 经度 纬度 1 DW001 109.270398° 34.180577° 3.0 直接进入江河、湖、库等水环境 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 / 灞河 III类 109.270398° 34.180577° a对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。 b指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。 c指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。 d对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。 e废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放。深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写。 表7.2-23 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 COD 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 TN 12 TP 0.3 a指对应排放口需执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 表7.2-24 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 30 0.900 328.5 BOD5 6 0.180 65.7 SS 10 0.300 109.5 NH3-N 1.5 0.045 16.4 TN 12 0.360 131.4 TP 0.3 0.009 3.3 全厂排放口合计 COD 328.5 BOD5 65.7 SS 109.5 NH3-N 16.4 TN 131.4 TP 3.3 7.2.3声环境影响分析 （1）噪声源 项目新增噪声源主要为除臭风机设备运行产生的噪声，噪声值在90dB（A），新增噪声源强见下表。 表7.2-25 新增噪声源强一览表 序号 设备名称 数量（台） 位置 噪声源强dB（A） 降噪措施 采取措施后噪声源强dB（A） 1 除臭风机 1 原有工程厂区 90 厂房建筑隔声、基础减振、隔声罩 65 2 除臭风机 1 扩建工程厂区 90 厂房建筑隔声、基础减振、隔声罩 65 （2）预测模式 ①室外声源传播衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； (L —各种因素引起的声衰减量，dB(A)，距离短忽略； r —声源“声源中心”与预测点间的距离，m。 ②室内声源传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m 处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ③合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测方案 预测因子为等效连续A声级Leq(A)。 预测内容为厂界噪声贡献值和敏感点噪声预测值。 （4）预测结果与评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界和敏感点噪声进行预测，得到项目建成后各预测点的噪声级，噪声影响预测结果见下表，噪声等值线分布图见下图。 图7.2-2a 原有工程改造噪声等声级线图 图7.2-2b 扩建工程噪声等声级线图 表7.2-13a 原有工程改造厂界噪声预测结果 位置 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 贡献值dB(A) 14.62 14.62 17.89 17.89 22.35 22.35 31.30 31.30 厂界噪声监测值 52.2 43.0 51.6 43.3 51.2 43.3 52.2 44.1 叠加值 52.20 43.01 5.60 43.31 51.21 43.33 52.24 44.32 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 表7.2-13b 扩建工程厂界噪声预测结果 位置 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 贡献值dB(A) 48.16 48.16 15.66 15.66 10.43 10.43 20.88 20.88 厂界噪声监测值 52.2 43.0 51.6 43.3 51.2 43.3 52.2 44.1 叠加值 53.64 49.32 51.60 43.31 51.20 43.30 52.20 44.12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) 由于项目已经投入运营，因此本次噪声预测采用新增噪声源贡献值和厂界噪声监测值的叠加值进行预测分析。 由预测结果可知，项目厂界四周昼间夜间的新增噪声源贡献值和厂界噪声监测值的叠加值噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目附近200m范围内无声环境保护目标，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 （5）噪声污染防治措施 本项目采取的噪声污染防治措施如下： 采用低噪声设备；采取厂房建筑隔声、基础减振、隔声罩等；加强噪声设备维护管理，避免非正常运行产生高噪声；厂区四周加强绿化，利用绿化带吸声降噪，美化环境。 根据预测结果，本项目设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 7.2.4固体废物影响分析 项目固体废物主要为格栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、废油脂、废膜组件等。 项目栅渣产生量约为1200t/a，沉砂产生量约为165/a。栅渣、沉砂运至垃圾填埋场填埋处置。 项目污泥产生量约为5200t/a（含水率为80%）。目前，污泥经重力浓缩+离心脱水处理后（污泥含水率可降至80%以下），目前由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置。经调查，陕西正和盛坤环境科技有限公司拟在蓝田县万田污水处理厂原有工程厂区外西北位置建设污泥处置站，采用筒仓式高温好氧生物发酵工艺对污泥进行无害化、资源化处理，处理后的污泥可作为营养土用于市政道路绿化、花卉种植、园林绿化等。待污泥处置站建成后，蓝田县万田污水处理厂产生污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由该污泥处置站进行无害化处置。 项目员工30人，员工垃圾系数为0.5kg/d·人，则该项目产生生活垃圾5.48t/a，设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运。 项目员工30人，废油脂产量按50g/人•d，则废油脂产生量为0.55t/a，废油脂采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置。 根据建设单位提供的资料，MBR膜池的膜组件每五年更换一次，更换量约为0.5t，废膜组件的产生量约为0.1t/a，废膜组件收集后交由厂家回收处置。 表7.2-27 固体废物产生及处置利用一览表 序号 名称 属性 产生量（t/a） 处理措施 1 格栅渣 一般固废 1200 运至垃圾填埋场填埋处置 2 沉砂 一般固废 165 3 污泥 一般固废 5200 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 4 生活垃圾 一般固废 5.48 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 5 废油脂 一般固废 0.55 采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 6 废膜组件 一般固废 0.1 收集后交由厂家回收处置 在切实采取以上固废处理设施及管理措施后，可有效防止固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。 7.2.5环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠，项目次氯酸钠最大储存量为2t/a，因此，本项目次氯酸钠在厂界内最大存在量小于临界量（5t）。本项目只涉及一种危险物质，该物质的总量按2t计算，则： Q=2/5=0.4<1 因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。 表7.2-28 评价等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表判断，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 （4）环境风险识别 通过对本项目原辅材料、最终产品及生产过程“三废”排放的分析，本项目涉及到次氯酸钠危化品的暂存，存储设施为储罐（PE材质），其主要风险为泄漏后遇水溶解。 （5）环境风险分析 次氯酸钠微黄色溶液，有似氯气的气味，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。次氯酸钠对人体的危害途径主要为吸入、食入、皮肤眼睛接触。 毒性：次氯酸钠对皮肤黏膜有腐蚀作用，溶液的腐蚀性与同浓度的氢氧化钠相似。漂白剂溶液在胃中与胃酸接触后，即释放出大量的次氯酸，次氯酸对胃黏膜有较大刺激性。 中毒表现：皮肤接触次氯酸钠后，局部会出现红肿、瘙痒等症状；摄入可造成黏膜腐蚀，表现为腹痛和呕吐，血压下降、谵妄与昏迷，部分患者可出现咽喉部水肿等；吸入后会出现咳嗽、呼吸困难，部分严重者会出现肺水肿。 紧急处理：如为口服，应尽快给患者饮牛奶或蛋清。一般不用催吐剂或手法催吐。出现中毒症状者应到医院就诊。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①应急处置措施 当发生少量次氯酸钠泄漏时，迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄露物。尽可能切断泄露源。小量泄露用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。 当发生大量次氯酸钠泄漏时，构筑堤坝或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运到废物处理场所处置。 ②环境风险防范措施 表7.2-29 风险防范措施 序号 项目 环境分析防范措施 1 全员培训 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作。操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行现场救援工作。 2 严格操作规程、定期检查 严格执行操作规程，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 3 自动控制、监测 采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和联锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车。减少事故性排放。 4 安全管理机构 公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。 （7）分析结论 本项目涉及的危险物质为次氯酸钠，对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触，项目营运期必须严格按安全评价要求建设，做好应急预案相关工作，贯彻防治结合、以防为主的安全生产原则，制定和完全落实环境风险防范措施。在采取以上措施后，建设项目环境风险可以防控。 表7.2-30 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 蓝田县万田污水处理厂改扩建工程 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （蓝田）区 （洩湖）镇 蓝田县洩湖镇十里铺村 地理坐标 经度 109.273737° 纬度 N 34.180601° 主要危险物质及分布 次氯酸钠 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 次氯酸钠对人体的危害途径主要为吸入及皮肤和眼睛接触。 风险防范措施要求 本项目的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作，严格执行操作规程，及时排除次氯酸钠泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。检修部门定期对设备进行检修和检测，保证设备完好。公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环科及各车间的专业人员成立事故处理应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目涉及到次氯酸钠危化品的暂存，暂存设施为袋装，其主要风险为泄漏后遇水溶解。项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险评价等级为“简单分析”。 7.2.6地下水环境影响分析 7.2.6.1评价等级与范围 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类，项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感，因此，判定地下水环境影响评价等级为三级。 表7.2-31 建设项目评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 （2）评价范围 地下水评价范围采用自定义法，根据项目所在区域地下水环境资料分析，项目所在区域地下水由东北向西南流入灞河，项目东南和西北两侧有2条河流自东北向西南流入灞河。项目地下水评价范围：西南侧以灞河为界，东南和西北两侧以2条河流为界，东北至地下水上游方向约1km。评价区面积约为2.78km2。 7.2.6.2影响预测 （1）预测范围 地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致，预测层位为潜水含水层。 （2）预测时段 地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，包括污染发生后100d、365d。 （3）情景设置 ①正常状况 根据分析，项目污废水在集贮过程中，污废水集、贮及处理构筑物均按要求采取了防渗措施，可有效防止污废水的下渗；污废水输送管道采用HDPE管，可有效杜绝连接处污废水的跑、冒、滴、漏现象的发生；因此正常状况下污染废水基本不会发生渗漏，对地下水影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。 ②非正常状况 项目的工艺设备或地下水环境保护措施因老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求，污染物泄漏穿透包气带进入含水层中，对地下水造成污染。 本次预测情景：粗格栅的基础防渗措施因腐蚀、老化等原因防渗效果达不到防渗技术要求，废水通过防渗层发生渗漏，按照最不利情况考虑，废水渗漏后直接进入第四系潜水含水层，造成地下水水质污染。 （4）预测因子 项目进水污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN（不涉及重金属、持久性有机污染物）。本次评价以NH3-N作为预测因子。 （5）预测源强 项目粗格栅的设计规格为17.7m×9.2m×6.6m，取正常运行水位高度为6m，以此计算浸润面积；池体所有防渗层全都破损的可能性不大本次取5%的破损的破损率，则渗漏面积A=（17.7×9.2+17.7×6×2+9.2×6×2）×5%=24.28m2。 根据《给水排构筑物工程施及验收规范》（GB 50141-2008）中规定通过验收的混凝土构筑物渗漏强度不得超过2L/（m2•d），一般情况下，非正常工况泄漏量取的10倍，则泄漏量为Q=A•I=24.82m2×0.002m3/（m2•d）×10=0.49m3/d。 项目进水中NH3-N浓度为45mg/L。 （6）预测方法 ①预测模型 项目地下水评价工作等级为三级，评价区水文地质条件相对简单，采用解析法进行预测，预测对象为粗格栅，可将其排放形概化为点源；废水在非正常状况下发生渗漏后，考虑到地下水水质的跟踪监测，确定废水漏持续时间为120d，因此将废水的渗漏规律可概化为非连续恒定排放。本次地下水预测采用《环境影响评价技术导则地下水》附录D推荐的预测模型：一维稳定流动二维水动力弥散问题中的连续注入示踪剂—平面连续点源（100d之前）和瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源（100d之后），预测公式分别为： 连续注入示踪剂—平面连续点源（100d之前） 式中： x，y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L； M—承压含水层的厚度，m；取7.5m（含水层厚度5~10m）。 mt—单位时间注入的示踪剂的质量，kg/d； u—水流速度，m/d； ne—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； DT—横向y方向的弥散系数，m2/d； π—圆周率。 K0(β)—第二类零阶修正贝塞尔函数； —第一类越流系统井函数。 瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源（120d之后） 式中： x，y—计算点处的位置坐标； t—时间，d； C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L； M—承压含水层的厚度，m；取7.5m（含水层厚度5~10m）。 mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg； u—水流速度，m/d； ne—有效孔隙度，无量纲； DL—纵向弥散系数，m2/d； DT—横向y方向的弥散系数，m2/d； π—圆周率。 ②预测参数 表7.2-32 水文地质参数确定 参数 有效孔隙度ne 水力坡度I 渗透系数K(m/d) 水流速度u(m/d) 纵向弥散系数DL(m2/d) 横向y方向的弥散系数DT(m2/d) 数值 0.35 0.028 2 0.16 0.24 0.024 （7）预测结果 表7.2-33 各预测时段污染物影响情况 预测对象 预测因子 运移时间 100d 365d 粗格栅 NH3-N（标准值0.5mg/L，检出限0.02mg/L） 下游最大浓度mg/L / 2.39 最远超标距离m 27 82.4 最大超标面积m2 202 542 最远影响距离m 35 99.4 最大影响面积m2 442 1669 预测结果分析：当粗格栅污水持续泄露但未被发现时，污染物随着地下水流向向西南侧的灞河运移，在预测时间段内，厂区及其周围小范围内氨氮污染物有轻微超标。持续泄露100d时最远超标距离为27m，最远影响距离为35m，此时污染物已出厂界（粗格栅距离下游厂界约33m），且跟踪监控井处污染物未出现超标现象，因此监测频次应小于100d；此时（小于100d）可通过跟踪监控井发现该污染并切断污染源；已渗漏至含水层的污染物继续随地下水流运移至365d时最远超标距离为82.4m，最远影响距离为99.4m，影响范围未到达灞河（粗格栅距离下游灞河约117m），由于污染物浓度小，水量少，对下游灞河水质影响也较小。 本次预测未考虑包气带的吸附、生物降解等阻滞作用（项目所在地包气带多为黄土，根据相关实验研究黄土对氨氮有极快且极强的吸附能力），采用持续排放模式进行预测，因此该情景下的预测影响范围及程度远大于实际情况下地下水中污染物的影响。 根据地下水环境影响分析结果，结合评价区环境水文地质条件，正常工况下，地下水污染防治措施到位的情况下，企业运营对地下水的环境影响很小。非正常工况下，防渗层发生破损未能有效阻挡污染物的下渗条件下，地下水有发生污染的可能，只要企业加强管理，做好跟踪监测，发现污染时，应该立即采取相应的应急处置措施，切断污染源，将影响控制在最小，采取一系列措施后，对地下水环境影响可以接受。在采取积极防治、及时采取地下水监测、应急响应、地下水污染修复和治理等措施下，可将污染限制在较小范围，对区域内地下水环境的影响很小。 7.2.6.3污染防控对策 地下水环境保护措施与对策依据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”且重点突出饮用水水质安全的原则确定。根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目可行性研究提出的污染防控对策的基础上，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应采取全方位的控制措施。 （1）源头控制措施 源头控制包括两部分，一是对污水处理厂拟接收的污水水质和水量的控制；二是对污水处理厂各构筑物的控制。 应按照污水厂设计进水浓度对污水水质进行控制，不得排放高浓度污水进污水处理厂，进水总量也应控制在本项目的设计的污水处理规模内。 对污水厂控制主要包括对进厂的污废水管道和污水处理构筑物及液体物料储存采取相应措施，将污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 管道铺设尽量采用“可视化”原则，管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。若不能地面铺设，则应对管道采取防渗、检漏措施。在设计和施工过程中对废水输送管线的建设和施工应严格把好质量关，尽量减少管线弯头，管线的法兰连接必须安装防水密封垫，管线施工结束后应按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）要求验收并进行水压试验检查可能的渗漏点。污水处理池严格按照设计施工，施工完成后应按照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141）、进行验收，验收通过后再投入使用，从源头上降低污水泄漏的可能性。 在项目运行期要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄露的管道、地面，发现跑、冒、滴、漏情况，及时采取管线修复等措施阻止污染物的进一步扩散泄露，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 （2）分区防控措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（（HJ610-2016）中分区防控的要求，对扩建项目场区内污染防治分区进行分区防渗，提出防渗要求。 根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性确定防渗级别。 表7.2-34 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带 防污性能 污染控制 难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机物污染物 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机物污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 表7.2-35a 原有工程地下水污染防渗分区 序号 名称 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 1 A2O生物池、二沉池、滤布滤池、接触池、污泥浓缩池、储存池、脱水机房、污水管道地沟 弱 难 其他类型 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 2 加药间 弱 易 其他类型 3 综合楼、食堂、库房、配电房、鼓风机房 弱 易 其他类型 简单防渗区 一般地面硬化 表7.2-35b 扩建工程地下水污染防渗分区 序号 名称 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗分区 防渗技术要求 1 粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、A2O生物池、MBR膜池、膜格栅、接触池、污水管道地沟 弱 难 其他类型 一般防渗区 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 2 MBR设备间（包括酸、碱、次氯酸钠储罐等） 弱 易 其他类型 3 变配电间 弱 易 其他类型 简单防渗区 一般地面硬化 （3）地下水环境监测 监测井布设：设1个监测井，利用厂区现有自备井作为监测井，位于原有工程厂界外西南侧处。 监测层位及频率：监测层位为潜水含水层；监测频率为1年4次。 监测项目：pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量。 （4）应急响应 为了应对事故状况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水扩散。 7.2.7土壤环境影响分析 7.2.7.1影响识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目土壤环境影响评价项目类别为III类。 建设项目的影响类型、影响途径、影响源、影响因子等见下表。 表7.1-36 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 表7.1-37 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标a 特征因子 备注b 污水处理各池体 污水处理工艺 垂直入渗 COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP / 事故 a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 识别建设项目及周边的土地利用类型。 根据蓝田县国土资源局《关于蓝田县污水处理厂扩建工程项目土地利用总体规划初审意见》，项目地块原为基本农田，已经在土地规划修改完善中调整为建设用地。 7.2.7.2评价工作分级 项目占地面积为38664.32m2<5hm2，占地规模为小型。 项目所在地周边存在耕地、园地等，土壤环境敏感程度为敏感。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。 表7.1-38 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 I类 II类 III类 评价工作等级 敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 一级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可开展土壤环境影响评价工作。 由上述可知，项目土壤环境评价工作等级为三级。 7.2.7.3现状调查与评价 （1）调查评价范围 项目调查评价范围为项目占地范围内全部和占地范围外0.05km范围内。 表7.1-39 现状调查范围 评级工作等级 影响类型 调查范围a 占地b范围内 占地范围外 一级 生态影响型 全部 5km范围内 污染影响型 1 km范围内 二级 生态影响型 2 km范围内 污染影响型 0.2 km范围内 三级 生态影响型 1 km范围内 污染影响型 0.05 km范围内 a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 （2）土壤理化特性 表7.1-40 土壤理化特性调查表 点号 工程占地范围 时间 2019.8.19 经度 E 109.273737° 纬度 N 34.180601° 层次 0~0.2m 现场记录 颜色 灰棕黄色 结构 疏松多孔，小块状结构 质地 质地均一，通体为砂质壤土 砂砾含量 粘粒含量8％一12％，粉砂粒含量19％一24％ 其他异物 / 实验室测定 pH值 8.85 阳离子交换量 10.5cmol(+)/kg 氧化还原电位 376mV 饱和导水率 0.000366cm/s 土壤容重 1450kg/m3 孔隙度 50.50% （3）土壤类型 根据国家土壤信息服务平台公布的土壤类型图可知，项目及周边土壤类型为冲积土。 图7.2-3 土壤类型图 7.2.7.4环境影响分析 项目废气主要污染因子为H2S和NH3，排放量较少。该类废气污染因子大部分在空气中会与尘埃等颗粒物结合或被其他物质分解，极少量会降落至地面，随着时间的推移被土壤自行分解，不会发生富集现象，因此，废气对土壤环境影响很小。 项目运行后，对土壤环境的影响主要集中在土壤污染方面，废水事故情况下污水渗漏，可能会对土壤造成污染。 项目废水主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP等，厂内布设有粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、A2O生物池、MBR膜池、膜格栅、接触池、污泥浓缩池、储存池、脱水机房、污水管道地沟等。全厂严格按照设计规范要求采取防渗措施和事故应急措施，将少量跑冒滴漏的废水污染物截留，正常情况下不会污染土壤；如若发生防渗膜失效等非正常情况，污染物可能会透过防渗膜从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防渗措施，一旦发生非正常情况，立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，将事故影响减小至最低。 通过防渗及加强环境管理，从源头避免对土壤的污染。综上所述，项目运营期对土壤影响较小。 8 环境管理与监测 8.1主要污染源及其污染物排放清单 本工程污染源排放清单见表8.1-1。 表8.1-1 污染物排放清单 污染要素 产污环节 污染物 治理设施 排放浓度 排放量t/a 总量指标t/a 去除效率 执行标准 废气 恶臭气体 NH3 “加盖+生物除臭滤池”+15m排气筒 1.752 mg/m3 0.3862 / 95% / H2S 0.019mg/m3 0.0100 / 95% / 食堂 油烟 油烟净化器 0.23mg/m3 0.0005 / 60% / 废水 污水处理厂污水 COD 污水处理工程及设备 30 mg/L 0 0 94.5% 30 mg/L BOD5 6 mg/L -43.8 / 96.7% 6 mg/L SS 10 mg/L 0 / 96.0% 10 mg/L NH3-N 1.5 mg/L -27.4 -27.4 96.7% 1.5 mg/L TN 12 mg/L 21.9 / 80.0% 12 mg/L TP 0.3 mg/L -2.2 / 94.0% 0.3 mg/L 固废 格栅 格栅渣 运至垃圾填埋场填埋处置 / 600.0 / / / 沉砂池 沉砂 / 165.0 / / / MBR膜池 污泥 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 / 2600.0 / / / 员工生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 / 2.2 / / / 食堂 废油脂 采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 / 0.5 / / / MBR膜池 废膜组件 收集后交由厂家回收处置 / 0.1 / / / 8.2环境管理与监测 建设单位应配备环保管理人员。 职责如下： ① 贯彻执行国家和地方有关环境保护政策、法规、标准等，正确处理生产发展与环境保护的统一关系； ② 组织制定、实施建设单位环境保护管理规章制度，参与重大决策，并对决策中涉及环境保护方面的利与弊有明确意见； ③ 领导和组织对运营期污染物排放监测工作，掌握和控制污染防治措施的贯彻落实； ④ 检查废水、噪声、固废等主要污染物控制措施的落实和达标排放。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目污染源监测计划见表8.2-1。 表8.2-1 运营期污染源监测计划表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 废气 NH3、H2S 有组织排放监测：1#排气筒、2#排气筒 无组织排放监测：厂区上风向设1个点，下风向设3个 每季度一次 废水 水温、水量、pH、COD、NH3-N 污水排口 在线监测 BOD5、SS、TN、TP 每季度一次 噪声 Leq（A） 四周厂界外1m 每季度一次 固废（脱水 污泥） Cu、Pb、Zn、Cd、Hg、As等 污泥脱水机房 每季度一次 地下水 pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量 监测井 每年4次 8.3环保投资与运行维护 本项目环保投资9885.62万元，总投资9885.62万元，环保投资占总投资比例100%。主要环保设施投资见表8.3-1。 表8.3-1 主要环保设施投资一览表 污染要素 产污环节 污染物 治理设施 数量（套或台） 金额（万元） 废气 恶臭气体 NH3、H2S “加盖+生物除臭滤池”+15m排气筒 1 80 食堂 油烟 油烟净化器 1 2 废水 污水处理厂污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP 污水处理工程及设备 1 9700.12 噪声 设备运行 噪声 厂房建筑隔声、基础减振等 若干 20 固废 格栅 格栅渣 运至垃圾填埋场填埋处置 1 10 沉砂池 沉砂 MBR膜池 污泥 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 1 20 员工生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 1 0.5 食堂 废油脂 采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 1 1 MBR膜池 废膜组件 收集后交由厂家回收处置 1 2 地下水 / / 基础防渗 若干 45 绿化 植树种草、绿化景观等 若干 5 合计 / / / / 9885.62 8.4环保设施管理清单 本工程环保设施管理清单见表8.4-1。 表8.4-1 环保设施管理清单 污染要素 产污环节 污染物 治理设施 数量（套或台） 治理要求 执行标准 废气 恶臭气体 NH3、H2S “加盖+生物除臭滤池”+15m排气筒 1 达标排放 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 食堂 油烟 油烟净化器 1 达标排放 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相应标准 废水 污水处理厂污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP 污水处理工程及设备 1 达标排放 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） 噪声 设备运行 噪声 厂房建筑隔声、基础减振等 若干 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 格栅 格栅渣 运至垃圾填埋场填埋处置 1 对环境影响小 减量化、无害化、资源化，处置率100% 沉砂池 沉砂 MBR膜池 污泥 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 1 员工生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 1 食堂 废油脂 采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 1 MBR膜池 废膜组件 收集后交由厂家回收处置 1 地下水 / / 基础防渗 若干 对环境影响小 /

# 9建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 恶臭气体 | NH3、H2S | “加盖+生物除臭滤池”+15m排气筒 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相应标准 |
| 水 污 染 物 | 污水处理厂污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 污水处理工程及设备 | 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L） |
| 固 体 废 物 | 格栅 | 格栅渣 | 运至垃圾填埋场填埋处置 | 减量化、无害化、资源化 处置率100％ |
|  | 沉砂池 | 沉砂 |  |  |
|  | MBR膜池 | 污泥 | 污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 |  |
|  | 食堂 | 废油脂 | 采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置 |  |
|  | MBR膜池 | 废膜组件 | 收集后交由厂家回收处置 |  |
| 噪声 | 新增噪声源主要为除臭风机设备运行产生的噪声，噪声值在90dB（A）。针对主要噪声源，工程选用低噪声设备，采取厂房建筑隔声、基础减振等降噪措施。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 建议建设单位根据实际情况制订相应的绿化方案，在建筑物四周及道路两旁广植适宜该地区生长的花草、树木，使项目区域局部生态环境的影响减小，减少项目建设对周围生态环境的影响。 |

# 10结论与建议

一、结论 1、项目概况 蓝田县滋川水质净化有限责任公司投资9885.62万元，在蓝田县洩湖镇十里铺村建设蓝田县万田污水处理厂扩建工程。原有工程改造设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2/O+滤布滤池+次氯酸钠消毒工艺；扩建工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理采用A2O+MBR工艺。污水厂总规模为3.0万m3/d，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）。 2、产业政策及规划符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于“第一类鼓励类，三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、三废综合利用及治理工程”，属于鼓励类；本项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业【2007】97号）和《西安市企业投资负面清单》（市政办发〔2018〕20号）中限制、禁止类，符合国家产业政策。 3、.环境质量现状 本项目所在区域环境空气功能区为二类区，本项目评价基准年为2018年。根据《2018年12月及1-12月全省环境空气质量状况》（陕西省环境保护厅办公室，2019年1月11日）中蓝田县例行监测点位数据。由监测站点的监测统计结果可以看出，评价区域SO2、NO2、CO年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM10、PM2.5、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。由监测结果可知，项目厂址下风向杨刘坡村G1监测点位氨和硫化氢1小时浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 由监测结果可知：排污口上游500m处W1和排污口下游1000m处W2 总氮、粪大肠菌群因子超标，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 由监测结果可知，各监测点位地下水监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 由监测结果可知，各监测点位土壤监测因子均达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 4、环境影响 工程建成运行后，对环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）水环境影响分析 项目污水处理规模3.0万m3/d，项目尾水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018-2020年）》（市政办发[2018]100号）要求执行12mg/L）后排入灞河。 （2）空气环境影响分析 原有工程改造对污泥浓缩池、污泥贮泥池、污泥脱水机房等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高1#排气筒排放。扩建工程对粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、膜格栅等加盖封闭，恶臭气体经“加盖+生物除臭滤池”处理后（处理效率95%），由15m高2#排气筒排放。 污水厂原有工程改造和扩建工程氨、硫化氢排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）大气污染物排放标准中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2要求。 食堂油烟经过油烟净化器处理后，引至楼顶排放。食堂油烟排放浓度为0.23mg/m3，处理效率不小于60%，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （3）声环境影响分析 项目新增噪声源主要为除臭风机设备运行产生的噪声，噪声值在90dB（A）。由预测结果可知，项目厂界四周昼间夜间的新增噪声源贡献值和厂界噪声监测值的叠加值噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目附近200m范围内无声环境保护目标，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 （4）固体废物影响分析 格栅渣、沉砂运至垃圾填埋场填埋处置；污泥经重力浓缩+离心脱水处理后，由西安蓝田尧柏水泥有限公司进行水泥窑协同焚烧处置；生活垃圾设置垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运；废油脂采用专用容器盛放，委托有资质单位回收处置；废膜组件收集后交由厂家回收处置。 5、总结论 综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，项目是一项环保工程，大幅度减少了污水中的污染物排放量。根据已经采取的环保措施以及环评提出的整改措施整改后，污染物可达标排放，对环境影响可以接受。从环境保护角度分析，项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目四邻照片 附图4蓝田县水系图 附图5蓝田县水文地质图 附图6 项目平面图、工艺图 附图7基本信息图 附图8项目监测点位图 附件1委托书 附件2可研批复 附件3土地利用规划初审意见 附件4原环评批复 附件5污泥处置协议 附件6监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

曝气池

膜组件