# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安市金雅迪彩色印刷有限公司绿色、环保纸质包装印刷生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市金雅迪彩色印刷有限公司 |
| 法人代表 | 刘淑瑶 | 联系人 | 刘淑瑶 |
| 通讯地址 | 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号 |
| 联系电话 | 13319182553 | 传真 | / | 邮编 | 710523 |
| 建设地点 | 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号 |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-610122-23-03-042879 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 包装装潢及其他印刷C2319 |
| 占地面积 （m2） | 6650 | 绿化面积 （m2） | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 34.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.7% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 随着国民经济的迅速发展，纸制品及包装业市场也进一步扩大，在此基础上，西安市金雅迪彩色印刷有限公司拟投资2000万元，在西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园内建设绿色、环保纸质包装印刷生产线项目，项目租赁陕西邦太厨饰有限公司部分厂房，购置包装印刷设备，年产各类包装箱1000万m2，图书3000万册。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本项目需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目应编制环境影响报告表。受西安市金雅迪彩色印刷有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然、人文环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则的规定，编制完成了《西安市金雅迪彩色印刷有限公司绿色、环保纸质包装印刷生产线项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得蓝田县发展和改革委员会关于本项目的备案确认书（见附件）。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号，用地性质为工业用地，租用陕西邦太厨饰有限公司部分车间及办公楼，租赁合同见附件。项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项城市基础配套完善，能够满足本项目生产需求。 3、与工业园区规划符合性分析 本项目位于蓝田西北家具工业园内，蓝田西北家具工业园的规划环评已通过西安市环境保护局的审查，并于2015年9月30日取得审查意见。 蓝田西北家具工业园规划区总面积2.45平方千米，南至西蓝高速，西与西安市现代纺织产业园连接，北至101省道，东至红河西岸。产业定位为集生产、销售、科研、服务、信息市场于一体的综合性家具工业园区。园区以家具工业为核心，构建园区结构空间，形成一区、两轴、八个功能区的空间形态。一区：指整个园区，主要以发展家具工业为主的园区。两轴：指以园区中部东西方向和南北方向交通主干道为轴线形成园区交通和发展的轴线。八大功能区：分别为家具生产区、居住区、公共管理服务中心，技术服务中心、培训会展中心、批发市场、配套生产区、物流中心。 蓝田西北家具工业园以家具为主，涵盖包装、器械制造、涂料等其他配套产业，本项目为纸质包装印刷项目，项目污染物种类与家具行业类似，符合蓝田西北家具工业园产业定位，因此，本项目符合蓝田西北家具工业园区总体规划。 4、项目与其他相关政策符合性分析 表1 项目与相关环境管理政策符合性分析一览表 文件 具体要求 本项目情况 符合情况 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目属于重点行业位于重点地区，属于新建涉VOCs排放的工业企业，本项目位于西北家具工业园区。 符合 大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs含量的油墨和低（无）VOCs含量的胶粘剂、擦洗剂、润版液、洗车水、涂布液，到2019年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。对塑料软包装、纸制品包装等，推广使用柔印等低（无）VOCs排放的印刷工艺。 本项目采用大豆基低（无）VOCs含量的油墨和洗车水 符合 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有机废气收集率达到70%以上 本项目对油墨印刷产生的有机废气进行收集处理，收集效率85%，满足收集效率要求。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 强化源头控制 塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。 本项目采用大豆基低（无）VOCs含量的油墨和洗车水 符合 加强无组织排放控制。 加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。 外购的印刷油墨、洗车水等原料储存于密闭容器内。油墨印刷机、覆膜机上方设置集气罩进行废气收集 符合 提升末端治理水平。 包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。本次评价考虑本项目所采用的原料属于低挥发性环保油墨，结合其他已建项目运行特征，采用活性炭吸附装置，可有效去除油墨挥发产生的异味，并对有机废气起到一定的去除作用。 符合 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目属于重点行业，使用绿色环保型油墨，VOCs含量低；印刷工序采用活性炭吸附装置处理印刷产生的少量挥发性有机物，VOCs排放满足陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中印刷行业排放限值要求 《陕西省蓝天保卫战2019年工作方案》 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目 本项目采用的油墨满足《环境标志产品技术要求 胶印油墨》技术指标，属于低VOCs含量的油墨 符合 西安市铁腕治霾工作领导小组办公室关于印发《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》的通知 严格建设项目准入。禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目·····严格控制新增VOCs排放量，加强VOCs项目废气收集，安装高效治理设施，同时新建包装印刷、工业涂装等涉VOCs建设项目必须进入工业园区 本项目采用的油墨属于低VOCs溶剂油墨，并且拟配置采用活性炭吸附装置处理后实现达标排放，并且本项目位于西北家具工业园内 符合 加大重点行业VOCs治理力度。全面推进（汽车、木质家具、工程机械、钢结构、卷材、交通设备、电子、家用电器制造等）工业涂装、化工、包装印刷、制鞋、纺织印染、木材加工等行业VOCs排放控制，5月底前完成重点企业VOCs废气收集处理，严格执行《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017），确保稳定达标排放 本项目属于包装印刷业，并且拟采用活性炭吸附装置处理后实现满足《陕西省挥发性有机物排放控制标准（DB61/T1061-2017）后排放。 符合 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：绿色、环保纸质包装印刷生产线项目 建设单位：西安市金雅迪彩色印刷有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目建设地点位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号，西临新港二路，东临新港一路，南临西安皇家金雨工程材料有限公司，北临中国石油加油站，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 3、建设内容及规模 本项目租赁的生产场所总建筑面积6650m2，其中生产厂房3600m2，办公用房1850m2，食堂和住宿用房1200 m2，建设包装、印刷生产线6条，购置相关生产设备，建成后年产各类包装箱1000万m2、图书3000万册。项目为员工提供宿舍和食堂，食堂设3个灶头。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体见表2。 表2 项目组成一览表 项目组成 名称 建设内容及规模 备注 主体工程 厂房 建筑面积3600m2，1F，钢架结构，建设6条印刷生产线，拟布置印刷机、切纸机、折页机、模切机、打包机及装订等设备。 租赁 辅助工程 办公室 建筑面积1850m2 租赁 宿舍、食堂 建筑面积1200 m2 租赁 公用工程 供水 由园区供水管网统一供给。 / 排水 食堂废水采用油水分离器预处理后和生活污水一同排入化粪池处理，经市政污水管网排入西北家具工业园污水处理厂。 / 供电 由园区供电网络统一供给。 / 供暖、制冷 办公室供暖、制冷采用分体式空调。 / 储运工程 存储 原辅材料存储于原料库房内，产品存入成品库 / 输运 汽车运输 / 环保工程 废气 有机废气 有机废气采用“活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒（P1）排放。 新建 废水 生活污水 依托陕西邦太厨饰有限公司化粪池（1座，容积为30m3），收集后经污水管网排入西北家具工业园污水处理厂 依托 餐饮废水 食堂废水采用油水分离器预处理后与生活污水一同进入化粪池 新建 生产废水 废冲版水处理一体机 新建 噪声 机械设备 噪声 采取减振、隔声措施，并利用厂房建筑物的阻隔，室外风机设置隔声罩。 新建 固废 生活垃圾 生活垃圾按照当地环卫部门要求外运处置。 / 生产固废 一般固废暂存间，按照当地环卫部门要求外运处置或外售综合利用。 / 危险废物 设置危废暂存间，废荧光灯管、废活性炭、墨盒、废洗车水桶、润版液等包装材料、废过滤膜、废显影液、废冲版水及滤渣、废润滑油、废棉纱手套委托有资质单位进行处置。 新建 4、项目主要设备 项目主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号 工序 设备名称 型号 数量（台） 1 印刷设备 日本小森 G46 2 2 日本小森 G40 1 3 日本小森 G40-4 1 4 海德堡 对天8色 3 5 海德堡 74 1 6 海德堡 sm8K 1 7 海德堡 GTO 1 8 北人05双方 / 1 9 北人08机 / 1 10 印后设备 日本好利用胶装订 好利用 1 11 深圳精密达胶订机 1 12 马天尼骑订线 335 1 13 塑封机 1 14 勒口机 1 15 贴页机 1 16 磨刀机 1 17 Cp折页机 Cp 4 18 紫宏折页机 3 19 国望切纸机 3 20 钱线机 1 21 双面覆膜机 Ql-2 1 22 烫金机 / 1 23 印前设备 克雷CTP / 4 24 柯达CTP 超胜 2 25 环保设备 废冲版水处理一体机 型号：HDBR-I 净化量500Kg/d 1 26 活性炭吸附装置 功率22kw，风量5000m3/h 1 27 采暖制冷 中央空调 / 1 5、原辅材料消耗 ⑴原辅材料消耗 本项目生产所需的主要原辅材料为各类纸、CTP版、显影液、油墨、过滤膜等，原材料用量见表4。 表4 原材料用量表 序号 名称 单位 数量 用途 1 铜版纸 t/a 360 包装箱 2 双胶纸 t/a 840 图书 3 油墨 t/a 3.6 印刷 4 润版液 t/a 0.8 制版 5 CTP版 张/a 12000 制版 6 显影液 t/a 0.3 制版 7 BOPP膜 t/a 20 覆膜 覆膜 8 轻型镁版 卷/a 20 烫金 烫金 9 纸箱装订针 箱/a 20 装订 10 环保洗车水 t/a 0.5 设备擦洗 11 橡皮布 张/a 50 设备擦洗 12 抹布 t/a 0.06 设备擦洗 13 印刷机专用机油 t/a 0.06 设备保养 14 水处理设备过滤膜 套/a 12 净水设备 15 絮凝剂 t/a 0.03 净水设备 ⑵原辅材料理化性质 ①油墨 根据企业提供的资料，项目使用海盐华达油墨有限公司提供的印刷油墨，属于植物油基油墨，VOCs含量低，其主要成分见表5。 表5 油墨成分信息 序号 成分名称 功能 含量 1 颜料 着色剂 5%～25% 2 松香改性树脂 连接料 20%～40% 3 大豆油 连接料 10%～15% 4 高沸点矿油 去粘、湿润 15%～25% 5 添加剂 防结皮、快干作用 3%～10% 松香改性树脂：松香改性树脂具有良好的印刷适性，油墨转印后溶剂快速释放，印刷固着速度快；软化点（℃）：153~165，酸价：≤20 mgKOH/g，正庚烷值（ml）：3~5ml/25℃·2g；粘度(CP)：1500~2000/35℃；色泽：≤12。 高沸点矿油：不溶于水，折射率1.476-1.483，闪点220℃，密度0.877。 ②BOPP膜 BOPP是“Biaxially Oriented Polypropylene”的简称，即双向拉伸聚丙烯薄膜。它的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）制成的薄膜。 ③CTP版 按制版成像原理主要有四种类型：感光体系CTP版材、感热体系CTP版材、紫激光体系CTP版材和其他体系CTP版材。本项目使用的是热敏型CIP版。 ④显影液 本项目使用的显影液是热敏CTP版显影液，其用途是作为热敏CTP版的影像显影。本项目使用的显影液为液体，淡黄色、无味、完全溶解于水，沸点100℃。 ⑤环保洗车水 洗车水是用来清洗印刷机油墨的。环保洗车水主要是环保溶剂加上高效乳化剂配制而成，在使用时，套配成一定比例的浓度，用以替代溶剂油。环保洗车水不含有芳香烃，没有气味。本项目使用的环保洗车水为已经按一定比例配比后的成品，将其倒在抹布上，进行擦拭，不产生废洗车水。 ⑥润版液 润版液是胶印过程中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抑制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。 6、产品方案 本项目主要产品为包装箱和包装盒，产品产量见表6。 表6 产品产量表 序号 产品名称 单位 产量 规格（mm） 1 包装箱 m2 1000万 根据客户需求 2 图书 册 3000万 根据客户需求 7、储运 场外运输采用汽车运输，厂内运输采用电瓶叉车运输。原材料、成品以货架方式分类堆放。 8、项目总投资 本项目总投资2000万元，资金全部为企业自筹。 9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，其中管理人员3人、技术人员5人、生产工人32人，年生产天数300天，每天工作8小时。 10、总平面布置 本项目生产车间共1层，分为印刷区、制版区、装订区、废纸房、危废暂存间、辅料库房和成品库房，按照当地规划要求设计，满足场地安全、卫生、防火要求。合理绿化，创造良好的工作环境，平面布置合理。平面布置图详见附图2。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供暖制冷、供电、供气等。 1、给水 本项目用水主要为生产用水和生活用水。 项目生产用水主要为冲版用水和稀释显影液用水，根据建设单位提供资料，项目冲版水用量为0.018m3/次，冲版后的废水经净化装置处理后循环使用，循环15d更换新水，则冲版水用量为0.0012m3/d、0.36 m3/a；配置显影液用水量为0.02m3/次，显影液循环使用，每20d更换一次，则用水量为0.001m3/d、0.3m3/a。 项目生活用水主要为员工日常生活用水，依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），项目为员工设置宿舍和食堂，员工生活用水量按90L/人·d计，员工40人，则生活用水量约3.6m3/d，生活用水由西北家具工业园区供水管网供给。项目合计用水量约3.6m3/d，1080m3/a。 2、排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水由道路两旁的排水沟顺地势排入雨水管网。 生产废水：冲版废水经净化装置处理后循环使用，废水每15d更换一次，更换的冲版水属于危险废物，交由有危废处理资质单位处理；显影液在制版机内循环使用，每25d更换一次，更换的废显影液属于危险废物，交由有危废处理资质单位处理。综上，项目生产废水不外排。 生活污水：餐饮废水经油水分离器处理和职工生活废水一同排入化粪池处理后排入家具工业园区污水管网。污水产生量按用水量的80%计，约2.88m3/d，864m3/a。 本项目给排水平衡见表7、图1。 表7 给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 新鲜水用量 消耗量 废水排放量 备注 1 生产用水 冲版水 0.0012 / / 循环使用，定期更换，更换的生产废水交有资质单位处置 2 显影液 0.001 / / 2 生活用水 3.6 0.72 2.88 经化粪池处理后进 入园区污水管网 合计 3.6022 0.72 2.88 — 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 3、供电 本项目用电由西北家具工业园区电网供给。 4、制冷供暖 本项目采用中央空调制冷、供暖，中央空调为模块机组，主机放在办公楼楼顶。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁陕西邦太厨饰有限公司部分生产厂房、办公楼和宿舍作为经营场所。陕西邦太厨饰有限公司总投资1500万元，总建筑面积为7285m2，主要建设生产厂房、综合办公楼及相关配套设施。项目主要生产实木橱柜，并于2015年8月取得西安市蓝田县环境保护局环评批复，批复文号蓝环批复[2015]40号。目前，陕西邦太厨饰有限公司生产厂房已建成，且进行了环保验收，投入运行。为降低成本，节约资源，该公司将部分厂房和办公楼租赁给西安市金雅迪彩色印刷有限公司作为经营场所。 本项目属于新建项目。不存在原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 蓝田县距西安市区22km，位于秦岭北麓，是西安市郊县之一。县境东连洛南、华县，西接灞桥、长安，南毗柞水、商县，北邻临潼、渭南。全县总面积1969km2，地形大致为南山北岭中河川，总体上为秦岭北麓丘陵区。 蓝田县华胥镇西北家具工业园被陕西省政府批准为省百家重点县域工业园，位于蓝田县，规划区总面积2.45km2，南至西蓝高速，西与西安市现代纺织产业园连接，北至101省道，东至红河西岸。产业定位为集生产、销售、科研、服务、信息市场于一体的综合性家具工业园区。 本项目位于蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号，地理位置见附图1。 2、地形地貌 蓝田地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓延伸带，东部为骊山南麓沟壑区，中西部川原相间，灞水系镶嵌其中，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地，黄土台塬，黄土丘陵，秦岭山地。 蓝田县地震基本烈度为7度，本项目区域地形规整，地势平坦。 3、气候气象 项目区域属暖温带半湿润大陆气候，四季冷暖分明，年平均气温13.1℃，日照2149h，平均降水量720.4mm，主要集中于7-9月，蓝田的气候在全国气候分区中属于暖温带半湿润季风气候地带。具有温暖，雨量适中，四季分明，雨热同季，生产潜力大，但气象，灾害亦多，且频繁的特点。境内由于半封闭的盆地地形和山地的影响，气候的地域类型丰富多彩，为农林牧副渔业生产提供了有利条件。 4、水文 项目建设地主要河流为灞河，灞河是渭河一级支流，发源于蓝田县灞源乡箭峪岭南山九道沟，沿途经浐河汇入，在灞桥区三郞村汇入渭河，全长104.1公里，流域面积2581km2（其中浐河为760km2），平圴比降6.0%，灞河多年平均流量为21.81m3/s，年经流量为6.88×108m3，经流年际变化大，年内分配不均，多年平均输沙量335×104t/a，流域多年平均气温13.3℃，多年平均降水量597.2mm，雨季集中在7-9月，约占全年降水量的53%。 本项目地与灞河直线距离为1180m，位于灞河东北侧。 5、植被及生态 蓝田县的植被类型属暖温带落叶、阔叶林区域、松栎类型。全县林地基本是阔、针叶混交林。森林分布特点是：山区最大，岭区次之，川和原很少。项目区周边主要以绿化等人工植被为主。 本项目评价区主要为工业区，并无自然植被覆盖，植被以人工植被为主，根据现场勘查，项目所在地范围内不存在水源保护区、风景名胜区和自然保护区。 6、矿产资源 蓝田县境内矿产资源丰富，是闻名遐迩的“美玉之乡”，已发现的矿种有38种，其中金属矿主要有金、银、铅、钼等17种，非金属矿主要有花岗岩、大理石、高岭土、石灰石等20多种。目前，已探明的优质石灰石矿储量在1.2亿吨以上，优质花岗岩8亿m3，石英矿2000万t，蓝田玉矿1000万m3。蓝田玉是中国“四大名玉”之一，列入国家第一个玉石类原产地域保护产品。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 一、环境空气质量 （1）基本污染物环境质量现状数据 本项目位于蓝田县华胥镇西北家具工业园。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量基本污染物SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3监测数据引用2019年1月11日陕西省生态环境厅办公室发布的西安市蓝田县2018年1-12月份空气质量状况统计表，具体见表8。 表8 项目所在地达标区判定情况一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1% 不达标 PM10 年平均质量浓度 87 70 124.3% 不达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 37 80 46.3% 达标 CO 第95百分位浓度 1900 4000 47.5% 达标 O3 第90百分位浓度 161 160 100.6% 不达标 由《西安市蓝田县2018年1-12月份空气质量状况统计表》可以看出，评价区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3第90百分位浓度值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 （2）特征污染物非甲烷总烃监测 本项目位于蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路13号，本次评价引用陕西金盾工程检测有限公司于2018年12月24日~12月30日对《江苏新清源环保有限公司马什子村点位环境质量现状监测》。 引用监测点位：1个（监测点位：马什子村，在本项目东南侧约1.7km）。 特征因子：非甲烷总烃。 监测频率：连续监测7天，每天监测4次。 表9 环境空气特征因子监测结果统计 单位：μg/m3 监测项目 监测点位 采样日期 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃 马什子村 12月24日 380 370 360 370 12月25日 360 370 350 350 12月26日 390 380 370 380 12月27日 370 370 380 370 12月28日 350 360 360 380 12月29日 380 380 370 350 12月30日 360 390 350 370 《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度值 / 2000 2000 2000 2000 由表9可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的一次浓度值，由此可知，项目所在区域环境质量现状良好。 二、声环境质量现状 本次声环境质量现状监测委托陕西智进检测技术有限公司对项目所在地各厂界及环境敏感点进行了布点监测，监测时间为2019年8月26日-2019年8月26日，监测结果见表10。 表10 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 监测点位 测量值 标准 2019年8月26日 2019年8月27日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 55.7 41.8 55.2 42.3 65 55 2#南厂界 55.5 42.5 55.0 42.6 65 55 3#西厂界 55.3 41.9 54.7 42.3 65 55 4#北厂界 55.4 42.1 55.8 42.4 65 55 刀旗寨 55.0 41.5 55.4 41.4 60 50 监测结果表明：监测期间项目各厂界昼间、夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，环境敏感点昼间、夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标主要涉及大气环境和声环境，结合工程建设规模，主要保护对象及目标见表11。 表11 项目环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离 (m) 人数（人） 保护目标 环境空气 刀旗寨 N 100 455 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准 水磨村 E 670 200 新街村 NW 1300 420 侯家铺村 NW 750 800 支家沟 NE 1060 546 张家斜 SE 320 2560 独庄 S 825 150 王家斜 SE 950 500 声环境 刀旗寨 N 100 455 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中的限值。 （2）声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准。 （3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）非甲烷总烃排放执行陕西省《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T 1061-2017）表1中印刷行业限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)中的有关要求；颗粒物排放执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准限值。 （2）废水：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准。 （4）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”相关规划，本项目设置总量控制建议指标为：VOCs：0.032t/a，COD：0.257t/a，氨氮：0.022t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程及产污环节 项目施工期主要工程内容包括基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等建设工序，将产生噪声、扬尘、机械废气、固体废物和少量废水。施工期工艺流程及产污情况如图2 所示。 附图2 施工期工艺流程图 二、运营期工艺流程及产污环节 本项目主要产品为各类包装箱和图书，运营期生产流程及产污环节见图3。 图3 包装箱、图书生产工艺流程及产污环节图 1、生产工艺流程说明 ⑴纸张分切，根据产品要求将纸张进行分切。 ⑵制版，根据客户的要求使用电脑进行排版，然后将图案扫描到 CTP 版材上，再将版材通过 CTP 制版机显影，然后用清水冲洗，最后将片材自然晾干。显影液循环使用，浓度降低后更换新的显影液。版材显影过后需用清水冲洗，洗掉版材上残留的显影液。制版工序中产生的污染物主要是冲版清洗废水，冲版废水通过过滤设备处理后循环使用，定期更换。更换的废显影液及废冲版水送到危险废物暂存点，委托有资质单位处理。同时冲版水处理设备滤芯定期更换，厂区暂存，委托有资质单位处理。 ⑶润版，为了快速湿润印版及更容易调节油墨浓度，需在印刷过程中添加润版液。 ⑷印刷：将制作好的模板放入印刷机内进行印刷，为了快速湿润印版及更容易调节油墨浓度，印刷过程会添加润版液。该过程会产生印刷废气、废油墨桶，印刷机约每周用洗车水擦拭一次，擦拭时会产生含油墨的废抹布。废气净化过程会产生废活性炭及废 UV灯管。 ⑸裁剪，将印刷完的纸张进行边角裁剪。 ⑹覆膜/烫金，根据产品要求进行覆膜或者烫金，覆膜工艺使用OPP膜，经覆膜机电晕处理后，采用电加热至120℃，使膜附在纸张表面；烫金工艺使用电化铝箔，经模切机（带烫金）处理后给纸张增加烫金标志文字。 ⑺模切，对于需要裁切为异形的纸张，经过模切机裁切为不规则的形状。 ⑻压痕，需要折页的纸张需先对纸张进行压痕处理。 ⑼折页，将压痕完的纸张经过折页机进行折页。 ⑽装订，用装订机进行纸箱纸盒的装订。 2、运营期产生的主要污染因子 ⑴废气：印刷、覆膜过程中产生的有机废气；食堂油烟废气。 ⑵废水：生产废水、生活污水。 ⑶噪声：机械设备噪声。 ⑷固体废物：生活垃圾、一般工业固体废物（废边角料、）、危险废物（墨盒、废洗车水桶、废抹布、废活性炭、废显影液、废冲版水、废滤膜、过滤渣）、生活垃圾。 项目运营期产生的主要污染因子见表12。 表12 主要污染因子 项目 污染工序 污染因子 营运期 废气 印刷、覆膜 有机废气（以非甲烷总烃计） 餐饮 油烟废气 废水 职工生活 生活污水（COD、SS、氨氮） 噪声 生产设备及配套设施运行 设备运行噪声（等效声级） 固废 制版 废冲版水、废显影液 废CTP版 印刷设备擦拭 废抹布、废洗车水桶 原料储存 废墨盒 纸张裁切 废边角料 废气处理 废活性炭、废荧光灯管 职工生活 生活垃圾 生产废水处理装置 废滤膜、过滤渣

主要污染工序 一、施工期污染源分析 （1）废气 施工期的大气污染源主要有机械废气和扬尘两类。 废气：各类燃油动力机械进行场地清理、运输等作业时产生的燃油废气，主要含HC、CO、NOx。 扬尘：施工扬尘主要来自建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及拆除、开挖、堆放产生的扬尘和粉尘。 （2）废水 施工期产生的废水主要包括施工人员的生活污水和生产废水。 生产废水来源于混凝土搅拌、浇注和养护用水，砂石料冲洗水等。废水中的主要成分是SS，项目生产废水产生量较少。通过在施工场地内设置简易沉淀池，将施工废水收集后沉淀处理，处理后的废水全部回用于施工过程，不外排。 生活污水主要是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为20人，用水量按35L/人·d，污水产生量按用水量的80％计，则污水量为0.56m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮。生活污水依托水厂内现有化粪池进行处理。 （3）噪声 本项目施工期噪声主要来自于汽车运输、装载机、电锯等施工机械设备。其噪声值在80～90dB(A)。 （4）固废 施工期固体废弃物主要是弃土、弃渣以及施工人员生活垃圾。施工期产生的建筑垃圾应及时清理；施工高峰期人数20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d，则施工期生活垃圾产生总量约10kg/d。 二、营运期污染源分析 1、环境空气污染源 本项目运营期废气主要有印刷过程中产生的有机废气、覆膜加热产生的有机废气以及食堂油烟废气。 （1）印刷过程中油墨挥发的有机废气 印刷机印刷过程中由于墨辊、墨斗的发热使油墨中的有机溶剂挥发到空气中产生废气，主要污染物因子为VOCs。本项目使用取得了中国环境标志产品认证证书的环保胶印油墨，根据HJ2542-2016《环境标志技术要求 胶印油墨》的指标要求：挥发性有机化合物（VOCs）的含量≤3%，本项目按最大含量3%计算，印刷过程挥发性有机物全部挥发，挥发性有机物VOCs以非甲烷总烃（NMHC）计，油墨使用量3.6t/a，则印刷过程中油墨挥发的非甲烷总烃（NMHC）产生量为0.108t/a，0.045kg/h。 （2）覆膜加热过程会产生的有机废气 本项目使用的BOPP膜与纸印刷品黏合在一起时，需经过加热（电加热，加热温度为80~90℃），此过程会产生挥发性有机物。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环境保护局）推荐的排放系数，非甲烷总烃（NMHC）的排放系数为0.35kg/t。本项目BOPP膜使用量为20t/a，则非甲烷总烃（NMHC）的产生量为7kg/a，0.0029kg/h。 本项目所有印刷、覆膜工序均在封闭的房间内进行，环评要求印刷机、覆膜机上方设置集气罩，收集的废气共同通过一套活性炭吸附设备处理后，经一根距地面15m高排气筒排放。经集气罩收集（收集效率以85%计）的挥发性有机化合物（以NMHC计）量为97.75kg/a，通过活性炭吸附装置（排风机风量为5000m3/h，处理效率以85%计）处理后，挥发性有机化合物（以NMHC计）排放量为14.66kg/a，排放速率为0.0061kg/h，排放浓度为1.22mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T-1061-2017）中印刷行业非甲烷总烃（NMHC）排放限值50mg/m3的要求。有机废气无组织排放量为17.25kg/a，排放速率为0.0072kg/h。 ⑶油烟废气 本项目食堂内拟设2个灶头。食堂油烟主要来自食物制作时，食用油受热挥发而形成的油烟。经调查，居民人均食用油摄入量为30g/d，厂内进餐人40人，则食堂每日使用食用油量约为1.2kg/d，360kg/a。排气扇风量为4000m3/h，每天运行3h，年运行时间900h/a。油烟挥发率取4%，则油烟产生量约为0.016kg/d，14.4kg/a，产生浓度为4mg/m3。 治理措施：本项目食堂属于小型规模，配套的油烟净化设施的去除效率≥60%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量为5.76kg/a，油烟排放浓度为1.6mg/m3，小于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求，处理达标后的食堂油烟废气通过独立排气筒排放。对周围环境的影响较小。 2、水污染源 本项目运营期产生的废水主要为生产废水、生活污水。 ⑴生产废水 项目生产废水主要为制版过程中产生的冲版废水和废显影液。根据建设单位提供资料，项目冲版水用量为0.018m3/次，冲版后的废水经净化装置处理后循环使用，循环15d后更换新水，项目冲版水循环日期短，损耗量忽略不计，则冲版水废水产生量为0.0012m3/d、0.36 m3/a；配置显影液用水量为0.02m3/次，显影液在制版机中循环使用，每20d更换一次，项目显影液循环日期短，损耗量忽略不计，则废显影液产生量为0.001m3/d、0.3m3/a。 项目定期更换的冲版废水和废显影液属于危险废物，交由有资质单位处理，生产废水不外排。 ⑵生活污水 生活废水主要为职工生活污水，产生量为864m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，类比同类项目，污染物产生浓度情况见下表： 表13 废水产生及排放情况一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 产生浓度（mg/L） 350 160 400 25 100 3、噪声 ①噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来源于印刷机、切纸机、胶订机、覆膜机、废气处理设施风机等设备，根据同类项目类比分析，其噪声值为60～85dB（A）。项目主要噪声源强见下表。 表14 设备产生噪声情况及防治措施 号 噪声源 声压级LAeq 数量 运行情况 防治措施 1 印刷机 70~80 12 间断 隔声、基础减振 2 CTP制版机 60~70 4 间断 隔声、基础减振 3 胶订机 70~80 3 间断 隔声、基础减振 4 塑封机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 5 勒口机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 6 贴页机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 7 折页机 70~80 7 间断 隔声、基础减振 8 切纸机 70~80 3 间断 隔声、基础减振 9 烫金机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 10 双面覆膜机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 11 钱线机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 12 废气处理风机 80-90 1 间断 隔声、基础减振 13 废冲版水处理一体机 70~80 1 间断 隔声、基础减振 14 中央空调 80~90 1 间断 基础减振 4、固废 项目固废主要为生活垃圾、食堂废油脂、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 生活垃圾产生量按每人每天平均产生量0.5kg计，劳动定员40人，年生产天数为300天，约6.0t/a，由环卫部门统一清运。 ②食堂废油脂 食堂废油脂主要来自于油水分离器和油烟净化器，经核算，废油脂产生量约为0.35t/a。废油脂由专用容器收集后由有资质单位定期清运处置。 ③一般工业固废 本项目一般固废主要为裁切纸张产生的废纸张以及印刷废CTP版。废纸张产生量约为7.2t/a，印刷废CTP版产生量约为12000张/a。废纸张统一收集后外售。印刷废CTP版由生产厂家回收再利用（根据《印刷行业危险废物产生节点及特性分析》（曹从荣，中国环保产业，2009.7），胶印产生的废CTP版一般作为废铝进行再利用）。 ④危险固废 项目产生危险固废主要为墨盒、洗车水桶、润版液、显影液等原料废包装材料；废机油、废活性炭、废荧光灯管、废棉抹布手套、废过滤膜、废显影液、废冲版水及过滤残渣。 根据原辅材料年使用量情况及建设单位估算，项目年产生墨盒、洗车水、润版液、显影液等原料废包装材料约0.15t/a；日常印刷机清洁产生的废棉抹布手套约0.335t/a；机器日常维护产生的废机油约0.03t/a；废活性炭产生量为0.42t/a，废荧光灯管产生量为0.002t/a；废显影液0.3t/a；废冲版水0.30t/a、过滤残渣0.06t/a；废过滤膜12张/a。 表15 项目危险废物产生情况一览表 名称 废物类别 废物代码 产生量 处置方式及去向 墨盒、洗车水、润版液、显影液等原料废包装材料 HW49 其他废物 900-041-49 0.15 t/a 收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置 废棉抹布 HW49 其他废物 900-041-49 0.5 t/a 废机油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-214-08 0.03 t/a 废活性碳 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-405-06 0.42t/a 废荧光灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.002t/a 废冲版水 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-409-06 0.30 t/a 过滤残渣 HW49 其他废物 900-041-49 0.06 t/a 废显影液 HW16感光材料废物 231-002-16 0.3 t/a 废过滤膜 HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 900-405-06 12个/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷 覆膜 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 97.75kg/a，0.041kg/h | 14.66kg/a，0.0061kg/h |
|  |  |  | 无组织 | 17.25kg/a，0.0072kg/h | 17.25kg/a，0.0072kg/h |
|  | 厨房 | 油烟废气 | 14.4kg/a，4.0mg/m3 | 5.76kg/a，1.6mg/m3 |
| 水 污染物 | 废水864m3/a | BOD | 160mg/L | 0.138t/a | 144mg/L | 0.124t/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.302t/a | 297mg/L | 0.257t/a |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.346t/a | 260mg/L | 0.224t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.022t/a | 25mg/L | 0.022t/a |
|  |  | 动植物油 | 100 mg/L | 0.0864 t/a | 40mg/L | 0.0346 t/a |
| 固体 污染物 | 生产过程 | 废边角料 | 7.2t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废CTP版 | 12000张 |  |
|  |  | 墨盒、洗车水、润版液、显影液等原料废包装材料 | 0.15t/a | 交由有资质的危废回收单位收集处置 |
|  |  | 废抹布 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.03t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.42t/a |  |
|  |  | 废荧光灯管 | 0.002t/a |  |
|  |  | 废冲版水 | 0.30t/a |  |
|  |  | 过滤残渣 | 0.06 t/a |  |
|  |  | 废显影液 | 0.03 t/a |  |
|  |  | 废滤膜 | 12 个/a | 厂家上门更换回收 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 由园区环卫部门统一清运 |
|  |  | 废油脂 | 0.35t/a |  |
| 噪声 | 主要来源于生产车间设备运行过程，各设备源强在60～90dB(A)之间。 |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 主要生态影响： 项目租用现有厂房、办公楼及辅助用房，施工期主要为生产厂房改建、办公楼装修，生产设备及废气处理设施的安装。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目建设期对周围环境的主要影响为建筑施工及物料运输过程中产生的扬尘、施工噪声、施工期生活污水及施工产生的固体废物。 1 、大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘的产生主要来源施工时场地开挖、平整等活动直接产生的扬尘、施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及原料运输过程产生的扬尘，均会对附近环境空气质量产生影响，造成空气中 TSP浓度增高。为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理措施 16条》、《铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》（陕政发[2018]16号）、《铁腕治霾打赢蓝天保卫战 2018 年工作要点》 （陕政办发[2018]22号）相关措施要求，控制施工场地扬尘污染。 ①在建工程施工现场必须封闭围挡施工，严禁围挡不严或敞开式施工。 ②施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。 ③施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛撒。 ④施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，并有专人负责。 ⑤工程项目部必须制定空气重污染应急预案，政府发布重污染预警时，立即启动应急响应。遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。 （2）施工废气影响分析 该项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气。项目拟采取以下防治措施： ①加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率。 ②文明施工、洒水作业，车辆上路前预先冲洗，运输时尽可能密封。 采取以上防护措施后，可减轻项目建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 2 、施工噪声影响分析 施工期主要噪声污染源为施工过程中的施工机械噪声与交通运输车辆噪声，如装载机、电锯、运输车辆等。根据类比调查，本项目建设期主要噪声源及噪声级见表所示。 表 16 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB （A ） 噪声源 5m 10m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 特性 装载机 90 84 72 68.5 66 64 60.5 58 54.5 连续 电锯 89 83 71 67.5 65 63 59.5 57 53.5 间断 运输车辆 80 74 62 58.5 56 54 50.5 48 44.5 连续 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为 70dB，夜间限值为 55dB。表14噪声预测结果表明：昼间施工机械噪声在距施工场地50m即可达到标准限值，夜间在300m以外才基本达到标准限值。根据项目环境敏感目标分布，项目厂界距离北侧刀旗寨100m，项目施工对其影响较大。 2、防治措施 为降低项目施工对环境敏感目标的影响，本次环评要求： （1）施工期土方开挖时四周应设围挡，并加强施工管理，加快施工进度以缩短工期，同时禁止夜间施工，尽量避开午休时间，合理安排施工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业，晚22点到次日早6点之间禁止施工； （2）施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者减振措施，以最大限度的降低噪声； （3）压缩施工区运输车辆数量和行车密度，禁止鸣笛； 采取上述措施后，施工期噪声可得到有效控制。随着施工期结束，施工噪声影响将会消失。 3 、施工期废水环境影响分析 项目施工量不大，施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等产生的废水，设沉砂池沉淀处理后尽量回用或场地洒水降尘，施工期废水不外排。 施工人员生活污水依托项目厂区现有水冲厕，经化粪池处理达标后排入市政污水管网。 综上所述，施工期产生的废水对外环境的影响较小。 4 、施工期固废影响分析 项目施工过程中会产生弃土、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。期间应根据需要设容量足够的有围栏和覆盖措施的堆放场地，严格执行西安市环境保护局（市环发〔2010〕73号）《西安市环境保护局关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》中相关规定。 ① 施工弃土：一部分用于回填，其余部分作为渣土外运，按照当地城建、环卫部门要求同建筑垃圾一起运往西安市指定的建筑垃圾场处置。 ②建筑垃圾：一般情况下建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，项目按20kg/m2进行估算，项目建筑面积为6650m2，建筑垃圾产生量约为133t。类比同类项目产生的建筑垃圾20%可回收利用，剩余106.4t建筑垃圾将运往西安市指定的建筑垃圾场处置。 ③装修垃圾：装修垃圾类比同类项目估算，项目按0.5kg/m2计算，项目建筑面积按6650m2，装修垃圾量约为3.32t，统一收集后运往西安市指定的建筑垃圾场处置。 ④施工人员生活垃圾产生定额按0.5kg/（d·人）计，施工人数按20人/d计，生活垃圾产生量约0.01t/d，经集中收集后，按当地环卫部门规定送至生活垃圾填埋场填埋处置。 施工期产生的固废必须采取以下控制措施： ①施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。 ②本项目建筑垃圾应及时清理，运往当地建筑垃圾填埋场处置，不得随意乱放。 ③运输沙石和建筑废渣时，应选择对城市环境影响最小的运输路线；运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘；建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，如条件允许，建议使用密闭车体运输。 ④严禁将生活垃圾混入建筑垃圾中排放。 装修期间油漆、涂料在使用过程中产生的废物，以及残余物的废弃包装物等属于危险废物HW12（染料、涂料废物）类，处置不当会对环境和人体产生较大影响。应当分类专用容器收集，交由指定的危险废物中心处置。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1.1废气达标排放分析 根据工程分析结果，印刷覆膜时段排放的有机废气浓度满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T-1061-2017）中印刷行业非甲烷总烃（NMHC）排放限值50mg/m3的要求。食堂配套的油烟净化设施的去除效率≥60%，则食堂油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求。 1.2有组织排放废气影响分析 本项目有组织废气为印刷覆膜废气。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。预测参数见表17。 表17 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39 最低环境温度/℃ -17 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 表18 项目正常工况下有组织废气排放预测参数 污染源名称 污染物 排气筒底 部坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 排气量（m3/h） 年排放小时数/h 烟气温度（℃） 排放速率(kg/h) 经度 纬度 印刷覆膜废气 NMHC 109.170 477 34.23 2035 445 15 0.2 5000 2400 20 0.0061 项目预测结果见下表。 表19 有组织废气预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 最大落地距离 (m) 排气筒1# NMHC 2000 0.91 0.08 / 1.3无组织排放废气影响分析 根据工程分析，本项目相关工作区域无组织排放的大气污染包括：印刷覆膜废气。 表20 项目无组织废气排放参数 污染源名称 排放区参数 排放量kg/a 排放速率kg/h 生产工况 印刷覆膜废气 NMHC 30m×107m，高5m 17.25 0.0072 正常工况 项目预测结果见下表。 表21 无组织废气预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) 最大落地距离 (m) 矩形面源 NMHC 2000 11.89 0.9 / 根据项目有组织及无组织废气排放的预测结果，本项目运行期正常工况下非甲烷总烃排放最大浓度占标率为0.9%，判定大气影响评价等级为三级。距离本项目最近的敏感目标为刀旗寨，位于本项目主导风向侧风向，同时项目废气正常排放对评价区域的污染物浓度增量贡献值很小（贡献值占标率远小于100%），故项目废气对大气环境和环境敏感目标影响均较小。 1.4食堂油烟 本项目食堂属于小型规模，运行时间较短。配套的油烟净化设施的去除效率≥60%，则食堂油烟经油烟净化设施处理后排放量为5.76kg/a，油烟排放浓度为1.6mg/m3，小于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，处理达标后的食堂油烟废气通过高于厂房顶部的排气筒排放。对周围环境的影响较小。 表22 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（PM2.5、PM10、O3、CO、SO2、NO2）其他污染物（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准( 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据( 现状补充数据( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 项目正常排放源( 项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km 边长5～50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（NMHC） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（/）h C非正常最大占标率≤100%□ C非正常最大占标率＞100%□ 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（NMHC） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 / 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0）t/a VOCS：（0.024）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 2.1评价等级判定 项目生产废水主要为制版过程中产生的冲版废水和废显影液。根据建设单位提供资料，冲版后的废水经净化装置处理后循环使用，循环15d后更换新水。显影液在制版机中循环使用，每20d更换一次，项目定期更换的冲版废水和废显影液属于危险废物，交由有资质单位处理，生产废水不外排。 本项目运营期主要产生生活污水，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目新增生活污水排入市政污水管网，属于间接排放，因此确定地表水评价等级为三级B。 2.2废水依托厂区现有化粪池处理可行性分析 项目租赁的邦太厨饰有限公司已建成一座容积为30m3的化粪池，根据陕西邦太厨饰有限公司实际运行情况可知，该项目排水量为11.8 m3/d，剩余容量为18.2m3，本项目投产后每天的生活污水产生量为2.88m3，已建化粪池可满足排水需求。生活污水经化粪池处理后排入西北家具工业园污水处理厂。 西北家具工业园污水处理厂占地10亩，采用CASS工艺模式，2014年6月投入运营，设计日处理污水5000t，对华胥镇镇域范围内污水进行处理，处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；目前该污水处理厂实际日处理能力为3000m3，本项目生活废水日排放量为2.2m3/d，远小于污水厂剩余容量，因此不会对该污水处理厂的处理能力造成影响，且项目地在其收水范围之内。因此，生活废水排入西北家具工业园污水处理厂进行处理是可行的。 噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于印刷机、切纸机、胶订机、覆膜机、废气处理设施风机等设备，项目噪声源经室内隔声、减振后声源源强约为50～75dB(A)。噪声源及其分布见表23。 表23 采取降噪措施后运营期主要噪声源及分布 序号 噪声源 治理后源强 数量 与各厂界最近距离（m） 西 北 东 南 1 印刷机 65 12 30 15 77 15 2 CTP制版机 55 4 5 15 102 15 3 胶订机 65 3 92 25 15 5 4 塑封机 65 1 25 5 82 25 5 勒口机 65 1 90 10 17 20 6 贴页机 65 1 70 15 37 15 7 折页机 65 7 77 15 30 15 8 切纸机 65 3 72 15 35 15 9 烫金机 65 1 85 25 22 5 10 双面覆膜机 65 1 80 25 27 5 11 钱线机 65 1 55 15 57 15 12 废气处理风机 75 1 20 5 87 25 13 废冲版水处理一体机 65 1 6 5 101 25 14 中央空调 75 1 55 15 57 15 本环评对各厂界及各敏感点的噪声进行预测，预测结果如下所示： 1、预测模式 考虑室外声源的声级衰减，需分别按点源进行计算。 2、点源衰减模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： Lp(r)---距离噪声源r处的声压级，dB（A）； Lp0---距离声源中心r0处的声压级，dB（A）； TL---墙壁隔声量，本项目取10dB（A）； a---车间系数，本项目取0.15； r---参考位置距噪声源的距离，m； r0---（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 3、声源叠加模式 根据各主要噪声源在厂区内的空间位置，预测其传至厂界四周的噪声强度，并按下列多声源叠加模式计算。 L=10lg(Σ10Li/10) 其中： L---叠加后总声级dB（A）； n---声源数； Li---各声源对受声点强度dB（A）。 4、预测结果 生产车间内设备同时运转时的最大噪声源强至各个厂界和敏感点的噪声预测值见表24。 表24 项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位 昼间 背景值 贡献值 预测值 标准值 东厂界 / 43.8 / 65 南厂界 / 48.0 / 65 西厂界 / 46.4 / 65 北厂界 / 47.9 / 65 刀旗寨 55 35.0 55.1 60 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期在各个厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类昼间标准值；在各敏感点的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类昼间标准值。 为进一步降低企业设备运行噪声对车间内工作环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施： a、加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，从源强处降噪； b、合理布置设备位置，将噪声值大的设备安装在厂区南侧，远离东北侧新街村； c、对设备安装减振基础； d、采取隔声措施，室外风机设置隔声罩，可明显减小对声环境的影响。 4、固体废弃物影响分析 4.1固体废物处置情况 本项目固体废物包括一般固废、危险固废和员工生活垃圾。各项固体废物处置措施见下表。 表25 固废产生及处置去向 类别 产生环节 废物性质 产生量 处置方法及去向 生活垃圾 职工生活 一般固废 6.0 t/a 集中收集、环卫处置 食堂油脂 一般固废 0.35 t/a 专用容器收集后由有资质单位 废纸张 切纸 一般固废 7.2 t/a 物资回收单位回收 废CTP版 制版过程 一般固废 12000张 供货商回收 油墨、洗车水、润版液、显影液等原料废包装材料 印刷 危险废物（HW49） 0.15 t/a 收集后暂存危废暂存间，委托有资质单位处置 废棉抹布 印刷 危险废物（HW49） 0.5t/a 废机油 维修检查 危险废物（HW08） 0.03t/a 废活性碳 废气处理装置 危险废物（HW06） 0.42t/a 废荧光灯管 危险废物（HW29） 0.002t/a 反冲洗废水 制版过程 危险废物（HW06） 0.30t/a 过滤残渣 制版过程 危险废物（HW49） 0.06 t/a 废显影液 制版过程 危险废物（HW16） 0.3t/a 废过滤膜 制版过程 危险废物（HW06） 12个/a 本项目营运期固体废物严格按照以上措施落实，项目所产生的固体废物都能得到合理妥善的处理，不会对周围环境造成明显的不良影响。 4.2固体废物处置合理性分析 运营期产生的生活垃圾量较少，生活办公区设置垃圾桶收集。每日收集的生活垃圾倒入西北家具工业园设置的垃圾收集点。建议项目食堂项目设置专用容器对废油脂进行收集。废纸张产生量较少，打包困扎后暂存于车间东部的废纸房，定期由物资回收部门回收处置。 本次环评针对本项目新增的危废暂存间提出以下管理要求： 危险废物分类收集，存储于危废暂存间，定期交由有危废回收资质的单位回收处置。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。评价要求危废贮存需满足以下要求： ①做好危险废物从产生环节到危废暂存间运输过程中防护工作，避免散落、泄漏； ②项目危险废物按其分类不同，分别收集、贮存、标识，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损； ③装载液体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，容器材质与衬里要与危废相容，容器必须设置放气孔； ④危险废物的贮存须做好废物情况的台账记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库及出库日期、接收废物单位名称，并定期对贮存情况进行检查； ⑤按《危险废物转移联单管理办法》要求，填写危险废物转移联单，加盖公章并存档。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了有效的处置。对环境的影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于Ⅲ类项目，位于西北家具工业园内，项目所在地周边的土壤环境不敏感，项目占地规模为小型，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），可不进行土壤环境影响评价。本项目利用陕西邦太厨饰有限公司闲置厂房行建设，厂房地面分区防渗，可以从源头预防和减轻项目可能对土壤的环境影响。对危废暂存间采取重点防渗措施，阻断遗撒的污染物对土壤产生直接影响。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目属于“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”，本项目地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，可不进行地下水环境影响评价。 三、营运期环境管理与环境监控计划 该项目投入使用后，应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： 1、根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 2、编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 3、进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 4、维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维护，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 5、组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 6、建立台账管理制度，需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、出库日期及处理单位名称等；记录挥发性有机物名称、来源、数量、特征以及产生量、处理量、排放量等。 为了掌握项目污染物排放状况和实际环境影响程度，必须对运营期区域污染源和环境质量状况进行监测，其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目运营期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程以及防治污染、完善环境保护目标的重要组成部分。 项目投产后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，环境监测计划见表26。 表26 运营期环境监测计划表 污染源名称 监测因子 监测点 监测 频率 标准 大气环境 NMHC 排气筒P1 1次/年 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1“印刷行业”有组织排放限值标准 厂界外1m，布设4个监测点 1次/年 陕西省地方标准《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）“企业边界无组织监控点排放限值” 厂界噪声 Leq（A） 厂界 四周 1次/年 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准 四、建设项目环保设施清单 建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业应按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。本项目建成后环保设施清单如下表所示： 27 废气、废水、噪声竣工环保设施验收清单 类别 治理对象 处理设施/措施 数量 验收标准 废气 印刷覆膜有机废气 活性炭吸附装置+15米排气筒 1套 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017）中1印刷限值 废水 生活废水 化粪池（依托） 1座 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 油水分离器 1套 生产废水 废冲版水处理一体机 1套 / 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声；低噪声设备 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 表28 固废竣工环保设施验收清单 类别 治理对象 处理设施/措施 验收标准 固体废物 生活垃圾 垃圾桶集中收集后，环卫部门定期清运 / 废油脂 交由有资质单位清运 / 废边角料 分类收集，存储于一般固废暂存间，外售处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号） 废CTP版 废活性炭 采用专用容器集中收集，分区存储于危废暂存间，定期交由有资质单位收集处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单（环保部公告[2013]36号）中的有关要求 废荧光灯管 废润滑油 废抹布 废墨盒、废润版液、洗车水等包装材料 废显影液 废冲版水及滤渣 五、环保投资估算 项目运营过程的废水、废气、噪声、固体废物及危险废物经采取相应防治措施后，对环境的影响较小。项目总投资2000万元，环保投资为34.5万元，占总投资比例为1.7%。项目环保设备及投资情况见表29。 表29 环保设施及投资一览表 污染源 环保设施名称 数量 投资（万元） 废气 印刷、覆膜 集气罩+活性炭吸附装置 1套 21 15m高排气筒排放 1根 食堂油烟 油烟净化器 1套 2.0 废水 食堂废水 油水分离器 1套 0.5 生产废水 废冲版水处理一体机 1套 6.0 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声； / 2.0 固废 废活性炭 危废暂存间 1座 2.0 废荧光灯管 废润滑油 废抹布 废墨盒、废润版液、洗车水等包装材料 废显影液 废冲版水及滤渣 运行成本 生活垃圾 废油脂 生活垃圾集中收集后，交环卫部门定期清运；废油脂交由有资质单位清运 / 1.0 合计 34.5 六、污染物排放清单 项目主要污染物排放清单表30。 表30 项目主要污染物排放清单表 内容 排放源 污染物名称 处理前产生浓度及产生量（单位） 处理后排放浓度及排放量（单位） 大气 污染物 印刷 覆膜 非甲烷总烃 有组织 97.75kg/a，0.041kg/h 14.66kg/a，0.0061kg/h 无组织 17.25kg/a，0.0072kg/h 17.25kg/a，0.0072kg/h 厨房 油烟废气 14.4kg/a，4.0mg/m3 5.76kg/a，1.6mg/m3 水 污染物 废水864m3/a BOD 160mg/L 0.138t/a 144mg/L 0.124t/a COD 350mg/L 0.302t/a 297mg/L 0.257t/a SS 400mg/L 0.346t/a 260mg/L 0.224t/a NH3-N 25mg/L 0.022t/a 25mg/L 0.022t/a 动植物油 100 mg/L 0.0864 t/a 40mg/L 0.0346 t/a 噪声 设备噪声 治理后各设备源强在60～80dB(A)之间。 固体 污染物 生产过程 废边角料 7.2t/a 0 废CTP版 12000张 0 墨盒、洗车水、润版液、显影液等原料废包装材料 0.15t/a 0 废抹布 0.5t/a 0 废机油 0.03t/a 0 废活性炭 0.42t/a 0 废荧光灯管 0.002t/a 0 废冲版水 0.30t/a 0 过滤残渣 0.06 t/a 0 废显影液 0.03 t/a 0 废滤膜 12 个/a 厂家上门更换回收 生活 生活垃圾 6.0t/a 0 废油脂 0.35t/a 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 覆膜 | 有机废气 | 采用活性炭吸附工艺处理后达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷行业最高允许排放浓度限值要求，经15m排气筒排放。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生产 生活 | 废水 | 废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废边角料 | 收集后外售 | 固废经收集处理后，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 废CTP版 | 交由厂家回收 |  |
|  |  | 废机油 | 交由有资质的危废处置单位 |  |
|  |  | 废墨盒、 废洗车水桶、废润版液等包装 |  |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废荧光灯管 |  |  |
|  |  | 废显影液 |  |  |
|  |  | 废冲版水及滤渣 |  |  |
|  |  | 废过滤膜 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由园区环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 废油脂 | 交由有资质单位清运 |  |
| 噪声 | 在采取有效隔声降噪措施基础上，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强环保管理，尽量减少对生态环境的影响程度，加强员工的环境保护意识。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安市金雅迪彩色印刷有限公司拟投资2000万元，在西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园内建设绿色、环保纸质包装印刷生产线项目，项目租赁陕西邦太厨饰有限公司部分厂房，总建筑面积6650m2，其中生产厂房3600m2，办公用房1850m2，食堂和住宿用房1200 m2，建设包装、印刷生产线6条，购置相关生产设备，年产各类包装箱1000万m2，图书3000万册。 2、选址合理性和规划符合性 本项目位于蓝田县西北家具工业园内，项目用地租用陕西邦太厨饰有限公司现有部分厂房。2015年8月，陕西邦太厨饰有限公司生产厂房建设项目环境影响报告表已经西安市蓝田县环保局审批，批复号：蓝环批复[2015]40号。 本项目选址于蓝田西北家具工业园内，占地类型为工业用地。项目的建设符合《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书及西安市环境保护局《陕西蓝田西北家具工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（文号：市环评函[2015]53号）中的相关要求。 3、环境质量现状 （1）环境空气 由监测结果可知：SO2、NO21小时均值、24小时值和PM10 24小时值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，由此表明，本项目所在地环境空气质量现状良好。 （2）声环境 监测结果表明：监测期间项目各厂界昼间、夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，各敏感点昼间、夜间噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、运营期环境影响分析 ⑴空气环境影响分析结论 项目生产过程中，大气污染物主要是印刷、覆膜产生的有机废气和食堂油烟废气。项目印刷、覆膜产生的有机废气经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（P1）排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理后通过烟道至顶楼排放。经核算，在采取以上治理措施后，项目有组织排放的有机废气（以NMHC计）排放浓度可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中印刷行业浓度限值；无组织排放的有机废气（以NMHC计）浓度可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3中企业边界监控点浓度限值。食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。综上所述，项目大气污染物对环境空气的影响较小。 ⑵水环境影响分析结论 项目生产废水主要为制版过程中产生的冲版废水和废显影液。根据建设单位提供资料，冲版后的废水经净化装置处理后循环使用，循环15d后更换新水。显影液在制版机中循环使用，每20d更换一次，项目定期更换的冲版废水和废显影液属于危险废物，交由有危废处置资质单位处理，生产废水不外排。 生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，然后通过园区污水管网排入污水处理厂。 ⑶噪声环境影响分析结论 本项目运营期噪声主要来源于印刷机、切纸机、胶订机、覆膜机、废气处理设施风机等设备，根据同类项目类比分析，其噪声值为60～85dB（A）。为减小项目运行时对周边环境的噪声影响，环评要求对运行设备采取选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施。根据预测结果，在采取以上措施的基础上，项目在各个厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类昼间标准值；在各敏感点的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类昼间标准值。本项目夜间不进行生产。因此，项目实施后车间噪声对周围环境的影响较小。 ⑷固体废弃物环境影响分析结论 本项目运营期间，废边角料、废CTP版收集后外售；废机油、废墨盒、废洗车水桶、废抹布、废活性炭、废荧光灯管、废显影液、废冲版水及滤渣收集后委托有相关资质的危废单位回收处置；生活垃圾由环卫部门统一回收。本项目固体废物按要求经妥善处置后对周围环境的影响很小。 5、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

生活用水

3.6

损失0.72

化粪池

园区污水处理厂

定期更换，交由有资质单位处理

2.88

2.88

0.0012

冲版用水

CTP制版机

新鲜用水3.602

0.001

显影用水

0.001

废冲版水处理设备

0.018

0.02

0.0022

基础工程

主体工程

设备安装

工程验收

废气、废水、噪声、固废

固废、噪声

制版

CTP版

纸张分切

废显影液

废冲版水

印刷

有机废气

油墨

裁剪

废边角料

覆膜

烫金

模切

压痕

折页

装订

废边角料

废边角料