《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

环境质量状况	13

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

结论与建议	50

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系图

附图3：平面布置图

附图4：监测点位图

附图5：园内位置图

附图6：保护目标图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：立项文件

附件4：租赁合同

附件5：龙建环评批复

附件6：园区规划环评审查意见

附件7：噪声监测报告

附件8：大气监测报告

附件9：水性漆检测报告

附件10：油漆检测报告

附件11：土壤监测报告

附件12：稀释剂检测报告

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西龙晟祥家具有限公司家具及展柜生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西龙晟祥家具有限公司 |
| 法人代表 | 吕新新 | 联系人 | 吕新新 |
| 通讯地址 | 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号 |
| 联系电话 | 15389457808 | 传真 | / | 邮编 | 710523 |
| 建设地点 | 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号 |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-610122-21-03 -063670 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 其他家具制造 C2190 |
| 建筑面积 （平方米） | 4100 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 162.35 | 其中：环保投资（万元） | 25 | 环保投资占总投资比例 | 15.4% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 近年来，伴随着中国家具工业的进步，以及众多民营家具企业、外资家具企业的强大，中国家具行业出口额近年来快速提升，中国正逐步成为世界家具生产大国、 出口大国；我国家具近几年发展较快，每年以30%速度增长。其发展速度远远高于国民经济发展速度。 根据中国家具行业长远发展规划，中国家具制造行业发展趋势如下：家具企业规模化、专业化、品牌化。长期看以中小企业为主的格局不会改变， 但大企业、知名品牌企业是带动行业发展的火车头，必然会有一批特色产品和知名品牌脱颖而出。家具企业集群化、特色西安区域不断形成。 陕西龙晟祥家具有限公司对整个展柜市场进行了长期的追踪调研和论证，并多次对陕西的很多资源密集地区进行了实地考察，并根据考察情况对项目的产品品种及生产规模进行了充分论证。在此基础上，陕西龙晟祥家具有限公司决定在西北家具工业园建设该项目，年生产家具货架30000件、展柜10000平方米。本项目租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，且西安龙建工贸有限公司厂内有类似的家具生产企业，经现场踏勘，本项目未开工建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据2017年环保第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单要求：本项目属于十、家具制造业（“家具制造”中的“其他”类别），确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响评价报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，且本项目已取得西安市蓝田县发展和改革委员会关于本项目备案确认书的通知（见附件3）。因此，本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号，租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，租赁合同见附件4，用地性质为工业用地。项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项城市基础配套完善，能够满足本项目的需求，项目经过采取措施后，废气、废水、噪声、固体废物基本能满足排放标准。 综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 3、规划符合性分析 本项目位于蓝田西北家具工业园内，蓝田西北家具工业园的规划环评已通过西安市环境保护局的审查，并于2015年9月30日取得审查意见（见附件7）。 蓝田西北家具工业园规划区总面积2.45平方千米，南至西蓝高速，西与西安市现代纺织产业园连接，北至101省道，东至红河西岸。产业定位为集生产、销售、科研、服务、信息市场于一体的综合性家具工业园区。园区以家具工业为核心，构建园区结构空间，形成一区、两轴、八个功能区的空间形态。一区：指整个园区，主要以发展家具工业为主的园区。两轴：指以园区中部东西方向和南北方向交通主干道为轴线形成园区交通和发展的轴线。八大功能区：分别为家具生产区、居住区、公共管理服务中心，技术服务中心、培训会展中心、批发市场、配套生产区、物流中心。 本项目为陕西龙晟祥家具有限公司家具及展柜生产项目，租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，产品为家具货架和展柜，符合蓝田西北家具工业园产业定位，本项目各项处理措施满足园区规划环评及审查意见要求，因此，本项目符合蓝田西北家具工业园区总体规划及园区规划环评审查意见。 本项目与其他相关的环境管理政策相符性分析见表1。 表1 环境管理政策相符性分析 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《“十三五”挥发性有机物污染工作防治方案》 加大工业涂装VOCs治理力度。木质家具制造行业：大力推广使用水性、紫外光固化涂料，到2020年底前，替代比例达到60%以上；加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理措施，实现达标排放。 本项目使用水性漆和油性漆，水性漆比例60%以上。有机废气收集后采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+ UV光氧”吸附的措施进行处理后达标排放，且对有机废气的收集效率大于80%。 符合 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目属于新建项目，且项目地位于西北家具工业园内。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目部分使用水性漆，喷塑使用塑粉。有机废气采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+ UV光氧”，可有效降低喷漆废气的排放，项目设置密闭式调漆、喷漆、晾干房，产生的废气可全部进入收集装置。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 通过以上分析，评价认为项目产业政策符合、选址合理、规划符合，从环境角度讲，本项目建设是可行的。 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：陕西龙晟祥家具有限公司家具及展柜生产项目 建设单位：陕西龙晟祥家具有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目建设地点位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号，中心坐标为东经109.156983、北纬34.240458，东临西安恒远家居用品有限公司，南临聚贤路，西临西安尚荣工贸有限责任公司，北临新街村，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本项目租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，租赁厂房总建筑面积4100m2。项目在生产厂房内建设家具及展柜生产线，建成后预计年生产家具货架30000件，展柜10000平方米。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体见表1。 表1 项目组成一览表 项目组成 名称 建设规模 建设内容 备注 主体工程 厂房（车间一） 建筑面积2000m2 钢结构，位于1层和2层，1层主要堆放区、弯管机和焊接下料区等，2层主要设置焊工作业区、喷塑区和货物堆放区等。 租赁已建成厂房 厂房（车间二） 建筑面积2100m2 钢结构，位于3层，主要设置木料加工区、喷漆房、打磨房等。 租赁已建成厂房 公用工程 给水 由西北家具工业园区供水管网供给。 依托现有给水管网 排水 雨水经雨水井收集就近排入园区雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入西北家具工业园污水处理厂处理后排入灞河。 依托现有排水管网及化粪池 供电 由西北家具工业园区供电电网供给。 依托现有供电设施 供暖制冷 项目厂房不采暖和制冷。 / 储运工程 储存 成品区设置在厂房（车间一）1层 / 运输 原料和成品运输主要由汽车运输。厂区内原材料、产品的运输需求主要采用叉车运输。 / 环保工程 废气 木材下料、刨加工产生的木质粉尘经双桶布袋除尘器处理后无组织排放；打磨工序产生的木质粉尘经打磨柜除尘处理后无组织排放。 新建 喷漆工序产生的漆雾和有机废气先经水帘机去除漆雾，再经“吸附棉+活性炭吸附+ UV光氧”装置处理剩余漆雾和有机废气，然后通过15m排气筒排出。 新建 喷塑工序产生的含尘废气经设备自带滤筒除尘器和布袋除尘器处理后经15m排气筒排出。 新建 喷塑固化工序产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排出。 新建 焊接工序产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后以无组织形式排出。 新建 废水 雨水管网；污水管网；化粪池依托龙建工贸现有。 依托现有管网及化粪池 噪声 高噪声设备隔声减振。 新建 固废 垃圾桶、一般固废暂存区、危废暂存间。 新建 4、项目主要设备 项目主要设备见表2。 表2 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 1 水锯 2 台 2 精密锯 3 台 3 手切锯 3 台 4 封边机 1 台 5 压板机 1 台 6 台钻 1 台 7 角磨机 20 台 8 下料机 1 台 9 打磨机 1 台 10 锣机 1 台 11 激光切割下料一体机 1 台 12 线条机 1 台 13 剪板机 1 台 14 折弯机 1 台 15 不锈钢抛光机 1 台 16 拉丝机 1 个 17 喷塑房 1 个 18 烤漆房 1 个 5、原辅材料消耗 本项目生产家具货架和展柜，主要原材料为密度板、钢管、漆、塑粉等，油漆和水性漆主要用于展柜生产中喷漆环节，根据客户需求选择使用油漆或水性漆。原材料用量见表3。 表3 原材料年用量表 序号 名称 单位 数量 备注 1 密度板 吨 90 约合103m3 2 钢管 吨 160 均不需要酸洗磷化表面处理 3 不锈钢管 吨 20 4 木皮 吨 4 / 5 油性漆 吨 2 / 6 稀释剂 吨 1.7 作为油性漆稀释剂 7 水性漆 吨 6 水作为稀释剂 8 塑粉 吨 2.5 / 9 五金件 吨 1 / 10 木工胶 吨 0.5 拼板使用 11 贴皮胶 吨 0.5 贴木皮使用 12 焊丝 吨 0.8 / 13 封边条 kg 100 / 14 机械润滑油 kg 10 / 15 切削液 kg 30 / 以上产品均为外购成品 6、产品方案 本项目主要产品为钢木家具。产品产量见表4。 表4 产品产量表 序号 产品名称 单位 产量 1 家具货架 件/a 30000 2 展柜 平方米/a 10000 7、储运 本项目成品区设在厂房（车间一）1层，原材料存放区设在厂房（车间一）1层和2层。项目原料和成品运输主要可由汽车运输；厂区内原材料、产品的运输需求主要采用叉车运输。 8、平面布置 本项目总共租赁三层，厂房（车间一）租赁1层和2层，1层主要堆放区、弯管机和焊接下料区等，2层主要设置焊工作业区、喷塑区和货物堆放区等。厂房（车间二）租赁3层，主要设置木料加工区、喷漆房、打磨房等。具体平面布置见附图3。 9、项目总投资 本项目总投资162.35万元，资金全部为企业自筹。 10、劳动定员及工作制度 本项目劳动总定员25人，厂区不设食宿。项目年生产天数300天，每天生产8小时。 11、建设工期 项目建设周期为3个月，预计投产时间2020年3月。 四、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供电、供暖等。 1、给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。项目员工25人，厂区不设食宿，依据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），生活用水量按35L/人·d计，则生活用水量约0.88m3/d；生产用水为喷漆房水帘机用水和调漆用水，项目底漆房和面漆房各设1台水帘机，位于喷漆房内，循环使用不外排，循环水池容积约3m3，采用人工清渣，定期（每15天）补充损耗水量，水帘机用水量约0.6m3/d，调漆用水量约0.003m3/d（0.6m3/a），则项目用水量1.483m3/d，444.9m3/a。本项目给水由西北家具工业园区供水管网供给。 2、排水 本项目排水实行雨水、污水分流排放，雨水由道路两旁的排水沟顺地势排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入家具工业园区污水管网，进入园区污水处理厂，处理后最终排入灞河。污水产生量按给水量80%计，约0.7m3/d，210m3/a。 本项目给排水平衡见表5、图1。 表5 给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号 用水项目 新鲜水用量 消耗量 废水排放量 备注 1 生活用水 0.88 0.18 0.7 经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂 2 水帘机用水 0.60 0.60 0 循环使用不外排 3 调漆用水 0.003 0.003 0 进入水性漆 合计 1.483 0.783 0.7 — 3、供电 本项目生产设备使用电能，由园区供电线路供给，预计用电量28万kwh/a。 4、供暖 本项目厂房不供暖，办公区采暖由双制空调供给。 五、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表6。 表6 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 租赁总建筑面积 m2 4100 / 2 总生产规模 件/a 30000 家具货架 平方米/a 10000 展柜 3 劳动定员 人 25 厂内不设食宿 4 工作制度 / 一班制 每班工作8h，年工作300d 5 项目总投资 万元 162.35 / 6 环保投资 万元 25 / 7 环保投资占总投资比例 % 15.4 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁已有闲置厂房，不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 蓝田县位于秦岭北麓，关中平原东南部，隶属陕西省西安市，北纬33°50′~34°19′、东经109°07′~109°49′，东南以秦岭为界与渭南、华县、洛南、商州、柞水等县市相望，北部以横岭与临潼区为邻，西部与长安区、灞桥区接壤。 本项目建设地点位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号，中心坐标为东经109.156983、北纬34.240458。 二、地形、地貌 蓝田县的总体地势形似簸箕，东、南、北依山靠岭，中部为平地向西扩展，灞河水系，浐河水系镶嵌其中。秦岭山地在县境内自西而东再折北，总长100多公里，皆为群山叠嶂，沟谷纵横，海拔在800~2449m之间。蓝田地形地貌类型可分为河谷冲积阶地、黄土台原、黄土丘陵、秦岭山地4种。本项目所处位置属黄土台原，地表覆盖着一层褐色土，中部夹杂一层三趾马土，下层由棕红色沙质泥岩及白色砂岩沉积而成。 三、地质 项目所在区场地地质条件简单，无不良地质构造。地质单元属于灞河二级阶地，该单元上层为沙质黏土、中层为粗粒径沙土并夹有砂卵石。地下水位埋深一般在20~30m，对建筑物基础不会造成不良影响。 四、气候、气象 蓝田县属于暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候。具有雨热带同季、四季分明的特点。冬季主要受蒙古高压影响，气候寒冷干燥，雨雪稀少，常有冬旱发生；春季蒙古高压逐渐衰退，多有西风带移动性槽脊活动，热带暖气团逐渐北进，大地回暖快，降水很快增多，由于冷空气活动频繁，天气动荡不宁，易出现寒潮、霜冻、大风等天气，而且多浮沉，常有春旱发生；夏季主要受副热带高压影响，气候炎热，多雷阵雨，并伴有大风，西安市是关中高温区之一，常有不同程度的夏旱或伏旱出现；秋季蒙古高压逐渐增加，副热带高压开始南撤，此时北方冷空气开始南下，由于受秦岭山系阻挡，锋区南下迟缓，停滞不前，渭河地区往往秋雨连绵。 项目所在地属暖温带半干旱气候区，大陆性季风气候。四季分明，冬寒少雨，夏热伏旱，春暖干燥，秋凉湿润。 全年主导风向： 西北风 年平均气温： 13.1℃ 极端最高气温： 41.1℃ 极端最低气温： -17.4℃ 年平均日照时数： 2194.9h 年总辐射量： 115.6kcal/cm2·年 年平均无霜期： 224天 年平均冰冻期： 90天 多年平均降雨量： 720.4mm 多年平均蒸发量： 1796.1mm 最大积雪深度： 9cm 最大冻土深度： 60mm 五、水文 1、地表水 蓝田境内的河流均属黄河流域渭河水系。主要河流有灞河、浐河和零河，其中灞河、浐河不但横贯县境东西，而且流域面积大，支流覆盖着山、原、岭、川各类地区，与本县的经济发展和人民生命财产息息相关。 灞河水系：灞河是蓝田的主要河流，发源于灞源乡华岔村西部，西流至华胥乡的新街西北入西安市灞桥区，于东经109°1′和北纬34°36′14″处注入渭河。 浐河水系：浐河发源于汤峪乡秦岭主脊北侧海拔2000米以上，于西安城郊灞桥区注入灞河，全长63.5公里，流域面积760km2。 零河水系：零河又名冷水，在蓝田的一段称涝池河。此河全长10公里，它源于厚镇乡之南，在临潼的寇家村北注入渭河。 2、地下水 评价区域及周边地下水属黄土台塬水文地质区。该区属中等富水区，面积144.14km2，含水岩层分上下两层，上层为下更新统上部和中更新统上部黄土层，下层为下更新统下部冰水堆积砂卵石层。含水层厚度为49~149m，富水性由中部低洼处向塬边减弱。水质良好。 六、土壤 蓝田县境内土壤类型主要为褐土，是我国华北褐土带向西北的延伸。土壤剖面上层为覆盖层，下层为古耕腐殖质层，周边农田由于长期的农业活动，土壤熟化层深厚，土壤肥沃。 七、植被 植被以人工栽培植被为主，主要是农田植被和绿化植被。农作物主要有小麦、玉米，蔬菜品种有白菜、萝卜、西红柿、莲花白、黄瓜、茄子等。植被类型主是企业内部、村落人工绿化植被和道路两侧的景观林，主要为杨树、国槐、泡桐、柳树等。 八、动物 蓝田县境内野生动物有：兽类、禽类、鳞介类、爬行类、昆虫类等，有野猪、兔、狐、狼、麻雀、喜鹊、鹌鹑、乌鸦、鱼、田鸡、螃蟹、虾、蛇、蝎子、壁虎、蚊、蝇、蝴蝶等。 家畜有牛、马、驴、骡、猪、羊、狗、兔、猫等，以秦川牛、关中驴享誉全国，以猪、羊和70年代引进的奶牛饲养量最大。家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等，以鸡、蛋、肉产量大、质量优而闻名全国。 本项目所在地生态系统已被城市生态系统所取代，主要为栽培植被和家养动物等，生态系统已由多样转为简单。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 ⑴基本污染物环境质量现状 本项目位于蓝田县华胥镇西北家具工业园。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室于2019年 1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》中西安市蓝田县数据及结论。2018年西安市蓝田县空气质量状况统计表7。 表7 2018年西安市蓝田县空气质量状况统计数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 87 70 124.3% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48 35 137.1% 不达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 37 80 46.3% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1900 4000 47.5% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 161 160 100.6% 不达标 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1区域达标判断，本项目区域 PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 ⑵其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，本项目非甲烷总烃监测数据引用马什子村和新街村监测数据，各监测结果见表8，监测报告见附件9。马什子村监测时间为2018年12月24日-12月30日，引用监测点位与本项目距离为2.3km，新街村监测时间为2017年12月14日-12月20日，引用监测点位与本项目距离为320m，监测数据属于有效引用期限范围内。 表8 环境空气质量现状监测结果 单位：mg /m3 监测 点位 监测 日期 非甲烷总烃 甲苯 二甲苯 一次值 一次值 一次值 马什子村 2018.12.24 0.36~0.38 0.0028~0.0034 0.0037~0.0039 2018.12.25 0.35~0.37 0.003~0.0034 0.0036~0.0038 2018.12.26 0.38~0.39 0.0032~0.0033 0.0037~0.0038 2018.12.27 0.37~0.38 0.0031~0.0035 0.0036~0.0039 2018.12.28 0.35~0.38 0.0032~0.0034 0.0037~0.0038 2018.12.29 0.35~0.38 0.0032~0.0035 0.0035~0.0037 2018.12.30 0.35~0.39 0.0032~0.0035 0.0036~0.0039 新街村 2017.12.14 0.87~1.45 / / 2017.12.15 0.76~1.29 / / 2017.12.16 0.73~1.17 / / 2017.12.17 0.85~1.27 / / 2017.12.18 0.70~1.22 / / 2017.12.19 0.79~1.20 / / 2017.12.20 0.88~1.40 / / 超标率% 0 0 0 最大超标倍数 0 0 0 二级标准 2.0 0.2 0.2 由监测结果表明，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年8月28日和2019年8月29日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测，噪声监测位点布置见附图4，监测结果见表9。 表9 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点 2019年9月20日 2019年9月21日 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 53.4 43.7 53.4 43.8 65 55 2#南厂界 53.5 43.1 53.9 43.6 65 55 3#西厂界 57.1 42.9 57.7 42.8 65 55 4#北厂界 53.7 42.0 53.2 42.3 65 55 5#新街村 52.3 42.3 52.1 42.7 60 50 声环境现状监测结果表明，厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，新街村噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 土壤环境质量现状 本项目土壤环境质量现状引用陕西正泽检测科技有限公司于2019年8月1日对西北家具工业园区项目的土壤监测数据，监测结果见表10-11。 本项目租赁已有厂房，地面全部硬化土壤无法采样，故引用园区内类似项目。本项目位于西北家具工业园区内，土壤评价等级为二级，园区内土壤结构类型相似，且本项目与被引用项目为同类项目，土地利用类型相同，监测时间属于引用有效期内，监测点位按导则要求。 表10 土壤现状监测结果 监测点 监测项目 样品编号T004-101 GB36600-2018第二类用地(mg/kg) 筛选值 管制值 铜mg/kg 9.89 18000 36000 铅mg/kg 24.49 800 2500 镉mg/kg 0.01（L） 65 172 镍mg/kg 28.83 900 20000 汞mg/kg 0.012 38 82 砷mg/kg 0.79 60 140 六价铬mg/L 0.11 5.7 78 氨氮mg/kg 1.02 / / pH 7.65 / / 四氯化碳μg /kg 1.3（L） 2.8 36 氯仿μg /kg 1.1（L） 0.9 10 氯甲烷μg /kg 1.0（L） 37 120 1,1-二氯乙烷μg /kg 1.2（L） 9 100 1,2-二氯乙烷μg /kg 1.3（L） 5 21 1,1,-二氯乙烯μg /kg 1.0（L） 66 200 顺-1,2-二氯乙烯μg /kg 1.3（L） 596 2000 反-1,2-二氯乙烯μg /kg 1.4（L） 54 163 二氯甲烷μg /kg 1.5（L） 616 2000 1,2-二氯丙烷μg /kg 1.1（L） 5 47 1,1,1,2-四氯乙烷μg /kg 1.2（L） 10 100 1,1,2,2-四氯乙烷μg /kg 1.2（L） 6.8 50 四氯乙烯μg /kg 1.4（L） 53 183 1,1,1-三氯乙烷μg /kg 1.3（L） 840 840 1,1,2-三氯乙烷μg /kg 1.2（L） 2.8 15 三氯乙烯μg /kg 1.2（L） 2.8 20 1,2,3-三氯丙烷μg /kg 1.2（L） 0.5 5 氯乙烯μg /kg 1.0（L） 0.43 4.3 苯μg /kg 1.9（L） 4 40 氯苯μg /kg 1.2（L） 270 1000 1,2-二氯苯μg /kg 1.5（L） 560 560 1,4-二氯苯μg /kg 1.5（L） 20 200 乙苯μg /kg 1.2（L） 28 280 苯乙烯μg /kg 1.1（L） 1290 1290 甲苯μg /kg 1.3（L） 1200 1200 间二甲苯+对二甲苯μg /kg 1.2（L） 570 570 邻二甲苯μg /kg 1.2（L） 640 640 硝基苯mg/kg 0.09（L） 76 760 苯胺μg /kg 1.0（L） 260 663 2-氯酚mg/kg 0.06（L） 2256 4500 苯并[a]蒽mg/kg 0.1（L） 15 151 苯并[a]芘mg/kg 0.1（L） 1.5 15 苯并[b]荧蒽mg/kg 0.2（L） 15 151 苯并[k]荧蒽mg/kg 0.1（L） 151 1500 䓛mg/kg 0.1（L） 1293 12900 二苯并[a]芘mg/kg 0.1（L） 1.5 15 茚并[1,2,3-cd] 芘mg/kg 0.1（L） 15 151 萘mg/kg 0.1（L） 70 700 表11 土壤现状监测结果 监测项目 监测点位 苯 (μg /kg） 甲苯 （μg /kg） 间二甲苯+对二甲苯（μg /kg） 邻二甲苯 （μg /kg） 样品编号T001-101 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T001-102 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T001-103 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T002-101 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T002-102 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T002-103 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T003-101 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） 样品编号T005-101 1.9（L） 1.3（L） 1.2（L） 1.2（L） GB36600-2018第二类用地(mg/kg) 筛选值 4 1200 570 640 管制值 40 1200 570 640 由表10-表11可以看出，监测时段内监测点土壤环境质量中各监测因子均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求中的风险筛选值。 四、生态环境现状 根据现场踏勘，项目所在区域现为工业园区，植被多为人工种植的乔木、灌木和草地等次生植被，无国家和地方保护的珍稀濒危动植物，周围生态环境相对简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表12，保护目标图见附图6。 表12 主要环境保护目标一览表 类别 名称 方位 距离（m） 规模 保护级别 保护对象 环境 空气 新街村 NW 25m 310户，1240人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 居民 侯家铺村 NE 105m 329户，1316人 居民 刀旗寨 NE 1.06km 200户，800人 居民 声环境 新街村 NW 25m 310户，1240人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 居民 侯家铺村 NE 105m 329户，1316人 水环境 灞河 S 340m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 水质

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求；甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”。 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点执行2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放相关浓度限值；《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中木质家具制造行业有组织最高允许排放浓度限值。 2、污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入园区污水处理厂，项目不再单独设总量，本项目污染物中总量控制项目为VOCs。本项目运营过程中总量控制建议指标见表13。 表13 项目总量控制建议指标 污染物类别 污染物名称 总量控制目标（t/a） 废气 VOCs 1.1735 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、运营期流程 本项目运营期生产产品为展柜和家具货架。展柜工艺流程及产污环节框图见图2，家具货架工艺流程及产污环节框图见图3。 1.1展柜 展柜工艺流程说明： ⑴配料，根据产品不同类别进行配料。 ⑵切割，根据需要对板材进行切割处理。 ⑶拼板，使用拼板机将板材按需要进行拼装。 ⑷开榫，采用开榫机对板材组装件进行切割形成卡扣配合家具组装工序。 ⑸拉锯，采用拉锯机对板材按一定长度尺寸进行拉锯切割。 ⑹钻孔，采用钻孔机对板材需要的钻孔位置进行钻孔处理。 ⑺封边，对板材边部进行封边。 ⑻打磨，对需要打磨的位置进行打磨、平整，以利于后续喷漆工序。 ⑼组装，利用以上工序加工板材的卡扣和凹槽进行家具组装。 ⑽喷底漆，喷涂前需先将灰尘吹拭干净，喷底漆采用人工喷涂方式。 ⑾晾干，喷完底漆进行晾干。 ⑿喷面漆，面漆前需先检查产品是否属于良品，产品表面是否光滑，表面灰尘和附着物须清理干净，面漆喷一次。 ⒀晾干，喷完面漆进行晾干，待干4小时。 ⒁成品，晾干完的成品家具包装入库。 1.2家具货架 家具货架生产工艺如下： 将外购钢管根据具体需要进行精确下料，然后焊接成型，进行喷塑和固化，组装检验合格后包装。 1.3项目污染因素及污染因子分析 本项目运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声、固废。项目污染因素及污染因子见表14。 表14 项目污染因素及污染因子一览表 类别 产污环节 主要污染物 主要污染因子 废气 下料、钻孔、打磨等工序 粉尘 颗粒物 喷塑 粉尘 颗粒物 固化 固化废气 非甲烷总烃 施胶 施胶废气 非甲烷总烃 喷漆 喷漆废气 非甲烷总烃、甲苯、二甲苯 晾干 晾干废气 非甲烷总烃 焊接 焊接烟尘 颗粒物 废水 喷漆废气治理 水帘机废水 COD、SS、色度 员工生活 生活污水 COD、氨氮 噪声 生产过程 机械噪声 / 固废 下料、钻孔、打磨等工序 木材边角料 / 金属材料切割 金属边角料 / 有机废气治理 漆渣 / 废吸附棉 废活性炭 / 废UV灯管 / 含尘废气治理 除尘粉尘 / 喷漆 废漆桶 / 施胶 废胶桶 / 员工生活 生活垃圾 / 设备润滑 废机油、含油抹布 / 1.4项目VOCs平衡表 表15 项目全厂VOCs平衡表 单位：t/a 投入 产出 物料名称 VOCs量 去向 VOCs量 水性漆 0.34 有组织排入大气中 0.422 油性漆 0.77 无组织排入大气中 0.7515 稀释剂 1.7 有机废气治理设施 2.388 塑粉 0.0015 木工胶、贴皮胶 0.75 合计 3.5615 合计 3.5615 1.5项目漆料的VOCs平衡表 图3 项目漆料VOCs平衡图

主要污染工序 一、施工期污染源分析 本项目租赁现有生产厂房，项目施工期主要工作内容为生产设备的安装和环保设施的安装，项目生产设备安装简便、环保设施施工工作量较小，施工周期较短，施工活动对周围环境影响较小，故本次评价不再对施工期环境影响进行一一分析。 二、营运期污染源分析 1、环境空气污染源 本项目运营期废气主要为木质粉尘、喷塑粉尘、焊接烟尘、有机废气。本项目固化工序以电能为能源，电能是清洁能源，不产生废气等污染物。 ⑴木质粉尘 本项目在木材下料、刨加工、打磨等加工过程中有一定量的粉尘产生。本项目根据《工业源产排污系数手册》（2010修订）上册中“2011锯材加工业产排污系数表”粉尘产生系数为0.321千克/立方米产品。经核算，本项目木材用量为103m3/a，则粉尘产生量为0.03t/a。木加工每天生产8小时，年工作2400h。 企业拟在木材下料、刨加工等木工加工工位配备4台双桶布袋除尘器，打磨房设置2套除尘打磨柜，收集效率85%，除尘效率95%，处理后的木质粉尘以无组织形式排放，则木质粉尘的产生排放情况见表16。 ⑵喷塑粉尘 喷塑是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。喷塑其过程是：喷粉枪接负极，工件接地（正极），粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。 本项目喷塑过程会产生一定量的粉尘。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册），表3411金属制造业产排污系数表，工业粉尘产污系数按1.523kg/（t·产品）。本次环评喷塑产品量按180t/a，则喷塑粉尘产生量为0.27t/a。 项目喷塑工序在喷塑房内进行，收集效率按90%，喷塑粉尘采用自带滤芯除尘和布袋除尘器处理后通过15m排气筒（1#）排放，风机风量为6000m3/h，除尘效率95%，喷塑每天生产4小时，年工作1200h，则喷塑粉尘的产生排放情况见表16。 ⑶焊接烟尘 本项目在焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，项目采用的焊接方式是氩弧焊、二氧化碳保护焊、电焊，焊接烟尘的主要化学成分取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》孙大光、马小凡）以及《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（太原市机械电子工业局 郭永葆），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，本次环评发尘量按8g/kg计。本项目焊材使用量共0.8t/a，项目设置4台焊烟净化器，焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放，除尘效率90%，则焊接烟尘的产生排放情况见表16。焊接每天生产8小时，年工作2400h。 表16 粉尘产生排放情况表 污染物 名称 排气量 m3/h 产生情况 t/a 处理 措施 有组织排放 无组织 排放 排气筒高度 (m) 浓度 mg/m3 速率 kg/h 年排放量 t/a 年排放量 t/a 木质粉尘 / 0.03 双桶布袋除尘器（4个） 除尘打磨柜（2套） / / / 0.006 / 喷塑粉尘 6000 0.27 自带滤筒除尘器+布袋除尘器 （1套） 1.67 0.01 0.012 0.027 15（1#） 焊接烟尘 / 0.006 焊烟净化器（4台） 0.0006 / 标准限值 / / / 120 3.5 / / 15 ⑶有机废气 ①喷漆废气 本项目在喷漆过程会产生一定量的有机废气。根据企业提供资料，项目喷漆使用水性漆、油性漆、稀释剂，用量分别为6t/a、2t/a、1.7t/a。根据企业提供的水性漆检测报告（见附件10），本项目所使用的水性漆中挥发性有机化合物含量为67g/L，水性漆含固率55%，密度为1200kg/m3，则水性漆挥发性有机物产生量为0.34t/a。根据企业提供的油漆检测报告（见附件11），本项目所使用的油漆中挥发性有机化合物含量为502g/L，油漆含固率60%，密度为1300kg/m3，则油漆挥发性有机物产生量为0.77t/a。项目稀释剂全部挥发，根据企业提供的稀释剂检测报告（见附件13），甲苯含量取10%，二甲苯含量取30%，则稀释剂挥发性有机物产生量为1.7t/a，挥发性有机物中甲苯、二甲苯的产生量分别为0.17t/a、0.51t/a。 项目喷漆采用喷枪手工喷漆，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社）喷涂距离在15~20cm之间时，涂料的附着效率为65~75%，本报告取值65%，即约35%形成漆雾（约20%散落在喷漆房内形成漆渣，约15%形成漆雾），则漆雾的产生量为0.68t/a。 项目面漆房和底漆房各设置1套有机废气处理装置，采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”工艺处理有机废气后各通过15m排气筒（内径0.7m）排放。喷漆房均为密闭，收集效率按100%，处理效率85%。喷漆每天生产4小时，年工作1200h，喷漆废气（2#排气筒和3#排气筒）排放情况见表17。 本项目有机废气处理措施已在园区内广泛使用并通过验收，可有效处理有机废气后达标排放，项目设置两个喷漆房并单独运行，有机废气处理装置配套建设2套，两个喷漆房各设1个排气筒排放。 ②固化废气 根据企业提供的资料，项目使用聚酯环氧树脂混合型塑料粉末（不含溶剂成分）作为喷塑原料，静电喷塑后采用电加热对塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度180℃。根据有关研究资料，聚酯环氧塑料粉末的热分解温度在300℃以上，故项目所用聚酯环氧粉末烘烤固化过程中不会造成塑料粉末的分解。 本项目喷塑粉末使用量2.5t/a，根据《环氧-聚酯粉末涂料》HG/T2597-94和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》GB/T18593-2001可知，聚酯环氧粉末涂料技术指标要求中挥发份含量应≤0.6%。本环评以最不利的情况计算，假设聚酯环氧粉末涂料的挥发量为0.6%，故聚酯环氧粉末涂料中挥发份在烘烤固化工段完全挥发时，挥发性有机废气产生量约0.015t/a。 项目固化过程会产生有机废气，采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒（4#）排空，风机风量4000m3/h，收集效率90%，净化效率85%，固化每天生产4小时，年工作1200h，固化过程产生的有机废气排放情况见表17。 ③施胶废气 项目在拼板、贴皮、封边过程中使用木工胶和贴皮胶会产生有机废气，项目木工胶和贴皮胶用量为1t。参照《广东省家具制造行业VOCs排放量计算方法（试行）》，胶粘剂中挥发性有机物含量按75%计，则挥发性有机物产生量为0.75t/a。项目施胶过程涉及各工序，作业区域较分散，集中收集难度较大，主要以无组织形式排放。施胶每天生产8小时，年工作2400h。 表17 有机废气产生排放情况表 污染物 名称 排气量 m3/h 产生量 t/a 有组织排放 处理措施 无组织排放量 （t/a） 排气筒高度 (m) 浓度 mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 面漆及晾干房 漆雾 26000 0.34 1.7 0.043 0.051 水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧 / 15（2#） VOCs 1.4 6.9 0.18 0.21 / 甲苯 0.085 0.42 0.011 0.013 / 二甲苯 0.26 1.3 0.033 0.04 / 底漆及晾干房 漆雾 18000 0.34 2.4 0.043 0.051 水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧 / 15（3#） VOCs 1.4 10 0.18 0.21 / 甲苯 0.085 0.61 0.011 0.013 / 二甲苯 0.26 1.8 0.033 0.04 / 固化废气 4000 0.015 0.43 0.0017 0.002 UV光解+活性炭吸附 0.0015 15（4#） 施胶废气 / 0.75 / / / / 0.75 / 非甲烷总烃标准限值 / / 40 / / / / 15 2、水污染源 本项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.7m3/d，210m3/a。生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂。本项目生活污水产生浓度取自《给水排水设计手册》（第五册），项目废水经化粪池处理后产生排放情况见表18。 表18 项目废水污染物产生情况 项 目 BOD5 COD SS NH3-N 产生 情况 生活污水 废水量(m3/a) 210 产生浓度(mg/L) 160 350 200 30 产生量（t/a） 0.034 0.074 0.042 0.006 排放 情况 生活污水 废水量(m3/a) 210 排放浓度(mg/L) 144 298 140 30 排放量（t/a） 0.03 0.063 0.03 0.006 3、噪声源 本项目噪声主要来自生产车间内设备运转过程中产生的噪声，主要设备噪声源强见表19。 表19 噪声源噪声值 设备名称 数 量 （台/套） 单机声压级dB(A) 防治措施 治理后 打磨机 1 80 基座减振，厂房隔声 <65 台钻 1 85 基座减振，厂房隔声 <70 风机 4 85 基座减振，厂房隔声 <70 4、固体废物 本项目运营期间，固体废物主要为一般工业固体废物（木材边角料、金属边角料、除尘粉尘、废水性漆桶、废含油抹布）、危险废物（漆渣、废油漆桶、废胶桶、废活性炭、废机油、废UV灯管、废吸附棉）、生活垃圾，具体见表20-21。 根据《国家危险废物名录》（2016年），HW12染料、涂料废物类别中，使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物鉴定为危险废物（废物代码900-252-12），本项目部分使用水性漆，因此项目生产过程中产生废水性漆桶不属于危险废物。 表20 本项目固体废物分析结果汇总 序号 名称 产生工序 形态 属性 预测产生量（t/a） 1 木材边角料 木材切割 S 一般固废 0.9 2 金属边角料 金属切割 S 一般固废 1.8 3 除尘粉尘 除尘设施 S 一般固废 0.24 4 漆渣 水帘机 S 危险废物 0.9 5 废活性炭 有机废气治理 S 危险废物 6 6 废油漆桶 喷漆 S 危险废物 0.1 7 废胶桶 胶粘工序 S 危险废物 0.1 8 废机油 设备润滑 S 危险废物 0.03 9 废含油抹布 设备润滑 S 危险废物（豁免） 0.09 10 废UV灯管 有机废气治理 S 危险废物 0.01 11 废吸附棉 有机废气治理 S 危险废物 0.2 12 废水性漆桶 喷漆 S 一般固废 0.3 13 生活垃圾 员工生活 S 一般固废 3.75 表21 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 t/a 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 漆渣 HW49 900-041-49 0.9 废气治理 S 颗粒物 有机物 三个月一次 二次污染 专用收集桶收集、暂存于危废暂存间，并委托有资质的危废回收单位进行处置 2 废活性炭 HW49 900-041-49 6 吸附装置 S 废活性炭 有机物 三个月一次 3 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.1 喷漆 S 金属 有机物 每月一次 4 废胶桶 HW49 900-041-49 0.1 施胶 S 废胶桶 有机物 每月一次 5 废机油 HW08 900-249-08 0.03 设备润滑 S 废矿物油 化学有机物 每年 6 废UV灯管 HW29 900-023-29 0.01 废气治理 S 汞 重金属 每年 7 废吸附棉 HW49 900-041-49 0.2 废气治理 S 织物 化学有机物 三个月一次

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 木材加工 | 粉尘 | 无组织 | / | 0.03t/a | / | 0.006t/a |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 有组织 | 33.4mg/m3 | 0.24t/a | 1.67mg/m3 | 0.012t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a |
|  | 焊接 | 烟尘 | 无组织 | / | 0.006t/a | / | 0.0006t/a |
|  | 面漆 | 漆雾 | 11.3mg/m3 | 0.34t/a | 1.7mg/m3 | 0.051t/a |
|  |  | VOCs | 46mg/m3 | 1.4t/a | 6.9mg/m3 | 0.21t/a |
|  |  | 甲苯 | 2.8mg/m3 | 0.085t/a | 0.42mg/m3 | 0.013t/a |
|  |  | 二甲苯 | 8.7mg/m3 | 0.26t/a | 1.3mg/m3 | 0.04t/a |
|  | 底漆 | 漆雾 | 16mg/m3 | 0.34t/a | 2.4mg/m3 | 0.051t/a |
|  |  | VOCs | 66.7mg/m3 | 1.4t/a | 10mg/m3 | 0.21t/a |
|  |  | 甲苯 | 4.1mg/m3 | 0.085t/a | 0.61mg/m3 | 0.013t/a |
|  |  | 二甲苯 | 12mg/m3 | 0.26t/a | 1.8mg/m3 | 0.04t/a |
|  | 固化 | VOCs | 有组织 | 2.87mg/m3 | 0.013t/a | 0.43mg/m3 | 0.002t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0015t/a | / | 0.0015t/a |
|  | 施胶 | VOCs | 无组织 | / | 0.75t/a | / | 0.75t/a |
| 水 污染物 | 废水 168t/a | BOD | 160mg/L | 0.034t/a | 144mg/L | 0.03t/a |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.074t/a | 298mg/L | 0.063t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.042t/a | 140mg/L | 0.03t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L | 0.006t/a | 30mg/L | 0.006t/a |
| 固体 污染物 | 生产过程 | 木材边角料 | 0.9t/a | 收集后外售 |
|  |  | 金属边角料 | 1.8t/a | 收集后外售 |
|  |  | 除尘粉尘 | 0.24t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废水性漆桶 | 0.3t/a | 厂家回收处置 |
|  |  | 废含油抹布 | 0.09t/a | 混入生活垃圾一起处置 |
|  |  | 漆渣 | 0.9t/a | 交由有资质的危废回收单位回收处置 |
|  |  | 废活性炭 | 6t/a |  |
|  |  | 废油漆桶 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废胶桶 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废机油 | 0.03t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废吸附棉 | 0.2t/a |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 由园区环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 主要来源于生产车间设备运行过程，各设备源强在70～80dB(A)之间。 |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 主要生态影响： 项目租用现有厂房进行生产，无土建工程，施工期主要为生产设备的安装、废气处理设施的建设，不涉及大规模建筑施工过程。由于施工期较短，对周边环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有生产厂房，项目施工期主要工作内容为生产设备的安装和环保设施的安装，项目生产设备安装简便、环保设施施工工作量较小，施工周期较短，施工活动对周围环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期废气主要为木质粉尘、喷塑粉尘、焊接烟尘、有机废气。本项目固化工序以电能为能源，电能是清洁能源，不产生废气等污染物。 ⑴木质粉尘 企业拟在木材下料、刨加工等木工加工工位配备4台双桶布袋除尘器，打磨房设置2套除尘打磨柜，收集效率85%，除尘效率95%，处理后的木质粉尘以无组织形式排放，经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 ⑵喷塑粉尘 项目喷塑工序在喷塑房内进行，收集效率按90%，喷塑粉尘采用自带滤芯除尘和布袋除尘器处理后通过15m排气筒（1#）排放，风机风量为6000m3/h，除尘效率95%。通过工程分析表16可知，喷塑工序产生的喷塑粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值要求，因此有组织排放的喷塑粉尘对当地大气环境质量影响不大。 ⑶焊接烟尘 项目焊接烟尘采用焊烟净化器处理后无组织排放，除尘效率90%，经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 ⑷有机废气 项目固化过程会产生有机废气，采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业有组织最高允许排放浓度限值；项目喷漆废气采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧” 装置处理有机废气后通过15m排气筒排放；固化废气采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排空。通过工程分析表17可知，项目非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的排放浓度均可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中木质家具制造行业有组织最高允许排放浓度限值，对大气环境不会产生明显的影响。 喷漆过程产生的漆雾颗粒，采用“水帘机+吸附棉”处理后，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值要求，对大气环境不会产生明显的影响。 ⑸大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数见表22。 表22 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.4 °C 最低环境温度 -16.7 °C 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 半湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / 根据估算结果，项目废气的Pmax=8.13%， Pmax﹤10%，因此，按照项目区域情况、结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定的分级判据，确定本项目大气环境评价等级为二级。 ①有组织预测 根据工程分析，项目有组织废气污染物排放源源强统计见下表。 表23 有组织废气排放预测输入清单 名称 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气 流量 m3/h 烟气温度℃ 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率（t/a） 喷塑（1#） 15 0.7 6000 20 1200 正常 颗粒物 0.012 面漆（2#） 15 0.7 26000 20 1200 正常 颗粒物 0.051 非甲烷总烃 0.21 底漆（3#） 15 0.7 18000 20 1200 正常 颗粒物 0.051 非甲烷总烃 0.21 固化（4#） 15 0.7 4000 20 1200 正常 非甲烷总烃 0.002 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN 对项目有组织粉尘排放的环境影响进行估算，计算结果见下表。 表24 排气筒（1#、2#、3#）有组织颗粒物排放预测结果 距源中心下风向距离D(m) 喷塑（1#排气筒） 面漆（2#排气筒） 底漆（3#排气筒） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 10 0.000012 0.00 0.000023 0.00 0.000026 0.00 25 0.000547 0.06 0.000306 0.03 0.000614 0.07 50 0.000858 0.10 0.004722 0.52 0.000849 0.09 75 0.000948 0.11 0.010111 1.12 0.002602 0.29 100 0.000846 0.09 0.011297 1.26 0.005241 0.58 125 0.000924 0.10 0.010481 1.16 0.006483 0.72 150 0.000902 0.10 0.0091 1.01 0.006639 0.74 175 0.000836 0.09 0.007771 0.86 0.006299 0.70 200 0.000804 0.09 0.006672 0.74 0.005832 0.65 225 0.000917 0.10 0.005818 0.65 0.00534 0.59 250 0.000979 0.11 0.00517 0.57 0.004896 0.54 275 0.001006 0.11 0.004677 0.52 0.004521 0.50 300 0.00101 0.11 0.004327 0.48 0.004327 0.48 325 0.000998 0.11 0.004277 0.48 0.004277 0.48 350 0.000977 0.11 0.004187 0.47 0.004187 0.47 375 0.000951 0.11 0.004074 0.45 0.004074 0.45 400 0.000921 0.10 0.003948 0.44 0.003948 0.44 425 0.00089 0.10 0.003816 0.42 0.003816 0.42 450 0.000861 0.10 0.003688 0.41 0.003688 0.41 475 0.000842 0.09 0.003609 0.40 0.003609 0.40 500 0.000822 0.09 0.003522 0.39 0.003522 0.39 最大浓度及占标率 0.001011 0.11 0.0113 1.26 0.006668 0.74 最大落地距离 292m 99m 142m 评价等级 三级 二级 三级 由上表预测结果可知，排气筒（1#、2#、3#）颗粒物最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，且占标率均小于10%，本项目有组织颗粒物排放对周围大气环境影响较小。 表25 排气筒（2#、3#、4#）有组织非甲烷总烃排放预测结果 距源中心下风向距离D(m) 面漆（2#排气筒） 底漆（3#排气筒） 固化（4#排气筒） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 10 0.000094 0.00 0.000107 0.01 0.000004 0.00 25 0.001249 0.06 0.002508 0.13 0.000127 0.01 50 0.019282 0.96 0.003466 0.17 0.000223 0.01 75 0.041286 2.06 0.010626 0.53 0.000216 0.01 100 0.046131 2.31 0.021401 1.07 0.0002 0.01 125 0.042796 2.14 0.026472 1.32 0.000198 0.01 150 0.037159 1.86 0.02711 1.36 0.000182 0.01 175 0.031733 1.59 0.025722 1.29 0.000162 0.01 200 0.027243 1.36 0.023815 1.19 0.000148 0.01 225 0.023755 1.19 0.021805 1.09 0.000164 0.01 250 0.02111 1.06 0.019993 1.00 0.000175 0.01 275 0.019099 0.95 0.018462 0.92 0.00018 0.01 300 0.017667 0.88 0.017667 0.88 0.00018 0.01 325 0.017463 0.87 0.017463 0.87 0.000178 0.01 350 0.017097 0.85 0.017097 0.85 0.000174 0.01 375 0.016634 0.83 0.016634 0.83 0.00017 0.01 400 0.016119 0.81 0.016119 0.81 0.000164 0.01 425 0.01558 0.78 0.01558 0.78 0.000159 0.01 450 0.01506 0.75 0.01506 0.75 0.000154 0.01 475 0.014737 0.74 0.014737 0.74 0.00015 0.01 500 0.014381 0.72 0.014381 0.72 0.000147 0.01 最大浓度及占标率 0.046143 2.31 0.027227 1.36 0.000229 0.01 最大落地距离 99m 142m 57m 评价等级 二级 二级 三级 由上表预测结果可知，排气筒（2#、3#、4#）非甲烷总烃最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求，且占标率均小于10%，本项目有组织非甲烷总烃排放对周围大气环境影响较小。 ②无组织预测 本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式 AERSCREEN对项目无组织粉尘排放的环境影响进行估算，本次面源预测相关参数及选项见表26，无组织废气排放的最大落地浓度的预测结果见表27。 表26 项目面源预测参数表 面源名称 面积 初始排放 高度(m) 年排放 小时数(h) 污染物 源强（t/a) 粉尘 1000m2 5 2400 颗粒物 0.0336 有机废气 2100m2 9 2400 非甲烷总烃 0.7515 表27 项目无组织废气排放最大地面浓度预测结果 距源中心下风向距离D(m) 颗粒物 非甲烷总烃 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 预测浓度C (mg/m3) 浓度占标率P（%） 10 0.005169 0.57 0.073625 3.68 25 0.007252 0.81 0.11127 5.56 50 0.007773 0.86 0.14059 7.03 75 0.008131 0.90 0.16234 8.12 100 0.007406 0.82 0.15544 7.77 125 0.006443 0.72 0.13898 6.95 150 0.005705 0.63 0.12389 6.19 175 0.005093 0.57 0.1119 5.60 200 0.004622 0.51 0.10236 5.12 225 0.004245 0.47 0.097958 4.90 250 0.003934 0.44 0.090798 4.54 275 0.003674 0.41 0.084789 4.24 300 0.003452 0.38 0.079661 3.98 325 0.00326 0.36 0.075226 3.76 350 0.003091 0.34 0.071346 3.57 375 0.002943 0.33 0.067918 3.40 400 0.002811 0.31 0.064865 3.24 425 0.002692 0.30 0.062124 3.11 450 0.002585 0.29 0.059649 2.98 475 0.002487 0.28 0.0574 2.87 500 0.002398 0.27 0.055346 2.77 最大浓度及占标率 0.008166 0.91 0.16269 8.13 最大落地浓度距离 69m 79m 评价等级 三级 二级 项目颗粒物无组织排放的最大地面浓度出现在下风向69m处，浓度为0.008166mg/m3，最大落地浓度占标率为0.91%，无组织颗粒物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目运行后无组织粉尘对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的1%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。 项目非甲烷总烃无组织排放的最大地面浓度出现在下风向79m处，浓度为0.16269mg/m3，最大落地浓度占标率为8.13%，无组织非甲烷总烃最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求。本项目运行后无组织非甲烷总烃对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，满足环境质量标准，对周围环境的影响较小。 本次评价以无组织大气污染物最大落地浓度值作为企业边界污染物排放浓度值，由上表可知，项目运营后厂界处颗粒物最大落地浓度为0.008166mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值，对周围大气环境质量影响不大。厂界处非甲烷总烃最大落地浓度为0.16269mg/m3，可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中企业边界监控点执行3.0mg/m3最高允许浓度限值，对周围大气环境质量影响不大。 ⑹敏感目标大气环境影响分析 本项目周边最近的大气环境敏感点为北侧新街村，根据预测结果项目颗粒物最大落地浓度0.0113mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，颗粒物对新街村浓度贡献值很小；非甲烷总烃最大落地浓度0.16269mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求。因此，本项目大气污染物不会周边环境敏感目标产生明显不利影响，对敏感目标的大气环境影响是可接受的。 ⑺大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离确定方法，本项目大气环境影响评价工作等级为二级， Pmax﹤10%，不存在超标情况，因此，本次评价不进行大气防护距离计算，不设置大气防护距离。 ⑻项目大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见28。 表28 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km☑ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物 ( 颗粒物 ) 其他污染物 ( 非甲烷总烃 ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （ 2018 ）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 □ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100%□ 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%□ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长（ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、NMHC） 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:（0）t/a NOx:（0）t/a 颗粒物:（0.1476）t/a VOCs:（1.1735 ) 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 ⑴污水排放情况 本项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活污水产生量为0.7m3/d，210m3/a。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后通过园区污水管网排入污水处理厂，属于间接排放，评价等级是三级B。项目要求处理效率及生活污水污染物排放情况见表29。 表29 生活污水污染物排放情况 生活污水排放量（m3/a） 210 主要处理单元 指标 BOD5 COD SS 氨氮 化粪池 进水（mg/L） 350 160 200 30 出水（mg/L） 298 144 140 30 去除率（%） 15 10 30 0 产生量（t/a） 0.034 0.074 0.042 0.006 排放量（t/a） 0.03 0.063 0.03 0.006 GB8978-1996三级标准 500 300 400 / GB/T 31962-2015 B级标准 500 350 400 45 由上表可以看出，本项目生活污水经化粪池处理后，水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 综上所述，本项目污水排放对环境产生的影响较小。 ⑵依托设施的可行性分析 本项目依托龙建工贸化粪池，现有污水量约3m3/d，化粪池余量可满足项目排水需求，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后通过园区污水管网排入污水处理厂。 园区污水处理厂占地10亩，采用CASS工艺模式，日处理污水5000吨，对华胥镇镇域范围及园区内所有企业污废水进行处理，于2014年11月完成环保验收，处理水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》一级A标准。由于本项目污水量较小，水质简单，因此本项目的废水进化粪池处理后不会对园区污水处理厂的运行产生较大的冲击，经污水处理厂处理达标后排入灞河，对水体水质影响较小。本项目依托该厂处理废水可行。 综上所述，本项目污水排放对环境产生的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本项目噪声环境影响评价工作等级定为三级。 ⑴噪声源强 本项目噪声主要来自生产车间内设备运转过程中产生的噪声，主要设备噪声源强见表19。 ⑵防治措施 本项目拟采取以下治理措施： ①合理安排高噪声设备的布置； ②设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备； ③对于高噪声设备，安装减振垫。 ⑶预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 室外声源 采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； (L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 主要噪声源与厂界距离见表30，项目夜间不生产，只预测昼间噪声，具体的厂界噪声排放预测结果见表31。 表30 主要噪声源与厂界距离汇总表 设备 噪声源强 距离厂界距离（m） 距离敏感点的距离（m） 源强 东 南 西 北 新街村 风机1 70 85 5 5 75 75 风机2 70 70 5 20 75 80 风机3 70 30 30 60 50 95 风机4 70 15 30 75 50 100 打磨机 65 40 60 50 20 90 台钻 70 80 30 10 50 15 表31 厂界噪声排放预测结果 单位：dB（A） 位置 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 新街村 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 贡献值dB(A) 39.0 38.3 45.5 40.5 33.1 叠加值dB(A) / / / / 52.4 标准限值 65 65 65 65 60 经过预测，营运期噪声源对项目东、南、西、北边界处的噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，敏感点噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目噪声对环境敏感点影响较小，对周围声环境影响不大。 4、固体废物影响分析 本项目运营期间，固体废物主要为一般工业固体废物（木材边角料、金属边角料、除尘粉尘、废水性漆桶、废含油抹布）、危险废物（漆渣、废油漆桶、废胶桶、废活性炭、废机油、废UV灯管、废吸附棉）、生活垃圾。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，对本项目产生的固体废物性质进行判定，判定结果及处置状况如下表。 表32 本项目运营期固体废物性质判断及处置结果汇总表 序号 名称 来源 主要成分 形态 是否属于固废 是否属于危废 危废类别、代码 产生量t/a 处置措施 1 木材边角料 木材切割 木材 固态 是 否 / 0.9 收集后外售 2 金属边角料 金属切割 金属 固态 是 否 / 1.8 收集后外售 3 除尘粉尘 除尘设施 木质粉尘 固态 是 否 / 0.24 收集后外售 4 废水性漆桶 废气治理 铁桶 固态 是 否 / 0.3 厂家回收处置 5 废含油抹布 废气治理 织物 固态 是 否 / 0.09 混入生活垃圾一起处置 6 漆渣 水帘机 有机物 固态 是 是 HW49 900-041-49 0.9 交由有资质的危废回收单位回收处置 7 废活性炭 吸附装置 炭、有机物 固态 是 是 HW49 900-041-49 6 8 废漆桶 喷漆 铁桶 固态 是 是 HW49 900-041-49 0.4 9 废胶桶 粘胶 铁桶 固态 是 是 HW49 900-041-49 0.1 10 废机油 设备润滑 铁桶 固态 是 是 HW08 900-249-08 0.03 11 废UV灯管 废气治理 玻璃 固态 是 是 HW29 900-023-29 0.01 12 废吸附棉 废气治理 织物 固态 是 是 HW49 900-041-49 0.2 13 生活垃圾 员工生活 纸、塑料瓶等 固态 是 否 / 3.75 由园区环卫部门统一清运 表33 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 漆渣 HW49 900-041-49 生产车间 4m2 铁桶装 1t 3月 2 废活性炭 HW49 900-041-49 铁桶装 2t 3 废漆桶 HW49 900-041-49 袋装 0.5t 4 废胶桶 HW49 900-041-49 袋装 0.1t 5 废机油 HW08 900-249-08 铁桶装 0.1t 6 废UV灯管 HW29 900-023-29 袋装 0.01t 7 废吸附棉 HW49 900-041-49 袋装 0.2t 通过采取以上措施后，项目运营固废对周围环境产生的影响不大。 评价要求建设单位必须做好危险废物的收集工作，将危险废物妥善收集于专用容器中，在各专用容器贴上各自的危废标志；厂区内设置危险废物暂存间（位于生产车间二的三层），对产生的危险废物，应及时送至专门的危险废物暂存间地进行贮存，并对其设置警示标志。项目租赁厂房目前地板现状为水泥地面，环评要求做好基础防渗处理，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施，企业处理危险固废时严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定进行处理。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响类项目，项目占地0.41m2<5hm2，为小型；项目周边没有土壤保护目标，属不敏感区，所在区域属不敏感区，项目属Ⅰ类项目。根据导则，本项目土壤环境评价工作等级定为二级。 本项目运营期对土壤的污染途径主要来自化粪池及管道中废水的跑、冒、滴、漏，、生活垃圾存放点及危险废弃物存放点，应做好土壤环境污染防治措施，具体措施如下： ⑴项目产生的生活垃圾统一、分区、定点存放，存放区采取防渗、防雨措施。 ⑵项目危险废物应设专用存储装置，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ⑶项目生活污水处理构筑物（水管、化粪池）采取防渗措施。 ⑷定期对防渗、防雨区域，构筑物进行巡检，一旦发现漏点及时修补。 综上，评价认为，本项目在严格执行以上土壤环境污染预防措施后，对所在场地土壤环境影响较小。 6、风险管理 风险物质识别及评价等级确定 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定：W5.4，临界量为5000t，本项目年最大漆料（含稀释剂）使用量为9.7t，最大存储量为1t，远远小于临界值，不存在重大风险源。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）中所规定的判定原则，危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势直接判定为І。因此，本项目环境风险潜势划分为І级，仅对项目进行简单分析。 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 陕西龙晟祥家具有限公司家具及展柜生产项目 建设地点 西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号 地理坐标 E109.156983，N34.240458 主要危险物质及分布 漆料，原料库房内储存，储存量为1t 环境影响途径及危害后果 漆料泄露对地下水的污染；漆料中的挥发性有机物对大气的污染 风险防范措施要求 1）物料库内的漆料、稀释剂存储遵循《危险化学品安全管理条例》。 2）厂区内严禁吸烟和明火，杜绝火源。油漆使用和贮存场所附近要安全用电，加强防爆。 3）组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担公司运行后的环保安全工作。根据相关的环境管理要求，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 4）设置项目事故应急预案。 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；明确职责，并落实到单位和有关人员；制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 综上，项目采取风险防范措施后，环境风险水平可接受。 7、环保投资 本项目环保投资共25万元，占项目总投资的15.4%，环保投资明细详见表35。 表35 环保投资明细表 序号 项目 环保措施 投资金额（万元） 1 废气防治 双桶布袋除尘器（4台）；除尘打磨柜（2套） 2.0 “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置2套， 排气筒2个 12.0 焊烟净化器4台 0.4 “UV光解+活性炭吸附”装置1套， 排气筒1个 5.0 布袋除尘器1套，排气筒1个 3.0 2 废水防治 依托龙建工贸化粪池1个 / 3 噪声防治 减振垫 0.6 4 固废防治 垃圾桶、危废暂存间 2.0 合计 25 8、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入运营计划指标，建立公司内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对职工的环保教育，包括业务能力、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立公司设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ⑵监测计划 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测及管理计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测应对噪声定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见表36。 表36 运营期环境监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频次 监测计划 污染源 厂界四周 等效声级Leq dB（A） 1次/季度 4次/年 厂界无组织废气 颗粒物、非甲烷总经 1次/半年 2次/年 1#排气筒 颗粒物 1次/半年 2次/年 2#排气筒 颗粒物、非甲烷总经、甲苯、二甲苯 1次/半年 2次/年 3#排气筒 颗粒物、非甲烷总经、甲苯、二甲苯 1次/半年 2次/年 4#排气筒 非甲烷总经 1次/半年 2次/年 ⑶污染物排放清单 项目污染物排放清单见表37。 表37 污染物排放清单 类别 污染源 污染物名称 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 环保措施及除尘效率 排污口信息 执行标准 废气 木材加工 颗粒物 / 0.006 双桶布袋除尘器（4台）；除尘打磨柜（2套） 除尘效率95% / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求 焊接 颗粒物 / 0.0006 焊烟净化器4台 （除尘效率90%） / 喷塑 颗粒物 1.67 0.012t/a 设备自带滤筒除尘器+布袋除尘器（除尘效率95%） 排气筒1# 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值 面漆 漆雾 1.7 0.051 “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置 （净化效率85%） 排气筒2# 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）木质家具制造行业有组织最高允许排放浓度限值 非甲烷总烃 6.9 0.21 甲苯 0.42 0.013 二甲苯 1.3 0.04 底漆 漆雾 1.7 0.051 “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置（净化效率85%） 排气筒3# 非甲烷总烃 6.9 0.21 甲苯 0.42 0.013 二甲苯 1.3 0.04 固化 非甲烷总烃 0.43 0.002 “UV光解+活性炭吸附”装置（净化效率85%） 排气筒4# 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业有组织最高允许排放浓度限值 施胶 非甲烷总烃 / 0.75 / / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值 废水 生活污水 BOD5 144mg/L 0.03 依托龙建工贸化粪池 污水总排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 COD 298mg/L 0.063 SS 140mg/L 0.03 NH3-N 30mg/L 0.006 噪声 设备 噪声 / / 隔声、减振 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 固废 生产过程 木材边角料 0 / 收集后外售 / 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 金属边角料 0 / 收集后外售 / 除尘粉尘 0 / 收集后外售 / 废水性漆桶 0 / 厂家回收处置 废含油抹布 0 / 混入生活垃圾一起处置 漆渣 0 / 交由有资质的危废回收单位回收处置 / 废漆桶 0 / / 废活性炭 0 / / 废胶桶 0 / / 废机油 0 / / 废UV灯管 0 / / 废吸附棉 0 / / 生活 生活垃圾 0 / 由园区环卫部门统一清运 / 工程组成 本项目租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，租赁厂房总建筑面积4100m2。项目在生产厂房内建设家具及展柜生产线， 生产规模 项目建成后预计年生产家具货架30000件，展柜10000平方米。 原材料 主要原材料为木材、金属材料、水性漆、油性漆、塑粉等。 8、环境保护设施清单 项目环境保护设施验收清单见表38。 表38 环境保护设施验收清单 项目 污染环节 环保措施 验收位置 执行标准 废气 木材加工 双桶布袋除尘器（4台）；除尘打磨柜（2套） / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求 焊接 焊烟净化器4台 / 喷塑 设备自带滤筒除尘器+布袋除尘器1套 排气筒1# 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值 面漆 “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置1套 排气筒2# 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）木质家具制造行业有组织最高允许排放浓度限值 底漆 “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置1套 排气筒3# 固化 “UV光解+活性炭吸附”装置1套 排气筒4# 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装行业有组织最高允许排放浓度限值 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔声 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 废水 生活污水 依托龙建工贸化粪池 污水总排口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 固废 木材边角料 收集后外售 / 《一般工业固体废物贮存、处 置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其修改 单（2013）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 金属边角料 收集后外售 除尘粉尘 收集后外售 废水性漆桶 厂家回收处置 废含油抹布 混入生活垃圾一起处置 漆渣 交由有资质的危废回收单位回收处置 废漆桶 废活性炭 废胶桶 废机油 废UV灯管 废吸附棉 生活垃圾 由园区环卫部门统一清运 环境管理 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，并确认企业实行例行监测

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 木材加工 | 粉尘 | 双桶布袋除尘器（4台）；除尘打磨柜（2套） | 达标排放 |
|  | 焊接 | 焊接烟尘 | 焊烟净化器4台 | 达标排放 |
|  | 喷塑 | 粉尘 | 设备自带滤筒除尘器+布袋除尘器1套 | 达标排放 |
|  | 面漆 | 有机废气 | “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置1套 | 达标排放 |
|  | 底漆 | 有机废气 | “水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置1套 | 达标排放 |
|  | 固化 | 有机废气 | “UV光解+活性炭吸附”装置1套 | 达标排放 |
| 水 污染物 | 生活 | 生活污水 | 依托龙建工贸化粪池 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 生产过程 | 木材边角料 | 收集后外售 | 固废经收集处理后，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 金属边角料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 除尘粉尘 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废水性漆桶 | 厂家回收处置 |  |
|  |  | 废含油抹布 | 混入生活垃圾一起处置 |  |
|  |  | 漆渣 | 交由有资质的危废回收单位回收处置 |  |
|  |  | 废漆桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废胶桶 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废吸附棉 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由园区环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | ①高噪声设备合理布置；②生产期间要做到门窗紧闭，使噪声受到最大程度的隔绝和吸收，以减小对环境的影响。在采取以上有效隔声降噪措施基础上，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强环保管理，尽量减少对生态环境的影响程度，加强员工的环境保护意识。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 陕西龙晟祥家具有限公司家具及展柜生产项目位于西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园聚贤路11号，本项目租赁西安龙建工贸有限公司闲置厂房，租赁厂房总建筑面积4100m2。项目在生产厂房内建设家具及展柜生产线，建成后预计年生产家具货架30000件，展柜10000平方米。本项目总投资162.35万元，资金全部为企业自筹。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关的鼓励类、限制类和淘汰类项目划分规定，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类，因此，本项目符合国家产业政策。 3、环境质量现状 项目评价区域SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度、CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10、O3监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区；项目评价区环境空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定小时值2.0mg/ m3的要求；甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值”；声环境监测数据均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，区域声环境质量良好。 4、运营期环境影响分析 ⑴空气环境影响分析结论 企业拟在木材下料、刨加工等木工加工工位配备4台双桶布袋除尘器，打磨房设置2套除尘打磨柜，收集效率85%，除尘效率95%，处理后的木质粉尘以无组织形式排放，经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 项目喷塑工序在喷塑房内进行，收集效率按90%，喷塑粉尘采用自带滤芯除尘和布袋除尘器处理后通过15m排气筒（1#）排放，风机风量为6000m3/h，除尘效率95%。喷塑工序产生的喷塑粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值要求，因此有组织排放的喷塑粉尘对当地大气环境质量影响不大。 项目焊接烟尘采用焊烟净化器处理后无组织排放，除尘效率90%，经预测，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放相关浓度限值要求（1.0mg/m3）。 项目固化过程会产生有机废气，采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业有组织最高允许排放浓度限值，；项目喷漆废气采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧” 装置处理有机废气后通过15m排气筒排放；固化废气采用“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排空。通过工程分析表17可知，项目非甲烷总烃、甲苯、二甲苯的排放浓度均可达到《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中木质家具制造行业有组织最高允许排放浓度限值，对大气环境不会产生明显的影响。 喷漆过程产生的漆雾颗粒，采用“水帘机+吸附棉+活性炭吸附+UV光氧”装置处理后，排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源、二级标准15m排气筒限值要求，对大气环境不会产生明显的影响。 ⑵水环境影响分析结论 本项目生活污水经化粪池处理后，水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。本项目污水排放对环境产生的影响较小。 ⑶噪声环境影响分析结论 建设单位在做好生产厂房隔声降噪措施、所有设备均布置在室内、生产时紧闭门窗，高噪声设备安装减振垫，及时对设备进行维护和保养的情况下，营运期噪声源对项目东、南、西、北边界处的噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，敏感点噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目噪声对周围声环境影响不大。 ⑷固体废弃物环境影响分析结论 本项目运营期间，一般工业固体废物（木材边角料、金属边角料、除尘粉尘）收集后外售；废水性漆桶由厂家回收处置；废含油抹布混入生活垃圾处置；危险废物（漆渣、废活性炭、废漆桶、废胶桶、废机油、废UV灯管、废吸附棉）收集后委托有相关资质的危废单位回收处置；生活垃圾由环卫部门统一回收。本项目固体废物按要求经妥善处置后对周围环境的影响很小。 5、环保投资 本项目环保投资共25万元，占项目总投资的15.4%。 6、总量控制结论 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水进入园区污水处理厂，项目不再单独设总量。本项目总量控制指标VOCs：1.1735t/a。 7、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保审批原则。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 ⑴要求建设单位按照环评要求安装各项环保设施，补签危废回收协议。 ⑵固体废物等应分类收集，尽量做到减量化、资源化，防止二次污染。 ⑶根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，执行环保“三同时”制度。 2、建议 ⑴厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理； ⑵应定期向当地区环保和相关管理部门申报排污状况，并接受其依法监督与管理，同时项目完成后应及时自行组织验收。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

生活用水

生产用水

0.88

0.6

损失0.18

损失0.6

化粪池

园区污水管网

园区污水处理厂

0.7

0.7

0.7

图1    本项目给排水平衡图    单位：m3/d

循环使用

供水管网1.483

0.003

调漆用水

板材

配料

切割

拼板/贴皮

开榫

拉锯

钻孔

封边

打磨

组装

喷底漆

晾干

喷面漆

晾干

成品

图2      展柜生产工艺流程及产污环节图

有机废气

粉尘、噪声

粉尘、边角料、噪声、有机废气

有机废气

金属材料

焊接

有机废气

粉尘

组装

检验

包装

成品外售

图3  家具货架生产工艺流程及产污环节

固化

喷塑

固废

切割

焊接烟尘

2.8t/a

有机废气治理设备去除2.38t/a

排气筒

排放0.42t/a

油漆、水性漆、稀释剂