建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：       SSR系列气体绝缘开关柜

建设单位（盖章）：西安西微电力设备有限公司周至分公司

编制日期：2019年12月

目  录

建设项目基本情况	- 1 -

建设项目所在地自然环境简况	- 14 -

环境质量状况	- 16 -

评价适用标准	- 19 -

建设项目工程分析	- 21 -

项目主要污染物产生及预计排放情况	- 29 -

环境影响分析	- 30 -

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 44 -

结论与建议	- 45 -

附件：

附件1：委托书；

附件2：备案确认书；

附件3：《西安市周至县环境保护局关于XW-550C型电能质量控制节能项目环境影响登记表的批复》（周环批复【2010】16号）；

附件4：《西安市周至县环境保护局关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》周环批复【2012】62号；

附件5：《SSR系列气体绝缘开关柜项目监测报告》（BYJC1911-026）；

附件6：建设项目大气环境影响评价自查表；

附件7：地表水环境影响评价自查表；

附件8：环境风险评价自查表。

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目四至范围图；

附图3：建设项目基本信息底图；

附图4：建设项目基本信息图；

附图5：集贤产业园土地利用规划图。

附表：

建设项目环评审批基础信息表。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | SSR系列气体绝缘开关柜 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安西微电力设备有限公司周至分公司 |
| 法人代表 | 李顺利 | 联系人 | 夏雯青 |
| 通讯地址 | 西安市高新区集贤园创业大道6号 |
| 联系电话 | 13991880178 | 传真 | / | 邮政编码 | 710400 |
| 建设地点 | 西安市高新区集贤园创业大道6号 |
| 立项审批部门 | 西安高新区行政审批 服务局 | 项目代码 | 2019-610161-38-03-062891 |
| 建设性质 | 新建□改扩建■ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3823配电开关控制设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 20666.7 | 绿化面积 （平方米） | 8000 |
| 总投资（万元） | 2000 | 其中：环保投资(万元) | 6.64 | 环保投资占总投资比例 | 0.33% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 一、概述 1、项目由来 西安西微电力设备有限公司于2010年在西安市高新集贤产业园创业大道6号投资6000万元建设了《XW-500C型电能质量控制节能项目》，项目总占地面积20666.7平方米，主要建设2栋厂房和1栋办公楼，并于2010年4月取得了环境影响登记表的批复（周环批复【2010】16号）（见附件3）。总产能：年产500台SSR系列气体绝缘开关柜、1000台高低压成套开关设备、300台DTU配电自动化站所终端。未进行环保验收。为了便于厂区管理，2013年11月成立西安西微电力设备有限公司周至分公司。 为了适应市场需要，提高生产效率、产品性能以及扩大产能，西安西微电力设备有限公司周至分公司决定在原有项目的基础上投资2000万元，新建1栋3层办公楼，购置激光切割机、焊接机器人、电接机等生产设备。项目主要用于对生产车间现有产线进行扩产改造，购入后SSR系列气体绝缘开关柜的年产量将由原来的500台/套提升至3000台/套。扩建后高低压成套开关设备生产工艺不发生改变，DTU配电自动化站所终端产线及SSR系列气体绝缘开关柜产线壳体由外购改为自行生产。项目建成后可年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜、1000台高低压成套开关设备、300台DTU配电自动化站所终端。 2、环境影响评价过程 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于【二十七、电气机械和器材制造业】、【78、电气机械及器材制造】中的【其他（仅组装的除外）】，需编制环境影响报告表，因此西安西微电力设备有限公司周至分公司委托我单位编制该项目的环境影响报告表）（委托书见附件1）。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然、社会、生态环境和人文环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则规定，编制了该项目的环境影响报告表。 3、分析判定情况 （1）产业政策符合性 本项目属于气体绝缘开关柜制造项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013修正），本项目属于鼓励类中【十四、机械类】、【22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器】中的【使用环保型中压气体的绝缘开关柜】，同时项目已取得西安高新区行政审批服务局审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2019-610161-38-03-062891）（见附件2），项目建设符合国家地方产业政策。 （2）规划符合性分析 项目位于西安高新区集贤产业园创业大道6号，根据集贤产业园总体规划，园区规划面积21.37km2，周至县集贤产业园区2009年6月被陕西省人民政府批准为省级重点建设县域工业园区。2012年4月长安大学编制了《周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书》，并于2012年9月取得《西安市周至县环境保护局关于周至县集贤产业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（周环批复【2012】62号，（见附件4））；项目与集贤产业园区总体规划环评及审查意见相符性见表1。 表1 项目与集贤产业园区总体规划环评及审查意见相符性分析 规划内容 规划要求 本项目情况 相符性 产业定位 产业园区规划主导产业工业类型为食品及粮油加工业、纺织工业、电子信息产业、包装印刷业、医药、机械、新型材料等，区内的工业应按照高效益、高技术、低污染、低耗能、占地少的原则发展，通过高新技术产业的发展带动工业行业的整体发展 本项目为电气机械制造业，符合集贤产业园区规划主导产业类型 符合 声环境控制措施 入园项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响 项目设备布置于厂房内，设基础减振，经预测厂界噪声达标 符合 大气污染控制措施 实施清洁生产，节约能源，降低物耗，使污染物产生量和排放量最小化，减少大气污染；采取治理措施，对现有污染源进行治理，确保达标排放 本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器收集处理，废气处理后达标排放 符合 固废控制措施 园区内产生的生活垃圾，由园区统一收集后清运至周至县垃圾填埋场集中处置；一般工业固废按照减量化、资源化的原则，加强废物循环和回收再利用；危险废物委托有资质单位规范处置并严格执行转移联单制度 项目生活垃圾由环卫部门清运处理；一般工业固废收集后外售；危险废物委托有资质单位处置 符合 水环境保护措施 园区建设集中式污水处理厂，并实行雨污分流，入园企业排放废水必须经处理后达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂 项目生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，而后排入园区污水处理厂 符合 （3）选址可行性分析 本项目位于西安高新区集贤产业园创业大道6号，根据周至县集贤产业园区总体规划（2009-2025）土地利用规划（详见附图5），本项目所在地属于一类工业用地，符合土地利用规划。项目主要污染物为废气、废水、固废，在采取相应的污染物防治措施后，项目施工期、运行期间各类污染物均能达标排放，不会加剧周边环境污染，对周边环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从环境影响的角度分析，选址可行。 4、建设项目特点及主要环境问题 （1）建设项目特点 ①本次扩建项目SSR系列气体绝缘开关柜产线、DTU配电自动化站所终端产线新增切割、焊接工序，壳体由外购成品改为外购板材自行加工，喷漆工序委外处理； ②高低压成套开关设备产线生产工艺不发生变化； ③项目外购成品板材生产壳体，其关键零部件（操作机构、负荷开关等）均为外购，在厂区组装完成检验合格后即外售。 （2）主要关注的环境问题 ①项目生产过程中产生焊接烟尘、食堂油烟，会对周围环境产生一定影响。 ②项目设备运营产生的噪声会对周围环境产生影响。 ③项目生产过程中产生的固体废物会对环境产生影响。 5、环境影响评价的主要结论 本项目的建设符合国家和地方环境保护法律法规，选址合理，无重大环境制约因素。运营期会对局部环境带来一定的不利影响，在全面落实环评提出的各项环保措施的情况下，各项污染物均能达标排放，固体废物均合理处置，项目运营后周围环境质量不会发生明显变化，对周围环境影响较小。从环境影响角度分析，项目建设可行。 二、现有项目概况 1、地理位置及四至范围 现有项目位于西安高新区集贤产业园创业大道6号（108.374545°E，34.074384°N），北侧和东侧为西安恒怡实业有限公司，西侧为创业大道，南侧为振兴路。具体地理位置详见附图1，四至范围见附图2。 2、主要建设内容 现有项目总投资6000万元，主要进行产品组装，焊接工序实施委外。厂区设食宿。组成表见下表。 表2 现有项目组成一览表 工程 分类 项目名称 建设内容及规模 主体 工程 1~2#生产厂房 1#厂房位于厂区东南角，用于面板的折弯及成品存放，占地面积均为3600 m2；2#厂房位于厂区北侧，主要用于组装及测试，占地面积3000m2 辅助 工程 办公楼 位于厂区南侧，2层，钢混结构，建筑面积1210m2，1层用做员工宿舍，2层用于厂区人员办公 门房 1层，砖混结构，建筑面积30m2 食堂 位于厂区南侧，临时建筑，1层，占地面积55m2 库房 位于1#车间西南角，主要用于存放物料，建筑面积20m2 公用 工程 供电工程 依托园区供电电网，由园区电网接入 给排水工程 给水由自备井供给，厂区排水采取雨污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后与餐饮废水一起排入园区污水管网，最后进入园区污水处理厂处理达标后排放 采暖制冷工程 本项目车间不进行采暖制冷，办公楼采用分体空调采暖和制冷 供气 食堂用气采用罐装天然气 环保 工程 废气治理 食堂油烟：直接排放 废水治理 厂区自建40m3化粪池，位于厂区西北角。食堂废水与经厂区化粪池处理后的生活污水一起经园区污水管网，排入集贤产业园污水处理厂再处理 噪声治理 基础减震、软性连接、隔声等 固废治理 ①生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处理； ②一般工业固废：收集后暂存在位于1#车间东南角的一般固废暂存区，定期外售 其它 绿化 绿化面积8000m2，主要集中在办公楼南边和车间东边 3、产品方案 现有项目主要生产SSR系列气体绝缘开关柜、DTU配电自动化站所终端、高低压成套开关设备，产品方案见下表。 表3 现有项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量 1 SSR系列气体绝缘开关柜 500台/a 2 DTU配电自动化站所终端 300台/a 3 高低压成套开关设备 1000台/a 4、项目原辅材料及设备 现有项目主要原辅料及主要生产设备情况详见下表。 表4 现有项目原辅材料用量一览表 序号 名称 规格/型号 年用量 存放位置 SSR系列气体绝缘开关柜 1 指示灯 LA39-11D/203 DC48V(红色/绿色) 9000只 元器件堆放区 2 航空插座 / 8000个 3 负荷开关 / 500台 4 操作机构 330*400*450 1*1mm 500台 5 断路器 NXB63-C10/2P AC/DC 500个 库房 6 线缆 100m/卷 1000包 7 轧带 500个/包 1000包 8 绕线圈 100m/包 1000包 9 壳体 375*1800*870mm 500面 10 氦气 40L/瓶 1瓶 11 六氟化硫 50kg/瓶 45瓶 12 氮气 40L/瓶 0.5瓶 DTU配电自动化站所终端 13 微型断路器 NXB-63/2P C10/C16 1800个 元器件堆放区 14 微动开关 RLW20-11M-1 300个 15 远方就地转转换 LW26-20 300个 16 弹簧连接片 JL2-2 3600个 17 三孔插座 AC30-110 300个 18 中间继电器 HH62P AC220V 300个 19 带灯按钮 LA38/203B DC24V绿色/红色 3600个 20 4G模块 InDTU332L(5m天线 3m网线) 300块 21 电源模块 FTU-T500-775-NB 300块 22 主控模块 XW2000 300块 23 蓄电池 3MF12(12V 12AH) 1200块 24 航空插座 4/6/10芯 4500个 25 壳体 375*1800*870mm 300面 库房 高低压成套开关设备 26 壳体 / 1000面 库房 27 铜排 TMY 45000kg 元器件堆放区 28 绝缘件 / 6500件 29 紧固件（螺栓、铆钉等） / 50000件 30 隔离开关 / 50500台 31 断路器 / 3500台 32 熔断器 RT18 6500只 续表4 序号 名称 规格/型号 年用量 存放位置 33 互感器 BH-0.66 9000只 元器件堆放区 34 仪表 XWE 4500只 35 导线 BVR 150000m 36 指示灯、按钮 / 5000只 37 扎带 / 100包 38 绕线管 / 3000包 现有项目主要生产设备详见下表。 表5 现有项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格/型号 数量 位置 用途 1 合力叉车 CPC30 1 1#车间 货物转运 2 回路电阻测试仪 CR-IIIa 1 2#车间 SSR 3 开关机械特性测试仪 XW-Q-003 1 2#车间 SSR 4 自动磨合台 XW-Q-III 1 2#车间 SSR 5 耐压测试仪 HSXNY-III 1 2#车间 高压配电柜 6 多工位母线加工器 DGWMX-30-SS 1 2#车间 SSR/DTU/高低压 7 航插电缆测试仪 / 1 2#车间 DTU 8 全自动电脑下线机 / 1 2#车间 高低压二次航线 9 线号机 硕方TP66i 1 2#车间 高低压二次航线 10 开关柜氦气检漏回收系统 BMP-730 1 2#车间 SSR 三、扩建项目概况 1、工程组成 本次扩建项目总投资2000万元，新建1栋3层办公楼，利用原有厂房新增激光切割机、焊接机器人、氩弧焊机、螺柱焊机等生产设备，对现有项目的生产技术能力进行扩产改造，将目前年产500台SSR系列气体绝缘开关柜生产线扩建为年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜生产线。项目扩建后总产能为：年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜、年产1000台高低压成套开关设备、年产300台DTU配电自动化站所终端。本次扩建项目建设内容见下表。 表6 本次扩建项目组成与建设内容 分类 工程名称 现有项目建设内容 本次扩建项目建设内容 与现有 工程关系 主体工程 SSR系列气体绝缘开关柜生产线 1#厂房位于厂区东南角，用于面板的折弯及成品存放，占地面积均为3600m2；2#厂房位于厂区北侧，主要用于组装及测试，占地面积3000 m2； 利用现有厂房，购置焊接机器人、激光切割机等，焊机机器人、螺柱焊、氩弧焊安装于现有2#厂房内，激光切割机、二保焊机及数控折弯机安装于现有1#车间内 在现有 厂房增加设备 辅助工程 办公楼 1栋2层，一层为员工宿舍，二层为员工办公室 新建1栋办公楼，3层，钢混结构，占地面积1200m2，1层为办公及食堂，2层为会议室及培训室，3层为员工宿舍；原办公楼继续用于办公 建成后共2栋办公楼 门房 1层，砖混结构，建筑面积30m2 依托现有项目 依托 食堂 位于厂区南侧，临时建筑，1层，占地面积55m2 位于新建办公楼1楼 新建 库房 位于1#车间西南角，主要用于存放物料，建筑面积20m2 依托现有项目 依托 公用工程 供电 依托园区供电电网，由园区电网接入 依托现有项目 依托 给水 给水由自备井供给 给水由自备井供给 依托 排水 采取雨污分流制，生活污水经化粪池（40m3）处理后与餐饮废水一起排入园区管网，最后进入园区污水处理厂处理达标后排放 采取雨污分流制，生活污水经化粪池（40m3）处理后与经油水分离器处理过的餐饮废水一起排入园区管网，最后进入园区污水处理厂处理达标后排放 生活污水依托现有化粪池处理，增设油水分离器 采暖制冷 车间不进行采暖制冷，办公区采用分体空调采暖和制冷 依托现有项目 依托 供气 食堂用气采用罐装天然气 食堂用气采用罐装天然气 依托 环保工程 废水处理 生活污水经化粪池（40m3）处理后与餐饮废水一起排入园区管网，最后进入园区污水处理厂处理达标后排放 餐饮废水经油水分离器处理与生活污水一起进入厂区化粪池（40m3），最后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理 增设油水分离器 废气处理 食堂油烟：未经处理直接排放 ①焊接烟尘：移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放 新建 ②食堂油烟：通过油烟净化器处理后通过烟道排放 新建 噪声处理 基础减震、隔声等 新增设备采取隔声减振、软连接等降噪措施 新建 续表6 分类 工程名称 现有项目建设内容 本次扩建项目建设内容 与现有工程关系 环保工程 固废处理 ①生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运； ②生产固废：一般工业固废收集后暂存在位于1#车间东南角的一般工业固废暂存区，定期外售； ①生活垃圾：生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运； ②生产固废：一般工业固废收集后暂存在位于1#车间东南角的一般工业固废暂存区，定期外售；危险废物由专用容器收集后，暂存于危废暂存间（5m2）交有资质单位处理 新建危废暂存间，新增专用容器，增设围堰 2、产品方案 本项目扩建后总产能为：年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜、年产1000台高低压成套开关设备、年产300台DTU配电自动化站所终端。具体方案详见下表。 表7 扩建前后产品产量变化一览表 产品名称 扩建前产量 本次扩建新增产量 扩建后总产量 SSR系列气体绝缘开关柜 500台/a 2500台/a 3000台/a 高低压成套开关设备 1000台/a / 1000台/a DTU配电自动化站所终端 300台/a / 300台/a 3、原辅材料及设备 本次扩建项目主要原辅料及主要设备情况见下表。 表8 扩建前后项目原辅材料用量变化一览表 序号 名称 扩建前年用量 本次扩建年用量 扩建后年总用量 用途 SSR系列气体绝缘开关柜 1 304不锈钢板（3.0*1500*2400mm） 0 120t/a 120t/a 制作气箱 2 覆铝锌板 （2.0*1250*2500mm） 0 120t/a 120t/a 制作底座 3 Q235冷轧钢板（1.5*1500*2500mm） 0 180t/a 180t/a 制作箱体 4 壳体（375*1800*870mm） 500面 0 0 SSR组装 5 断路器 500台 2500台 3000台 6 负荷开关 500台 2500台 3000台 7 操作机构 （330*400*450/1*1mm） 500台 2500台 3000台 8 线缆（100m/卷） 1000卷 5000卷 6000卷 9 扎带（500个/包） 1000包 5000包 6000包 10 绕圈管（100M/包） 1000包 5000包 6000包 11 指示灯 9000个 45000个 54000个 12 航空插座 8000个 40000个 48000个 续表8 序号 名称 扩建前年用量 本次扩建年用量 扩建后年总用量 用途 13 焊丝（15kg/盘） 0 525盘（7.88t/a） 525盘（7.88t/a） 焊接 14 焊钉（500/包 8*20mm） 0 1600包（6.4t/a） 1600包（6.4t/a） 15 焊条（100根/包） 0 10包（0.03t/a） 10包（0.03t/a） 16 氩气（200kg/瓶） 0 20瓶 20瓶 焊接保护气 17 氦气（40L/瓶） 1瓶 5瓶 6瓶 捡漏 18 六氟化硫（50kg/瓶） 45瓶 225瓶 272瓶 绝缘气 19 氮气（40L/瓶） 0.5瓶 2.5瓶 3瓶 清理六氟化硫 DTU配电自动化站所终端 20 壳体 300面 0 0 组装DTU 21 冷轧钢板（1.5*1500*2500mm） 0 22.5t/a 22.5t/a 制作壳体 22 锂基脂黄油 （500ml/桶，储存1桶） 0 3桶（0.002t/a） 3桶（0.002t/a） 设备保养 23 液压油（208L/桶，0.876kg/L，储存1桶） 0 2桶（0.364t/a） 2桶（0.364t/a） 设备保养 表9 本次扩建项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 位置 使用工序 1 焊接机器人 ER20/10-2000-H1 2 2#车间 配电柜结构焊接 2 氩弧焊 YC315TX 1 2#车间 配电柜结构焊接 3 螺柱焊 ELOTOP1002 1 2#车间 配电柜结构焊接 4 二保焊机 MIG-350 1 1#车间 配电柜结构焊接 5 激光切割机 HS-G4015A 1 1#车间 钣金加工 6 数控折弯机 52005 1 1#车间 钣金加工 激光切割机工作原理：应用激光聚光后产生高功率密度能量，该脉冲激光束经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体表面，形成一个个细微的、高能量密度光斑，焦斑位于待加工面附近，以瞬间加热到加工材料的熔化温度。切割过程中使用压缩空气作为辅助气体，通过与光束同轴的喷嘴喷吹气体使液态金属排出，形成切口，随着光束与材料相对线性移动，使切口连续形成宽窄很窄的切割缝。 4、公用工程 （1）给水：依托现有自备井提供。 （2）排水：生活污水与经油水分离器处理过的餐饮废水排入厂区化粪池处理后，通过管网排入园区已建成污水处理厂。 （3）供电：依托现有供电电网提供。 （4）供热与供冷：生产车间无制冷采暖设施，办公室采暖制冷采用分体式空调。 5、建设计划及工作制度 现有项目定员40人，采取一班制，年工作天数300天，每天工作8小时，提供食宿，夜间不生产。本次扩建项目不新增劳动定员，工作制度未发生变化。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目污染源及源强分析 现有项目主要生产SSR系列气体绝缘开关柜、DTU配电自动化站所终端、高低压成套开关设备，生产工艺全部为组装，涉及焊接工序均委外处理。具体工艺流程如下所述。 图1 SSR系列气体绝缘开关柜生产工艺流程 图2 DTU配电自动化站所终端生产工艺流程 图3 高低压成套开关设备生产工艺流程 根据现场实际勘查情况，现有项目污染物排放情况如下所述。 （1）废水 现有项目产生的废水主要为生活污水、餐饮废水。生活污水产生量为2.24m3/d（672m3/a），餐饮废水产生量为1.73m3/d（519m3/a）。生活污水经厂区化粪池收集处理后与餐饮废水一起排入集贤产业园污水处理厂。根据《SSR系列气体绝缘开关柜项目监测报告》（BYJC1911-026）（见附件5），厂区化粪池总排放口污染物排放情况详见下表。 表10 现有项目化粪池总排口污染物排放情况表 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 生活污水排放量（m3/a） 672 污染物排放浓度（mg/L） 7.45~7.56 191 59.1 48 18.45 污染物排放量（t/a） / 0.128 0.04 0.032 0.012 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中三级标准（mg/L） - 500 300 400 - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级（mg/L） - - - - 45 从上表可以看出现有项目化粪池总排口的污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。 根据现场踏勘，项目餐饮废水未经处理排入园区污水管网，餐饮废水排放情况见下表： 表11 现有项目餐饮废水污染物排放情况表 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 餐饮废水排放量（m3/a） 519 污染物排放浓度（mg/L） 7.5 500 300 400 45 100 污染物排放量（t/a） / 0.26 0.156 0.208 0.023 0.052 （2）废气 现有项目产生的废气主要为食堂油烟，根据现场踏勘食堂油烟直接排放。根据建设单位提供资料，项目植物油使用量为1.5kg/d（450kg/a），一般油烟挥发量占含油量的2%~4%，平均为2.83%，则现有项目食堂油烟排放量为0.013t/a。 （3）噪声 现有项目噪声源主要是设备运行时产生的噪声，在监测期间项目正常生产，根据《SSR系列气体绝缘开关柜项目监测报告》（BYJC1911-026）（见附件5），监测结果如下所述。 表12 现有项目噪声监测结果一览表 监测点位 2019.11.15 2019.11.16 执行标准 昼间dB（A） 夜间dB（A） 昼间dB（A） 夜间dB（A） 1#东厂界 47 38 46 37 昼间：≤65 夜间：≤55 2#南厂界 47 39 47 38 3#西厂界 47 39 48 39 4#北厂界 48 37 47 38 根据监测结果可知，现有项目厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固废 现有项目固体废物产生和处理情况见下表。 表13 现有项目固体废物产生处理情况 垃圾类型 主要成分 产量 处置方式 生活垃圾 / 6t/a 垃圾桶统一收集后由环卫部门清运 一般工业固废 废包装材料 3t/a 收集后外售废品回收站综合利用 2、现有项目存在的环保问题及整改措施 （1）现有项目存在的环境问题 根据现场实际勘查，焊接工序委外处理，故不产生废气；现有项目餐饮废水未经处理排入市政管网，食堂油烟无组织排放，无处理措施。其他污染物均采取了相应的环境保护措施，且符合当前的环保要求。 （2）“以新带老”整改措施 本次扩建项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器收集处理后在车间无组织排放。现有食堂油烟及餐饮废水未采取环保治理措施，本次环评提出如下整改措施： ①食堂油烟经油烟净化器处理后通过排烟管道排放； ②餐饮废水经油水分离器处理后排入厂区化粪池，通过园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 集贤产业园位于周至县集贤镇，2018年11月西安市高新区托管周至县集贤镇，故项目所在地行政区划为西安市高新区。 周至县地处关中西部，距西安市区68km，地理坐标为东经107°39′-108°37′，北纬33°42′-34°14′；东依白马河中心线与户县为邻；南依秦岭主脉与佛坪、宁陕交界；西有界碑与眉县、太白县接壤；北凭渭河与武功、兴平县和杨陵区、扶风县相邻。 项目位于西安市高新区集贤产业园创业大道6号，项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌和地质状况 周至县地势北低南高，跨3个自然地貌单元。依次为渭河平原，黄土台原，秦岭山地。境内西南高，东北低，山区占76.4%，为千里秦岭最雄伟且资源丰富的一段。北部是一望无垠的关中平川，南部是重峦叠障的秦岭山脉。山、川、塬、滩皆有，呈“七山一水二分田”格局。 周至县南山北原，山地占76.4%，处秦岭中部，为地台；平原占23.6%，处渭河平原中部偏西，为地堑。秦岭地台和渭河地堑两大地质构造单元的特征，差异显著。渭河地堑是新生代形成的断陷盆地，县境内地堑地区，分布着老第三纪，新第三纪及第四纪的陆相沉积物。秦岭褶皱带是地史上历次地壳运动形成的复杂构造带，在多期南北方向挤压应力的长期作用下，形成褶皱和断裂构造，主要呈近东西方向排列。断裂构造以东西向压性断层为主，次为北西向和北东向压扭性断层。 本项目位于渭河平原中部偏西，地势平坦。 三、气候、气象特征 周至县集贤镇地处北温带，气候温和湿润，年平均气温为13.2℃，最高气温为39℃，最低气温为零下17℃；年平均降水量为674.3mm，年平均降水天数100.2天，年平均无霜期225天。历年平均风速为2.0m/s，年最多风向为偏西风，其次为偏东风。 四、水文特征 （1）地表水 周至地表水资源量为9.7亿m3/年。其秦岭北属黄河流域，1km以上的峪沟52条，形成河流15条，其集雨面积100km2上2条，50～100km2上6条，50km2以下7条。河流特点为山区部分河床陡峻，山谷高深，水流急湍；出峪后河床比降变缓，水面扩散，流向呈东北方向，汇入渭河。 周至秦岭北麓，古称九口十八峪，诗有“十八峪中分泻水”之句。平原15条河流属渭河水系，其中县西境泥峪河水系入渭；西清水河水系接纳仰天河、干干河、阳化河由猪田号入渭，黑河水系接纳沙河、泸河、田峪河、赤峪河等由梁家滩入渭。 赤峪河是黑河的支流，由赤峪、牛角沟、浅石沟水汇流而成。山区河长10.3公里，流域面积17.6平方公里，平原河长13.2公里，自干沟村东北入黑河。赤峪河峪口平均流量0.141立方米/秒，年山区流量350.65万立方米，平原年径流量94.06万立方米，年均径流量444.70万立方米。赤峪河距项目地西侧约5km，目前赤峪河常年断流。 （2）地下水 周至县地下水可划为4个类型区（7个亚区）：即秦岭中高山区、渭河冲积平原区（包括Ⅰ、Ⅱ亚区）、一二级冲洪积扇区（包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ亚区）、三至五级冲洪积扇区（包括Ⅰ、Ⅱ亚区）。周至平原降水入渗补给量11170.10万m3/a，河流入渗补给量12130.99万m3/a，渠道入渗补给量6184.99万m3/a，灌溉入渗回归量5062.92万m3/a，塘库入渗补给量1014.8万m3/a，地下径流量4441.05万m3/a。以上为综合补给量5%。平原净补给量31378.41万m3/a，地下水可采量28063.96万m3/a（布井2791眼）。50％代表年平原净补给模数49.4万m3/km2.a，综合补给模数57.8万m3/km2·a。秦岭山区50％代表年基流量19094万m3，P=75％代表年基流量14143万m3。 周至地下水资源分区差异大，年际动态变化大，受年降水量影响颇大，地下水资源分区藏量分布颇不均衡，综合补给模数一区为60.7万m3/km2.a，二区为56.8万m3/km2.a，三区为21.2万m3/km2.a，由北往南递减。地下水年际动态受降雨影响大，p=50％平水年为40005万m3，P=75％偏枯年为32214万m3，平水年为偏枯年的1.24倍。平原一、二区具有地下水埋藏浅、水量大的天然优势，是农业生产和生活用水的良好水源。 五、植被及生物多样性 土壤：周至县属古老农业区，土壤分为潮土、水稻土、淤土、黄土、土、褐土、山地石渣土壤和山地草甸土等类型。全县土壤普查出9类土壤，24个亚类，44个土属。 植被：周至植物资源丰富，由于历代毁林辟山造田，乱垦滥伐，天然植物锐减。1983年以来退耕还林还牧，天然植物有所增加。人工植物属种较多，主要栽培于平原。 拟建项目选址位于周至集贤产业园。项目所在区域无天然林和原生自然植物群落，评价区域植被主要为以人工栽培绿化林木为主。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价中基本因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3依据陕西省环境环保厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境质量状况》中“附表4—2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表”中“周至县”的统计数据；特征因子依据陕西标研环境能源检测咨询有限公司编制的《SSR系列气体绝缘开关柜项目监测报告》（BYJC1911-026）（见附件5），具体内容如下所述。 （1）区域达标性判定 根据陕西省环境环保厅办公室发布的《2018年12月及1~12月全省环境质量状况》中统计数据，项目所在区域基本因子的统计结果详见下表。 表14 2018年周至县空气质量状况统计结果（μg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 33 40 82.5% 达标 PM10 年平均质量浓度 105 70 150% 超标 PM2.5 年平均质量浓度 57 35 162.8 超标 O3 第90百分位浓度 181 160 113.1 超标 CO 第95百分位浓度 2000 4000 50 达标 根据统计结果，周至县SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10的年平均质量浓度以及O3的第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域为不达标区。 2、其他污染物环境质量现状 本项目特征因子为TSP，依据陕西标研环境能源检测咨询有限公司编制的《SSR系列气体绝缘开关柜项目监测报告》（BYJC1911-026），具体如下所述。 （1）监测点位：设1个监测点位，位于项目所在地，具体位置见附图3。 表15 大气监测点位基本信息表 监测点 名称 监测点坐标/m 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 项目 所在地 257319.17 3773666.32 TSP 2019年11月15日~2019年11月21日 / / （2）监测因子：TSP （3）监测时间及频次：TSP连续监测7天； （4）监测结果及评价 监测结果详见下表。 表16 环境质量监测结果表 监测点位 监测点位坐标/m 污染物 平均 时间 评价标准/（mg/m³） 监测浓度范围/（mg/m³） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 项目所在地 257319.17 3773666.32 TSP 24h 0.3 0.237~0.244 81% 0 达标 由监测结果可知，本项目所在地TSP24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了解项目所在区域的环境噪声质量现状，委托陕西标研环境能源检测咨询有限公司于2019年11月15日-2019年11月16日对本项目进行了声环境现状监测，监测期间现有项目正常生产，具体如下所述。 （1）监测因子：等效连续A声级Leq。 （2）监测频次及方法：连续监测，监测2天，昼夜各一次。 （3）监测点位置：监测点位置见附图3。 （4）声环境现状监测结果见下表。 表17 声环境监测结果统计表 监测点位 等效连续A声级 评价标准（GB3096-2008）3类 2019.11.15 2019.11.16 昼dB（A） 夜dB（A） 昼dB（A） 夜dB（A） 昼dB（A） 夜dB（A） 1#东厂界 47 38 46 37 65 55 2#南厂界 47 39 47 38 3#西厂界 47 39 48 39 4#北厂界 48 37 47 38 由上表监测结果可以看出：项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区限值标准，所在区域声环境现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目距离各厂界200m范围内无声环境敏感点。项目地周围主要为大气环境敏感点，具体环境保护目标见下表。 表18 本项目主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 邵家堡村 1543 2271 居住区 环境空气 二类功能区 NE 2542 刘家堡村 905 2370 居住区 NE 2329 西村 1832 585 居住区 NE 1732 辛寨子村 473 1308 居住区 N 1148 五合村 423 231 居住区 NE 279 庞虎沟口 1409 -482 居住区 SE 1365 大曲村 1920 -1579 居住区 SE 2356 浅石村 771 -1278 居住区 SE 1427 金凤村 233 -362 居住区 SE 510 九斤坪 -713 -1555 居住区 SW 1710 殿镇村 -1749 -700 居住区 SW 1880 安沟口 -837 -924 居住区 SW 1246 赤峪口 -221 -846 居住区 SW 887 郑家滩 -445 366 居住区 NW 491 上赵大村 -1480 668 居住区 NW 1579 赵代村 -1432 1019 居住区 NW 1688 小光社 -2000 1092 居住区 NW 2226 东兴隆庄 -1979 1780 居住区 NW 2591 本项目坐标系的建立以厂区西南角为中心（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表19 环境空气质量标准 标准名称 执行标准 项目 标准值 类别 限值 单位 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 PM2.5 年平均 35 μg/m3 PM10 年平均 70 SO2 年平均 60 NO2 年平均 40 CO 24小时均值 4000 O3 日最大8小时平均 160 TSP 24小时平均 300 2、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表20 声环境质量标准 标准名称 执行标准 执行范围 项目 标准值 单位 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 3类 厂界 等效 声级Leq 昼间 65 dB（A） 夜间 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工厂界扬尘浓度限值；营运期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准；项目设小型食堂，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型食堂”相关标准。 表21 营运期废气排放标准 标准名称 污染因子 标准值 类别 限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中二级标准 颗粒物 无组织监控点浓度限值 1.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂 油烟 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 净化设施最低去除效率 60% 表22 施工期扬尘排放标准 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP） 周界外浓度最高点 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 2、营运期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。 表23 废水排放标准 标准名称 执行标准 项目 标准值 单位 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 三级标准 pH 6~9 无量纲 COD 500 mg/L BOD5 300 SS 400 动植物油 100 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 B级标准 NH3-N 45 3、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表24 噪声排放标准 标准名称 执行标准 执行范围 项目 标准值 单位 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 厂界 等效 声级Leq 昼间 70 dB（A） 夜间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 厂界 等效 声级Leq 昼间 65 dB（A） 夜间 55 4、营运期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省的有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、VOCs、SO2和NOx。 因此本项目总量建议指标为：COD0.12t/a，氨氮0.036t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期污染源分析 本次扩建项目主要是在厂区新建办公楼，新增激光切割机、焊接机器人等生产设备，施工期主要为办公楼建设、生产设备及相关环保设备安装。施工阶段对周围环境的影响主要是施工废气、噪声、废水以及固废等，若管理不当，将给项目周围环境带来不利影响。 1、施工期主要污染分析及防治措施 本次扩建项目施工期基本工序及污染工艺流程，如下图表示： 图4 施工期工艺流程及产污环节图 拟建项目可能产生的污染因子为生活污水、汽车尾气、机械动力设备噪声、汽车噪声和生活垃圾等。 2、施工期主要污染工序 （1）施工废气 施工期大气污染主要来自施工扬尘、车辆和机械产生的废气及现场加工、设备管道施工、除锈刷油等过程产生的挥发性有机物。详见下表。 表25 施工期大气污染源及污染物 序号 产生原因 产生地点 污染物名称 1 土方挖掘、土方回填及堆放 场界内、堆存点 扬尘 2 建材搬运及堆放 场界内、堆存点 扬尘 3 施工垃圾清理及堆放 场界内、堆存点 扬尘 4 工程机械及运输车辆 场界内、道路 扬尘、尾气 5 风力 场界内、道路 扬尘 6 工程施工 场界内 挥发性有机物 （2）施工废水 本项目施工期废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水主要为砂石冲洗水、砼养护水、场地冲洗水以及机械设备洗涤水等，生产废水污染物单一。 施工期不同阶段施工人数不尽相同，施工高峰期人员按50人计算，人均用水量以50L/d计，排放系数取0.8，则人均生活污水排放量为2t/d，主要污染物COD、NH3-N浓度分别取500mg/L、45mg/L，则废水中主要污染物产生量分别为：COD1kg/d，NH3-N0.09kg/d。 （3）施工噪声 施工期噪声主要来要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续作业噪声，通过类比其他项目，确定本项目施工期噪声声压级如下表所示： 表26 施工期机械设备的噪声声级 序号 设备名称 声级（dB） 1 挖掘机 80 2 压路机 75 3 铲土机 75 4 自卸汽车 70 5 钻孔式灌注桩机 80 6 混凝土振捣器 80 7 升降机 70 8 吊车 70 9 电锯 100 10 切割机 90 11 装载机 85 12 风镐 100 （4）施工固废 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、土方开挖产生的弃土和施工人员的生活垃圾。 二、运营期污染源分析 本次扩建新增激光切割机、电焊机等生产设备后，SSR系列气体绝缘开关柜产能扩大，DTU配电自动化站所终端生产工艺改变，喷漆工序委外处理，扩建后的生产工艺主要如下所述。 1、扩建后项目生产过程污染因素分析 （1）SSR系列气体绝缘开关柜工艺流程及产污环节 图5 SSR系列气体绝缘开关柜生产工艺流程及产污环节图 图6 DTU配电自动化站所终端生产工艺流程及产污环节图 （2）主要生产工艺流程简述： 本次扩建项目生产的SSR系列气体绝缘开关柜、DTU配电自动化站所终端主要由外壳、电子元器件及关键零部件组成，本项目只进行外壳加工，喷漆工序委外，其电子元器件及关键零部件均为外购成品，在厂区组装完成检验合格后即外售。 1）SSR系列气体绝缘开关柜生产工艺流程简述： ①切割下料：将外购的金属板材用激光切割机加工成需要的形状和尺寸，送往下道工序。此工序会产生废边角料（S1-1）、噪声（N）； ②壳体组装：将下料完成的板材经焊接组装成成品壳体，此工序会产生焊渣（S1-2）、焊接烟尘（G1-1）和噪声（N）； ③壳体清理：通过捶打将外表不平整部分整平，次工序会产生噪声（N） ④喷漆：壳体进行喷防锈漆，该工序委外处理； ⑤开关安装：将开关本体等元器件固定在壳体内，此工序会产生废包装材料（S1-3）； ⑥特性测试：用开关机械特性测试仪测试开关机械特性； ⑦后壁板焊接：将后壁板与壳体焊接为整体，此工序会产生焊接烟尘（G1-2）和焊渣（S1-4）； ⑧检漏充气：在元器件内冲入氦气测试密闭性，通过开关柜氦气检漏回收系统回收测试完毕氦气； ⑨绝缘测试：检测绝缘性能； ⑩底座安装：安装开关柜底座； ⑾二次仪表安装：仪表安装，此工序会产生废包装材料（S1-5）； ⑿配线：组装线路，此工序会产生废包装材料（S1-6）； ⒀面板、门板及附件安装：安装面板、门板及附件，此工序会产生噪声（N）； ⒁检验：对组装完成的产品进行线路、外观、性能检测； ⒂包装：产品包装； ⒃入库：送入库房待售。 2）DTU配电自动化站所终端生产工艺流程简述： ①切割下料：将外购的金属板材用激光切割机加工成需要的形状和尺寸，送往下道工序。此工序会产生废边角料（S2-1）、噪声（N）； ②壳体组装：将下料完成的板材经焊接组装成成品壳体，此工序会产生焊渣（S2-2）、焊接烟尘（G2-1）和噪声（N）； ③喷漆：壳体进行喷防锈漆，该工序委外处理； ④元件组装：将外购元器件安装在壳体内并固定，此工序会产生废包装材料（S2-3）； ⑤线路装配：组装线路，此工序会产生废包装材料（S2-4）； ⑥软件调试：通过航插电缆测试仪对组装完成产品进行调试； ⑦检验：对组装完成的产品进行线路、外观、性能检测； ⑧包装：产品包装； ⑨入库：送入库房待售。 2、其他过程污染因素分析 （1）员工生活：员工生活产生的生活垃圾（S3）生活污水（W1）； （2）其他：设备保养和维修过程产生的废油桶（S4）、废含油手套（S5）。 表27 污染物产生汇总表 序号 类别 编号 名称 产污环节 1 废水 W1 生活污水 员工生活 2 废气 G1-1、G2-1、G1-2 焊接烟尘 壳体组装、后壁板焊接 3 固废 S1-1、S2-1、 废边角料 切割下料 S1-2、S2-2、S1-4 焊渣 壳体组装、后壁板焊接 S2-3、S2-4、S1-3、S1-5、S1-6 废包装材料 元件组装、线路装配、开关安装、二次仪表安装、配线、 S3 生活垃圾 员工生活 S4 废油桶 设备保养 S5 含油手套 设备保养 4 噪声 N 噪声 设备 三、主要污染工序 1、废气 本次扩建项目主要废气为焊接烟尘，主要成分为金属颗粒物，焊接烟尘经移动式焊烟净化器净化处理后在车间无组织排放。各污染物的产生及排放情况如下所述： （1）焊接烟尘 焊接烟尘是一种十分复杂物质，是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝而形成的颗粒物，其化学成份取决于被焊接材料的材质、焊接材料的成份、焊接工艺方法及焊接工艺参数。参照《焊接工程师手册》（陈祝年，机械工业出版社，2002.1），根据采用焊接方式的不同以及所用焊接材料的不同，焊接废气发生量不同。本项目采用的是氩弧焊、CO2气体保护焊，其中焊接机器人、氩弧焊机、螺柱焊机位于2#车间，二保焊机位于1#车间。 ①项目螺柱焊机及二保焊机采用CO2气体保护焊，CO2气体保护焊施焊时焊接烟尘产生量为5~8g/kg焊条，评价按最大产生量8g/kg计算。螺柱焊机年使用焊钉总量约6.4t/a，二保焊机年使用焊条0.03t/a，则项目螺柱焊机焊接烟尘产生量为51.2kg/a，年工作1300h。二保焊机焊接烟尘产生量为0.24kg/a，年工作6h。 ②项目氩弧焊机和焊接机器人采用氩弧焊，氩弧焊使用实芯焊丝时焊接烟尘产生量为2~5g/kg焊丝，评价按最大产生量5g/kg计算，项目氩弧焊机和焊接机器人年使用焊丝7.88t/a，则焊接烟尘量为39.4kg/a，年工作1000h。 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器净化处理后在车间内无组织排放；移动式焊接烟尘净化器的净化效率为90%，集气效率为85%，则1#车间焊接烟尘无组织排放量为5.6*10-5t/a，2#车间焊接烟尘无组织排放量为0.021t/a。 综上，本次扩建项目废气的产生及排放情况具体如下所述。 表28 项目焊接烟尘无组织排放情况一览表 污染源位置 污染物名称 污染物产生量（t/a） 污染物排放量（t/a） 排放数率（kg/h） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 1#车间 颗粒物 0.0002 5.6*10-5 0.009kg/h 72 50 8 2#车间 颗粒物 0.091 0.021 0.016kg/h 60 50 8 （2）食堂油烟 运营期食堂日常烹饪时会产生油烟，主要污染成分为挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物等。项目食堂每日供40人就餐，以罐装天然气为能源，食堂设基准灶头数1个，规模属于小型食堂，每天加工2h，年工作300天。项目植物油使用量为1.5kg/d（450kg/a），油烟排放量以5000m3/h计，一般油烟挥发量占含油量的2%~4%，本次评价取平均值2.83%，则扩建项目食堂油烟产生量为0.013t/a，产生浓度为4.33mg/m3。本次评价要求建设单位安装去除效率不低于60%的油烟净化器，处理后废气通过排烟管道排放。食堂油烟排放情况见下表： 表29 食堂油烟排放情况一览表 污染源 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 食堂 油烟 0.013 4.33 0.022 油烟净化器，效率≥60% 0.005 1.73 0.009 2、废水 扩建项目用水主要为生活用水及餐饮用水，项目不新增员工，故扩建项目生活污水排放量及排放浓度不变。餐饮废水经油水分离器处理后排入厂区化粪池，最终经园区污水管网排入园区污水处理厂，餐饮废水产生量1.73m3/d（519 m3/a），生活污水产生量2.24m3/d（672m3/a），废水主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。 本次扩建项目污染物排放情况详见下表： 表30 项目废水总排口污染物浓度一览表 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 餐饮废水 废水量（m3/a） 519 产生浓度（mg/L） 7.5 500 300 400 45 100 产生量（t/a） / 0.26 0.156 0.208 0.023 0.052 油水分离器处理效率（%） 0 0 0 0 0 75 化粪池处理效率（%） 0 15 10 30 0 0 生活污水排放浓度（672m3/a） / 0.128 0.04 0.032 0.012 0 废水排放量 1191 污染物排放浓度（mg/L） 7.5 293 151 123 29 11 污染物排放量（t/a） / 0.349 0.18 0.178 0.035 0.013 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（mg/L） 6~9 500 300 400 - 100 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）B级标准 - - - 45 3、噪声 本次扩建项目噪声主要来源于生产车间新增的激光切割机、数控折弯机、二保焊机等生产设备及环保设备在使用过程中产生的噪声，单台噪声值大约为75~90dB(A)。主要设备噪声源强统计见表。 表31 项目主要设备噪声源强 序号 设备名称 数量（台） 源强dB(A) 位置 1 焊接机器人 2 80~85 2#厂房 2 氩弧焊机 1 75~80 2#厂房 3 螺柱焊机 1 75~80 2#厂房 5 二保焊机 1 75~80 1#厂房 6 激光切割机 1 85~90 1#厂房 7 数控折弯机 1 85~90 1#厂房 8 移动式焊烟净化器 5 75~80 1#厂房、2#厂房 4、固体废物 本次扩建项目SSR系列气体绝缘开关柜产能增加2500台/a，新增固废主要为一般工业固废、危险废物。具体如下所述： ①废边角料：项目产生的边角料主要为切割工序产生的金属废屑。项目营运过程中产生废边角料以钢材总使用量的10%计，扩建项目年使用钢材442.5t/a，则废边角料产生量约44.25t/a，产生的废边角料收集后外售综合利用。 ②焊渣：本次扩建项目新增焊接设备，在焊接作业时会产生焊渣。项目年使用焊丝焊条14.31t/a，焊渣产生量以焊丝焊条使用量的5%计，则焊渣产生量0.72t/a。 ③废包装材料：废包装材料主要为SSR系列气体绝缘开关柜增加产能产生，因新增产能废包装材料产生量约2t/a。 ④废油桶、废含油手套：本项目增加的生产设备需定期保养，故会产生废油桶、废含油手套。根据建设单位提供资料，本次扩建废油桶的产生量约0.013t/a，废含油手套产生量约0.008t/a。废油桶、废含油手套属于危险废物（类别为HW49，900-041-08），按照危险废物的储存、处置要求，采用专用容器分类收集后，暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。 综上，项目产生固体废物具体情况如下表所述。 表32 项目固废产生情况一览表 类型 名称 产量 处置方式 一般工业固废 废边角料 44.25t/a 收集后暂存于固废暂存区定期外售综合利用 废包装材料 2t/a 焊渣 0.72t/a 危险废物 废油桶 0.013t/a 设专用容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 含油手套 0.008t/a 3、扩建工程与现有项目污染物排放情况对比 本项目扩建完后厂区各污染物排放情况变化见下表。 表33 本扩建工程与现有项目污染物排放情况对比分析表 污染源 污染名称 现有项目 排放量 本项目 排放量 以新代老 消减量 总体工程 排放量 排放增 减量 废水 废水 1191t/a 0 0 1191t/a +0 pH 7.5 / 0 7.5 +0 COD 0.388t/a 0 0.039t/a 0.349t/a -0.039t/a BOD5 0.196t/a 0 0.016t/a 0.18t/a -0.016t/a SS 0.24t/a 0 0.062t/a 0.178t/a -0.062t/a 氨氮 0.035t/a 0 0 0.035t/a +0 动植物油 0.052t/a 0 0.039t/a 0.013t/a -0.039t/a 废气 油烟 0.013t/a 0 0.008t/a 0.005t/a -0.008t/a 焊接烟尘 0 0.021kg/a 0 0.021kg/a +0.021kg/a 固废 生活垃圾 6t/a 0 0 6t/a +0 废边角料 0 44.25t/a 0 44.25t/a +44.25t/a 焊渣 0 0.72t/a 0 0.72t/a +0.72t/a 废油桶 0 0.013t/a 0 0.013t/a +0.013t/a 废包装材料 3t/a 2t/a 0 5t/a +2t/a 废含油手套 0 0.008t/a 0 0.008t/a +0.008t/a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 排气烟道 | 食堂油烟 | 4.33mg/m3，0.013t/a | 1.73mg/m3，0.005t/a |
|  | 无组织 | 1#车间 | 颗粒物 | 0.0002t/a | 5.6*10-5t/a |
|  |  | 2#车间 | 颗粒物 | 0.091t/a | 0.021t/a |
| 水污染物 | 废水（1191m3/a） | pH | 7.5 | 7.5 |
|  |  | COD | 326mg/L，0.388t/a | 293mg/L，0.349t/a |
|  |  | BOD | 165mg/L，0.196t/a | 151mg/L，0.18t/a |
|  |  | SS | 202mg/L，0.24t/a | 123mg/L，0.178t/a |
|  |  | 氨氮 | 29mg/L，0.035t/a | 29mg/L，0.035t/a |
|  |  | 动植物油 | 44mg/L，0.052t/a | 11mg/L，0.013t/a |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 废边角废料 | 44.25t/a | / |
|  |  | 废包装材料 | 2t/a | / |
|  |  | 焊渣 | 0.72t/a | / |
|  | 危险废物 | 废油桶 | 0.013t/a | / |
|  |  | 废含油手套 | 0.008t/a | / |
| 噪 声 | 生产车间 | 生产设备噪声 | 75-90dB（A） | 《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目地周围主要是工厂用地，地面硬化程度比较高，项目不新增占地，对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）影响分析 扩建项目施工期施工扬尘、车辆和机械产生的废气及现场加工、设备管道施工、除锈刷油等过程产生的挥发性有机物，会影响周边环境。 （2）减缓措施 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于修订“禁土令”并强化建筑工地施工扬尘管控的通知》陕建发【2019】1234号、《省人民政府关于印发省重污染天气应急预案的通知》等文件要求，对本项目施工期提出如下减缓措施： ①冬季“禁土令”发布后停止室外作业； ②施工区域做不低于2m围栏，并做好环保监督牌； ③在施工入口设置冲洗设备、沉淀池及排水沟。运输车辆、挖掘机械驶出工地前必须进行冲洗； ④建筑材料在指定场地进行堆放，进场后及时进行遮盖；细颗散体材料，必须进行严密的遮盖或存放在不透风的仓库内；运输车辆应选用符合国家要求的车辆，要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施。 施工期对环境造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成后就会消失。 2、水环境影响分析 （1）废水影响分析 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水仅含有少量混砂，不含其它杂质，水质单一，排放量较小，在采取设置沉砂池等措施后，对环境造成的影响较小。 施工人员生活污水经厂区化粪池收集处理后排入园区污水处理厂。根据现场踏勘，厂区化粪池容积为40m3，职工生活污水及餐饮废水排放量为3.97m3/d，施工人员生活污水排放量约2m3/d，故厂区化粪池可以容纳施工期生活污水。 （2）废水影响的减缓措施 针对项目建设施工期的生产废水和生活污水，建议施工期废水做好以下防治措施： ①施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流； ②设置临时沉砂池，施工废水经沉沙池沉淀后回用； ③砂石冲洗、机械设备运转等尽量在已硬化场地进行，严禁施工废水随意排放。 综上，采取上述措施后施工期废水对环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目施工期，多为露天作业，大多属于高噪声设备。为减小噪声对周边环境影响，禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须得到当地环保局的同意，并告示附近居民，征求其意见。同时按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，尽量减少施工期噪声对周围环境的影响。 4、固废影响分析 施工现场建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过48小时，应密闭存放或及时用网或膜进行覆盖；生活垃圾设垃圾桶收集，由环卫部门清运。 施工期产生的污染物会随着该阶段的结束，污染也随之消除。因此施工期产生的污染对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析 一、地表水环境影响分析 1、达标分析 本次扩建项目不增加人员，食堂餐饮废水由直接排入园区污水管网改为经油水分离器处理后，和生活污水一起排入厂区化粪池处理，最终经污水管网排入集贤产业园污水处理厂处置。根据工程分析，厂区化粪池总排口各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 2、化粪池可行性分析 本次扩建项目不新增排水，餐饮废水经油水分离器处理后排入厂区化粪池，最终经园区污水管网排入集贤产业园污水处理厂处理。厂区现有化粪池容积40m3，生活污水产生量为2.24m3/d，餐饮废水产生量为1.73m3/d，现有化粪池可以容纳餐饮废水。经预测餐饮废水经化粪池处理后污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。因此本项目餐饮废水依托已建化粪池处理可行。 3、集贤产业园污水处理厂依托性分析 周至县集贤产业园污水处理厂位于周至县集贤产业园东北角，尚九路以东，耿峪河以西，冯尚坡村以南，何家寨村以北，占地面积40余亩，于2017年建设，采用较为先进的“A2O+混凝沉淀+过滤”污水处理工艺，其设计处理规模为5000m3/d，目前实际处理规模为500m3/d，服务面积为12.3km2，同步配套建设厂外截污管网。 扩建后项目排入园区污水厂的废水总量不发生改变，但污染物浓度减小。项目属于集贤产业园污水厂收水范围内，项目废水产生量为3.97m3/d，废水量较小，根据现场勘查，项目至污水处理厂的污水管网已经建成，目前污水处理厂运行正常，故本项目废水可依托园区内污水处理厂进行处理。 4、建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表34 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、 集贤产业园污水处理厂 间接排放 1 化粪池 沉淀、厌氧发酵 W1 符合 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放 2 餐饮废水 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 集贤产业园污水处理厂 间接排放 2 油水分离器+化粪池 沉淀、厌氧发酵 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 ②废水污染物排放执行标准 表35 废水污染物排放执行标准 序号 排放口 编号 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值 1 W1 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 500mg/L 2 NH3-N 45mg/L 3 动植物油 100mg/L ③废水污染物排放信息表 表36 废水污染物排放信息表 序号 排放口 污染物种类 排放浓度 日排放量 年排放量 1 W1 COD 293mg/L 0.001t 0.349t 2 NH3-N 29mg/L 0.0001t 0.035t 3 动植物油 11mg/L 0.00004t 0.013t 全厂排放合计 COD 0.349t NH3-N 0.035t 动植物油 0.013t 二、大气环境影响分析 1、达标分析 本次扩建项目废气污染源主要为1#车间二保焊机产生的焊接烟尘，2#车间焊接机器人、螺柱焊机、氩弧焊机工作时产生的焊接烟尘。焊接烟尘经移动式焊烟净化器收集处理后在车间无组织排放（收集效率85%，处理效率90%）。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点浓度限值。 食堂油烟经油烟净化器收集处理后，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 2、影响预测及评价等级判定 本项目预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型。调查参数清单见表37，估算模型参数见表38，预测结果见表39。 表37 面源调查参数清单 名称 面源起点坐标 海拔高度/m 长度/m 宽度/m 与正北夹角/° 有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） X Y 颗粒物 1#车间 257356.11 3773669.75 478 72 50 5.74° 8 / 正常 0.009 2#车间 257300.74 3773738.82 478 60 50 4.71° 8 / 正常 0.016 表38 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.0°C 最低环境温度 -17°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表39 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 1小时评价标准(μg/m3) Cmax(μg/m3) Pmax(%) D10%(m) 1#车间 颗粒物 900 6.3582 0.7065 / 2#车间 颗粒物 900 11.4290 1.2699 / 本项目Pmax最大值出现为2#车间排放的TSP，Pmax值为1.2699%，Cmax为11.4290ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 3、排放量核算 本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，二级项目可不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目排放口为一般排放口，污染物的核算详见下表。 表40 本次扩建项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方排放标准 年排放量(t/a) 标准名称 浓度限值μg/m3 1 1#车间 焊接 颗粒物 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 1000 5.6*10-5 2 2#车间 焊接 颗粒物 / 0.021 无组织排放合计 合计 颗粒物 0.021 表41 扩建项目大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.021 非正常排放量核算 在发生环保设施故障时，假设在最不利状态下，环保设施的处理效率为0，则非正常排放量核算如下： 表42 污染源非正常排放量核算表 排放口编号 非正常排放 污染物 非正常排放浓度μg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1#车间 环保设施故障 TSP / 0.04 1 1 设备维护 2#车间 TSP / 0.07 4、厂界达标分析及敏感点影响分析 根据预测结果可知，颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控点浓度限值要求，因此厂界的各污染物浓度也满足相应的无组织排放限值要求。 距离项目最近的敏感点为西北侧491m的郑家滩，位于项目所在地常年主导风向的上风向，项目各污染物最大落地浓度均满足相应的质量标准，因此项目污染物排放对敏感点影响较小。 三、声环境影响分析 本项目运营期的噪声来源主要为生产设备产生的生产噪声，根据现场勘查，项目设备均安装在车间内，并采取生产设备设置基础减震、厂房隔声等措施。项目在进行声环境现状调查时现有项目正常运行，扩建新增的设备未投入运行，因此本次噪声预测扩建新增的生产设备对厂界的贡献值，并将监测的厂界噪声值作为背景值，预测扩建项目对厂界及敏感目标的影响。本项目噪声治理措施见下表： 表43 项目主要噪声及治理措施 设备名称 数量（台） 位置 源强dB(A) 采取治理措施 治理后源强dB(A) 与各厂界距离（m） 东 南 西 北 焊接机器人 2 2#厂房 80~85 基础减震、厂房隔声 80 101 100 50 35 氩弧焊机 1 2#厂房 75~80 基础减震、厂房隔声 75 101 95 50 38 螺柱焊机 1 2#厂房 75~80 基础减震、厂房隔声 75 101 91 50 44 二保焊机 1 1#厂房 75~80 基础减震、厂房隔声 75 45 67 106 67 激光切割机 1 1#厂房 85~90 基础减震、厂房隔声 85 64 50 88 85 数控折弯机 1 1#厂房 85~90 基础减震、厂房隔声 85 110 57 43 79 移动式焊烟净化器 4 2#厂房 75~80 基础减震、厂房隔声 75 104 108 49 26 移动式焊烟净化器 1 1#厂房 75~80 基础减震、厂房隔声 75 49 66 106 68 1、预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、将所有室内点源叠加概化成一个点源； C、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； D、不考虑室外空气吸收、地面效应的衰减影响，只考虑距离衰减； 2、预测模式 项目噪声源全部位于室内，预测模式如下所述： A、室内声源 （a）计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 S—车间面积； a—吸声系数。 （b）计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； （c）计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)，本次评价取20dB(A)； （d）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： B、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPr—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 3、预测结果与评价 采用环安科技噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）对项目噪声影响进行预测分析，预测结果如下所述。项目夜间不运行，因此仅预测昼间的噪声值。 表44 噪声监测结果 位置 北侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 东侧厂界 最大贡献值dB（A） 53 47 48 44 背景值dB（A） 48 47 48 47 预测值dB（A） 54 50 51 49 评价标准dB（A） 昼间65dB（A） 图7 噪声预测等值线图（昼间） 根据监测结果可知，本项目各厂界的噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此项目生产噪声对周围声环境影响较小。环评要求建设单位应采取以下措施将噪声影响降至最小。 ①从源强上控制噪声污染，选用低噪声先进设备； ②合理安排生产时间，不在夜间进行生产； ③平时加强对设备的维护保养，使设备处于健康运转状态； ④对会产生较大振动的声源加装减振垫。 四、固体废物对环境影响分析 根据工程分析，本次扩建项目固废产生及处理处置具体情况如下表所述。 表45 本次扩建项目固废产生及处理情况一览表 类型 名称 形态 废物类别 废物代码 产量 处置方式 一般工业固废 废边角料 固态 / / 44.25t/a 收集后暂存于固废暂存区，定期外售综合利用 废包装材料 固态 / / 2t/a 焊渣 固态 / / 0.72 危险废物 废油桶 固态 HW49 900-041-49 0.013t/a 收集后设专用容器分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理 废含油手套 固态 HW49 900-041-49 0.008t/a 根据现场踏勘结果，现有项目不产生危险废物，一般工业固废暂存于位于1#车间东南角的一般工业固废暂存区。现有一般工业固废暂存区根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，设防风、风雨和防晒设备，符合相关要求。 本次环评要求建设单位设置危废暂存间，位于1#车间东南角。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）和《危险废物污染防治技术政策》相关要求对危险废物进行贮存及转移。危险废物暂存时必须满足以下要求： ①本项目危险废物应设专用存储装置，专用存储装置应根据危险废物成分，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器； ②危险废物堆要防风、防雨、防晒； ③不能兼容的危险废物不能堆放在一起； ④危险废物贮存区设置危险废物贮存标志，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑤危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。 综上，在采取上述固体废物污染防治措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 本次扩建项目位于工业园区，且生产车间内地面均硬化处理，对土壤环境产生污染较小。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造a”中的“其他”，为Ⅲ类项目，对土壤的影响因素主要为液压油、锂基脂黄油和危险废物泄漏渗入土壤污染土壤环境质量，为污染型项目，根据污染影响性评价工作等级划分表，本项目评价等级判定详见下表。 表46 项目土壤评价等级判定一览表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境评价工作 本项目情况 占地规模：小型；敏感性：占地为工业用地，敏感程度为不敏感 本项目评价等级 可不开展土壤环境评价工作 综上，本次扩建项目可不开展土壤环境影响评价工作，为做好土壤污染防治工作，本环评提出以下要求： （1）做好危险废物的储存管理，危险废物贮存间的地面必须做好防腐、防渗处理，保持地面硬化，防止危废渗漏到土壤，造成污染； （2）液压油、锂基脂黄油、废油桶等应安全存放，不得随意抛洒遗漏； （3）各类污染物严格按照环评要求处理处置，禁止未经处理的污染物直接排放到环境中，造成地表土壤环境的污染。 六、环境风险影响评价 1、评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的危险物质为液压油、锂基脂黄油，液压油最大存储量0.182t，锂基脂黄油最大存储量0.0005t，临界量为2500t，风险潜势分析及风险等级判定见下表。 表47 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P1） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境高度敏感区（E2） IV III III II 环境高度敏感区（E3） III III II I 表48 建设项目Q值确定 序号 危险物质名称 CAS号 最大存储总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 液压油 / 0.182 2500 7.3×10-5 2 锂基脂黄油 / 0.0005 2500 1.8×10-7 合计 0.183 2500 7.3×10-5 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中规定“当Q<1时，该项目的风险潜势为I”，评价等级判定情况见下表。 表49 评价工作级别确定 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据上表可知，本项目环境风险潜势为I，仅做简单分析即可。 2、环境敏感目标概况 本项目周边主要为工业企业，故没有风险环境保护目标。 3、风险识别及风险分析 本项目存在环境风险主要为液压油、锂基脂黄油储存时遇到高温、明火等，易发生燃烧事故从而产生的一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等次生大气污染物，对周围人群及大气环境产生影响；以及存储过程中因包装桶破裂引起的泄漏事故，会影响周边土壤和地下水环境；或火灾后消防废水影响土壤和地下水环境。 4、环境风险防范措施 （1）防控体系 ①库房底部做防渗处理； ②在物料储存区发生火灾事故时，采用干式灭火，避免使用水流。 （2）管理措施 库房内严禁烟火，生产车间保持良好通风，配备灭火器材等应急设备；建议编制应急预案，设置应急联系电话。 综上所述，环境风险简单分析内容详见下表，建设项目风险评价自查表见附件8。 表50 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 SSR系列气体绝缘开关柜 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （高新）区 （/）县 （集贤）园区 地理坐标 经度 108.374545° 纬度 34.074384° 主要危险物质及分布 项目危险物质为液压油、锂基脂黄油，最大存储量分别为0.182t，0.0005t，临界量为2500t，位于生产车间。 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水等） （1）大气环境：泄漏后遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境 （2）土壤和地下水环境：泄漏后影响土壤和地下水环境；或火灾后消防废水影响土壤和地下水环境 风险防范措施要求 （1）防控措施：①库房底部做防渗处理；②在物料储存区发生火灾事故时，采用干式灭火，避免使用水流。 （2）管理措施：库房内严禁烟火，生产车间保持良好通风，配备灭火器材等应急设备；建议编制应急预案，设置应急联系电话。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目危险物质为液压油、锂基脂黄油，最大存储量分别为0.182t，0.0005t，临界量为2500t，位于生产车间，存在的风险为泄漏后影响土壤和地下水环境，或遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境，以及产生的消防废水会影响土壤和地下水环境。在采取防渗以及相应的管理措施，环境风险可接受 七、地下水环境影响评价 本次扩建项目可以对地下水产生的影响的途径主要为液压油、锂基脂黄油泄露后通过土壤影响地下水水质。本项目液压油存储量为0.0005t，锂基脂黄油储量味0.182t，储存量很小，且生产车间及主干道地面基本已做硬化处理，因此在采取防渗的措施下，本项目对地下水的影响较小。 八、环境管理与监测计划 1、环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理并纳入现有工程环境管理。 （1）定期监测污染物排放浓度和排放量是否符合国家、省、市和行业规定的排放标准，确保污染物排放总量控制在允许的环境容量内。 （2）应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料及能源消耗情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 （3）协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。 （4）建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 营运期环境监测计划表见下表。 2、环境监测计划 在运行期应对污染源开展自行监测并公开。本项目监测计划纳入现有工程管理范畴，汇总如下。 表51 环境监测计划一览表 类别 监测项目 监测点位 监测 点数 监测频率 控制指标 废水 pH、 COD、氨氮、动植物油 化粪池出口 1个 每年一次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 有组织废气 食堂油烟 排气烟道进出口 1个 每年一次 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 无组织废气 颗粒物 厂界外上风向1个点，下风向10m范围3个点 4个 每年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 噪声 Leq（A） 厂界 4个 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类 九、环保投资及污染物排放清单 1、环保投资 本次扩建项目总投资2000万元，新增环保投资6.64万元，占总投资的0.33%，可有效地预防三废排放对环境的影响，将其环境污染降到最小。 表52 环保投资估算表 主要污染源 处理措施与设施 数量 估算环保投资 废水 废水 油水分离器 1套 0.1万元 .1 化粪池 1座 / 废气 食堂油烟 油烟净化器+排气烟管 1套 2万元 颗粒物 焊接采用移动式焊烟净化器 5套 2万元 噪声 生产设备 选用低噪声设备、基础减震、软性连接 若干 1万元 固废 一般工业固体废物 专用收集容器 2个 0.02万元 一般工业固废暂存区 1处 / 危险废物 专用容器 2个 0.02万元 危废暂存间 1间 1.5万元 生活垃圾 垃圾桶 若干 / 合计 6.64万元 2、竣工环保验收管理 本次扩建项目竣工后，建设单位应当依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织实施竣工验收。项目环保设施清单见下表。 表53 项目环境保护验收清单（建议） 类别 排放源及污染物 环保设施 数量 验收标准 备注 废水 废水 油水分离器 1套 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 新建 化粪池 1座 依托现有 废气 油烟 油烟净化器+排气烟道 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） 新建 颗粒物 移动式焊接烟尘净化器 5套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 新建 噪声 生产设备隔声减噪、基础减震等 车间内设备 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 新建 固废 生活垃圾 垃圾桶 若干 / 依托现有 一般工业固体废物 一般工业固废暂存区 1处 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定 依托现有 专用容器 4个 / 危险废物 危废暂存间 1间 新建 专用容器 2个 新建 3、污染物排放清单 本扩建项目污染物排放清单见下表。 表54 项目污染物排放清单 排放源（编号） 污染物名称 排放浓度 排放量 总量控制 标准 大气污染物 有组织 食堂烟道 油烟 1.73mg/m3 0.005t/a / 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型食堂 无组织 1#车间 颗粒物 / 5.6*10-5 t/a / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 2#车间 颗粒物 / 0.021t/a / 水污染物 废水（1191m3/a） pH 7.5 / / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 COD 293mg/L 0.349t/a 0.12t/a BOD 151mg/L 0.18t/a / SS 123mg/L 0.178t/a / 氨氮 29mg/L 0.035t/a 0.036t/a 动植物油 11mg/L 0.013t/a / 固体废物 一般工业固废 废边角料 / 44.25t/a / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定 废包装材料 / 2t/a / 焊渣 / 0.72t/a / 危险 废物 废油桶 / 0.013t/a / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 废含油手套 / 0.008t/a /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化器+排气烟道 | 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准 |
|  | 焊接废气 | 颗粒物 | 焊接采用移动式焊烟净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控点浓度限值。 |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油 | 餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起排入化粪池，最终经污水管网进入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般工业废物 | 收集后综合利用 | 妥善处置 |
|  |  | 危险废物 | 有资质单位处理 | 妥善处置 |
| 噪 声 | 生产车间 | 生产设备 | 车间隔声，软性连接等 | 《工业企业厂界环境声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 经过现场勘探，项目车间周围种植有常绿乔木，既有利于减噪抑尘，又有利于水土保持，美化环境。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目总投资2000万元，利用原有厂房新增设备，新增办公楼1栋，购置焊接机器人、二保焊机、激光切割机等生产设备，对现有项目的生产技术能力进行扩产改造。将目前年产500台SSR系列气体绝缘开关柜产线扩建为年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜产线。项目扩建后总产能为：年产3000台SSR系列气体绝缘开关柜、年产1000台高低压成套开关设备、年产300台DTU配电自动化站所终端。。 2、环境质量现状 （1）空气环境：根据统计结果，PM2.5、PM10的年平均质量浓度以及O3的第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为不达标区。项目特征因子TSP24h平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）声环境：根据监测结果可知，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境质量较好。 3、环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 废气主要为餐饮油烟和焊接烟尘。餐饮油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值，对环境影响较小；焊接烟尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织监控点浓度限值，对环境影响较小。 （2）地表水环境影响评价结论 废水主要为食堂餐饮废水与生活污水，食堂餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水一起排入厂区化粪池处理，最终经市政管网排入集贤产业园污水处理厂。各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （3）噪声环境影响评价结论 项目噪声主要来源于生产设备在使用过程中产生的噪声。采取生产设备设置减振基座、厂房隔声等降噪措施后厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响评价结论 项目新增固体废物主要为一般工业固废和危险废物。一般工业固废为废边角料、废包装材料、焊渣，暂存于固废暂存区定期外售综合利用。危险废物有废油桶、废含油手套，收集后设专用容器分类暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，对环境影响较小。 （5）土壤环境影响评价结论 项目地周围主要是工厂用地，可不开展土壤影响评价，在落实本次环评提出的环保措施后，对生态环境影响较小。 （6）环境风险影响评价结论 项目危险物质为液压油、锂基脂黄油，存在的风险为泄漏后影响土壤和地下水环境，或遇明火或高温燃烧产生大气次生污染物污染大气环境，以及产生的消防废水会影响土壤和地下水环境。在采取防渗以及相应的管理措施，环境风险可接受 （7）地下水环境影响评价结论 本次扩建项目可以对地下水产生的影响的途径主要为液压油、锂基脂黄油泄露后通过土壤影响地下水水质。在采取防渗的措施下，本项目对地下水的影响较小 4、建设项目环境可行性结论 综上所述，本项目符合国家现行产业政策、各项污染治理措施经济技术可行，运行过程中严格执行国家相关法规要求，在严格落实环境影响报告表和项目设计提出的环保对策的基础上，不会对周围环境造成明显的影响。因此，从环境保护的角度分析，项目是可行的。 二、要求及建议 1、落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出的排放标准要求。 2、加强企业管理体系，引进和建立先进的环保管理模式，提高员工环保意识素质和能力，提高企业管理水平和清洁生产水平，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。 3、配备必要的环境管理人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好环境管理、验收、监督和检查工作。