《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	13

环境质量状况	15

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

结论与建议	50

附图：

附图1：地理位置图

附图2：四邻关系及保护目标图

四邻现场照片图

附图3：平面布置图

附图4：环境保护目标分布图

附图5：环境保护目标图监测点位图

附图6：基本信息底图

附图7：项目基本信息图

附件：

附件1：委托书

附件2：立项文件

附件3：营业执照

附件4：租赁合同

附件5：土地证明

附件6：水质监测报告

附件7：噪声监测报告

附件8：锅炉污染物及监测报告

附件9：恶臭气体监测报告

附件10：废水拉运灌溉协议

附件11：大气、水、环境风险自查表

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 鸡蛋干生产加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市沈师博食品有限公司 |
| 法人代表 | 陈秀云 | 联系人 | 陈秀云 |
| 通讯地址 | 西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段 |
| 联系电话 | 15229586900 | 传真 | / | 邮编 | 710100 |
| 建设地点 | 西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段 |
| 立项审批部门 | 长安区发展和改革委员会 | 项目代码 | 2019-610116-14-03- 019689 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C1393 蛋品加工 |
| 占地面积 （平方米） | 7709.44 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中：环保投资（万元） | 32 | 环保投资占总投资比例 | 9.14% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期建成日期 | 2020.9 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 鸡蛋干是以鸡蛋为原料的新食品，是由鸡蛋全蛋浓缩加工而成，该产品营养价值高，含有丰富的优质蛋白，而且包装轻便易携带，是新时尚休闲零食。面对日益增长的市场需求，西安市沈师博食品有限公司决定投资350万在西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段建设“鸡蛋干生产加工建设项目”。 2008年8月22日长安县马兴人民政府将马兴乡中学场地（产权属马兴乡政府所有）租用给陕西天鑫食品公司，租用期限30年，自签订之日起，见附件4，马兴乡中学已搬走与第九中合并。陕西天鑫食品公司于2018年7月15日将此建设用地委托给王小苗全权负责，见附件4，2018年9月1日起至2028年8月30日止，王小苗将原马兴中学的15亩非耕地承租给陈秀云。（陈秀云为西安市沈师博食品有限公司法定代表人），即代表承租给西安市沈师博食品有限公司，见附件4。陕西天鑫食品有限公司原有厂房及配套建筑承租给西安市沈师博食品有限公司，西安市沈师博食品有限公司拆除了陕西天鑫食品有限公司原有厂房，新建设了一车间，锅炉房、冷库，二三车间还在建设当中，其他配套建筑都依托原有。 经西安市自然资源和规划局长安分局《关于西安市长安区名都街道郭村一宗地用地性质的复函》可知，该项目用地为建设用地，见附件5。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令 第1号，自2018年4月28日起施行）的有关规定，“三、食品制造业”中第16条“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中的“其他（手工制作和单纯分装除外）”，确定环评等级为环境影响报告表。建设单位委托我司承担本项目环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响评价报告表。 二、分析判定相关情况 1、产业政策符合性 本项目是利用鸡蛋为原料生产鸡蛋干等系列产品，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的相关产业政策，本项目属于其中的鼓励类“一、农林业”中“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，且本项目已取得长安区发展和改革委员会关于本项目的备案确认书（见附件2）。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 2、选址合理性分析 西安市沈师博食品有限公司位于西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段，项目租用场地及建筑物（租赁合同见附件4），项目用地属于建设用地，项目所在地交通便利，水、电、通讯等各项基础配套完善，能够满足该项目的需求。经过采取措施后，废气、废水、噪声、固体废物基本能满足排放标准。综上所述，从环境保护的角度分析，项目选址可行。 3、项目选址与食品企业卫生标准的符合性 国家已颁布的《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）对食品厂选址做出相关要求。归纳总结各标准的相关要求与本项目选址进行对比，对比情况见下表。 表1 选址符合性分析一览表 相关标准 标准要求 本项目概况 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013） 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善， 应避免在该地址建厂。 本项目通过合理布局， 生产车间离各污染企业均较远，且加工、内包车间采取全封闭措施，企业通过调整进风口位置，采用空气净化系统保证加工、内包车间环境空气质量，保证空间的十万洁净度。 因此外环境对本项目的影响很小。 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。 本项目厂址地势干燥，项目由市政自来水供水，不取用地下水，项目所在区域地势较高，不会受洪水侵害。 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。 本项目周边无昆虫大量孳生的潜在场所，能够满足产品卫生要求。 根据上表可知，本项目选址能满足食品企业卫生标准的相关要求。 项目与相关规划符合性分析 表2 相关规划符合性分析一览表 相关标准 标准要求 本项目概况 《西安市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》 制定关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业。 本项目不属于高耗能高排放的企业。 加大燃煤锅炉拆改力度。2019年底前，关中地区所有35蒸吨/时以下燃煤锅炉（20蒸吨/时及以上已完成超低排放改造的除外）全部拆除或实行清洁能源改造，其中，2018年不少于60%。 本项目采用甲醇锅炉，不设燃煤锅炉。 继续推进关中地区“散乱污”企业综合整治。完成具有固定设施的、有污染排放的生产性“散乱污”工业企业的整治。 本项目不属于“散乱污”企业。 陕西省主体功能区规划 禁止开发区域407处，包括自然保护区58处、森林公园78处、风景名胜区35处、地质公园10处、文化自然遗产46处、水产种质自然保护区15处、重要湿地（含湿地公园）69处、重要水源地96处。 本项目不涉及禁止开发区 陕西省“十三五”生态环境保护规划 严格控制资源开发强度，确保生态红线区域功能不降低、面积不减少，性质不改变，资源使用不超限；提升工地扬尘管控水平，开展工业堆场扬尘专项治理……冬防期间严格执行“禁土令”。 本项目不涉及生态红线，施工期工地实行围挡，渣土车辆密闭运输，物料堆放100%覆盖等。 三、项目概况 1、项目名称、建设单位及建设性质 项目名称：鸡蛋干生产加工建设项目 建设单位：西安市沈师博食品有限公司 建设性质：新建 2、建设地点 本项目建设地点位于西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段，中心坐标为东经109.109607、北纬34.149904。项目东侧为农田，西南侧为102县道，西侧为郭村，东北侧为闲置厂房，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 本项目总占地面积7709.44m2，主要建设生产车间、仓库、冷库、锅炉房、办公楼等，生产车间内建设鸡蛋干生产线，建成后年产鸡蛋干2200吨。 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，具体见表3。 表3 项目组成一览表 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 一车间 彩钢结构，1F，建筑面积1054.4m2，主要设置鸡蛋干生产线。 新建 二车间 彩钢结构，1F，建筑面积620.15m2，主要设置鸡蛋干生产线。 新建 三车间 彩钢结构，1F，建筑面积434.6m2，主要设置鸡蛋干生产线。 新建 小仓库 彩钢结构，1F，建筑面积165.6m2，主要用于成品包装。 依托原有 大仓库 彩钢结构，1F，建筑面积895.2m2，主要用于成品储存。 依托原有 辅助 工程 冷库 彩钢结构，1F2间，建筑面积共204m2，主要储存鲜鸡蛋和辅料等。 新建 锅炉房 彩钢结构，1F，建筑面积84m2，主要设置1台2t/h锅炉（燃料为甲醇）。 新建 办公室 砖混结构，2F，建筑面积629.52m2，主要用于员工办公。 依托原有 住宿楼 砖混结构，1F，建筑面积314.76m2，主要用作员工住宿。 依托原有 厨房 砖混结构，1F，建筑面积36.6m2，主要用作员工食堂。 依托原有 门卫 砖混结构，1F，建筑面积32.085m2 依托原有 一般固废暂存间 砖混结构，1F，建筑面积6m2，主要用作存储一般固体废物。 依托原有 公用 工程 供水 自来水管网供给。 依托市政 排水 废水经污水处理站处理后一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分由罐车拉运至周围农田进行灌溉。 新建 供电 电源由供电电网供给。 依托市政 采暖制冷 办公室供暖制冷采用双制空调。 新建 储运 工程 储存 项目成品储存在大仓库。 / 运输 原材料及产品厂外运输采用汽车运输，厂内运输采用叉车。 / 环保 工程 废气 生产车间产生的蛋品本身及加工产生的异味，通过无动力风机设施实现通风循环，气体无组织排放。 / 锅炉使用甲醇为燃料，采用低氮燃烧技术，废气通过10m高排气筒排放。 / 污水处理站臭气经过喷洒除臭剂抑制臭气无组织排放。 / 食堂油烟通过油烟净化装置（处理效率不低于60%）处理达标后引至楼顶排放。 / 废水 餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水、生产废水一同进入污水处理站，经处理后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分由罐车拉运至周围农田进行灌溉。 / 噪声 选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施。 / 固废 蛋壳渣经一般固废暂存间暂存，收集后定期外售；定期更换的离子软化树脂和反渗透膜全部交由供货商回收，不外排；厨房废油脂交由有资质的单位回收处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运；污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置。 / 4、项目主要设备 项目主要设备见表4。 表4 主要设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 来源 1 打蛋机 / 3 外购 2 蛋壳分离机 / 3 外购 3 蛋液搅拌机 / 3 外购 4 灌注机 / 3 外购 5 半自动蒸汽式压力锅 R2018 6 外购 6 全自动蒸汽式压力锅 R2019 6 外购 7 卤制生产线（机） / 3 外购 8 烘干机 / 6 外购 9 包装机 / 6 外购 10 纯水制备装置 / 2 外购 11 锅炉（燃甲醇） / 1 外购 5、原辅材料用量 本项目原辅材料用量见表5。 表5 原辅材料用量一览表 类别 名称 年用量 年最大储量 规格、 包装形式 来源 原辅 材料 鸡蛋 2360t/年 50 t/年 20kg/箱 外购 酱油 17t/年 1 t/年 25kg/桶 外购 味精 7t/年 1 t/年 25kg/袋 外购 食用盐 2.8t/年 1 t/年 25kg/袋 外购 白砂糖 1t/年 0.5 t/年 25kg/袋 外购 焦糖色素 3.2t/年 1 t/年 / 外购 生姜 33t/年 1 t/年 / 外购 食品包装袋 1466万个 500个 / 外购 纸箱 28 万个 5万个 / 外购 能源 水 3150吨/年 / / 自来水供应 电 35万度/年 / 供电电网供应 甲醇 400吨/年 6t/年 外购 6、生产规模与产品方案 本项目年产鸡蛋干2200吨，产品方案见表6。 表6 产品方案一览表 序号 产品名称 类别 年产量 包装规格、 方式 备注 1 鸡蛋干 蛋制品 2200吨 真空包装， 150g/袋 产品 7、储运 本项目厂外以公路运输为主要运输方式，运输对象为原料和成品，厂内运输工具有叉车等。 8、总平面布置 本项目大体为矩形，一车间位于厂区南部，二车间位于厂区西部，三车间位于厂区东北角，大小仓库和三车间紧邻，住宿楼位于厂区北部，办公楼位于厂区南部。具体厂区平面布置见附图3。 9、项目总投资 本项目总投资350万元，资金全部为建设单位自筹。 10、劳动定员及工作制度 本项目年生产天数300天，每天生产10小时，劳动总定员20人。 四、洁净用房要求 本项目食品加工过程中的原料储存、加工及包装检验过程需要使用的洁净用房参照《食品工业洁净度用房建筑技术规范》（GB50687-2011）相关要求执行。 表7 车间洁净用房要求 类别 要求 平面布置 厂区的生产环境应整洁，路面及运输不应对食品生产造成污染，人、物流走向应合理。 应有适当的门禁措施，防止未经批准人员进入。 按照需要划分生产区和生活区。生产区应分为洁净生产区、一般生产区和非食品处理区。一般生产区包括仓储用房、废洁净生产用房、外包用房等，非食品处理区应包括动力、配电等。 洁净 区要 求 有无菌要求但不能实行最终灭菌的工艺或虽能最终灭菌，但灭菌后有无菌操作的工艺应设置洁净生产区。洁净生产区应包括半成品或产品的最后冷却或包装前的存放、处理场所，不能最终灭菌的原料前处理、产品灌封、成型场所，产品最终灭菌后的暴露环境，内包准备室和内包室等。 原料处理不得与成品生产使用同一洁净度。 生产车间内应划出与生产规模相适应的面积和空间作为物料、中间产品、待检品和成品的暂存区， 应严防交叉污染。 检验室应单独设置仓储区分类存储，同一库内不得存放相互影响食品风味的物品。 本项目根据生产特点和实际需要相结合的原则，做好建筑物通风采光、防霉防潮、地面排水等的设计工作。生产车间中打蛋间、灌注间、摊凉间和内包间等洁净度等级要求为十万级；更衣室、洁净通道等洁净度等级要求为三十万级。 五、公用工程 本项目公用配套工程包括给水、排水、供暖、供电等。 1、给水 本项目用水主要为生产用水、生活用水。 （1）生产用水 项目生产用水主要用于鸡蛋干加工过程，生产用水主要为洗蛋用水、蒸制用水、清洗地面用水、清洗设备用水、纯水制备用水、冷却用水、卤制用水、锅炉用水、高温杀菌用水。 ①洗蛋用水：合格的蛋品在打蛋前需要清洗蛋壳表面的污物，鸡蛋清洗在洗蛋池中进行，使用纯水清洗。根据企业提供的相关资料，本项目鸡蛋清洗纯水用量为1m3/天（300m3/年）。排水系数按0.9计，则本项目鸡蛋清洗废水产生量为0.9m3/天（270m3/年），废水中主要污染物为COD543mg/L，BOD5692mg/L，SS573mg/L，NH3-N35mg/L。这部分用水为纯水，由纯水制备装置2#制备的纯水提供。 ②蒸制用水：搅拌好的鸡蛋液蒸制前需要加水，根据建设单位提供资料可知： 100kg鸡蛋液需要3kg的水，本项目鸡蛋液共有2124t的鸡蛋液，需要加63t的纯水，则每天需消耗纯水0.21m3/天，这部分纯水由纯水制备装置2#制备的纯水提供，这部分水可以随蒸煮完后的水蒸气挥发掉，不会产生废水。 ③清洗车间地面用水：根据企业提供的相关资料，地面清洗用水按2L/m2·天计。项目需清洗的生产车间面积为2109m2，则项目车间地面清洗用水量为4.2m3/天（1260m3/年）。这部分用水由污水处理站处理后的废水提供。废水产生率按用水量0.8计，清洗废水产生量3.36m3/天（1008m3/年），废水中主要污染物为COD360mg/L，BOD5160mg/L，SS250mg/L，NH3-N35mg/L。 ④清洗设备用水：需清洗的设备为打蛋机、蛋壳分离机、蛋液搅拌机、灌注机、卤制生产线（机），根据企业提供的相关资料，设备清洗用水量为1.5m3/天（450m3/年）。废水产生率按用水量0.8计，清洗废水产生量为1.2m3/天（360m3/年），废水中主要污染物为COD2000mg/L，BOD5900mg/L，SS700mg/L，NH3-N50mg/L。 ⑤纯水制备用水：项目纯水制备工艺为石英砂+活性炭+离子交换树脂+单级反渗透。根据建设单位提供资料，制水率为75%。本项目纯水制备装置有两套，纯水制备装置1#制备的纯水提供给锅炉用水及高温杀菌用水，纯水制备装置2#制备的纯水提供给鸡蛋清洗用水、蒸制用水、卤制用水、冷却用水和员工餐饮用水。 纯水制备装置1#：锅炉及高温杀菌纯水用量为1.24 m3/天（372m3/年），所以纯水制备装置新鲜水用水量为1.65 m3/天（495m3/年）。浓水产生量为0.41 m3/天（123m3/年）。 纯水制备装置2#：鸡蛋清洗、蒸制、冷却、卤制及员工餐饮纯水用量为2.06m3/天（615m3/年），所以纯水制备装置新鲜水用水量为2.75 m3/天（825m3/年）。浓水产生量为0.69 m3/天（207m3/年）。 纯水制备装置总新鲜水用量为4.4 m3/天（1320m3/年）。浓水产生量为1.1m3/天（330m3/年）。 ⑥冷却用水：蒸煮好的鸡蛋液需要进行冷却脱模，冷却水每天更换2次，每次补水量为0.25m3/次，每日补水量为0.5m3（150m3/年）。废水系数取0.9，则冷却废水为0.45m3（135m3/年）。这部分用水为纯水，由纯水制备装置2#制备的纯水提供。 ⑦卤制用水：项目卤水主要由酱油、盐、味精配置，通过蒸汽加热至75℃左右，可长期使用，不外排。由于加热和部分卤水被蛋品吸收，卤制用水蒸发、损耗量为0.05m3/天，每日补水量为0.05m3，补充的这部分水为纯水，由纯水制备装置2#制备的纯水提供。 ⑧锅炉用水：本项目有1个锅炉，锅炉定额蒸发量分别为2t/h，生产过程采用间接蒸汽加热，蒸汽冷凝回流循环使用，本项目锅炉排污取2%，锅炉每天满负荷运行6小时，纯水制备装置制水率约为75%，锅炉用水补充纯水量为0.24m3/天（72m3/年），由纯水制备装置1#制备的纯水提供。锅炉排污水的产生量为0.24m3/天（72m3/年）。污染物浓度为COD40mg/L、SS70mg/L。 ⑨高温杀菌用水：包装好的鸡蛋干需要进行杀菌，采用的杀菌方式为高温热水杀菌，以便增加鸡蛋干的保质期，由甲醇锅炉提供热源蒸汽，进行间接加热，将全自动蒸汽压力锅中的热水加热至120℃以上。高温杀菌每日用水量为1 m3/天（300m3/年）。这部分用水为纯水，由纯水制备装置1#制备的纯水提供。废水系数取0.9，高温杀菌废水量为0.9 m3/天（270m3/年）。 ⑩绿化用水：本项目绿化用水为1L/m2·天，绿化面积为1000m2，则绿化用水需要1m3/天（300 m3/年），这部分用水由污水处理站处理后的废水提供。 （2）生活用水 依据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），居民生活用水量按100L/人·天计，员工20人，则生活用水总量为2m3/天，600m3/年，废水系数取0.8，则生活废水量为1.6m3/天，480m3/年。餐饮用水量按30L/人·天，每天就餐人数10人，则餐饮用水量约0. 3m3/天，90m3/年，餐饮用水为纯水，由纯水制备装置2#制备的纯水提供。废水系数取0.8，则生活废水量为0.24m3/天，72m3/年。 本项目总用水量为7.9m3/天，2370m3/年，总废水产生量为9.99m3/天，2997m3/年。绿化消耗废水量为300 m3/年，清洗车间地面消耗废水量为252m3/年，剩余废水量为1437m3/年，全部由罐车拉运至周围农田进行灌溉。 2、排水 本项目餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水、生产废水一同进入污水处理站，经处理后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分由罐车拉运至周围农田进行灌溉。本项目给排水平衡见表8、图1。 表8 给排水平衡一览表 序号 项目 新鲜水用水量 （m3/天） 纯水用量 （m3/天） 回用水 （m3/天） 消耗量 （m3/天） 废水量 （m3/天） 用于下一工序用水（m3/天） 1 洗蛋用水 0 1 0 0.1 0.9 0 2 蒸制用水 0 0.21 0 0.21 0 0 3 清洗设备用水 1.5 0 0 0.3 1.2 0 4 纯水制备用水 4.4 0 0 0 1.1 3.3 5 冷却用水 0 0.5 0 0.05 0.45 0 6 卤制用水 0 0.05 0 0.05 0 0 7 锅炉用水 0 0.24 0 0 0.24 0 8 高温杀菌用水 0 1 0 0.1 0.9 0 9 生活用水 2 0 0 0.4 1.6 0 10 餐饮用水 0 0.3 0 0.06 0.24 0 11 绿化用水 0 0 1 1 0 0 12 清洗地面用水 0 0 4.2 0.84 3.36 0 13 周围农田灌溉 用水 0 0 4.79 4.79 0 0 合计 7.9 3.3 9.99 7.9 9.99 3.3 图1 项目水平衡图 （m³/d） 3、供电 本项目用电由供电电网提供，预计用电量35万kwh/年。 4、供暖 本项目采暖由双制空调供给。 5、冷库 本项目生产所用原料为新鲜鸡蛋，需要在冷库里保鲜贮存，根据生产要求，设置不同温度的蛋库进行原料贮存，有常温蛋库、18~20℃的冷库、4~7℃的冷库。蛋库均设置在车间前端， 各蛋库内均设置有托盘等设施。常温蛋库可储存24小时的加工鸡蛋量，18~20℃冷库储存期约 3天。 冷库利用大型空调制冷，制冷剂为R404A，不使用液氨。R404A由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。制冷剂R404A是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂。由于 R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、 HCFC），符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的AI安全等级类别，无毒不易燃。 五、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表9。 表9 主要技术经济指标一览表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 占地面积 m2 7709.44 / 2 鸡蛋干 吨/年 2200 鸡蛋干生产线 3 劳动定员 人 20 厂内设食宿 4 工作制度 / 一班制 每天生产10h，年生产300d 5 项目总投资 万元 350 资金来源建设单位自筹 环保投资 万元 32 / 环保投资占总投资比例 % 9.14 / |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，主要建设一车间、二车间和三车间，项目正在建设中，租赁的办公楼、仓库等配套建筑已建成。经过现场踏勘，存在以下问题： 1.污水处理站处理后的废水去向不合适，现有绿化面积不能完全消耗污水处理站处理后的废水，环评要求一部分废水回用于绿化，一部分废水回用于车间地面清洗，其余部分拉运灌溉周围农田。污水处理站处理后的废水粪大肠菌群数超出城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准限值，环评要求加装臭氧消毒。 2.甲醇储存间无消防器材，环评要求对甲醇储存间地面配备相应的消防器材，房间外设置醒目的防火标志。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地形、地貌 长安区位于东经108°38′-109°14′，北纬33°47′-34°18′。东临蓝田县，南接宁陕县、柞水县，西与户县、咸阳市接壤，北和雁塔区、灞桥区为邻。地势为东原、南山、西川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势大体为东南高西北低，南北长55km，东西宽52km。土壤肥沃，灌溉便利，古人赞之为“资甚美，膏腴之地”。 长安区地势为东原、南山、西部川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势南高北低，东高西低，南北最长处55km，东西最宽处52km。南为秦岭山地，北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔2886.9m），最低点为区境西北角的西江渡（海拔384.7m），高差2500 多米。 本项目建设地点位于西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段，中心坐标为东经109.109607、北纬34.149904。 二、气候、气象 长安属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明，气候温和，秋短春长。一般以1、4、7、10 作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季比较干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，降水约600mm，湿度69.6%，无霜期216 天，日照1377 小时。最冷的1 月份平均气温-0.9℃，最热的7 月份平均气温26.8℃。雨量主要分布在7、8、9 三个月。雨热同期，有利于农作物生长。年平均降雪日为13.8 日，初雪日一般在11 月下旬，终雪日一般在3 月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为1.3～2.6m/s。近年来主导风向为东北风（NE），次主导风向为东东北风（ENE），年静风频率8.0%。风向较为集中，主要流型为NE-ENE 和SSW-WNW，基本未对倒风，风向较为集中。 三、水文特征 ⑴地表水 长安区境内有“八水绕长安”之说中的灞河、沣河、潏河、滈河、浐河、皂河六条河流，水资源较为丰富，河流年平均流量为13.38m3/s，过境河为5.96m3/s，其中沣河干流平均流量8.70m3/s，浐河干流为4.19m3/s，潏河干流4.18m3/s。山区各峪口处多年平均流量在0.5m3/s以上的有库峪、大峪、小峪、太峪、石砭峪、沣峪、高冠峪，长安区的水资源总量为6.17亿m3，即为河川径流量（自产）4.64亿m3，地下水降水补给量1.53亿m3之和。太平峪河为沣河支流，沣河年平均径流量1.5亿m3，7～10月丰水期径流量占全年总量54.7％，12月至翌年3月枯水期径流量占全年总量7.1％。太平裕河流域面积为166km2，多年平均径流量为8091万m3。 ⑵地热资源 长安区境内地热面积达207.5km2，热能储量相当于1324.5万t标准煤热能，主要分布于秦岭北麓，东西长约40km，宽约1.3-1.5km，井水水温40-65℃，是沐浴和医疗的理想水源。 ⑶地下水 地下水资源总量为37453万m3，地表水与地下水之间的重复量为22150万m3。平均产水模数为38.96万m3/平方公里，地下水可开采量为29100万m3。亩均占有水资源量为863m3，人均占有水资源量为656m3。 四、植被及生物多样性 植物资源：长安境内植物资源丰富。主要乔木树木有油松、华山松、雪松、椴、桦、泡桐等60多种；粮食作物以小麦、玉米和水稻为主，还有谷子、豆类、薯类等；经济作物以棉、油菜、蔬菜、瓜果、花卉为主，还有少量的烟、麻等。蔬菜有70多种，很多是历史传统名菜，如东大的莲藕、五星的白菜、韦曲的韭菜、黄良的薹韭、大峪的莴笋等十多个名产。果类主要有苹果、梨、桃、葡萄、李子和柿子。山货特产主要有板栗、核桃、花椒、漆木、黑木耳、松香、桂皮等。植物药材651种，蕴藏总量在1万吨以上，国家统一管理的药材有杜仲，国家重点药材199种。项目评价范围内没有发现受保护的野生动、植物。 动物资源：从动物地理的分布来看，长安位于古北界南缘向东洋界过渡地带，两个区系的动物种群兼而有之。古北界动物多活在海拔2200m以上的高山地带，东洋界动物多生活在中低山地带。野生动物中，鸟类有朱鹮、黑鹳、白冠长尾雉、血雉、锦鸡、红腹角雉等50多种，兽类有20多种，列为国家一类保护动物羚牛、二类保护动物青羊、青鹿、林麝等。两栖类和爬行类有20多种，其中属国家保护的一、二类动物有15种，有中华大蟾蜍、花背蟾蜍、秦岭雨蛙、泽蛙、中国林蛙等。

# 环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 本项目位于陕西省西安市长安区。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价基本污染物环境质量现状采用陕西省生态环境厅办公室于2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况环保快报》中西安市长安区数据及结论。2018年西安市长安区空气质量状况统计表10。 表10 2018年西安市长安区空气质量状况统计数据一览表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 110 70 181.4% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 171.4% 不达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 21.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 52 40 130% 不达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 2100 4000 50% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 177 160 114.4% 不达标 优良天数 185d 优良率 50.7 重度及以上污染天数 39d 空气质量综合指数 6.44 空气质量综合指数排序 44 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1区域达标判断，本项目区域 PM10、PM2.5、O3、NO2不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区。 （2）特征污染物环境现状监测 陕西昌泽环保科技有限公司于2019年11月18日~2019年11月20日对本项目所在区域其他污染物（即氨、硫化氢）在项目试运营期间进行了补充监测，监测时间为三天，监测点在项目厂址下风向郭村布设了1个监测点位，具体监测布点见附图5，监测结果见表11。 表11 特征污染物环境质量现状监测结果一览表 监测点位 监测项目 监测浓度范围（mg/m3） 标准值/（mg/m3） 最大浓度占标率 达标情况 项目地附近郭村 NH3 0.03~0.06 0.2 30% 达标 H2S 0.001~0.004 0.01 40% 达标 臭气浓度 ＜10 / / / 由监测结果可知，项目厂址下风向郭村监测点位NH3、H2S 1小时浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2019年7月24日及2019年7月25日进行，监测时间为两天，分昼间与夜间进行监测，噪声监测点位分布图见附图5，监测结果见表12。 表12 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测地点 2019年7月24日 2019年7月25日 执行标准 昼间 夜间 昼间 | 夜间 昼间 夜间 1#东厂界 53.4 44.4 53.8 44.5 60 50 2#南厂界 55.4 44.4 53.6 43.5 60 50 3#西厂界 54.7 45.3 55.4 46.4 60 50 4#北厂界 56.6 46.5 56.7 46.6 60 50 5#郭村（项目地北边） 边） 52.6 43.1 52.4 43.4 60 50 6#郭村（项目地西南边） 51.5 42.8 52.6 43.2 60 50 声环境现状监测结果表明，厂界和敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标见表13，环境保护目标图见附图2。 表13 主要环境保护目标一览表 环境 要素 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方向 相对厂界距离 经度 纬度 大气环境 郭村 109.109253 34.149952 居民区 人群 《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准 E 1m 寨子沟村 109.113636 34.160114 居民区 人群 N 1175m 西凹村 109.113979 34.162812 居民区 人群 N 1486m 杨魏村 109.118786 34.157486 居民区 人群 EN 1258m 韩家村 109.125051 34.154858 居民区 人群 EN 1508m 师村一村 109.089947 34.164659 居民区 人群 WN 2054m 强家坡村 109.101362 34.157202 居民区 人群 WN 1180m 马连滩村 109.101620 34.153295 居民区 人群 WN 955m 二圣宫村 109.118013 34.146476 居民区 人群 ES 757m 杨家沟村 109.121017 34.142143 居民区 人群 ES 1533m 杜家坡村 109.128227 34.138449 居民区 人群 ES 2062m 东高堡村 109.102135 34.136957 居民区 人群 S 1459m 东高村 109.107199 34.133689 居民区 人群 S 1643m 留公三村 | 109.091234 34.142001 居民区 人群 WS 1932m 留公二村 109.091921 34.139301 居民区 人群 WS 1396m 声环境 郭村 109.109253 34.149952 居民区 人群 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 E 1m |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准； 3、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）4.1.2甲醇锅炉参照天然气锅炉排放限值执行，因此本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3关中地区燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；污水处理站臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级新改扩建要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求。 2、污水处理站废水废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准。 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 4、一般工业固废排放应依据固废鉴别结果相应执行《一般工业固废固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制要求，结合本项目污染物排放情况，本项目污水综合利用不外排，本项目污染物中总量控制项目为NOX。本项目运营过程中总量控制建议指标见表14。 表14 项目总量控制建议指标 污染物类别 污染物名称 总量控制目标（t/年） 废气 NOX 0.0972 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目生产车间正在建设中，施工期环境影响主要体现在施工扬尘、废气影响，施工机械、运输物料车辆噪声影响，施工废水影响和施工固体废物堆放影响，同时场地平整、施工营地和施工便道修建过程中将对局部生态环境产生不利影响。从污染角度分析，项目施工期产污环节见图2。 图2 施工期污染物环节图 二、运营期流程 图3 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 1、洗蛋打蛋：合格的鸡蛋在洗蛋池用纯水清洗，清洗好的鸡蛋在打蛋机中打蛋。本工序主要产生洗蛋废水、噪声、鸡蛋本身的异味和蛋壳渣。 2、蛋壳分离：利用蛋壳分离机将鸡蛋液和蛋壳进行分离，分离后的鸡蛋液进入搅拌机搅拌。本工序主要产生蛋壳渣、噪声、鸡蛋本身的异味。 3、搅拌灌装：将蛋液搅拌均匀，再次精过滤，过滤好的蛋液通过灌装机灌装至模具中。本工序主要产生蛋壳渣、噪声、鸡蛋本身的异味。 4、蒸蛋：将装有蛋液的模具放入蒸煮锅通过蒸汽蒸煮，蒸煮锅由锅炉提供蒸汽。蒸好的鸡蛋干表面光滑、平整，切面无气泡，容易脱模。本工序主要产生鸡蛋加工产生的异味。 5、脱膜卤制：蒸煮成型的鸡蛋干冷却脱模后进入夹层卤锅中，通过蒸汽加热用卤汁对物料进行卤制。卤汁主要由酱油加热至75℃制成，加热由锅炉提供蒸汽。本工序主要产生噪声、 冷却废水和鸡蛋加工产生的异味。 6、烘干：将卤制好的物料通过烘干机烘至恒重。本工序主要产生鸡蛋加工产生的异味。 7、真空包装封口：烘干后的鸡蛋干真空包装。本工序主要产生废包装和噪声。 8、高温灭菌：包装好的物料转至高温杀菌锅杀菌，杀菌锅为蒸汽加热纯水杀菌，蒸汽由锅炉提供。本工序产生的不合格产品表现为涨袋，且量很少，经过再次真空包装后灭菌，可以达到合格。因此，项目不存在不合格产品。 9、冷却风干：杀菌后对物料进行自然冷却，然后风干。 10、检验装箱入库：对物料进行检验，装箱，入库。

主要污染工序 一、施工期污染源分析 施工期环境影响主要为： 1、废气：主要是施工扬尘、施工机械和车辆产生的废气。 2、废水：主要是施工废水和施工人员产生的生活污水。 3、噪声：施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 4、固体废物：主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期污染源分析 1、环境空气污染源 本项目运营期废气其来源主要为锅炉废气、鸡蛋本身及加工过程产生的异味、污水处理站臭气、食堂油烟。 （1）锅炉废气 本项目配置1台燃甲醇蒸汽锅炉，使用甲醇作为燃料，采用低氮燃烧技术，锅炉年运行1800小时（年工作300天，每天运行6小时），年消耗甲醇量合计约400 m3/年。甲醇是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的SO2、NOx和烟尘。由环境保护部函（环函[2015]319号）可知，醇基燃料充分燃烧后会排放一氧化碳、碳氢化合物、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物（见附件8）。2019年7月15日-2019年7月16日陕西昌泽环保科技有限公司对西安市沈师博食品有限公司的甲醇锅炉进行了监测，监测期间锅炉正常运行，监测数据见附件8。项目甲醇燃烧产生的烟气污染物排放情况见表15。 表15 锅炉废气排放情况一览表 污染物 治理措施 有组织排放 排放标准 （mg/m3） 是否 达标 排放量 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 废气 低氮燃烧器+10m高排气筒 2.772×106m3/年 — — — — SO2 / / 未检出 20 / NOx 0.0972t/年 0.054 35 50 达标 烟尘 0.018t /年 0.010 6.7 10 达标 本项目甲醇锅炉烟气中NOx、烟尘由1根10m高排气筒引至所在建筑物楼顶排放后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉污染物浓度排放限值规定，对环境影响较小。 （2）鸡蛋本身及加工过程产生的异味 项目生产过程中，生产车间内蛋品需要经过打蛋、搅拌、蒸煮、卤制、高温灭菌等加热工序处理，蛋品由于加热作用，其中的蛋白质等有机物受热挥发或者分解而产生特殊的气味，产生量较小。项目产生的异味通过无动力风机设施实现通风循环换气，无组织排放，对环境影响很小。 （3）污水处理站臭气 废水处理站在运行过程中，将产生一些臭气，主要含H2S、NH3和其它臭味物质等。本项目臭气主要来源于污水处理池。这部分池体产生的无组织排放或逸出气体逸散到工作环境，不仅对人体有刺激作用，影响员工的身体健康。同时，臭气中的硫化氢等腐蚀性气体还会严重污染厂内设备，缩短其使用寿命。 根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（青岛理工大学学报，第33卷第二期），各处理工段恶臭污染物产生源强见表16， 本项目恶臭污染物产生源强见表17。 表16 各处理工段恶臭污染物产生源强 构筑物名称 NH3（mg/s·m2） H2S（mg/s·m2） 预处理工段 0.092 0.12 生化处理工段 0.018 0.0045 污泥处理工段 0.085 0.022 表17 本项目污水处理站构筑物恶臭污染源强一览表 构筑物名称 污染单元面积（m2） 恶臭污染物产生量 NH3（kg/h） H2S（kg/h） 预处理工段 77 0.000000002 0.0000000026 生化处理工段 5.7 0.000000000029 0.0000000000071 污泥处理工段 13.9 0.00000000033 0.000000000085 总计 96.6 0.000000002359 0.0000000026921 （4）食堂油烟 项目设员工食堂，提供员工三餐，员工共计20人，食堂厨房在烹炒菜过程中会产生一定量的油烟废气。经类比调查，食用油用量约20g/人•天，则项目食堂日消耗食用油0.4kg，年消耗食用油120kg，一般油烟挥发量总占耗油量的2～4%，平均为2.83%，则油烟废气产生量约3.4kg/年、11.4g/天。食堂设2个基准灶头，每天加工4小时，则油烟废气产生量约2.85g/h，产生浓度为0.71 mg/m3。食堂厨房油烟废气应采用油烟净化器处理，去除率要求达到60%以上，配套风机风量按4000m3/h计，则油烟废气排放量为1.4kg/年，排放浓度0.3mg/m3。项目油烟排放量估算表见表18。 表18 项目油烟排放量估算表 类型 规模 耗油量(t/年) 油烟排放量(t/年) 油烟排放浓度(mg/m3) 食堂 20人 0.12 0.0014 0.3 标准限值 / / / 2.0 2、水污染源 本项目废水主要为生产废水、生活污水。项目生产废水主要为洗蛋废水、清洗设备废水、纯水制备产生的浓水、冷却废水、锅炉废水，生活污水主要为员工生活污水和餐饮废水。项目总废水产生量为9.99m3/天，2997m3/年。餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水、生产废水一同进入污水处理站，经处理后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分利用罐车拉运至周围农田灌溉，不外排。 本项目污水处理站处理能力为12m3/天，工艺流程如下图所示： 图4 污水处理站工艺流程图 2019年8月2日-2019年8月7日及2019年8月21日-2019年8月27日陕西昌泽环保科技有限公司对西安市沈师博食品有限公司污水处理站进出口水质分别进行了监测，监测报告见附件6。通过污水处理站进出口水质监测报告可知，污水处理站进口浓度及产生量情况见表19。 表19 项目生活污水污染物产生情况 项 目 pH 色度 TP TN 动植物油 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群数 COD BOD5 SS NH3-N 污水处理站进口 综合废水 废水产生量(m3/年) 2997 m3/年 产生浓度(mg/L) 8.35（无量纲） - 0.04 13.15 - - - 490 MPN/L 259 108 56 6.814 产生量 （t/年） / / 0.0001 0.039 / / / 1.47×109 MPN个 0.776 0.324 0.168 0.020 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于打蛋机、蛋壳分离机、蛋液搅拌机、卤制生产线等，噪声源强65～80dB(A)。 表20 噪声源噪声值 序号 设备名称 数量（台） 源强dB（A） 降噪措施 降噪后dB（A） 1 蛋液搅拌机 3 65 合理布局、低噪设备、厂房隔声、 基础减震、定期检查保养设备 50 2 包装机 6 78 63 3 打蛋机 3 72 57 4 蛋壳分离机 3 68 53 5 卤制生产线 3 66 51 6 污水处理装置 1 70 55 4、固废 本项目所需的主要原料为鲜鸡蛋，由合格的供应商提供，鲜鸡蛋质量符合《食品安全国家标准 蛋与蛋制品》（GB2749-2015）中相关要求，不合格或损坏鸡蛋由供应商回收处理，因此本项目无不合格原料。本项目产生的固体废弃物主要包括蛋壳渣、定期更换的离子软化树脂、厨房废油脂、生活垃圾、污水站污泥。 （1）蛋壳渣 根据建设方提供资料，项目原材料鸡蛋的用量为2360t/年，蛋壳约占鸡蛋总重量的10%，则蛋壳渣产生量约为236t/年。蛋壳为湿蛋壳，用桶收集后，暂存于一般固废暂存间，一般固废暂存间位于厂区办公楼一层西北侧，面积约为6m2。蛋壳渣每2天拉运一次，定期外售。 （2）定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 来源于纯水制备时产生的定期更换的离子软化树脂和反渗透膜，离子交换树脂产生量约为0.02t/年，反渗透膜产生量约为0.01 t/年， 全部交由供货商回收，不外排。 （3）厨房废油脂 项目食堂耗油量为120kg/年，油水分离器可以去除80%的油污，则厨房废油脂产生量96kg/年，交由专业油脂处理单位处理。 （4）生活垃圾 项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计，则预计日产生生活垃圾10kg，年产2.6t。生活垃圾集中至厂区内的垃圾收集箱，然后由当地环卫部门集中收集后统一进行卫生填埋处理。 （5）污水站污泥 项目污泥产量为1t/年，污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置。 固体废物分析结果见表21。 表21 固体废物分析结果表 单位：t/年 序号 名称 产生量（t/年） 处理措施 特性 1 蛋壳渣 236 一般固废暂存间暂存，定期外售 一般固废 2 定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 0.02，0.01 全部交由供货商回收， 不外排。 3 厨房废油脂 0.096 交由专业油脂处理单位处理 4 污水处理站污泥 1 污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置 5 生活垃圾 2.6 交由环卫部门统一处理

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉 废气 | NOx | 35mg/m3 | 0.0972t/a | 35mg/m3 | 0.0972t/a |
|  |  | 烟尘 | 6.7mg/m3 | 0.018t/a | 6.7mg/m3 | 0.018t/a |
|  | 污水处理站臭气 | NH3 | / | 0.000007kg/a | / | 0.000007 kg/a |
|  |  | H2S | / | 0.000008kg/a | / | 0.000008 kg/a |
|  | 厨房 油烟 | 油烟 | 0.71mg/m3 | 0.0034t/a | 0.3mg/m3 | 0.0014t/a |
| 水 污染物 | 废水 | PH | 8.35（无量纲） | / | 0 | 0 |
|  |  | TP | 0.04 mg/L | 0.0001t/a | 0 | 0 |
|  |  | TN | 13.15 mg/L | 0.039t/a | 0 | 0 |
|  |  | COD | 259mg/L | 0.776t/a | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 108mg/L | 0.324t/a | 0 | 0 |
|  |  | SS | 56mg/L | 0.168t/a | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 6.814mg/L | 0.020t/a | 0 | 0 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 490 MPN /L | 1.47×109 MPN个 | 0 | 0 |
| 固体 污染物 | 生产 过程 | 蛋壳渣 | 236t/年 | 一般固废暂存间暂存，收集后定期外售 |
|  |  | 定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 | 0.02t/年，0.01 t/年 | 全部交由供货商回收， 不外排 |
|  |  | 厨房废油脂 | 0.096t/年 | 交由专业油脂处理单位 处置 |
|  |  | 污水处理站 污泥 | 1t/年 | 污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 2.6t/年 | 交由环卫部门统一处置 |
| 噪声 | 主要来源于生产车间设备运行过程，各设备源强在65～80dB(A)之间。 |
| 其他 | 本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，目前企业周围为工业企业、居民，无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。只要在项目实施过程中切实做好废气、废水达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，则项目的建设对生态的影响不大。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、环境空气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气等。 （1）施工扬尘 项目施工期间，土石方开挖会破坏地表结构，在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，造成地表扬尘污染，建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成扬尘污染，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短以及土质结构、天气条件等诸多因素有密切关系，是一个复杂难于定量的问题。 另外，散放的建筑材料，如石灰、水泥、沙子等也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。从某施工场地实测资料可以看出：施工场地及其下风距离50m范围内，环境空气中TSP超标0～3.17倍；施工场地至下风距离50m～100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0～1.2倍；100m至下风距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 表22 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位 上风向 下风向 1号点 2号点 3号点 4号点 5号点 距尘源距离（m） 20 10 50 100 200 浓度值（mg/m3） 0.244～0.269 2.176～3.435 0.856～1.491 0.416～0.513 0.250～0.258 标准值（mg/m3） 1.0（参考无组织排放监控浓度值） 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处，若不采取屏蔽措施势必会对其产生影响，故该工程四周应设施工围栏。在采取以上措施后，项目建设期间扬尘产生的影响相对较小。 （2）道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其他排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。施工场地道路路面如未硬化，在施工物料、土石方运输过程中均会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程中，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量见表23。 表23 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车速 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 1.0 （kg/m2） 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15（km/h） 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 从上表可以看出，同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 （3）施工机械废气 施工机械和运输车辆运行将产生尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx及碳氢化合物等，间断运行工程在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染。 （4）施工扬尘防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），坚持“点、线、面”联动，整治城市面源污染，等要求，以细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）作为防治重点。为了避免施工扬尘对评价范围内大气环境造成污染，环评要求建设单位在施工期间采取以下控制措施： ①加强现场管理，做到标准化施工和文明施工 在项目开工前，建设（施工）单位应向环保部门提交扬尘污染防治方案。 采取配置工地滞尘防护网、建设施工围墙（不低于1.8米）和道路硬化等措施，平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防治扬尘污染的作业方式。 ②保持施工场地路面清洁 通过及时清扫、对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，减少施工扬尘。 施工期间运输建筑垃圾的车辆要加蓬盖，防止建筑垃圾撒落，同时要及时清扫施工场地及施工道路，并且要洒水，减少地面和道路的粉尘量，控制运输车辆产生的二次扬尘。 ③对运输车辆车速进行限制，控制扬尘。 据有关资料，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此，要求项目施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，建议行驶速度不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度情况下的1/3。 ④施工场地洒水抑尘，避免大风天气作业 施工过程中对施工场地进行洒水抑尘。每天洒水4~5次可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m。易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、搅拌等施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施。 避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，并加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤工地内应当设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁；建筑工程的工地施工现场路面、作业区必须进行地面硬化，工地出入口5米范围内硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 ⑥按照围挡、覆盖、冲洗、硬化、密闭、洒水“6个100%”和施工围档、出入口道路硬化与基坑坡道处理、自动冲洗设备安装与使用、远程视频监控安装与使用、清运车辆密闭、拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业、裸露地面与拆迁垃圾覆盖“7 个到位”的管理标准，扎实有效地做好建设工地扬尘治理工作； （5）施工机械、车辆尾气污染控制措施 运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域环境空气质量的影响，措施可行。 2、施工期废水 项目施工期废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。其中，生产废水主要污染物为SS；生活污水是施工人员的盥洗水等生活排水。预计本项目施工作业高峰期人数为20人，施工人员生活用水量按每人每天50L计算，污水产生系数按0.8计，项目生活污水日排放量约为0.8m3/天，主要污染物为COD、SS、氨氮等。 本项目施工人员生活污水经临时防渗旱厕收集，由附近村民清运堆肥，不外排。施工生产废水水质较为简单，要求设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程或场地喷洒等。 3、施工噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》等有关规定，控制城市环境噪声污染，对施工期间场界噪声限值要求执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相关要求。 （1）主要噪声源分析 施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，包括各种轻重型运输车、土石方开挖阶段的推土机、挖掘机、装载机，打桩阶段的打桩机，以及结构装修阶段的电焊机、电锯等。这些机械的噪声值多在80~95dB（A）之间，其中打桩机的噪声高达100dB（A），属于高强度噪声源间断性排放噪声。 （2）施工噪声预测结果及分析 ①项目施工一般为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。 从表24可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，对空旷地带声传播距离较远，尤其以振捣棒影响范围最大，昼间至56m外噪声值才能达标；其他影响较大的噪声源推土机、电锯等昼间最大影响范围在45m内，夜间在281m内。 表24 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工阶段 设备名称 声级 dB（A） 距声源 距离（m） 评价标准dB（A） 最大超标范围（m） 昼间 夜间 昼间 夜间 土石方 阶段 翻斗机 83～89 3 75 55 15 178 推土机 90 5 75 55 29 281 装载机 86 5 75 55 18 178 挖掘机 85 5 75 55 16 160 主体工程阶段 电锯 103 1 70 55 45 252 空压机 92 3 85 / 7 / 道路恢复阶段 压路机 86 5 65 55 38 120 振捣棒 93 1 65 55 5 15 平地机 86 15 85 / 17 / 结合预测计算结果和类比监测调查，由于施工机械一般都被布置在施工场地内远离周围敏感点一侧，施工场界昼间噪声值一般可以达标，但部分施工机械运行时，如电锯产生的噪声将会导致基础阶段和结构阶段昼间场界超标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象；为此工程应严格控制高噪声设备的运行时间，并按照（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，严禁夜间施工（夜间22：00~06：00）。 ②施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75~85dB（A），属间断运行且运输量有限，加上车辆通过居民区时禁止鸣笛并减小车速，因此运输车辆产生噪声污染是暂时的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工渣土、废弃的各种建筑材料和少量施工人员生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期间预计生活垃圾产生量为10kg/天（按施工人数为20人，0.5kg/人·天），生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运，对周围环境影响较小。 （2）建筑垃圾 项目施工建筑垃圾包括基础开挖及土建工程产生的砂土、石块等杂物。 根据《环境卫生工程》（2006）中的（建筑垃圾产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积建筑垃圾产生量为20-50kg/m²，本项目总建筑面积1054m2，建筑垃圾平均产生量约35kg/m²，则本项目施工期共计产生建筑垃圾约36.9t，施工期建设方应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分需有资质的渣土运输车队统一运至建筑垃圾处置场统一处置。 二、运营期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目运营期废气其来源主要为锅炉废气、鸡蛋本身及加工过程产生的异味、污水处理站臭气、食堂油烟。 （1）锅炉废气 本项目配置1台2t/h燃甲醇蒸汽锅炉，使用甲醇作为燃料，甲醇是清洁能源，采用低氮燃烧技术，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的NOx和烟尘。 1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表25 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表26 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值(μg/m³) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NOx 二类限区 一小时 250.0 2）污染源参数 表27 主要废气污染源参数一览表 污染源名称 排气筒底部中心坐标(°) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度(m) 内径(m) 温度(℃) 流速(m/s) NOx PM10 点源 109.1044 34.1510 477.00 10.00 0.36 98 4.2 0.054 0.010 3）估算模型参数 估算模式所用参数见下表。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.0 最低环境温度 -10.0 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/m / 岸线方向/° / 污染源计算结果 表29 污染源计算结果表 下风向距离 (m) 点源 NOx浓度(mg/m³) NOx占标率(%) PM10浓度(mg/m³) PM10占标率(%) 10.0 0.00077 0.31 0.00014 0.04 50.0 0.00471 1.88 0.00087 0.20 100.0 0.00540 2.16 0.00100 0.22 141.0 0.00600 2.40 0.00111 0.24 200.0 0.00563 2.25 0.00104 0.24 300.0 0.00452 1.81 0.00084 0.18 400.0 0.00384 1.54 0.00071 0.16 500.0 0.00336 1.34 0.00062 0.14 600.0 0.00300 1.20 0.00056 0.12 700.0 0.00272 1.09 0.00050 0.12 800.0 0.00246 0.98 0.00046 0.10 900.0 0.00228 0.91 0.00042 0.10 1000.0 0.00218 0.87 0.00040 0.08 1100.0 0.00207 0.83 0.00038 0.08 1200.0 0.00196 0.78 0.00036 0.08 1300.0 0.00185 0.74 0.00034 0.08 1400.0 0.00175 0.70 0.00032 0.08 1500.0 0.00165 0.66 0.00031 0.06 1600.0 0.00156 0.62 0.00029 0.06 1700.0 0.00148 0.59 0.00027 0.06 1800.0 0.00141 0.57 0.00026 0.06 1900.0 0.00139 0.55 0.00026 0.06 2000.0 0.00135 0.54 0.00025 0.06 2100.0 0.00132 0.53 0.00025 0.06 2200.0 0.00129 0.51 0.00024 0.06 2300.0 0.00125 0.50 0.00023 0.06 2400.0 0.00122 0.49 0.00023 0.06 2500.0 0.00119 0.47 0.00022 0.04 下风向最大浓度（(mg/m³) 0.00600 0.00111 下风向最大浓度出现 距离（m） 141 141 4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下: 表30 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m³) Cmax(mg/m³) Pmax(%) D10%(m) 点源 NOx 250.0 0.00600 2.40 / 点源 TSP 900.0 0.00111 0.24 / 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOx的Pmax值为2.40%，Cmax为0.006mg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 本项目锅炉废气中NOx、烟尘均可以达标排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放浓度限值标准要求，锅炉废气经 10m 高排气筒排放，对周围环境影响较小。 （2）鸡蛋本身及加工过程产生的异味 项目生产过程中，生产车间内蛋品需要经过打蛋、搅拌、蒸煮、卤制、高温灭菌等加热工序处理，蛋品由于加热作用，其中的蛋白质等有机物受热挥发或者分解而产生特殊的气味，产生量较小。项目产生的异味通过无动力风机设施实现通风循环换气，无组织排放，对环境影响很小。 （3）污水处理站臭气 污水处理站运行时产生恶臭气体，主要成分为氨、硫化氢。 ①估算模型 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型AERSCREEN分别计算项目污染源的最大环境影响，再按评价工作分级判据进行分级。 ②污染源强 表31 面源排放参数 名称 面源起点坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h) X Y NH3 H2S 污水 处理站 -76 -61 477 14 6.9 -45 3 3000 正常 0.000000002359 0.0000000026921 ③估算模型参数 表32 估算模型参数 选项 参数 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④主要污染源估算模型计算结果 表33 估算模型计算结果表 污染源 污染物 Cmax(µg/m³) Pmax(%) 距源距离（m） D10% 污水处理站 NH3 0.0000243 0.00 10 / H2S 0.0000277 0.00 10 / 由上述估算结果可知，NH3和H2S最大落地浓度出现在下风向10m处，NH3最大落地浓度为0.0000243µg/m³，最大占标率为0.00；H2S最大落地浓度为0.0000277µg/m³，最大占标率为0.00；NH3和H2S最大落地浓度均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。通过喷洒除臭剂抑制臭气后，污水处理站恶臭气体对周围环境影响较小。 （4）食堂油烟 项目在食堂油烟排放口设置油烟净化设施，引至楼顶排放，净化效率为60%，经过处理后厨房油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 中小型标准要求。 2、水环境影响分析 （1）废水产生及排放分析 本项目废水主要为生产废水、生活污水。项目生产废水主要为洗蛋废水、清洗设备废水、纯水制备产生的浓水、冷却废水、锅炉废水等，生活污水主要为员工生活污水和餐饮废水。项目总废水产生量为9.99m3/天，2997m3/年。 2019年8月2日-2019年8月7日及2019年8月21日-2019年8月27日陕西昌泽环保科技有限公司对西安市沈师博食品有限公司污水处理站进出口水质分别进行了监测，通过监测报告可知，本项目废水经过污水处理站处理后可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准。污水处理站处理后的废水中的粪大肠菌群数超出《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质的标准限值。所以，环评要求加装臭氧消毒，消毒后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，剩余废水量为1437 m3/年，由罐车拉运至周围农田进行灌溉，拉运灌溉协议见附件10。 污水处理站污染物进出口浓度及产、排量情况见表34。 表34 项目生活污水污染物产生及排放情况 项 目 pH 色度 TP TN 动植物油 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群数 COD BOD5 SS NH3-N 污水处理站 进口 综合 废水 废水 产生量 (m3/年) 2997m3/年 产生浓度(mg/L) 8.35（无量纲） 1倍 0.04 13.15 - - - 490MPN/L 259 108 56 6.814 产生量 （t/年） / / 0.000 1 0.039 / / / 1.47×109MPN个 0.776 0.324 0.168 0.02 污水处理站处理效率 4% - 50% 80% - - - 0 97% 96% 82% 61% 臭氧消毒去除效率 - - - - - - - 99.4% - - - - 污水处理站 出口 综合 废水 废水 出水量 (m3/年) 2997m3/年 排放浓度(mg/L) 8（无量纲） 1倍 0.02 2.63 未检出 未检出 未检出 3个/L 9 4.2 10 2.63 排放量 （t/年） / / 0.00005 0.0079 / / / 8.99×106 MPN个 0.027 0.013 0.03 0.007 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002 标准浓度(mg/L) 6~9 30 - - - - 1 3个/L - 15 1500 10 《农田灌溉水质标准》GB5084-2005 标准浓度(mg/L) 5.5~8.5 - - - - - 8 4000个/100mL 200 100 100 / 废水中主要污染因子为：PH、TN、TP、COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数。污水处理站对污水中各污染物的去除率分别约为PH：4%、TN：50%、TP：80%、 COD：97%，BOD5：96%，SS：82%，臭氧消毒对粪大肠菌群数去除率约为90%；则项目废水经污水处理站处理及臭氧消毒后各污染物浓度分别为PH：8（无量纲）、TN：0.02mg/L、TP：2.63mg/L、COD：9mg/L，BOD5：4.2mg/L，SS：10mg/L，NH3-N：2.63mg/L，粪大肠菌群数：3个/L。 餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水、生产废水一同进入污水处理站，经处理后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分由罐车拉运至周围农田进行灌溉。因此本项目运营期产生的废水不会对区域地表水环境质量造成明显影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），下表水环境影响型建设项目评价等级判定表分析，由于本项目生产废水回用，不外排，故本项目的地表水环境影响评价类别属于三级B类。 表35 水环境影响型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或者W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 - （2）本项目废水经污水处理站处理后全部综合利用的可行性分析 ①本项目污水处理站处理能力为12 m3/天，进入污水处理站处理的废水量为9.99 m3/天，因此，污水处理站处理本项目运营期产生的生产废水和生活废水是可行的。 废水经过污水处理站处理及臭氧消毒处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质和道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准，对周围环境影响不大。 ②本项目污水处理站已建成，采用“一体化”工艺，经臭氧消毒后的废水水质可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准。由此可知，经污水处理站处理及臭氧消毒后的废水水质可以满足地面冲洗、绿化、农田灌溉用水水质要求。 ③本项目车间地面清洗消耗废水量为0.84 m3/天，252m3/年；绿化消耗废水量为1m3/天，300m3/年；剩余废水量为4.79m3/天，1437m3/年。根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2014）中表1可知，长安区属于关中南部平原区，长安区主要种植作物为小麦，根据（陕西省地方标准 DB 61/T 943-2014）中表47可知，小麦灌溉用水定额为80 m3/亩·年，西安市沈师博食品有限公司已与程秀梅签订租地用水灌溉协议（见附件11），灌溉面积为20亩，20亩地灌溉用水需要1600 m3/年，本项目剩余废水量可以全部用于周围农田灌溉。因此，本项目产生的废水全部综合利用是可行的。 本项目废水的排放情况见下表： 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 废水 类型 污染物 类型 排放 去向 排放 规律 污染治理 设施 排放口 编号 排放口 设置是否符合 要求 排放口类型 编号 名称 工艺 1 生产废水 PH、COD、BOD5、SS、NH3-N 不外排 间断排放，排放期间 流量 稳定 TW001 污水处理站 一体化+臭氧消毒 DW001 √ 是 □否 □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 √车间或车间处理设施排放口 2 生活污水 PH、COD、BOD5、SS、NH3-N 不外排 间断排放，排放期间 流量 稳定 TW001 污水处理站 一体化+臭氧消毒 DW002 √ 是 □否 √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □车间或车间处理设施排放口 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强在65~80dB(A)之间，各设备噪声源强见表20。 （2）防治措施 本项目拟采取以下治理措施： ①合理安排高噪声设备的布置； ②高噪声设备安装减振垫。 （3）预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标。 噪声叠加公式： 式中：——预测点处的等效声级，dB(A)； ——第个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 室外声源 采用衰减公式为： 式中：Lp(r) —声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0) —参考位置的声压级，dB(A)； (L —为各种因素引起的声衰减量，dB(A)； r —声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 具体的厂界噪声排放预测结果见表37，噪声源分布图及等声级线图见图2。 表37 厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 位置 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 郭村5# 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 贡献值dB(A) 36.1 35.2 50.3 31.7 51.2 厂界噪声监测值 53.8 55.4 55.4 56.7 52.6 叠加值dB(A) / / / / 54.97 标准限值 60 60 60 60 60 图2 噪声源分布图及等声级线图 由上述预测结果可知，项目厂界四周昼间噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，郭村噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括蛋壳渣、定期更换的离子软化树脂和反渗透膜、厨房废油脂、生活垃圾、污水站污泥。蛋壳渣经桶收集后暂存于一般固废间，定期外售；定期更换的离子软化树脂和反渗透膜全部交由供货商回收，不外排；厨房废油脂交由有资质的单位回收处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运；污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。 5、地下水环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（地下水环境影响评价行业分类表），本项目属于“107 其他食品制造，除手工制作和单纯分装外的”，确定为“Ⅳ类”，确定为“Ⅳ类”。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》总则，“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，故本项目不需要开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为污染影响类项目，项目属Ⅳ类项目。根据导则，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险评价 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对项目涉及的危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 当存在多种危险物质时，按下列公式计算物质总量与其临界量Q： 式中：q1，q2….. qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2….. Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100； 本项目可能发生风险事故的风险物质最大储存量、临界量以及重大危险源辨识见表38。 表38 本项目实际主要危险化学品 名称 CAS号 储存方式 本项目最大贮存量（t） 临界量（t） Q值 甲醇 67-56-1 储罐 6 10 0.6 经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 表39 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 由表可知，本项目环境风险潜势为I，根据导则要求，对风险环境做简单分析。由于本项目贮存量较少，且处于封闭容器，因此，在做好防漏防火等防范措施后可将风险降至最低，对周围环境影响较小。 （2）评价依据环境风险类型及危害分析 根据对项目的物质和生产系统危险性的识别，项目可能发生的突发环境风险事件类型及危害分析见表40： 表40 项目环境风险类型及危害分析一览表 风险单元 危险设备 事故种类 产生原因 危害后果分析 甲醇 储存设备 泄露、火灾 容器损坏 发生泄漏、火灾、爆炸后形成的烟气，对大气环境的影响 （3）风险分析 本项目生产中原辅料涉及甲醇，储存于专门的储存间内，在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在非正常生产情况或意外事故状态下，才有可能导致甲醇泄漏，从而导致火灾的发生，项目甲醇储存区可能发生的风险事故的类型主要是火灾、爆炸等。本评价将对上述事故引发的影响制定相关处理措施。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①事故防范措施 a. 厂区建立完善甲醇存放管理制度，有专人负责进行管理。 b. 甲醇储罐存放于地底下，周围设置1m高围堰，甲醇储存间有专人管理。厂区内设有应急事故池。 c. 甲醇燃料储存间地面已进行防腐、防渗、防火、防泄漏措施。 本次环评要求： a. 发生火灾事故时，应及时采取相应的灭火措施，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后将救援产生的废物交由有资质单位处理。 b.发生爆炸事故时，应及时疏散厂内员工，必要时启动事故应急预案，及时疏散周围的居民。 c.事故发生时，救援人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 d.一旦产生甲醇泄露，应采取关闭阀门、停止作业、减负荷运行等措施，并迅速撤离泄露污染区人员至上风处，加强泄露区通风，禁止明火和热源，尽快查明泄露原因并切断泄漏源，喷雾状水稀释、溶解，也可在现场施放大量水蒸气和氮气，破坏燃烧条件。 e.甲醇燃料储存间配备消防器材，房间外设置醒目的防火标志。 ②事故应急预案 本项目应根据生产特点和事故隐患分析，制定突发事故应急预案。本次环评提出的应急预案大纲见表41。 表41 事故应急预案大纲 序号 项目 内容及要求 1 总则 简述企业全部原辅材料、产品、中间产品等性质，在辨识是否构成重大危险源的基础上，阐述可能产生的突发事故。 2 危险源概况 详述本项目危险源的数量及分布。 3 应急计划区 物料储存区 4 应急组织 ①企业最高领导是负责安全的第一责任人，针对每个可能的危险源，指定相应的安全责任人。 ②设立厂指挥部，负责发生事故时进行现场的全面指挥。 ③组织救援队伍：负责事故的控制、救援、善后处理。 ④设立地区指挥部：负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 ⑤厂区应设置环保部门，发生事故排放时及时查明原因，进行维修。 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施、设备与材料 生产装置： ①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 ②防易燃物质泄露、扩散，主要为围堰、应急事故池。 7 应急通讯、通知和交通 ①设置应急电话一部，便于发生事故时和外界联系。 ②生产车间设置公告栏，明确事故易发工段。 ③厂区及车间应设立紧急出口，便于人员疏散。 8 应急环境监测及事故评估 ①由专业队伍负责对事故现场进行勘查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ②厂区环保科应具备常规监测的设备和掌握监测方法。 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 ①控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，泄漏时及时消除现场泄漏物，降低危害。 ②控制邻近区域着火区域，控制和消除污染措施和相应设备。 10 应急计量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 ①发生泄漏事故时，根据事故后评估影响到厂区附近的区域人群时，事故处理人员应组织附近人员进行撤离及救护。 ②发现因本项目事故造成邻近区域人员健康危害时，应由组织救援队伍组织对受害人员的救护。 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 12 人员培训及演练 应急计划制定后，平时安排人员培训和演练。 13 公众教育和信息 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （5）环境风险评价结论与建议 本项目的主要危险物质为甲醇，储存量较小，Q＜1，存放周期较短，危险单元为危险物质储存区，一旦发生事故，将对大气环境、地表水环境产生影响。在正常运行过程中，加强对风险物质的管理，规范员工的操作规程，对各项净化设施和风险防控措施进行管理和维护，设置应急事故池，保证事故状态下，废水不出厂。 项目应落实本报告相关要求，制定一套完善的事故风险防范措施和应急预案，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，本项目在认真落实环评提出的环境风险防范措施后，可以在最大程度上降低事故的发生率。项目的环境风险在可接受范围之内，因此从风险角度分析本项目是可行的。建设项目环境风险简单分析内容表如表42。 表42 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 鸡蛋干生产加工建设项目 建设地点 陕西省 西安市 长安区 鸣犊街办 地理坐标 经度 109.109607 纬度 34.149904 主要危险物质及分布 甲醇储罐存放于专门的储存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 发生泄漏、火灾、爆炸后形成的烟气，影响大气环境 风险防范措施要求 甲醇燃料储罐区域做好防腐、防渗、防火、防泄漏等措施，甲醇储罐周围设置围堰，设置应急事故池。 填表说明 本项目产生的风险为火灾、爆炸，甲醇储存量较小，环境风险在可接受范围之内。 7、环境管理与监测计划 （1）环境管理 本项目日常生产中应把环境管理工作纳入企业管理体系中，制定健全环境管理制度，明确具体管理人员、职责，并逐级落实岗位责任制。运营中要突出环境空气和噪声的管理，做到达标排放。加强环保管理，确保环保设施正常、稳定运行。 （2）环境监测 ①环境监测工作组织 本项目运营期应对污染源进行定期监测，企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托当地环境监测站进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ②运营期监测计划 根据本项目运营期的环境污染特点，环境监测主要包括对大气、水、噪声定期监测。具体见表43。 表43 运营期环境监测计划 序号 类别 监测点位 监测项目 监测频次 1 污染源监测 噪声 各厂界 LAeq 每年进行1次 2 废气 锅炉排气筒 SO2、NOx、烟尘 每年进行1次 厂区上风向1个点，下风向3个点 NH3、H2S 每年进行1次 3 废水 污水处理站总排口 COD、BOD5 、SS、NH3-N 每年进行1次 7、环保投资 本项目环保投资共32万元，占项目总投资的9.14%，环保投资明细详见表44。 表44 环保投资估算 序号 项目 环保措施 投资金额（万元） 1 废气防治 生产车间产生的蛋品本身及加工产生的异味，通过无动力风机设施实现通风循环，气体无组织排放。 1.5 锅炉使用甲醇，采用低氮燃烧技术，废气通过10m高排气筒排放。 5 污水处理站臭气经过喷洒除臭剂抑制臭气无组织排放 0.5 食堂油烟通过油烟净化装置处理达标后引至楼顶排放 0.5 2 废水防治 污水处理站+臭氧消毒 21 3 噪声防治 减振垫、隔声罩等 2 4 固废防治 收集桶、垃圾桶、一般固废暂存间 1.5 合计 32 8、污染物汇总表 项目污染物排放清单见表45。 表45 主要污染物排放清单 类别 污染源 污染物名称 排放量 kg/年 总量指标 kg/年 环保措施及除尘效率 排污口信息 执行标准 废气 锅炉 废气 NOx 97.2 97.2 10m高排气筒1个+低氮燃烧器 排气筒1# 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 烟尘 18 / 污水处理站 NH3 0.000007 / 喷洒除臭剂 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建要求 H2S 0.000008 / 厨房 油烟 油烟 1.4 / 油烟净化器+排气筒1个（效率60%） 排气筒2# 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求 废水 生产废水、生活污水 PH 0 / 污水处理站+臭氧消毒 / 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准 TP 0 / TN 0 / COD 0 / BOD5 0 / SS 0 / NH3-N 0 / 粪大肠菌群数 0 / 噪声 设备 噪声 / / 隔声、减震 厂界 四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生产过程 蛋壳渣 236 / 暂存于一般固废间，定期外售 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013） 定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 0.02.0.01 / 全部交由供货商回收，不外排。 / 厨房废油脂 0.096 / 交由专业油脂处理单位处理 / 污水处理站 污泥 1 / 污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置 / 生活 生活垃圾 2.6 / 交由环卫部门统一处理 / 工程组成 本项目总占地面积7709.44m2，主要建设生产车间、仓库、冷库、锅炉房、办公楼等，生产车间内建设鸡蛋干生产线。 生产规模 年产鸡蛋干2200吨 原材料 主要原材料为鸡蛋、酱油、味精等 项目环境保护设施清单见表46。 表46 环境保护设施清单 项目 污染环节 环保措施 验收位置 执行标准 废气 锅炉废气 10m高排气筒1个+低氮燃烧器 锅炉房 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 污水处理站 喷洒除臭剂 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建要求 厨房油烟 油烟净化器+排气筒1个（效率60%） 厨房 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 废水 生产废水、生活污水 污水处理站1个+臭氧消毒 污水处理站 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准 固废 蛋壳渣 收集后外售 / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013） 定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 全部交由供货商回收，不外排。 厨房废油脂 交由专业油脂处理单位处理 污水处理站污泥 污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置 生活垃圾 交由环卫部门统一处理 环境管理 设立环境管理机构、健全环境管理制度、落实环境管理措施，确认企业实行例行监测

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 锅炉 废气 | NOx、烟尘 | 10m高排气筒1个+低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建要求 |
|  | 厨房 油烟 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒1个（效率60%） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求 |
| 水 污染物 | 生产和生活 | 生产废水、生活污水 | 污水处理站+臭氧消毒 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准 |
| 固体废弃物 | 生产 过程 | 蛋壳渣 | 一般固废暂存间暂存，收集后定期外售 | 固废经收集处置后，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 定期更换的离子软化树脂和反渗透膜 | 全部交由供货商回收，不外排。 |  |
|  |  | 厨房废油脂 | 交由专业油脂处理单位处理 |  |
|  |  | 污水处理站 污泥 | 污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 在采取有效隔声降噪措施基础上，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强环保管理，尽量减少对生态环境的影响程度，加强员工的环境保护意识。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 鸡蛋干生产加工建设项目位于西安市长安区鸣犊街办郭村半引路南段，中心坐标为东经109.109607、北纬34.149904。项目总占地面积7709.44m2，主要建设生产车间、仓库、冷库、锅炉房、办公楼等，生产车间内建设鸡蛋干生产线，建成后年产鸡蛋干2200吨。 2、产业政策符合性 本项目是利用鸡蛋为原料生产鸡蛋干等系列产品，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的相关产业政策，本项目属于其中的鼓励类“一、农林业”中“26、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，且本项目已取得长安区发展和改革委员会关于本项目的备案确认书。因此，项目符合国家和地方的产业政策。 3、环境质量现状结论 本项目区域 PM10、PM2.5、O3 、NO2不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，本项目所在区域属不达标区；项目厂界和敏感点噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 4、运营期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 ①锅炉废气 本项目配置1台燃甲醇蒸汽锅炉，使用甲醇作为燃料，采用低氮燃烧技术。甲醇是清洁能源，其燃烧产物主要为CO2和H2O，产生少量的NOx和烟尘。根据锅炉监测报告可知，本项目锅炉废气中NOx和烟尘均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，对周围环境影响较小。 ②鸡蛋本身及加工过程产生的异味 项目生产过程中，生产车间内蛋品需要经过打蛋、搅拌、蒸煮、卤制、高温灭菌等加热工序处理，蛋品由于加热作用，其中的蛋白质等有机物受热挥发或者分解而产生特殊的气味，产生量较小。项目产生的异味通过无动力风机设施实现通风循环换气，无组织排放，对环境影响很小。 ③污水处理站臭气 项目污水处理站为地埋式，处理池通过加盖密封，其恶臭产生浓度小，通过及时外运污泥、定期清运、喷洒除臭剂和加强厂区绿化处理以降低恶臭影响。经过上述措施，NH3和H2S的厂界浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建要求，污水处理站废气对周边环境影响较小。 ④食堂油烟 项目在食堂油烟排放口设置油烟净化设施，引至楼顶排放，净化效率为60%，经过处理后厨房油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准要求。 （2）废水影响分析 本项目废水主要为生产废水、生活污水。项目生产废水主要为洗蛋废水、清洗废水、纯水制备产生的浓水、冷却废水、锅炉废水、高温杀菌废水等，生活污水主要为员工生活污水和餐饮废水。餐饮废水经油水分离器处理后和生活污水、生产废水一同进入污水处理站，经处理后的废水一部分综合利用于绿化，一部分由罐车拉运至周围农田灌溉，不外排。经处理后的废水一部分回用于清洗车间地面，一部分回用于绿化洒水，其余部分由罐车拉运至周围农田进行灌溉。本项目废水经过污水处理站处理及臭氧消毒后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化水质及道路清扫水质标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1农田灌溉用水水质标准，对周围环境影响不大。 （3）噪声影响分析 本项目主要噪声源为生产设备等，噪声源强在65~80dB(A)之间。噪声源经减振、隔声等处理，项目厂界四周昼夜噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，郭村噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 （4）固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要包括蛋壳渣、定期更换的离子软化树脂和反渗透膜、厨房废油脂、生活垃圾、污水站污泥。蛋壳渣收集后外售；定期更换的离子软化树脂和反渗透膜全部交由供货商回收，不外排；厨房废油脂交由有资质的单位回收处置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运；污水站污泥脱水后由环卫部门定期清运处置。 6、环保投资 本项目环保投资共32万元，占项目总投资的9.14%。 7、总量控制结论 本项目总量控制指标NOx：0.0972t/年。 8、项目评价结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策和当地规划，符合环保审批原则。项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小，不会改变当地环境功能。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、要求与建议 ⑴加强生产管理，控制高噪声项目的进行，避免扰民事件发生。 ⑵固体废物等应分类收集，尽量做到减量化、资源化，防止二次污染。 ⑶切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，确保污染物达标排放。 ⑷建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，建设项目方可正式投入生产使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

建筑垃圾

填埋场

大气环境

声环境

污水站

简易沉淀池

回用

少量建筑垃圾

工地生活污水

扬尘、废气

噪声

建筑废水

装饰工程

主体工程

基础工程

工程验收

设备安装

建筑弃土

回填

工程运营