建设项目基本情况

| 建设项目 | 西安博源医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安博源医院有限公司 |
| 法人代表 | 魏兴业 | 联系人 | 刘磊 |
| 通讯地址 | 西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座 |
| 联系电话 | 18091289725 | 传真 | / | 邮政编码 | 710054 |
| 建设地点 | 西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座 |
| 立项审批 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | Q8411 综合医院 |
| 占地面积 | 1200m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） | 18 | 环保投资占 总投资比例 | 6% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | 2020年3月 |
| 工程内容及规模 一、项目的由来 随着城市建设、经济和人口的增长，对各种医疗服务机构，医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求，为满足附近居民对医疗服务的需求。西安博源医院有限公司租用陕西裕华房地产开发有限公司南侧6层商业楼，占地面积1200m2，建筑面积6800m2，拟建设西安博源医院建设项目。 本项目X射线机、CT机等放射性环境影响，需另行办理辐射环境影响评价。根据现场勘察，项目目前部分设备已安装，属于未批先建，项目尚未运营。本项目核准登记床位数为200张，由于实际建设中场地及资金限制，最多可容纳100张床位，本次评价按100张床位评价，若后期增加床位，则另行办理手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令 第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正规定的“三十九、卫生 111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构中的其他〔20张床位以下的、中医门诊除外）”，本项目为医院，设置病床100张，因此该项目应编制环境影响报告表。西安博源医院有限公司委托我公司开展该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即成立项目环评小组，组织有关技术人员进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析整理工作，在此基础上编制完成《西安博源医院建设项目环境影响评价报告表》。 二、分析判定相关情况 1、与产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，本项目属于鼓励类中的三十六类“医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家相关产业政策。 2、选址合理性 本项目建设地点位于西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座，博源科技广场B座北侧为地面停车场，南侧20m为博源科技广场C座，东侧100m为博源科技广场D座，西侧为雁翔路，四邻关系图见附图3。 本项目租赁陕西裕华房地产开发有限公司商业楼，商业楼共6层，仅租赁博源科技广场B座南侧部分（共6层），北侧部分目前空置，所在地为商业用地，本项目作为营利性医疗机构，从事商业医疗服务，因此，本项目用地性质相符。项目所在地交通比较方便，有利于病人就诊治疗，项目所在地通电、通路、通讯、有给排水设施，附近有完善的市政公用系统，本项目对医院内部产生的医疗废物、医疗废水，进行严格的消毒处理，保证周围环境的卫生安全。 根据中华人民共和国建设部、中华人民共和国计划委员会建标(2008)164号发布的《综合医院建设标准》中，对医院选址的规定要求：院址应满足医院功能与环境的要求，选择在患者就医方便、环境安静、地形比较规整的位置，并应充分利用城镇基础措施，避开污染源和易燃易爆物的生产、贮存场所”，本项日地址选定在雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座，西侧为雁翔路，交通便利。周边无易燃易爆的生产、贮存场所。同时项目所在地周边没有大型医院，地理位置优越，可方便患者就医，有利本项目的建设。综上，项目项目选址合理。 3、规划符合性 本项目建设地点位于西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座，租用博源科技广场B座南侧部分进行医疗办公。西安交大科技园博源科技广场于2010年5月27日取得西安市环境保护局《关于西安交大科技园博源科技广场建设项目环境影响报告书的批复》（市环发[2010]167号），该项目目前已通过自主竣工环境保护验收。根据《西安交大科技园博源科技广场建设项目环境影响报告书》，该报告书中未对商业门面的功能进行定位，未限制医院项目入住，因此本项目可入住本建筑物。 根据《西安市十三五卫生和计划生育事业发展规划》：“提高公共卫生和卫生应急工作水平：完善国家基本公共卫生项目和重大公共卫生服务项目，推动服务均等化。”本项目属于医疗服务机构，为当地居民提供医疗服务，完善区域基本公共卫生医疗服务，符合该规划内容。 三、项目建设内容 本项目租赁雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座南侧部分（共6层）进行建设，总建筑面积6800m2，主要建设内容包括门诊、病房、办公用房等。项目建成后设置病床100张，牙椅数7张，预计日门诊量80人，内设科室包括放射科、检验科、心电图室、超声室、病案室、胃肠镜室、急诊科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科等，本项目1-6层平面布置图见附图2-1—附图2-6。 1、建设项目工程组成 项目工程组成见表1-1。 表1-1 项目工程组成表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 综合楼1栋（6层），总建筑面积6800m2 一层：内设放射科、检验科、心电图室、超声室、病案室、胃肠镜室、视光中心；二层：内设急诊科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科；三层：内设骨科（运动医学科）、疼痛科、康复科、中医科、肾内科；四层：住院一部；五层：住院二部；六层：手术室、麻醉科 租赁房屋内部装修 辅助工程 风机房 位于每层东北侧楼梯旁； 配电室 位于每层医用电梯南侧； 公用工程 供水 采用市政自来水供水系统供水 / 排水 医疗废水与生活污水共同排入购置的一体化污水处理装置处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2水污染物预处理标准后，再排入博源科技广场化粪池（100m3），经化粪池处理后排入污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。 / 供电 由市政供电系统供给，每层设配电间 / 供暖、制冷 采用中央空调供暖制冷； / 环保工程 废气处理 / / 污水处理 设置1套一体化污水处理系统，位于1层西北侧，处理规模为20m3/d，处理工艺为“调节池+A/O生化池+消毒（二氧化氯消毒）”，医院的医疗废水与生活污水先经一体化污水处理系统处理后，再排入博源科技广场化粪池（100m3），经化粪池处理达标后排入雁翔路污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。 / 固废 设置有危废暂存间一间，20m2，位于2楼东北侧楼梯西侧，医疗废物集中存储，定期交给有资质单位处理，污泥消毒后定期交由有资质单位处置。生活垃圾经垃圾箱收集后统一交予环卫部门。 / 2、主要医疗设备 项目主要医疗设备清单见表1-2。 表1-2 项目主要设备清单 序号 设备名称 数量 1 腹腔镜 1台 2 全身CT 1台 3 800mA X光机 1台 4 1000mA 以上X光机 1台 5 电动牵引床 1台 6 超声波治疗仪 2台 7 脉冲透热治疗仪 1台 8 血细胞分析仪 1台 9 心电图机 2套 10 动态心电图机 1台 11 尿液分析仪 1台 12 冲击波治疗仪 1台 13 温控银质针治疗 1台 14 彩色多普勒成像仪 1台 15 自动生化分析仪 1台 16 血液透析机 3台 17 数字肠胃镜 1台 18 心电监护仪 10台 19 医用臭氧治疗仪 1台 20 一体化污水处理设备 1套 注：本项目X射线机、CT机等放射性环境影响，需另行辐射环境影响评价。 3、劳动定员与工作制度 项目设医护人员50人，门诊部每天8小时工作制度，病房全天24小时，年工作365天。 4、项目投资估算 本项目总投资300万元，资金来源为自筹。 5、公用工程 本项目位于西安市雁塔区雁翔路99号，基础设施配套基本完善。 （1）给水 建设项目用水来自市政自来水系统，用水主要为医护人员的生活用水、医疗用水。 ①生活用水：项目医护人员共50人，其中门诊30人，一班制，病房医护人员20人，两班倒，每班10人。根据《陕西省用水定额（DB61T943-2014）》，项目医护人员用水量按150L/人·班计，年工作天数365天。 ②医疗用水：根据《陕西省用水定额（DB61T943-2014）》，门诊部病人用水按12L/病人•次计，病房的病人用水按150L/床·d计，项目门诊病人每日80人，病房共100张床位。 （2）排水 排水：本项目废水主要为医护人员生活污水、医疗废水，废水产生量按用水量的80%计。 本项目用水及排水情况见表1-3，项目水平衡图见图1-1。 表1-3 本项目用水及排水情况一览表 序号 用水单元 用水标准 用水数量 用水量m3/d 损失量m3/d 产生量m3/d 1 医护人员 门诊 150L/人·班 30人/班 4.5 0.9 3.6 病房 150L/人·班 10人/班 （每天2班倒） 3 0.6 2.4 2 门诊病人 12L/人·次 80人 0.96 0.192 0.768 3 病房病人 150L/人·次 100人 15 3 12 合计 23.46 4.692 18.768 图1-1 本项目水平衡图单位：m3/d （2）电力系统 本项目供电市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 （3）采暖、制冷 本项目采暖制冷均采用中央空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用交大科技园博源科技广场B座商业楼进行医疗办公，根据现场勘查，现租用地为空房，无原有污染问题。 西安交大科技园博源科技广场于2010年5月27日取得西安市环境保护局《关于西安交大科技园博源科技广场建设项目环境影响报告书的批复》（市环发[2010]167号），该项目目前已通过自主竣工环境保护验收。 |

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座，北纬34.21959°，东经108.99801°。地理位置详见附图1。 二、地形、地貌 西安市的地质构造兼跨秦岭地槽褶皱带和华北地台两大单元。距今约1.3亿年前燕山运动时期产生横跨境内的秦岭北麓大断裂，自距今约300万年前第三纪晚期以来，大断裂以南秦岭地槽褶皱带新构造运动极为活跃，山体北仰南俯剧烈降升，造就秦岭山脉。与此同时，大断裂以北属于华北地台的渭河断陷继续沉降，在风积黄土覆盖和渭河冲积的共同作用下形成渭河平原。 西安市境内海拔高度差异悬殊位居全国各城市之冠。巍峨峻峭、群峰竞秀的秦岭山地与坦荡舒展、平畴沃野的渭河平原界线分明，构成西安市的地貌主体。秦岭山脉主脊海拔2000m~2800m，其中西南端太白山峰巅海拔3867m，是大陆中部最高山峰。渭河平原海拔400m~700m，其中东北端渭河河床最低处海拔345m。西安城区便建立在渭河平原的二级阶地上。 据《中国地震烈度区划图》，该地区抗震设防烈度按8度要求。 三、气候、气象 西安市位于关中平原中部，介于北纬33°39′~34°45′、东经107°40′~109°49′之间，东西长200km，南北宽116km，面积9983km2，地势南高北低。西安市属暖温带半湿润大陆性季风气候，主要气象灾害为干旱（冬、春、伏旱）。常年平均气温13.7℃，极端最高气温41.8℃，极端最低气温-10.6℃。平均早霜日10月30日，终霜日3月27日，霜期149.3天。年降水总量110.7mm，由北向南递增。七月、九月为两个明显降水高峰月。年日照时数1983~2267小时，年主导风向为东北风（西安），全年风速多出现在0~2m/s。年内主要气象灾害有干旱、暴雨、洪涝、城市内涝、冰雹、大风、沙尘、干热风、大雾、寒潮和低温冻害。日照百分率37%。年均风速1.6m/s，最多风向NE风，最大风速15.2m/s。 四、水文 1、地表水 西安地区自古有“八水绕长安”之美称，这八水指的是渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞八条河流，它们在西安城四周穿流，均属黄河水系。渭河是流经西安市的一条最大的过境河流，是黄河的支流。发源于甘肃省渭源西南海拔2609m的鸟鼠山，流经渭源、陇西、武山、甘谷、天水、宝鸡、武功、兴平、咸阳、西安、临潼、渭南、华县、潼关等24个县市，于潼关港口注入黄河，流域面积134766km2（省内33548.0 km2）。 2、地下水 西安地区地下水可分为潜水和承压水，后者又进一步分为浅层承压水和深层承压水。潜水的形成主要来自大气降水的入渗补给，承压水的形成和分布受区域地质构造、古地理环境和岩相带的控制。 五、植被 评价区域属城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主，主要有槐树、柳树等。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境等） 一、环境功能区划 1、环境空气功能区划 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。 2、声环境功能区划 根据“西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知（市政办函[2019]107号）”，项目区域属于“1类标准区：青龙寺小区区域”。 二、环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量现状评价采用陕西省环境保护厅办公室发布的《2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表》数据，项目所在区（西安市雁塔区）颗粒物PM10、颗粒物PM2.5、二氧化硫、二氧化氮年均浓度值，一氧化碳日最大第95百分位浓度、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度值见表3-1。 表3-1 项目区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/(µg/m3) 标准值/(µg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 118 70 168.6 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62 35 177.1 超标 SO2 年平均质量浓度 15 60 25.0 达标 NO2 年平均质量浓度 58 40 145.0 超标 CO 日平均质量浓度 2.3mg/m3 4mg/m3 57.5 达标 O3 8h平均质量浓度 180 160 112.5 超标 由上表可知，本项目所在区SO2年均浓度和CO最大第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，综上本项目所在区为不达标区。 三、声环境质量现状调查与评价 2020年1月7日～1月8日，西安桐梓环保科技有限公司对建设项目场地环境噪声现场监测。具体监测点位见本项目声环境监测报告，监测结果见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 测点编号 监测点位 监测结果Leq dB（A） 监测时间：2020.01.07 监测时间：2020.01.08 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 项目地西侧 58 43 57 42 2# 项目地南侧 53 41 53 41 3# 项目地东侧 51 39 50 40 4# 项目地北侧 52 40 52 41 5# 孟村小区安置楼 51 40 50 39 根据监测结果，本项目厂界西侧昼间噪声超标，超标原因为西侧道路施工影响，其他厂界环境噪声及敏感点环境噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

主要环境保护目标 项目位于城市范围内，根据项目性质，其对周边环境的影响主要为施工期污染因素、运营期污染因素对居民日常生活造成的影响。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感目标分布，因此项目的主要环保目标为周边环境空气及声环境质量。本项目主要环境保护目标见表3-3，项目周边四邻关系见附图3。 表3-3 建设项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对场区 保护级别 名称 规模 方位 最近距离(m) 声环境 孟村小区安置楼 1056户/4224人 西 100m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 曲江华著中城 264户/1056人 南 190m

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 区域名 执行标准 级别 污染物指标 单位 标准限值 项目所在区域 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 标准 SO2 μg/m3 年平均 60 PM10 μg/m3 年平均 70 NO2 μg/m3 年平均 40 CO mg/m3 24小时平均 4 O3 μg/m3 日最大8小时平均 160 PM2.5 μg/m3 年平均 35 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 执行标准 区域 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 项目区 1类 dB（A） 55 45 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水：废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2水污染物排放限值。 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。 3、固体废物：生活垃圾执行《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019年9月1日）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中有关规定。 |
| 总量控制标准 | 根据《国家环境保护“十三五”规划》中提出的全国主要污染物排放总量控制项目，结合本项目的排污特点，本项目的建议总量控制建议指标如下： 项目 污染物年排放量 建议控制指标 COD 1.26t/a 1.26t/a 氨氮 0.038t/a 0.038t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁已有建筑装修后经营，施工期包括室内装修、设备安装过程，主要污染物为废气、废水、噪声、固体废物等。 施工期装修工艺流程及产污环节见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污环节 二、运营期 项目运营期产生的污染因素包括废水、噪声及固体废物。 图5-2 项目运营期产污环节图 主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目施工期无土建，主要完成对现有房屋的装修、设备安装和调试。在此过程中将产生废气、废水、噪声和固废等。 1、废气 项目施工过程中大气污染物在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、等）产生的废气。 2、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工过程中产生的废水。 3、噪声 施工期主要噪声源有施工机械产生的噪声、装修噪声以及汽车运输交通噪声。 4、固体废物 施工过程产生的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 1、废气 （1）污水处理系统臭气 本项目在医院1层东北侧设置1间污水处理间，内设1套一体化污水处理装置，集中处理本项目产生的医疗、生活废水。本项目污水处理站在运营期间可能存在少量臭气，臭气主要成分主要是NH3及H2S。 （2）备用发电机废气 为保证消防及重要用电设备供电，本项目设有备用发电机应急使用，设置在专用设备房内，柴油发电机组采用含硫量小于0.2%的柴油作燃料。根据目前项目所在地电力供应情况，该地区的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启用次数不多，柴油发电机组运行污染物排放量极小。 2、废水 本次评价范围不包括影像科；本项目不设置传染病科，无传染废水；医院检验室检验科成品直接外购，不再采用手工配置氰、铬、酸试剂的化验方法。使用后的检验样品、酶试剂及试剂盒等作为医疗废物处置，因此，本项目不产生含氰、含铬及酸性废水。 本项目所排放的医疗废水、生活污水排入医院一体化污水处理系统进行处理，处理工艺采用 “调节池+AO生化池+二氧化氯消毒处理”的方式，处理达标后的污水通过市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。 本项目运营期废水包括医护人员的产生的生活废水，病房、门诊部产生的医疗废水，总废水量约为6850.32m3/a。医疗废水参考《医院污水处理设计规范》和《医院污水处理技术指南》中的推荐指标，生活污水类比一般生活污水产生浓度，确定本项目废水产生量及污染物浓度见表5-1。 表5-1 本工程废水产生情况 项目 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群数 生活污水 废水产生量 2190m3/a 产生浓度mg/L 400 200 300 30 / 产生量t/a 0.876 0.438 0.657 0.066 / 医疗废水 废水产生量 4660.32m3/a 产生浓度mg/L 300 150 120 30 1.6×108个/L 产生量t/a 1.398 0.699 0.559 0.140 / 混合废水 废水产生量 6850.32m3/a 产生浓度mg/L 332.0 166.0 177.5 30 1.6×108个/L 产生量t/a 2.274 1.137 1.216 0.206 / 3、噪声 运营过程中产生的噪声主要为污水处理设施水泵、中央空调机组运行产生的噪声及门诊部人员活动噪声，其噪声值约为80dB（A）。主要噪声源及类比源强见下表5-2。 表5-2 主要噪声源及源强 噪声源 单台设备噪声值dB（A） 所在位置 台数 污水处理设备水泵 80 污水处理间 2 曝气风机 80 污水处理间 1 中央空调 80 商业楼顶 1 项目区内人群 60 医院内 / 4、固废 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、污水处理设备污泥。 （1）生活垃圾 医疗区门诊部生活垃圾按每人0.2kg/d计，医院工作人员及住院部生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为91kg/d（33.215t/a）。 （2）医疗废物 医疗废物属于危险废物，废物类别HW01，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日）及本项目提供的资料，本项目的医疗废物分类情况如下表5-3。 表5-3 医疗废物分类情况 医疗废物类型 项目内产生的医疗废物 感染性废物 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；②一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；③其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；④使用后的一次性使用医疗用品及 一次性医疗器械视为感染性废物。 损伤性废物 ①医用针头、缝合针。②各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯 等。③载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。①废弃的一般性药品，如：抗生 素、非处方类药品等。②废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：a.致癌 性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮 芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；b.可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、 阿霉素、苯巴比妥等；c.免疫抑制剂。③废弃的疫苗、血液制品等。 化学性废物 ①医学影像室、实验室废弃的化学试剂。②废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消 毒剂。③废弃的汞血压计、汞温度计。 根据类比《医疗废物排放统计变量的选择及排放系数的确定》一级以下以门诊为主医院医疗废物排放系数，医疗废物排放平均系数为0.043kg/人次·d，本项目门诊每天约80人，则本项目医疗废物产生量约为1.256t/a（3.44kg/d）；医疗及病人医疗废物产生量排放系数按0.15kg/d·床计，预计将产生医疗固体废物约5.48t/a（15kg/d），则本项目共产生的医疗废物为6.73t/a。医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行无害化处置。 （3）污水处理站污泥 污水处理站的污泥属于危险废物，废物类别HW01。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求，脱水污泥含水率应小于80%，参考《集中式污染治理设施产 排污系数手册》（2010 年），当采用生化法污水处理工艺时，含水污泥产生系数取1.25t/t COD去除量（含水量80%）。本项目废水COD 去除量为1.014t/a，则污水处理污泥产生量约为1.268t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的规定：“4.3.1 栅渣、化 粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。污泥经过消毒处理后随医疗废物一并交由有资质单位安全处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 备用发电机 | SO2、NOX、烟尘 | 少量 | 少量 |
|  | 污水处理装置臭气 | NH3、H2S | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 混合废水 | COD | 332mg/L 2.274t/a | 184mg/L 1.26t/a |
|  |  | BOD5 | 166mg/L 1.137t/a | 43.2mg/L 0.296t/a |
|  |  | SS | 177.5mg/L 1.216t/a | 48mg/L 0.329t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.206t/a | 5.53mg/L 0.038t/a |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L / | 2400个/L / |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 33.215t/a | 33.215t/a |
|  | 医疗诊断 | 医疗废物 | 6.73t/a | 6.73t/a |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 | 1.268t/a | 1.268t/a |
| 噪 声 | 噪声源主要来自泵类、风机等设备运行时产生的噪声，噪声级约80dB（A）。经隔声和距离衰减后，设备噪声对周围环境影响小。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响 本项目租赁已建成商业楼，只做楼内装修和设备安装，不进行施工，因此，不会对植被及土地产生破坏。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目拟在原有建筑的基础上对其进行适当的改造、装修、安装设备等，无需土建施工。施工期会产生设备噪声、油漆、涂料废气、装饰建筑垃圾、施工人员生活污水等。 为了减轻对周边环境的影响，建设单位须采取以下措施： 加强施工现场的管理工作，选用低噪声设备、合理布局，并加强设备的维护与管理，采取有效的隔声、减振、消声措施，把噪声污染减少到最低程度。严格控制高噪声设备的运行时段，避免午休时间使用产噪设备，严禁夜间施工（夜间22：00～06：00），避免施工产生扰民现象。 施工期油漆涂料产生的有机废气，对近距离接触的人体有一定危害，施工期应对施工人员采取必要的安全防护措施，同时尽量使用水性漆等不需要使用有机溶剂的墙面漆，并严格控制装修材料的质量，不可使用有害物质含量超过国家标准的材料。装修产生的废包装材料委托有资质的单位进行处置。 施工产生的建筑垃圾与生活垃圾应分开收集、收运，待工程结束后将建筑垃圾清运至政府指定的地方，施工人员的生活垃圾由环卫部门统一清运。 生活污水依托博源广场的化粪池处理排入西安市第五污水处理厂处理。 综上，施工期产生的污染物均可得到合理有效的处理处置，施工期较短，施工期对环境的影响将随着工程的结束而终结。 二、营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）污水处理恶臭 本项目一体化污水处理装置在运营期间可能存在细菌、臭味等污染影响，臭气主要成分主要是NH3及H2S。本项目日处理规模为20m3/d，处理规模小，且本项目污水处理其各构筑物均安装在Q235碳钢材质3m×1m×1.5m箱体内，日常均为封闭状态，且污水处理间除日常检查，污水处理间均关闭状态，基本无臭气排放，对周围环境影响较小。 （2）备用发电机废气 项目设有发电机1台，备用发电机工作时产生的废气主要污染物为SO2、NOx及烟尘，由于发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启用，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 根据“《环境影响评价技术导则》（HJ2.3—2018）5.2.2.2”，本项目废水为间接排放，判定评价等级为三级B，三级B评价不考虑评价时期，不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。 （1）废水产排情况及达标分析 项目建成运行后，排水主要为医院产生的医疗废水及生活污水，预计产生的废水约为18.768m3/d，6850.32m3/a。医院设置1套一体化污水处理设施，本项目所排放的医疗废水、生活污水排入医院一体化污水处理系统进行处理，处理工艺采用 “调节池+AO工艺+消毒处理”的方式，处理达标后的污水通过市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。 根据《上蔡县仁爱医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》（驻泓验监字-YS201909004），污水处理站出水浓度为：COD浓度日均值范围为173～184mg/L；SS浓度日均值范围为40～48mg/L；氨氮浓度日均值范围为3.74～5.53mg/L；BOD5浓度日均值范围为39.2～43.2mg/L；类大肠菌群浓度日均值范围为1600～2400个/L；本项目出水污染物浓度按最大浓度计算。污水中主要污染物产排情况见表7-1。 表7-1 本项目污水产排污情况 项目 COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群数 混合污水6850.32m3/a 产生浓度（mg/L） 332.0 166.0 177.5 30 1.6×108个/L 产生量（t/a） 2.274 1.137 1.216 0.206 / 排放浓度（mg/L） 184 43.2 48 5.53 2400个/L 排放量（t/a） 1.26 0.296 0.329 0.038 / 排放标准mg/L GB18466-2005中表2水污染物预处理标准（mg/L） 250 100 60 / 5000个/L 根据上表，一体化污水处理设施出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2水污染物排放限值。 （2）与《上蔡县仁爱医院建设项目》废水出水浓度类比可行性分析 污水处理设施出水类比上蔡县仁爱医院的出水浓度，上蔡县仁爱医院为综合医院，该医院污水处理站采用“调节池＋生化处理池＋二氧化氯消毒”工艺，该医院进水水质为COD330mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、氨氮28mg/L。本项目和上蔡县仁爱医院均为综合医院；根据工程分析内容表5-1，本项目混合废水进水浓度为COD332mg/L、BOD5166mg/L、SS177.5mg/L、氨氮30mg/L，与上蔡县仁爱医院进水浓度接近；本项目与上蔡县仁爱医院污水处理工艺相同，故本项目出水浓度类比可行。 （3）项目污水处理工艺可行性分析 ①工艺流程及说明 医院内各类污水经格栅去除漂浮物后通过提升泵进入调节池。调节池对水质水量调节均化后，经调节后的污水自流进入A/O生化池，在生物接触氧化池中鼓风曝气，大量的有机污染物质被好氧菌降解。如果原水中氨氮稍高，则通过控制曝气量和污泥回流量 来达到脱氮的目的，生化池出水自流进入沉淀池泥水分离，沉淀池底部污泥回流。沉淀后的清水经二氧化氯发生器消毒后即可达标排放。项目具体工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理工艺流程图 ②处理工艺可行性分析 在《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中规定非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺，本项目属于非传染性医院污水，且项目终端已建有正常运行的二级污水处理厂，本项目采用了二级处理+消毒工艺，采用此工艺是可行的，符合《医院污水处理技术指南》中医院污水处理原则和工艺。 本项目消毒采用二氧化氯消毒工艺，消毒效果较好，是医院废水预处理的成熟工艺，二氧化氯消毒属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的推荐消毒工艺之一。综上，本项目采用“调节池+A/O生化处理+消毒处理”污水处理工艺可行。 （4）废水排放去向可行性分析 ①污水依托化粪池可行性分析 本项目位于博源科技广场B座，本项目污水产生量为18.768m3/d，项目废水经一体化污水处理设施处理后依托博源科技广场的化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西安市第五污水处理厂。该化粪池位于博源科技广场B座南侧，根据调查，化粪池容积100m3，化粪池有足够余量可以接纳本项目产生的污水，因此本项目依托博源科技广场化粪池可行。 ②废水排放去向 项目产生的生活污水和医疗废水经一体化污水处理设备处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，然后排入博源科技广场化粪池处理后排入西安市第五污水处理厂处理。 西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂厂区具体位于西安市未央区北辰大道辛王路南段，设计处理能力为日处理污水20.00万立方米。主要建设内容包括厂区土建施工，工艺设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工及绿化等。西安市污水处理有限责任公司第五污水处理厂自2010年7月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为15.70 万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 。本项目在第五污水处理厂收水范围内，且其排水水质远低于该污水处理厂收水水质要求，本项目废水日产生量为18.768m3，仅占西安市第五污水处理厂的极小量，故废水排放去向可行。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表、废水间接排放口基本情况表、项目废水污染物排放标准、废水污染物排放信息表见下表。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别[a] 污染物种类[b] 排放去向[c] 排放规律[d] 污染治理设施 排放口编号[f] 排放口设置是否符合要求[g] 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设置名称[e] 污染治理设施工艺 1 混合污水 COD、BOD5、SS、氨氮 进入城市污水处理厂 间断排放且流量不稳定、无规律 01 一体化污水处理系统 调节池+A/O生化处理+消毒处理 1 (是 (否 (企业总排□雨水排放□清净下水排放□温排水排放□车间或车间处理设施排放 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(t/a) 排放 去向 排放 规律 间歇 排放 时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放 标准限值/ (mg/L) 1 废 水 01 108.9980 34.2195 6850.32 进入 城市 污水 处理 厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律 / 西安市第五污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 总氮 15 总磷 0.5 表7-4 项目废水污染物排放标准 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/ (mg/L) 1 废水-01 COD 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2水污染物预处理标准 250 BOD5 100 SS 60 粪大肠菌群数 5000 表7-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/ (t/d) 年排放量/ (t/a) 1 废水-01 COD 184 0.0035 1.26 BOD5 43.2 0.00081 0.296 SS 48 0.0009 0.329 氨氮 5.53 0.0001 0.038 粪大肠菌群数 2400 / / 全厂排放口合计 COD 1.26 BOD5 0.296 SS 0.329 氨氮 0.038 粪大肠菌群数 / 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析： ①人员活动噪声影响分析 项目噪声来源于医院内部人声喧哗产生的噪声，属于小型噪声源，分布均匀且声级较低，声级大多不超过70dB(A)。通过楼板、墙壁阻隔、门窗等基本可消除其对外界的影响。 ②配套设施噪声 运营期对声环境的影响主要有水泵、风机等设备噪声对环境的影响。根据对同类地面设施的实测及类比调查，确定主要噪声源及噪声声级值见表7-6。 表7-6 噪声源及噪声声级值 产噪设备名称 位置 数量 噪声级dB（A） 处理措施要求 处理后单台噪声级 污水处理设备水泵 污水处理间 2 80 选用低噪声设备，设专用房间，利用墙体隔音，安装消音器 50 曝气风机 1 80 50 中央空调 商业楼顶 1 80 低噪声设备、减振安装 60 人员活动噪声 医院内 / 60 楼板、门窗阻隔 40 （2）预测点的布置 预测点位为厂界四周。 （3）预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。TL取房间内声源取30，楼顶声源取20； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； （4）预测结果 由于本项目属于改建项目，故按照叠加值进行评价。噪声级预测结果见表7-7。 表7-7 评价范围内噪声预测结果 单位：dB(A) 序号 设备名称 治理后噪声级 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 1 一体化水处理设备水泵 53 6 37.4 42 20.5 20 27.0 8 34.9 2 曝气风机 50 6 34.4 42 17.5 20 24.0 8 31.9 3 空调外机 60 18 34.9 25 32.0 8 41.9 25 32.0 贡献值 / 40.6 32.4 42.1 37.9 标准值 满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A) 由上述预测结果可以看出，通过采取选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声，经墙壁阻隔、距离衰减后，设备噪声在四面厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 4、外部噪声源对本项目的声环境影响分析 项目地主要的外部噪声源是雁翔路。因此，通过以下预测模式来评价项目周围交通噪声对项目的影响。 （1）预测模式 道路线声源的预测模式如下： ①第i类车等效声级的预测模式 式中： —第i类车的小时等效声级，dB(A)； —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r>7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)。 ②总车流量等效声级 式中： —道路上总车流量在预测点处的等效声级，dB (A)； n—车辆类型；n=1—小型车；n=2—中型车；n=3—大型车。 ③双绕射计算公式 绕射声与直达声之间的声程差： 式中：a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m； —声源到第一绕射边的距离，m； —（第二）绕射边到接受点的距离，m； —在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。 ④交通噪声贡献值与预测点处背景值叠加的等效声级计算式 式中：Leq—预测点环境噪声预测值，dB(A)； Leq（1）—交通噪声对预测点的贡献值，dB(A)； Leq（2）—预测点环境噪声背景值，dB(A)。 （2）预测模式中参数确定 根据现场调查和类比西安市已建成区道路相关参数，本项目雁翔路的车速、交通量见表7-8。根据西安市相关限速规定，雁翔路限速为50km/h，根据能量平均计算式，计算如表7-9。 表7-8 按车型预测的小时交通量（单位：辆/h） 道路 时间 2019年 2025年 大型车 中型车 小型车 大型车 中型车 小型车 雁翔路 昼间 50 100 300 100 200 600 夜间 3 8 54 7 13 70 表7-9 车辆行驶速度及能量平均A声级 路段 车型 能量平均A声级计算式 车速（km/h） 单车辐射声级dB(A) 雁翔路 小型 Los =12.6+34.73lgVs 50 71.6 中型 Lom =8.8+40.48lgVm 50 77.6 大型 Lol =22.0+36.32lgVl 50 83.7 （3） 道路交通噪声预测与评价 根据预测模式，结合确定的各种参数，分别计算出雁翔路2019、2025年的交通噪声预测值。本评价对道路两侧距中心线10~200m范围内作出预测，预测在无遮挡、地势平坦的混合路面交通噪声影响，具体预测值见表7-10。 表7-10 道路交通噪声预测值 单位：dB（A） 道路 年份 时间 预测点至等效行车线的距离（m） 10 20 30 40 60 80 100 120 150 200 雁翔路 2019 昼间 53.3 49.6 47.0 45.0 42.0 39.8 38.0 36.6 34.8 32.4 夜间 48.4 44.6 42.0 40.1 37.1 34.9 33.1 31.6 29.8 27.4 2025 昼间 55.2 51.4 48.8 46.8 43.9 41.7 39.9 38.4 36.6 34.2 夜间 50.3 46.6 44.0 42.0 39.0 36.8 35.0 33.6 31.8 29.4 本项目建设地距离西侧雁翔路约50m，根据上述预测结果，2019年雁翔路对本项目产生的噪声预测值昼间在42~45dB（A）之间，夜间在40.1~37.1dB（A）之间，2025年雁翔路对本项目产生的噪声预测值昼间在46.8~43.9dB（A）之间，夜间在12.0~39.0dB（A）之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值要求，故外界交通噪声不会对病房产生噪声影响较小。 5、固体废弃物 项目建成后，该项目产生的固体废弃物主要有生活垃圾、医疗废物、污泥。 生活垃圾：项目生活垃圾产生量为33.215t/a。对垃圾实行袋装化后，由当地环卫部门收集并运走处置，对环境影响小。 医疗废物：项目医疗废物产生量为6.73t/a，包括废弃的口罩、手套、试剂瓶及针管等，项目按照《医疗废物管理条例》的相关规定，在项目区东北侧楼梯间旁设独立的医疗废物暂存间，面积为20m2，环评要求项目医疗废弃物分类为感染性，病理性，损伤性，化学性，药物性进行分类收集存放，且医疗垃圾桶及医疗废物暂存间应设置标识，禁止与生活垃圾混合，医疗废物暂存间应进行防雨，防渗，然后由有医疗废物处置资质的大内定期收取、处置，经上述措施后不会对环境造成有害影响。 污水处理站污泥：污泥产生量为1.268t/a，污泥经过消毒处理后随医疗废物一并交由有资质单位安全处置。 表7-11 本项目运营期固体废物性质判断及处置结果汇总表 序号 名称 来源 主要成分 形态 是否属于固废 是否属于危废 危废类别、代码 产生量t/a 处置措施 1 医疗废物 门诊、住院 棉棒、针头、过期药品等 固态、液态 是 是 HW01 6.73 委托有资质的单位进行处理 2 污泥 污水处理 污泥 半固态 是 是 HW01 1.268 3 生活垃圾 办公 生活 纸、塑料瓶等 固态 是 否 / 33.215 环卫部门定期清运 表7-12 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 医疗 废物 HW01医疗废物 831-001（002、003、004、005）-01 6.73 门诊、病房 固态、液态 塑料、玻璃、纤维等 病原微生物 每日 危害人体健康 专用收集桶收集、医废暂存间，并委托有资质的单位进行处理 2 污泥 1.268 污水处理 半固态 污泥 每月 医疗废物暂存间位于医院二层东北侧楼梯间旁，建筑面积为20m2。暂存室为封闭房间，避免阳光直射，有良好的照明设施和消毒条件，同时明显设置国家规定的危险废物和医疗废物警示标识，并同时做好防渗、防漏、围堰等措施，须符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》等相关要求。医疗废物收集、贮存具体要求如下： ①在各科室产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方如诊疗室可以设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，以减少废物的搬运过程。医疗废物分类为感染性，病理性，损伤性，化学性，药物性进行分类收集存放，并设置标识。 ②废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用订书机进行封口。 ③表示可以事先印在塑料污物袋上，也可以用实现打印好的纸袋、不干胶标识或系标签。 ④建设单位应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 ⑤医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 医疗废物的管理要求： ①医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ②医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 综上所述，采取上述措后，本项目固体废物均得到了妥善处置，符合固体废物“减量化、资源化、无害化”的处置原则，措施可行。 三、环境管理与监测计划 1、环境管理及监测 （1）环境管理机构设置 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立环境管理机构与职责，加强对环保设施的运行管理和污染预防。建设单位应设置环境管理部门，设专职或兼职环保管理人员1~2人，负责环境监督管理工作。同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （2）环境管理机构职能 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定企业环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督； ②严格执行建设项目“三同时”制度； ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标； ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作； ⑤做好污染事故的应急处理。 （3）环境管理计划 表7-13 运营期环境管理计划主要内容 环境问题 污染防治措施 备注 废水排放 生活污水与医疗废水混合经项目一体化污水处理设备进行处理后排至化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网 列入建设项目环保经费中 固废 生活垃圾采用垃圾桶收集，交环卫部门处置 医疗废物、污泥设医疗废物暂存间，采用专用容器分类收集， 定期交有资质单位处置 噪声 定期检查降噪设施的正常运行 （4）运营期环境监测 为了有效监控建设项目对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 ①监测计划 建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定项目运营期环境监测计划。营运期污染源与环境监测计划见表7-14。 表7-14 污染源与环境监测计划表 类 别 监测项目 监测点位置 监测频率 执行指标 废气 NH3、H2S 污水间下风向 一季度一次 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关标准限值 废水 COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌、 污水处理装置出水口 一季度一次 废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 厂界噪声 等效连续A声级 厂界四周（厂界外1米） 每年1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 2、环保投资 本项目环保投资包括生活污水处理、噪声治理、固体废物处置等，预计环保投资约18万元，占项目总投资的6％，见表7-15。 表7-15 环保投资明细 主要污染源 处理措施与设施 数 量 估算环保投资 （万元） 废水 生活污水、医疗废水 一体化污水处理设备、污水处理间 1套 10 噪声 水泵、风机 柔性连接、减震、、消声器、建筑隔声 若干 2 中央空调 减振、合理布局 固废 生活垃圾 垃圾箱、垃圾桶 若干 1 医疗废物 暂存专用容器、医疗废物暂存间、医疗废物处置协议 若干 5 污泥 合 计 / / 18 3、竣工环保验收管理 竣工环保验收清单见表7-16。 表7-16 竣工环保验收一览表 类别 污染源 环保设施（措施） 数量 排污口/验收位置 验收标准 噪声 设备运行噪声 中央空调冷却塔减振措施，消声设备、合理布置 楼顶 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值 风机、水泵柔性连接，减振、安装消声设备，建筑隔声 污水处理间 固废 生活垃圾 收集设施 配套 项目区 处置率100% 医疗废物 医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置 1间 医疗废物暂存间 废水 生活污水及医疗废水 1间污水处理间，内设1套一体化污水处理设备 1套 出水口 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）中表2预处理标准 4、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表7-17。 表7-17 污染物排放清单 类别 位置 污染源或污染物 污染物产生浓度及产生量 污染物排放浓度及排放量 总量控制建议指标 污染防治设施 数量 管理要求 废气 污水处理间 NH3、H2S 少量 少量 / / / 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 废水 全厂废水 COD 332mg/L 2.274t/a 184mg/L 1.26t/a 1.26t/a 混凝沉淀+消毒 1套 达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表2预处理标准 BOD5 166mg/L 1.137t/a 43.2mg/L 0.296t/a / SS 177.5mg/L 1.216t/a 48mg/L 0.329t/a / 氨氮 30mg/L 0.206t/a 5.53mg/L 0.038t/a 0.038t/a 粪大肠菌群 1.6×108个/L / 2400个/L / / 噪声 风机水泵、中央空调 噪声 声压级： 80dB(A) 厂界噪声预测值净贡献最大值42.1dB(A) / / 配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 固废 污水处理 污泥 1.268t/a 1.268t/a / 交由有资质单位处置 / 处置率100% 医疗诊断 医疗 废物 6.73t/a 6.73t/a / / 处置率100% 职工生活 生活 垃圾 33.215t/a 33.215t/a / 垃圾桶、环卫部门 / 处置率100%

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 备用发电机 | SO2、NOX、烟尘 | / | / |
|  | 污水处理装置臭气 | NH3、H2S | / | 符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
| 水 污 染 物 | 医疗废水、生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠杆菌 | 一体化污水处理设备 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | 处置率100%，无害化、减量化、资源化 |
|  | 医疗诊断 | 医疗废物 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 污水处理 | 污水处理污泥 |  |  |
| 噪 声 | 噪声源主要来自泵类、风机等设备运行时产生的噪声，噪声级约80dB（A）。经隔声和距离衰减后，设备噪声对周围环境影响小。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 项目租用已建商业建筑，不涉及土建工程，对生态无影响。 |

结论与建议

一、结论 西安博源医院有限公司租用陕西裕华房地产开发有限公司南侧6层商业楼，占地面积1200m2，建筑面积6800m2，主要建设内容包括门诊、病房、办公用房等。项目建成后设置病床100张，牙椅数7张，预计日门诊量80人，内设科室包括放射科、检验科、心电图室、超声室、病案室、胃肠镜室、急诊科、内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科等。 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》，本项目属于鼓励类中的三十六类“医疗卫生服务设施建设”，项目符合国家相关产业政策。 2、选址合理性 本项目建设地点位于西安市雁塔区雁翔路99号交大科技园博源科技广场B座，所在地为商业用地，本项目作为营利性医疗机构，从事商业医疗服务，因此，本项目用地性质相符。项目所在地交通比较方便，有利于病人就诊治疗，项目所在地通电、通路、通讯、有给排水设施，附近有完善的市政公用系统，本项目对医院内部产生的医疗废物、医疗废水，进行严格的消毒处理，保证周围环境的卫生安全。周边无易燃易爆的生产、贮存场所。同时项目所在地周边没有大型医院，地理位置优越，可方便患者就医，有利本项目的建设。综上，项目项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《2018年1~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表》数据，本项目所在区SO2年均浓度和CO最大第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，NO2、PM10、PM2.5年均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求，综上本项目所在区为不达标区。 根据现状监测结果，本项目厂界西侧昼间噪声超标，超标原因为西侧道路施工影响，其他厂界环境噪声及敏感点环境噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。 4、环境影响及污染防治措施 （1）环境空气影响评价 本项目一体化污水处理装置在运营期间可能存在细菌、臭味等污染影响，臭气主要成分主要是NH3及H2S。本项目日处理规模为20m3/d，处理规模小，且本项目污水处理其各构筑物均安装在Q235碳钢材质3m×1m×1.5m箱体内，日常均为封闭状态，且污水处理间除日常检查，污水处理间均关闭状态，基本无臭气排放，对周围环境影响较小。 项目设有发电机1台，备用发电机工作时产生的废气主要污染物为SO2、NOx及烟尘，由于发电机属于备用，平常基本不启动，仅在停电时短时间启用，对周围环境影响较小。 （2）地表水环境影响评价 项目建成运行后，排水主要为医院产生的医疗废水及生活污水，预计产生的废水约为18.768m3/d，6850.32m3/a。医院设置1套一体化污水处理设施，本项目所排放的医疗废水、生活污水排入医院一体化污水处理系统进行处理，处理工艺采用 “调节池+AO工艺+消毒处理”的方式，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准处理达标后排入博源广场的化粪池，最终排入西安市第五污水处理厂。 （3）环境噪声影响评价 根据噪声预测结果，通过采取选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声，经墙壁阻隔、距离衰减后，设备噪声在四面厂界贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 （4）固废环境影响评价 医院固体废物种类较多，本项目固体废物主要有生活垃圾、医疗废物、污水处理设备污泥，固体废物根据其性质大致可分为：一般性固体废物、危险废物。生活垃圾设置垃圾桶，分类收集、环卫部门定期清运；栅渣、污泥、医疗废物分类收集，设置专门贮存场所，交送有资质单位处置；本项目固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的“减量化、资源化、无害化”原则，在采取提出的治理措施，并加强管理的前提下，可减少二次污染，对环境空气质量、水环境及人群健康影响较小。 5、总体结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，环境保护措施有效，污染物达标排放，对周围的环境影响是在可以接受的范围内。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1） 加强对污水处理设施定期检修、维护，确保正常运行； （2）本项目建成运营后，废水经污水处理站处理达标后排放，对污水处理站污泥进行消毒后和医疗废物统一交由有资质单位处理； 2、 建议 （1）建筑装修材料建议采用放射性小、低污染、无毒、隔热性强、密闭性好的环保建筑材料； （2）建议公建等照明灯，采用节能省电的太阳能灯具； （3）建议建设单位要严格落实《陕西省建筑节能条例》，实用环保节能型材料。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。