西安渭北供热有限公司

西安渭北供热有限公司煤改气项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废）

建设单位：西安渭北供热有限公司

编制单位：陕西沁润环保科技有限公司

编制时间：二〇二〇年一月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安渭北供热有限公司煤改气项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安渭北供热有限公司 |
| 建设项目性质 | □新建 (改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 西安市高陵区东方红西路 |
| 主要产品名称 | 西安市高陵区东方红西路 |
| 设计生产能力 | 两台70MW燃气热水锅炉 |
| 实际生产能力 | 两台70MW燃气热水锅炉 |
| 建设项目环评时间 | 2018年5月 | 开工建设时间 | 2018年7月 |
| 现场监测时间 | / |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局高陵分局 |
| 环评报告表 编制单位 | 陕西科荣环保工程有限责任公司 |
| 投资总概算 | 7073.31 万元 | 预计环保投资 | 104万元 | 比例 | 1.5% |
| 实际总概算 | 7000万元 | 实际环保投资 | 200万元 | 比例 | 2.9% |

# 表一 （续）

| 验收 监测 依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正； 4、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日起施行； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）； 7、《西安渭北供热有限公司煤改气项目环境影响报告表》，陕西科荣环保工程有限责任公司，2018年5月； 8、西安市环境保护局高陵分局关于《西安渭北供热有限公司煤改气项目环境影响报告表的批复》，市环高批复﹝2018﹞26号，2018年6月22日（见附件）； 9、西安渭北供热有限公司提供的其他资料。 |
| --- | --- |

# 表一 （续）

| 验收监测 评价标准、 标号、级别 、限值 | 按《西安渭北供热有限公司煤改气项目环境影响报告表》和批复中要求的标准： 一般固废排放执行：参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的有关规定执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改清单中相关标准。 |
| --- | --- |

# 表二 项目概况、主要污染物及防治措施

2.1项目由来 西安渭北供热有限公司原名高陵鹿城供热有限公司（报告统称“西安渭北供热有限公司”），于2008年2月29日开始建设，2011年11月投入试运行，主要负责高陵城区集中供热，原有规模为1×14MW+1×46MW燃煤热水锅炉（相当于1×20t/h+1×65t/h）。 随着近几年雾霾天的不断加重，为全面改善城市环境空气质量，西安市相继出台了一系列治污降霾相关政策。2017年3月10日发布的《西安市人民政府办公厅关于印发西安市2017年“铁腕治霾•保卫蓝天”“1+1+9”组合方案（办法）》中《西安市2017年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》要求：2018年10月底前，全市20t/h以上燃煤锅炉全部实施“煤改气”、“煤改电”或煤改清洁能源，不具备改造条件的实施超低排放改造。 其次，渭北供热站原有供热能力60MW，截止2016年底已经签约供热负荷75MW，目前开阀供热负荷59MW，现状锅炉已经满负荷。预计近期新增热负荷约50MW，负荷达125MW，热负荷缺口约65MW，急需扩建热源。 原燃煤锅炉于2008年2月29日开始建设，2011年11月投入试运行，西安市环境保护局于2008年7月17日以市环发（2008）261号对该项目环境影响报告书进行批复。2012年3月，由西安市环境保护科学研究院对环评进行变更；2012年4月24日，西安市环境保护局复函同意环评变更。 2015年3月6日，西安市高陵县环境保护局对该项目进行现场竣工环保验收，并于2015年3月23日以高环验批复（2015）1号文进行批复。 2013年4月10日，西安市环境保护局发布的《关于加快实施燃煤锅炉烟气污染综合治理的通知》（市环发〔2013〕48号）中提出对锅炉烟气治理措施进行改造，企业改造完成后向高陵区环保局申请对验收批复进行补充说明。 2016年11月16日，西安市环境保护局高陵分局以市环高函（2016）80号对西安渭北供热有限公司“三同时”验收批复中除尘、脱硫、脱硝工艺进行补充说明回复。 西安渭北供热有限公司为响应治污降霾相关政策要求，并满足区域热负荷增长的需求，拟在原有燃煤锅炉房北侧空地新建2×70MW燃气热水锅炉房1座。拆除厂区北侧临建房，新建锅炉房、调压站，新增两台70MW燃气热水锅炉及鼓风机、烟囱、化水间等相关工程。 2018年5月西安渭北供热有限公司委托陕西科荣环保工程有限责任公司承担“西安渭北供热有限公司煤改气项目”的环境影响评价工作，2018年6月22日取得西安市环境保护局高陵分局对《西安渭北供热有限公司煤改气项目环境影响报告表》进行了环评批复（市环高批复【2018】26号）。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评【2017】4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，2019年11月安渭北供热有限公司成立了验收组。2019年11月验收组技术人员前往该项目厂区进行了现场检查和踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，编制了本报告。 本次验收范围：本次验收对《西安渭北供热有限公司煤改气项目环境影响报告表》环评及其批复范围内的建设内容及其相应配套设施进行验收监测。验收监测期间，相关环保设备均正常运行。 2.2工程建设内容 项目名称：西安渭北供热有限公司煤改气项目 建设性质：改扩建 建设单位：西安渭北供热有限公司 建设规模：本项目拆除厂区北侧临建房，新建锅炉房、调压站，新增两台70MW燃气热水锅炉及鼓风机、烟囱等相关工程。 建设投资：总投资概算7073.31万元，环保投资概算104万元，占总投资1.5%；实际总投资7000万元，实际环保投资200万元，占总投资2.9%。 建设地点：西安渭北供热有限公司位于西安市高陵区东方红西路，东为高陵城区，西南距西安市中心约33km，厂区中心坐标东经109°04′47″，北纬34°31′57″，总占地面积18542m2。本工程在现厂区内进行，不新增占地。 根据现场调查，现有厂区西、北厂界外为东方红西路。东厂界外南部为新建的看守所（未投运），东厂界外北部及北厂界外均为农田；西厂界隔东方红西路为农田，有零星住户；南侧为一座混凝土预制板厂。东、北方向100m外为高陵城区外围居住区，南侧210m外为小村王（村）。

# 表二 （续）

2.3建设项目主要组成 本改造项目主要建设内容为拆除厂区北侧临建房，新建锅炉房、调压站，新增两台70MW燃气热水锅炉及鼓风机、烟囱等相关工程， 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体工程内容见表2-1。 表2-1 实际建设与环评报告及批复对照一览表 环评报告及批复内容 实际建设 内容 与环评 一致性 序号 项目 主要 内容 建筑内容 1 主体工程 锅炉房 建设2×70MW燃气热水锅炉，锅炉配套安装低氮燃烧器 实际建设2×70MW燃气热水锅炉，锅炉配套安装低氮燃烧器 一致 2 辅助工程 供气系统 新建调压间1座，布设调压、计量设备，厂内天然气管网布设 改建项目实际建设调压间1座，布设调压、计量设备，并进行厂内天然气管网布设 一致 补水系统 新建锅炉房内的北侧建设水处理间，布设补水泵、循环水泵及水处理设备 改建项目在新建锅炉房内设置水处理间，布设补水泵、循环水泵及水处理设备 一致 3 公用工程 给水 厂内井水供水改造为市政供水 本项目供水由市政给水管网供给 一致 排水 生产排水经冷却沉淀处理（利用原有脱硫循环池部分池体）后排入市政雨水管网；不新增劳动定员，不新增生活污水 本项目实际运行无新增劳动定员，无新增生活污水；锅炉排水及软水制备废水依托原有脱硫循环池处理后进入市政雨水管网 一致 供电 新增二路备用电源，由鹿苑大道转盘县医院10KV馈线引出，至热源厂，最大供电能力从现有1000+400KVA提升至2000KVA 新增二路备用电源，由鹿苑大道转盘县医院10KV馈线引出，至热源厂，最大供电能力从现有1000+400KVA提升至2000KVA 一致 供气 中石油西气东输二线高陵压气站接出，至厂区调压站。本工程仅包含调压站及厂内输气管线，天然气厂外输送工程由西安市高陵区玉祥天然气公司负责，不属于环评评价范围 中石油西气东输二线高陵压气站接出，至厂区调压站。本次改建工程仅包含调压站及厂内输气管线，天然气厂外输送工程由西安市高陵区玉祥天然气公司负责，不属于验收范围 一致 4 环保工程 固废治理 项目运行中生活垃圾无新增，燃气锅炉运行无固废产生，仅在检修时产生废机油，属危险废物，需按危险废物管理要求委托有资质的单位进行处置。 项目实际运行中生活垃圾无新增，燃气锅炉运行无固废产生，检修时产生废机油、锅炉产生的废树脂（7年更换一次）收集后暂存危废间，委托陕西明瑞资源再生有限公司进行处置。 一致 2.4主要构筑物建设及设备 表2-2 项目实际采用设备与环评报告及批复设备对照一览表 序号 环评报告设备名称 环评报告数量 项目生产实际设备名称 生产实际数量 与环评 一致性 1 水冷超低氮相变热水机组 2台 水冷超低氮相变热水机组 2台 一致 2 3 一致 4 烟气消白及深度利用装置 2套 烟气消白及深度利用装置 2套 一致 5 循环水泵 3台 循环水泵 3台 一致 6 补给水泵 2台 补给水泵 2台 一致 7 除氧水泵 2台 除氧水泵 2台 一致 8 定期排污扩容器 1台 定期排污扩容器 1台 一致 9 离子交换器 2台 离子交换器 2台 一致 10 除氧器 2台 除氧器 2台 一致 11 软化无氧水箱 1个 软化无氧水箱 1个 一致 12 盐池 1个 盐池 1个 一致 13 立式除污器 1台 立式除污器 1台 一致 14 取样冷却器 2台 取样冷却器 2台 一致 15 烟囱 2个（30m） 烟囱 2个（30m） 一致 16 热量表 1个 热量表 1个 一致 17 电动葫芦 1台 电动葫芦 1台 一致 18 电动葫芦 1台 电动葫芦 1台 一致 19 电动葫芦 1台 电动葫芦 1台 一致 2.5主要原辅材料及能耗情况 表2-3 项目原辅材料一览表 编号 原材料 名称 环评年耗量（a） 实际年耗量（a） 最大储存量 与环评一致性 1 天然气 4722.3万m3/a 天然气 4722.3万m3/a 一致 2 水 117384m3/a 水 117384m3/a 一致 3 机油 0.15t/a 机油 0.15t/a 一致 项目气源由中石油西气东输二线高陵压气站接出，在供热站内东北角设调压间，燃气进入调压间，将天然气压力降至0.3Mpa后接入锅炉房2台燃气锅炉燃烧器。天然气厂外输送工程建设不属于本次验收范围。 项目变动情况：经过现场勘查，将环评及其环评批复要求与实际建设内容进行对比，该项目实际建设内容与环评及环评批复内容一致，不涉及重大变动，符合验收条件。 2.6工作制度及人员编制 项目投产运行多年，现有企业组织机构及定员编制已经配置完善，本次改造沿用原有管理运行配置机构。 企业仅在采暖季运行，每个采暖季运行2880小时（采暖期120天，24h/d）。非采暖季有员工20人，采暖季50人，本次改扩建工程人员无增减。 2.7水源及水平衡 本项目运营期间，用水主要为职工生活用水、锅炉用水及厂区绿化等，本次改扩建项目生活污水排放量无增减，锅炉排水依托原有冷却沉淀池处理后进入雨水管网。 （1）给水 项目原采用地下水源，本次改造工程从东方红西路（烟草局门口）市政供管网引出，管径DN300。 改造工程用水主要为人员生活、生产用水（包括锅炉补水、设备冷却水）、绿化及地面洒水。 （2）排水 项目排水主要为生活污水、锅炉排污水、软水站浓盐水及循环冷却系统排水。项目无新增劳动定员，故无新增生活用水及污水。水平衡图见图1-1。 现有生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入高陵区污水处理厂，根据调查，市政污水管网已铺设至站外办公楼北侧的东方红西路，可以依托。 锅炉排污水、软水站浓盐水及冷却循环系统均排入冷却沉淀池（原有脱硫循环池），经沉淀冷却后排入市政雨水管网。 本项目实际给排水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：t/a）

# 表二 （续）

2.8工艺流程 工艺流程简介： 图2 工艺流程图 燃气锅炉工艺过程： 自来水经软化处理后在锅炉中被加热成热水作为高陵区供热来源，工程主要包括燃气系统、软水处理系统、供热系统和排烟系统。 ① 燃气系统：天然气锅炉房所需气源从西气东输二线高陵压气站接出，至厂区调压间减压后进入锅炉房计量，再分别接至2台燃气锅炉燃烧器侧。 ② 软水处理系统：自来水首先经过软水器进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙、镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等，此过程会产生软化废水。软化水再经常温过滤式除氧器除氧后补给系统。 ③ 供暖系统：经过软化的水进入锅炉主体加热气化后供给用户。 ④ 排烟系统：产生的烟气经冷凝、消白后，通过30m烟囱排放。 表二 （续） 调压站 锅炉房

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放

该项目主要污染包括：固废（生活垃圾、设备检修过程中产生的废机油及废油桶、锅炉软水制备过程中产生的废树脂等）。 3.1主要污染物及其防治措施 运营期项目固废分为生活垃圾和废机油。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，原有锅炉运行过程中生活垃圾产生量为8.4t/a，本次改扩建项目生活垃圾不新增，收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物：本项目燃气锅炉运行过程中无生产废物产生，仅在设备维修时产生危险废物废机油和废机油桶。 锅炉软水制备过程中产生的废树脂：实际运行过程中树脂7年更换一次，每次更换量约8吨，委托有资质单位（陕西明瑞再生资源有限公司HW49-900-041-49）进行妥善处理。 本项目在日常设备维护过程中会产生废机油及废油桶，产量约为0.1t/a，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（HW08-900-249-08陕西明瑞再生资源有限公司）进行妥善处理。 危废暂存间

# 表三 （续）

3.2环保设施投资落实情况 环评建设投资：总投资概算7073.31万元，环保投资概算104万元，占总投资1.5%；实际总投资7000万元，实际环保投资200万元，占总投资2.9%。 项目主要环保投资见表3-1。 表3-1 项目环保投资一览表 污染种类 环评要求 实际建设情况 投资 （万元） 设施名称 环保措施 数量/规模 固废 生活垃圾桶若干 生活垃圾桶若干（依托原有） / / 生产固废（危险固废） 专用收集设施、危废暂存间 / 2.0 合计 2.0

# 表四 建设项目环评报告表结论及审批决定

4.1建设项目环评报告表结论 4.1.1项目概况 西安渭北供热有限公司位于西安市高陵区东方红西路，现有规模为1×14MW+1×46MW燃煤热水锅炉，本次改造在现有燃煤锅炉房北侧新建燃气锅炉房一座，安装2×70MW燃气热水锅炉。 4.1.2运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本次改造实施后烟尘最大落地浓度为0.000932mg/m3，占标率为0.21%；SO2最大落地浓度为0.000642mg/m3，占标率为0.13%；NOx最大落地浓度为0.006937mg/m3，占标率为3.47%，各污染因子占标率均小于10%。 由于最大落地浓度为预测的最大值，所以各敏感点污染物浓度不会大于最大落地浓度，即各污染因子在敏感点的占标率也小于10%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 因此，本项目改造后，烟尘、SO2及NOx排放对所在区域影响较小。 （2）水环境影响分析 本改造工程不增加职工，不增加生活污水量；循环冷却排水、软水制备及锅炉排水产生的清净下水无法回用，需要排放，其主要为热量，经冷却中和后排入雨水管网，对区域水环境影响不大。 （3）声环境影响分析 本次改造完成后，停用的高噪声设备数量远远大于新增设备数量，改造后项目噪声源呈减小趋势，根据对现状厂界及周边敏感点的噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，推断项目改造后对区域声环境的影响也能满足相关标准要求。 （4）固体废物 检修产生的废机油属危险废物，委托有资质的单位进行处置，在厂内设置废机油暂存间，桶装密闭存储，并填报危险废物电子转移联单。 4.1.3总结论 西安渭北供热有限公司煤改气项目为减排项目，建成后可降低企业烟尘、SO2、NOx的排放量，符合国家产业政策，具有良好的环境效益。本项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生影响较小。 从环保角度分析，评价认为西安渭北供热有限公司煤改气项目的建设是可行的。 4.1.4要求及建议 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后应及时进行项目竣工环保验收； （2）认真落实各项环保治理措施，确保各种污染物达标排放； （3）采取切实可行的环境风险预防措施，编制风险应急预案，并定期演练。 2、建议 本着节约用水和一水多用的原则，清净下水可用于冲洗用水、绿化用水等杂用水。 4.2审批决定 一、项目概况 本项目位于西安渭北供热有限公司厂区内，拆除厂区北侧临建房，新建锅炉房、调压站，新增两台70MW燃气热水锅炉及鼓风机、烟囱等相关工程。项目总投资7073.31万元，其中环保投资104万元。 二、该项目在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，环保高陵分局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、地点、规模和拟采取的环保措施。 三、项目运行管理中应重点做好以下工作 严格落实固废污染防治措施。 项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。燃气锅炉运行无生产固废，仅在检修时产生废机油，属危险废物，需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，暂存于危废暂存间，严禁与其他一般性工业固废混合存放，贮存装置明显标识，且进行防渗、防漏处理，交由有资质单位处置。 四、强化环境信息公开与公众参与机制。应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。 五、必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。按照《建设项目事中事后监督管理办法（试行）》要求，由环保高陵分局环境监察大队负责该项目的事中事后日常监督管理。项目竣工后，你单位应依法按规定的标准和程序开展竣工环保验收工作。经验收合格后，方可正式投入运营。 六、环境保护报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报环保高陵分局重新审核。 七、鉴于近期国内部分城市在用燃气锅炉实施低氮燃烧改造后，发生过多起安全事故。北京市质监局、北京市环保局专门下发了《关于锅炉低氮燃烧改造安全风险警示的通告》（京质检发【2017】6号）。因此，你单位燃气锅炉在加装低氮燃烧器后，需高度重视并防范安全风险。 八、你单位应将环评批复及报告原件于2个工作日内报环保高陵分局环境监察大队进行备案，并按规定接受环保部门的监督检查。

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： 布点、采样、样品制备、样品测试等按照《工业固体废物采样制样技术规范》 （HJ/T20-1998）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2008）要求进行。

# 表六 验收工作内容及监测分析方法

根据现场勘查，运营期项目固废分为生活垃圾和生产废物。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，项目运行过程中无新增生活垃圾生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物：本项目锅炉运行中无固废产生，仅在设备检修过程中产生危险废物。 本项目在日常设备维护过程中会产生废机油及废油桶，产量约为0.1t/a，锅炉软水制备过程中产生的废树脂，7年更换一次，每次更换量为2台锅炉共8t，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西明瑞再生资源有限公司）进行妥善处理。 固体废物处置率达到100%。

# 表七 验收监测结果

7.1验收监测期间工况 在验收监测期间，各项环保设施正常运行，生产设备运行正常。验收期间生产负荷见表7-1。 表7-1 验收期间生产负荷表 项目 运行情况 设计生产能力 2×70MW燃气热水锅炉 实际生产能力 2019.11.29 1台70MW燃气热水锅炉 2019.11.30 1台70MW燃气热水锅炉 7.2验收调查结果 根据现场勘查，运营期项目固废分为生活垃圾和生产废物。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，项目运行过程中无新增生活垃圾生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物：本项目锅炉运行中无固废产生，仅在设备检修过程中产生危险废物。 本项目在日常设备维护过程中会产生废机油及废油桶，产量约为0.1t/a，锅炉软水制备过程中产生的废树脂，7年更换一次，每次更换量为2台锅炉共8t，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西明瑞再生资源有限公司）进行妥善处理。 固体废物处置率达到100%。 7.3环境保护管理规章制度及其执行情况 环境保护法律法规执行情况 根据环境影响评价报告表和本项目环评批复的要求项目进行了环保设施的建设，建设内容基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况 厂区制订了《环保管理制度》，对员工日常工作内容等做出了规定，环保档案齐全。编制了设备操作规程及安全规程等，内容全面，设置环境保护管理机构及专职负责人员1名，负责组织落实监督厂区的各项环境保护工作，把控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。 7.4污染物总量核算 本项目年工作时间300天，根据调查及生产实际情况，本项目生活污水无增减，项目运行后由燃煤锅炉改为燃气锅炉，实际运行中污染物排放量减少。

# 表八 验收监测结论

8.1工程概况 西安渭北供热有限公司位于西安市高陵区东方红西路，现有规模为1×14MW+1×46MW燃煤热水锅炉,本次改造拟在现有燃煤锅炉房北侧新建燃气锅炉房一座，安装2×70MW燃气热水锅炉。 8.2验收工况 验收监测期间主体建设完成，环保设施运行正常。 8.3监测结果及评价 项目产生固体废物主要为：生活垃圾委托环卫部门清运处置。废机油及废油桶、废树脂等，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西明瑞再生资源有限公司）进行妥善处理，固体废物处置率达到100%。 8.4总结论 综上所述，该项目已基本落实环境影响评价报告及其批复中提出的固废污染防治措施，各项污染物排放均能合理处置不外排，项目运行对周边自然环境影响较小，符合建设项目环保设施竣工验收要求，予以验收。

# 附件

附1、建设项目环境保护“三同时”验收登记表 附2、环评批复 附3、危废协议

# 附件1   建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 西安渭北供热有限公司煤改气项目 | 项目代码 | 热力生产和供应（D4430） | 建设地点 | 西安市高陵区东方红西路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 92热力生产和供应工程中的其他 | 建设性质 | □新建 √改扩建 □ 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | / |
|  | 设计生产能力 | 2×70MW燃气热水锅炉房1座 | 实际生产能力 | 2×70MW燃气热水锅炉房1座 | 环评单位 | 陕西科荣环保工程有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局高陵分局 | 审批文号 | 市环高批复［2018］26号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年7月 | 竣工日期 | 2019年2月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安渭北供热有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 7073.31 | 环保投资总概算（万元） | 104 | 所占比例（%） | 1.5 |
|  | 实际总投资 | 7000 | 实际环保投资（万元） | 200 | 所占比例（%） | 2.9 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 190 | 噪声治理（万元） | 8 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 120天 |
| 运营单位 | 西安渭北供热有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2020.01 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | 0.104 | / | / | / | / | 0.104 | / | 0.104 | 0.104 | 0.104 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 0.26 | / | / | / | / | 0.26 | / | 0.26 | 0.26 | 0.26 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.02 | / | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 38.89 | / | / | / | / | 0 | / | 38.89 | 0 | 0 | / | / |
|  | 烟尘 | 8.28 | / | / | / | / | 0.95 | / | 8.28 | 0.95 | 0.95 | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 93 | / | / | / | / | 3.5 | / | 93 | 3.5 | 3.5 | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 危险废物 | 0.00001 | / | / |  |  | 0.00001 |  | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

# Text boxes

编制单位：陕西沁润环保科技有限公司

电    话：029-89399968

传    真：/

邮    编：710100

地址：陕西省西安市国家民用航天产

业基地航天东路99号佳为节能产业

基地生产科研大楼106栋4楼401号

建设单位：西安渭北供热有限公司

电    话：15991684102

传    真：/

邮    编：710200

地址：西安市高陵区东方红西路

附2  环评批复

附件3 危废协议