西安正茂机电有限公司

航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废）

建设单位：西安正茂机电有限公司

编制单位：西安正茂机电有限公司

编制时间：二〇一九年十二月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件 加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安正茂机电有限公司 |
| 建设项目性质 | ■新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号 5号厂房 |
| 主要产品名称 | 机械零部件（航空零部件、采掘机械、 工程机械零部件） |
| 设计生产能力 | 2万件 |
| 实际生产能力 | 2万件 |
| 建设项目环评时间 | 2018年11月 | 开工建设时间 | 2019年2月 |
| 现场监测时间 | / |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局高陵分局 |
| 环评报告表 编制单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
| 投资总概算 | 102万元 | 预计环保投资 | 6万元 | 比例 | 5.9% |
| 实际总概算 | 95万元 | 实际环保投资 | 5万元 | 比例 | 5.3% |

# 表一 （续）

| 验收 监测 依据 | 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； 3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正； 4、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日起施行； 6、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）； 7、《西安正茂机电有限公司航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目环境影响报告表》，宁夏智诚安环技术咨询有限公司，2018年11月； 8、西安市环境保护局高陵分局关于《西安正茂机电有限公司航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目环境影响报告表的批复》，市环高批复﹝2018﹞113号，2018年12月24日（见附件）； 9、西安正茂机电有限公司提供的其他资料。 |
| --- | --- |

# 表一 （续）

| 验收监测 评价标准、 标号、级别 、限值 | 按《西安正茂机电有限公司航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工环境影响报告表》和批复中要求的标准： 一般固废排放执行：参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告，2013年第36号）中的有关规定执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改清单中相关标准。 |
| --- | --- |

# 表二 项目概况、主要污染物及防治措施

2.1项目由来 西安正茂机电有限公司于2017年12月成立，位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号5号厂房，投资金额为102万元，主要经营范围为机电设备、航空地面设备、航空工艺装备、煤矿机电产品、矿山采掘机械的开发、制造及零部件加工；机电设备的维修、安装和技术咨询等。本项目租赁西安庆油石化科技装备有限公司已建成的厂房1052m2，用于航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工，年加工机械零部件2万件。 2018年11月16日西安正茂机电有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担“西安正茂机电有限公司航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目”的环境影响评价工作，2018年12月24日西安市环境保护局高陵分局对《西安正茂机电有限公司航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目环境影响报告表》进行了环评批复（市环高批复【2018】113号）。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评【2017】4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，2019年11月西安正茂机电有限公司成立了验收组。2019年11月验收组技术人员前往该项目厂区进行了现场检查和踏勘，查阅了有关文件和技术资料，查看了污染物治理及排放、环保设施的落实情况，编制了本报告。 本次验收范围：本次验收仅对环评及其批复范围内的建设内容及其相应配套设施进行验收监测。验收监测期间，相关环保设备均正常运行。 2.2工程建设内容 项目名称：航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工项目 建设性质：新建 建设单位：西安正茂机电有限公司 建设规模：西安正茂机电有限公司于2017年12月成立，位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号5号厂房，投资金额为102万元，主要经营范围为机电设备、航空地面设备、航空工艺装备、煤矿机电产品、矿山采掘机械的开发、制造及零部件加工；机电设备的维修、安装和技术咨询等。公司租赁西安庆油石化科技装备有限公司已建成的厂房1052m2，用于航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工，年加工机械零部件2万件。 建设投资：总投资概算102万元，环保投资概算6万元，占总投资5.9%；实际总投资95万元，实际环保投资5万元，占总投资5.3%。

# 表二 （续）

2.3建设项目主要组成 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体工程内容见表2-1。 表2-1 实际建设与环评报告及批复对照一览表 环评报告及批复内容 实际建设 内容 与环评 一致性 序号 项目 主要 内容 建筑内容 1 主体工程 生产区 租赁占地面积为1000m2的钢构生产车间的1层，租赁的车间高约15m。车间内主要对外购原件进行加工。 租赁西安庆油石化科技装备有限公司厂房建筑面积1000m2，内设加工中心、车床、铣床等机加工设备，该厂房主要用于生产机械零部件 一致 2 辅助工程 办公区 租赁办公用房建筑面积52m2，设置办公室。 租赁办公用房建筑面积52m2，设置办公室。 一致 3 公用工程 给水 本项目供水依托西安庆油石化科技装备有限公司厂区市政给水管网 本项目供水依托西安庆油石化科技装备有限公司厂区市政给水管网 一致 排水 本项目生活污水排入西安庆油石化科技装备有限公司已建成化粪池，经泾河工业园市政管网，再排入西安市第八污水处理厂。 本项目无生产废水，生活污水排入西安庆油石化科技装备有限公司已建成化粪池，经泾河工业园市政管网，再排入西安市第八污水处理厂。 一致 供电 供电依托西安庆油石化科技装备有限公司厂区市政供电管网 供电依托西安庆油石化科技装备有限公司厂区市政供电管网 一致 供热 办公室采用分体式空调供热、制冷 办公室采用分体式空调进行供热、制冷。 一致 4 环保工程 固废治理 机加工过程中产生的废边角料、金属屑收集后外售，生活垃圾定点收集委托环卫部门清运，危险废物收集于专用容器内，暂存于危废暂存间中，定期委托有资质单位转运处置 机加工产生的废边角料、金属屑收集外售处理，生活垃圾定点收集委托环卫部门清运，危险废物收集于专用容器内，暂存于危废暂存间中，定期委托陕西环能科技有限公司处置 一致 2.4主要构筑物建设及设备 表2-2 项目实际采用设备与环评报告及批复设备对照一览表 序号 环评报告设备名称 环评报告数量 项目生产实际设备名称 生产实际数量 与环评 一致性 1 数控加工中心 6台 数控加工中心 6台 一致 2 车床 6台 车床 6台 一致 3 端面铣床 1台 端面铣床 1台 一致 4 铣床 2台 铣床 2台 一致 5 钻床 1台 钻床 1台 一致 6 磨床 1台 磨床 1台 一致 7 空压机 1台 空压机 1台 一致 2.5主要原辅材料及能耗情况 表2-3 项目原辅材料一览表 编号 原材料名称 环评年耗量（a） 实际年耗量（a） 最大储存量 与环评一致性 1 圆环、圆饼毛坯 300t/a 300t/a 300t/a 一致 2 铝材 2t/a 2t/a 1t/a 一致 3 不锈钢棒料 2t/a 2t/a 2t/a 一致 4 乳化液 0.4t/a 0.4t/a 0.4t/a 一致 5 润滑油 0.01t/a 0.01t/a 0.01t/a 一致 项目变动情况：经过现场勘查，将环评及其环评批复要求与实际建设内容进行对比，该项目实际建设中与环评及环评批复一致，不存在变动情况。 2.6工作制度及人员编制 项目营运后，劳动定员12人，年工作300d，每天生产8小时，厂区内不设置食宿。 2.7水源及水平衡 本项目运营期间，职工不在厂区内食宿，主要用水为职工盥洗与车间内拖地使用。生产过程中不用水，不产生生产废水。 职工用水 根据项目运行实际情况及建设单位提供资料，本项目运营期职工生活污水排水量为0.2m3/d，60t/a。 项目产生的生活污水排入西安庆油石化科技装备有限公司已建成化粪池，经泾河工业园市政管网，再排入西安市第八污水处理厂。 生产清洁用水 本项目运营期生产车间内需要拖地，按照拖地次数50次/a计算，用水量约为0.3m3/次，则本项目拖地用水量15m3/a。 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目水平衡图（单位：t/a）

# 表二 （续）

2.7工艺流程 生产线工艺流程简介： 图1 机械加工工艺流程图 工艺流程：项目来料经铣床、车床、加工中心、钻机等按照产品要求进行加工，形成多个符合要求的工件，机床内部的乳化液在机器内部循环使用，金属屑通过机械离心脱油机处理，脱去切削油后外售，脱出的切削油回用机床。 最后成品检验后入库外售。

# 表二 （续）

| 生产车间 | 生产车间 |
| --- | --- |

# 表三  主要污染源、污染物处理和排放

该项目主要污染包括：固废（机加工产生的边角料、金属屑，生活垃圾，废机油、废润滑油、废机油桶及废油桶等）。 3.1主要污染物及其防治措施 运营期项目固废分为生活垃圾和生产废物。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，项目运行过程中生活垃圾产生量为1.58t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物：本项目的生产废物分为一般废物和危险废物。 （1）一般废物 废边角料、金属屑：在机加工过程中，会产生废边角料、金属屑，根据建设单位提供的相关资料，废边角料、金属屑产生量约为15.2t/a，收集后外售。 沾染乳化液的废金属屑：生产过程中的部分金属屑会沾染乳化液，将该部分金属屑进行沥干，沥干后产生量约为原材料用量的0.5%，即1.52t/a，收集后进行外售。 （2）危险废物 项目生产过程需使用乳化液，年产生废机油0.1t/a。本项目在日常设备维护过程中会产生废润滑油及含油抹布，产量约为0.02t/a，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西环能科技有限公司）进行妥善处理。废机油桶：本项目废机油桶及废润滑油桶产生量为0.03/a。 本项目固体废物产生情况汇总如下表3-1。 表3-1 固废产生及处置利用一览表 序号 废物名称 产生量（t/a） 属性 处理方式 1 边角料、金属屑 16.72 一般固废 收集后外售 2 生活垃圾 1.58 一般固废 分类收集、委托环卫部门处置 3 废润滑油桶、废机油桶、含油抹布 0.03 HW49 其他废物-900-044-49 专用容器收集，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位（陕西环能科技有限公司）转运处置 4 废润滑油、废机油 0.12 HW08-900-218-08 危废暂存间

# 表三 （续）

3.2、环保设施投资落实情况 环评建设投资：总投资概算102万元，环保投资概算6万元，占总投资5.9%；实际总投资95万元，实际环保投资5万元（其中固废环保投资1万元），占总投资5.3%。 项目主要环保投资见表3-2。 表3-2 项目环保投资一览表 污染种类 环评要求 实际建设情况 投资 （万元） 设施名称 环保措施 数量/规模 固废 生活垃圾桶若干 生活垃圾桶若干 / 0.1 生产固废（一般固废） 设置收集设施 / 0.1 生产固废（危险固废） 专用收集设施、危废暂存间 / 0.8 合计 1.0

# 表四 建设项目环评报告表结论及审批决定

4.1建设项目环评报告表结论 4.1.1项目概况 本项目租赁西安庆油石化科技装备有限公司位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号的5号已建厂房，项目总投资102万元。项目主要对航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工，年加工机械零部件2万件。 4.1.2运营期环境影响分析 （1）水环境影响分析 该项目废水主要为职工生活污水。生活污水依托西安庆油石化科技装备有限公司已建成化粪池，再排入市政污水管网。 （2）大气环境影响分析 项目不涉及焊接等产生细微粉尘的工艺，但在车、铣、钻、磨加工过程中会产生少量金属碎屑和颗粒，因其颗粒粒径较大、比重较大，一般可迅速沉降于设备周边3m以内范围，定期对地面进行清扫收集即可，不会外排污染空气，对环境的影响很小。 （3）噪声环境影响分析 项目的噪声主要来自车间内设备噪声，经隔声、降噪措施及距离衰减后，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目噪声对环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目建成后，生活垃圾采用垃圾桶分类收集，由环卫部门统一处理，边角料、废金属屑收集贮存后外售，一般固废可达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准中相关要求；废润滑油桶、废机油桶、废机油按危险废物处理，收集后统一由有资质的单位进行清运后处理，可达到《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。因此固体废物对环境的影响较小。 4.1.3要求与建议 （1）加强危险废物的管理，按标准及规范进行危险废物的收集、暂存及处理处置。 （2）加强环境管理，树立环保意识，并且由专人通过培训负责环保工作，确保在源头尽可能的消除各类污染。加强职工对环境保护工作的重要性认识，将环境管理纳入生产管理轨道上区，最大限度的减少资源的浪费和对环境的污染。 4.1.4结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策和相关规划，项目实施对所在区域的环境影响较小，在认真落实本环评提出的污染治理措施后，各种污染物均可以做到达标排放。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 4.2审批决定 一、项目概况 该项目位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号5号厂房，租赁西安庆油石化科技装备有限公司空厂房，建设内容为毛料区、半成品区、机加工区、办公区；主要生产设备有数控加工中心6台、车床6台、端面铣床1台、铣床2台、钻床1台、磨床1台，主要生产机电设备、航空地面设备、航空工艺装备、煤矿机电产品、矿山采掘机械的开发，制造及零部件加工，年加工2万件机械零部件。总占地面积1052m2，项目总投资102万元，其中环保投资6万元。 二、该项目在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，环保高陵分局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、地点、规模和拟采取的环保措施。 三、项目运行管理中应重点做好以下工作 严格落实固废污染防治措施。 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废边角料、金属屑、金属屑沥干乳化液的废金属屑、废机油、废机油桶、废润滑油桶。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；废边角料、废金属屑、沥干乳化液的废金属屑收集后定期外售；废机油、废机油桶、废润滑油桶等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求，暂存于危废暂存间，危废暂存间必须有耐腐蚀的硬化地面，表面基础必须防渗处理。危险废物的转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》交由有资质单位处置。 四、强化环境信息公开与公众参与机制。应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。 五、必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。按照《建设项目事中事后监督管理办法（试行）》要求，由环保高陵分局环境监察大队负责该项目的事中事后日常监督管理。项目竣工后，你单位应依法按规定的标准和程序开展竣工环保验收工作。经验收合格后，方可正式投入运营。 六、环境保护报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报环保高陵分局重新审核。 七、你单位应将环评批复及报告原件于2个工作日内报环保高陵分局环境监察大队进行备案，并按规定接受生态环境局高陵分局的监督检查。

# 表五  验收监测质量保证及质量控制

依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： 布点、采样、样品制备、样品测试等按照《工业固体废物采样制样技术规范》 （HJ/T20-1998）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2008）要求进行。

# 表六 验收工作内容及监测分析方法

根据现场勘查，运营期项目固废分为生活垃圾和生产废物。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，项目运行过程中生活垃圾产生量为1.58t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物：本项目的生产废物分为一般废物和危险废物。 （1）一般废物 废边角料、金属屑：在机加工过程中，会产生废边角料、金属屑，根据建设单位提供的相关资料，废边角料、金属屑产生量约为15.2t/a，收集后外售。沾染乳化液的废金属屑：生产过程中的部分金属屑会沾染乳化液，将该部分金属屑进行沥干，沥干后产生量约为原材料用量的0.5%，即1.52t/a，收集后进行外售。 （2）危险废物 项目生产过程需使用乳化液，年产生废机油0.1t/a。本项目在日常设备维护过程中会产生废润滑油，产量约为0.02t/a，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西环能科技有限公司）进行妥善处理。废机油桶：本项目废机油桶及废润滑油桶产生量为0.03/a。 固体废物处置率达到100%。

# 表七 验收监测结果

7.1验收监测期间工况 在验收监测期间，各项环保设施正常运行，生产设备运行正常。验收期间生产负荷见表7-1。 表7-1 验收期间生产负荷表 项目 生产项目 机械零部件 工况 设计生产能力 67件/d / 实际生产能力 2019.11.12 58件/d 86% 2019.11.13 63件/d 94% 7.2验收调查结果 根据现场勘查，本项目的生产废物分为一般废物和危险废物。 生活垃圾：根据项目运行情况及建设单位提供资料，项目运行过程中生活垃圾产生量为1.58t/a，生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 生产废物： （1）一般废物 废边角料、金属屑：在机加工过程中，会产生废边角料、金属屑，根据建设单位提供的相关资料，废边角料、金属屑产生量约为15.2t/a，收集后外售。沾染乳化液的废金属屑：生产过程中的部分金属屑会沾染乳化液，将该部分金属屑进行沥干，沥干后产生量约为原材料用量的0.5%，即1.52t/a，收集后进行外售。 （2）危险废物 项目生产过程需使用乳化液，年产生废机油0.1t/a。本项目在日常设备维护过程中会产生废润滑油，产量约为0.02t/a，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西环能科技有限公司）进行妥善处理。废机油桶：本项目废机油桶及废润滑油桶产生量为0.03/a。 固体废物处置率达到100%。 7.3环境保护管理规章制度及其执行情况 环境保护法律法规执行情况 根据环境影响评价报告表和本项目环评批复的要求项目进行了环保设施的建设，建设内容基本做到了环境保护设施建设与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况 厂区制订了《环保管理制度》，对员工日常工作内容等做出了规定，环保档案齐全。编制了设备操作规程及安全规程等，内容全面，设置环境保护管理机构及专职负责人员1名，负责组织落实监督填埋场的各项环境保护工作，把控制环境污染和生态破坏作为其环境管理的主要任务。

# 表八 验收监测结论

8.1工程概况 本项目租赁西安庆油石化科技装备有限公司位于陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号的5号已建厂房，项目总投资102万元。项目主要对航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工，年加工机械零部件2万件。 8.2验收工况 验收监测期间主体建设完成，环保设施运行正常。 8.3监测结果及评价 项目产生固体废物主要为：机床加工过程中产生边角料及金属屑，收集后外售资源回收企业处理，生活垃圾委托环卫部门清运处置。本项目在日常设备维护过程中会产生废润滑油和废机油及废油桶等，设置危险废物暂存间妥善收集，委托有资质单位（陕西环能科技有限公司）进行妥善处理，固体废物处置率达到100%。 8.4总结论 综上所述，该项目已基本落实环境影响评价报告及其批复中提出的固废污染防治措施，各项污染物排放均能合理处置不外排，项目运行对周边自然环境影响较小，符合建设项目环保设施竣工验收要求，予以验收。

# 附件

附1、建设项目环境保护“三同时”验收登记表 附2、环评批复 附3、危废协议

# 附件1   建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 航空零部件加工及采掘机械、工程机械零部件加工 | 项目代码 | C3599 其他专用设备制造 | 建设地点 | 泾河工业园泾高南路820号5号厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 70 专用设备制造及维修 | 建设性质 | √ 新建 □ 改扩建 □ 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | / |
|  | 设计生产能力 | 机械零部件：2万件 | 实际生产能力 | 2万件 | 环评单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局高陵分局 | 审批文号 | 市环高批复［2019］3号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年2月 | 竣工日期 | 2019年2月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安正茂机电有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 102万元 | 环保投资总概算（万元） | 6 | 所占比例（%） | 5.9 |
|  | 实际总投资 | 95万元 | 实际环保投资（万元） | 5 | 所占比例（%） | 5.3 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 4 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 300天 |
| 运营单位 | 西安正茂机电有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2019.12.21 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / | / | 0.006 | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | 248 | / | 0.016 | / | 0.016 | / | / | 0.016 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | 24.26 | / | 0.0015 | / | 0.0015 | / | / | 0.0015 | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | 16.72 | / | 16.72 | / | / | 16.72 | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 危险废物 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | / | / | 0.15 | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

# Text boxes

建设单位：西安正茂机电有限公司

电    话：13991937373

传    真：/

邮    编：710200

地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号5号厂房

建设单位：西安正茂机电有限公司

电    话：13991937373

传    真：/

邮    编：710200

地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园泾高南路820号5号厂房

附2  环评批复

附3 危废协议