建设项目环境影响报告表

项目名称:           软木加工扩建项目

建设单位:     西安汉港新材料科技有限公司

编制日期: 2020年2月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本次扩建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本次扩建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 软木加工扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安汉港新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 蒋凯 | 联系人 | 任冬梅 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号 |
| 联系电话 | / | 传真 | / | 邮政编码 | 710016 |
| 建设地点 | 陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号 厂址中心坐标：东经108.913231°、北纬34.341621° |
| 立项审批部门 | / | 项目代码 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ | 行业类别 及代码 | G2039 软木制品及其他木制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 2500 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) | 20.5 | 环保投资占总投资比例 | 10.25% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2020年03月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目背景 西安汉港新材料科技有限公司（原名西安汉港化工有限公司，于2019年4月变更为西安汉港新材料科技有限公司，创始于1992年，主要从事粘合剂、干混砂浆的生产，厂区内主要建设环保白乳胶生产车间、干混砂浆生产车间、原料库、成品库、试验室、锅炉房、污水站、办公楼及其他辅助配套设施。 2004年6月，由陕西省环境科学研究设计院编制完成《西安汉港化工有限公司年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程环境影响报告表》，于2004年8月18日取得西安市环境保护局同意项目建设的审批意见，并于2009年12月28日通过西安市环境保护局的竣工环保验收，目前该生产线正常运行。 2006年6月，由西安市环境保护研究所编制完成《西安汉港化工有限公司年产2万吨干混砂浆生产线建设项目环境影响报告表》，于2006年8月4日取得西安市环境保护局同意项目建设的审批意见，并于2009年12月28日通过西安市环境保护局的竣工环保验收。 2008年1月8日，公司通过西安市环境保护局未央分局关于工业蒸汽锅炉煤改油工程的竣工环保验收，2009年11月公司完成建设项目环境保护设施竣工验收监测报告。 由于市场需求、经济效益的问题，公司现决定利用原有厂房扩建加工软木制品项目，并废弃原有干混砂浆生产线，对原有环保设施进行检查、整改，原有其他生产设施不变。现场踏勘时，本次扩建项目软木制品加工车间部分设备已进厂，未开工运营。 2、项目特点 本次扩建项目属于“软木制品加工”项目，本次扩建项目新增10人，不在厂区用餐，扩建完成后，不改变西安汉港新材料科技有限公司现有产品生产产能及工艺等，本次扩建项目废气主要为24号车间投料粉尘及投料搅拌、热压产生的有机废气；23号车间修边工序产生的粉尘、0号车间砂光工序产生的粉尘、0号车间涂胶、热压工序产生的有机废气；噪声源主要包括新增设备噪声（砂光机、横切机、下料机等设备）；废水主要为生活污水；固废主要为废边角料、除尘器收尘、废包装材料、废机油、含油棉纱及手套、废活性炭。 3、评价工作过程简述 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日施行）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日公布）相关要求，本次扩建项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中的“24锯材、木片加工、木制品制造”，其中，“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨以上的”，应编制环境影响报告书；“其他”应编制报告表，本次扩建项目属于木制品制造，不含电镀或喷漆工艺，因此本次扩建项目应编制环境影响报告表。 2019年11月，西安汉港新材料科技有限公司（以下简称“建设单位”）委托西安云开环境科技有限公司（以下简称“我公司”）承担软木加工扩建项目（以下简称“本次扩建项目”）的环境影响评价工作（委托书详见附件1）。接受委托后，我公司在深入研究项目相关资料、调研、现场踏勘的基础上，依据国家及地方环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则和技术规范的要求，编制完成了《西安汉港新材料科技有限公司软木加工扩建项目环境影响报告表》。 本次评价对象为“软木加工扩建项目”，如项目工艺、产品、规模等发生变化，应当按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及主管部门的要求另行办理环保手续。项目基本情况见表1。 表1 扩建项目基本情况一览表 序号 项目 内容 1 项目名称 软木加工扩建项目 2 建设性质 扩建 3 建设单位 西安汉港新材料科技有限公司 4 项目规模 利用原有厂房，建设软木制品加工车间，新增横切机、下料机、砂光机等设备，主要生产可折弯天然软木地垫、天然软木托盘、天然软木鼠标垫等产品共200000件。 5 占地面积 2500m2 6 项目投资 200万元，其中环保投资20.5万元，占总投资额的10.25% 7 劳动定员及工作制度 年运营250d，8h/班，每天一班，扩建项目员工为10人 8 现状建设情况 现场踏勘时，本次扩建项目软木制品加工车间部分设备已进厂，未开工运营 4、分析判定相关情况 ⑴产业政策相符性分析 本次扩建项目属于“软木制品加工”项目。经查国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本次扩建项目生产规模及所用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类及鼓励类的范围，按照《促进产业结构调整暂行规定》中第十三条规定：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本次扩建项目为允许类项目。对照《市场准入负面清单》（2019年版），本次扩建项目不在其列。 ⑵与相关政策相符性分析 本次扩建项目建设与相关环境管理政策相符性分析见表2。 表2 与相关技术政策相符性分析 相关环境管理政策 与项目有关要求 本次扩建项目情况 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 项目投料、搅拌、热压、涂料产生的有机废气通过集气罩收集后经活性炭处理后通过15m高排气筒达标排放。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目投料、搅拌、热压、涂料产生的有机废气采用活性炭吸附处理。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 项目地位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，属于扩建项目，项目位于重点区域，不属于重点行业，因此，不需要入园。 符合 各地应结合本地产业结构特征和VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。 项目投料、搅拌、热压、涂料产生的有机废气通过集气罩收集后经活性炭处理后通过15m高排气筒排放。 符合 新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目使用白乳胶挥发性有机物含量为12g/L，符合环保标志技术产品技术要求，且废气采取了集气罩收集+活性炭处理后通过15m高排气筒排放的措施。 与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发[2018]29号）的符合性分析 推进重点行业污染治理升级改造。关中地区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 项目有机废气配套安装有活性炭吸附装置，有机废气执行挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-2017)中木质家具制造行业标准限值要求。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）》（修订版） 六、实施重大专项行动，大幅降低污染物排放（四十）实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 项目属于软木制品加工，不属于含高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，项目涂胶、搅拌、热压产生的有机废气通过集气罩收集后经活性炭处理后通过15m高排气筒可达标排放。 ⑷规划、选址合理性分析 本次改扩建项目位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，项目厂区用地属于《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》中的明光宫遗址保护范围（位置关系见附图），汉长安城遗址属于全国重点文物保护单位。根据《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》的规定，遗址保护范围及遗址建设控制地带要求“区内企事业单位、居民住宅小区和村落的现有建筑不准扩建和改建；在产业调整和城市改造的过程中，逐步拆除和迁移现有建筑”。西安汉港新材料科技有限公司（原名西安汉港化工有限公司，于2019年4月变更为西安汉港新材料科技有限公司）现有厂区创始于1992年，主要从事粘合剂、干混砂浆等的生产，西安汉港新材料科技有限公司在2004年~2008年间先后取得了年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程、年产2万吨干混砂浆生产线、工业蒸汽锅炉煤改油工程的环保手续，目前现有工程环保手续完善；本次改扩建项目在公司厂区内利用现有空置厂房进行建设，不新增占地、不对厂区现有建筑进行扩建、改建，仅利用现有工程建筑物安装软木生产线，并废弃现有工程年产2万吨干混砂浆生产线，改扩建完成后项目颗粒物可降低排放，完善危废间、锅炉废气等环保整改措施，可在一定程度上降低项目环境风险及污染水平，基本符合《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》。 根据现场踏勘，项目用地自然条件良好，水、电等均可以满足本次扩建项目建设要求。项目周边交通便捷，东距朱宏路68m、南侧大门正对扬善路，可以满足各原料及产品物流流通要求。本次扩建项目采取设计及环评提出的污染防治措施后，本次扩建项目污染物可做到达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受。 综上所述，该项目规划、选址合理。 5、关注的主要环境问题及环境影响 本次扩建项目主要关注的环境问题有以下几个方面： ⑴项目工程分析，确定主要污染源的源强； ⑵项目废气、废水、噪声、固体废物等污染物排放及环境风险对周边环境的影响分析； ⑶污染物防治对策与措施的可行性论证。 6、主要结论 本次扩建项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求、选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等，可以减缓各项污染物的排放，环境风险可以接受，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 二、扩建项目概况 1、项目建设地点及周围环境状况 本次扩建项目位于西安汉港新材料科技有限公司厂区内，厂址中心坐标：东经108.913231°、北纬34.341621°，具体位置详见附图。 根据现场踏勘，本次扩建项目所在地东侧隔路为漕运明渠；南侧为商户，西侧为顺城宾馆，北侧为汉城街道办；距项目最近的敏感目标为西南侧约60m的西安大唐补习学校（扬善路），厂区四邻关系见实景图。 2、改扩建项目组成及建设内容 本次扩建项目使用原有建筑面积为2500m2，主要建设0号车间、23号车间、24号车间，建设软木生产线，增设横切机、下料机、立轴铣、搅拌机、压力机等生产设施，并配套建设相应环保设施，主要进行软木托盘、软木果盘、软木地垫等软木制品的生产，项目建成后最大可年产各类软木制品共200000件。本次扩建项目工程组成见表3。 表3 扩建项目组成及建设内容一览表 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 0号车间 位于厂区东侧中部，1F，框架结构，建筑面积为2100m2，主要安装横切机、下料机、刨切机等设备，主要进行天然软木鼠标垫、天然软木地垫等软木制品的生产。 依托原有厂房，扩建前空置，能够满足项目建设需求，目前部分设备已进厂 23号车间 位于厂区西北侧，1F，砖混结构，建筑面积为200m2，主要安装立轴铣、方型铣等设备，主要对24号车间生产的软木制品进行修边。 24号车间 位于厂区西北侧，1F，砖混结构，建筑面积为200m2，主要安装搅拌机、压力机等设备，主要进行软木托盘、软木咖啡垫等软木制品的生产。 储运 工程 半成品区 位于0号车间、24号车间内，建筑面积为300m2，主要用来存放半成品。 依托原有厂房，扩建前空置，能够满足项目建设需求， 成品区 位于0号车间、24号车间内，0号车间成品库建筑面积为150m2，24号车间成品库建筑面积为50m2，主要用来存放成品。 原料库 位于0号车间、23号车间内，0号车间原料库建筑面积为190m2，存放软木板材；23号车间原料库建筑面积为50m2，存放软木颗粒。 辅料库 位于0号车间、24号车间内，建筑面积70m2，主要存放环保白乳胶。 辅助 工程 办公楼 总建筑面积1260m2，砖混结构 依托现有，项目新增人员较少，辅助用房可以满足项目需求 门房 配电室 公用 工程 给水 由原有供水系统供给 依托现有已建成公用工程，能够满足项目建设需求 排水 生活污水通过化粪池处理后经市政管网排入西安市第四污水处理厂。 供电 由厂区电网供给 采暖、制冷 办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不设置夏季制冷和冬季采暖设施 环保 工程 废水 项目无生产废水，生活污水通过化粪池处理后经市政管网排入西安市第四污水处理厂。 依托现有10m3化粪池，能满足排水需求 废气 投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压产生的有机废气先经脉冲布袋除尘器处理，再经活性炭处理后通过15m排气筒（P1）排放；修边工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放；砂光工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P3）排放；涂胶、热压工序产生的有机废气由集气罩收集后，经活性炭处理后通过15m排气筒（P4）排放。 新建 噪声 主要噪声源为横切机、下料机、砂光机等设备，对噪声较大的设备采取减振、隔声等降噪措施。 新建 固体废物 生活垃圾由环卫部门统一清运。 依托现有生活垃圾清运系统 本次扩建项目废边角料、废包装材料由专门厂家回收；除尘器收集粉尘回用于搅拌、热压；含油棉纱及手套、废机油、废活性炭由专有容器收集，废油桶、废白乳胶桶暂存于危废间，委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一收集处置。 一般固废间新建、危废间整改后依托，扩建项目危废种类、量均较少，能够依托现有危废间 3、产品方案 本次扩建项目主要进行软木托盘、软木果盘、软木地垫等软木制品的生产，项目具体产品方案见表4。 表4 项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 橡儿180°可折弯天然软木地垫 3400件 0号车间 2 橡儿天然软木鼠标垫 11000件 0号车间 3 橡儿天然软木四季恒温浴室垫 15000件 0号车间 4 橡儿天然软木爬行垫 15600件 0号车间 5 橡儿天然软木托盘 125000件 24号车间 6 橡儿天然软木多用途咖啡垫 15000件 24号车间 7 橡儿天然软木锅盘/果盘垫 15000件 24号车间 4、主要原辅材料 根据建设单位提供的资料清单，本次扩建项目生产过程中涉及使用的主要原辅材料见表5。 表5 扩建项目主要原辅材料一览表 序号 材料名称 来源 规格型号/包装规格/状态 年消耗量 最大储存量 储存位置 1 软木片材 外购 单片装用料 230m³/a 10m³ 0号车间 2 软木布 外购 单片装用料 42000m/a 2500m 0号车间 3 环保白乳胶 现有工程白乳胶库房 25kg/桶 10t/a 0.4 0号、24号车间车间 4 软木颗粒 外购 10kg/袋（0.5mm-2mm） 10.5t/a 1 23号车间 5 机油 外购 4L/桶 0.1t/a 0.05t/a 0号车间 6 砂轮 外购 / 0.1t/a 0.03t/a 0号车间 环保白乳胶：外观为乳白色粘稠状液体，无毒环保，无刺激性气味，是由聚乙烯醇在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。适用于密度板、复合板、三聚氰胺板、夹板的增厚、复合、组装/实木的粘接。根据检测报告，白乳胶中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）含量为12g/L。 5、项目主要设备情况 本次扩建项目生产过程中涉及使用的主要设备见表6。 表6 扩建项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 数量台/套 放置位置 1 横切机 PHJ-800/1300 1 0号车间 2 下料机 YE2-90L-4 1 0号车间 3 平压平模模切机 1160 1 0号车间 4 剖切机 GJ2A100 1 0号车间 5 烙印机 TJQ-368 3 0号车间 6 涂胶机 MH6213A/B/C 3 0号车间 7 热压机 BY214X9/16(3)HIRC 1 0号车间 8 砂光机 B1408 1 0号车间 9 脉冲除尘器 B24 3 0号车间、23号车间、24号车间 10 活性炭装置 / 2 0号车间、24号车间 11 包装机 / 2 0号车间 12 搅拌机A / 1 24号车间 13 搅拌机B / 1 24号车间 14 四柱热压机 3895 5 24号车间 15 立轴铣 / 1 23号车间 16 方型铣 / 1 23号车间 17 开榫机 / 2 23号车间 6、公用工程 ⑴给水 本次扩建项目新增员工10人，项目用水由原有供水系统供给，厂区不提供食宿，用水主要为厂区人员办公生活用水。 办公生活用水量参照《行业用水定额》（DB61/T943-2014）中行政办公用水量按35L/（人·d）计，本次扩建项目新增员工10人，则办公用水量为0.35m3/d。 ⑵排水 本次扩建项目排水采用雨、污水分流制。 本次扩建项目运营期废水主要为职工生活污水，职工生活污水产生量按用水量的80%计算，产生量为0.28m3/d。 生活污水由厂区内原有化粪池处理达标后排入西安市第四污水处理厂。 ⑶供电 由当地电网供给。 ⑷采暖、制冷 办公区依托原有分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不进行采暖和制冷。 7、项目总平面布置合理性分析 西安汉港新材料科技有限公司厂区大门位于整个厂区南侧，紧邻扬善路，方便交通运输，厂区大门进去左侧由南向北依次为综合办公楼、原材料库房、危废间、原材料库房、实验楼、软木加工23号车间、软木加工24号车间，厂区大门右侧依次为白乳胶车间、原材料库房、软木加工0号车间、危险化学品库房、动漫公司（外租）、干混砂浆车间（已停产）、锅炉房。 本次扩建项目位于西安汉港新材料科技有限公司厂区内，总建筑2500m2，其中软木加工0号车间位于厂区东侧中部，软木加工23号车间、24号车间位于厂区西北侧。 纵观整个车间布局，各分区布置规划整齐，既方便内外交通，又方便物料运输，厂区平面布置较合理，项目总平面布置见附图。 8、劳动定员及工作制度 本次扩建项目新增员工10人，年生产250天，8h/班，每天一班。 |
| 与本次扩建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本次扩建项目在西安汉港新材料科技有限公司厂区内利用原有闲置厂房建设软木制品加工车间。根据现场踏勘，项目建设区23号车间、24号车间为空置厂房，0号车间部分设备已进厂，未投产运营，无原有污染情况及主要环境问题。 2004年8月18日，公司取得西安市环境保护局关于《西安汉港化工有限公司年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程环境影响报告表》的审批意见，并于2009年12月28日通过西安市环境保护局的竣工环保验收；2006年8月4日，公司取得西安市环境保护局关于《西安汉港化工有限公司年产2万吨干混砂浆生产线建设项目环境影响报告表》的审批意见，并于2009年12月28日通过西安市环境保护局的竣工环保验收，目前干混砂浆生产线已废弃。 2008年1月8日，公司通过西安市环境保护局未央分局关于工业蒸汽锅炉煤改油工程的竣工环保验收，2009年11月公司完成建设项目环境保护设施竣工验收监测报告。 结合以上批复及现场踏勘，现有工程及原有污染情况如下： 一、现有工程基本情况 现有工程主要建设内容及项目组成见表7。 表7 现有工程项目组成及建设内容 项目组成 名称 建设内容 主体工程 环保白乳胶生产车间 位于厂区东南侧，8000m2，层高16m，框架结构，主要建设有2个投料罐、8台反应釜、2套过滤器等设备，设1条年产3万吨环保VAE白乳胶粘合剂系列产品。 干混砂浆车间 位于厂区东北侧，1500m2，层高12m，框架结构，主要进行干混砂浆的生产、存放，目前已废弃。 辅助工程 锅炉房 位于厂区东北侧，270m2，砖混结构，生产工艺中采用1台2t/h蒸汽燃油锅炉加热，锅炉位于锅炉房。 污水处理站 位于本次扩建项目0号车间东侧，20m2，处理工艺主要为混凝、沉淀，处理规模为30m3/d，主要处理白乳胶生产过程中产生的废水。 试验室 位于厂区西侧中部，2F，建筑面积200m2，主要检测白乳胶的粘度、质量等性能，不涉及化学试验。 综合办公楼 位于厂区西南侧，3F，建筑面积1120m2，层高3.3m，砖混结构，现有员工60人。 门房 位于大门口处，1F，建筑面积10m2，层高3.5m，砖混结构。 配电室 位于厂区东南侧，1F，建筑面积20m2，层高4.0m，砖混结构。 餐厅 位于办公楼西侧，1F，建筑面积110m2，层高3.5m，砖混结构，约60个人就餐，2个 头。 公用工程 给水 由现有供水系统供给 排水 生产废水经污水处理站处理，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂。 供电 由厂区电网供给 采暖、制冷 办公区采用分体式空调进行冬季采暖和夏季制冷，生产区不设置夏季制冷和冬季采暖设施。 储运工程 物料储存 库房 7间，建筑面积为1610m2，其中3间位于厂区西侧，主要存放PVA，2间位于白乳胶车间北侧，主要存放消泡剂、杀菌剂，2间位于软木加工0号车间北侧，主要存放松香。 成品 库房 1间，建筑面积为1610m2，框架结构，位于环保白乳胶生产车间东侧，主要存放白乳胶。 环保工程 废气 ①投料粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排放； ②锅炉燃烧废气通过8m高排气筒排放； ③食堂油烟：1套油烟净化器，引至餐厅楼顶排放； ④砂浆生产中搅拌、混合、进料等工序采用布袋除尘器处理后通过不低于15m排气筒排放； 废水 ①工业废水：混凝沉淀池，处理能力30m3/d； ②食堂废水：油水分离器1套； ③生活污水：化粪池，处理能力10m3/d； 噪声 反应釜、过滤器等采取基础减振，墙体隔声 固体废物 ①清洗反应釜污水沉淀物：暂存于专用容器，交由有陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理； ②废包装材料：交专门厂家回收利用； ③除尘器收尘：回用于生产； ④污水站污泥：暂存于专有容器，交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理； ⑤试验室废乳胶：回用于现有生产工序； ⑥生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 绿化 绿化面积1000m2 二、现有工程污染物排放情况 1、废气 现有工程废气包括投料粉尘、锅炉燃烧废气以及食堂油烟废气。 ⑴胶粘剂投料粉尘 根据建设单位环评、验收资料及生产实际，现有工程原辅材料（碳酸钙、松香、PVA）在投料过程中会产生粉尘，粉尘产生量为0.11t/a，其排放量见表10。 ⑵锅炉燃烧废气 现有工程设1台2t/h的蒸汽锅炉，燃用轻质柴油，烟气中的主要污染物为烟尘、SO2和NOx，根据例行监测数据估算，锅炉燃烧过程中颗粒物产生量约为0.05t/a；SO2产生量约为0.01t/a；NOx产生量为0.38t/a，各污染物浓度范围为颗粒物：15.2~16.7mg/m3、NOx：111~119mg/m3、SO2：4mg/m3，其排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准限值（颗粒物为30mg/m3、SO2排放浓度为100mg/m3、NOx排放浓度为200mg/m3）。 ⑶油烟废气 根据建设单位提供资料，现有工程厨房灶头设置2个，提供三餐，职工共计60人，每年工作250天，食用油消耗量为451.8kg/a，食堂油烟产生量约13.6kg/a，安装了净化能力为85%的油烟净化器，排放量为2.04kg/a。 ⑷砂浆生产中搅拌、混合、进料等工序粉尘 砂浆生产中搅拌、混合、进料等工序粉尘采用布袋除尘器处理后通过不低于15m排气筒排放，根据项目环评、验收报告可知，排气筒颗粒物排放浓度0.131~0.582mg/m3，颗粒物排放量约为0.33t/a。 2、废水 根据原有环评、验收资料及例行监测数据，生产废水（主要为白乳胶生产过程中产生的清洗废水）经污水处理站处理，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂；污水总产生量为1445.8m3/a，各污染物产生浓度COD460mg/L、BOD5280mg/L、氨氮25mg/L、SS200mg/L、总磷8mg/L、总氮40mg/L，经处理后，其排放浓度COD210mg/L、BOD5104mg/L、氨氮0.586mg/L、SS16mg/L、总磷8mg/L、总氮40mg/L，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中相关标准。 3、噪声 现有工程的噪声源主要为反应釜、搅拌机等设备噪声，噪声级为75~85dB（A），对其采取基础减振、厂房隔声等综合降噪措施。根据其例行监测报告，东、西、北厂界处噪声值均可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南厂界处噪声值不符合《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，超标主要是因为现有工程南侧紧邻扬善路，噪声来源为交通车辆。 4、固废 现有工程产生的固体废物包括反应釜清洗污水沉淀物、废包装材料、除尘器收尘、污水站污泥、试验室废乳胶以及生活垃圾，具体产生情况见表8。 表8 固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 产生量（t/a） 危废代码 治理措 1 反应釜污水沉淀物 0.4 900-014-13 交有陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置 2 污水站污泥 0.3 900-014-13 3 废包装材料 0.6 / 交专门厂家回收 4 除尘器收尘 0.08 / 回用于生产 5 生活垃圾 7.5 / 交环卫部门处置 6 餐厨垃圾 1.5 / 交专业回收单位回收处置 7 废油脂 0.12 / 交有资质单位处置 8 试验室废乳胶 0.3 / 回用于生产工序 5、污染物排放汇总 根据原有环评及验收资料，项目废水为生产废水以及生活污水，废气为投料粉尘、锅炉燃烧废气、食堂油烟及砂浆生产粉尘，固废主要包括反应釜污水沉淀物、废包装材料、除尘器收尘、污水站污泥、试验室废乳胶以及生活垃圾。现有工程污染物排放情况见下表。 表9 现有工程污染物排放量汇总表 内容 类型 污染物名称 排放量（t/a） 治理措施 废气 锅炉燃烧废气 烟尘 0.05 15m高排气筒 SO2 0.01 NOx 0.38 胶粘剂投料粉尘 颗粒物 0.12 袋式除尘器 食堂油烟废气 油烟 0.002 油烟净化器 砂浆生产粉尘 颗粒物 0.33 袋式除尘器+15m排气筒 废水 生活污水（包括餐饮废水）、生产废水 废水量 3000 生产废水经污水处理站处理，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂 COD 0.64 BOD5 0.31 氨氮 0.002 SS 0.05 总磷 0.012 总氮 0.058 动植物油 0.06 固体废物 反应釜污水沉淀物 0.4 交有陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置 污水站污泥 0.3 废包装材料 0.6 交专门厂家回收 除尘器收尘 0.08 回用于生产 生活垃圾 7.5 交环卫部门处置 餐厨垃圾 1.5 交专业回收单位回收处置 废油脂 0.12 交有资质单位处置 试验室废乳胶 0.3 回用于生产工序 三、现有工程存在的环保问题 根据《西安汉港化工有限公司年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程环境影响报告表》、西安市环境保护局关于《西安汉港化工有限公司年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程环境影响报告表》的审批意见及西安市环境保护局关于《西安汉港化工有限公司年产5万吨环保粘合剂生产线技改工程》的竣工环保验收；西安市环境保护局未央分局关于工业蒸汽锅炉煤改油工程的竣工环保验收及建设项目环境保护设施竣工验收监测报告： 项目锅炉燃烧废气经15m高排气筒排放，投料粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放，砂浆生产粉尘通过袋式除尘器处理后排放。 生产废水经污水处理站处理，餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂，项目出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中相关标准。 项目锅炉燃烧废气排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃油锅炉排放浓度限值（颗粒物30mg/m3；SO2100mg/m3；NOx200mg/m3）要求，但不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃油锅炉排放浓度限值（颗粒物10mg/m3；SO220mg/m3；NOx150mg/m3）要求（在用锅炉2020年4月1日执行），主要是颗粒物略有超标（浓度范围为15.2~16.7mg/m3）。 项目对噪声源设备采取了设置于室内隔声、基础减振等降噪处理措施，例行监测表明，项目东、西、北厂界处噪声值均可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，南厂界处噪声值不符合《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，超标主要是因为现有工程南侧紧邻扬善路，南厂界受交通噪声影响较大。 项目污水站污泥、反应釜污水沉淀物交由有陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理，废包装材料交专门厂家回收利用；除尘器收尘回用于生产；试验室废乳胶回用于生产工序；生活垃圾统一收集交由环卫部门处置，均可得到妥善处置，可以满足相关要求。目前厂区现有危废间占地5m2，仅采取了单一的水泥防渗层，防渗不符合要求。 现有工程需进一步整改要求如下： 加强燃油锅炉维护，选择更加环保的轻质柴油，根据《锅炉大气污染物排放标准》（编制说明），通过燃用普通轻质柴油，锅炉烟尘浓度可满足本标准限值。如采取上述措施后，锅炉颗粒物仍然不能达标，要求建设单位对锅炉烟气采取袋式除尘器除尘，确保锅炉大气污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃油锅炉排放浓度限值（颗粒物10mg/m3；SO220mg/m3；NOx150mg/m3）要求。 危废间在现有混凝土地面基础上设2mm厚的环氧树脂防渗地坪，等效渗透系数小于等于1.0×10-10cm/s，地面应为耐腐蚀的硬化地面，表面不得有裂缝。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 西安市未央区位于西安城区北郊，是西安的城六区之一，是西安市新的行政中心、城市中心区，是西安市城市规划“大九宫”格局的核心之地、西安市人民政府驻地。未央区地理位置北纬34°14'50"～34°26'22"，东经108°47'08～109°02'21"。未央区辖区东至灞河，与灞桥区为邻；西依漆渠河，与咸阳市秦都区交界；南隔龙首北路，与新城区、莲湖区毗连；北临渭水，与高陵县、咸阳市隔河相望；西南部与雁塔区、长安区接壤。未央区土地总面积262.14km2。 本次扩建项目位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，厂址中心坐标：东经108.913231°、北纬34.341621°。 二、地形、地貌 西安市位于华北地台西部的渭河断陷，断陷西部为渭河凹陷区。未央区地处渭河凹陷区的西安凹陷带。基底为中元古界片岩及燕山期花岗岩。基岩上覆盖沉积有5500～6000m的岩屑。其上为新生界第四系松散堆积物，岩性为以沙卵砾石为主的粗粒沉积和以致密的黄土为主的土状堆积，厚度在400m以上。其来源以冲积、洪积和风积为主，也有冰川沉积。 未央区的地貌类型属渭河冲积平原，地势南高北低。未央区分4个地貌单元，由北向南，依次为河漫滩及一、二、三级阶地。最高点位于三级阶地上的广大门村和孙家湾村附近，高程411m。最低点在草滩镇贾家滩村北的渭河滩上，高程364.30m。西部河漫滩和一级阶地非常开阔，东部阶地紧凑高耸。二、三级阶地东高西低，河漫滩与一级阶地转为西高东低。 本次扩建项目所在地地势平坦开阔，有利于项目建设。 三、气候、气象 本次扩建项目所在区域气候属暖温带半湿润大陆性季风气候，雨量适中，四季分明，冬夏季长，春秋季短。春秋气温升降急骤，秋有多雨天气。年平均气温13.3℃，极端最高气温41.7℃，极端最低气温-20.6℃。相对湿度71%，年平均降水580.6mm。常年主导风向为东北风，频率为14%，次主导风向为西南风，频率为9%，年平均风速2.0m/s，年静风频率29%。 四、水文 未央区拥有西安最丰富的水资源，全区水资源总量为70.05亿m3，可利用量4.14亿m3。西安古城“八水绕长安”，其中大部分河水流经未央区。域内主要有渭河、灞河、浐河、沣河、皂河、漆水河、太平河等河流。本次扩建项目距离西北侧渭河约10.7km。 渭河是流经西安市的一条最大的过境河流，是黄河的一级支流，多年平均年径流量75.7亿m，多年平均径流深为112.5ram，北岸年径流量占总径流量的60%左右。渭河全长818km，临潼境内长40.8km，自西向东横穿城区，将临潼区分为南北两部分；渭河以北平原沃野，有清河、石川河由北向南流入渭河；渭河以南有骊山南峙，除少部分低山丘陵外，大多为苔原河川平地。区内地热水资源储量丰富，驰名中外的骊山温泉，水温常年保持在40～60℃，内含多种矿物质、具有独特的沐浴医疗效果。 五、植被、动物 项目位于主城区，项目区的植被均为道路两侧常见的树种，如梧桐树、冬青、红叶李等，动物也仅有麻雀、啮齿类动物等。 六、文物 项目位于全国重点文物汉长安城遗址内，属于既有项目改扩建，不新增建筑，基本能满足《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》的要求。距离项目较近的文物保护单位为项目北侧290m处的敦煌寺塔，敦煌寺塔位于西安市汉长安城东墙宣平门遗址外南侧、今汉城乡青西村南。原敦煌寺内。敦煌寺，创建于晋代，为长安较早设立的寺院之一，为西安市人民政府公布的第二批市级重点文物保护单位，塔建于清顺治年间，平面呈正六边形。基座由青石砌成，塔身青砖素面。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量现状 本次扩建项目位于西安市未央区扬善路，本次环境空气质量基本污染物现状评价引用陕西省环境保护厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中未央区环境空气常规六项污染物统计结果，对区域环境空气质量现状进行分析。 表10 2018年1~12月未央区环境空气质量状况统计表 污染物 评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 130 70 185.71 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 70 35 200 不达标 SO2 年平均质量浓度 13 60 21.67 达标 NO2 年平均质量浓度 56 40 140 不达标 CO 日平均95百分位浓度 2100 4000 52.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度 183 160 114.38 不达标 根据上表可知，未央区SO2的年均浓度值和CO的24小时平均第95百分位浓度值均达到国家环境空气质量二级标准；NO2、PM10、PM2.5的年均浓度值及O3的日最大8小时平均第90百分位浓度值均超过国家环境空气质量二级标准，故项目所在区域属于不达标区。 二、声环境质量现状 陕西博润检测服务有限公司于2019年12月16日~12月17日对项目地声环境质量现状进行了现场监测，监测时现有工程正常运行。监测结果见表11。 表11 声环境质量现状监测结果表 监测日期 监测点位 监测结果dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 12月16日 1#厂界东侧 53 46 60 50 达标 2#厂界南侧 58 48 3#厂界西侧 50 44 4#厂界北侧 47 42 5#小明星幼儿园第五分园 52 45 6#西安大唐补习学校 54 46 12月17日 1#厂界东侧 54 45 60 50 达标 2#厂界南侧 59 49 3#厂界西侧 51 43 4#厂界北侧 46 41 5#小明星幼儿园第五分园 51 46 6#西安大唐补习学校 55 47 由监测结果可知，本次扩建项目厂界四周、敏感点昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本次扩建项目大气影响为三级评价，不设环境空气评价范围，声环境评价范围200m内敏感目标为项目西南侧的西安大唐补习学校（扬善路）及东南侧的小明星幼儿园第五分园，本次评价的环境保护目标详见表12。 表12 项目厂区周边主要环境保护目标及保护级别 名称 坐标 保护 对象 保护 内容（人） 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X(°) Y(°) 西安大唐补习学校（扬善路） 108.916950 34.338041 师生 / 声环境2类区 西南 60 小明星幼儿园第五分园 108.918597 34.337439 师生 / 东南 120 汉长安城遗址 项目位于汉长安城遗址中的明光宫遗址保护范围内，全国重点文物保护单位，保护文物风貌不受破坏 敦煌寺塔 位于项目北侧290m，市级重点文物保护单位，保护文物风貌不受破坏

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量：常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表13 环境空气质量标准 执行标准 污染物指标 单位 标准限值 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 PM10 µg/m3 / 150 70 SO2 µg/m3 500 150 60 NO2 µg/m3 200 80 40 CO mg/m3 10 4 / PM2.5 µg/m3 / 75 35 臭氧 µg/m3 200 / / 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃 mg/m3 2.0 2、声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表14 声环境质量标准 执行标准 级别 单位 时段 昼间 夜间 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 dB(A) 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)中木质家具制造行业相关标准限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值。 表15 废气排放标准限值 执行标准 污染物 标准限值 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017) 非甲烷总烃 最高允许排放浓度 40mg/m3 最低去除效率85% 厂区内监控点最高允许浓度限值10mg/m3 企业边界监控浓度限值 3mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 最高允许排放浓度 120mg/m3 排放高度15m 排放速率 3.5kg/h 周界外浓度点最高点浓度 1mg/m3 2、运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中相关标准，标准限值见下表。 表16 废水排放标准限值 单位mg/L 类别 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 总磷 总氮 《污水综合排放标准》中三级标准 500 300 400 / 100 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 / / / 45 / 8 70 3、噪声排放标准：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其标准值见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 标准名称 类别 标准限值 昼间/dB（A） 夜间/dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固体废物控制指标：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 根据项目特点，本次扩建项目新增人员，新增生活污水，生产过程中涉及挥发性有机物排放，评价建议总量控制指标如下。 表18 总量建议指标表 项目 总量控制建议指标 废气 挥发性有机物 0.0268t/a 废水 COD 0.024t/a NH3-N 0.002t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程 根据现场踏勘，本次扩建项目在原有空置厂房基础上进行建设，厂房已建设完毕，本次扩建项目仅为装修、设备安装及调试，无土建挖方，施工期相对简单，本次评价仅分析评价运营期工艺流程。 二、运营期工艺流程 本次扩建项目为软木制品加工，主要产品为天然软木地垫、软木托盘、软木鼠标垫等软木制品，扩建项目运营期工艺流程及产污环节图如图2-图3。 工艺流程简介： 投料：将软木颗粒和环保白乳胶（比例为5.7:1）采用人工投料的方式加入搅拌机，此工序会产生粉尘、有机废气； 搅拌：软木颗粒和环保白乳胶混合搅拌为常温，此工序会产生粉有机废气、噪声； 热压：将搅拌后的原料在压力机中进行压实，压实过程中进行加热（采用电加热，温度约为80℃），此工序会产生有机废气； 修边：将压实后的软木板材通过开榫机、方形铣、轴型铣按要求修成不同产品形状，此工序会产生粉尘、噪声、废边角料； 4、包装：将检验合格的产品利用包装机进行包装，入库等待外售；不合格产品返回前道工序继续加工。此工序会产生废包装袋。 工艺流程简介： 砂光（只爬行垫需要）：对部分软木片材用砂光机进行砂光打磨，此部分软木板材用于制作爬行垫，砂光过程中产生的粉尘经脉冲布袋除尘器处理后会回收利用于24号车间软木托盘、软木咖啡垫、软木果盘生产过程中。此工序会产生噪声、粉尘和废砂轮； 切割：加工好的软木片材经横切机、下料机（刀切）等设备切割，此工序会产生废边角料、噪声； 涂胶：在切割后的软木片材上涂一层环保白乳胶与软木布进行粘接此工序会产生有机废气； 切割：多余的软木布再经模切机切割（刀切），此工序会产生废边角料、噪声； 5、热压：将粘接好的半成品在热压机中进行热压（电加热，温度为40℃），此工序会产生有机废气； 6、烙印Logo：在烙印机上将所需的图案烙印在鼠标垫的软木布上； 7、包装：将检验合格的产品利用包装机进行包装，入库等待外售，不合格产品返回前道工序继续加工。此工序会产生废包装袋。 主要污染工序： 一、施工期污染因素分析 本次扩建项目施工期预计为1个月，施工人员为10人。施工内容主要为原有厂房装修、设备安装调试等，施工期相对简单，本次评价对施工期进行简单分析。 ⑴废气 施工废气主要为施工扬尘，装修过程中产生的少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以及设备安装过程中产生的少量焊接烟尘，为无组织排放。 ⑵废水 废水主要为施工废水、施工人员生活污水。如厕依托厂内办公楼厕所，施工人员生活污水进入化粪池处理后，经市政管网排入西安市第四污水处理厂。 ⑶噪声 施工期噪声源主要为机械噪声以及设备安装、调试过程产生的噪声，噪声源强为70~90dB(A)。 ⑷固废 固体废物主要为施工人员生活垃圾、少量废包装材料对周围环境造成一定的影响。 施工期产生的污染对环境的不利影响是短暂的，随着施工的结束，施工期的不利影响也逐步消失。 二、运营期污染因素分析 1、污染源识别 根据本次扩建项目生产工艺流程及产污环节分析，运营期产生的污染物包括废气、废水、噪声和固体废物。其具体类型及产生来源情况见表19。 表19 扩建项目运营期主要污染物类型及其产生来源一览表 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废气 24号车间投料及投料、搅拌、热压 粉尘 颗粒物 有机废气 非甲烷总烃 23号车间修边 粉尘 颗粒物 0号车间砂光 粉尘 颗粒物 0号车间涂胶、热压 有机废气 非甲烷总烃 噪声 生产设备及环保设备运行 设备噪声 dB(A) 固废 生产过程 一般固废 废边角料、除尘装置收尘、废包装袋、废砂轮 设备维修 危险废物 废机油、废油桶、废乳胶桶、含油棉纱及手套、活性炭 员工日常生活 生活垃圾 2、运营期污染因素分析 ⑴废气 本次扩建项目新增10人，不在厂区用餐，因此，无新增食堂油烟废气。本次扩建项目运营期产生的废气主要包括24号车间投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压产生的有机废气；23号车间修边工序产生的粉尘；0号车间砂光工序产生的粉尘、0号车间涂胶、热压工序产生的有机废气。 ①24号车间投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压工序产生的有机废气 a.投料工序产生的粉尘 本次扩建项目在搅拌机上方投加木质颗粒工序会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中木材加工作业的逸散尘排放因子1kg/t原料，本次扩建项目木质颗粒用量为10.5t/a（年工作250d，每天工作2h），则粉尘产生量约为0.01t/a。 b.投料、搅拌、热压工序产生的有机废气 本次扩建项目在投料、搅拌、热压过程中由于环保白乳胶的挥发会产生有机废气，以非甲烷总烃计，根据环保白乳胶检验报告，非甲烷总烃含量约为12g/L，密度约为1.1kg/m3，本次扩建项目搅拌、热压工序环保白乳胶使用量为3t/a（年工作250d，每天工作8h），则使用量为2.7m3，假设环保白乳胶中挥发性有机废气全部挥发，则搅拌、热压工序非甲烷总烃产生量为0.03t/a。 环评建议建设单位在2台搅拌机、5台热压机上方分别设置集气罩，投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压产生的非甲烷总烃先经脉冲布袋除尘器处理，再经活性炭处理后通过15m排气筒（P1）排放，风机风量为6000m3/h，集气效率按85%计算，脉冲布袋除尘器及活性炭处理效率均按90%计，则投料工序有组织粉尘产生量为0.0085t/a，排放量为0.0008t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.28mg/m3；无组织粉尘排放量为0.0015t/a，排放速率为0.003kg/h；投料、搅拌、热压有组织有机废气排放量为0.003t/a，排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.21mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.0022kg/h。本次扩建项目投料、搅拌、热压非甲烷总烃产排污一览表见表20。 表20 投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压工序产生的非甲烷总烃产排污一览表 类别 风量 (m3/h) 入口浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率kg/h 处理效率(%) 颗粒物 有组织 6000 2.83 0.28 0.0085 0.0008 0.002 90 无组织 / / 0.0015 0.0015 0.003 / 非甲烷总烃 有组织 2.13 0.21 0.026 0.003 0.0015 90 无组织 / / 0.005 0.005 0.002 / ②23号车间修边工序产生的粉尘 本次扩建项目方形铣、轴型铣、开榫机设置在23号车间，加压成型后的软木板材通过方形铣、轴型铣、开榫机修边过程中会产生粉尘，参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）中锯材加工业产污系数及类比同类企业，即2kg/t原料。项目年使用木质颗粒10.5t/a（年工作250d，每天工作6h），则项目粉尘产生量为0.021t/a，建设单位拟在方形铣、轴型铣、开榫机上方分别设置集气罩，产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放，风机风量为6000m3/h，集气效率按85%计算，则粉尘产生量为0.018t/a，产生浓度为1.98mg/m3。废气处理设施处理效率按90%计，则修边工序有组织粉尘排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.20mg/m3；无组织粉尘排放量为0.003t/a，排放速率为0.002kg/h。本次扩建项目修边粉尘产排污一览表见表21。 表21 修边粉尘产排污一览表 类别 风量 入口浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率kg/h 处理效率(%) (m3/h) 有组织 3000 1.98 0.20 0.018 0.0018 0.0012 90 无组织 / / / 0.003 0.003 0.002 / ③0号车间砂光工序产生的粉尘 本次扩建项目砂光机设置在0号车间，爬行垫在砂光过程中会产生粉尘，参考《工业污染源产排污系数手册》（2010修订）上册中“2021、木胶合板”的数据，粉尘的产污系数为5.5kg/m3，根据建设单位提供资料，项目爬行垫产量为15000件（约为50m3），则粉尘产生量为0.275t/a（年工作250d，每天工作3h），砂光机上方自带集气口，产生的粉尘经集气口引至脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P3）排放，风机风量为6000m3/h，集气效率按98%计算，则产生浓度为59.89mg/m3。废气处理设施处理效率按90%计，则修边工序粉尘排放量为0.027t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为5.99mg/m3，本次扩建项目砂光工序粉尘产排污一览表见表22。 表22 砂光粉尘产排污一览表 类别 风量 (m3/h) 入口浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率kg/h 处理效率(%) 有组织 6000 59.89 5.99 0.27 0.027 0.036 90 无组织 / / 0.005 0.005 0.007 / ④0号车间涂胶、热压工序有机废气 本次扩建项目在0号车间设置3台涂胶机、1台热压机，软木板材在涂胶、热压工序由于环保白乳胶的挥发会产生有机废气，以非甲烷总烃计，根据环保白乳胶检验报告，非甲烷总烃含量约为12g/L，密度约为1.1kg/m3，本次扩建项目涂胶工序环保白乳胶使用量为7t/a（年工作250d，每天工作8h），则使用量为6.4m3，假设环保白乳胶中非甲烷总烃全部挥发，则涂胶、热压工序非甲烷总烃产生量为0.08t/a。 建设单位拟在涂胶机、热压机上方设置集气罩，产生的非甲烷总烃经活性炭处理后通过15m排气筒（P4）排放，风机风量为6000m3/h，集气效率按85%计算，则非甲烷总烃产生浓度为5.66mg/m3，活性炭处理效率按90%计，则涂胶、热压工序有组织废气排放量为0.0068t/a，排放速率为0.0034kg/h，排放浓度为0.56mg/m3；非甲烷总烃无组织排放量为0.012t/a，排放速率为0.006kg/h，项目涂胶、热压工序非甲烷总烃产排污一览表见表23。 表23 涂胶、热压工序非甲烷总烃产排污一览表 类别 风量 (m3/h) 入口浓度（mg/m3） 排放浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 排放量(t/a) 排放速率kg/h 处理效率(%) 有组织 6000 5.67 0.57 0.068 0.0068 0.0034 90 无组织 / / / 0.012 0.012 0.006 / ⑵废水 本次扩建项目新增员工10人，营运期废水主要为职工生活污水。职工生活污水产生量为0.28m3/d，经化粪池处理后排入西安市第四污水处理厂。本次扩建项目污水产生、排放情况及执行标准限值见表24。 表24 扩建项目废水污染物产排情况一览表 处理对象及 处理单元 指标 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 生活污水（70m3/a） 进水（mg/L） 400 230 250 30 5 50 排放量（t/a） 0.028 0.016 0.017 0.002 0.0003 0.003 出水（mg/L） 340 210 175 30 5 50 排放量（t/a） 0.024 0.015 0.012 0.002 0.0003 0.003 去除率 15% 9% 30% / / / ⑶噪声 本次扩建项目新增设备主要为砂光机、横切机、风机等设备运行时产生的噪声，其噪声级为75-90dB(A)。 表25 扩建项目主要高噪声设备噪声源统计 噪声源 噪声源dB（A） 运行 台数 降噪措施 降噪后的声压级 dB（A） 位置 横切机 75 1 基础减振、厂房隔声 60 0号车间 下料机 75 1 基础减振、厂房隔声 60 0号车间 平压平模模切机 75 1 基础减振、厂房隔声 60 0号车间 剖切机 85 1 基础减振、厂房隔声 70 0号车间 热压机 75 1 基础减振、厂房隔声 60 0号车间 砂光机 85 1 基础减振、厂房隔声 70 0号车间 包装机 75 2 基础减振、厂房隔声 60 0号车间 搅拌机A 75 1 基础减振、厂房隔声 60 24号车间 搅拌机B 75 1 基础减振、厂房隔声 60 24号车间 四柱压力机 75 5 基础减振、厂房隔声 60 24号车间 立轴铣 80 1 基础减振、厂房隔声 65 23号车间 方型铣 80 1 基础减振、厂房隔声 65 23号车间 开榫机 85 2 基础减振、厂房隔声 70 23号车间 风机1 85 1 基础减振、厂房隔声 70 23号车间 风机2 85 1 基础减振、厂房隔声 70 24号车间 风机3 85 1 基础减振、厂房隔声 70 0号车间 风机4 90 1 基础减振、厂房隔声 75 0号车间 ⑷固体废物 本次扩建项目生产过程中新增固废为废边角料、除尘器收尘、废包装材料、废机油、废油桶、废白乳胶桶、含油棉纱及手套、废活性炭。 ①废边角料 根据建设单位提供资料，修边、下料、切割过程中产生的废边角料约为原料的0.5%，废边角料产生量约为0.2t/a。统一收集定期交由专门厂家回收利用。 ②除尘装置收集的粉尘 项目脉冲布袋除尘器收集的粉尘产生量为0.26t/a，可回用于24号车间搅拌工序。 ③废包装材料 根据建设单位提供信息，本次扩建项目废包装材料产生量约为0.3t/a，统一收集后外售给专门厂家回收。 ④废砂轮 项目砂光过程会产生废砂轮，产生量约为0.08t/a。 ⑤废机油 项目所使用的生产设备进行维修过程中会产生少量废机油；废机油产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08，委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。 ⑥废油桶、废白乳胶桶 本次扩建项目设备运营、维修过程使用到机油，生产过程中使用到环保白乳胶，机油进入设备后，会产生废包装容器，环保白乳胶进入产品后会产生废白乳胶桶，废油桶、废白乳胶桶属于危险废物，其危废代码为：HW49 900-041-49，其产生量约为0.02t/a。 ⑦含油棉纱及手套 项目生产设备进行维修、更换过程中会产生含油棉纱及手套，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于HW49 其他废物，废物代码：900-041-49，委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。 ⑧废活性炭 本次扩建项目废活性炭产生量约为0.3t/a。废活性炭属危险固体废物，应采用专用容器收集后，交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置。 ⑨生活垃圾 本次扩建项目新增人员10人，参考《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》并结合实际运营情况，职工生活垃圾以0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约为1.25t/a。 表26 扩建项目运营期固废情况一览表 单位：t/a 序号 污染物名称 产生工序 危废代码 处置方式 产生量 1 废边角料 下料、修边 / 统一收集后外售 0.2 2 除尘装置收集的粉尘 废气处理 / 回用于生产 0.26 3 废包装材料 包装 / 统一收集后外售 0.3 4 废砂轮 砂光 / 统一收集后外售 0.08 5 废机油 维修 HW08 900-214-08 交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置 0.05 6 废油桶、废白乳胶桶 维修、生产 HW49 900-041-49 0.02 7 含油棉纱及手套 维修 HW49 900-041-49 0.02 8 废活性炭 废气处理 HW49 900-041-49 0.3 9 生活垃圾 办公 / 交环卫部门处置 1.25 ⑸扩建完成后厂区“三本账”核算 扩建完成后“三本账”核算汇总见表27。 表27 扩建前后“三本账”核算表 单位：t/a 污染因素 原有排放量 以新带老削减量 本次扩建项目排放量 总排放量 排放增减量 废气 锅炉燃烧废气 烟尘 0.05 0.02 0 0.03 -0.02 SO2 0.01 0 0 0.01 0 NOx 0.31 0 0 0.31 0 投料粉尘 颗粒物 0.12 0 0.01 0.13 0.01 砂浆粉尘 颗粒物 0.33 0.33 0 0 -0.33 食堂油烟 0.004 0 0 0.004 0 24号车间搅拌、热压 非甲烷总烃 有组织 0 0 0.003 0.003 0.003 无组织 0 0 0.06 0.06 0.06 23号车间修边 颗粒物 有组织 0 0 0.018 0.018 0.018 无组织 0 0 0.005 0.005 0.005 0号车间 砂光 颗粒物 有组织 0 0 0.027 0.027 0.027 无组织 0 0 0.005 0.005 0.005 0号车间涂胶、热压 非甲烷总烃 有组织 0 0 0.082 0.082 0.082 无组织 0 0 0.144 0.144 0.144 废水 废水量 3000 0 70 3070 70 COD 0.64 0 0.024 0.664 0.024 BOD5 0.31 0 0.015 0.325 0.015 氨氮 0.002 0 0.002 0.004 0.002 SS 0.05 0 0.012 0.062 0.012 总磷 0.012 0 0.0003 0.0123 0.0003 总氮 0.058 0 0.003 0.061 0.003 固废 生活垃圾 7.5 0 1.25 8.75 1.25 反应釜污水沉淀物 0.4 0 0 0.4 0 污水站污泥 0.3 0 0 0.3 0 试验室废乳胶 0.3 0 0 0.3 0 废包装材料 0.6 0 0.3 0.9 0.3 废砂轮 0 0 0.08 0.08 0.08 废边角料 0 0 0.2 0.2 0.2 废机油 0 0 0.05 0.05 0.05 废油桶、废白乳胶桶 0 0 0.02 0.02 0.02 含油棉纱及手套 0 0 0.02 0.02 0.02 废活性炭 0 0 0.3 0.3 0.3

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 24号车间投料、搅拌、热压 | 颗粒物 | 有组织 | 2.83mg/m3，0.0085t/a | 0.28mg/m3，0.0008t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0015t/a | 0.0015t/a |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 有组织 | 2.13mg/m3，0.026t/a | 0.21mg/m3，0.003t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 23号车间 修边 | 颗粒物 | 有组织 | 1.98mg/m3，0.018t/a | 0.20mg/m3，0.0018t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  | 0号车间砂光 | 颗粒物 | 有组织 | 59.89mg/m3，0.27t/a | 5.99mg/m3，0.027t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 0号车间涂胶、热压 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 5.67mg/m3，0.068t/a | 0.57mg/m3，0.0068t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.012t/a | 0.012t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 400mg/L 0.028t/a | 340mg/L 0.024t/a |
|  |  | BOD5 | 230mg/L 0.016t/a | 210mg/L 0.015t/a |
|  |  | SS | 250mg/L 0.017t/a | 175mg/L 0.012t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L 0.002t/a | 30mg/L 0.002t/a |
|  |  | 总氮 | 5mg/L 0.0003t/a | 5mg/L 0.0003t/a |
|  |  | 总磷 | 50mg/L 0.0003t/a | 50mg/L 0.003t/a |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 1.25 | 1.25 |
|  | 生产区 | 废边角料 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | 除尘装置收尘 | 0.26 | 0 |
|  |  | 废包装材料 | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 废机油 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 废油桶、废白乳胶桶 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 含油棉纱及手套 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 废活性炭 | 0.3 | 0.3 |
| 噪声 | 本次扩建项目新增设备为横切机、搅拌机、砂光机等，主要噪声源为横切机、搅拌机、砂光机等设备运行时产生的噪声，其噪声级为75-90dB(A)，对其实施基础减振、软连接等降噪措施。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本次扩建项目位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，在西安汉港新材料科技有限公司厂区内利用原有厂房内建设。不新增占地，本次扩建项目的建设不会改变区域用地类型，不会加剧水土流失，周围无国家重点保护的野生植物品种，项目建设不会引起植被生物量减少，对生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本次扩建项目为扩建项目，在西安汉港新材料科技有限公司厂区内利用原有空置厂房进行建设。施工内容主要为原有厂房装修、设备安装调试等。 一、大气环境影响分析 本次扩建项目施工废气主要为施工废气主要为施工扬尘，装修过程中产生的少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），以及设备安装过程中产生的少量焊接烟尘，为无组织排放。装修材料挥发受影响的空间范围一般仅局限于装修面的附近，且量较少。项目新增设备主要为横切机、砂光机、方形铣等设备，施工过程中，建设单位定期对地面洒水抑尘，且施工期较短，能够满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）限值要求，对外环境影响较小。 二、水环境影响分析 本次扩建项目建设期间，废水主要为施工废水、施工人员生活污水。厂内办公楼已设置水厕，施工人员生活污水进入化粪池处理后，经市政管网排入西安市第四污水处理厂，对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 本次扩建项目施工期间主要为机械噪声及设备安装、调试产生的噪声。距项目最近的敏感目标为西南侧约60m的西安大唐补习学校（扬善路），距离本次扩建项目较远，且之间有商户隔开，施工过程对其影响较小。为尽量减少施工噪声对周围敏感目标的影响，评价要求装修单位文明施工，尽量避免多台高噪设备同时使用，夜间停止施工，并采取减振、隔声等措施。在采取以上措施并经距离衰减后，本次扩建项目建设期间施工噪声对周边环境影响较小，且随建设期的结束将会消失。 四、固体废物影响分析 本次扩建项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、少量装修垃圾、少量废包装材料。生活垃圾由环卫部门统一清运，装修垃圾由相关有陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处理，废包装物回收外售物资回收公司。本次扩建项目施工期固体废物均妥善处置，对外环境影响较小。

运营期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、等级判定 ⑴评价因子筛选和评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本次扩建项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本次扩建项目评价因子和评价标准见表28。 表28 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物排放标准详解》 颗粒物 1小时平均 900（取日均值的3倍） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 ⑵预测分析 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本次扩建项目对预测范围内的大气环境影响。 ①估算模型参数 估算模型主要参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数 取值 城市农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项） 77.74万人 最高温度℃ 41.7 最低温度℃ -20.6 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向/° /

②污染源参数 项目污染源（点源、面源）参数见表30、31。 表30 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度m 高度m 排气筒内径m 烟气流速m/s 排放温度ºC 年排放时间/h 排放工况 排放速率kg/h X Y 颗粒物 非甲烷总烃 1 24号车间排气筒P1 108.600167 34.076436 379 15 0.4 13.26 20 500 正常排放 0.002 / 108.600167 34.076436 379 15 0.4 13.26 20 2000 正常排放 / 0.0015 2 23号车间排气筒P2 108.917668 34.340101 379 15 0.4 13.26 20 1500 正常排放 0.0012 / 3 0号车间排气筒P3 108.918505 34.339538 379 15 0.4 13.26 20 750 正常排放 0.036 / 4 0号车间排气筒P4 108.918564 34.339295 379 15 0.5 14.15 20 2000 正常排放 / 0.0034 表31 面源参数表 编号 名称 面源起点坐标/° 海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 排放速率kg/h X Y 颗粒物 非甲烷总烃 1 24号车间 108.633312 34.344781 379 20 10 5 8 500 正常排放 0.003 / 108.633312 34.344781 379 20 10 5 8 2000 正常排放 / 0.002 2 23号车间 108.633314 34.344781 379 20 10 5 8 1500 正常排放 0.002 / 3 0号车间 108.633312 34.344781 379 70 30 5 8 750 正常排放 0.01 / 4 0号车间 108.633312 34.344781 379 70 30 5 8 2000 正常排放 / 0.006

③主要污染源估算模型计算结果 项目主要污染源估算模型计算结果见表32、表33。 表32 点源污染源估算模型计算结果表 污染源 污染物 下风向距离/m 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 24号车间排气筒P1 颗粒物 104 0.3 0.04 非甲烷总烃 104 0.3 0.02 23号车间排气筒P2 颗粒物 104 0.2 0.02 0号车间排气筒P3 颗粒物 104 6.3 0.70 0号车间排气筒P4 非甲烷总烃 104 0.6 0.05 表33 面源污染源估算模型计算结果表 污染源 污染物 下风向距离/m 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 24号车间 颗粒物 17 6.8 0.76 非甲烷总烃 17 4.5 0.37 23号车间 颗粒物 17 6.7 0.75 0号车间 颗粒物 42 8.2 0.91 非甲烷总烃 42 7 0.59 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.3.2条要求的评价工作分级方法，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi =（Ci/Coi）×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 通过导则推荐的估算模式计算，Pmax=0.91%，大气环境评价工作等级判定按表34执行。 表34 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% 本次扩建项目 Pmax=0.91%＜1% 判定结果 三级 ⑶评价工作等级 根据上表估算结果，各污染物最大质量占标率为0.91%，Pmax＜1%，评价等级为三级。 2、环境影响评价 根据项目工程分析，投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压产生的废气先经脉冲布袋除尘器处理，再经活性炭处理后通过15m排气筒（P1）排放，投料工序粉尘排放量为0.0008t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.28mg/m3；投料、搅拌、热压工序产生的非甲烷总烃排放量为0.003t/a，排放速率为0.0015kg/h，排放浓度为0.21mg/m3；修边工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放，有组织粉尘排放量为0.0018t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为0.20mg/m3；砂光工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P3）排放，有组织粉尘排放量为0.027t/a，排放速率为0.036kg/h，排放浓度为5.99mg/m3；涂胶、热压工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集后，经活性炭处理后通过15m排气筒（P4）排放，有组织排放量为0.0068t/a，排放浓度为0.57mg/m3。本次扩建项目200m范围内最高建筑为9m，项目P1-P3排气筒高度均为15m，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排气筒高度高于项目周围200m范围内5m的要求，也满足排气筒高度不低于15m的要求；P1、P2排气筒距离约29m，小于两根排气筒高度之和（30m），排放污染物均为颗粒物，故应按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）计算等效排气筒排放速率，P1、P2排气筒等效高度为15m，颗粒物等效排放速率为0.0038kg/h，其他排放颗粒物的排气筒距离均大于其高度之和，不需要计算等效排放速率；以上生产工序产生的颗粒物（包括P1、P2排气筒的等效排放速率）均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的相关标准要求（最高允许排放浓度≤120mg/m3，速率≤3.5kg/h，排气筒高度为15m）；P1、P4排气筒高度均为15m，满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)中排气筒不得低于15m的要求，P1、P4排气筒距离约125m，大于P1、P4排气筒高度之和（30m）虽然都排放非甲烷总烃，但不需要进行等效，非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)中木质家具制造行业中关于非甲烷总烃相关标准要求（最高允许排放浓度≤40mg/m3，去除处理效率≥85%）。 现有工程厂区设有1根燃油锅炉排气筒，排放污染物为颗粒物、SO2、NOx，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018），与本次扩建项目污染物不具备等效条件；现有厂区砂浆生产线排气筒排放的污染物为颗粒物，但目前该生产线已废弃，故不再考虑该排气筒与本次扩建工程排气筒的关系。 扩建项目有组织排放情况见表35。 表35 扩建项目有组织排放情况一览表 污染源 污染物 排放速率 (kg/h) 排放浓度 （mg/m3） 排放量 (t/a) 标准限值 排放速率 (kg/h) 排放浓度 （mg/m3） 24号车间排气筒P1 颗粒物 0.002 0.28 0.0008 3.5 120 非甲烷总烃 0.0015 0.21 0.003 / 40 23号车间排气筒P2 颗粒物 0.0018 0.20 0.0018 3.5 120 0号车间排气筒P3 颗粒物 0.036 5.99 0.027 3.5 120 0号车间排气筒P4 非甲烷总烃 0.0034 0.57 0.0068 / 40 根据模型计算结果，无组织排放的颗粒物下风向最大质量浓度为6.8µg/m3，占标率为0.76%，位于污染源下风向17m处，无组织排放的非甲烷总烃下风向最大质量浓度为8.2µg/m3，占标率为0.91%，位于污染源下风向42m处，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的相关标准要求，厂界及厂区内浓度值均小于最大地面空气质量浓度，故项目非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)中厂界及厂区内限值要求（厂区内监控点最高允许浓度限值10mg/m3，企业边界监控浓度限值 3mg/m3）。 二、水环境影响分析 1、地表水评价等级判定及环境影响分析 根据工程分析可知，本次扩建项目运营期产生的废水主要为员工日常生活废水，生活污水产生量为70m3/a。主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮，生活污水经厂区现有化粪池处理后，由市政管网排放至西安市第四污水处理厂处理。项目无其他外排废水，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），故评价等级为三级B。 废水排放达标情况分析： 表36 废水污染物产生及排放情况 污染因子 COD BOD5 氨氮 SS 总磷 总氮 进水浓度（mg/L） 400 230 30 250 5 50 排放浓度（mg/L） 340 210 30 175 5 50 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 500 300 / 400 / / 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 / / 45 / 8 70 ⑴建设项目污染物排放信息 表37 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 西安市第四污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / 化粪池 化粪池 DW001 (是 □否 ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 ⑵废水间接排放口基本情况 表38 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放 规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 108.918878° 34.339383° 0.007 进入西安市第四污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / 西安市第四污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5（8） 总磷 0.5 总氮 15 注：①括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 ⑶废水污染物排放执行标准表 表39 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 2 BOD5 300 3 SS 400 4 NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 45 5 总磷 8 6 总氮 70 ⑷废水污染物排放信息表 表40 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 新增日排放量（t/d） 全厂日排放量（t/d） 新增年排放量/（t/a） 全厂年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 340 0.000096 0.002656 0.024 0.664 2 BOD5 210 0.00006 0.0013 0.015 0.325 3 NH3-N 175 0.000048 0.000056 0.012 0.014 4 SS 30 0.000008 0.000208 0.002 0.052 5 TP 5 0.0000012 0.0000492 0.0003 0.0123 6 TN 50 0.000012 0.000244 0.003 0.061 排放口合计 COD 0.024 0.664 BOD5 0.015 0.325 NH3-N 0.012 0.014 SS 0.002 0.052 TP 0.0003 0.0123 TN 0.003 0.061 ⑸污水处理措施可行性分析： 本次扩建项目依托现有的化粪池进行处理，现有化粪池容积为20m3，位于项目厂区内，本次扩建项目有0.28m3/d的废水产生，因此，现有化粪池有充足的余量处理本次扩建项目废水，因此，本次扩建项目依托现有的化粪池可行。 本次扩建项目生活污水经厂区现有化粪池处理后，COD、BOD5、SS、动植物油、总磷、总氮浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，对地表水环境影响较小。 ⑹污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 西安市第四污水处理厂位于西安市朱宏路北段与北三环交叉口西北角，占地面积605亩，设计污水处理总规模为50万m3/d，2008年11月投入运行，经过两期建设，目前污水处理能力达到37.5m3/d，是省内最大的城市污水处理厂。西安市第四污水处理厂主要接纳和处理西安市旧城区，东郊京九路、太华路以西区域，漕运明渠以东、北三环以南区域，漕运明渠以西部分区域以及北三环沿线区域的生产废水和生活污水，服务面积45平方公里，服务人口50万。污水处理采用厌氧/缺氧/好氧（A2/O）二级生物处理工艺，出水经消毒后排入漕运明渠，然后进入渭河，出水水质执行一级A标准。 本次扩建项目位于西安市第四污水处理厂污水收纳范围内，所在区域市政污水管网已建成运行，日排水总量约0.28m3/d，占污水处理厂处理规模份额较小，因此，项目污水经化粪池处理后由市政污水管网汇入该污水处理厂，可实现达标排放。 综上所述，本次扩建项目污废水依托的处理措施可靠，对周围水环境影响较小。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分的原则，本次扩建项目属于《地下水环境影响评价行业分类表》（附录A）中的第109项：锯材、木片加工、家具制造，且编制环境影响报告表，以此确定本次扩建项目地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、声环境影响分析 本次扩建项目新增设备为横切机、热压机、搅拌机、砂光机等设备，其噪声级为70-90dB(A)。项目选用低噪环保型设备，安装时设置减振垫、软连接等；加强设备日常检修和维护，以保证设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，要求员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，并合理安排生产。 ⑴噪声源分析 本次扩建项目营运期噪声主要来自横切机、热压机、搅拌机、砂光机等生产设备噪声和运输车辆行驶噪声，主要噪声源及处理措施见表41所列。 表41 噪声源及处理措施一览表 噪声源 声源源强 （dB(A)） 运行 台数 降噪措施 噪声源距厂界、敏感目标距离(m) 东 南 西 北 小明星幼儿园第五分园 西安大唐补习学校（扬善路） 横切机 75 1 基础减振、厂房隔声 58 106 75 108 225 200 下料机 75 1 基础减振、厂房隔声 58 95 73 118 215 179 平压平模模切机 75 1 基础减振、厂房隔声 59 96 68 116 218 176 剖切机 85 1 基础减振、厂房隔声 66 101 65 113 222 175 热压机 75 1 基础减振、厂房隔声 33 100 98 113 222 200 砂光机 85 1 基础减振、厂房隔声 27 88 102 126 210 194 包装机 75 2 基础减振、厂房隔声 75 106 57 108 227 177 搅拌机A 75 1 基础减振、厂房隔声 123 208 25 6 332 250 搅拌机B 75 1 基础减振、厂房隔声 120 205 25 7 331 250 四柱压力机 75 5 基础减振、厂房隔声 133 204 12 10 330 240 立轴铣 80 1 基础减振、厂房隔声 119 186 25 28 311 227 方型铣 80 1 基础减振、厂房隔声 118 186 26 28 311 227 开榫机 85 2 基础减振、厂房隔声 127 183 16 29 310 225 风机1 85 1 基础减振、厂房隔声 119 180 20 33 305 225 风机2 85 1 基础减振、厂房隔声 222 100 25 16 322 240 风机3 85 1 基础减振、厂房隔声 32 109 101 102 234 210 风机4 90 1 基础减振、厂房隔声 30 83 130 206 206 192 本次扩建项目采取的噪声治理措施建议如下： ①提高机械设备装配精度，项目所用设备尽可能置于厂房内。 ②横切机、下料机、砂光机等高噪声设备采取厂房隔声、加设减振设施，风机采用隔声罩等措施。 ③加强设备的日常检修、维护，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 ⑵预测点的布置 噪声预测点位为现状监测点，在厂界四周外1m处。 ⑶预测模式 噪声预测点选用点源模式： 声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： -△L 式中：LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）； △L —墙体隔声[dB(A)]。 ⑷预测结果 本次扩建项目实行1班制，夜间不生产，根据室内、室外声压级预测模式，计算出等效室外声源及预测厂界噪声见表42。 表42 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 点位 项目 1#(东界) 2#(南界) 3#(西界) 4#(北界) 5#（小明星幼儿园第五分园） 6#（西安大唐补习学校（扬善路）） 背景值 昼间 54 59 51 47 52 55 贡献值 昼间 58 52 58 57 31 36 预测值 昼间 59 60 59 57 52 55 标准 昼间 60 60 从表42可以看出，本次扩建项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼间噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准标准要求，敏感点昼间噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。结合例行监测及本次改扩建项目监测结果可知，项目南厂界因临近扬善路（支路），受交通噪声影响，厂界处噪声值较大甚至偶尔会出现超标现象，但本次改扩建项目设备与南厂界距离较远，对南厂界的贡献值相对较小，基本可以满足不恶化厂界声环境的要求。 评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 本次扩建项目新增员工10人，扩建完成后，原生产车间各产品生产工艺、年产量均不变，本次扩建项目生产过程中新增固废为废边角料、除尘器收尘、废包装材料、废机油、废油桶、废白乳胶桶、含油棉纱及手套、废活性炭、生活垃圾。 ⑴一般工业固体废物：本次扩建项目产生的废边角料、废包装材料、废砂轮等出售给回收单位，综合利用；除尘装置收集的粉尘回用于生产；一般固废暂存于一般固废间。一般固废间设置于厂区西南侧，面积为10m2。 ⑵废机油、含油棉纱及手套、废活性炭危险废物，统一收集存放于专用危废暂存容器中，废油桶、废白乳胶桶暂存于厂区原有危废间，交有陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理。 ⑶生活垃圾：生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置。 针对本次扩建项目产生的危险废物，本次环评要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《陕西省固体废物污染环境防治条例》(2016年4月1日起施行)、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。 厂区原有危废间占地5m2，防渗不符合要求，环评要求在现有危废间混凝土地面基础上设2mm厚的环氧树脂防渗地坪，等效渗透系数小于1.0×10-10cm/s，暂存间内地面应为耐腐蚀的硬化地面，表面无裂缝，并设置专有容器、托盘，待危废间整改完成后，本次扩建项目危险废物暂存于厂区原有危废间，本次新增危废种类及量较少，原有危废间能够满足要求，可以依托。 五、土壤环境影响分析 本次扩建项目为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本次扩建项目土壤环境影响评价项目类别属于制造业中“设备制造、金属制品、汽车制品及其他用品制造”的“其他”，为III类建设项目；项目总占地面积为2500m2（0.25hm2），占地规模属于小型；根据大气环境影响预测结果可知，废气排放最大落地浓度距离为42m，距离项目最近的敏感点为西南侧约60m的西安大唐补习学校（扬善路），最大落地浓度范围内主要为道路和商户，项目所在地周边土壤环境敏感程度为不敏感。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中土壤工作等级划分依据，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 六、环境风险影响分析 本次环境风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外敏感点和周围环境造成污染的危害事故。本次扩建项目涉及的危险物质主要为机油。 1、建设项目风险源调查 本次扩建项目涉及的危险物质主要为机油及废机油。 2、风险潜势初判 危险物质与临界值比值Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中判定方式，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大储存量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。具体计算方法如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 本次扩建项目危险物质与临界值比值判别结果见表43。 表43 项目危险物质与临界值比值结果表 危险物质名称 风险单元/工序 临界量Q（t） 厂内最大储量q（t） q/Q 机油、废机油 库房 2500 0.1 0.00004 合计 0.00004 经计算，本次扩建项目q/Q=0.00004<1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，故确定本次扩建项目环境风险潜势为I。 3、环境风险评价工作等级分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见表44。 表44 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 ⑷风险防范措施及应急要求 ①贮存过程风险防范措施 贮存过程事故风险主要是因机油、废机油储存等泄漏而造成的事故所引发的次生环境事件。建设单位针对其防范措施，应该做到以下几点： 机油、废机油入库必须检查验收登记，贮存期间定期维护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸；贮存必须有明显的标志，其库房和场所的消防设施、用电设施等必须符合国家的相关规定；要严格遵守有关贮存的安全规定。机油及废机油储存过程中，底部设置托盘，防止物料泄漏至地面。从而引发次生环境事件。 ⑵生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的重要环节，建设单位应该做到以下防范措施： 定期组织员工学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂于醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；应防止工作人员直接接触具有危险和有害因素的设备、设施、生产原辅材料、产品等；设备在规定使用期限内，生产设备应满足使用环境要求，特别是满足抗腐蚀、耐磨损、抗老化的要求，要密切关注事故易发部位，做好运行监督检查和维修保养，防患于未然。 综合上述分析，建设单位应加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，则可将上述风险事故隐患降至可接受的程度。从环境风险角度分析，项目建设是可行的。 表45 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 软木加工扩建项目 建设地点 陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号 地理坐标 经度 108.913231° 纬度 34.341621° 主要危险物质及分布 机油（库房） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环境影响主要为物料在储运、使用过程的泄漏导致地下水污染。 风险防范措施要求 生产厂房采用封闭厂房，厂区内的地面均进行混凝土硬化处理，危废间采取环氧树脂防渗地坪，并在机油储存处增加防渗托盘，以防止物料下渗污染地下水。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 通过采取严格、完善的管理手段、加强对员工的安全操作培训，能够最大限度地减少可能发生的环境风险；制定完善、有效的环境风险应急预案，保证发生事故时能够采取有效的措施及时控制事故，防止事故蔓延。 做好事故后环境污染治理工作，在企业认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采取预防和应急风险发生的措施的前提下，项目的环境风险是可降低至可接受范围。 七、环境管理与监测计划 ⑴环境管理 根据现状调查，本次扩建项目环境管理制度依托原有管理制度，并加强环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，以及制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《陕西省固体废物污染环境防治条例》(2016年4月1日起施行)、《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕西省环境保护厅，2012.8.29）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对危险废物进行贮存及转移。 另外应做好维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑵监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，扩建项目营运期污染源监测计划见表46。 表46 扩建项目污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位 监测 点数 监测频率 控制指标 废气 颗粒物、非甲烷总烃 24号车间排气筒P1 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017) 颗粒物 23号车间排气筒P2 1个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 0号车间排气筒P3 1个 1次/年 非甲烷总烃 0号车间排气筒P4 1个 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017) 非甲烷总烃 厂区内0号、24号车间门窗外 3个 1次/年 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017) 颗粒物、非甲烷总烃 厂界外上、下风向 4个 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-2017) 废水 COD、BOD5、氨氮 SS、总磷、总氮 化粪池出水口 1个点 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 噪声 Leq(A) 厂界外1m 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 本次扩建项目的监测计划建议纳入西安汉港新材料科技有限公司整个厂区的监测计划中。 八、环保投资 本次扩建项目废水处理依托现有工程化粪池，环保投资主要包括对废气、噪声、固体废物等方面。本次扩建项目总投资200万元，环保投资20.5万元，占总投资额的10.25%，具体分配见表47。 表47 扩建项目环境保护措施投资估算表 单位：万元 序号 项目 内容 投资 1 废气 投料粉尘及投料、搅拌、热压有机废气 7个集气罩+1套脉冲布袋除尘器+1套活性炭装置+1根排气筒 8 修边工序粉尘 3个集气罩+1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒 3.5 砂光工序粉尘 抽风管道+1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒 3 涂胶、热压工序有机废气 4个集气罩+1套活性炭装置+1根排气筒 4.5 2 噪声 基础减振、隔声等措施 1 3 生产固废 临时存放设施 0.2 危险废物 2个专用收集容器、1个托盘、1个危废暂存间（依托） 0.3 合计 20.5 九、环境保护设施清单 建设项目竣工后，建设单位应当按照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。扩建项目营运期环境保护设施一览表见表48。 表48 扩建项目营运期环境保护设施一览表 治理对象 环保治理措施 治理效果 废气 投料粉尘及投料、搅拌、热压有机废气 7个集气罩++1套脉冲布袋除尘器+1套活性炭装置+1根排气筒P1 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准、《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)木质家具制造行业相关标准 修边工序粉尘 3个集气罩+1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒P2 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 砂光工序粉尘 抽风管道+1套脉冲布袋除尘器+1根排气筒P3 涂胶、热压工序有机废气 4个集气罩+1套活性炭装置+1根排气筒P4 符合《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)木质家具制造行业相关标准 噪声 设备噪声 基础减振、隔声等措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固废 生产固废 临时存放设施 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定 危险废物 专用收集容器、托盘、危废暂存间 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中相关规定 十、污染物排放清单 本次扩建项目污染物排放清单见表49。

表49 扩建项目污染物排放清单 污染 类别 污染源 污染因子 排放源强 环保设施及运行参数 排污口/验收位置 数量 执行标准 废气 投料 颗粒物 有组织 2.83mg/m3，0.0085t/a 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒，集气罩收集效率为85% P1 1根 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织 0.0015t/a 车间通风换气 厂界 / 投料、搅拌、热压 非甲烷总烃 有组织 0.21mg/m3，0.003t/a 集气罩+活性炭装置+15m高排气筒，集气罩收集效率为85%，活性炭装置处理效率为90% P1 1根（共用） 挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-2017) 无组织 0.005t/a 车间通风换气 厂界 / 修边 颗粒物 有组织 0.20mg/m3，0.0018t/a 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒集气罩收集效率为85%，脉冲布袋除尘器处理效率为90% P2 1根 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织 0.003t/a 车间通风换气 厂界 / 砂光 颗粒物 有组织 5.99mg/m3，0.027t/a 抽风管道+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒，脉冲布袋除尘器装置处理效率为90% P3 1根 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 无组织 0.005t/a 车间通风换气 厂界 / 涂胶、热压 非甲烷总烃 有组织 5.67mg/m3，0.57t/a 集气罩+活性炭装置+15m高排气筒，集气罩收集效率为85%，脉冲布袋除尘器装置处理效率为90% P4 1根 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017) 无组织 0.012t/a 车间通风换气 厂界 / 废水 生活污水 COD 340mg/L 0.245t/a 化粪池（依托） / 1座 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 BOD5 210mg/L 0.151t/a SS 175mg/L 0.126t/a 氨氮 30mg/L 0.022t/a 总磷 5mg/L 0.004t/a 总氮 30mg/L 0.036t/a 噪声 横切机、砂光机等设备 噪声 60-75dB（A） 选用低噪声设备，基础减振、软连接等措施 厂界 与高噪声设备配套 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 固体废物 生活区 生活垃圾 1.25t/a 带盖垃圾桶 / / 100%妥善处置，不形成二次污染 生产区 废边角料 0.2t/a 暂存设施 / / 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 废包装材料 0.3t/a 废砂轮 0.08t/a 废机油 0.05t/a 专用容器、托盘、危废间（依托） / / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单(公告[2013]36号)中相关规定 废油桶、废白乳胶桶 0.02t/a 含油棉纱及手套 0.02t/a 废活性炭 0.3t/a

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 投料粉尘及 投料、搅拌、热压有机废气 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+活性炭装置+排气筒P1 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-2017) |
|  | 修边工序粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+排气筒P2 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 砂光工序粉尘 | 颗粒物 | 抽风管道+脉冲布袋除尘器+排气筒P3 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 涂胶、热压工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭装置+排气筒P4 | 挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-2017) |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准 |
| 固体 废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 交环卫部门处置 | 100%妥善处置 |
|  | 生产区 | 废边角料 | 由专门厂家回收利用 | （GB18599-2001）及修改单 |
|  |  | 除尘装置收集的粉尘 | 回用于搅拌工序 |  |
|  |  | 废包装材料 | 由专门厂家回收 |  |
|  |  | 废砂轮 | 由专门厂家回收 |  |
|  |  | 废机油 | 交由有陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理 | （GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定 |
|  |  | 废油桶、废白乳胶桶 |  |  |
|  |  | 含油棉纱及手套 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 本次扩建项目的噪声源主要是横切机、砂光机等，其噪声级为75-90dB(A)，经基础减振、软性连接等综合防治措施后，各厂界处噪声值均可满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；声环境敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 本次扩建项目位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，在西安汉港新材料科技有限公司厂区内利用原有厂房内建设。不新增占地，本次扩建项目的建设不会改变区域用地类型，不会加剧水土流失，周围无国家重点保护的野生植物品种，项目建设不会引起植被生物量减少，对生态环境影响较小。 |

# 结论与建议

一、项目概况 本次扩建项目位于陕西省西安市未央区汉城街道扬善路6号，在西安汉港新材料科技有限公司原有空置厂房内进行建设，新增横切机、下料机、砂光机等设备，主要生产可折弯天然软木地垫、天然软木托盘天然软木鼠标垫等产品共200000件。本次扩建项目总投资200万元，其中环保投资20.5万元，占总投资额的10.25%。 二、环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据陕西省环境保护厅办公室2019年1月11日发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 监测结果表明，项目厂区四周昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 三、主要环境影响及环保措施 1、大气环境影响分析 本次扩建项目运营期投料工序粉尘以及投料、搅拌、热压产生的废气先经脉冲布袋除尘器处理，再经活性炭处理后通过15m排气筒（P1）排放；修边工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P2）排放；砂光工序产生的粉尘由集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m排气筒（P3）排放；涂胶工序产生的有机废气由集气罩收集后，经活性炭处理后通过15m排气筒（P4）排放，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于颗粒物的相关标准要求，非甲烷总烃满足《挥发性有机物排放控制标准》(DB61 T 1061-2017)中木质家具制造行业中关于非甲烷总烃相关标准要求，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 本次扩建项目新增员工10人，营运期废水主要为职工生活污水。职工生活污水经化粪池处理后排入西安市第四污水处理厂，对地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本次扩建项目仅昼间生产，项目主要噪声源为横切机、下料机、砂光机等设备，其噪声级为75-90dB(A)。项目运营期采取基础减振、隔声以及距离衰减后，项目厂界昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。声环境敏感点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物影响分析 本次扩建项目生产过程中新增固废为废边角料、除尘器收尘、废包装材料、废砂轮、废机油、含油棉纱及手套、废活性炭、生活垃圾。 废边角料、废包装材料、废砂轮由专门厂家回收；除尘器收集粉尘回用于搅拌、热压；含油棉纱及手套、废机油、废活性炭由专有容器收集，废油桶、废白乳胶桶暂存于厂区原有危废间，委托有陕西新天地固体废物综合处置有限公司统一收集处置，生活垃圾由环卫部门统一清运，不会对周边环境产生明显不利影响。 5、环境风险影响分析 本项目存在的主要危险性物质为废机油，其主要风险因素为废机油泄漏。厂区内废机油储存量较少，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目的环境风险水平可以接受。 四、环境管理与监测计划 环评明确规定了本次扩建项目环境管理机构的设置及环境管理制度的制定与实施；规范了排污口的设置；制定了比较详细的监测计划，明确了监测项目、监测点位、监测频次等，并要求定期开展环境监测工作。 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 五、评价总结论 本次扩建项目建设符合国家产业政策及地方相关规划的要求、选址合理、污染物的防治措施可行，能实现达标排放。项目在运行期间，切实落实本报告的各项污染防治措施、环境风险防范措施等，可以减缓各项污染物的排放，环境风险可以接受，从环保角度考虑，该项目建设可行。 要求 ⑴加强燃油锅炉维护，选择更加环保的轻质柴油。如采取采取维护、更换环保轻质柴油措施后，锅炉颗粒物仍然不能达标，要求建设单位对锅炉烟气采取袋式除尘器除尘，确保在2020年4月1日在用锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）前，将燃油锅炉整改完毕，做到达标排放； ⑵鉴于项目厂区用地属于《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》中的明光宫遗址保护范围，且属于现有建筑，评价要求建设单位在汉长安城遗址保护主管部门按照《汉长安城遗址保护总体规划（2009-2025）》对项目用地有相关要求时，按照其要求积极配合。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

有机废气

粉尘、有机废气

粉尘、噪声

废边角料

废包装材料

成品

有机废气、噪声

环保白乳胶

软木颗粒

搅拌

热压

修边

包装

投料LIAO 颗粒

图2  扩建项目软木托盘、软木咖啡垫、软木锅盘/果盘垫运营期工艺流程及产污环节图

图3  扩建项目天然软木地垫、浴室垫、鼠标垫运营期工艺流程及产污环节图

有机废气

废边角料、噪声

废包装材料

噪声、粉尘、废砂轮

噪声、废边角料

有机废气

软木布、白乳胶

软木片材

切割

涂胶

切割

包装

砂光（只爬行垫需要）

烙印Logo（只有鼠标垫需要）

热压