建设项目环境影响报告表

项目名称: 西安市长安区皂河综合治理工程（一期）

建设单位(盖章): 西安市长安区皂河综合治理工程建设管理处

编制日期: 2020年4月

国家生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安市长安区皂河综合治理工程（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西安市长安区皂河综合治理工程建设管理处 |
| 法人代表 | 陈世海 | 联系人 | 吴中楠 |
| 通讯地址 | 西安市长安区西长安街87号 |
| 联系电话 | 029-85292129 | 传真 | / | 邮政编码 | 710100 |
| 建设地点 | 西安市长安区 |
| 立项审批部门 | 西安市长安区 发展和改革委员会 | 批准文号/项目代码 | 长发改审 发[2019]3号 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | E4822河湖治理及防洪设施工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 405067(含公园用地） | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 93200 | 其中：环保投资(万元) | 444.68 | 环保投资占总投资比例 | 0.48% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 皂河全长35.85km，是渭河的一级支流，其发源于长安区水寨村，是西安城区五大排洪体系（灞河、浐河、皂河、漕运河、幸福河）之一，主要接纳西安城区南郊、西郊、北郊的城市雨水，及沿线一污、二污、六污、七污、九污、鱼化、草滩7座污水处理厂尾水及超溢退水，目前已成为西安市城区的主要排洪渠和纳污渠。 长安区皂河段上游为排洪渠，由于一年大部分时间处于干涸状态，河道两岸堆放有大量的生活垃圾，甚至倾倒入河道内；中游河道穿越老城区，由于原城市污水管网不完善，大量的雨污合流废水进入河道，且河道多年未进行清淤，在夏季暗涵出口以及盖板区，恶臭气体逸散，同时根据例行监测结果，长安区皂河已成为劣Ⅴ类水，严重影响了皂河沿线的居民身体健康，甚至对城市面貌产生了负面影响；2015年《水污染防治行动计划》发布，国家将“整治城市黑臭水体”作为“全力保障水生态环境安全”的一项重要举措，2018年11月7日，中央第二生态环境保护督察组对西安市开展下沉督察，通报西安市皂河黑臭水体存在一盖了之、截污管道工程建设滞后等问题。对此，西安市政府高度重视，同年12月，出台了《西安市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，2019年3月西安市政府正式印发《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》，着力将皂河打造为一条水清岸绿、鱼翔浅底的清水河、宜居宜业的民心河。 在上述背景情况下，西安市长安区水务局根据皂河现状，为解决皂河沿线环境差、河道淤积，水质污染严重等问题，决定开展西安市长安区皂河综合治理工程。 2019年2月12日，西安市长安区发展和改革委员会以长发改审发[2019]3号文对《西安市长安区皂河综合治理工程项目建议书》进行了批复（附件2），同意项目建设，并要求抓紧办理环境影响评价等相关手续。 2019年4月12日，西安市长安区人民政府办公室召开第18届55次常务会议，会议确定皂河综合治理工程实施主体由长安区水务局变更为西安市长安城乡建设开发有限公司（附件3）。 2019年4月15日，西安市长安区发展和改革委员会以长发改审发[2019]31号文对《西安市长安区皂河综合治理工程可行性研究报告》予以批复（附件4），同意建设该项目。 2019年3月27日，西安市国土资源局长安分局就西安市长安区皂河综合治理工程出具项目用地预审意见（附件5），要求对项目实施范围内涉及的水工建筑用地，需按照建设用地管理，履行土地报批程序，依法依规使用土地。 2019年6月，《西安市长安区皂河综合治理工程水资源论证报告》通过长安区水务局审查，审查认为本工程水资源调配符合现阶段水资源管理相关规定（附件12）。本报告表依据《西安市长安区皂河综合治理工程水资源论证报告》和审查意见对本工程水资源调配过程的环境影响进行深入分析。 2019年8月26日，西安市秦岭生态环境保护管理局对长安区皂河治理工程（一期）中涉及秦岭生态保护区的皂河灌区水源连通工程准入予以批复，原则同意区水源连通工程2.1km引水管线通过秦岭生态环境保护区（附件13）。 鉴于中央督查组的督查意见以及《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》方案进度工期要求（2020年底完成皂河综合整治和景观提升），西安市长安区皂河综合治理工程建设管理处于2019年6月开始施工准备（引水管线顶部清理表面以及皂河盖板渠的揭盖）阶段，2019年8月一期工程正式施工，根据现场调查，目前西安市长安区皂河综合治理工程（一期）已完成两条引水管线的管沟开挖和管道敷设工作；皂河治理工程已完成上游河道清理，城区段暗涵清淤工作，正在进行上游河道生态绿化、城区段暗涵改明渠、新建分水暗涵建设。 2、评价内容 根据《西安市长安区发展和改革委员会关于皂河综合治理工程项目建议书的批复》和《西安市长安区发展和改革委员会关于西安市长安区皂河综合治理工程可行性研究报告的批复》，西安市长安区皂河综合治理工程总体项目规模较大，将工程分为二期进行实施，其中“一期工程包括：完成该区水源联通和皂河水源补给工程；建设皂河上液压坝4座，跌水坎7座；皂河上游河道及护岸3.1km生态修复；城区4.4km清淤提升改造；皂河下游1.2km取盖美化提升；长安广场改造；长安广场步行街城市修补工程。二期工程包括：皂河上游水源地建设；潏河上液压坝1座；皂河上游3.1km两岸原路及滨河景观工程；长安区城市生态景观工程”。 由于二期工程部分永久占地尚未获得土地规划许可，因此暂不建设，待土地规划调整后，具备开工条件再行实施。另外，根据《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环发[2019]15号）（附件6），河湖整治与防洪除涝工程类项目，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容，如一期工程中的液压坝、跌水坝、长安广场、长安广场步行街城市修补工程，二期工程中的潏河上液压坝1座；皂河上游3.1km两岸原路及滨河景观工程；长安区城市生态景观工程等其他建设内容，需单独办理环评手续。同时，西安市第九污水处理厂水质在2020年底达到地表水IV类水质后中水回用工程（作为皂河补水水源），故中水补水工程内容拟在二期实施。 鉴于以上原因，本次环评评价内容仅为一期工程中的“水源联通和皂河水源补给工程；皂河上游河道及护岸3.1km生态修复；城区4.4km清淤提升改造；皂河下游1.2km取盖美化提升工程”，一期工程中的“建设皂河上液压坝4座，跌水坎7座；长安广场改造；长安广场步行街城市修补工程”和二期工程均另行开展环境影响评价，不在本次评价范围内。 3、工作程序和编制过程 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及有关法律法规要求，西安市长安区皂河综合治理工程（一期）（以后简称“本项目”）需进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）以及2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令第1号）中的内容，根据本项目建设内容，其包含分类管理名录中的“三、水利中143引水工程和145河湖整治”两部分，其中“引水工程”为小型水库引水，根据项目水资源论证报告，其总引水量占小型河流天然年径流量的1/4，且项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等重要敏感区，因此判定项目“引水工程”中的“其他”，应编制报告表；“河湖整治”工程为长安区城区内皂河综合整治，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重要湿地、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道和文物保护单位，为“河湖整治”项中的“其他”，应编制报告表。因此根据名录综合判定，本项目应编制环境影响报告表。 2020年4月，西安市长安区皂河综合治理工程建设管理处委托我单位编制该项目环境影响报告表，接受委托后，我公司组织技术人员认真研究了本项目的设计资料，水资源论证报告、生态调查、西安市秦岭保护局颁发的项目准入许可的基础上，对工程现场和涉及区域开展了详细的踏勘和调研。依据项目性质、特征、区域环境状况、敏感程度，并按照有关法律法规的要求，本着科学、客观、公正的原则修改编制完成《西安市长安区皂河综合治理工程（一期）环境影响报告表》。 4、分析判定情况 （1）产业政策分析 本项目主体为河道综合治理工程，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中的“二、水利1、江河湖海地方建设及河道治理工程；6、江河湖库清淤疏浚工程”里河道治理和清淤工程。本项目已通过了西安市长安区发展和改革局对于项目建议书和可行性研究报告的批复，符合国家和地方产业政策。 （2）项目“三线一单”核对结果 根据陕西省环境调查评估中心出具的《关于西安市长安区皂河综合治理工程（一期）项目“三线一单”初步成果对照分析报告的函》，本项目评价范围（引水管线）不涉及自然保护区。具体核对结果见附件14。 （3）相关规划相符性分析 本项目建设符合《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》、《水污染行动计划》、《西安市城市排水（雨水）防涝综合规划》、《陕西省生态功能区划》等规划，涉及秦岭生态保护区的灌区连通工程引水管线符合《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》、《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年9月修订版）》、《西安市秦岭生态环境保护条例》的要求。 表1 本项目与相关规划相符性分析一览表 序号 规划名称 规划内容 本项目情况 相符性判定 1 《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号） 加快中小河流治理和小型水库除险加固，中小河流治理应加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准；要求搞好水土保持和水生态保护，实施农村河道综合整治，大力开展生态清洁型小流域建设；特别提出要加强农田水利等薄弱环节建设 本工程主要是对皂河（长安区段）河道及水环境进行综合治理，包括补水调水、河道清淤疏浚、堤岸防护美化等工程，以满足防洪要求 符合 2 《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号） (二十七)整治城市黑臭水体。采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。……于2020年底前完成黑臭水体治理目标。 皂河为城市黑臭水体，本项目为黑臭水体整治工程 复核 3 《西安市城市排水（雨水）防涝综合规划》 皂河作为城市的主要排洪渠道，其排洪标准由3年一遇提升至5年一遇，但现状断面达不到相应排洪能力，排洪标准偏低不仅影响长安区段两岸人民生命财产安全，更是严重制约地方经济发展。 本项目为皂河清淤以及改造工程，改造标准按照5年一遇暴雨涉及，可提高综合排洪能力 符合 4 《关中—天水经济区发展规划》 “加快实施渭河流域重点治理工程，加强渭河流域水资源管理。抓紧推进大中型水库、水源工程前期工作。建立城乡供水安全保障体系和综合防洪减灾体系。” 皂河是渭河的二级支流，综合整治可提高长安区综合防洪能力 符合 5 《陕西省生态功能区划》 秦岭北坡中西段水源涵养区是关中地区主要水源区，水源涵养功能极其重要。该区主要是实施天然林保护封山育林，植树造林，提高水源涵养功能。 本项目灌区水源连通工程及长安区皂河水源补给工程位于该区（其他工程不涉及），本项目为民生工程，且利用现有水库，并已进行水资源论证，符合区域湿度开展民生工程要求 符合 6 《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》 规划范围：环山路以北1000米至西安市东、西、南行政界限，涉及周至、户县、长安、蓝田、灞桥、临潼六个区县。东西长164km，规划总用地面积5852.67km2。 环山路两侧50m内，作为防护林带和重大基础设施管网预留用地，禁止一切开发活动……； “在保护优先的前提下，可点状组团式建设以旅游度假、休闲养生、商务培训、生态居住、科技研发、新农村社区建设为主的项目。……规划区域内所有建设活动不得破坏山体、占用河道、影响生态景观、污染河流水系，必须进行专门的环境影响评价，保证在不破坏生态环境的前提下进行”。 本项目涉及秦岭内容为灌区水源连通工程引水管线，其他工程内容不涉及秦岭保护规划区域； 涉及规划区的引水管线为西安市市政基础设施内容，且为管线，穿越环山路采用顶管穿越，穿越施工完成后恢复原状，对规划区环境影响小。 引水工程建设不占用河道、不破坏山体，施工结束后恢复场地，项目建设过程中对污染水体进行治理，不污染河流水系、不影响生态景观，且已取得区域准入 符合 7 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019年9月修订版）》 本条例所称秦岭生态环境保护范围（以下简称秦岭范围），是指本省行政区域内秦岭山体东西以省界为界、南北以秦岭山体坡底为界的区域。 “海拔2000m以上的区域，……国家公园、自然保护区核心区、饮用水源地一级保护区、世界遗产等为核心保护区；海拔1500m至2000m之前的区域……自然保护区一般控制区、饮用水源地二级保护区、……重要的大中型水库、天然湖泊为重点保护区；秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域为一般保护区”。 “除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。” 本项目涉及秦岭内容为灌区水源连通工程引水管线，其他工程内容不涉及秦岭； 项目引水水源有小峪东沟2号水库（小峪水库富余水量引入），引水水源属于重点保护区；部分新建引水管线位于秦岭环山路以北1km以南范围，属于一般保护区。 项目为民生工程，管线部分施工完成后全部回填；仅设置少量的阀门井和检查井；项目不涉及蓄水、拦水工程，自现有水库取水通过了水资源论证，不减少小峪水库下游生态流量；涉及秦岭的部分工程已获得秦岭准入许可，不属于禁止从事的活动。 符合 8 《西安市秦岭生态环境保护条例》 条例中划分了秦岭西安段禁止开发区、限制开发区、适度开发区。明确：“秦岭山体坡底至海拔2600m的区域，……重要湿地、重要湖泊等为限制开发区；……秦岭生态保护范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域为适度开发区”。 “限制开发区内，应当以植被、水源地和生物多样性保护为主，恢复植被、退耕还林还草，……禁止建设不能实现水污染物稳定达标排放的项目。……适度开发区内的生产建设活动当复核秦岭生态环境保护规划，可以发展生态环境可承载的产业。” 本项目涉及秦岭内容为灌区水源连通工程引水管线，其他工程内容不涉及秦岭； 项目引水水源有小峪东沟2号水库（小峪水库富余水量引入），引水水源属于重点保护区；部分新建引水管线位于秦岭环山路以北1km以南范围，属于一般保护区。 项目位于适度开发区内的新建引水管线开挖后回填，无污水排放，施工结束后恢复植被，对生态环境影响甚微，且已通过水资源论证评审和秦岭准入许可 符合 9 《西安市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》 严格按照《水污染防治行动计划》规定的时间节点实现黑臭水体消除目标，通过加快城市环境基础设施建设、完善长效机制，从根本上解决导致水体黑臭的相关环境问题。 （二）内源治理 1、科学实施清淤疏浚； 2、加强水体及其岸线的垃圾治理 本项目为皂河河道综合治理工程，包括清淤、取盖美化等，为《西安市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》中的部分工程 符合 西安市现有六条黑臭水体整改方案（皂河） 加快实施4.4公里河道清淤工程；加快实施1.2公里皂河取盖美化工程。 符合 10 《陕西省碧水保卫战2019年工作方案》 通过推进15项重点工作，强化4项保障措施，促进全省水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体大幅减少，……； 控制指标：……城市建成区黑臭水体消除比例达到90%……； 重点工作：（三）开展黑臭水体专项整治，……西安市基本消除城市建成区黑臭水体，其他各市（区）城市建成区黑手水体消除比例平均达到90%……； 本工程为所治理河道为皂河，为西安市黑臭水体，是方案中的西安市黑臭水体专项整治工作的组成部分 符合 11 《西安市碧水保卫战2019年工作方案》 重点工作：（三）开展黑臭水体治理专项整治。……2019年建成区黑臭水体消除比例达到90%以上，基本实现长制久清。开展农村黑臭水体调查工作，编制农村黑臭水体清单和治理方案。 本工程为西安市长安区城市建成区黑臭水体治理工程，专项整治工程的组成部分 符合 12 《皂河三年专项整治计划实施方案（2018～2020）年》 具体目标：2018年年底全流域消除黑臭；2019年年底入渭口主要指标达到Ⅴ类；2020年年底全流域主要指标达到Ⅴ类，河道生态功能基本恢复；远期河道生态功能全面提升，群众满意，成效可靠。 整治范围：皂河源头至入渭口，全河段、全流域。 整治任务：（二）内源治理，针对淤积较为严重的河段进行清淤和垃圾清理，并按照有关要求规范处置。（三）生态补水，利用已建成的引调水设施，分别由潏河及沣三干渠引生态水至皂河上游和中游，补充皂河生态基流。（五）景观提升，选取重要河段进行景观提升。包括取盖美化、节点打造，建设节点示范段14.58km，远期全流域景观提升。 本项目为皂河综合治理工程，为消除皂河黑臭、确保入渭口达标的上游治理段； 本次工程治理段为皂河源头至西部大道，属于皂河专项整治方案范围内； 本项目工程内容包括城区段清淤；皂河生态补水，补水水源为潏河上游大峪河和支流小峪河水，引水工程尽量使用了现有的供水管线（三库补西安市生态景观引水线路）；下游取盖美化，为专项整治方案整治任务内容； 符合 13 《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》 河湖整治与防洪除涝工程类项目，应满足流域综合治理规划、防洪规划、生态环境保护等相关规划及规划环评要求，不得巧立名目，在河道综合治理建设项目环评文件中搭车与治理无关的其他建设内容。确需建设滨河公园、湿地公园等的，应单独办理环评手续，以水环境保护为重点，前面分析论证项目建设的必要性和环境可行性，不得随意采取改变河道形态、建设橡胶坝等形式打造城市景观。 经与建设单位协商，项目立项中涉及的河道综合治理无关的其他项目不纳入本次评价内容，另行评价 符合 4、项目特点 ①项目引水工程占地主要为临时占地，且占地主要为农田和少量的林地，且占地完成后及时对地表进行恢复，占地影响小。 ②项目河道治理工程占地主要为皂河河道拓宽以及河边绿化占地，且皂河源头为干沟，城区内长安区城区排洪渠，项目施工过程不存在对皂河水文以及水生生态影响。 ③项目运行期基本无污染物产生，其影响主要为施工过程产生的噪声、弃土弃渣、扬尘影响，以及施工围挡对城市交通的影响。 5、关注的主要环境问题 ①项目引水工程对小峪东沟2号水库水资源的影响； ②项目施工对周围生态环境以及沿线居民的影响。 二、工程概况 1、基本情况 ⑴项目名称：西安市长安区皂河综合治理工程(一期) ⑵建设性质：新建 ⑶建设单位：西安市长安区皂河综合治理工程建设管理处 ⑷地理位置：西安市长安区，具体位置见图1 ⑸建设规模：工程分为皂河河道治理和引水工程两部分，其中皂河河道治理工程全长8.9km，其中皂河上游段河道护坡生态化改造3.1km，皂河中游段现状暗涵改造为明渠共1.2km，新建混凝土暗涵1km，皂河下游段盖板拆除1.4km，其中1.2km进行拓宽改造，设置亲水平台，剩余0.2km进行美化提升。皂河河道底泥清淤长度约4.4km；引水工程中的灌区水源连通工程起点位于东沟二号库东侧，终点位于甫江村节制闸附近的检查井，全长4km，长安区皂河水源补给工程引水管线起点位于航天南路与包茂高速交叉点附近，终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.1km。具体管线走向见附图1。 图1 工程区位示意图 2、工程区现状 ⑴皂河现状 本工程针对皂河长安区段8.7km河道进行整治，经现场咨询和调查，皂河长安区上游郊野段基本无补充流量，几乎没有生态流量，河道干枯，垃圾随意堆放；皂河长安城区段大部分河道变暗涵加盖板，失去原有的河道生态功能、河段河流特征消失；河道淤积严重、部分过流断面过小，排涝标准不达标，河道内干涸。 ⑵存在的问题 ①雨污分流不到位 皂河沿岸许多市政排污口未接入管网，部分企业未经处理的生活污水、生产废水直接通过生活污水管或接入雨水管道排入皂河；沿岸城中村中小型餐饮门店、小企业、小作坊产生的污水均排入皂河，废水污染物浓度较高；雨污未分流，雨水口有大量污水排入皂河，溢流污染频次较高。 2019年长安区开始进行皂河长安区段截污纳管工程，对皂河长安区段排水口雨污分流，并对沿线单位企业、小餐馆等污水直排口进行管网改造，纳入市政污水排放管道，严禁直排皂河，目前该工程已完工。 ②皂河水来源水质标准偏低 皂河上游无天然补水，目前均为沿程排水口排水和污水处理厂排水，污水处理厂出水执行一级A标准，属于劣Ⅴ类，未进行雨污分流前，初期雨水对皂河污染较突出。 ③水生态景观缺失 皂河长安区全段主体部分均为暗涵加盖板，河流生态廊道系统被破坏，未发挥城市中心河道的绿道连接作用。 ④防洪排涝体系标准偏低 a现状部分河道排洪能力不足 经过水面线计算复核，皂河城区段现状断面达不到5年一遇排洪标准。 b堤防系统建设不完善，生态功能较差 皂河长安区上游段为郊野段，两岸采用硬质护岸，堤防为堤路结合的形式，现状为5m宽的土质路面，尚未进行硬化。皂河长安区中游段全段为暗涵，经过长安区城区段，无堤防。皂河长安区下游段1.4km经过治理后，堤防现状为堤路结合方式，堤顶路面为沥青混凝土路面，河道现状加盖板，边坡及河底为浆砌石护底，生态性有待提升。 c底泥淤积严重 长安区皂河全段需要重修，皂河共计有4.4km河道要进行底泥清淤，清淤范围占到全长的70%，河道断面宽度约4m，底泥厚度约0.6m，底泥清淤量总计约2500m3。黑臭底泥已经严重影响到周围居民的身心健康。 3、工程组成 （1）工程等别及建筑物级别 西安市长安区灌区水源连通工程引水工程，全年最大引水流量1.16m3/s，引水管线长约4km，管道埋深3m～5m，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），本工程为Ⅴ等小（2）型工程，主要及次要建筑物均为5级。 长安区皂河水源补给工程引水管线，最大流量0.65m3/s，全长5.1km，管道埋深3m～4m，根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018），本工程为Ⅴ等小（2）型工程。 （2）防洪标准 皂河非天然河流，不存在防洪问题，但皂河主要是排雨水及污水处理厂排出的达标水，主要为排涝标准，根据西安市政设计研究院有限公司的《西安市城市排水（雨水）防涝综合规划》，皂河排涝标准采用5年一遇设计暴雨强度。 （3）项目组成 本项目主要由长安区皂河河道治理工程和灌区水源连通及皂河水源补给工程组成，其中长安区皂河河道治理工程项目组成见表2，灌区水源连通及皂河水源补给工程项目组成见表3。 表2 长安区段河道治理工程项目组成表 类别 项目名称 主要建设内容 主体 工程 皂河长安区段河道治 工程 上游段3.1km生态修复段 皂河上游郊野段3.1km现状为梯形断面，底宽1.5m～2m，高2m～2.5m，边坡m=1.5～2.5，断面边坡与河底现状为浆砌石衬砌，拟对两岸浆砌石护坡进行生态化改造，用生态工法来巩固河岸，表面为草皮护坡形式，草皮护坡下为15cm厚种植土，土下设置15cm厚生态护垫，最底层铺设一层土工布（300g/m2），常水位以下设置混凝土护脚，河道采用卵石铺设。 中游段城区4.4km暗涵改造段 皂河中游城区段现状为4.4km暗涵，断面改造分为暗涵改明渠及暗涵拓宽两种方式。具体如下： 1）韦曲南街～皂河路：该段皂河河道从韦曲南街向西200m后进入兴国中学，最终从韦曲加油站接入皂河路，该段暗涵断面现状不能满足5年一遇的过流能力，且皂河兴国中学段为整个河道的一个卡口段，极易形成壅水导致上游受淹。 本次为改变过流能力不足的问题，在韦曲南街及青年南街新建暗涵约1km，排水分区内雨水不在走兴国中学内。原有皂河河道进行清淤，作为附件居民小区雨水排水通道和区域辅助排洪系统。 新建暗涵从韦曲南街兴国中学门口继续向西新建暗涵，至青年南街后向北折，沿青年南街至皂河路接入皂河河道。新建箱涵接韦曲南街原有皂河河道，经过5m的渐变段后断面渐变为3.5m×2.0m（底宽×高），全长约600m，至青年南街断面为3.0m×1.8m，全长约400m，顶板覆土0.5m—0.8m，顶板厚300mm，底板厚600mm，侧墙厚400mm。箱涵断面设计采用C30钢筋混凝土浇筑，垫层采用C15混凝土，铺设厚度15cm，每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，缝内填塞L-600低发泡聚乙烯泡沫板，止水材料采用橡胶止水。 2）皂河路（青年南街～西长安街）：本次改造方式为对原皂河河道开盖处理，将原皂河河道改造为明渠，改造后由于取消原有顶部覆盖，明渠将会加深。此外，为了与青年南街箱涵出口高程衔接，皂河原有纵比降放缓，降低30cm—50cm，改造后断面最小尺寸3.5m×2.6m，改造长度约760m，在延安大学创新学院段因破除围墙，可将皂河拓宽至5.5m×2.6m，拓宽段总长240m。改造明渠底板卵石河底，下铺5cm水泥砂浆和20cm厚素混凝土，最底层为15cm厚碎石垫层。两岸采用衡重式C25混凝土挡墙，墙顶宽0.8m，临水面为直立式，背水面坡比1:0.5，挡墙基础为2m×0.5m的混凝土基础，挡墙每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，缝内填塞L-600低发泡聚乙烯泡沫板，止水材料采用橡胶止水。 3）西长安街（皂河路～广场北路）：改造为路面水系+路下暗涵形式，改造长度700m，其中暗涵改造为5m×2.6m，道路中心辅助部分绿化景观设施，箱涵设计采用中隔墙型式，顶板厚300mm，底板厚600mm，侧墙厚400mm，中隔墙厚250mm。暗涵断面设计采用C30钢筋混凝土浇筑，垫层采用C15混凝土，铺设厚度15cm，每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，缝内填塞L-600低发泡聚乙烯泡沫板，止水材料采用橡胶止水。 4）广场北路（西长安街～新华街）：改造为路面水系+路下暗涵形式，改造长度共530m，其中暗涵断面改造为5m×2.6m，道路中心辅助部分绿化景观设施。暗涵断面设计采用C30钢筋混凝土浇筑，垫层采用C15混凝土，铺设厚度15cm，每隔10m设一道横缝，缝宽20mm，缝内填塞L-600低发泡聚乙烯泡沫板，止水材料采用橡胶止水。 5）圣和家园：保留现状不变，仅进行清淤，小区门口原皂河接入广场北路新建雨水箱涵。 下游段1.2km取盖美化提升段和0.2km河道修复段 皂河下游1.2km段现状为梯形断面，顶部架设预支盖板，设计覆土厚度为0.15m，顶部铺设草皮进行绿化。本次对已形成盖板进行拆除，并结合现状用地向两岸适当拓宽。该段断面改造主要包括主河槽拓宽至9m～15m，河道改造断面为复式断面，结合生态提升需求适当进行改造，改造形式为重力式混凝土挡墙+慢行系统+小型亲水平台+生态护坡，部分区域设置下水步道。 辅助 工程 导流工程 皂河上游和中游非雨季处于干涸状态，直接机械施工；部分中游段和下游尾水段施工时采用上下游围堰截流，排水泵抽排导流的方式，将基坑内积水抽排至围堰下游。 料场 工程设2个料场，一个料场位于皂河上游与中游（暗涵入口）位置，使用城市空地（二期已规划为公园）作为碎石、沙子堆放场以及钢筋加工场地，占地面积约100m2；另一个料场位于皂河下游，使用皂河和杜布街交叉口西北区作为临时料场（该区域已规划作为二期皂河公园用地），主要堆放碎石、沙子、水泥等材料以及加工钢筋，占地面积约150m2。 施工营地（施工管理人员及施工人员生活区） 工程设置3个施工营地，均为租赁村庄民房或城区居民住宅。上游生态修复区施工营地位于局连村租赁民房内、中游清淤提升改造区施工营地租赁皂河路东侧市区民房、下游取盖美化区施工营地位于靖宇路皂河桥附近居民住宅，营地作为办公和施工人员生活区，不设食堂和生产加工设施。 底泥清淤 中游城区4.4km暗涵改造段共需清淤底泥2500m³，清理的底泥全部作为上游生态工程种植土和回填土利用。 清淤过程中，1km暗涵改明渠段在改造过程中，采用机械清淤方式进行；其余3.4km暗涵采用机械与人工相结合清淤方式，在清淤前使用现有检查井和盖板拆除作为通风使用，清淤过程中，在暗涵上根据实际情况设清淤底泥出口（采用机械破拆方式开口），挖取底泥采用小型装载机清淤，部分狭窄区域人工清淤，经小型矿用车运至底泥出口堆放，由长臂挖掘机直接转入污泥车外运，日产日清。 综合仓库 分别在上游生态修复区、中游清淤提升改造区、下游取盖美化区设置3个施工营地内部设施综合仓库，主要摆放施工气泵、铁锹、安全帽等设施 渣场 中游段和下游段分别产生弃渣10.28万m³、10.43万m³；全部运至陕西王老大垃圾消纳二场，该弃渣场容量为260万m³（附件11），有足够容量堆放本项目弃渣。 公用 工程 供水 施工、生活用水采用市政用水 供电 采用10kv市政输电线路供电，计划在各施工区就近变压器接驳。 供风 采用移动式空压机，根据需求灵活调配。 通讯 施工现场通讯以移动电话 主，辅以对讲机 环保 工程 废水处理 施工人员的生活污水纳入市政污水管网，统一经市政污水处理厂处理后排放；施工现场废水经沉淀后循环利用，严禁入河。 废气处理 施工废气主要为扬尘和机械尾气，城区扬尘通过设置施工围挡； 渣土运输覆盖篷布，进出口设置洒水装置；上游段采用道路洒水抑尘和加强现场管理，裸露空地覆盖抑尘网等措施降低施工期扬尘污染。施工机械加强维护，采用达标设备。 底泥恶臭通过喷洒除臭剂，临时堆成区塑料膜覆盖，日产日清的方式，减少恶臭逸散对周围居民的影响。 降噪措施 通过选用低噪声设备、合理安排施工时间，对敏感点集中分布路段设置加高围挡等降低噪声。 固废处置 生活垃圾分类收集、固定地点堆放，由环卫部门统一清运处置。 弃渣和弃土全部运至陕西王老大垃圾消纳二场处置。 河道清淤底泥含水率较低，为30%以下，清淤底泥量为2500m3，本工程将底泥与种植土混合后，作为皂河上游生态护坡填土回用。 表3 水源连通及水源补给工程项目组成表 类别 项目名称 主要建设内容 主体 工程 灌区水源连通工程 西安市长安区/灌区水源连通工程是将小峪水库供水系统与已经连通的大峪供水系统内大峪水库、东沟水库、许家沟水库连通，通过水库优化调度实现四库联调，增加兴利效益。所有水库均为已建水库，四库连通后，由小峪东沟2号水库新建引水管线至甫江村节制闸，全长4km。 水源连通工程引水管线起点位于小峪东沟2号水库，从水库右坝肩开始布设，采用顶管至坝后，取水口设置闸阀室，以满足水量调节和检修。管道从坝后向东北方向通至581村道，并沿村道向北约100m后经过S107（环山公路），该位置采用顶管施工通过。通过环山公路后一直沿农田向东北方向铺设约900m后经过大峪河，采用倒虹吸方式跨大峪河。从大峪河穿越后至终点现有检查井（甫江村节制闸），新建引水管线全长4km。具体四库联调整体布局见附图2，灌区连通工程管道走向见附图3。 长安区皂河水源补给工程（航天城新建管线） 长安区皂河水源补给工程水源为四库联调工程供水管线，本工程新建管线起点位于航天南路与包茂高速交叉点，终点位于局连村附近，全长5.1km。引水管道走向见附图4。 辅助 工程 料场 企业设置料场1处，主要服务灌区水源连通工程，位于南寨西村东的荒地，场地内主要堆放沙子、水泥以及加工钢筋等，占地面积约为200m2。 长安区皂河水源补给工程不设料场。 施工生活区 项目设生活区2处，其中灌区水源连通工程生活区设置在南寨西村，租赁居民住房；长安区皂河水源补给工程生活区设置在长盛坊村，租赁居民住宅。 综合仓库 灌区水源连通工程仓库设置在料场内；长安区皂河水源补给工程设置在生活区院内。 渣场 水源连通及水源补给项目共产生弃渣0.84万m³， 弃渣运至陕西王老大垃圾消纳二场，该弃渣场容量为260万m³（附件11），有足够容量堆放本项目弃渣。 公用 工 供水 施工、生活用水采用市政用水 供电 采用市政10kv市政输电线路供电，计划在各施工区就近变压器接驳。 供风 采用移动式空压机，根据需求 活调配 通讯 施工现场通讯以移动电话为主，辅以对讲机。 环保 工程 废水处理 生产废水主要为综合加工场生产废水，采用沉淀池处理， 理后综合利用。生活污水设置移动厕所进行收集后排入市政管网。 废气处理 施工废气主要为扬尘和机械尾气，城区扬尘采用道路洒水抑尘、渣土运输车辆加盖篷布，裸露空地覆盖抑尘网等措施降低施工期扬尘污染。施工机械加强维护，采用达标设备。 降噪措施 通过选用低噪声设备、合理安排施工时间。 固废处置 生活垃圾汇入农村生活垃圾收集人员收集后，统一外运处置。 弃渣和弃土全部运至陕西王老大垃圾消纳二场处置。 生态环境保护 小峪东沟2号水库水源为小峪水库富余水量，其取水量已通过水资源论证；皂河水源补给工程饮水量应合理调节。 新建引水管线施工结束立即进行植被恢复，恢复原有生产使用功能。 涉及秦岭生态保护区2.1km引水管线工程（为灌区引水工程的部分管线）施工需严格遵守《西安市秦岭生态环境保护条例》及相关法律法规各项规定。 三、施工组织设计 1、施工导流 本项目主要建筑物的级别为5级，根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）的规定，导流建筑物为5级。导流标准采用设计暴雨重现期为5年的排洪标准。施工导流主要发生在皂河长安区段的中下游河段。施工导流采用上下游围堰挡水，排水泵抽排导流的方式。围堰采用土石结构，土工膜防渗，围堰顶宽2m，最大高度4m，坡比1∶1.5。围堰填筑土方利用工程的开挖土方。围堰外侧采用土石编织袋护坡、护脚填压，在围堰保护下，形成封闭施工区域。 2、施工道路 （1）对外道路 本项目位于西安市长安区，公路网发达，多条高速通过长安区境内，西部大道、子午大道、210国道以及西长安街等道路通过工区，皂河上游段可利用局连村附近的乡村道路，中下游可利用长安区城市道路，工程对外交通非常便利，不需要新建对外道路。 （2）新建施工道路 项目区内市政道路纵横交错，建设部位均有乡道及城区道路均可通行，皂河综合治理工程城区段不需要新建道路，因此施工便道主要为皂河上游段和2条引水管道工程需设置一定长度的施工便道。 施工便道的设计主要本着方便施工、节约的原则进行布置，为确保各施工地点道路通畅、方便，本项目需新建临时施工道路8.5km，其中皂河上游生态修复段新建施工便道约1.2km，主要沿皂河河堤进行；灌区水源连通工程新建施工便道3.2km，沿管线走向建设；长安区皂河水源补给工程新建施工便道4.1km，沿管线走向建设，其余全部依托现有道路，新建施工便道道路宽3.5m，路面类型为泥结石路面，厚度20cm。满足混凝土运输、渣土外运及土方回填、构筑物施工需要，施工完成后恢复绿地或新建景观设施。市政道路严格按照文明施工的相关规定使用。 （3）施工辅助设施 结合本工程规划功能区域的布置情况，施工总布置采用集中与分散相结合的布置方式，分别布置5个主要的相对集中的临时施工生活区（长安区河道治理3个，灌区水源连通工程1个、长安区皂河水源补给工程1个），分别为灌区水源连通工程管线施工区、长安区皂河补水工程引水管线施工区、皂河上游3.1km施工区、皂河中游4.4km施工区、皂河下游1.2km施工区。 料场设置3个（长安区河道治理2个，灌区水源连通工程1个，长安区皂河水源补给工程不设料场），分别为灌区水源连通工程管线料场、皂河上游3.1km料场、皂河下游1.2km料场。分别为各施工营地主要作为临时材料的堆放场地，以及钢筋切割加工工作。 本工程周边60km范围内存在足够数量的砂石骨料厂等。工程建设所需的碎石、沙子等天然建筑材料从西安市周边县市采购，自卸汽车运至工地。本工程所需的土方回填料利用开挖土方。本项目施工所需的混凝土和砂浆均从商混站进行采购，采用密封式混凝土罐车运至施工现场，施工现场不设拌和系统。其他钢筋及钢材、木材及生活物资可在西安市当地建材市场进行采购。 3、施工供水、供电和通信系统 （1）施工供电 本项目办公生活区及工区直接从附近电网牵引低压输电线路。施工区拟配备4台315KVA箱式变压器，分别在上游3.1km的4#点处设置一个变压器、城区4.4km皂河路延安大学创新学院门口附件设置一个一级变压器，青年南街与皂河路交叉口附件设置一个一级变压器，下游1.2km处在杜市街、清凉街与河堤路交叉位置附件设置一个一级变压器。6台120kw柴油发电机作为施工及照明的辅助电源，提供施工和生活用电，施工区配置4台50kw柴油发电机作为备用电源。 （2）施工用水 本工程生产用水从西安市长安区自来水供水系统接入，施工现场局部远离供水管路的部位，采用10辆15t水车解决施工用水问题。 （3）工地试验室 为了保证施工质量，建立现场试验室，主要负责现场试验工作，工地试验室设定在二期源头水源地建设区（局连村皂河源头南侧），占地面积400㎡。 （4）施工用风 本工程施工用风点主要为原有结构物拆除，用风点分散，采用移动式空压机，根据部位需求灵活调配。 （5）施工通讯 本工程区无线信号网络已覆盖，工程区通信条件良好。 四、施工方式及穿跨越工程 （1）施工方式 根据建设单位提供的施工方案，皂河上游无地表水区域直接开挖作业；新建管涵采用大开挖作业，在开挖作业面内进行箱涵浇筑；清淤采用人工与机械结合方式进行，在清淤段，根据不同区域，设置约8个淤泥出口，进行通风以及清淤作业，完成后恢复原状；暗涵改明渠段采用大开挖作业，在作业断面进行明渠建设；下游1.4km段，其中1.2km揭盖后，进行扩宽和绿化，采用机械施工方式作业，剩下的0.2km揭盖后，在盖板承重位置进行堆土绿化。 引水管线工程主体采用大开挖作业，靠近小峪东沟2号库位置采用顶管，S107省道和大峪河均采用顶管穿越，其中为保证大峪河安全，增大局部穿越深度，并采用虹吸方式通水。 沟槽开挖采用机械挖土，人工配合刷坡的方法施工。为防止超挖或扰动槽底面，槽底应留0.2-0.3米厚的原土层暂时不挖，进行沟槽高程测量后，测算出挖土深度，采用人工清理挖至设计高程，沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时，多余土方另选点存放，以保证回填土。堆土坡角距槽口上缘距离不宜小于0.5m，开挖应分段进行，管沟开挖到设计高程以上+20mm，进行人工开挖、抄平、复测高程无误时进行沟底夯实基础处理，沟槽开挖碾压密实后按要求设置垫层。管沟开挖沟槽示意图如下图： 管道安装后，土石方回填主要采用18t光面碾分层碾压至设计压实度，局部采用蛙式打夯机分层夯实。 （2）穿跨越方式 项目灌区连通工程引水管线穿过S107省道、大峪河以及多条乡村道路；长安区皂河水源补给工程管线穿越樊川路（104县道），根据项目施工方案以及现场调查，本项目穿越S107省道、大峪河以及樊川路（104县道）均采用顶管穿越，总穿越长度约300m，其中穿越S107省道长度约100m，大峪河穿越约150m，樊川路约50m。 图2 管道沟槽开挖断面示意图 五、土石方平衡 根据《西安市长安区皂河综合治理工程可行性研究报告》，一期工程土方开挖共计71.25万m3（自然方），土方回填49.13万m3（自然方），种植士（借方）回填1.22万m3（自然方），底泥回填0.25万m3。 为充分利用开挖料，经土石方平衡后，本工程尚有弃土22.9万m3（自然方）。详见土石方平衡表。 表4 土石方平衡表 单位：万m3 项目名称 土方开挖 (自然方) 土壤回填 (自然方) 种植土回填(借方) 底泥 回填 弃方 (自然方) 西安市长安区/灌区水源联通工程及长安区皂河水源补给工程 30.71 29.87 / / 0.84 皂河上游3.1km生态修复段 / / 0.65 0.25 / 皂河城区段4.4km清淤提升改造 27.76 17.48 / / 10.28 皂河下游1.2km取盖美化 升段 12.78 1.7 0.57 / 11.08 合计 71.25 9.13 1.22 0.25 20.9 六、工程占地 长安区皂河综合治理一期工程总占地面积约为859亩，包括永久占地和临时占地。永久占地440亩，主要是河道开挖及堤岸护坡；临时占地419亩，主要为临时道路、加工厂房、引水管道、施工值班室占地。详见表5。 表5 皂河综合整治工程（一期）占地类型表 序号 占地类型 数量（亩） 备注 （一）水源联通工程（新建引水管线4km，原无占地） 1.1 新增永久占地（亩） 34.5 为检查井、排气井、虹吸井、检修井和代征防护林和绿化用地，其中占用耕地19.2亩，园地6.3亩，林地9亩 1.2 临时占地（亩） 146.675 施工作业带、施工便道、顶管作业场地和堆土场地等临时占地 （二）长安区皂河补水工程（新建引水管线工程5.1km，原无占地） 2.1 新增永久占地（亩） 36 其中检查井、排气井和皂河源头湿地绿化用地，其中占用耕地约23亩，建设用地0.5亩，林地0.2亩，园地12.3亩。 2.2 临时占地（亩） 204.247 施工作业带、施工便道、料场等临时占地 (三）3.1km郊野段（原永久占地为河道占地，占地面积约45亩） 3.1 新增永久占地（亩） 118.24 其中河道两侧绿化带、河堤拓宽和代征绿化公园用地，其中耕地57.91亩，建设用地3.25亩，园地57.08亩。 3.2 临时占地（亩） 14 施工便道占地 （四）城区4.4km（原河道均为暗涵和盖板，无永久占地） 4.1 新增永久占地（亩） 35.76 其中暗涵改明渠和代征绿化用地，新增永久占地中建设用地26.23亩，其他用地11.53亩。 4.2 临时占地（亩） 38.85 施工围挡和新建暗涵临时占地 （五）下游1.2km（原河道均为盖板，两侧为河堤路和绿化带，为城市景观林和草地） 5.1 新增永久占地（亩） 213.51 其中河道以及两侧绿化带用地，新增用地占地中建设用地100.36亩，林地（景观林）36.93亩，水面10.13亩，其他用地66.09亩。 5.2 临时占地（亩） 0 （六）办公及生活用地（均为临时占地） 6.1 临时占地（亩） 9.5 附近租赁 6.2 现场门亭及值班室（亩） 0.2 现场设置 6.3 钢筋加工厂及临时存放厂（亩） 5 现场设置 注释：项目永久占地不涉及基本农田保护区。 工程范围内占地类型是在卫片解译的基础上，结合现有的资料，并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为耕地、建设用地、林地、其他用地、水域、园地六种类型。对整个工程范围进行遥感解译，各土地利用类型面积比例如表6所示。 表6 一期工程用地类型现状 土地利用类型 总面积（亩） 永久（亩） 临时（亩） 所占比例（%） 耕地 254.01 100.11 154.90 29.57 建设用地 195.88 130.34 65.54 22.80 林地 90.05 46.13 43.92 10.48 水域 19.78 10.13 9.65 2.30 园地 186.79 75.68 111.11 21.74 其他用地 112.49 77.62 34.87 13.10 合计 859 440 419 100.00 七、工作进度与劳动定员 西安市长安区皂河综合治理工程计划总工期24个月，其中一期工程12个月，高峰期施工人数约1000人。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为皂河综合整治工程，引水管线部分原为农田或林地、园地等，无与本项目有关的原有污染情况。 皂河河道与本项目有关的原有污染物情况和主要环境问题主要是由于河道底泥堵塞河道造成预计排洪外溢产生的臭味，以及河道内淤积的底泥恶臭气体随盖板外逸对周围环境空气造成的影响。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、 地形地貌 长安区地貌组成主要为东原、南山及西部川，最低海拔384.7m，最高海拔2886.7m。地势南高北低，东高西低，南北最长处55km，东西最宽处52km。南为秦岭山地，北为渭河断陷谷地冲积平原区（包括台原），西为渭河冲积平原（含秦岭北麓洪积扇群），东部为黄土台原与川道沟壑。区内最高点为秦岭麦秫磊东南（海拔2886.9m），最低点为区境西北角的西江渡（海拔384.7m），高差2500多米。 皂河流域地势南高北低，长安段东高西低。全流域位于渭河冲积平原上，无山区来水，南北最长处27km，东西最宽处14.3km。 二、地质构造与地震 本工程位于秦岭北麓冲积洪积平原，地层主要为黄土状土，粉质粘土、中粗砂、圆砾、卵石等。工程沿线地貌单元主要包括皂河漫滩、一级冲洪积阶地。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011～2010）(2016年版)、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g，设计地震分组属第二组，特征周期为0.40s。 三、气候、气象 长安区属于暖温带半湿润大陆性季风气候区，雨量适中，四季分明。一般以1、4、7、10作为冬、春、夏、秋四季的代表月。冬季干燥寒冷，春季温暖，夏季炎热多雨，秋季温和湿润。年平均气温15.5℃，多年平均降雨量约657.5mm，多年平均水面蒸发量为1286.5mm。雨量主要分布在7、8、9三个月，雨热同期。湿度69.6%，无霜期216天，日照1377小时。最冷的1月份平均气温-0.9℃，最热的7月份平均气温26.8℃。年平均降雪日为13.8日，初雪日一般在11月下旬，终雪日一般在3月中旬。受地形影响，长安全年多东北风，年平均风速为1.3m/s～2.6m/s。 四、水文与水资源 1、河流水系 长安区境内的主要河流有沣河、浐河，均属渭河水系。渭河在户县与咸阳段间，流经长安区高桥乡曹家滩，长约1.3km。沣河流域主要河流有沣峪河、高冠河（过境河）、太平河（过境河）、潏河、大峪河、小峪河、太峪河、滈河、金沙河等。浐河为灞河最大支流，其主要直流有库峪河及过境河汤峪河、岱峪河、荆屿沟等。与本项目有关的河流主要为皂河、大峪河（管线穿越）、小峪河（东沟2号库水源）和潏河（大峪河和小峪河为其支流），本项目区域水系分布图见附图5。 （1）皂河 皂河发源于长安区水寨村，是南郊、西郊、西北郊雨水的主要出路，沿途流经长安韦曲、西安高新技术开发区、六村堡工业园区，终点从草滩生态产业园西侧入渭河。皂河全长35.85km，总汇水面积152.62km2，其中皂河长安段8.9km，汇水面积36.5km2，西部大道以上汇水面积33.28km2。 皂河为西安市城区主要的排洪渠道，汇水范围除河源段为乡村外，其余河段皆为建成区，无山区泥沙输送。多年来，皂河长安段受纳区域内生产、生活污水及雨洪水，河道淤积物主要为底泥。 （2）小峪河 小峪河，源于小峪香炉石沟，长1km，其中山区12km。峪内长年流水的支沟右岸有再沟、老鸭沟、东柳沟，左岸有探岔沟、十八槽；出峪后，有蛟峪、土门峪、羊峪、太峪等汇入，于王莽乡下红庙村西北和大峪河会合。全河流域面积83.4km2，其中小峪口以上44km2。 （3）潏河 潏河（上游河段为大峪河，与小峪河混合后为潏河）主源流为大峪河，发源于大峪罗家坪以上的甘花溪，峪内长16.3km。出峪后流向西北，于于王莽乡下红庙村以西和小峪河汇流，大峪河与小峪河会合处以下称潏河，向西北流；申店桥以下转向西南流，至香积寺西纳入滈河水（会流以下亦称洨河）。至与沣河会合处31.8km，左岸有滈河、金沙河汇入。出峪后沿途流经引镇、王莽、杜曲、韦曲、郭杜、黄良、滦镇、兴隆、五星等乡镇，最终于沣惠渠首南汇入沣河。由河源大峪河至入沣口，河道全长64.2km，流域面积687km2，多年平均径流量1.53亿m3。其中大峪河多年平均径流量2980万m3，大峪口处建有大峪水库及一、二级水电站。 潏河流域多年平均降水量800mm，流域内降水年内分布不均，主要集中在7～10月，占年降水量的65%左右，最高达到77.1%。降水量年际变化较大，最大年降水量999.0mm，为最小年降水量的2倍～3倍。降水分布由北向南逐渐增加，趋势明显。从地貌单元看，山区降水量最大，多年平均年降水量在850mm以上；横岭丘陵、黄土塬区次之，多年平均年降水量在700mm～850mm之间；川道平原最小，多年平均年降水量小于700mm。 2、水库情况 根据《西安市2017年水资源公报》，截止2017年，西安市已建成各类水库工程共94座，总库容4.38亿m3，兴利库容3.37亿m3。长安区已建成的各类水库共有32座。其中，中型水库1座（石砭峪水库），小（一）型水库7座（大峪水库、许家沟水库、东沟水库、小峪水库、马厂水库、翠华山水库、郭杜水库），小（二）型水库24座，总库容5516万m3。 根据项目引水情况，本项目涉及的水库为大峪水库、东沟水库、许家沟水库、小峪水库、小峪东沟2号水库，其中小峪东沟2号水库为小峪水库的兴利水库，其水源主要来自小峪水库富余水，少量来自沟谷雨水汇水，各水库基本情况如下： 大峪水库：位于大峪口，坝址以上流域面积58.6平方公里，土心墙土石混合坝，高55.8米，顶长160米，坝顶高程783.8米，总库容450万立方米，有效库容358万立方米。坝左岸设侧槽式溢洪堰，长36米，堰顶高程779米，溢洪道长211米，设计洪水流量217m3/s，50年一遇。右岸输水洞为坝后闸式，洞径2.4米，最大输水量25立方米/秒。坝后建水力发电站两处，装机2×75千瓦及1×250千瓦，共400千瓦，1989年与国家电网正式并网。大峪水库与许家沟水库、东沟水库、东水西调干渠联合运用，可灌大峪灌区农田10.5万亩，并供西安环城公园用水。工程于1959年秋开工，西安交通大学水利水电设计院设计，完成16米坝基沙石开挖和粘土回填，凿通输水洞207米，因经济困难而下马。1966年10月二次上马，因“文化大革命”而中止。1969年10月第三次上马修建，1971年10月主体完成。水库运行正常，唯溢洪堰堰顶高程还差1.2米，溢洪道边墙及出口尚未完成，影响蓄水20万立方米。 东沟水库：位于许家沟水库东南700米处，由东水西调渠引库峪河水入库，土坝用机械施工填筑。坝高40米，坝顶长279米，坝顶高程679米，总库容270万立方米，有效库容254万立方米，库左侧有钢筋混凝土压力管道142米，输水入许家沟水库。西安市水工队和大峪灌区设计，1971年冬开工，坝体填筑由陕西省机械施工队施工，其他工程由受益区群众修建。1980年主体工程完成蓄水；1982年开始向许家沟水库输水。因大坝迎水坡砌石、背坡排水、左岸薄梁加固等工程未完，故现蓄水量控制在170万立方米左右。 许家沟水库：位于大峪乡许家沟，坝以上流域面积3平方公里，以大峪水库、东沟水库调剂蓄水，土坝高41米，坝顶高程650米，顶长322米，总库容528万立方米，有效库容475万立方米。坝左端设坝后闸阀放水，有直径1米的压力管道，长238米，最大泄水能力8m3/s。1960年西安交通大学水利水电勘测设计院设计。1970年11月起由受益区群众修建，1971年12月建成蓄水。 小峪水库：位于王莽乡小峪河出山口处，坝址以上控制流域面积42平方公里，粘土斜心墙土石坝，坝高54.5米，长162米，坝顶高程741.1米，总库容220万立方米，有效库容195万立方米，右岸设侧槽式溢洪道，长60米，坝顶高程733.6米，设计洪水流量258立方米/秒（50年一遇），校核洪水流量400立方米/秒（500年一遇）。坝体右侧设有水塔及输水洞，洞径1.8×2.0米，塔内设工作闸及检修闸门各一套，闸孔1.5×2米，采用50号启闭机两台，放水经坝下分水闸可灌王莽乡农田2万亩。1975年由陕西省水利水电勘测设计院设计。后西安市水利勘测设计院修改溢洪道设计，对大坝稳定进行复核计算。王莽公社修建。1971年11月开工，主体工程于1977年建成。1978年蓄水运行，预计灌溉面积达1.96万亩。 小峪东沟2号水库：1972年建成，为堆土坝，坝高30m，水源为小峪水库富余水，总库容57万立方米，有效库容57万立方米，有效灌溉面积约0.33万亩。目前蓄水正常，库内已承包给村民作为养殖使用。 各水库基本情况统计情况见表7。 表7 大峪、东沟、许家沟、小峪水库特征表 水库名称 竣工时间 流域面积（km2) 正常蓄水位(m) 总库容 （万m3) 兴利调节库容（万m3） 死库容 （万m3) 备注 大峪水库 1971年 58.9 779 433 349.1 18.9 东沟水库 1982年 2.2 677.5 272.16 238.8 16 水源主要为库峪河引水 许家沟水库 1971年 3.0 647.7 528 430.12 55.3 水源主要为东沟水库及大峪水库 弃水 小峪水库 1980年 42 38.6 220 195 / 小峪东沟2号水库 1972 / 622 57 57 / 该库为堆土坝，水源来自小峪水库富余水，为灌溉水库 五、 地下水 长安区分为南部秦岭山区和北部平原区。南部秦岭山区地下水主要以基岩裂隙水为主，受大气降水补给，向山谷排泄，形成多条由南向北流动的小河流。北部平原区主要以潜水为主，赋存于第四系松散堆积物中，受大气降水和山前侧向补给，在汛期还受到河流的侧向补给，枯水期则向河流排泄。根据现场勘察结果、区域资料以及临近工程资料，皂河长安区段综合治理工程场地地下水稳定埋深在4.0m～11.0m之间，由皂河上游到下游地下水位埋深逐渐变大，地下水位年变幅2m～3m。黄土塬上本次勘探未揭示地下水，区域资料显示，黄土塬上的地下水位埋深超过80m。潏河一级阶地地下水水位埋深为2.0m～4.0m，地下水类型属于潜水，主要赋存于砂卵砾石层中。 根据《长安区水资源开发利用规划》，长安区地下水可开采量为15604万m3，主要集中在平原城乡区域，占区域水资源可利用量的63.9%。目前长安区地下水资源的开发利用程度为107.1%，地下水开发利用程度已饱和，部分区域严重超采，形成了区域性下降漏斗。 本工程施工期建设深度不涉及地下水，项目不取用地下水。 六、土壤 工程区内主要土壤类型为嵝土，它是在自然褐土的基础上，经过长期耕作熟化，施肥养育，加厚“覆盖层”而形成的。心土为粘化层，土体耕性良好，上虚下实，保水保肥抗旱耐涝，生产性能好。长安区境内渭河及其支流的河漫滩和一级阶地主要为潮土、河淤土和潮土；北部黄土台原主要为褐土、黑油土和黄墡土。秦岭山前洪积扇和黄土残原主要为立茬土和水稻土；南部秦岭山区主要分布有褐土、棕壤和暗棕壤。 七、环境敏感区（秦岭生态保护区） 秦岭山脉是中国中部东西走向的巨大山脉，为黄河于长江两大水系的分水岭。它东起河南的伏牛山，西至甘肃宕昌与青藏高原东段、端相接，南邻汉江、北界渭河，位于东经104°30’～112°52’，北纬32°50’～34°45’，东西长达800km，南北宽约200km。工程引水水源小峪水库、大峪水库位于秦岭北坡，山高坡陡，河谷深切，面积较狭，因受西北大陆性气候的影响，雨量较少。 根据《西安市秦岭生态环境保护条例（修订版）》，秦岭生态环境保护范围分为禁止开发区、限制开发区和适度开发区。 禁止开发区：（一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域，以及与上述区域生态功能集中连片，需要整体性、系统性保护的区域；（二）国家公园禁止开发区、自然保护区核心区和缓冲区、自然文化遗产；（三）饮用水水源一级保护区、二级保护区。 限制开发区：（一）秦岭山体坡底至海拔2000米之间的区域，以及与上述区域生态功能集中连片，需要整体性、系统性保护的区域；（二）国家公园一般控制区中的生态修复区、自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源地准保护区；（三）风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园；（四）种质资源保护区、天然林分布区、重要湿地、重要水库、重要湖泊；（五）文物保护单位、古栈道、古遗址、古墓葬、古建筑、摩崖石刻等自然文化遗存；（六）划入生态保护红线范围内的其他区域。 适度开发区：除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区。 本工程引水水源有小峪东沟2号库，为重要水库，并位于山体坡底线以上，引水水源属于秦岭限制开发区；小峪东沟水库2.1km新建引水管线位于秦岭环山路以北1km以南，属于适度开发区。其余全部工程内容不涉及秦岭生态保护范围。2019年8月26日，西安市秦岭生态环境保护管理局对长安区皂河灌区水源连通工程准入予以批复，原则同意区水源连通工程2.1km引水管线通过秦岭生态环境保护区（附件13）。 工程与秦岭生态保护范围位置关系见附图6。 八、生态环境 1、评价及调查范围 根据本项目与秦岭生态保护区划定范围的相对位置关系图，本项目灌区连通工程部分管线涉及清零生态保护区，建设单位委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制了《西安市长安区皂河综合治理工程生态调查专题报告》，根据项目情况，陆生生态调查报告调查范围（见附图7）为皂河综合整治8.9km河道两侧外延1000m范围；小峪东沟水库4km新建引水管线和航天城5.1km新建引水管线两侧外延1000m范围。重点生态环境评价区包括：秦岭限制开发区（大峪水库、小峪水库）和适度开发区（涉及适度开发区的2.1km管线工程）。水生生态调查范围（见附图8）：潏河包括大峪水库坝址至滈河汇合口的干流约31.4km河段，小峪水库坝址至河口的潏河支流约9.9km河段以及小峪水库、大峪水库和皂河全段。 根据本项目工程内容，本项目调查范围内的陆生范围主要为皂河综合整治8.9km河道两侧外延1000m范围；小峪东沟水库4km新建引水管线和航天城5.1km新建引水管线两侧外延1000m范围。重点生态环境评价区包括：秦岭限制开发区（小峪水库）和适度开发区（涉及适度开发区的2.1km管线工程）。水生生态调查范围：小峪东沟2号库、小峪水库和皂河全段。 2、土地利用现状 评价范围内土地利用现状评价是在卫片解译的基础上（见附图9），结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为耕地、建设用地、林地、其他用地、水域、园地六种类型。 根据2018年11月评价区卫片解译结果，各土地利用类型面积及比例见表8。 表8 重点评价区土地利用类型现状 土地利用类型 总面积（亩） 永久（亩） 临时（亩） 所占比例（%） 耕地 254.01 100.11 153.90 29.57 建设用地 195.88 130.34 65.55 22.80 林地 90.05 46.13 53.93 10.48 水域 19.78 10.13 9.65 2.30 园地 186.79 75.68 111.11 21.74 其他用地 112.49 77.62 34.87 13.10 合计 859 440 419 100.00 3、生态系统现状 根据对重点评价区土地利用现状的分析，结合动植物分布和生态环境的调查，对重点评价区的生态环境进行生态系统划分，可分为森林生态系统、农业生态系统、城镇/村落生态系统和湿地生态系统，面积分别为：91.24hm2、576.67hm2、193.47hm2、27.84hm2。 （1）森林生态系统 重点评价区内的森林生态系统主要分布在东沟二号水库库区周边、东三角坡村东部、大峪水库灌区干渠附近。 森林生态系统的植被类型以落叶阔叶林、灌丛和灌草丛为主。主要植被有泡桐（Paulownia fortunei）、构树（Broussonetia papyrifera）、毛白杨（Populus tomentosa）、白蜡树（Fraxinus chinensis）、臭椿（Ailanthus altissima）、毛桐（Mallotus barbatus）、紫穗槐（Amorpha fruticosa）、枸杞（Lycium chinense）、紫丁香（Syringa oblata）、茅莓（Rubus parvifolius）、野蔷薇（Rosa multiflora）、牡荆（Vitex negundo var. cannabifolia）、葎草（Humulus scandens）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）、青蒿（Artemisia carvifolia）、茜草（Rubia cordifolia）、一年蓬（Erigeron annuus）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、木防己（Cocculus orbiculatus）、臭鸡矢藤（Paederia foetida）等；森林生态系统是各种动物的良好避难所，也是评价区内野生动物的主要活动场所，如灌丛石隙型爬行类（如：丽斑麻蜥（Eremias argus）、黄纹石龙子（Eumeces capito）等），鸟类中的陆禽（如：环颈雉（Phasianus colchicus）、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）等）、大多数鸣禽、攀禽等；兽类中的半地下生活型种类（如：灰麝鼩（Crocidura attenuata）、刺猬（Atelerix albiventris）等）、树栖型种类（如：岩松鼠（Sciurotamias davidianus）、隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）等）。 （2）农业生态系统 农业生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。 重点评价区内的农业植被分为粮食作物和经济作物。其中粮食作物主要有玉米（Zea mays）、小麦（Oryza sativa）、马铃薯（Solanum tuberosum）等；经济作物主要有西瓜（Citrullus lanatus）、豆角（Vigna unguiculata）、辣椒（Capsicum annuum）、茄子（Solanum melongena）、番茄（Lycopersicon esculentum）、桃（Amygdalus persica）、杏（Armeniaca vulgaris）、核桃（Juglans regia）等（图3.3-2）。农业生态系统属人工控制的生态系统，与人类伴居的动物多活动于此，如鸟类中的常见鸣禽（八哥（Acridotheres cristatellus）、喜鹊（Pica pica）等），及兽类中的部分半地下生活型种类（主要为家野两栖的小型啮齿动物如：小家鼠（Musmusculus）、社鼠（Niviventerconfucianus）等）。 （3）城镇/村落生态系统 城镇/村落是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。城镇/村落生态系统的服务功能主要包括三大类：①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、固碳释氮、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 重点评价区内的城镇/村落生态系统在水源连通工程新建3.8公里引水管线施工作业带小面积分布。 城镇/村落生态系统中的植被多为人工栽培的植物，如：国槐（Sophora japonica）、毛白杨（Populus tomentosa）、三球悬铃木（Platanus orientalis）、旱柳（Salix matsudana）、紫叶小檗（Berberis thunbergii var. atropurpurea Chenault）、皱皮木瓜（Chaenomeles speciosa）、蜡梅（Chimonanthus praecox）、白皮松（Pinus bungeana）、垂柳（Salix babylonica）等景观绿化植被。城镇/村落生态系统中的动物种类较少，主要为傍人生活的种类，鸟类则多为傍人生活的鸣禽，如家燕（Hirundo rustica）、麻雀（Passer montanus）、灰喜鹊（Cyanopica cyana）、乌鸫（Turdus merula）等；兽类以部分半地下生活型种类（主要为小型啮齿动物，如：小家鼠、黄胸鼠（Rattusflavipectus）等）、及岩洞栖息型种类（如：普通伏翼（Pipistrellus pipistrellus））为主。 （4）湿地生态系统 湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。 重点评价区内的湿地生态系统主要分布在小峪水库库区及坝下减水河段、东沟二号水库库区及坝下引水渠、大峪水库库区及坝下减水河段。 湿地生态系统的植被类型以河滩的灌草丛和水生植被为主，还有部分阔叶林如毛白杨（Populus tomentosa）、垂柳（Salixbabylonica）、皂荚（Gleditsia sinensis）；河滩的灌草丛主要有野艾蒿灌草丛（Artemisia lavandulaefolia）、灯心草灌草丛（Juncuseffusus）等；水生植被主要有水蓼群系（Polygonum hydropiper）、芦苇群系（Phragmites australis）和香蒲群系（Typha orientalis）。湿地生态系统也是多种动物的重要栖息场所，如两栖类中的静水型种类（如：中国林蛙（Rana chensinensis）、中华蟾蜍蛙（Bufo gargarizans）等）、爬行类中的林栖傍水型种类（如：黄脊游蛇（Coluber spinalis）赤链蛇（Dinodon rufozonatum）等）、水栖型种类（如：中华鳖（Trionyx Sinensis）和华游蛇（Sinonatrix percarinata）、水赤链游蛇（Natrix annularis）等）。此外，湿地生态系统更是湿地鸟类的重要栖息和觅食场所，分布部分攀禽（主要是佛法僧目翠鸟科种类，如：普通翠鸟（Alcedo atthis）等）及喜在水边生活的鸣禽（如：白鹡鸰（Motacilla alba）、红尾水鸲（Rhyacornis fuliginosus）等）。 4、陆生植物资源 （1）植物区系 根据《中国种子植物区系地理》（吴征镒等，2011年），评价区属于东亚植物区，中国—日本森林植物亚区，关中平原植被栽培区，西安、咸阳泾、灞、渭河汇流平川水浇地栽培植被小区。 本小区位于渭河平原中部，以西安、咸阳为中心，南依秦岭，北接旱塬，土壤肥沃，地势平坦。全为土，略呈碱性反应，pH值为6.5-7.5.灌溉渠网纵横，可补年降水量600mm左右的不足。年均气温12-13.5，≥10℃积温为4400℃，无霜期215天左右，极适宜喜温耐碱的棉花生长，是全省最重要的麦面产区。一般棉花播种面积占播种总面积的22%-35%，，小麦占播种面积的50%以上，其余为玉米、高粱、豆类、豌豆、红薯等杂粮及芝麻、花生、油菜等油料作物。西安四周及主要城镇附近还是全省最大的蔬菜产区。水浇田一年两熟，其余两年三熟，复种指数150%以上，最高可到195%。 靠近秦岭坡麓分布有多重多种果树林，主要产桃、苹果、柿、石榴、杏、葡萄、胡桃、板栗、枣等，是陕西省主要干鲜果产区之一。 （2）植被类型 重点评价区植被被划分为4个植被型组，4个植被型，21个群系，植被类型图见附图10。 落叶阔叶林。主要有泡桐林（Paulownia fortunei）、构树林（Broussonetia papyrifera）、毛白杨林（Populus tomentosa）、白蜡树林（Fraxinus chinensis）、臭椿林（Ailanthus altissima）、皂荚林（Gleditsia sinensis）等。 灌丛。主要有牡荆灌丛（Vitex negundo var. cannabifolia）、茅莓灌丛（Rubus parvifolius）、枸杞灌丛（Lycium chinense）、毛桐灌丛（Mallotus barbatus）、紫穗槐灌丛（Amorpha fruticosa）、紫丁香灌丛（Syringa oblata）等。 灌草丛。主要有野艾蒿灌草丛（Artemisia lavandulaefolia）、青蒿灌草丛（Artemisia carvifolia）、葎草灌草丛（Humulus scandens）、林茜草灌草丛（Rubia sylvatica Nakai）、灯心草灌草丛（Juncuseffusus）、一年蓬灌草丛（Erigeron annuus）等。 水生植被。主要有水蓼群系（Polygonum hydropiper）、芦苇群系（Phragmites australis）、香蒲群系（Typha orientalis）等。 5、陆生动物资源 （1）两栖类 ①种类、数量及分布 工程影响范围内两栖动物有1目2科2种，为蟾蜍科中华蟾蜍和蛙科中国林蛙，无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。根据现场调查，中国林蛙在小峪水库坝下的小峪河及小峪水库两侧水源附近分布。中华蟾蜍则在工程影响范围内广泛分布。 ②区系类型 按区系类型分，以上两种两栖类均为广布种。 ③生态类型 中华蟾蜍和中国林蛙主要在评价范围内离水源不远的陆地上如草地，石下，田埂间等生境内活动，与人类活动关系较密切。根据其生活习性，可将其归类为陆栖型两栖类。 （2）爬行类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，工程影响范围内爬行类共有2目5科10种。无国家重点保护两栖类，亦无陕西省重点保护两栖类。爬行类中以游蛇科种类最多，有5种，占总种数的50%；蜥蜴科和壁虎科次之，各有2种，分别占总种数的22.2%。影响范围内分布的爬行动物中，以丽斑麻蜥和多疣壁虎较常见。 ②生活类型 灌丛石隙型。包括丽斑麻蜥、黄纹石龙子等。主要在评价区内的山林灌丛中活动，也栖息于路边石缝中，在人为活动频繁的地带出没较多，与人类活动关系较密切。 住宅型。有多疣壁虎和无蹼壁虎等。主要在评价区内的住宅区附近栖息和活动，也有栖息在桥洞和岩石下，与人类活动的关系密切。 水栖型。有中华鳖、华游蛇和水赤链游蛇等。主要在评价区内的各类淡水水体中活动。 林栖傍水型。有黄脊游蛇、赤链蛇、双斑锦蛇等。主要在评价区内有溪流的近水岸边或阴湿山坡等环境中活动、觅食。 ③区系类型 评价区内的爬行动物共有10种。其中东洋种3种，占总种数30%；古北种4种，占总种数的40%；广布种3种，占总种数的30%。 （3）兽类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，评价区兽类有6目7科11种。评价区以啮齿目的小型兽类种类最多，有8种。常见兽类有马铁菊头蝠（Rhinolophus feerumequinum）、岩松鼠（Sciurotamias davidianus）、褐家鼠（Rattus novegicus）、社鼠（Niviventer confucianus）等。 ②区系组成 评价区分布的兽类东洋种4种，占36.4%，古北种为24种，占30.38%，广布种为7种，占63.6%。 ③生活类型 半地下生活型。有灰麝鼩（Crocidura attenuata）、刺猬（Atelerix albiventris）、黄鼬、草兔、褐家鼠、大林姬鼠、社鼠、小家鼠等8种。在评价范围内主要分布在山林与田野中。 岩洞栖息型。有马铁菊头蝠1种。在评价范围内主要分布于屋顶、墙缝中及山区的岩洞中。 树栖型。有岩松鼠、隐纹花松鼠（Tamiops swinhoei）等2种。主要分布在林中的树上。 （4）鸟类 ①种类、数量及分布现状 根据资料记载，工程影响范围内鸟类总计8目24科41种，其中以雀形目的种类最多，有31种，占75%以上。常见鸟类有大白鹭、红腹锦鸡、珠颈斑鸠、山斑鸠、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃、灰头啄木鸟、家燕、白鹡鸰、黄臀鹎、领雀嘴鹎、棕背伯劳、黑卷尾、松鸦、乌鸦、红尾水鸲、白顶溪鸲等，主要分布在大峪及小峪水库库区山林、小峪河沿岸、小峪东沟水库附近农田及阔叶林中。 ②区系类型 评价区鸟类中属广泛分布的种类有16种，占总种数的39%；属东洋界成分的种类有21种，占总种数的51%；属古北界分布的种类有4种，占总种数的10%。鸟类的区系组成中广泛和东洋种分布种类较多。 ③居留型 评价区以留鸟为主体，有29种，占总种数的70.7%；夏候鸟8种，占总种数的19.5%；冬候鸟4种，占总种数的9.8%。 ④生活类型 涉禽。（嘴，颈和脚都比较长，脚趾也很长，适于涉水行进，不会游泳，常用长嘴插入水底或地面取食）：包括鹳形目、鸻形目所有种类，有：大白鹭、池鹭、白腰草鹬（Tringa ochropus）共3种。它们在评价范围内主要分布于水库两岸的滩涂以及小峪河等处。在小峪河目击到大白鹭。 陆禽。（体格结实，嘴坚硬，脚强而有力，适于挖土，多在地面活动觅食）：包括鸡形目、鸽形目的所有种类，工程影响范围分布红腹锦鸡、环颈雉、山斑鸠、珠颈斑鸠4种，它们在工程影响区内主要分布于林缘地带、农田区域或城镇村落。如分布在小库东沟及大峪水库坝下附近等地。 攀禽。（嘴、脚和尾的构造都很特殊，善于在树上攀缘）：包括鹃形目、佛法僧目、戴胜目、鴷形目所有种类，工程影响范围分布的有：四声杜鹃、普通翠鸟、灰头啄木鸟共3种。工程影响区的攀禽除普通翠鸟分布在库区及其坝下河流水域附近外，其余种类主要分布于与树林中。 鸣禽。雀形目的所有鸟类都为鸣禽，共34种。在评价区范围内广泛分布。 6、水生生物现状 （1）浮游植物 浮游植物作为重要的水质指标生物，不仅是水生态系统中的初级生产者，而且是水中溶解氧的主要供应者，在水体物质循环和能量流动中起着十分重要的作用。 2019年6月现场调查中，5个采样点共采集浮游植物5门60属91种，其中蓝藻门4属4种，硅藻门31属53种，绿藻门18属26种，裸藻门5属6种，隐藻门和甲藻门各1属1种，具体名录详见表3.5.1-1。评价河段常见种类有包括颤藻属（Oscillatoria）、直连藻属（Melosira）、桥弯藻属（Cymbella）、小环藻属（Cyclotella）、舟形藻属（Navicula）、异极藻属（Gomphonema）、针杆藻属（Synedra）、栅藻属（Scenedesmus）鼓藻属（Cosmarium）等一些属的物种。各采样点浮游植物密度和生物量见表9和表10。 表9 各采样点浮游植物种类分布 浮游植物种类 采样点 种名 拉丁名 大峪水库坝下减水河段 小峪水库坝下减水河段 大峪水库 小峪水库 潏河 硅藻门 Bacillariophyta 短小舟形藻 Navicula exigua + + + 谷皮菱形藻 Nitzchia palea + + + + 池生菱形藻 Nitzschia stagnor m + 变异直链藻 Melosira varians + + + + 磨石形羽纹藻 Pinnularia molaris + + + + 瞳孔舟形藻 Navicula pupula + + + 肋缝菱形藻 Frustulia rhomboids + + 双头辐节藻 Stauroneis smithii + + + + + 普通等片藻 Diatoma vulgare + + + + + 隐头舟形藻 Navicula cryptocephala + + + + 平板藻 Tabellaria sp. + 布纹藻 Gyrosigma sp. + 冠盘藻 Stephanodiscus + + 尖针杆藻 Synedra acusvar + + + + 偏肿桥弯藻 Cymbella naviculiformis + + 小桥弯藻 Cymbella laevis + 微绿舟形藻 Nanicula viridula + + + 小头舟形藻 Navicula capitata + 偏突针杆藻 Synedra vaucheriae + + + 中间异极藻 Gomphonema intricalum + + 长篦藻 Neisium sp. + + + 缢缩异极藻 Gomphonema constrictum + + + 曲壳藻 Achnanthes sp. + + + 羽纹藻 Pinnularia sp. + + + 脆杆藻 Fragilaria sp. + + + + 肘状针杆藻 Synedra ulna + + + 粗糙桥湾藻 Cymbella aspera + + 矮小辐节藻 Stauroneis pygmaea + 意大利直链藻 Melosira granulata + + + + 颗粒直链藻 Melosira gran lata + 相等桥弯藻 Cymbella aequalis + 弯楔藻 Rhoicosphenia sp. + + + + 钝脆杆藻 Fragilaria capucina + 梅尼小环藻 Cyclotella meneghiniana + + + + 窄异极藻 Gomphonema angustatum + + 双尖菱板藻 Hantzschia amphioxys + + + 水网藻 Hydrodictyon reticulatum + 双眉藻 Amphora sp. + + 喙头舟形藻 Navicula rhynchocephala + 微绿舟形藻 Nanicula viridula 盘星藻 Pediastrum sp. + 扁圆卵形藻 Cocconeis placentula + + + 系带舟形藻 Navicula cincta + + 波缘藻 Cymatopleura + 美丽星杆藻 Asterionella formosa + 平卧桥弯藻 Cymbella prostrata + + 尖辐节藻 Stauroneis acuta + 长等片藻 Diatom aelongaturn + + 弧形蛾眉藻 Ceratoneis arcas + 紫心辐节藻 Stauroneis phoeicenteroa + 广缘小环藻 Cyclotella bodanica + + 膨胀桥弯藻 Cymbella pusilla + + 双菱藻 Surirella sp. + 绿藻门 Chlorophyta 丝藻 Ulothrix sp. + + 弯曲栅藻 Scenedesmus arcuatus + + 四尾栅藻 Scenedesmus quadricauda + + + + 鼓藻 Cosmarium sp. + + + + 衣藻 Chlamydomonas sp. + 纤维藻 Ankistrodesmus + + 韦氏藻 Westella botryoides + + 新月藻 Closterium sp. + + 十字藻 Crucigenia sp. + 月牙藻 Selenastrum bibraianum + + 斜生栅藻 Scenedesmus obliquus + + 双对栅藻 Scenedesmus bijuba + + + + 齿牙栅藻 Scenedesmus denticulatus + 小空星藻 Coelastrum microporum + + 并联藻 Quadrigula chodatii + + 浮球藻 Planktosphaeria sp. + + 二形栅藻 Scenedesmus dimorphus + 四角盘星藻 Pediastrum tetras + + + 整齐盘星藻 Pediastrum integrum 双射盘兴藻 Pedia trum biradiatum + 蹄形藻 Kirchneriella sp. + + 水网藻 Hydrodictyon reticulatum + + 纤细月牙藻 Selenastrum gracile + 短棘盘星藻 Pediastrum boryanum + 小球藻 Chlorellasp. + 具四尾角藻 Tetraedron caudatum 隐藻门 Cryptophyta 隐藻 Cryptomonassp. + 蓝藻门 Cyanophyta 念珠藻 Nostoc sp. + + + + 平裂藻 Merismopedia sp. + + + 螺旋藻 Spirulina sp. + + 颤藻 Oscillatoria sp. + 裸藻门 Euglen phyta 囊裸藻 Trachelomonas sp. + 大螺旋藻 Spirulina major + 磷孔藻 Lepocinclis sp. + 裸藻 Englena sp. + 尾裸藻 Euglena caudata + 扁裸藻 Phacus sp. + 甲藻门 Pyrrophyta 多甲藻 Peridinium sp. + 表10 浮游植物定量分析表 采样断面 浮游植物总量 各门浮游植物总量 硅藻门 绿藻门 隐藻门 蓝藻门 裸藻门 甲藻门 小峪水库 密度×（104cells·50mL-1） 33.30 32.90 0.40 0 0 0 0 生物量（mg·50mL-1） 0.6873 0.6865 0 0008 0 0 0 0 大峪 水库 密度×（104cells·50mL-1） 48.60 42.40 6.20 0 20 60 0 生物量（mg·50mL-1） 0.7081 0.6972 0.0109 0 1.2 1.2 0 大峪河 密度×（104cells·50mL-1） 116.20 91.30 21.00 0.3 3.5 20 0 生物量（mg·50mL-1） 1.7647 1.6412 0.1111 0.0060 0.0004 1.2 0 小峪河 密度×（104cells·50mL-1）） 115.90 92.80 19.10 0 4.0 0 0 生物量（mg·50mL-1） 1.7623 1.6550 0.1068 0 0.005 0 0 潏河 密度×（104cells·50mL-1）） 128.3 13.8 112.1 0 1 0.6 0.8 生物量（mg·50mL-1） 0.8139 0.3250 0.3568 0 0.0001 0.0600 0.0720 大峪水库和小峪水库水质清澈，浮游动植物生物量及密度相对其坝址下河流较小。由于坝下大峪河和小峪河靠近城市近郊，受周围居民生活影响，水体营养较为丰富，其在密度和生物量上明显提高，且两条河流水流较缓，有利于浮游植物的繁衍生长，由于其水源来自于坝上库区，因此藻类组成同大峪、小峪水库保持一致，整体上都表现为硅藻为主，绿藻为辅的浮游植物组成特点，水体营养较为丰富，水质相对较好；而潏河同样因靠近城市近郊而受周围居民生活影响较为严重，但在浮游植物组成上与大峪河、小峪河明显不同，表现出以绿藻为主硅藻为辅的组成特点，水质相对较差，但比较稳定。 （2）浮游生物 游动物在水生态系统结构、功能和生物生产力研究中占有重要地位，一般为原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类。 2019年6月现场调查中，5个采样点共检出浮游动物21属28种，其中原生动物2属18种；轮虫7属7种；枝角类1属1种；桡足类2属2种，浮游动物名录详见表3.5-2。各采样点浮游动物的密度和生物量见表11和表12。 表11 各采样点浮游动物种类分布 浮游动物种类 采样点 种名 拉丁名 大峪水库坝下减水河段 小峪水库坝下减水河段 大峪水库 小峪水库 潏河 原生动物门 Protozoa 片口砂壳虫 Difflugia lobostoma + + 前管虫 Prorodon sp. + 无棘匣壳虫 Centropyxis ecornis + 球形砂壳虫 Difflugia globulosa + + + + 尖顶砂壳虫 Difflugia acuminata + 圆钵砂壳虫 Difflugia urceolta + 锥形似铃壳虫 Tintinnopsis conicus 半球法帽虫 Phryganella hemisphaerica + 食藻斜管虫 Chilodonella algivora + 刺胞虫 Acanthocystis sp. + + 游仆虫 Euplates sp. + 盘状匣壳虫 Centropyxis discoides + + + + 长圆砂壳虫 Difflugia oblonga + + 巢居法帽虫 Phryganella nidulus + 恩茨筒壳虫 Tintinnidium entzii + + 对称方壳虫 Quadrulella symmetrica + 似织毛虫 Histriculus similis + 钟虫 Vorticella + 轮虫类 Rotatoria 晶囊轮虫 Asplanchna sp. + 异尾轮虫 Trichocerca sp. + 月形腔轮虫 Lecane luna + 无柄轮虫 Ascomorpha sp. + 鞍甲轮虫 Lepadella sp. + 萼花臂尾轮虫 Brachionus alyciflorus + 月形单趾轮虫 Monostyla lunaris 枝角类 Cladocera 薄片宽尾溞 Eurycercus lamellatus + 桡足类 Copepods 长尾小剑水蚤 Microcyclops longiramus + + 无节幼体 Copepods + 表12 浮游生物定量分析表 采样 断面 浮游植物总量 各浮游植物总量 原生动物 轮虫 桡足类 小峪水库 密度×（ind•50mL-1） 100 50 50 50 生物量（mg•50mL-1） 0.0040 0.0025 0.0 10 0.0015 大峪水库 密度×（ind•50mL-1） 200 200 0 0 生物量（mg•50mL-1） 0.0100 0.0100 0 0 大峪水库坝下减水河段 密度×（ind•50mL-1） 350 250 50 0 生物量（mg•50mL-1） 0.5225 0.0125 0.0100 0.5000 小峪水库坝下减水河段 密度×（ind•50mL-1） 300 200 50 0 生物量（mg•50mL-1） 0. 110 0.0100 0.0010 0 潏河 密度×（ind•50mL-1） 125 100 25 0 生物量（mg•50mL-1） 0.0100 0.0050 0.0050 0 结果显示，坝址下河流的浮游动物的密度及生物量明显高于库区内。大峪、小峪水库坝下减水河段的水流较缓，水体营养较为丰富，适宜浮游动物的生长繁殖，且河流沿岸有田地，提供了浮游动物的物种来源。潏河浮游动物生物量相比较于大峪河和小峪河处于较低水平。根据调查情况，潏河相比较于大峪、小峪水库坝下减水河段的水质较差，生活污水排放以及其他生活污染直接影响了潏河河段浮游动物的密度与生物量，同时由于水体营养相对较低，浮游动物密度与生物量也因此减小。整体上，评价区内的浮游动物主要以砂壳虫属的种类为主。 （3）底栖动物 2019年6月现场调查结果显示，5个采样点共检出底栖动物4门20种（属），其节肢动物门有16种（属）；软体动物门有2种（属）；扁形动物们和环节动物们各1种（属）；详见表13。 表13 各采样点底栖动物种类分布 门/目 科/属/种 大峪水库坝下减水河段 小峪水库坝下减水河段 大峪水库 小峪水库 潏河 节肢动物门Arthropod 蜉蝣目Ephemeroptera 扁蜉科Heptageniidae + 似动蜉属 Cinygmina 小蜉科 Ephemerellidae + + 锯形蜉属 Serratella 四节蜉科Baetidae + + 四节蜉属Baetidae 蜉蝣科 Ephemeridae + 蜉蝣属 Ephemera 蜻蜓目Odonata 河蟌科Calopterygidae + 蜓科 Aeshnidae + 蜓Aeschna 双翅目Diptera 摇蚊科 Chironomidae + 多足摇蚊 Polypedilum 大蚊科 Tipulidae + + + 朝大蚊属Antocha 蚋科 Simuliidae ++ 蚋Simulium 鞘翅目Coleoptera 叶甲科 Chrysomelidae + 扁泥甲科 Psephenidae + 平缘水龟甲科 Hydrochidae + 龙虱科Dytiscidae + + 龙虱属Dytiscus 毛翅目Trichoptera 纹石蛾科 Hydropsychidae + + + + 纹石蛾Hydropsyche 角石蛾科 Stenopsychidae + ++ + + 角石蛾属Stenopsyche 十足目Decapoda 长臂虾科Palaemonidae + 长臂虾属Palaemon 环节动物门 Annelida 吻蛭目 Rhynchobdellida 舌蛭科 Glossiphoniidae + 宽身舌蛭 Glossiphonia lata 扁形动物门Platyhelminthes 三肠目 Tricladida 片蛭科Planariidae + 真涡虫属Planaria 软体动物门 Mollusca 有肺目 Pulmonata 椎实螺科 Lymnaeidae ++ + + 萝卜螺属 Radix 中腹足目Mesogastropoda 田螺科 Viviparidae + 环棱螺属 Bellamya 备注：“+”表示数量少，“++”表示数量较多 （4）水生维管束植物 调查区河流两岸水生维管束植物分布较少，且为常见水生维管束植物，根据现场调查，河岸周围生长有水蓼（Polygonum）、芦苇（Phragmites australis）、眼子菜（Potamogeton distinctus）、菹草（Potamogeton crispus）、苦草（Vallisneria natans）等水生植物。 （5）鱼类资源 ①鱼类资源现场调查 根据现场调查，评价区5个采样点共捕获鱼类10种，隶属于3目4科。其中鲤形目花鳅科1种，鲤科6种；鲇形目鲇科1种；鲈形目鰕虎鱼科2种。无国家及省级保护种类（详见表13）。鱼类区系组成中，鲤形目的种类最多，其中鲤科鱼类是最主要的一个类群，种类达6种。鱼类资源量详见14—表19。 表14 各采样点鱼类种类分布 种类 采样点 种名 拉丁名 大峪水库坝下减水河段 小峪水库坝下减水河段 大峪水库 小峪水库 潏河 鲤形目Cyprinformes 花鳅科Cobitidae 大鳞副泥鳅 Paramisgurnus dabryanus + + 鲤科Cyprindae 鮈亚科Gobioninae 麦穗鱼 Pseudorasbora parva + 短须颌须鮈 Gnathopogon imberbis + 丹亚科Danioninae 拉氏鱥 Rhynchocypris lagowskii + + 鳑鲏亚科Rhodeinae 高体鳑鲏 Rhodeus ocellatus + 鲤亚科Cyprininae 鲤鱼 Cyprinus carpio + + 鲫鱼 Carassius auratus + + + 鲈形目Perciformes 鰕虎鱼科Gobiidae 波氏吻鰕虎鱼 Rhinogobius cliffordpopei + + + 子陵吻鰕虎鱼 Rhinogobius giurinus + 鲇形目Siluriformes 鲇科Siluridae 鲇鱼 Silurus asotus + + + 表15 大峪水库坝下减水河段渔获物统计 种类 拉丁名 数量 体长范围/mm 体重范围/g 波氏吻鰕虎鱼 Rhinogobius cliffordpopei 4 26~35 0.8 ~1.1 子陵吻鰕虎鱼 Rhinogobius giurinus 5 21~31 0.6~0.9 表16 小峪水库坝下减水河段渔获物统计 种类 拉丁名 数量 体长范围/mm 体重范围/g 大鳞副泥鳅 Paramisgurnus dabryanus 2 85~90 6.6~7.0 麦穗鱼 Pseudorasbora parva 10 59~72 1.9~4.8 拉氏鱥 Rhynchocypris lagowskii 4 55~95 2.1~5.1 表17 大峪水库渔获物统计 种类 拉丁名 数量 体长范围/mm 体重范围/g 鲤鱼 Cyprinus carpio 1 210 137.6 鲫鱼 Carassius auratus 7 120~135 57.7~64.6 波氏吻鰕虎鱼 Rhinogobius cliffordpopei 6 37~75 0.8 ~5.6 鲇鱼 Silurus asotus 1 255 116.1 表18 小峪水库渔获物统计 种类 拉丁名 数量 体长范 /mm 体重范围/g 拉氏鱥 Rhynchocypris lagowskii 4 45~85 1.8~4.5 鲤鱼 Cyprinus carpio 1 178 102 鲫鱼 Carassius auratus 2 110~140 53.0~65.2 波氏吻鰕虎鱼 Rhinogobius cliffordpopei 8 65~91 2.6~7.6 鲇鱼 Silurus asotus 1 112 17.5 表19 潏河渔获物统计 种类 拉丁名 数量 体长范围/mm 体重范围/g 大鳞副泥鳅 Paramisgurnus dabryanus 4 107~125 7.5~11.2 短须颌须鮈 Gnathopogon imberbis 2 40~70 1.6~5.2 高体鳑鲏 Rhodeus ocellatus 3 39~51 1.1~3.1 鲫鱼 Carassius auratus 2 40~45 0.6~2.0 鲇鱼 Silurus asotus 4 42~65 0.8~2.9 从鱼类资源量来看，大峪、小峪水库的鱼类资源量高于其坝下减水河段鱼类资源量；从鱼类区系组成来看，大峪水库包括鲤鱼、鲫鱼、波氏吻鰕虎鱼以及鲇鱼，而其坝下减水河段仅包括鰕虎鱼类；小峪水库包括鲤鱼、鲫鱼、鲇鱼等5种鱼类，而其坝下减水河段则仅有3种鱼类。可见，大峪、小峪水库坝下减水河段由于水量较少，水量不稳定，其鱼类资源量以及鱼类区系组成受到了明显影响。相比较水库库区内的鱼类，坝下减水河段主要以大鳞副泥鳅、麦穗鱼以及鰕虎鱼类这些小型鱼类为主，缺少一些体型相对较大的鱼类，例如鲫鱼、鲤鱼、鲇鱼。 ②鱼类生态特性 a生态习性 调查范围内鱼类依据其对水流态的适应性，分为下列两类：一类为适应流水型生活的种类。其种类有拉氏鱥、麦穗鱼、短须颌须鮈；另一类为适应静水或缓流水生活的种类。其种类有鲤鱼、鲫鱼、鲇、大鳞副泥鳅、波氏吻鰕虎鱼、子陵吻鰕虎鱼、高体鳑鲏。 b食性特点 从食性上看，调查范围内的鱼类可分为以下两类：一类为以底栖无脊椎动物以及浮游植物作为食物的杂食性鱼类，如鲤鱼、大鳞副泥鳅、鰕虎鱼类等；另一类为以其他鱼类的幼鱼为主要食物的肉食性鱼类，如鲇。 c产卵类型 调查范围内鱼类为产粘沉性卵类群，包括鲇、鲤、鲫、大鳞副泥鳅、拉氏鱥等。其产卵季节多为春夏间，多数鱼类产卵时不需要水流刺激，可在静缓流水环境下繁殖，产粘性卵，其卵有的黏附于水草发育，如鲤、鲫、泥鳅等；有的黏附于砾石，如鲇鱼等。少数种类都需要一定的流水刺激，产出的卵或粘附于石砾或水草上进行发育，如拉氏鱥、短须颌须鮈。其中高体鳑鲏为特异性产卵类群，多产卵于蚌类的鳃瓣中发育。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、环境空气质量 本评价环境空气中的基本污染物引用陕西省生态环境厅《环保快报》中《2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中西安市长安区1-12月空气质量现状统计表中的数据，具体情况见表20。 表20 西安市长安区基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM2.5 年平均浓度 58 35 165.71 不达标 PM10 年平均浓度 87 70 124.29 不达标 SO2 年平均浓度 7 60 11.67 达标 NO2 年平均浓度 46 40 115 不达标 CO 24小时平均浓度第95百分位数 1.6 4000 0.04 达标 O3 最大8小时平均 度第90百分位数 166 160 103.75 不达标 由上述统计结果可以看出，评价区域基本污染物中的PM2.5、PM10、NO2的年平均浓度和O3的最大8小时平均浓度第90百分位数均超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求；其余基本污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，因此判定项目所在区域为非达标区。 二、声环境质量现状 本次声环境质量现状采取实测的方式，陕西阔成检测服务有限公司于2019年3月23日至3月25日进行项目区进行了实测（监测报告见附件7）。 （1）监测点位 在工程影响范围内选择有代表性的敏感点，考虑不同声环境功能区、与工程的距离以及敏感目标特征属性，布设7个环境噪声监测点位，监测点位分布情况见附图11及表21。 表21 声环境监测点位布设一览表 序号 监测点位置 监测内容 备注 1# 南寨村东南侧 背景噪声 村庄 2# 黄土坡村靠近113县道侧 背景噪声 村庄 3# 新村西南侧 背景噪声 居住、商业混杂区 4# 栲栳村东北角 有道路经过的村庄 5# 韦曲街道中心卫生院 背景噪声 道路一侧35m内 6# 延安大学创新学院东侧宿舍楼（皂河路侧） 背景噪声 道路一侧35m内 7# 圣合家园二期西侧（广场北路侧） 背景噪声 道路一侧35m内 （2）监测项目 监测项目为：等效连续A声级。 （3）监测结果与评价 声环境质量现状监测结果见表22。 表22 声环境质量监测结果表 单位：dB(A) 序号 监测点位 03月23日 03月24日 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 南寨村东南侧 50.9 41.9 54.7 41.8 60 50 达 2# 黄土坡村 52.6 44.2 53.6 40.9 60 50 达标 3# 栲栳村东北角 53.9 41.2 54.6 43.5 60 50 达标 4# 新村西南侧 50.2 41.9 52.8 42.1 60 50 达标 5# 韦曲街道中心卫生院 50.2 40.1 50.3 40.4 70 55 达标 6# 延安大学东侧宿舍楼 51.5 42.1 53.1 40.8 70 55 达标 7# 圣合家园二期西侧 52.3 44.0 54.2 42.6 70 55 达标 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），南寨东村、黄土坡村、栲栳村及新村位于居住区，执行2类声功能区标准；韦曲街道中心卫生院、延安大学东侧宿舍楼及圣合家园二期西侧住宅楼位于城市交通干线一侧35m内，因此执行4a类声环境功能区标准。由表3.2.2可以看出，各监测点的噪声值均达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区的标准限值，项目所在区域声环境质量状况良好。 三、地表水环境质量现状 （1）监测点位 项目地表水环境质量委托陕西阔成检测服务有限公司进行监测，共置7个地表水监测断面，分别是潏河小江村断面和小峪东沟水库断面、大峪水库断面、皂河西部大道断面、皂河雁塔南段（陕西宾馆）、皂河未央路段（昆明路）、皂河入渭河河口。 （2）监测项目 本次水质监测因子包括：水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、挥发酚。 （3）监测及评价结果 本项目地表水质量现状监测及评价结果见表23～表25。 表23 大峪水库地表水监测及评价结果 监测项目 大峪水库库尾断面 Ⅱ类水质标准 监测结果 标准指数 6月18日 6月19日 6月20日 6月18日 6月19日 6月20日 pH值（无量纲） 7.31 7.29 7.32 0.155 0.145 0.16 6～9 溶解氧 mg/L） 6.8 6.8 6.9 0.77 0.77 0.74 ≥6 化学需氧量（mg/L） 8 9 8 0.53 0.60 0.53 ≤15 五日生化需氧量（mg/L） 2.7 2.7 2.7 0.9 0.9 0.9 ≤3 氨氮（mg/L） 0.114 0.116 0.110 0.23 0.32 0.22 ≤0.5 总磷（mg/L） 0.034 0.035 0.032 1.36 1.4 1.28 ≤0.025 总氮（mg/L） 0.293 0.307 0.310 0.586 0.61 0.62 ≤0.5 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.050 ND0.050 ND0.050 / / / ≤0.2 粪大肠菌群（MPN/L） 9200 2200 2400 4.6 1.1 1.2 ≤2000 石油类（mg/L） ND0.01 ND0.01 ND0.01 / / / ≤0.05 表24 潏河及小峪东沟水库地表水监测及评价结果 监测点位 监测项目 监测结果 标准指数 Ⅲ类水质标准 3月23日 3月24日 3月25日 3月23日 3月24日 3月25日 潏 河 小 江 村 断 面 pH值(无量纲) 7.24 7.22 7.22 0.12 0.11 0.11 6～9 溶解氧mg/L） 7.0 6.8 7.0 0.71 0.73 0.71 ≥5 高锰酸盐指数（mg/L） 2.3 2.2 2.3 0.38 0.37 0.38 ≤6 五日生化需氧量（mg/L） 3.8 3.4 3.8 0.95 0.85 0.95 ≤4 氨氮（mg/L） 0.190 0.144 0.184 0.19 0.144 0.184 ≤1.0 总磷（mg/L） 0.120 0.106 0.120 0.6 0.53 0.6 ≤0.2 总氮（mg/L） 0.370 0.329 0.350 0.37 0.329 0.35 ≤1.0 石油类（mg/L） ND0.01 ND0.01 ND0.01 / / / ≤0.05 挥发酚（mg/L） ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 / / ≤0.005 小 峪 东 沟 水 库 断 面 pH值（无 纲） 6.98 6.98 6.97 0.02 0.02 0.03 6～9 溶解氧（mg/L） 6.7 7.1 6.8 0.65 0.69 0.73 ≥5 高锰酸盐指数（mg/L） 2.1 2.3 2.0 0.35 0.38 0.33 ≤6 五日生化需氧量（mg/L） 3.0 3.7 3.4 0.75 0.925 0.85 ≤4 氨氮（mg/L） 0.149 0.181 0.154 0.149 0.181 0.154 ≤1.0 总磷（mg/L） 0.107 0.122 0.104 2.14 2.44 2.08 ≤0.05 总氮（mg/L） 0.330 0.392 0.337 0.33 0.392 0.337 ≤1.0 石油类（mg/L） ND0.01 ND0.01 ND0.01 / / / ≤0.05 挥发酚（mg/L） ND0.0003 ND0.0003 ND0.0003 / / / ≤0.005 表25 皂河地表水监测及评价结果 监测点位 监测项目 监测结果 标准指数 Ⅴ类水质标准 6月18日 6月19日 6月20日 6月18日 6月19日 6月20日 皂 西部大道断面 pH值 （无量纲） 7.77 7.79 7.72 0.385 0.395 0.36 6～9 溶解氧（mg/L） 6.1 6.3 6.3 .45 0.43 0. 2 ≥2 化学需氧量（mg/L） 18 16 16 0.45 0.40 0.40 ≤40 五日生化需氧量（mg/L） 6.6 5.9 5.9 0.66 0.59 0.59 ≤10 氨氮（mg/L） 0.309 0.324 0.300 0.15 0.16 0.15 ≤2.0 总磷（mg/L） 0.169 0.168 0.172 0.42 0.42 0.43 ≤0.4 总氮（mg/L） 5.97 6.18 6.11 2.99 3.09 3. 6 ≤2.0 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.050 ND0.050 ND0.050 / / / ≤0.3 粪大肠菌群（MPN/L） 9200 1700 790 0.23 0.04 0.02 ≤40000 石油类（mg/L） 0 02 0.01 ND0.01 0.02 0.01 / ≤1.0 皂 河 雁 塔 段 (陕 西 宾 馆) 断 面 pH值 （无量纲） 7.38 7.40 7.34 0.19 0.2 0.17 6～9 溶解氧（mg/L） 5.4 5.4 5.3 0.54 0.54 0.56 ≥2 化学需氧量（mg/L） 2 5 25 26 0.63 0.63 0.65 ≤40 五日生化需氧量（mg/L） 9.0 9.1 10.1 0.90 0.91 1.01 ≤10 氨氮（mg/L） 1.82 1.87 1.92 0.91 0.94 0.96 ≤2.0 总磷（mg/L） 0.83 0.079 0.081 2.08 0.20 0.20 ≤0.4 总氮（mg/L） 10.9 10.3 9.56 5.45 5.15 4.78 ≤2.0 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.050 ND0.050 ND0.050 / / / ≤0.3 粪大肠菌群（MPN/L） 17000 24000 92000 0.43 0.6 2.3 ≤40000 石油类（mg/L） ND0.01 ND0.01 ND0 01 / / ≤1.0 皂 河 雁 塔 段(昆明路)断 面 pH值 （无量纲） 7.36 7.38 7.32 0.18 0.19 0.16 6～9 溶解氧（mg/L） 6.6 6.7 6.6 0.38 0.37 0.37 ≥2 化学需氧量（mg/L） 13 14 14 0.33 0.35 0.35 ≤40 五日生化需氧量（mg/L） 4.9 5.0 5.0 0.49 0.50 0.50 ≤10 氨氮（mg/L） 1.60 1.56 1.51 0.80 0.78 0.76 ≤2.0 总磷（mg/L） 0.081 0.083 0.084 0.20 0.21 0.21 ≤0.4 总氮（mg/L） 9.30 9.69 9.29 4.65 4.85 4.65 ≤2.0 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.050 ND0.050 ND0.050 / / / ≤0.3 粪大肠菌群（MPN/L） 9200 2200 2400 0.23 0.055 0.06 ≤ 0000 石油类（mg/L） 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 ≤1.0 皂 河 入 渭 河 河 口 断 面 pH值 （无量纲） 7.58 7.61 7.52 0.29 0.305 0.26 6～9 溶解氧（mg/L） 6 2 6.7 6.3 0.43 0.37 0.42 ≥2 化学需氧量（mg/L） 17 14 15 0.43 0.35 0.38 ≤40 五日生化需氧量（mg/L） 6.1 5.2 5.7 0.61 0.52 0.57 ≤10 氨氮（mg/L） 0.948 0.923 1.06 0.47 0.46 0.53 ≤2.0 总磷（mg/L） 0.325 0.323 0.328 0.81 0.81 0.82 ≤0.4 总氮（mg/L） 9.13 9.02 9.50 4.57 4.51 4.75 ≤2.0 阴离子表面活性剂（mg/L） ND0.050 ND0.050 ND0.050 / / / ≤0.3 粪大肠菌群（MPN/L） 35000 92000 17000 0.875 2.3 0.425 ≤40000 石油类（mg/L） 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 ≤1.0 监测结果显示，大峪水库各监测指标与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准对比，除总磷和大肠菌群超标外，其余监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求；小峪东沟水库、潏河小江村段监测指标与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准对比，潏河小江村段各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；小峪东沟水库总磷超标，其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；取水水源水质现状均高于本工程治理河段的水功能区水质目标，能够满足工程补给水源要求。皂河西部大道至入渭河口各断面水质目前达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，个别断面BOD5和大肠菌群超标，全河段总氮均明显超标。 四、底泥现状 现状长安区皂河上游段是从局连村至韦曲南街，总长3.1km，全段采用明渠，已经基本完成底泥清淤治理；城区中游段是从韦曲南街至建材街，总长4.4km，全段采用暗涵，河道底泥覆盖较严重，河道断面中央部位的底泥组分较粗，以细沙和沙质为主，河道两侧的底泥污染较厚，质地较细，河道弯道处凸岸部位污染底泥的厚度较大，且明显大于凹岸；长安区皂河下游段是从建材街至西安市第九污水处理厂，总长1.4km，其中1.2km长河道为盖板渠，剩余为明渠，该段底泥已经基本完成底泥清淤处理。经过现状考察，皂河仅有中游段箱涵4.4km河道要进行清淤底泥。底泥清淤量总计约2500m3。 2019年6月18日本工程总承包方中国电建西北勘测设计研究院有限公司委托西安高新区中凯环境检测有限公司进行了皂河底泥的取样监测，设置2个监测点位，分别位于皂河长安区城区中游段（从韦曲南街至建材街）箱涵起点和终点，中间段因全部为箱涵采样难度较大，故选择起点和终点两个具有代表性的采样点进行分析本项目河道底泥情况。由于皂河长安区段沿线均为农田、居民商业混杂区，无工况企业，之前沿岸排污主要主要为地表径流面源污染和生活污水排放，污染物主要为有机物，因此本次监测指标主要选择必测重金属和部分有机物、无机物指标，监测结果如表26所示。 表26 皂河上游河床底泥检测结果 监测项目 监测结果 第一类建设用地土壤污染风险值 1#断面 2#断面 筛选值 管制值 pH值（无量纲） 7.59 7.84 / / 含水率（%） 29.42 19.52 / / 有机质（g/kg） 25.9 29.3 / / 总磷（mg Kg） 492 1.4×103 / / 全钾（mg/Kg） 1.68×104 1.40×104 / / 氟化物（mg/Kg） 184 291 / / 氰化物（mg/Kg） 0.04ND 0.04ND 22 44 总铜（mg/Kg） 18.4 99.3 2000 8000 总铅（mg/Kg） 15.1 27.2 400 800 总锌（mg/Kg） 97.1 162 / / 总镉（mg/Kg） 0.01ND 0.01ND 20 47 总镍（mg/Kg） 9.45 18.4 150 600 总铬（mg/Kg） 45.7 105 / / 总汞（mg/Kg） 0.595 1.89 8 33 总砷（mg/Kg） 4.00 7.80 20 120 总硒（mg/Kg） 0.01ND 0.01ND / / 全氮（mg/Kg） 48ND 48ND / / 备注：检出限+ND表示未检出。 本工程设计将清淤底泥用做皂河上游3.1km生态护坡用土进行回填，目前，国家尚未出台河道整治项目底泥处置标准，参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本工程底泥作为景观用土，用途应属于第一类用地中的公园绿地（G1），因此质量标准参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值，已监测项目与标准值对比，除无标准值外的其他项目均符合第一类用地筛选值要求。

主要环境保护目标 西安市皂河长安区段整治工程位于长安区繁华路段，灌区水源连通工程及长安区皂河水源补给工程位于长安区郊野段，根据现场踏勘和调查，本报告评价范围内无文物古迹、风景名胜及自然保护区等生态敏感点，且不涉及移民安置。根据本项目特点和周围的环境特征，项目运营期无废气、废水、噪声和固废排放，其影响主要为生态影响，确定各环境要素主要保护对象及目标主要针对施工期进行说明，具体见表27，项目与特殊敏感保护目标——秦岭生态保护区相对位置关系见附图6，与其他敏感保护目标相对位置关系见附图12。 表27 项目主要环境保护目标 环境要素 保护对象 距红线距离（m） 保护目标 施工期地表水环境 1 小峪东沟水库（东沟二号） 0 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 2 大峪河 0 3 皂河 0 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准 施工期声环境 1 南寨东村 26 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（农村地区及主要交通干线35m以外敏感目标） 2 黄土坡村 7 3 甫江村 138 4 新寨子村 129 5 栲栳村 20 6 小长胜坊村 5 7 西杨万坡村 33 8 新村 45 9 局连村 150 10 东四府村 2 11 双竹村 167 12 鑫园小区 42 13 风憬天下 45 14 韦曲街道中心卫生院 11 沿城市主干道两侧35m范围内室外《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准， 35m范围之外满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（与施工沿线距离小于35m城市主干道两侧居民区） 15 君悦花园小区 14 16 残联小区 7 17 兴国国际小学 20 18 康乐小区 11 19 燃料小区 8 20 长安区特殊教育学校 9 21 长安启迪小学 9 22 东新花园小区 12 23 城南名园 10 24 延安大学创新学院 3 25 乐园小区 23 26 长安天佑儿童医院 24 27 长安区人民法院 17 28 长乐小区 12 29 长安区土地分局小区 12 30 金堆城花园 15 31 圣合家园 20 32 阳光家园 10 施工期大气环境 项目施工期环境空气保护目标与声环境目标一致 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 生态环境 1 秦岭工程影响区周边动植物 / 保证秦岭生态环境不受破坏，工程影响区周边动植物栖息地、种群结构不受影响 2 大峪水库、小峪水库 坝下减水河道乃至潏河 / 保证下游生态流量，不影响水生生态稳定和生物多样性

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量 根据《陕西省水功能区划》，潏河源头至大峪口段水质目标为Ⅱ类，大峪口至入沣口水质目标为Ⅲ类；大峪水库位于大峪口以上河段，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准；小峪东沟水库、许家沟水库、东沟水库及潏河长安区段地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准。《陕西省水功能区划》没有对皂河水质提出要求，根据《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020年）》，皂河地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类水质标准。 2、环境空气质量 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 3、声环境质量 项目区总体执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类功能区环境噪声限值，主要交通干线两侧35m以内区域执行4a类声环境功能区环境噪声限值。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废污水 生产废水主要为隔油池出水，处理后可作为冲洗用水综合利用，生产废水禁止排入皂河及潏河。生活污水排入市政管网。 2、施工废气 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相应标准。 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 由于本工程为河道综合治理，施工污废水综合回用，不排入皂河，运行期不产生污废水。施工期大气污染物主要为施工扬尘，运行期不产生大气污染物。因此，项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工内容介绍 1、长安区段河道治理工程 （1）皂河上游3.1km生态修复段 皂河上游郊野段3.1km现状为梯形断面，底宽1.5～2m，高2～2.5m，边坡m=1.5～2.5，断面边坡与河底现状为浆砌石衬砌，对现状浆砌石护坡进行生态化改造，巩固河岸，表面为草皮护坡形式，草皮护坡下为15cm厚种植土，土下设置15cm厚生态护垫，最底层铺设一层土工布（300g/m2），常水位以下设置混凝土护脚，河道采用卵石铺设。断面改造为拆除原有浆砌石硬质护岸，改造为生态护坡，表面为草皮护坡形式，本工程采用的生态护坡型式主要为生态三维植被网护坡。 施工流程为：浆砌片石拆除→边坡整理成型→细平整→挂网→固定→覆土→播种→再覆土→覆盖纤维布或稻草、秸杆→浇水养护→后期管理。 （2）皂河中游4.4km清淤提升段 本工程通过疏浚清淤、新建暗涵、暗涵改造、增加过流断面等方式，提升改造后将建成满足防洪排涝及河道基本景观为一体结构形式。 围堰采用土石结构，土工膜防渗，围堰顶宽2m，最大高度4m，坡比1:1.5。围堰采用常规施工方法施工，填筑土方利用开挖土方。 施工围挡盖板涵采用绳锯拆除，吊车吊移。箱涵拆除采用破碎锤凿除现有路面、人行道上的沥青混凝土后拆除顶板、墙身、底板混凝土。 暗涵改明渠段（盖板段）清淤时首先拆除所有暗涵段盖板，通风2天，防止有毒气体对工作人员造成伤害，在清淤前进行有毒气体测定，达标后方可施工，施工人员应佩戴防毒面罩。在揭开皂河暗涵局部封盖通风时采用移动除臭设备对暗涵内的有毒臭气进行处理后排放，以免对周围的市民生活带来危害，同时向底泥投加复合铁盐生化试剂，减少底泥臭气的释放量。盖板全部拆除和有毒气体释放完成后，采用小型矿井装载机清除河道底泥，在暗区内定点堆放后，采用长臂反铲车将底泥转移至污泥运输车，再运送至上游段与种植土混合后，作为上游绿化工程种植土利用。 暗涵段在皂河转角位置有盖板拆除盖板，无盖板采用破拆方式，拆除一定距离（约10m）的暗涵顶板，利用暗涵现有检查井进行强通风，防止有毒气体对工作人员造成伤害，在清淤前进行有毒气体测定，达标后方可施工，施工人员应佩戴防毒面罩。采用小型矿井装载机清除河道底泥，通过地下自卸车运至破拆口，采用小型矿井装载机清除河道底泥，通过地下自卸车运至出口，再运送至上游段与种植土混合后，作为上游绿化工程种植土利用。底泥运输口主要设置在上游与中游出口位置、兴国中学与新建暗涵接口位置、皂河转入皂河路接入点、暗涵改明渠青年南街接口位置、暗涵改明渠青年南街接口位置、暗涵改明渠西长安街位置、西长安街与吉源路十字附近、中游与下游盖板拆除位置等8个底泥出口（暗涵改明渠段随机设置挖取底泥位置，不计入底泥出口）。 小型矿井装载机额定斗容量为1.0m3，地下自卸车容量为3m3，长臂反铲车斗容量为0.5m3，污泥运输车运输量10m3，运输污泥运至上游皂河源头（二期绿化用地区域）和料场位置覆盖。 主要工程包括：盖板拆除工程、底泥清理工程、土方开挖工程、新建暗涵工程、浅水系工程、建构筑物工程。 图3 暗涵施工工艺图 （2）皂河下游1.2km取盖美化段+0.2km绿化段 本次对皂河下游1.4km已形成盖板全部进行拆除，靠近西部大道区域的0.2km在原盖板承重区覆土30cm，并进行植被绿化；其他1.2km结合现状用地向两岸拓宽，该段断面改造主要包括主河槽拓宽至9m～15m，河道改造断面为复式断面，改造形式为重力式混凝土挡墙+慢行系统+小型亲水平台+生态护坡，部分区域设置下水步道。 施工工艺：吊车就位→中间钻孔开孔→钢丝绳固定→绳锯分割盖板涵→装车移运。 覆土三维植被网铺设完毕,将泥土均匀覆盖于三维植被网上，将网包覆盖住,直至不出现空包，确保三维植被网上泥土厚度不小于12mm。然后将肥料,生长素,粘固剂按一定比例混合均匀，施洒于表层。覆土回填完毕,进行液压喷播，即将草籽覆盖喷播植草施工完成之后，在边坡表面覆盖无纺布,以保持坡面水分并减少降雨对种子的冲刷,促使种子生长。喷草施工完成之后,必需定期进行养护，直到草坪成坪。 2、水源联通和皂河水源补给工程 水源联通和皂河水源补给工程明挖管线施工流程：施工准备阶段，确定管道线路后划定施工作业带，后进行沟槽开挖，沟槽开挖采用机械挖土，人工配合刷坡的方法施工。为防止超挖或扰动槽底面，槽底应留0.2-0.3米厚的原土层暂时不挖，进行沟槽高程测量后，测算出挖土深度，采用人工清理挖至设计高程，沟槽开挖在确保一侧堆土满足规定的同时，多余土方另选点存放，以保证回填土。堆土坡角距槽口上缘距离不宜小于0.5m，开挖应分段进行，管沟开挖到设计高程以上+20mm，进行人工开挖、抄平、复测高程无误时进行沟底夯实基础处理，沟槽开挖碾压密实后按要求设置垫层。放坡开挖沟槽示意图见图2。沟槽开挖完成后，管沟底部基础处理，管道下放安装，然后进行管道固定和检查井建设，管沟密闭试验，试验合格后进行回填，并对临时占地进行植被恢复（灌木林、农田恢复，原涉及乔木林部分改为灌木林，管道上方禁止种植乔木树种）。 具体管线施工期工艺流程和产污环节见图4。 图4 水源联通和皂河水源补给工程工艺流程图及产污环节图 二、运行期工艺流程和产污环节 根据项目涉及水库调查和咨询，所涉及所有水库初始功能均为灌溉，根据《西安市2017年水资源公报》，各个水库的灌溉规模均小于设计供水能力，项目所涉及的大峪水库、东沟水库以及许家沟水库富余水（不含汛期来水、灌溉用水、下游生态流量）目前已通过管道以及西干渠引入西安市城区作为曲江、航天城的水体景观补水利用。 项目引水水库——小峪东沟2号水库水源来自小峪水库的富余水量（不含汛期来水、灌溉用水、下游生态流量），小峪水库功能主要为灌溉，预计灌溉规模为1.9万亩，目前灌溉约1.0万亩，小峪东沟2号水库（不设生态流量）功能为农田灌溉，设计灌溉农田面积0.33万亩。 本项目建成后，小峪水库富余水量通过现有管道引入小峪东沟2号水库，东沟2号水库水通过本次修建的灌区水源连通工程引水管线引至浦江村节制阀，从而与现有的大峪水库、东沟水库以及许家沟水库三个水库水连通，实现四库联调，从而使得大峪河、小峪河、库峪河三条流域水的连通，从而实现根据不同河流水量变化，调节不同河流取水量，在确保河流生态流量和灌溉需求的同时，满足城区景观补水需求。 本项目自小峪东沟2号水库的最大取水量为1.16m3/s，小峪东沟2号水库水引至浦江村节制阀与其他三个水库混合后，通过现有西干渠进入长安街分水闸，该分水闸将来水一部分输送往西安市主城区，一部分输入航天新城，在输送至航天新城的供水管线的航天南路与包茂高速交叉位置的分水井位置，本项目自该分水井引出部分上游来水，最大引水量为0.65m3/s，引出的上游来水经管道输送至长安区局连村皂河源头汇入皂河，作为皂河上游的景观补充水利用。 根据长安区皂河综合治理工程水资源论证报告，P=50%引水量的情况下，一期工程预计小峪河引水量为110.13万立方米，为小峪多年平均径流量（2210万立方米）的4.98%；大峪引水量为64万立方米，为小峪多年平均径流量（2980万立方米）的2.15%；二期工程预计潏河引水，以满足皂河以及下游景观补水需求。 本项目引水工程与现有工程走向关系图见图5。 图5 本项目引水工程与现有引水设施关系图

主要污染工序： 一、施工期 1、废水 施工期对水环境的影响包括两方面：一是施工期的生产废水；二是施工人员的生活污水。 生产废水：本项目砂石料、混凝土均采用外购，无现场混凝土和砂浆加工，故无混凝土及砂石料加工系统废水。因此生产废水主要包括施工运输车辆清洗时产生的废水、河道基坑开挖后产生的河道排水以及管道试压产生的清水，其中施工车辆清洗废水主要污染物有：COD、石油类、SS。一般大型车辆冲洗废水约500L/辆，一天按10辆计，产生冲洗废水约5m3/d，其中COD为25mg/L～200mg/l，石油类为20mg/L～40mg/L，SS为500mg/L，则各污染物产生量COD为0.2kg/d，石油类为0.1kg/d，SS为0.5kg/d；基坑开挖产生的河道排水污染物主要为SS；管道试压采用清水试压，直接排入河道或作为农田灌溉或绿化用水。 生活污水：施工区均位于城区或村庄集中段，施工人员办公及住宿均租用项目区周边民房，因此无日常洗涤、食堂等排水。经了解，现场施工人员如厕去周边公共厕所解决，因此本工程施工期生活污水全部进入市政污水管网。本工程钢筋切断采用钢筋切断机，采用冷锻的方式切断，不需要冷却水，故无冷却水排放。 2、废气 施工期废气污染物主要来源于各种施工扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气，城市建成区路面恢复产生的沥青烟气。 扬尘主要包含管沟开挖、河道拓宽开挖扰动土壤产生的扬尘；运输车辆碾压道路以及施工便道产生的道路扬尘；弃渣和土方堆放、建材堆放在风力作用下产生的风力扬尘。由于工程施工时间不长，施工高峰较短，采取措施后，可降低施工过程对环境空气的影响。 施工机械以及运输车辆尾气主要来自挖掘机、清淤车辆、道路破拆机械、建材运输车辆产生的尾气。 项目城市建成区新建暗涵上道路为沥青路面，路面恢复过程沥青敷设过程产生的沥青烟。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆产生的噪声，噪声源主要包括施工期使用的挖掘机、推土机、振捣器、压路机、切割机、电焊机等，产生的噪声级约70dB（A）～100dB（A）。这些突发性噪声会对周围声环境产生一定影响，由于管道铺设和河道治理属于线性工程，对于某一路段，声源持续性短，仅发生在一段时间，因此，施工产生的噪声主要为短时局部影响。类比各种施工机械的实测资料，施工期噪声污染源强见表28。 表28 施工机械噪声值 序号 机械类型 测点距施工机械距离（m） 噪声值（dB（A）） 1 反铲挖掘机 1 98 2 自卸汽车 1 98 3 压路机 5 76 4 蛙式打夯机 1 100 5 混凝土搅拌车 1 79 6 振捣器 1 93 7 装载机 1 97 8 推土机 1 96 9 泥浆清淤泵 1 95 10 柴油发电机 1 98 11 电焊机 1 87 12 切割机 1 90 13 吊车 1 70 14 水泵 1 85 4、固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为生活垃圾。施工高峰期人数1000人/d，施工人员的生活垃圾按0.45kg/人·d考虑，则施工期间生活垃圾每天排放量约为450kg/d，生活垃圾由施工现场及租住民房周边设置的垃圾箱收集。 土石方开挖将产生弃渣20.9万m3，运至指定弃渣场处理。 河道清淤会产生2500m3的底泥，经检测底泥含水率低于30%，开挖后需要立即将部分塑料瓶等固体垃圾分拣，分拣期间短暂贮存，处理后底泥立即运送至上游3.1km作为生态护坡种植土混合后回填。 5、生态环境影响因素 工程水源连通工程新建管线及引水水源涉及秦岭生态保护范围，施工期的主要生态影响为引水管线施工开挖对地表植被带来的扰动。新建4km的灌区水源连通工程中有2.1km管线位于秦岭生态保护范围适度开发区，工程建设对影响范围内的动物和植被造成了一定的直接影响，由于施工占地范围有限且时间短暂，对区域动植物总体影响不显著；以及小峪东沟2号水库取水可能对小峪下游生态流量的影响，根据分析，项目取水以及工程占地不会对区域生态系统稳定性及动植物多样性造成根本影响。 其他施工区施工期对生态环境的影响主要表现在施工作业过程、工程临时占地将对土地利用、地表植被、水土流失等产生的影响。工程在建设过程中，岸坡、护岸、场地布置等生产活动，扰动了局部原生地貌和地表植被，使局部生态环境遭受一定的影响。河道治理工程河床的开挖及扰动、回填活动，可能加大水土流失风险。 大部分施工活动集中在皂河沿线，该河目前已基本丧失河流基本生态功能，不存在对皂河河流水生生态的影响。 二、运营期 本项目包含水源联通和皂河水源补给工程和皂河综合治理工程，水源联通和皂河水源补给工程引水管线不设泵房，全部为重力自流供水；皂河综合治理后，提升了城市景观，沿线不设泵房，输送物质为清水，因此项目运行期主要为生态影响，其具体如下。 工程运行期的最主要的生态环境影响是引水后对引水水源下游河段水文情势和水生生态的影响。小峪水库、大峪水库位于秦岭生态保护范围限制开发区，小峪河和大峪河坝下部分减水河段位于秦岭生态保护范围适度开发区。 在保证小峪水库、大峪水库供水系统原供水任务和生态泄水量后，对下游水文情势影响有限；工程运营后，评价区内大峪河及小峪河的水量会有所减小，降低区域内鱼类生态容量，鱼类资源量也会略有减少，但评价区内的鱼类都是具有较强的生态适应性底栖和中下层鱼类，因此不会对鱼类区系组成造成影响。在第九污水处理厂水质提升改造达标后，利用中水对皂河进行补水，对小峪水库、大峪水库供水系统的影响将进一步缩小。 工程运营后，皂河由于通过水源补给工程供水量得以保障，皂河源头至第九污水处理厂河段将逐渐恢复其生态功能，浮游动植物以及底栖动物和鱼类的丰富度会因其上游引水而得到改善，水体自净能力将会提高，水质也将逐渐提升。据了解，皂河中下游雁塔段、未央段目前已开展内源截污纳管和分区治理工程，中下游工程实施完成后，皂河全线生态环境将得到显著提升，入渭河水质将全面达标。 其次生态影响为取水和检查井、排气井、河道两岸绿化产生的永久占地影响，城区暗涵改明渠占地影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | TSP | 无组织排放，难以定量 | 无组织排放，难以定量 |
|  | 施工机械设备尾气 | CO、NOX、THC | 少量 | 少量 |
|  | 城区沥青路面恢复 | 沥青烟 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工生产废水 | 废水量 | 5m3/d | 0 |
|  |  | SS | 500mg/L，2.5kg/d | 0 |
|  |  | 石油类 | 20～40mg/L，0.2kg/d | 0 |
|  | 管线试压废水 | 清水 | / | 作为附近农田灌溉和沿线绿化用水 |
|  | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、NH3-N | / | 纳入市政污水管网 |
| 固体废物 | 施工活动 | 生活垃圾 | 0.45t/d | 0.45t/d |
|  | 土石方开挖 | 废弃土石方 | 73.59万m3 | 20.9万m3 |
|  | 河道清淤 | 清淤污泥 | 2500m3 | 回填至皂河上游3.1km 护坡 |
| 噪声 | 施工期的主要噪声来自机械设备，噪声源强在70dB（A）～100dB（A）之间。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响： 项目施工期生态影响主要为破坏地表植被，料场、管沟开挖、挖方堆放、施工便道占地影响，其短时破坏地表的自然植被和农业植被，改变了土地使用功能，减少了土地产出；同时施工扬尘、噪声和弃土的堆放对周围环境空气、声环境短时对周围植被和动物的生存环境产生一定的影响。 本项目建成后，皂河区域城内区域路面恢复原有状况，景观提升；城区外临时占地恢复原有使用功能，景观提升，皂河生态功能提升；灌区水源连通和皂河补水工程从大峪水库和小峪水库的取水量增加，从而造成小峪水库和大峪水库下游水量减少造成的水生生物以及水生植物的影响。 |

# 环境影响分析

一、大气环境影响分析 1、施工废气影响分析 （1）施工扬尘影响分析 施工扬尘会影响大气环境，使大气能见度降低，还会直接危害到施工人员的健康。施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建筑物拆除、建材的装卸等过程中。施工扬尘量受诸多因素影响，如风速、土壤湿度、防护措施、开挖方式等等，本项目引水工程施工扬尘主要为挖方在风力作用下产生的扬尘以及开挖作业面机械扬尘，其扰动面积虽较大，但单位面积施工作业强度小，野外施工过程中，合理安排施工时间，避开大风季节，其扬尘产生量小。本项目施工过程中扬尘控制措施如下：城市建成区设施施工围挡、大面积的裸露场地在绿化前覆盖防风抑尘网；料场粉料（水泥、沙子）堆放点覆盖篷布，弃土运输覆盖篷布。管沟开挖区域划定施工作业带，限制扰动区域；顶管作业点挖方堆放点覆盖防风抑尘网，料场粉料堆放点覆盖篷布，管沟覆土产生的弃方根据管沟走向，将弃方段保留在距离县道、乡村硬化路面较近的位置，减少渣土运输扰动扬尘，采取上述措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境空气的影响，同时评价要求在接下来的施工过程中，应对管线回填区域及时进行植被恢复，减少裸露时间，降低扬尘产生量。类比其他河道整治工程，在采取上述措施的情况下，环境空气质量大部分指标的污染并不严重，一般情况下，施工扬尘浓度在150m内的贡献值可以达到0.5mg/m3以下，对周围环境空气影响小。 （2）运输车辆扬尘影响分析 项目施工期间，工程区车流量加大，将增加周边沿线道路的交通负荷，为避免对周边交通产生影响，应合理安排施工时间，避开交通高峰期。同时应积极与交通部门配合，根据区域道路交通力量状况灵活调整车辆运输途径，以减小施工运输区域沿线的交通负荷。 弃土在运输过程中洒落易形成扬尘，施工车辆在行驶过程中也会形成扬尘，对周围环境空气产生影响。本项目施工期已通过合理设置弃土堆放点，减少渣土车进入松散土壤距离，从而减少运输扬尘；料场进出口设置洗轮池；渣土运输主干道洒水抑尘；渣土运输车辆覆盖篷布等措施，通过采取上述措施，有效降低了车辆扬尘的产生量，减少了渣土运输对取土点和运输沿线的影响。同时类比同类工程施工现场的监测结果，施工过程中车辆行驶产生的扬尘占施工区扬尘总量的60%以上。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面含尘量、相对湿度等因素有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。表29为一辆10t卡车，通过1km路面不同行驶速度下的扬尘量。实验表明，车速每增加一倍，扬尘量增加1倍～2倍。 表29 不同车速汽车扬尘 单位：kg/km·辆 距离(km) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.051 0.08 0.116 0.144 0.171 0.287 10 0.102 0.171 0.232 0.289 0.341 0.574 15 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20 0.255 0.429 0.349 0.722 0.853 1.435 如果施工阶段对车辆行驶路面勤洒水（每天4～5次），可使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表30。 表30 施工期洒水抑尘试验结果 距离 5m 20m 35m 50m TSP小时平均 浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 2.06 1.15 洒水 2.01 1.40 0.98 0.67 衰减率（%） 80.2 51.6 46.5 41.7 由表30表明，当施工场地洒水频率为4次～5次时，可以使运输车辆道路扬尘在道路两侧35m处达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。 根据项目施工组织设计及现场调查，工程区沿线住宅楼、教学楼、医院等敏感目标分布较多且距离较近，施工扬尘不可避免会对其产生一定的影响，因此需要在施工现场做好洒水降尘等防尘措施，以减轻对周边敏感点的环境空气影响。 （3）机械燃油尾气 施工期施工机械和运输车辆较多，尾气为间断排放，尾气中含有CO、NOx、THC等污染物。施工机械排放的尾气具有流动性、间歇性和短期性，对周围环境空气影响较小。 （4）沥青路面恢复废气 本项目恢复沥青路面的区域主要为新建暗涵区域，根据可研以及现场调查情况，暗涵区域沥青路面长度约1000m，宽度约为7m，暗涵施工完成后，委托专业沥青路面铺设单位进行恢复，通过沥青摊铺机、道路碾压机可快速实现沥青路面的恢复作业，在此过程中，沥青混凝土运输车辆和摊铺时间较短，1000m距离一般作业时间约为5h，由于沥青摊铺面小，作业时间短，少量逸散的沥青烟对周围环境空气影响小。 （5）清淤过程恶臭影响分析 皂河城市建成区暗涵清淤过程产生的底泥产生一定的恶臭气体，由于底泥位于暗涵内，因此清淤过程恶臭气体主要在底泥装载区和暂存点产生的恶臭，底泥暂存点通过喷洒生物除臭的方式进行处理，运至皂河上游施工区后，设置专门暂存点，并在底泥上覆盖种植土，确保暂存区为一层底泥一层种植土，进一步降低底泥中的水分，通过上述措施，使得底泥被种植土覆盖，内部发生厌氧反应，逸散的恶臭气体被种植土吸附，减少恶臭气体的逸散，对周围环境空气影响小。 2、运行期废气影响分析 本项目为饮水工程和皂河综合治理工程，运行后，随着景观工程和生态补水的实施，皂河由原来的“黑臭水体”变为清澈的小溪，且河道沿线不设管理站房等设施，因此项目运行后无废气排放，对管线以及河道沿线环境空气质量无影响。 二、地表水环境影响分析 1、施工期水环境影响分析 施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。根据西安市环境保护局关于贯彻落实《西安市大气污染防治条例》，要求施工工地全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，因此不产生混凝土及砂石料生产废水。由于项目区周边基础设施配套齐全，车辆维修选择在长安区附近维修点，因此无机修废水。 （1）生产废水 本项目生产废水主要为施工车辆以及运输车辆冲洗废水，河道开挖产生的基坑废水以及生活人员的生活污水。 根据现场调查，本项目施工过程中车辆冲洗废水和车轮冲洗废水经沉淀后循环利用，不进入地表水体；皂河上游和中游区域，无基坑排水，河道下游开挖产生基坑废水的区域用泵抽送至下游排放，因此本评价认为项目施工生产废水对周围地表水基本没有影响。 （2）施工人员生活污水 根据现场调查，项目施工区位于城区，野外区域村庄密集，施工人员办公及住宿均租用项目区周边民房，因此无日常洗涤、食堂等排水。生活污水全部排入市政管网。现场如厕去周边公共厕所，不再单设生态厕所，废水直接进入农村旱厕或城市污水收集系统，对地表水环境影响小。 2、运行期环境影响 （1）地表水影响类型 本项目为引水工程和皂河治理工程，运行后，其引水量主要来自大峪水库、小峪水库等水库的四库连调水，并且对皂河进行补水，工程运行期取水会对小峪河及大峪河取水口下游的水文情势产生影响。因此判定项目运行期为地表水环境影响为水文要素影响。 （2）评价工作等级的确定 由于大峪水库、小峪水库已存在（本项目无新建水库内容），本引水工程无灌溉任务，因此本工程无水温影响。根据项目水资源论证报告，本项目小峪水库、大峪水库取水量占大峪河以及小峪河多年平均径流量百分比如表31所示。 表31 小峪水库、大峪水库取水量占多年平均径流量比例表 单位：万m3 项目 小峪 大峪 P=50%引水量 110.13 64 P=70%引水量 52.45 33.4 多年平均径流量 2210 2980 取水量占多年平均径流量百分比 4.98% 2.15% 可见，本工程引水量占小峪水库、大峪水库多年平均径流量的比率为2.14%～4.98%，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）水文要素影响型建设项目评价等级判定，属于三级评价。 （3）评价范围 本工程取水水源来自小峪水库、大峪供水系统，其中小峪河影响范围为小峪水库坝址至小峪河入潏河河口，大峪河影响范围为大峪水库坝址至大峪小峪汇合河口，由于库峪河引水枢纽已建成运行多年，且下泄的生态流量和可引至东沟水库的最大引水流量均不会因为本项目而发生变化，其影响不是本项目造成的，因此不列入本次评价范围；皂河长安区治理河段，原河道内基本无水，工程实施后水量将明显增加，属于本工程用水的直接影响区；本工程取用水量在满足治理河段的用水要求后，剩余水量将从本次治理河段的末端——即皂河西部大道处进入皂河河道，最终汇入渭河，因此，本项目退水影响范围末端为皂河综合治理工程下游末端以下皂河流域。综上所述，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，径流要素影响评价范围为水体天然性状发生变化的水域，以及下游增减水影响水域。因此，本工程地表水环境影响评价范围包括大峪水库坝址至滈河汇合口的潏河干流约31.4km河段，小峪水库坝址至河口的潏河支流约9.9km河段，以及皂河源头至入渭河口约35.8km河段。 （4）地表水环境影响 本项目地表水环境影响主要为取水造成取水河流水资源量减少，从而引发的水文形式的变化，根据项目调查，本项目取水主要来自小峪水库（小峪东沟2号水库水源为小峪水库）和大峪供水系统，二期工程引水水源为潏河，因此本项目水资源影响分析情况主要针对小峪水库和大峪供水系统进行。 1）小峪水库、大峪供水系统水资源利用现状 ①小峪水库 小峪供水系统由小峪水库和东沟二号水库组成，通过水库的联合运用，共同调节小峪河的水量，为小峪灌区的农田灌溉供水。小峪水库是一座以灌溉和防洪为主的小（1）型水库，建成于1980年9月，设计灌溉面积1.96万亩，根据现场调查，小峪水库现状灌溉面积约为1万亩，本次按1万亩农田考虑。东沟二号水库是小峪水库的子库，是一座以灌溉和防洪为主的小（2）型水库，建成于1972年，设计灌溉面积0.33万亩，实际灌溉面积0.33万亩。 小峪水库和小峪东沟2号水库均由王莽乡小峪灌区管委会管理，水量来源均为小峪河。由于没有收集到小峪水库近几年的灌溉用水资料，本次通过农田灌溉亩均用水量进行简单估算。灌溉面积按现状的小峪水库的1万亩、东沟二号水库的0.3万亩，共计1.33万亩计算，农田灌溉亩均用水量采用《西安市2017年水资源公报》中的长安区农田灌溉亩均用水量，即251m3，则小峪供水系统的农田灌溉用水总量为333.83万m3，小峪水库建成时间较早，对生态用水没有具体要求，且坝下游河段也没有重要的保护目标，本次按照现行规范，采用Tennant法计算其坝下游减水河段的生态用水量。小峪水库坝址多年平均年径流量为2200万m3，相应流量为0.7m3/s，取其10%作为生态基流，则小峪水库的生态基流为0.07m3/s，年生态用水量为220.7万m3，水库运行过程中会有蒸发和渗漏损失。为简化计算，蒸发渗漏损失水量按水库月平均蓄水量的1.2%计算，则年外输富余水量为1621.72万m3。 ②大峪供水系统 大峪供水系统由大峪水库、东沟水库和许家沟水库组成，通过水库的联合运用，共同调节大峪河和库峪河的水量，为大峪灌区的农田灌溉供水，此外还向西安市护城河、兴庆湖等提供城市生态用水。 根据《长安区大峪灌区水资源论证报告书》（2019年1月），大峪灌区供水工程为航天基地人工水系、曲江遗址公园（曲江南湖）、大唐芙蓉园（曲江北湖）、兴庆湖、护城河提供生态用水。输水管线以原大峪水库向兴庆湖供水管线为主干，沿途向各供水对象铺设引水支管，并从南向北将各人工水系连接，形成串联供水。在大峪灌区实施引水提升改造三期工程（2015年～2017年）后，还将向西安植物园新区、幸福岸线供水。新增的生态供水对象为植物园新区及幸福岸线。 大峪供水系统的用水顺序是优先保证生态基流下泄，其次是灌溉用水，最后是城市生态用水。根据调查资料不同区域用水情况如下： A生态流量：大峪水库的生态基流采用已批准的0.13m3/s，则年生态用水量为410万m3，库峪引水枢纽取水口的生态基流采用已批准的0.2m3/s，则年生态用水量为630.7万m3。 B灌溉用水：大峪灌区原设计灌溉面积8.2万亩，经过50多年运行，灌区配套设施损坏严重，灌区内灌溉面积由于建设用地的增大（住宅、道路、工厂、学校）而减少，目前大峪灌溉设施灌溉面积为5.3万亩，实际灌溉面积3.5万亩。本次按3.5万亩农田考虑。根据灌区的种植结构及灌溉制度，计算得到其P=50%、75%净灌溉定额分别为157.2m3/亩、184.0m3/亩，灌溉水利用系数采用《西安市2017年水资源公报》中的农田灌溉水利用系数0.733，则毛灌溉定额分别为214.4m3/亩、251.0m3/亩，则大峪灌区P=50%、75%年灌溉需水量分别为750.4万m3、878.4万m3。 C城市生态用水：在城市生态供水方面，根据《长安区大峪灌区水资源论证报告书》（2019年1月），大峪供水工程原生态用水户总需水量为1198万m3（含输水损失）。 D蒸发损失：水库运行过程中蒸发渗漏损失按水库月平均蓄水量的1.2%进行简化计算。 综上所述，50%保证率下，大峪水库坝址上游天然来水量2890.4万m3，大峪水库实际可下泄的生态水量为410.0万m3；库峪引水枢纽取水口扣除生态用水后可引水量2669.4万m3；经过三座水库联合调节，可为3.5万亩灌区提供农田灌溉用水和城市生态用水，富余量为3200.4万m3；75%保证率下，大峪水库坝址上游天然来水量2119.6万m3，大峪水库实际可下泄的生态水量为380.8万m3；库峪引水枢纽取水口扣除生态用水后可引水量万1971.1m3；经过三座水库联合调节，可为3.5万亩灌区提供农田灌溉用水，富余量为3200.4万m3。 2）对大峪水库、小峪水库水文情势的影响 本项目工程通过小峪水库及大峪供水系统（四库联调）联合调度满足皂河需水要求。目前，大峪供水系统已承担灌溉、护城河供水、南郊水厂供水等任务，小峪水库承担下游2万亩灌溉任务。根据《皂河综合治理工程水资源论证报告》，在对各水源工程现状供水能力及生态基流复核的基础上计算出小峪水库、大峪水库系统可引水量。 如表30所示，平水年（P=50%），工程从小峪水库及大峪引水系统中引水量分别为110 万m3、52万m3；枯水年（P=75%），工程从小峪水库、大峪水库分别引水64万m3、366.4万m3。合计下泄量为本工程引水和其他供水任务后的最终下泄量。 平水年（P=50%）、枯水年（P=75%），小峪、大峪水库引水前后坝下流量如表32、表33、图6～图9所示。 表32 引水前后大峪、小峪坝下天然径流量变化（平水年P=50%） 单位：m3/s 月份 小峪供水系统 大峪供水系统 引水前现状径流量 下泄的生态基流量 弃水流量 合计下泄流量 引水前现状径流量 下泄的生态基流量 弃水流量 合计下泄流量 11 0.18 0.07 0.00 0.07 0.26 0.13 0.00 0.13 12 0.14 0.07 0.00 0.07 0.20 0.13 0.00 0.13 1 0.07 0.07 0.00 0.07 0.10 0.10 0.00 0.10 2 0.07 0.07 0.00 0.07 0.09 0.09 0.00 0.09 3 0.24 0.07 0.00 0.07 0.34 0.13 0.00 0.13 4 0.15 0.07 0.00 0.07 0.20 0.12 0.00 0.12 5 0.08 0.07 0.00 0.07 0.12 0.11 0.00 0.11 6 0.17 0.07 0.00 0.07 0.24 0.12 0.00 0.12 7 1.76 0.07 0.47 0.54 2.47 0.13 0.07 0.20 8 0.81 0.07 0.48 0.55 1.14 0.13 0.98 1.11 9 0.71 0.07 0.55 0.62 0.99 0.13 0.85 0.98 10 1.30 0.07 1.16 1.23 1.83 0.13 1.47 1.60 图6 平水年小峪水库引水前后坝下流量变化图 图7 平水年大峪水库引水前后坝下流量变化图 根据表32，平水年12月～次年5月，小峪水库承担向皂河供水的任务。6月～11月，不供水。12月～次年5月引水期间，小峪水库除生态流量下泄外，无多余弃水下泄；6月～11月，除生态流量外，还有多余弃水下泄。引水期间较引水前水量最多减少了52%。平水年，大峪水库只在1月和5月承担皂河的供水任务，12月至6月除生态流量外，无多余弃水下泄；7月至5月除生态流量外还有多余弃水下泄。在向皂河引水前，小峪河、大峪河现状下泄流量已较低，本工程利用小峪水库、大峪水库现各供水任务后的弃水，引水后变化较显著的时期集中在6月，平均水量减小月50%。 平水年工程小峪水库只在枯水期、大峪水库只在个别月份承担皂河供水指标，现状河道下泄水量已较低，引水后，仍然保证了小峪水库下游、大峪水库下游的其他供水任务，引水前后均保障了生态流量下泄，因此平水年，小峪水库、大峪水库引水前后对水文情势影响有限。 表33 引水前后大峪、小峪坝下天然径流量变化（枯水年P=75%） 单位：m3/s 月份 小峪供水系统 大峪供水系统 引水前现状径流量 下泄的生态基流量 弃水流量 合计下泄流量 引水前现状 下泄的生态基流量 弃水流量 合计下泄流量 11 0.18 0.07 0.00 0.07 0.26 0.13 0.00 0.13 12 0.14 0.07 0.00 0.07 0.20 0.13 0.00 0.13 1 0.07 0.07 0.00 0.07 0.10 0.10 0.00 0.10 2 0.07 0.07 0.00 0.07 0.09 0.09 0.00 0.09 3 0.24 0.07 0.00 0.07 0.34 0.13 0.00 0.13 4 0.15 0.07 0.00 0.07 0.20 0.12 0.00 0.12 5 0.08 0.07 0.00 0.07 0.12 0.11 0.00 0.11 6 0.17 0.07 0.00 0.07 0.24 0.12 0.00 0.12 7 1.76 0.07 0.47 0.54 2.47 0.13 0.07 0.20 8 0.81 0.07 0.48 0.55 1.14 0.13 0.98 1.11 9 0.71 0.07 0.55 0.62 0.99 0.13 0.85 0.98 10 1.30 0.07 1.16 1.23 1.83 0.13 1.47 1.60 根据表33，枯水年11月～次年5月，小峪水库承担向皂河供水的任务。6月～10月，不引水。12月～次年6月引水期间，小峪水库除生态流量下泄外，无多余弃水下泄；7月～10月，除生态流量外，还有多余弃水下泄。枯水年，大峪水库在8月～次年3月承担皂河的供水任务，12月～次年6月引水期间，大峪水库除生态流量下泄外，无多余弃水下泄；7月～10月，除生态流量外，还有多余弃水下泄。引水后变化较显著的时期集中在7月。 图8 枯水年小峪水库引水前后坝下流量变化图 图9 枯水年大峪水库引水前后坝下流量变化图 枯水年工程小峪水库只在枯水期、大峪水库在8月～次年3月份承担皂河供水任务。同样，在向皂河引水前，小峪河、大峪河现状下泄流量已较低，本工程利用小峪水库、大峪水库现各供水任务后的弃水，且引水后，仍然保证了小峪水库下游、大峪水库下游的其他供水任务，引水前后均保障了生态流量下泄，因此枯水年，小峪水库、大峪水库引水前后对水文情势影响有限。 2）水资源论证报告审批意见 2019年6月14日，西安市长安区水务局在西安主持召开《西安市长安区皂河综合治理工程水资源论证报告书》评审会。主要审查意见如下： ①建设项目取用水合理性分析 项目用水量包括皂河换水量、绿地灌溉用水和蒸发、渗漏损失等，可研报告设计年总用水量1150万m3（不含输水损失）和1265万m3（含输水损失），经分析节水潜力，核定用水量为950.3万m3（不含输水损失）和968.5万m3 （含输水损失， P=50%），基本合理。 ②取水可靠性论证 项目规划以再生水和潏河地表水（本项目取水为潏河支流大峪供水系统和小峪水库取水，二期直接在潏河河道取水）为皂河补水水源合理可行。考虑到西安市第九污水处理厂提标改造实际问题，同意近期以潏河地表水为主给皂河补水。由于潏河水资源也较紧缺，同时承担西安市城西昆明池等生态水面补水任务，因此应尽快实施第九污水处理厂提标改造，尽快增加再生水补水量，争取三年后再生水用水量占到项目总 用水量的50%以上。 基本同意《报告书》引潏入皂可引水量分析方法与计算成果。依据大峪水文站1956～2017年径流资料，采用水文比拟法分析来水，采用典型年法进行径流调节计算，现状水平年与规划水平年，在保证河道生态基流和各水源工程灌溉、供水情况下，P=50%保证率时，潏河可引水量满足项目用水968.5万矿的需求；P=75%保证率时，潏河可引水量804.7万m3，约占需水量的85%，缺水量约145.6万m3，主要集中在 4 、5、6 三个月。 ③工程的取水影响分析 基本同意取水影响分析结论。本项目取水不会对区域水资源产生重大影响，但对潏河取水断面以下河道的水文情势会有—定影响，枯水期仅能维持生态基流下泄；项目引水增加了皂河的径流量，对改善皂河水质，将起到较明显的积极作用；调节计算时已充分考虑了已有各用水户的用水需求，项目实施不会对其产生大的影响。工程的取水口均为已建工程，所处的河段稳定，布置基本合理，不影响河道防洪及现有取水口正常取水。 ④水资源节约、保护及管理措施 项目实施与管理单位应认真贯彻国家节水优先治水方针，按照市、区水资源管理部门要求，完善水务管理制度、安装取水计量设施，坚 持常态化监测水量水质，探索适合皂河水质、水环境实际情况的补水、换水规律，以期减少新水补给量；设置在线监测措施，保证取水断面生态流量下泄；做好施工期废水、废渣处置，防止新的污染。 综上所述，本项目皂河水源补给工程是作为备用水源进行（主要取水位于潏河主河道），经水资源论证报告，项目取水量是在充分考虑河流生态流量、灌溉用水的基础上进行的，不会减少河流生态流量；虽然径流量有所减少，但本项目新增取水量仅为大峪和小峪河常年径流量的2.15-4.98%，对河流径流量减少有限，因此本项目引水对大峪河和小峪河下游，乃至潏河生态流量、径流量影响小。 （5）皂河水文因素影响分析 根据现状调查，皂河现状为排洪渠，正常情况下为干涸状态，无径流，本项目建成后，自大峪水库和小峪水库系统引入一定的清水，二期再从潏河引水，从而使得皂河从原来的干涸状态改善为小型溪流，皂河径流状态的提升，改善了皂河沿线的景观以及水生生态环境。 三、地下水环境影响分析 1、施工期地下水影响分析 根据现场调查，本项目施工期工程内容主要为施工生产废水下渗可能对地下水造成影响，但由于项目施工生产用水量较小，且全部回用，作业地面多为硬化地面，对地下水环境质量影响小。 施工人员的生活污水直接纳入市政污水收集系统或农村旱厕，对地下水影响小。 2、运营期地下水影响分析 1)引水和河道治理地下水环境影响 本项目属于河湖整治工程，组成项目还包括引水工程。由于工程不涉及地下水环境敏感区，不属于跨流域调水，潏河、小峪河及大峪河年总引水量均不到天然年径流量的1/4，本项目属《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表中的Ⅳ类。按照建设项目地下水环境影响评价工作原则，本工程不开展地下水环境影响评价。 2）皂河补水对地下水的影响 本项目建成后，皂河上游由原来的干涸状态转变为小溪，河水下渗会对沿线地下水产生影响，但根据现场调查以及对水库水质监测报告，本项目引水水源水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，河水下渗不会对周围地下水水质产生影响；河道底部采取了土工布防渗，提高了河道的防渗性能，人为的形成一个隔水层，有效降低了皂河河水的下渗，其少量的下渗不会改变区域地下水的水位。 四、声环境影响分析 1、施工噪声影响分析 （1）施工噪声预测模式 根据本工程施工特点，施工现场内设备的位置会不断变化，而且同一施工阶段不同时间设备运行的数量也有变化，因此很难准确地预测施工现场的场界噪声值。鉴于本工程施工噪声的复杂性和噪声影响的区域性和阶段性，评价根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 施工噪声源可近似视为点声源，其噪声衰减模式如下： Lp=Lp0-20Lg（r/r0） 式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)； LP0—距声源ro(m)处声压级，dB(A)。 （2）噪声影响范围计算和分析 根据点声源噪声衰减模式，在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，可计算出各类施工机械在不同距离处的噪声贡献值，并根据得到各种设备的超标影响范围见表34。 表34 各施工机械不同距离处的噪声值及达标距离 单位：dB(A) 序号 设备 名称 不同距离处噪声值（dB（A）） 超标范围（m） 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 50m 100m 150m 昼间 夜间 1 反铲挖掘机 78.00 74.48 71.98 70.04 68.46 67.12 65.96 64.02 58.00 54.48 25 143 2 自卸 汽车 78.00 74.48 71.98 70.04 68.46 67.12 65.96 64.02 58.00 54.48 25 143 3 压路机 69.98 66.46 63.96 62.02 60.44 59.10 57.94 56.00 49.98 46.46 10 56 4 蛙式打夯机 80.00 76.48 73.98 72.04 70.46 69.12 67.96 66.02 60.00 56.48 32 178 5 混凝土搅拌车 59.00 55.48 52.98 51.04 49.46 48.12 46.96 45.02 39.00 35.48 3 16 6 振捣器 73.00 69.48 66.98 65.04 63.46 62.12 60.96 59.02 53.00 49.48 14 80 7 装载机 77.00 73.48 70.98 69.04 67.46 66.12 64.96 63.02 57.00 53.48 23 126 8 推土机 76.00 72.48 69.98 68.04 66.46 65.12 63.96 62.02 56.00 52.48 20 112 9 泥浆清淤泵 75.00 71.48 68.98 67.04 65.46 64.12 62.96 61.02 55.00 51.48 18 100 10 柴油发电机 78.00 74.48 71.98 70.04 68.46 67.12 65.96 64.02 58.00 54.48 25 143 11 电焊机 67.00 63.48 60.98 59.04 57.46 56.12 54.96 53.02 47.00 43.48 7 40 12 切割机 70.00 66.48 63.98 62.04 60.46 59.12 57.96 56.02 50.00 46.48 10 57 13 吊车 50.00 46.48 43.98 42.04 40.46 39.12 37.96 36.02 30.00 26.48 1 6 14 水泵 65.00 61.48 58.98 57.04 55.46 54.12 52.96 51.02 45.00 41.48 6 32 由表33可以看出：在没有其它防护和声障的情况下，单台施工机械昼间在32m处均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值（昼间70dB(A)）要求，而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）距离要达到143m。但施工现场往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离一般会超过昼间32m、夜间143m的范围。 （3）施工噪声对环境敏感点的影响分析 通过对沿线敏感目标的调查，本项目施工作业面与邻近的住宅楼、教学楼、医院等敏感目标的距离主要在2m～167m之间。由噪声预测结果可知敏感目标大部分在施工机械的噪声超标范围内，施工噪声将会对周边敏感目标产生一定的影响。但施工噪声多为偶发性，且呈阶段性特点，对同一敏感目标的影响时间持续不长。 针对施工噪声的特点，在施工场界处噪声一般难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值，因此在施工过程中，施工单位通过调整施工作业时间，将高噪声设备施工时间避开午休时间和夜间，安排的昼间进行作业；渣土运输车辆尽量利用现有平整路面，通过居民区附近降低车速等方式，有效减缓了噪声影响，在现场调查过程中，经咨询附近居民，多数人认为施工噪声对他们的昼间生活产生一定影响，但影响可接受，夜间不施工，无影响。 因此，环评建议施工单位在今后的试过过程中，应参照现有噪声防控措施进一步加强施工期间的组织和管理，因地制宜地制定有效的临时降噪措施，在夜间22:00～6:00时间段内禁止施工，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 2、运营期声环境影响分析 本项目运行期后，引水工程和河道均采用重力自流，不设置泵房，无噪声源，因此项目运营后对周围声环境质量无影响。 五、固废影响分析 1、施工固废影响分析 （1）工程施工高峰期平均人数约1000人，施工总工期12个月，人均垃圾排放量按0.45kg/d计算，施工期产生生活垃圾0.45t。生活垃圾如不妥善处理，将对周边土壤、水环境、景观和人体健康产生危害，污染周边环境。 （2）施工期产生的弃土以及建筑垃圾运至陕西王老大垃圾消纳二场处置。 （3）河道清淤会产生2500m3的底泥。本工程设计将清淤底泥用做皂河上游3.1km两岸生态护坡用土进行回填。国家尚未出台河道整治项目底泥处置标准，也尚未颁布景观绿化用土土质标准，参考《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），监测点控制指标镉、贡、砷、铅、铬满足护坡回填用土土质要求，同时监测结果与《农用污泥污染控制标准》（GB4284-2018）指标对比，均满足农用污泥标准，可作为种植土使用。 现阶段，皂河长安区段河道沿线均为居民区及商业区，无工矿企业，且上游无工业用水排入，故在河道底泥清淤处置中不考虑重金属污染影响。 2、运营期固废影响分析 本项目运营期固废主要为定期河道明渠清理产生的少量枯枝落叶以及掉落的生活垃圾，汇入城市生活垃圾收集系统，对环境影响小。 六、生态环境影响 1、评价工作等级和评价范围 （1）评价工作等级 工程总占地面积0.405km2，新建引水管线及河道整治总长度17.99km；工程不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，小峪东沟水库部分新建引水管线涉及《西安市秦岭生态环境保护条例（修订版）》中的适度开发区，（《陕西省秦岭生态保护条例（2019年9月修订版）定义该区为一般保护区》），根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）评价等级分级依据，属于生态影响评价工作等级划分表的重要生态敏感区，因此结合工程占地面积、整治长度，确定生态环境影响评价等级为三级。 （2）评价范围 1）陆生生态 本工程组成中的皂河水源补给工程及皂河长安区段综合治理工程位于城市建成区，对生态环境影响不大，水源连通工程涉及秦岭生态环境保护区，因此陆生生态环境影响评价主要针对水源连通工程。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ/T19-2011）中评价范围的确定原则，以及工程环境影响特点，确定本工程陆生生态环境评价范围为工程施工沿线外延1000m范围。由于本工程涉及秦岭生态保护区，重点评价区为秦岭生态保护区适度开发区内小峪东沟水库新建引水管线外延1000m范围。 2）水生生态 考虑工程水文情势影响范围，水生生态环境影响评价范围包括大峪水库坝址至滈河汇合口的潏河干流约31.4km河段，小峪水库坝址至河口的潏河支流约9.9km河段以及小峪水库、大峪水库和皂河全段。 2、施工期生态环境影响分析 本工程中下游5.7km改造段均在长安区城区，改造河道上为盖板或暗涵，无原始生态环境，故本工程对生态环境的影响主要在上游3.1km郊野生态修复段和水源连通及水源补给工程。水源连通工程小峪东沟2号新建引水管线2.1km位于秦岭生态保护范围适度开发区。 （1）对生态系统的影响 1）对森林生态系统的影响 森林生态系统主要分布在东沟二号水库库区周边、东三角坡村东部、大峪水库灌区干渠及大峪河沿岸附近。 引水管道施工对东沟二号水库及坝下森林生态系统有一定程度的影响，主要为工程占地、扬尘、施工人员活动对植被的破坏；经实际勘察，小峪东沟右肩坝下引水工程占地上现存的天然林（次生林，主要为洋槐树）地面积仅为517m2，占评价区林地总地面比例＜0.01%，且穿越该区域采用的顶管，不会破坏自然植被，总体影响程度十分有限。 总体来看，临时占地主要为工程机械占用、开挖管线施工作业带（施工机械、管沟、挖方）占用等，但项目施工活动占用林地面积小、时间短，施工结束后及其对临时占地恢复至原有植被，对评价区森林生态系统的影响不大。 2）对农业生态系统的影响 评价区内的农业生态系统主要分布在皂河上游郊野段和小峪东沟新建引水管线和航天城新建引水管线。根据现场调查，区域靠近村庄，农田多为基本农田，仅坡上和沙砾区为一般农田，工程临时占地和管沟开挖会导致农作物损失，从而减少农作物产量；临时占地主要为引水管沟开挖，后期回填开挖土方导致耕地土壤肥力不同程度降低，间接影响农作物产量。 施工结束会进行作物的补植，施工期较短，恢复种植后影响较小。 3）对城镇生态系统的影响 重点评价区的城镇/村落生态系统主要分布在农业生态系统的周边区域。由于施工现场裸露的地表、堆放的材料等会对人们的视觉产生冲击，影响城镇的景观功能；同时，施工产生的噪声和扬尘也会影响距离施工区较近居民的正常生活。影响持续的时间较短，随着工程结束，这种影响会消失。整体来说工程对城镇生态系统的影响较小。 （2）对陆生生态环境的影响 1）对陆生植物的影响 工程施工期对植被的影响主要是工程建设时地表扰动对植被带来的破坏。工程区人类活动历史悠久，原始植被破坏殆尽。根据收集资料及现场调查，项目区的陆生植被以杂草、少量乔灌木和农田植被为主，主要分布在交通干线两侧、河道两岸及居民村落，天然植被较少，植物以城市风景绿化植物为主。 工程对陆生生态的不利影响主要为施工期治理工程河床及地表开挖及扰动对土地利用、植被、动物、水土流失等产生的影响。另外，工程在建设过程中，岸坡、护岸、场地布置等生产活动，扰动了局部原生地貌、破坏植被及动物生境使局部生态环境遭受一定的影响。由于工程占地面积较小，破坏的植被多为荒滩杂草、城乡绿化树种及农田植被，且在当地分布广泛，工程结束后进行植被恢复，因此对植物多样性影响很小。 2）对陆生动物的影响 据调查，工程区范围无珍稀野生保护动物，主要为两栖类林蛙、蟾蜍以及小型松鼠、兔子等小型哺乳动物。 工程影响范围内鸟类主要分布在大峪及小峪水库库区山林、小峪河沿岸、小峪东沟水库附近农田及阔叶林中，多为常见鸟类，本次调查到大白鹭、红腹锦鸡、喜鹊、大山雀、树麻雀、四声杜鹃等。 拟建工程区域内的两栖类动物主要是栖息于河流、水渠以及附近的灌草丛中。施工永久和临时占地，将直接造成两栖动物栖息地的损失，导致其生境范围有所缩小。由于两栖动物具有一定的迁移能力，特别在水中迁移能力较强，且工程涉及的范围非常小，周围分布有大量的类似生境，为避开不利影响，它们一般会向附近适宜生境中迁移。因此，工程施工对两栖类动物影响较小。 对哺乳动物的影响主要为施工期受噪声影响离开其栖息地和施工活动破坏其原来生境，但施工期较短、施工范围有限，小型哺乳动物迁徙能力很强，因此对小型哺乳动物影响较小。 对鸟类的影响主要表现在施工期对其噪声、开挖活动等对其生境扰动使其活动和觅食范围减小，但由于工程占地面积占评价区范围很小，且这些鸟类很容易在附近区域找到替代生境，因此工程占地对鸟类的影响较小。 （3）对水生生态环境的影响 根据项目施工情况，本项目涉及的河流主要为皂河、小峪河、大峪河和小峪东沟2号水库。 皂河上游干涸，城区段为污水和滞留的排洪水，因此水生生态已破坏，项目施工不存在对皂河水生生态的影响。 项目施工期不涉及小峪河（施工取水对象为小峪东沟2号水库，其水源为小峪水库），因此施工期不会对小峪河水生生态产生影响； 项目灌区连通工程引水管线穿越大峪河，工程安排在冬季枯水期进行施工，且采用顶管作业方式进行穿越，不涉及河道施工，不会破坏河道结构，不改变大峪河径流量，且管线顶管作业所在区域大峪河水量小，鱼类及其稀少，水生植物也相对较少，因此整个穿越过程不会对大峪河水生生态环境产生影响。 项目施工接触地表水的主要为在小峪东沟2号水库东岸建设取水设施，小峪东沟2号水库日常功能为农田灌溉，目前已承包给村民养鱼，取水设施建设过程扰动水库底泥，造成扰动区SS增加，影响水生生物的生存环境，但由于该水库为鱼塘，多为人工养殖的鱼类，且项目扰动面积小，时间短，对水库水生生态环境影响小。 3、运营期生态环境影响 （1）长安区段8.9km改造生态环境影响 通过对皂河长安区段8.9km段进行整治和改造，极大提升了皂河河道的自然生态环境，改善了长安区排涝压力，解决了皂河来源水质标准低、生态环境差、水生生态丧失等环境问题，具有显著的生态正效益。 （2）引水后对水生生态的影响 1）对小峪河、大峪河水生生态的影响 大峪供水系统东沟水库、许家沟水库下游均为硬化水渠或引水管道，无天然河道。在皂河引水前，大峪水库、小峪水库已承担灌溉等供水任务，河道现状常年水量已较小，且水量季节性分布不均，已严重被人为干扰。河内的水生生物资源量不大，对水量较少的生境具有一定的生态适应性。据调查，河道现状无珍稀保护鱼类和水生生物和鱼类三场等环境敏感目标。 工程引水后，大峪、小峪坝址下游的大峪河和小峪河的水量会进一步减小，减水量下降较显著的时期集中在6月、7月，而水量的减少势必会造成水生动植物的生态容量以及水体自净能力的降低，进而造成区域内浮游生物和底栖生物的量会有所减少。但是小峪水库、大峪水库坝下河段在引水前现状水量已不均匀且较小，引水量较大的时段一般为6月、7月，为雨季，引水后除生态流量下泄外，仍然有部分余水。 小峪河、大峪河坝下引水后水量变小会对河道内鱼类生态容量造成影响，鱼类资源量会一定程度上有所减少。根据调查，目前大峪河、小峪河及上游库区内鱼类资源量较少，种群密度小，且都为鲤、鲫、鲇、鰕虎鱼类等，主要为中下层和底栖的静水性和喜缓流性的鱼类，都具有较强的生态适应性，因此水量减少尽管会一定程度上减小鱼类生境，但这种影响是十分有限的，即使水量减少，仍能维持其生活史，因此引水后并不会坝下鱼类种类和数量造成显著影响。 整体来看，工程运行对小峪河、大峪河水生生态造成的较小，并且这些影响只是暂时性的，随着生态环境的逐步稳定，水生生物资源会逐渐恢复到一个新的稳定状态，其造成的影响将会降低或消失。 2）引水后对陆生生态的影响 重点评价区内的湿地生态系统主要分布在小峪水库库区及坝下减水河段、大峪水库库区及坝下减水河段。主要为引水后水量减小对河道下游湿地系统植物的影响。湿地生态系统也是多种动物重要的栖息地，尤其是两栖类（如：中华林蛙、中华蟾蜍等）和鸟类中的傍水鸣禽（如：白鹡鸰（Motacilla alba）、红尾水鸲（Rhyacornis fuliginosus）等）的主要栖息地。 由于目前小峪水库、大峪水库坝下水量现状已较小，现在湿地中生长的植物已适应现状水量较小的情况，运行期取水高峰期在6月、7月等丰水期，在保证生态流量下泄前提下，仍有部分弃水，总体对湿地生态系统影响较小。 3）补水对皂河水生生态影响 根据现场调查，本项目建设前皂河上游处于干涸状态，城区段淤积及污染严重，且河道为暗涵或盖板遮挡，河流生态功能及河段河流特征消失。 本项目实施后，由于上游补水、河道清淤以及水质改善，上游形成小型的溪流，河流中小鱼、小虾、青蛙、浮游生物和微生物量提升，区域水生生态环境得到明显提升；中游暗涵段和明渠段，下游景观提升段生物物种变化随上游变化而改善，项目实施后，皂河水生生态环境将得到明显提升。 4、土地利用影响分析 与建设前相比，本项目建成后，绿化面积有较大增加。工程建设前后，评价区内土地利用格局发生变化，主要表现为建设用地拼块有所增加。林地、耕地、园地等面积都将有不同程度的减少，而建筑用地面积将增加26.71hm2。 工程实施后，建筑用地拼块的优势度均有不同程度的上升，而其他拼块的优势度相应的有所下降，但评价范围内绝大部分面积的土地拼块类型基本没有发生变化，保证生态系统功能的延续和对外界干扰的抵御。建成后，评价范围内原来的主要优势拼块的优势度依然最高。从景观要素的基本构成上看，未出现本质的变化，工程的实施对区域的自然景观体系中基质组分的异质化程度影响较小。 5、生态环境损失量变化情况分析 根据现场调查，项目区原有的植被主要为城市绿化区域（皂河两岸）以及耕地和园林地，根据现场调查，项目用地情况见表6，项目建成后预计占地区域内耕地面积为254.01亩，林地和园地面积为276.84亩，因此生物量的损失主要来自永久占地和临时占地影响，项目施工期为一年，在施工期内，耕地、林地以及园地内的植物种类全部消失，破坏植被均为园地和种植林，次生天然林不破坏，管道沿线及施工区域无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，项目建设对所依托的大区域植物区系、植被类型的影响不大，不会导致植物种类和类型的消失灭绝，且随着施工完成后，临时占地原有植被恢复，河道两侧永久占地的植被绿化，一定程度上增加了区域内植物的多样性，区域内植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。 生物量是指在一定时间、一定区域内地表面所有有机物质的总量，包括植物与动物生物量的总和。由于本区域野生动物难以调查，本次调查仅调查和计算植物的生物量。植物的生物量能较好地反映可固定的太阳辐射能的大小。 1）现状生物量 区内的用地类型包括耕地、林地和园地，其中农业用地和林地生物量较大，建设用地和水域植物生物量较小，本次不进行计算。 ①农作物生物量 区域内耕地主要种植的农作物是小麦和玉米，农作物的生物量计算公式为： Bm=W×（100-M）/D×100 式中：Bm—农作物总生物量（t/a）； W—农作物果实总产量（t/a）； D—农作物经济系数（无量纲）； M—农作物果实含水率（%）。 各参数取值及计算结果见表35。经计算，占地农作物总生物量最大为524.81t/a，项目施工期为一年，则施工期损失量为524.81t，运行后，临时占地全部恢复原有农作物，则每年损失量主要为永久占地，其损失量为206.03t/a。 表35 农作物现状生物量统计表 占地方式 作物种类 面积（亩） 单产量 （Kg/亩） 含水率（%） 经济系数 生物量（t/a） 永久占地 小麦 100.11 450 8 0.45 98.11 玉米 100.11 550 8 0.5 107.92 临时占地 小麦 154.90 450 8 0.45 151.8 玉米 154.90 550 8 0.5 166.98 备注：单产量按照亩产折合计算，小麦为450kg/亩，玉米为550kg/亩，按照耕地冬季种植一季小麦，夏季种植一季玉米计算。 ②林地生物量 参照资源科学第9期第34卷《陕西省森林植被碳储量及其空间部分》中的结果，项目所在区域为关中平原绿化果树林区，林地以及园林地生物量24.783t/hm2，则项目施工期园地和林地生物量为457.371t，运行期永久占地生物损失量为201.238t/a。 表36 林地生物量统计表 占地乐行 植被 面积（hm2） 单位面积生物量（t/hm2） 生物量（t/a） 永久占地 林地 3.075（46.13亩） 24.783 76.208 园地 5.045（75.68亩） 24.783 125.03 临时占地 林地 2.869（43.92亩） 24.783 72.565 园地 7.407（111.11亩） 24.783 183.568 ③现状总生物量 区域内施工期一年总的生物量为982.181t，运行后永久占地生物量为407.268t。 2）生物量变化量 工程实施完成后，临时占地全部恢复原有地貌，生物量逐步恢复至原有水平，项目永久占地部分出河道、明渠、河堤路占用的建设用地外，其余均采用乔木、灌木结合的方式进行绿化，根据建设单位提供的可研，预计绿化面积为209.5亩，其生物量参照《陕西省森林植被碳储量及其空间部分》中关中平原绿化果树林区生物量24.783t/hm2，则项目建成后，项目绿化区域的生物量为346.136t/a。 综上所述，本项目实施后，由于河道用地的增加和管线永久占地的使用，使得区域生物量有所减少，建成前后生物量年损失量减少约61.132t，但由于皂河由原来的干涸状态增加为小溪，其水中生物量有所增加，且项目区生物量均为农业植被和绿化植被，均为人工植被，其生物量损失在可接受水平内。 七、对秦岭生态保护区的影响 根据《西安市秦岭生态环境保护条例（修订版）》、《大秦岭西安段生态环境保护规划（2011-2030）》、《大秦岭西安段生态环境利用规划（2011-2030）》、《陕西省秦岭生态保护条例（修订版）》（2019年9月）及相关管理规定。秦岭北麓环山路以北1km以南为西安市秦岭北麓保护范围，山体坡底至海拔2600m之间即为限制开发区，另外重要湖泊也被划入限制开发区。 皂河引水水源之一的大峪水库、小峪水库为重要水库，且位于上体坡地以上。因此引水工程涉及的水库位于秦岭限制开发区。3.8km引水管线起点为小峪东沟水库，位于环山路以南，因此水源连通工程2.1km位于秦岭保护区的适度开发区，其他工程范围均不涉及秦岭生态保护区。工程区与秦岭生态保护范围详关系见附图6。 西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局于2019年9月2日，明确该项目引水管线在秦岭保护区内长约2.1km，位于秦岭生态环境保护区适度开发区，同意长安区皂河灌区水源连通工程项目准入。 1、对限制开发区功能的影响 大峪水库、小峪水库位于秦岭生态保护范围的限制开发区。根据《陕西省秦岭生态环境保护条例（修订版）》（2019年9月）第三十二条，在秦岭调度水资源，应符合秦岭生态环境保护总体规划、符合秦岭水资源保护利用规划，保障江河的合理流量和湖泊、地下水的合理水位，维护生态平衡。本工程大峪水库及小峪水库可取水量综合考虑了生态流量和大峪水库、小峪水库的现有供水任务，在不影响各水库的原本供水任务情况下，引水只是利用了部分月大峪水库和小峪水库的弃水量。 根据《皂河综合治理工程水资源论证报告》，符合水资源管理三条红线指标。引水量最多只占大峪河、小峪河多年平均径流量的2.14%和4.98%。因此，引水后对小峪水库、大峪水库及库尾的水量影响有限。在保证生态流量后，对小峪水库、大峪水库坝下水文情势和水生生态影响有限（详见7.2.1和7.2.2.2），符合秦岭生态环境保护总体规划、符合秦岭水资源保护利用规划。 2、对适度开发区的影响 水源连通工程施工新建管线2.1km位于秦岭环山路以南的适度开发区，施工活动为临时工程。施工过程可能对该区域内的陆生植被和农田生态系统带来扰动，但施工期较短，施工结束后恢复原状。由于主要工程措施为管沟土方开挖、回填，施工过程使管道两侧部分植被遭受破坏，水源涵养功能下降。随着施工结束后，土方回填、植被补植等措施实施，该影响会逐渐降低；施工噪声对附近栖息的鸟类等动物造成一定驱赶，但工程结束后噪声影响随即消失。整体来说，引水管线施工时间较短，且施工大部分面积位于适度开发区的耕地、园地内，不会对适度开发区的陆生生态结构产生影响，新建引水管线对秦岭适度开发区结构和功能完整性无影响。 另外，新建引水管线施工会经过大峪河，安排在枯水期进行施工，且进行施工导流保证大峪河不断流。大峪河坝下水量较小，施工区域水量极不稳定，调查时为干涸状态，现状调查时无鱼类，只有部分水生植物。管线施工期较短，整个施工过程不会对大峪河水生生态的生境造成影响。 2019年8月26日，西安市秦岭生态环境保护管理局对长安区皂河灌区水源连通工程准入予以批复，原则同意区水源连通工程2.1km引水管线通过秦岭生态环境保护区（附件13）。 综上所述，水源连通工程对整个秦岭生态保护区的结构影响较小。 八、土壤环境影响分析 本工程为皂河综合治理工程，属于生态影响型建设项目，为《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表中水利的其他，为Ⅲ类项目；项目所在地多年平均降雨量约657.5mm，多年平均水面蒸发量为1286.5mm，干燥度为1.96，常年地下水位平均埋深在4.0m～11.0m之间。本报告委托专业机构对工程区典型点进行土壤质量现状监测（小峪东沟2号新建引水管线区和皂河整治工程郊野段），监测结果见表37。 表37 土壤质量现状监测结果 序号 监测点 位置 PH值 土壤含盐量 监测点1 上游郊野段 （E108°57′N34°7′） 7.77 1.09 监测点2 新建引水管线段 （E109°6′N34°1′） 8.14 0.72 由上表可以看出，项目区土壤含盐量＜2g/kg，pH值在5.5～8.5之间，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）生态影响型敏感程度分级判定依据，项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。 根据导则生态影响型评价工作等级划分表，判定本项目土壤环境影响可不进行评价，具体等级判定表见表38。 表38 生态影响型评价工作等级判定表 项目类别 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 敏感 一级 二级 三级 较敏感 二级 二级 三级 不敏感 二级 三级 - 本项目：Ⅲ类项目、不敏感、判定评价工作等级表中为“-”，可不开展土壤评价。 九、污染防治措施可行性 1、大气污染防治措施可行性分析 本工程属非污染生态项目，大气环境影响较小，根据工程特性，运行期对大气不会产生影响，施工对大气的环境影响主要来自施工运输车辆扬尘、土方作业、施工机械车辆废气等。工程施工产生有害气体数量不大，多属间歇性排放，但施工区沿线居民点较多，因此施工过程需严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《西安市大气污染防治条例》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》等环境保护管理办法，在靠近敏感点的施工区域必须采取湿法作业并设立1.8m以上的硬质围挡以降低施工扬尘对敏感点的影响。项目施工期采取的防治措施如下： （1）开工前，在施工现场周边设置围挡并进行维护，位于城市建成区的工地围挡须不低于1.8m且封闭，并实施洒水降尘。 （2）暂未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖，城市建成区内应采取硬化措施；超过三个月未开工的，应当采取临时绿化等防尘措施。 （3）遇到四级以上的大风天气时，应停止施工，并采取有效的防尘措施。 （4）在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。 （5）出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施。 （6）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施。城市建成区内产生的渣土和各种易产生扬尘的物料应当及时清运。 （7）装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的，应当采取完全密闭措施。 （8）土方、拆除、爆破等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水抑尘措施。 （9）出现重污染天气状况时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设行为。 （10）城市建成区内的清扫保洁，应当采用湿式作业或者机械吸尘等清扫方式，防止扬尘。 （11）加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气排放对环境的污染。 （12）清淤底泥装载区按照可研设计要求主要采用喷洒微生物除臭剂的方式降低臭味。微生物除臭剂是由有益菌类、酵母菌类、丝状菌类和放线菌类中的好氧性微生物和厌氧性微生物经复合培养而成的有益微生物菌群及代谢产物，是由苹果酸、乳酸等生物有机酸以及由乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益菌产生的生物酵素。对氨臭气的降解率为92.6%，对硫化氢使用后10分钟的降解率为89.0%，对垃圾中的臭气浓度使用后10分钟降解率为90.0%。经现场调查和咨询，清淤期为冬季，在清淤过程中存在一定的恶臭气体，但时间短，附近居民可接受，措施可行。 底泥运至皂河上游暂存区后，采用一层底泥，一层种植土的方式进行堆放，且在堆放点上覆盖塑料膜，加快底泥稳定。 项目施工废气采取的措施有效控制了废气的产生量，经现场调查与咨询，项目施工目前尚无投诉，其防治措施可行。 2、水环境污染防治措施可行性 施工期间，施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。 （1）生产废水处理措施 根据工程施工组织设计，本工程混凝土均采用商品混凝土，不再单设砂石料及混凝土加工系统。因此，工程施工生产废水主要为施工机械及车辆冲洗废水，主要污染物为悬浮物、COD和少量的石油类。施工方在每个料场及综合加工区设置车辆冲洗处修建1座GGF-201型钢筋混凝土沉淀池一座，确保了冲洗废水循环利用，不外排，措施可行。 （2）生活污水 本工程中下游施工段均在长安区城区，施工人员可在公共厕所如厕，后进入市政污水管网。施工期办公生活用房全部租用附近民房，生活污水排入市政污水处理管网。 3、声环境污染防治措施可行性 本工程施工期噪声源主要是施工机械运行、车辆运输等产生，多数为间歇性声源，由于施工区距离环境敏感目标较近，根据现场调查，项目施工过程中采取的噪声控制措施如下： （1）施工单位按照建设方要求，合理安排施工作业时间，夜间停止施工，午休时间停止高噪声设备作业。 （2）施工单位通过加强施工现场管理，禁止鸣笛、敲击噪声的无序排放。 （3）施工单位选用符合国家有关噪声控制标准的施工机具，从源头上降低噪声源强。 （4）施工方定期对施工设备和机械进行维护保养，保持了设备良好运转状态，降低运行噪声；对个别噪声较大设备如空压机可加装消声装置，对于振动较大的机械设备可采取基座减振等降噪措施。 （5）在城市建成区内，禁止在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因生产工艺要求或者特殊需要连续作业夜间施工的，施工单位应当在施工作业前向工程所在地生态环境主管部门提出申请。施工单位取得夜间作业证明后，应当提前二十四小时在受影响区域的显著位置公布，并按照夜间作业证明的要求进行施工。且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。 （6）施工单位在施工现场显著位置公布噪声污染防治方案、负责人及其联系方式、投诉渠道等。 （7）项目在建设过程中关注了施工噪声对沿线居民区、学校、医院、行政办公楼的影响，同时在各敏感目标附近场界周围设置加高围挡等措施减缓对敏感目标的影响。 施工单位均按照《西安市环境噪声污染防治条例》要求进行了施工噪声管理，经现场调查和咨询，施工沿线居民认为施工噪声夜间未造成扰民现象，昼间噪声虽有一定的影响，但在可接受范围内，施工噪声防治措施有效。 评价要求施工方应在后期的施工过程中，严格按照前期施工噪声管理要求进行，直至施工完成。 4、固废处置措施可行性 施工期的固体废物主要来源于施工人员日常生活垃圾及建筑施工中的废弃物如水泥、砖瓦、石灰、沙石等建筑垃圾以及土石方开挖产生的弃渣。。 （1）施工场地的垃圾均采取分类收集，在回收利用的基础上对暂不能利用或处理的部分进行集中堆存的处理措施。 （2）本工程弃渣量为21.9万m³，弃渣运至陕西王老大垃圾消纳二场处置。陕西王老大垃圾消纳二场为长安县目前弃土的主要消纳场地，该弃渣场容量为约260万m³，有足够容量堆放本项目弃渣，并与施工方签订有消纳协议，措施可行。 （3）底泥处置方案 经测定，皂河需清理底泥含水率较低，在20%～30%之间，由于本项目底泥含水率本身偏低，不考虑脱水处理。监测结果显示，皂河底泥重金属及控制污染物含量均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》和《农用污泥污染控制标准》要求。河道清淤底泥作为上游3.1km生态护坡绿化种植土回填措施可行。具体指标对比情况见表39。 表39 清淤底泥与土壤污染控制标准对比情况一览表 污染物名称 监测结果 标准 对比结论 1#断面 2#断面 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地筛选值 《农用污泥污染控制标准》B级污泥 pH(无量纲) 7.59 7.84 / / / 含水率（%） 29.42 19.52 / / / 有机质（g/kg） 25.9 29.3 / / / 总磷（mg/Kg） 492 1.4×103 / / / 全钾（mg/Kg） 1.68×104 1.40×104 / / / 氟化物（mg/Kg） 184 291 / / / 氰化物（mg/Kg） 0.04ND 0.04ND 22 / 达标 总铜（mg/Kg） 18.4 99.3 2000 1500 达标 总铅（mg/Kg） 15.1 27.2 400 1000 达标 总锌（mg/Kg） 97.1 162 / 3000 达标 总镉（mg/Kg） 0.01ND 0.01ND 20 15 达标 总镍（mg/Kg） 9.45 18.4 150 200 达标 总铬（mg/Kg） 45.7 105 / 1000 达标 总汞（mg/Kg） 0.595 1.89 8 15 达标 总砷（mg/Kg） 4.00 7.80 20 75 达标 总硒（mg/Kg） 0.01ND 0.01ND / / / 全氮（mg/Kg） 48ND 48ND / / / 本项目清淤的河道底泥包含部分塑料瓶等固体生活垃圾，清淤后暂存于施工区，需要立即通过人工分拣将部分塑料瓶等固体垃圾分拣，分离固体垃圾运至垃圾填埋场。分拣底泥垃圾工作控制在1天之内完成，在暂存区铺设足够厚度的粘性土层作为防渗层，土层上部铺设塑料薄膜，防止底泥渗水，另外增设薄膜覆盖层，作为防雨措施，措施可行。 5、生态环境减缓措施可行性 （1） 生态流量保障措施 《西安市长安区大峪水库除险加固工程初步设计报告》于2005年12月通过审查，审查意见确定大峪水库生态流量泄放量为0.13 m3/s，本报告不再进行重复论证。 小峪东沟2号水库下游无湿地、重要景观等保护目标，潏河取水为二期工程建设内容，因此本项目取水仅考虑小峪水库水生生态需水量。 参考《水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》，水生生态系统需水量应采用多种计算方法综合分析确定。根据各种计算方法的适用范围和计算河段的环境状况，本次分别采用Tennant法、最小月平均径流法。 1）Tennant法 Tennant法是一种依赖于河流流量统计的方法，建立在历史流量记录的基础上，将多年平均天然流量的简单百分比作为水生生态系统需水量。 皂河长安段汇流面积为44.62km2。《可研报告》中，根据《西安市实用水文手册》（资料至1980年），查得皂河长安段多年平均年径流深为50mm，由此推算得到皂河长安段多年平均径流量为223万m3，则其多年平均流量为0.07m3/s。应用Tennant法取多年平均流量的10%作为皂河的生态基流，则生态流量为0.007m3/s。 小峪水库建成时间较早，对生态用水没有具体要求，且坝下游河段也没有重要的保护目标，采用Tennant法计算其坝下游减水河段的生态用水量。小峪水库坝址多年平均年径流量为2200万m3，相应流量为0.07m3/s。 表40 Tennant法生态流量结果 名称 皂河 小峪水库 大峪水库 生态流量（m3/s） 0.007 0.07 0.13 2）最小月平均径流法 以最小月平均实测径流量的多年平均值作为河流基本生态环境需水量。 皂河为季节性河流，水量极不稳定，现无实测径流断面，但根据实际情况，其枯水期基本无水，因此按照最小月平均径流法，生态流量几乎为0。 大峪水文站的实测最小月平均流量的多年平均值是0.093m3/s，折算到小峪水库坝址断面是228.5万m3/a，对应的流量为0.05 m3/s。因此按照最小月平均径流法，生态流量泄放量为0.05 m3/s。 表41 最小月平均法生态流量结果 名称 皂河 小峪水库 大峪水库 生态流量（m3/s） 0 0.05 0.13 综上，最小月平均径流法计算的生态流量均小于Tennant法计算的生态流量，Tennant法生态流量是维持大多数水生生物段时间生存所推荐的最低瞬时流量，此计算结果可作为最初目标管理的依据。因此本报告选取Tennant法计算结果为皂河、小峪水库下泄的生态流量，分别为0007m3/s、0.07m3/s。因此项目运行过程中应严格限制取水量，优先确保小峪水库和大峪水库生态流量需求。 （2）项目施工以及运行生态保护措施 本工程小峪东沟水库部分新建引水管线涉及秦岭生态保护范围适度开发区，因此要执行严格的陆生生态保护措施和水生生态保护区措施，以减缓对秦岭生态保护区的影响。 1） 陆生生态保护措施 A 避让措施 ①优化临时占地的选址，尽量选择裸地，采取“永临结合”的方式，尽量减小对植被占用的影响，严格避免高强度、大面积开挖； ②为了防止施工占地表层土的损耗，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存。待施工结束后用于施工场地平整，进行绿化； ③在项目设计和施工过程中，应严格控制施工范围，最大限度减少占用林地，保护林业设施，并做好植被恢复工作。 ④防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，调整施工方式和时间的计划，避免在晨昏和正午的噪声影响。高噪音作业应尽量避开鸟类繁殖季节。 B 减缓措施 ①避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏； ② 明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式。在施工过程中，开挖回填土方均按设计要求进行施工，场地临时堆存的土方应布置在较高区域，避免受到地表径流的冲刷引发水土流失； ③设置警示牌：施工期间，在各主要施工区临近水域的位置设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，禁止越界施工占地或砍伐林木，尽量减少占地造成的植被损失； ④ 对堆积于临时土场的表土与深层土采取分层堆放，雨季采取防雨布覆盖防护。堆土场表面播散白三叶、狗牙根草籽防护，有效防治其土壤养分流失，同时用防尘网苫盖，可有效防治堆放初期雨水溅蚀和扬尘。 ⑤合理安排工期：长安区/灌区水源连通工程4km新建引水管线施工区内农田比例较大，建议尽量在秋收以后或冬季进行施工，以减少农业生产损失。 ⑥施工营地严禁设在林地内，尽量减少对作业区的土壤和植被的破坏，进而减少对动物栖息地的破坏。 C 恢复和补偿措施 ①工程完工后，通过采取适宜的水土保持植物措施（如，种植杨树、泡桐、构树、紫穗槐及农田经济作物、经济林等等），尽快恢复施工迹地，加快陆生生态恢复，以补偿植被损失； ②切实落实补偿补助费。对于本项目的建设造成了树木、农作物的损失，应按照本市相关标准，补偿因占用耕地而造成的损失，包括零星树木补偿、临时用地补偿、青苗补偿。其中，引水管线不占用天然次生林，占用的园林低较多，需做好园林的补偿工作。 ③及时复耕，对于占用了的农业用地，在施工中应保存表层的土壤，分层堆放，用于新开垦耕地，劣质地或者其他耕地的土壤改良。对于临时占用的农业土地，施工结束后，要采取土壤恢复措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力。 ④对于适度开发区新建引水管线区域树径较大的树木（大于30cm）严禁砍伐，采取异地移栽暂养的方式，待施工结束后原位恢复。 ⑤对于料场、顶管作业沟等存在硬化的区域，应拆除硬化地面，并对拆除建筑和设施产生的建筑垃圾及时进行清运，按照原有土地功能进行松土，并在土壤中添加秸秆，增加肥力，灌区连通工程料场和顶管作业沟用地恢复原有农业植被，其他两个料场拆除建筑和清运后，作为绿化公园利用，严禁弃置或作为其他用途利用。 D 管理措施 ①加强对施工人员及施工活动的管理，严格按照施工红线进行施工。施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 ②评价范围内未发现有国家重点野生保护植物，但在征地前应联系当地林业部门对上述地区征地范围进行调查，同时加强对施工人员发现、识别重点保护植物的宣传教育工作，施工过程中若发现保护植物应上报上级主管部门，对其进行移栽保护。 ③工程施工期应进行生态影响的监测或调查； ④ 在施工期内，应当加强对永久占用林地的保护，制止破坏林地、林木的行为、清除可能的火灾隐患，做好病虫害预防工作；采取标语、广播、电视、讲座等形式，广泛开展生态公益林区划分布、管护要求、环境道德、生态意识、生态保护知识及森林效能等方面的宣传教育。 ⑤提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是重点保护野生动物，严禁施工人员和当地居民捕杀野生动物。 （2）水生生态保护措施 1）避免措施 在引水管线大峪河周围的工程建设中产生的弃料，严禁乱丢乱弃，要堆积到制定渣场，暂存时设置蓬盖和围栏，防止雨水冲刷进入水体造成污染。 2）管理措施 施工期间，在各主要施工区临近水域的位置设置生态保护警示牌。施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识，使其在施工中能够自觉保护生态环境。 为了加强区域内的鱼类资源繁殖的保护，应由安排专职人员在施工期对评价区环境进行监理，严禁在进行鱼类垂钓及捕捞活动，定期检测区域水域状况、鱼类资源的自然变动等，以便有效地进行管理。 鉴于部分工程内容位于秦岭生态保护范围，要严格执行枯水期禁止施工，产卵期（6月）禁止施工，以便把施工期影响降到最低。 6、皂河综合治理目标可达性分析 西安市人民政府办公厅于2019年3月5日印发了《皂河三年专项整治计划实施方案（2018-2020）年》（下称“实施方案”）的重要文件，在对皂河现状及存在的问题进行梳理后，实施方案提出了2018年年底全流域消除黑臭；2019年年底入渭口主要指标达到Ⅴ类；2020年年底全流域主要指标达到Ⅴ类，河道生态功能基本恢复；远期河道生态功能全面提升，群众满意，成效可靠的具体实施目标。 目前，长安区政府已开展皂河长安城区段截污纳管工程，总长7.086km，全面进行市政排水口雨污分流，并对沿线单位企业、小餐馆等污水直排口进行管网改造，纳入市政污水排放管道，严禁直排皂河，该工程预计2019年9月全线完工。截污纳管工程完工后，将从源头对流入皂河污染物进行截留。 本工程涉及皂河长安区段8.9km，调查时段为非雨季枯水期，上游河段干枯无水，中下游河段为盖板和暗涵，因此未能进行皂河长安区段水质监测。本报告于2019年6月对皂河西部大道断面、皂河雁塔区断面、皂河未央区断面和皂河入渭河口进行地表水质量环境监测，监测结果表明，皂河西部大道水质较皂河中下游监测断面水质较好，各断面水质目前达不到Ⅴ类水质标准，全河段总氮明显超标。西部大道断面、皂河雁塔区断面、皂河未央区断面和皂河入渭河口总氮超标倍数分别为3、5、4.5、4.5。 据了解，皂河雁塔区段和未央区段已同步实施皂河的内源清理、截污纳管、雨污分流工程和皂河综合整治工程，现工程尚未竣工，预计皂河全线截污纳管和雨污分流工程完工时间为2020年底。因此，截止调查时2019年6月皂河沿线仍有未接入市政污水管网的生活污水排入，尤其下雨后，未改造完成的雨污混流对河流水质造成污染。 皂河综合治理工程按照“截污纳管、源头治理、景观提升”的治理思路，在截污纳管、雨污分流工程实施的基础上，解决皂河水质、缺水、排洪等问题，皂河全线不达到治污要求不通水。本工程严格按照先治污后通过的原则实施，2020年底在皂河全线完成截污纳管、雨污分流工程后，皂河长安区段才通水。 本报告还对引水水源水质进行监测，监测断面有小峪东沟水库、大峪水库、潏河取水口，大峪水库、小峪东沟水库均总磷超标，大峪粪大肠杆菌超标，分析为水库上游农户在河道浅滩清洗衣物和部分生活污水排放导致，但超标倍数较小，在下游河道可通过水体自净消纳。其他指标在所有监测断面能够满足Ⅲ类水体水质标准。 皂河长安区段第九污水处理厂以上河段基本全年无水，因此，在截污纳管工程全线完工后，通过水源连通工程将水质基本满足Ⅲ类水体的小峪水库、大峪水库水体引入皂河，在污染物全部截留后，再辅助水生植物、跌水坎等措施，皂河长安区段水质可以达到Ⅴ类水质标准。 另外，皂河雁塔区段和未央区段同步实施皂河的内源清理、截污纳管工程和皂河综合整治工程，并在各区设置控制监测断面。因此全段整治完成后皂河长安区段水进入中下游后，仍能保证水质不恶化，最终保证入渭河水质目标达到要求。 十、环境管理与监测 1、环境管理 本工程应在管理机构中成立环境保护办公室，负责日常环保管理工作，本机构由业主单位负责组建。根据工程环境管理任务，环境保护办公室由1名主任具体负责，配备1名～2名工作人员具体负责以下工作： （1）负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审； （2）制定建设期环境保护实施计划和管理办法； （3）制定年度环保工作计划； （4）年度环境保护工作经费的审核和安排； （5）监督检查各承包商环保措施的执行情况； （6）负责组织实施应由业主负责的环保措施和监测工作； （7）同地方环保、国土、林业、农业等其他有关行业主管部门进行协调； （8）处理施工过程中发生的环境问题，并及时向上级主管部门汇报； （9）填写月、季、年环境工作报表，编写年度环境保护工作报告； （10）组织开展环境保护宣传、教育和培训工作。 2、环境监理 环境监理是环境管理的重要组成部分，本项目施工建议施行“工程环境监理制度”。因此，工程建设需要依据陕西省建设项目环境监理相关要求，涉及环境敏感区的建设项目需要开展环境监理，因此小峪东沟新建引水管线工程需配备环境监理，委托环境监理机构配备专业环境监理人员，对施工期各项环保措施落实情况进行监督、检查、考核。 3、环境监测 本项目环境监测计划分施工期和运行期，要求委托有资质的专业单位进行测计划如下表42所示。 表42 环境监测计划一览表 监测 内容 监测项目 监测点位 监测时间和频次 施工期 声环境 等效连续A声级 各施工区场界、韦曲街道中心卫生院、延安大学创新学院 施工期每季度监测1期，每期监测1天，昼夜共监测2次 环境空气 TSP 各施工区场界、韦曲街道中心卫生院、延安大学创新学院 施工期每年冬季和夏季监测1期 生产废水 pH、SS 机械冲洗废水处理系统末端 施工期间每季度监测1期，每期监测2天 运行期 河道水质 pH、SS、DO、高锰酸盐指数、BOD5、COD、NH3-N、总氮、总磷、氨氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、石油类、粪大肠菌群 皂河源头断面、皂河西部大道断面、皂河入渭河口 监测两年，每年冬夏各监测1期 生态流量监测 流量 大峪水库坝下、小峪水库坝下 实时监测 十一、环保投资 本工程环境保护投资为444.68万元，其中环境保护措施投资331.88万，各工程环保投资详见表43，环保设施分布情况见附图13。 表43 环保投资估算表 序号 项目 单位 数量 单价 投资 （元） （万元） 第一部分：环境保护措施 331.88 一 水环境保护工程 58 1.1 生产废水处理（沉淀池） 个 4 20000 8 二 大气环境保护工程 98.84 2.1 洒水降尘运行费 年 2 100000 20 2.2 洒水车 辆 2 250000 50 2.3 防雾霾口罩 个 2000 5 1 2.4 洒水车人工费 人 2 120000 24 2.3 道路扬尘警示牌 个 48 800 3.84 三 声环境保护工程 7.2 3.1 限速禁鸣牌 个 48 1500 7.2 四 生态环境保护工程 12.4 4.1 生物保护措施宣传教育 年 2 50000 10 4.2 警示牌、宣传牌 个 48 500 2.4 4.3 料场、顶管作业坑拆除 / / / 30 4.4 农业用地植被恢复（青苗补偿） 亩 266.01 / 50 4.5 林地恢复 亩 43.92 / 计入二期绿化投资 五 生活垃圾处理 91.44 5.1 施工期场地沉淀池 项 1 100000 10 5.2 垃圾桶 个 48 300 1.44 5.3 生活垃圾清运人工费 人.年 10 50000 50 六 环境监测 64 7.1 施工期环境监测 64 7.1.1 水环境监测 期 2 100000 20 7.1.2 大气环境监测 期 2 120000 24 7.1.3 噪声监测 期 2 100000 20 第二部分：独立费用 99.85 一 项目建设管理费 按第一部分总和的8% 26.55 二 环境工程建设监理费 按第一部分总和的2.5% 8.30 三 项目技术经济审查费 2.00 四 咨询服务费 43.00 五 勘测设计费 20.00 六 生态补偿 耕地征用费用和改为绿化费用等 作为独立费用另行计算 七 绿化工程 河道以及景观绿化、林地恢复 纳入二期投资 第三部分：基本预备费 按第一部分与第二部分总和的3% 12.95 总投资 444.68 备注：本工程为河道整治工程，河道清淤底泥处置费、生态流量泄放措施费、施工期生态恢复措施费用计入主体工程，故环保工程不再重复计入 十二、环境保护竣工验收 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，对项目进行环境保护验收。对于施工期内容无法验收内容，评价要求其纳入环境监理，并在监理报告中重点说明，本项目环境保护设施竣工验收清单见表44。 表44 环境保护竣工验收清单 类别 污染源 环保措施 验收内容 验收标准 废气 施工扬尘 洒水降尘、设置围栏、运输车辆加盖篷布、粉料堆覆盖；顶管作业弃土堆放点覆盖防风抑尘网 洒水车、洒水频次及效果、围栏及运输车辆遮盖情况，粉料堆覆盖；顶管作业弃土堆放点覆盖防风抑尘网 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求 机械尾气 合格机械 机械尾气达标 / 废水 施工废水 沉淀池 废水处理设施建成情况、运行及处理效果 污水不外排 生活污水 旱厕或纳入市政污水管网 噪声 施工噪声 禁止夜间施工、低噪声设备和工艺，敏感点集中分布路段设置加高围挡 噪声管理措施实施情况，噪声达标情况 各敏感点满足相应区域环境功能要求 生态 引水后减水 大峪河、小峪河、皂河泄放生态流量 下泄的生态流量，分别为0.13m3/s、0.07m3/s、0.24m3/s 下游河道水生生态状态良好 植被恢复 临时占地全部恢复原有功能 农田和园林恢复耕作，林地实现绿化完成 临时占地全部恢复 固废 弃渣 所有工程段弃渣均运至协议确定的建筑垃圾消纳场 弃渣处置情况 符合环保要求 河道清淤底泥 回填 作为上游绿化种植土回填 建筑垃圾 回收利用后其余送至建筑垃圾消纳场 回收利用及最终处置情况 生活垃圾 统一收集，交由环卫部门处理 垃圾收集装置设置情况，垃圾外运情况

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土石方开挖、堆土场 | 扬尘 | 喷洒水降尘、设置围栏、运输车辆加盖篷布，堆放较长的弃土加盖防风抑尘网 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求 |
|  |  | 施工车辆尾气 | CO、碳氢化合物、NOx | 加强施工车辆运行管理与维护保养 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池处理后回用 | 污水不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 排入市政污水管网 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 土石方开挖 | 弃土 | 运到陕西王老大垃圾消纳二场处置 | 符合环保要求 |
|  |  | 河道清淤 | 底泥 | 除臭、分拣垃圾后作为皂河上游3.1km护坡用土回填 |  |
|  |  | 建筑工程施工 | 建筑垃圾 | 可以利用的部分如钢筋等建筑废物回收利用，不可回收的部分应及时送至陕西王老大垃圾消纳二场处置处置 | 无害化、资源化、减量化 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工期间噪声采用低噪声机械、施工时间控制，即夜间22点～次日6点禁止施工，对敏感点集中分布路段设置加高围挡减缓噪声影响。 |
| 生态保护措施 对临时施工场地及施工临时道路的场地开挖及时进行土地平整和表土覆盖，并采取植被恢复措施；分别于大峪水库、小峪水库、皂河泄放生态流量，保证河道下游水生生态。在采取上述措施后，项目施工过程以及运营后对周围生态环境以及水生生态环境影响小。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 西安市长安区皂河综合治理工程按照“截污纳管、源头治理、景观提升”的治理思路对皂河长安区段进行综合治理，本报告主要针对皂河一期建设实施工程进行评价，建设内容主要包括水源连通（小峪东沟2号水库至甫江村节制闸新建引水管线4km）及皂河水源补给工程（航天城——皂河源头新建引水管线5.1km），其中部分引水管线涉及秦岭生态保护范围适度开发区；皂河河道整治工程包含上游3.1km生态修复段、中游4.4km暗涵改造段（暗涵改明渠1km，新建分流暗涵1km，清淤4.4km）、下游1.2km取盖美化提升段和0.2km河道修复，项目一期投资约9.32亿元。 2、分析判定 本项目为河道治理项目，为《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类项目；项目立项建议书和可行性研究报告均通过了西安市长安区发展和改革委员会批准，项目建设符合国家和地方产业政策。 本项目符合西安市人民政府《皂河三年专项整治计划实施方案（2018年～2020年）》，遵循《西安市秦岭生态保护条例（2017年修订稿）》、《陕西省秦岭生态保护条例（2019修订稿）》、《陕西省人民政府关于印发秦岭生态环境保护行动方案的通知》，符合《陕西省生态环境厅关于加强部分涉水生态类项目环境影响评价管理工作的通知》中对河湖整治类工程、引调水类工程的相关要求。 3、环境质量状况 根据陕西省省态环境厅发布《2019年12月及1-12月全省环境空气质量状况》统计数据，2019年西安环境空气质量中基本污染物中的PM2.5、PM10、NO2的年平均浓度和O3的最大8小时平均浓度第90百分位数均超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求；其余基本污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求，因此判定项目所在区域为非达标区。 对沿线敏感目标进行声环境监测，与《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准对比，南寨东村、黄土坡村、栲栳村及新村位于居住区，符合2类声功能区标准要求；韦曲街道中心卫生院、延安大学东侧宿舍楼及圣合家园二期西侧住宅楼位于城市交通干线一侧35m内，符合4a类声环境功能区标准要求，项目所在区域声环境质量状况良好。 项目对涉及水体进行地表水环境质量监测，监测结果显示，大峪水库各监测指标与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准对比，除总磷和大肠菌群超标外，其余监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求；小峪东沟水库、潏河小江村段监测指标与《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准对比，潏河小江村段各监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；小峪东沟水库总磷超标，其他指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求；取水水源水质现状均高于本工程治理河段的水功能区水质目标，能够满足工程补给水源要求。皂河西部大道至入渭河口各断面水质目前达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，个别断面BOD5和大肠菌群超标，全河段总氮均明显超标。。 根据现场调查和卫片解译，生态评价范围内土地使用功能主要为耕地、建设用地和园地，根据土地利用现状的分析，结合动植物分布和生态环境的调查，对重点评价区的生态环境进行生态系统划分，主要为农业生态系统、其次为城镇/村落生态系统、森林生态系统和湿地生态系统。 4、环境影响 （1）大气环境 施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，以及施工作业、土方开挖产生的扬尘。由于工程施工时间不长，施工高峰较短，预计施工过程中对大气环境的影响不会太大。 （2）水环境 施工期对水环境的影响包括两方面：一是施工期的生产废水；二是施工人员的生活污水。通过采取相应的环保措施后，回用或排入市政污水管网，对水环境影响较小。工程运行期，皂河水质改善、水深提高，不会影响河道整体的流动性，对河道水文情势影响较小。 本工程运行期，均在保证小峪水库及大峪供水系统原供水任务前提下，对皂河源头进行补水，保证大峪水库、小峪水库生态流量泄放要求后，引水工程对小峪坝下、大峪坝下水文情势影响有限。 （3）固体废弃物 施工期的固体废弃物主要为生活垃圾、隔油池浮油和河道清淤底泥。施工期间施工人员的生活垃圾集中收集到施工现场设置的垃圾箱内，集中运至垃圾处理厂集中处理；施工弃渣运至建筑垃圾消纳场，河道清淤底泥除臭和分拣垃圾后作为皂河上游3.1km生态种植用土。 （4）噪声施工过程采用的挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声和振动。本项目施工作业面与邻近的住宅楼、教学楼、医院等敏感目标的距离较近，大部分敏感目标在施工机械的噪声超标范围内，施工噪声将会对周边敏感目标产生一定的影响。但施工噪声多为偶发性，且呈阶段性特点，对同一敏感目标的影响时间持续不长，施工结束后影响即消失。 （5）生态环境 本项目建设对生态环境的影响主要表现在施工期，在施工作业过程、工程临时占地将对土地利用、植被、水土流失等产生的影响。河道治理工程河床的开挖及扰动，对河道内的水生生态环境造成一定的扰动。在河道内进行土石方开挖、回填活动，一定程度加大水土流失风险。但施工时间段，施工结束后立即恢复，影响较小。运行期对生态环境的主要影响是引水后因水库及河道下游水文情势改变对水生生态的影响，在生态流量泄放前提下，影响有限。 项目施工和运行后，生物量存在一定的损失，但随着项目二期绿化和景观工程的实施，生物量会逐步恢复，区域生物量变化不大。 对秦岭生态保护范围的影响 皂河综合整治工程引水水源大峪水库、小峪水库位于西安市秦岭生态保护范围的限制开发区，小峪东沟2号新建引水管线位于适度开发区。本工程大峪水库及小峪水库可取水量综合考虑了生态流量和大峪水库、小峪水库的现有供水任务，引水只是利用了部分月大峪水库和小峪水库的弃水量，引水量符合水资源管理三条红线指标。对大峪水库、小峪水库及坝下河段影响有限，泄放量能够满足水生生态需求。 新建引水管线施工过程可能对适度开发区内的陆生植被和农田生态系统带来扰动，但施工范围小，施工期较短，施工结束后恢复原状。新建引水管线不会对适度开发区的陆生生态结构和功能完整性产生影响。 5、主要环境保护措施： （1）大峪水库、小峪水库、潏河、皂河需严格进行生态流量泄放。 （2）生产废水采用隔油沉淀池处理，出水洒水降尘或再次冲洗车辆。 （3）运行期配合当地地方政府加强河道周边管理，防止周边污染物入河。 （4）通过实施湿法作业、密封运输、洒水降尘、安装尾气净化设备、加强施工管理等措施保护环境空气质量。 （5）通过选用低噪施工机械和运输工具从源头上对噪声加以控制。秦岭保护范围内，应当严格限制施工时间，禁止夜间施工，在各敏感点附近场界周围均设置加高围挡等措施减缓对敏感目标的影响。 （6）对生活垃圾及建筑垃圾进行分类收集，在回收利用的基础上对无利用价值的部分由环卫部门清运处理、各工程段弃渣运送至指定的筑垃圾消纳场处理；对于隔油沉淀池产生的废油，统一收集后交由有资质的单位统一处置；河道清淤底泥除臭、垃圾分拣后用于皂河上游整治河段堤岸生态护坡用土回填。 （8）施工过程对堆积于临时土场的表土与深层土采取分层堆放，施工完成对临时施工场地及施工临时道路等进行土地平整和表土覆盖，并采取植被恢复措施。 （9）涉及秦岭保护区的工程部分，施工期配备环境监理。对于适度开发区新建引水管线部分树径较大的树木严禁砍伐，采取异地移栽暂养的方式，待施工结束后原位恢复。 6、总结论 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策，符合相关规划。本工程属于生态治理类项目，具有显著的生态环境效益、社会效益、经济效益。工程范围小，施工期短，对西安秦岭段生态环境的结构和功能完整性没有影响，对长安区生态环境的发展有积极的促进作用，将会促进区域生态环境的良性发展。建设单位只要严格执行环保法规，按本报告中所述的各项污染的防治措施和生态保护措施后，项目运营期所产生的各类环境影响均可得到有效控制，因此本评价认为：项目建成完成后，将有效改善皂河现状水质较差的问题，对提升皂河沿岸的水环境治理，提高本地区地表水环境质量现状，维持环境空气质量和声环境质量，从满足环境质量目标出发，项目建设可行。 二、要求和建议 1、要求 （1）严格进行生态流量泄放； （2）禁止土方随意堆放； （3）运输土方车辆采取一定的遮盖措施； （4）禁止废（污）水直接入河； （5）工程完工后立即进行场地植被恢复； （6）禁止在征地红线范围以外占用土地； （7）水源连通工程部分引水管线位于秦岭生态保护区，要严格遵守《西安市秦岭生态环境保护条例》及相关法律法规的各项规定，依法依规办理相关手续后方可实施建设。 （8）在皂河全线截污纳管、雨污分流工程实施结束后，再对皂河实施补水。 （9）潏河水资源相对紧缺，应尽快实施第九污水处理厂水质提升改造，尽快增加再生水补水量，争取三年后再生水用了占到项目总用水量50%以上。 （10）在液压坝工程、水源地工程、第九污水处理厂中水回用管线工程以及部分景观工程等二期建设内容实施前，应单独办理环评手续。 2、建议 （1）建设单位在工程建设期要切实落实环境保护管理机构职能，保证机构的政策运转，加强对区域生态环境的保护管理，杜绝破坏生态环境事件的发生； （2）工程建设中应严格遵循“三同时”制度，及时落实环保投资，确保各项环保措施的实施； （3）建议建设项目建设单位尽快委托相关单位开展工程建设期的环境监测和环境监理工作； （4）建设单位在对项目施工单位招标与合同签订时，应将有关环保条款纳入招标内容与合同书，按本环评提出的有关环保措施明确列入，要求施工单位切实执行。

建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型□ 水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□； 重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□； 涉水的风景名胜区□；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□ 间接排放□ 其他□ | 水温□ 径流( 水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；pH值□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量(；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□ 二级□ 三级A□ 三级B□ | 一级□ 二级□ 三级( |
| 现状 调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的 污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测(；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 生态环境保护主管部门□； 补充监测(；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用现状 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | 水行政主管部门(； 补充监测□；其他□ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、挥发酚） | 监测断面或点位个数（7）个 |
| 现状 评价 | 评价范围 | 河流：长度（77.1）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类□；Ⅳ类(；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 ；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季(；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标(对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区□ 不达标区( |
| 影响 预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响 评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目(；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核查 | 污染物名称 | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量 t/a | 排放浓度 mg/L |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治 措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 ( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□ | 手动□；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | 厂址下游汇入口 |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受( 不可以接受□ |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |