市环莲批复〔2020〕7号

西安市生态环境局莲湖分局

关于陕西卡朋特汽车维修服务有限公司维修厂项目环境影响报告表的批复

陕西卡朋特汽车维修服务有限公司：

你单位报来的《陕西卡朋特汽车维修服务有限公司维修厂项目环境影响报告表》收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范。分局对该《报告表》进行认真审查后，批复如下：

- 项目概况

项目位于西安市莲湖区丰禾路，项目北侧为停车场，南侧为停车场，西邻桃园路立交桥，东临丰禾村。本项目主要用于汽车的维修保养、钣金喷漆等作业。项目目前厂房已建设完成，备案号为：202061010400000117。项目总占地面积1600m2，厂房占地面积670m2，用地性质为商业用地。主要建设内容有维修车间、喷漆房、仓库、办公区、员工餐厅、员工宿舍等。本项目总投资50万元，其中环保投资17万元，占总投资的34%。项目夏季制冷冬季采暖均采用分体式空调供给。

二、经审查，该项目在按照《环境影响报告表》中所提出的污染防治措施、建议和分局批复要求，在确实做到环保“三同时”，确保污染处理设施正常运转、各类污染物均达标排放的前提下，从环保角度分析，同意《环境影响报告表》中所列出的环保措施，要求项目单位严格按照报告表中提出的污染防治措施和治理方案要求建设污染处理设施，以确保所有污染物排放达标。项目应经过相关部门批准后方可进行建设。项目在建设过程中，必须落实国家法律、法规要求。

三、项目应重点做好以下工作：

（一）项目排放的废水主要为生活污水、餐饮废水、洗车废水、维修车间地面及设备冲洗废水等，总排水量为302t/a。本项目产生的废水经隔油沉淀池+化粪池处理，须达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准及GB26877-2011《汽车维修业水污染物及排放标准》中相关要求后，排入西安市第一污水处理厂处理，做到达标排放。

（二）本项目排放的主要废气主要为喷漆房有机废气、打磨粉尘、焊接烟尘。喷漆房为全封闭式，喷漆废气经过“漆雾过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附”处理装置处理后经15m烟道高空排放。各污染物浓度必须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准后，做到达标排放。

项目新增食堂经油烟净化系统处理后排放，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）标准的要求。

（三）项目经营、维修等过程中产生的危险废物，按照国家规定做好贮存、转移、处置等工作。危险废物应交由有资质的单位进行安全规范处置；生活垃圾交环卫部门定期清运。

（四）项目应选用低噪设备，采取安装消声器、隔声、减震等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准限值要求。

（五）项目应制定科学有效的环境风险应急预案，按规定备案并定期进行演练。

四、根据报告表测算数据，该项目建成投入使用后，新增污染物排放核算总量控制指标为：

COD：0.09t/a、NH3-N：0.012t/a、VOCs：0.0025t/a。

五、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法<试行>》的要求，由我局组织开展对该项目的事中事后监督管理。项目竣工后及时进行环保验收，并按规范办理排污许可证手续。

西安市生态环境局莲湖分局

2020年6月24日

抄送：陕西企科环境技术有限公司。

西安市生态环境局莲湖分局办公室         2020年6月24日印发