市环莲批复〔2020〕6号

西安市生态环境局莲湖分局

关于西电集团医院门诊及住院综合楼改建项目环境影响报告书的批复

西电集团医院：

你单位报来的《西电集团医院门诊及住院综合楼改建项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合2020年5月28日西安市环境保护科学研究院主持召开的《报告书》专家评估会，及会后形成的评估意见（市评估函[2020]106号）。分局对该《报告书》进行认真审查后，批复如下：

- 项目概况

项目位于西安市丰登路97号西电医院内，项目通过拆除现有1栋2层4594.34 m2的门诊二部建筑、医院大门以北部分建筑720 m2和眼科彩钢房住院部330m2，新建一栋门诊住院综合楼；其中，地上部分裙楼5层，主楼22层，地下2层；占地面积为7.52亩，总建筑面积66506.04m2，其中地上总建筑面积为50905.78 m2，地下总建筑面积为15600.04 m2。主要建设医疗用房（包括急诊部、门诊部、医技科室、住院部、单列项目）、教学用房及地下车库及设备用房。

项目建成后，将医院现有住院部内床位进行更新、调整及搬迁至本项目后，该门诊及住院综合楼共设置900张编制床位，原有住院部在后期规划将拆除。较现状相比，全院共增加100张床位。新增年门急诊量32万人，即新增门急诊量为877人/d，新增100张床位。

项目总投资49479.7万元，其中环保投资95.5万元，占总投资的0.19%。

二、经审查，该项目在按照《环境影响报告书》中所提出的污染防治措施、建议和分局批复要求，在确实做到环保“三同时”，确保污染处理设施正常运转、各类污染物均达标排放的前提下，从环保角度分析，同意《环境影响报告书》中所列出的环保措施，要求项目单位严格按照报告表中提出的污染防治措施和治理方案要求建设污染处理设施，以确保所有污染物排放达标。项目应经过相关部门批准后方可进行建设。项目在建设过程中，必须落实国家法律、法规要求。

三、项目应重点做好以下工作：

1、施工期

（一）项目在施工过程中应积极采取扬尘治理、严格落实建设项目六个100%措施，施工扬尘浓度满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求后达标排放。

（二）项目施工废水经沉砂池处理后回用，生活污水排入医院现有污水处理设施进行处理后经市政污管网进入西安市第一污水处理厂。

（三）项目施工应合理布局施工场地、安排施工方式、控制环境噪声污染，避免在同一地点同时安排大量机械设备，严格控制施工时间，减轻对周围环境的影响。施工厂界噪声确保满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12323-2011）后，做到达标排放。

（四）施工期固体废弃物包括：施工弃土、建筑废料和施工人员生活垃圾等。以上垃圾均按照当地环卫及城建部门要求处置。

2、运营期

（一）项目运营期产生废气主要为地下车库汽车尾气、食堂餐饮油烟、污水处理站恶臭。

项目不设地面停车场，建设一个两层的地下停车场。地下车库换气次数每小时不得少于5次，地下车库的排风口应设于下风向，排气口离室外地坪高度应不低于2.5m，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口应做消声处理。

项目新增食堂依托现有油烟净化系统处理后排放，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18720-2001）标准的要求。

项目产生废水依托医院现有污水处理站，污水处理站调节池、水解酸化池、接触氧化池、污泥池均为密闭厢式结构，废气通过排气管道经活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。恶臭气体有组织排放须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放标准值。

（二）项目新增废水主要为门诊和住院生活污水、食堂餐饮废水、检验清洗废水。新增处理量36.57m3/d,依托现有污水处理站（采用“水解酸化+生物接触氧化+二氧化氯消毒”处理工艺）处理后经市政污水管网进入西安市第一污水处理厂处理。项目所排污水必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准。

项目对污水处理站、医废暂存间须采取防渗措施，避免污染地下水。

（三）项目运营期噪声主要为设备运行噪声。项目须采取基础减振、隔声等措施，确保医院东侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准、医院南侧和西侧厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的4a类区标准、敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求后，达标排放。

（四）项目产生的固体废物主要包括医疗废弃物、污水处理污泥、废油脂、生活垃圾和废离子交换树脂、废膜、废活性炭。其中生活垃圾由环卫部门统一清运处置，医院废油脂同餐饮垃圾一同交由有资质的单位回收处置。医疗废弃物暂存于医疗废物暂存间，由有资质单位进行清运及处置。污水站污泥交由有资质单位定期清掏及处置，污水站活性炭待废弃后交由有资质单位处置。

（五）项目应制定科学有效的环境风险应急预案，按规定备案并定期进行演练。

四、根据报告书测算数据，该项目建成投入使用后，新增污染物排放核算总量控制指标为：

COD排放量≤0.95吨/年、NH3-N≤0.03吨/年。

五、项目必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。

按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法<试行>》的要求，由我局组织开展对该项目的事中事后监督管理。项目竣工后及时进行环保验收，并按规范办理变更排污许可证手续。

西安市生态环境局莲湖分局

2020年6月22日

抄送：陕西企科环境技术有限公司。

西安市生态环境局莲湖分局办公室         2020年6月22日印发