瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目竣工环境保护

验收调查报告表

（固废）

建设单位：瓜子汽车服务（西安）有限公司

编制单位：陕西正泽检测科技有限公司

二零二零年六月

建设单位法人代表：樊世芳

编制单位法人代表：杜海学

项 目 负 责 人：贾学员

报 告 编 写 人：丁力力

建设单位：瓜子汽车服务(西安)有限公司 编制单位：陕西正泽检测科技有限公司

（盖章）                             （盖章）

电话：17791969240            电话：（029）83531389

传真：/                      传真：（029）83531389

邮编：710000                 邮编：710000

地址：西安市长安区韦曲北街京科花园1号楼    地址：西安市灞桥区纺织产业园纺园三路

表一

| 建设项目名称 | 瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 瓜子汽车服务（西安）有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号（陕西三麟贸易有限公司内） |
| 主要产品名称 | 车辆维修保养服务 |
| 设计生产能力 | 瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年 |
| 实际生产能力 | 瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年 |
| 建设项目环评时间 | 2019年7月 | 开工建设时间 | 2019年1月 |
| 调试时间 | 2019年6月 | 验收现场监测时间 | 2020年1月14~15日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市环境保护局灞桥分局 | 环评报告表 编制单位 | 陕西海蓝环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 广州市广力机电设备工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 广州市广力机电设备工程有限公司 |
| 投资总概算 | 100 | 环保投资总概算 | 42.9 | 比例 | 42.9% |
| 实际总概算 | 100 | 实际环保投资 | 42.9 | 比例 | 42.9% |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）； 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知（环办环评函[2017]1235号）； 关于印发《建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环发[2015]113号）； 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； 《陕西省环境保护厅建设项目环境管理规程》（陕环发〔2010〕38号）； 《环境监测技术规范》及有关监测方法； 《瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表（报批版）》陕西海蓝环保科技有限公司，2019年7月； 《西安市环境保护局灞桥分局关于瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表的批复》（灞环审[2019]22号）； 瓜子汽车服务（西安）有限公司提供的与本项目建设有关的其它技术资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本次对该项目环境污染防治设施进行验收，根据《瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表》及《西安市环境保护局灞桥分局关于瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表的批复》，该工程验收执行标准如下： 1、固废 危险废物临时贮存：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求；一般固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置及平面布置 本项目位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号陕西三麟贸易有限公司内，地理坐标为E109°05′34.10"″、N34°20′08.91"。项目租用已建成厂房，总建筑3150m2。项目地南侧紧邻圣象地板公司厂房，北侧10m为崇兴钢铁公司厂房，西侧70m为金鼎无缝管公司厂房，项目西南540m为新兴村，北侧310m为歇驾寺村，东侧300m为陕西建工第六建设集团公司钢结构公司。项目地理位置见附图1。项目四邻情况见附图2。 本项目依照工艺流程要求，洗美区位于厂区西侧，龙门区位于厂区西北侧，钣金区位于厂区中部，抛光区位于厂区东北侧，打磨区位于厂区南侧及东侧，喷漆区位于厂区南侧及东侧。项目平面布置图见附图3。 2、建设内容 本项目为瓜子旗下的专业养车服务平台，主要为用户解决汽车保养、更换轮胎、洗车美容、更换机油机滤、刹车片等养车难题，为消费者提供快修快保、深度维修和整备服务。本项目服务瓜子网内部车辆6000台/年、社会车辆2400台/年。通过对照环境影响评价文件及批复阶段建设内容与实际建设情况，项目实际建设内容及变更情况见表2-1。 表2-1 环评及批复建设内容、实际建设内容一致性一览表 环评文件及批复阶段建设内容 实际建设内容情况 工程类别 建设内容 工程内容 主体工程 洗美区 建筑面积约为160m2，位于厂区的西南侧，已布设6台洗车工位。 共布设5台洗车工位 龙门区 建筑面积约为196m2，位于厂区西南侧，已布设7台龙门架。 一致 钣金区 建筑面积约为540m2，位于厂区中部，共设置17个钣金工位，已布设钢车身修复机、钢车身二保焊、大梁校正仪等。 一致 抛光区 建筑面积约为360m2，位于厂区东北侧，已布设吹尘枪。 一致 打磨区 建筑面积约为468m2，位于厂区南侧及东侧，已13个打磨房，每个车间36m2。 一致 喷漆区 建筑面积约为360m2，位于厂区南侧及东侧，已设置4个喷烤漆房，每个车间36m2。 一致 辅助工程 危废暂存间 位于厂房1F东南侧，已设置危废暂存间10m2，用于堆放危废 一致 办公室 2F、建筑面积约为210m2，位于厂区中部，主要包括办公室、会议室等 一致 储运 工程 钣金旧件间 建筑面积约为42m2，位于厂区中部 一致 废件间 建筑面积约为32m2，位于厂区东南部 一致 废料间 建筑面积约为14m2，位于厂区东南部 一致 漆料库 建筑面积约为52m2，位于厂区东南侧 一致 公用工程 供水 接入市政供水管网 一致 供电 接入市政电网 一致 采暖和制冷 办公室采暖和制冷采用分体式空调，喷烤漆房采取电加热 一致 排 水 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政污水管网，生活废水及清洗废水不外排 一致 环保工程 废水处理 职工生活废水 生活污水依托陕西三麟贸易有限公司化粪池处理后清掏外运 一致 清洗废水 清洗废水经三级沉淀处理后排入集水池，再经多介质过滤后回用于厂区洒水抑尘 一致 废气处理 喷烤漆房有机废气 负压收集，喷漆过程产生的漆雾颗粒采用“干式过滤”处理；有机废气经“活性炭吸附+UV光氧催化”装置处理后由15m高的排气筒排出；四个喷烤漆房各设1套处理措施 负压收集，喷漆过程产生的漆雾颗粒采用“干式过滤”处理；有机废气经“活性炭吸附+UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后由15m高的排气筒排出；四个喷烤漆房各设1套处理措施，共设置4套处理设备 打磨粉尘 共设置2套“中央打磨集尘系统”，处理后设置15m排气筒排放 一致 焊接烟尘 设置移动焊接烟尘净化器，加强车间通风 一致 噪声控制 选用低噪声设备，合理布局，安装减震基座，厂房隔音等降噪措施 一致 固废处置 生活垃圾设置垃圾桶分类收集后由环卫部门定期清运 一致 废零件、废空滤、废焊条分类收集，外售处理 一致 废机滤、废汽滤、废油漆桶、废机油、废活性炭、废过滤棉等危险废物分类收集，暂存在危废暂存间中，交由陕西明瑞资源再生有限公司处理 一致 废含油抹布混入生活垃圾交由环卫部门清运处理 一致 废UV灯管直接交于厂家更换，不在厂区内暂存 一致 废沉淀污泥委托专人清掏外运处置 一致 根据现场踏勘，本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程实际建设情况与环评及审批部门审批决定基本一致，其中洗美区共设置5台洗车工位，废气处理设施增加一级活性炭处理，均不属于重大变更，因此项目未发生重大变化。 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 环评数量 实际数量 备注 1 五合一组合鼓 三协 套 3 3 同环评一致 2 四合一组合鼓 三协 套 2 2 同环评一致 3 四合一组合鼓 三协 套 3 3 同环评一致 4 二合一组合鼓 三协 套 1 1 同环评一致 5 水气一体混合枪 三协 台 5 5 同环评一致 6 洗车机 黑猫 台 3 3 同环评一致 7 解码器 元征 台 1 1 同环评一致 8 刹车油智能交换机 飞鹰 台 1 1 同环评一致 9 大剪 优耐特 台 1 1 同环评一致 10 龙门 优耐特 台 7 7 同环评一致 11 平衡机 优耐特 台 1 1 同环评一致 12 拆胎机 优耐特 台 1 1 同环评一致 13 空气压缩套装 威德曼 套 1 1 同环评一致 14 钢车身修复机 飞鹰 台 1 1 同环评一致 15 钢车身二保焊 飞鹰 台 1 1 同环评一致 16 铝车身修复机 飞鹰 台 3 3 同环评一致 17 铝车身二保焊 卡宝 台 1 1 同环评一致 18 大梁校正仪 优利 台 2 2 同环评一致 19 四轮定位 世达 台 1 1 同环评一致 20 喷漆设备 广力 套 4 4 同环评一致 21 中央打磨集尘系统 迪米尔 套 2 2 同环评一致 22 滤棉+UV+活性炭吸附装置 广力 套 4 4 同环评一致 根据现场踏勘，项目设备实际建设情况与环评及审批部门审批决定建设内容基本一致，项目未发生重大变动。 3、项目变动情况 本项目的实际建设内容与环评报告及批复情况基本一致，其中洗美区原环评及批复中拟设置6台，实际建设过程中共设置5台洗车工位；喷烤漆房有机废气处理设施由“干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化”变动为“干式过滤+活性炭吸附+UV光氧催化+活性炭吸附”处理，治理措施增加一级活性炭，均不属于重大变更。 综上说述，项目实际建设未发生重大变化。

原辅材料消耗及水平衡： 主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-3 主要原辅材料及能源资源消耗一览表 序号 用途 材料名称 单位 设计消耗量 实际消耗量 来源 1 车辆 保养 空气滤芯 个 600 600 外购 2 汽油滤芯 个 120 120 外购 3 机油滤芯 个 1800 1800 外购 4 机油 t 10 10 外购 5 泡沫洗涤剂 t 0.5 0.5 外购 6 车辆 维修 钣金腻子 t 3 3 外购 7 底漆（含稀释剂、固化剂） t 0.69 0.69 外购 8 面漆 t 1.44 1.44 外购 9 清漆（含稀释剂、固化剂） t 2.7 2.7 外购 10 砂纸 张 2000 2000 外购 11 焊条 个 3000 3000 外购 12 有机废气处理 活性炭 t 7.2 7.2 外购 水源及水平衡 本项目用水主要为生活用水以及生产过程中清洗用水。生活用水量为0.7m3/d、210m3/a，由市政供水管网供给，能满足项目需要；清洗用水为1.4m3/d、420m3/a，由市政供水管网供给，能满足项目需要。项目废水主要为生活污水以及汽车清洗废水。其中职工生活污水，产生量为0.56m3/d（168m3/a），依托陕西三麟贸易有限公司化粪池处理后清掏外运肥田；清洗废水产生量为1.26m3/d（378m3/a），清洗废水通过三级沉淀后排入集水池（622m3）经多介质过滤后，回用于厂区洒水抑尘等，不外排用于厂区洒水抑尘。项目水平衡图见图1。

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 项目运营期主要进行车辆维修、保养服务，主要产生的污染因素包括废气、废水、噪声及固体废物。本项目工艺流程及产污环节示意图见图2。 图2 生产工艺流程及产污环节示意图 项目工艺流程简述： 项目主要为瓜子网内部的二手车辆进行维修，以及经营许可范围内的其他社会汽车提供保养维修服务，不对环保检测、安全检测不合格的社会车辆进行修理。 ①保养 汽车保养一般包括主要包含了对发动机系统（引擎）、变速箱系统、空调系统、冷却系统、燃油系统、动力转向系统等的保养范围。 ②维修 汽车的维修一般包括总成、零部件的更换、车架的矫正、四轮定位、钣金修复、车漆修补等。 ③调试 汽车进行维修后由驾驶员进行试车。 ④整形 使用龙门、大剪、钢车身修复机等设备，对汽车车身进行修复。 ⑤打磨：采用干法打磨，使得腻子露出面光滑平整，项目使用人工手持打磨机、砂纸打磨，此工序产生的主要污染物为粉尘、噪声。 ⑥喷漆：在密闭喷烤漆房内，利用手动喷枪按照工艺要求将面漆、底漆喷涂在车辆受损部位表面。底漆喷涂完成后进行打磨，打磨后在喷烤漆房内喷涂面漆，再在烤漆房内烘干，烤漆房采用电加热（电加热管）方式，此工序产生的主要污染物为有机废气、颗粒物、废过滤棉及废活性炭、废砂纸。 ⑦车辆清洗：保养维修完成后，根据客户的需求对车辆外观进行清洗，最后交付客户，出厂。清洗工序会产生洗车废水。 本项目产污环节一览表见表2-4。 表2-4 项目产污环节一览表 污染物 污染来源 污染因子 废气 车辆喷漆、烘干 漆雾、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 车身打磨 粉尘 车身焊接 烟尘 废水 生活污水、清洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 噪声 生产设备运行 70~90dB(A) 固体废物 维修、保养 废零件、废空滤、废汽滤、废机滤、废机油、废含油抹布手套 打磨过程 废砂布 焊接过程 废焊条 喷漆过程 废漆料桶 废气处理产物 废过滤棉 废活性炭 废漆渣 废UV灯管 废滤芯 清洗废水沉淀处理 废沉淀污泥 工作人员 生活垃圾

主要污染源、污染物处理和排放： 1、污染物治理/处置措施 （1）固废 本项目所产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤及员工生活垃圾等；危险废物主要废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等。 ①车辆在维修过程中会产生废弃零部件，废零部件产生量为30t/a，出售给有资质的汽车拆解单位回收处理； ②项目焊接过程中会产生废焊条及焊渣，产生量为0.054t/a，厂内定点集中收集后外售处理； ③车辆在保养过程中，废空气滤芯的产生量为1800个/a，集中收集后外售处理，废机滤产生量为1800个/a、废汽滤产生量为120个/a，在危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理。 ④项目在漆料喷涂后会产生废漆料桶，生产过程中废漆料桶产生量约为252个/a，在危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理。 ⑤本项目喷烤漆房，设置有过滤棉对喷漆产生的颗粒物进行处理，废过滤棉产生量约为0.24t/a，在危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理。 ⑥本项目项目配套的“活性炭吸附+UV光解+活性炭吸附”有机废气处理装置中的活性炭在吸附一定量废气后会达到饱和状态，因此，需定期更换活性炭，本项目生产过程废活性炭的产生量为4.378t/a。在危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理 ⑦项目车辆维护及保养过程中需要更换机油，会产生少量的废机油以及含油抹布手套。本项目废机油产生量为8.3t/a。在危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理。含油抹布手套产生量10kg/a，可混入生活垃圾处置。 ⑧本项目在处理有机废气的过程中采用“活性炭吸附+UV光解+活性炭”有机废气净化装置，其中UV光解采用高能高臭氧紫外线灯管来净化有机废气，本项目“UV光解”装置由厂家定期更换灯管，产生的少量废灯管由厂家直接回收处理，不在厂区内贮存。 ⑨废沉淀污泥 本项目对产生的清洗废水设置有三级沉淀池进行处理，清洗废水中主要污染物为SS，则沉淀处理后会产生一些废沉淀污泥，约0.195t/a，定期交于相关单位清掏外运 ⑩本项目生活垃圾产生量为3t/a，属一般固废，在厂内设垃圾箱桶分类收集暂存后由环卫部门清运处理。 本项目固体废物排放及处理情况见表3-4。 表3-4 项目固废排放及处理情况一览表 序号 种类 类别及代码 产生量 处置措施 排放量 1 生活垃圾 / 3t/a 可回收部分外售处理，不可回收部分交由环卫部门处理 0 2 废零件 一般废物 30t/a 0 3 废焊条 0.054t/a 0 4 废空滤 1800个/a 0 5 废含油抹布手套 危险废物（豁免） 10kg/a 混入生活垃圾清运处理 0 6 废沉淀污泥 一般废物 0.195t/a 定期交于相关单位清掏外运 0 7 废机油 危险废物 8.3t/a 危废暂存间暂存后交于陕西明瑞资源再生有限公司处理。 0 8 废漆料桶 危险废物 138个/a 0 9 废过滤棉 危险废物 0.24t/a 0 10 废活性炭 危险废物 4.378t/a 0 11 废机滤 危险废物 1800个/a 0 12 废汽滤 危险废物 120个/a 0 13 废紫外灯管 危险废物 / 交由厂家回收处理 0 2、污染源及处理设施一览表 表3-5 污染源及处理设施对照表 污染类别 污染源名称 产生工序 原环评处理设施 实际处理设施 固废 生活垃圾 生活过程 分类收集后定点堆放，交由环卫部门处理 分类收集后定点堆放，交由环卫部门处理 废含油抹布手套 车辆维修保养 废零件 可回收部分外售处理，不可回收部分交由环卫部门处理 可回收部分外售处理，不可回收部分交由环卫部门处理 废焊条 废空滤 废沉淀污泥 废水处理过程 定期清掏外运 定期清掏外运 废机油 车辆维修保养 设置危废隔离房暂存后交由陕西明瑞资源再生有限公司处理 已设置危废暂存间用于暂存危险废物，并与陕西明瑞资源再生有限公司签订危废处置协议 废漆料桶 废过滤棉 有机废气处理过程 废活性炭 废机滤 车辆维修保养 废汽滤 废紫外灯管 有机废气处理过程 直接由厂家回收处理 直接由厂家回收处理 3、环保设施投资及“三同时”落实情况 项目总投资100万元，环保投资42.9万元，其中固废环保投资为6.3万元，占总投资额的6.3%，环保设施及投资情况见下表3-6。 表3-6 本项目环保设施及投资一览表 类别 污染物 环评中环保设施 预计投资额（万） 实际环保投资 实际投资额（万） 固废 一般固体废物 分类收集处理，可回收部分外售处理，不可回收部分交由环卫部分处理 / 分类收集处理，可回收部分外售处理，不可回收部分交由环卫部分处理 / 废沉淀污泥 委托专人进行清掏处理 0.2 委托专人进行清掏处理 0.2 危险废物 分类收集，存储于危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司回收处置 6.1 分类收集，存储于危废暂存间，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司回收处置 6.1 废紫外灯管 设置垃圾桶分类收集交由环卫部门集中处理 / 设置垃圾桶分类收集交由环卫部门集中处理 / 生活垃圾 分类收集处理，交由环卫部门清运处理 / 分类收集处理，交由环卫部门清运处理 / 合计 6.3 / 6.3

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 建设项目环境影响报告表主要结论 （1）废气 本项目运营期产生的大气污染物主要为喷烤漆过程会产生少量有机废气，主要污染物是漆雾、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；铲除旧漆、腻子打磨及底漆打磨过程会产生打磨粉尘；焊接作业时产生的焊接烟尘以及汽车尾气。 本项目共设置4个喷烤漆房，分别设置1套“干式过滤+活性炭吸附+UV光解”装置进行处理。处理后分别通过1根15m高排气筒以有组织形式排放。根据监测，漆雾排放浓度分别为0.83mg/m3；非甲烷总烃排放浓度分别为1.75mg/m3；苯排放浓度为0.58mg/m3；甲苯排放浓度为0.58mg/m3；二甲苯排放浓度为0.58mg/m3；满足相关排放标准；其余废气通过无组织形式排放，对周围环境影响较小。 本项目在铲除旧漆、腻子打磨及底漆打磨过程的粉尘产生量为0.6t/a。项目分为2个打磨流水作业区，分别设有密闭打磨房，打磨房内设有“中央打磨集尘系统”对打磨粉尘进行处理，处理后通过15m排气筒进行排放，单个排气筒排放量约为0.03t/a，排放浓度为47.17mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的二级标准（120mg/m3）对周围空气环境影响较小。 本项目在汽车修理焊接作业时，会产生一定的焊接烟尘，产生量约为1.08kg/a，本项目在焊接作业区设置1台移动焊接烟尘净化器进行处理，处理效率为80%，处理后以无组织形式排放，则排放量为0.216kg/a，排放量较小。对周围空气环境影响不大。 因此，项目废气不会对周围大气环境产生明显影响。 （2）废水 项目废水主要为员工生活污水和清洗废水，员工生活污水依托陕西三麟贸易有限公司化粪池，项目生活污水排入化粪池处理后，清掏外运处置，不外排。项目洗车过程中所产生的清洗废水通过“三级沉淀+多介质过滤”处理后回用于厂区洒水抑尘。本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声 本项目营运期噪声污染源主要是厂房内组合鼓、龙门、风机、等设备运行产生的 动力噪声和机械噪声。所有主要生产设备源强在65~90dB(A)。经厂房阻隔、选用低噪声设备、采取基础减震等降噪措施后，项目运行后厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间排放标准，夜间不生产。因此，项目噪声对周围环境产生的影响较小。 （4）固废 本项目所产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤、废含油手套及员工生活垃圾等；危险废物主要废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等。 对于一般废物，厂区内设置垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，可回收部分，可外售处理，不可回收部分在垃圾存放处暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清。对于本项目运行过程中产生的废活性炭、废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等危险废物，暂存于的危废暂存间中，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。 综上所述，本项目营运期产生的废水、废气、噪声及固体废物对周围环填影响较小。 （5）环境管理 本项目建成投入使用后，厂区内应设环保管理人员，对厂区内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，定期维护“干式过滤+活性炭吸附+UV光解”、“中央打磨集尘系统”等环保设施，保证环保设施的正常运行，确保污染物达标排放。 （6）总结论：综上所述，评价认为：瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目符合国家和陕西省现行有关产业政策要求，项目规划、选址合理可行；项目在认真落实各项环保治理措施后，项目工程所排的各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小，可实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，本项目在认真落实本评价所提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目建设可行。 表5-1 环评报告表中主要环保措施 内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 落实情况 大气 污染物 生产过程 喷烤漆废气 “干式过滤+活性炭吸附+UV光解”装置、15m高排气筒 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表面涂装有组织排放标准限值、表3企业边界监控浓度限值、《大气污染物合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监测排放浓度限值 “干式过滤+活性炭吸附+UV光解+活性炭吸附”装置、15m高排气筒 打磨粉尘 中央打磨集尘系统+15m高排气筒 中央打磨集尘系统+15m高排气筒 焊接烟尘 移动焊接烟尘净化器 移动焊接烟尘净化器 汽车尾气 厂区通风 厂区通风 水污 染物 生活污水 COD、SS、BOD5、氨氮 依托陕西三麟贸易有限公司化粪池 不外排 依托陕西三麟贸易有限公司化粪池 清洗废水 SS、石油类 “三级沉淀+多介质过滤”处理 “三级沉淀+多介质过滤”处理 固体 废物 生活 生活垃圾 设置垃圾桶分类收集，由环卫部门定期清运 无害化 分类垃圾箱已落实，并交由环卫部门进行处置 生产 废零件 分类收集贮存 资源化、无害化 废物暂存处已落实，并交由物资回收公司处置，无乱堆、乱排现象 废焊条 废空滤 废含油抹布手套 废沉淀污泥 委托专人进行清掏 无害化 委托专人进行清掏 废紫外灯管 交厂家直接处理，不在厂区内贮存 无害化 厂家直接处理，不在厂区内贮存 危险废物 委托有资质单位进行清运处理 无害化 危废暂存间及危废协议已落实 噪声 各种设备 噪声 减振、隔声等环保措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 通过减振、隔声进行降噪，噪声监测结果符合标准 2、审批部门审批决定 瓜子汽车服务（西安）有限公司： 你单位报来的《瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下： 项目概况 本项目位于陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号（陕西三麟贸易有限公司内），总投资为100万元，占地面积为3150平方米，建设汽车维修养护等工位，建成后预计承担瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年。该项目为补办环评，环保灞桥分局环境监察大队已对该项目未批先建等环境违法行为进行了处理。 项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。 在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作： 项目废水主要为员工生活污水和清洗废水，项目生活污水排入化粪 池处理后，清掏外运肥田，不外排。项目洗车过程中所产生的清洗废水通过“三级沉淀+多介质过滤”处理后排入厂区沉淀池，回用于厂区洒水抑尘等，不外排。 （二）项目对喷烤漆房废气进行收集处理，处理达标后高空排放；项目铲除旧漆、腻子打磨及底漆打磨过程位于密闭打磨房内，打磨房设有集气装置，收集后的粉尘通过“中央除尘系统”进行处理，处理达标后高空排放；焊接烟尘通过在焊接作业区设置1台移动焊接烟尘净化器进行处理达标后排放，项目废气经收集处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关排放标准后方可外排环境。 （三）加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响 （四）垃圾分类收集处理，有效处置。一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤、废含油手套及员工生活垃圾等，厂区内设置垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，可回收部分，可外售处理，不可回收部分在垃圾存放处暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清；废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。建立危险废物转移联单制度，做好危险废物转移台账。 （五）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训，做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。 四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：VOCS排放量≤0.246吨/年。你单位需按照《西安市环境保护加强和改善营商环境的性质审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。 五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。 六、项目选址如与规划、土地等不符，须无条件搬迁。 七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，环保灞桥分局环境监察大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。 八、项目按要求建设竣工后，建设单位必须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求进行竣工环境保护验收 西安市环境保护局灞桥分局 2019年7月31日 表 5-2 主要环评批复落实情况表 序号 主要环评批复要求 落实情况 1 项目废水主要为员工生活污水和清洗废水，项目生活污水排入化粪池处理后，清掏外运肥田，不外排。项目洗车过程中所产生的清洗废水通过“三级沉淀+多介质过滤”处理后排入厂区沉淀池，回用于厂区酒水抑尘等，不外排 项目废水主要为员工生活污水和清洗废水，项目生活污水排入化粪池处理后，清掏外运肥田，不外排。项目洗车过程中所产生的清洗废水通过“三级沉淀+多介质过滤”处理后排入厂区沉淀池，回用于厂区酒水抑尘等，不外排 2 项目对喷烤漆房废气进行收集处理，处理达标后高空排放；项目铲除旧漆、腻子打磨及底漆打磨过程位于密闭打磨房内，打磨房设有集气装置，收集后的粉尘通过“中央除尘系统”进行处理，处理达标后高空排放；焊接烟尘通过在焊接作业区设置1台移动焊接烟尘净化器进行处理达标后排放，项目废气经收集处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关排放标准后方可外排环境 项目对喷烤漆房废气进行收集处理，处理达标后高空排放；项目铲除旧漆、腻子打磨及底漆打磨过程位于密闭打磨房内，打磨房设有集气装置，收集后的粉尘通过“中央除尘系统”进行处理，处理达标后高空排放；焊接烟尘通过在焊接作业区设置1台移动焊接烟尘净化器进行处理达标后排放，项目废气经收集处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）相关排放标准后方可外排环境三级标准要求。 3 加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响 项目通过基础減震、加装减振垫、厂房隔声等降噪措施后，经监测厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准值。 4 垃圾分类收集处理，有效处置。一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤、废含油手套及员工生活垃圾等，厂区内设置垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，可回收部分，可外售处理，不可回收部分在垃圾存放处暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清；废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。建立危险废物转移联单制度，做好危险废物转移台账。 项目已布设了分类垃圾桶，一般废物废料集中收集，定期交由物资回收公司处置；不可回收部分定期交由环卫部门进行处置；危废暂存间已配置，危险固废集中收集后存放在危废间内，并和有资质的单位签订了协议；各项固废就能合理处置。

表五

验收监测内容： 1、固（液）体废弃物调查 （1）调查本项目产生的各种固体废弃物的种类； （2）各种固体废弃物的最终处置去向； （3）对各种固体废弃物的堆存、转运是否符合国家有关固体废弃物管理的 相关规定。

表六

验收调查期间生产工况记录： 根据本项目在验收监测期间生产工况证明，项目验收监测期间企业生产负荷见表7-1。监测期间，本项目各项环保设施运行正常。年承担瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年。 表7-1 验收监测期间生产运行情况 日期 产品服务 设计工况 实际工况 运行负荷 2020.01.13 汽车维修保养 7t/d 6t/d 85% 汽车喷漆 17t/d 15t/d 88% 2020.01.14 汽车维修保养 7t/d 6t/d 85% 汽车喷漆 17t/d 15t/d 88% 验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 由表7-1可知，监测期间，瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目正常进行，符合竣工环境保护验收监测要求。

验收调查结果： 一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤、废含油手套及员工生活垃圾等，厂区内设置垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，可回收部分，可外售处理，不可回收部分在垃圾存放处暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB16889-2008）及其修改单标准中相关要求。废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等危险废物，及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。

表七

验收调查结论： 1、结论 瓜子汽车服务（西安）有限公司已基本能够按照相关要求进行了环保设施的建设，严格执行了环境保护“三同时”制度。 1.1生产工况 验收监测期间，瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目，各设备运行稳定，正常生产，符合环保验收要求。 1.2环境保护设施调试效果 （1）固废 本项目所产生的固体废物主要为一般固废和危险废物。一般废物主要为废零件、废焊条、废空滤、废含油手套及员工生活垃圾等；危险废物主要废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等。 对于一般废物，厂区内设置垃圾桶，采用袋装、垃圾桶分类收集，可回收部分，可外售处理，不可回收部分在垃圾存放处暂存，由市政环卫部门定期清运处置，垃圾实行日产日清。对于本项目运行过程中产生的废活性炭、废油漆桶、废活性炭、废机油、废过滤棉、废机滤、废汽滤等危险废物，暂存于的危废暂存间中，定期交由陕西明瑞资源再生有限公司处理。因此，本项目固废经过合理处理、处置之后，对周围环境影响较小。 1.3工程建设对环境的影响 本项目固废采取相应的处理措施后，均可得到合理处置。项目正常营运期间，在严格落实相关污染防治措施的情况下，能够满足相关环保要求，对外环境影响较小。 环保设施基本符合《瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目环境影响报告表》中的设计指标及环评批复中的环保要求。 2、建议 2.1企业应积极解决污染防治中存在的问题，不断提高管理水平，杜绝偷排漏排，确保各项污染物长期稳定达标排放。 2.2加强生产运行管理，健全环保设施的管理规章及人员的培训工作，保证主体生产设备的连续、稳定、高效运转，确保日常环境管理及设备运行水平维持在运行的最佳状态。对设备运行中存在的问题应早发现早解决，防止非正常排放情况的发生。 2.3建议地方环境行政管理部门加强对企业的日常监督管理工作，督促企业按照相关要求做好企业日常环境保护工作。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：瓜子汽车服务（西安）有限公司          填表人（签字）：         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 瓜子汽车服务（西安）有限公司西安瓜子养车服务中心项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道歇驾寺吕段路5号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 126、汽车、摩托车维修场所 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E109°05′34.10"、N34°20′08.91" |
|  | 设计生产能力 | 承担瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年 | 实际生产能力 | 承担瓜子网内部车辆服务6000台/年、社会车辆服务2400台/年 | 环评单位 | 陕西海蓝环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市环境保护局灞桥分局 | 审批文号 | 灞环审[2019]22号 | 环评文件类型 | 环境影响评价报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年8月开工建设 | 竣工日期 | 2019年3月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 广州市广力机电设备工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 广州市广力机电设备工程有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 陕西正泽检测科技有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西华境检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | 正常生产 |
|  | 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资总概算（万元） | 42.9 | 所占比例（%） | 42.9 |
|  | 实际总投资 | 100 | 实际环保投资（万元） | 42.9 | 所占比例（%） | 42.9 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 31.3 | 噪声治理（万元） | 2.1 | 固体废物治理（万元） | 6.3 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | 3.2 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 瓜子汽车服务（西安）有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91610116MA6W3G6K98 | 验收时间 | 2020 年1月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  | 2.1mg/m3 | 120mg/m3 | 0.0185t/a |  | 0.0185t/a |  |  |  | 0.0185t/a |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 苯 |  | 0.0301mg/m3 | 1mg/m3 | 0.00026t/a |  | 0.00026t/a |  |  |  | 0.00026t/a |  |  |
|  |  | 甲苯 |  | 0.102mg/m3 | 5mg/m3 | 0.00089t/a |  | 0.00089t/a |  |  |  | 0.00089t/a |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  | 0.157mg/m3 | 15mg/m3 | 0.00135t/a |  | 0.00135t/a |  |  |  | 0.00135t/a |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.91mg/m3 | 50mg/m3 | 0.07t/a | 0.63/a | 0.07t/a |  |  |  | 0.07t/a |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

清洗用水

三级沉淀

42

420

378

168

210

42

清掏外运

新鲜水

生活用水

化粪池

集水池

多介质过滤

厂区抑尘等

图1   项目用水平衡图    单位：m3/a

表三