西安康氏腾达纸制品有限公司

纸箱生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废部分）

建设单位：      西安康氏腾达纸制品有限公司

编制单位：      西安康氏腾达纸制品有限公司

二〇二〇年七月

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

## 填     表     人：

## 表一

| 建设项目名称 | 纸盒生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安康氏腾达纸制品有限公司 |
| 建设项目性质 | ■新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 陕西省西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街 |
| 主要产品名称 | 水果手提袋、水果手提二合一、水果彩页、水果包装面纸 |
| 设计生产能力 | 400t/年 |
| 实际生产能力 | 360t/年 |
| 项目环评时间 | 2019年11月 | 开工建设时间 | 2020年6月 |
| 调试时间 | 2020年7月 | 验收现场 监测时间 | 2020年07月19日- 07月20日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 环评报告表 编制单位 | 太原核清环境工程设计有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总概算 | 32.5万元 | 比例 | 40.6% |
| 实际总概算 | 80万元 | 环保投资 | 23万元 | 比例 | 28.8% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订版）； （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月17日）； （4）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）； （6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字〔2005〕188号，中国环境监测总站）； （7）《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日起施行； （9）《西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目环境影响报告表》，太原核清环境工程设计有限公司，2019年11月； （10）西安市生态环境局鄠邑分局《关于西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目环境影响报告表的批复》，鄠环批复﹝2020﹞21号，2020年1月8日（见附件2）； （11）西安康氏腾达纸制品有限公司提供的资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本工程竣工环境保护验收执行标准采用报告表及其批复文件中确定的标准进行验收（鄠环批复﹝2020﹞21号），同时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告，2018年第9号)的相关规定，对已修订或新颁布的环境质量标准采用新标准进行校核，具体如下： 固体废物排放标准：固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（修改单）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。 |

# 表二

2.1工程建设内容 2.1.1建设项目由来 西安康氏腾达纸制品有限公司位于西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街，投资80万元租赁户县渭丰银河纸箱厂现有空置厂房建设纸盒生产线建设项目。项目总占地面积7333m2（11亩），主要建设一条纸盒生产线建设项目，配套有办公区、装卸区等，项目建成后可年产纸盒400t/a。2019年11月，企业依法按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，委托太原核清环境工程设计有限公司编制了《西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目环境影响报告表》，并于2020年1月8日取得了西安市生态环境局鄠邑分局出具的环评批复（鄠环批复﹝2020﹞21号）（见附件）。项目总投资80万元，其中环保投资23万元，占总投资28.8%。 2017年7月新修改的《建设项目环境保护管理条例》实施，取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收。2020年7月西安康氏腾达纸制品有限公司结合环境影响报告表、批复及其现场实际情况，编制了验收监测方案，委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2020年07月19日~07月20日对西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目进行了现场验收监测，并编制了监测报告（见附件）。我公司结合该监测报告编制了《西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2.1.2建设项目基本情况 项目名称：纸盒生产线建设项目； 建设单位：西安康氏腾达纸制品有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：陕西省西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街； 项目用地：总占地面积7333m2（11亩）； 项目总投资：80万元； 2.1.3项目地理位置 本项目位于陕西省西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街，项目位置图见下图： 图2-1 项目地理位置图 2.1.4平面布置 本项目生产车间位于厂区中部，车间南侧为办公生活区，北侧为原料区、成品区、库房等，西侧为装卸区以及废纸区，车间各功能区之间以通道相连，确保人流物流通畅，符合消防规范，厂区平面布置见下图： 附图2-2 项目平面布置图 2.1.5建设项目组成 本次验收项目主要内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目环评建设内容与实际建设内容详见表2-1，主要设备设施见表2-2，项目主要产品见表2-3。 表2-1 环评建设内容与实际建设内容对照一览表 类别 项目 组成 环评设计内容 实际建设内容 变动情况 主体 工程 厂房 1F，轻钢结构封闭式厂房，建筑面积4200m2，用于纸盒生产线建设的加工，厂房内布置有3台印刷机、2台全自动覆膜机等设备，在厂房北侧用于存放半成品、成品以及原料 1F，轻钢结构封闭式厂房，建筑面积4200m2，用于纸盒生产线建设的加工，厂房内布置有3台印刷机、2台全自动覆膜机等设备，在厂房北侧用于存放半成品、成品以及原料 未变动 储运工程 装卸区 生产车间西侧紧邻空地，露天装卸原料以及成品，面积为2000m2，用于原料以及成品的装卸 生产车间西侧紧邻空地，露天装卸原料以及成品，面积为2000m2，用于原料以及成品的装卸 未变动 废纸区 位于生产车间北侧厂房，面积为700m2，用于存放剪裁下来的废纸 位于生产车间北侧厂房，面积为700m2，用于存放剪裁下来的废纸 未变动 辅助工程 办公区 1F，轻钢结构，主要位于项目地南侧，建筑面积为400m2设置有办公室、会议室、设计室、发版室、配件室、宿舍、灶房等 1F，轻钢结构，主要位于项目地南侧，建筑面积为400m2设置有办公室、会议室、设计室、发版室、配件室、宿舍、灶房等 未变动 公用工程 给水 项目供水由当地市政供水管网供给 项目供水由当地市政供水管网供给 未变动 排水 食堂废水经一台油水分离器处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，拉运肥田；生产废水经过冲版废水一体化处理设备处理后，循环利用，不外排 食堂废水经一台油水分离器处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，拉运肥田；生产废水经过冲版废水一体化处理设备处理后，循环利用，不外排 未变动 供电 市政供电 市政供电 未变动 供暖、制冷 办公室采用分体式空调 办公室采用分体式空调 未变动 环保工程 废气 印刷废气 印刷机、覆膜机全封闭处理，进出口设置软帘，再通过微负压风机（集气效率为98%）收集后，经过“UV光氧+活性炭净化设备”处理（处理效率80%）达标后，经过15m排气筒排放 印刷机、覆膜机全封闭处理，进出口设置软帘，再通过微负压风机（集气效率为98%）收集后，经过“UV光氧+活性炭净化设备”处理（处理效率80%）达标后，经过15m排气筒排放 未变动 上油废气 覆膜废气 油烟废气 油烟经油烟净化器（1套，去除率75%）处理达标后引至楼顶排放 油烟经油烟净化器（1套，去除率75%）处理达标后引至楼顶排放 未变动 废水 生活污水 食堂废水经一台油水分离器（2m3）处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，拉运肥田 食堂废水经一台油水分离器（2m3）处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，拉运肥田 未变动 冲版废水 经冲版废水一体化处理设备处理后，循环利用，不外排 经冲版废水一体化处理设备处理后，循环利用，不外排 未变动 噪声 基础减震、合理布局、厂房墙体隔声等措施 基础减震、合理布局、厂房墙体隔声等措施 未变动 固体废物 生活垃圾 厂区设垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门进行处理 厂区设垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门进行处理 未变动 废边角料、废胶桶 设临时废物暂存点，定期交由回收单位或由环卫部门处理 设临时废物暂存点，定期交由回收单位或由环卫部门处理 未变动 废显影液、废CTP版、废油墨桶、废上光油桶、废灯管、废活性炭、废抹布、废滤网 在厂房南侧设置一间危废暂存间（5m2），收集后定期交由有资质单位处置 在厂房南侧设置一间危废暂存间（5m2），收集后定期交由有资质单位处置 未变动 工程建成后现状见下图： 集气罩 集气罩 UV光氧装置 活性炭吸附装置 油烟净化器 危废间 图2-3 项目现场照片 主要设备设施见下表： 表2-2 主要设备设施表 序号 设备名称 规格型号 环评数量 实际数量 变更情况及说明 1 海德堡印刷机 CD-102-4 3台 3台 / 2 全自动覆膜机 RFM-106LC 2台 2台 / 3 卷筒分切机 CHM-1400 1台 1台 / 4 平压压痕切线机 KL-1100 3台 3台 / 5 制版机 UCF-4557F 1台 1台 / 6 切纸机 SQ2-130CT 1台 1台 / 7 UV光氧+活性炭净化设备 CY 1台 1台 / 8 空压机 XL30A 2台 2台 / 9 叉车 CPC 2台 2台 / 10 冲版废水一体化处理设备 AM-CBSC101 1台 1台 / 11 风机 / 1台 1台 / 表2-3 验收项目主要产品一览表 产品名称 型号 设计生产能力 实际生产能力 水果手提袋 360×130×280 100t 90t 水果手提二合一 355×255×123 100t 90t 水果彩页 350×280 450×260 210×285 100t 90t 水果包装面纸 495×270 100t 90t 2.2原辅材料消耗及水平衡 项目主要原材料和能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原材料消耗表 序号 原辅材料 设计生产数量 实际生产数量 用途 1 灰底白纸板 200t/a 180t/a 主要原料 2 纸张 210t/a 189t/a 印刷品成像 3 环保型胶印油墨 4t/a 3.6t/a 向纸张上传墨 4 CTP版 2000张/年 1800张/年 显影使用 5 显影液 0.1t/a 0.09t/a 润版使用 6 水斗液 润版液 0.2t/a 0.18t/a 擦洗印刷设备 7 乙醇（医用） 0.5t/a 0.45t/a 8 洗车水 0.5t/a 0.45t/a 增加印刷品亮度 保护印刷品油墨 9 上光油 0.2t/a 0.18t/a 印刷品表面 10 BOPP薄膜 15t/a 13.5t/a 覆膜过程所用 11 水性复膜胶 0.5t/a 0.45t/a 主要原料 项目用水情况见表2-5，项目水平衡见图2-4。 表2-5 项目用水情况表 项 目 用水量(m3/d) 损耗(m3/d) 排水量(m3/d) 排放去向 生活用水 1.33 0.27 1.06 依托化粪池处理后，定期清掏外运 冲版废水 0.004 0.0004 0 循环再利用 图2-4 项目水平衡分析图（m3/d） 2.3主要工艺流程及产物环节 本项目生产工艺流程见图2-5。 图2-5 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）原料：将生产所需要的纸张、油墨、CTP版等原辅材料运送至厂区。 （2）分切：将外购回来的纸张运送至分切区，按照预先设计的尺寸将纸张进行分切，以便于进入印刷机进行印刷，该工序会产生废边角料。 制版：将CTP版和显影液运送至制版区，按照显影液与水配比为2:1配置显影液，将配置好的显影液加入到制版机中，制版按照客户的要求进行设计，采用先进的CTP制版工艺，利用激光在CTP版上进行刻版工作，形成图像的潜影，在显影液的作用下计算机屏幕上的图像信息还原到CTP版上，制成的CTP版供印刷机进行印刷。 （3）印刷、上油：印刷机内需要装入CTP版和纸张，将油墨由桶内装入印刷机，配至水斗液并装入水斗中。水斗液在CTP版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白木粉的浸润，防止脏版。乙醇在水斗液中可以降低水的表面张力，可加速水在CTP版上铺展润湿速度。印刷机在印刷过程中为自动化印刷，水斗液对CTP版进行润版，油墨通过印刷机墨路系统将油墨转移到CTP版上的印刷图像部分，之后印刷图像从CTP版先印到橡皮滚筒的橡皮布上，再转印到纸张上，经自然干燥。每天印刷结束后，需要对印刷机上的墨辊进行清洗，清洗时，运转设备启动相关功能，设备会自动把洗车水喷加到墨辊上，整个墨路上的油墨就会被反复的清洗，刮出，直到清洗干净，最后用抹布擦干即可。部分印件需要进行上油，上油是在印刷机与印刷工序同时完成。 （4）覆膜：覆膜过程中，利用辊筒将覆膜胶水涂抹在聚酯薄膜上，印件和聚酯薄膜经橡皮滚筒和加热滚筒（100℃）加压后粘合在一起，形成纸塑合一的产品，加热为电加热。 （5）裁切：将覆膜过后的印件按照预先设计好的形状进行裁切。 （6）糊盒：糊盒工序进行外委。 （7）包装入库：将制作好的成品放入成品库进行储存。 2.4项目变动情况 根据现场勘查及与建设单位沟通，项目实际建设情况与环评及批复内容基本一致，无变动。

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 该项目中主要污染包括：固废（生活垃圾、废边角料、废胶桶、废上光油桶、废显影液、废CTP版、废油墨罐、废UV灯管、废活性炭、废抹布、废滤网）。 3.1.1固体废物 本项目主要固废为生活垃圾、废边角料、废胶桶、废上光油桶、废显影液、废CTP版、废油墨罐、废UV灯管、废活性炭、废抹布、废滤网。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量为3.5t/a。现场勘查时，厂内生活垃圾分类收集于垃圾桶内，定期由当地市政环卫部门清运处理。 （2）废边角料 废边角料主要为生产过程中产生的废纸张，其产生量约为12t/a，根据现场勘查，废边角料收集后定期交由回收单位处理。 （3）废胶桶 本项目进行覆膜的过程中产生废胶桶，产生量为0.01t/a，根据现场踏勘，废胶桶收集后定期由厂家回收。 （4）废上光油桶 本项目进行上油的过程中产生废上光油桶，产生量0.01t/a，收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （5）废显影液 本项目废显影液的产生量为0.01t/a，为危险废物，废显影液属于“HW16感光材料废物”，危险废物编号为231-002-16。根据现场踏勘，废显影液收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （6）废CTP版 本项目废CTP版的产生量为0.05t/a，为危险废物，废CTP版属于“HW12染料、涂料废物”，危险废物编号为900-253-12。根据现场踏勘，废CTP版收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （7）废油墨罐 本项目印刷过程中会产生废油墨罐，年产量为0.1t/a，为危险废物。根据现场踏勘，废油墨罐收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （8）废UV灯管 项目生产过程中需及时更换UV光解装置等设备的故障灯管产生少量废UV灯管，年产量约0.1t/a。废UV灯管属于“HW29含汞废物”，危险废物编号为900-023-29。根据现场踏勘，废UV灯管收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （9）废活性炭 项目在进行废气处理过程中使用活性炭吸附处理非甲烷总烃，活性炭需要定期更换。废活性炭的产生量为3.0t/a，为危险废物。废活性炭属于“HW49其他废物”，危险废物编号为900-039-49。根据现场踏勘，废活性炭收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （10）废抹布 项目印刷版和设备清洁维护过程中，用棉布沾取油墨清洗剂对印刷版和设备进行擦拭，废棉布产生量为0.05t/a。为危险废物。根据现场踏勘，废抹布收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。 （11）废滤网 项目冲版废水一体化处理设备在使用过程中，滤网需要半年更换一次，废滤网产生量为0.005t/a。为危险废物。根据现场踏勘，废滤网收集后暂存于危废间定期由有资质单位回收处置。

# 表四

建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门决定 4.1环境影响评价报告表主要结论及建议 4.1.1结论 西安康氏腾达纸制品有限公司租赁户县渭丰银河纸箱厂原有厂房，本项目占地7333m2（11亩），建设纸盒生产线建设项目。公司主要生产纸盒，总投资80万元，其中环保投资32.5万元，占总投资额的40.6%。 该项目已于2019年11月委托太原核清环境工程设计有限公司承担“西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目”的环境影响评价工作，2020年1月8日西安市生态环境局鄠邑分局以“鄠环批复﹝2020﹞21号”批准了《西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目环境影响报告表》。 本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放。在落实环评报告中提出的污染防治措施的基础上，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 4.1.2环境影响评价建议与要求 要求： ①生活垃圾设置垃圾桶，委托环卫部门处置，不得随意倾倒。 ②一般废物经收集后定期交由回收部门或由厂家回收处置。 ③危险废物，不得随意丢弃，必须交有资质的单位进行处置。 ④加强对废气处理设施的定期检修，保证废气达标排放。 建议： ①健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 ②加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。 ③项目设计严格按照相关的设计规范进行。运营时期必须严格按操作进行。 4.2环评批复意见 项目概况： 该项目位于西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街，租赁户县渭丰银河纸箱厂原有厂房，本项目占地7333m2，建设纸盒生产线建设项目。公司主要生产纸盒，总投资80万元，其中环保投资32.5万元。 二、经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、建设单位应重点做好以下工作： （一）必须按《报告表》提成的要求和建议，食堂废水经一台油水分离器处理后与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，拉运肥田；冲版废水经冲版废水一体化处理设备处理后，循环利用，不外排。 （二）必须按《报告表》提成的要求和建议，印刷废气（非甲烷总烃）、上油废气（非甲烷总烃）、覆膜废气（非甲烷总烃）采取印刷机、覆膜机全封闭处理，进出口设置软帘，再通过微负压风机收集后，经过“UV光氧+活性炭净化设备”处理达标后，经过15m排气筒排放处理，确保满足《挥发性有机物排放控制标准》（GB61/T1061-2017）。油烟废气采用油烟净化器处理后，引至楼顶排放，确保满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的标准限值。 （三）必须按环评《报告表》提出的要求和建议，噪声采取基础减振、合理布局、厂房墙体隔声等措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （四）必须按《报告表》提出的要求和建议，生活垃圾采取厂区设垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门进行处理；废边角料、废胶桶设临时废物暂存点，定期交由回收单位或由环卫部门处理；废显影液、废CTP版、废油墨桶、废上光油桶、废灯管、废活性炭、废抹布、废滤网暂存危废暂存间，收集后定期交由有资质单位处置。 四、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计。同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、该项目不新增污染物总量控制指标。 六、该项目建成后，按规定程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

# 表五

质量保证及质量控制 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，要求在项目各生产设备和环保设备正常运行及工况稳定的情况下进行。 （2）所有监测人员均持证上岗，严格按照检测单位质量管理体系文件中规定开展工作。 （3）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （4）所有监测仪器设备都经过计量部门检定，并在监测前进行流量和示值校准，确定在检定有效期内。 （5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

# 表六

6.1验收监测内容 6.1.1固体废物和危险废物调查内容 本项目在运营过程中产生的固体废弃物有生活垃圾、废边角料、废胶桶、废上光油桶、废显影液、废CTP版、废油墨罐、废UV灯管、废活性炭、废抹布、废滤网。 表6-4 固废调查内容 序号 固体废物名称 产生工序 产生量（t/a） 废物类别及危废代码 环保措施 1 生活垃圾 职工办公生活 3.5 一般固废 交环卫部门清运 2 废边角料 分切、裁切 12 一般固废 收集，定期交回收部门处置 3 废胶桶 覆膜 0.01 一般固废 收集，定期由厂家回收 4 废上光油桶 上油 0.01 危险废物 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置 5 废显影液 印刷 0.01 危险废物 HW16 231-002-16 6 废CTP版 印刷 0.05 危险废物 HW12 900-253-12 7 废油墨罐 印刷 0.1 危险废物 8 废UV 灯管 印刷 0.1 危险废物 HW29 900-023-29 9 废活性炭 印刷、覆膜 3.0 危险废物 HW49 900-039-49 10 废抹布 印刷 0.05 危险废物 11 废滤网 冲版 0.005 危险废物

# 表七

7.1验收监测期间工况 在验收监测期间，各项环保设施正常运行，生产设备运行正常。验收期间生产负荷见表7-1。 表7-1 验收期间生产负荷表 项目 生产项目 水果手提袋、水果手提二合一、水果彩页、水果包装面纸 设计生产能力 400t/年；1.6t/天 实际生产能力 2020.7.19 1.5t/天 2020.7.20 1.5t/天 平均值 1.5t/天 生产负荷 94% 7.2验收监测结果与评价 7.2.1固废调查结论 本项目固体废物主要为生活垃圾、废边角料、废胶桶、废上光油桶、废显影液、废CTP版、废油墨罐、废UV灯管、废活性炭、废抹布、废滤网。根据现场调查，生活垃圾采取厂区设垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门进行处理；废边角料、废胶桶设临时废物暂存点，定期交由回收单位或由环卫部门处理；废显影液、废CTP版、废油墨桶、废上光油桶、废灯管、废活性炭、废抹布、废滤网暂存危废暂存间，收集后定期交由有资质单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废物都得到妥善处理，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。符合环评及批复要求。 7.3环保设施落实情况 本工程实际总投资80万元，实际环保投资23万元，环保投资占总投资的28.8%。项目环保设施落实情况一览表见表7-6。 表7-6 环保设施落实情况一览表 名称 环评及批复要求 实际落实情况 落实情况 实际投资金额 （万元） 废气 印刷废气 印刷机、覆膜机全封闭处理，进出口设置软帘，再通过微负压风机+UV光氧+活性炭净化设备+15m排气筒 按要求落实 15 上油废气 覆膜废气 食堂油烟 油烟净化器 按要求落实 0.5 废水 生活污水 化粪池 按要求落实 0.5 冲版废水 冲版废水一体化处理设备 冲版废水一体化处理设备 1.5 噪声 机械设备生产噪声 厂房隔声、减震处理，加强平时的运营维护等 按要求落实 1 固体 废物 生活垃圾 垃圾桶、箱 按要求落实 0.5 废边角料 临时储存点 按要求落实 1 废胶桶 废上光油桶 设1间危废暂存间（5m2，重点防渗），收集后定期交由有资质单位处置 按要求落实 3 废显影液 废CTP版 废油墨罐 废UV 灯管 废抹布 废滤网 合计 23 经调查，本项目环保设施均已按环评及批复要求落实。 7.4三同时落实情况 项目“三同时”落实情况见表7-7。 表7-7 “三同时”落实情况 序号 内容 日期 1 项目环评报告表（太原核清环境工程设计有限公司） 2019年11月 2 西安市生态环境局鄠邑分局鄠环批复﹝2020﹞21号 2020年1月8日 3 开工建设日期 2020年6月 4 竣工日期 2020年7月 7.5环境管理制度检查情况 经调查，西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目按照环境管理制度的有关要求，履行各项报批手续，按照环境影响评价法律法规进行了建设项目环境影响评价工作。在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。

# 表八

验收监测结论与建议 8.1工程概况 西安康氏腾达纸制品有限公司租赁户县渭丰银河纸箱厂原有厂房，本项目占地7333m2（11亩），建设纸盒生产线建设项目。公司主要生产纸盒，总投资80万元，其中环保投资23万元，占总投资额的28.8%。 8.2环保设施调试运行效果 验收监测期间，各工艺设备运行稳定，环保设施建设到位。西安康氏腾达纸制品有限公司纸盒生产线建设项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评建议及环评批复（鄠环批复﹝2020﹞21号）的要求。 8.3固体废弃物调查结果 根据现场踏勘，本次验收项目一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。 综上所述：项目环境影响报告表及其批复中要求的固体废物污染物控制措施已基本得到落实，固体废物均得到妥善处置，各项环保措施可行，建议对项目配套固废污染物防治设施予以环保验收。 8.4建议： （1）加强厂区环保设施的日常管理，强化环保教育； （2）健全各项环保岗位责任制，做好环保设备维护检修工作，保持设备运行工况良好、稳定运行，防止污染事故发生； （3）制定日常监测计划，定期进行监测，确保污染物达标排放； （4）加强各项环保设施管理、环保设施正常运行，污染物达标排放。

附1、建设项目环境保护“三同时”验收登记表 附2、环评批复 附3、环保验收监测点位图 附4、项目地理位置图 附5、总平面布置图 附6、监测报告 附7、危废协议

# 附件1   建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 纸盒生产线建设项目 | 项目代码 | C2239、C2319 | 建设地点 | 西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 其他纸制品制造、包装装潢及其他印刷 | 建设性质 | √ 新建 □ 改扩建 □ 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 108.627222/34.214888 |
|  | 设计生产能力 | 纸盒：400t/年 | 实际生产能力 | 纸盒：360t/年 | 环评单位 | 太原核清环境工程设计有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 审批文号 | 鄠环批复﹝2020﹞21号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年6月 | 竣工日期 | 2020年7月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安康氏腾达纸制品有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西赫尔墨斯检测检验有限公司 | 验收监测时工况 | 94% |
|  | 投资总概算（万元） | 80 | 环保投资总概算（万元） | 32.5 | 所占比例（%） | 40.6 |
|  | 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资（万元） | 23 | 所占比例（%） | 28.8 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 250d |
| 运营单位 | 西安康氏腾达纸制品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2020.7.19-2020.7.20 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附2 报告表批复

附3 环保验收监测点位图

附4 项目地理位置图

附5 总平面布置图

附6 监测报告

附7 危废协议

# Text boxes

编制单位：西安康氏腾达纸制品有限公司

## 电话：13891998909

传真：/

## 邮编：710300

地址：陕西省西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街

建设单位：西安康氏腾达纸制品有限公司

## 电话：13891998909

传真：/

## 邮编：710300

地址：陕西省西安市鄠邑区渭丰镇定舟北堡富定街

注：

G：为废气

## N：为噪声

## S：为固废