建设项目环境影响报告表

项目名称：    陕西吉利汽车4S店项目

建设单位：  陕西星海新能源科技有限公司

编制日期：2020年7月3日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 吉利汽车4S店项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西星海新能源科技有限公司 |
| 法人代表 | 张鹏飞 | 联系人 | 王文博 |
| 通讯地址 | 西安市灞桥区东三环与南三环交汇处灞桥东城高端汽车主题公园 |
| 联系电话 | 18992712015 | 传真 | — | 邮政编码 | 710016 |
| 建设地点 | 西安市灞桥区东三环与南三环交汇处灞桥东城高端汽车主题公园 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | O8311汽车、摩托车维护与保养 F5261汽车新车零售 |
| 占地面积 （平方米） | 4949.35 | 绿化面积 （平方米） | 2074.39 |
| 总投资 （万元） | 7590.1 | 其中：环保投资（万元） | 21 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.28 |
| 评价经费 （万元） | — | 投产日期 | / |
| 工程内容及规模 一、项目概况 4S店是一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）等。它拥有统一的外观形象，统一的标识，统一的管理标准，只经营单一的品牌的特点。它是一种个性突出的有形市场，具有渠道一致性和统一的文化理念，4S店在提升汽车品牌、汽车生产企业形象上的优势是好的。4S店的核心含义是“汽车终身服务解决方案”，4S店模式在国内发展极为迅速，能满足用户的各种需求，它可以提供装备精良、整洁干净的维修区，现代化的设备和服务管理，高度职业化的气氛，保养良好的服务设施，充足的零配件供应，迅速及时地跟踪服务体系。通过4S店的服务，可以使用户对品牌产生信赖感，从而扩大销售量。 陕西星海新能源科技有限公司2020年计划投资7590.1万元，购置举升机、汽车车身校正仪、四轮定位仪、动平衡机等相关配套设备，在西安市灞桥区东三环与南三环交汇处灞桥东城高端汽车主题公园建设吉利汽车4S店项项目。项目实施过程中不使用国家限制、淘汰类工艺设备，不生产国家限制、淘汰类产品，同步落实节能、环保、安全、消防、职业病危害防治措施，达到国家相关标准。项目建成后年销售汽车2000辆，年汽车维修、保养4500辆，其中喷漆车辆1000辆，洗车5000辆。 根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于四十、社会事业与服务业、126、汽车、摩托车维修场所中“有喷漆工艺”，项目应编制环境影响报告表。陕西星海新能源科技有限公司委托我单位开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，成立了环评工作组，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、相关判定结论 1、产业政策 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》，本项目不在限制类和淘汰类名录之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，属允许类建设项目，项目建设符合国家产业政策的要求 2、《市场准入负面清单（2019年版）》相符性 项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》（发改体改〔2019〕1685号）内，符合国家现行的有关产业政策。 3、选址合理性 项目位于东三环和南三环交接处，西安市灞桥区浐河东路高端汽车主题公园内，主题公园内主要引进奥迪、路虎、玛莎拉蒂、奔驰等高端汽车店，所在地块用地类型为其他商服用地。项目地理位置优越，位于南三环以南，绕城高速以北，浐河东路以东，交通十分便利。项目东邻本田4S店，西边暂时为空地。北隔城市道路路，南隔西安绕城高速。东边敏感点湾子村距离项目地180米，项目四邻关系见附图3。本项目租用西安城投置业有限公司场地，其土地性质为其他商服用地，符合用地性质。租房合同及土地证明文件见附件3。本项目作为4S店，其建设符合灞桥区的总体规划，见附图1，选址可行。 4、环境管理政策符合性分析 表1-1本项目与相关政策符合性分析 政策 相关内容 工程情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 推动汽修行业VOCs治理。推广采用静电喷涂等高涂着效率的涂装工艺，喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，使用溶剂型涂料的喷枪应密闭清洗，产生的VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。 本项目设置有密闭喷（烤）漆房，采用环保型喷枪进行喷涂，产生的废气经干式过滤+光氧催化净化+活性炭处理后通过15m排气筒达标排放。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目有机废气采用干式过滤+光氧催化净化+活性炭处理后通过15m排气筒达标排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目废气过滤设备产生的过滤棉、废活性炭等由陕西环能科技有限公司回收处置。 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行维修维护，确保设施的稳定运行。 评价要求企业建立健全VOCs治理设施的维护运行规程和台账，加强对各类设备的维修维护。 符合 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》 新建汽修企业和重点汽修企业中试点使用水性或高固体分涂料；汽修企业喷漆、烘干等工艺应在喷烤漆房内进行；使用溶剂型涂料的喷枪应在密闭空间清洗，产生的VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。结合喷烤漆废气定期检测及抽检的数据，对喷漆房智能电表数据进行收集分析，拓展应用于日常监管。 本项目设置密闭喷烤漆房，采用水性漆进行喷漆烘干，均在喷漆房内；并设置有专用废气治理设施。 符合 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 水性涂料中挥发性有机化合物要求，汽车原厂涂料（客车）电泳底漆≤250g/L、其他底漆≤420g/L、中涂≤250g/L、底色漆≤420g/L、本色面漆≤420g/L、罩光清漆≤420g/L。 本项目使用水性漆，根据业主提供水性漆监测报告，见附件4，水性漆VOCs均≤ 250g/L。 符合 表1-2关于“铁腕治霾”相关政策符合性分析表 相关政策 相关内容 本项目情况 符合情况 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（修订版）》（2018-2020） 关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。 本项目使用的是环保型水性漆，不属于高VOCs含量油漆。项目喷漆过程产生的有机废气均经过专用的处理设施处理，之后经专用排气筒排放。 符合 《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》 加强挥发性有机物污染防控，推进工业涂装等行业挥发性有机物减排，深化工业污染源监管，确保污染物排放稳定达标。 本项目使用水性漆，VOCs含量低，喷漆房有机废气，经干式过滤+光氧化催化+活性炭吸附处理后通过15m高的排气筒排放，处理效率为90%。非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）浓度限值要求。 符合 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 符合 表1-3与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性表 序号 相关内容 本项目概况 相符 性 1 控制思路与要求 大力推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 项目使用水性漆 符合 全面加强无组织排放控制 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 本项目水性漆，封闭储存，不使用时关盖 符合 推进使用先进生产工艺。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 本项目采用高压无气喷涂工艺 符合 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 本项目喷漆废气采用微负压收集 符合 推进建设适宜高效的治污设施 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 喷漆废气及烘干废气负压收集后采用“过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附”处理后15m高空排放 符合 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 本项目活性炭装置满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求 符合 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。 本项目“过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附”去除效率为90% 符合 2 重点行业治理任务 工业涂装VOCS综合治理 强化源头控制。加快使用粉末、水性、高固分、辐射固化等低VOCs含量的涂料代替溶剂型涂料。 本项目使用水性漆 符合 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。 本项目采用高压无气涂装工艺 符合 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗机等原辅料材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或密闭空间内操作，除大型工件外，禁止敞开式喷涂、烘干作业。除工艺限制外，原则上集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 本项目调漆、喷涂、烘干工序均在密闭喷漆房内进行，喷漆房内保持微负压状态 符合 推进建设适宜高效的治污设施。喷漆废气应设置高效漆雾处理设施。 本项目采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附去除漆雾和有机废气 符合 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析内容 表1-4本项目与2020年挥发性有机物治理攻坚方案符合性分析 相关环境管理政策 与项目有关要求 本项目情况 符合性 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料。 企业已建立原辅材料台账，项目使用水性漆，符合国家有关低VOCs含量产品。 符合 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集;非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置;处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 本项目调漆、喷涂、烘干工序均在密闭喷漆房内进行，喷漆房内保持微负压状态 符合 三、工程内容与规模 项目总用地面积4749.35m2，项目新建喷烤漆房2座，本项目设员工食堂及洗车房。项目组成见表1-4。总平面布置图见附图4。 表1-4项目主要工程建设内容 项目工程 建设名称 建设内容 备注 主体工程 车辆展厅 汽车展厅位于1F西侧，设汽车展示位、预留多功能车辆展示、交付车位、接待区和部分办公区等 已建 机修车间 位于车辆展厅东侧，设置机修工位、洗车区、四轮定位工位、大修区、拆解工位等 未建 喷漆房 喷漆房2个 未建 辅助工程 办公区 用于办公、行政，位于1F中部和2F中部 已建 食堂 设厨房、员工餐厅、客户餐厅和VIP包房 未建 公用工程 供水系统 区域给水管网供水 依托 排水系统 建设项目厂区实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后就近排入附近河流，生活污水化粪池处理后经市政污水管网，洗车废水经隔油沉淀处理后接管处理 未建 供电系统 区域供电站 依托 绿化 面积2074.39平方米 未建 环保工程 废气处理 喷烤漆 工序 喷烤漆时喷烤漆房全封闭，喷烤漆废气由喷烤漆房配备专过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附处理，处理后废气由15米高排气筒排出 未建 焊接工序 移动式焊接烟尘净化装置，机械通风装置 未建 打磨工序 打磨废气采用费斯托无尘干磨系统进行收集处理； 未建 发动机维修 尾气经尾气吸收仪处理后排放 未建 噪声控制 减、隔声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 / 废水处理 生活污水 经化粪池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 已建 食堂废水 经1#隔油池+化粪池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 未建 地面冲洗废水、洗车废水 经2#隔油沉淀池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 固废堆场 生活垃圾交由环卫部门清运， 已建 一般固废暂存于一般固废暂存间，定期外售或者回用利用 未建 危险废物暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位集中处理 未建 四、项目产品方案 本项目产品方案见下表。 表1-5项目产品方案一览表 产品名称及规格 设计能力 年运行时数 汽车销售 2000辆/年 2640h/a 修理和保养车辆 4500辆/年 喷漆车辆 1000辆/年 洗车 5000辆/年 五、原辅材料 项目主要原材料消耗见表1-6。 表1-6项目主要原材料消耗一览表 序号 名称 主要成分 规格 消耗量 最大储量 储存 方式 备注 1 机油 矿物油 4L/桶 10t/a 0.5t 桶装 -- 2 焊丝 碳、锰、硅、硫、磷 -- 0.02t/a 0.001t 袋装 -- 3 外购汽车零部件 -- -- 20t/a / 堆存 -- 4 原子灰（腻子） 基料：不饱和聚氨酯树脂；辅料：补强剂、稳定剂、填料、催干剂等 5kg/桶 0.1t/a 0.05t 袋装 -- 5 二氧化碳混合气 Ar和CO2混合 40L/瓶 10瓶 2瓶 罐装 -- 6 液体抛光蜡 矿物油 5kg/桶 0.02t/a 0.01t 桶装 -- 7 水性漆 聚氨酯树脂37%、颜料10%、消泡剂5%、润湿剂5%、二丙二醇甲醚6%、二丙二醇丁醚4%、水33% 5kg/桶 0.63t/a 0.05t 桶装 9 电瓶 -- -- 60个/a 20个 箱装 -- 10 制动液 矿物基础油、添加剂 5kg/桶 8t/a 0.5t 桶装 -- 11 液压油 矿物基础油 5kg/桶 3t/a 0.5t 桶装 -- 12 防冻液 乙二醇 4L/桶 0.5t/a 0.05t 桶装 -- 表1-8主要原辅材料理化性质、毒理性质表 序号 名称及分子式 理化性质、危险特性 1 机油 即发动机润滑油，密度约为0.91×103（kg/m3）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油（由石油所得精炼液态烃的混合物，主要为饱和的环烷烃与链烷烃混合物，原油经常压和减压分馏、溶剂抽提和脱蜡，加氢精制而得）应用广泛，用量很大(约95%以上)。 2 制动液 制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质，使用在采用液压制动系统的车辆中，制动液又称刹车油，是制动系统制动不可缺少的部分，而在制动系统之中，它是作为一个力传递的介质，因为液体是不能被压缩的，所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中。制动液有三种类型：一、蓖麻油-醇型：由精制的蓖麻油45%-55%和低碳醇(乙醇或丁醇)55%-45%调配而成，经沉淀获得无色或浅黄色清彻透明的液体，即醇型汽车制动液。醇型制动液的原料容易得到，合成工艺简单，产品润滑性好；缺点是沸点低，低温时性质不稳定。二、合成型：用醚、醇、酯等掺入润滑、抗氧化、防锈、抗橡胶溶胀等添加剂制成。三、矿油型：用精制的轻柴油馏分加入稠化剂和其他添加剂制成。 3 液压油 液压油引就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨液压油、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说，首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求，由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关，还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。 六、主要生产设备 项目主要设备清单见表1-9。 表1-9项目主要设备清单 一、基础设备 序号 设备名称 品牌 型号 数量 1 龙门举升机 上海润茵 RYGL-40 18 2 大剪举升机 上海润茵 RU-DJ-40D 1 3 小剪举升机 上海润茵 RY-XJ-30 9 4 拆胎机 上海润茵 RY-C8622 1 5 平衡机 上海润茵 RY-P30 1 6 四轮定位仪 上海润茵 RY3D-006 1 7 螺杆空压机 红五环 22KW 1 8 冷干机 红五环 3.5立方 1 9 储气罐 红五环 1立方 2 10 全自动洗车机 上海巴兰仕 往复式 1 11 轮胎自动充气机 马牌 自动 3 12 尾排 上海润茵 RY-HI 72 二、机电设备 1 卧式千斤顶 上海润茵 RY-G3 2 2 发动机吊架 上海润茵 RY-DJ2 1 3 零件车 上海润茵 RY-3L 24 4 抽接油机 巴兰仕 HC-6297 22 5 蓄电池测试仪 DHC BTT02 2 6 蓄电池充电设备 鸿源 2 7 气缸压力测试仪 拓进 套装 1 8 机油压力测试仪 1 9 变速箱托架 上海润茵 RY-YS10 2 10 压力机 上海润茵 RY-Y20 1 11 燃油压力表 志成 1 12 ATF全自动更换机 989 1 13 真空泵 志成 2.0KW 2 14 冷媒加注回收机 巴兰仕 AC-636 1 15 弹簧拆装机 上海润茵 RY-TC1 2 16 手动变速箱油加注器 志成 手动 1 17 台钳 1 18 刹车分本组和拆装工具 志成 2 19 刹车油更换器 志成 1 20 轴承拉马 哈量 1 21 游标卡尺 1 22 机修组和工具车 百思泰 168件套 2 三、钣喷设备 1 大梁校正仪 上海润茵 RY-2000 2 2 烤漆房 上海润茵 RY-YC 2 3 光氧设备 上海润茵 RY-YC 2 4 打磨房 上海润茵 RY-YC 9 5 轨道 上海润茵 RY-YC 11 6 小车 上海润茵 RY-YC 44 7 电动卷帘门 上海润茵 RY-YC 2 8 钣金修复机 上海润茵 RY-8600Z 4 9 二保焊 上海润茵 RY-NBC5500 4 10 三管烤灯 上海润茵 RY-3D 2 11 气割焊套组 志成 2 12 组合千斤 上海润茵 RY-4T 2 13 气动钻 世达 1 14 充电式手电钻 世达 SCD20C2K 1 15 玻璃拆装工具 1 16 钣金组合工具车 百思泰 226件套 4 四、新能源设备 1 壁挂式交流充电盒 橙电 osa-32sw/01 2 2 绝缘手套 双安 204-1000v 4 3 防酸碱手套 双安 d002 4 4 绝缘鞋 双安 411-10KV 2 5 护目镜 3M 3M1621 2 6 绝缘护垫 广州 10KV 2 7 数字钳形表 胜利 6056A 1 8 兆欧表 胜利 VC60B 1 9 绝缘帽 胜利 2 10 万用表 胜利 VC9806 1 11 耐压表 美瑞克 RK2672M 1 12 绝缘工具（工具车） 钢盾 66件套 2 13 移动举升机 百思泰 气动 1 14 干粉灭火器 2 15 水基灭火器 2 16 安全护栏杆 虎邦 5米 4 17 高压警示牌 2 18 绝缘救援勾 2 19 热风枪 STXH(2KW) 1 20 端子压工具 1 21 电烙铁 73732 1 五、工具设备 1 吸尘器 百洁 70L 2 2 洗车机 上海润茵 380 1 3 洗车高压摇臂 上海润茵 1 4 水鼓 上海润茵 RY-SG002 1 5 气鼓 上海润茵 RY-QR651012 18 6 电鼓 上海润茵 RY-DR21512 18 7 组合箱体 上海润茵 18 8 洗车房玻璃格栅 加厚 11 9 工作灯 上海润茵 RY-CD68 16 10 胎压表 泰克 T10017C 3 11 扭力扳手（10-50N） 百思泰 10-50N 1 12 扭力扳手（40-200N） 百思泰 40-200N 2 13 NI扭矩扳手角度规 1 14 磁力座百分表 1 15 听诊器 1 16 电瓶救援线 1 17 35件套 世达 7 18 8件套 世达 65-005G 7 19 8件套 世达 65-156 7 20 9件套 世达 92-625 7 21 9件套 世达 94158 7 22 10件套 世达 94-40611件 7 七、项目周边关系及总平面布置 项目位于东三环和南三环交接处，西安市灞桥区浐河东路高端汽车主题公园内，地理坐标为东经109.047187°、北纬34.217446°。项目东邻本田4S店，西边暂时为空地。北隔城市道路路，南隔西安绕城高速。项目地理位置见附图2。建设项目四邻图详见附图3。 八、劳动定员与工作制度 劳动定员：项目员工100人。 工作制度：年工作330天，每天工作8小时。 九、公用工程 （1）供电 项目供电由市政供给。 （2）给水 水源：本项目新鲜用水来源于市政供水管网。 用水量：本项目用水主要为生活用水、食堂用水、机修车间地面清洗和洗车废水，项目新鲜水用量为8.42t/d，2779.4t/a。 （3）排水 雨水排入市政雨水管网；项目污水排放量2100t/a。项目机修车间地面清洗废水和洗车废水经2#隔油沉淀池+化粪池处理后经市政污水管网排放至西安市第三污水处理厂集中处理，生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排放至西安市第三污水处理厂集中处理，食堂废水经1#隔油池+化粪池处理后，经市政污水管网排放至西安市第三污水处理厂集中处理。 （4）采暖、制冷 本项目不设锅炉房，办公楼及展厅夏季制冷和冬季供暖均采用多联机空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于西安市灞桥区东三环城东高端汽车主题公园内，租赁项目地已建厂房，用地性质属于其他商服用地，土地性质见附件3。根据实际勘查，项目地不存在原有污染和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 西安市灞桥区地处陕西关中盆地中部，西安城东部，系西安市辖区之一。区政府位于西安市东郊12公里处。区称因境内有灞河古桥而得名。地理坐标为东经108°59′～109°16′，北纬34°10′～34°27′。东与临潼、蓝田两县接壤，西与雁塔、新城、未央三区相连，南与长安区为邻，北以渭河与高陵区相望。 本项目位于西安市灞桥区东三环城东高端汽车主题公园内。项目地理位置详见附图2。 二、地形地貌 灞桥区地处陕西关中盆地中部，西安城东部，系西安市城六区之一，地理坐标为34°10′~34°27′，东经108°59′~109°19′。地形地貌复杂。东游骊山丘陵，南有狄寨台塬，浐、灞、渭三河穿境而过。地势高低悬殊，相对高差882.8m。地貌以渭河冲积平原为主，川、山、原、坡俱全。可划分为北部渭河冲积平原、东部低山丘陵区和东南部台塬区。白鹿塬区域地质构造属于渭河断陷形成的阶梯式下降复式地堑，阶地台塬沟壑内以砂卵石、砾石及土状堆积物为主，并有丰厚的新生代沉积。台塬上区地形平缓，地势北高南低，以农业用地为主，地形由南向北依次递减至沟沿，沟顶海拔600m~750m，沟底海拔160m~600m之间，长度约3km，坡度约30°左右，地面切割成的沟谷长度约为1000m~2000m/km2。土壤类型以黄垩土、白垩土、褐色土以及少量的红色土，有机质丰富。 根据现场勘查，本项目所在区域地势平坦。 三、气候、气象 灞桥区属于暖温带半湿润大陆性季风区，光、热、水、气、土等自然条件优越，年平均降雨量635mm，日照时间为2026~2719h，年平均气温为12~13.3℃，极端最高气温为41.7℃，绝对最低气温为-20.6℃。年大于10℃的有效积温为3650~4325℃，年无霜期202~208天。年初霜日期为11月1日以后，终霜期为4月1日以后。风向频率（静风频率）为30%左右，平均风速为2m/s，多东北风，年平均相对湿度为70%左右。 四、水文 灞桥区内灞、浐、渭三河交汇常流，流长60km，流域面积170多km2，其中，渭河在区内流长约10km，流域面积10.4km2；灞河在境内流长约34km。流域面积125km2；浐河在境内流长约11km。流域面积40km2。区内年过境水总量大64.02亿m3，加上1.8亿m3的地下水储量，累计65.82亿m3的水资源总量，开发利用前景广阔。 五、土壤 灞桥区境内植物以小麦、玉米、豆类等农作物以及蔬菜、瓜果、药材等经济作物。沟坡上部的坡阶地上生长着枣子、石榴、杏子等；沟坡下部为成片生长的竹林和竹树混合林，简生核桃、杏树等杂果林和次生林。支沟内生长有酸枣、刺槐、灌木等次生林及花草。沟坡的林木茂盛，植被覆盖状况良好。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、大气环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于西安市灞桥区高桥村，隶属于西安市，根据陕西省生态环境厅办公室2020年1月23日发布的《2019年环保快报》中灞桥区空气常规污染物监测统计结果。 项目地空气质量状况详见表3-1。 表3-1区域环境空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg/m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 NO2 年平均质量浓度 40 40 100 达标 PM10 年平均质量浓度 88 70 125.6 超标 PM2.5 年平均质量浓度 56 35 160 超标 CO 第95百分位浓度 1700 4000 42.5 达标 O3 第90百分位浓度 170 160 106.25 超标 从表3-1中可以看出，项目所在地区2019年SO2、NO2年平均质量浓度值和CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值以及O3第90百分位浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物 本次评价特征污染物委托陕西沁润环保科技有限公司于2020年6月2日~6月8日对项目地及下风向进行检测，检测因子及频次见下文： 特征污染物为：非甲烷总烃。 特征因子监测：2020年6月2日~6月8日，共7天，1天4次。 监测数据如下表。 ·表3-2其他污染物监测结果一览表单位：mg/m3 监测因子 监测时间 非甲烷总烃 1#项目地 2020.6.2 0.41~0.47 2020.6.3 0.38~0.43 2020.6.4 0.41~0.45 2020.6.5 0.41~0.49 2020.6.6 0.39~0.44 2020.6.7 0.40~0.48 2020.6.8 0.40~0.48 2#下风向 2020.6.2 0.53~0.60 2020.6.3 0.53~0.57 2020.6.4 0.52~0.57 2020.6.5 0.54~0.58 2020.6.6 0.53~0.59 2020.6.7 0.55~0.59 2020.6.8 0.53~057 最大超标倍数 0 标准值 2.0 根据监测结果可知：评价区监测点位非甲烷总烃1h平均浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求，项目所在区域环境空气质量现状良好。 二、声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，陕西沁润环保科技有限公司2020年6月2日-3日对建设地点及敏感点环境噪声进行昼夜环境噪声监测。环境噪声监测结果见表3-3。 表3-3环境噪声监测结果统计表单位：dB(A) 监测点位 监测结果 标准值 2020年6月2日 2020年6月3日 昼间 评价 夜间 评价 昼间 评价 夜间 评价 东厂界 53 达标 41 达标 53 达标 42 达标 昼：60 夜：50 南厂界 51 达标 40 达标 50 达标 40 达标 西厂界 51 达标 40 达标 51 达标 41 达标 北厂界 54 达标 42 达标 54 达标 42 达标 湾子村 50 达标 40 达标 51 达标 41 达标 监测结果表明：项目东厂界、南厂界、西厂界、北厂界及敏感点昼夜间噪声值均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值，项目所在区域声环境质量较好。 三、地下水环境质量现状 由于本项目属于城市建成区，周边无地下水取水口，周围土地均已硬化，且项目危险废物储存于厂房1F的危险废物暂存间，渗漏影响到地下水的可能性很小，本次未进行地下水现状监测，对区域地下水现状情况进行调查。 3.1监测点位 项目地下水质量现状引用《灞桥区农村生活污水治理PPP项目》地下水水质监测报告，监测时间2018年3月25日，设置5个水质监测点位监测地点为赵庄村、石家道村、赵西村、塘家坪村。 3.2监测项目 水质：pH值、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、氰化物、氯化物、挥发酚、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。 3.3监测时间及频次 连续监测1天，每日采样1次。 3.4监测结果与评价 地下水水位及水质监测结果及评价见表。 表3-4 地下水水质监测结果表 监测 项目 监测时间 塘家坪村 赵家庄 石家道村 赵西村 熊家湾村 质量 标准 超标率 K+ 3月25日 0.47 0.57 1.40 1.66 1.51 / / Na+ 3月25日 78.3 84.2 112 66.3 27.2 / / Ca32- 3月25日 20.1 19.7 23.4 78.3 53.6 / / Mg2+ 3月25日 9.15 8.20 17.9 29.2 15.1 / / CO32- 3月25日 5ND 5ND 5ND 5ND 5ND / / HCO3- 3月25日 190 191 224 315 194 / / Cl- 3月25日 33 38 52 59 36 / / SO42- 3月25日 30 36 81 78 34 / / PH 3月25日 8.08 8.13 8.25 7.81 7.95 6.5-8.5 0 氨氮 3月25日 0.057 0.054 0.157 0.140 0.025ND 0.2 0 挥发性酚类 3月25日 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.0003ND 0.002 0 氰化物 3月25日 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.004ND 0.05 0 总硬度 3月25日 97 91 146 347 216 450 0 溶解性总固 3月25日 280 301 420 502 281 1000 0 高锰酸盐指 3月25日 0.5ND 0.5ND 0.5ND 0.5ND 0.5ND 3.0 0 总大肠杆菌 3月25日 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 3.0 0 细菌总数 3月25日 23 58 65 34 15 100 0 监测结果表明，区域各地下水监测点位的各项水质指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求，水质状况良好。 四、生态环境质量现状 本项目拟建地处于西安市灞桥区东三环与南三环交汇处灞桥东城高端汽车主题公园，该区域地势平坦，周围主要为人工种植的树等人工植被，区域内无古树名木等自然保护植被分布，生态环境现状较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5主要环境保护目标表 环境 要素 名称 坐标（°） 保护对象（人数） 保护内容 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 功能区 X Y 环境空气 湾子村 109.053618682 34.217533703 2469人 环境空气 东 180 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 神鹿坊村 109.055807365 34.210323926 2000人 南 898 南殿村 109.054133666 34.226588841 2800人 北 1010 月登阁村 109.032761825 34.225902196 2500人 西北 1343 西安市高桥中学 109.054777396 34.235322114 1050 东南 2448 西安思源中学 109.072115195 34.232124920 2010人 东北 白杨寨村 109.029629005 34.239849682 3050人 西北 西安市第四十七中学 109.054777396 34.235472317 1082人 北 噪声 湾子村 109.053618682 34.217533703 / 声环境 / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地表水 浐河 / / / 地表水环境 / / 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中3类标准 地下水 所在区域地下水 / / 地下水环境 / / 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中3类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量：PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值。 表4-1环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 µg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时均值 150 1小时均值 500 PM10 年平均 70 24小时均值 150 PM2.5 年平均 35 24小时均值 75 NO2 年平均 40 24小时均值 80 1小时均值 200 O3 日最大8小时均值 160 1小时均值 200 CO 24小时均值 4 mg/m3 1小时均值 10 非甲烷总烃 1小时均值 2000 μg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 2、声环境质量：本项目所在区域为二类标准区域，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-2现状评价因子标准限值一览表 类别 污染物 标准限值 环境 噪声 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：无组织颗粒物、执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放限值，无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表2、表3排放限值；有组织喷烤漆废气：非甲烷总烃执行DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表面涂装限值要求，颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2中二级标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度。 2、废水排放：本项目废水排放执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2中间接排放标准限值； 3、厂界噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准； 4、固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； 5、危险废物贮存污染物控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单。 表4-3大气污染物排放标准限值表 污染因子 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放 监控浓度限值 采用标准 排气筒 高度（m） 二级 （kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 50（去除效率85%） / / 厂区内监控点 10 DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》 周界外浓度最高点 3.0 表4-4饮食业油烟排放标准限值表 规模 最高允许排放浓度(mg/m3) 净化设施最低去除效率(%) 小型（≥1，＜3） 2.0 60 表4-5汽车维修业水污染物排放标准限值表 污染物 标准限值（间接排放） 标准来源 COD 300 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011） SS 100 氨氮 25 TP 3 LAS 10 石油类 10 TN 30 表4-6工业企业厂界噪声排放标准单位：dB(A) 评价标准 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和VOCS。 建设项目确定废水总量控制指标为NH3-N、COD，主要来源于生活废水、地面冲洗水和洗车废水，项目废水经市政管网排入西安市第三污水处理厂。废气总量控制指标为VOCs。 根据分析，本项目COD排放量为0.6304t/a，NH3-N排放量为0.045t/a，VOCs排放量0.00827t/a。建议总量控制指标为COD：0.6304t/a，NH3-N：0.045t/a，总量控制纳入西安市第三污水处理厂。建议总量控制指标VOCs为0.00827t/a，。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目租赁项目区已建厂房，施工期影响主要为后续设备安装产生的噪声，对环境影响较小，本项目不作具体分析。因此本次建设环评，不对施工期再进行分析评价。 二、运营期 本项目年销售汽车2000辆、本项目年维修保养车辆4500辆（根据建设单位提供的资料，其中需要喷漆的车辆约1000辆）、洗车5000辆，销售汽车无污染物产生和排放，洗车过程产生的污染物为洗车废水，项目具体工艺流程见图5-1、5-2、5-3。 图5-1项目车辆销售流程图 图5-2车辆维修工艺流程及产污环节图 图5-3 项目车辆保养工艺流程和产污环节图 销售流程说明： 本项目外购汽车入库，在展厅展示过程完成汽车销售，销售过程基本无污染物产生。 车辆维修工艺流程 车辆初检：对进场车间进行初步检查，部分车辆表面漆脱落严重，需进行喷漆加工，不需要喷漆的车辆进行机械修理和质检后即可交付客户。本项目有2间喷漆烤漆房，年喷漆车辆约1000辆。 钣金修理：汽车发生碰撞后要对车身进行修复，利用整形机使受损部位恢复相应形状。利用二保焊机对某些需要焊接的车辆进行焊接修复。焊接修复完毕后，利用腻子刀将汽车腻子刮涂在汽车表面不平处，使得外表达到光滑平整，等腻子自然干化后，利用打磨机对涂腻子的地方进行打磨处理。腻子打磨工程会产生打磨粉尘G1、设备噪声。焊接过程会产生焊接烟尘G2和焊渣S1。 产污环节：该工序产生焊接烟尘G2、焊渣S1、打磨粉尘G1及噪声N。 喷漆烤漆：打磨后的车辆送至喷漆烤漆房内，喷涂、烘干过程均在喷漆烤漆房内完成。喷涂方式为平面喷涂，操作者手持喷枪把涂料喷涂到工件表面，形成涂层，底漆喷涂两次，厚度约为50μm。工人手持喷枪对维修车辆表面进行喷涂，先进行底漆喷涂两遍，喷涂完底漆后进行烘干工作，烘干采用红外线烤灯加热，底漆烘干温度为60℃，每次烘干15min，需要喷漆的车辆约1000辆，则烘干时间为250h/a。此过程会产生漆雾、喷漆和烘干有机废气，漆渣，设备噪音。喷枪清洗过程中会产生喷枪清洗废液，作危废处置。项目设置2个密闭式喷漆烤漆房，喷漆烤漆房尺寸为4m×7m×2.2m。喷漆烤漆房主要有室体、照明系统、加热装置、抽风系统、废气处理系统、压力控制装置及电控系统等部分组成。 产污环节：该工序产生喷漆废气G3、烘干废气G4、废漆桶S11、漆渣S2、噪声N。 抛光 汽车表面经喷涂之后，可能会出现粗粒、砂纸痕、流痕、反白、橘皮等漆膜表面的细小缺陷，为了弥补这些缺陷，通常在喷涂后进行汽车抛光处理去除毛刺，以提高漆膜的镜面效果，达到光亮、平滑、艳丽的要求。汽车抛光时使用液体抛光蜡，基本没有颗粒物产生。此过程会产生设备噪音。 产污环节：该工序产生噪声。 机车修理 根据车体本身需要，对其进行故障分析、拆卸、维修、组装、检测等，主要为更换汽车部分零配件、电池、轮胎等。不用喷漆的车辆进行机械修理和质检后即可交付客户。 产污环节：该工序产生S4废零部件、S5废机油、S6废润滑油、S7废轮胎、S8废防冻液、S9废滤芯、S10废含油抹布和手套、S11废包装桶等，以及设备噪声。 车辆保养工艺流程 根据车辆检查结果，对车辆进行一般保养项目。一般根据车辆使用情况，需要进行配件和机油更换等。 产污环节：该工序产生S4废零部件、S5废机油、S6废润滑油、S7废轮胎、S8废防冻液、S9废滤芯、S10废含油抹布和手套、S11废包装桶等，以及设备噪声。 主要污染工序 一、施工期 项目为租用已建厂房，不存在施工期的污染。 二、营运期 1、废气 （1）G1打磨粉尘 利用打磨机对涂腻子的地方进行打磨处理，此过程会产生腻子打磨粉尘，腻子使用量为0.1t/a，粉尘产生量约腻子使用量的5%，则腻子打磨粉尘量为0.005t/a。打磨机自带吸风装置，通过无尘打磨系统除尘后无组织排放，废气收集率以90%计，除尘效率以90%计，则无组织排放量为0.00095t/a，排放时间为600h/a，排放速率为0.0016kg/h。企业通过加强车间通风排气措施，可实现腻子打磨粉尘达标排放。 （2）G2焊接烟尘 利用二保焊机对某些需要焊接的车辆进行焊接修复，此操作过程中会产生焊接烟尘，室内进行无组织排放，项目拟采用移动式烟尘净化器处理，移动式烟尘净化器对焊接烟尘捕集效率以90%计，除尘效率以95%计，并设置机械通风装置，加强车间通风。根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中相关资料，确定焊接烟尘的产生量与焊丝的种类及焊接方式有关，几种焊接方式的发尘量见表5-1。 表5-1几种焊接方式的发尘量 焊接方式 焊接材料 焊接材料的发尘量g/kg 手工电弧焊 低氮型焊条 11~15 钛钙型焊条 6~8 自保护焊 药芯焊丝 20~23 二氧化碳焊 实芯焊丝 5~8 药芯焊丝 7~10 氩弧焊 实芯焊丝 2~5 埋弧焊 实芯焊丝 0.1~0.3

本项目二保焊机使用药芯焊丝发尘量为7~10g/kg，本次评价产尘系数选取8g/kg，焊接工序工作时间以600h/a计。企业全年消耗焊丝0.02t/a，因此，焊接烟尘产生量为0.00016t/a。 建设单位拟对焊接烟尘采用移动式焊烟净化机组处理后在车间内无组织排放，移动式焊烟净化机组对焊接烟尘捕集效率以90%计，除尘效率以90%计，则焊接烟尘无组织排放量为0.00003t/a，排放效率为0.00005kg/h。 （3）G3喷漆废气及G4烘干废气 本项目涂装车间为一体化设计流水线生产方式，设置2间喷漆室，喷漆操作均在密闭室内进行，喷漆废气包括喷漆废气、烘干废气。 （4）G5发动机尾气 本项目在维修发动机过程，会有少量发动机尾气产生。经与建设单位核实，产生发动机尾气经尾气吸收仪收集后，由尾气吸收仪自带管道引至机修车间外排放。 风量核算： 项目设置2个喷漆房（含烘干），尺寸为4m×7m×2.2m，有效高度为2.2m。参考《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2条，喷漆房的控制风速取值范围为0.38~0.67m/s。本项目喷漆房送风风量Q计算为：喷漆房送风量：Q=控制风速*横截面面积=（0.38~0.67）m/s×4×2.2×3600s/h=12038.4~21225.6m3/h。本项目每个喷漆房选用13000m3/h风机符合要求。综上，本项目每个喷漆房风量设置为13000m3/h。 喷涂技术参数 本项目年喷涂车辆约1000辆，根据企业提供的资料，平均每辆车喷涂面积约为1.8m2，水性漆喷两道，则喷涂面积约3600m2/a，根据类比项目，1.8m2用漆量为0.3kg，则总用量为0.6t/a。本项目漆用量核算见下表5-2： 表5-2喷漆组分含量一览表 涂层 漆用量 含固量 喷涂面积 m2/a 漆膜厚度μm 漆膜密度 t/m3 漆膜重量t/a 上漆率 水性漆 0.63 60.5% 3600 50 1.04 0.3 50% 水性漆喷两道，喷涂面积3600m2/a，喷涂厚度约为50μm左右，漆膜密度1.04t/m3，漆膜重量=喷涂厚度×喷涂面积×漆膜密度=3600*50*1.04/1000000≈0.19，则漆膜重量0.19t/a，上漆率取50%，则水性漆中固含量为0.38t/a，水性漆中固体份百分比为60.5%，则水性漆年用量为0.38/0.605≈0.63。与喷漆工段计算的固体组分量相近，本项目漆用量合理。 喷漆时间估算： 本项目设有2间（4m×5.6m×2.2m）的喷漆房，喷房内设置2把喷枪（一用一备），喷枪口径为1.1mm，喷枪与工件距离约为20~30cm，流速最大为110g/min，本项目调好的水性漆为0.63t/a，得出喷涂时喷枪工作时间为：0.63/（110×60）×106=96h/a。 ①漆雾 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社），喷涂距离在20~35cm之间时，涂着效率约为45%~65%，本次环评取50%，即固份中有50%涂着于工件表面，剩余固份中5%降落地面直接形成漆渣，45%以漆雾形式存在。本项目水性漆年用量为0.6t，其中固化份占63.5%，即0.381t。则喷涂过程中漆雾产生量为0.17145t/a。 ②有机废气 本项目调漆、喷漆、烘干过程中，涂料中的有机成分会挥发出来形成有机废气，其中调漆、喷漆、喷枪头清洗过程均在喷漆房内进行，调漆、喷枪头清洗产生的废气列入喷漆废气，不再单独分析。本项目水性漆挥发份为9.5%，按最不利情况考虑，涂料中挥发份全部挥发形成有机废气，水性漆中的有机溶剂60%在调漆、喷涂工段挥发，40%在烘干工段挥发，则本项目喷漆过程中有机物挥发量为0.057t/a。 建设单位拟对喷漆车间采用密闭抽风形式，在风机负压作用下收集废气，考虑开门关门时会有少量废气无组织排放，废气捕集率按95%计。废气捕集后经过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附处理，尾气经15m排气筒排放。过滤棉对颗粒物的处理效率为90%，UV光氧催化净化装置+活性炭吸附处理有机废气的处理效率达到90%。每次烘干15min，需要喷漆的车辆约1000辆，烘干时间以250h/a计，喷漆及烘干时间为346h/a。 建设项目漆雾颗粒产生量为0.17145t/a，有组织排放量为0.0163t/a，排放速率为0.047kg/h，排放浓度为3.615mg/m3；无组织排放量为0.00857t/a，排放速率为0.025kg/h。喷漆、烘干有机废气，有机废气产生量为0.057t/a，有组织排放量为0.00542t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.231mg/m3；无组织排放量为0.00285t/a，排放速率为0.008kg/h。 水性漆物料平衡表见表5-3。 表5-3 水性漆物料平衡表 投入 产出 序号 原料 主要成分 数量 种类 数量 1 水性漆 固份 0.381 产品附着 进入涂层 0.19055 2 挥发份 0.057 废气 有组织 颗粒物 0.0163 3 去离子水 0.162 非甲烷总烃 0.00542 4 调漆用水 水 0.03 水 / 5 无组织 颗粒物 0.00857 6 非甲烷总烃 0.00285 7 水 0.192 8 固废 漆渣 0.019 9 进入过滤棉 0.14658 10 进入UV光氧催化净化+活性炭吸附装置 0.04873 合计 0.63 合计 0.63 食堂油烟 项目厂区内设食堂来供应职工的午餐，项目一年生产330d。本项目日常就餐人数50人，食堂油耗系数为0.05kg/人·天，所以本项目每年用油量为0.825t/a，油烟产生系数按照2%计，所以油烟产生量为0.0165t/a。食堂设基准灶头数2个，排放废气1000万m3/a（每天运行4h），则油烟产生浓度为6.875mg/m3，油烟净化效率按85%计，油烟经净化处理后通过油烟管道引至食堂屋顶烟囱排放，油烟排放浓度约为1.03mg/m3，油烟排放量约0.0023t/a，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的油烟最高允许排放浓度2mg/m3的要求。 建设项目有组织废气产生及排放情况见表5-4，建设项目无组织废气产生及排放情况见表5-5。 表5-4建设项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号 污染源名称 排气量 （m3/h 污染物 ）名称 产生状况 治理措施 去除率 （％） 排放状况 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年产生量 （t/a） 浓度 (mg/m3) 速率 (kg/h) 年排放量 （t/a） 1# 喷漆废气、烘干废气 13000 颗粒物 18.075 0.235 0.0815 过滤棉+活性炭吸附 +UV光氧催化净化 90 1.8075 0.0235 0.00815 非甲烷总烃 6.155 0.08 0.0271 90 0.6155 0.008 0.00271 2# 喷漆废气、烘干废气 13000 颗粒物 18.075 0.235 0.0815 过滤棉+活性炭吸附 +UV光氧催化净化 90 1.8075 0.0235 0.00815 非甲烷总烃 6.155 0.08 0.0271 90 0.6155 0.008 0.00271 表5-5建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源名称 污染物名称 污染物产 生量（t/a） 污染物排放 量（t/a） 排放速率 (kg/h) 面源长 度（m） 面源宽 度（m） 面源高 度（m） 生产车间 颗粒物 0.01373 0.00955 0.02665 75.6 24.4 12 非甲烷总烃 0.00285 0.00285 0.008 2、废水 本项目用水为生活用水、食堂用水和洗车用水、地面冲洗水，来自当地市政自来水管网。 （1）生活用水 本项目员工100人，人均生活用水量以35L/人•d计，产污系数取0.8，年工作330天，则员工生活用水量为924t/a；顾客用水量按10L/人次计，项目年接待顾客4.5万人次，产生生活用水450t/a，则生活用水总量为1374t/a，生活污水产生量为1100t/a。废水中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、3mg/L、30mg/L。生活污水经化粪池预处理达接管要求后，排入当地市政污水管网，最终排入西安市第三污水处理厂集中处理。 （2）食堂用水 本项目人均食堂用水量以60L/d计，产污系数取0.8，年工作330天，就餐人数50人左右，则食堂用水量为990t/a，则食堂废水产生量为792t/a。废水中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、25mg/L、3mg/L、30mg/L、120mg/L。食堂废水经1#隔油池、化粪池预处理达接管要求后，排入当地市政污水管网，最终排入西安市第三污水处理厂集中处理。 （3）地面清洗水 根据类比同类项目，项目地面冲洗用水约为0.4m3/d，则项目地面冲洗用水年用水量约为120m3/a，排水量按用水量的80%计，则项目地面冲洗废水排水量为0.32m3/d（96m3/a）。地面冲洗废水主要污染因子为COD、SS、LAS、石油类、浓度分别为400mg/L、200mg/L、10mg/L、20mg/L。 （4）洗车用水 交付用户前洗车工段产生洗车废水，年约清洗5000辆车，洗车用水量根据按80L/辆次计，年用水400t/a，废水量按80%计算，车辆冲洗废水量为320t/a。类比其他项目，本项目洗车废水中主要污染物产生浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、LAS10mg/L、石油类20mg/L。 地面冲洗废水、洗车废水经2#隔油沉淀处理后与经化粪池处理后的生活污水一起达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准后，最终排入西安市第三污水处理厂集中处理。 （5）绿化用水 本项目绿化面积为2074.39m2，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），绿化用水量参考值为2L/m2•d，年浇水天数按50天计，则绿化用水量约为207.4t/a，用水来自自来水，水分蒸发、植物吸收或渗透入土地。 本项目水平衡图如下图所示。 图5-2建设项目用水平衡图(m3/a) 表5-6建设项目水污染物产生和排放情况表 工序 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h） 核算方法 产生废水量（m3/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 工艺 效率% 核算方法 排放废水量（m3/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 职工和顾客生活 生活污水 COD 产污系数法 1100 400 0.44 化粪池 25 类比法 1100 300 0.33 2640 SS 200 0.20 50 100 0.100 NH3-N 25 0.025 0 25 0.025 TN 30 0.0304 0 30 0.0304 TP 3 0.0032 0 3 0.0032 食堂废水 食堂废水 COD 792 400 0.317 1#隔油池+化粪池 25 类比法 792 300 0.238 2640 SS 200 0.158 50 100 0.079 NH3-N 25 0.020 0 25 0.020 TN 30 0.024 0 30 0.024 TP 3 0.002 0 3 0.002 动植物油 120 0.095 50 60 0.048 洗车 地面冲洗废水、洗车废水 COD 320 400 0.128 2#隔油沉淀池 25 类比法 320 300 0.096 2640 SS 200 0.064 50 100 0.032 LAS 10 0.0032 50 5 0.0016 石油类 20 0.0064 50 10 0.0032 表5-6废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号 废水类别 污染物种 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 废水 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 西安第三污水处理厂 间断排放,流量不稳定,但有周期性规律 TW001 污水处理 隔油沉淀池、化粪池 DW001 √是 √企业总排放 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 表5-7 废水排放开基本情况 序号 排放口编号 排放口地理坐标） 废水排放量/ (万t/a） 排放去向 排放规律 间歇式排放时段 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 DW001 109.047187000 34.217446000 0.2212 西安第三污水处理厂 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律 工作时间 西安第三污水处理厂 COD 300 BOD5 150 NH3-N 25 SS 100 石油类 10 表5-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值 1 DW001 COD （GB26877-2011）排放标准（mg/L） 300 2 BOD5 150 3 NH₃-N 25 4 SS 100 5 石油类 10 表5-9 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 300 0.00201 0.6636 2 BOD5 150 0.00101 0.3318 3 NH₃-N 25 0.00017 0.0553 4 SS 100 0.00067 0.2212 5 石油类 10 0.00007 0.02212 全厂排放口合计 COD 0.6636 BOD5 0.3318 NH₃-N 0.0553 SS 0.2212 石油类 0.02212 3、噪声 本项目噪声源主要为举升机、二保焊机等设备运行噪声，单台设备噪声源强为75～90dB（A），产生情况详见下表。 表5-10噪声源情况一览表 序号 污染源名称 数量 等效声 （dB(A)） 位置 治理措施 降噪效果 （dB(A)） 1 龙门举升机 18 70~80 生产车间 减振基座、厂房隔声 距离衰减 20 2 大剪举升机 1 80~85 20 3 小剪举升机 9 80~90 20 4 拆胎机 1 80~90 20 5 平衡机 1 80~90 20 6 四轮定位仪 1 80~85 20 7 螺杆空压机 1 80~85 20 8 冷干机 1 70~80 20 9 储气罐 2 70~80 20 10 全自动洗车机 1 80~85 20 11 轮胎自动充气机 3 80~85 20 12 卧式千斤顶 2 80~90 20 13 发动机吊架 1 80~85 20 14 蓄电池测试仪 2 70~80 20 15 蓄电池充电设备 2 70~80 20 16 气缸压力测试仪 1 80~85 20 17 机油压力测试仪 1 75~80 20 18 变速箱托架 2 75~80 20 19 压力机 1 80~85 20 20 燃油压力表 1 75~80 20 21 ATF全自动更换机 1 75~80 20 22 真空泵 2 80~90 20 23 冷媒加注回收机 1 80~85 20 24 弹簧拆装机 2 80~85 20 25 手动变速箱油加注器 1 80~85 20 26 光氧设备 2 75~80 20 27 钣金修复机 4 80~90 20 28 二保焊 4 80~90 20 29 气割焊套组 2 80~90 20 30 组合千斤 2 80~90 20 31 气动钻 1 80~90 20 32 充电式手电钻 1 80~90 20 4、固体废弃物 本项目运营期产生的固体废物有生活垃圾、废机油、废润滑油、废滤芯、含油抹布和手套、废焊丝、废腻子灰、废过滤棉、废活性炭、废遮蔽纸、含漆手套、废防冻液、废漆渣、废包装桶、废弃零部件、废电瓶、废轮胎、除尘设施回收的粉尘、隔油沉淀污泥。 生活垃圾： 项目建成后主要生活垃圾为职工和顾客生产的生活垃圾，职工办公生活产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，本项目定员员工100人，年运行330天，则生活垃圾产生量为16.5t/a；顾客生活垃圾主要为丢弃的果皮果核、手纸及各类包装材料等生活垃圾，按0.1kg/人·次计，年接待顾客4.5万人次，产生生活垃圾4.5t/a，合计产生生活垃圾21t/a。 一般工业固废 S1废焊丝：本项目焊丝用量不大，约0.02t/a，类比同类项目，产生的废焊丝按用量的5%计，则产生量为0.001t/a。 S4废弃零部件：本项目年维修车辆约为3000辆，废旧汽车零部件按每车1.0kg计，则预计每年废弃零部件产生量为3.0t，由建设单位暂存后外售。 S7废轮胎：本项目废轮胎产生量约2.0t/a。 危险废物 S2废漆渣（HW12：900-252-12）：本项目漆渣来源于喷漆及漆雾处理过程，喷漆过程漆渣产生量约为0.019t/a。 S3废遮蔽纸和含漆手套（HW49：900-041-49）：汽车喷漆的时候会用到遮蔽纸，盖在玻璃上的，防止油漆喷上去，沾有漆渣的废遮蔽纸年产生量约为0.1t/a。同时会产生含漆手套0.05t/a。 S5废机油（HW08：900-214-08）：本项目废机油来自于车辆检修过程，根据建设单位提供的资料，年更换机油车辆数为3000台，每辆更换10kg机油测算，其产生量为30.0t/a。 S6废润滑油（HW08：900-214-08）：本项目设备润滑使用润滑油，该过程会产生少量废润滑油，产生量约为7.5t/a。 S8废防冻液（HW49：900-041-49）：汽车保养时更换防冻液，废防冻液的产生量约为0.3t/a。 S9废滤芯（HW49：900-041-49）：该部分固废来自于车辆维修过程，年更换滤芯数量约1000个，每个滤芯重量按照350g计算，则该部分固废的产生量为0.35t/a。 S10含油抹布和手套（HW49：900-041-49）：本项目维修过程中产生废含油抹布和手套，年产生量为1.5t/a。 S11废包装桶（HW49：900-041-49）：本项目机油、润滑油、腻子、水性漆使用后产生废包装桶0.1t/a，交由资质单位处置。 S12废电瓶（HW49：900-044-49）：该部分固废来自于车辆维修过程更换的电瓶，每个电瓶重量按15kg计算，年更换电瓶数量约300个，则废电瓶产生量为4.5t/a。 S13废UV灯管（HW29：900-023-29）：本项目配备2套光催化氧化装置，设备中一套灯管约20根，平均每年更换一次，每根约0.2kg，则产生的废灯管为0.008t/a。 S14废过滤棉（HW49：900-041-49）：本项目采用过滤棉吸附漆雾，过滤棉需定期更换。本项目过滤棉共吸附废漆雾0.04873t/a，过滤棉吸附漆雾比例约 100kg/50kg，因此本项目产生废过滤棉约 0.097t/a。 S15废活性炭（HW49：900-041-49）：本项目喷漆及烘干废气采用“过滤棉+活性炭吸附+UV 光氧催化”处理，处理过程中要定期更换活性炭，本项目活性炭吸附去除率 75%，吸收的有机废气约 0.0365t/a。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg 活性炭。经计算，本项目所需活性炭的量约为 0.152t/a，则废活性炭产生量约为 0.1885t/a。 S16隔油沉淀污泥（HW08：900-210-08）：隔油沉淀污泥产生量约0.8t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-11。 表5-11本项目副产物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（吨/年） 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 生活 固态 塑料、纸等 21 √ - 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017） 2 S1废焊丝 初步维修、保养 无铅焊丝 0.001 √ - 3 S4废弃零部件 金属 3.0 √ - 4 S7废轮胎 橡胶 2.0 √ - 5 S12废电瓶 铅蓄电池 4.5 √ - 6 S5废机油 液态 矿物油 30.0 √ - 7 S6废润滑油 矿物油 7.5 √ - 8 S9废滤芯 初步维修、保养 橡胶 0.35 √ - 9 S10含油抹布和手套 抹布、手套 1.5 √ - 10 S16隔油沉淀污泥 废水处理 污泥 0.8 √ - 11 S13废UV灯管 废气处理 灯管 0.008 √ - 12 S14废过滤棉 过滤棉、漆雾 0.097 √ - 13 S15废活性炭 活性炭、有机废气 0.1885 √ - 14 S2废漆渣 喷漆 涂料 0.019 √ - 15 S3废遮蔽纸 喷漆 涂料 0.1 √ - 16 S3含漆手套 喷漆 涂料 0.05 √ - 17 S8废防冻液 汽车保养 矿物油 0.3 √ - 18 S11废包装桶 原料包装 包装桶 0.1 √ - 表5-12建设项目固体废物产生及处置情况表 序号 固废名称 废物类别 产生工序 形态 主要成分 危险特性鉴别方法 危险特性 废物类别 废物代码 估算产生量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 一般固废 生活 固态 塑料、纸等 《国家危险废物名录》（2016年） — 其他废物 99 21 环卫清运 2 S1废焊丝 初步维修、保养 无铅焊丝 — 工业固废 86 0.001 收集外售 3 S4废弃零部件 金属 — 工业固废 86 3.0 4 S7废轮胎 初步维修、保养 橡胶 — 工业固废 86 2.0 5 S12废电瓶 危险废物 铅蓄电池 T HW49 900-044-49 4.5 委托资质单位处理 6 S5废机油 液态 矿物油 T,I HW08 900-214-08 30.0 7 S6废润滑油 矿物油 T,I HW08 900-214-08 7.5 8 S9废滤芯 固态 橡胶 T/In HW49 900-041-49 0.35 9 S10含油抹布和手套 抹布、手套 T/In HW49 900-041-49 1.5 10 S16隔油沉淀污泥 废水处理 污泥 T,I HW08 900-210-08 0.8 11 S13废UV灯管 废气处理 灯管 T,I HW29 900-023-29 0.008 12 S14废过滤棉 过滤棉、漆雾 T/In HW49 900-041-49 0.097 13 S15废活性炭 活性炭、有机废气 T/In HW49 900-041-49 0.1885 14 S2废漆渣 喷漆 涂料 T/In HW12 900-252-12 0.019 15 S3废遮蔽纸 喷漆 涂料 T/In HW49 900-041-49 0.1 16 S3含漆手套 喷漆 涂料 T/In HW49 900-041-49 0.05 17 S8废防冻液 汽车保养 矿物油 T/In HW49 900-041-49 0.3 18 S11废包装桶 原料包装 包装桶 T/In HW49 900-041-49 0.1

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 喷漆房1# | 颗粒物 | 18.075mg/m3、0.0815t/a | 1.8075mg/m3、0.00815t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.155mg/m3、0.0271t/a | 0.6155mg/m3、0.00271t/a |
|  |  | 喷漆房2# | 颗粒物 | 18.075mg/m3、0.0815t/a | 1.8075mg/m3、0.00815t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.155mg/m3、0.0271t/a | 0.6155mg/m3、0.00271t/a |
|  | 无组织 | 机修车间焊接工序 | 颗粒物 | 0.00016t/a | 0.00003t/a |
|  |  | 打磨抛光工序 | 颗粒物 | 0.005t/a | 0.00095t/a |
|  |  | 喷漆房 | 颗粒物 | 0.00857t/a | 0.00857t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00285t/a | 0.00285t/a |
|  |  | 维修发动机 | 发动机尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 6.875mg/m3，0.0165t/a | 1.03mg/m3，0.0023t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 400mg/L，0.44t/a | 300mg/L，0.33t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.20t/a | 100mg/L，0.100t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.025t/a | 25mg/L，0.025t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.0304t/a | 30mg/L，0.0304t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.0032t/a | 3mg/L，0.0032t/a |
|  | 食堂废 水 | COD | 400mg/L，0.317 t/a | 300mg/L，0.238/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.158t/a | 100mg/L，0.079t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.020t/a | 25mg/L，0.02t/a |
|  |  | TN | 30mg/L，0.024t/a | 30mg/L，0.024t/a |
|  |  | TP | 3mg/L，0.002t/a | 3mg/L，0.002t/a |
|  |  | 动植物油 | 120mg/L，0.095 t/a | 60mg/L，0.048/a |
|  | 地面冲洗废水、洗车废水 | COD | 400mg/L，0.44t/a | 300mg/L，0.0624t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.44t/a | 100mg/L，0.0208t/a |
|  |  | LAS | 10mg/L，0.44t/a | 5mg/L，0.001t/a |
|  |  | 石油类 | 20mg/L，0.44t/a | 10mg/L，0.002t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 21t/a | 0 |
|  |  | 废零部件、旧轮胎、包装材料等一般固废 | 5.001t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废电瓶 | 4.5t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 30.0t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 7.5t/a | 0 |
|  |  | 废滤芯 | 0.35t/a | 0 |
|  |  | 含油抹布和手套 | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 隔油沉淀污泥 | 0.8t/a | 0 |
|  |  | 废UV灯管 | 0.008t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 0.097t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.1885t/a | 0 |
|  |  | 废漆渣 | 0.019t/a | 0 |
|  |  | 废遮蔽纸 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 含漆手套 | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 废防冻液 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废包装桶 | 0.1t/a | 0 |
| 噪声 | 项目建成运行后产生的噪声主要为汽车行驶噪声及主要设备噪声等，基本为间断噪声，源强为75-80dB(A)，通过采取减振、隔声等措施后，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。 |
| 主要生态影响： 建设项目占地面积4949.35m2。项目租用已建成的建构筑物作为项目营运场所，不涉及土建工程，项目边界四周已种植高大景观植物，对周围生态环境影响相对较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 由于项目主体工程以主要的设备设施等均已建成，建设内容主要包括喷烤漆房等主体建筑，隔油设施等方面。故而本次环评不对施工期产生的环境影响进行评价。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、废气达标性分析 ①焊接烟尘—移动式工业除尘器原理合理性分析 含尘气体由风机通过吸尘管吸入箱体，进入滤袋过滤，粉尘颗粒被滤袋阻留在表面，经过过滤的净化气体由出风口排出，可直接排放在室内循环使用，也可根据需要排出室外。整个除尘过滤是一个重力，惯性力，碰撞，静电吸附，筛滤等综合效应的结果。除尘器连续工作一段时间后，滤袋表面的粉尘不断增加，继而进行清灰，粉尘抖落在集尘器（抽屉）中，再由人工进行处理。本项目移动式工业除尘器具体参数见下表7-1。 表7-1 移动式工业除尘器主要技术参数一览表 设备尺寸 （mm） 过滤面积 （m2） 风机风量 （m3/h） 收集效率 （%） 处理效率 （%） 功率 （KW） 过滤方式 600×700×980 15 2000 ≥90 ≥90 2 高效覆膜滤筒 ②喷漆、烘干废气—过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附原理合理性分析 项目喷漆、烘干工序均设在喷漆房，喷漆房全封闭负压状态，废气收集后由“过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附”装置处理后经过15米高排气筒排放。考虑人员进出时的情况，废气捕集率以95%计，其余未捕集的5%废气以无组织形式排放过滤棉对颗粒物的去除率可达到90%，活性炭吸附和UV光氧催化净化对有机废气的总的去除率达到90%。本报告排气筒处设置活性炭吸附装置+光催化处置非甲烷总烃，处理效率按90%计在技术上是可行的。项目采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附处理喷漆、烘干废气。烘干废气在进入废气处理设备之前会有风冷设备对其进行降温，从而保证废气进入废气处理设备的温度是接近常温的。 A、过滤棉原理：过滤棉为玻璃纤维材料，漆雾粒子在拦截、碰撞、吸收等作用下容纳在材料中，并逐步风化成粉末状，从而达到净化漆雾的目的，从而保证漆雾去除率达90%以上，并且过滤片采用抽屉式结构，便于装卸和清洗，过滤材料定期更换。过滤器除漆雾原理：废气通过过滤器时中多层过滤棉时，通过对漆雾粒子进行拦截、碰撞、吸收等作用，将漆雾粒子容纳在其中，达到漆雾净化的目的，对漆雾处理能力达到90%以上。 B、活性炭吸附装置原理 活性炭采用通孔结构的塑料蜂窝、纸蜂窝作为载体，废气在负压作用下进入活性炭过滤装置，由于活性炭过滤介质表面存在未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当气体与固体表面接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并留在固体表面，污染物从而被吸附，净化后的废气经排气筒高空排放。活性炭吸附法具有体积密度小，比表面积大，吸附效率高，风阻系数小等优点，可广泛用于处理有机废气、恶臭气体和含有微量重金属的低浓度、大风量的各类气体。 本项目采用蜂窝状活性炭，活性炭密度为0.5g/cm3，活性炭装置规格2.5m×1.5m×1.0m，活性炭有效填充长度为2.0m，填充宽度为1.0m，填充高度为0.5m，装置内放置4层活性炭，则活性炭填充量=2.0×1.0×0.5×0.5≈0.5t，与参数表内活性炭填充量相符。活性炭停留时间计算：活性炭体有效填充宽度=1.0m，高度=0.5m，长度=2.0m，风量=13000m3/h=3.61m3/s，孔隙率=0.75，填充层数=4层，过滤风速=3.61/2.0/1.0/4/0.75=0.601m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范(HJ2026—2013)》中“采用蜂窝状吸附剂时，气体流速易低于1.2m/s”的要求。活性炭停留时间=0.5/0.601≈0.83s，活性炭过滤停留时间一般为0.2～2s，因此本项目活性炭填充设置合理。 C、UV光氧催化净化原理 拟建项目的光催化氧化有机废气净化装置通过利用高能紫外线光束照射并列解有机废气的分子链结构，使之降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等；由于高能紫外线光束分解空气中的氧分子产生活性臭氧，因臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。同时灯管两边的催化层（纳米二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活性很强的超氧化物阴离子和氢氧自由基，达到降解有机物的作用，达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用，再通过排风管道排至室外。 排气筒高度的合理性分析 本项目排气管高度15米，且四周200米范围内均为汽车主题公园，排气筒高度高于四周最高建筑物高度3米以上。因此排气筒高度合理。 2、大气环境影响预测 （1）大气环境影响评价工作等级的判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作分级方法确定评价工作等级，其判据详见表7-2。 表7-2大气评价工作等级判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： （1） 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准（一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值），μg/m3。 （2）污染源参数 项目全厂有组织废气点源污染源参数见表7-3所示。 表7-3项目点源参数清单一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y PM10 非甲烷总烃 排气筒1# 有机废气 3788344.62372911 36596500.5508942 15 0.5 11 25 346 正常 0.0235 0.008 排气筒和2# 有机废气 3788344.62372911 36596500.5508942 15 0.5 11 25 346 正常 0.0235 0.008 排气筒1#和2#* 有机废气 3788344.62372911 36596500.5508942 15 0.5 11 25 346 正常 0.047 0.016 *注明：排气筒1和排气筒2等效为一个排气筒。 项目全厂无组织废气面源污染源参数见表7-4所示： 表7-4项目无组织面源参数清单一览表 编号 名称 面源中心点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h) X Y TSP 非甲烷总烃 1 项目厂界 3788344.62372911 36596500.5508942 75.6 24.4 20 12 600 正常排放 0.02665 0.008 （3）估算模型参数 表7-5估算模式参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 67万 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -16 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿润 是否考虑地形 考虑地形 □是■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是■否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （4）评价工作等级判定结果 项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 下风向最大浓度出现距离（m） 点源 等效排气筒1#和2# PM10 450 2.678 0.595 / 21 非甲烷总烃 2000.0 1.006 0.0503 / 21 面源 生产车间 TSP 900 13.58 1.51 50 非甲烷总烃 2000.0 4.038 0.20 / 50 根据表7-6的计算结果，对照表7-2的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”本项目正常情况下排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。有组织排放量核算见表7-7，无组织排放核算量见表7-8，大气污染物年排放量核算表见7-9。 （5）污染物排放量核算 表7-7大气污染有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度(mg/m3) 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 1#排气筒 非甲烷总烃 0.62 0.008 0.00271 颗粒物 1.81 0.0235 0.00815 2 2#排气筒 非甲烷总烃 0.62 0.008 0.00271 颗粒物 1.81 0.0235 0.00815 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.0163 颗粒物 0.00542 表7-8大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值（μg/m3） 1 机修车间 焊接、打磨 颗粒物 加强车间通风 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.00098 2 喷漆房 烘干、喷漆 非甲烷总烃 加强车间通风 4.0 0.00285 颗粒物 1.0 0.00857 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.00955 颗粒物 0.023 表7-9大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 0.02585 2 非甲烷总烃 0.00827 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）污水排放情况 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水为机修车间地面清洗废水和洗车废水；生活污水主要来源于办公生活污水。 项目污水排放量为1308t/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、总氮及总磷。项目机修车间地面清洗废水和洗车废水经隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理，处理后废水经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂。 （2）废水处理措施的可行性 根据现场调查，项目机修车间地面清洗废水、洗车废水经隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理，本项目污水排放量为6.7m3/d（2212m3/a），本项目使用化粪池一座，隔油池2座，化粪池设计处理能力为20m3/d，隔油池设计处理能力为2m3/d项目设置的化粪池及隔油池可满足本项目污水排放负荷。因此，本项目污水处理措施可行。 （3）水质达标的可行性分析 本项目地面冲洗废水、洗车废水中主要污染物产生浓度为COD400mg/L、SS200mg/L、LAS10mg/L、石油类20mg/L。地面冲洗废水、洗车废水经2#隔油沉淀处理后经化粪池处理，隔油沉淀效率60%，化粪池去除效率30%，地面冲洗废水、洗车废水排放浓度为COD112mg/L、SS56mg/L、LAS2.8mg/L、石油类5.6mg/L，低于《汽车维修业水污染物排放标准》。 （4）污水排入西安市第三污水处理厂可行性分析 西安市第三污水处理厂位于西安市浐灞生态区北牛寺村。服务范围为浐河以东的纺织城区域，浐河以西幸福路至浐河区域，部分幸福路以西区域，以及浐灞三角洲部分区域，总服务面积3223ha，规划污水厂规模23×104m3/d。2006年已建成10×104m3/d的二级处理厂和5×104m3/d污水再生利用处理系统。污水处理采用Orbal氧化沟工艺，污泥处理采用机械浓缩+离心机脱水工艺。本项目位于第三污水处理厂的收水范围内，该污水厂有能力接纳并处理本项目所排污水。 2、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价工作等级划分原则，本项目属于“Ⅴ社会事业与服务业”中的“184、汽车、摩托车维修场所”，本次评价将其判定为Ⅲ类项目，项目本身不涉及取用地下水，附近无集中式地下水饮用水源地和其他与地下水环境相关的其它保护区，地下水环境不敏感，项目取水和排水均依托市政，故项目地下水评价等级为三级。项目所在地区按照《关中盆地潜水水文地质图》判断，见附图8，本项目所在区域地下水类型为冲积、冲洪积砂、砂卵石孔隙潜水，水文地质区域为较强中等富水区域（单井涌水量为500~1000m3/d），区域渗透系数为1.6~4.7m/d，按照现状地下水监测计算水力坡度为0.0019，有效孔隙度0.315，质点迁移天数取值5000d，计算地下水的评价范围L＝2（变化系数）×4.7（渗透系数）×0.0019（水力坡度）×5000/0.315=283m。因此本项目地下水评价范围为北至项目北侧东三环，南至湾子村，西至项目西侧空地，东至湾子村。 （1）地下水污染途径 地下水污染途径一般分为四种，即间接入渗型、连续入渗型、越流型和径流型。 项目运营后不采地下水，对地下水的影响环节主要有以下几个方面： ①油漆等漆料在储存场所发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏，泄漏后经包气带渗入含水层； ②废油在废油暂存间发生跑、冒、滴、漏和事故性泄漏，泄漏后经包气带渗入含水层。 ③事故状态下管道老化破裂、污水处理池破裂、油漆等渗漏造成非正常状况下废水渗漏造成地下水污染。 ④事故状态下或其它不可抗拒自然因素下，如若发生固废随意堆放、贮存等情况导致废水泄漏经包气带土壤间接污染地下水。 （2）地下水影响分析 ①废水排放对地下水的影响分析 本项目现已建成的车间为水泥硬化路面，项目的废水主要为生活污水和洗车废水，主要污染物为COD、SS、氨氮、石油类等，项目设置化粪池+隔油沉淀池，经市政管网排入西安市第三污水厂。 因此，项目不外排废水至地表水体，项目废水排放对地下水的影响很小。 ②正常工况下对地下水的影响分析 本项目厂区设置一间废油暂存间，仅做了水泥地面硬化处理，环评要求建设单位需对地面进行防渗处理，贮存间边缘设围堰，并在暂存间内设置矩形铁桶，项目内产生的废油（废机油、润滑油等）均使用独立的专用容器暂存，做到以上措施后，正常工况下对地下水环境影响较小。 ③非正常工况下对地下水的影响分析 建设项目排放废水中无重金属、剧毒、可持久性的污染物，对区域地下水影响较小，对地下水环境影响是可接受的。 ④固废堆放对地下水的影响 项目产生的固废主要是危险废物以及工作人员产生的生活垃圾，其中危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求对其进行收集、贮存、转移及运输，生活垃圾区内设若干垃圾桶集中收集，由环卫部门及时清运，送往当地垃圾填埋场填埋。 （3）地下水污染防治措施 建设项目所在区域地下水环境不敏感，且生产过程中无大的泄露源，对地下水环境影响程度较小，本次评价主要针对拟建项目的产污特点及可能对地下水环境造成影响的方式，针对重要区域提出地下水污染防治措施，采取下列措施后能有效降低污染物对下水水环境的影响。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，按照分区防控原则，根据各生产时可能产生污染的区域，将拟建项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区。 重点污染防治区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位：包括喷烤漆区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行防渗。防渗性能应不低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。一般污染防治区为洗车区、保养区等，防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能；其他区域办公区、客户休息区等为普通防渗区。 以上防渗措施均按相关要求和规定执行。工程建设完毕后，用清水进行试漏，在无渗漏的前提下方可投入使用。工程采取以上措施后，在一定程度上可以切断地下水的污染途径，措施有效可行。具体分区防渗方案见表7-10。 表7-10 项目分区防渗方案一览表 污染防渗区类别 防渗性能要求 区域 重点防渗区 应满足等效黏土防渗层Mb≥6 K≤1×10-7cm/s的防渗性能 污水处理系统 一般防渗区 应满足等效黏土防渗层Mb≥1 K≤1×10-7cm/s的防渗性能 洗车区 机修区 喷烤漆房 打磨区 综上，经采取以上防渗措施处理后，项目汽车油泄露等对地下水的环境污染风险将大大较低，对周围环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目主要噪声设备为本项目主要噪声设备为维修机械噪声、排风设备噪声，噪声值在75~90dB（A）之间，基本为间断噪声，噪声源见表5-7。 （2）预测模式 根据项目设备声源特征，设备声源为点声源，依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 1）室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； ——声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，本项目中取20dB（A）； ——平均吸声系数，本项目中取0.10； r——参考位置距噪声源的距离，m； r0——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。 2）室外声源 某个噪声源在预测点的声压级为 式中：——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ——参考位置处的声压级，dB(A)； ——参考位置距声源中心的位置，m； ——声源中心至预测点的距离，m； 3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： （7.4-5） 式中:T——用于计算等效声级的时间； ——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数； ——在T时间内j声源工作时间； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 4）预测点的预测等效声级（）计算公式 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果及评价 表7-11项目噪声预测结果 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 湾子村 噪声源距厂界及敏感点距离（m） 60 20 140 20 220 现状值 昼间dB（A） 53 51 51 54 50 夜间dB（A） 41 40 40 42 40 贡献值 昼间dB（A） 49.9 56.7 41.5 59.9 39.9 预测值 昼间dB（A） dB（A） / / / / 50 GB12348-2008中2类标准要求 昼间dB（A） 60 / 夜间dB（A） 50 / GB3096—2008中2类标准要求 昼间dB（A） / 60 夜间dB（A） / 50 根据预测，项目主要产噪设备均只在昼间工作，根据项目现采取的减振、隔声、消声、吸声等措施以及距离衰减后，项目南、西、北、东三个厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）2类标准要求。湾子村贡献值可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。环评建议项目尽量将高噪声设备尽量放置在厂界西侧，降低对居民的影响。 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟等减震、隔震等措施。 （2）加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态， 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 固废环境影响分析 （1）固废处置分析 本项目产生的生活垃圾、含油抹布和手套交由环卫清运处理；废焊丝、废弃零部件、废轮胎企业收集后外售处理；废电瓶、废机油、废润滑油、废滤芯、隔油沉淀污泥、除尘设施回收的粉尘、废腻子灰、废过滤棉、废活性炭、废漆渣、废遮蔽纸、含漆手套、废防冻液、废包装桶委托资质单位处理。各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （2）固废废物收集以及暂存情况 ①一般固废 本项目一般工业固废产生量为5.001t/a，生活垃圾产生量16.5t/a。 本项目在生产车间设一般固废堆场1处，一般固废暂存需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。 ②危险固废 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险固废名录》，本项目运营期产生的危险固废主要为废电瓶（HW49）4.5t/a、废机油（HW08）30.0t/a、废润滑油（HW08）7.5t/a、废滤芯（HW49）0.35t/a、隔油沉淀污泥（HW08）0.8t/a、废过滤棉（HW49）0.097t/a、废活性炭（HW49）0.1885t/a、废漆渣（HW12）0.019t/a、废包装桶（HW49）0.1t/a、废遮蔽纸（HW49）0.1t/a、含漆手套（HW49）0.05t/a、废防冻液（HW49）0.3t/a、含油抹布和手套（HW49）1.5t/a，本项目危废经收集妥善储存后，委托陕西环能科技有限公司处置。本项目设置危废暂存间一处。危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条废款执行。危险物贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定执行。 ①危险废物贮存容器要求 应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ②危险废物贮存设施的设计要求 危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造；必须有泄露液体收集装置；用以存放装有废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝；设计堵截泄露的裙角。基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由资质单位处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 （3）环境影响分析 本项目危废采用密闭胶桶贮存和运输，在运输过程中使用专业危废运输车辆进行运输，运输过程采取跑冒滴漏防治措施，发生散落概率极低。当发生散落时，可能情况有：①胶桶整个掉落，但胶桶未破损，司机发现后，及时返回将胶桶放回车上，由于胶桶未破损，没有废物泄漏出来，对周边环境基本无影响；②胶桶整个掉落，但胶桶由于重力作用，掉落在地上，导致胶桶破损或盖子打开，废滤芯、废腻子灰、废活性炭等散落一地，基本不产生粉尘和泄露，司机发现后，及时采用清扫等措施，将洒落危废收集后包装，对周边环境影响较小。因此本项目的危废在运输过程中对周边环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 本项目从事汽车修理与维护，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）进行评价等级判定。 1、土壤环境影响评价等级判定 （1）占地面积 本项目占地面积4749.38m2（0.4749ha）<5ha，属于小型项目。 （2）建设项目所在地周边土壤环境敏感程度 本项目位于西安市灞桥区东三环与南三环交汇处灞桥东城高端汽车主题公园，建设项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等其他土壤环境敏感目标，因此本项目所在地周边土壤环境属于不敏感地区。 （3）项目类别判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于社会事业与服务业中的其他，为IV类项目。 （4）项目评级等级判定 根据土壤环境影响评价项目类别，占地规模与敏感程度进行判定，具体判定标准详见表7-12。 表7-12土壤污染影响型工作等级划分表 占地规模 评价等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 因此，本项目不需开展土壤环境影响评级工作。 六、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险评价工作等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，本项目涉及的风险物质识别见下表7-23： 1、当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。 2、当企业存在多种化学物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：w1，w2，……，wn—每种危险物质实际存在量（吨）；W1，W2，……，Wn—与各危险物质相对应的临界量（吨）。当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）100≤Q； 7-13评价工作等级划分 序号 名称 最大储存量qn/t 临界量Qn/t q/Q 1 水性漆 0.05 50 0.0001 2 机油、液压油、制动液液体抛光蜡矿物油 1.56 2500 0.0006 3 废油 0.1 2500 0.00004 项目Q值 0.00074 经识别，本项目Q值为Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-14确定评价工作等级。 7-14评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析※ ※是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①严格按照防火规范进行平面布置。 ②定期检查、维护原料堆场危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。 ③危废堆场设置明显的禁火标志。 ④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 ⑤在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ⑥采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。 ⑦加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。 本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的粉尘会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害，若能及时发现可立即采取措施消除影响；本项目生产所使用的原料部分具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾。本项目涉及的易燃物质若物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。如本项目水性漆、机油、液压油等矿物油一旦发生火灾，主要燃烧产物为CO、CO2等；事故应急救援中产生的喷淋稀释水将伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 风险管理要求针对本项目特点，提出以下几点风险管理要求：①严格按照防火规范进行平面布置；②定期检查、维护厂区设施、设备，以确保正常运行；③生产区及仓库设置明显的禁火标志；④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；⑤采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施；⑥制定环境风险应急预案，并加强员工的事故安全知识教育，要求全体员工了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 表7-15建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 吉利汽车4S店项目 建设地点 （陕西）省 （西安）市 （灞桥）区 （/）县 灞桥东城高端汽车主题公园 地理坐标 经度 109.047187000 纬度 34.217446000 主要危险物质及分布 危险物质：水性漆、机油等矿物油等；位置：原料库、生产车间、危废库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 本项目主要风险物质为水性漆、机油等矿物油在运输、使用、储存过程中的泄露，可能对土壤、地下水造成污染途径主要为危废仓库渗滤液泄露、下渗对地下水造成的污染。水性漆、机油等矿物油遇明火可能引发火灾爆炸事故，产生次生污染物，如一氧化碳，对大气环境造成污染。废气处理设施发生故障，废气超标排放。 风险防范措施要求 ①应按照有关消防规范分类储存，并配比必要的消防设施。为防止发生泄露而污染附近的土壤及地下水，对危废暂存间及车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，在不影响生产的情况下，尽可能减少贮存量。 ②加强管理，厂区内严禁烟火：严格执行《建设设计防火规范》（GB50016-2006）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便在起火之初迅速扑灭。加强职工安全意识教育，以应付突发性火灾。 七、环境管理与监测计划 为了有效监控建设项目运营后对环境的影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托当地有资质的环境监测站对主要污染处理设备的达标排放情况和处理效果进行定期监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。运营期环境监测计划见表7-16。 表7-16运营期环境监测计划 污染源名称 监测项目 监测点 监测频率 控制指标 污水 COD、BOD5、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂 总排口 半年1次 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求 喷烤漆房 废气 非甲烷总烃 排气口 半年1次 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求 颗粒物 排气口 半年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 机修车间 焊接、打磨 废气 总悬浮颗粒物 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点 半年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放标准 厂界噪声 Leq 四个厂界 每季度1次 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 八、污染物排放清单 本项目应严格落实各项环境保护措施，减少污染物的排放量，在此基础上，通过本项目工程分析，确定本项目主要污染物的排放清单情况见表7-17。 表7-17项目主要污染物排放清单 类别 位置 污染源或污染物 污染物产生浓度及产生量 污染物排放浓度及排放量 污染防治设施 数量 管理要求 废气 机修车间焊接工序 颗粒物 0.00016t/a 0.00003t/a 车间通风系统 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 打磨抛光工序 颗粒物 0.005t/a 0.00095t/a 无尘干磨除尘系统 1套 维修发动机 颗粒物 少量 少量 尾气吸收仪及管道 1套 喷漆房无组织 颗粒物 0.00857t/a 0.00857t/a / / 非甲烷总烃 0.00285t/a 0.00285t/a / / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 喷漆房1# 颗粒物 18.075mg/m3、0.0815t/a 1.8075mg/m3、0.00815t/a 过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 非甲烷总烃 6.155mg/m3、0.0271t/a 0.6155mg/m3、0.00271t/a 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业排放限值要求 喷漆房2# 颗粒物 18.075mg/m3、0.0815t/a 1.8075mg/m3、0.00815t/a 活性炭吸附，效率85%+P3排气筒（15米） 1套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 非甲烷总烃 6.155mg/m3、0.0271t/a 0.6155mg/m3、0.00271t/a 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表面涂装行业排放限值要求 食堂油烟 油烟 6.875mg/m3，0.0165t/a 1.03mg/m3，0.0023t/a 油烟净化器 1套 《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 废水 生活污水 COD 400mg/L，0.44t/a 300mg/L，0.33t/a 化粪池 1座 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中排放浓度和排放水量。 SS 200mg/L，0.20t/a 100mg/L，0.100t/a NH3-N 25mg/L，0.025t/a 25mg/L，0.025t/a TN 30mg/L，0.0304t/a 30mg/L，0.0304t/a TP 3mg/L，0.0032t/a 3mg/L，0.0032t/a COD 400mg/L，0.317 t/a 300mg/L，0.238/a 食堂废 水 SS 200mg/L，0.158t/a 100mg/L，0.079t/a 1#隔油池 1座 NH3-N 25mg/L，0.020t/a 25mg/L，0.02t/a TN 30mg/L，0.024t/a 30mg/L，0.024t/a TP 3mg/L，0.002t/a 3mg/L，0.002t/a 动植物油 120mg/L，0.095 t/a 60mg/L，0.048/a COD 400mg/L，0.44t/a 300mg/L，0.0624t/a 地面冲洗废水、洗车废水 SS 200mg/L，0.44t/a 100mg/L，0.0208t/a 2#隔油池 1座 LAS 10mg/L，0.44t/a 5mg/L，0.001t/a 石油类 20mg/L，0.44t/a 10mg/L，0.002t/a COD 400mg/L，0.44t/a 300mg/L，0.33t/a SS 200mg/L，0.20t/a 100mg/L，0.100t/a 噪声 生产车间 噪声 70~85dB（A） 厂界达标 低噪声设备、隔声、减振基 配套 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 办公 生活垃圾 21t/a 0 集中收集，交由环卫部门处理。 设垃圾桶，环卫部门 处置率100% 一般固废 废零部件、旧轮胎、包装材料 5.001t/a 0 统一收集外售 / 危险废物 废电瓶 4.5t/a 0 危险废物，交由有资质的单位处置 / 废机油 30.0t/a 0 废润滑油 7.5t/a 0 废滤芯 0.35t/a 0 含油抹布和手套 1.5t/a 0 隔油沉淀污泥 0.8t/a 0 废UV灯管 0.008t/a 0 废过滤棉 0.097t/a 0 废活性炭 0.1885t/a 0 废漆渣 0.019t/a 0 废遮蔽纸 0.1t/a 0 含漆手套 0.05t/a 0 废防冻液 0.3t/a 0 废包装桶 0.1t/a 0 九、项目环保投资 项目总投资7590.1万元，其中：环保投资21万元，占总投资的0.28%。环保投资分项估算详见表7-18。 表7-18环保投资清单 序号 治理项目 污染防治设施名称 数量 投资额（万元） 标 准 1 废 水 洗车废水隔油池处理、食堂废水隔油池处理 2套 1 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求 2 废气 维修车间焊接烟尘 移动式焊接烟气净化装置 2套 1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物排放标准 3 维修车间打磨抛光工序 无尘干磨系统 1套 1 发动机维修 尾气吸收仪及管道 1套 0.5 4 喷漆及烤漆工序 采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放 2套 14 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 5 设备噪声 选用低噪声设备、安装减振基础、隔声等措施。 / 2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准。 6 一般固废 ①生活垃圾及时收集清理，运往当地环卫部门指定地点集中卫生填埋； ②产生的生产性固废统一收集外卖或者送工业垃圾处置场处理。 / 0.5 / 7 危险废物 危废暂存间7.5m2 / 1 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 合计 21 十、项目环保设施竣工验收 运营期环保设施竣工验收建议清单见表7-19。 表7-19建设项目环保设施竣工验收清单 序号 治理项目 污染防治设施名称 去除效率要求 数量 标 准 1 废 水 洗车废水隔油池处理、食堂废水隔油池处理 达标排放 2套 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求 2 废气 维修车间焊接烟尘 移动式焊接烟气净化装置 达标排放 2套 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中颗粒物排放标准 3 维修车间打磨抛光工序 无尘干磨系统 达标排放 1套 发动机维修 尾气吸收仪及管道 达标排放 1套 4 喷漆及烤漆工序 采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放 达标排放 2套 非甲烷总烃执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表面涂装限值要求、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996） 5 设备噪声 选用低噪声设备、安装减振基础、隔声等措施。 厂界噪声达标 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类和4类标准。 6 一般固废 ①生活垃圾及时收集清理，运往当地环卫部门指定地点集中卫生填埋； ②产生的生产性固废统一收集外卖或者送工业垃圾处置场处理。 资源化 减量化 无害化 / / 7 危险废物 危废暂存间7.5m2 资源化 无害化 / 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 | 喷烤漆房喷烤漆 工序 | 非甲烷总烃 | 采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表面涂装限值要求 |
|  |  | 颗粒物 | 采用过滤棉+UV光氧催化净化装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 机修车间 焊接工序 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化装置，机械通风装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 机修车间 打磨工序 | 打磨粉尘 | 无尘干磨系统，机械通风装置 |  |
|  | 发动机维修 | 尾气 | 尾气吸收仪 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 经化粪池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 | 《汽车维修业水污染物及排放标准》（GB26877-2011）中相关要求 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 经1#隔油池+化粪池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 |  |
|  | 地面冲洗废水、洗车废水 | COD、SS、LAS、石油类 | 经2#隔油沉淀池处理后接管至西安市第三污水处理厂集中处理 |  |
| 固体 废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 采用封闭垃圾桶收集，定期由环卫部门收集处理 | 合理处置 |
|  | 生产 | 废零部件、旧轮胎等一般工业固废 | 外售或者回收利用 | 资源化、无害化 |
|  |  | 废机油、废漆渣等危险废物 | 设专门的收集储存装置，存放于危废储存间内，分类收集后交由陕西环能科技有限公司处置回收处置 |  |
| 噪 声 | 选用低噪设备，将高噪声设备均设置在室内，经采取减振措施及车间隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目绿化面积为2074.39m2，绿化可改善局部生态环境，改善因项目的建设而造成的生态功能损伤，使原有生态功能得到一定的恢复和补偿。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于东三环和南三环交接处，西安市灞桥区浐河东路高端汽车主题公园内。项目东邻本田4S店，西边暂时为空地。北隔城市道路路，南隔西安绕城高速。项目总用地面积4749.35m2，本项目总投资7590.1万元，其中环保投资19.9万元，占总投资的0.26%。项目建成后年销售汽车2000辆，年汽车维修、保养4500辆，其中喷漆车辆1000辆，洗车1000辆。 2、相关分析判定 ①产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在限制类和淘汰类名录之列，属于允许类，符合国家产业政策。 ②相关规划符合性及选址可行性分析 项目位于东三环和南三环交接处，西安市灞桥区浐河东路高端汽车主题公园内，主题公园内主要引进奥迪、路虎、玛莎拉蒂、奔驰等高端汽车店，所在地块用地类型为商务用地。项目地理位置优越，位于南三环以南，绕城高速以北，浐河东路以东，交通十分便利。本项目作为4S店，其建设符合灞桥区的总体规划，选址可行。 3、区域环境质量 （1）环境空气：陕西省环境环保厅2020年1月23日发布的《2019年环保快报》中灞桥区空气常规污染物监测统计结果：项目所在地区2019年SO2、NO2年平均质量浓度值和CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；PM10、PM2.5年平均质量浓度值以及O3第90百分位浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.22018），城市环境空气质量达标情况评价指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）声环境：厂界四周及敏感点昼夜间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目区声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析 营运期的主要环境影响有废气、废水、噪声、固体废物及危险废物，经环评提出的处理措施处理后可达标排放，对环境影响较小。 （1）废水 本项目废水包括生产废水和生活污水。生产废水为机修车间地面清洗废水、洗车废水；生活污水主要来源于办公生活污水。项目排水量为2100t/a，本项目废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、总氮及总磷。项目食堂废水经1#隔油池处理后与生活污水合流处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理。机修车间地面清洗废水、洗车废水经2#隔油池处理后，同生活污水一并排入化粪池进行处理，废水经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂。对周围环境影响较小。 （2）废气 ①喷漆及烤漆废气 喷漆产生的漆雾在排风机引力的作用下进入玻璃纤维棉。排放量为0.0163t/a，排放浓度为1.81mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准（颗粒物≤120mg/m3）。 烤漆房废气经吸附棉吸收，再经臭氧UV紫外线光催化氧化处理+活性炭吸附后，排放废气中的非甲烷总烃浓度满足DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》表面涂装限值要求，且非甲烷总烃去除效率达到85%以上。对外环境影响很小。 ②焊接烟尘 本项目对汽车进行维修时，可能涉及到少量的焊接工艺。焊接时会产生少量焊接烟尘，本项目在主要焊接作业点安装移动式焊接烟气净化装置，对焊接烟尘的处理率可达90%，烟尘排放量为0.00003t/a，通过车间内的通风换气系统将烟尘排出车间外，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物无组织排放限值要求，对外环境影响较小。 ③打磨抛光粉尘 打磨工序产生的粉尘，主要是废漆屑。汽车在喷漆前须对汽车表面进行打磨，打磨作业设置在专有打磨房内。项目选用的打磨机配有无尘干磨系统处理后，通过净化后的气体排风设施排出，打磨过程中产生的粉尘吸入集尘盒，收集下的废漆屑按照危险废物要求进行处理处置。 ④发动机尾气 本项目在维修发动机过程，会有少量发动机尾气产生。经与建设单位核实，产生发动机尾气经尾气吸收仪收集后，由尾气吸收仪自带管道引至机修车间外排放。 （3）噪声 项目建成运行后产生的噪声主要为风机运行、维修机械噪声运行噪声等，基本为间断噪声，源强为75～90dB(A)。项目主要产噪设备均位于维修车间内，且只在昼间工作，同时采取减振、隔声等措施。项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，同时项目敏感点预测值昼间噪声值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目设备运行噪声对外环境影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期固体废弃物主要有生活垃圾和危险废物。生活垃圾由垃圾收集装置收集，由环卫部门定期清运；危险固体废弃物主要有废油漆桶、喷烤漆房吸附废料、隔油池废油、污泥等。上述危险废物均交陕西环能科技有限公司定期回收处置。通过采取以上措施，固体废弃物不会对外界环境造成明显不良影响。 5、总结论 综上所述，本项目在完善各种污染物治理措施后，项目运营时产生污染物对周围环境影响较小，综合考虑其社会、经济和环境效益，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，从环保角度评估，本项目是可行的。 二、要求与建议 （1）要求 ①环保设施与主体工程要求同时设计，同时施工，同时投入运营； ②及时向区域环保主管部门申请环保竣工验收； ③机修车间应在工作过程中保证门窗处于关闭状态，减少噪声对外影响； ④加强项目危险废物管理，完善危险危废联单制度；对地危险废物暂存间铺设防渗防漏措施； ⑤对项目喷烤漆房的活性炭、过滤棉应定期检查，及时更换，以保证对喷烤漆房废气的过滤吸收效果，确保喷烤漆房废气达标排放； ⑥注意机修车间焊接打磨工作人员的卫生防护，保障工人身体健康；喷漆作业人员应做好防护措施，严格按照操作规范进行，以保障喷漆作业人员的身体健康； ⑦专人负责对项目环保设施的维护和保养，确保各项环保设施正常稳定的运行。 （2）建议 ①加强工作人员的环境保护知识培训，增强环保意识。 ②企业要不断加强环境管理，做好持续清洁生产工作，加大技术设备改造，加强管理，不断提高企业综合竞争力。 ③为了美化环境、减低噪音，项目应利用空余土地用于绿化

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注释

一、本报告表应附以下附图、附件：

附表1 建设项目环评审批基础信息表

附表2 建设项目大气环境影响评价自查表

附表3 地表水环境影响评价自查表

附表4环境风险评价自查表

附图1灞桥区规划图

附图2项目地理位置图

附图3项目四邻关系图

附图4厂区平面图

附图5项目监测点位图

附图6建设项目基本信息底图

附图7建设项目基本信息图

附图8关中盆地潜水水文地质图

附件1委托书

附件2营业执照

附件3土地文件

附件4水性漆检测报告

附件5危废处理协议

附件6现状监测报告

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点的当地的环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(地表水)

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

生活用水

1100

损耗274

西安市第三污水处理厂

化粪池

自来水

2971.4

1374

洗车用水、地面清洗水

400

损耗80

2#隔油沉淀池

320

绿化用水

207.4

损耗207.4

1#隔油池

1892

食堂用水

792

损耗198

990