灞环审〔2020〕63号

西安市生态环境局灞桥分局

关于西安市东城第二中学建设项目环境影响

报告表的批复

西安市灞桥区城镇建设开发有限公司：

你单位报来的《西安市东城第二中学建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

项目位于西安市灞桥区中铁十二局家属院以南，绕城高速以东，祥云路以西，规划绿地以北。总投资37414.41万元，占地面积51349.99平方米。项目办学规模为42个教学班，每班50人，共2100名学生，配备教职工156人。项目总建筑面积为47701.00平方米，其中地上建筑面积为35841.00平方米，包含有宿舍楼、风雨操场、食堂、教学楼、综合行政楼、综合实验室、看台等；地下建设面积为11860.00平方米，建设室外体育活动场地面积18441.00平方米，同时配套建设道路、绿化、管网、化粪池、围墙等，并根据需要购置并安装所需的变压器、柴油发电机及充电桩。项目已取得西安市灞桥区教育局关于筹建西安市东城第二中学的函。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《西安市重污染天气应急预案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》等文件要求，落实施工期各项环保措施，严格采取覆盖、设置围挡、湿法作业、四级以上风力停止土方施工等防尘措施，防止施工扬尘对周围环境空气的污染。施工扬尘需满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。建设使用的工程机械需按照有关要求进行申报，并达到国三要求。

（二）项目运营期废气主要为实验室废气、食堂油烟废气、餐厅天然气燃烧废气，地下车库废气。餐厅油烟经油烟净化器处理后，通过专用烟道引至餐厅楼顶排放，油烟排放浓度须符合国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。厨房燃料采用清洁能源天然气，废气经专用烟道于楼顶排放。化学实验废气通过通风橱抽至实验楼楼顶排放。地下停车库废气通过机械送排风系统和排气口，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。

（三）项目废水主要为学生及职工生活污水、食堂废水和实验室废水。学生及职工生活污水经化粪池处理后（食堂废水经隔油池处理后）排入市政污水管网；实验室废水经中和池、化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入西安现代纺织园污水处理站进行处理。项目污水经有效收集处理须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B 级标准要求方可排入市政污水管网。

（四）项目须优先选用低噪声设备，合理布置噪声源，并对高噪声设备采取隔声、减振等措施；校区内交通噪声通过禁鸣、减速等措施进行控制。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）垃圾分类收集，有效处置。生活垃圾、餐饮垃圾集中定点堆放，由市政环卫部门及时清运；废油脂经集中收集后交由资质单位处理；实验室危险固废、卫生保健室危险废物属于危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物的转移台账。

（六）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：COD≤5.65t/a、氨氮≤0.75t/a。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

- 环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发