灞环审〔2020〕64号

西安市生态环境局灞桥分局

关于西安市灞桥区五星改造区域市政道路工程环境影响报告表的批复

西安灞河新区市政建设发展有限公司：

你单位报来的《西安市灞桥区五星改造区域市政道路工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

本项目总投资47498.54万元，占地面积208630平方米。本项目包含半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路）、半坡博物馆南侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路）、半坡艺术区南侧规划路（纺西街-东三环）、郭家滩路（纺西街-东三环）、纺五路西延伸（纺西街—东三环）、纺八路西延伸（纺西街—半引路）、半引路北段（咸宁东路—长乐东路）等7条路市政工程，包括的专业主要有道路工程、雨、污水工程、电力管沟工程、照明工程、交通工程。项目主要建设内容见下表：

| 名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路 工程 | 半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 城市支路，红线宽度为10米，布置形式为双向两车道。设计工程范围西起半引路，东至铁路公园主题规划路，全长约为368m | 新建 |
|  |  | 半坡博物馆南侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 城市支路，红线宽度为10米，布置形式为双向两车道。设计工程范围西起半引路，东至铁路公园主题规划路，全长约为1075m |  |
|  |  | 半坡艺术区南侧规划路（纺西街-东三环） | 城市支路，红线宽度为20米，布置形式为双向两车道。设计工程范围西起东三环辅道，东至纺西街，全长约为1164m |  |
|  |  | 郭家滩路（纺西街-东三环） | 城市支路，红线宽度为20米，布置形式为双向两车道。设计工程范围西起东三环辅道，东至纺西街，全长约为1164m |  |
|  |  | 纺五路西延伸（纺西街—东三环） | 城市次干路，红线宽度为30米，布置形式为双向四车道。设计工程范围西起纺西街，东至东三环辅道，全长约为941米 |  |
|  |  | 纺八路西延伸（纺西街—半引路） | 城市支路，红线宽度为20米，布置形式为双向两车道设计工程范围西起半引路，东至纺西街，全长约为474米 |  |
|  |  | 半引路北段（咸宁东路—长乐东路） | 城市主干路，红线宽度为40米，布置形式为双向六车道。设计工程范围南起咸宁东路，北至长乐东路，全长约为2691米 |  |
| 辅助工程 | 交叉工程 | 本次项目项目道路交叉口有14个，均为平交 | / |
|  | 雨污水工程 | 半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 在道路规划中心线南侧2m处新建雨水管道，收集本段路面及周边地块雨水，转输上游雨水，由东向西接入半引路现状雨水管道，雨水最终排入浐河，设计管径d1000mm，长度约460m。 | / |
|  |  |  | 在道路规划中心线北侧2.0m处新建污水管道，收集本段周边地块污水，转输上游污水，由东向西接入半引路现状污水管道，污水最终排入西安市第三污水处理厂，设计管径DN400mm，长度约400m。 |  |
|  |  | 半坡博物馆南侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 在道路规划中心线南侧2m处新建雨水管道，收集本段路面及周边地块雨水，由东向西接入半引路现状雨水管道，雨水最终排入浐河，设计管径DN600mm，长度约420m。 | / |
|  |  |  | 在道路规划中心线北侧2.0m处新建污水管道，收集本段周边地块污水，由东向西接入半引路现状污水管道，污水最终排入西安市第三污水处理厂，设计管径DN400mm，长度约380m。 |  |
|  |  | 半坡艺术区南侧规划路（纺西街-东三环） | 工程范围内雨水管道已由《灞桥区（含灞河新区）210处雨混接点分流改造及堡子村积水点排水干管打通项目》进行设计 |  |
|  |  |  | 在道路规划中心线北侧2.0m处新建污水管道，纺西街至半引路段收集本段周边地块污水，转输上游污水，由东向西接入半引路现状污水管道，设计管径DN400~500mm，长度约780m；半引路至东三环段收集本段周边地块污水，由东向西接入东三环现状污水管道，设计管径DN400mm，长度约270m，污水最终排入西安市第三污水处理厂。 |  |
|  |  | 郭家滩路（纺西街-东三环） | 在道路规划中心线北侧4m处新建雨水管道。纺西街至 铁规路段收集本段路面及周边地块雨水，并转输上游雨水，由东向西接入铁规路下游段（铁规路—半引路）已设计雨水管道，设计管径DN1800mm，长度约220m。半引路至东三环段转输上游雨水，并收集本段路面、地块雨水后，由东向西最终穿过东三环，排入浐河，设计管径d3000mm，长度约330m。 |  |
|  |  |  | 在道路规划中心线南侧2.5m处新建污水管道，纺西街至铁规路段收集本段周边地块污水，转输上游污水，由东向西接入铁规路下游段（铁规路—半引路）已设计污水管道，最终接入半引路现状污水管道（d1200mm），设计管径d1000mm，长度约420m；半引路至东三环段收集本段周边地块污水后，由东向西接入东三环污水管道，最终排入西安市第三污水处理厂，设计管径DN800mm，长度约300m |  |
|  |  | 纺五路西延伸（纺西街—东三环） | 在道路规划中心线南侧2.5m处新建污水管道，纺西街至铁规路段收集本段周边地块污水，转输上游污水，由东向西接入铁规路下游段（铁规路—半引路）已设计污水管道，最终接入半引路现状污水管道（d1200mm），设计管径d1000mm，长度约420m；半引路至东三环段收集本段周边地块污水后，由东向西接入东三环污水管道，最终排入西安市第三污水处理厂，设计管径DN800mm，长度约300m |  |
|  |  |  | 在道路规划中心线北侧5.5m处新建污水管道，纺西街至半引路段收集本段周边地块污水，转输铁规路污水，由东向西接入半引路现状污水管道，设计管径DN400mm，长度约750m；半引路至东三环段收集本段周边地块污水，由东向西接入东三环现状污水管道，设计管径DN400mm，长度约100m，污水最终排入西安市第三污水处理厂。 |  |
|  |  | 纺八路西延伸（纺西街—半引路） | 在道路规划中心线南侧2m处新建雨水管道，收集本段路面及周边地块雨水，由东向西接入半引路现状雨水管道，雨水最终排入浐河，设计管径DN600~d1000mm，长度约520m。 |  |
|  |  |  | 在道路规划中心线北侧2m处新建污水管道，收集本段周边地块污水，由东向西接入半引路现状污水管道，污水最终排入西安市第三污水处理厂，设计管径DN400mm，长度约450m。 |  |
|  | 照明工程 | 半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 本道路为城市支路，道路照明采用杆高9m单臂路灯，灯臂长度1.5m，LED灯具功率为120W，道路单侧布置，灯杆纵向间距30米。 | / |
|  |  | 半坡博物馆南侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 本道路为城市支路，道路照明采用杆高9m单臂路灯，灯臂长度1.5m，LED灯具功率为120W，道路单侧布置，灯杆纵向间距30米。 |  |
|  |  | 半坡艺术区南侧规划路（纺西街-东三环） | 本道路为城市支路，道路照明采用杆高9m单臂路灯，灯臂长度1.5m，LED灯具功率为120W，道路双侧对称布置，灯杆纵向间距30米。 |  |
|  |  | 郭家滩路（纺西街-东三环） | 本道路为城市支路，道路照明采用杆高12m单臂路灯，灯臂长度2.0m，LED灯具功率为160W，道路双侧对称布置，灯杆纵向间距30米 |  |
|  |  | 纺五路西延伸（纺西街—东三环） | 本道路为城市次干路，道路照明采用杆高12m单臂路灯，灯臂长度2.0m，LED灯具功率为200W，道路双侧对称布置，灯杆纵向间距30米 |  |
|  |  | 纺八路西延伸（纺西街—半引路） | 本道路为城市支路，道路照明采用杆高12m单臂路灯，灯臂长度2.0m，LED灯具功率为160W，道路双侧对称布置，灯杆纵向间距30米。 |  |
|  |  | 半引路北段（咸宁东路—长乐东路） | 本道路为城市主干路，道路照明采用杆高14m双臂路灯，灯臂长度2.5m/2.5m，LED灯具功率为240W/80W，道路双侧对称布置，灯杆纵向间距35米 |  |
|  | 电力管沟工程 | 半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 西起半引路，东至铁路公园主题规划路，单侧布置，管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长368m。 | / |
|  |  | 半坡博物馆南侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 西起半引路，东至铁路公园主题规划路，单侧布置，管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长1075m |  |
|  |  | 半坡艺术区南侧规划路（纺西街-东三环） | 西起东三环辅道，东至纺西街，单侧布置， 管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长1164m。 |  |
|  |  | 郭家滩路（纺西街-东三环） | 西起东三环辅道，东至纺西街，单侧布置， 管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长1090m。 |  |
|  |  | 纺五路西延伸（纺西街—东三环） | 西起纺西街，东至东三环辅道，单侧布置， 管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长941m。 |  |
|  |  | 纺八路西延伸（纺西街—半引路） | 西起半引路，东至纺西街，单侧布置，管沟 位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长474m |  |
|  |  | 半引路北段（咸宁东路—长乐东路） | 南起咸宁东路，北至长乐东路，单侧布置， 管沟位于道路人行道下，设计电力管沟净空尺寸（宽×高）1.4m×1.8m，设计电力管沟全长2691m |  |
|  | 人行道 | 路道路两侧设4m宽人行道，人行道的铺装主色系定为浅灰色，配以黄色盲道 | / |
|  | 绿化工程 | 两侧人行道与车行道之间设置行道树，植树2840棵，绿化面积8520m2 | / |
|  | 公交站台 | 公交车站间距，从方便乘客角度一般控制在500m～800m，采用路抛式站台，具体设置位置以公交公司具体安排为准。 |  |
|  | 标志 | 标志底板采用铝合金板材料制作，板后加固形式采用铝合金龙骨,圆形标志用卷边加固，大型指路标志采用铝合金绑边加固。 标志立柱选用H型钢、槽钢及钢管等材料制作，采用热镀锌处理。结构采用单柱式、双柱式、悬臂式和门式等，部分标志可安装在上跨桥或附近构造物上。 | / |
|  | 标线及标示 | 面道路及横向道路交通标线主要包括：中心线、车道分界线、车道边缘线、车道导向线、人行横道线、停止线、导流线及导向箭头等。 | / |
| 临时工程 | 施工场地 | 项目外购商品沥青混凝土，全线根据施工的需要将未施工的永久性占地车道作为临时施工工场，用于机械设备临时停放和原材料临时堆放，施工场地随着项目工程进度改变而移动，占地约500m2 | / |
|  | 弃渣堆场 | 本项目不设取、弃土场。项目所有弃土、弃渣全部交由相关单位运往建筑垃圾填埋场处置。 | / |
|  | 施工便道 | 利用邻近现有道路和已开挖出来的路基做为施工工路，不专门设置施工便道。 | / |
|  | 施工营地 | 本工程设置6处施工营地，分别位于纺八路、纺五路、郭家滩路、半坡艺术区南侧规划路、半坡博物馆北侧规划路、半坡博物馆南侧规划路，每个占地面积约1000m2，为临时用地，设置有办公用房等，占地现状为市政用地。 | 依托周边住户 |
| 拆迁安置 | 拆迁安置工程不包含在本项目内 |

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《西安市重污染天气应急预案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》等文件要求，落实施工期各项环保措施，严格采取覆盖、设置围挡、湿法作业、四级以上风力停止土方施工等防尘措施，防止施工扬尘对周围环境空气的污染。施工扬尘需满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。建设使用的工程机械需按照有关要求进行申报，并达到国三要求。

（二）工程施工过程中废水主要为施工机械冲洗废水以及施工人员生活污水。车辆冲洗废水设临时沉淀池沉淀回用或场地洒水抑尘，无外排；生活污水排入旱厕，定期清运。

（三）选用低噪声机械设备或带有隔声、消声的设备；依托施工围挡，从传播途径上降低噪声；合理布局，高噪设备应远离环境敏感点；合理安排施工时间、次序，尽量避免午休和夜间施工。

（四）垃圾分类收集，有效处置。生活垃圾集中定点堆放，由市政环卫部门及时清运；渣土及建筑垃圾交由有资质的渣土运输单位处理，渣土及建筑垃圾收集后须送入市政府指定地点进行堆放。

（五）工程施工时采取水土保持措施，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，开挖的土石方及时回填、弃土及时进行合理处置；在施工完毕后及时进行覆土并绿化，恢复施工前的原貌。

（六）加强施工机械的日常检修和维护。建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。运输车辆尾气净化装置等需配套齐全。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后不新增污染物排放总量控制指标。

- 环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发