灞环审〔2020〕65号

西安市生态环境局灞桥分局

关于西安市老工业基地纺织城核心区市政道路及附属设施提升改造工程环境影响报告表的

批复

西安灞河新区市政建设发展有限公司：

你单位报来的《西安市老工业基地纺织城核心区市政道路及附属设施提升改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

本项目总投资484732.48万元，占地面积208630平方米。项目建设地址位于西安市灞桥区灞河新区纺织城五星周边区域。项目

| 名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路 工程 | 半坡博物馆北侧规划路（铁路主题公园规划路-半引路） | 改造主要包括纺织城核心区老城区、大唐灞桥电厂周边、唐都医院周边、洪庆周边老旧市政道路进行提升改造；主要包含以下到道路：半引路、半坡路、纺西街、纺正街、鹿塬街、新医路、纺东街、纺新街、郭家滩路、纺一路、纺二路、纺三路、纺科路、纺四路、纺五路、纺六路、纺七路、纺八路、纺九路、田洪正街、同心路、宇航东路、向阳南路、向阳北路、长平路、电厂西路、电厂东路、柳新路、新寺路、启城一路、启城二路、席王路等。 | 改造 |
|  | 交叉工程 | 本次项目项目道路交叉口有14个，均为平交 | / |
|  |  |  | 1）浐河6#出口 该系统主要是汇流排放纺正街以东、纺五路以南、西康铁路以西、咸宁东路以北范围内雨水。雨水主干管经纺正街—咸宁路—浐河东路排入浐河。区域内雨水主干管及排河口已建成，其余管道属新建及规划雨水管道。 改造：将纺正街—咸宁东路—出口雨水主干管管径由d800～d1200mm改为d800～d2600mm,管道长度2.8km。 | 主要包含以下到雨水管道：半引路、半坡路、纺西街、纺正街、鹿塬街、新医路、纺东街、纺新街、郭家滩路、 |
|  |  |  | 浐河8#出口 8#出口系统主要是汇流排放纺西街以西、咸宁东路以北、郭家滩路以南范围内雨水。雨水主干管沿半引路向北，在郭家滩路南侧排入浐河。区域内雨水主干管已建成及排河口已建成，除半引路南段雨水管道不能满足要求需改造外，其余现状管道均能满足排水要求，半引路南段需将现状d500～d1500mm改造为d1000～d1650mm。其余管道属新建及规划雨水管道。 |  |
|  |  |  | 新增8#出口 新增8#出口系统主要汇流排放纺五路以北、纺一路以南、鹿塬路以西、纺西路以东范围及郭家滩路沿线地块内的雨水。雨水主管道经纺五路—纺正街—纺西街—郭家滩路向西与东三环管道连通，最终排入浐河。该系统现状雨水干管已建 |  |

拟建的西安市老工业基地纺织城核心区市政道路及附属设施提升改造工程位于纺织城核心区。改造主要包括纺织城核心区老城区、大唐灞桥电厂周边、唐都医院周边、洪庆周边老旧市政道路进行提升改造，包括道路工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、交通工程。项目主要建设内容见下表：

| 辅助工程 | 雨污水工程 | 雨水工程 | 成，经核算大部分现状管道满足暴雨重现期3年时排水要求，但不能满足防涝规划要求。本次项目除纺西街（纺一路—郭家滩路段）和郭家滩路东段现状管道保留利用外，其余均按规划管径进行改造。 设计主管道管径d800～d3000mm。 将纺正街与纺西街雨水在纺西街转盘处通过新增管道（向南后折向西）改排至郭家滩与半引路路口，最终接入新增雨水出口。新增管道d1800mm，管道长度1.15km。 | 纺一路、纺二路、纺三路、纺科路、纺四路、纺五路、纺六路、纺七路、纺八路、纺九路、田洪正街、同心路、宇航东路、向阳南路、向阳北路、长平路、电厂西路、电厂东路、柳新路、新寺路、启城一路、启城二路、席王路等。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4）浐河14#出口 14#出口系统该系统主要是汇流排放纺一路、郭家滩路以北，纺新街、纺西街以西，长乐路以南范围内雨水。雨水主干管经纺西街—长乐东路排入浐河。区域内雨水主干管及排河口已建成，其余管道属新建及规划雨水管道。现状雨水管道管径d500～2500x2200mm。出口现状有0.5米溢流堰。 |  |
|  |  |  | 5）新增浐河10#出口 经核算半引路半坡博物馆门前积水较严重，方案设计在半坡博物馆门口段新增一排雨水管道，流向由北向南，接入郭家滩路北侧现状d2000mm雨水管。设计管径d1350-d1500mm。 由于现状d2000mm管道5年降雨时可重力流排入浐河，50年降雨时需在出口处进行提升，提升泵站流量10m3/s,泵站占地6000m2，现状管道提升后新增浐河10#出口。 改造后半坡博物馆门前,5年降雨时无积水点，50年降雨时局部积水，最大积水深度0.22米，长度70米。100年降雨时局部积水，最大积水深度0.28米，长度150米。 |  |
|  |  |  | 6）鹿塬路—纺渭路—纺北路主干管 该系统主要收集，鹿塬路、纺新街以东，绕城高速以西，纺五路以北，纺北路以南区域，流域面积约136.3ha。主管道沿鹿塬路由南向北敷设，至 纺一路折向东，沿纺一路由西向东敷设，至纺渭路折向北，接入纺北路规划雨水管道，下游经战备路路现状管道转输最终排入灞河。设计管径d600-d1350mm。 该系统除鹿塬路（纺四路—纺科路段）、纺渭路及下游管道利用现状管道外，其余均按规划进行新建。 |  |
|  |  |  | 7）田洪正街—祥云路主干管 该系统主要收集，向阳南路、向阳北路，田洪正街沿线区域，流域面积约398.3ha。主管道沿田洪正街由北向南敷设，至祥云路折向西，沿祥云路由西向东敷设，下游最终排入灞河。设计管径d500-d2600mm。 |  |
|  |  | 污水工程 | 1）半引路污水干管系统 半引路干管总服务面积442.23公顷，流向由南向北，在郭家滩路、长乐东路分段接入东三环主干管，本次研究范围内管径为d1000～d1200mm，纺西街以西区域均接入该管道。 2）纺一路—长乐东路污水干管系统 该管道系统服务面积178.10公顷，管径d500～1200mm。管道沿纺一路由东向西敷设，经纺西街、长乐东路终点接入东三环主干管。该系统污水干管均为现状管道 |  |
|  |  |  | 3）纺西街—郭家滩路污水干管系统 该系统服务面积69.59公顷，管径d400～d1000mm。以郭家滩路为界，纺西街南段管道流向由南向北，北段管道由北向南，终点均接入郭家滩路规划污水管道，最终接入半引路干管系统。该系统除纺西街有部分现状管道利用外，其余均为本次项目新建。 |  |
|  |  |  | 4）纺正街污水干管系统 该系统服务面积140.87公顷，管径d500～d1000mm。该系统以纺五路为界分南北两段，南段由北向南，接入咸宁东路现状管道，最终进入半引路污水干管。北段由南向北，最终接入纺一路污水干管。主要服务纺正街以东，鹿塬路以西区域。该区域设计污水管道大多利用现状合流管改造，个别进行新建。 |  |
|  |  |  | 5）田洪正街污水干管系统 该系统服务面积398公顷，管径d500～d1200mm。该系统主要收集向阳南路、向阳北路，田洪正街沿线用户，由南向北，接入华清路现状管道，最终经世博大道污水干管排入第十二污水处理厂。 |  |
|  | 给水工程 | 雨水口连接管（d300mm、d400mm）采用Ⅰ级钢筋混凝土承插口管；管 径≤d800mm雨、污水主管道及预埋管均采用HDPE缠绕结构壁管（承插式内径管，环刚度SN8、SN10），管径＞d800mm的雨、污水主管道及预埋管均采用钢筋混凝土钢承口管（Ⅱ级、Ⅲ级）。 |  |
|  | 照明工程 | 道路照明采用LED路灯，灯杆纵向间距30米，共计布置路灯3563盏 | / |
|  | 电力管沟工程 | 主要包含以下到道路下方电力管沟：半引路、半坡路、纺西街、纺正街、鹿塬街、新医路、纺东街、纺新街、郭家滩路、纺一路、纺二路、纺三路、纺科路、纺四路、纺五路、纺六路、纺七路、纺八路、纺九路、田洪正街、同心路、宇航东路、向阳南路、向阳北路、长平路、电厂西路、电厂东路、柳新路、新寺路、启城一路、启城二路、席王路等。本次项目电力管沟布置于道路东侧或北侧人行道下，管沟中心线距离道路红线1.5m。电力管沟断面尺寸包括1.5x1.8m、1.8x2.0m和2.0x2.5m。其中1.5x1.8m电力管沟布置于城市支路，敷设10kv及以下电力电缆；1.8x2.0m电力管沟布置于城市主干路，敷设110kv、10kv及以下电力电缆；2.0x2.5m电力管沟布置于城市主干路及变电站出线路径的道路，敷设110kv、10kv及以下电力电缆。电力管沟均采用现浇钢筋混凝土结构，人行道下电力管沟覆土厚度0.5m。 | / |
|  | 人行道 | 路道路两侧设4m宽人行道，人行道的铺装主色系定为浅灰色，配以黄色盲道 | / |
|  | 绿化工程 | 两侧人行道与车行道之间设置行道树，植树21600棵，绿化面积64800m2 | / |
|  | 公交站台 | 公交车站间距，从方便乘客角度一般控制在500m～800m，采用路抛式站台，具体设置位置以公交公司具体安排为准。 |  |
|  | 标志 | 标志底板采用铝合金板材料制作，板后加固形式采用铝合金龙骨,圆形标志用卷边加固，大型指路标志采用铝合金绑边加固。 标志立柱选用H型钢、槽钢及钢管等材料制作，采用热镀锌处理。结构采用单柱式、双柱式、悬臂式和门式等，部分标志可安装在上跨桥或附近构造物上。 | / |
|  | 标线及标示 | 面道路及横向道路交通标线主要包括：中心线、车道分界线、车道边缘线、车道导向线、人行横道线、停止线、导流线及导向箭头等。 | / |
| 临时工程 | 施工场地 | 项目外购商品沥青混凝土，全线根据施工的需要将未施工的永久性占地车道作为临时施工工场，用于机械设备临时停放和原材料临时堆放，施工场地随着项目工程进度改变而移动。 | / |
|  | 弃渣堆场 | 本项目不设取、弃土场。项目所有弃土、弃渣全部交由相关单位运往建筑垃圾填埋场处置。 | / |
|  | 施工便道 | 利用邻近现有道路和已开挖出来的路基做为施工工路，不专门设置施工便道。 | / |
|  | 施工营地 | 本工程设置33处施工营地，初步计划每条道路设置一个施工营地，每个占地面积约1000m2，为临时用地，设置有办公用房等，占地现状为市政用地。 | 依托周边住户 |
| 拆迁安置 | 拆迁安置工程不包含在本项目内 |  |

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）施工期应严格按照《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省全面改善城市空气质量工作方案>的通知》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《西安市重污染天气应急预案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施16条》、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018-2020年）》、《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》等文件要求，落实施工期各项环保措施，严格采取覆盖、设置围挡、湿法作业、四级以上风力停止土方施工等防尘措施，防止施工扬尘对周围环境空气的污染。施工扬尘需满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求。建设使用的工程机械需按照有关要求进行申报，并达到国三要求。

（二）工程施工过程中废水主要为施工机械冲洗废水以及施工人员生活污水。车辆冲洗废水设临时沉淀池沉淀回用或场地洒水抑尘，无外排；生活污水排入旱厕，定期清运。

（三）选用低噪声机械设备或带有隔声、消声的设备；依托施工围挡，从传播途径上降低噪声；合理布局，高噪设备应远离环境敏感点；合理安排施工时间、次序，尽量避免午休和夜间施工。

（四）垃圾分类收集，有效处置。生活垃圾集中定点堆放，由市政环卫部门及时清运；渣土及建筑垃圾交由有资质的渣土运输单位处理，渣土及建筑垃圾收集后须送入市政府指定地点进行堆放。

（五）工程施工时采取水土保持措施，开挖的土石方、开挖裸露面做好防治措施，尽量缩短暴露时间，开挖的土石方及时回填、弃土及时进行合理处置；在施工完毕后及时进行覆土并绿化，恢复施工前的原貌。

（六）加强施工机械的日常检修和维护。建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。运输车辆尾气净化装置等需配套齐全。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后不新增污染物排放总量控制指标。

- 环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发