灞环审〔2020〕73号

西安市生态环境局灞桥分局

关于西安友尚家具有限公司板式家具生产线建设项目环境影响报告表的批复

西安友尚家具有限公司：

你单位报来的《西安友尚家具有限公司板式家具生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

本项目位于西安市灞桥区红旗街道高桥村南800米。项目总投资330万元，占地面积1630平方米，厂内设置精密锯、排钻、封边机、空压机、热弯机等，建成后年产桌子1200张，书柜800套，桌面10000张。该项目已经建成，为补办环评，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目封边、热弯过程中产生的非甲烷总烃通过集气罩收集活性炭吸附后经15m排气筒排放；裁边粉尘通过双筒袋式除尘器后经15m排气筒排放。项目非甲烷总烃经有效收集处理须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1中木质家具制造行业相应标准限值方可外排环境；项目粉尘经有效收集处理须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求及无组织排放要求方可外排环境。

（二）项目餐饮废水经油水分离器处理后与生活污水排至厂内旱厕，定期清掏。

（三）加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）垃圾分类收集处理，有效处置。职工生活垃圾交环卫部门统一处理；废油脂经专用容器收集后，交由专业单位处置；边角料及除尘器除尘灰收集后出售废品回收公司；废乳胶桶、废机油、废灯管等属于危险废物，应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物和一般固废的转移台账。

（五）职工食堂需采用清洁燃料，安装油烟净化器和油水分离器，设计应符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的相关要求。餐饮油烟需通过专用烟道引至楼顶排放，餐饮油烟需满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）要求。

（六）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（七）项目应按重污染天气应急管理要求，制定重污染天气应急预案，落实减排措施。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.051t/a。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

六、项目选址如与规划、土地等不符，须无条件搬迁。

七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

八、项目按要求建设竣工后，建设单位必须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发