灞环审〔2020〕75号

西安市环境保护局灞桥分局

关于陕西新美居装饰材料有限公司定制家具制造项目环境影响报告表的批复

陕西新美居装饰材料有限公司：

你单位报来的《陕西新美居装饰材料有限公司定制家具制造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

本项目位于陕西省西安市灞桥区洪庆工业园西区6-66号。项目总投资100万元，项目占地面积约1100平方米，项目租用洪庆工业园区已建成空厂房，新建定制家具制造生产线，主要生产衣柜、橱柜以及木门等定制家具,项目建成后年产衣柜1000套、橱柜1000套、木门2000套。该项目已经建成，为补办环评，环保灞桥分局环境监察大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目覆膜、喷漆烤漆工序产生的非甲烷总烃经UV光氧催化+活性炭吸附后，通过15m排气筒排放；喷漆工序产生的漆雾经水帘柜+UV光氧催化+活性炭吸附后，通过15m排气筒排放；封边过程中产生的非甲烷总烃经UV光氧催化后，通过15m排气筒排放；项目生产车间产生的粉尘经双筒布袋除尘器、粉尘收集房及立式除尘器处理。项目非甲烷总烃经有效收集处理须满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61 T1061-2017）相关标准限制要求方可外排环境；粉尘经有效收集处理须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）方可外排环境。

# （二）生活污水进入化粪池处理后，定期抽运拉运；水帘柜每半年更换一次水，废水按照危废管理，交由危险废物资质单位处置。

# （三）加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）垃圾分类收集处理，有效处置。职工生活垃圾交环卫部门统一处理；边角料、除尘灰、废包装材料集中收集交由相关回收厂家重新加工利用；废活性炭、废UV灯管、废漆桶、漆渣、水帘柜更换废水等危险废物应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物和一般固废的转移台账。

# （五）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

# （六）项目应按重污染天气应急管理要求，制定重污染天气应急预案，落实减排措施。

# 四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：VOCs≤0.093t/a。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

# 五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

# 六、项目选址如与规划、土地等不符，须无条件搬迁。

# 七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，环保灞桥分局环境监察大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

八、项目按要求建设竣工后，建设单位必须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发