灞环审〔2020〕76号

西安市生态环境局灞桥分局关于

西安万年科技实业有限公司东三环西加油甲醇合建站建设项目环境影响报告表的批复

西安万年科技实业有限公司：

你单位报来的《东三环西加油甲醇合建站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经我局环评审批专题会议研究，批复如下：

一、项目概况

本项目位于西安市灞桥区东三环湾子村西段路西。项目总投资150万元，总占地面积3996平方米，总建筑面积1300平方米。其中加油站占地面积约600平方米，甲醇站占地面积约400平方米。项目加油站设置4个地埋钢制卧式储油罐（2个30立方米汽油罐、2个50立方米柴油罐），总罐容积160立方米，折合汽油罐容为110立方米（其中柴油容积折半计入），4枪售油机6台等辅助设施，以及站房（办公室、营业厅）建筑面积约309平方米，为加油机甲醇加注站共用，罩棚投影面积933.13平方米，净高7.2米；甲醇加注站设置1个30立方米的埋地甲醇储罐，设2台甲醇加注机。项目折合汽油罐容为140立方米，属于二级加油站，年销售汽油量为1258吨，柴油576吨，年销售甲醇2000吨。该项目已经建成，为补办环评，环保灞桥分局环境监察大队已对该项目环境违法行为进行了处理。

二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染

防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。报告表所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）项目加注区、储罐区甲醇经三级回收装置（包括甲醇卸料气相回收、加注气相回收和甲醇排放处理装置），处理后由7.6m高通气管排放；非甲烷总烃汽油、柴油各经1套三级油气回收系统（包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气排放处理装置），处理后由7.6m高通气管排放。项目甲醇排放处理装置通气管处排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，油气排放处理装置通气管处执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求。

（二）站内生活污水经化粪池处理、洗车废水经隔油沉淀池处理后由站内总排口排入市政污水管网再进入西安市第三污水处理厂处理。项目污水经有效收集处理须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准方可排入市政污水管网。

（三）加强设备噪声管理，采取基础减振、隔声等措施，降低对周围环境的影响。项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）垃圾分类收集处理，有效处置。职工生活垃圾交环卫部门统一处理；废活性炭、清罐油泥等危险废物应及时清理、收集、正确储存、处置，暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求。危废要交由有资质单位处理并建立危险废物转移联单制度。做好危险废物和一般固废的转移台账。

（五）建立完善的环境管理规章制度，落实专人负责，加强人员培训。做好设施运行台账，确保各项污染物长期稳定达标排放。

（六）项目应按重污染天气应急管理要求，制定重污染天气应急预案，落实减排措施。

四、根据陕西省环保厅污染物排放权购买核定，项目投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：COD≤0.197吨/年、氨氮≤0.010吨/年、挥发性有机物≤0.5562吨/年。你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环境的行政审批改革措施》文件精神，在项目竣工运行前，完成污染物排放总量权指标购买。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的，应当重新报批该项目环境影响报告表。

六、项目选址如与规划、土地等不符，须无条件搬迁。

七、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，西安市生态环境保护综合执法支队灞桥大队负责该项目的事中事后监督执法，并对环境违法行为进行处理。

八、项目按要求建设竣工后，建设单位必须按规定申领排污许可证，并按有关程序要求自行开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局灞桥分局

2020年8月6日

西安市生态环境局灞桥分局                2020年8月6日印发