西安悦顺包装有限公司

纸箱包装制品生产线项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废污染环保设施）

建设单位：         西安悦顺包装有限公司

编制单位：         西安悦顺包装有限公司

二〇二〇年八月

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

## 填     表     人：

## 表一

| 建设项目名称 | 纸箱包装制品生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安悦顺包装有限公司 |
| 建设项目性质 | ■新建 □改扩建 □技改 □迁建 |
| 建设地点 | 西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组 |
| 主要产品名称 | 蛋糕盒、三明治盒、生日帽、纸盘、礼盒 |
| 设计生产能力 | 187万个/年 |
| 实际生产能力 | 187万个/年 |
| 项目环评时间 | 2020年6月 | 开工建设时间 | 2019年6月 |
| 调试时间 | 2020年7月 | 验收现场 监测时间 | 2020年07月28日- 07月29日 |
| 环评报告表 审批部门 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 环评报告表 编制单位 | 太原核清环境工程设计有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总概算 | 16.1万元 | 比例 | 20% |
| 实际总概算 | 80万元 | 环保投资 | 15.6万元 | 比例 | 19.5% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修订版）； （3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月17日）； （4）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行； （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部）； （6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境检查工作的通知》（验字〔2005〕188号，中国环境监测总站）； （7）《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》（验字［2005］172号，中国环境监测总站）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日起施行； （9）《西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目环境影响报告表》，太原核清环境工程设计有限公司，2020年6月； （10）西安市生态环境局鄠邑分局《关于西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目环境影响报告表的批复》，鄠环批复﹝2020﹞80号，2020年6月9日（见附件2）； （11）西安悦顺包装有限公司提供的资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本工程竣工环境保护验收执行标准采用报告表及其批复文件中确定的标准进行验收（鄠环批复﹝2020﹞80号），同时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告，2018年第9号)的相关规定，对已修订或新颁布的环境质量标准采用新标准进行校核，具体如下： 固体废物排放标准：固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及（修改单）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。 |

# 表二

2.1工程建设内容 2.1.1建设项目由来 西安悦顺包装有限公司租赁西安新创新纸业有限公司已建厂房建设纸箱包装制品生产线项目，本项目总投资80万元，总占地面积为2500m2，主要生产设备有覆膜机、模切机、裱纸机、切纸机、糊盒机、盒底成型机、纸盘成型机、高频机及其他辅助设备。2020年5月，企业依法按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，委托太原核清环境工程设计有限公司编制了《西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目环境影响报告表》，并于2020年6月9日取得了西安市生态环境局鄠邑分局出具的环评批复（鄠环批复﹝2020﹞80号）（见附件2）。项目总投资80万元，其中环保投资15.6万元，占总投资19.5%。 2017年7月新修改的《建设项目环境保护管理条例》实施，取消了建设项目竣工环境保护验收行政许可，改为建设单位自主验收。2020年7月西安悦顺包装有限公司结合环境影响报告表、批复及其现场实际情况，编制了验收监测方案，委托陕西速跑环境检测技术研究有限公司于2020年07月28日~07月29日对西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目进行了现场验收监测，并编制了监测报告（见附件6）。我公司结合该监测报告编制了《西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》。 2.1.2建设项目基本情况 项目名称：纸箱包装制品生产线项目； 建设单位：西安悦顺包装有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组； 项目用地：总占地面积2500m2； 项目总投资：80万元； 2.1.3项目地理位置 本项目位于西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组，项目位置图见下图： 图2-1 项目地理位置图 2.1.4平面布置 本项目厂区大门位于厂区南侧，北侧紧邻村道，西侧闲置厂房旁为渭机路，便于生产过程中原料及产品的输送。厂区内布置有覆膜车间、自动加工车间、手工车间、纸盘生产车间、打包车间、固废暂存间、原辅料存储车间、库房、杂物间及危废间。生产车间位于厂区北侧，成品区位于加工区南侧，办公室位于大门东侧。 本项目车间功能分区明确，生产区布置按照工艺流程衔接合理，满足生产、安全卫生、消防、环保等要求，项目平面布置合理，厂区平面布置见下图： 附图2-2 项目平面布置图 2.1.5建设项目组成 本次验收项目主要内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目环评建设内容与实际建设内容详见表2-1，主要设备设施见表2-2，项目主要产品见表2-3。 表2-1 环评建设内容与实际建设内容对照一览表 类别 项目 组成 环评设计内容 实际建设内容 变动情况 主体 工程 覆膜车间 位于厂区东侧，轻钢结构，建筑面积420m2，主要布设2台覆膜机，用于原辅材料白板纸的覆膜。 位于厂区东侧，轻钢结构，建筑面积420m2，主要布设2台覆膜机，用于原辅材料白板纸的覆膜。 未变动 蛋糕盒、三明治盒、生日帽生产自动生产车间 主要位于车间西侧及中侧，建筑面积600m2，布设一条纸箱包装制品生产线。 年生产不同尺寸蛋糕盒共54万个、三明治盒8万个、生日帽20万个； 主要位于车间西侧及中侧，建筑面积600m2，布设一条纸箱包装制品生产线。 年生产不同尺寸蛋糕盒共54万个、三明治盒8万个、生日帽20万个； 未变动 手工加工车间 主要位于厂区中西侧，建筑面积150m2，为手工加工车间，主要对部分小型蛋糕盒进行人工糊盒。 主要位于厂区中西侧，建筑面积150m2，为手工加工车间，主要对部分小型蛋糕盒进行人工糊盒。 未变动 纸盘生产车间 位于厂区西侧，建筑面积100m2，年生产145mm×145mm纸盘100万个。 位于厂区西侧，建筑面积100m2，年生产145mm×145mm纸盘100万个。 未变动 礼盒生产车间 建筑面积500m2，年生产礼盒5万个。 建筑面积500m2，年生产礼盒5万个。 未变动 储运工程 打包车间 位于厂区西部，建筑面积150m2，生产设备为1台打包机，主要用于成品的堆放与打包。 位于厂区西部，建筑面积150m2，生产设备为1台打包机，主要用于成品的堆放与打包。 未变动 固废暂存间 位于厂区大门东侧，建筑面积10m2，主要用于废纸的堆放，生产设备为压纸机，主要对纸板下脚料进行压紧，方便打包外售。 位于厂区大门东侧，建筑面积10m2，主要用于废纸的堆放，生产设备为压纸机，主要对纸板下脚料进行压紧，方便打包外售。 未变动 原辅料存储车间 位于厂区大门东侧，建筑面积100m2，主要用于原辅料的堆放，生产设备为切纸机，主要对原材料纸张进行切开，方便后续工序使用。 位于厂区大门东侧，建筑面积100m2，主要用于原辅料的堆放，生产设备为切纸机，主要对原材料纸张进行切开，方便后续工序使用。 未变动 库房 位于厂区大门北侧，建筑面积320m2，主要为成品的存放。 位于厂区大门北侧，建筑面积320m2，主要为成品的存放。 未变动 杂物间 位于厂区最北侧，建筑面积7m2，主要用于其他杂品的堆放。 位于厂区最北侧，建筑面积7m2，主要用于其他杂品的堆放。 未变动 危废间 位于厂区最北侧，建筑面积5m2，主要用于危险废物的暂存。 位于厂区最北侧，建筑面积5m2，主要用于危险废物的暂存。 未变动 辅助工程 办公区 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积50m2。主要为办公人员使用。 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积50m2。主要为办公人员使用。 未变动 车间办公室 1F，位于库房北侧，建筑面积10m2。主要车间工作人员使用。 1F，位于库房北侧，建筑面积10m2。主要车间工作人员使用。 未变动 厨房 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积20m2。 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积20m2。 未变动 餐厅 1F，位于厨房北侧，建筑面积20m2。主要用于厂区员工就餐。 1F，位于厨房北侧，建筑面积20m2。主要用于厂区员工就餐。 未变动 办公楼 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积30m2。主要为员工提供办公及生活住宿。 1F，位于厂区大门东侧，建筑面积30m2。主要为员工提供办公及生活住宿。 未变动 男女更衣室 位于打包车间东侧，建筑面积8m2。 位于打包车间东侧，建筑面积8m2。 未变动 公用工程 给水 项目给水依托渭丰镇已建成的市政供水管网供给； 项目给水依托渭丰镇已建成的市政供水管网供给； 未变动 排水 生活污水经所租地化粪池（10m3）处理后，经污附近村民拉运肥田。 生活污水经所租地化粪池（10m3）处理后，经污附近村民拉运肥田。 未变动 供电 项目供电依托所租地已建成的电网供给。 项目供电依托所租地已建成的电网供给。 未变动 采暖 冬季办公室供暖采用分体式空调。 冬季办公室供暖采用分体式空调。 未变动 制冷 夏季办公室制冷采用分体式空调。 夏季办公室制冷采用分体式空调。 未变动 环保工程 废气 覆膜 废气 1套UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒（收集效率80%，处理效率60%）； 1套UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒（收集效率80%，处理效率60%）； 未变动 调糊 粉尘 合理设置投料高度，投料车间采用三面软帘遮挡； 项目采购成品胶，不涉及调糊制胶； 污染减少 油烟 废气 经油烟经油烟净化器（1套，去除率60%）处理达标后排出； 经油烟经油烟净化器（1套，去除率60%）处理达标后排出； 未变动 废水 生活 污水 现状：办公生活污水进入化粪池（10m3），定期清掏，外运； 现状：办公生活污水进入化粪池（10m3），定期清掏，外运； 未变动 噪声 选用低噪声设备、厂房隔声减振及加强管理等措施； 选用低噪声设备、厂房隔声减振及加强管理等措施； 未变动 固体废物 生活 垃圾 分类收集，按照环卫部门要求外运处置； 分类收集，按照环卫部门要求外运处置； 未变动 废弃纸板下脚料、废包装材料 集中收集于一般固废暂存间，统一外售处置； 集中收集于一般固废暂存间，统一外售处置； 未变动 食堂废油脂 集中收集后交由有资质单位进行处理； 集中收集后交由有资质单位进行处理； 未变动 废活性炭、废胶桶 集中收集后暂存于危废间，最终交由有资质单位处置。 集中收集后暂存于危废间，最终交由有资质单位处置。 未变动 工程建成后现状见下图： 有机废气处理设施照片 油烟净化器 危废间 图2-3 项目现场照片 主要设备设施见下表： 表2-2 主要设备设施表 序号 设备名称 规格型号 环评数量 实际数量 变更情况及说明 1 覆膜机 FM-1050 2 2 / 2 模切机 MHC-1080CE 4 4 / 3 模切机 PY(ML)1200 5 5 / 4 裱纸机 YB-1300 1 1 / 5 封面贴盒机 xy—600C 1 1 / 6 切纸机 1206254 1 1 / 7 烫金压痕机 TYB-850 2 2 / 8 糊盒机 20120018 1 1 / 9 底托模具（方盒） 6-8-10-12寸 1 1 / 10 打包机 MH-101 1 1 / 11 纸盘成型机 DS-52 3 3 / 12 废气处理净化机 ZH-CY-10 1 1 / 13 高频机 2SN-5 1 1 / 14 去边机 YE2003-20 2 2 / 15 压力机 JLKX-11 3 3 / 16 压纸机 Y160L—4 1 1 / 17 搅拌桶 / 1 0 项目采购成品胶，不涉及调糊制胶 18 皮壳机 / 1 1 / 19 贴角机 / 1 1 / 20 过胶流水线 / 3 3 / 21 成型机 / 2 2 / 22 流水线 / 1 1 / 23 压泡机 / 1 1 / 24 组装机 / 1 1 / 25 V槽机 / 2 2 / 表2-3 验收项目主要产品一览表 产品名称 型号 设计生产能力 实际生产能力 单 位 用途 蛋糕盒、三明治盒、生日帽生产 蛋糕盒 6寸 20 20 万个/年 用于各种型号蛋糕的包装、三明治的包装以及附属产品生日帽的生产 8寸 18 18 10寸 10 10 12寸 6 6 三明治盒 / 8 8 万个/年 生日帽 / 20 20 万个/年 纸盘生产线 纸盘 145mm×145mm 100 100 万个/年 用于盛放蛋糕 礼盒 / 5 5 万个/年 / 2.2原辅材料消耗及水平衡 项目主要原材料和能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原材料消耗表 序号 原辅材料 单位 设计生产数量 实际生产数量 备注 1 白卡纸 t/a 100 100 组装蛋糕盒、一次成型蛋糕盒、生日帽原材料 本项目所有纸制品原材料均为外购，厂区不进行印刷 2 白板纸 t/a 70 70 3 淋膜纸 t/a 50 50 纸盘原材料 4 瓦楞纸 t/a 100 100 一次成型蛋糕盒对裱材料 5 牛卡纸 t/a 2 2 三明治盒原材料 6 烫金膜 t/a 0.5 0.5 30KG/卷 7 无胶膜 t/a 6 6 用于覆膜工序 8 玉米淀粉 t/a 5 0 项目采购成品胶，不涉及调糊制胶 9 硼砂 t/a 0.2 0 10 氢氧化钠 t/a 0.08 0 11 填充泡沫 t/a 5 5 用于蛋糕盒底部填充 12 围边 t/a 5 5 用于部分蛋糕盒围边 13 淀粉胶 t/a 2 2 用于糊盒 14 纸板 t/a 40 40 外购成品 项目用水情况见表2-5，项目水平衡见图2-4。 表2-5 项目用水情况表 项 目 用水量(m3/d) 损耗(m3/d) 排水量(m3/d) 排放去向 职工生活 用水 2.0 0.4 1.6 依托所租地化粪池处理后，定期清掏外运 调糊用水 0.05 0.05 0 进入产品 合计 2.05 0.45 1.6 / 图2-4 项目水平衡分析图（m3/d） 2.3主要工艺流程及产物环节 本项目生产工艺流程见图2-5。 图2-5 蛋糕盒生产工艺流程及产污环节图 蛋糕盒生产工艺流程简述： ①原材料：不同尺寸的蛋糕盒原材料均为白卡纸，厂区所有纸品均为外购，不涉及纸品的制造；蛋糕盒分为组装蛋糕盒和一次成型蛋糕盒。 ②切纸：按照客户要求、工艺要求对待覆膜纸张进行剪切。该工艺过程中污染物主要为设备噪声和废纸。 ③覆膜：本项目使用环保型无胶膜进行覆膜，经过橡皮滚筒和加热桶加压后荷载在一起，形成纸塑合一的产品。经过覆膜的产品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表明更加平滑光亮，不但提高了纸制品的光泽度和牢度，延长了纸制品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用，该工艺过程中污染物只要为有机废气和噪声。 ④对裱：对裱就是通过裱纸机将两张纸粘合在一起，增加纸的硬度。本项目蛋糕盒分为组装蛋糕盒和一次成型蛋糕盒，组装蛋糕盒是将原材料白卡纸和白板纸对裱在一起；一次成型蛋糕盒是将原材料白卡纸和瓦楞纸对裱在一起；在对裱过程中，通过对裱机上的胶盘上胶（胶为玉米淀粉糊），将两部分纸粘合在一块。在此工艺中，仅产生噪声。 ⑤模切：把纸制品按照事先设计好的图形进行制作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。模切生产用模切刀根据产品的设计要求的图样组合成模切板，在压力的作用下，将板状纸制品轧切成所需形状或切痕的成型工艺。压痕工艺是利用压线刀或压线模，通过压力的作用在板料上压出线痕，或利用滚线轮在板料上滚出线痕，以便板料能按预定位置进行折弯成型。在模切工艺中，产生废纸和噪声。 ⑥底部成型：蛋糕盒底部、围边、盒盖是单独的，需进行组装。底部使用底部成型机进行加工，底部填充物为泡沫（外购），使用玉米淀粉糊进行底部的粘合，在此工艺中仅产生噪声。 ⑦糊盒：本工艺采用糊盒机对蛋糕盒进行糊盒，糊盒过程中采用成品玉米淀粉，在此工艺中仅产生噪声。 图2-6 三明治盒生产工艺流程及产污环节图 三明治盒生产工艺流程简述： 本项目三明治盒原材料为牛卡纸，通过切纸机切成所需的大小，使用模切机进行裁切，根据产品的设计要求的图样组合成模切板，在压力的作用下，将板状纸制品轧切成所需形状或切痕的成型工艺。模切成型后，人工进行糊盒，将透明围边与剪裁好的盒子进行粘合，该过程中使用玉米淀粉糊，产生噪声和废纸。 图2-7 生日帽生产工艺流程及产污环节图 生日帽生产工艺流程简述： 本项目生日帽的原材料为白卡纸，经过切纸机裁剪成所需大小，使用模切机进行裁切，切成所需形状，然后进行表面烫金。 烫金：学名电化铝烫印，是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装载在烫印机上的模板，使纸制品和烫印箔在短时间内互相受压，将金属箔或颜料箔按照烫金版的图文转印到被烫印制品的表面。本项目烫金机的烫金时间为0.4-0.7S，烫金压力为0.2吨，烫金温度为135℃，并且本项目烫金工序中不添加任何有机溶剂，因此，烫金加工过程中无生产废气产生。在生日帽加工过程中，产生噪声和废纸。 烫金膜是一种在薄膜片基上经涂料和真空蒸镀复加一层金属箔而制成的烫印材料，在烫印过程中不会因温度上升而发生变形，应具有强度大、抗拉、耐高温等性能。 图2-8 纸盘生产工艺流程及产污环节图 纸盘生产工艺流程简述： 本项目纸盘的原材料为已裁剪好外购的淋膜纸，仅经过纸盘成型机进行压痕成型后进行打包，在此工艺中仅产生设备噪声。 图2-9 礼盒生产工艺流程及产污环节图 除以上叙述的产污环节外，本项目在运营过程中还将会产生：①工作人员生活污水；②工作人员生活垃圾。 2.4项目变动情况 根据现场勘查及与建设单位沟通，项目实际建设情况与环评及批复内容基本一致，无变动。

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 该项目中主要污染包括：固废（生活垃圾、废纸边角料、废包装袋、废油脂、废活性炭）。 3.1.1固体废物 本项目主要固废为生活垃圾、废纸边角料、废包装袋、废油脂、废活性炭。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量为3.0t/a。现场勘查时，厂内生活垃圾分类收集于垃圾桶内，定期由当地市政环卫部门清运处理。 （2）废纸边角料 在切纸、模切工艺中产生废边角料，废边角料的产生量为8t/a，根据现场勘查，废边角料已收集于一般废物暂存间，出售给废品回收单位。 （3）废包装袋 包装时废包装材料为0.08t/a，根据现场勘查已集中收集后出售给废品回收单位。 （4）食堂废油脂 食堂废油脂产生量为0.3t/a，由专用容器收集后，最终交由有资质单位回收处置。 危险废物 活性炭吸附装置需定期进行活性炭的更换，根据现场踏勘，废活性炭产生量为0.0054t/a，均为危险废物。根据《国家危险废物名录》，废活性炭类别及代码为HW49（900-039-49）。 根据现场勘查，厂区已设一危废暂存间进行危废的收集，集中收集后暂存于危废间，最终交由陕西明瑞资源再生有限公司处置。

# 表四

建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门决定 4.1环境影响评价报告表主要结论及建议 4.1.1结论 西安悦顺包装有限公司于西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组租赁西安创新纸业有限公司已建厂房建设纸箱包装制品生产线项目，占地面积约2500m2。项目建成后建成1条纸箱包装制品生产线项目，其中包括蛋糕盒、三明治盒、生日帽和纸盘，产量分别为年生产6寸蛋糕盒20万个、8寸蛋糕盒18万个、10万个10寸蛋糕盒、12寸蛋糕盒6万个、三明治盒8万个、生日帽20万个以及纸盘100万个。项目总投资80万元，其中环保投资16.1万元，占总投资20%。 该项目已于2020年5月委托太原核清环境工程设计有限公司承担“西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目”的环境影响评价工作，2020年6月9日西安市生态环境局鄠邑分局以“鄠环批复﹝2020﹞80号”批准了《西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目环境影响报告表》。该项目已于2019年6月投产运行。 本项目建设符合国家产业政策、选址基本合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放。在落实环评报告中提出的污染防治措施的基础上，本项目的建设从环境保护方面来看是可行的。 4.1.2环境影响评价建议与要求 要求： ①加强对厂区内的日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度，并定期对各项污染物进行监测，建立排污情况档案。 ②规范生产，严格按照相关规定对易燃气体及配套设备进行定期检修。 ③对生产中产生的危险废物应严格按照相关规定进行分类暂存，委托有资质单位回收处置，严禁混入一般固废随意倾倒。 ④加强对厂区内的日常环境管理和监测工作，制定相应的规章制度，并定期对各项污染物进行监测，建立排污情况档案。 建议： ①健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。 ②加强厂区卫生与安全管理，减少污染和危险事故的发生。 4.2环评批复意见 项目概况： 该项目位于西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组，租赁西安创新纸业有限公司已建厂房建设纸箱包装制品生产线项目，占地面积约2500m2。根据现场调查，西安悦顺包装有限公司已于2019年6月中旬建成1条纸箱包装制品生产线项目，其中包括蛋糕盒、三明治盒、生日帽和纸盒，产量分别为年生产6寸蛋糕盒20万个、8寸蛋糕盒18万个、10万个10寸蛋糕盒、12寸蛋糕盒6万个、三明治盒8万个、生日帽20万个以及纸盘100万个。项目总投资80万元，其中环保投资16.1万元。 二、经审查，从环境保护的角度分析，该建设项目在按照《报告表》中所提出的污染防治措施、建议要求进行建设，并在建设中认真执行环保“三同时”的前提下是可行的。 同意该项目按照《报告表》中所列的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。 三、建设单位应重点做好以下工作： （一）必须按《报告表》提成的要求和建议，办公生活污水进入化粪池，定期清掏，外运。 （二）必须按《报告表》提成的要求和建议，覆膜废气采取1套UV光氧+活性炭处理装置+15m排气筒处理，确保满足陕西省地方标准《挥发性有机物排放标准》（DB61/T1061-2017）相关限值；调糊粉尘合理设置投料高度，投料车间采用三面软帘遮挡，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）颗粒物排放监控浓度限值；油烟废气经油烟净化器处理达标后排出，确保满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的标准限值。 （三）必须按环评《报告表》提出的要求和建议，噪声采取选用低噪声设备、厂房隔声减振及加强管理等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 （四）必须按《报告表》提出的要求和建议，生活垃圾分类收集，按照环卫部门要求外运处置；废弃纸板下脚料、废包装材料集中收集于一般固废暂存间，统一外售处置；食堂废油脂集中收集后交由有资质单位进行处理；废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 四、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计。同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 五、该项目不新增污染物总量控制指标。 六、该项目建成后，按规定程序进行竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

# 表五

质量保证及质量控制 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场工况依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》的相关规定，要求在项目各生产设备和环保设备正常运行及工况稳定的情况下进行。 （2）所有监测人员均持证上岗，严格按照检测单位质量管理体系文件中规定开展工作。 （3）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和代表性； （4）所有监测仪器设备都经过计量部门检定，并在监测前进行流量和示值校准，确定在检定有效期内； （5）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

# 表六

6.1验收监测内容 6.1.1固体废物和危险废物调查内容 本项目在运营过程中产生的固体废弃物有生活垃圾、废纸边角料、废包装袋、废油脂、废活性炭。 表6-5 固废调查内容 序号 固体废物名称 产生工序 形态 产生量（t/a） 废物类别及危废代码 环保措施 1 生活 垃圾 职工办公生活 固态 3 一般固废 垃圾桶，交环卫部门清运 2 废纸边角料 切纸、模切、糊盒 固态 8 一般固废 收集于一般废物暂存间，出售给废品回收单位 3 废包装袋 包装 固态 0.08 一般固废 集中收集，出售给废品回收单位 4 废油脂 厨房 固态 0.3 一般固废 收集后交有资质单位进行处理 5 废活性炭 覆膜 固态 0.0054 危险废物 HW49 900-039-49 集中收集后暂存于危废间，最终交由有资质单位处置

# 表七

7.1验收监测期间工况 在验收监测期间，各项环保设施正常运行，生产设备运行正常。验收期间生产负荷见表7-1。 表7-1 验收期间生产负荷表 项目 生产项目 纸盒 设计生产能力 187万个/年；6233个/天 实际生产能力 2020.7.28 5300个/天 2020.7.29 5500个/天 平均值 5400个/天 生产负荷 86.6% 7.2验收监测结果与评价 7.2.1固废调查结论 本项目固体废物主要为生活垃圾、废纸边角料、废包装袋、废油脂、废活性炭。根据现场调查，生活垃圾收集后定期由当地市政环卫部门清运处理；废纸边角料、废包装袋集中收集后出售给废品回收单位；废油脂收集后交由有资质单位处置；废活性炭集中收集后暂存于危废间，最终交由有资质单位处置。 综上所述，本项目产生的固体废物都得到妥善处理，一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。符合环评及批复要求。 7.3环保设施落实情况 本工程实际总投资80万元，实际环保投资15.6万元，环保投资占总投资的19.5%。项目环保设施落实情况一览表见表7-6。 表7-6 环保设施落实情况一览表 名称 环评及批复要求 实际落实情况 落实情况 实际投资金额 （万元） 废气 覆膜废气 UV光氧+活性炭+15m排气筒 按要求落实 8.0 调糊粉尘 三面软帘围挡 已取消此工序 / 食堂油烟 油烟净化器 按要求落实 0.5 废水 生活污水 化粪池 按要求落实 1.0 噪声 机械设备生产噪声 厂房隔声、减震处理，加强平时的运营维护等 按要求落实 2.5 固体 废物 生活垃圾 垃圾桶、箱 按要求落实 0.6 一般生产固废 一般废物暂存间 按要求落实 1.0 危险废物 危废暂存间 按要求落实 2.0 合计 15.6 经调查，本项目环保设施均已按环评及批复要求落实。 7.4三同时落实情况 项目“三同时”落实情况见表7-7。 表7-7 “三同时”落实情况 序号 内容 日期 1 项目环评报告表（太远核清环境工程设计有限公司） 2020年4月 2 西安市生态环境局鄠邑分局鄠环批复﹝2020﹞80号 2020年6月9日 3 开工建设日期 2019年4月 4 竣工日期 2019年6月 7.5环境管理制度检查情况 经调查，西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目按照环境管理制度的有关要求，履行各项报批手续，按照环境影响评价法律法规进行了建设项目环境影响评价工作。在项目设计、建设过程中，基本能按照“三同时”制度要求，做到环保设施、措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。环境管理制度执行、环保设施运行及维护情况良好。

# 表八

验收监测结论与建议 8.1工程概况 西安悦顺包装有限公司租赁西安新创新纸业有限公司已建厂房建设纸箱包装制品生产线项目，本项目总投资80万元，总占地面积为2500m2，主要生产设备有覆膜机、模切机、裱纸机、切纸机、糊盒机、盒底成型机、纸盘成型机、高频机及其他辅助设备。项目总投资80万元，其中环保投资15.6万元，占总投资19.5%。 8.2环保设施调试运行效果 验收监测期间，各工艺设备运行稳定，环保设施建设到位。西安悦顺包装有限公司纸箱包装制品生产线项目执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评建议及环评批复（鄠环批复﹝2020﹞80号）的要求。 8.3固体废弃物调查结果 根据现场踏勘，本次验收项目一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及（修改单）中有关要求。 综上所述：项目环境影响报告表及其批复中要求的固体废物污染物控制措施已基本得到落实，固体废物均得到妥善处置，各项环保措施可行，建议对项目配套固废污染物防治设施予以环保验收。 8.4建议： （1）加强厂区环保设施的日常管理，强化环保教育； （2）健全各项环保岗位责任制，做好环保设备维护检修工作，保持设备运行工况良好、稳定运行，防止污染事故发生； （3）制定日常监测计划，定期进行监测，确保污染物达标排放； （4）加强各项环保设施管理、环保设施正常运行，污染物达标排放。

附1、建设项目环境保护“三同时”验收登记表 附2、环评批复 附3、环保验收监测点位图 附4、项目地理位置图 附5、总平面布置图 附6、监测报告 附7、危废协议

# 附件1   建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 纸箱包装制品生产线项目 | 项目代码 | C2239 | 建设地点 | 西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 其他纸制品制造 | 建设性质 | √ 新建 □ 改扩建 □ 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 108.598122/34.221981 |
|  | 设计生产能力 | 纸盒：187万个/年 | 实际生产能力 | 纸盒：187万个/年 | 环评单位 | 太原核清环境工程设计有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 西安市生态环境局鄠邑分局 | 审批文号 | 鄠环批复﹝2020﹞80号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年4月 | 竣工日期 | 2019年6月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 西安悦顺包装有限公司 | 环保设施监测单位 | 陕西速跑环境检测技术研究有限公司 | 验收监测时工况 | 86.6% |
|  | 投资总概算（万元） | 80 | 环保投资总概算（万元） | 16.1 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资（万元） | 15.6 | 所占比例（%） | 19.5 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 300 |
| 运营单位 | 西安悦顺包装有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2020.7.28-7.29 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附2 报告表批复

附3 环保验收监测点位图

附4 项目地理位置图

附5 总平面布置图

附6 监测报告

附7 危废协议

# Text boxes

编制单位：西安悦顺包装有限公司

## 电话：18066532252

传真：/

## 邮编：710300

地址：西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组

建设单位：西安悦顺包装有限公司

## 电话：18066532252

传真：/

## 邮编：710300

地址：西安市鄠邑区渭丰镇元西村一组