建设项目环境影响报告表

项  目  名   称 ：塑料制品生产线扩建项目

建设单位（盖章）：陕西美伦包装有限公司西安分公司

编制日期：二〇二〇年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 塑料制品生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西美伦包装有限公司西安分公司 |
| 法人代表 | 李绍算 | 联系人 | 李绍算 |
| 通讯地址 | 陕西省西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 710200 |
| 建设地点 | 陕西省西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁 |
| 立项审批部门 | 高陵区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-610126-29-03-052611 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | C292塑料制品业 |
| 占地面积 (平方米) | 3360 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资 (万元) | 3 | 环保投资占总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年11月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目的由来 陕西美伦包装有限公司西安分公司在西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁租用西安圣诺及晨商贸有限公司已建厂房进行生产办公等建设，公司主要生产塑料制品奶粉勺及奶粉盖，2017年建设年产1800吨塑料制品项目。主要建设注塑车间、奶勺包装车间、拌料间及供料间、成品库及原料库等，年生产奶粉勺5000万件，奶粉盖5000万件。项目于2017年12月委托太原核清环境工程设计有限公司进行环评手续，2017年12月25日取得《西安市环境保护局高陵分局关于陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目环境影响报告表》的批复（市环高批复【2017】52号）。2018年12月委托陕西晟达检测技术有限公司进行验收，并于2019年4月取得西安市生态环境局高陵分局对《西安市环境保护局高陵分局关于陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目》的验收材料接收单，验收过程中原有项目在正常运行的状态下最大产能为年生产奶粉勺1000万件，奶粉盖1000万件。 随着市场需求的增加，公司决定在原有生产车间内新增注塑机、包装机等设备20台，以满足市场需求，项目建成运行后实现全厂生产规模为年产奶粉勺3000万件，奶粉盖3000万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境保护部令第1号）等规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”中“47、塑料制品制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。陕西美伦包装有限公司西安分公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位收集了与该项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘和调查，在工程分析、现状及影响评价的基础上，编制完成《塑料制品生产线扩建项目环境影响报告表》。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，为允许类，且本项目已取得高陵区发展和改革委员会对本项目的备案确认书（项目代码2020-610126-29-03-052611），因此，项目的建设符合相关产业政策。 对照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不属于其中禁止准入类项目，且本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，因此，符合国家及地方产业政策。 （2）规划合理性分析 泾河工业园位于高陵区泾河两岸，规划面积31平方公里，分为南北二区，本项目位于西安泾河工业园北区范围内，根据2015年10月西安市环境保护局关于《西安泾河工业园北区总体规划环境影响报告书》审查意见的函（市环函【2015】56号），泾河工业园北区东接京昆（西禹）高速、南至渭河、西接泾渭工业园、北连高陵区，规划区面积为45.06km2。规划确定泾河工业园北区的定位为：功能完备、产业聚集、生态环保、充满活动的现代化城市工业区，形成以汽车、装备制造、新材料、节能环保、农副产品加工为主体，以产业链为纽带的循环经济产业区。意见提出：严格入园企业的准入条件，禁止高污染、高能耗、高风险以及落后产能的企业进入园区，限制涉及电镀、医药加工制造、危险化学品、重金属等行业的企业入园，本项目为注塑产品生产项目，项目建设符合园区定位，根据规划图，项目所在地区域用地为工业用地，符合园区规划。 与环境管理政策的相符性 1）与西安市全面提升环境空气质量工作规划（2012-2020年）的相符性 实施有机废气污染防治：摸底掌握西安市挥发性有机废气（VOCs）污染现状。制定有机废气治理方案，对石化、喷漆、印刷、服装干洗、电子、汽车维修等重点行业分步开展有机废气污染治理。2020年，完成所有有机废气排放源达标治理工作。 本项目对有机废气采取UV光解处理工艺实现达标排放。 2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）的相符性 表1-1 项目与政策相符性分析 规划 规划内容 本项目情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目为注塑生产线扩建项目，注塑过程中会产生VOCs（非甲烷总烃），不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；本项目在泾河工业园内。 符合 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 企业已规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号2013-05-24实施） 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 本项目为注塑生产项目，注塑过程中会产生VOCs（非甲烷总烃），本项目非甲烷总烃经“UV光解装置”处理，最终由15m高排气筒排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目有机废气处理设备中产生的废灯管交由有资质的单位处理。 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 企业已建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐，并加强对各类设备的检修维护。 符合 3）项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）、符合性分析；与“关于印发《2020挥发性有机物治理攻坚方案》的通知”（环大气【2020】33号）符合性分析。 全面加强无组织排放控制，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。加强制药、农药、涂料、油墨、胶黏剂、橡胶、和塑料制品等行业VOCS治理力度。加强无组织排放收集，本项目非甲烷总烃产生速率小于2kg/h，项目有机废气经UV光解装置处理后经过15m高排气筒排放，满足方案治理要求。 《2020挥发性有机物治理攻坚方案》中提出：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。本项目注塑车间密闭，废气集中采用负压收集后进入处理设施，全部为有组织排放，符合方案中的要求。 与陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）相符性 实施VOCs专项整治方案，关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，本项目为塑料产品加工生产，不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，项目建设符合陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）方案的规定。 项目与《西安市铁腕治霾 保卫蓝天三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的相符性分析 严控“两高”行业产能。逐年制定高耗能、高排放行业企业退出工作方案，对已明确的退城企业，将明确时间表，逾期不退城的予以停产。重点压减水泥(不含粉磨站)、石油化工、煤化工、防水材料(不含以天然气为燃料)、陶瓷(不含以天然气为燃料)、保温材料(不含以天然气为燃料)等行业企业产能。到2020年，全市建成区基本完成重污染企业搬迁改造或关闭退出，严禁新增水泥、铸造、电解铝和平板玻璃等产能。本项目为塑料产品生产扩建项目，不属于上述行业。因此项目的建设符合《西安市铁腕治霾 保卫蓝天三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》的相关要求。 （4）选址合理性分析 项目位于西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁，租用西安圣诺及晨商贸有限公司已建厂房，项目北侧为云阳面粉厂，面粉厂北侧为高墙村，项目南邻310国道，西侧为空地，东侧紧邻康亮食品软包装厂房。本项目为在原厂房内进行扩建，不新增占地，项目周围交通便利，基础设施齐全，且本项目运行后主要环境影响为有机废气，有机废气依托原有厂区UV光解处理设施后废气达标排放，对周围环境影响较小，项目生产中产生的其他污染物依托厂区原有处理设施进行处置，原有项目已验收，污染处置措施符合要求。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 3、工程概况 项目名称：塑料制品生产线扩建项目 建设性质：扩建 建设单位：陕西美伦包装有限公司西安分公司 建设地点：西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁 项目地理位置详见附图1，项目四邻关系见附图2。 4、建设内容及规模 本项目依托原有生产车间进行扩建，主要新增注塑机14台，包装机6台，其他设施依托原有，项目建成运行后全厂生产规模为年产奶粉勺3000万件，奶粉盖3000万件。扩建项目工程组成，详见表1-2。 表1-2 扩建项目建设内容组成表 项目名称 建（构）筑物名称 建设内容 备注 主体工程 注塑车间 原有1#注塑车间新增注塑机2台，2#注塑车间新增注塑机1台，3#预留注塑车间新增注塑机11台；奶粉勺包装区新增包装机6台，项目供料间、拌料间均依托原有项目 依托原有车间进行建设 储运工程 原料库、成品库 原料库、成品库依托原有 依托原有 辅助工程 生活区 项目食堂、宿舍、办公室依托原有 依托原有 循环水池 项目循环冷却水池依托原有 依托原有 公用 工程 供电 依托原有配电室 给排水 系统 给水 依托厂区原有给水管网 排水 项目生产过程中无生产废水外排，厂区内采用雨污分流，生活污水依托原圣诺及晨厂区内已有化粪池处理后进入市政污水管网，最后排入西安市第八污水处理厂进行处理 依托原有 制冷供暖 制冷供暖依托原有分体空调供给 依托原有 环保工程 废气处理系统 项目注塑过程中产生非甲烷总烃，注塑车间为密闭车间，废气采用负压对整个注塑车间经管道收集后依托原有车间外废气处理设施UV光解装置（扩建项目有机废气处理设施依托原有厂区的一套UV光解，本次不新增处理设施，仅增设废气收集管道及管道风机，项目扩建完成后，全厂共用1套UV 处理设施）处理后经15m高排气筒处理后达标排放 依托原有 废水处理系统 项目生产过程中冷却水循环使用，无生产废水外排，本项目不新增人员，无新增生活污水，生活污水依托厂区原有化粪池处理后进入污水管网排入西安市第八污水处理厂 固废处理系统 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运 依托原有 危险废物分类收集于危废暂存间由专业资质单位定期处理 危废间依托原有 噪声治理 选用低噪声设备、隔声、减振等措施 依托原有 主要生产设备 本次扩建项目主要设备清单见下表。 表1-3 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量（台） 1 注塑机 250T 台 14 2 包装机 / 台 6 （注：生产线其他设备依托原有，注塑机共新增14台，包装机新增6台） 6、产品方案 本项目于原有注塑车间新增设备，主要进行奶粉勺和奶粉盖的生产，扩建完成后年产量约为奶粉勺3000万件，奶粉盖3000万件。 表1-4 产品规格及产量一览表 名称 数量 规格 奶粉勺 3000万件/年：扩建项目产能2000万件/年 通用 奶粉盖 3000万件/年；扩建项目产能2000万件/年 通用 7、原辅材料及动力消耗 项目主要原料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、色母。按照生产工艺要求，选择优质原料进行生产，扩建项目具体原辅材料及动力消耗见下表。 表1-5 原、辅材料用量及动力消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 状态 包装方式 备注 1 聚丙烯新料（PP） t/a 390 颗粒状 袋装 外购 2 聚乙烯新料（PE） t/a 190 颗粒状 袋装 外购 3 色母 t/a 20 颗粒状 袋装 外购 项目原料的基本料物理化学性质如下。 聚丙烯（PP）：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按照甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。聚丙烯性状：白色、无臭、无味固体；密度：0.91；熔点：165~170℃；裂解温度≥350℃；禁配物：强氧化剂；溶解性：不溶于，微溶于烃类、甲苯等无毒、无味，密度极小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。适用于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。 聚乙烯（PE）：性状：白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻；密度：0.95；熔点：132~~280℃；裂解温度≥310℃，禁配物：强氧化剂；溶解性：不溶于，微溶于烃类、甲苯等，闪点：270℃，具有燃烧性，其受热分解出易燃气体能与空气形成爆炸性混合物；粉体与空气可形成爆炸性混合物，本身基本无毒，但热解产物对呼吸道有刺激作用。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线、日用品等。 PE色母：为专用色母，无毒无臭，载体为PE，染料为炭黑等。分散剂为聚乙烯低分子蜡，耐热温度一般与PE相同。 8、项目平面布置 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，对厂房布置进行统筹安排。 项目厂区出入口设在南侧，紧邻310国道，生产车间为西侧为注塑车间，东侧为成品库，原料库。东南侧为供料区，模具区。厂区布置合理。本项目依托原有平面布置在注塑车间内新增设备，不改变厂区整体布局。项目总平面布置见附图3。 9、公用工程 （1）供电 本项目供电依托原有厂区供电电网供给。 （2）给、排水 本项目给水由市政供水管网供给，项目无生产废水外排，生活污水依托厂区原有化粪池处理后进入市政污水管网，最终进入西安市第八污水处理厂进行处理。 （3）制冷供暖 办公室制冷供暖采用空调供给。 10、工作制度及劳动定员 项目原有劳动定员为60人，本项目员工从原厂区调配，本次不新增人员。年工作300天，每天工作12小时，厂区设有食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 一、原有情况概述 陕西美伦包装有限公司西安分公司成立于2013年，注册地位于西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁，主要生产塑料制品奶粉勺及奶粉盖，2017年公司建设年产1800吨塑料制品项目。主要建设注塑车间、奶勺包装车间、拌料间及供料间、成品库及原料库等，年生产奶粉勺5000万件，奶粉盖5000万件。项目于2017年12月委托太原核清环境工程设计有限公司进行环评手续，2017年12月25日取得《西安市环境保护局高陵分局关于陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目环境影响报告表》的批复（市环高批复【2017】52号）。2018年12月委托陕西晟达检测技术有限公司进行验收，并于2019年4月取得西安市生态环境局高陵分局对《西安市环境保护局高陵分局关于陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目》的验收材料接收单，验收过程中原有项目在正常运行的状态下最大产能为年生产奶粉勺1000万件，奶粉盖1000万件。 二、原有项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产1800吨塑料制品项目； 建设单位：陕西美伦包装有限公司西安分公司； 建设性质：新建； 总投资：项目总投资2800万元。 地理位置与四邻关系：租用西安圣诺及晨商贸有限公司已建厂房，项目北侧为云阳面粉厂，面粉厂北侧为高墙村，项目南邻310国道，西侧为空地，东侧紧邻康亮食品软包装厂房。 （2）建设规模及内容 项目建筑面积为3360m2，设置注塑车间、包装车间及其他附属区。项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见表1-6。 表1-6 原有项目主要建设内容 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 建设注塑车间2间，预留一间，设置注塑机16台 储运工程 库房 车间东侧设置原料库和成品库，用于成品及原料的存放 运输 项目原材料和成品运输均来自外部车辆 辅助工程 办公室 租用2F为办公室，用于厂区生产办公 循环水池 一座，容积为100m3 公用工程 供水 项目用水由村镇的自来水管网提供 排水 生产冷却水循环使用不外排，生活污水依托租赁厂区化粪池处理后进入市政管网 供电 由市政供电电网提供 采暖制冷 分体式空调 环保工程 废气 非甲烷总烃 注塑车间产生的非甲烷总烃经UV光解装置处理后由15m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放 废水 生活污水 冷却水循环使用不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入市政污水管网，最后进入西安市第八污水处理厂 固废 生活垃圾 生活垃圾统一收集后，交由环卫部门清运，废油脂由有资质单位处理 不合格产品 不合格品收集后外售 噪声 室内安装、基础减振、建筑隔声 （3）劳动定员与工作制度 本项目劳动定员为60人，实行一班制，每天工作12小时，年工作300天。 项目内提供食宿，部分员工进行食宿。 三、工艺流程 1、本项目原有项目工艺流程及污染环节如下图所示： 图1-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 原有项目生产主要原料为聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、色母，生产工艺流程主要包括：上料、模具填充、脱模、收集筛选、包装、合格品入库等。 生产工艺介绍： 投料：本项目在厂区进行原料的混合，将外购的原料聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、色母在拌料机内进行混合均匀。 模具填充：混合后的原料进入模具内，进行注塑工序，用过电加热至180~200℃左右，将塑料颗粒加热至熔融状态，利用机械力进入模具内。（聚乙烯裂解温度≥310℃、聚丙烯裂解温度≥350℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应，整个过程采用电加热。 保压：保压阶段是持续增加压力，增加塑料密度，该过程中塑料受模壁冷却固化加快，逐渐成型。 冷却：注塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却方式，使模腔内的塑料冷却成型。 脱模：是注塑成型的最后一个环节，此过程是塑料制品已经成型。 检验：对冷却成型的成品进行检验，合格品进行无菌包装，运至仓库储存，不合格品经回收后外售。 2、原有项目设备清单 表1-7 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量（台） 1 注塑机 150T 套 11 2 注塑机 138T 套 16 3 包装机 / 台 4 4 吸料机 XAL-800G2 台 5 5 拌料机 100kg 台 3 6 冷却塔 / 座 1 7 风机 / 套 1 四、原有项目污染物排放情况 根据《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目验收监测报告》，监测时原有项目正常生产。根据监测结果，原有项目污染物排放及达标情况如下： （1）废气 根据《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目竣工环境保护验收监测报告》及2020年8月厂区例行监测报告，原有项目运营期废气主要为注塑过程产生非甲烷总烃，非甲烷总烃经集气罩收集后，通过UV装置处理后，经15m高排气筒排放。 ①有组织排放 根据陕西晟达检测技术有限公司出具的《陕西美伦包装有限公司西安分公司2020年例行监测报告》（陕晟综合气监字（2020）08017号）监测报告中，2020年8月17日对非甲烷总烃处理设施排气筒进出口的监测，废气处理设施出口最大浓度为1.69mg/m3，非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值；根据监测报告可知，最大排放速率为0.007kg/h，故原有项目非甲烷总烃实际排放量为0.0252t/a。 ②无组织排放 根据陕西晟达检测技术有限公司出具的《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目废气监测报告》（陕晟环境监字（2018）557-1号），监测时在单位周界外共设4个点位，上风向1个点位，下方向3个点位，经监测，项目地非甲烷总烃无组织排放浓度最大为2.25mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中无组织排放浓度限值。 ③食堂油烟 根据陕西晟达检测技术有限公司出具的《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目废气监测报告》（陕晟环境监字（2018）557-1号），项目正常运行过程中，食堂油烟的排放浓度为1.25mg/m3，风机风量为1607m3/h，食堂油烟排放量为0.0024t/a。 （2）废水 根据《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目验收报告》，原有项目生活污水排放量为1008m3/a，COD排放量为0.05t/a，氨氮0.008t/a，生活污水进入西安圣若及晨商贸有限公司化粪池后进如园区市政污水管网。 循环用水 本项目冷却用经冷却塔处理后循环使用不外排。 （3）噪声 根据《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目验收报告》，验收监测期间项目正产运行，本项目主要的噪声源为注塑机，风机、空压机、水泵等运行过程的噪声。 根据陕西晟达检测技术有限公司2020年例行监测报告《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目废气监测报告》（陕晟环境监字（2020）08017号），项目正常运行过程中，昼间最高噪声57dB（A），夜间最高噪声44dB（A），东、南、西、北厂界昼间和夜间监测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求（昼间：65dB（A）、夜间：55dB（A））。 （4）固体废物 根据《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目验收报告》，运营期固体废物主要包括员工生活垃圾、不合格产品、食堂油脂、废润滑油以及废灯管。 根据验收报告，原有项目员工生活垃圾产生量约4.2t/a，由厂区定期运至环卫部门指定地点；不合格品产生量约0.05t/a，收集后外售；废润滑油产生量约为0.048t/a，属于危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物，900-214-08），暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处置；废灯管0.02t/a，危险废物（HW49其他废物，900-041-49），暂存于危废暂存间，委托陕西中环信环保科技有限公司定期处置，食堂废油脂产生量为0.15t/a，委托西安市高陵区恒科环保公司处理。 （5）原有工程污染物排放情况 根据项目实际运行情况进行《陕西美伦包装有限公司西安分公司年产1800吨塑料制品项目污染物排放核算，原有工程污染物排放情况见表1-8。 表1-8 原有工程污染物排放情况 内容类型 排放源 污染物名称 产生量（t/a） 处理量（t/a） 排放量（t/a） 大气污染物 注塑 非甲烷总烃 0.144 0.1152 0.0252 食堂 食堂油烟 / / 0.0024 水污染物 生活污水（1008t/a） COD / / 0.05 氨氮 / / 0.008 固体 废物 生产过程 不合格品 0.05 0 0.05 润滑油 0.048 0 0.048 食堂废油脂 0.15 0 0.15 废灯管 0.02 0 0.02 生活办公 生活垃圾 4.2 0 4.2 噪声 本项目噪声源主要为注塑机、空压机、水泵等，单台设备噪声源源强在85~90dB（A）之间。 表1-9 原有项目环评及验收与实际对照一览表 项目组成 环评中建设内容 环评批复中主要内容 验收报告及批复中主要内容 实际建设内容是否一致 主体工程 生产车间 建设注塑车间2间，预留一间，设置注塑机16台 项目共设置16台注塑机，并预留一个注塑车间 建设注塑车间2间，预留一间，设置注塑机16台 一致 储运工程 库房 车间东侧设置原料库和成品库，用于成品及原料的存放 车间东侧设置原料库和成品库，用于成品及原料的存放 一致 / 一致 辅助工程 办公室 租用2F为办公室，用于厂区生产办公 租用2F为办公室，用于厂区生产办公 一致 循环水池 一座，容积为100m3 一座，容积为100m3 一致 公用工程 供水 项目用水由市政供水管网提供 项目用水由市政供水管网提供 一致 排水 生产冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池后进入污水管网 生产冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池后进入污水管网 一致 供电 由村镇的电网提供 由村镇的电网提供 一致 采暖制冷 分体式空调 分体式空调 一致 环保工程 废气 非甲烷总烃 经UV光解装置处理后由15m高排气筒排放 有机废气通过UV光解由15m高排气筒排放 非甲烷总烃经UV光解后由15m高排气筒排放 一致 废水 生活污水 雨水经雨水渠排放，冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池后进入市政污水管网 食堂废水经隔油池后和其他污水进入化粪池处理，最后进入西安市第八污水处理厂 雨水经雨水渠排放，冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池后进入市政污水管网 一致 固废 生活垃圾 生活垃圾统一收集后，交由环卫部门清运。 废品经收集后，统一出售给废品回收公司利用；定期更换的废废润滑油属于危险废物，应设置专门的危废暂存间，悬挂标志标识，交有资质单位处置并严格执行危险废物转移联单制度；生活垃圾统一收集后交环卫部门处置；食堂废油脂由有资质单位处理 项目固废主要包括生活垃圾、不合格产品、废润滑油以及废灯管。生活垃圾由市政环卫部门清运；本项目生产固废为不合格品，收集后外售；本项目废润滑油、废灯管为危险废物，暂存于危废暂存间后交由有危险废物处理资质的单位处置。废油脂由专业单位处理，厂区已和危废单位及废油脂处理单位签订协议 一致 不合格产品 不合格产品外售废品回收站 废润滑油、废灯管；食堂废油脂 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；食堂废油脂由专业单位处理； 噪声 室内安装、基础减振、建筑隔声 发泡机、成型机、水泵等生产设备应选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，确保厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 基础减振、建筑隔声 一致 五、现有环保措施和存在环境问题 经现场踏勘，原有项目目前采取了较好的环保设施。项目产生的废气、噪声均能达标排放，废水不外排，危废暂存间设置规范，不存在相关环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置 高陵区全境自西北微向东南倾斜，海拔357.5～414m，相对高差56.5m；北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以1.8%~2.7%的比例倾斜，中间有少量槽、洼地分布；塬地总体窄平，抬升较低，略有起伏，由西向东以1.3%~3%比降倾斜；海拔357.5~360m，由西向东比降为0.7%~2%。 高陵区大部分区域属泾渭河冲积平原区（一级阶地），其余区域为黄土残塬（二级阶地）及泾渭河道与河漫滩，面积较小。 泾渭河一级阶地：在县境大面积分布，属关中平原的一部分，属冲积平原地貌；地形平坦，高出河面5～20m；由全新统早期冲积层和底部粘质砂土、砂及砾石层组成，约占总面积的76.7%。 泾渭河二级阶地：分布于张卜、马家湾一带的奉正塬（白莽塬）与鹿苑塬（梁村塬）区，属黄土残塬地貌。塬面微向河谷倾斜，高出河面20～30m，上部为更新统晚期风积黄土层，下部为晚更新统早期冲积砂、粉砂质粘土层，约占总面积的14%。 泾渭河漫滩：分布于泾、渭河两侧，地面平坦，高出河面0.7～7m，常被水淹没。由全新统晚期冲积层和下部粘质砂土、砂、砂卵石组成，占总面积的3.7%左右。 泾渭河水域：泾河、渭河自西向东，在泾渭堡村东北交会，流经县境南部，水域约占总面积的5.6%。 项目位于西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁。 二、地形地貌 高陵区大面积区域为泾渭河冲积平塬区（一级阶地），小面积区域为黄土残塬（二级阶地）及泾渭河道与河漫滩。全境自西北微向东南倾斜，海拔357.5～414米，相对高差56.5米。北部平川，偏南部为塬、滩。平川地总势由西北向东南以1.8%~2.7%的比例倾斜，中间有少量槽、碟洼地分布。塬地总体窄平，抬升较低，略有起伏，由西向东以1.3%~3%比降倾斜。塬面上有条形沟，为水冲涮而成，各向塬的南、北向敞开。滩地总势低平，海拔357.5~360米，由西向东比降为0.7%~2%。 根据现场踏勘，项目所在区域地势平坦，未发现地质灾害。 三、气候、气象 高陵属暖温带半湿润大陆性季风气候，主要气象特征如下：多年平均气温13.3℃，最冷月1月平均气温-0.7℃，最热月7月平均气温26.5℃，极端最高气温41.8℃（1998年6月21日），极端最低气温-18.3℃（1991年12月29日）；多年平均降水量为522.4mm，年降水主要集中在5～10月，年最大降水量为844.1mm，年最小降水量为332.8mm；项目拟建地平均风速1.8m/s，变化范围在1.09～2.15m/s之间。主导风向为东东北风（ENE），频率13.88%。次主导风向为东风（E），频率13.88%年静风频率11.04%。 四、水文 高陵区境内主要河流为渭河、泾河。 （1）渭河 渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县，全长818km(省内502km)，流域面积6.25×104km2(省内流域面积62441km2)，河道平均比降1.3‰，于陕西省潼关附近汇入黄河。 渭河为常年性河流，多年平均流量为324m3/s，属大型河流类型。但近年来，渭河径流量有所下降，据渭河咸阳水文站观测资料，近几年平均流量为162.3m3/s，径流年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期，年均径流量53.8×109m3。 （2）泾河 泾河是渭河最大的一级支流，泾河发源于甘肃省六盘山东麓泾源县，流经平凉、彬县于高陵区陈家滩汇入渭河。泾河全长455km，流域面积45421km2，年径流量约20.5×108m3。 泾河多年平均流量为35.8m3/s，最小流量为1.1m3/s，洪水期最大流量为15700m3/s，泾河属中等河流类型。泾河是一条多泥沙的河流，年平均输沙量为27366.8×104t。 本项目南侧1600m处为泾河。 五、泾河工业园介绍 西安泾河工业园位于高陵县泾、渭河两岸，分为南北二区，远期规划面积为200平方公里，已开发面积65平方公里，是《关中-天水经济发展规划》中工业布局的核心区，高陵先后投资50亿用于工业园区基础设施建设，园区已建成高标准硬化道路120多公里，排水管网136.5公里，建成35千伏变电站四座和110千伏变电站两座，电网150公里。区内道路、排水、电力、天然气、热力、自来水、电信等基础配套设施建设投入使用。大型酒店、超市、市场等三产服务业已初具规模，园区城市综合服务配套功能不断完善。具有得天独厚的区位、成本、交通等诸多优势，是广大企业家理想的投资热土，成为创业的至高点。 泾河工业园北区规划面积25平方公里。国家级开发区所享有的诸多政策资源的注入，使泾河工业园如虎添翼。以16.8亿元在南区掷地有声的长庆集团，已拉开在北区二次创业的序幕，其10多个工业项目已投入建设；占地3000余亩、西部最大的重型汽车工业基地陕汽新基地投入资金追加到24亿元，于2005年投产，年产值可达100亿元。围绕该项目10多个知名汽配项目已抢滩泾河，可望5年内形成在全国极富影响力的汽车研发、生产、销售基地；西北地区最大、总投资16.74亿元、年产值40亿元的西部新材料产业园正在紧锣密鼓的建设中；中西部唯一麻醉品研发企业、总投资1.15亿元的陕西九州制药建成投产；国家高科技示范项目、总投资4亿元的发展中国家唯一的大型环保型制冷剂HFC—134a生产企业——中化近代环保化工（西安）有限公司，三期5000吨扩建项目已经开始实施。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 一、大气环境质量现状 （1）环境空气功能区划 根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJl4-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气质量功能区分类，项目所在区域环境空气质量功能确定为二类区。 （2）环境空气质量现状 本项目大气环境质量现状引用陕西省生态环境办公厅发布的2019年1~12月全省环境空气质量状况，空气质量现状评价见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表（高陵区） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 11μg/m3 60μg/m3 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 46μg/m3 40μg/m3 115 不达标 PM10 年平均质量浓度 107μg/m3 70μg/m3 153 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 70μg/m3 35μg/m3 200 不达标 CO 日均第95百分位数质量浓度 1.8mg/m3 4mg/m3 45 达标 O3 日最大8h平均质量浓度 169μg/m3 160μg/m3 106 不达标 项目所在区域 SO2、CO 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中二类区标准要求，O3、NO2、PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及2018修改单）二类区标准要求，项目所在区域（西安市高陵区）为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目所在地常年主导风向为东北风，为了解项目所在地区环境空气中特征因子现状，建设单位委托陕西华境检测技术服务有限公司对项目地及下风向进行了监测，监测时间为2020年8月25日-8月31日。监测报告见附件8，监测点位见附图5。 1）监测点位 项目地1#，2#下风向。 2）监测项目 监测项目：非甲烷总烃 3）监测频次 进行7天监测，监测1次值，每天4次。 4）具体监测结果 表3-2 非甲烷总烃监测结果 单位：μg/m3 监测 项目 非甲烷总烃（mg/L） 次数 第一次 第二次 第三次 第四次 项目地 2020.8.25 0.65 0.56 0.69 0.55 2020.8.26 0.69 0.73 0.75 0.59 2020.8.27 0.73 0.58 0.64 0.74 2020.8.28 0.64 0.73 0.65 0.68 2020.8.29 0.64 0.59 0.67 0.75 2020.8.30 0.71 0.61 0.63 0.65 2020.8.31 0.68 0.73 0.63 0.67 下风向 2020.8.25 0.44 0.48 0.40 0.34 2020.8.26 0.32 0.34 0.49 0.43 2020.8.27 0.38 0.35 0.44 0.48 2020.8.28 0.32 0.65 0.34 0.39 2020.8.29 0.52 0.46 0.34 0.37 2020.8.30 0.50 0.31 0.34 0.39 2020.8.31 0.41 0.45 0.47 0.34 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 GB3095-2012 二级标准 非甲烷总烃环境质量执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3排放限值 由监测结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3排放限值。 二、声环境质量现状 （1）声环境功能区划 根据西安市人民政府办公厅《关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函[2019]107号）的相关要求，通过查阅《西安市声环境功能区划方案》，可知项目所区域的声环境功能区划属于3类功能区。 （2）声环境质量现状 本项目声环境质量现状由陕西华境检测技术服务有限公司于2020年8月25日至2020年8月26日进行监测的。 1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则－声环境》的要求，通过对项目选址各边界声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在选址各边界外1米处设置4个监测点位及北侧敏感点高墙村，共5个监测点位，监测期间原有项目正常运行。监测点位图见图3-2。 2）监测时间：2020年8月25日至2020年8月26日，监测2天，昼、夜各1次。 3）监测因子：等效连续A声级。 4）监测结果： 本次监测结果详见表3-3。 表3-3 声环境质量监测结果统计表 单位dB(A) 监测日期 2020年8月25日 2020年8月26日 监测点位 昼间（Leq） 夜间（Leq） 昼间（Leq） 夜间（Leq） 厂界北（1#） 54 41 53 42 厂界东（2#） 58 42 56 43 厂界南（3#） 54 43 54 41 厂界西（4#） 55 43 52 44 高墙村（5#） 50 42 55 42 评价标准 3类标准65/55 从噪声监测结果可知，项目四周昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，表明项目所在地声环境现状质量良好。 3、生态环境质量现状 项目位于项目位于西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁，该区域地势平坦，周边工业企业分布较多，植被主要为工植被及农田，无珍贵或濒危动、植物，生态环境较好。

主要环境保护目标（列出，名单及保护级别）： 项目大气三级评价，不设保护范围，主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 周围主要环境保护目标 环境 要素 保护对象 坐标（m） 相对厂界距离和位置 人数 保护级别和要求 X Y 声环境 高墙村 +0 110 N+110m 300人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求； 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物 单位 1小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 标准来源 PM10 μg/m3 / / 150 70 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 SO2 500 / 150 60 NO2 200 / 80 40 CO mg/m3 10 / 4 / PM2.5 μg/m3 / / 75 35 臭氧 200 160 / / 非甲烷总烃 mg/m3 2.0 / / / 《大气污染物综合排放标准详解》 噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类。 表4-2 声环境质量标准限值 区域名 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 项目区 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值。 表4-3 大气污染物特别排放限值 污染物 排放限值mg/m3 非甲烷总烃 60 2、运行期无生产废水排放，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求； 表4-4 项目生活污水中主要污染物排放情况一览表 分类 COD BOD5 SS 氨氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 / 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求 / / / 45 3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类； 表4-5 噪声排放标准 单位dB（A） 监测点 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 厂界 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 dB（A） 65 55 4、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。 |
| 总 量控制指标 | 根据《“十三五”生态环境保护规划》（国发（2016）65号），国家“十三五”主要污染物总量控制指标为VOCs、COD和氨氮5项。项目废水最终排入西安市第八污水处理厂处理。 项目 原有项目排放量 以新带老削减量 扩建项目排放量 扩建后排放总量 VOCs 0.0252 0 0.084 0.1092 COD 0.05 0 0 0.05 氨氮 0.008 0 0 0.008 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、生产期工艺流程图 根据建设单位提供资料，项目于原厂区注塑车间内新增注塑机及包装机，其他设施依托原有，具体加工工艺流程图如下： 图2 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 原有项目生产主要原料为聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、色母，生产工艺流程主要包括：上料、模具填充、脱模、收集筛选、包装、合格品入库等。 生产工艺介绍： 投料：本项目在厂区进行原料的混合，将外购的原料聚乙烯颗粒、聚丙烯颗粒、色母在拌料机内进行混合均匀。 模具填充：混合后的原料进入模具内，进行注塑工序，用过电加热至180~200℃左右，将塑料颗粒加热至熔融状态，利用机械力进入模具内。（聚乙烯裂解温度≥310℃、聚丙烯裂解温度≥350℃）。在此控制温度下，聚丙烯不会发生分解反应，整个过程采用电加热。 保压：保压阶段是持续增加压力，增加塑料密度，该过程中塑料受模壁冷却固化加快，逐渐成型。 冷却：注塑机配有循环冷却水系统，为间接冷却方式，使模腔内的塑料冷却成型。 脱模：是注塑成型的最后一个环节，此过程是塑料制品已经成型。 检验：对冷却成型的成品进行检验，合格品进行无菌包装，运至仓库储存，不合格品经回收后外售。 二、污染染因子识别 本项目生产过程产生的环境污染物为：项目在注塑过程中会产生非甲烷总烃；；固废主要为不合格产品废料；生活垃圾及危废；废水为员工生活污水；生产过程中设备噪声。 表5-1 污染源与污染因子识别表 序号 产物环节 项目 编号 产生工段 污染源 主要污染因子 1 注塑环节 废气 G1 注塑 有机废气 非甲烷总烃 固废 S1 生产过程 次品件 次品 噪声 N 注塑加工 噪声 设备噪声

主要污染工序 一、施工期 本项目依托原有厂房进行生产线建设，项目主要新增注塑机等设备，施工过程主要进行设备安装，项目施工期较短，施工过程污染物产生量较少，因此，本次施工期进行简要分析。 1、废气 施工机械、车辆废气 施工机械废气和运输车辆排放的尾气主要污染物为NOx、CO及THC等。 2、废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。 本项目工程量较小，施工期每日平均施工人员约5名，每人用水量按40L/d计，则用水量约为0.2m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.16m3/d，主要污染物为COD和氨氮。项目原厂区设有化粪池，废水依托厂区化粪池处理后进入污水管网。 3、噪声 项目施工期噪声主要为施工机械、设备安装过程使用电钻、电锯、电锤等产生的设备噪声和运输车辆产生的行驶噪声。 4、固废 项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和设备安装过程中产生的少量施工垃圾。 ①施工人员生活垃圾 项目施工人员共5人，每人产生的生活垃圾量为0.5kg/d，则产生的垃圾量为2.5kg/d，收集后由环卫部门统一清运。 ②施工垃圾 施工垃圾主要为设备安装过程产生的废包装物等，产生量约为0.3t，收集后运往环卫部门指定地点。 二、运营期 1、废气 项目运营过程中产生的废气主要为注塑过程产生非甲烷总烃。 注塑过程非甲烷总烃 项目注塑过程会产生非甲烷总烃，本项目生产过程使用的原料为PE、PP、色母，项目使用原料热解温度均大于300℃，根据建设单位提供资料，本项目注塑机内的加热温度为180~200℃，未达到热解温度，因此注塑过程中挥发的非甲烷总烃量很少。 根据参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》（EPA）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料计，项目运营期间原辅料PE、PP及色母颗粒用量为600t/a，全部用于生产，则非甲烷总烃产生量为0.21t/a，环评要求车间内非甲烷总烃依托原有车间处理设施（UV光解）处理后经15m高排气筒排放，生产时间为3600h/a（300d/a，12h/d），则产生量为0.21t/a，产生速率为0.058kg/h。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3章节VOCs排放控制要求：“①10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；②10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。本项目属于重点地区，本项目产生速率小于2kg/h，废气可直接收集后达标排放；因车间内原有项目已安装UV光解装置处理有机废气，环评要求本项目废气依托原有设备处理后通过原有15m高排气筒排放，风机风量为4000m3/h。则本项目生产过程非甲烷总烃产生及排放情况见下表。 项目三个注塑车间均为密闭车间，采用负压抽风系统对车间废气进行收集，根据项目2020年例行监测报告，配套风机风量为4000m3/h，本次在3#车间增加收集管道及配套管道风机（2000m3/h），对3#车间废气进行收集，收集后依托原有“UV光解（处理效率为60%附装置）”，最终通过原厂区15m高排气筒排放，厂区废气全部收集后有组织排放。 表5-2 非甲烷总烃产生及排放情况汇总 污染因子 非甲烷总烃 产生量（t/a） 0.21 产生速率（kg/h） 0.058 有组织废气 产生量（t/a） 0.21 产生浓度（mg/m3） 9.67 排放量（t/a） 0.084 排放速率（kg/h） 0.0232 排放浓度（mg/m3） 3.87 注：注塑机每天运行时间按12h计，年运行时时间为3600h。 扩建项目建成后，3个注塑车间非甲烷总烃排放总量为0.1092t/a，排放速率为0.030kg/h，排放浓度为5.05mg/m3。 废水 生产用水：注塑机配套有冷却水循环系统，冷却水经冷却塔和循环水池降温冷却后循环使用，不外排。循环水量为100m3/a，由于生产过程中存在蒸发损耗需定期补水，补充水量为2m3/d、600m3/a。 生活用水：本项目为扩建项目，员工为原厂内调配，不新增员工，故扩建项目不新增生活污水。 排水分析： 本项目生产过程中无生产废水外排，生活污水依托租赁厂区化粪池处理后，经市政管网进入西安市第八污水处理厂。 3、噪声 本项目主要噪声源为注塑机、包装机等设备噪声。主要噪声源声级见表5-5。 表5-3 项目噪声源平均声级值 序号 噪声源 噪声值 设备数量（台） 位置 备注 1 注塑机 80 14 注塑车间内 机械噪声、连续 2 包装机 80 6 注塑车间内 4、固体废弃物 项目生产过程中主要固体废物为生活垃圾；生产固废：废次品件；废紫外灯管、废润滑油、食堂废油脂等危险废物。 （1）一般固废 生活垃圾 本项目员工为原厂区内部调配，不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。生活垃圾及时收集后由环卫部门统一清运。 生产过程中产生的次品件量为0.05t/a，收集后外售给回收单位。 项目员工不新增，食堂就餐人员不新增，废油脂不新增。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，本项目产生的危险废物主要为废紫外灯管（HW49-900041-49）；废润滑油（HW08-900219-08）。 废紫外灯管：本项目使用UV光解设备，紫外灯管更换周期为1年，废灯管年产量约0.02t，本次不新增。 根据建设单位提供资料，生产设备保养润滑油使用的油料损耗10%，则废润滑油产生量约为0.01t/a； 生产过程中产生的废油抹布产生量约为0.005t/a； 根据《国家危险废物名录》2016版中危险废物豁免管理清单中废物代码为“900-041-49”；含油抹布混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。根据《国家危险废物名录》（2016版）解读文件的答复：《危险废物豁免管理清单》仅豁免了危险废物特定环节的部分管理要求，并没有豁免其危险废物的属性，因此废含油棉纱手套（含废油抹布）属性仍为危险废物，废物代码为900-041-49。 以上危废分类由专用容器分类收集至危废暂存间，定期清理交由专业资质单位处理。 表5-4 运营期固废情况一览表 序号 污染物名称 产生量(t/a) 性质/危废代码 处置方式 1 生活垃圾 0 一般固废 集中收集，定期由环卫部门外运处置 2 废次品件 0.05 一般固废 回收集后外售 3 废油脂 0 一般固废 收集后由有资质单位外运 4 废润滑油 0.01 废润滑油HW08-900219-08 由有危险废物处置资质的单位处理 5 废油抹布 0.005 HW49-900-041-49 6 废灯管 0 废紫外灯管（HW49-900-041-49） 三、“以新带老”污染治理措施及污染物排放变化情况 本项目扩建前后污染物排放情况见表5-5。 表5-5 项目扩建前后污染物排放情况汇总表 污染物名称 原有工程 排放量t/a 扩建工程 排放量t/a 以新代老削减量t/a 总体工程 排放总量t/a 排放增减量 废 水 废水量 1008 0 0 1008 0 COD 0.05t/a 0 0 0.05t/a 0 NH3-N 0.008t/a 0 0 0.008t/a 0 废气 食堂油烟 0.0024t/a 0 0 0.0024t/a 0 非甲烷 总烃 0.0252t/a 0.084 0 0.1092 +0.084 固废 生产一般固废 0.05 0.05 0 0.1 +0.05 生活垃圾 4.2 0 0 4.2 0 食堂废 油脂 0.15 0 0 0.15 0 危险固废 0.068 0.015 0 0.083 +0.015

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑车间 | 非甲烷 总烃 | 有组织 | 9.67mg/m3 | 0.21t/a | 3.87mg/m3 | 0.084t/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 次品件 | 0.05t/a | 收集后再生利用 |
|  |  | 食堂废油脂 | 0t/a | 有资质单位处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 0t/a | 集中收集，定期由环卫部门外运处置 |
|  | 危险废物 | 废润滑油、废含油抹布、废灯管 | 0.015t/a | 交由有相应危废处理资质的单位进行处理 |
| 噪声 | 产噪设备为注塑机、包装机噪声，80(dB) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目属于扩建项目，在原有生产车间内增加设备，不新增占地，不会对生态环境产生影响。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目在原有车间内增加设备，不新增占地，不新建厂房，施工过程主要进行设备安装，项目施工期较短，施工过程污染物主要有施工废气、施工废水、噪声及固废，具体如下。 1、大气环境影响分析 施工机械废气和运输车辆排放的尾气主要污染物为NOx、CO及THC等，采取相应环保措施，加强管理等，对环境影响较小。 2、施工废水环境影响分析 项目施工期施工人员5人，生活污水产生量较小，生活污水依托厂区污水处理设施进行处理，对周围环境影响较小。 3、施工噪声影响分析 项目施工期噪声主要为电钻、电锯、电锤等产生的设备噪声和运输车辆产生的行驶噪声。 在仅考虑声传播过程中噪声的衰减，对施工设备噪声进行预测（均按各设备最高噪声值进行预测），工程主要施工设备随距离衰减情况见表7-1。 表7-1 工程主要施工设备噪声随距离衰减情况表 单位：dB（A） 设备名称 距施工设备距离及预测噪声值 0m 10m 50m 100m 150m 200m 电钻 105 61.83 55.60 55.15 55.07 55.04 电锯 105 61.83 55.60 55.15 55.07 55.04 电锤 105 61.83 55.60 55.15 55.07 55.04 运输车辆 85 55.05 55.00 55.00 55.00 55.00 本项目选取施工厂界为10米，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值为“昼间70dB，夜间55dB”，从表7-1 预测计算结果可以看出，施工场界昼间噪声值可以达标；夜间施工时，场界噪声大部分都将出现超标现象。 为减少施工噪声对东侧敏感点的环境影响，要求建设单位在工程施工期采取以下噪声控制措施： （1）合理布置施工场地，安排施工方式，控制噪声环境污染； （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响； （3）施工尽量采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养。采取有效的隔声、减振、消声措施，降低噪声级； （4）严格控制时间，夜间（22:00~06:00）禁止施工，防止影响周边居民的正常生活。 采取上述措施后，项目施工噪声可得到有效控制，对周围声环境的影响较小。 4、固体废物 项目施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和设备安装过程中产生的少量施工垃圾。 项目施工期施工人员产生的垃圾量为0.5kg/d，收集后由环卫部门统一清运。 施工垃圾主要为设备安装过程产生的垃圾，产生量约为0.3t，收集后运往环卫部门指定地点。 采取上述措施后，项目施工期产生的固废去向明确，不产生二次污染，对环境影响较小。 二、运营期环境影响分析 环境空气 项目运营过程中产生的废气主要为注塑过程产生非甲烷总烃。 A达标分析 本项目注塑过程中，会产生有机废气，主要为非甲烷总烃。 根据工程分析结果可知，本项目非甲烷总烃经过原有厂区1套“UV光解设备，废气收集总风量为6000m3/h，经过UV光解（去除效率为60%）后通过同一根15m高排气筒排放。扩建项目建成后，3个注塑车间非甲烷总烃排放总量为0.1092t/a，排放速率为0.030kg/h，排放浓度为5.05mg/m3 根据污染源分析，生产过程中废气污染物排放情况具体见表7-2。 表7-2 项目废气排放情况汇总 排放源 污染物 名称 有组织排放 排放量（t/a） 速率（kg/h） 浓度（mg/m3） 注塑工序 非甲烷总烃 0.1092 0.030 5.05 项目非甲烷总烃采用UV光解（处理效率为60%），最终通过一根15m高排气筒排放，排放量为0.1092t/a，非甲烷总烃排放速率为0.030kg/h，排放浓度为5.05mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值，排放浓度为60mg/m3。 B、有机废气处理方案可行性分析 1）方案比选 ①常见有机废气处理方案 从国内外企业有机废气治理技术应用情况来看，吸附法、吸收法、燃烧法、生物法、光催化、低温等离子法等技术应用较为广泛，有机废气治理技术适用性及优缺点具体见表7-3。 表7-3 有机废气治理方案比选 类型 适用性 优点 缺点 燃烧法 较适合于高浓度、小风量的有机废气 控制一定的温度条件下污染物去除效率高，焚烧彻底 需投加辅助介质，若焚烧含氯、溴代有机物、硫元素和芳烃类物质时极易产生二噁英、氮氧化合物和硫氧化合物等二次污染物质 吸收法 有机废气中含有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物，主要适用于高浓度有机废气或者大风量低浓度的有机废气 在设计操作合理的情况下去除效率很高，运转管理方便 对设备及运行管理要求极高，而且只有能溶解于吸收液或能与吸收液反应的污染物才能被有效去除 吸附法 适用于低浓度、小风量的有机废气 该方法设备简单，去除效果好，多用于净化工艺的末级处理。在酸性环境下的吸附效果优于碱性环境 对高浓度废气处理效率低、占地面积大、气阻大、吸附剂需经常更换或再生等缺点，而且吸附剂脱附后的气体难于收集而最终又排回大气中，是一种不彻底的解决途径。废气温度过高，可选配气体冷却装置来降低废气温度 生物法 适用于低浓度、小风量的有机废气，亲水性及易生物降解物质的处理（通常废气中的TOC（总有机碳）应在1000mg/m3 以下，废气流量小于50000mg/m3，废气温度小于40℃） 处理成本低廉、能耗低，基本无二次污染 存在气阻大、降解速率慢、设备体积庞大、易受污染物浓度及温度的影响 光催化 适用于实验研究及小风量应用阶段 光敏半导体催化氧化或纳米金属氧化物光催化也是近年来的研究热点 降解效率受控于污染物质与催化剂表面界面扩散速率，而且催化剂价格昂贵、很容易中毒失效 低温等离子法 适合处理低浓度的有机废气 净化技术可靠且非常稳定，占地面积小，电子能量高；运行费用及能耗低；反应快、随用随开；基本无二次污染 废气中含尘和湿度会影响放电效果，从而降低电离效果。一次性投资费用较高 根据工程分析可知，本项目生产过程废气属于连续性低浓度，无回收价值的有机废气，经方案比选，等离子法和光氧催化法具有适用于处理低浓度有机废气，脱臭效率高，运行稳定，操作简单的特性，建设单位拟选用UV光氧措施处理有机废气。 ②UV光氧净化原理 UV光解是利用紫外线光束照射废气，裂解工业废气如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O (活性氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。工业废气利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，以二氧化钛光板作为媒介，使工业废气物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。利用高能-C光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到净化及杀灭细菌的目的。从净化空气效率考虑，选择了-C波段紫外线和臭氧发结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除硫化氢、氨、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、乙酸乙酯、乙烷、丙酮、尿烷、树脂等气体的分解和裂变，使有机物变为无机化合物。根据设计资料，本项目UV光解高效净化器中紫外线放电管数量为20根，总功率为3kw，使用周期为8000-12000h，本项目紫外灯管更换周期为1年。 UV设备工作原理图如图所示。 图3 UV光解设备工作工作原理图 2）技术可行性 根据《陕西省重点行业挥发性有机物排放控制标准》（征求意见稿）（编制说明）（二O一六年四月）（6、挥发性有机物处理技术的选择6.1处理技术概述），目前已经应用在各类工业企业的VOCs处理技术有：热力燃烧、催化燃烧、吸附、生物处理（包括生物过滤、生物滴滤、生物洗涤等工艺）、等离子体氧化、吸收、冷凝、膜分离、光催化氧化等，从国内企业VOCS治理技术应用来看，吸附技术广泛应用于印刷行业，VOCS成分及其复杂，不同类型的化合物性质各异，大多数行业的VOCS又以混合形式排放，因此，采用单一的治理技术往往难以达到治理效果，在经济上也不划算，通常情况下需要采用多种治理技术的组合，才能达到很好的治理效果。本项目有机废气产生浓度较低，产生量较小，更适宜采用简单便捷的处理方法，因此选用UV光氧作为处理工艺。 ③原有非甲烷总烃处理设施依托可行性 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3章节VOCs排放控制要求：“①10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配备VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；②10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。本项目属于重点地区，本项目产生速率小于2kg/h，废气可直接收集后达标排放；因车间内原有项目已安装UV光解装置处理有机废气，环评要求本项目废气依托原有设备处理后通过原有15m高排气筒排放，风机风量为4000m3/h。本次增加收集管道及配套风机，管道风机风量为2000m3/h，收集处理后废气排放量为0.084t/a，非甲烷总烃排放速率为0.0232kg/h，排放浓度为3.87mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放限值，排放浓度为60mg/m3。则本次扩建项目废气依托原有处理设施可行。 C、影响预测与评价 1）评价等级判定 ①评价因子筛选和评价标准确定 选择对环境影响较大或环境较为敏感的特征污染因子作为评价因子，根据本项目大气污染物排放特点并结合区域环境功能要求、自然环境等特点，确定本项目评价因子和评价标准表见表7-4。 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 1h平均 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 2）预测分析 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2018），本次评价预测模式应选择估算模式（AERSCREEN）预测。估算模型参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.8 最低环境温度/℃ -18.3 土地利用类型 农田 区域湿度条件 半湿润区 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ①有组织废气 本项目有组织废气污染源强及污染源参数输入清单见表7-6。 表7-6 有组织废气污染源强输入参数 编号 名称 排气筒底部中心坐标/经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/ m/s 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1# 非甲烷总烃 109.050288 34.491559 390.022 15.0 0.4 13.26 25 3600 正常 0.030 根据估算模式输入污染源参数，有组织计算结果见表7-7。 表7-7 有组织废气估算模式结果统计表 距离源中心 下风向距离 （m） 非甲烷总烃 C0执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值（2mg/m3） 下风向预测浓度Cu（ug/m3） 浓度占标率 Pu（%） 1#排气筒 下风向最大落地浓度及其占标率（89m） 12.369 0.859 由以上估算结果可知，排气筒颗粒物最大落地浓度为12.369ug/m3，占标率为0.859%；估算模式已考虑最不利气象条件，预测结果表明，项目有组织排放废气的占标率低于10%，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 D、污染物排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目有组织废气排放口均属于一般排放口，无主要排放口。 表 7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（ug/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 排气筒 非甲烷总烃 5050 0.030 0.1092 企业必须按照本次评估报告中所提的措施严格控制废气污染物的排放，保证周边环境敏感目标的空气质量不受影响。 针对项目有机废气非甲烷总烃，环评在以上措施的基础上提出以下措施进一步降低非甲烷总烃的排放： ①加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行。 ②废气处理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转。 此外，要求作业时操作工人应戴口罩，加强卫生防护。 2、水环境影响分析 项目运营期无生产废水，废水主要为员工产生的生活污水。 （1）废水排放情况及达标分析 本项目为扩建项目，员工为原厂内调配，不新增员工，故扩建项目不新增生活污水。本项目运营期用水主要为生产用水，生产过程中用水环节为注塑工序冷却循环用水，不外排。 3、声环境 （1）噪声源与声级 项目生产过程中产生的噪声主要来源于注塑机、包装机等高噪声设备，采取减噪措施，噪声源噪声级均在65dB（A）以下。 预测范围 声环境影响预测范围为厂界，拟建项目主要设备噪声源距厂界最近距离见下表。 表7-9 主要设备噪声源距厂界距离 声源类别 防治后源强（dB） 与各厂界的最小距离（m） 高墙村 东 南 西 北 北侧 注塑机（14台） 65 25 20 30 25 135 包装机（6台） 65 25 20 30 25 135 （3）预测模式 噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界贡献值，并判断是否达标。 A 室外声源 采用衰减公式为： 式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； ro—参考位置距噪声源的距离，m。 B 室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP（r）为预测点的声压级（dB（A））； LP0为点声源在r0（m）距离处测定的声压级（dB（A））； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=25dB（A），如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=30dB（A）；为保守考虑，本项目取TL=25dB（A）； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 C 合成声压级 采用公式为： 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 ④ 预测结果 本项目建成后厂界及敏感点噪声预测结果见表7-10。 表7-10 噪声源对厂界声环境影响预测结果 单位：dB(A) 评价点 位置 噪声贡献值 噪声背景值 噪声预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 1# 47 0 54 42 55 42 南厂界 2# 49 0 58 43 59 43 西厂界 3# 46 0 54 43 55 43 北厂界 4# 47 0 55 44 56 44 高墙村 5# 33 0 55 42 55 42 标准 3类：昼间65，夜间55 由预测结果可知：本项目采取厂房隔声、合理布局等措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，各厂界昼夜间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目要求采取以下噪声防治措施进一步减少项目对周边环境的噪声影响： （1）尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动产生的噪声，防止共振等； （2）通过安装减振垫、门窗隔声来达到降低噪声的目的。 4、固废影响分析及治理措施 项目生产过程中主要固体废物为生活垃圾，废次品件；废润滑油、废油脂、废油抹布、废紫外灯管等危险废物。 （1）一般固废 生活垃圾不新增，由环卫部门定期处理；生产过程中产生的次品件量收集后外售。食堂废油脂不新增，收集后由有资质单位处理。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，本项目产生的危险废物主要为废润滑油，废紫外灯管废含油抹布。 以上危废分类由专用容器分类收集至危废暂存间（依托原有），定期清理交由专业资质单位处理。 表7-11 运营期固废情况一览表 序号 污染物名称 产生量(t/a) 性质/危废代码 处置方式 1 生活垃圾 0 一般固废 集中收集，定期由环卫部门外运处置 2 废次品件 0.05 一般固废 回收集后外售 3 废油脂 0 一般固废 收集后由有资质单位外运 4 废润滑油 0.01 废润滑油HW08-900219-08 由有危险废物处置资质的单位处理 5 废油抹布 0.005 HW49-900-041-49 6 废灯管 0 废紫外灯管（HW49-900-041-49） 原有工程已设置危废间，危废暂存间地面已做防渗处理，危险废物分类设置收集设施，且危废由陕西中环信环保科技有限公司定期处置。原有危废间已通过竣工环保验收，原有危险废物暂存间可以满足本项目需求，因此，原有项目危险废物暂存间可依托。 采取上述措施后，项目固废均能够得到合理妥善处置，不产生二次污染，对外环境影响较小。 5、对土壤的影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），查阅附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业中”的其他，属于Ⅲ类项目；本项目占地面积为3360m2，为永久占地，占地规模属于小型（≤5hm2）；项目位于陕西省西安市高陵区崇皇街道办高墙村310国道旁，属于泾河工业园北区，属于工业用地，最大落地浓度范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标；本项目主要大气污染物为非甲烷总烃，废水主要为冷却循环水，故不涉及大气沉降及地面漫流，属于不敏感程度，故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境风险分析 （1）环境风险评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素及可能发生的突发性事件或事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急和减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。风险识别范围包括生产所涉及的风险物质识别和生产过程、设施风险识别。 （2）环境敏感目标调查 根据现场调查，本项目不涉及地表水环境敏感区；所在地大气环境属于环境低度敏感区（E3）；地下水环境属于不敏感（G3），气包带防污性能为D3，故地下水环境属于环境低敏感区（E3）；行业及生产工艺为M4；工艺系统危险性等级为轻度危害P4。 （3）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C中危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，应按下式计算危险物质数量与临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1、q2…qn — 每种危险化学品实际存在量，t； Q1、Q2…Qn — 与各危险化学品相对应的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及评价因子为润滑油，使用量较小，经计算得q/Q=0.01＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中表1判断，本项目风险评价工作等级为Ⅰ—简单分析。 （4）风险防范及应急措施 本项目风险物质主要为润滑油。考虑到本项目润滑油使用量较小，厂内存放量不大，不构成重大危险源，针对本项目运营期润滑油储存过程、塑料成品、原料可能发生的火灾事故，本环评提出以下操作、火灾防范措施及泄漏应急措施： ①生产操作处置注意事项：强化安全、消防和环保措施，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查，防止包装及容器损坏。规范操作，减少人为事故的发生。 ②存储注意事项：储存于阴凉、通风的库房。 （5）建设项目环境风险简单分析内容表 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 塑料制品生产线扩建项目 建设地点 陕西省 西安市 高陵区 崇皇街道办高墙村310国道旁 地理坐标 经度 109.0506047 纬度 34.4914 主要风险及分布 主要风险物质：项目风险物质为生产过程中设备保养的润滑油，厂房内最大存放量为0.01t。本项目涉及润滑油：位于生产车间/危废间； 主要风险：润滑油为易燃物质，遇热源或明火可能发生火灾等事故事故，还可能发生油品外溢、渗漏等环境风险。 环境影响途径及危害结果 环境影响途径：泄漏、爆炸、火灾； 危害结果：威胁人身安全，影响周围环境。 风险防范措施要求 本项目要求废润滑油暂存于危险废物暂存间内，危废暂存间内设围堰和防渗层，可阻断油品泄漏至地下土壤，同时发生泄漏事故情况下，可将装置内原油妥善收集，对外环境影响小，同时项目厂房内配备灭火器等防火灾措施，且本项目油品储存量较小，在发生渗漏或火灾情况下，可通过采取应急措施控制防范对外环境的影响。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： / （6）风险评价结论 本项目润滑油、塑料产品、原料在存储及使用过程具有一定的潜在危险性，主要潜在风险事故为物料泄漏及引发火灾事故。项目通过加强员工的规范操作后其最大风险值属于可接受水平。 只要将本次评价中制定的相关风险防范措施落实后，通过加强人员操作及存储的管理，可将该项目风险值降到最低，其对周边环境的影响在可接受范围内。 7、对地下水的影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N轻工类116塑料制品制造”中的其他，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不开展地下水环境影响评价。 8、环境管理及监测计划 1、环境管理 项目建设后，将在厂区设立环境权责部署体系。具体职责包括以下方面： a.负责全公司的环境管理工作； b.全面控制环境管理体系工作、确定工作方向、监督工作进展； c.对公司环境管理体系实施运行及检查； d.负责公司内紧急事故处理，必要时组织公司级应急预案的演习； e.参与内审、管理评审及外审。 ②健全环境管理制度 建设单位应结合已有的各项环境管理制度，加强项目生产过程中的环境管理。落实切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和具体工作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 ③环境管理措施 运行期管理应设置专门的环保安全和事故应急机构，配备专职监测人员和必要的监测仪器，负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理，具体的职责有： a.依据环境保护、安全生产等方面的法律、法规、标准以及其他要求，制定企业环境管理、安全生产的规章制度，如污染源核实、环境监测、排污口整治、污染治理设施使用维护等有关管理制度和规定。 b.开展日常环境监测工作，负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门。 c.落实企业污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监督检查。 d.检查监督环保设备、污染治理装置、安全消防措施的运行管理情况，负责处理各类污染事故以及相应的应急方案。 e.负责企业环保安全管理教育和培训。建议企业配置专职或兼职环保管理人员1~2人，负责全厂的环境保护管理工作，并配合当地环保部门完成项目的环境管理和监测计划。 要把环保工作纳入公司全面工作之中，把环保工作贯穿到公司管理的各个部门，环保工作要合理布置、统一安排，既要重视污染的末端治理，又要重视生产全过程控制；既要重视污染源削减，又要重视综合利用，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主、防治结合的方针，实施污染物排放能够总量控制，推行清洁生产，公司的日常环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖惩规定。环保管理机构要对环境保护统一管理、对各部门环保工作定期检查，并接受政府环保部门的监督。 2、监测计划 为了掌握项目污染排放状况和实际环境影响程度，必须对营运期区域污染源和环境质量状况进行监测。其目的是提供可靠的监测数据，便于了解污染源实际排放状况、环保设施运行状况，同时掌握项目环境质量变化情况，并对于项目营运期出现的环境污染问题及时采取补救措施。环境监控计划也是建立企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要组成部分。 本项目污染物排放监测委托有资质的单位进行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定本项目的具体监测计划，见表7-13。 表7-13 污染源监测计划表 污染源名称 监测项目 监测点位置 监测 点数 监测 频率 控制指标 生产废气 非甲烷总烃 有组织 注塑车间有机废气1#排气筒 1个 次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 环境噪声 Leq(A) 厂界四周及敏感点高墙村 5个 次/年 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 9、环境保护投入 本项目环保投资主要用于废水治理设施、废气治理设施、噪声防治、固体废物处理等。项目环保投资一览表见表7-14。 表7-14 环保保护投入一览表 序号 投资项目 污染源 名称 投资估算(万元) 备注 1 废气 非甲烷 总烃 非甲烷总烃经负压收集后依托原有UV光解+15m高排气筒排放（收集管线新增） 2 / 2 废水 生活污水 化粪池（30m3） 依托原有 1个 3 固体废物 生活垃圾 分类收集垃圾桶 依托原有 5个 生产固废 收集设施 0.5 1个 危险废物 危废暂存间、危险废物专用容器 暂存间依托原有；0.5 1个 4 噪声 设备噪声 基础减振、厂房隔音 依托原有 配套 合计 / / / 3 / 10、污染物排放清单 扩建项目污染物排放清单见表7-15。 表7-15 扩建项目污染物排放清单 序号 治理项目 污染源 污染物名称 排放量 污染防治设施名称及处理措施 标准要求 1 废气 注塑工序 非甲烷总烃t/a 有组织 0.084 废气经UV光解，最后通过15m高排气筒排放 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 2 噪声 注塑车间 设备噪声 65/55 隔声、减振 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 3 固体废物 生产区、生活区 生活垃圾 0t/a 环卫部门处理 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） 废油脂 0t/a 由有资质单位处理 废次品件 0.05t/a 收集后外售 危险固废 废灯管、废润滑油、废油抹布 0.015t/a 依托原厂区危废暂存间，分类收集，专用收集设施，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。 临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 11、建设项目竣工环保验收清单 建设项目环竣工环保验收清单见下表。 表7-16 建设项目竣工环保验收清单 类别 治理项目 污染防治设施名称 位置 数量 验收标准 废气 注塑废气 废气经UV光解后通过15m高排气筒排放 注塑 车间 1套 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 噪声 设备噪声 基础减振、 厂房隔声、 距离衰减 注塑 车间 配套 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 固废 生产固废 废包装物、除尘器收尘收集后外售 固废间 注塑 车间 若干 处置率100%，满足《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制》GB18599-2001中的相应规定。 废边角料和次品件收集设施收集后粉碎回用于生产 注塑 车间 若干 废灯管、废润滑油、废抹布 专用收集设施、危废暂存间（10m2） 注塑 车间 1间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷 总烃 | 废气经UV光解最后通过15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总量；总磷 | 进入化粪池处理后进入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 噪 声 | 注塑车间 | 采用墙体隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 废油脂 | 收集后由资质单位处理 | 处置率100％ |
|  |  | 废次品件 | 收集后外售 | 处置率100％ |
|  | 生产固废 | 废灯管、废润滑油、废抹布 | 设置危废暂存间，分类收集，专用收集设施，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处理。 | 临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 废气、废水、固废、噪声经治理达标后排放，对周围的生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论： 1、工程概况 陕西美伦包装有限公司西安分公司在原有生产车间内新增注塑机、包装机等设备20台，以满足市场需求，项目建成运行后实现全场生产规模为年产奶粉勺3000万件，奶粉盖3000万件。 2、建设项目所在地环境质量现状 （1）大气环境：高陵区2018年NO2、PM10、PM2.5年均浓度均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，当地为不达标区。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求。 （2）声环境：从噪声监测结果可知，项目厂界及敏感点昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量良好。 3、环境空气影响分析 项目运营过程中产生的废气主要为注塑过程产生有机废气。 注塑过程会产生有机废气，采用UV光解后通过1#15m高排气筒排放，废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 4、水环境影响分析 项目运行后，无生产废水排放，生活污水进入化粪池，通过市政污水管网进入西安市第八污水处理厂。 5、声环境影响分析 本项目噪声主要为注塑机及风机等设备噪声，通过隔声、减振等措施后厂界和敏感点噪声能够满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的3类、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 6、固废影响分析 本项目运营期间产生的固废主要为生活垃圾、生产固废（次品件）、废包装材料；废润滑油、废灯管、废油抹布等。 （1）生产固废 生产过程产生的生产固废（裁切边角料及次品件），收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；食堂废油脂由有资质单位处理。 （2）废灯管、废润滑油、废抹布 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，本项目产生的危险废物主要为废灯管、废润滑油、废抹布等。分类收集暂存于危废暂存间，定期由有资质单位外运处置。 7、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，符合当地的发展规划，与当地的环境功能区划也是相符的；采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，从环境保护角度分析，该建设项目可行。 二、建议与要求 1、要求 ①项目应切实落实各项治理措施，尤其是废气处理措施的落实。 ②建立相应环保机构，配置专职、兼职环保人员，健全环保档案管理制度。 2、建议 （1）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 （2）项目建成后，应设专门的环境管理人员，加强环保设施的维护与管理，确保其正常运行，三废达标排放。

预审意见： (公 章) 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： (公 章) 经办人： 年 月 日

审批意见： (公 章) 经办人： 年 月 日